建设项目基本情况

| 项目名称 | 濮阳市威浮玻璃制品有限公司扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 濮阳市威浮玻璃制品有限公司 |
| 法人代表 | 杜汝辉 | 联系人 | 冯向阳 |
| 通讯地址 | 濮阳市经济开发区昌盛路7号 |
| 联系电话 | 15893209266 | 传真 | —— | 邮政编码 | 457000 |
| 建设地点 | 濮阳市经济开发区昌盛路7号 |
| 立项审批部门 | 濮阳经济技术开发区经济发展局 | 批准文号 | 2020-410972-30-03-002436 |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ | 行业类别 及代码 | 其他玻璃制品制造C3059 |
| 占地面积 (平方米) | 11600 | 绿化面积 (平方米) | ∕ |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保 投资(万元) | 12 | 环保投资占总投资比例 | 4% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2020年8月 |
| 内容及规模 1、建设项目概况 中国的玻璃工业经过近一个世纪的发展，已成为世界上生产规模最大的工业体系，浮法玻璃产量居世界第一，从玻璃深加工发展趋势来看，玻璃深加工产品不会再局限于一种功能，而是要将多种功能合理结合起来，向多功能复合型、生态环境型、智能机敏性方向发展。而钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃就是不可缺少的复合型材料，经加工后，其功能性都将大幅度提高，应用领域更加拓宽，同时，近些年防火门窗及塑钢门窗市场需求越来越大，它们的研发生产销售有着较大的背景。 在此背景下，濮阳市威浮玻璃制品有限公司投资300万元扩建低辐射（LOW-E）节能镀膜玻璃深加工生产线，年深加工玻璃55万平方米，其中中空玻璃30万平方米、夹胶玻璃25万平方米；扩建门窗加工生产线，年生产门窗20万平方米，其中防火门窗5万平方米，塑钢门窗15万平方米，以满足市场上对建筑节能玻璃的需求。本项目的建设既有利于当地经济发展，又促进了当地劳动力就业，具有良好的经济效益和社会效益。 表1 项目基本情况一览表 项目基本内容 项目名称 濮阳市威浮玻璃制品有限公司扩建项目 建设单位 濮阳市威浮玻璃制品有限公司 建设性质 扩建 环评文件类别 登记表□报告表■报告书□ 劳动定员 原有项目定员50人，不新增劳动定员 工作制度 单班8小时，年工作日300天 产业特征 投资额（万元） 300 环保投资（万元） 12 产业类别 第二产业：工业和建筑业（本项目属于工业中的制造业） 行业类别 十九、非金属矿物制品业—52、玻璃及玻璃制品—其他玻璃制造； 产业结构调整类别 其他产业 5个行业总量控制行业 不属于 投资主体 私有企业 厂址 省辖市名称 濮阳市 县（市） 濮阳经济技术开发区 是否在产业集聚区 或专业园区 是 流域 海河流域 排水去向 本项目生产废水循环使用，定期补充，本项目不新增劳动定员，无新增生活废水，现有工程生活废水经地埋式一体化污水处理设施处理后排至濮阳市第二污水处理厂。 本项目污染因子 ①废气：主要为中空玻璃封胶工序、夹胶玻璃高压釜成型工序、塑钢门窗焊接工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。 ②废水：本项目生产废水循环使用，定期补充，本项目不新增劳动定员，无新增生活废水； ③噪声：主要为机械设备运行过程中产生的噪声； ④一般工业固废：主要为玻璃加工过程中玻璃边角料、玻璃沉渣、PVB中间膜边角料；防火门窗加工过程中产生的铝材边角料，塑钢门窗加工过程中产生的塑钢边角料。 ⑤危险固废：主要为铣床等设备更换时产生的废切削液、机械设备维修、保养过程中产生的废润滑油、更换产生的废活性炭和废分子筛、定期产生的废胶桶。 ⑥生活垃圾：主要为员工办公生活产生的生活垃圾。 本项目为扩建性质，已在濮阳经济技术开发区经济发展局（2020-410972-30-03-002436）。经对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》，不属于该目录中淘汰、限制类建设项目，符合国家产业政策。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年，环保部44号令）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（2018年，生态环境部1号令）的规定，该项目属于十九、非金属矿物制品业—52、玻璃及玻璃制品—其他玻璃制造；根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则-地下水环境》，本项目属于Ⅳ类建设项目，根据导则要求无需进行地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）本项目属于“制造业-金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品-其他”，则本项目类别为Ⅲ类项目，同时本项目位于濮阳经济技术产业集聚区，周边土壤环境敏感程度为不敏感，因此本项目无需进行土壤环境影响评价。经对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169—2018)附录B，本项目不涉及环境风险物质，无需进行环境风险评价。 2、用地和规划符合性分析 本项目项目租用中国化学工程第十一建设有限公司及濮阳市胜达保温材料有限公司场地及车间用于玻璃制品的制造，土地性质为工业用地，符合濮阳市城乡规划要求。 3、建设地址 本项目位于濮阳市经济开发区昌盛路7号，项目北侧为高新路、西侧为濮水路、南侧为宇宙集团、东侧为中国化学工程第十一建设有限公司，项目周边环境示意图见图1。 4、现有项目概况 4.1现有项目建筑物情况 现有建筑物主要包括生产车间、办公室，详见下表。 表2 现有项目主要建筑物情况一览表 序号 项目 建筑面积（m2） 结构 备注 1 生产车间 8100 钢构 已建成 2 办公室 1000 钢构 已建成 4.2现有项目设备情况 表3 现有项目主要设备一览表 序号 设备名称 设备型号 数量（台•辆） 备注 1 双向钢化炉（用电） MT-GSX2436(20)A 1 经查阅，上述设备均不属于国家限制类淘汰类设备 2 玻璃清洗烘干机 BX800mm-BX2500mm 2 3 玻璃双边直线磨边机 BZMS20-2500mm 1 4 玻璃直线磨边机 HZM8325C 1 5 9磨头玻璃直线磨边机 LZM9-525 1 6 玻璃异形磨边机 BYM100-2100 1 7 全自动玻璃切割机 YR-CNC4228 1 8 全自动玻璃切割机 CNC2620 1 9 分子筛自动灌装机 FZJ01 1 10 涂胶机 TJJ03 1 11 涂胶机 TJJ-06 1 12 折弯机 LWJ02 2 13 空压机 BDW-7.5A 5 14 切割锯 DS130E 1 15 压力机 JB23-16 1 16 LOW-E玻璃自动除膜机 ST-11 1 17 角码锯 TSA450B 1 18 组角机 EV175 1 19 双头端铣机 KF228 1 20 双轴仿形铣 AKP126P 1 21 钻孔机 ∕ 1 22 中空机 ∕ 2 4.3 现有项目原辅材料用量 本项目主要原辅材料和能源消耗见下表。 表4主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 1 镀膜玻璃 t/a 3750 外购5mm、6mm、10mm、15mm厚镀膜玻璃 2 铝间隔条 t/a 24 外购 3 硅酮胶 A组分(白胶) t/a 27 4 B组分(黑胶) t/a 3 5 丁基胶 t/a 5 6 干燥剂（分子筛） t/a 10 7 滑石粉 t/a 0.25 8 水 t/a 1415 由濮阳市自来水公司供给 9 电 万kwh 30 由濮阳市供电公司供给 4.4 现有项目产品方案 现有项目主要产品方案见下表。 表5 现有项目产品一览表 产品名称 数量（万m2） 节能玻璃 30 5、扩建项目概况 5.1 扩建项目工程内容表 本项目在现有工程上进行扩建，不再新增土建工程，主要建设年深加工玻璃55万平方米，其中中空玻璃30万平方米、夹胶玻璃25万平方米；扩建门窗加工生产线，年生产门窗20万平方米，其中防火门窗5万平方米，塑钢门窗15万平方米，项目工程内容见下表。 表6 本项目工程内容一览表 序号 项目名称 建筑面积（m2） 结构及高度 1 玻璃生产车间 8100 钢构，10m，位于第二层 2 门窗生产车间 3500 钢构，10m 5.2 主要设备 表7 项目主要设备一览表 序号 设备名称 设备型号 数量（台•辆） 1 双边磨 / 1 2 中空玻璃生产线 / 2 3 高压釜 / 1 4 丁基胶涂布机 / 2 5 上片台 / 4 6 下片台 / 4 7 转片台（双边磨） / 1 8 空压机 / 2 9 灌装机 / 1 10 加工中心 / 1 11 折弯机 / 1 11 玻璃清洗烘干机 BX800mm-BX2500mm 3 12 玻璃双边直线磨边机 YD-DE-2510-12 2 13 玻璃单边直线磨边机 LZM-9325 3 14 分子筛自动灌装机 FZJ01 1 15 分子筛自动灌装机 DF-R 1 16 丁基胶涂布机 DJ-200SF 1 17 铝间隔条折弯机 FB-S 1 18 空压机 BD-20A 1 19 冻干机 BD-20 3 20 冻干机 HL-10 3 21 钻孔机 KJI-20 1 22 转片机（卧式） WFFZ-200 1 23 转片机（立式） YF06 3 24 龙门式玻璃挖孔机 WF1800 1 25 卧式上片机 HBDYKJ01 3 26 卧式下片机 HBDYKJ02 4 27 立式上片机 HBDYKJ11 2 28 立式下片机 HBDYKJ12 1 29 台钻 LJ41125 1 30 全自动四边磨 WF300-200 1 31 手动四边磨 WF10 1 32 铝间隔条切割机 WF20 1 33 机械手 2X130S 6 34 纯水机 WF06T 1 35 手动打胶机 WFHBDYKJ21 1 36 环保设备 WFHB7.5 3 经对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》，上述设备均不属于目录中限制类、淘汰类设备，符合国家产业政策。 5.3主要产品 本项目主要产品见下表。 表8 主要产品一览表 序号 名称 年产量(万m2/a) 1 中空玻璃 30 2 夹胶玻璃 25 3 防火门窗 5 4 塑钢门窗 15 5.4主要原辅材料 主要原辅材料消耗情况见下表。 表9 主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号 名称 年用量 备注 1 玻璃原片 75万m2/a 外购5mm、6mm、10mm、15mm玻璃 2 铝间隔条 21t/a 外购 3 硅酮胶 A组分(白胶) 23t/a 4 B组分(黑胶) 3t/a 5 丁基胶 4t/a 6 干燥剂（分子筛） 9t/a 7 滑石粉 0.25t/a 8 PVB中间膜 4t/a 10 塑钢型材 800t/a 11 铝合金型材 120t/a 12 耐火材料 150t/a 13 防火胶 20t/a 14 水 6600t/a 由濮阳市自来水公司供给 15 电 100万KW·h 由濮阳市供电公司供给 表10 本项目原辅材料理化性质一览表 序号 名称 性质 1 硅酮胶 本项目所用硅酮胶为双组分（A、B）硅酮胶，主要为硅酮，无毒性，不可燃，不挥发。A组为硅酮胶（白色），B组为固化剂（黑色），均为细腻膏状物，主要成分是聚二甲基硅氧烷，二氧化硅等，单独使用A组分无法达到固化和粘接效果。粘结力强，拉伸强度大，同时又具有耐候性、抗震性，和防潮、抗臭气和适应冷热变化大的特点，用于玻璃方面的粘结和密封。 2 丁基胶 是一种以聚异丁烯橡胶为基料的单组份、无溶剂、不出雾、不硫化、具有永久塑性的中空玻璃第一道密封剂。在较宽的范围内，保持其塑性和密封性.表面不开裂，不变硬，对玻璃、铝合金有良好的粘合性。 3 干燥剂 本项目所用干燥剂为分子筛，一种具有立方晶格的硅铝酸盐化合物，颗粒状晶体，具有均匀的微孔结构，孔穴直径大小均匀，这些空穴能把比起直径小的分子吸附到空腔的内部，并对极性分子（如水）和不饱和分子具有优先吸附能力，用于中空玻璃夹层气体中水分和气体的吸附，避免玻璃结雾，使中空玻璃即使在很低温度下仍然保持光洁透明，提高中空玻璃的保温隔音性能，充分延长中空玻璃的使用寿命。 4 滑石粉 滑石粉又称水合硅酸镁，分子式为Mg3[Si4O10](OH)2，是白色或类白色、微细、无砂性的粉末，手摸有油腻感，无臭，无味，本项目滑石粉撒于涂胶机外部，避免硅酮胶及丁基胶粘着于涂胶机不易去除 5 PVB中间膜 是由聚乙烯醇缩丁醛树脂经增塑剂DHA塑化挤压而成型的一种高分子材料。PVB玻璃夹层膜厚度一般为0.38mm和0.76mm两种，对无机玻璃具有良好的粘结性，具有透明、耐热、耐寒、耐湿，机械轻度高等特性。PVB薄膜只要用于夹层玻璃，是在两块玻璃之间加进一层以聚乙烯醇缩丁醛为主要成分的PVB薄膜。PVB夹层玻璃由于具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等多项功能，广泛应用于建筑、汽车等行业。 6 防火胶 聚合硅凝胶，是由磷酸铝、硅酸镁、硅酸钠、防火剂、无机高分子共五种聚合剂无机原料，经高温高压聚合后形成的一种无机分子粘接剂。较好粘接性能、较高的耐火度（耐1100℃高温）、不燃、无毒、无味。可粘接硅酸铝棉、岩棉、珍珠岩防火板、蛭石防火板、金属、陶瓷等材料与钢板等金属的粘接，是良好的环保型防火门用粘接剂。喷塑加热不影响胶层强度。 5.5 公用工程 5.6 供电 本项目用电由濮阳市供电公司统一供给，可满足项目用电需求。 5.7 给排水 给水：本项目用水由濮阳市第一水厂统一供给，可满足项目用水需求。 排水：本项目排水采用雨污分流形式，雨水集中于厂内主干道后排入市政雨水管网；生产废水循环使用，定期补充，生活废水经厂区地埋式一体化污水处理设施处理达标后排至濮阳市第二污水处理厂，经现场踏勘，厂区已接通污水管网。 6、劳动定员及工作制度 本项目原有项目定员50人，不新增劳动定员，不在厂区住宿，实行单班8小时工作制，年工作日为300天。 7、环保设施及投资估算情况 表11 环保设施及投资估算一览表 类别 名称 数量 投资估算(万元) 废气治理 集气罩+活性炭吸附+分子筛吸附+15m高排气筒 3套 11 废水治理 地埋式一体化污水处理设施（依托现有） 1座 / 噪声治理 减震垫 若干 1 固废治理 临时固废堆放场（依托现有） 1×10m2 / 危废暂存间（依托现有） 1×10m2 / 合计(万元) 12 备注:环保投资占总投资比例4%（12/300×100%=4%） |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为扩建项目，原有环保手续履行情况：2014年11月编制完成了《濮阳市威浮玻璃制品有限公司30万m2节能玻璃项目环境影响报告表》。项目于2014年12月9日取得环评批复（濮环审表〔2014〕81号）；于2016年2月24日取得了濮阳经济技术开发区环境保护局出具的《关于濮阳市威浮玻璃制品有限公司30万m2节能玻璃项目的竣工环境保护验收意见》（濮开环验〔2016〕01号），通过了建设项目竣工环境保验收。 一、与本项目有关的原有污染情况 现有工程工艺流程及产污环节 废气 废气主要为配胶、玻璃涂胶、固化过程产生的非甲烷总烃。 表12 废气污染物有组织废气产生排放情况 项目名称 设施 名称 检测日期 检测点位 废气流量 (标m3/h) 非甲烷总烃排放浓度 (mg/m3) 非甲烷总烃 排放速率 （kg/h） UV光氧+活性炭吸附 2019.09.05 夹胶炉废气排气筒出口 4.618×103~4.786×103 0.41~0.64 1.95×10-3~3.06×10-3 中空打胶房废气1号排气筒出口 1.142×103~1.186×103 1.16~1.67 1.38×10-3~1.95×10-3 中空打胶房废气2号排气筒出口 1.763×103~1.803×103 1.31~1.37 2.36×10-3~2.42×10-3 GB16297-1996表2二级标准 -- 120 1.75（严格50%后） 验收监测期间，濮阳市威浮玻璃制品有限公司30万m2节能玻璃项目夹胶炉废气排气筒出口非甲烷总烃最大排放浓度0.64mg/m3、最高排放速率为3.06×10-3kg/h，中空打胶房废气1号排气筒出口非甲烷总烃最大排放浓度1.67mg/m3、最高排放速率为1.95×10-3kg/h，中空打胶房废气2号排气筒出口非甲烷总烃最大排放浓度1.37mg/m3、最高排放速率为2.42×10-3kg/h，均满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放建议限值（≤80mg/m3）与厂界排放建议值（≤2mg/m3）。 废水 本项目生产废水主要为磨边冲洗水及玻璃清洗水，生产废水循环使用，磨边冲洗水每月更换一次，玻璃清洗水每周更换一次，沉淀后的废水与生活废水经地埋式一体化污水处理设施处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，然后经高新路污水管网排至濮阳市第二污水处理厂。 噪声 验收监测期间，原有项目噪声主要来源为生产线内各种设备运行产生的噪声，经采取基础减振等措施并经距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 固废 4.1一般工业固废 主要为生产过程中产生的玻璃废边角料、沉淀废渣、废桶（胶桶、分子筛桶）、废编织袋及废铝条边角料。项目单位在车间北侧已建有一座10m2的临时固废堆放场，车间内设有两个5m3碎玻璃收集箱，玻璃废边角料、沉淀废渣收集后由原供应商定期回收；废桶（胶桶、分子筛桶）、废编织袋、废铝条边角料收集后定期外售。 4.2危险废物 主要为涂胶过程产生的废塑料袋及掺胶滑石粉及废活性炭。项目单位已经在厂区内建设一座5m2的危废暂存间，建设单位已与中环信环保有限公司签订危废协议，本项目产生的废活性炭定期交有中环信环保有限公司安全处置。 4.3生活垃圾 主要为员工办公生活产生的生活垃圾。本项目劳动定员50人，生活垃圾产生量按0.67kg/（d·人）计算，产生量为10.05t/a，建设单位已经在车间设置若干个垃圾桶，收集后交当地环卫部门统一处理。 5、原有项目污染物总量控制分析 经验收监测数据计算得出：本项目化学需氧量排放量为0.0277t/a，氨氮排放量为0.0012t/a，未超过总量控制指标要求（化学需氧量0.057t/a，氨氮0.0057t/a）。 二、公司现有环境问题如下： 本项目现有工程存在的环境问题及整改措施见下表。 表13 环境问题及整改措施一览表 项目 存在问题 整改措施 固废 打胶房地面存在少量废胶 加强打胶房管理，防止胶液遗撒，同时地面要做好防渗措施。 经过对现有工程环境保护措施的整改后，现有工程的治理措施将会得到优化，环境管理会更加完善，现有工程对周边环境的影响会进一步减小。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目位于濮阳市经济开发区昌盛路7号。濮阳市位于河南省的东北部，黄河下游北岸，冀、鲁、豫三省交界处。东北部与山东省的聊城毗邻，东、南部与山东省济宁、菏泽隔河相望，西南部与河南省的新乡市相倚，西部与河南省的安阳市，北部与河北省的邯郸市相连。地处北纬35°20′0″～36°12′23″，东经114°52′0″～116°5′4″之间；东西长125km，南北宽100km。全市土地面积4188km2，约占全省土地面积的2.57%，其中耕地面积24.62 km2。 2、地形、地貌 濮阳高新技术产业开发区系我国地貌第三级阶梯的中后部，海拔高度52-57m。大地构造属华北地台，位于东濮凹陷之上。东濮凹陷形成过程中，在古生界岩上，沉积了一套古生界以下第三系为主的中、新生界陆相沙泥岩地层。 3、地质 濮阳高新技术产业开发区属于黄河故道工程地质区，土质为粘性土（土层深19m以上）和沙层粘土（土层深29m以下）。 4、气候、气象 濮阳高新技术产业开发区位于中纬度地带，常年直接受东南季风环流的控制和影响，属暖温带半湿润季风型大陆性气候，四季分明，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季晴朗，冬季干冷少雪。年平均气温13.5℃，年平均无霜期为215天，年平均蒸发量1944mm，年平均日照时数2454小时，年太阳辐射总量118kcal/cm2，年均相对湿度71%,年平均降水量612.9mm，常年主导风向为南北风，年均风速2.1m/s。 5、地表水 濮阳高新技术产业开发区内主要河流有濮水河。濮水河，原名赵北沟，为马颊河的支流，1983年开挖，发源于王助镇赵庄东地，流经皇甫、韩庄到胜利办戚城屯入马颊河。 濮阳高新技术产业开发区年均水资源总量为300万m3,其中多年平均地表水资源总量约3000万m3（引黄水量），多年平均地下水资源总量约1800万m3。 6、土壤 濮阳高新技术产业开发区土壤类型以潮土为主，适合栽种多种作物，是农业生产的理想土壤。 7、矿产资源 濮阳地质因湖相沉积发育广泛，第三系沉积很厚，对油气生成及储存极为有利。已知的主要矿藏有石油、天然气等。石油、天然气储量较为丰富，且油气质量好。 8、植被、生物多样性 该区域粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等；林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等；动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。 9、规划环评履行情况 濮阳经济技术产业集聚区于2008年12月经省政府获省政府首批审核认定，2009年濮阳经济技术产业集聚区规划环评通过河南省环保厅审查，后对濮阳经济技术产业集聚区的规划范围进行了调整，河南省发展改革委员会以《关于濮阳经济技术产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业[2012]1604号）文件批复了该调整方案，并办理了濮阳经济技术产业集聚区发展规划（2012-2020）调整方案环境影响报告书。 本项目位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区濮阳市经济开发区昌盛路7号，经查阅濮阳经济技术产业集聚区空间发展规划（2012-2020）及调整方案，濮阳经济技术产业集聚区濮阳经济技术产业集聚区功能定位为“全国重要的化工产业基地；中原经济区主要的特色装备制造业基地；三省交界地带最具竞争力的产业承接基地；河南省一流的新兴产业基地；濮阳及周边区域的研发与创新中心，濮阳重要的仓储物流基地”。本项目符合产业集聚区“产业承接基地”的功能定位。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 注： 噪声监测点位 1、环境空气 1.1空气质量达标区判定 本项目位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）濮阳市经济开发区昌盛路7号。经查，本项目所在的区域2017年无国家或地方生态环境主管部门发布的环境质量公告等相关资料。需按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定本项目区域环境质量。数据来自环境保护部环境工程评估中心环境空气质量模型技术支持服务系统中濮阳市2017年空气质量达标区评价结果。 表14 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 浓度(μg/m3) 标准值(μg/m3) 占标率(/%) 达标情况 SO2 年均值 20 60 33.33% 达标 NO2 年均值 40 40 100.00% 达标 PM10 年均值 107 70 152.86% 不达标 PM2.5 年均值 64 35 182.86% 不达标 CO 日均第95百分位数 2800 4000 70.00% 达标 O3 8小时均值第90百分位数 182 160 113.75% 不达标 由上表可知项目所在区域PM10、PM2.5、O3年均值存在超标情况，则可判定项目所在区域为不达标区。 2、地表水 本项目生产废水循环使用，定期补充，废水主要为员工办公生活产生的生活废水，生活废水经地埋式一体化污水处理设施处理后通过污水管网排入市第二污水处理厂，经污水处理厂处理达标后排入马颊河。地表水数据引用2019 年5 月濮阳市地表水责任目标断面水质评价情况。 表15 地表水环境质量现状统计结果一览表 单位：pH无量纲，其他mg/L 断面 监测因子 监测时间 监测结果 标准 标准指数 马庄桥水闸 COD 2019年5月 12 ≤30 0.4 NH3-N 1 ≤1.5 0.67 由上表可知，南乐水文站断面COD、NH3-N均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境 根据天津绿洲蓝海环保科技有限公司2020年5月29日～5月30日对本项目厂界进行了声环境现状监测，监测结果及达标情况见下表。 表16 噪声现状监测结果及达标情况一览表 单位：dB（A） 监测时间 监测点 2020年5月29日 2020年5月30日 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 56 46 55 45 南厂界 54 44 54 45 西厂界 62 48 63 49 北厂界 58 46 59 47 由上表的监测结果可知，本项目东厂界昼、夜间噪声值满足满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 4、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，噪声评价范围为建设项目边界向外200m范围内，噪声评价范围内环境无噪声敏感点；大气环境影响评价等级为三级，无大气评价范围，无评价范围，依据《环境影响评价技术导则_大气环境》（HJ2.2-2018)-5.6，无需调查环境空气保护目标；地表水环境影响评价等级为三级B，无评价范围。项目主要环境保护目标见下表。 表17 大气环境主要环境保护目标一览表 序号 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对距离/m X Y 1 吕家庄村 -225 975 居住区 人群 二类区 NW 1001 2 杜家庄村 287 1036 居住区 人群 二类区 NE 1075 3 谷家庄村 -776 1052 居住区 人群 二类区 NW 1307 4 石家庄村 1623 1106 居住区 人群 二类区 NE 1964 5 豆村集村 909 998 居住区 人群 二类区 NE 1350 6 前范庄村 -1250 1429 居住区 人群 二类区 NW 1899 7 后范庄村 -1009 1930 居住区 人群 二类区 NW 2178 8 韩家庄村 2160 417 居住区 人群 二类区 NE 2200 9 胡也村 2042 -2230 居住区 人群 二类区 SE 3024 注：以本项目厂址中心为（0，0）坐标,东西向为X轴，南北向为Y轴。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表18 环境空气质量二级标准 污染物项目 平均时间 浓度限值（二级） 单位 SO2 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 μg/m3 NO2 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 CO 24小时平均 1小时平均 4 10 mg/m3 O3 日最大8小时平均 1小时平均 160 200 μg/m3 PM10 年平均 24小时平均 70 150 PM2.5 年平均 24小时平均 35 75 非甲烷总烃：参照《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃2.0mg/m3 2、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 表19 地表水环境质量标准单位：mg/L 标准类别 标准值 COD NH3-N IV类 30 1.5 3、声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体限值见下表。 表20 声环境质量标准单位：dB(A) 标准类别 标准值 昼间 夜间 3类标准 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气：项目运营期颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控点浓度限值，非甲烷总烃需同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放建议限值与厂界排放建议值； 表21 大气污染物综合排放标准 污染物 排放浓度 （mg/m3） 二级标准最高允许排放速率 无组织排放监控点 监控点 浓度限值（mg/m3） 排气筒高度（m） 二级（kg/h） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 非甲烷总烃 120 15 10 周界外浓度最高点 4.0 表22 排放建议限值（豫环攻坚办〔2017〕162号） 污染物 排放建议值（mg/m3） 厂界排放建议值（mg/m3） 非甲烷总烃 80 2.0 2、噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见下表。 表23 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别 标准值 昼间 夜间 3类 65 55 3、固废：一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的标准；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不涉及大气污染物SO2、NOx的排放且本项目废水综合利用不外排，本项目非甲烷总烃排放量为0.082t/a，等量替代后，新增排放量为0t/a，故本项目不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述 中空玻璃生产工艺 本项目所用玻璃原片均为Low-E镀膜玻璃，不在厂区内进行镀膜工艺。本项目玻璃是将两片镀膜玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘结密封，使玻璃层间形成有干燥气体空间的玻璃制品。 图4 中空玻璃生产工艺及产污节点示意图 工艺流程简述： 1）硅酮胶的制备 本项目所用硅酮胶为双组分硅酮胶，即A（白）、B（黑）两组分，任何一组单独存在都不能形成固化，但两组胶浆一旦混合就产生固化，使用时按A:B=9:1的配比在配胶房中搅拌，搅拌使用搅拌机，搅拌过程无需添加其他试剂，搅拌均匀即可。 2）LOW-E镀膜玻璃的加工 切割：购进平板玻璃原片，根据订单要求切割成所需规格。 磨边：切割后的玻璃还需根据客户需求打孔、对边角进行磨光，在钻孔机钻孔、磨边机磨边的同时，在钻孔机、砂轮与玻璃接触部位冲水，以免产生玻璃粉尘，冲洗水进入集水池，静置沉淀后，上清液循环使用，玻璃粉末作为固废收集。 钢化工艺根据客户需求进行，部分镀膜玻璃打孔、磨边处理后无需钢化直接进入上框合片阶段。 清洗：对磨边后的玻璃进入清洗机进行清洗，洗去玻璃表面附着物，清洗机内部设有沉淀池，静置沉淀后，上清液循环使用，玻璃粉末作为固废收集。 钢化、冷却：清洗后的玻璃进入钢化炉加热段进行钢化，钢化炉为电炉，采用电阻加热方式，无辐射，根据玻璃厚度控制加热时间，一般加热时间在15-30分钟之间，加热温度为700℃左右，刚好到玻璃软化点（镀膜并不会受影响，不脱落），然后进入钢化炉平钢化段冷却，平钢化段由冷却风栅、输送辊道和集风箱组成，冷风从风栅喷孔喷出，以高速喷向玻璃，然后迅速顺畅扩散，使之迅速的、均匀的冷却，当冷却至室温时，即形成高强度的钢化玻璃。 铝隔框的制作：外购铝隔条，隔框大小根据客户所需玻璃大小而定，技术人员设定好隔框长宽后，经铝间隔条折弯机自动折弯成型，然后通过分子筛自动灌装机往铝间隔条中灌装分子筛，以保证玻璃层间空气干燥，涂胶（丁基胶）后与两片玻璃粘合在一起。本项目所用分子筛为颗粒状硅铝酸盐，硅铝酸盐添加采用全自动分子筛灌装机添加，本项目所用铝间隔条均为中空隔条，中间有孔隙，孔径为1cm×0.5cm，分子筛自动灌装机利用双控出料，灌装前将隔框任一90°角两侧隔条与两出料口接触，完成打孔，此时出料口插入隔条内，出料口设置有一连通的吹气装置，在灌装时PLC（可编程逻辑控制器）控制电磁阀对两出料口吹气，从而使分子筛进入铝间隔条，灌装完毕后在打孔处涂抹丁基胶，完成封口。 合片：将两片钢化后的玻璃和间隔铝框通过压缩机压合，为保证玻璃密封性，需对四边进行第二次封胶（硅酮胶）处理。检验合格产品即可入库待售。 夹胶玻璃生产工艺 图5 夹胶玻璃生产工艺及产污节点示意图 工艺流程简介： 夹胶安全玻璃生产过程中玻璃原料全部为本项目已加工好的钢化玻璃。 （1）PVB合片：由人工将PVB中间膜胶片加于两片规格（大小、厚度）相同的玻璃中间，裁去多余部分，裁下的胶片固废收集后由供应商回收再利用。 （2）初压：将夹胶好的玻璃从传送带上送到锟压机中加热（80℃）锟压、排气、封边，使玻璃与PVB胶片有机结合在一起。 （3）高压釜成型：将处理好的夹胶玻璃送进高压釜，加盖拧紧，送电加温，送风加压，使夹胶玻璃在长时间的高温高压（130℃；3h）作用下形成高质量的钢化夹胶玻璃。 （4）检验、包装入库：经处理后的夹胶玻璃经质检员检验合格后，粘上合格证入库，夹胶玻璃产品堆放于成品库，各种规格分开并作标记，避免造成混乱。 3、塑钢门窗生产工艺 图6 塑钢门窗生产工艺及产污节点示意图 工艺流程简述： 1.切割：企业外购原材料PVC塑料型材，人工设计尺寸使用下料锯对原材料进行切割下料； 2.裁口：将切割好的塑料型材用 V 型锯裁口； 3.焊接：利用塑料窗六角焊机以及塑料窗四角无缝焊机对裁好口的塑料型材进行热熔焊接，热熔焊接对塑料型材裁口进行加热融化并对接后冷却，不需要焊料； 4.组装：根据需要将玻璃用手工玻璃刀进行切割，并运至生产车间与焊接好的框架进行组装； 5.包装：对组装好的门窗进行包装之后，即可入成品库待售。 4、铝合金耐火窗生产工艺流程 图7 防火窗生产工艺及产污节点示意图 铝合金耐火窗由铝合金窗框和耐火玻璃组成，铝合金框无需经过冲孔工序，在填充耐火材料后通过挤角工序进行加固定型，再与耐火玻璃进行组装后即可得到铝合金耐火窗。此产品无需进行表面处理。

主要污染工序： 施工期： 项目租用中国化学工程第十一建设有限公司场地及车间、办公用房，土建工程已完成，不再对施工期进行环境影响分析。 营运期： 1、废气 本项目在运营过程中废气主要为钢化玻璃生产工艺中钢化玻璃出炉冷却时产生的热空气、中空玻璃生产工艺封胶工序、夹胶玻璃生产工艺中高压釜成型工序及塑钢热熔焊接工序中产生的少量有机废气。 （1）钢化玻璃出炉冷却时产生的热空气 项目生产钢化玻璃时钢化玻璃出炉冷却时产生的热空气，除热污染外无其他污染因素，从现场实际感受，热感并不强，项目已在电加热炉上部厂房顶部安装了风机，热空气很快散发于空气，对环境无明显影响。 （2）中空玻璃封胶工序有机废气 本项目在中空玻璃生产工艺涂丁基胶、合片、四周封硅酮胶工序过程中会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计），非甲烷总烃产生量以0.5%计，本项目胶水年用量为30 t/a，则产生的非甲烷总烃量为0.15t/a。建设单位拟在涂胶及封胶工序旁设集气罩，收集的有机废气经活性炭吸附+分子筛吸附装置处理后最终由15m高的排气筒P1排放。集气罩收集效率为90%，活性炭吸附+分子筛吸附装置去除效率为90%，配套风机风量为5000m3/h，年工作时间2400h，则非甲烷总烃有组织产生量为0.135t/a，排放速率为0.056kg/h，排放浓度为11.2mg/m3。经处理后则非甲烷总烃有组织排放量为0.0135t/a，排放速率为0.0056kg/h，排放浓度为1.12mg/m3。 非甲烷总烃无组织排放量0.015t/a，排放速率0.00625kg/h。 （3）夹胶玻璃高压釜成型工序有机废气 夹胶玻璃生产过程中，将处理好的夹胶玻璃送进高压釜，加盖拧紧，送电加温，送风加压，使夹胶玻璃在长时间的高温高压（温度约130℃）作用下形成高质量的钢化夹胶玻璃，玻璃中间的PVB中间膜加热过程中会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计）。参考《空气污染物排放和控制手册》(美国国家环保局)中推荐的塑料加工废气排放系数，PVB中间膜非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t，本项目PVB中间膜共计4t/a，则非甲烷总烃产生量为0.0014t/a。建设单位拟在夹胶设备旁设集气罩，被集气罩收集的有机废气经活性炭吸附+分子筛吸附装置处理后最终由15m高的排气筒P2排放。集气罩收集效率为90%，活性炭吸附+分子筛吸附装置去除效率为90%，配套风机风量为3000m3/h，年工作时间2400h，则非甲烷总烃有组织产生量为0.0013t/a，产生速率为0.001kg/h，产生浓度为0.33mg/m3。经处理后则非甲烷总烃有组织排放量为0.00013t/a，排放速率为0.0001kg/h，排放浓度为0.033mg/m3。 非甲烷总烃无组织排放量0.00014t/a，排放速率0.0001kg/h。 （4）颗粒物 本项目铝合金门窗及断桥铝门窗成品主要是通过对铝合金及断桥铝材料进行切割加工组装而成，不涉及焊接。本项目在切割、铣孔、清角过程中会有少量铝合金颗粒物产生，但颗粒较大，均能沉降到地面，沉降的金属颗粒定期清扫后对周边环境影响较小，本项目将不再对其进行定量分析。 （5）塑钢门窗焊接工序有机废气 本项目塑钢门窗加工涉及焊接，使用的是塑钢焊机。焊接过程中不使用焊料，主要是通过对塑钢型材进行热熔，然后通过挤压而焊接，焊接时焊接温度为240~251℃，进给压力为0.3~0.35MPa，加紧压力为0.4~0.6MPa，熔融时间约20~30s。由于本项目原料熔融焊接受热时间较短，且焊接部位及焊接接触面积较少，因此焊接过程中会产生少量的非甲烷总烃，参考《空气污染物排放和控制手册》(美国国家环保局)中推荐的塑料加工废气排放系数，焊接过程中非甲烷总烃的产生系数为0.35kg/t，塑钢用量约800t/a，则本项目非甲烷总烃的产生量为0.28t/a，建设单位拟在塑钢四角焊机上方设置集气罩，对其产生的非甲烷总烃采用“活性炭吸附+分子筛吸附”处理后，经15m高排气筒P3排放。集气罩对非甲烷总烃的收集效率为90%，活性炭吸附+分子筛吸附装置去除效率为90%，风机风量为3000m3/h，焊接工段每天工作4小时，年工作时间为1200小时，则非甲烷总烃有组织产生量为0.252t/a，产生速率为0.21kg/h，产生浓度为42mg/m3。经处理后则非甲烷总烃有组织排放量为0.0252t/a，排放速率为0.021kg/h，排放浓度为4.2mg/m3。 则项目非甲烷总烃废气有组织排放情况如下表所示。 表24 废气有组织排放情况一览表 排气筒 污染物名称 污染源 产生情况 拟采取措施 排放情况 浓度mg/m3 速率kg/h 浓度mg/m3 速率kg/h P1 非甲烷总烃 中空玻璃涂胶 11.2 0.056 活性炭吸附+分子筛吸附，处理效率≥90% 1.12 0.0056 P2 非甲烷总烃 夹胶玻璃高压釜成型 0.33 0.001 0.033 0.0001 P3 非甲烷总烃 塑钢门窗焊接工序 42 0.21 4.2 0.021 非甲烷总烃随车间门窗等向外扩散形成无组织排放，无组织排放量为0.043t/a，排放速率为0.018kg/h。 2、废水 2.1生活废水 厂区现有工程劳动定员为50人，本项目建设完成后，不再新增劳动定员，现有劳动定员规模可以满足本项目需求。因此，本项目无新增生活废水产生，本项目废水主要为生产废水。 2.2 磨边冲洗废水 本项目玻璃磨边时，需要在砂轮与玻璃接触部位冲水，防止玻璃局部过热及产生粉尘，冲洗水进入集水池，循环使用。废水沉淀处理后，上清液重新利用，玻璃粉末作为固废收集。经现场勘查，本项目玻璃磨边废水废水水质比较简单，主要为SS，经沉淀池沉淀后循环使用（由于玻璃沉淀性能较好，经沉淀池沉淀后上清可全部回用），循环水系统需要定期补水，补水量约为1t/d，则磨边冲洗系统年补水量为300t∕a，本次扩建项目磨边冲洗水依托现有的废水循环系统。 2.3 玻璃清洗废水 项目备有两台清洗机，自带沉淀池，废水沉淀处理后，上清液重新利用，玻璃粉末作为固废收集。经现场勘查，本项目玻璃磨边废水废水水质比较简单，主要为SS，经沉淀池沉淀后循环使用，循环水系统需要定期补水，补水量约为1t/d，则磨边冲洗系统年补水量为300t∕a。本次扩建项目玻璃清洗水依托现有的废水循环系统。 表25 项目新鲜用水情况一览表 序号 用水名称 新鲜水用量（t/d） 损耗水量 （t/d） 排放量 （t/d） 备注 1 磨边冲洗用水 补充1 1 0 废水沉淀后循环使用，补水量1t/d 2 玻璃清洗用水 补充1 1 0 废水沉淀后循环使用，补水量1t/d 3、噪声 项目噪声主要为生产过程中产生的机械噪声，噪声值约为70~85dB(A)，项目选用低噪音设备，并对高噪声设备采取隔声减震等措施。主要声源设备降噪前后的噪声源强见下表。 表26 主要高噪声设备源强 单位：dB(A) 序号 声源设备 治理前声源dB(A) 治理后声源值dB(A) 防治措施 1 双边磨 75~85 55～65 选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施，车间墙体采取隔声措施 2 中空玻璃生产线 75~85 55～65 3 高压釜 70～85 50～65 4 丁基胶涂布机 80～85 60～65 5 上片台 80～85 60～65 6 下片台 75~85 55～65 7 转片台（双边磨） 80～85 60～65 8 空压机 75~85 55～65 9 折弯机 75~85 55～65 10 玻璃双边直线磨边机 70～85 50～65 11 玻璃单边直线磨边机 80～85 60～65 12 丁基胶涂布机 80～85 60～65 13 铝间隔条折弯机 75~85 55～65 14 空压机 80～85 60～65 15 钻孔机 75~85 55～65 16 转片机（卧式） 75~85 55～65 17 转片机（立式） 70～85 50～65 18 龙门式玻璃挖孔机 80～85 60～65 19 卧式上片机 80～85 60～65 20 卧式下片机 75~85 55～65 21 立式上片机 80～85 60～65 22 立式下片机 75~85 55～65 23 台钻 75~85 55～65 24 全自动四边磨 70～85 50～65 25 手动四边磨 80～85 60～65 26 铝间隔条切割机 80～85 60～65 4、固体废物 4.1一般工业固废 （1）玻璃边角料 本项目玻璃边角料为钢化成璃生产工艺中切割工序产生。玻璃原片75万m2/a，经类比，年产生废玻璃边角料约55t/a，属于一般废弃物，集中收集后外售综合利用。 （2）玻璃沉渣 本项日生产钢化玻璃时磨边及清洗工序需用水冲洗，冲洗水经静置沉淀后，上层清液可循环使用，下层玻璃粉尘结块后捞出作为固废处置。本项目共产生玻璃沉渣0.5t/a。由循环水池捞出后集中收集后外售综合利用。 （3）铝材边角料 项目生产防护门窗时需对铝材下料切割，本项目铝材120t/a，产生废铝材边角料按用量的2%计算，则产生废铝材边角料2.4t/a，集中收集后外售综合利用。 （4）PVB中间膜边角料 本项目在生产夹胶玻璃时合片工序中裁下的PVB中间膜边角料按原来的1%计算，则共产生PVB0.04t/a，集中收集后外售综合利用。 （5）塑钢材边角料 项目生产塑钢门窗时会产生部分边角料，本项目塑钢型材年用量800t/a，产生边角料按用量的1%计算，则产生废铝材边角料8t/a，集中收集后外售综合利用。 4.2危险废物 主要为铣床等设备更换时产生的废切削液（废物类别HW09、废物代码900-006-09)以及机械设备维修、保养过程中产生的废润滑油（废物类别HW08、废物代码900-214-08)，活性炭定期更换产生的废活性炭（废物类别HW49、废物代码900-041-49）、分子筛定期更换产生的废分子筛（废物类别HW49、废物代码900-041-49），定期产生的废胶桶（废物类别HW49、废物代码900-041-49），废切削液产生量约为0.1t/a，废润滑油产生量约为0.1t/a，废活性炭产生量为0.3t/a，废分子筛产生量为0.3t/a，废胶桶产生量为0.5t/a。收集后暂存现有危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 表27 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废切削液 HW09 900-006-09 0.1 车床、铣床等 液态 1次/月 T，I 危废暂存间 2 废润滑油 HW08 900-214-08 0.1 机械设备 液态 1次/年 T 3 废活性炭 HW49 900-041-49 0.3 有机废气处理 固态 1次/年 T/In 4 废分子筛 HW49 900-041-49 0.3 有机废气处理 固态 1次/年 T/In 5 废胶桶 HW49 900-041-49 1 涂胶 固态 1次/年 T/In 4.3生活垃圾 本项目原有项目定员50人，不新增劳动定员，每人每天生活垃圾产生量平均为0.5kg，生活垃圾产生量约为7.5t/a，由环卫部门定期清运。 5、本项目改扩建后“三本账” 本项目为技改项目，建成后污染物排放量相对于现有工程的变化情况见下表。 表28 本项目“三本账”情况一览表 项目 污染物名称 现有工程排放量（t/a） 扩建工程排放量（t/a） “以新代老”措施 扩建后工程排放量（t/a） 排放增减量（t/a） 废气 非甲烷总烃 0.035 0.082 -- 0.117 +0.082 废水 排放量 720 0 -- 720 +0 COD 0.216 0 -- 0.216 +0 NH3-N 0.0216 0 -- 0.0216 +0 固体废物 玻璃边角料 27 55 -- 82 +55 玻璃沉渣 0.25 0.5 -- 0.75 +0.5 铝材边角料 1 2.4 -- 3.4 +2.4 PVB中间膜边角料 0.3 0.04 -- 0.34 +0.04 塑钢材边角料 1.6 8 -- 9.6 +8 废切削液 / 0.1 -- 0.1 +0.1 废润滑油 / 0.1 -- 0.1 +0.1 废活性炭 / 0.3 -- 0.3 +0.3 废分子筛 / 0.3 -- 0.3 +0.3 废胶桶 0.5 1 -- 1.5 +1

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 非甲烷总烃（P1） | 11.2mg/m3，0.135t/a | 1.12mg/m3，0.0135t/a |
|  |  | 非甲烷总烃（P2） | 0.33mg/m3，0.0013t/a | 0.033mg/m3，0.00013t/a |
|  |  | 非甲烷总烃（P3） | 42mg/m3，0.252t/a | 4.2mg/m3，0.0252t/a |
| 水污染物 | 营运期 | 生产废水 | 磨边冲洗水 | SS | 生产废水循环使用，定期补充，无新增生活废水 |
|  |  |  | 玻璃清洗水 |  |  |
|  |  | 生活废水 | COD |  |
|  |  |  | NH3-N |  |
| 固体废物 | 营运期 | 一般固废 | 玻璃边角料 | 55t/a | 设置临时固废堆放场，收集后定期外售 |
|  |  |  | 玻璃沉渣 | 0.5t/a |  |
|  |  |  | 铝材边角料 | 2.4t/a |  |
|  |  |  | PVB中间膜边角料 | 0.04t/a |  |
|  |  |  | 塑钢材边角料 | 8t/a |  |
|  |  | 危险废物 | 废切削液 | 0.1t/a | 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位安全处置 |
|  |  |  | 废润滑油 | 0.1t/a |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 0.3t/a |  |
|  |  |  | 废分子筛 | 0.3t/a |  |
|  |  |  | 废胶桶 | 1t/a |  |
|  |  | 生活区 | 生活垃圾 | 7.5t/a | 收集后运至垃圾中转站，交环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 营运期主要为机械设备运行过程中产生的噪声源强在70～85dB之间，通过安装减震垫、厂房隔音等措施，厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。 |
| 主要生态影响： 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目土建工程已完成，故不再对施工期进行环境影响分析。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1.1达标排放分析 1）有组织排放 根据工程分析可知，本项目达标情况如下。 达标情况如下： 表29 有组织废气污染源排放汇总 排气筒 污染物名称 污染源 产生情况 拟采取措施 排放情况 浓度mg/m3 速率kg/h 浓度mg/m3 速率kg/h P1 非甲烷总烃 中空玻璃涂胶 11.2 0.056 活性炭吸附+分子筛吸附+15m高排气筒，处理效率≥90% 1.12 0.0056 P2 非甲烷总烃 夹胶玻璃高压釜成型 0.33 0.001 0.033 0.0001 P3 非甲烷总烃 塑钢门窗焊接工序 42 0.21 4.2 0.021 ·排气筒高度 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，所有排气筒高度应不低于15m。排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。 本项目排气筒P1-P3高度为15米，周围200m范围内最高建筑物为厂区北侧宏业办公楼（高度为20m），按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，对于不能满足高出周围200m半径范围内的建筑5m以上的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准严格50%执行。由上表可知，经活性炭吸附+分子筛吸附装置处理后，排气筒P1非甲烷总烃排放浓度、排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒对应表列排放速率严格50%后，允许排放速率5.0kg/h）。非甲烷总烃排放浓度同时也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放建议限值（非甲烷总烃≤80mg/m3）。 ·排气筒规范化要求 本项目废气排放口应进行《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）进行规划范设置。废气排放口的环境保护图形标志牌应按要求设置在排气筒附近地面醒目处。 2）无组织排放 表30 本项目各生产环节无组织颗粒物产生情况 污染工序 污染物 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 玻璃及塑钢门窗生产线 非甲烷总烃 0.043 0.018 根据本项目污染因子的产生特征，确定本项目的评价因子为非甲烷总烃。将玻璃和塑钢生产线所在车间围的最大区域视为一个面源。 1.2 评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），根据污染源确定其评价等级，采用估算模式AERSCREEN计算。 浓度占标率计算：Pi=Ci/Coi×100% Pi——污染物浓度占标率； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的地面浓度；mg/m3。 Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 Coi一般为GB3095中1小时平均取样的二级标准的浓度限值；非甲烷总烃评价标准参照《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃推荐值2.0mg/m3。 预测结果及影响评价： 考虑到本项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN计算，各计算参数为： 表31 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 500000 最高环境温度 42.9℃ 最低环境温度 -17.5℃ 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表32 有组织计算参数一览表 排气筒 污染物类型 排放类型 排放速率(kg/h) 排气筒高度(m) 排气筒出口内径（m） 烟气流速（m/s） 风量(m3/h) 废气 温度℃ P1 非甲烷总烃评价 点源 0.0056 15 0.38 12 5000 20 P2 非甲烷总烃评价 点源 0.0001 15 0.3 12 3000 20 P3 非甲烷总烃评价 点源 0.021 15 0.38 12 5000 20 表33 本项目大气污染物无组织排放参数汇总表 污染物类型 排放类型 面源长度（m） 面源宽度（m） 有效排放高度（m） 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率(kg/h) 非甲烷总烃评价 面源 180 130 10 2400 正常排放 0.018 计算结果见下表： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）要求，当项目有多个污染源时，则按照各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 表34 估算模式预测计算结果及评价等级判定表 污染源 有组织 无组织 P1 P2 P3 非甲烷总烃评价 非甲烷总烃评价 非甲烷总烃评价 非甲烷总烃评价 最大占标率/% 0.07% ≈0.00% 0.05% 0.23% 各污染源评价等级 三级 三级 项目评价等级 三级 因此本项目环境影响评价等级判定为三级。 1.3环境影响 经计算，本项目大气环境评价等级为三级，对环境影响较小，无需进行进一步预测与评价。 1.4污染物排放量核算 经计算，本项目大气环境评价等级为三级，对环境影响较小，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）要求无需进行污染物排放量核算，由于本项目涉及挥发性有机物，需进行总量替代，故进行污染物排放量核算。 大气污染物有组织排放量核算 表35 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 年排放量（t/a） 1 P1 非甲烷总烃 1.12 0.0056 0.0135 2 P2 非甲烷总烃 0.033 0.0001 0.00013 3 P3 非甲烷总烃 4.2 0.021 0.0252 有组织排放总计 非甲烷总烃 0.039 大气污染物无组织排放量核算 表36 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准（kg/h） 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 中空玻璃涂胶 非甲烷总烃 活性炭吸附+分子筛吸附，处理效率≥90% 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放建议限值。 80 0.015 2 夹胶玻璃高压釜成型 非甲烷总烃 0.00014 3 塑钢门窗焊接工序 非甲烷总烃 0.028 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.043 大气污染物年排放量核算 表37 大气污染物年排放量核算 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 非甲烷总烃 0.082 1.5评价结论 本项目有组织及无组织废气均能达标排放，且大气环境评价等级为三级，则本项目对大气环境影响较小，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018），评价结论为环境影响可接受。 1.6大气环境防护距离 本项目大气环境影响评价等级为三级，无需进一步预测，不设置大气环境防护距离（三级评价时，无需考虑现有污染源。 1.7卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GBT 3840-1991)—7.2无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB 3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 本项目大气环境影响评价等级为三级，由估算模式预测计算结果可知，无组织污染源最大占标率为0.23%，由于GB 3095与TJ36中并未规定非甲烷总烃质量标准，非甲烷总烃评价标准参照《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃推荐值2.0mg/m3，由于本项目非甲烷总烃无组织排放最大落地浓度不超过质量标准（2.0mg/m3），因此无需设置卫生防护距离。 1.7大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见下表所示。 表38 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50km ( 边长5~50km ( 边长=5km ( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a ( 500~2000t/a ( ＜500t/a ( 评价因子 基本污染物（） 其他污染物（非甲烷总烃） 包括二次PM2.5 ( 不包括二次PM2.5 ( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D ( 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区( 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 （2017）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( 拟替代的污染源( 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源( 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD ( ADMS ( AUSTAL2000( EDMS/AEDT( CALPUFF ( 网格模型 ( 其他 ( 预测范围 边长≥ 50km ( 边长5～50km ( 边长= 5 km ( 预测因子 预测因子（） 包括二次PM2.5 ( 不包括二次PM2.5 ( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% ( C本项目最大占标率＞100% ( 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10% ( C本项目最大占标率＞10% ( 二类区 C本项目最大占标率≤30% ( C本项目最大占标率＞30% ( 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100% ( C非正常占标率＞100% ( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标( 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% ☐ k＞-20% ☐ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（非甲烷总烃） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测点位数（） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受 ( 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2：（/）t/a NOx：（/）t/a 颗粒物：（）t/a VOCs：（0.082）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 2、水环境影响分析 2.1生产废水 本项目不新增劳动定员，运营期废水主要为玻璃磨边冲洗废水和玻璃清洗废水；本项目玻璃磨边冲洗废水和玻璃清洗废水水质比较简单，污染物主要为SS，经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；因此，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 2.2项目生产及生活废水处理措施可行性分析 （1）废水水质特点 本项目生产废水主要为玻璃磨边冲洗用水和玻璃清洗废水，以上废水主要污染因子为SS。 （2）环保措施的可行性分析 考虑到生产废水水质特点，本项目采用沉淀法去除废水中的SS，本项目玻璃磨边冲洗用水和玻璃清洗用水水质并无特别要求，主要用于去除玻璃上颗粒物，废水经沉淀池沉淀后，可沉淀去除大部分颗粒物，处理后的水流入清水池，水质可以满足清洗用水要求，合理可行。 3、噪声环境影响分析 3.1噪声源强 项目噪声主要为生产过程中产生的机械噪声，噪声值约为75~85dB(A)，项目选用低噪音设备，并对高噪声设备采取隔声减震等措施。主要声源设备降噪前后的噪声源强见下表。 表39 主要高噪声设备源强 单位：dB(A) 序号 声源设备 治理前声源dB(A) 治理后声源值dB(A) 防治措施 1 双边磨 75~85 55～65 选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施，车间墙体采取隔声措施 2 中空玻璃生产线 75~85 55～65 3 高压釜 70～85 50～65 4 丁基胶涂布机 80～85 60～65 5 上片台 80～85 60～65 6 下片台 75~85 55～65 7 转片台（双边磨） 80～85 60～65 8 空压机 75~85 55～65 9 折弯机 75~85 55～65 10 玻璃双边直线磨边机 70～85 50～65 11 玻璃单边直线磨边机 80～85 60～65 12 丁基胶涂布机 80～85 60～65 13 铝间隔条折弯机 75~85 55～65 14 空压机 80～85 60～65 15 钻孔机 75~85 55～65 16 转片机（卧式） 75~85 55～65 17 转片机（立式） 70～85 50～65 18 龙门式玻璃挖孔机 80～85 60～65 19 卧式上片机 80～85 60～65 20 卧式下片机 75~85 55～65 21 立式上片机 80～85 60～65 22 立式下片机 75~85 55～65 23 台钻 75~85 55～65 24 全自动四边磨 70～85 50～65 25 手动四边磨 80～85 60～65 26 铝间隔条切割机 80～85 60～65 3.2预测方法 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，然后与各预测点的背景噪声值叠加计算，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 据经验，一般经安装减震垫、厂房建筑围护结构隔声后，噪声衰减25dB（A）以上，噪声在传播的过程中，随着传播距离和空气吸收引起的衰减量约为0.15～0.35dB（A）/m之间。 3.3预测结果及评价 本项目实行单班8小时工作制度，夜间不生产，不再对夜间进行噪声预测。厂界噪声预测结果见下表。 表40 厂界噪声预测结果一览表 厂界 距离（m） 贡献值dB（A） 现状值dB（A） 预测值dB（A） 昼间标准值dB(A) 达标状况 东厂界 2 59 45 59.2 65 达标 南厂界 5 51 45 52 达标 西厂界 10 45 49 50.5 达标 北厂界 15 41 59 59.1 达标 由上表可知，项目运营期厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。 为进一步减轻各类噪声对外界环境的影响，根据各类噪声的声源特征，提出以下噪声防治措施： （1）加强设备的维修、维护使其正常运转； （2）合理布局加工设备，高、低噪声设备间隔布置，尽可能将设备布置在车间的中央位置；同时加工时尽量在车间内进行，充分利用墙壁的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境敏感点的噪声影响； （3）加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产，提高工作效率，减少设备运行时间，以减轻对环境的影响。 通过以上措施并加强管理后产生的噪声对周围环境敏感点的影响很小。 4、固体废物 4.1一般工业固废 （1）玻璃边角料 本项目玻璃边角料为钢化成璃生产工艺中切割工序。玻璃原片75万m2/a，经类比，年产生废玻璃边角料约55t/a；属于一般废弃物，集中收集后外售综合利用。 （2）玻璃沉渣 本项日生产钢化玻璃时磨边及清洗工序需用水冲洗，冲洗水经静置沉淀后，上层清液可循环使用，下层玻璃粉尘结块后捞出作为固废处置。本项目共产生玻璃沉渣0.5t/a。由循环水池捞出后集中收集后外售综合利用。 （3）铝材边角料 项目生产防护门窗时需对铝材下料切割，本项目铝材120t/a，产生废铝材边角料按用量的2%计算，则产生废铝材边角料2.4t/a，集中收集后外售综合利用。 （4）PVB中间膜边角料 本项目在生产夹胶玻璃时合片工序中裁下的PVB中间膜边角料按原来的1%计算，则共产生PVB0.04t/a，集中收集后外售综合利用。 （5）塑钢材边角料 项目生产塑钢门窗时会产生部分边角料，本项目塑钢型材年用量800t/a，产生边角料按用量的1%计算，则产生废铝材边角料8t/a，集中收集后外售综合利用。 4.2危险固废 主要为铣床等设备更换时产生的废切削液（废物类别HW09、废物代码900-006-09)以及机械设备维修、保养过程中产生的废润滑油（废物类别HW08、废物代码900-214-08)，活性炭定期更换产生的废活性炭（废物类别HW49、废物代码900-041-49）、定期更换分子筛产生的废分子筛（废物类别HW49、废物代码900-041-49）、定期产生的废胶桶（废物类别HW49、废物代码900-041-49），废切削液产生量约为0.1t/a，废润滑油产生量约为0.1t/a，废活性炭产生量为0.3t/a，废分子筛产生量为0.3t/a、废胶桶产生量为0.5t/a。收集后暂存现有危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 表41 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废切削液 HW09 900-006-09 0.1 车床、铣床等 液态 1次/月 T，I 危废暂存间 2 废润滑油 HW08 900-214-08 0.1 机械设备 液态 1次/年 T 3 废活性炭 HW49 900-041-49 0.3 有机废气处理 固态 1次/年 T/In 4 废分子筛 HW49 900-041-49 0.3 有机废气处理 固态 1次/年 T/In 5 废胶桶 HW49 900-041-49 1 涂胶 固态 1次/年 T/In 危险废物暂存 表42 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废切削液 HW09 900-006-09 生产车间东南角 10m2 桶装 1桶 半年 2 废润滑油 HW08 900-214-08 袋装 1袋 半年 3 废活性炭 HW49 900-041-49 袋装 1袋 半年 4 废分子筛 HW49 900-041-49 袋装 1袋 半年 5 废胶桶 HW49 900-041-49 / / 半年 危险废物存放设施设计、标识、运行管理、安全防护及监测工作按国家环保总局《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及修改单（公告2013年第36号，环境保护部，2013年6月8日发布）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012；2013-3-1实施）相关规定。与本项目相关的重点内容如下： （1）危险废物贮存应遵循的一般要求 ①装载半固体危险废物的容器内需留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ②盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。 （2）危险废物贮存容器需满足下列要求： ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物； ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③装载危险废物的容器必须完好无损； ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 （3）项目危险废物贮存设施的设计原则，要求如下： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄漏液体收集装置； ③设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装载液体的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； （4）危险废物贮存设施的运行与管理应按照下列要求执行： ①危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记入册； ②不得将不相容的废物混合或合并存放； ③建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （5）建设单位应做好危险废物贮存设施的安全防护与监测，具体要求如下： ①危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志； ②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏； ③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设置应急防护设施； ④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按照危险废物处理； ⑤按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 根据相关规定危险废物贮存不能超过一年，因此建设单位应在一年内将危险废物交有资质单位处理。这些危险废物转移过程应严格按照《危险废物转移联单管理办法》中相关规定执行。 综上所述，在保证对危险废物进行收集暂存并由危险废物处理单位处理处置的前提下，本项目固体废物不会对外环境产生二次污染。 4.3生活垃圾 本项目原有项目定员50人，不新增劳动定员，每人每天生活垃圾产生量平均为0.5kg，生活垃圾产生量约为7.5t/a，由环卫部门定期清运。 5、本项目总量替代方案 本项目非甲烷总烃排放量为0.082t/a，根据开发区环保局提供的VOCs总量替代方案可知，该项目大气重点污染物预支增量进行等倍替代，替代方案为：VOCs拟从濮阳惠成电子材料股份有限公司VOCs治理削减的1.1735吨/年中调剂给该项目0.082吨/年，本项目不会使得项目所在区域挥发性有机物总排放量增加，故本项目等量替代方案可行。 6、平面布局合理性分析 根据本项目平面布局图可知，本项目中空和夹胶玻璃在现有的玻璃生产车间，防火窗和塑钢门窗在南侧的门窗生产车间，门窗车间所需的玻璃由北侧的生产工序相互衔接，减少了物料运输距离和半成品的运输距离，可有效提高工作效率；厂区紧邻高新路，交通便利，因此，本项目平面布局合理。 7、选址合理性分析 本项目项目租用中国化学工程第十一建设有限公司及濮阳市胜达保温材料有限公司场地及车间用于玻璃制品的制造，土地性质为工业用地，符合濮阳市城乡规划要求。 8.项目竣工验收监测建议方案和日常监测方案 8.1竣工环保验收监测建议方案 项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，开展验收工作。 项目竣工验收监测方案具体如下表。 表43 竣工验收监测建议方案 项目 污染源 治理措施 监测点位 验收监测内容 监测频次 验收标准 废气 非甲烷总烃 中空玻璃涂胶 活性炭吸附+分子筛吸附+15m高排气筒 排气筒 排放速率、排放浓度 3次/天，连续2天 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放建议限值。 夹胶玻璃高压釜成型 活性炭吸附+分子筛吸附+15m高排气筒 排气筒 排放浓度 3次/天，连续2天 塑钢门窗焊接工序 活性炭吸附+分子筛吸附+15m高排气筒 排气筒 排放浓度 3次/天，连续2天 无组织 厂房密闭 厂界 排放浓度 3次/天，连续2天 废水 磨边冲洗废水 依托现有沉淀池沉淀后循环使用 / / / / 玻璃清洗废水 依托现有沉淀池沉淀后循环使用 / / / / 噪声 机械设备在运行过程中产生的噪声 设备安装减震垫、厂房隔音 厂界 等效连续 A声级 昼夜各1 次/天，连续2天 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 玻璃边角料 依托现有临时固废堆场，收集后定期外售 / 现有1×10m2 临时固废堆场 / 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单 玻璃沉渣 铝材边角料 PVB中间膜边角料 生活垃圾 交由环卫部门统一处理 / 垃圾桶 危险废物 设置危废暂存间，由有危险废物处理资质的单位定期回收，合理处置。 / 1×10m2危废暂存间 / 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准 其他 排污口规范化 排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。 / / / / 8.2 日常监测方案 根据国家环保部《排污单位自行监测技术指南 总则》，建议建设单位制定以下日常监测计划。 表44 日常监测计划 类别 监测位置 监测因子 监测频率 执行排放标准 废气 排气筒P1 非甲烷总烃 每半年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放建议限值。 排气筒P2 非甲烷总烃 排气筒P3 非甲烷总烃 厂界 非甲烷总烃 噪声 四周厂界 等效连续A声级 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 8.3与排污许可制衔接性分析 经查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目纳入排污许可登记管理，无需申请排污许可证。 实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+分子筛吸附+15m高排气筒 | 达标排放 |
| 水污染物 | 营运期 | 生产废水 | SS | 生产废水循环使用，定期补充 | 不造成二次污染 |
|  |  | 生活废水 | COD | 无新增劳动定员，无新增生活废水 |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
| 水污染物 | 营运期 | 生产车间 | 玻璃边角料 | 暂存于临时固废堆放场，定期外售 | 不造成二次污染 |
|  |  |  | 玻璃沉渣 |  |  |
|  |  |  | 铝材边角料 |  |  |
|  |  |  | PVB中间膜边角料 |  |  |
|  |  |  | 塑钢材边角料 |  |  |
|  |  |  | 废切削液 | 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位安全处置 | 安全处置 |
|  |  |  | 废润滑油 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 废分子筛 |  |  |
|  |  |  | 废胶桶 |  |  |
|  |  | 生活区 | 生活垃圾 | 收集后运至垃圾中转站，交环卫部门统一处理 | 不造成二次污染 |
| 噪 声 | 营运期主要为机械设备运行过程中产生的噪声，通过安装减震垫、厂房隔音等措施，厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。 |
| 主要生态影响 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响很小。 |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策相符性 本项目为扩建性质，已在濮阳经济技术开发区经济发展局（2020-410972-30-03-002436）。经对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》，不属于该目录中淘汰、限制类建设项目，符合国家产业政策。 2、项目选址可行性 本项目项目租用中国化学工程第十一建设有限公司及濮阳市胜达保温材料有限公司场地及车间用于玻璃制品的制造，土地性质为工业用地，符合濮阳市城乡规划要求。 3、环境质量现状 项目所在区域为大气环境质量不达标区域，区域污染物环境质量存在超标情况，无法满足《环境空气质量标准》(GB3095—2012)表1中二级标准。 项目东厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、施工期影响分析结论 项目租用中国化学工程第十一建设有限公司场地及车间、办公用房，土建工程已完成，不再对施工期进行环境影响分析。 5、营运期影响分析结论 5.1大气环境影响分析结论 主要为中空玻璃封胶工序、夹胶玻璃高压釜成型工序、塑钢门窗焊接工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计），各工序产生的有机废气经过集气罩收集后通过活性炭吸附+分子筛吸附装置处理后最终由15m高的排气筒排放。非甲烷总烃排放浓度、排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒对应表列排放速率严格50%后，允许排放速率5.0kg/h）。排放浓度也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放建议限值（非甲烷总烃≤80mg/m3）。 5.2水环境影响评价结论 本项目不新增劳动定员，无新增生活废水。运营期废水主要为玻璃磨边冲洗废水和玻璃清洗废水。本项目玻璃磨边冲洗废水和玻璃清洗废水水质比较简单，污染物主要为SS，经沉淀池沉淀后循环使用，不外排； 5.3声环境影响评价结论 主要为机械设备运行过程中产生的噪声，经基础减震、厂房隔音后，厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 5.4固体废物环境影响评价结论 5.4.1一般工业固废 主要为玻璃加工过程中玻璃边角料、玻璃沉渣、PVB中间膜边角料；防火门窗加工过程中产生的铝材边角料，塑钢门窗加工过程中产生的塑钢边角料。项目单位在厂区内已建设有一座10m2的临时固废堆放场，一般固废经收集后暂存临时固废堆放场，定期外售，对周围环境基本无影响。 5.4.2危险固废 主要为铣床等设备更换时产生的废切削液、机械设备维修、保养过程中产生的废润滑油、更换产生的废活性炭和废分子筛、定期产生的废胶桶、收集后暂存于现有的危废暂存间，定期交有资质单位安全处置，对周边环境影响很小。 5.4.3生活垃圾 主要为员工办公生活产生的生活垃圾，分类收集后运至垃圾中转站，交环卫部门统一 处理，对周围环境影响很小。 二、建议 1、总量控制指标 本项目不涉及大气污染物SO2、NOx的排放且本项目废水综合利用不外排，本项目非甲烷总烃排放量为0.082t/a，等量替代后，新增排放量为0t/a，故本项目不涉及总量控制指标。 2、严格落实环评要求，落实环保资金，建设污染防治措施； 3、加强环保设施的日常监管，强化环保设施的维护更新，确保环保设施以最佳状态运行； 4、健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 5、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物的产生量； 6、确保环评建议的各项污染防治措施落到实处，切实履行好“三同时”制度； 7、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 评价结论：本项目符合国家产业政策，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实报告提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，对环境影响很小，从环境保护角度分析，项目建设可行。

审批意见： 经办人： 公章 年 月 日

# Text boxes

图1  周边环境示意图

固废

固废

噪声

噪声

Low-E镀膜玻璃

切割

打孔、磨边

清洗

电阻高温钢化

冷吹风快速冷却

封胶固化

固废

噪声

冲洗水

合片

Low-E中空玻璃

铝隔条

折弯

制框

灌装干燥剂

涂胶

上框

噪声

噪声

固废

非甲烷总烃

非甲烷总烃

检验

入库待售

硅酮胶A

硅酮胶B

搅拌

硅酮胶

A：B=9:1

非甲烷总烃

固废

固废

固废

废水

冷吹风快速冷却

噪声

噪声

噪声

电阻高温钢化

打孔、磨边

切割

Low-E镀膜玻璃

清洗

废水

固废

固废

非甲烷总烃

噪声

噪声

冲洗水

涂胶

灌装干燥剂

制框

折弯

铝隔条

固废

固废

非甲烷总烃

固废

检验

入库待售

Low-E中空玻璃

封胶固化

合片

上框

固废

非甲烷总烃

硅酮胶A

A：B=9:1

硅酮胶

搅拌

硅酮胶B

次品

钢化玻璃

PVB合片

初压

高压釜成型

检验

包装入库

PVB中间膜

固废

有机废气

塑钢型材

切割

裁口

热熔焊接

组装

玻璃

切割

包装入库

有机废气

固废

固废

铝合金框

挤角

组装

涂胶填充

铝合金耐火窗

耐火材料

切割

耐火玻璃