建设项目基本情况

| 项目名称 | 濮阳市城乡一体化示范区西湖医院 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南省康健医疗科技有限公司 |
| 法人代表 | 刘树河 | 联系人 | 李钊 |
| 通讯地址 | 濮阳市城乡一体化示范区高阳大街和卫河路东南角 |
| 联系电话 | 15111109959 | 传真 | -- | 邮政编码 | 457000 |
| 建设地点 | 濮阳市城乡一体化示范区高阳大街和卫河路东南角 |
| 立项审批部门 | 濮阳市城乡一体化示范区发展改革规划局 | 项目代码 | 2020-410951-84-03-100475 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | Q8411综合医院 |
| 占地面积 (平方米) | 35235.89 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 50000 | 环保投资(万元) | 41.3 | 环保投资占总投资比例 | 0.08% |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投产日期 | 2023年6月 |
| 内容及规模： 1、项目的提出 卫生事业是社会事业的一个重要组成部分，与经济的发展和社会的稳定息息相关，也是一项造福于人民的社会公益事业。随着生活条件的改善和提高，人们对健康和保健的要求也日益迫切。鉴于上述情况，河南省康健医疗科技有限公司为了适应社会发展的需要，满足广大人民群众的医疗卫生需求，拟投资50000万元建设濮阳市城乡一体化示范区西湖医院。 2、建设项目概况 项目项目基本情况见表1。 表1 项目基本情况一览表 项 目 基 本 内 容 项目名称 濮阳市城乡一体化示范区西湖医院 建设单位 河南省康健医疗科技有限公司 建设性质 新建 建设地点 濮阳市城乡一体化示范区高阳大街和卫河路东南角 环评文件类型 登记表□报告表■报告书□ 占地面积 35235.89m2 建筑面积 80700m2 建设规模 建成后总病床数将达到490张，日均就诊人次达到500人次 产 业 特 征 投资额（万元） 50000 环保投资（万元） 41.3 产业类别 第三产业：服务业 行业类别 四十九、卫生84中第108项医院841、专科防治院（所、站）8432、妇幼保健院（所、站）8433、急救中心（站）服务8434、采供血机构服务8435、基层医疗卫生服务842 投资主体 私有企业 厂址 省辖市名称 濮阳市 县（市） 城乡一体化示范区 流域 属于海河流域 工 程 污 染 情 况 本项目污染因子 ①废气：主要为污水处理站恶臭及食堂油烟废气； ②废水：主要为医疗废水及办公、生活废水； ③噪声：主要为污水处理设备及风机噪声； ④固废：主要为医疗垃圾、污水处理站产生的污泥及生活垃圾。 本项目为新建项目，经对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于该目录中鼓励类第三十七、卫生健康：5.医疗卫生服务设施建设项目，符合国家产业政策。本项目位于濮阳市城乡一体化示范区高阳大街和卫河路东南角，根据《建设项目用地预审管理办法》（国土资源部令第68号）规定，本项目已经取得濮阳市国土资源局颁发的土地证（豫（2021）濮阳市不产权第0003037号），用途为医疗慈善用地。本项目已经取得濮阳市自然资源和规划局颁发的建设用地规划许可证（地字第410900202000035），本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定，本项目属于名录中“四十九、卫生84中第108项医院841—其他（住院床位20张以下的除外）”该项目需编制环境影响报告表。受河南省康健医疗科技有限公司的委托，我公司承担了该建设项目的环境影响评价工作，在对厂址进行认真踏勘，详细调查周围环境状况以及收集相关资料的基础上，结合国家和河南省有关法律法规和技术规范的要求，本着“科学、客观、公正、公开”的原则，按照“达标排放、总量控制”的要求，编制完成了该项目的环境影响评价报告。 经对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为附录A.1社会事业与服务业--其他类项目，属于Ⅳ类项目，不开展土壤环境影响评价。 本次评价不涉及X射线机等辐射内容，辐射内容需另外履行环境影响评价手续。 3、建设地址 本项目位于濮阳市城乡一体化示范区高阳大街和卫河路东南角（115.017745°E、35.813328°N），项目北侧为高阳大街，隔路为西湖社区，南侧为纬六西支路（未建），隔路为空地，西侧为卫河路（在建），隔路为空地，东侧为经五支路（未建），隔路为空地。距离本项目最近的环境敏感点为项目北侧60m处的西湖社区。项目周边环境示意图见图1。 图1 项目周边环境示意图 4、工程建设内容及规模 本项目主要经济指标见表2，主要建设内容见表3，各楼层功能分布见表4，主要设备情况见表5，主要原辅材料及能源消耗见表6。 表2 建设项目主要经济指标一览表 编号 名称 建设内容 1 总投资 50000万元 2 总用地面积 35235.89m2 3 总建筑面积 80700m2 其中 地上总建筑面积 52850 其中 医疗综合楼 52520m2 液氧站 70m2 环卫工人作息站 20m2 公测 60 出地面楼梯间 180 地下总建筑面积 27850 4 机动车停车位 793个 其中 地上 4个（急救停车位） 地下 789个 5 非机动车停车位 3171个 其中 地上 0个 地下 3171个 6 床位数 490张 7 日接待就诊能力 500人次/天 8 医院职工人数 350人 表3 本项目主要建设内容一览表 工程类别 单项工程名称 建设内容 主体工程 医疗综合楼 医疗综合楼为裙楼，分为1#门诊、医技楼和2#住院楼，1#门诊、医技楼地上4层，地下1层；2#住院楼地上10层，地下1层。 公用工程 供电 濮阳市供电公司供给 供水 濮阳市自来水公司统一供给 排水系统 雨污分流，医院废水经污水站处理后排入濮阳市第一污水处理厂 供暖、制冷 夏季制冷配备中央空调，冬季采暖由市政集中供暖 环保工程 废气处理设施 污水处理站臭气采用加盖、除臭措施 污水处理设施 医疗废水以及生活污水经污水站处理后排入濮阳市第一污水处理厂 固废处理处置 医疗废物经集中收集后，运至医院危废暂存间，定期交由有资质单位处理；污水处理站污泥定期交由有资质单位处理；生活垃圾交环卫部门统一处理 降噪措施 采用低噪音设备及风机，安装隔声窗、墙体隔音等 表4 各楼层布置情况一览表 构筑物 科室设置 1#门诊、医技楼 地下1层 放射科、药库、设备用房、太平间、病案库、食堂、地下车库、污水处理站等 地上1层 急诊急救、儿科、感染科、门诊大厅、药房、透析中心、配液中心等 地上2层 功能检查、内科系统、内镜中心、口腔科、检验科、体检中心、妇产科门诊 地上3层 病理、血库、五官科、皮肤科、外科系统、口腔科、DSA、CCU、ICU、中心手术 地上4层 护理单元、行政办公 2#住院楼 地上3层 CCU、ICU 地上4层~10层 护理单元 表5 本项目主要设备一览表 序号 设 备 名 称 数量（台·张） 1 监护仪 17 2 光子治疗仪 1 3 胎儿脐带血流检测仪 1 4 眼底A超 1 5 呼吸机 2 6 腹腔镜 1 7 高频电刀 1 8 麻醉机 3 9 气体监护仪 2 10 手术床 3 11 手术显微镜 1 12 无影刀 3 13 疝气电刀 1 14 全自动生化分析仪 1 15 全自动血凝仪 1 16 细菌培养药敏分析仪 1 17 血流变测试仪 1 18 电解质分析仪 1 19 恒温培养箱 1 20 CT 1 21 普通X射线机 1 22 胃肠X射线机 1 23 床边X线机 1 24 C14测定仪 1 25 电子肠镜 1 26 电子胃镜 1 27 肺功能测定仪 1 28 支气管镜 1 29 TCD 1 30 B超机 3 31 彩色B超机 1 32 动态心电脑 1 33 动态血压 1 34 心电图机 1 35 胃电图 1 36 病理切片机 1 37 DELL服务器 3 38 DELL陈列柜 1 39 灭菌器 2 40 紫外线分析仪 1 表6 本项目原辅材料及主要能源消耗情况一览表 序号 名称 单位 消耗量 来源 1 注射器 支/年 10000 外购 2 输液器 支/年 4000 3 注射针头 个/年 10000 4 尿杯 个/年 2000 5 塑料试管 支/年 2000 6 负压采血管 支/年 45235 7 静脉采血管 支/年 45235 8 中单 个/年 2000 9 手术衣 件/年 2000 10 手术帽 个/年 10000 11 口罩 个/年 10000 12 一次性手套 只/年 20000 13 采血针 支/年 2000 14 血糖试纸 条/年 1000 15 新鲜水 m3/a 96300 濮阳市自来水公司统一供给 16 电 万kwh/a 800 濮阳市供电公司统一供给 5、公用工程 5.1供电 本项目用电由濮阳市供电公司供给，根据现场踏勘，项目区域电网已接通，可满足项目用电需求。 5.2给排水 给水：本项目生活用水由濮阳市自来水公司统一供给，项目所在区域自来水管网已经接通，可满足项目用水需求。 排水：采用雨、污分流制，雨水经雨水干管就近排至市政雨水管道；生活污水和医疗废水经医院污水处理站处理达标后经高阳大街市政污水管网排入濮阳市第一污水处理厂。经现场踏勘，项目北侧高阳大街市政污水管网已铺设完毕，本项目污水口与高阳大街污水管网能够有效衔接，满足排污要求，污水排放走向示意图详见附图4。 5.3供热、制冷 夏季制冷采用中央空调，项目中央空调系统采用空调机组，不设置冷却水塔，因此中央空调系统无废水产生。 冬季采暖使用集中供热，可满足项目供热需求。 5.4开水供应 在各楼层设置全自动电开水器，能满足项目需求。 6、劳动定员及工作制度 本项目建成后劳动定员350人，全天24h接诊，全年工作365天。 7、建设周期 根据现场踏勘，项目所在地为空地，主要建筑物尚未建设，项目预计于2021年04月开工，2023年06月建设完成，施工期为26个月。 8、环保设施及投资估算情况 该项目环保设施及投资估算情况见表7。 表7 环保设施及投资估算一览表 类别 名称 数量 投资估算(万元) 废气处理 静电式油烟净化装置（静电+机械过滤式+吸附复合技术） 1套 2.0 生物滤塔+15m排气筒 1套 2.0 废水处理 化粪池 1×50m3 1.0 隔油池 1×50m3 1.0 一体化污水处理设施 1套 28 噪声处理 污水站设备基础减振 若干 0.8 隔音窗 200m2 5.0 固废治理 危废暂存间 1×20m2 1.0 垃圾桶 若干 0.5 合计 41.3 备注:环保投资占总投资比例0.08％（41.3/50000×100％=0.08％） |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场踏勘及建设单位提供资料，本项目为新建性质，项目现状为空地，不存在原有污染及其他环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目位于濮阳市城乡一体化示范区高阳大街和卫河路东南角。濮阳城乡一体化示范区规划面积120平方公里，是濮阳市建成区的顺势北延，西起大广高速，东至濮东产业集聚区东场界龙乡路，南沿绿城路、盘锦路、黄河路，北至新北环（固双路），由科教文化功能区、现代农业示范区、商务中心区、行政宜居区、濮东产业集聚区五个功能区组成。 2、地形、地貌 濮阳市地处黄河下游冲积平原上，地形平坦开阔，地势自西南向东北略有倾斜，其南北坡降1/5000—1/6000，东西坡降为1/6000—1/8000，地面海拔高度为48—57m。 濮阳城区地貌类型比较简单，地表下15m范围内均为新近冲击的松散沉积物，根据地貌形态和成因，城区范围可分为三种工程地质单元，即黄河故道、古黄河漫滩、古黄河泛流平原工程地质区。 濮东产业集聚区位于濮阳市城乡一体化示范区东部，系我国地貌第三级阶梯的中后部，海拔高度52-57m。大地构造属华北地带，位于东濮凹陷之上。东濮凹陷形成过程中，在古生界岩上，沉积了一套古生界以下第三系为主的中、新生界陆相沙泥岩地层。 3、气候、气象 濮阳市位于中纬度地带，常年直接受东南季风环流的控制和影响，属暖温带半湿润季风型大陆性气候，四季分明，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季晴朗，冬季干冷少雪。年平均气温13.5℃，年平均无霜期为215天，年平均蒸发量1944mm，年平均日照时数2454小时，年太阳辐射总量118kcal/cm2，年均相对湿度71%,年平均降水量612.9mm，常年主导风向为南北风，年均风速2.1m/s。 4、地表水 濮阳市属河南省比较干旱的地区之一，水资源不多。地表径流靠天然降水补给，平均径流量为1.85亿立方米，径流深为432mm。境内浅层地下水总量为6.73亿立方米，其中可供开采的6.24亿立方米。濮阳境内有河流97条，多为中小河流，分属于黄河、海河两大体系。过境河主要有黄河、马颊河和卫河。另外，较大的河流还有天然文岩渠、马颊河、潴龙河、徒骇河等。 5、土地资源 濮阳市土地面积约418800公顷，其中耕地占土地总面积的64.5%，园地占1.41%，林地占3.03%，居民用地占15.33%，工矿用地占2.53%，交通用地占0.75%，水域用地占0.68%，其它及未利用土地占11.76%。其基本功能是：地势平坦、土壤深厚，便于开发利用，垦殖率较高，但人均占有量小。土壤类型以潮土为主，占全市土地面积的97.2%，潮土耕性良好，是农业生产的理想土壤。 6、矿产资源 濮阳地质因湖相沉积发育广泛，第三系沉积很厚，对油气生成及储存极为有利。已知的主要矿藏有石油、天然气、煤炭，另外还有铁、铅等。石油、天然气储量较为丰富，且油气质量好。 7、生物资源 7.1植物资源 濮阳地处冲积平原，是农业开发最早的地区之一，主要栽培农作物，如小麦、玉米、水稻、红薯、大豆，种植面积达4万公顷。经济作物中棉花、花生、芝麻、油菜、麻类种植较多。蔬菜品种现有12大类100多个，种植较多的是白菜、萝卜、黄瓜、西红柿、葱、包菜、菜花、韭菜、辣椒、芹菜、茄子、马铃薯、豆角、姜、藕、冬瓜、南瓜等，近年又引进蔬菜新品种20多个。 濮阳市植物除农作物外，全市植被由禾本科、豆科、菊科、蔷薇科、茄科、十字花科、百合科、杨柳科、伞形科、锦葵科、石蒜科、玄参科等多属暖温带的植被组成。濮阳天然林甚少，基本为人造林，主要分布在黄河故道及背河谷地。优质用材林树种主要有毛白杨、加拿大杨、枫杨、榆、柳、泡桐、椿、槐树，经济林树种主要有红枣、苹果、桃、杏、梨、葡萄、柿、山楂、核桃、花椒等。 7.2动物资源 由于人类长期对自然环境的干预，濮阳市野生脊椎动物赖以生存的原始植被不复存在。在季节性农作植环境中生存的野生动物，随着生境条件的改变和被捕杀，其数量大大减少，不少动物种类已近绝迹。除哺乳类中的家鼠、田鼠，鸟类中的麻雀，爬行类中的壁虎、蜥蜴，两栖类中蛙、蟾和一些鱼类数量较多，分布较广泛外，其他野生脊椎动物数量已经很少。昆虫类在全市野生动物中数量占相对优势。麻雀、家鼠及多种昆虫是区内野生动物的优势种。家畜家禽等人工饲养动物是濮阳的主要经济动物，分布遍及全区，数量较多。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 1.1区域环境质量达标情况 为了解项目所在地区环境空气质量现状，本项目收集了生态环境部环境工程评估中心2019年濮阳市环境空气基本污染物监测数据资料。濮阳市2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为12 μg/m3、34 μg/m3、99 μg/m3、63μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为187 μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值的污染物为PM10、O3、PM2.5。故判定本项目所在区域为不达标区。 表8 区域空气质量现状评价表 污染物 评价指标 浓度(μg/m3) 标准值(μg/m3) 占标率(/%) 达标情况 SO2 年均浓度 12 60 20.0% 达标 NO2 年均浓度 34 40 85.0% 达标 PM10 年均浓度 99 70 141.43% 不达标 PM2.5 年均浓度 63 35 180% 不达标 CO 日均值第95百分位数浓度 1800 4000 45.0% 达标 O3 日最大8小时平均均值第90百分位数浓度 187 160 116.9% 不达标 2、地表水环境质量现状 本项目废水经市政管网排入濮阳市第一污水处理厂，达标后排入马颊河。地表水环境质量现状数据监测数据引用濮阳市环境质量月报（2020年）位于马颊河马庄桥水闸断面数据，具体监测结果见下表。 表9 地表水环境质量现状统计结果一览表 单位：pH无量纲，其他mg/L 断面 监测因子 监测时间 监测结果 标准 标准指数 超标倍数 达标 马颊河马庄桥水闸断面 COD 2020年1月 13 ≤30 0.325 0 达标 NH3-N 0.76 ≤1.5 0.51 0 达标 总磷 0.11 ≤0.3 0.37 0 达标 COD 2020年2月 13 ≤30 0.43 0 达标 NH3-N 0.27 ≤1.5 0.18 0 达标 总磷 0.14 ≤0.3 0.47 0 达标 COD 2020年3月 10 ≤30 0.33 0 达标 NH3-N 0.56 ≤1.5 0.37 0 达标 总磷 0.21 ≤0.3 0.7 0 达标 COD 2020年4月 15 ≤30 0.5 0 达标 NH3-N 0.49 ≤1.5 0.33 0 达标 总磷 0.18 ≤0.3 0.6 0 达标 COD 2020年5月 14 ≤30 0.47 0 达标 NH3-N 0.96 ≤1.5 0.64 0 达标 总磷 0.22 ≤0.3 0.73 0 达标 COD 2020年6月 21 ≤30 0.7 0 达标 NH3-N 0.72 ≤1.5 0.48 0 达标 总磷 0.18 ≤0.3 0.6 0 达标 COD 2020年7月 22 ≤30 0.73 0 达标 NH3-N 0.99 ≤1.5 0.66 0 达标 总磷 0.18 ≤0.3 0.6 0 达标 COD 2020年8月 15 ≤30 0.5 0 达标 NH3-N 1.45 ≤1.5 0.97 0 达标 总磷 0.23 ≤0.3 0.77 0 达标 COD 2020年9月 26 ≤30 0.87 0 达标 NH3-N 3.99 ≤1.5 2.66 1.66 超标 总磷 0.49 ≤0.3 1.63 0.63 超标 COD 2020年10月 16 ≤30 0.53 0 达标 NH3-N 0.87 ≤1.5 0.58 0 达标 总磷 0.12 ≤0.3 0.4 0 达标 COD 2020年11月 17 ≤30 0.57 0 达标 NH3-N 0.93 ≤1.5 0.62 0 达标 总磷 0.17 ≤0.3 0.57 0 达标 COD 2020年12月 18 ≤30 0.6 0 达标 NH3-N 4 ≤1.5 2.67 1.67 超标 总磷 0.46 ≤0.3 1.53 0.53 达标 由上表可知，马颊河马庄桥水闸断面2020年9月氨氮、总磷超标、12月氨氮超标，其他时期COD、氨氮、总磷浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。究其原因主要是因为部分生活垃圾丢弃于马颊河沿岸，随雨水进入河流所致。同时，沿途部分村庄生活废水未经处理直接通过雨水管网进入地表水体也对水质产生一定的影响。 3、声环境质量现状 河南三青环境检测有限公司于2020年2月1日～2月2日对本项目所在区域四周场界及环境敏感点西湖社区进行了监测，监测结果及达标情况见表10。 表10 噪声现状监测结果及达标情况一览表 单位：dB（A） 监测时间 监测点 2020年2月1日 2020年2月2日 评价标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 东场界 50.1 40.3 49.9 40.5 1类昼间：55，夜间：45 达标 南场界 49.6 41.7 50.3 41.5 西场界 51.9 42.3 52.2 41.9 北场界 50.4 40.6 50.8 40.3 4a类昼间：75，夜间：55 西湖社区 50.7 40.9 51.1 41.2 1类昼间：55，夜间：45 由上表的监测结果可知，该项目北场界环境监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，东、南、西场界环境监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求；环境敏感点西湖社区噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 4、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 经现场调查，评价区域范围内无自然保护区、水源保护区，未发现珍稀动植物保护物种，较近的环境敏感点为西湖社区。本项目大气评价等级为三级，不需设置大气环境影响评价范围。项目主要环境保护目标见下表。 表11 声环境保护目标一览表 环境 类别 坐标/m 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 声环境 15 0 西湖社区 人群 二类区 N 60 表12 地表水环境保护目标一览表 环境类型 保护目标 相对方位 相对距离 保护级别 地表水 环境 顺城河（最终汇入马颊河） N 1017m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及修改单表1中二级标准。 表13 环境空气质量标准 污染物项目 平均时间 浓度限值（二级） 单位 SO2 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 μg/m3 NO2 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 μg/m3 CO 24小时平均 1小时平均 4 10 mg/m3 O3 日最大8小时平均 1小时平均 160 200 μg/m3 PM10 年平均 24小时平均 70 150 PM2.5 年平均 24小时平均 35 75 2、地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表14 地表水环境质量标准 单位：mg/L 标准类别 标准值 COD NH3-N TP Ⅳ类 30 1.5 0.3 3、项目所处区域为1类声环境功能区，医院北侧高阳大街为主干道，北场界距高阳大街25m；根据声环境功能区划分技术规范（GB/T15190-2014）可知相邻区域为1类声环境功能区时，城市主干路50m±5m内为声环境4a类声环境功能区，故医院执行《声环境质量标准》GB3096-2008中4a类标准，环境敏感点执行1类标准。 表15 声环境质量标准 单位：mg/L 类别 昼间 夜间 1类 55 45 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气：污水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准以及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）； 表16 恶臭污染物排放标准 标准名称 污染因子 标准限值 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级 NH3（mg/m3） 1.5 H2S（mg/m3） 0.06 表17 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 单位：mg/L 序号 控制项目 单位 标准值 1 NH3 mg/m3(标态) 1.0 2 H2S mg/m3(标态) 0.035 食堂油烟执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）； 表18 饮食业油烟排放标准 规模 小型 最高允许排放浓度（mg/m3） 1.5 2、废水：本项目废水经院区污水处理站处理后排入濮阳市第一污水处理厂，排放废水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准，同时满足濮阳市第一污水处理厂受纳水质要求（COD≤350mg/L、NH3-N≤35mg/L）； 表19 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（预处理标准） 单位：mg/L 序号 控制项目 标准值 1 pH 6-9 2 化学需氧量（CODCr）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/（床位·d）] 250 250 3 生化需氧量（BOD5）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/（床位·d）] 100 100 4 悬浮物（SS）浓度/（ng/L） 最高允许排放负荷/[g/（床位·d）] 60 60 5 氨氮/（mg/L） 35 6 粪大肠菌群（MPN/L） 5000 7 动植物油 20 备注 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准未对氨氮作出要求，本项目NH3-N执行濮阳市第一污水处理厂收纳水质标准 表20 濮阳市第一污水处理厂受纳水质要求 单位：mg/L 污染物名称 标准值 COD 380 BOD5 180 SS 220 NH3-N 35 3、噪声：北场界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东、西、南场界执行1类标准。 表21 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 适用区域 标准值 昼 间 夜 间 1类 55 45 4类 70 55 固废：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年第36号公告中的有关规定；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年第36号公告中的有关规定；《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中医疗机构污泥控制标准。 表22 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别 粪大肠杆菌数/（MPN/g） 肠道致病菌 肠道病毒 结核杆菌 蛔虫卵死亡率/% 综合医疗机构和其他医疗机构 ≤100 不得检出 不得检出 -- >95 |
| 总 量 控 制 指 标 | 经院区污水站处理后COD：5.78t/a、NH3-N：1.16t/a； 经濮阳市第一污水处理厂处理后COD：3.081t/a、NH3-N：0.154t/a； 建议废水总量控制指标为COD：3.081t/a、NH3-N：0.154t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 施工期： 建筑施工全过程按作业性质，可以分为下列几个阶段： (1)清理场地：主要包括地表清理等； (2)土石方阶段：包括土石方开挖、运输工程土等； (3)基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等； (4)主体工程阶段包括：钢筋砼工程，钢体工程，砌体工程； (5)装修阶段：包括内外檐装修，内部装修等； (6)扫尾阶段：包括土方回填、修路、绿化、清理现场等。 其中土石方工程阶段和主体结构工程阶段易产生扬尘，而施工噪声则贯穿施工全过程。 营运期： 图4 项目营运期工艺流程及产污节点示意图

主要污染工序： 施工期： 废气 施工期废气主要施工扬尘。施工扬尘是重要的大气污染源，研究表明，大气中的可吸入颗粒物30~40%来自工地直接扬尘或间接扬尘。施工期土石方工程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，施工扬尘的主要来源为：①土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；②建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子等）的现场搬运及堆放扬尘；③施工垃圾的清理及堆放扬尘；④车辆运输所造成的道路扬尘。 本项目采用商品混凝土，不设搅拌站。施工扬尘的大小与施工现场条件，施工管理水平，施工机械化程度及施工季节，建设地区土质及天气等诸多因素有关。根据大量同类工程现场监测数据显示，工地内扬尘浓度为0.3~0.7mg/m3。 2、废水 施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。 2.1施工废水 施工废水包括施工机械冲洗废水、施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水，主要污染物成分为水泥碎粒、沙土等，其中泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮浑浊液体，外观呈土灰色，比重1.20~1.46，含泥量30~50%，pH值约为6~7，建筑施工废水若不经处理随意排放，会对周围环境产生一定影响。本项目施工期在施工场地设置处理废水的沉淀池，施工废水经沉淀池处理后可以用作场地及道路洒水抑尘。 2.2生活污水 生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂废水。根据建设单位提供的资料，施工高峰期施工人员为80人，生活用水量按60L/（人•d）计，则施工期生活用水量约为4.8m3/d，污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为3.84m3/d，施工期为26个月，施工期生活污水产生量约为2995.2m3。该部分污水中主要污染物浓度为COD：350mg/L，SS：300mg/L、氨氮：25mg/L。施工期生活污水经隔油池+化粪池沉淀处理后由高阳大街市政污水管网排入濮阳市第一污水处理厂进一步处理。 3、噪声 本项目施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类施工机械设备产生的噪声和运输物料的交通噪声，在施工期阶段可能会对周边环境造成一定影响。 3.1施工场地噪声 施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声和施工人员的活动噪声。房屋建筑项目各施工阶段的主要噪声源及声级见下表。 表23 主要施工设备噪声源强 施工阶段 主要设备噪声源 噪声值 场地清理 推土机、运输车辆、发电机等 95～100 土石方 推土机、挖掘机、装载机等 95～100 打桩 打桩机（静压桩） 80～85 结构 振捣棒、电锯、吊车等 98～102 装修 升降机、砂轮机、切割机等 90～95 根据噪声污染源分析可知由于施工场地的噪声源主要为高噪声施工机械（机械单体声级一般在80dB(A)以上），且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地的位置、同时使用率均有较大变化。由于施工阶段一般为露天作业，无隔声和削减措施，故传播较远，受影响面较大。装修、安装阶段大部分工作在室内进行，噪声经墙体的遮挡使声功率级降低，一般该阶段不会对周围声环境造成较大的影响。 3.2物料运输的交通噪声 施工各阶段物料运输车辆引起的噪声见下表： 表24 交通运输车辆声级 施工各阶段 运输内容 车辆类型 声级dB（A） 土方阶段 土方外运 大型载重车 90 结构阶段 钢筋、混凝土 混凝土罐车、载重车 80-85 装修阶段 各种装修材料 轻型载重卡车 75 4、固体废物 施工期间产生的固体废物主要是施工建筑垃圾、工程弃土和施工人员的生活垃圾等。 施工建筑垃圾主要包括施工过程中产生的废建筑材料，本项目工程需建设的总建筑面积为80700m2（包括地上总建筑面积52850m2，地下总建筑面积27850m2），参照洛阳市建设委员会关于印发《洛阳市建筑垃圾量计算标准》的通知，房屋主体施工单位面积产生的建筑垃圾量钢筋混凝土结构产生量为30kg/m2，则拟建项目施工产生的建筑垃圾约为2421 t。建筑垃圾运至专用场所、用于填筑垫建筑基础、路基或回填低洼地带，建筑垃圾中钢筋等回收利用。 据估算，工程挖方量约为15万m3，回填量约为5万m3，外运土方量约为10万m3，外运土方按要求由有运输资质的渣土车清运至濮阳市环境卫生行政管理部门指定的消纳场地。渣土不能及时清运的，应妥善堆置，并采取围挡、遮盖、压实、适量洒水等防护措施，防止产生扬尘及受雨水冲刷。 施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，施工期最大施工人数按80人计算，施工期按780天计算，生活垃圾产生量约31.2t。施工人员的生活垃圾收集到指定的垃圾箱（桶）内，由当地环卫部门统一及时清运处理。 营运期： 1、废气 本项目营运期产生的废气主要是食堂油烟废气及污水站异味。 1.1油烟废气 项目拟建1座食堂，用作营养食堂和职工餐厅。位于综合门诊楼负一楼东南侧，食堂设基准灶头12个，属大型类饮食业单位。正常运营时每个标准灶头废气产生量为2000m3/h，年工作日365天，日工作时间约3h。根据河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》编制说明，正常运营时每个基准灶头废气量为2000m3/h，油烟、非甲烷总烃产生浓度分别为10mg/m3、20mg/m3，则油烟废气年产生量为2.63×107m3，油烟、非甲烷总烃产生量分别为0.263t/a，0.526t/a。食堂采用1套静电式油烟净化装置（静电+机械过滤式+吸附复合技术）对食堂油烟进行处理，处理后废气有独立烟道引至楼顶排放。静电式油烟净化装置对油烟的净化设施处理效率按96%以上，“静电+机械过滤+吸附”的复合技术对非甲烷总烃的去除效率能够达到60%以上，本项目采用该油烟净化技术处理后油烟、非甲烷总烃排放浓度分别＜0.4mg/m3、＜8mg/m3，符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。食堂油烟产排情况见表25。 表25 食堂油烟产排情况一览表 污染物 产生浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 去除率（%） 排放标准 达标情况 油烟 10 0.263 0.4 0.011 96 1.0mg/m3 达标 / / ≥95% 达标 非甲烷总烃 20 0.526 8 0.2104 60 10mg/m3 达标 1.2污水处理站恶臭气体 污水处理站处理废水过程中产生的恶臭气体，其主要成分为氨、H2S等。 经咨询项目设计单位，项目污水处理站位于医疗综合楼（裙楼）东南角，为全地下式污水处理站，占地面积300m2，设计处理规模800m3/d。污水处理站产生恶臭气体的单元包括：格栅、调节池、接触氧化池、污泥池、脱水间等，另外污泥贮存期间也会产生恶臭气体。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g氨气和0.00012gH2S，由此可见，在水质相同的情况下，恶臭污染物的产生量基本与废水量成线性关系。 本项目污水处理站BOD5处理量为9.25t/a，因此氨气、H2S产生量分别为0.029t/a、0.0011t/a。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，废水应进行除臭味处理。依据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关规定“医院污水处理工程废气应进行适当处理（如臭氧、生物吸附、光解处理等方法）后排放，排气高度应不小于15m。项目污水处理站各产生臭气构筑物均为封闭式建筑，其自身顶盖即可视为恶臭收集装置，各产生臭气构筑物顶端均安装有排气口，项目运营期把各构筑物排气口、脱水间、污泥贮存间排风口使用管道连接，然后通过恶臭处理装置配套的引风机将产生的恶臭气体引至处理装置进行处理。项目恶臭气体使用管道统一收集（收集效率90%），经生物滤塔处理后（处理效率不低于80%），经15m高排气筒排放（风机风量不低于20000m3/h）。则本项目污水处理站氨气、H2S产排情况如下表所示。 表26 污水处理站废气产排情况分析一览表 污染物名称 氨气 H2S 污水处理站恶臭气体 产生量（t/a） 0.029 0.0011 拟采取措施 管道收集效率为90%，生物滤塔+15m高排气筒处理效率不低于80% 排放方式 有组织 无组织 有组织 无组织 排放量（t/a） 0.0052 0.0029 0.0002 0.0001 排放速率（kg/h） 0.0006 0.0003 0.00002 0.00005 排放浓度（mg/m3） 0.03 / 0.001 / 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2（15m高排气筒） 4.9kg/h / 0.33kg/h / 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 / 1.0 / 0.03 达标分析 达标 / 达标 / 由上述分析可知，污水处理站恶臭气体各污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准以及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求。 2.2废水 本项目医疗综合楼一楼设置有感染科（发热门诊、肠道感染门诊），用于诊断发热病人和肠道疾病病人，不设置传染病区及传染病房，如有疑似传染病患者则转至专科医院。故本项目不涉及传染病区废水。 2.2.1项目用水情况 项目用水主要为医院职工用水、陪护人员用水、门诊病人用水、食堂用水。项目用水按照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）定额进行计算，具体取值参照《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）的规定。 项目设置病床床位490张，住院病人按满负荷计，根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），病房设浴室、卫生间、盥洗，医院中生活用水的水量定额为90-440L/床•d，本次评价取350L/（床•d）。 陪护人员仅考虑病床床位入住人员，按平均每床病人1名陪护计算，则陪护人数为490人/d，根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中规定的医院陪护人员用水定额为60L/（人•d）。 预计门诊、急诊人数约500人次/天，用水定额为10L/（人•次）。 医务、医护及管理人员共350人，病房和急诊工作制度为每天3班，采取轮班制，门诊为每天1班，平均每人每天1班，用水定额为60L/（人•班），本次评价取60L/（人•班）。 住院病人与陪护人员在食堂就餐比例按80%计，就餐次数2~3次，本次评价取3次；医院职工在食堂就餐比例按70%计，就餐次数1~2次，本次评价取2次；门、急诊患者不考虑在食堂就餐；则预计食堂就餐人数约2842人•次/天。用水定额为13L/（人•次）。 表27 建设项目用水情况一览表 类别 数量 用水系数 日最大用水量(m3) 年用水量 (万m3) 病房（医疗用水） 490床 350L/（床·d） 171.5 6.26 门诊、急诊（医疗用水） 500人·次/d 10L/（人·次） 5 0.18 医护人员（生活用水） 350人·班/d 60L/（人·班） 21 0.77 陪护人员（生活用水） 490人 60L/（人·d） 29.4 1.07 食堂（生活用水） 2842人·次/d 13L/（人·次） 36.95 1.35 合计 / / 263.85 9.63 2.2.2项目废水产生情况 经与建设单位结合，医院床单、被罩等委托专业机构清洗，内部不再设置洗衣房，无洗衣废水产生。 项目中央空调系统采用空调机组，不设置冷却水塔，因此中央空调系统无废水产生。 该医院采用国内先进电子显影技术、激光打印技术，不使用落后的传统“显影液”洗片技术，无洗印废水产生。 口腔科使用树脂作为补牙的填料，不使用含汞的合金材料，故没有含汞废水产生。 医院检验室主要内容为血常规分析、尿液分析、肝功能检测等，在常规分析中所用的试剂主要为非离子型表面活性剂、有机季铵盐、氯化钠、硼酸和乙二胺四乙酸二钾（EDTA-2K）、十二烷基磺酸钠、月桂酰硫酸钠及相应的试剂盒，不使用含铬试剂、含氰试剂。试剂购置成品使用，不需要现场调配，且检验分析均使用一次性密闭容器直接上仪器检验，检验完毕后检验废液连同一次性密闭容器一起作为医疗废物收集、暂存、处理，不会产生检验清洗废水。 本项目废水主要为医院入住人员产生的废水、门诊急诊产生的废水、陪护人员产生的废水、医护人员产生的生活污水和食堂废水，废水产生量约为用水量的80%。本项目废水排放情况见下表。 表28 建设项目废水情况一览表 类别 用水量（m3/d） 损耗量 （m3/d） 排水量（m3/d） 医疗用水 病房 171.5 34.3 137.2 门诊、急诊 5 1 4 生活用水 医护人员 21 4.2 16.8 陪护人员 29.4 5.88 23.52 食堂 36.95 7.39 29.56 合计 263.85 52.77 211.08 本项目水平衡图如下图所示。 图5 本项目水平衡图 由表22可知，本项目废水排放量为211.08t/d（77044.2t/a），医疗机构生活污水和医疗废水混合排出时一律视为医疗机构污水，医疗机构污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群、动植物油等。 综合废水污染物产生浓度依据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）给出的医院废水水质参考范围确定，同时参考郑州仁济医院、新密市妇幼保健院、郑州市中心医院、河南省洛阳正骨医院郑州医院、河南省中医院高新区院区等综合医院的废水污染物实测数据进行修正。本项目主要污染物产生浓度详见表29。 表29 本项目主要污染物产生浓度一览表 项目 COD （mg/L） BOD5 （mg/L） 氨氮 （mg/L） SS （mg/L） 粪大肠菌群 MPN/L 郑州仁济医院 440 150 31 230 16000 新密市妇幼保健院 300~339 100~143 28~30 100~121 1.29×108 郑州市中心医院 300 / 45 180 24000 河南省洛阳正骨医院郑州医院 222~460 112~151 57.2~70.5 175~235 >16000 河南省中医院高新区院区 378~435 264~322 61.7~65.1 126~135 >16000 《医院污水处理工程技术规 范》（HJ2029-2013） 150~300 80~150 10~50 40~120 1.0×106~3.0 ×108 本项目 300 150 50 120 3×107 本项目生活废水首先经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后，与医疗废水混合后进入院区污水处理站进行处理，污水处理站采用工艺为“格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒”，本项目废水经厂区污水处理站处理后通过高阳大街市政管网排入濮阳市第一污水处理厂，经濮阳市第一污水处理厂处理达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准后排放 。 本次评价根据化粪池的一般处理效率、水解酸化+接触氧化法的一般处理效率来确定各污染物的总去除效率，同时参考同类综合医院污水处理站各污染物处理效率进行修正。本项目主要污染物去除效率见表30，本项目主要污染物产排情况见表31。 表30 参考医院主要水污染物处理效率一览表 项目 处理工艺 处理效率（%） COD BOD5 氨氮 SS 粪大肠菌群 新密市妇幼保健院 调节池+水解酸化池+ 接触氧化池+消毒 85 90 85 95 99 郑州中心医院 调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒 75 / 70 90 99 郑州仁济医院 调节池+生化池+反应池+沉淀池+消毒池 75 80 70 90 99.9 河南省洛阳正骨 医院郑州医院 调节池+生物接触氧化 池+沉淀池+消毒 78 88 72 94 100 河南省中医院高新区院区 调节池+初沉池+生化池+消毒 73 80 71 90 / 水解酸化+接触氧化一般去除率 水解酸化+接触氧化 75~85 90~95 70~80 85~95 / （本项目）* 格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒 75 80 70 85 99.99** 注：*去除率为污水处理系统总去除率，包含隔油池、化粪池的去除率。 **采用臭氧消毒方法，大肠菌群去除率不低于99.99%。 表31 项目主要水污染物产排情况一览表 污染物 产生浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 处理效率 （%） 排放浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 排放标准 （mg/L） 达标情 况 废水 / 77044.2 / / 77044.2 / / COD 300 23.11 75 75 5.78 250 达标 BOD5 150 11.56 80 30 2.31 100 达标 氨氮 50 3.85 70 15 1.16 / 达标 SS 120 9.25 85 18 1.39 60 达标 粪大肠菌群 （MPN/L） 3×107 2.31×1012MPN/L 99.99 3000 2.31×108 MPN/a 5000 达标 由以上分析可见项目符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求。项目外排废水进入市政污水管网，由濮阳市第一污水处理厂进一步处理后排入马颊河。 2.3噪声 该项目噪声主要来源于风机、泵、中央空调机组等设备运行时产生的噪声，声强在80～90dB(A)左右。送排风系统、水泵等设备均置于地下室；空调机组置于医疗综合楼顶部；供氧设备位于地下，主要产噪设备为空压机；对所有有振动的设备均设减振基础或吊架，接管采用柔性减振接头，对所有送、排风系统作消声处理；在采取设备基础减振、安装消声器、软连接、密闭隔声等措施后，噪声源强可降至为55～70dB(A)。项目主要设备噪声源强见表32。 表32 项目设备噪声源强一览表 序号 设备 数量 （台） 源强 （dB(A)） 降噪措施 治理后源强 （dB(A)） 1 给水泵（地下） 2 80 减振、隔声 55 2 油烟净化器风机 1 90 减振、隔声、消声 70 3 中央空调机组（裙楼楼顶） 8 85 减振、消声 65 4 污水处理站泵 4 90 减振、隔声 65 5 空压机（地下） 3 90 减振、隔声 65 2.4固体废物 本项目产生的固体废物主要包含：医疗垃圾、污水处理站污泥和职工生活垃圾。 （1）医疗垃圾 医疗废物主要来自医疗诊断、治疗过程中产生的各类固体废弃物，含有大量的病原微生物、寄生虫，还含有其它有害物质。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，医疗废物属于危险废物，废物类别HW01，主要包括感染性废物（841-001-01）、损伤性废物（841-002-01）、病理性废物（841-003-01）。具体分类情况见表3.4-14。 根据《第一次全国污染源普查城市生活源产排污系数手册》，住院病人医疗废物产生量按1.0kg/(床•d)，门诊医疗废物按0.1kg/(人•d)计算，本项目的医疗废物产生情况见表3.4-15。 医疗废物按性质分类包装后在医疗废物暂存间（50m2，位于医院西北侧），暂存后由医疗废物专用通道转运，交由有资质的单位运输、处理。 表33 医疗废物分类情况一览表 项目 分类 组分 医疗废物 感染性废物 是指携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物，包括被病病人血液、体液、排泄物污染的物品，传染病病人或疑似传染病人产生的垃圾病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液，各种废弃的医学标本，废弃的血液、血清等 损伤性废物 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器，包括医用针头、缝合针，解剖、手术刀、备皮刀、手术锯，载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等 病理性废物 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等，包括手术及其他诊治疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等，医学实验动物的组织、尸体，病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等 表34 项目医疗废物产生情况一览表 名称 排污环节 数量 核算指标 产生量 kg/d t/a 医疗废物 病床 490床 1kg/(床•d) 490 178.85 门诊 500人 0.1kg/人 50 18.25 合计 540 197.1 （2）污水处理设施污泥 污水处理站污泥废物类别HW01，废物代码831-001-01。本项目污水处理站污泥主要来自调节池、二沉池，污泥消毒采用投放石灰的方式。按照《医院污水处理技术指南》中推荐的污泥量平均值估算消毒前污泥量，详见表35。 表35 消毒前初始污泥量估算一览表 项目 固体指标 （g/(人•d)） 含水率 （%） 体积指标 （L/(人•d)） 总固体 （t/d） 总体积 （L/d） 污泥量 （t/d） 调节池 54 95 1.08 0.0988 1976.4 1.98 二沉池 31 98.5 2.07 0.0567 3788.1 3.79 合计 / / / 0.1555 5794.5 5.79 石灰投放量每升污泥约15g，则每日投放量为0.087t/d。消毒后污泥量为5.74t/d，即为污水处理站的污泥产生量。目前，国内的污泥处理设备，板框压滤机对有机污泥（多指生活污泥、市政污泥、污水厂污泥等有机物含量多的污泥）处理后含水率能达到70~80%，部分厂家的隔膜压滤机处理后能达到65~80%，带式压滤机、厢式压滤机出泥含水率更低。评价推荐采用带式压滤机，取处理后含水率为75%。污水处理站污泥产生情况见表36。 表36 污水处理站污泥产生情况一览表 项目 脱水前污泥量 脱水后污泥量 单位 t/d t/a t/d t/a 污水处理站污泥 5.79 2113.35 1.45 528.34 （3）生活垃圾 项目共有医护人员350名，陪护人员按照一床一人计，即840人/d，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量约153.3t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 物料堆场 | 扬尘 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 营运期 | 食堂 | 油烟 | 0.263t/a | 0.4mg/m3；0.011t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.526t/a | 8mg/m3；0.2104t/a |
|  |  | 污水处理站 | NH3 | 有组织 | 0.0261t/a | 0.03mg/m3；0.0052t/a |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.0029t/a | 0.0029t/a |
|  |  |  | H2S | 有组织 | 0.0099t/a | 0.01mg/m3；0.002t/a |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.0011t/a | 0.0011t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工污水 | 施工机械废水 | / | 经沉淀池处理后可以用作场地及道路洒水抑尘 |
|  |  |  | 生活污水 | 2995.2t/a | 经隔油池+化粪池沉淀处理后排入濮阳市第一污水处理厂 |
|  | 营运区 | 医疗废水 | COD | 300 mg/L、 23.11t/a | 75mg/L、5.78t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150 mg/L、 11.56t/a | 30mg/L、2.31t/a |
|  |  |  | SS | 120 mg/L 、9.25t/a | 18mg/L、1.39t/a |
|  |  |  | NH3-N | 50mg/L 、3.85t/a | 15 mg/L、1.16t/a |
|  |  |  | 粪大肠杆菌 | 2.31×1012MPN/L | 2.31×108MPN/L |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 2421t | 分类收集后运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场 |
|  |  |  | 土石方 | 10万m3 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 31.2t | 交环卫部门统一处理处理 |
|  | 营运期 | 一般固废 | 生活垃圾 | 153.3t/a |  |
|  |  | 危险固废 | 医疗垃圾 | 197.1t/a | 交由有资质单位统一处置 |
|  |  |  | 污水处理设施污泥 | 528.34t/a | 消毒后交由专业的清掏公司负责清掏，交由有资质的单位收运处置 |
| 噪 声 | 该项目噪声主要来源于风机、泵、中央空调机组等设备运行时产生的噪声，声强在80～90dB(A)左右。经设置基础减振、隔声等措施后，厂界噪声不会扰民，东、南、西场界医院能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，北场界医院能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为种植为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区。该项目对生态环境的影响很小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1.1扬尘 施工期废气主要是施工场地平整开挖、回填、建材运输、露天堆放等过程中产生的扬尘。 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块周围，扬尘的影响范围比较广，主要表现为空气中总悬浮颗粒浓度增大，特别是在天气干燥、风速较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 （1）风力扬尘 主要为物料存放过程及表层土壤需要人工开挖、堆放且在气候干燥有风的情况下产生扬尘。表37为完全干燥、无风速影响条件下不同粒径的尘粒的沉降速度。 表37 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.03 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径（μm） 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度（m/s） 0.158 0.17 0.12 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径（μm） 450 550 276 750 850 95 1050 沉降速度（m/s） 2.211 2.614 3.016 3.418 3.82 4.22 4.62 由表31可知，尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，对外环境影响的主要为微小尘粒，由于施工季节的不同，其影响范围和方向也不同。濮阳市每年春、秋季节风力较大，在施工期间可能会对环境敏感点产生一定的影响。 （2）动力起尘 动力起尘主要为来往运输车辆行驶产生的扬尘，根据车型、车速、路况的不同，产生的扬尘量也不同。在同样路面情况下，车速越快扬尘量越大；而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，扬尘量越大。 施工期间经洒水抑尘，可以大大降低扬尘的产生，表32为天气干燥、风速3m/s条件下施工场地洒水抑尘试验结果。 表38 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m） 5 20 50 100 TSP小时平均浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.4 0.67 0.6 本项目在不采取措施的情况下，施工扬尘产生量超过1.0mg/m3。由表36可以看出，经过洒水抑尘，可降低扬尘量70%左右，将其影响控制在20~50米范围内。 为控制扬尘污染，结合《河南省大气污染防治条例》、《濮阳市大气污染防治条例》、《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》豫政[2018]30号等文件，评价提出以下防尘措施： ①施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位。施工现场应有环境保护牌，施工前应编制扬尘专项方案提交给施工单位实施。 ②强化施工扬尘监管。施工过程中必须做到“八个百分之百”，即施工工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场路面百分之百硬化、拆除工地和土方工程百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输、施工场地百分之百监控、施工场地监控百分之百与监管部门联网。 ③项目施工现场必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆。强化现场燃料的使用，应选用液化气、电等清洁能源。 ④道路硬化与管理。施工场地内的车行道路必须硬化；车行道路上不能有明显的尘土；道路清扫时必须采取洒水措施。 ⑤围挡的设置。施工期间在工程施工工地边界应设置高度2.5m以上的围挡；围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的连接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破碎的漏洞。 ⑥易扬尘物料覆盖。所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量且在8小时之内投入使用物料的除外。 ⑦洒水降尘措施施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 ⑧运输车辆冲洗装置。运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车污水经沉淀池处理后回用，回用水水质悬浮物浓度不应大于150mg/L；施工场所车辆入口和出口30m以内部分的地面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。 ⑨遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 ⑩开展施工期工程环境监理，保障各项防治措施落实。 采取上述措施后，施工期扬尘可以得到有效的抑制，将施工扬尘对周围环境产生的不利影响降到最小。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。 2.1施工废水 施工废水包括施工机械冲洗废水、施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水，主要污染物成分为水泥碎粒、沙土等，其中泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮浑浊液体，外观呈土灰色，比重1.20~1.46，含泥量30~50%，pH值约为6~7，建筑施工废水若不经处理随意排放，会对周围环境产生一定影响。本项目施工期在施工场地设置处理废水的沉淀池，施工废水经沉淀池处理后可以用作场地及道路洒水抑尘。 2.2生活污水 生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂废水。根据建设单位提供的资料，施工高峰期施工人员为80人，生活用水量按60L/（人•d）计，则施工期生活用水量约为4.8m3/d，污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为3.84m3/d，施工期为26个月，施工期生活污水产生量约为2995.2m3。该部分污水中主要污染物浓度为COD：350mg/L，SS：300mg/L、氨氮：25mg/L。施工期生活污水经隔油池+化粪池沉淀处理后由高阳大街市政污水管网排入濮阳市第一污水处理厂进一步处理。 3.声环境影响分析 3.1噪声源及源强 施工过程中需使用大量运输车辆及施工机械，噪声强度较大，声源分布较为分散，且间断噪声和连续噪声同时存在。主要施工机械的噪声源强见下表。 表39 主要施工设备噪声值 单位：dB 施工阶段 主要设备噪声源 噪声值 场地清理 推土机、运输车辆、发电机等 95～100 土石方 推土机、挖掘机、装载机等 95～100 打桩 打桩机（静压桩） 80～85 结构 振捣棒、电锯、吊车等 98～102 装修 升降机、砂轮机、切割机等 90～95 在施工过程中，需动用大量的车辆及施工机械，它们的噪声强度较大，且声源较多，在一定范围内将对周围环境产生一定影响。因此，应针对这些噪声源所产生的环境影响进行预测。为了更有利分析和控制噪声，从噪声源角度出发，可以把施工过程分成如下几个阶段，即土石方阶段、基础阶段、主体工程阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间比例较长，采用的施工机械较多，噪声污染也较严重。不同阶段又各具有独立的噪声特性。 (1)土石方阶段的主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机以及各种运输车辆，这类施工机械绝大部分是移动性声源，噪声级为95～100dB(A)。 (2)基础施工阶段的主要噪声源一方面是挖掘机、推土机、装载机以及各种运输车辆，这类施工机械绝大部分是移动性声源，噪声级为95～100dB(A)。另一方面是各种打桩机、以及一些移动式空压机等。这些声源基本都是一些固定声源，本项目的打桩工艺均采用静压灌桩方式，其噪声值已较低，可控制在85dB(A)以下，基本不会对环境构成大的影响。 (3)主体施工阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用的设备品种较多，此阶段应是重点控制噪声的阶段之一。主要声源有各种运输设备，如汽车吊车、塔式吊车、运输平台、施工电梯等。结构工程设备如振捣棒和运输车辆等。结构施工阶段所需要的一般辅助设备如电锯、砂轮等，其发生的多数为撞击声。对于大多数工地的结构施工阶段，其主要声源是振捣棒[98～102dB(A)]，此声源工作时间较长，影响面较广，应是主要噪声源。其它一些辅助设备则声功率较低，工作时间也较短。 (4)装修阶段一般占总施工时间比例较长，但声源数量少，强噪声源更少。主要噪声源包括砂轮机、电钻、电梯、吊车、切割机等。由于大多数声源的声功率级较低，且多数作业均在室内进行，因此可认为装修阶段不能构成施工的主要噪声源。 3.2预测计算及分析 当声源的大小与测试距离相比小得多时，可将此声源视为点声源，其距离衰减公式为： LP=Lp0–20lgr/r0–R–α（r–r0） 式中：LP：受声点所接受的声压级，dB（A）； Lp0：距声源1m处的声级，dB（A）； r：声源至受声点的距离，m； r0：参考位置的距离，取1m； α：大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m； 用以上公式计算各噪声源随距离衰减后的噪声值，下表列出了施工机械对不同距离各阶段的噪声影响结果。 表40 不同距离处各阶段影响值 单位：dB 施工阶段 机械设备 噪声预测值 1m 5m 10m 50m 100m 200m 300m 400m 土石方 铲土机等 100 86 80 66 60 53 50 48 打桩 打桩机等 85 71 65 51 45 39 35 33 结构 电锯、振捣棒等 102 88 82 68 62 55 52 49 装修 电锤等 95 81 75 61 55 49 45 42 由以上预测结果可知，项目施工期土石方阶段、主体阶段及装修阶段噪声均较大，施工噪声的影响范围约在100m左右。本项目施工期建筑时施工机械对各边界的噪声影响见下表。 表41 施工期施工场噪声影响计算结果 项目 最近距离 （m） 噪声影响值dB(A) 土石方 打桩 结构 装修 东边界 20 75 58 75 69 西边界 12 79.2 64.2 81.2 74.2 南边界 10 80 65 82 75 北边界 11 80 66 80 75 标准值 70（昼）/55（夜） *注：施工活动距地块边界的距离，本评价以拟建建筑距离边界的最近距离为准。 从上表可以看出，各阶段对项目各边界影响值均存在不同程度的超标情况，最大昼间超标10dB(A)，夜间超标27dB(A)，主要是因为拟建建筑距离项目边界距离很近。 3.3对策措施 本评价要求建设单位在项目的建设过程中要做好施工噪声的治理防治工作，为进一步减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采用如下措施控制施工噪声： (1)制定科学的施工计划，合理安排施工时间。除抢修、抢险作业外，禁止在夜间22：00～次日6：00时段内施工；如确因工艺要求必须连续施工时，应报建设主管部门并取得批准，提前3天公告周围单位及居民，方可夜间连续施工； (2)采用距离防护措施，将主要噪声源布置在本项目中心方向，同时施工单位尽量选用低噪音、低振动的各类施工机械设备，并尽可能附带消声和隔音的附属设施；避免多台高噪音的机械设备在同一时间段使用； (3)采取减振阻尼措施，在施工机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振技术。对产生受激振动声大的设备金属板壳可在其外表涂上高阻尼层可减缓其振动噪声。 (4)采取隔声降噪措施，建议建设单位在边界设置临时声围挡，将施工机械噪声源与周围环境隔离，使施工噪声控制在隔声构件内，以减小环境噪声污染范围与污染程度； (5)加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板要轻拿轻放，不得随意乱甩，夜间禁止喧哗等。施工及来往运输车辆禁止鸣笛。 (6)日常应注意对施工设备的维修、保养、使各种施工机械保持良好的运行状态，杜绝由于设备运动状况不佳导致噪声增大。 4、固体废物环境影响分析 施工期间产生的固体废物主要是施工建筑垃圾，包括拆除现有建筑物产生的建筑垃圾和主体施工阶段产生的废建筑垃圾、工程弃土和施工人员的生活垃圾等。 4.1弃土 据估算，工程挖方量约为15万m3，回填量约为5万m3，外运土方量约为10万m3，外运土方按要求由有运输资质的渣土车清运至濮阳市环境卫生行政管理部门指定的消纳场地。渣土不能及时清运的，应妥善堆置，并采取围挡、遮盖、压实、适量洒水等防护措施，防止产生扬尘及受雨水冲刷。 4.2建筑垃圾 施工建筑垃圾主要包括施工过程中产生的废建筑材料，本项目工程需建设的总建筑面积为80700m2（包括地上总建筑面积52850m2，地下总建筑面积27850m2），参照洛阳市建设委员会关于印发《洛阳市建筑垃圾量计算标准》的通知，房屋主体施工单位面积产生的建筑垃圾量钢筋混凝土结构产生量为30kg/m2，则拟建项目施工产生的建筑垃圾约为2421 t。建筑垃圾运至专用场所、用于填筑垫建筑基础、路基或回填低洼地带，建筑垃圾中钢筋等回收利用。 4.3生活垃圾 施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，施工期最大施工人数按80人计算，施工期按780天计算，生活垃圾产生量约31.2t。施工人员的生活垃圾收集到指定的垃圾箱（桶）内，由当地环卫部门统一及时清运处理。 为进一步减少施工期固废对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施： （1）工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废物，要设立环保卫生监督监察人员，避免污染环境，影响市容。 （2）施工现场的场区应干净整齐，禁止混放或在施工现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾。 （3）施工期间的建筑垃圾收集后运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场，防止露天长期堆放产生二次污染，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。 经采取以上措施后，施工期固废对周围环境的影响降至最低。 5、施工期运输车辆对城市交通和敏感点的环境影响分析 5.1运输车辆对城市交通环境影响分析 本项目北侧为现状道路，其建筑垃圾、工程弃土、材料供应等运输车辆增多时对城市交通会产生一定的影响，主要为以下方面： ①道路交通畅通性的环境影响； ②泥土对道路环境卫生的影响； ③运输扬尘产生的环境影响。 为减轻运输车辆对城市交通产生的影响，建议建设单位在设计运输路线时，避开交通运输高峰期，合理安排运输路线，同时在工地出口处设置冲洗设施，运输车辆驶出现场前要将车轮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地，运输车辆加盖篷布，严防沿途道路遗撒，进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量。 5.2、施工期物料运输对环境的影响预测及分析 由于进料车辆往来频繁且重载车辆多，将使运输途径的道路变得繁忙和拥挤，增大交通系统的负荷，且道路扬尘和交通噪声对路上行人及路边民众也会产生一定影响。若施工计划制定不当、执行不严格、管理不当的情况下，车流量的增加可能会对当地交通状况产生不利影响。但是施工阶段这些影响都是暂时的，随着施工结束，交通影响也随之消失。建设单位在施工期间，必须对物料运输应采取严格的控制措施，主要包括以下几点： (1)科学合理地制定工程实施方案，要作到统筹兼顾；合理安排运输车辆的行车路线和时间，尽可能避开交通繁忙的道路和交通高峰时间。 (2)在保证施工质量的前提下，缩短施工周期，采用先进的施工管理手段和技术，减少土方量，并尽可能做到土方平衡。 (3)施工过程中的废旧建材和挖出的泥土除作为回填外，要及时运走，堆土尽可能少占道路，以保证交通运行和居民出行。 (4)运输车辆在路经居民区应减速行驶，尽量减少对运输过程中交通噪声的不利环境影响。 (5)对运输物料进行苫盖，封闭运输车辆，严禁超载运输。 (6)建设单位应加强对司机的环保意识教育，严格按规定时间和规定路线运输。 (7)产生建设工程废弃物的单位应当及时清运建设工程废弃物，在工程竣工验收前，应将所产生的建设工程废弃物全部清除，防止污染环境。 综上所述，本项目在施工阶段产生的施工扬尘、施工噪声、固体废物均可能对周围环境产生一定影响，须采取有效措施进行防治。一般情况下，上述施工期影响是暂时性的，待施工结束后，受影响的环境因素可以恢复到现状水平。 6、生态环境影响分析 施工期产生的生态影响主要为降雨和工程施工过程引起的水土流失。 降雨是发生水土流失最直接的因素之一，若遇大雨天气，泥土可能会随着雨水形成径流进入周围环境或市政雨水管网；二是工程因素，主要指人类的各项开发建设活动，区域开发建设改变当地的地形地貌、破坏植被、改变土壤理化性质，从而加剧了水土流失的发生。 为防止施工造成水土流失，建议建设单位施工前在项目四周设置围墙，可以起到拦截作用，避免在雨季动土，做好土石方平衡并尽量减少开挖面积和开挖量，防止水土流失减少对生态环境的影响。 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，对项目区进行绿化，施工期造成的生态影响也可得到一定程度的恢复。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为食堂油烟废气、污水处理站恶臭气体。 1.1达标排放分析 根据工程分析，项目有组织废气见下表： 表42 项目有组织主要污染源排放汇总 污染源 排气筒 污染物名称 采取措施 排放情况 达标情况 排放量t/a 排放 浓度mg/m3 食堂油烟 P1 油烟 静电式油烟净化装置（静电+机械过滤式+吸附复合技术） 0.011 0.4 达标 非甲烷总烃 0.2104 8 污水处理站恶臭 P2 氨 生物滤塔+15m高排气筒 0.0052 0.03 达标 H2S 0.0002 0.001 根据上表，本项目采用该油烟净化技术处理后油烟、非甲烷总烃排放浓度分别＜0.4mg/m3、＜8mg/m3，符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 污水处理站恶臭气体各污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准以及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求。 无组织废气主要为：污水处理站未被收集的氨气、H2S，氨气排放量为0.0052t/a、排放速率为0.0006kg/h，H2S排放量为0.0002t/a、排放速率为0.00002kg/h。 1.2废气预测 根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式AERSCREEN计算排气筒落地浓度。 浓度占标率计算： Pi=Ci/Coi×100% Pi——污染物浓度占标率； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的地面浓度；mg/m3。 Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 Coi一般为GB3095中1小时平均取样的二级标准的浓度限值； 预测因子： 根据本项目污染因子的产生特征，确定本项目评价因子为氨气、H2S。 评价标准： 表43 评价标准 单位：µg/m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准 NH3 1h平均 200 《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 H2S 1h平均 10 预测结果及影响评价： 考虑到本次环评评价区域地处城市平原地带，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN计算，各计算参数为： 表44 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口总数 25万 最高环境温度 42.2℃ 最低环境温度 -21℃ 土地利用类型 城市 区域湿度条件 半干旱半湿润 是否考虑地形 考虑地形 □是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表45 有组织计算参数一览表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气 筒高 度/m 排气 筒出 口内 径/m 烟气 流速m/s 烟气 温度/℃ 年排放小时数/h 排放 工况 污染物 排放速率 kg/h X Y NH3 H2S P2 污水处理站恶臭 120 -90 55 15 0.3 78.63 20 8760 正常排放 0.0006 0.00002 表46 本项目大气污染物无组织排放参数汇总表 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物 排放速率kg/h X Y NH3 H2S S1 污水处理站恶臭 110 -70 55 80 25 0 5 8760 正常排放 0.0003 0.00005 表47 排气筒P2估算模式预测有组织扩散结果 距离（m） NH3 H2S 浓度（μg/m3） 占标率（%） 浓度（μg/m3） 占标率（%） 1 9.604E-10 0.00% 2.262E-11 0.00% 25 0.01573 0.01% 0.0003023 0.00% 50 0.05269 0.03% 0.001684 0.02% 75 0.036 0.02% 0.001245 0.01% 100 0.02628 0.01% 0.00147 0.01% 200 0.01861 0.01% 0.0009288 0.01% 300 0.01277 0.01% 0.0005976 0.01% 400 0.009238 0.00% 0.0004216 0.00% 500 0.007047 0.00% 0.0003228 0.00% 600 0.005599 0.00% 0.000258 0.00% 700 0.004588 0.00% 0.0002123 0.00% 800 0.00385 0.00% 0.0001788 0.00% 900 0.003293 0.00% 0.0001534 0.00% 1000 0.00286 0.00% 0.0001335 0.00% 1100 0.002515 0.00% 0.0001177 0.00% 1200 0.002236 0.00% 0.0001048 0.00% 1300 0.002006 0.00% 0.00009414 0.00% 1400 0.001813 0.00% 0.00008521 0.00% 1500 0.001649 0.00% 0.00007764 0.00% 1600 0.00151 0.00% 0.00007115 0.00% 1700 0.001389 0.00% 0.00006554 0.00% 1800 0.001284 0.00% 0.00006064 0.00% 1900 0.001192 0.00% 0.00005633 0.00% 2000 0.00111 0.00% 0.00005252 0.00% 2100 0.001038 0.00% 0.00004913 0.00% 2200 0.0009729 0.00% 0.0000461 0.00% 2300 0.0009147 0.00% 0.00004337 0.00% 2400 0.0008622 0.00% 0.00004091 0.00% 2500 0.0008146 0.00% 0.00003868 0.00% 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.05973 0.03% 0.001763 0.02% 下风向最大质量浓度距源距离D(m) 40 47 D10%最远距离/m / / 由以上预测结果可知，NH3最大落地浓度为0.05973μg/m3，占标率0.03%＜1.00%；H2S最大落地浓度为0.001763μg/m3，占标率0.02%＜1.00%。 表48 面源估算模式预测有组织扩散结果 距离（m） NH3 H2S 浓度（μg/m3） 占标率（%） 浓度（μg/m3） 占标率（%） 1 0.3032 0.15% 0.0379 0.38% 25 0.3666 0.18% 0.04583 0.46% 50 0.3188 0.16% 0.03985 0.40% 75 0.1517 0.08% 0.01896 0.19% 100 0.09565 0.05% 0.01196 0.12% 200 0.0344 0.02% 0.004299 0.04% 300 0.01938 0.01% 0.002423 0.02% 400 0.01298 0.01% 0.001623 0.02% 500 0.009531 0.00% 0.001191 0.01% 600 0.007406 0.00% 0.0009258 0.01% 700 0.005991 0.00% 0.0007488 0.01% 800 0.004986 0.00% 0.0006232 0.01% 900 0.004241 0.00% 0.0005301 0.01% 1000 0.00367 0.00% 0.0004587 0.00% 1100 0.00322 0.00% 0.0004025 0.00% 1200 0.002857 0.00% 0.0003572 0.00% 1300 0.00256 0.00% 0.00032 0.00% 1400 0.002313 0.00% 0.0002891 0.00% 1500 0.002104 0.00% 0.000263 0.00% 1600 0.001926 0.00% 0.0002407 0.00% 1700 0.001772 0.00% 0.0002216 0.00% 1800 0.001639 0.00% 0.0002049 0.00% 1900 0.001522 0.00% 0.0001902 0.00% 2000 0.001419 0.00% 0.0001773 0.00% 2100 0.001327 0.00% 0.0001659 0.00% 2200 0.001245 0.00% 0.0001557 0.00% 2300 0.001172 0.00% 0.0001465 0.00% 2400 0.001105 0.00% 0.0001382 0.00% 2500 0.001045 0.00% 0.0001307 0.00% 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.3943 0.20% 0.04928 0.49% 下风向最大质量浓度距源距离D(m) 41 41 D10%最远距离/m / / 由以上预测结果可知，NH3最大落地浓度为0.3943μg/m3，占标率0.20%＜1.00%；H2S最大落地浓度为0.04928μg/m3，占标率0.49%＜1.00%。 1.3环境影响 经计算，本项目大气环境评价等级为三级，对环境影响较小，无需进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量进行核算。 1.4污染物排放量核算 （1）大气污染物有组织排放量核算 表49 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 /(mg/m3) 核算排放速率 /(kg/h) 核算年排放量 /(t/a) 主要排放口 1 1#排气筒 油烟 0.4 0.030 0.263 2 非甲烷总烃 0.526 0.060 0.526 3 2#排气筒 NH3 0.03 0.0006 0.0052 4 H2S 0.001 0.00002 0.0002 主要排放口合计 油烟 0.263 非甲烷总烃 0.526 NH3 0.0052 H2S 0.0002 有组织排放总计 有组织排放总计 油烟 0.263 非甲烷总烃 0.526 NH3 0.0052 H2S 0.0002 （2）大气污染物无组织排放量核算 表50 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 排放速率/(kg/h) 年排放量/(t/a) 1 污水处理站 NH3 0.0003 0.0029 H2S 0.00001 0.0001 （3）大气污染物年排放量核算 表51 大气污染物年排放量核算 序号 污染物 年排放量/(t/a) 1 油烟 0.263 2 非甲烷总烃 0.526 3 NH3 0.0081 4 H2S 0.0003 1.5大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》要求，对于本项目无组织排放的氨气、H2S需计算大气环境防护距离，采用HJ2.2-2018附录A推荐模式清单中的A.3大气环境防护距离计算模式，各计算参数为： 表52 本项目粉尘大气防护距离计算参数表 废气种类 排放速率 （kg/h） 源释放高 度（m） 面源长 度（m） 面源宽 度（m） 日均评价标准（ug/m3） 大气防护距离（m） NH3 0.0003 5 80 25 200 无超标点 H2S 0.00001 5 80 25 10 无超标点 结果显示为：无超标点，即本项目面源无组织排放氨气、H2S不需设置大气环境防护距离。 1.6评价结论 因此，本项目有组织及无组织废气均能达标排放，且大气环境评价等级为三级，则本项目对大气环境影响较小，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018），评价结论为环境影响可接受。 2、水环境影响分析 2.1评价等级 由工程分析可知，本项目食堂废水首先经隔油池、生活废水化粪池预处理后，与医疗废水混合后进入院区污水处理站进行处理，污水处理站采用工艺为“格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒”，废水产生量共计211.08t/d（77044.2t/a），废水经厂区污水处理站处理后通过高阳大街市政管网排入濮阳市第一污水处理厂，属于间接排放，水环境影响评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/2.3-2018）可知，三级B主要评价内容为水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价及依托污水处理设施的可行性评价。 表53 水污染环境型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）水污染当量数W/(无量纲) 一级 直接排放 Q≧20000或W≧600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 - 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围设计饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评级等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求的，且评价范围有水温敏感目标时，评级等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不外放外环境的，按三级B评价。 2.2水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 医院污水的水质特点是含有大量的病原体：病毒、病菌和寄生虫卵。环境保护部于2013年发布《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013），规定了医院污水处理工程的总体要求、工艺流程及技术参数、设备及材料、检测与过程控制、辅助设施设计、劳动安全与职业卫生、施工与验收、运行与维护等技术要求。医院污水处理工程一般遵循全过程控制、减量化、分类收集、分质处理、就地达标和无害化的原则，医院污水处理工程一般由主体工程、配套及辅助工程组成。主体工程主要包括医院污水处理系统、污泥处理系统、废气处理系统等。医院污水处理系统主要包括预处理、一级处理、二级处理、深度处理和消毒处理等单元。《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中也推荐“综合医疗机构污水排放执行排放标准时，宜采用二级处理＋消毒工艺或深度处理＋消毒工艺”，本工程污水处理采取“格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒”工艺。 根据工程分析可知，本项目废水产生量共计211.08t/d（77044.2t/a），本项目废水经厂区污水处理装置处理后，经高阳大街市政管网排入濮阳市第一污水处理厂进一步处理，厂区废水产排情况如下： 表54 厂区废水污染物产生及排放情况一览表 污染物名称 综合废水总排放量77044.2t/a 产生浓度、产生量 出厂区 污水处理厂处理后浓度、排放量 COD 300mg/L、23.11t/a 75mg/L、5.78t/a 40mg/L、3.081t/a NH3-N 50mg/L、3.85t/a 15mg/L、1.16t/a 2mg/L、0.154t/a 本项目废水产生量共计211.08t/d（77044.2t/a），本项目拟建污水处理设施规模为300m3/d，满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中“4.2.4医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计余量，设计余量易取实测值或测算值的10%～20%”要求，故本项目污水处理工艺及规模合理。具体工艺流程见下图： 图6 项目废水处理工艺流程图 本项目污水处理站采用格栅+调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀池+消毒处理工艺，措施符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）对废水的处理要求。水解酸化+接触氧化处理工艺具有效率高、流程简单、投资省、操作费用低、容积负荷高、耐负荷冲击能力强等优点，适合用于本项目废水的处理。消毒工艺采用臭氧消毒。 ①格栅：其主要部分为格栅除污机，格栅的主要作用是保护水泵和防止管道堵塞，格栅通道截污的同时也削减了一定的污染物负荷。 ②调节池：主要起对水量和水质的调节作用，以及对污水pH值、水温，有预曝气的调节作用，还可用作事故排水。 ③水解酸化：在无氧或缺氧的条件下利用厌（兼）氧微生物的降解作用使污水中有机物质达到净化的处理方法。在无氧的条件下，污水中的厌（兼）氧细菌把碳水化合物、蛋白质、脂肪等有机物分解生成有机酸，然后在甲烷菌的作用下，进一步发酵形成甲烷、二氧化碳和氢等，从而使污水得到净化。经过水解酸化处理后可将水中的大分子难降解的有机物转化为小分子易降解的有机物，从而提高后续好氧处理单元的处理效果。采用水解酸化工艺，可大大缩短好氧生化所需的时间；同时处理后出水水质更好，既节省了投资，节约了运行成本，又提高了环境效益。但在水解酸化工段污水不宜停留时间过长，以避开其产甲烷阶段。 ④生物接触氧化工艺：又称“淹没式生物滤池”、“接触曝气法”、“固着式活性污泥法”，是一种于20世纪70年代初开创的污水处理技术，其技术原理是在生物反应池内充填填料，已经充氧的污水浸没全部填料，并以一定的流速流经填料。在填料上布满生物膜，污水与生物膜广泛接触，在生物膜上微生物的新陈代谢的作用下，污水中有机污染物得到去除，污水得到净化。生物接触氧化法兼有活性污泥法及生物膜法的特点，池内的生物固体浓度（5～10g/L）高于活性污泥法和生物滤池，具有较高的容积负荷（可达2.0～3.0kgBOD5/m3·d），另外接触氧化工艺无污泥膨胀问题，运行管理较活性污泥法简单，占地面积小。 其工艺特点： a.生物接触氧化法对冲击负荷和水质变化的耐受性强，运行稳定。 b.生物接触氧化法容积负荷高，占地面积小，建设费用较低。 c.生物接触氧化法污泥产量较低，无需污泥回流，运行管理简单。：沉淀池是应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物，净化水质的设备。利用PAC及PAM外加剂混凝沉淀的作用来除去水中的悬浮物。 ⑤消毒：医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺流程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院废水消毒常用的消毒工艺有氯消毒(如氯气、二氧化氯、次氯酸钠)、氧化剂消毒(如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线)。表55对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行了归纳和比较。 表55 常用消毒方法比较 方法 优点 缺点 消毒效果 氯Cl2 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。 次氯酸钠 NaClO 无毒，运行、管理无 危险性。 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物；使水的PH值升高。 与Cl2杀菌效果相同。 二氧化氯 ClO2 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物；投放简单方便；不受PH影响。 CLO2运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。 较Cl2杀菌效果好 臭氧O3 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受PH影响；能增加水中溶解氧。 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资大；运行成本高。 杀菌和杀灭病毒的效果均很好。 紫外线 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实行自动化；运行管理和维修费用低。 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。 效果好，但对悬浮物浓度有要求。 根据各种消毒方法优缺点的比较及本项目周围环境特点，该污水处理站采用臭氧消毒工艺，本项目使用臭氧发生器现场制备取用，利用高压电离(或化学、光化学反应)，使空气中的部分氧气分解聚合为臭氧，杀菌、灭菌效果好，不受pH影响，消毒工艺选择可行。 2.3排入污水处理厂可行性 濮阳市第一污水处理厂位于濮阳市绿城路，2002年12月建成并投入运行，设计处理规模为10万m3/d，据调查相关资料，目前已经在濮阳市污水处理厂北侧对其进行扩容建设，设计处理规模为6万m3/d，处理后水质达到《城镇污水处理项目污染物排放标准》表1一级A标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准后排入马颊河。本项目预期最高日排水量约为263.85m3/d，约占污水处理厂日处理污水近期规模的0.44%，本项目在其收水范围内。医院产生的废水经厂区污水处理站处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及濮阳市第一污水处理厂收水水质标准，对濮阳市第一污水处理厂的水质水量负荷冲击均比较小。经现场踏勘，项目北侧高阳大街污水管网已铺设完毕，本项目污水口能与项目北侧污水管网有效衔接，能够满足排污要求，因此，本项目废水进入濮阳市第一污水处理厂是可行的。 2.4废水排污口规范化 根据原国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境影响保护总局令第33号）（2006年修正）文件要求，所有排放污染物的单位必须按国家有关规定对排放口进行规范化整治，并达到国家环保总局颁发的排放口规范化整治技术要求，因此本项目提出以下排放口规范化措施： a.医院设置单独设置一个污水排放口； b.在排放口附近醒目处设置环境保护图形标志牌，相关环境保护图形标志牌设置应符合《环境保护图形标志》（GB15562.1~2-1995）中有关图形设置要求。 c.建立排放口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排放口性质及编号，排放口的地理位置，排放的污染物种类、数量、浓度及排放去向，设运行情况及日常现场监督检查记录等有关资料和记录等； 3、噪声环境影响分析 3.1噪声源强 该项目噪声主要来源于风机、泵、中央空调机组等设备运行时产生的噪声，声强在80～90dB(A)左右。送排风系统、水泵等设备均置于地下室；空调机组置于医疗综合楼顶部；供氧设备位于地下，主要产噪设备为空压机；对所有有振动的设备均设减振基础或吊架，接管采用柔性减振接头，对所有送、排风系统作消声处理；在采取设备基础减振、安装消声器、软连接、密闭隔声等措施后，噪声源强可降至为55～70dB(A)。项目主要设备噪声源强见表56。 表56 项目设备噪声源强一览表 序号 设备 数量 （台） 源强 （dB(A)） 降噪措施 治理后源强 （dB(A)） 1 给水泵（地下） 2 80 减振、隔声 55 2 油烟净化器风机 1 90 减振、隔声、消声 70 3 中央空调机组（裙楼楼顶） 8 85 减振、消声 65 4 污水处理站泵 4 90 减振、隔声 65 5 空压机（地下） 3 90 减振、隔声 65 3.2预测模式 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）点声源衰减模式进行预测。预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： （1）点源传播衰减模式 Lp=Lo-20lg（r/ro） 式中：Lp—距声源r处的A声级，dB(A)； Lo—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距声源的距离，m； ro—参考位置距声源的距离，m； △L—各种衰减量，dB(A)； （2）多声源在某一点的影响叠加模式 其中：LP—某点叠加后的总声压级，dB(A)； Li—第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 污水处理站位于医疗综合楼（裙楼）东南角，为全地下式污水处理站，对本项目厂界噪声预测结果见下表。 表57 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 方位 噪声源 治理后源强 治理措施 距噪声源最近距离（m） 贡献值 各设备叠加值 标准dB(A) 达标分析 东场界 给水泵（地下） 55 经基础减振、吸声、隔音，噪声源强可降低约15dB(A) 22 27.76 38.32 昼间55 夜间45 达标 油烟净化器风机 70 60 34.43 中央空调机组（裙楼楼顶） 65 35 34.12 污水处理站泵 65 70 28.10 空压机（地下） 65 130 22.72 南场界 给水泵（地下） 55 110 14.17 38.11 达标 油烟净化器风机 70 55 35.19 中央空调机组（裙楼楼顶） 65 145 21.77 污水处理站泵 65 47 31.56 空压机（地下） 65 45 31.94 西场界 给水泵（地下） 55 94 15.54 39.66 达标 油烟净化器风机 70 50 36.02 中央空调机组（裙楼楼顶） 65 85 26.41 污水处理站泵 65 50 31.02 空压机（地下） 65 30 35.46 北场界 给水泵（地下） 55 30 25.46 39.02 昼间70 夜间55 达标 油烟净化器风机 70 40 37.96 中央空调机组（裙楼楼顶） 65 65 28.74 污水处理站泵 65 150 21.48 空压机（地下） 65 80 26.94 由上表可知，项目运营期东、南、西场界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，北场界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 表58 敏感点噪声预测结果一览表 环境敏感点项目 噪声源距离（m） 最大贡献值dB（A） 最大背景值dB（A） 叠加值 dB（A） 执行标准 dB（A） 达标 分析 西湖社区 60 34.43 昼:51.1 夜：41.2 昼:51.2 夜：42.0 昼:55 夜：45 达标 由上表可知，本项目运行后环境敏感点处噪声贡献值与噪声背景值相叠加，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，因此本项目的建设对环境敏感点的影响较小。 固体废物环境影响分析 项目建成后固体废物主要是医疗废物、污水处理站污泥及生活垃圾。根据污染源分析，本项目年生活垃圾产生量为153.3t/a。生活垃圾经垃圾桶统一收集后，委托环卫部门统一处理，对周围环境影响较小。 本项目投入生产后危险废物主要为医疗废物，由《国家危险废物名录》（2021年版）可知，医疗废物属于危险废物，废物类别为HW01，产生量为197.1t/a。本项目医疗废物主要包括感染性废物、病理性废物和损伤性废物。感染性废物主要包括被病人血液、体液、排泄物污染的物品，废弃的血液、血清，使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；病理性废物主要包括手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等；损伤性废物主要包括能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。危险废物代码分别为841-001-01、841-002-01、841-003-01。 本项目污泥产生量为528.34t/a，所有污泥加入石灰进行灭菌消毒，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准中综合医疗机构和其它医疗机构限值要求后，由专业的清掏公司负责清掏，交由有资质的单位收运处置。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物收集、暂存、处置等环节需采取一定的污染防治措施，详见表59-61。 表59 危险废物汇总表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 有害成分 产废周期（天） 污染防治措施 医疗废物 HW01 841-001-01、841-002-01、 841-003-01 197.1 病人治疗、住院 固态 感染性、病理性、损伤性 1 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位集中处置 污水处理站污泥 HW01 841-001-01 528.34 污水处理站 固态 污泥 120 消毒后交由专业的清掏公司负责清掏，交由有资质的单位收运处置 表60 危险废物相关污染防治措施汇总表 项目 污染防治措施 收集过程 应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌 作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道 收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备 危险废物收集应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）附录A填写记录表，并将记录表作为危废废物管理的重要档案妥善保存 5、收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全 6、收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全 危险内部转运过程 危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区 危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）附录B填定《危险废物厂内转运记录表》 危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗 贮存过程 设置危险废物暂存间，危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求 危险废物暂存间应配备通讯设备、照明设施和消防设施 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性乾分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）附录C执行 危险废物贮存设施根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志 危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597的有关要求进行 运输过程 本项目只在院区进行危险废物的收集，以及在危废暂存间临时暂存，危险废物的运输、利用、处置过程均交由有资质单位进行 利用过程 处置过程 表61 危险废物贮存设施基本信息一览表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 医疗垃圾 HW01 831-001-01831-002-01 831-003-01 医疗综合楼负一楼东南 20m2 袋装+桶装 2t 1d 4.3 医疗废物暂存要求 根据《医疗废物管理条例》的规定，医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存时间不得超过2天。评价要求危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》中的要求，做到防渗密闭，将封闭包装后的医疗废物临时储存，委托有资质单位统一处理。 (1)危废暂存间的设置要求 ①与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保实施内不受雨洪冲击或浸泡。项目危废间位于医疗综合楼负一楼东南侧，砖混密闭空间，不会受雨洪冲击或浸泡； ②必须与医疗区、食堂和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。危废间独立设置，与食堂相隔较远，影响较小； ③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ④地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境。地面设置导流槽，引入医院污水处理设施处理后排入市政污水管网； ⑤避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； ⑥库房内张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑦按GB15562.2和卫生、环保部门指定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识，详见下图。 (2)医疗废物暂存时间及管理要求 在医疗废物交接时，医疗机构还用遵守《医疗废物集中处置技术规范(试行)》中的相关规定，规定如下： ①医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内； ②医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理，由当地环保部门对医疗废物转移计划进行审批； ③每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字； ④医疗废物处置单位应当填报医疗废物处置月报表，报当地环保主管部门。 5、环境风险评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目原材料、储存物质均不属于导则中附录B重点关注的突发事件风险物质。本项目涉及到的风险源主要为污水处理站废水事故排放及非正常工况泄露、废水处理产生的恶臭以及日常产生的医疗废物(属于危险废物)。 表62 项目环境风险具体情况汇总表 序号 危险物质 分布情况（风险源） 影响途径 危害要素 1 NH3、H2S 污水处理站 大气扩散 大气、人群健康 2 COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群 污水处理站 泄露 地下水、地表水 3 危险废物渗滤液 危废暂存间 下渗 地下水、地表水 5.1环境风险防范措施及应急要求 5.5.1废气事故防范措施 本项目恶臭气体经处理后可达标排放，为进一步降低恶臭对周围环境及人群健康的危害，恶臭处理设施要设置专人管理，定期检修，保证处理设施的正常运行。 5.1.2危险废物储存防范措施 本项目医疗废物属于危险废物，不得随意存放及丢弃，应根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》相关要求，设置专门的医疗废物暂存库房和专用暂存箱，暂存库房和暂存箱外部应设置警示标志。 在医疗废物储存过程中，医疗废物暂存库房每天消毒一次，防止医疗废物腐败散发恶臭，做到日产日清。如确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，贮存温度不高于20℃，时间最长不超过48小时。另外，医疗废物在运输途中如果出现事故，将导致医疗废物大量溢出、散落，对周围环境及人群造成较大的影响，因此，评价建议医院和医疗废物处置单位联合成立专门的应急小组，合理优化选择医疗废物运输路线及运输过程中的安全规程，降低医疗废物运输过程中的风险事故概率。 5.1.3废水事故防范措施 5.1.3.1污水处理设施故障 本项目产生的医疗废水主要包括工作人员日常生活和工作过程中产生的办公生活污水和医疗废水，其中医疗废水含有大量的病菌、病毒等，是传染病传播的主要途径之一。 在污水处理站正常运行的情况下，项目医疗废水经过院内污水处理站处理可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准要求。但在运行过程中，若发生机械设施故障、电力故障以及操作不当，将导致污水处理站不能正常运行，导致废水处理效率下降，并对当地地表水体造成污染。 为防范废水事故排放，评价提出以下防范措施： （1）污水处理站必须制定严格的操作规程和管理制度； （2）定期检修、保养仪器设备，对备用设备应及时检修维护，以防止电器及设备故障发生； （3）建议污水处理站用电采用双回路设计，并与医院备用电源联网； （4）污水处理设施机械故障将直接导致污水处理设施无法正常运转，导致大量污水积压而无法处理，本项目污水站调节池兼做事故池，调解池容积为7m3。污水处理设施无法正常营运时废水先进入事故池暂存。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表2非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，本项目建成后全院污水产生量为211.08m3/d，即医院需设置容积至少为63.4m3的事故池，污水站调节池容积为65m3，能够满足要求。 （5）加强操作人员的职业道德教育和职业技能培训，使操作人员均持证上岗，具有高度的责任心和熟练的操作技能，能根据进水的水质、水量变化及时调整操作工艺，避免操作失误造成工艺系统的紊乱和破坏。 通过上述预防措施，评价认为能够最大限度的减少污水站运行期风险事故的发生，确保污水处理站正常和稳定运行，使处理后废水达标排放。 5.1.3.2污水处理设施破损废水下渗 项目运行期间，建设单位务必加强地下水污染源的管理，切实做好防渗工作，预防项目的运行对区域地下水的影响。评价建议企业应采取一系列的地下水防渗措施： ●源头控制措施。项目应严格按照评价建议的清洁生产措施和污染防治措施进行建设，并注意厂区地面硬化，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降低到最低限度。并针对性的提出不同区域的地面防渗方案，建立防渗设施的检漏系统，从而有效预防地下水污染。 ●分区防治措施。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合地下水环境影响评价结果，根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性等判定提出防渗要求。 表63 防渗分区一览表 装置、设施 防渗分区 建议防渗措施 防渗要求 危废暂存间 重点防渗区 防渗采用双人工衬层，天然材料衬层经机械压实后的渗透系数不大于 1.0×10-7cm/s，厚度不小于 0.5m；上人工合成衬层可以采用 HDPE 材料，厚度不小于 2.0mm；下人工合成衬层可以采用 HDPE 材料，厚度不小于 1.0mm； 等效黏土防渗层MB≥6.0m，k≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 污水处理站 一般防渗区 设备内外涂防腐漆，设施区地面进行防渗，在抗渗混凝土面层中掺水泥集渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实 等效黏土防渗层MB≥1.5m，k≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 污水管线 一般防渗区 建议采用PE管材，若采用钢管，管壁内外进行防腐，应满足国家埋地钢管相应防腐标准 化粪池 一般防渗区 按DBJT03-22-2005 05S7标准进行施工： 池内外壁面用1:2.5水泥砂浆加5%防水剂抹面，抹面厚20mm；外壁面高出地下水位500mm，再热涂沥青两遍 厂址内其他区域 简单防渗区 采用混凝土硬化地面 一般地面硬化 6、本项目对环境敏感点西湖社区的影响分析 距离本项目最近的环境敏感点是项目北侧60m处的西湖社区。施工期对环境敏感点西湖社区的影响主要是施工扬尘和施工噪声，本评价要求建设单位结合《河南省大气污染防治条例》、《濮阳市大气污染防治条例》、《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》豫政[2018]30号等文件，施工工地开工前做到“六个到位”，施工过程做到“八个百分之百”等防尘措施，本评价要求建设单位在项目的建设过程中要做好施工噪声的治理防治工作，科学制定施工计划，各项措施落实后，施工期对环境敏感点西湖社区影响不大； 本项目油烟废气通过静电式油烟净化装置（静电+机械过滤式+吸附复合技术）处理后排放，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准；污水处理站恶臭气体经生物滤塔处理后通过15m高排气筒排放，各污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准以及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求。本项目排放的废水主要为医疗废水和生活污水，本项目生活废水首先经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后，与医疗废水混合后进入院区污水处理站进行处理，本项目废水经厂区污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和濮阳市第一污水处理厂水质收纳标准后通过高阳大街市政管网排入濮阳市第一污水处理厂。本项目设备经设置基础减振、隔声等措施后，厂界噪声不会扰民，东、南、西场界医院能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，北场界医院能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。本项目固体废物主要是医疗废物、污水处理站污泥及生活垃圾。生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理；医疗废物暂存于为废暂存间，定期交有资质单位处置，污水处理站污泥消毒后交由专业的清掏公司负责清掏，交由有资质的单位收运处置。本项目营运区各项污染物均能达标排放，对环境敏感点西湖社区影响不大。 7、外界环境对本项目的影响分析 7.1交通噪声对本项目的影响 本项目北侧为高阳大街。本项目临路一侧设置有绿化带，一定程度上减小了道路噪声对本项目的影响。为减轻项目区外交通噪声对本项目的影响，建设单位应采取必要的防治措施： (1)邻道路的建筑应提高建筑隔声效果，尤其是窗户的隔声效果，绝大多数建筑的墙壁隔声效果可以达到35dB(A)以上，但实际上单层窗室内的噪声仅比室外低10-15dB(A)，这主要是由于窗的隔声效果不良所致。由此可见，提高窗的隔声效果是提高建筑隔声的关键。本项目应按照一步节能要求，采用双层中空玻璃等措施，室内噪声可以降低20-25dB(A)，比单层窗室内噪声低10dB(A)； (2)注意玻璃和窗框、整窗和墙壁的密封，以免通过孔、缝漏声； (3)进一步提高绿化率，利用绿地、树木对噪声的吸声、隔声来降低交通噪声对临路建筑物的影响。 经采取以上措施后，营运期外界交通噪声对校区的影响降至最低。 7.2周边污染源对本项目的影响 经调查，本项目周围2.5km内无高架污染源（几何高度大于或等于100m的排气筒），本项目周边2.5km内污染型企业较少。 经现场踏勘，周围2.5km内现状为住宅、商业、居民、工业企业等混合区，周围500m主要为住宅小区、现状道路、商业公司等，对本项目的影响主要为交通噪声、商业噪声对本项目的影响。本项目周围2.5km内无重污染企业，周边污染源对本项目影响较小。 8、选址可行性及平面布局合理性分析 本项目位于濮阳市城乡一体化示范区高阳大街和卫河路东南角，根据《建设项目用地预审管理办法》（国土资源部令第68号）规定，本项目已经取得濮阳市国土资源局颁发的土地证（豫（2021）濮阳市不产权第0003037号），用途为医疗慈善用地。本项目已经取得濮阳市自然资源和规划局颁发的建设用地规划许可证（地字第410900202000035），本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求。 濮阳市城乡一体化示范区西湖医院紧邻高阳大街，交通便利。污水处理站设置于院区东南侧，为地下一体化设备，并加盖减轻恶臭的扩散，有利于减轻污水处理站产生的恶臭污染物对医院正常医疗活动的影响。同时污水处理站距离业务楼能达到10m以上，能够满足《医院污水处理设计规范》(CECS 07：2004)的要求。 根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定，医疗废物贮存场所需远离医疗区、食堂、人员活动区和生活垃圾临时堆场，且医疗废物运送人员及运送工具、车辆出入方便。结合医院平面布置图，危废暂存间设置在医院负一楼，距离医疗区、食堂、人员活动区均有一定距离，位置是合理可行的。综上，本项目各公用设施和环保设施设置平面布局合理可行。 9、环境管理机构职责与验收监测 9.1环境管理 环境管理机构负主要职责： （1）编制、提出该项目营运期的长远环境保护规划； （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； （3）落实项目的“三同时”制度； （4）监督项目各排污口污染物排放达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准。 9.2环境监测计划 本项目制定环境监测计划详见下表。 表64 环境监测计划 类别 监测点位 监测因子 监测频次 监测单位 废水 污水总排口 流量 自动监测 委托有资质的环境监测单位进行监测 pH值 1次/12h 化学需氧量、悬浮物 1次/周 粪大肠菌群数 1次/月 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物 1次/季度 废气 有组织 烟道排气口 食堂油烟、非甲烷总烃 1次/年 有组织 污水处理站废气排放口 NH3、H2S、臭气浓度 1次/季度 无组织 污水处理站周界 NH3、H2S、臭气浓度 1次/季度 9.3环保验收方案 表65 项目“三同时”验收一览表 污染物种类 环保措施 监测位置 验收内容 监测频次 验收标准 废气 食堂油烟 有组织 静电式油烟净化装置（静电+机械过滤式+吸附复合技术） 排放口 油烟、非甲烷总烃浓度 作业高峰期连续3次，每次10min 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）饮食业单位的油烟最高允许排放浓度 NH3 生物滤塔+15m高排气筒 污水站周边 排放浓度 3次/天，连续2天 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准及《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) H2S 废水 医疗废水及生活污水 污水处理站 废水总排放口 pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、粪大肠菌群排放浓度，废水排放量 3次/天，连续2天 执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 固体废物 医疗废物 暂存于为废暂存间，定期交有资质单位集中处置 / 1×20m2危险废物暂存间 / 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定 污水站污泥 消毒后交由专业的清掏公司负责清掏，交由有资质的单位收运处置 / / / 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表4医疗机构污泥控制标准 生活垃圾 收集后交当地环卫部门统一处理 / 垃圾桶 / / 噪声 设备噪声 消声、减振垫、墙体隔音、距离衰减 污水站周界 等效连续 A声级 昼夜各2次/天，连续2天 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)4类标准 10、排污许可要求 依据国务院办公厅关于印发《控制污染物排放许可制实施方案》的通知（国办发〔2016〕81号）中相关要求，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四十九、卫生84—107医院841—床位100张及以上500张以下的综合医院8411”，实施简化管理，本项目应依据《 排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》及批复的环评文件向濮阳市生态环境局申请排污许可证。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 物料堆场 | 扬尘 | 洒水、遮盖篷布 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 食堂 | 油烟废气 | 静电式油烟净化装置（静电+机械过滤式+吸附复合技术） |  |
|  |  | 污水站 | NH3、H2S | 生物滤塔+15m高排气筒 |  |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 经沉淀池处理后可以用作场地及道路洒水抑尘 | 不造成二次污染 |
|  |  | 生活污水 | COD、NH3-N | 经隔油池+化粪池沉淀处理后排入濮阳市第一污水处理厂 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 病床、门诊、办公生活等 | SS、COD、NH3-N、BOD5、粪大肠菌群 | 经污水站处理后排入濮阳市第一污水处理厂 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 分类收集后运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场 | 不会造成二次污染 |
|  |  |  | 土石方 |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 收集后，由当地环卫部门统一处理 |  |
|  | 营运期 | 工作人员及陪护 | 生活垃圾 |  |  |
|  |  | 病房、门诊 | 医疗垃圾 | 暂存于为废暂存间，定期交有资质单位集中处置 |  |
|  |  | 污水处理站 | 污泥 | 消毒后交由专业的清掏公司负责清掏，交由有资质的单位收运处置 |  |
| 噪 声 | 该项目噪声主要来源于风机、泵、中央空调机组等设备运行时产生的噪声，声强在80～90dB(A)左右。经设置基础减振、隔声等措施后，厂界噪声不会扰民，东、南、西场界医院能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，北场界医院能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果： 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为种植为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区。该项目对生态环境的影响很小。 |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策相符性结论 本项目为新建项目，经对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于该目录中鼓励类第三十七、卫生健康：5.医疗卫生服务设施建设项目，符合国家产业政策。 2、选址可行性 本项目位于濮阳市城乡一体化示范区高阳大街和卫河路东南角，根据《建设项目用地预审管理办法》（国土资源部令第68号）规定，本项目已经取得濮阳市国土资源局颁发的土地证（豫（2021）濮阳市不产权第0003037号），用途为医疗慈善用地。本项目已经取得濮阳市自然资源和规划局颁发的建设用地规划许可证（地字第410900202000035），本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求。 项目营运期产生的废气、噪声、固废和废水等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理，对周围环境影响很小，因此选址合理可行。 3、环境质量现状 根据环境质量状况可知，该区域监测点环境空气SO2、NO2、CO95%现状值能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，PM10、PM2.5、O3-8h-90%不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。故判定项目所在评价区域为不达标区。 马颊河马庄桥水闸断面2020年9月氨氮、总磷超标、12月氨氮超标，其他时期COD、氨氮、总磷浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。究其原因主要是因为部分生活垃圾丢弃于马颊河沿岸，随雨水进入河流所致。同时，沿途部分村庄生活废水未经处理直接通过雨水管网进入地表水体也对水质产生一定的影响。 根据河南三青环境检测有限公司于2020年2月1日～2月2日对本项目所在区域四周场界及环境敏感点西湖社区的监测结果，该项目北场界环境监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，东、南、西场界环境监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求；环境敏感点西湖社区噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 4、营运期环境影响评价结论 4.1大气环境影响评价结论 本项目油烟废气通过静电式油烟净化装置（静电+机械过滤式+吸附复合技术）处理后排放，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准；污水处理站恶臭气体经生物滤塔处理后通过15m高排气筒排放，各污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准以及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求。 4.2水环境影响评价结论 本项目排放的废水主要为医疗废水和生活污水，本项目生活废水首先经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后，与医疗废水混合后进入院区污水处理站进行处理，本项目废水经厂区污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和濮阳市第一污水处理厂水质收纳标准后通过高阳大街市政管网排入濮阳市第一污水处理厂。 4.3声环境影响评价结论 主要来源于风机、泵、中央空调机组等设备运行时产生的噪声，声强在80～90dB(A)左右。经设置基础减振、隔声等措施后，厂界噪声不会扰民，东、南、西场界医院能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，北场界医院能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 4.4固废环境影响评价结论 本项目固体废物主要是医疗废物、污水处理站污泥及生活垃圾。生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理；医疗废物暂存于为废暂存间，定期交有资质单位处置，污水处理站污泥消毒后交由专业的清掏公司负责清掏，交由有资质的单位收运处置。 二、建议 1、建议总量控制指标： 经院区污水站处理后COD：5.78t/a、NH3-N：1.16t/a； 经濮阳市第一污水处理厂处理后COD：3.081t/a、NH3-N：0.154t/a； 建议废水总量控制指标为COD：3.081t/a、NH3-N：0.154t/a。 2、加强对各类垃圾的管理，尤其是对产生的医疗废物分类收集、密闭暂存，防止产生异味污染环境；暂存处地面应做防渗处理。 3、要求项目在营运期间，建立完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行，特别应该加强员工的环保意识，避免噪声对周围环境产生不利影响。 4、污水处理设备要定期检查、维修，确保噪声达标排放； 5、确保环评建议的各项污染防治措施落到实处，切实履行好“三同时”制度。 6、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 评价结论：本项目的建设符合国家产业政策和城市总体规划，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实各项污染防治措施后，污染物能够达标排放，对周围环境影响很小，从环境保护角度分析，项目建设可行。

审批意见： 经办人： 公章 年 月 日

# Text boxes

29.4

23.52

5.88

陪护用水

消耗34.3

137.2

171.5

病房用水

4

消耗1

自来水

263.85

5

门诊、急诊用水

211.08

污水处理站

消耗4.2

市政管网

21

16.8

医护人员

消耗7.39

29.56

36.95

食堂废水

注：水量单位为：m3/d

水解酸化+生物接触氧化

调节池

格栅

消毒

隔油池、化粪池

定期清掏，交有资质单位处置

濮阳市第一污水处理厂

污泥池

上清液回流