报批版

# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：濮阳锦城生物质沼气发电项目

建设单位（盖章）： 濮阳锦城发新能源有限公司

编制日期：2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 濮阳锦城生物质沼气发电项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2103-410972-04-05-488519 |
| 建设单位联系人 | 翟金峰 | 联系方式 | 13333818210 |
| 建设地点 | 河南省濮阳市胜利西路与科技大道交叉口（濮阳经济技术产业集聚区） |
| 地理坐标 | （114度95分71.708秒，35度76分39.307秒） |
| 国民经济 行业类别 | D4417生物质能发电 | 建设项目 行业类别 | 四十一电力、热力生产和供应业 89生物质能发电（利用农林生物质、沼气、沼气发电的） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 2021年6月至2021年8月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 300 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《濮阳经济技术产业集聚区发展规划（2012-2020）调整方案环境影响报告书》由郑州大学编制；《濮阳经济技术产业集聚区发展规划（2012-2020）再调整方案环境影响报告书》由郑州大学环境政策规划评价研究中心编制 |
| 规划环境影响 评价情况 | 2015年10月，河南省生态环境厅（原河南省环境保护厅）以豫环审[2015]376号文对《濮阳经济技术产业集聚区发展规划（2012-2020）调整方案》出具了审查意见；2017年，河南省生态环境厅（原河南省环境保护厅）对《濮阳经济技术产业集聚区发展规划（2012-2020）再调整方案环境影响报告书》出具了审查意见； |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、项目与濮阳市城乡总体规划（2015~2030年）相符性分析 （一）规划范围及规划期限 （1）规划范围：本规划范围包括市域、规划区、中心城区三个层次，其中，市域：濮阳市行政辖区，总面积4271km2；规划区：包括华龙区，清丰县马庄桥镇、柳格镇、固城乡、双庙乡，濮阳县城关镇、柳屯镇、清河头乡的行政管辖范围，总面积708.3km2；中心城区：包括主城区和濮阳县城。中心城区城市开发边界范围北至范辉高速公路，西至濮阳市高新技术产业开发区西边界，南至濮阳市南外环路，东至209省道，总面积308km2。 （2）规划期限：本规划期限为2015-2030年。其中，近期为2015-2020年；远期为2020-2030年；2030年后为远景展望。 （二）城市性质、规模及职能 （1）城市性质：豫鲁冀三省交汇处的中心城市；以绿色精细化工为导向的资源转型创新示范区；生态园林特色突出的国家级历史文化名城。 （2）城市规模：到2020年，中心城区常住人口规模控制在115万人以内，城市建设用地规模控制在150平方公里以内；到2030年，中心城区常住人口规模控制在170万人以内，城市建设用地规模控制在200平方公里以内。 （3）城市职能：①区域层面：国家级现代农业示范区，区域性油气资源储配中心以及中原油田技术外输基地，以优势工业产品和农副产品商贸为特色的区域性物流枢纽，河南省绿色精细化工创新基地。②地方层面：濮阳市域政治、经济、文化中心。 （三）城市发展目标与战略 （1）城市发展总目标：以“保增长，调结构，惠民生”为出发点，以新型城镇化为导向，实现国民经济和社会转型发展，将濮阳市建设成为“中原绿都”。 （2）城市发展战略：①区域协同战略：两轴外联、极核内聚。着力推进跨区域重大交通基础设施建设，强化对外交通联系；强化两条城市综合发展轴，引导城镇和产业发展要素向轴线聚集；构建“1+2”统筹重点区，组织中心城区与清丰县城、新型化工功能区协同发展。②经济转型战略：轻重并举、产城互动。确立化工产业的龙头地位，延伸产业链条；积极培育轻工业和战略性新兴产业，形成多元支柱产业体系；集中发展中心城区和县城的产业平台，控制镇级园区的规模；引导产业板块差异化发展，解决重工业围城的问题；分类发展小城镇，突出产业特色，建设新市镇、特色小镇和一般城镇。③生态保护战略：城田相融、城水相依。建构以农业生态为主导的平原生态体系，筑牢城市生态安全屏障；建构沿渠、沿黄两条特色城乡发展带，凸显城乡水绿生态、风貌特色；以水为脉，建构城市开放空间体系，形成平原水城的城市特色风貌；因地制宜，差异化引导中心城区绿地系统建设，强化园林城市特色。④空间统筹战略：多规协同、板块整合。调整规划区范围，划定重点统筹区范围，纳入重要生态空间，与生态保护红线衔接；调整中心城区空间增长边界，合理确定建设用地规模，与土地利用总体规划衔接；调整产业空间布局，保障重点项目用地，与国民经济和社会发展规划衔接；中心城区分板块整合优化空间布局，促进空间集约紧凑发展，形成“一心三城”的空间结构；结合行政管理事权，建立分区规划建设指引，强化规划的有效传递。⑤社会融合战略：城乡均衡、油地共享。优化市域城乡体系，强调中心城区和县城作为吸纳农业人口转移的核心平台作用；有序推进村庄迁并和村庄整治，推进黄河滩区的村庄并村入城；提升建制镇、集镇、中心村的公共服务能力和水平，建设乡村服务圈；整合市级公共服务中心，结合行政管辖等级分级、分类配置公共服务设施；加强历史文化遗产保护，强调中原油田的历史文化传承。 （四）市域城乡体系规划 （1）总人口与城镇化水平：到2020年，市域常住总人口为395万人，城镇化率为54%；到2030年，市域常住总人口为460万人，城镇化率为72%。 （2）城乡空间结构：市域形成“一主两副，两轴两带”的城乡空间结构。“一主”是指市域主中心，为中心城区，包括主城区和濮阳县城。“两副”是指市域副中心，包括清丰县城和新型化工功能区。 “两轴”是指南北向依托106国道、京开大道的城镇综合发展轴，以及东西向依托范辉高速、324国道的城镇综合发展轴。“两带”是指沿第三濮清南干渠和沿黄河大堤的两条特色城乡发展带。 （五）规划区空间统筹规划 （1）空间管制 禁止建设区范围包括：地表水源一级保护区、基本农田保护区、历史文化遗产保护区、工程建设不适宜区、地质灾害高易发区、行洪通道、防洪工程设施保护范围、高压输电路走廊、天然气、油气开采、储备及管线输送管线及防护区、河流湖泊区。禁止建设区范围内禁止城镇建设行为，现状违法建设须限时拆除。 限制建设区包括生态缓冲区、一般农田地区、工程建设适宜性差地区、历史街区保护、文保单位控制地区、城镇绿化隔离地区、城市湿地地区、城市水系保护带、滞洪区、矿产资源密集地区。限制建设区范围内不宜安排城镇开发项目，确有进行建设必要时，安排的城镇开发项目应符合城镇整体和全局发展的要求，并应严格控制项目的性质、规模和开发强度。 适宜建设区是指规划区除禁止建设区和限制建设区以外的区域。适宜建设区内城市建设应按照城市总体规划的要求进行，优先满足城市基础设施和社会公益性服务设施的用地供给。 （2）产业布局统筹 规划形成四个产业功能分区。化工产业转型示范区：以国家濮阳经济技术开发区为主体，逐步引导现有三类产业搬迁至新型化工产业功能区，积极培育战略性新兴产业。 都市型产业培育区：以城市中心片区为空间载体，依托中心服务职能，着力培育金融、研发、会展等都市型产业。 特色产业发展区：以濮阳市产业集聚区、濮东产业集聚区、濮阳县产业集聚区和清丰县产业集聚区为空间载体，结合资源要素特色，差异化发展特色产业。 新型化工产业功能区：以户部寨镇、濮城镇、文留镇和王楼镇为空间载体，承接濮阳市经济技术产业集聚区和濮阳市产业集聚区的基础化工产业转移，延伸化工产业链条，培育绿色精细化工产业，巩固化工产业的龙头地位。 （六）中心城区空间布局规划 （1）空间布局结构 规划确定“中心聚集、北进东扩、西调南优”的空间发展方向。促进城市服务中心的空间集聚发展；向北推进濮阳市城乡一体示范区建设；向东高质量建设濮东产业集聚区和濮阳市产业集聚区，完善城市公共服务设施建设，促进产城一体化发展；向西调整城市用地结构，引导产业转型发展；向南优化濮阳县城的城市空间布局。 规划形成“一心、三城”的城市空间结构。“一心”为城市服务核心区。整合市级行政文化、商务、商业服务中心，提高城市综合服务和辐射带动能力。“三城”为城市空间整合优化形成的濮西生态科技城、濮东高铁新城和濮阳历史文化城。 （2）公共服务设施布局 规划形成“市级-片区级” 两级公共服务中心体系。市级服务中心由市级行政文化中心、市级商业中心和市级商务中心三部分组成。结合濮西生态科技城、濮东高铁新城和濮阳历史文化城“三城”，规划建设三处片区级服务中心，着力提升公共服务供给质量和水平。 （七）中心城区绿地系统规划 （1）绿地系统结构。规划形成“七廊、六带、多节点”的城市绿地系统结构。“七廊”包括范辉高速防护廊道、晋鲁豫铁路防护廊道、金堤河城市生态廊道、大广高速防护廊道、经济技术开发区防护廊道、郑济高铁防护廊道、工业园区基础设施廊道。“六带”为滨水带状绿地。“多节点”为市级公园。 （2）公园绿地。规划形成“市级-区级-社区级”三级公园体系。其中市级公园12处。 （3）防护绿地。道路防护绿地：包括高速公路、铁路、快速路、主干道等道路两侧的防护绿地。 （八）历史文化名城保护规划 具体的保护框架通过建设一区、三街、十点的空间体系来实现。一区：即国庆路到南外环、解放大道到西外环的历史城区范围，是反映濮阳历史城区风貌的主要片区。三街：两条明清十字街区和宋代文化轴线御井街，是反映濮阳历史城区风貌的主要景观廊道。十点：镇宁门、开德门、德胜门、阜安门、御井与回銮碑、八都坊与玉皇阁、城隍庙与明道书院、宋代北城门楼、宋代安门、中心阁。 濮阳历史文化名城的古城控制范围为：南至南环路、西至城墙中心线以西150米并向北沿规划防护绿带延伸、北至铁丘路、东至规划南北向道路，总面积约1062公顷。 综上所述，本项目位于濮阳市经济技术产业集聚区范围内，项目厂址所在地为工业用地，符合濮阳市城乡总体规划（2015～2030年）。 2、濮阳经济技术产业集聚区总体规划（2012～2020年） （一）濮阳经济技术产业聚集区发展规划及规划环评概述 濮阳经济技术产业聚集区前身是濮阳高新技术产业开发区。2012年10月，河南省发改委批复《濮阳经济技术产业集聚区发展规划（2012-2020）调整方案》 ；2013年11月濮阳经济技术产业聚集区管委会委托郑州大学编制了《濮阳经济技术产业集聚区发展规划（2012-2020）调整方案环境影响报告书》，2015年10月河南省环保厅以豫环审[2015]376号文出具了《河南省环境保护厅关于濮阳经济技术产业集聚区发展规划（2012-2020）调整方案环境影响报告书的审查意见》。 2015年，河南省人民政府以豫政文[2015]52号文件出具了《河南省人民政府关于修编濮阳市城市总体规划的批复》，同意濮阳市人民政府对濮阳市城市总体规划进行修编。因濮阳经济技术产业聚集区用地布局与城市总体规划用地布局不一致，濮阳经济技术产业聚集区在此基础上进行了调整，鉴于此种情况，濮阳经济技术产业聚集区管委会于2016年3月委托郑州大学环境政策规划评价研究中心编制了《濮阳经济技术产业集聚区发展规划（2012-2020）再调整方案环境影响报告书》。2017年河南省环保厅对其出具了审查意见。 （二）规划范围和规划面积 批复后的产业集聚区规划范围为东至濮旺路、西至幸福路、南到铁丘路南、北至中原路，规划面积为19.5km2（不包括大广高速、晋豫鲁铁路和第三濮清南干渠两侧防护林带）。 （三）发展定位和总体发展目标 发展定位：全国重要的化工产业基地；中原经济区主要的特色装备制造业基地；三省交界地带最具竞争力的产业承接基地；河南省一流的新兴产业基地；濮阳及周边区域的研发与创新中心，濮阳重要的仓储物流基地。 总体发展目标：按照“三年打基础、五年出成效、十年成规模”的战略目标，逐步推进产业集聚区向高标准的都市工业园区转变。将濮阳经济技术产业集聚区打造成全国重要化工产业基地，初步形成新兴产业和装备制造业产业集群。至2020年，产业集聚区形成生态环境优美、基础设施完善、产业配套齐全的集化工、装备制造、新兴产业、物流仓储和现代服务于一体的多功能现代化的生态经济技术产业集聚区，逐步形成中原经济区东北区域经济增长极。 （四）主导产业和产业定位 主导产业：规划确定以化工和装备制造业为主导，积极鼓励发展新兴产业和物流仓储产业。 产业定位：主要包括化工产业、装备制造产业、新兴产业和物流仓储业等。 化工产业：重点发展高附加值项目与高新技术项目，促进煤化工、盐化工、石油化工融合发展和上下游一体化发展，构建“三化链接”发展格局，打造现代化工基地。 装备制造产业：大力发展以数控机床、石油机械配件为主的石油装备、化工装备和环保装备，把产业集聚区发展成为濮阳市乃至中原地区重要的现代装备制造业基地。 新兴产业：着力发展新材料产业、信息产业和生物医药产业，扩大和加强新兴产业集群建设，使新兴产业逐步发展成为产业集聚区的支撑产业。 物流仓储业：大力发展以化工产品为特色的物流产业，鼓励建设石油化工产品、煤化工产品、石油机械产品等专业物流市场。 （五）产业空间布局 规划确定空间布局结构为：“一心、两轴、六区、多节点”的产业空间布局结构。 “一心”指位于产业集聚区中北部，沿胜利路、创新大道集中布局的商业商务、行政办公、文化娱乐等配套设施和公园绿地，形成产业集聚区的产业服务中心。 “两轴”是指沿胜利路的城市服务轴和沿濮瑞路的产业发展轴。 “六区”包括北部工业转型引导区、中部工业优化区、南部工业拓展区、产业综合服务区、物流仓储产业优化区和物流仓储产业拓展区。 北部工业转型引导区：是指位于濮水河以北、濮瑞路以东，重点引导现状产业的转型和升级，最大化的发挥土地的效益。中部工业优化区：是指位于濮水河以南、铁路以北、濮瑞路以东和濮水路以西，重点引导产业转型升级和整合产业空间布局。南部工业拓展区：位于铁路以南、大广高速以东和濮水路以西，重点发展精细化工和石油、化工、机械制造等装备制造业。产业综合服务区：位于黄河路以南、铁路以北、大广高速以东和濮瑞路以西，是规划区环境资源条件最优越的地区，重点以完善产业培育平台为先导，发展新材料、新能源和生物医药产业，建设产业服务设施和配套居住功能。物流仓储产业优化区：位于铁路以北、大广高速以西，依托国家级粮食储备基地和豫粮集团仓储基地发展粮食仓储、加工产业。物流仓储产业拓展区：位于铁路以南、大广高速以西，依托濮阳西站，重点发展以化工产品为主，建材家具、造纸原料为辅的专业物流。 “多节点”指结合片区的发展形成多个服务节点。 （六）空间管制规划 空间管制规划分为四区：已建区、禁建区、限建区和适建区。 已建区包括现状公共设施、工业、市政公用设施、道路和农村居民点。 禁建区主要包括区域性交通廊道和高压走廊。高速公路两侧按200米控制；铁路廊道总宽度按不低于250米控制；禁建区范围内原则上禁止任何城镇建设行为，对现状村庄进行边界控制，有序安排搬迁。 限建区包括公园绿地、防护绿地和防护林带。防护绿地包括除高压走廊之外的城市道路防护绿地和滨水防护绿地。防护林带指的是第三濮清南干渠两侧的农林用地。限建区范围内原则上不安排建设项目，确有必要时必须控制项目的性质、规模和开发强度，严格管理程序，经审查和论证后进行。 适建区是指禁建区、限建区以外的未建设区，一般不需或者只需稍加改造即可作为城镇建设用地。适建区内应进一步提高土地使用效率，降低空置率。 （七）用地布局规划 濮阳经济技术产业集聚区总规划面积为19.5km2（不包括大广高速、晋豫鲁铁路和第三濮清南干渠两侧防护林带），主要包括居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地、绿地与广场用地、道路与交通设施用地、公共设施用地和水域。 集聚区规划工业用地面积为979.4公顷，占总用地面积的50.23%。其中一类工业用地面积136.43公顷，占总用地面积的7%；位于化安路以南、濮水河以北以及创达北路以东，第三濮清南干渠以西，皇石路以北，胜利路以南地区；二类工业用地面积354.13公顷，占总用地面积的18.16%，主要分布在工业大道路以南、濮水路以西、创达南路以东地区；三类工业用地面积430.07公顷，占总用地面积的22.05%，主要分布在两处：其一位于濮水河以南、晋豫鲁铁路以北、濮瑞路以东和濮旺路以西地区，另一处位于晋豫鲁铁路以南、站南路以北、濮瑞路以东和经二路以西区域。一类工业办公混合用地面积58.84公顷，占总用地面积的3.02%，位于胜利路以北、黄河路以南、创达北路以东和创新大道以西地区。 本项目位于濮阳市胜利西路与科技大道交叉口濮阳龙丰纸业有限公司厂区内，所在地为三类工业用地，符合濮阳经济技术产业集聚区总体规划（2012～2020年）。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政[2020]37号）相符性分析 表1-1 豫政[2020]37号文件相符性分析 / 相关内容 总体目标 2025年，国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善。到2035年，节约资源和保护生态环境的空间格局、生产方式、生活方式总体形成，产业、能源、运输和用地结构得到优化，生态环境质量实现根本好转，美丽河南建设目标基本实现。 主要内容 （一）划分生态环境管控单元。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全省优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。为确保政策协同，划定的各类生态环境管控单元的数量、面积和地域分布依照国土空间规划明确的空间格局、约束性指标等调整确定。 其中：重点管控单元。指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 本项目位于重点管控单元。本项目属于新建项目，利用龙丰纸业剩余沼气进行发电；项目的建设符合重点管理单元的相关要求。 （二）制定生态环境准入清单。基于生态环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等要求，从优化空间布局、管控污染物排放、防控生态环境风险、提高资源利用效率等方面提出管控要求，分类制定生态环境准入清单。 建立“1+3+4+18+N”生态环境准入清单管控体系，“1”为全省生态环境总体准入要求；“3”为我省京津冀及周边地区、汾渭平原、苏皖鲁豫交界地区三大重点区域大气生态环境管控要求；“4”为省辖黄河流域、淮河流域、海河流域、长江流域四大流域水生态环境管控要求；“18”为省辖市（含济源示范区）生态环境总体准入要求；“N”为生态环境管控单元准入清单。 对照濮阳市华龙区环境管控单元生态环境准入清单： 本项目所在环境管控单元编码为：ZH41090220004；环境管控单元名称为濮阳经济技术产业集聚区；管控单元分类属于重点管控单元；环境要素类别为：大气高排放区、大气布局敏感区、水环境工业污染重点管控区、水环境生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区、建设用地重点管控区。管控要求如下： 空间布局约束：1、集聚区与周边居民区之间设置足够的空间卫生防护距离和绿化隔离带，确保居民的生命和财产安全。 2、限制冶金、印染、皮革等不符合集聚区产业定位，且高水耗、高能耗，废气、废水、固废等污染排放较大的行业；限制新建制浆造纸项目，改扩建项目污染物排放总量不得超出现有工程；限制新建煤制甲醇项目。 本项目为新建沼气发电项目，属于鼓励类，不属于冶金、印染、皮革等不符合集聚区产业定位，且高水耗、高能耗项目。 污染物排放管控：1、大气：发展集中供热，严禁新增燃煤锅炉。同时集聚区禁止新建10吨/小时以下的燃烧重油、渣油锅炉以及直接燃用生物质锅炉。进驻企业因生产工艺要求，需要自建导热油炉或焙烧时，使用清洁的燃料，废气达到《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/10668-2020），并满足建设项目总量控制要求。 水：提高集聚区工业用水重复利用率。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 本项目为新建沼气发电项目，属于鼓励类；仅有生活污水及清净下水排放，不含重金属。 环境风险防控：1、集聚区涉及生产、使用危险化学品的企业应建立完善的风险事故应急预案，查危险化学物质的存贮位置和状态，定期进行事故风险的演练，避免发生事故风险。加强事故风险防范措施的完善管理和维护，以及前期雨水收集和处理措施的建设，减少事故风险。 2、集聚区内同类有火灾、爆炸危险物料的企业、储槽和储罐，应尽量集中布置，便于统筹安排防火、防爆设施。 3、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 4、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 本项目为新建沼气发电项目，利用龙丰纸业产生的沼气发电，本项目不储存沼气；本项目环境风险较小。 资源利用效率要求：加强工业节水技术，通过采用先进的工艺技术和辅助设备，减少工业用水量，提高水资源的利用效率。 本项目为新建沼气发电项目，仅有生活用水，无工业用水。 由上述分析可知，本项目建设符合《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政[2020]37号）文件的相关要求。 2、与《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》（豫政[2018]30号）相符性分析 表1-2 豫政[2018]30号文相符性分析 序号 要求 环评要求 相符性 1 提升多元化能源供应保障能力。(2)大力发展非化石能源。拓宽清洁能源消纳渠道,落实可再生能源发电全额保障性收购政策。大力推进风电项目建设,鼓励符合条件的区域建设大型风电基地,有序推进豫北、豫东等平原地区低风速平原风电项目建设,因地制宜推动分散式风电开发,全省风电装机累计达到600万千瓦。有序推进农林生物质热电联产项目,全省生物质发电装机累计达到80万千瓦。统筹地热能开发利用,积极发展地热供暖(制冷),全省新增地热供暖面积6000万平方米。到2020年,可再生能源占全省能源消费总量的比重达到7%以上。 本工程利用沼气发电，属利用可再生资源发电项目 相符 3、与《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）相符性分析 河南省污染防治攻坚战领导小组办公室颁发的《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）文件的相关要求见下表。 表1-3 豫环攻坚办〔2020〕7号文件相符性分析 序号 要求 环评要求 相符性 1 1.着力调整产业布局。加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020年4月底前排查建立淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和装备，因地制宜采取资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。 本工程为沼气发电项目，不在中华人民共和国国家发展和改革委员第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于鼓励类第四项“电力”第24款“分布式能源”。 相符 2 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 本工程为沼气发电项目，不涉新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，不涉新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。 相符 3 14.积极发展可再生能源。扩大可再生能源开发利用规模，持续落实可再生能源发电全额保障性收购管理办法。推进风电、太阳能发电项目有序并网。加快构建地热供暖产业服务体系，研究完善支持政策，因地制宜推进地热供暖项目建设。力争2020年全年新增可再生能源发电装机300万千瓦，风电装机规模突破千万千瓦，实现风电、光伏发电装机规模“双千万”，可再生能源占全省能源消费总量的比重达到7%以上。 本工程利用沼气发电，属可再生资源利用，可削减沼气直接排放的环境污染和风险。 相符 由上述分析可知，本项目建设符合《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）文件中相关要求。 4、与《濮阳市人民政府关于印发濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案2018—2020年)的通知》(濮政（2018）17号）相符性分析 表1-4 濮政（2018）17号文相符性分析 序号 要求 环评要求 相符性 1 提升多元化能源供应保障能力。(2)大力发展非化石能源。大力推进风电项目建设，在建立全国首个整装平原风电场项目的基础上，继续推进天润清丰顿丘、华能濮阳县等风电场项目建设，积极推进20余个分散式风电项目建设。结合实施乡村振兴战略，探索村级光伏电站建设新模式。有序推进农林生物质热电联产项目。积极稳妥推进地热开发利用，持续推进全市地热资源潜力勘查与评价，摸清资源底数，将地热供暖纳入城镇基础设施建设，统一规划，有序开发，重点发展浅层地热能，规范发展中深层地热能。到2020年，实现华能50万千瓦风电场等4个风电场项目全面开工，争取风电新增并网规模达30万千瓦；新增光伏扶贫项目装机5万千瓦，新增生物质发电装机3.6万千瓦，新增地热供暖面积400万平方米。 本工程利用沼气发电，属利用可再生资源发电项目 相符 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着我国经济水平的不断提高，能源的消费日益增大，国家开始高度重视可再生能源的发展，开发新能源是国家能源发展战略的重要组成部分。《中华人民共和国电力法》规定：“国家鼓励和支持利用可再生能源和清洁能源发电”并于2005年2月28日正式通过了《中华人民共和国可再生能源法》，并制定实施了《可再生能源法》配套政策。对备受关注的可再生能源发电价格与费用分摊、可再生能源发电管理等问题做出了明确规定。这些法规和政策的实施需要一部分企业参与到可再生能源开发这项活动中来，同时也给企业建设沼气工程带来了巨大的机遇。为此，郑州晟光新能源有限公司与濮阳龙丰纸业有限公司签订了濮阳龙丰纸业污水处理沼气发电项目承建运营合；郑州晟光新能源有限公司在濮阳市设立项目公司濮阳锦城发新能源有限公司作为该沼气发电项目建设单位。本项目实际占地300m3，安装1台500KW及2台200KW发电机组。 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类第四条第24款“分布式能源”，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已于2021年3月9日在濮阳经济技术开发区经济发展局备案，项目代码为：2103-410972-04-05-488519。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》“四十一、电力、热力生产和供应业——89 生物质能发电中利用农林物质、沼气、垃圾填埋气发电的”类别，应编制环境影响评价报告表。受濮阳锦城发新能源有限公司委托，河南华大环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2. 建设内容 本项目位于濮阳龙丰纸业有限公司厂区内，利用濮阳龙丰纸业有限公司厂区污水处理站BIC反应器和IC反应器产生的沼气进行沼气发电。 濮阳龙丰纸业有限公司位于濮阳市胜利西路与科技大道交叉口，是由河南投资集团有限公司、濮阳市建设投资公司、濮阳经济技术发展总公司共同出资，按照现代企业制度于2003年8月组建而成。主要承担国家发改委核准的、河南省第一个林浆纸一体化项目的建设和经营，总投资25亿元，注册资本66040万元，占地面积566亩，员工800人；生产线主要包括年产10.8万吨漂白杨木化机浆项目和年产30万吨高档文化用纸项目。濮阳龙丰纸业有限公司厂区污水处理站处理能力为20000m3/d，现实际处理废水量为18000m3/d；污水处理站沼气产生量为1.9万m3/d左右，其中厂区自用沼气量约为1.02万m3/d，可提供给本项目沼气量约为0.88万m3/d。 濮阳龙丰纸业有限公司厂区污水处理站现有一套沼气脱硫设施运行时间较长，根据双方签订合同，为满足沼气发电项目要求，由项目方免费提供一套日处理能力2万立方的高效脱硫设备供双方使用，项目方负责脱硫设备的安装及调试，濮阳龙丰纸业有限公司负责脱硫设备的运营管理和承担全部运营费用；向本项目提供合格的沼气。 本项目设备为购买好的整体设施，均预先安装在集装箱内，仅进行地面的硬化，不新增建筑物，主要工程内容见下表。 表2-1 主要建设内容一览表 工程内容 规格/面积 备注 主体工程 预制集装箱 7500×2500×3000mm 集装箱式发电机组（1台500KW） 8000×2200×2400mm 集装箱式发电机组（2台200KW安装在一个集装箱内） 4000×3000×2800mm 高压预制舱 7500×2600×2600mm 低压预制舱 辅助工程 值班室 / 位于预制舱内 降温系统 多风扇卧室冷却液箱，3kw风机4台，用于机组降温 500kW机组 / 200kW机组立式冷却液箱与机组一体，发动机自带风扇 脱硫设施 2万m3/d 濮阳龙丰纸业有限公司运营及管理 沼气输送系统 DN150不锈钢管 用于输送沼气 公用工程 供水 / 利用濮阳龙丰纸业有限公司厂区供水管网 储运工程 厂内道路 / 利用濮阳龙丰纸业有限公司厂区道路 环保工程 废气 发电机组燃烧废气经SCR脱硝后由15米高排气筒排放（3套） 废水 利用濮阳龙丰纸业有限公司厂区废水处理设施 固废 生活垃圾收集桶，收集职工的生活垃圾 噪声 密闭隔音、距离衰减 2.1 主要产品及产能 本项目年发电量约为475.2万度，主要供濮阳龙丰纸业有限公司给排水车间使用。 2.2 主要设施参数 本项目主要设施参数见下表。 表2-2 主要设施参数一览表 序号 名称 型号 数量（台/套/座） 备注 1 500kw集装箱式发电机组 TYPEIFC6.455-6LA42 1 / 2 2*200kW集装箱式发电机组 / 1 2台机组放置在一个集装箱内 3 脱硫设施 2万m3/d 1 利用 4 沼气稳压柜 130 m3 1 利用 5 沼气火炬 / 1 利用，应急处置措施 6 气体预处理装置 / 1 处理气量700m3/h 7 公用单元 SCR脱硝装置 3 废气处理系统 8 高压预制舱 1 电力设施 9 低压预制舱 1 电力设施 本项目气体预处理装置主要参数见下表： 表2-3 气体预处理装置参数一览表 序号 名称 型号规格 数量 备注 （一） 脱水模块 1 冷凝水罐 / 1只 碳钢热镀锌 2 水-沼气换热器 处理气量700Nm3/h 1只 SS304 3 旋风气液分离器 处理气量700Nm3/h 1只 碳钢热镀锌 4 冷却机组 制冷量60kW 1套 内置水泵 5 阀门 DN125 1套 / 6 风冷散热器 管翅式换热器 1只 不锈钢管，铝翅片 7 管道、管件 DN125 1套 碳钢热镀锌 8 撬座 / 1套 碳钢热镀锌 （二） 过滤模块 1 初级过滤器 处理气量700Nm3/h，10µm 1只 碳钢热镀锌 2 精密过滤器 处理气量700Nm3/h，3µm 1只 碳钢热镀锌 3 紧急切断阀 DN125 1只 / 4 阀门 DN125 1套 / 5 阻火器 DN125 2只 / 6 管道、管件 DN125 1套 碳钢热镀锌 （三） 升压模块 1 罗茨风机 6.2Nm3/min 2台 / 2 软接头 DN80 4只 / 3 气动旁路阀 DN50 1只 / 4 阀门 DN80 1套 / 5 管道、管件 DN80 1套 碳钢热镀锌 6 空气压缩机 / 1台 / （四） 计量模块 1 V锥流量计 200～1000 1台 2 温度传感器 Pt100 2只 防爆型 3 压力传感器 -20～40 KPa /0～60 KPa 2只 防爆型 4 温度计 0～100℃ 2只 / 5 压差表 0～20 KPa 1只 德威尔 （五） 控制模块 1 控制柜壳体 1套 南京碳环 2 PLC S7-200 1套 德国 西门子 3 变频器 11kW 2只 / 4 触摸屏 10.4寸 1套 E-VIEW 2.3 主要原辅材料的种类和用量 本项目原辅材料消耗情况见下表。 表2-4 项目原辅材料消耗一览表 序号 燃料名称 年消耗量 供应渠道 1 沼气 290.4万m3 濮阳龙丰纸业有限公司提供 2 碳酸钠（纯碱） 32.5t/a 濮阳龙丰纸业有限公司负责购买及管理 3 催化剂（磺化钛氰钴） 0.086t/a 4 冷却液 300L 外购 5 尿素（配置好的液体） 72m3 外购 6 润滑油 2t/a 外购 2.3.1 主要原材料理化性质 原材料理化性质： （1）碳酸钠：俗称纯碱，常温下为白色粉末或颗粒，溶液呈碱性，高温能分解，生成氧化钠和二氧化碳。长期暴露在空气中能吸收空气中的水分及二氧化碳，生成碳酸氢钠，并结成硬块。吸湿性很强，很容易结成硬块，在高温下也不分解。熔点：851℃、沸点：1600℃。溶解性易溶于水，水溶液呈弱碱性。本品不燃，具腐蚀性、刺激性。 （2）磺化钛氰钴：磺化钛氰钴是脱除硫的高效催化剂。深蓝色粉末，分子结构稳定，不挥发不潮解。热分解点≥593℃，在通常条件下，贮存期不少于三年：经动物毒性试验证明，安全无毒。 2.4 劳动定员及劳动制度 项目劳动定员为5人，年工作330天，工作制度为三班制。 2.5 厂区平面布置 本项目位于濮阳龙丰纸业有限公司污水处理站内空地，项目区西侧为厂区道路，南侧隔厂区道路为碳酸钙仓库，北侧为污水站三沉池，东侧为污水站沙滤池。项目废气预处理系统、机组集装箱和高低压预制舱按工艺依次布置，厂区平面布置图见附图2。 结合工艺要求，项目厂区平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.6、生产工艺流程和产排污环节 本项目沼气发电工艺流程示意图如下： 图1 生产工艺流程及产污环节图（虚线部分为龙丰纸业设备） 工艺流程简述： BIC发生器及IC发生器产生的沼气先进入到缓冲罐中，然后进入沼气稳压柜暂存，沼气稳压柜容积为130m3； 沼气中含有一定量的H2S，直接燃烧会影响燃烧效率，故先对沼气进行脱硫处理。本项目采用Na2CO3碱液喷淋脱硫工艺，沼气经过碱液喷淋塔脱硫后一部分一部分由龙丰纸业自用；另一部分经预处理装置处理后通入发电机发电使用。 Na2CO3与H2S反应会生成盐类物质Na2S和H2O，化学反应方程式如下： H2S+2Na2CO3=2NaHCO3+Na2S 喷淋塔下方设喷淋废水收集池，收集池体积约为10m3，喷淋水需每天补充Na2CO3，新鲜水补充量为0.02m3/d，此部分水循环使用不外排。 3、沼气经脱硫后从输气管进入预处理装置。沼气预处理系统主要用于完成对沼气的净化、稳定供给气源以及甲烷消耗计量等功能。本项目设置1套气体预处理装置，为撬装整体式结构。主要工艺流程为：沼气首先进入两级过滤系统除去沼气中的固体杂质，避免固体杂质对后续设备造成影响；除尘净化后的沼气进入沼气-水换热器，将其降温，使沼气中的水汽冷凝为液态，然后进入旋风气液分离器将冷凝水分离出来，达到脱水目的；脱水后的干燥沼气利用计量器及甲烷检测仪进行沼气流量及气体中甲烷含量测定，最后利用罗茨风机及配套变频器对沼气进行增压，并稳定沼气出口压力，同时在出口处设置流量计进行计量。 4、经预处理装置处理后的沼气通过内燃机组配置的过滤器进入内燃机，沼气燃烧膨胀推动活塞做功，带动曲轴转动，通过发电机送出电能，机组产生的废气经消音器、排气管排出。发电机组所发电力供龙丰纸业给水车间使用。 项目采用计算机对沼气的预处理过程和内燃发电机组进行实时监控，起到监视、控制、报警和保护作用，并对内燃发电机组的启动、停机、故障检测以及点火系统进行自动控制，并根据沼气量自动调节功率输出。 为了避免发电机组故障时，沼气直排对环境产生影响，设置有火炬一套（现有）。当发电机故障不能发电时，沼气送火炬处理。 产污环节及对应污染物 本项目产污环节及对应的污染物见下表。 表2-5 本项目产污环节及污染物一览表 要素 产污环节 污染物种类 废气 发电机组燃烧废气 SO2、NOX、烟尘 废水 500KW发电机组 冷却液定期补充，不外排 预处理 冷凝水 脱硫工序 脱硫喷淋水定期补充，循环使用不外排 职工生活 生活污水 噪声 罗茨风机、发电机组、风扇风机 等效A声级 固废 脱硫工序 脱硫残渣 预处理装置 滤渣 发电机组 废润滑油 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 濮阳锦城发新能源有限公司于2021年3月9日在濮阳经济技术开发区经济发展局备案“濮阳锦城生物质沼气发电项目”，项目利用濮阳龙丰纸业有限公司厂区污水处理站产生的沼气进行发电。本项目为新建项目，使用濮阳龙丰纸业有限公司污水处理站内空地，不存在原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据濮阳市生态环境主管部门公开发布的2019年环境质量公报的环境空气监测数据，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见表3-1。 表3-1 濮阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度/(μg/m3) 标准值/(μg/m3) 占标率/(%) 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 63 35 180 不达标 PM10 年平均质量浓度 99 70 141.43 不达标 O3 日最大8h平均质量浓度第90百分位数 109 160 68.1 达标 CO 24h平均质量浓度第95百分位数 1000 4000 25 达标 SO2 年平均质量浓度 12 60 20 达标 NO2 年平均质量浓度 35 40 87.5 达标 由上表可知，濮阳市区域PM2.5、PM10的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准浓度限值要求，因此2019年度濮阳市属于不达标区。可吸入颗粒物及细颗粒物为影响该区域空气质量的首要污染物。 1.2 区域污染物达标消减计划 根据《濮阳市人民政府关于印发濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案2018~2020年)的通知》(濮政（2018）17号），文件针对城乡扬尘全面清洁攻坚要求，严格工地、道路扬尘管控，提高城市清洁标准，加强城市绿化建设，全面提升城乡扬尘污染治理水平。具体如下： 逐步削减煤炭消费总量：严控煤炭消费目标，提高燃煤项目准入门槛，实施煤炭减量榃代，严格控制工业用煤煤炭质量； 构建全市清洁取暖体系：基本实现城区集中供暖全覆盖，大力推进清洁能源取暖，加强清洁型煤质量监管； 开展工业燃煤设施拆改； （4）推进燃煤锅炉综合整治； （5）提升多元化能源供应保障能力：扩大天然气利用规模和供应保障能力:，大力发展非化石能源； （6）持续提升热电联产供热能力；聿筑节能减排； （7）有序推进建筑节能减排； （8）严格环境准入； （9）严格控制“两高”行业产能； （10）优化城市产业布局； （11）严控“散乱污企业死灰复燃； （12）大力展节能环保产业； （13）推动交通结构优化调整：大力发展铁路运输和多式联运:，优化完善公路网； （14）提升机动车油品质量； （15）大力推广绿色城市运输装备：坚持公共交通优先发展战略，加快推动应用电动汽车； 通过《濮阳市人民政府关于印发濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案2018~2020年)的通知》(濮政（2018）17号）的实施，濮阳市区域大气环境质量不断改善。 2、地表水 本项目生活废水经所在厂区污水处理站处理后通过污水管网排入濮阳市第二污水处理厂，出水排入马颊河。地表水环境质量现状数据引用濮阳市生态环境局公布的濮阳市环境质量月报2020年11月马颊河马庄桥水闸（水质目标IV类）断面监测结果。 表3-2 地表水现状监测统计结果 单位：mg/L 时间 COD 氨氮 总磷 2020年11月 17 0.93 0.17 标准 30 1.5 0.3 最大超标倍数 0 0 0 由上表可知，马颊河马庄桥水闸断面数据满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求。 3、声环境质量现状 为了解本项目所在区域声环境质量现状，2021年3月30日对项目厂界进行声环境质量现状监测；监测期间，濮阳龙丰纸业有限公司正常生产，噪声监测结果如下。 表3-3 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 检测地点 昼间Leq[dB（A）] 夜间Leq[dB（A）] 南厂界 52.6 43.5 北厂界 53.6 44.7 东厂界 52.3 44.5 西厂界 51.9 43.8 由监测结果可知，本项目所在的厂区东厂界、西厂界、南厂界、北厂界监测点的昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目区周围环境保护目标见下表。 表3-4 项目区周围主要环境保护目标一览表 环境类别 保护目标 方位 相对厂界距离 功能区划 大气环境 濮阳职业技术学校 西北 340m 二类 生物与食品工程学院 西北 920m 河南大学濮阳工学院 西北 1030m 后黄甫村 西南 1394m 水环境 濮水河 西 40m IV类 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） 颗粒物5mg/m3，SO2 35mg/m3，NOx 50mg/m3 2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 二级标准， COD：150mg/L，氨氮：25mg/L 3、濮阳市第二污水处理厂收水标准 COD：350mg/L，氨氮：35mg/L 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类： 昼间65dB（A） 夜间55dB（A） 5、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间70dB（A） 夜间55dB（A） 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目新增污染物排放量：颗粒物0.1143t/a、二氧化硫0.2427t/a、氮氧化物0.7957t/a； 本项目新增水污染物排放量：COD 0.0199t/a，氨氮0.0033t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 企业利用濮阳龙丰纸业有限公司污水站内空地安装设备，主要是将该空地进行地面硬化后；企业购置设备安装后进行生产。施工期主要影响是场地硬化时平整地面产生的扬尘，生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工扬尘主要为施工场地地面平整清理、开挖等活动直接产生的扬尘，施工场地地面裸露受风蚀作用产生的二次扬尘，会对附近环境空气质量产生一定影响，使环境空气中TSP浓度增高。 建设单位和施工单位拟釆取如下防尘措施： 1、施工工地四周设置围挡、遮挡，减少扬尘对周围区域影响； 2、加强施工管理，并及时在施工现场及进岀场地的路面洒水，保持场地的路面和空气具有一定湿度； 3、合理安排施工作业时间，避开大风情况进行扬尘量大的施工作业； 4、本项目的建设过程均使用预制混凝土，减少因水泥拆包、拌合、堆放产生的扬尘量。严格落实以上防尘措施的基础上，本项目施工扬尘对周围环境影响不大。 施工期废水主要为施工人员生活污水，经濮阳龙丰纸业有限公司厂区污水处理站处理后排入市政污水管网，然后进入濮阳市第二污水处理厂。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备为集装箱式，安装简单方便，设备安装、调试过程中产生的噪声较小，经距离衰减后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员产生的生活垃圾垃圾桶收集，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目主要施工内容为设备、设施安装，施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1废气 工程实施后，本项目废气主要为沼气发电机组运行时产生的燃烧废气，废气污染物主要为SO2、NOX和烟尘；项目设3台发电机组，经3套“SCR”脱硝装置进行处理，处理后的废气经3根15m高排气筒排放。工程废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 生产单元 生产工序 主要生产设施 主要产污环节 主要污染物 污染物产生量t/a 污染物产生浓度mg/m3 排放形式 治理设施 污染物排放浓度mg/m3 污染物排放速率kg/h 污染物排放量t/a 排放执行标准 名称、处理能力、收集效率、去除率 是否技术可行 发电工艺单元 发电工序 燃气发电机组 发电工序 颗粒物 0.1143 4.36 有组织 / / 4.36 / 0.1143 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） SO2 0.2427 9.25 有组织 / / 9.25 / 0.2427 NOX 7.957 303.44 有组织 “SCR”脱硝、收集效率100%，去除率90% 可行 30.34 / 0.7957 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1.1污染物排放情况 项目沼气成分组成见下表： 表4-2 沼气成分一览表 成分 CH4 N2 O2 CO2 低位发热量 含量（%） 82.32 1.76 0.47 15.45 30.481 项目沼气中甲烷含量约82.32%，其次分别是氮气、二氧化碳和氧气，沼气中硫化氢含量低，项目仍设置了脱硫装置，确保经过脱硫后，硫化氢浓度可降低至10mg/m³以下。甲烷完全燃烧时仅剩二氧化碳和水，并释放出热能，是一种清洁燃料。 由于沼气发电机采用的是燃烧发电的原理，通过沼气在气缸中燃烧，带动活塞运动，再带动发电机运转发电。本次评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ95-2018）中燃气锅炉基准烟气量计算公式如下： Vgy=0.285Qnet+0.343 式中： Vgy-基准烟气量（Nm³/m³）； Qnet-气体燃料低位发热量（MJ/m³） 项目沼气低位发热量为30.481MJ/m³，则项目沼气燃烧的基准烟气量为9.0298Nm³/m³沼气。由于项目全年产生沼气290.4万m³/a，则项目沼气燃烧产生的基准烟气量为2622.25万Nm³/a。 项目沼气年用量为290.4万m3/a，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（4417生物质能发电行业系数手册）》，污染物排放量按排放系数计算，即燃烧1m3沼气排放：烟尘3.93×10 -5 kg，NOx 2.74×10 -3kg，SO2 8.36×10 -5 kg，本项目“SCR”脱硝技术（处理效率90%），可减少氮氧化物的产生；则项目污染物产排情况见下表。 表4-3 项目污染物产排一览表 项目 排放量 排放浓度 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） 废气量 2622.25×104Nm3/a / / 烟尘 0.1143t/a 4.36mg/m3 5mg/m3 SO2 0.2427t/a 9.25mg/m3 35mg/m3 NOx 0.7957t/a 30.34mg/m3 50mg/m3 4.1.2“SCR”脱硝 SCR(选择性催化还原)脱硝技术是指在催化剂和氧气的存在下，在320℃—427℃温度范围下，还原剂（尿素）有选择性地与烟气中的NOx反应生成无害的氮和水，从而去除烟气中的NOx。选择性是指还原剂NH3和烟气中的NOx发生还原反应，而不与烟气中的氧气发生反应。 催化还原主要反应公式： 4NO+4NH3+O2=4H2+6H2O， 4NH2+2NO2+O2=3N2+6H2O。 反应示意图如图2所示。 图2 SCR脱硝原理示意图 4.1.3排放口基本情况 项目发电机组的废气，分别通入各自（3套）“SCR”脱硝装置进行处理，对应的废气排放口编号为DA001、DA002、DA003。排放口基本情况见下表。 表4-4 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称 地理坐标 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气温度/℃ 类型 DA001（500KW） 废气排放口 114°95′71.843″ 35°76′40.001″ 15 0.4 40 一般排放口 DA002（200KW） 废气排放口 114°95′71.671″ 35°76′39.760″ 15 0.3 40 一般排放口 DA003（200KW） 废气排放口 114°95′71.598″ 35°76′39.091″ 15 0.3 40 一般排放口 4.1.4 监测计划 本项目行业类别为“D4417生物质能发电”，参考《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），项目监测计划见下表。 表4-5 污染源监测计划表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 DA001、DA002、D003 废气排放口 颗粒物 1年1次 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） SO2 1年1次 林格曼黑度 1年1次 NOx 1月1次 4.1.5 环境影响分析 建设项目位于濮阳经济技术产业集聚区内，该区域环境空气属于二类。依据濮阳市环境监测站2019年连续一年的常规监测数据可知，项目所在区域环境质量一般。 本项目营运期发电机组产生的废气，分别通入各自（3套）“SCR”脱硝装置进行处理，污染物排放浓度均满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）排放限值要求（颗粒物5mg/m3，SO2 35mg/m3，NOx 50mg/m3）。 4.2废水 项目废水主要为冷凝水、脱硫塔喷淋水、发电机组循环冷却液、及职工生活污水。 冷凝水 沼气在预处理系统中，由于温度逐步降低而产生一定量的冷凝废水，这部分冷凝废水储存于冷凝水罐内，属于清净下水；冷凝废水产生量为5L/d，即1.65m3/a，排入濮阳龙丰纸业有限公司厂区污水处理站处理，然后经市政污水管网排入濮阳第二污水处理厂进一步深度处理。 （2）冷却液 本项目发电机组设有冷系统的管线，企业在发电机组北侧建1个冷却液循环箱（有效容积为200L），循环箱中的冷却液由泵经管道进入发电机组冷却系统的管线内，对发电机组进行冷却后通过管道返回循环箱中。冷却液循环使用，定期补充，补充量约100L/a）。 （3）脱硫塔喷淋水 喷淋塔下方设置喷淋废水收集池，收集池体积约为10m3，喷淋水需定期补充，补充量为0.02 m3/d，此部分水循环使用不外排。项目脱硫工序和濮阳龙丰纸业有限公司共用，根据协议，该工序设备运营管理由濮阳龙丰纸业有限公司负责。 （4）生活污水 本项目职工5人，在厂区食宿，年工作330d，依据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）人均用水量按100L/d计，用水量为0.5m3/d，即165m3/a；污水排放系数为0.8，则污水排放量为0.4m3/d，即132m3/a。生活污水经化粪池降解处理后，排入濮阳龙丰纸业有限公司厂区污水处理站处理，然后经市政污水管网排入濮阳第二污水处理厂进一步深度处理。 （5）依托可行性分析 濮阳龙丰纸业有限公司污水处理工艺见下图： 图3 废水处理工艺流程图 造纸车间废水在车间出口设简易沉淀池预沉后经机械格栅、捞浆斜滤网、浅层气浮后经集水井进入事故调节池。备料车间废水在车间出口设置沉淀池，废水经沉淀后与造纸车间废水一起进入事故调节池；高浓度生产废水（制浆废水）由各车间、工段收集后输送至废水收集池。经旋转滤网和捞浆处理后，与脱泥机喷淋滤出水进行混合后、进入初沉池。废水在初沉池内进行混凝沉淀后上清液再经冷却塔冷却后与调节池出水一起进入预酸化池，再通过泵提升送入BIC反应系统，再进入一沉池。 进入IC反应器废水反应后与一沉池上清液由泵送入曝气池，曝气后进入二沉池，二沉池上清液由泵送入好氧生物池内进行好氧生化处理，经好氧生物处理后自流进入混合反应池，进行脱色、混凝后再进入三沉池，三沉池上清液自流进入复合砂滤池过滤后经市政污水管网排入濮阳第二污水处理厂进一步深度处理。 本项目建成后，生活污水排放量为132m3/d，濮阳龙丰纸业有限公司厂区污水处理厂设计日处理量为20000m3/d；目前濮阳龙丰纸业有限公司厂区污水处理站日处理量约为18000m3/d，有2000m3/d富余处理能力；可以接纳本项目生活污水；本项目生活污水水质简单，水量较小，排入濮阳龙丰纸业有限公司厂区污水处理厂不影响其正常运行，故本项目废水依托濮阳龙丰纸业有限公司厂区现有污水站进行处理可行。 表4-6 污染物产排情况一览表 产排污环节 废水类别 污染物种类 产生浓度和产生量 治理设施 废水排放量 污染物排放量和控制浓度 排放规律 废水排放去向 工艺 是否为可行技术 职工生活 生活污水 COD 350mg/L 0.0462t/a 化粪池，厌氧、气浮等 可行 132t/a 150mg/L 0.0198t/a 间歇 濮阳第二污水处理厂 NH3-N 30mg/L 0.0040t/a 25mg/L 0.0033t/a 预处理 冷凝水 COD 50mg/L 0.0001t/a / / 1.65t/a 50mg/L 0.0001t/a 间歇 濮阳第二污水处理厂 NH3-N / / / / / 合计排放量 COD 0.0199t/a NH3-N 0.0033t/a 濮阳市第二污水处理厂一期工程（5 万吨/天）位于濮阳新区大广高速东侧、拟建卫都路南，项目占地面积80000m2；北京大学于2009年8 月完成了濮阳市第二污水处理厂一期工程项目环境影响评价报告书，2009年8 月濮阳市环保局以濮环审[2009]70 号给予批复，“项目处理工艺为“预处理+一级处理+Gaia-AF/BAF+物化深度处理+ClO2 消毒系统”的组合处理工艺；收水范围为东起化工一路，西至皇甫基地，北起卫都路，南至汤台铁路，总面积共25.5km2；尾水经处理达到《城镇污水处理厂水污染物排放标准》GB18918-2002）一级A 标准后排入马颊河。二期设计规模为5万m3/d，位于卫都路南侧，大广高速东侧，一期工程的西侧。二期工程环境影响报告书于2015年8月14日由濮阳市环保局以濮环审[2015]43 号予以批复。主要采用“预处理+水解酸化+组合式A2/O+纤维转盘滤池+臭氧接触氧化+人工快滤+ClO2 消毒”处理工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准。濮阳市第二污水处理厂一期工程于2013 年底竣工，2013 年3 月投入试运行（濮环评试[2013]6 号），2013 年7 月通过阶段性环保验收（濮环验[2013]17 号），2019 年濮阳市第二污水处理厂二期工程开始试运行。 本项目所在厂区位于濮阳市第二污水处理厂收水范围内，污水经濮阳龙丰纸业有限公司厂区污水处理站处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 二级标准（COD：150mg/L，氨氮：25mg/L）及濮阳市第二污水处理厂收水标准（COD：350mg/L，氨氮：35mg/L）要求。 因此，本项目废水经濮阳龙丰纸业有限公司厂区污水处理站处理后排入濮阳市第二污水处理厂进一步深度处理是可行的。 4.3 噪声 项目营运期噪声主要来自沼气发电机组、风机、空压机等设备运行产生的噪声，企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施，设备均设置在密闭集装箱内。类比同类设备噪声源强见下表。 表4-7 噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 设备名称 数量 产生强度（dB(A)） 治理措施 排放强度（dB(A)） 持续时间 h/d 风机 6台 75 基础减震、密封隔声 55 24 罗茨风机 2台 75 基础减震、密封隔声 55 24 空压机 1台 80 基础减震、密封隔声 60 24 闭式风扇 2台 80 基础减震、密封隔声 60 24 发电机组 3台 85 基础减震、密封隔声 65 24 冷却机组 1套 80 基础减震、密封隔声 65 24 依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中8.3节中的公式计算。 （1）多声源叠加模式 （2）点声源的几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 公式中第二项表示了点声源的几何发散衰减： Adiv=20lg（r/r0） （3）面声源的几何发散衰减 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中8.3.2.3节，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： ①当d＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； ②当a/π＜d＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； ③当d＞b/π，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））。 其中面声源的b＞a。 采用上述方法预测结果见下表： 表4-8 本项目建成后厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界 昼间/夜间 是否达标 贡献值 背景值 预测值 标准值 东厂界 39.7 52.3/44.5 53.1/45.6 65/55 达标 西厂界 50.7 51.9/43.8 54.5/51.3 65/55 达标 南厂界 48.6 52.6/43.5 53.9/49.6 65/55 达标 北厂界 43.2 53.6/44.7 54.4/45.3 65/55 达标 由上表可知，该项目建成后，厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。 项目噪声监测计划见下表。 表4-9 监测计划表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 东厂界、西厂界、南厂界、北厂界 噪声 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4.4 固体废物 4.4.1 固体废物产排情况 本项目运营期固体废物主要有职工生活垃圾、滤渣和废润滑油；固体废物产生情况见下表。 表4-10 固体废物产排情况一览表 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 年度产生量t/a 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量t/a 滤渣 滤渣 一般工业固体废物 / 固态 / 0.01 集中袋装 垃圾填埋场 0.01 设备维护 废润滑油 危险废物 HW08： 900-249-08 矿物油 液态 毒性 2 专用容器 交由有危废处置资质单位处置 2 职工生活 生活垃圾 / / / / 0.825 垃圾桶 环卫部门处理 0.825 4.4.2 环境管理要求 （1）一般固废暂存区 要求设置一个5m2的一般固废暂存区，设置分区，不同的固体废物分区放置，做好台账记录。 本次环评要求一般固废暂存区严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求进行建设。 （2）危险危废暂存区 设置一个5m2危险暂存间，危险废物暂存于危废暂存间内，并定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理，危险废物暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 危险暂存间为封闭间，具备防风、防雨、防晒功能，且本次环评要求危废贮存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 4.5地下水、土壤 依据前述分析，本项目可能会对地下水、土壤造成影响的主要为设置的危废暂存间。因危废暂存间设置不当造成下渗或地表漫流，污染地下水、土壤。 本项目危废暂存间基础设置防渗，四周防风、防雨、防晒，危险废物均存放在专用容器内，暂存区四周设有围堰，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 4.6 环境风险 本项目使用的原料中沼气成分主要为甲烷、二氧化碳、H2S等，甲烷是易燃易爆气体，属于危险物质。 表4-11 甲烷、硫化氢理化性质与毒性 名称 理化性质 毒性及危害性 甲烷 无色、无臭、易燃气体。分子量16.04，沸点-161.49℃，蒸气密度0.55g/L，饱和空气浓度100%。爆炸极限4.9-16%，水中溶解度极小为0.0024g(20℃)．甲烷由于C-H健比较牢固，具有极大的化学稳定性，不与酸、碱、氧化剂、还原剂起作用，但甲烷中的氢原子可以被卤素取代而生成卤代烷烃。 甲烷对人基本无毒，只有在极高浓度时成为单纯性窒息剂。甲烷浓度增加能置换空气而致缺氧，80%甲烷和20%氧的混合气体可引起人头痛，当空气中甲烷达25-30%时，人出现窒 息前症状，头晕、呼吸增快、脉速、乏力、注意力不集中，精细动作障碍。 硫化氢 无色，易燃的酸性气体，低浓度时有臭鸡蛋气味，有剧毒。分子量为34.08，蒸汽压2026.5kPa/25℃， 闪点为<-50℃，熔点是-85.5℃，沸点是-60.4℃， 相对密度为(空气=1)1.19．能溶于水，易溶于醇类、石油溶剂和原油。燃点为292℃。硫化氧为易燃危化品，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸 强烈的神经毒素，对粘膜有强烈刺激作用。它能溶于水，足一种急性剧毒，吸入少最高浓度硫化氢可于短时间山致命。低浓度的硫化氧对眼睛、呼吸系统及中枢神经都有影响。 本项目风险类型主要包括沼气输送过程中泄漏及管理不当，导致泄漏引起中毒、火灾和爆炸事故，遇到明火易发生火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 环境风险分析：沼气泄漏后，由于甲烷的密度比空气密度更小，稀释扩散很快，随着距泄漏点距离的增加，甲烷测试浓度下降非常快，泄漏的甲烷对环境、人和动物的影响是局部影响。甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调，若不及时脱离，可致窒息死亡。人体不出现永久性损伤的最低限值为374285.7mg/m3，本项目配备沼气浓度超限报警装置，一旦发生气体泄漏，可及时发现并进行处理。 风险防范措施：①为防止沼气泄漏导致风险事故的发生，本项目从气体输送到燃烧整个环节均采用电子自动监控仪器对输送的气体的各个环节、接口、燃烧点均采取流量、气压等实时 数据的全面监控系统，当监测生产节点出现泄漏时，立即联动控制关闭预处理系统，并24小时人工监守。 ②远离火种、热源，工作场所严禁吸烟； ③在日常管理中，每年将邀请有关技术专家对场区内员工进行专业知识和安全知识 培训，使员工了解和掌握本行业应知应会知识，熟练掌握应急救援、应急响应程序。特 别是要加强场区安全巡视人员的专业知识培训。 ④采用高强度的优质管材，防止事故的发生；所有设备、管线均应做防雷、防静电接地。 ⑤建立健全安全规章制度并严格执行，防止违规作业等危险行为的发生。 ⑥加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故；加强防火安全教育，配备足够的消防设施，落实安全管理责任。建立健全各种规章制度和岗位操作规程，落实安全责任。主要包括：安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、动火管理制度、防爆设备的安全管理制度、危险源的管理制度、各岗位安全操作规程等。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C可知：Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。本项目主要风险源为沼气，主要成分为甲烷，主要环境风险为物质泄漏引起火灾、爆炸的风险，事故风险概率为小概率事件。平时重视安全管理，严格遵守有关防毒、防爆、防火规章制度，加强岗位责任制，严格执行事故风险防范措施，避免失误操作。企业在采取以上风险防范措施后，环境风险是可防控的。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 废气排放口 | 颗粒物 | / | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） |
|  |  | SO2 | / |  |
|  |  | NOx | SCR脱硝 |  |
|  | DA002 废气排放口 | 颗粒物 | / |  |
|  |  | SO2 | / |  |
|  |  | NOx | SCR脱硝 |  |
|  | DA003 废气排放口 | 颗粒物 | / |  |
|  |  | SO2 | / |  |
|  |  | NOx | SCR脱硝 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池、厌氧、气浮等（依托） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 二级标准及濮阳市第二污水处理厂收水标准 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存间，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 加强设备检查及维护，落实管理制度、各岗位安全操作规程。 |
| 其他环境 管理要求 | 排放口规范化设置，粘贴标识牌 |

# 六、结论

濮阳锦城生物质沼气发电项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.1143t/a |  | 0.1143t/a |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.2427t/a |  | 0.2427t/a |  |
|  | NOx |  |  |  | 0.7957t/a |  | 0.7957t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0199t/a |  | 0.0199t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0033t/a |  | 0.0033t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 滤渣 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0 |  |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 2t/a |  | 0 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

磺化钛氢钴