建设项目基本情况

| 项目名称 | 濮阳市东南片区污水处理厂 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 濮阳市住房和城乡建设局 |
| 法人代表 | 李世敏 | 联系人 | 张国栋 |
| 通讯地址 | 濮阳市106国道与站前路交界西北角处 |
| 联系电话 | 13525629675 | 传真 | -- | 邮政编码 | 457000 |
| 建设地点 | 濮阳市106国道与站前路交界西北角处 |
| 立项审批部门 | 濮阳市发展和改革委员会 | 批准文号 | 濮发改城市﹝2020﹞48号 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | D4620 污水处理及其再生利用 |
| 占地面积 (平方米) | 52351.92 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 64158.66 | 其中：环保投资(万元) | 64158.66 | 环保投资占总投资比例 | 100% |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投产日期 |  |
| 内容及规模： 1、建设项目概况 经过实地踏勘调查及相关运行数据表明，目前排水干管高位运行情况较为普遍，各污水厂运行基本满负荷，随着水量不断增长，存在超负荷运行的隐患。如：目前市第一污水处理厂现阶段的处理规模为10万吨/天，最低平均日进水量为9.8万吨/天，最高平均日进水量为11.0万吨/天。目前第一污水厂正在实施6万吨/天的扩建工程，以缓解不断增长的水量问题。第二污水厂及第三污水厂均存在满负荷运行的情况。 目前针对上述问题，应立即启动东南片区的污水干管及污水处理厂建设，以完成新排水分区梳理及布局，将服务范围内污水统一送至本项目污水厂中，以分担现行各分区的排水负荷。 在此背景下濮阳市住房和城乡建设局拟投资64158.66万元在濮阳市106国道与站前路交界西北角处建设濮阳市东南片区污水处理厂，项目总占地面积为52351.92m2，总建筑面积为36011.24m2。建设规模与内容：近期建设规模为5.0万立方米/天（含再生水规模1.0万立方米天）远期10万立方米/天。建设内容包括污水处理厂配套管网、粗细格、改良多级多段AO生化池、二沉池、高效沉淀池、深床滤池、污泥脱水机房、综合用房和进出水管网、再生水回用系统等。总建筑面积3601124平方米其中，地下箱体建筑面积33511，24平方米，地上综合楼建筑面积2500平方米。铺设进出水管网53.417千米。污水处理工艺为高效脱氮除磷污水处理工艺，预处理+改良多级多段AO+高效沉淀池十深床反硝化滤池工艺。 本项目的建设，有利于改善城市环境，补齐基础设施短板，优化排水（污水）管网结构，解决中心城区现有污水处理厂高位运行问题，东南片区进一步开发乃至濮阳市整体发展提供保障。 项目基本情况见表1。 表1 项目基本情况一览表 项目 基本 内容 项目名称 濮阳市东南片区污水处理厂 建设单位 濮阳市住房和城乡建设局 建设性质 新建 占地面积（m2） 52351.92 环评文件类别 登记表□报告表■报告书□ 劳动定员 35人 工作制度 三班倒，年工作365天 产业特征 投资额（万元） 64158.66 环保投资（万元） 64158.66 产业类别 第二产业：工业和建筑业（本项目属于工业中的制造业） 行业类别 D4620 污水处理及其再生利用 产业结构调整类别 其他产业 5个行业总量 控制行业 不属于 投资主体 私有企业 厂址 省辖市名称 河南省濮阳市 县（市） / 是否在产业集聚区 专业园区 否 流域 属于海河流域 本项目污染因子 ①废气：主要为预处理系统（包括粗格栅井、污水提升泵房、细格栅渠和曝气沉砂池）、生化反应系统（生化池及污泥泵房）及污泥处理系统（包括贮泥池和污泥浓缩脱水间）等处理单元产生的恶臭气体。 ②废水：主要为员工生活污水及污水处理工艺废水； ③噪声：主要为机械设备运行过程中产生的噪声； ④一般工业固废：主要为生产过程中产生的栅渣、沉砂、污泥； ⑤危险废物：化验室废弃物、在线监测废试剂、机修间产生的废润滑油； ⑥生活垃圾：主要为员工办公生活产生的生活垃圾。 2、产业政策符合性 本项目为生活污水处理厂，系市政环保设施，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》“第三十八条环境保护与资源节约综合利用”中第15条“三废”综合利用及治理工程”，属鼓励类项目，主要工艺、设备均未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委令2013年第 21号）中限制类和淘汰类。项目已取得濮阳市发展和改革委员会《关于濮阳市东南片区污水处理厂可性性研究报告的批复》（濮发改城市﹝2020﹞48号）。因此，项目建设符合国家及地方产业政策。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年，环保部44号令）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（2018年，生态环境部1号令）的规定，本项目属于“33_96生活污水集中处理”中的其他，需编制环境影响报告表。受濮阳市住房和城乡建设局委托，天津青草绿洲环境科技有限公司承担了该建设项目的环境影响评价工作。我公司自接到委托后，坚持求真、务实、客观的原则，对该项目进行了认真、细致的现场踏勘，经过调查及资料收集，编制完成了该项目的环境影响报告表。 3、地理位置及周边关系 本项目位于濮阳市106国道与站前路交界西北角处，厂区中心地理坐标为东经 115.109017°、北纬 35.740034°，占地面积52351.92平方米（合78.53亩）。距离项目厂址最近的敏感点为项目西北侧767m的大新庄村。项目地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2； 4、项目占地及选址 本项目位于濮阳市106国道与站前路交界西北角处，项目占地52351.92m2，已取得濮阳县自然资源局核发的建设项目用地预审与选址意见书（用字第410928202003065（H）号），符合城乡规划要求。 5、建设内容 本项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、管网工程、环保工程、生活设施等，其中主体工程包括粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、初沉池、初沉污泥泵房、生物池、回流及剩余污泥泵站、二沉池、二次提升泵房、高效沉淀池及浅层滤池、臭氧接触池、消毒接触池、计量槽、再生水池、再生水泵房；辅助工程包括鼓风机房及10KV变配电间、液氧储罐区、臭氧发生器间、综合加药间、化验室、污泥浓缩脱水机房、仓库及机修间热泵机房、综合楼及食堂、传达室、自行车棚。管网工程包括 260m的进厂管网、260m的尾水管网（尾水引至引马入潴河），公用工程包括供水设施、供电设施、供暖设施等；生活设施包括综合楼及食堂、传达室、自行车棚等；环保工程包括恶臭气体处理装置、危废间等。土建按远期考虑，设备按近期安装考虑，厂区道路、管道、电缆等按照近期需要建设，考虑预留与远期的接口。 项目具体内容详见表2，主要建构筑物详见表3。 表2 本项目建设内容一览表 项目 建设内容 主体工程 污水处理系统 建设下沉式污水处理厂（全地下式）1座，处理规模为5万m3/d，污水处理厂预处理工艺采用粗格栅+提升泵房+细格栅+曝气沉砂池+精细格栅；污水二级生化处理工艺采用多级多段AO+矩形周进周出二沉池工艺；深度处理工艺采用高效沉淀池+反硝化深床滤池工艺；消毒工艺采用紫外消毒+次氯酸钠辅助消毒工艺；除臭采用高效复合生物除臭工艺；污泥处理工艺采用板框压滤，脱水60%后，外运至电厂焚烧或濮阳县垃圾填埋场处置。 辅助工程 污水处理系统 泵房、污泥脱水间、鼓风机房、加药间、加氯间、反冲洗风机房、在线监测间、配电间 附属用房 仓库、机修间 管网工程 本次配套铺设进出水管网53.417km，根据管道平面布置情况，本片区污水主干管道分为以下七段。 第一段：林荫路（绿城路至黄河东路）段 本段起点位于绿城路东泵站，起点管内底标高47.30m，埋深3.85m；管道管径d1200，坡度0.08%，终点管内底标高45.00m，埋深4.80m。 第二段：东濮路（黄河东路至污水处理厂）段 本段截污管起点黄河东路与东濮路交叉口，起点管内底标高44.50m，埋深5.30m；管道管径d1200-d1400，坡度0.08%-0.06%，终点管内底标高42.40m，埋深7.60m。 第三段：建设路（龙乡路至东濮路）段 本段截污管起点建设路与龙乡路交叉口，起点管内底标高46.50m，埋深3.40m；管道管径2×d500-d800，坡度0.15%-0.1%，终点管内底标高43.04m，埋深6.90m。 第四段：建设路（龙乡路至东濮路）段 本段截污管起点建设路与龙乡路交叉口，起点管内底标高46.50m，埋深3.40m；管道管径2×d500-d800，坡度0.15%-0.1%，终点管内底标高43.04m，埋深6.90m。 第五段：建设路（老马颊河至东濮路）段 本段截污管起点建设路与老马颊河交叉口，起点管内底标高47，60m，埋深2.40m；管道管径2×d400-d500，坡度0.15%，终点管内底标高43.04m，埋深6.90m。 第六段：石化路（大庆路至东濮路）段 本段截污管起点石化路与大庆路交叉口，起点管内底标高48.40m，埋深2.70m；管道管径2×d400-d500，坡度0.15%，终点管内底标高42.64m，埋深7.50m。 第七段：站前路（大庆路至污水处理厂）段 本段截污管起点站前路与大庆路交叉口，起点管内底标高47.93m，埋深2.92m；管道管径2×d400-d500，坡度0.15%，终点管内底标高42.40m，埋深7.60m。 办公生活设施 综合楼，建筑面积2500m2 公用工程 给水工程 污水处理厂生活用水由市政供水管网供给 排水工程 本项目产生的生活及生产废水进入本厂污水处理系统与本厂处理的外排污水，经处理达标后pH、COD、BOD5、NH3(N、TP指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类水体标准，TN指标执行10mg/L ，其余指标应达到一级A排放标准，尾水排放引马入潴河。 供电 全厂用电按二级负荷考虑，采用两路10kV架空线路引致厂区附近，下杆后埋地引入厂区高压配电室进行供电，每一路10kV电源均能承担厂内全部设备同时运行时的用电，满足用电需求。全厂用电设备均为低压负荷，电压等级为0.4/0.23kV。 1#变配电室及高压配电室（总变电站）设于鼓风机房旁，内设SCB11干式变压器1250kVA两台为改良多级多段AO生化池、粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、精细格栅、污泥脱水间、鼓风机房、除臭装置、厂区照明、综合楼、送排风机等提供电源，变压器负荷率约为56.5%。2#变配电室设于深度处理区域，内设SCB11干式变压器500kVA两台为二沉池、高效沉淀池、深床滤池、尾水及中水回用系统、再生水回用系统、加药间等提供电源，变压器负荷率约为65.9%。 供热 本项目冬季供暖由市政供暖管网提供，制冷为柜式空调，不设锅炉房。 环保设施 废气 通过对各产生恶臭气体的单元进行密闭，负压收集，经3套“生物除臭装置”处理后，汇集至1根15m高排气筒P1排放 废水 本项目生活污水、工艺废水及收纳污水经厂区污水处理设施处理后，20%作为中水回用，其余尾水外排引马入潴河。 固废 本项目一般固废主要为栅渣、沉砂、污泥，栅渣与沉砂经收集后，送濮阳县垃圾填埋场处置，污泥经浓缩脱水后，送火电厂焚烧或送濮阳县生活垃圾填埋场处置；危险废物主要为化验室废弃物、在线监测废试剂、机修间产生的废润滑油，经收集后，分类存放于危险废物暂存间，定期交由有资质单位进行处理；员工办公生活产生的生活垃圾，经收集后，交环卫部门统一处理。 噪声 选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施，车间墙体采取隔声措施，严格封闭隔声 绿化 污水处理厂建成后加强构筑物间绿化以及厂界外绿化带的建设 表3 主要构（建）筑物一览表 编号 名 称 主 要 尺 寸 结构 型式 单位 数量 备 注 1 粗格栅 L×B×H=16.6×4.8×6.0m 钢筋砼 座 1 2 提升泵房 L×B×H=16.6×11.4×9.8m 钢筋砼 座 1 1座分2格 3 细格栅渠 L×B×H=14.85×6.9×2.8m 钢筋砼 座 1 4 曝气沉砂池 L×B×H=25.7×16.7×6m 钢筋砼 座 1 1座分2格 5 精细格栅渠 L×B×H=12.35×8.7×2.8m 钢筋砼 座 1 6 多级多段A/O生化池 L×B×H=92.3×72.6×7.25m 钢筋砼 座 1 1座分2组 7 二沉池 L×B×H=67.8×34.65×6.1m 钢筋砼 座 1 1座分3组 8 高效沉淀池 L×B×H=（12.7×14.1+8.9×5.1m）×7.75m 钢筋砼 座 1 1座分2组 9 中间提升泵房 L×B×H=14.1×5.0×7.75m 钢筋砼 座 1 / 10 深床滤池 L×B×H=35.2×24.85×6.6m 钢筋砼 座 1 / 11 紫外线消毒渠 L×B×H=19.3×3.35×3.15m 钢筋砼 座 1 1座2渠 12 出水计量渠 L×B×H=17.8×1.5×3.15m 钢筋砼 座 1 / 13 再生水计量渠 L×B×H=17.8×1.2×3.15m 钢筋砼 座 1 / 14 出水泵房 L×B×H=22.0×19.1×5.1m 钢筋砼 座 1 / 15 再生水泵房 L×B×H=35.2×5.05×6.5m 钢筋砼 座 1 / 16 贮泥池 L×B×H=7.4×5.4×6.1m 钢筋砼 座 1 / 17 消防水池 L×B×H=11.3×5.15×5.5m 钢筋砼 座 1 / 18 消防水泵房 L×B×H=10.8×5.6×5.5m / 座 1 操作层 19 污泥脱水间 L×B×H=29.5×23.4×11.6m / 座 1 2层 20 鼓风机房 L×B×H=16.8×7.6×6.0m / 座 1 操作层 21 加药间 L×B×H=10.3×6.7×6.0m / 座 1 操作层 22 加氯间 L×B×H=6.7×4.0×6.0m / 座 1 操作层 23 反冲洗风机房 L×B×H=10.0×6.7×6.0m / 座 1 操作层 24 进水在线监测间 L×B×H=8.5×4.85×6.0m / 座 1 操作层 25 出水在线监测间 L×B×H=6.7×4.0×6.0m / 座 1 操作层 26 1#配电间 L×B×H=17.4×16.0×6.0m / 座 1 操作层 27 2#配电间 L×B×H=12.0×8.0×6.0m / 座 1 操作层 28 3#配电间 L×B×H=8.5×5.5×6.0m / 座 1 操作层 29 综合楼 F=2500m2 框架 座 1 6、主要设备 项目主要生产设备见下表。 表4 主要工艺设备一览表 安装位置 序号 主要设备 主要参数 数量 单位 备注 粗格栅及提升泵房 1 动轨式机械格栅除污机 栅间隙b=15mm，栅条断面s=10mm，渠宽1.2m，安装角度α=75°，N=1.1+0.55kW 3 台 2用1备 2 平板（提篮）手动格栅 b=30mm，渠宽1.2m 3 台 / 3 集水井电动速闭闸门 A×B=1800×1800，N=4.0kW 1 台 / 4 大潜污泵 Q=960m3/h，H=10m，N=45kW 4 台 2用2备，变频 5 小潜污泵 Q=480m3/h，H=10m，N=22kW 2 台 变频 细格栅及曝气沉砂池 6 反冲洗水泵 Q=10m3/h，P=0.8Mpa，N=5.5kW 2 台 / 7 溜槽 φ=320mm 1 台 / 8 高排水压榨机 螺旋直径φ=300mm，n=5.5r/min，N=3kW，冲洗压力0.4MPa 1 台 / 9 阶梯式网板格栅除污机 网孔直径3mm，渠宽1.6m，安装角度65°，N=1.5+0.75kW 3 台 2用1备 10 桥式吸砂机 Lk=8.4m，池长21m，N=2×0.55kW 1 台 / 11 桥式吸砂机 Lk=3.35m，池长21m，N=0.55kW 1 台 / 12 吸砂泵 Q=20m3/h，H=8m，N=1.5kW 3 台 / 13 砂水分离器 处理量72~97m3/h，螺旋外径360mm，N=0.75kW 1 台 / 14 罗茨鼓风机 Q=14.0m3/min，P=39.2kPa，N=22kW，带隔音罩 2 台 1用1备，变频 精细格栅 15 内进流精细格栅 渠道宽1.8m，b=1mm，N=1.5+0.55KW 3 台 2用1备 16 高排水压榨机 螺旋直径φ=300mm，n=5.5r/min，N=3kW，冲洗压力0.4MPa 1 台 / 17 溜槽 φ=320mm 1 台 / 18 渠道插板闸门 渠净宽1.8m 6 个 / 19 反洗水泵 Q=15m3/h，P=1.0MPa，N=7.5kW 2 台 / 改良多级多段AO生化池 20 潜水搅拌器 叶轮直径0.4m，N=1.75kW 5 台 4用1冷备 21 潜水推进器 桨叶直径1200mm，N=1.75kW 26 台 24用2冷备 22 潜水推进器（填料型） 叶轮直径1.6m，N=6.5kW 9 台 8用1冷备 23 混合液回流泵 300%，Q=781m3/h，H=0.9m，N=6.5kW 10 台 8用2冷备 24 刚玉微孔曝气器 单盘曝气量2.0 m3/h，氧转移效率34% 6667 套 / 25 填料拦截筛网 6 套 / 26 污泥回流泵 Q=520m3/h，H=3.5m，N=7.5kW 6 台 4用2冷备 27 剩余污泥泵 Q=70m3/h，H=12m，N=8.1kW 2 台 1用1备，变频 28 MLSS污泥浓度计 0～10 g/L 3 个 / 29 DO仪 0～10 mg/L 12 个 / 30 ORP仪 -500mv+500mV 12 个 / 二沉池 31 进水渠道叠梁闸门 渠净深1.80m，渠宽0.75m，H=4×500mm 3 套 / 32 污泥渠道附壁式方堰门 渠净深3.30m，渠宽0.6m，H=5×500mm 3 套 / 33 出水渠道叠梁闸门 渠净深2.80m，渠宽0.75m，H=1×500mm 3 套 / 34 浮渣井附壁式方堰门 BxH=300x300，闸门中心距池顶0.9m 2 套 / 35 链式刮泥刮渣机 工作宽度7.2m，工作长度78.8m 3 台 / 36 撇渣装置 D=300mm，L=7.2m，手电两用启闭机 3 套 / 37 套筒阀 DN200-250mm，液位控制高度1.0m 24 套 / 高效沉淀池 38 混合搅拌机 N=5.5kW 2 台 / 39 絮疑搅拌机 N=4kW 2 台 变频 40 撇渣管 DN300，L=12.7m，H=1.05m 2 个 / 41 中心传动刮泥机 N=1.5kW，ф=12.7m 2 台 / 42 污泥回流泵 Q=45m3/h，H=2bar，N=5.5kW 2 台 / 43 剩余污泥泵 Q=45m3/h，H=2barm，N=5.5kW，带干保 4 台 2用2备 44 斜管 斜长1.2m，斜管内径80mm，含不锈钢支架 228 m2 45 轴流泵 Q=960m3/h，H=3.5m，N=11kW 5 台 3用2备 深床滤池 46 反冲洗清水泵 Q=1100m3/h，H=10.5m，N=55kW 2 台 1用1备 47 罗茨鼓风机 Q=55m3/min，H=79.2kPa，N=110kW 3 台 2用1备 48 深床滤料 石英砂滤料粒径2~3mm，厚度h=1.83m 660 m3 天然海砂 49 滤料支撑层 卵石垫层粒径3-38mm，厚度h=0.45m 165 m3 卵石 50 布气布水装置 双层配水配气，带流量补偿功能 5 套 / 51 气动方闸门 BXH=500X500，闸门中心距顶1.4m 5 套 / 尾水及中水回用系统 52 紫外线消毒系统 低压高强灯管（共112支320W灯管），N=39.3kw 2 套 / 53 巴氏计量槽 喉宽0.75m，测量范围Q=25~1100L/s 1 套 / 54 潜水排污泵 Q=960m3/h，H=18m，N=75kW 5 台 3用2备，2台变频 55 供水泵 Q=50m3/h，H=40m，N=7.5kW 4 台 厂家成套提供，3用1备 56 稳压泵 Q=6 m3/h，H=40m,，N=1.5kW 1 台 57 气压罐 φ×H=0.8×2.3m，压力等级0.6Mpa 1 套 再生水回用系统 58 回用水泵 Q=210m3/h，H=40m，N=45kW 5 台 3用2备 59 巴氏计量槽 喉宽0.3m，测量范围Q=3~400L/s 1 套 / 污泥脱水、干化间 60 调理池搅拌器 拌直径1500mm，功率11kw，双层浆叶 2 套 / 61 超声波液位计 量程0-7m，4-20mA 2 套 / 62 带式浓缩机 带宽2000mm，进泥含水率： 99.2%，单机处理能力：30-50m3/h，出泥含水率：95%，N=1.3kW 2 台 / 63 浓缩机进泥泵 流量：60m3/h H=20m，N=11kW 2 台 / 64 冲洗水泵 Q=8m3/h，H=60m，N=3kW 2 台 / 65 压滤机 N=13.95kW 2 台 / 66 高压进料螺杆泵 Q=40m3/h，P=1.2Mpa，N=22kW 2 台 / 67 压榨泵 Q=12m3/h，P=1.6Mpa，N=11kW 2 台 / 68 压榨水箱 有效容积：8m3 1 个 / 69 清洗水泵 Q=12m3/h，P=4.0Mpa，N=15+15kW 1 台 / 70 清洗水箱 有效容积：4m3 1 个 / 71 PAC 储罐 V=15m3，搅拌机N=4kW 1 台 / 72 PAC 加药离心泵 Q=3m3/h，P=0.2Mpa，N=2.2kW 2 台 / 73 PAC 卸料离心泵 Q=20m3/h，P=0.2Mpa，N=5.5kW 1 台 / 74 PAM制备系统 2000L/h，制备浓度1-1.5% ，N=2.57kW 1 套 / 75 超声波液位计 量程0-4m，4-20mA 1 套 / 76 投加泵 单螺杆泵，流量Q=1.5m3/h ，H=20m，N=0.75kW 2 台 变频控制两用一备 77 螺杆空压机 Q=3.3m3/min，压力0.8Mpa，N=22kW 1 台 / 78 储气罐 6m3，1.0Mpa 1 个 / 79 储气罐 0.5m3，1.0Mpa 1 个 / 80 冷干机 Q=1m3/min，P=0.6-1.0Mpa，N=0.44kW 1 台 / 81 水平螺旋输送机 直径380，旋体直径340mm，Q=18T/h 2 套 / 82 水平螺旋输送机 输送量2~3m3/h，1.5kW 1 套 / 83 干泥料斗 V=30m3，B*L*H=3.0m*7.0m*2.0，N=15kW 1 套 / 鼓风机房 84 空气悬浮鼓风机 Q=78.7Nm3/min，P=85kPa，N=167kW 3 台 变频 85 空气悬浮鼓风机 Q=39.4Nm3/min，P=85kPa，N=90kW 2 台 变频 加药间 86 PAM加药螺杆泵 Q=0-1200L/h，H=40m，N=1.1kw 2 台 1用1备，变频 87 PAM一体化制备系统 最大制备能力3700L，三段搅拌，带加热，N=2.95kW 1 套 / 88 PAC投加泵 Q=0~170L/h，H=7bar，N=0.25kW 3 台 2用1备 89 PAC卸料泵 Q=25m³/h，H=20m，N=2.2kw 2 台 1用1冷备 90 NaClO储药罐 V=7.5m³（带搅拌器） 2 套 91 NaClO加药泵 Q=0~170L/h，H=7bar，P=0.25kw 2 台 1用1备 92 NaClO卸料泵 Q=25m³/h，H=20m，P=2.2kw 1 台 / 93 乙酸钠储药罐 V=10m3（带搅拌器） 2 套 / 94 乙酸钠加药泵 Q=0~315L/h，H=5bar，N=0.25kw 3 台 2用1备 除臭设备 95 预处理除臭系统 Q=16000m3/h，配套除臭风机22kW、生物喷淋泵3kW（1用1备）、水洗循环喷淋泵5.5kW（2用2备） 1 套 / 96 污泥除臭系统 Q=24000m3/h,配套除臭风机45kW、生物喷淋泵4kW（1用1备）、水洗循环喷淋泵3kW（2用1备） 1 套 / 97 生化池除臭系统 Q=18000m3/h，配套除臭风机22kW、生物喷淋泵3kW（1用1备）、水洗循环喷淋泵5.5kW（2用2备） 1 套 / 7、设计进出水水质 项目进出水水质见下表。 表5 污水处理厂设计进水水质 项目 BOD5 (mg/L) COD (mg/L) SS (mg/L) NH3(N (mg/L) TN (mg/L) TP (mg/L) pH 进水指标 160 400 200 40 55 8 6～9 排放标准： pH、COD、BOD5、NH3(N、TP指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类水体标准，TN指标执行10mg/L，其余指标执行一级A排放标准。 表6 污水处理厂设计出水水质 项目 BOD5 (mg/L) COD (mg/L) SS (mg/L) NH3(N (mg/L) TN (mg/L) TP (mg/L) pH 出水指标 ≤10 ≤40 ≤10 ≤2 ≤10 ≤0.4 6～9 8、主要原辅材料及能源消耗 工程主要原辅材料消耗情况详见表7。 表7 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 年耗量 用途 一、原辅材料 1 聚合氯化铝（PAC） t/a 1500 絮凝剂 2 阴离子高分子絮凝剂（PAM） t/a 30 助凝剂 3 次氯酸钠（10%） t/a 300 消毒 4 乙酸钠 t/a 1000 作为补充碳源 二、能源消耗 1 新鲜水 m3/a 1500 由市政自来水管网提供 2 电 万KW·h 800 用电引自濮阳市供电公司电网 9、公用工程 （1）给、排水 本项目给排水情况，详见水环境影响评价专项报告。 （2）供电 本项目用电接自濮阳市供电公司电网，全厂用电按二级负荷考虑，采用两路10kV架空线路引致厂区附近，下杆后埋地引入厂区高压配电室进行供电，每一路10kV电源均能承担厂内全部设备同时运行时的用电，满足用电需求。全厂用电设备均为低压负荷，电压等级为0.4/0.23kV。1#变配电室及高压配电室（总变电站）设于鼓风机房旁，内设SCB11干式变压器1250kVA两台为改良多级多段AO生化池、粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、精细格栅、污泥脱水间、鼓风机房、除臭装置、厂区照明、综合楼、送排风机等提供电源，变压器负荷率约为56.5%。2#变配电室设于深度处理区域，内设SCB11干式变压器500kVA两台为二沉池、高效沉淀池、深床滤池、尾水及中水回用系统、再生水回用系统、加药间等提供电源，变压器负荷率约为65.9%。 （3）供热、制冷 项目办公区冬季采暖采用市供热管网供热、夏季制冷拟采用单体空调。 10、劳动定员及工作制度 根据建设部颁的《城市污水处理工程项目建设标准》，本项目参照IV类二级污水处理厂，劳动定员标准为5.5~8人/万m3.天，运行管理人员配置为35人。 行政技术管理部门和主要生产部门，应配置适当比例的专业技术人员，技术人员总数不少于全厂总人数的20%，专业技术人员范围包括给排水，工业自动化，自动化仪表，计算机控制，机械加工、水分析、水化学等专业。 本污水处理厂年工作日365天。厂区管理、财务办公人员采用一班工作制，其他员工采用三班工作制。 11、平面布置 濮阳市东南片区污水处理厂拟建于濮阳市106国道与站前路交叉口西北角，厂区用地呈不规则长方形，东西长约151米、南北长375米，总征地用地面积为52351.92平方米约（78.53亩）。 1）平面功能分区 厂区地面层平面功能分区，设置管理区、公园区等。污水厂交通通道出入口、消防通道、通风口等造型结合景观设计，与景观融为一体。 厂区地下层平面功能分区根据工艺流程，设置二级处理区、深度处理区、污泥处理区、公用建筑区、车行道及管廊区。 2）厂区平面设计 濮阳市东南片区污水处理厂位于106国道和站前路交叉口西北处，近期用地（不含退让距离）约37.47亩。总平面布局，详见本报告附图（厂区平面布置图）。 A.整个流程简捷、顺畅 由于进水管在厂区的东南角进厂，因此将预处理构筑物布置于东南侧，生化单元、深度处理单元由南向北布置。顶部休闲公园景观、绿化与周边环境结合在一起，使得污水厂与周边环境融为一体。 B.各处理单元功能分区明确 平面布置上，预处理区、二级处理区、深度处理区、污泥处理区各分区具有相对独立性和完整性。 C.厂区人流通道和物流通道设计合理 道路运输分为地下及地上两部分。厂区地上部分的路网主要通向综合楼及与地下通道的连接，并保证地上路网满足消防的要求。本水厂地面部分主干道宽6.0m；地下部分通道宽6.0m，转弯半径12.0m。地下为贯通式运输通道，主要运输污泥、栅渣及药剂。厂区地上部分道路与周边道路相衔接，路面结构为沥青混凝土路面。 12.产业政策符合性分析 本项目为生活污水处理厂，系市政环保设施，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》“第三十八条环境保护与资源节约综合利用”中第15条“三废”综合利用及治理工程”，属鼓励类项目，主要工艺、设备均未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委令2013年第 21号）中限制类和淘汰类。项目已取得濮阳市发展和改革委员会《关于濮阳市东南片区污水处理厂可性性研究报告的批复》（濮发改城市﹝2020﹞48号）。因此，项目建设符合国家及地方产业政策。 综上所述，该项目建设符合国家和地方现行产业政策要求。 13.环保设施及投资估算情况 濮阳市东南片区污水处理厂项目总投资64158.66万元，环保投资占总投资的100％。本项目的全部投资均用于濮阳市东南片区生活污水的治理，将这部分投资落实到环保设施上，切实做到污染物治理达标，将有利于创造一个良好、优美的工作环境。同时项目的正常运行可增加当地的劳动就业和地方税收，具有良好的社会、经济和环境效益。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建性质，不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目位于濮阳市106国道与站前路交界西北角处，中心所处经纬度为：东经115.150408°；北纬35.765692°。濮阳市位于河南省东北部，黄河下游北岸，冀、鲁、豫三省交界处。东北部与山东省的聊城毗邻，东南部与山东省济宁、荷泽隔河相望，西南部与河南省的新乡市相倚，西部与河南省的安阳市接壤，北部与河北省的邯郸市相连。地处北纬35°20′0″～36°12′23″，东经114°52′0″～116°5′4″之间，东西长125千米，南北宽100千米。全市土地面积4188平方千米。 2、地形、地貌 濮东产业集聚区地处黄河下游冲积平原上，地形平坦开阔，地势自西南向东北略有倾斜，其南北坡降1/5000—1/6000，东西坡降为1/6000—1/8000，地面海拔高度为48—57m。 濮阳城区地貌类型比较简单，地表下15m范围内均为新近冲击的松散沉积物，根据地貌形态和成因，城区范围可分为三种工程地质单元，即黄河故道、古黄河漫滩、古黄河泛流平原工程地质区。 濮东产业集聚区位于濮阳市华龙区东部，系我国地貌第三级阶梯的中后部，海拔高度52-57m。大地构造属华北地带，位于东濮凹陷之上。东濮凹陷形成过程中，在古生界岩上，沉积了一套古生界以下第三系为主的中、新生界陆相沙泥岩地层。 3、气候、气象 濮阳市位于中纬度地带，常年直接受东南季风环流的控制和影响，属暖温带半湿润季风型大陆性气候，四季分明，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季晴朗，冬季干冷少雪。年平均气温13.5℃，年平均无霜期为215天，年平均蒸发量1944mm，年平均日照时数2454小时，年太阳辐射总量118kcal/cm2，年均相对湿度71%，年平均降水量612.9mm，常年主导风向为南北风，年均风速2.1m/s。 4、地表水 濮阳市属河南省比较干旱的地区之一，水资源不多。地表径流靠天然降水补给，平均径流量为1.85亿立方米，径流深为432mm。境内浅层地下水总量为6.73亿立方米，其中可供开采的6.24亿立方米。濮阳境内有河流97条，多为中小河流，分属于黄河、海河两大体系。过境河主要有黄河、金堤河和卫河。另外，较大的河流还有天然文岩渠、马颊河、潴龙河、徒骇河等。 5、土地资源 濮阳市土地面积约418800公顷，其中耕地占土地总面积的64.5%，园地占1.41%，林地占3.03%，居民用地占15.33%，工矿用地占2.53%，交通用地占0.75%，水域用地占0.68%，其它及未利用土地占11.76%。其基本功能是：地势平坦、土壤深厚，便于开发利用，垦殖率较高，但人均占有量小。土壤类型以潮土为主，占全市土地面积的97.2%，潮土耕性良好，是农业生产的理想土壤。 6、矿产资源 濮阳地质因湖相沉积发育广泛，第三系沉积很厚，对油气生成及储存极为有利。已知的主要矿藏有石油、天然气、煤炭，另外还有铁、铅等。石油、天然气储量较为丰富，且油气质量好。 7、生物资源 7.1植物资源 濮阳地处冲积平原，是农业开发最早的地区之一，主要栽培农作物，如小麦、玉米、水稻、红薯、大豆，种植面积达4万公顷。经济作物中棉花、花生、芝麻、油菜、麻类种植较多。蔬菜品种现有12大类100多个，种植较多的是白菜、萝卜、黄瓜、西红柿、葱、包菜、菜花、韭菜、辣椒、芹菜、茄子、马铃薯、豆角、姜、藕、冬瓜、南瓜等，近年又引进蔬菜新品种20多个。 濮阳市植物除农作物外，全市植被由禾本科、豆科、菊科、蔷薇科、茄科、十字花科、百合科、杨柳科、伞形科、锦葵科、石蒜科、玄参科等多属暖温带的植被组成。濮阳天然林甚少，基本为人造林，主要分布在黄河故道及背河谷地。优质用材林树种主要有毛白杨、加拿大杨、枫杨、榆、柳、泡桐、椿、槐树，经济林树种主要有红枣、苹果、桃、杏、梨、葡萄、柿、山楂、核桃、花椒等。 7.2动物资源 由于人类长期对自然环境的干预，濮阳市野生脊椎动物赖以生存的原始植被不复存在。在季节性农作植环境中生存的野生动物，随着生境条件的改变和被捕杀，其数量大大减少，不少动物种类已近绝迹。除哺乳类中的家鼠、田鼠，鸟类中的麻雀，爬行类中的壁虎、蜥蜴，两栖类中蛙、蟾和一些鱼类数量较多，分布较广泛外，其他野生脊椎动物数量已经很少。昆虫类在全市野生动物中数量占相对优势。麻雀、家鼠及多种昆虫是区内野生动物的优势种。家畜家禽等人工饲养动物是濮阳的主要经济动物，分布遍及全区，数量较多。根据调查，项目评价区域内未发现珍稀动植物资源。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 区域环境质量达标情况 本项目位于濮阳市106国道与站前路交界西北角处，经查，本项目所在区域2017年无国家或地方生态环境主管部门发布的环境质量公告等相关资料。需按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。本项目区域环境质量数据来自环境保护部环境工程评估中心环境空气质量模型技术支持服务系统中濮阳市2017年空气质量达标区评价结果。 表8 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 浓度(μg/m3) 标准值(μg/m3) 占标率(/%) 达标情况 SO2 年均值 20 60 33.33% 达标 NO2 年均值 40 40 100% 达标 PM10 年均值 107 70 152.86% 不达标 Pm2.5 年均值 64 35 182.86% 不达标 CO 日均第95百分位数 2800 4000 70% 达标 O3 8小时均值第90百分位数 182 160 113.75% 不达标 由上表可知，项目所在区域PM10、Pm2.5、O3年均值存在超标情况，则可判定项目所在区域为不达标区。可吸入颗粒物及细颗粒物为影响该区域空气质量的首要污染物。分析超标原因为，随着濮阳市工业的快速发展、能源消费和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫政办[2018]14号文，通过实施清新空气行动，加快以细颗粒物（Pm2.5）为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 区域污染物环境质量现状 1)其他污染物 本项目评价因子中其他污染物为氨气、硫化氢，本项目评价范围内无国家或地方环境空气质量监测网，本项目委托河南松筠检测技术有限公司于2020年3月26日到2020年4月1日对项目南厂界与陈庄村的氨气、硫化氢进行了监测。监测结果见下表。 表9 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离/m 南厂界 氨气、硫化氢 2020年03月23~29日 / / 陈庄 氨气、硫化氢 2020年03月23~29日 南 1600 表10 其他污染物环境质量现状表 监测 点位 污染物 平均时间 评价标准/（mg/m3） 监测浓度范围/（mg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 项目南厂界 氨气 1小时平均 0.2 0.005~0.007 0 0 达标 硫化氢 1小时平均 0.01 0.006~0.008 0 0 达标 陈庄村 氨气 1 小时平均 0.2 0.004~0.006 0 0 达标 硫化氢 1 小时平均 0.01 0.007~0.008 0 0 达标 由上表可知，监测点项目南厂界与陈庄村处氨气、硫化氢可以满足《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值（氨气≤0.2mg/m3，硫化氢≤0.01mg/m3）。 2、地表水 本项目受纳水体引马入潴河水源来自老马颊河，据调查，本项目排污口至下游6km范围内未发现排污口。 2.1水环境质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3—2018)，水污染影响型建设项目一级、二级评价时，应调查受纳水体近3年的水环境质量数据，分析其变化趋势。本项目受纳水体引马入潴河水源来自老马颊河，因此本评价引用濮阳市环境质量月报（2018年3月-2019年5月）中老马颊河中绿城路桥断面水质监测结果，并将监测结果进行汇总，详见下表。 表11 老马颊河中绿城路桥断面水质监测数据统计 监测时间 监测值 水质目标值 达标情况 COD NH3-N 总磷 COD NH3-N 总磷 2018.3 34 6.33 0.69 40 2 0.4 不达标 2018.4 34 0.57 0.07 40 2 0.4 达标 2018.5 30 0.49 0.04 40 2 0.4 达标 2018.6 31 0.16 0.06 40 2 0.4 达标 2018.7 32 1.08 0.15 40 2 0.4 达标 2018.8 17 0.88 0.17 40 2 0.4 达标 2018.9 24 0.16 0.12 40 2 0.4 达标 2018.10 21 0.65 0.52 40 2 0.4 不达标 2018.11 22 0.31 0.13 40 2 0.4 达标 2018.12 23 1.36 0.19 40 2 0.4 达标 2019.1 23 2.98 0.28 30 1.5 0.3 不达标 2019.2 24 3.78 0.37 30 1.5 0.3 不达标 2019.3 18 0.69 0.26 30 1.5 0.3 达标 2019.4 24 6.76 0.28 30 1.5 0.3 不达标 2019.5 25 1.03 0.15 30 1.5 0.3 达标 图1 现状水质变化趋势图 根据上述调查可知，2018年3月-2019年5月，老马颊河中绿城路桥断面水质除2018年3月、10月，2019年1月、2月、4月水质无法满足水质目标外，其余月份均能满足相应的水环境功能区水质目标要求，水质整体趋势有所改善。 由于濮阳市环境质量月报中监测数据不足，为了解近期项目周边地表水环境现状，对受纳水体引马入潴河进行现状布点监测。 （1）监测时间 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3—2018)，本项目地表水环境影响评价工作等级为一级，根据要求应选择枯水期和丰水期进行地表水现状监测，但由于引马入潴河水源主要为老马颊河，受到人工调控较大，水期分布不明显，枯水期与丰水期不明显，根据实际情况，选择监测时间为2020年3月26日至28日。 （2）监测断面 表12 地表水环境监测布点情况 编号 纳污水体 监测位置 W1 引马入潴河 排污口上游500m W2 引马入潴河 排污口下游1000m W3 引马入潴河 排污口下游2000m W4 引马入潴河 排污口下游3000m W5 引马入潴河 排污口下游12000m （3）监测频次 连续3天，每个水质取样点每天一组。 （4）评价方法 采用《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3—2018)附录D水环境质量评价方法进行评价。 （5）监测结果与评价 表13 地表水质量监测结果一览表（1）单位：pH无量纲，其他：mg/L 断面 W1 W2 W3 水质目标 监测时间（2020年） 4.20 4.21 4.22 4.20 4.21 4.22 4.20 4.21 4.22 pH 7.3 7.4 7.4 7.3 7.4 7.4 6.9 7.3 7 6~9 BOD5 2.8 2.6 2.3 1.7 1.6 1.8 3.9 2.6 2.7 ≤6 COD 19 23 21 24 27 26 27 26 14 ≤30 SS 172 180 187 663 664 645 75 12 16 / 氨氮 1.16 1.36 1.08 1.2 1.21 1.31 1.18 1.3 1.4 ≤1.5 总磷 0.236 0.152 0.066 0.258 0.206 0.221 0.253 0.24 0.016 ≤0.3 表14 地表水质量监测结果一览表（2）单位：pH无量纲，其他：mg/L 断面 W4 W5 水质目标 监测时间（2020年） 4.20 4.21 4.22 4.20 4.21 4.22 pH 7 7.1 7.2 6.8 7.2 7.2 6~9 BOD5 3.6 3.5 3.4 3.8 2.8 2.7 ≤6 COD 17 15 15 14 11 11 ≤30 SS 61 73 68 67 19 22 / 氨氮 1.13 1.51 1.18 1.13 1.22 1.49 ≤1.5 总磷 0.112 0.229 0.282 0.082 0.21 0.164 ≤0.3 按照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定的方法对项目所在区域地表水环境现状进行评价，评价结果见下表： 表15 地表水环境质量评价标准指数结果一览表（1） 断面 W1 W2 W3 监测时间（2020年） 4.20 4.21 4.22 4.20 4.21 4.22 4.20 4.21 4.22 pH 0.15 0.20 0.20 0.15 0.20 0.20 0.10 0.15 0.00 BOD5 0.47 0.43 0.38 0.28 0.27 0.30 0.65 0.43 0.45 COD 0.63 0.77 0.70 0.80 0.90 0.87 0.90 0.87 0.47 氨氮 0.77 0.91 0.72 0.80 0.81 0.87 0.79 0.87 0.93 总磷 0.79 0.51 0.22 0.86 0.69 0.74 0.84 0.80 0.05 表16 地表水环境质量评价标准指数结果一览表（2） 断面 W4 W5 监测时间（2020年） 4.20 4.21 4.22 4.20 4.21 4.22 pH 0.00 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 BOD5 0.60 0.58 0.57 0.63 0.47 0.45 COD 0.57 0.50 0.50 0.47 0.37 0.37 氨氮 0.75 1.01 0.79 0.75 0.81 0.99 总磷 0.37 0.76 0.94 0.27 0.70 0.55 由监测结果可知，在引马入潴河设置的各个监测断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境 根据河南松筠检测技术有限公司2020年03月28日～03月29日对本项目东侧、南侧、西侧、北侧厂界进行了声环境现状监测，监测结果及达标情况见下表。 表17 噪声现状监测结果及达标情况一览表 单位：dB（A） 监测时间 监测点 2020年03月28日 2020年03月29日 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 50.5 43.2 50.6 43.2 南厂界 53.3 44.7 53.7 44.6 西厂界 53.6 42.0 52.8 45.2 北厂界 51.6 46.2 51.5 44.3 由监测结果可知项目各厂界昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 地下水 根据本项目特点和项目所在地地下水径流方向，在项目周边共设置3个水质和6个水位采样点，河南松筠检测技术有限公司2020年3月26日～3月28日对各水质与水位采样点进行了检测，具体检测结果见下表。 表18 地下水环境质量检测结果一览表 采样时间 采样点位 检测项目 PH （无量纲） 氨氮（mg/L） 硝酸盐（mg/L） 亚硝酸盐（mg/L） 挥发酚（mg/L） 氰化物（mg/L） 砷（mg/L） 汞（mg/L） 六价铬（mg/L） 2020.3.26 厂址内 水井 7.1 0.192 1.37 ND ND ND ND ND ND 厂址上游水井 7.2 0.182 0.43 ND ND ND ND ND ND 厂址下游水井 7.3 0.102 0.21 ND ND ND ND ND ND 2020.3.27 厂址内 水井 7.2 0.181 1.31 ND ND ND ND ND ND 厂址上游水井 7.3 0.168 0.47 ND ND ND ND ND ND 厂址下游水井 7.5 0.093 0.18 ND ND ND ND ND ND 2020.3.28 厂址内 水井 7.1 0.186 1.43 ND ND ND ND ND ND 厂址上游水井 7.3 0.173 0.40 ND ND ND ND ND ND 厂址下游水井 7.4 0.097 0.24 ND ND ND ND ND ND 续表18 地下水环境质量检测结果一览表 采样时间 采样点位 检测项目 总硬度（mg/L） 铅（mg/L） 氟化物（mg/L） 镉（mg/L） 铁（mg/L） 锰（mg/L） 溶解性总固体（mg/L） 高锰酸盐指数（mg/L） 钾离子（mg/L） 2020.3.26 厂址内 水井 737 ND 0.53 ND 0.11 ND 985 0.5 0.55 厂址上游水井 706 ND 0.75 ND ND ND 914 0.4 0.66 厂址下游水井 847 ND 0.41 ND ND ND 925 0.4 0.82 2020.3.27 厂址内 水井 742 ND 0.50 ND 0.16 ND 974 0.6 0.61 厂址上游水井 702 ND 0.76 ND ND ND 906 0.7 0.73 厂址下游水井 854 ND 0.40 ND ND ND 920 0.5 1.06 2020.3.28 厂址内 水井 722 ND 0.51 ND 0.08 ND 976 0.8 0.59 厂址上游水井 712 ND 0.78 ND ND ND 910 0.6 0.77 厂址下游水井 852 ND 0.43 ND ND ND 917 0.4 0.89 续表18 地下水环境质量检测结果一览表 采样时间 采样点位 检测项目 钠离子（mg/L） 钙离子（mg/L） 镁离子（mg/L） 碳酸根（mg/L） 碳酸氢根（mg/L） 氯离子（mg/L） 硫酸根（mg/L） 石油类（mg/L） 2020.3.26 厂址内 水井 40.9 106 62.9 ND 500 242 108 ND 厂址上游水井 55.1 151 79.7 ND 503 148 38.2 ND 厂址下游水井 39.9 196 65.5 ND 716 337 102 ND 2020.3.27 厂址内 水井 41.9 118 75.9 ND 538 296 117 ND 厂址上游水井 75.3 153 83.2 ND 566 105 40.1 ND 厂址下游水井 43.3 185 60.9 ND 576 348 98.4 ND 2020.3.28 厂址内 水井 40.1 109 69.1 ND 514 265 114 ND 厂址上游水井 49.5 162 82.5 ND 475 156 41.2 ND 厂址下游水井 39.3 203 63.4 ND 458 326 97.5 ND 表19 地下水井深检测一览表 检测点位 厂址内水井 厂址（上游）东北500米水井 厂址（下游）西南500米水井 厂址北500米水井 厂址东北800米水井 厂址东北1000米水井 井深（m） 72 73 74 70 69 71 由上表可知，各检测点位处pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，总硬度、氯化物不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，主要由于地质原因所致。 土壤 根据项目平面布置以及区域土壤类型、分布规律，共对项目厂内布设了3个土壤调查点位。监测点位设置情况见表19，监测结果见表20。 表19 土壤环境质量现状调查点位表 区域 点位编号 点位类型 监测内容 用地类型 场地范 围内调 查点位 T1 表层样点 特征因子 建设用地第二类用地 T2 表层样点 基本因子+特征因子 T3 表层样点 特征因子 基本因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘和萘共 45 项。 表 20 土壤环境质量监测情况表 检测 时间 检测 因子 单位 检测结果 场地范围内（生产区）T2 2020.3.26 砷 mg/kg 5.98 镉 mg/kg 0.08 六价铬 mg/kg <2 铜 mg/kg 12 铅 mg/kg 20.8 汞 mg/kg 0.041 镍 mg/kg 26 四氯化碳 μg/kg <1.3 氯仿 μg/kg <1.1 氯甲烷 μg/kg <1 1,1-二氯乙烷 μg/kg <1.2 1,2-二氯乙烷 μg/kg <1.3 1,1-二氯乙烯 μg/kg <1 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg <1.3 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg <1.4 二氯甲烷 μg/kg <1.5 1,2-二氯丙烷 μg/kg <1.1 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg <1.2 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg <1.2 四氯乙烯 μg/kg <1.4 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg <1.3 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg <1.2 三氯乙烯 μg/kg <1.2 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg <1.2 氯乙烯 μg/kg <1 苯 μg/kg <1.9 氯苯 μg/kg <1.2 1,2-二氯苯 μg/kg <1.5 1,4二氯苯 μg/kg <1.5 乙苯 μg/kg <1.2 苯乙烯 μg/kg <1.1 甲苯 μg/kg <1.3 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg <1.2 邻二甲苯 μg/kg <1.2 硝基苯 mg/kg <0.09 苯胺 mg/kg <0.1 2-氯酚 mg/kg <0.06 苯并[a]蒽 mg/kg <0.1 苯并[a]芘 mg/kg <0.1 苯并[b]荧蒽 mg/kg <0.1 苯并[k]荧蒽 mg/kg <0.1 䓛 mg/kg <0.1 二苯并[a,h]蒽 mg/kg <0.1 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg <0.1 萘 mg/kg <0.09 表 21 土壤环境质量监测情况表 检测 时间 检测 因子 单位 检测结果 场地范围内（生产区）T1 场地范围内（生产区）T2 场地范围内（生产区）T3 2020.3.26 石油烃类(C10-C40) mg/kg 90 92 88 样品状态 黄棕色、潮、有少量根系、壤土 黄棕色、潮、有少量根系、壤土 黄棕色、潮、有少量根系、壤土 由土壤环境监测结果表明：T1~T3各监测因子的监测结果达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的第二类用地风险筛选值。项目场地内土壤环境质量现状较好。 6、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，评价范围内未发现自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种，噪声评价范围为建设项目边界向外200m范围内，噪声评价范围内无敏感点，大气评价范围为边长为5km矩形范围内。本次评价范围图详见附图5。主要环境保护目标见下表。 表22 主要环境保护目标一览表 环境类别 序号 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） X Y 环境空气 ① 大新庄村 -260 750 居住区 人群 二类区 NW 767 ② 西清河头村 440 -630 SW 950 ③ 刘思恭寨 1100 0 E 1100 ④ 岳堤口村 1230 0 E 1230 ⑤ 陈庄村 0 -1980 S 1980 地表水环境 ⑥ 引马入潴河 / / / 河流 Ⅳ类区 S 2.0km

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气：《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。具体限值见表23。 表23 环境空气质量二级标准 单位：μg/m3 污染物项目 平均时间 浓度限值（二级） 单位 SO2 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 μg/m3 NO2 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 CO 24小时平均 1小时平均 4 10 mg/m3 O3 日最大8小时平均 1小时平均 160 200 μg/m3 PM10 年平均 24小时平均 70 150 Pm2.5 年平均 24小时平均 35 75 氨气、硫化氢参考《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值。 表24 附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值 编号 污染物名称 标准值/（μg/m3） 1h平均 8h平均 日平均 1 氨 200 / / 2 硫化氢 10 / / 地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类。具体限值见表25。 表25 地表水环境质量标准 单位：mg/L 标准类别 浓度限值 COD NH3-N Ⅳ类 ≤30 ≤1.5 地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 土壤：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的第二类用地风险筛选值 5、声环境：项目厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，详见表21。 表26 声环境质量标准 单位：dB（A） 标准类别 标准值 昼间 夜间 2类标准 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：项目运营期NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准及表2恶臭污染物排放标准限值、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准限值。 表27 废气排放标准（排气筒高度15m） 污染类型 标准名称及级（类）别 污染因子 标准限值 浓度 速率 废气 有组织废气 GB14554-93表2恶臭污染物排放标准限值 NH3 / 4.9 H2S / 0.33 臭气浓度 / 2000（无量纲） 无组织废气 GB14554-93表1恶臭污染物厂界标准值二级标准 NH3 1.5 / H2S 0.06 / 臭气浓度 20（无量纲） / GB18918-2002中表5厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准限值 NH3 1.5 / H2S 0.06 / 臭气浓度 20（无量纲） / 2、废水：本污水处理厂收纳废水经处理后，排入引马入潴河，pH、COD、BOD5、NH3(N、TP指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类水体标准，TN指标执行10mg/L，其余指标执行一级A排放标准。 表28 污水处理厂排水执行标准 项目 BOD5 (mg/L) COD (mg/L) SS (mg/L) NH3(N (mg/L) TN (mg/L) TP (mg/L) pH 出水指标 ≤10 ≤40 ≤10 ≤2 ≤10 ≤0.4 6～9 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；具体限值见下表。 表29 建筑施工场界噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表30。 表30 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 项目 时 段 昼间 夜间 厂界 60 50 4、固体废物执行：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013修改单；危险废物《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废气主要为氨气、硫化氢等恶臭气体，不涉及大气重点污染物SO2、NOX，《河南省环境保护厅关于印发河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定的通知》（豫环文〔2015〕292号），城镇污水处理厂、垃圾处理场等环保基础设施不占用许可预支增量，故本项目不需申请水污染物总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 施工期 施工期： 建筑施工全过程按作业性质，可以分为下列几个阶段： (1)清理场地：主要包括地表清理等，清理场地过程中会产生扬尘、固体垃圾和噪声； (2)土石方阶段：包括土石方开挖、运输工程土等，土石方施工过程中会产生扬尘、弃土和噪声； (3)基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等，基础工程施工阶段会产生噪声、扬尘和弃土； (4)主体工程阶段包括：钢筋砼工程，钢体工程，砌体工程，主体工程阶段会产生噪声、扬尘和建筑垃圾； (5)装修阶段：包括内外檐装修，内部装修等，装修阶段会产生噪声和包装废物； (6)扫尾阶段：包括土方回填、修路、绿化、清理现场等，扫尾阶段会产生建筑垃圾和噪声。 营运期： 本项目污水处理工艺流程见下图： 图1 污水处理工艺流程图 工艺流程简述及排污节点分析： 1、污水处理工艺过程简述： （1）预处理单元 预处理单元主要包括粗格栅及提升泵房，细格栅及曝气沉砂池，精细格栅渠等，池体及设备封闭加盖，集中除臭。 ①粗格栅及提升泵房：在污水进入格栅之前设有进水管1根，厂外污水主管接入粗格栅。在进水井内还设有厂区污水进水管，以便厂区污水进入污水处理系统处理，与原污水一并处理，减少对环境的污染。粗格栅渠道3条，2用1备，通过调节水位控制流速，每条渠道设置一台动轨式机械格栅除污机，3台，2用1备，栅间隙b=15mm，栅条断面s=10mm，渠宽1.2m，安装角度α=75°，N=1.1+0.55kW。根据格栅前后的水位差或设定时间，自动运行除污。栅渣经提升输送装入栅渣箱外运。提升泵房主要用来提升来自厂外及厂内的污水，生活污水经水泵提升至细格栅渠处理单元。根据国内众多类似工程的成功运行经验，提升泵房采用湿式泵房。 本工序废气污染源主要为恶臭气体(G1-1)，加盖密闭收集后引入生物除臭装置除臭处理后经过15m高排气筒排放；噪声污染源主要为离心泵工作时产生的噪声；固体废物污染源主要为栅渣(S1-1）。 ②细格栅及曝气沉砂池：细格栅用于去除污水中较大的漂浮物，并拦截直径大于5mm的固体物，以保证生物处理及污泥处理系统正常运行。设置渠道数量3条，设计单渠宽：B=1.6m，阶梯式网板格栅除污机：3套，2用1备，网孔直径3mm，渠宽1.6m，安装角度65°，N=1.5+0.75kW。插板闸门，每道格栅前、后设有插板闸供检修和切换用，6套。根据格栅前、后液位差，由PLC控制格栅间隙运行，同时设有定时和手动控制。根据格栅前后水位差或按时间周期自动控制清渣，也可机旁手动控制清渣。 曝气沉砂池主要用于去除污水中比重大于2.65，粒径大于0.2mm的无机砂粒，通过主要依靠重力、水流旋转产生的离心力和流体剪切力，来实现污水中无机砂砾的浓缩和去除。以保护管道、阀门等设施免受磨损和堵塞，减轻后续处理的负荷。整个除砂系统主要分为砂浓缩、反冲洗和排砂三个过程。 设计池组数：1座分3组。桥式吸砂机：Lk=8.4m，池长21m，N=2×0.55kW，1台； 桥式吸砂机：Lk=3.35m，池长21m，N=0.55kW，1台； 吸砂泵：Q=20m3/h，H=8m，N=1.5kW，3台，与桥式吸砂机配套提供。 罗茨鼓风机：2台（1用1备），Q=14.0m3/min，P=39.2kPa，N=22kW，带隔音罩。 砂水分离器：1台，处理量72~97m3/h，螺旋外径360mm，N=0.75kW。 本工序废气污染源主要为恶臭气体（G1-2），加盖密闭收集后引入生物除臭装置除臭处理后经过15m高排气筒排放；噪声污染源主要为罗茨鼓风机工作时产生的噪声；固体废物污染源主要为栅渣（S1-2）。 ③精细格栅渠 • 功能 用于去除污水中较大的杂物，拦截动物毛发、纤维及直径大于2mm的固体物等，减小对后续生化处理的影响。 • 设计参数 设计流量：Qmax=1.50m3/s=5417m3/h 格栅孔径：1mm 过栅流速：v=0.8m/s 格栅安装倾角：90° 渠道数量：3条，设计单渠宽：B=1.8m 栅前水深：2.7m 最大过栅水头损失：Δh=0.40m • 主要设备 内进流精细格栅：3套，2用1备，渠道宽1.8m，b=1mm，N=1.5+0.55KW。 插板闸门：每道格栅前、后设有插板闸供检修和切换用，6套。 高排水压榨机：螺旋直径φ=300mm，n=5.5r/min，N=3kW，冲洗压力0.4MPa。 溜槽：φ=320mm。 渠道插板闸门：渠净宽1.8m，6个。 反洗水泵：2台，Q=15m3/h，P=1.0MPa，N=7.5kW 本工序废气污染源主要为恶臭气体（G1-3），加盖密闭收集后引入生物除臭系统处理后经过15m高排气筒排放；噪声污染源主要为精细格栅、压榨机、反洗水泵工作时产生的噪声；固体废物污染源主要为栅渣（S1-3）。 （二）污水生化处理 本项目污水生化处理工艺选用改良多级多段AO生化池。多段多级进水AO工艺由厌氧段和3段缺氧/好氧顺序排列组成。工艺流程见下图。原水分别在各段的厌氧和缺氧区进入反应器，回流污泥回流到系统的首端，通常不设内回流设施。 图2 分段进水工艺流程图 多段多级进水AO工艺设置3-4段缺氧/好氧交替功能区，第一段的缺氧区主要对回流污泥中的NOx--N进行反硝化，同时，进入该区的污水(Q1)为反硝化提供碳源。然后，混合液流入第一段的好氧区进行硝化反应，反应后的混合污水流入到第二段的缺氧区进行反硝化，同时，第二段缺氧区进入的污水(Q2)为反硝化提供碳源。混合液再进入到第二段的好氧区进行硝化反应，以后各段以此类推。本项目为进一步降低总氮浓度，在最后一段不投加污水，只投加外碳源，并在最后的好氧区加大曝气量，以去除碳有机物。 • 功能 利用创造的缺氧、厌氧、好氧的条件，去除BOD5、COD、N、P等污染物。 • 主要参数 设计规模：5.0万m³/d，过流能力按6.9万m³/d复核。 分组数：2组。 配水方式：配水井堰配水。 总水力停留时间：HRT=18h，厌氧1h，缺氧7h，好氧10h。分3段AO，一级缺氧区停留时间1h，一级好氧区停留时间2h，二级缺氧区停留时间3h，二级好氧区停留时间4h，三级缺氧区停留时间3h，三级好氧区停留时间4h。 设计水温：最低11°C、最高25°C 污泥回流比：50~100%，至一级缺氧区 混合液回流比：总100～300%，至各级缺氧可调污泥浓度：4000mg/L 污泥负荷：0.087 gBOD/gMLSS d 总氮负荷：0.029 gTN/gMLSS d 剩余泥量：7.8t /d（绝干量） 有效水深：平均有效水深6.0m。 气水比：6.66：1 • 主要设备 潜水搅拌器：5台，叶轮直径0.4m，N=1.75kW，4用1冷备。 潜水推进器：26台，桨叶直径1200mm，N=1.75kW，24用2冷备。 潜水推进器（填料型）：9台，叶轮直径1.6m，N=6.5kW，待询厂家，8用1冷备。 混合液回流泵：300%，Q=781m3/h，H=0.9m，N=6.5kW，10台，8用2冷备，全部变频。 刚玉微孔曝气器：6667套，单盘曝气量2.0 m3/h，氧转移效率34%（计算按28%考虑）。 填料拦截筛网：考虑循环式池型，平板筛网 MLSS污泥浓度计：0～10 g/L，3个，计入自控。 DO仪：0～10 mg/L，12个，计入自控。 ORP仪：-500mv+500mV，12个，计入自控。 本工序废气污染源主要为生物池厌氧段产生的恶臭气体（G2-1），加盖密闭；噪声污染源主要为潜水搅拌器、潜水推进器、混合液回流泵、微孔曝气器等设备工作时产生的噪声；固体废物污染源主要为生物反应池产生的剩余污泥（S2-1）。 ②二沉池 本项目采用周进周出矩形沉淀池，刮泥采用链式刮泥机，排泥采用穿孔管排泥，在污泥回流比R=1.00的情况下，排泥浓度为0.6~0.8%。 • 功能 污水经过生化处理后，在二沉池中进行泥水分离。 • 设计参数 设计流量：Q=5.0万m3/d，过流能力按6.9万m³/d校核。 池型：周进周出矩形沉淀池，3组 表面负荷：平均1.19m3/m2.h（峰值1.64 m3/m2.h） 回流污泥浓度：XS=8.0g/L 水力停留时间：T=2.50h 水深：H=4.70m 池沉淀区长67.8m，扣除渠道后池净宽8.6m 进水渠：L=67.8m，B=0.90m（渐变渠） 污泥渠：L=67.8m，B=0.75m 出水渠：L=67.8m，B=0.90 m（渐变渠） • 主要设备 进水渠道叠梁闸门：渠净深1.80m，渠宽0.90m，H=4x500mm，3套,。 污泥渠道附壁式方堰门（下开式）：渠净深3.30m，渠宽0.6m，H=5x500mm，3套。 出水渠道叠梁闸门：渠净深2.80m，渠宽0.75m，H=1x500mm，3套。 浮渣井附壁式方堰门（下开式）：BxH=300x300，闸门中心距池顶0.9m，2套。 链式刮泥刮渣机，共设3套，工作宽度8.6m，工作长度65.8m。 撇渣装置：共3套，D=300mm，L=7.2m，手电两用启闭机。 套筒阀：DN200-250mm，液位控制高度1.0m，24套，前端3个用DN250的，后面用DN200。 出水堰板：三角堰，L=67.8m，B=240mm，δ=3mm，3套。 本工序主要为二沉池排泥，部分回流至生物池，部分排入剩余污泥泵站。 （3）深度处理 ①高效沉淀池 • 功能 高效沉淀池由机械混合池、机械反应池、斜管沉淀池组成。集混合、反应、沉淀功能于一体，具有去除COD、SS、磷等作用。高效沉淀池内可分出3个主要的区域： 混合区：安装有快速搅拌器，投入碱式氯化铝（PAC），使药剂与污水充分混合后，流入絮凝区。 絮凝区：安装慢速搅拌器，投入絮凝剂（PAM），形成个体较大且易于沉淀的絮凝体。 沉淀区：斜管安装区，池面设出水堰，沉淀区下部是浓缩区，安装有浓缩刮泥机，将沉淀下来的污泥刮至池底中部，排出池外。 • 设计参数 设计规模：5.0万m3/d 分组数：2组混合2组絮凝2组沉淀 混合池的混合时间：3.0min，水深6.3m 絮凝池的反应时间：12.0min，水深6.0m 高效反应桶内的上升流速：0.6m/s 高效反应桶内水回流比：10:1 沉淀段的表面负荷（平均）：9.65m3/m2.h（斜管有效系数0.95） 斜管上方清水区高度：0.48m 污泥回流比：4% 沉淀段入口流速：0.011m/s 沉淀区域直径：12.7m 污泥量：0.2 tDS/d • 主要设备 混合搅拌机：N=5.5kW，2台。 絮疑搅拌机：N=4kW，2台，变频控制。 中心传动刮泥机：N=1.5kW，2台，ф=12.7m。 回流污泥泵：Q=45m3/h，H=2.0bar，N=5.5kW，2台，变频； 剩余污泥泵：Q=45m3/h，H=2.0bar，N=5.5kW，2台，带干运行保护器； 备用泵：Q=45m3/h，H=2.0bar，N=5.5kW，2台，变频，带干运行保护器； 斜管：斜长1.2m，斜管内径80mm，含不锈钢支架，F=228m2。 集水槽：堰板与槽分体式。 撇渣管：DN300，L=12.7m，H=1.05m，2个。 超声波泥位计：2个，量程0-5m。 出水叠梁闸门：2套。 ②深床滤池 • 功能 进一步去除水中的SS，提高TP的去除效率。 • 设计参数 设计流量：Q=5万m3/d 设计平均滤速：6.4m/h（5万吨） 反洗滤速：8.0m/h 脱氮能力：可去除TN 8mg/L 数量：5格 砂床高度：1.83m 单格过滤面积：65.1m2 总过滤面积：325.5m2 运行方式：重力流 滤床形式：固定床 水流方向：向下流 反冲洗水洗强度：14.7m/h 反冲洗气洗强度：110m/h • 主要设备 反冲洗清水泵：潜水泵，Q=1100m3/h，H=10.5m，N=55kW，2台，1用1备 罗茨鼓风机：Q=55m3/min，H=79.2kPa，N=110kW，3台，2用1备 反冲洗废水排放泵：Q=120m3/h，H=9m，N=5.5kW，2台，1用1备 系统内连接管件、阀门及螺栓紧固件、支架、盖板及电缆等：系统配套 ③消毒工艺 本项目选用紫外线消毒渠对排水进行消毒。紫外线消毒是利用适当波长的紫外线能够破坏微生物机体细胞中的DNA（脱氧核糖核酸）或RNA（核糖核酸）的分子结构，造成生长性细胞死亡和（或）再生性细胞死亡，达到杀菌消毒的效果。 紫外线消毒设备采用采用低耗能、高性能、可变输出能量的低压高强紫外灯，带灯管外套自动清洗系统，能始终保持灯管清洁、最高的杀菌效率，同时可以降低能耗。紫外线消毒系统由下列部件组成：UV灯架、系统控制中心、监视系统、配电中心、支撑架、填充板。 • 设计参数 设计流量：Q=5万m3/d TSS：小于10 mg/L，每天取样测试 紫外线透过率65% 污水温度变化范围：0.5～30℃ 消毒指标：粪大肠菌群＜1000个/L（30天连续取样几何平均值） 紫外线剂量：25~30mws/cm2 • 主要设备 紫外线消毒系统：2套，低压高强灯管（共112支320W灯管），设备厂家成套供货，配自动清洗装置及控制柜；系统装机总功率：N=39.3kW，其中灯管功率35.84kW，空压机1.5kW，控制柜1.0kW。 固定式出水堰（集水槽），2套。 本工序废水主要为深床滤池反冲洗废水（W1）、噪声污染源为搅拌机、各类泵等设备（N5）工作时产生的噪声，采取厂房隔声的降噪措施。 2.污泥处理工艺 本工程不设污泥厌氧消化工艺，来自生物池和高密度沉淀池的污泥通过污泥泵输送到污泥浓缩池中，污泥浓缩池呈圆形，底面倾斜度很小，进泥口设在池中心，自进泥口进入的污泥向池的四周缓慢流动过程中利用自然的重力沉降作用，分离出污泥中的间隙水，固体粒子得到沉降分离，被浓缩到池底的污泥由排泥管经螺杆泵输送至污泥脱水机，分离液则排出后返回废水集水井。通过浓缩使污泥含水率从99.2％～99.5％降至＜97％，从而减少污泥体积和处理所需的投药量。污泥浓缩后通过污泥螺杆泵输送到污泥脱水间中的叠螺机内进行浓缩脱水，然后进入缓存池，投加少量石灰和氯化铁，而后经板框式压滤机，进行深度脱水，使污泥含水率降至45%-60%后外运电厂焚烧或送濮阳县生活垃圾填埋厂填埋处理。污泥浓缩脱水过程产生的废水返回污水处理系统进行处理。 本工序废气污染源主要为贮泥池与污泥浓缩脱水间产生的恶臭气体(G3-1)，密闭收集后送生物除臭塔进行除臭处理后通过15m高排气筒排放；废水污染源主要为污泥浓缩脱水过程中产生的废水(W2)，全部返回污水处理系统进行处理；噪声污染源主要为水泵、污泥泵、板框压滤机运行时产生的噪声，将产噪设备均布在房间内进行隔声降噪，控制噪声对周边环境的影响；固体废物主要为脱水污泥，送至电厂焚烧处理或送濮阳县生活垃圾填埋场处置填埋。 2、排污节点分析 本项目生产工艺排污节点分析见下表。 表31 项目生产工序排污节点一览表 类别 排污工序 编号 主要污染物 治理措施及排放去向 废气 粗格栅及提升泵房 G1-1 臭气浓度、硫化氢、氨 全流程除臭，同时粗格栅、细格栅、沉砂池及精细格栅密闭+管道+生物除臭系统+15m排气筒 细格栅及曝气沉砂池 G1-2 精细格栅渠 G1-3 生物池 G2-1 臭气浓度、硫化氢、氨 全流程除臭，同时粗格栅、细格栅、沉砂池及精细格栅密闭+管道+生物除臭系统+15m排气筒 贮泥池、污泥浓缩脱水间等 G3-1 臭气浓度、硫化氢、氨 污泥贮池为顶部加盖的钢筋混凝土池，污泥脱水机加设密封罩、泥棚车辆进出侧设置软帘 废水 深床滤池反冲洗系统 W1 pH、COD、SS、石油类、挥发酚、硫化物、含盐量 进入污水厂处理系统 污泥脱水机房 W2 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮 进入污水厂处理系统 生活设施 -- pH、COD、BOD5、SS、氨氮 进入污水厂处理系统 中水 -- pH、COD、BOD5、SS、氨氮 达标中水回用于市政绿化 噪声 水泵、鼓风机、脱水机等设备 -- 等效连续A声级 选用低噪声设备，设备减震，建筑物隔声、吸声等综合降噪处理措施 固体废物 粗格栅 S1-1 栅渣 栅渣、沉砂收集到容器内；污泥脱水后收集到污泥储罐，送濮阳县垃圾填埋场处置 细格栅 S1-2 栅渣 沉砂池 S1-3 沉砂 滤池 S2-1 细栅渣 污泥脱水机房 S3-1 污泥 日常生活 -- 生活垃圾 经环卫部门收集后，统一处理 化验室 -- 化验室废液、废检测试剂 分类收集后，暂存于危废间，定期交由有资质单位进行处理 机修间 -- 废润滑油 暂存于危废间，定期交由有资质单位进行处理

主要污染工序： 一、施工期： 1、废气 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有场地平整开挖、回填、建材运输、露天堆放等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更加严重。扬尘产生的地方比较多，将对该区域环境产生一定的影响。 施工扬尘的大小与施工现场条件，施工管理水平，施工机械化程度及施工季节，建设地区土质及天气等诸多因素有关。根据大量同类工程现场监测数据显示，工地内扬尘浓度为0.3~0.7mg/m3。 2、废水 施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和施工过程中产生的车辆冲洗废水。施工机械投入使用过程中，实际冲洗次数相对较少，水量小，产生的污染物主要为SS，收集后用于泼洒施工场地抑尘，不外排。本项目施工期约300天，施工人员约100人，不在施工现场食宿。由于条件限制，施工人员洗漱用水较少，施工生活污水收集后泼洒地面抑尘，废水不外排。 3、噪声 工程施工噪声来源包括：场地平整、地基处理、结构等阶段，主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场（场址区内）的声源噪声。 表32 主要施工机械噪声值等效声级Leq（dB(A)） 施工阶段 主要噪声源 数量（台） 距声源1米处A声级 叠加值 场地平整 推土机 2 78～80 87.7 挖掘机 2 75～80 装载机 2 70～75 打桩 钻桩机 2 85 88.1 结构 振捣棒 3 80～85 94.2 电锯 2 90 吊车 2 70 4、固体废物 4.1施工期弃土、弃渣处理 施工期产生的固体废弃物主要是土石方工程、混凝土浇筑、砌筑中产生的弃土石和施工废料等。若处理不当或未做好防护措施，不仅会占用宝贵的土地资源，同时弃方受雨水或水流冲刷，还易对周围环境产生水土流失影响和城市景观影响，进而破坏局部地区生态平衡。所以，设计应充分结合地形、地质，尽量保证合理的土石方平衡；并设挡防工程防止水土流失，以减少因弃方临时堆放的流失对环境造成的污染；同时，施工中应硬化堆料场地，严禁乱堆、乱放建筑材料，废建筑材料运输至政府指定的弃渣场堆放。本项目挖方272862.50m³，填方46741.05m³，弃方226121.45m³，弃方量较大，弃土外运采用密闭渣土运输车，可有效控制弃土运输过程中的环境影响。施工的外运弃土均为普通固体废物，不含有毒有害成分，应考虑送市政与规划部门指定的建筑工程基础填方、洼地填筑，或沿河绿化以进行综合利用。因此，弃土处置一般不会产生不利的环境影响； 4.2员工生活垃圾 本项目施工期约60天，施工人员约50人，由于条件限制，生活垃圾产生量按0.2kg/人·d计算，则施工期生活垃圾产生量约为6t。项目产生的生活垃圾收集后交环卫部门统一处理。 营运期： 1、废气 本项目运营期大气污染源主要为恶臭气体，由于恶臭气体的组成成分复杂多变(包括H2S、NH3等气体，有些污染物浓度极低而且存在互相干扰的问题）、发生源分散等难题，至今仍未有成熟的定量预测模式，无法精确预测其源强、散发速率、衰减程度等。 本工程主要恶臭产生部位为预处理、生化处理及污泥处置区，除工艺拟采取全过程除臭和生物除臭相结合的方式。本项目设计粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、生化池及污泥泵房顶部加盖密封，格栅外设密封罩；污泥储池设置为顶部加盖的混凝土水池；污泥脱水机房中污泥脱水机加罩密闭，泥棚车辆进出侧设置软帘。上述建（构）筑物产生废气经密闭管道输分别送至3套生物除臭装置处理，净化后尾气汇集至1根15m高P1排气筒外排，排气筒内径0.6m，排风量58000m3/h。各污水处理构废气收集方式及气量分配汇总于下表。 表33 各污水处理构筑物废气收集方式及气量分配 构筑物名称 废气收集方式 气量（m3/h） 收集效率 治理措施 排气筒编号 排气筒高度（m） 总风量（m3/h） 粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池 进水泵房为顶部加盖的钢筋混凝土水池，粗格栅外设密闭罩 16000 100% 全过程+生物除臭 P1 15 58000 生化池及污泥泵房 曝气沉砂池顶部加盖，细格栅外设密封罩 18000 100% 污泥贮池及污泥浓缩脱水机房 污泥贮池为顶部加盖的钢筋混凝土池，污泥脱水机加设密封罩、泥棚车辆进出侧设置软帘 24000 90% 本项目产生的恶臭气体根据各建（构）筑物废气收集方式不同，可分为有组织排放和无组织排放。设置生物除臭的预处理（粗格栅及提升泵池、细格栅及曝气沉砂池）、生化处理系统（生化池及污泥泵房）和污泥处理(污泥脱水机房、污泥贮池)单元内均加罩或密闭，上述建（构）筑物中除污泥脱水机房进出车设置软帘可能造成少量废气无组织排放外均无恶臭气体外溢，属于有组织点源排放；二沉池未加盖，属于敞开式，属于无组织排放源；深度处理区未进行密闭，为面源排放，废水进入深度处理区之前依次经过预处理区生化处理，已去除废水中绝大部分产臭污染物，因此在深度处理区恶臭产生及逸散量极少，可不作为典型恶臭污染源，本环评将不作为重点恶臭污染源研究对象。 本评价采用单位时间内单位面积散发量表征各处理单元的排污系数。根据《城市污水处理厂恶臭排放特征及污杂源强研究》(王宸，环境与发展，2017第29卷，第6期，17-20)，以北方城镇污水处理厂夏季产生量为基础，研究最不利情况下污水处理厂恶臭污染源强。通过计算，得到各主要建构筑物单位面积污染因子源强参数，具体如下： 表34 污水处理构筑物单位面积恶臭污染物产生源强 构筑物名称 NH3（mg/h·m2） H2S（mg/h·m2） 粗格栅及提升泵站 1.12 11.8 细格栅及沉砂池 2.24 25.89 生化池及污泥泵房 0.12 1.19 污泥贮池 1.56 17.26 污泥脱水机房 1.01 11.24 二沉池 0.17 0.01 根据本项目各建（构）筑物设计尺寸，计算本项目主要恶臭污染产生源强，并汇总于下表。 表35 污水处理主要构筑物恶臭污染源强汇总表 构筑物名称 计算面积（m2） NH3（kg/h） H2S（kg/h） 粗格栅及提升泵站 268.92 0.00030 0.00317 细格栅及沉砂池 531.655 0.00119 0.01376 生化池及污泥泵房 6700.98 0.00080 0.00797 污泥贮池 39.96 0.00006 0.00069 污泥脱水机房 690.3 0.00070 0.00776 二沉池 2349.27 0.00040 0.00002 本项目除臭采取全过程除臭工艺，并将粗格栅及提升泵池、细格栅及曝气沉砂池、生化池及污泥泵房、污泥脱水机房以及污泥储池密闭收集的恶臭气体汇入3套生物除臭设备，净化后尾气汇集至1根15m高排气筒P1有组织排放排放。其中，污泥脱水机房泥棚进出车侧设置软帘，偏保守估计，认为污泥脱水机房废气收集效率为90％；其他建（构）筑物均加罩或密闭，认为废气收集效率为100％。本项目全过程除臭设计除臭效率90％～98％，本评价偏保守考虑以90％计，离子除臭装置设计除臭效率60％～90％（根据类比同类污水厂生物除臭设施运行效果，生物除臭装置除臭效率均在60％以上，本评价偏保守考虑以60％计，多重措施可有效保障除臭效果，综合除臭效率为96％以上，本评价偏保守考虑按96％计。本项目主要产臭建（构）筑物废气产生及排放情况详见表36。 表36 本项目各建（构）筑物废气产生及排放情况 构筑物名称 收集措施 治理措施 去除率 NH3产生及排放情况 H2S产生及排放情况 产生量（kg/h） 有组织排放量（kg/h） 无组织排放量（kg/h） 产生量（kg/h） 有组织排放量（kg/h） 无组织排放量（kg/h） 粗格栅及提升泵站 密闭 全过程+生物除臭 96% 0.00030 1.2×10-5 / 0.00317 0.00013 / 细格栅及沉砂池 密闭 全过程+生物除臭 96% 0.00119 4.8×10-5 / 0.01376 0.00055 / 生化池及污泥泵房 密闭 全过程+生物除臭 96% 0.00080 3.2×10-5 / 0.00797 0.00032 / 污泥贮池 密闭 全过程+生物除臭 96% 0.00006 2.5×10-6 / 0.00069 2.76×10-5 / 污泥脱水机房 密闭软帘 全过程+生物除臭 96% 0.00070 2.8×10-5 7.0×10-6 0.00776 0.00031 7.8×10-5 二沉池 / 全过程 90% 0.00040 0 4.0×10-5 0.00002 0 2.35×10-6 根据前文所述，本项目废气排放方式包括有组织排放和无组织排放。其中有组织排放废气为粗格栅及提升泵池、细格栅及曝气沉砂池、生化池及污泥泵房、污泥贮池与污泥脱水机房产生的恶臭气体（点源P1）；无组织排放废气包括污泥脱水机房（未被收集的恶臭气体）与二沉池恶臭气体，二者距离较近，视为一个面源A1。上述废气排放源污染物排放情况具体如下。 表37 本项目各建（构）筑物有组织废气产生及排放情况 污染源编号 产污点 治理措施 去除效率 风机风量（m3/h） NH3产生及排放情况 H2S产生及排放情况 产生量（kg/h） 排放量（kg/h） 排放浓度(mg/m3） 产生量（kg/h） 排放量（kg/h） 排放浓度(mg/m3） P1 粗格栅及提升泵站、细格栅及沉砂池、生化池及污泥泵房、污泥贮池及污泥脱水机房 全过程+生物除臭 96% 58000 0.00345 0.00012 0.002 0.03338 0.00133 0.022 表38 本项目各建（构）筑物无组织废气产生及排放情况 污染源编号 产污点 治理措施 去除效率 NH3产生及排放情况 H2S产生及排放情况 产生量（kg/h） 排放量（kg/h） 产生量（kg/h） 排放量（kg/h） A1 二沉池、污泥脱水机房 全过程 90% 0.00047 0.00005 0.00080 0.00008 2、废水 2.1生活污水 本项目设置有宿舍和食堂，项目运营期生活污水主要为本项目厂区员工办公生活污水。本项目劳动定员为35人，运营期内员工生活用水量以110L/d计，排放量按用水量的80%计算，则运营期产生的生活污水约3.08t/d，本项目生活污水经化粪池预处理后，再一起汇入厂区进水泵站的集水池，该部分生活污水已包含在本项目5万t/d总处理量内，下文不再单独列出分析。 2.2 化验室废水 本项目化验室对水样进行检测的过程中将产生少量检测废水，主要为酸碱废水，单位提供的资料，本项目化验室废水产生量约3t/a，检验室酸碱性废水独立收集并采用中和法处理后一并排至本项目的污水处理设施重新进行处理。该部分化验室废水已包含在本项目5万t/d总处理量内，下文不再单独列出分析。 2.3污泥滤水 本项目污泥经重力浓缩+深度机械脱水处理后，含水率可从99.2%降至60%，污泥脱水过程中会产生污泥滤水，上述污泥浓缩滤水全部排至本项目的污水处理设施重新进行处理。该部分污泥滤水已包含在本项目5万t/d总处理量内，下文不再单独列出分析。 根据《濮阳市东南片区污水处理厂可行性研究报告》，本项目污泥浓缩干化系统需浓缩压滤脱水污泥量：1672.22m³/d，含水率99.1%。浓缩压滤脱水后污泥量：≤43.0m³/d，含水率≤60%，则每天产生1631.37t污泥滤水，污泥滤水排至本项目的污水处理设施重新进行处理。 2.4尾水回用 本工程经处理后的废水可用于工业区用水、城市河道补水等用途，考虑设计规模的20%作为回用水量，则每天回用水量为1万t/d。 2.5外排废水 根据上文的进水水质和出水标准，项目的处理量为5万t/d，回用水量为1万t/a，外排废水量为4万t/a。该厂建成后，工作时间按365天计，则项目年处理量为1825万t/a，年外排废水量1460万t/a。根据项目的设计进出水水质，可以算出新建项目处理污水前后的污染物的量，见下表。 表39 项目污水处理前后情况一览表 水量 项目 BOD5 (mg/L) COD (mg/L) SS (mg/L) NH3(N (mg/L) TN (mg/L) TP (mg/L) 处理水量1825万t/a 进水浓度（mg/L） 160 400 200 40 55 8 处理总量（t/a） 2920 7300 3650 730 1003.75 146 出水水量1825万t/a 出水指标（mg/L） 10 40 10 2 10 0.4 排放总量（t/a） 182.5 730 182.5 36.5 182.5 7.3 外排水量1460万t/a 出水指标（mg/L） 10 40 10 2 10 0.4 排放总量（t/a） 146 584 146 29.2 146 5.84 图2 项目运营期用水平衡图 单位：t/d 3、噪声 项目噪声主要为污水泵、风机、压滤机等中产生的机械噪声，噪声值约为60~90dB(A)，项目选用低噪音设备，并对高噪声设备采取隔声减震等措施。主要声源设备降噪前后的噪声源强见下表。 表40 主要噪声源情况一览表 安装位置 序号 主要设备 单台源强dB 数量 单位 备注 粗格栅及提升泵房 1 动轨式机械格栅除污机 80 3 台 选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施，车间墙体隔声 2 平板（提篮）手动格栅 80 3 台 3 集水井电动速闭闸门 80 1 台 4 大潜污泵 85 4 台 5 小潜污泵 85 2 台 细格栅及曝气沉砂池 6 反冲洗水泵 85 2 台 7 溜槽 80 1 台 8 高排水压榨机 85 1 台 9 阶梯式网板格栅除污机 80 3 台 10 桥式吸砂机 80 1 台 11 桥式吸砂机 80 1 台 12 吸砂泵 80 3 台 13 砂水分离器 80 1 台 14 罗茨鼓风机 90 2 台 精细格栅 15 内进流精细格栅 80 3 台 16 高排水压榨机 80 1 台 17 溜槽 80 1 台 18 渠道插板闸门 80 6 个 19 反洗水泵 80 2 台 改良多级多段AO生化池 20 潜水搅拌器 80 5 台 21 潜水推进器 80 26 台 22 潜水推进器（填料型） 80 9 台 23 混合液回流泵 80 10 台 24 刚玉微孔曝气器 80 6667 套 25 填料拦截筛网 80 6 套 26 污泥回流泵 80 6 台 27 剩余污泥泵 80 2 台 28 MLSS污泥浓度计 60 3 个 29 DO仪 60 12 个 30 ORP仪 60 12 个 二沉池 31 进水渠道叠梁闸门 80 3 套 32 污泥渠道附壁式方堰门 80 3 套 33 出水渠道叠梁闸门 80 3 套 34 浮渣井附壁式方堰门 80 2 套 35 链式刮泥刮渣机 80 3 台 36 撇渣装置 80 3 套 37 套筒阀 80 24 套 高效沉淀池 38 混合搅拌机 80 2 台 39 絮疑搅拌机 80 2 台 40 撇渣管 80 2 个 41 中心传动刮泥机 80 2 台 42 污泥回流泵 85 2 台 43 剩余污泥泵 85 4 台 44 斜管 80 228 m2 45 轴流泵 85 5 台 深床滤池 46 反冲洗清水泵 80 2 台 47 罗茨鼓风机 80 3 台 48 深床滤料 80 660 m3 49 滤料支撑层 80 165 m3 50 布气布水装置 80 5 套 51 气动方闸门 80 5 套 尾水及中水回用系统 52 紫外线消毒系统 80 2 套 53 巴氏计量槽 80 1 套 54 潜水排污泵 80 5 台 55 供水泵 80 4 台 56 稳压泵 80 1 台 57 气压罐 80 1 套 再生水回用系统 58 回用水泵 80 5 台 59 巴氏计量槽 80 1 套 污泥脱水、干化间 60 调理池搅拌器 80 2 套 61 超声波液位计 80 2 套 62 带式浓缩机 85 2 台 63 浓缩机进泥泵 80 2 台 64 冲洗水泵 85 2 台 65 压滤机 85 2 台 66 高压进料螺杆泵 80 2 台 67 压榨泵 80 2 台 68 压榨水箱 80 1 个 69 清洗水泵 80 1 台 70 清洗水箱 80 1 个 71 PAC 储罐 80 1 台 72 PAC 加药离心泵 80 2 台 73 PAC 卸料离心泵 80 1 台 74 PAM制备系统 80 1 套 75 超声波液位计 80 1 套 76 投加泵 80 2 台 77 螺杆空压机 80 1 台 78 储气罐 80 1 个 79 储气罐 80 1 个 80 冷干机 80 1 台 81 水平螺旋输送机 80 2 套 82 水平螺旋输送机 80 1 套 83 干泥料斗 80 1 套 鼓风机房 84 空气悬浮鼓风机 80 3 台 85 空气悬浮鼓风机 80 2 台 加药间 86 PAM加药螺杆泵 80 2 台 87 PAM一体化制备系统 80 1 套 88 PAC投加泵 80 3 台 89 PAC卸料泵 80 2 台 90 NaClO储药罐 80 2 套 91 NaClO加药泵 80 2 台 92 NaClO卸料泵 80 1 台 93 乙酸钠储药罐 80 2 套 94 乙酸钠加药泵 80 3 台 除臭设备 95 预处理除臭系统 80 1 套 96 污泥除臭系统 80 1 套 97 生化池除臭系统 80 1 套 4、固体废物 4 、固体废弃物污染源 本项目的固体废物主要是格栅渣、沉砂池沉砂、污水处理污泥、化验室废液、废润滑油和员工的生活垃圾。 （1）格栅渣 本项目粗格栅、细格栅、精细格栅运行过程中将夹杂在污水中的城市生活垃圾隔除，主要成分有塑料袋、纸张、小石块以及大颗粒物质等，属于一般生活垃圾，可按生活垃圾进行处理处置。根据《水污染控制工程第三版下册》（高等教育出报社，高延耀、顾国维、周琪主编），每日栅渣量可根据以下公式估算： 式中：W---每日栅渣量，m3/d； Qmax---最大设计流量，万m3/d，本项目取5。 W1---单位体积污水栅渣量，m3/（103m3污水），一般取0.1~0.01，本项目取0.05。 KZ----污水流量总变化系数，参考可研提供数据，取1.2。 根据以上公式，可算出本项目格栅的栅渣产生量为2.08m3/d，即759.2m3/a，栅渣收集后外运至生活垃圾填埋场处置。 （2）沉砂池沉砂 本项目沉砂池沉砂主要为颗粒较大的砂子，类比同类型同规模生活污水处理厂，沉砂性质类似于生活垃圾，不属于危险废物，产生量为450t/a，经收集后与格栅渣一并外运至生活垃圾填埋场处置。 （3）污水处理污泥 根据建设单位提供的可研资料，本项目产生的污泥经浓缩脱水后，送火电厂焚烧或送濮阳县生活垃圾填埋场填埋处置，日产生量为23t，则污泥年产生量为8395t。 （4）生活垃圾 本污水处理厂劳动定员35名职工，按照0.5kg/d·人 计算，项目运营期产生生活垃圾17.5kg/d，6.39t/a。生活垃圾经收集后，交环卫部门统一处理。 （5）化验室废液 本项目化验室对水样进行检测的过程中将产生少量检测废液，主要为酸碱废液、含重金属废液，据建设单位提供的资料，本项目化验室废液产生量约0.15t/a，该部分废液经分类收集暂存于危险废物暂存间内，并定期由有资质单位上门收取并代为处理处置。（5）废润滑油 在对设备进行维修时，会产生的废润滑油，产生量为0.2t/a，属于危险废物，经收集后，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位进行处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 处理后排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染物 | 扬尘 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 水污染物 | 洗漱废水 | 少量 | 用于泼洒地面抑尘 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 6t | 收集后由环卫部门统一处理 |
|  |  | 弃土 | 226121.45m3 | 送有关部门指定的弃渣场堆放 |
| 营运期 | 大 气 污 染 物 | 排气筒P1 | NH3 | 0.059mg/m3，0.00345kg/h | 0.002mg/m3，0.00012kg/h |
|  |  |  | H2S | 0.584mg/m3，0.03388kg/h | 0..022mg/m3，0.00133kg/h |
|  |  | 无组织废气 | NH3 | 0.0004t/a | 0.0004t/a |
|  |  |  | H2S | 0.0007t/a | 0.0007t/a |
|  | 水 污 染 物 | 收纳污水、厂区生活污水污泥滤水、化验室废水、 | COD | 400mg/m3，7300t/a | 40mg/m3，584t/a |
|  |  |  | NH3-N | 40mg/m3，730t/a | 2mg/m3，29.3t/a |
|  | 固 体 废 物 | 生活办公 | 生活垃圾 | 6.39t/a | 收集后运至垃圾中转站，交环卫部门统一处理 |
|  |  | 一般固废 | 栅渣 | 759.2t/a | 桶装收集后送濮阳县垃圾填埋场处置 |
|  |  |  | 沉砂 | 450t/a |  |
|  |  |  | 污泥 | 8395t/a | 设有污泥储罐，脱水后运至火电厂焚烧或送濮阳县垃圾填埋场处置 |
|  |  | 危险废物 | 化验室废弃物、在线监测废试剂 | 0.15t/a | 收集后，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理 |
|  |  |  | 废润滑油 | 0.2t/a |  |
| 噪 声 | 施工期主要为施工机械噪声和运输物料车辆产生的噪声，经距离衰减、采取降噪措施后可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）。 本工程噪声源为污水泵、风机、压滤机等机械设备运行过程中产生的噪声，其噪声源强为60～90dB（A）之间，选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施，本项目厂界昼夜间噪声值《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）限值要求。 |
| 主要生态影响 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区。该项目对生态环境的影响很小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目施工期包括污水处理厂厂区的建设与配套管网的铺设。 1、大气环境影响分析 大气环境影响主要来自于土地平整、开挖、回填，建材的运输、露天堆放、装卸等过程产生的扬尘。 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块周围，扬尘的影响范围比较广，主要表现为空气中总悬浮颗粒浓度增大，特别是在天气干燥、风速较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按气沉原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 （1）风力扬尘 主要为物料存放过程及表层土壤需要人工开挖、堆放且在气候干燥有风的情况下产生扬尘。表41为完全干燥、无风速影响条件下不同粒径的尘粒的沉降速度。 表41 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.03 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径（μm） 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度（m/s） 0.158 0.17 0.12 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径（μm） 450 550 276 750 850 95 1050 沉降速度（m/s） 2.211 2.614 3.016 3.418 3.82 4.22 4.62 由上表可知，尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，对外环境影响的主要为微小尘粒，由于施工季节的不同，其影响范围和方向也不同。濮阳市每年春、秋季节风力较大，在施工期间可能会对环境敏感点产生一定的影响。 （2）动力起尘 动力起尘主要为来往运输车辆行驶产生的扬尘，根据车型、车速、路况的不同，产生的扬尘量也不同。在同样路面情况下，车速越快扬尘量越大；而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，扬尘量越大。 施工期间经洒水抑尘，可以大大降低扬尘的产生，表28为天气干燥、风速3m/s条件下施工场地洒水抑尘试验结果。 表42 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m） 5 20 50 100 TSP小时平均浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.4 0.67 0.6 本项目在不采取措施的情况下，施工扬尘产生量超过1.0mg/m3。由表28可以看出，经过洒水抑尘，可降低扬尘量70%左右，将其影响控制在20~50米范围内。 为进一步减少扬尘的影响范围，建议施工单位在施工场地边界设置围挡，尽可能减少对周围环境敏感点的影响。结合现场踏勘情况，根据《中共河南省委河南省人民政府关于打赢大气污染防治攻坚战的意见》（豫发[2016]18号）、《中华人民共和国住房城乡建设部办公厅关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》（建办督函[2017]169号）、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019] 25号）及《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号），为减少施工期扬尘对周围环境敏感点的影响，要求建设单位采取以下措施： a、施工单位根据《建设工程施工现场管理规定》的规定，制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定“三员（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）”具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作； b、施工过程中对施工场地勤洒水，降低扬尘产生； c、在施工场地周围设置硬质材料连续围挡，必须达到施工工地100%围挡； d、施工现场的道路及作业场地应当采用混凝土硬化地面，施工现场地面100%硬化，保证平整坚实，无浮土、无积水； e、建筑垃圾、工程土渣应及时清运，不能及时完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，物料堆放要100%覆盖； f、做好对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、合理分流车辆、减少卸料落差、施工场地要勤洒水、建筑工地建筑施工外脚手架一律采用密目防尘网维护(不低于2000目/100cm2)或防尘布、运输车辆行驶路线尽量避开环境观境保护目标等内容； g、及时清扫运输通道，以减少汽车行驶扬尘，垃圾、渣土要及时清运； h、在工地出口处设置冲洗设施，出入车辆100%冲洗，车辆驶出工地时对车轮进行冲刷，保持出场车辆清洁； i、运输车辆加盖篷布，渣土车辆100%密闭运输，进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量，并且车辆行驶应按规定路线进行； j、针对本项目施工期产生的地面扬尘，施工单位应制定完善的施工计划和合理组织施工进度，尽量缩短工期和避开在大风情况下进行扬尘量大的施工作业，当冬季风力达到4级以上时应停止施工； k、强化扬尘综合治理。禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，普通砂浆应使用散装预拌砂浆； l、重污染天气时，施工工地停止开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等土石方作业，停止城市建筑拆迁、建筑工程配套道路和管沟开挖作业，工地采取围挡措施； m、严格施工扬尘监管。各地建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。建筑施工工地要做到安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。 总之，只要加强管理、切实落实好上述措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失，因此本项目采取以上扬尘污染防治措施是可行的，采取上述措施后，本项目施工期扬尘可以得到有效控制，不会对周围环境造成长期、较大影响。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为机械设备冲洗废水和施工人员的洗漱废水。 2.1机械设备冲洗废水 施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和施工过程中产生的车辆冲洗废水。施工机械投入使用过程中，实际冲洗次数相对较少，水量小，产生的污染物主要为SS，收集后用于泼洒施工场地抑尘，不外排。 2.2施工人员的洗漱废水 本项目施工期约300天，施工人员约100人，不在施工现场食宿。由于条件限制，施工人员洗漱用水较少，生活污水收集后泼洒地面抑尘，废水不外排。 3.声环境影响分析 3.1噪声源及源强 工程施工噪声来源包括：场地平整、地基处理、结构等阶段，主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场（场址区内）的声源噪声。 表43 主要施工机械噪声值一览表等效声级Leq（dB(A)） 施工阶段 主要噪声源 数量（台） 距声源1米处A声级 叠加值 场地平整 推土机 2 78～80 87.7 挖掘机 2 75～80 装载机 2 70～75 打桩 钻桩机 2 85 88.1 结构 振捣棒 3 80～85 94.2 电锯 2 90 吊车 2 70 3.2预测计算 施工噪声预测采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB(A)。 预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表30。 表44 各主要施工机械在不同距离处的贡献值一览表 序 号 施 工 阶 段 不同距离处的噪声预测（dB(A)） 1m 5m 10m 20m 30m 40m 50m 100m 150m 200m 1 场地平整 87.7 73.7 67.7 61.7 58.2 55.7 53.7 47.7 44.2 41.7 2 打桩 88.1 74.1 68.1 62.1 58.6 56.1 54.1 48.1 44.6 42.1 3 结构 94.2 80.2 74.2 68.2 64.7 62.2 60.2 54.2 50.7 48.2 注：划线的数据为其昼间达标距离对应的噪声值，斜体加粗的数据为夜间达标距离对应的噪声值。（打桩机夜间禁止施工） 鉴于施工机械在施工现场一定区域内移动，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工现场噪声贡献值昼间20m、夜间100m处可达到施工场界噪声限值要求。经现场踏勘，距离本项目最近的环境敏感点为项目西北侧767m处大新庄村，施工期噪声对周围敏感目标环境影响很小。 3.3影响分析及对策措施 为进一步减轻施工噪声对周围环境的影响，要求建设单位采用如下措施控制施工噪声： （1）制定科学的施工计划，合理安排施工工艺，减少噪声源； （2）在施工机械设备与基础或连接部之间采用弹簧减振、橡胶减振技术。同时，完善设备维护和保养制度，杜绝由于设备运动状况不佳导致噪声增大； （3）加强对施工场地的监督管理，合理安排施工进度，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，施工及来往运输车辆禁止鸣笛； （4）严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工，合理安排施工时间，夜间时段（22：00～次日6：00）禁止施工，如确因工艺要求必须连续施工时，应获得相关部门的批准，并提前3天公告周围单位及居民后，方可连续施工； （5）施工前，建议先与周边居民做好沟通与交流，以取得居民的谅解。 由于施工期具有阶段性、临时性和不定性，一旦施工期结束，其噪声也随之消失。 4、固体废物环境影响分析 主要包括施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 4.1施工期弃土、弃渣处理 施工期产生的固体废弃物主要是土石方工程、混凝土浇筑、砌筑中产生的弃土石和施工废料等。若处理不当或未做好防护措施，不仅会占用宝贵的土地资源，同时弃方受雨水或水流冲刷，还易对周围环境产生水土流失影响和城市景观影响，进而破坏局部地区生态平衡。所以，设计应充分结合地形、地质，尽量保证合理的土石方平衡；并设挡防工程防止水土流失，以减少因弃方临时堆放的流失对环境造成的污染；同时，施工中应硬化堆料场地，严禁乱堆、乱放建筑材料，废建筑材料运输至政府制定的弃渣场堆放。本项目挖方272862.50m³，填方46741.05m³，弃方226121.45m³，弃方量较大，弃土外运采用密闭渣土运输车，可有效控制弃土运输过程中的环境影响。施工的外运弃土均为普通固体废物，不含有毒有害成分，应考虑送市政与规划部门指定的建筑工程基础填方、洼地填筑，或沿河绿化以进行综合利用。因此，弃土处置一般不会产生不利的环境影响； 4.2员工生活垃圾 本项目施工期约60天，施工人员约50人，由于条件限制，生活垃圾产生量按0.2kg/人·d计算，则施工期生活垃圾产生量约为6t。项目产生的生活垃圾收集后交环卫部门统一处理。 建设单位必须采取如下措施减少并降低建筑垃圾和生活垃圾对周围环境的影响： （1）建筑垃圾要设固定的暂存场所，并应在暂存场所上方加罩棚或其他形式进行密闭。 （2）施工人员生活垃圾要袋装收集。施工单位应与当地环卫部门联系，做到及时清理。 （3）施工期间的工程废弃物应及时清运，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。 （4）对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废物，要设立环保卫生监督监察人员，避免污染环境，影响市容。 （5）建设工程施工现场必须设立垃圾站，并及时回收、清运垃圾；高处工程垃圾应用容器垂直清运，严禁凌空抛撒及乱倒乱卸。 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，施工期造成的生态影响也可得到一定程度的恢复。 5.施工期生态环境影响分析 5.1、生态影响分析 （1）对土壤的影响 ①改变土壤结构 地表开挖时，机械施工对一定范围内的土壤结构造成一定的破坏，其厚度在10cm 左右，是由农机具挤压和粘粒等淀积而成，具有托水、托肥和调节水分渗漏等作用，一旦破环则需要3～4年的时间恢复。 ②改变土壤质地 上、下层土壤的质地不尽相同，地表的下挖、回填改变了原有的土壤层次和质地，影响土壤发育，降低表层土透气透水性，减弱亚表层土保水保肥性。 ③改变土壤紧密度 在开挖地段，施工机械的碾压以及施工人员的频繁践踏，土壤的紧实度增大，在施工结束，土方回填时，利用机械碾压平整；在坡度较大地段则进行掺灰固结，这种碾压或固结大大改变了土壤的紧密程度，不利于管线周围土壤的通气透水。 ④加剧土壤腐蚀 开挖、剥离土壤，破坏植被，会加速开挖区附近土壤的退化过程。同时修建施工便道，通过运输机械(车辆)碾压，破坏地表植被和土壤物理结构，在风动力作用下极易散失，造成扬尘影响区域环境空气质量。 （2）对土地利用的影响分析 本工程施工借用地全部为临时性占地，临时性占地暂时改变了土地的利用方式，在施工结束后，可恢复农业种植，由于管道上方不能种植深根植物，因此少量的林地将不能恢复； 项目建成后占地为永久性占地，基础设施建设使地表土壤被彻底清除和覆盖，失去部分使用功能。从根本上改变了所占区域地表覆盖层类型和性质，地表土壤永不可恢复。 （3）对景观地貌的影响 拟建项目位于濮阳市106国道与站前路交叉口西北角，现状以农田生态景观为主。项目施工过程中，占地范围内将逐渐形成规模化污水处理厂，但其影响范围仅局限于项目厂界范围内，外部广大区域的农田生态景观地貌不会发生根本性改变。 （4）对动植物的影响 ①对植物的影响 该区域主要植被为野生灌草及人工苗木，本项目在施工过程中，会破坏局部原生植物生态平衡，同时植被的生长条件也会发生变化，使陆地现有植被发生变化，现有的树木、荒草地等将受到一定程度的破坏，施工期永久占地内的植被将完全被破坏，取而代之的是污水处理构筑物、办公及其辅助设施，形成建筑用地类型。现有植被大部分灭失，这是工程建设对植被的主要影响。 ②对动物的影响 在项目建设区域内无大型野生动物，多见人工养殖的羊、鸡等家禽家畜，以及少量麻雀、喜鹊、燕子等北方常见鸟类等。在项目施工过程中，家禽家畜基本不受影响，野生鸟类有可能小范围迁徙，但项目周边仍有广阔的、与项目占地区域生态环境类似的地区可供其生存和繁衍，该区域内的野生鸟类并不会因项目建设而出现种类灭绝等严重的生态现象，因此，本工程的开发建设对区域野生动物影响水平总体较低。 （5）对水土流失的影响 工程建设主要以弃土为主，弃土部分应妥善处置。在工程建设过程中，由于建筑基础的开挖、取土、弃土使得原有的土地结构受到破坏和改变，进而还造成原土移位、松散，原植被遭到破坏，地表裸露，改变土壤的可蚀性及植被状态，其土壤的抗蚀性、抗雨水冲刷性降低。 项目土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之中，另外大量的土方填挖，陡坡、边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中的水土流失。 2、生态防治措施 工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。 施工时，要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失污染水体。对施工产生的余泥，应尽可能就地回填，对不能迅速找到回填工地的余泥，要申报有关部门，及时运走，堆放到合适的地方，绝不能乱堆乱放，影响环境。 在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。 施工场地做到土料随填随压，不留松土。同时要开边沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开暴雨期。 在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。 运土、运沙石卡车要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运载过程不散落。 在项目占地范围内，尽量减少剥离表层植被的面积。 在不影响施工和场内运输的前提下，将剥离的表土放置在场区内的预留区域，并布设草袋拦挡和毡布覆盖措施防止表土水蚀和风蚀，待主体工程完成后，对局部进行绿化美化，对于建筑物周边空地，种植各种树形美观、花叶茂盛、艳丽的树种，既美化了环境，同时也起到了水土保持的作用。同时，管道施工完成后，及时恢复路面原状，并尽可能进行绿化，防止水土流失。 本工程为下沉式污水处理厂，其上部作为绿化景观，可大大改善了周围居住及商业环境。 综合分析，在采用相应的污染防治措施后，项目施工期不会对周边环境产生明显污染影响。项目施工期的影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 根据工程分析，项目有组织废气排放主要为：本项目共设置1根排气筒，排气筒P1，高15m，主要用于排放预处理系统（包括粗格栅井、污水提升泵房、细格栅渠和曝气沉砂池）、生化反应系统（生化池及污泥泵房）及污泥处理系统（包括贮泥池和污泥浓缩脱水间）产生的恶臭气体； 无组织废气主要为：二沉池产生的恶臭气体与未被完全收集的污泥浓缩脱水间产生的恶臭气体。将二沉池与污泥浓缩脱水间所在的区域视为一个面源，则无组织排放的NH3年排放量为0.0004t/a，排放速率为0.000014g/s；H2S年排放量为0.0007t/a，排放速率为0.000022g/s。 1.1达标分析 根据工程分析，本项目有组织排放源排放污染物情况汇总如下： 表45 主要有组织污染源排放汇总 排气筒 污染物名称 产生情况 拟采取措施 排放情况 浓度mg/m3 速率kg/h 浓度mg/m3 速率kg/h P1 NH3 0.059 0.00345 全过程+生物除臭，总去除效率≥96% 0.002 0.00012 H2S 0.584 0.03388 0.022 0.00133 由上表可知，排气筒P1排放的NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值（15m排气筒NH3允许排放速率4.9kg/h，H2S允许排放速率0.33kg/h）。 1.2 评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），需分别计算项目排放主要污染物最大地面空气质量浓度占标率来确定其评价等级，确定评价等级需采用估算模式AERSCREEN计算。 浓度占标率计算：Pi=Ci/Coi×100% Pi——污染物浓度占标率； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的地面浓度；mg/m3。 Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 Coi一般为GB3095中1小时平均取样的二级标准的浓度限值； 表46 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度 43.1℃ 最低环境温度 -21℃ 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 本项目涉及点源（有组织排放）、面源（无组织排放），则需要对各个污染源分别确定评价等级。 预测因子： 根据本项目有组织大气污染因子的产生特征，确定本项目的大气评价因子为NH3与H2S。 评价标准： NH3与H2S小时浓度限值质量标准参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D（氨1小时平均浓度值200μg/m3，硫化氢1小时平均浓度值10μg/m3）。 预测结果及影响评价： 考虑到本次环评评价区域地处农村平原地带，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN计算，各计算参数为： 表47 有组织计算参数一览表 排气筒 污染物类型 排放类型 排气筒高度 排气筒出口内径 烟气流速/(m/s) 烟气 温度 排放速率g/s P1 NH3 点源 15m 0.5m 28.49 293K 0.000033 H2S 点源 15m 0.5m 28.49 293K 0.00037 表48 本项目大气污染物无组织排放参数汇总表 污染物类型 排放类型 面源长度（m） 面源宽度（m） 有效排放高度（m） 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率(g/s) NH3 面源 80 32 2 2400 正常排放 0.000014 H2S 面源 80 32 2 2400 正常排放 0.000022 计算结果见下表： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）要求，当项目有多个污染源时，则按照各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 表49 项目评价等级判断表 污染源 P1 面源1 氨气 硫化氢 氨气 硫化氢 最大占标率 0.10% 1.08% 0.06% 0.09% 各污染源评价等级 三级 二级 三级 三级 项目评价等级 二级 因此本项目环境影响评价等级判定为二级。 1.3环境影响 经计算，本项目大气环境评价等级为二级，对环境影响较小，无需进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量进行核算。 1.4污染物排放量核算 （1）大气污染物有组织排放量核算 表50 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 年排放量（t/a） 一般排放口 1 P1 NH3 0.002 0.00012 0.0011 2 P1 H2S 0.022 0.00133 0.0117 有组织排放总计 NH3 0.0011 H2S 0.0117 （2）大气污染物无组织排放量核算 表51 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准（kg/h） 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 二沉池、污泥脱水间 NH3 全过程 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表表2恶臭污染物排放标准限值 1.5 0.0004 2 H2S 全过程 0.06 0.0007 无组织排放总计 NH3 0.0004 H2S 0.0007 （3）大气污染物年排放量核算 表52 大气污染物年排放量核算 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 NH3 0.0015 2 H2S 0.0124 1.5卫生防护距离 本项目无组织排放氨气、硫化氢需按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算卫生防护距离。计算公式如下： 式中：——标准浓度限值，mg/m3； ——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离计算所用参数取值及结果见下表： 表53 卫生防护距离计算结果表 污染源 污染物 项目所在地平均风速（m/s） A B C D Cm（mg/m3） r （m） Qc （kg/h） L （m） 二沉池、污泥浓缩脱水间 NH3 2.7 350 0.021 1.85 0.84 0.45 28.55 0.00005 0.12 H2S 2.7 350 0.021 1.85 0.84 0.45 28.55 0.00008 1.35 经计算，本项目卫生防护距离均在50m以内，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离应该高一级，本项目二沉池与污泥浓缩脱水间卫生防护距离均确定为100m（距面源边界），本项目卫生防护距离包络图见附图6。本项目卫生防护区域为东厂界外60m，南厂界外55m，西厂界外40m，北厂界外30m，距离本项目最近的环境保护目标为厂区西北侧约767m处的大新庄村，满足卫生防护距离的要求。建议规划部门在卫生防护距离内不准再规划学校、医院、居民区等环境敏感点。 1.5评价结论 经计算，排气筒P1排放的NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值（15m排气筒NH3允许排放速率4.9kg/h，H2S允许排放速率0.33kg/h）。 因此，本项目有组织及无组织废气均能达标排放，且大气环境评价等级为二级，则本项目对大气环境影响较小，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018），评价结论为环境影响可接受。其中基本信息底图、项目基本信息图见附图。 本项目卫生防护距离为二沉池与污泥浓缩脱水间面源边界外100m，即东厂界外60m，南厂界外55m，西厂界外40m，北厂界外30m，项目卫生防护距离包络图见附图6，周边环境现状满足卫生防护距离要求，建议卫生防护距离内不再规划敏感点。 1.6大气环境影响评价自查表 表54 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50km ( 边长5~50km ( 边长=5km ( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a ( 500~2000t/a ( ＜500t/a ( 评价因子 基本污染物（） 其他污染物（氨气、硫化氢） 包括二次Pm2.5 ( 不包括二次Pm2.5 ( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D ( 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区( 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 （2017）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( 拟替代的污染源( 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源( 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD ( ADMS ( AUSTAL2000( EDMS/AEDT( CALPUFF ( 网格模型 ( 其他 ( 预测范围 边长≥ 50km ( 边长5～50km ( 边长= 5 km ( 预测因子 预测因子（/） 包括二次Pm2.5 ( 不包括二次Pm2.5 ( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% ( C本项目最大占标率＞100% ( 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10% ( C本项目最大占标率＞10% ( 二类区 C本项目最大占标率≤30% ( C本项目最大占标率＞30% ( 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100% ( C非正常占标率＞100% ( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标( 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% ☐ k＞-20% ☐ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（氨气、硫化氢） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测点位数（） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受 ( 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2：（/）t/a NOx：（/）t/a 颗粒物：（/）t/a VOCs：（/）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 2、水环境影响分析 2.1尾水达标可行性分析 1）BOD5 本工程要求的出水BOD5指标为≤10mg/L，相应的最低去除率为93.8%。从目前常采用的一些污水处理工艺来看，处理后BOD5浓度可消减90%以上，再加上本工程拟采用深度脱氮工艺，将对BOD5的进一步削减，能够保证BOD5出水浓度低于10mg/L。 2）COD COD与BOD5的去除基本同步，本工程污水处理厂进水水质的可生化性较好，COD去除率高，且采用深度处理工艺后，进一步去除SS的同时也去除了水中悬浮的COD。出水COD达到要求值40mg/L基本能够实现。 3）SS 本工程要求出水SS浓度小于10mg/L，相应去除率为95.0%。常规二级处理一般能使出水SS浓度低于20mg/L，但难以稳定达到10mg/L以下，但是本工程在采用深度处理工艺后，能够保证达标排放。 4）NH3(N 本工程出水NH3(N浓度要求小于2.0mg/L。不考虑进水有机氮、出水有机氮等影响因素，其去除率要求大于95.0%。污水处理厂进水氨氮的去除主要靠硝化过程来完成，由于氨氮的硝化过程远比碳的氧化过程缓慢，硝化将成为生化处理好氧单元设计的控制因素。对于本工程而言，氨氮基本上要求比较完全硝化才能达到出水标准。 5）TP 本工程出水TP浓度要求小于0.4mg/L，相应的去除率为95%。一般而言，通过具有除磷脱氮功能的生物处理后，出厂水中磷含量可以达到1.0mg/L，但通过生物除磷难以进一步去除。根据以往污水处理厂的运行经验，在增加深度处理单元通过化学除磷处理后，就能比较容易地保证出水中TP指标达到0.5mg/L以下，但要达到0.4mg/L以下时需要考虑采用更加高效的絮凝剂，以及保证更低的出水SS等因素。 6）TN 本工程要求出水TN小于10mg/L，相应的去除率为72.7%。污水处理厂进水TN的去除主要在硝化充分的基础上靠反硝化过程来完成，工程上通过缺氧阶段实现，反硝化成为缺氧池设计的控制因素，但常规二级生化处理工艺通常只能使TN达到15mg/L，难以进一步降低。因此本工程生化工艺采用多级AO生化池强化反硝化。 表55 项目污水处理前后情况一览表 项目 BOD5 (mg/L) COD (mg/L) SS (mg/L) NH3(N (mg/L) TN (mg/L) TP (mg/L) 进水浓度（mg/L） 160 400 200 40 55 8 出水指标（mg/L） 10 40 10 2 10 0.4 去除效率 93.75% 90.00% 95.00% 95.00% 81.82% 95.00% 综合所述，本项目出水水质可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 2.2中水回用可行性分析 处理后的污水中污染物浓度为COD≤40mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、NH3-N≤2.0mg/L、TN≤10mg/L、TP≤0.4mg/L，排放的水污染物中COD、BOD5、NH3(N、TP指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类水体标准，TN指标执行10mg/L，其余指标执行一级A排放标准。为减轻尾水对引马入潴河环境的影响，处理过后的出水约10000m3/d作为工业区用水，剩余约40000m3/d排入引马入潴河。本项目尾水水质可以满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/18923-2005）表1标准。项目厂区设有中水回用管网及再生水池，污水处理设施处理达标的废水部分中水回用于工业区用水，合理可行。 2.3评价等级及评价范围的确定 污水处理厂出水通过排水管道排入项目北侧引马入潴河，根据其主要环境影响，确定项目地表水环境影响评价为水污染影响型。 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，建设项目地面水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目属于水污染型建设项目，根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见下表。 表56 水污染影响型建设项目评价等级判定 评级等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q≤200且W＜6000 三级B 间接排放 — 本项目污水处理厂主要服务106国道、文明路、老马颊河以东，濮潢铁路以西，绿城路、濮范高速以南、晋鲁豫铁路以北区域生活污水，处理达标后的废水注入引马入潴河，本项目处理规模为5万m3/d，回用量为1万m3/d，排入引马入潴河污水排放量Q为4万m3/d＞2万m3/d；因此，根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ2.3-2018）评价等级判断要求，本项目的地表水环境评价工作等级为一级。 （2）评价范围 依据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），项目尾水排入引马入潴河，评价等级为一级，a）应根据主要污染物迁移转化情况，至少需要覆盖建设项目污染影响所及水域；b）受纳水体为河流时，应满足覆盖对照断面、控制断面与消减断面等关心断面的要求。 本次评价对照断面设置于排污口上游500m处，同时设置监测点。控制断面位于排污口下游3000m处，削减断面位于排污口下游12000m处，根据本项目排水路线，确定评价范围为从污水处理厂排污口上游500m至下游12000m范围。 2.4 地表水环境影响预测与评价 预测因子和预测范围 预测因子：根据地表水水质特征及尾水排放情况，选取COD、NH3-N为预测因子。 预测范围：本项目的预测范围为从污水处理厂排污口入地表水入口至下游12000km范围。 预测情景及预测时期 预测情景：预测正常排放、非正常排放两种工况对水环境的影响。 预测时期：选择水体自净能力最不利的时期。 预测断面 ①下游1000m处断面——关心点断面 ②下游2000m处断面——污染源排放量核算断面 ③下游3000m处断面——关心点断面 ④下游12000m处断面——关心点断面 水文及水质参数 ①废水污染源参数 项目外排废水具体污染源参数见下表。非正常排放为生活污水处理设备未能正常运行，污水未经处理即外排。 表57 外排废水污染源预测参数 排放状态 废水量（m3/d） 污染物浓度（mg/L） COD 氨氮 正常排放 40000 40 2 非正常排放 40000 280 28 注：考虑到非正常排放，对废水仍有一定的去除率，因此本项目非正常排放去除率取30% ②预测河段水文状况 项目纳污河流为引马入潴河，引马入潴河水文参数见下表。 表58 引马入潴河枯水期水文参数 水期 流量 平均河宽 平均水深 平均流速 河床水力坡降 枯水期 1.2m3/s 4m 1m 0.3m/s 0.0014 预测模式 评价河段枯水期平均水深较浅，沿水深方向扩散可认为瞬时完成，即断面水深方向浓度为一常数。故只考虑污染物沿水流方向和河宽方向的扩散情况，地表水预测模型的选择见下表。 表59 地表水预测模式选择 类别 预测因子 预测范围 预测模式 非持久性污染物 COD、氨氮 混合过程段 二维连续稳定排放模型 充分混合段 一维连续稳定排放模型 据调查，引马入潴河水深和河宽均较小，河段宽深比B/H=4＜20，因此无法视为宽浅型河流，在沿河宽方向扩散可认为瞬时完成。 根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3—2018)附录E中推荐的估算模式，充分混合段使用平面一维数学模型进行解析预测。 首先根据河流纵向一维水质模型方程的简化、分类判别条件，选择相应的解析解公式。 式中：α——O’Connor数，量纲为1，表征物质离散降解通量与移流通量比值； Pe——贝克莱数，量纲为1，表征物质移流通量与离散通量比值； k——污染物综合衰减系数，1/s； Ex——污染物纵向扩散系数，m/s2； u——断面流速，m/s；取值见表58； B——河流平均宽度，m；取值见表58。 ·污染物综合衰减系数k的确定 通常污染物综合衰减系数的确定方法有三种，分别是分析借用法、实测法和经验公式法。 本报告采用经验公式法进行确定COD衰减系数。根据怀特经验公式： K1=0.5586Q-0.15 式中：K1——污染物综合衰减系数，d-1； Q——河流流量，m3/s；取值见表58 则污染物COD综合衰减系数计算结果为：K1=0.54d-1 参照有关资料氨氮自然降解速率取经验值K2＝0.1211d-1 •污染物纵向扩散系数Ex的确定 污染物纵向扩散系数Ex的确定方法主要有水力因素法、经验公式估值法。经验公式估值法中最常使用的是爱尔德公式： Ex=5.93*H*（gHJ）0.5 式中：H——河道断面平均水深，m；取值见表58 g——重力加速度，m/s2；取9.8 J——河流水力比降。取值见表58 经计算污染物纵向扩散系数Ex=0.695 则α、Pe计算结果为，α=0.0000068Pe=6.9 由上表可知，α≤0.027，Pe≥1，则使用对流降解模型求解： 式中：C0——计算初始点污染物的浓度，mg/L； u——断面流速，m/s；取值见表58； k——污染物综合衰减系数，1/s； x——河流沿程坐标，m。 预测结果及分析 根据污水处理厂现状出水水质（COD≤40mg/L,NH3(N≤2mg/L）进行预测分析，同时根据引马入潴河的水文参数，对COD和NH3-N在正常工况和非正常工况下预测结果见下表。 ·初始点污染物的浓度确定 项目建成后总设计处理规模为50000m3/d，污水处理厂处理达标后的尾水最终入河量为40000m3/d，计算出污染物排放速率m参数见下表。 表60 尾水及河流混合水质参数表 项目 废水量（m3/d） 尾水污染物参数 河流污染物参数 混合后初始点浓度（mg/L） 污染物浓度（mg/L） 流量（m3/s） 污染物浓度（mg/L） 流量（m3/s） COD 正常排放 40000 40 0.46 23 0.12 36.48 非正常排放 40000 280 0.46 23 0.12 226.83 NH3-N 正常排放 40000 2 0.46 1.26 0.12 1.85 非正常排放 40000 28 0.46 1.26 0.12 22.47 表61 尾水正常与非正常工况下对下游河段预测结果(COD)单位：mg/L 距离排污口距离（m） 正常排放预测浓度（mg/L） 非正常排放预测浓度（mg/L） COD NH3-N COD NH3-N 200 36.33 1.84 225.89 22.38 400 36.18 1.83 224.95 22.28 600 36.03 1.83 224.02 22.19 1000 35.73 1.81 222.17 22.01 1500 35.36 1.79 219.87 21.78 2000 35.00 1.77 217.60 21.56 2500 34.63 1.76 215.35 21.33 3000 34.28 1.74 213.13 21.11 3500 33.92 1.72 210.93 20.89 4000 33.57 1.70 208.75 20.68 4500 33.22 1.68 206.59 20.47 5000 32.88 1.67 204.46 20.25 5500 32.54 1.65 202.34 20.04 6000 32.21 1.63 200.25 19.84 8000 30.90 1.57 192.11 19.03 10000 29.64 1.50 184.29 18.26 12000 28.43 1.44 176.79 17.51 经预测，正常工况下排污口至下游12000m内，COD、NH3-N预测浓度（断面最大浓度）无法满足《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准（COD≤30mg/L，NH3-N≤1.5mg/L）。下游12000m处COD、NH3-N预测浓度（断面最大浓度）能满足《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准（COD≤30mg/L，NH3-N≤1.5mg/L），由于下游水排入潴龙河，潴龙河水质目标为Ⅴ类，正常工况下，尾水不会对下游潴龙河水质造成影响。 非正常工况控制措施 1）非正常工况情景 提升泵池内系统故障；管道系统泄漏或堵塞；生化系统崩溃，无法正常运行； 2）具体措施 ·提升泵池内系统故障 提升泵池内污水液位处于超低液位，则可能使水泵处于干运转状态，损坏设备，事故发生时必须关停水泵。同时，控制水泵的开停次数不要过于频繁，否则易损坏电机并降低使用寿命。泵房内每台机组投运次数及时间保持基本均匀。由于每台泵的吸口都对应着集水池内的一部分容积，如某台泵长时间不投运，集水池内对应的部分将成为死区，导致泥砂沉积。因此集水井要根据具体情况定期清理。清池时，先停止进水，用泵排空池内存水，然后强制通风，方可下池工作，保证清池操作人员的人身安全。每个操作人员在池下工作时间不可超过30min。 ·管道系统泄漏或堵塞 一般由于管道的接头不严或松动、选用材料及附件质量或安装质量不好、管路中支架下沉引起管道严重变形开裂、管道内积水严重冻结及管道腐蚀等均有可能引起产生漏水或漏气现象，管道腐蚀有可能发生在混凝土、钢筋混凝土或土壤暗埋部分。管沟中管道或支设管道，当支撑强度不够或发生破坏时，管道的接头部容易松动。遇到以上现象引起的管道漏水或漏气，除及时更换管道、做好管道补漏以外，应加强支撑、防腐等维护工作。 造成管道堵塞的原因除使用者不注意将硬块、破布、棉纱等掉入管内引起外，主要是因为管道坡度太小或倒坡而引起管内流速太慢，水中杂质在管内沉积而使管道堵塞。因此在设计和施工中因首先保证管道的最小坡度要求。若管道敷设坡度有问题，应按有关要求对管道坡度进行调整。堵塞时，可采取人工或机械方式予以疏通。 ·生化系统崩溃，无法正常运行。此时应立即查找生化系统崩溃的原因，监测进出水水质。综合分析原因后，重新调整运行参数，进行生化系统调试。 2.5污染源排放量核算 核算断面水质达标情况 根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3—2018)，当受纳水体为河流时，不受回水影响的河段，建设项目污染源排放量核算断面位于排放口下游，与排放口的距离应小于2km；受回水影响的河段，应在排放口的上下游设置建设项目污染源排放量核算断面，与排放口的距离应小于1km。本项目受纳水体引马入潴河水质目标为COD：≤30mg/L，NH3-N:≤1.5mg/L。 表62 核算断面水质达标情况 核算断面（排污口下游2km） 地表水预测浓度（mg/L） 执行标准（mg/L） 实际的余量 安全余量（8%） 达标情况 COD 35 30 0 2.4 不达标 NH3-N 1.77 1.5 0 1.2 不达标 由上表可知，核算断面各污染物预测结无法满足安全余量要求，同时由于本项目排放的污染物现状水质均达标，因此无需将本项目在内的区（流）域污染源排放量调减至满足区（流）域水环境质量改善目标要求。 （2）污染源排放量核算 表63 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 年排放量/（t/a） 1 DW001 BOD5 59 146 2 COD 107 584 3 SS 3.3 146 4 NH3(N 65 29.2 5 TN 3.4 146 6 TP 3.4 5.84 全厂排放口合计 COD 584 NH3-N 29.2 2.6 排污口设置合理性分析 本项目建成后，污水处理厂尾水排入引马入潴河。根据预测结果，尾水排放对排污水体引马入潴河的存在影响，项目排污口下游水质总体上能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，但是无法满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 项目排污口上、下游影响区域内现状没有生活用水取水口，也没有较大的工业取水口，同时尚未规划新建取水口，本项目排污对第三者没有影响。引马入潴河全河段均不涉及自然保护区、风景名胜区、鱼类“三场”等需要特别保护的水环境，不属于生态敏感与脆弱地区，没有重要水域生态保护目标。因此，本项目尾水排放总体上不会对引马入潴河水生生态造成较大影响。综上所述，本报告认为，本项目尾水排放口设置合理。 表64 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口是否符合要求 排放口类型 污染治理措施编号 污染治理措施名称 污染治理措施工艺 生活污水 BOD5 、COD 、SS、 NH3N、 TN、 TP、 引马入潴河 连续排放 TW001 污水处理厂 多段多级AO+深床滤池 DW001 是 企业总排口 表65 废水直接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口名称 排放口地理坐标 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳自然水体信息 汇入受纳自然水体处地理坐标 经度 纬度 名称 受纳水体功能目标 经度 纬度 1 DW001 污水处理厂排污口 115.108716 35.741392 直接进入江河、湖、库等水环境 连续排放，排放期间流量稳定 / 引马入潴河 IV类 115.114853 35.759999 表66 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放(；间接排放□；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(； pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级(；二级□；三级A□；三级B□ 一级□；二级□；三级□ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他( 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期(；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发(；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期 春季(；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测(；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季(；夏季□；秋季□；冬季□ （） 监测断面或点位个数 （）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（12）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 评价因子 （pH、BOD5、COD、SS、氨氮、总磷） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类(；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（/） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季(；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标(；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标(；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标( 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 达标区□ 不达标区( 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（12）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 预测因子 （COD、氨氮） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期(；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期(；服务期满后□ 正常工况(；非正常工况( 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□：解析解(；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） BOD5 146 ≤10 COD 584 ≤40 SS 146 ≤10 NH3(N 29.2 ≤2 TN 146 ≤10 TP 5.84 ≤0.4 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （/） （/） （/） （/） （/） 生态流量确定 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m 防治措施 环保措施 污水处理设施(；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□； 依托其他工程措施□；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动(；自动□；无监测□ 手动□；自动(；无监测□ 监测点位 （） （排放口） 监测因子 （） （PH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、流量） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 3、地下水环境影响分析 3.1、评价工作等级 本次评价依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级划分原则，结合项目具体情况，进行项目类型和工作等级的划分。 3.1.1建设项目类型划分 由项目工程分析可知，本项目属于“生活污水集中处理”项目。依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A可知，本项目的地下水环境影响评价项目类别为“Ⅲ类”。 3.1.2建设项目地下水环境敏感程度的判定 建设项目地下水环境敏感程度分级原则详见表49。 表67 建设项目地下水环境敏感程度分级表 敏感程度 地下水环境敏感特征 本项目地下水环境敏感程度 地下水环境敏感特征 敏感程度 敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 项目所在区域地下水潜水流向为自西向东，周边村庄居民饮用水源为地下水，水源为集中式饮用水水源，未划定准保护区，本项目评价范围内存在未划定准保护区的集中式饮用水源，因此地下水敏感程度定位为“较敏感”。 较敏感 较敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 不敏感 上述地区之外的其它地区。 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 本项目位于106国道与站前路西北角，评价区范围内不涉及集中式饮用水源准保护区、特殊地下水资源保护区等地下水的环境敏感区，项目评价范围内涉及的西清河头村、刘思恭寨、岳堤口村等为清河头供水井集中供水，为未划定准保护区的集中式饮用水水源，因此，本项目地下水环境敏感程度为较敏感。 3.1.3 评价工作等级判定 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定，建设项目地下水评价工作等级划分详见下表。 表68 评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 评价等级 敏感 一 一 二 三级 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 本项目为“Ⅲ类”项目，项目所处地区的环境敏感程度为“较敏感”，因此综合判断本项目地下水环境影响评价等级为“三级”。 3.2、评价范围 据项目水文地质条件、地下水流动特征和敏感点位置，同时考虑拟建项目对地下水环境影响范围及影响程度，以能满足环境影响预测和分析的要求为原则。根据项目区地下水流向（自西北流向东南）以及地下水评价导则中有关调查评价范围的确定方法（查表法）的规定，同时考虑项目在可能对地下水质影响的范围，确定本次调查评价范围为：以项目厂区为中心，西北方向外延0.5km，东南方向外延1.2km；东北和西南方向各外延1.5km；面积约为6km2。 3.3、地下水环境影响分析 ①影响途径 本项目可能对地下水造成影响的途径主要为：污水处理厂各池体污水通过池体底部、厂内污水管网，对地下水环境产生污染影响。 ②对浅层地下水的影响 ·取水影响：本项目供水主要为生活用水和部分溶药水，采用市政供水，预计不会对所在区域地下水水位产生明显影响。 ·污染影响：本项目污水处理各池体和建筑均采取防腐防渗措施，正常情况下，项目不会对区域地下水产生不利影响。当发生污染物池体长时间泄漏、或者地面、槽体防渗层开裂等情况，污染物将会迁移穿过包气带进入含水层造成地下水不利影响。因此企业应加强日常排查养护工作，发现防渗层有裂纹、破损要即时修补，降低污染事故发生概率。另外该地区包气带岩性以粉土、粉质粘土为主，渗透系数较小，具有一定的防污性能，若废水、废液发生渗漏，污染物不易穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。 ③对深层地下水的污染影响 判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。该区域深层地下水与浅层地下水之间有较厚隔水层，缺乏水力联系，因此，深层地下水受到污染影响的可能性较小。 3.4、地下水环境保护措施与对策 地下水环境影响预测和评价结果显示，在没有适当的地下水保护管理措施的情况下，项目发生事故时对其下游的地下水环境将构成威胁，会污染地下水。为确保地下水环境和水质安全，需采取适当的管理和保护措施。根据《环境影响技术评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定，按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”、突出饮用水安全的原则确定，项目地下水污染防治原则如下： （1）源头控制，主要包括在工艺、管道、设备、储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度； （2）分区防治措施，结合建设项目各生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料和产品的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案，给出具体的防渗材料及防渗标准要求，建立防渗设施的检漏系统。以特殊装置区为主，一般生产区为辅；事故易发区为主，一般区为辅。 （3）地下水污染监控。建立场地区地下水环境监控体系，包括建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施； （4）制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险非正常状况下应采取的封闭、截流等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的方案。 3.4.1源头控制措施 本项目为污水处理项目，正常状况下，厂区废水处理不会对地下水造成影响。但在废水处理过程中，会不可避免的发生泄漏（含跑、冒、滴、漏），如不采取合理的防治措施，则污染物有可能渗入地下水，从而影响地下水环境。本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 本项目应选择先进、成熟、可靠的工艺技术对收集的废水进行合理的治理和综合利用，采用先进管道、设备、污废水储存处理设施，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对管道、设备、污废水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。 3.4.2厂区污染防渗分区及防渗措施 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)中表7中提出的防渗技术要求，对项目场地进行划分及确定。 （1）防渗区域划分 ①污染控制难易程度 按照HJ610-2016要求，本项目厂区各设施及建构筑物污染物难易控制程度需要进行分级，分级依据详见下表。 表69 污染控制难易程度分级参照表 污染控制难易程度 主要特征 难 对地下水环境有污染的物料或污染物泄露后，不能及时发现和处理 易 对地下水环境有污染的物料或污染物泄露后，可及时发现和处理 项目各污水处理设施（包括：格栅池、沉砂池、生物池、二沉池等污水处理池体建设构筑物）及污泥浓缩处理池均为地下池体设施，废水及污泥在处理过程中设施发生泄漏不易及时发现，其污染控制难易程度为难。 ②天然包气带防污性能分级 本项目场地包气带垂向渗透系数为1×10-6cm/s＜k≤1×10-4cm/s，对照导则中的天然包气带防污性能分级参照表，确定项目场地的包气带防污性能为“中”。 表70 天然包气带防污性能分级参照表 分级 包气带岩土的渗透性能 强 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数k≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 中 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数k≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜k≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 弱 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 ③污染物类型 根据项目工程分析及地下水污染源分析，本项目可能造成地下水污染的装置和设施主要为污水处理及污泥处理生产设备及设备，主要污染因子为COD、氨氮等有机污染物，属其他类型污染物，因此，确定本项目污染物类型为“其他类型”。 ④场地防渗分区确定 根据导则，地下水污染防渗分区参照表详见下表。 表71 地下水污染防渗分区参照表 防渗 分区 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 防渗技术要求 重点防渗区 弱 难 重金属、持久性有机污染物 等效黏土防渗层MB≥6.0m，k≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 中~强 难 弱 易 一般防渗区 弱 易~难 其他类型 等效黏土防渗层MB≥1.5m，k≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 中~强 难 中 易 重金属、持久性有机污染物 强 易 简单防渗区 中~强 易 其他类型 一般地面硬化 本项目各污水处理设施及污泥浓缩处理池等相关处理设施污染控制难易程度分级为“难”，污染物类型为“其他类型”。综合分析确定：项目污水处理各单元池底及池壁、危废间为重点防渗区；综合楼、机修间、仓库及配电室，出水水质检测间，鼓风机房、变配电间等为简单防渗区。 （2）污染防治分区防渗措施 项目对污水处理厂各种建筑物及污水管道均进行严格的工程设计。地下结构和水池类结构对结构的抗渗性能有较高要求，构筑物主要采用C30防水混凝土，抗渗强度等级为P8，设计要求混凝土本身的密实性满足抗渗要求，砼采用抗渗砼，并在砼中掺入一定量的抗渗防裂外加剂，以提高砼结构自身的抗渗性能，防止砼开裂；在结构配筋上采用“小直径密间距”配筋方式，提高砼结构抗裂能力。 地下污水厂采用钢筋混凝土结构，结构本身会因外力、温度等因素影响下产生各种变形和危裂纹，根据防腐基本原理，地下污水处理厂防腐防水宜采用柔性无缝防水方案。 在采用抗渗钢筋混凝土的前提下，污水处理池的内表面防护应做防腐蚀设计，不同池体选用不同材料，针对不同材料做法不同。 钢筋混凝土构件防腐：对于生化池和预处理等强酸碱区域，采用三布五油的形式作为面层的防腐处理做法；无污水接触面的池壁内壁、底板、顶板下表面采用聚氨酯类或玻璃鳞片类防腐涂料防腐；而其他区域因其化学腐蚀风险较低，仅需采用水泥基面层作为防腐防渗的措施。 严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中规定，本项目防渗必须满足下列要求设计进行施工： ①重点污染防渗区的防渗性能应与 Mb≥6.0m、渗透系数 K≤1×10-7 cm/s 的黏土防渗层等效；或参照 GB18598 执行； ②一般污染防渗区的防渗性能应与 Mb≥1.5m、渗透系数 K≤1×10-7 cm/s 的黏土防渗层等效；或参照 GB18598 执行； ③简单防渗区进行一般地面硬化； ④各单元防渗工程的设计使用年限不低于相对应设备、管道或建构筑物的设计使用年限； ⑤危废暂存间地面、裙角以及危险废物放置区建议采用添加抗渗剂水泥混凝土（20cm）+3mm环氧地坪漆，渗透系数≤1×10-10cm/s。 采用上述做法后，重点污染防治区的渗透系数≤1×10-7cm/s，一般污染防治区的渗透系数≤1×10-7cm/s，可有效阻止污染物下渗。 综合分析，经采取以上防渗措施后，正常情况下项目不会对区域地下水环境产生污染影响。 3.4.3地下水污染监控措施 为了及时准确地掌握厂区地下水环境污染控制状况，建设方应委托当地环境监测机构定期对项目场地地下水进行监测，并定期向生态环境局上报监测结果。监测中发现超标排放或其他异常状况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊状况应随时监测。 （1）监测井布设 为了掌握本工程周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对项目所在地周围的地下水水质进行监测，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要依据。 ①测井数 因为厂区附近相对较易污染的是浅层地下水，因此，此次以浅层地下水为主要监测对象，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，共布设地下水水质监测井1眼，见下图。随时掌握地下水水质变化趋势。 厂区下游布设1眼监测井，用于检测下游地下水状况。 ②监测项目及频率 监测频率：★各监测井，每年枯水期监测一次。 ★污染控制监测井的某一监测项目如果连续两年均低于控制标准值的1/5，且在监测井附近确实无新增污染源，而现有污染源排放量未增的情况下，该项目可每年在枯水期采样一次进行监测。一旦监测结果大于控制标准值的1/5，或在监测井附近有新的污染源或现有污染源新增排放量时，即恢复正常监测频率。 ★如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。 监测项目为：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铅、铜、锌、镉、砷、汞、铬（六价）、总大肠杆菌。 （2）地下水监测管理 为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。 ①管理措施 防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。项目区环境保护管理部门指派专人负责防止地下水污染管理工作。 项目区环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。 建立地下水监测数据信息管理系统，与项目区环境管理系统相联系。根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。 在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。 ②技术措施： 按照《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2004 要求，及时上报监测数据和有关表格。 在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告厂安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下： 了解全厂生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，分析变化动向。 周期性地编写地下水动态监测报告。 定期对污染区的生产装置、储罐、法兰、阀门、管道等进行检查。 （3）地下水污染应急措施 1）地下水环境保护的应急预案 为了做好地下水环境保护与污染防治应急措施，最大限度避免和减轻地下水污染造成的损失，制定地下水风险事故应急响应预案，成立应急指挥部，事故发生后及时采取措施。 根据地下水水质事故状态影响预测、地下水流向和项目场地的分布特征应在该区内及该区地下水流向的下游设置地下水监测设施和抽排水设施。检测井应安置报警系统，当检测出地下水质出现异常时，报警系统及时报警，同时相关人员应及时采取应急措施。 一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或其地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。 2）污染突发事件应急措施 ①厂区污染突发事件应急排水措施 地下水排水系统是根据建设项目对地下水可能产生影响而采取的被动防范措施，是建设项目环境工程的重要组成部分。当地下水污染事件发生后，启动地下水排水应急系统，将会有效抑制污染物向下游扩散速度，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复。 ②应急排水处理措施 突发事件的应急排水水量较大，排水可由厂区污水收集系统排入事故池，启动污水处理系统处理，处理后用于生产，如果排水时间较长，排水量超过污水处理能力或超过生产用水量，剩余水量可排入应急外排口。 ③应急排水的终止 污染地下水排水过程中，应同时进行水质应急监测，要求每小时采样监测一次，监测项目为主要污染物。根据监测结果判断水质已符合《地下水质量标准》的要求，即可终止排水。 3）建议治理措施 ①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。 ②查明并切断污染源。 ③探明地下水污染深度、范围和污染程度。 ④依据探明的地下水污染情况和污染场地的岩性特征，合理布置轻型井点的深度及间距，并进行轻型井点试抽工作。 ⑤依据轻型井点抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井点出水情况进行调整。 ⑥将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。 项目建设及运行期间在采取严格的防渗和各项地下水保护措施的前提下，对地下水环境的影响较小；从水文地质角度分析，该项目可行。 （1）制定、落实厂区的防渗漏措施，及时发现，及时处理。 （2）应对厂区周围浅层地下水进行定期监测，一旦发现污染情况应及时查明污染原因并采取相应补救和应急措施，对有可能受到污染的水井及时关闭并通告当地居民。 （3）做好地下水水动态和水质监测的长期工作，及时掌握地下水动态与水质变化趋势，进行水情预报，确保地下水环境不受污染。 （4）建议项目加强清洁生产，减少污水排放、增加废水综合利用。 （5）地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，防止地下水污染应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测及事故应急处理的主动及被动防渗相结合的原则。 （6）地下水污染情况勘察是一项专业性很强的工作，一旦发生污染事故，应委托具有水文地质勘察资质的单位查明地下水污染情况。 4、噪声环境影响分析 4.1噪声源强 （1）噪声源强及分布 本项目主要高噪声设备有污水泵、风机、压滤机等。本工程建成后全站主要高噪声设备分布、强度及治理措施和效果见表72。 表72 本项目主要高噪声设备一览表 安装位置 序号 主要设备 单台源强dB 数量（台/套） 降噪措施 降噪后噪声值 粗格栅及提升泵房 1 动轨式机械格栅除污机 80 3 减振基础+墙体隔音 60 2 平板（提篮）手动格栅 80 3 3 集水井电动速闭闸门 80 1 4 大潜污泵 85 4 5 小潜污泵 85 2 细格栅及曝气沉砂池 6 反冲洗水泵 85 2 减振基础+墙体隔音 65 7 溜槽 80 1 8 高排水压榨机 85 1 9 阶梯式网板格栅除污机 80 3 10 桥式吸砂机 80 1 11 桥式吸砂机 80 1 12 吸砂泵 80 3 13 砂水分离器 80 1 14 罗茨鼓风机 90 2 减振基础+隔音罩+出口柔性接头+消音器 精细格栅 15 内进流精细格栅 80 3 减振基础+墙体隔音 60 16 高排水压榨机 80 1 17 溜槽 80 1 18 渠道插板闸门 80 6 19 反洗水泵 80 2 改良多级多段AO生化池 20 潜水搅拌器 80 5 减振基础+墙体隔音 65 21 潜水推进器 80 26 22 潜水推进器（填料型） 80 9 23 混合液回流泵 80 10 24 刚玉微孔曝气器 80 6667 25 填料拦截筛网 80 6 26 污泥回流泵 80 6 27 剩余污泥泵 80 2 28 MLSS污泥浓度计 60 3 29 DO仪 60 12 30 ORP仪 60 12 二沉池 31 进水渠道叠梁闸门 80 3 减振基础+墙体隔音 60 32 污泥渠道附壁式方堰门 80 3 33 出水渠道叠梁闸门 80 3 34 浮渣井附壁式方堰门 80 2 35 链式刮泥刮渣机 80 3 36 撇渣装置 80 3 37 套筒阀 80 24 高效沉淀池 38 混合搅拌机 80 2 减振基础+墙体隔音 60 39 絮疑搅拌机 80 2 40 撇渣管 80 2 41 中心传动刮泥机 80 2 42 污泥回流泵 85 2 43 剩余污泥泵 85 4 44 斜管 80 228 45 轴流泵 85 5 深床滤池 46 反冲洗清水泵 80 2 减振基础+墙体隔音 60 47 罗茨鼓风机 80 3 48 深床滤料 80 660 49 滤料支撑层 80 165 50 布气布水装置 80 5 51 气动方闸门 80 5 尾水及中水回用系统 52 紫外线消毒系统 80 2 减振基础+墙体隔音 55 53 巴氏计量槽 80 1 54 潜水排污泵 80 5 55 供水泵 80 4 56 稳压泵 80 1 57 气压罐 80 1 再生水回用系统 58 回用水泵 80 5 减振基础+墙体隔音 50 59 巴氏计量槽 80 1 污泥脱水、干化间 60 调理池搅拌器 80 2 减振基础+墙体隔音 65 61 超声波液位计 80 2 62 带式浓缩机 85 2 63 浓缩机进泥泵 80 2 64 冲洗水泵 85 2 65 压滤机 85 2 66 高压进料螺杆泵 80 2 67 压榨泵 80 2 68 压榨水箱 80 1 69 清洗水泵 80 1 70 清洗水箱 80 1 71 PAC 储罐 80 1 72 PAC 加药离心泵 80 2 73 PAC 卸料离心泵 80 1 74 PAM制备系统 80 1 75 超声波液位计 80 1 76 投加泵 80 2 77 螺杆空压机 80 1 78 储气罐 80 1 79 储气罐 80 1 80 冷干机 80 1 81 水平螺旋输送机 80 2 82 水平螺旋输送机 80 1 83 干泥料斗 80 1 鼓风机房 84 空气悬浮鼓风机 80 3 减振基础+隔音罩+出口柔性接头+消音器 60 85 空气悬浮鼓风机 80 2 加药间 86 PAM加药螺杆泵 80 2 减振基础+墙体隔音 60 87 PAM一体化制备系统 80 1 88 PAC投加泵 80 3 89 PAC卸料泵 80 2 90 NaClO储药罐 80 2 91 NaClO加药泵 80 2 92 NaClO卸料泵 80 1 93 乙酸钠储药罐 80 2 94 乙酸钠加药泵 80 3 除臭设备 95 预处理除臭系统 80 1 减振基础+墙体隔音 60 96 污泥除臭系统 80 1 97 生化池除臭系统 80 1 （2）控制措施 对噪声的治理措施可大致分为以下三类： 一是对噪声源采取消音、隔声、减振措施，如对风机采取加消声器，设隔声罩，对水泵减振等，可有效降低噪声源强； 二是对噪声源所在房间采取隔声、吸声措施，如设隔声门窗，贴吸声材料等，可有效增大隔声量，降低室内混响，但采取吸声措施较为适合面积小的房间，对面积较大的厂房经济性较低； 三是阻挡传播途径，如设置绿化林带或声屏障，其中设置声屏障可有效降低噪声对外界的影响。 为了更进一步降低本项目运行时产生的噪声对周围环境的影响，企业拟采取以下相应的污染防治措施： （1）从治理噪声源入手，在设备订货时要求厂家制造的设备噪声值不超过设计标准值，鼓风机、各种泵类、空压机及污泥脱水机等，尽量选用低噪声产品。 （2）安装潜水泵时，应拧紧并填实地脚螺栓，管道支架作弹性支承连接；安装地上卧式水泵时，混凝土基础应设置隔振垫，拧紧并填实地脚螺栓。另外管道出口设置柔性接头，管道支架作弹性支承连接，出水管与墙体连接处垫软木或橡胶板。 （3）对于鼓风机，应设置基础减振垫，风机与进、排风管要采用柔性接头。 （4）建筑物隔声，将产噪设备均设置在厂房或专用机房内。 经采取以上降噪措施后，各产噪设备噪声衰减量约25～30dB（A）。 表73 项目主要噪声源预测参数一览表 安装位置 序号 主要设备 降噪后噪声值 东厂界（m） 南厂界（m） 西厂界（m） 北厂界（m） 粗格栅及提升泵房 1 动轨式机械格栅除污机 60 55 20 80 160 2 平板（提篮）手动格栅 3 集水井电动速闭闸门 4 大潜污泵 5 小潜污泵 细格栅及曝气沉砂池 6 反冲洗水泵 65 20 20 100 150 7 溜槽 8 高排水压榨机 9 阶梯式网板格栅除污机 10 桥式吸砂机 11 桥式吸砂机 12 吸砂泵 13 砂水分离器 14 罗茨鼓风机 精细格栅 15 内进流精细格栅 60 50 40 70 150 16 高排水压榨机 17 溜槽 18 渠道插板闸门 19 反洗水泵 改良多级多段AO生化池 20 潜水搅拌器 65 20 60 70 40 21 潜水推进器 22 潜水推进器（填料型） 23 混合液回流泵 24 刚玉微孔曝气器 25 填料拦截筛网 26 污泥回流泵 27 剩余污泥泵 28 MLSS污泥浓度计 29 DO仪 30 ORP仪 二沉池 31 进水渠道叠梁闸门 60 20 100 70 75 32 污泥渠道附壁式方堰门 33 出水渠道叠梁闸门 34 浮渣井附壁式方堰门 35 链式刮泥刮渣机 36 撇渣装置 37 套筒阀 高效沉淀池 38 混合搅拌机 60 45 130 70 45 39 絮疑搅拌机 40 撇渣管 41 中心传动刮泥机 42 污泥回流泵 43 剩余污泥泵 44 斜管 45 轴流泵 深床滤池 46 反冲洗清水泵 60 25 130 90 45 47 罗茨鼓风机 48 深床滤料 49 滤料支撑层 50 布气布水装置 51 气动方闸门 尾水及中水回用系统 52 紫外线消毒系统 55 40 150 70 35 53 巴氏计量槽 54 潜水排污泵 55 供水泵 56 稳压泵 57 气压罐 再生水回用系统 58 回用水泵 50 45 150 80 35 59 巴氏计量槽 污泥脱水、干化间 60 调理池搅拌器 65 50 20 70 150 61 超声波液位计 62 带式浓缩机 63 浓缩机进泥泵 64 冲洗水泵 65 压滤机 66 高压进料螺杆泵 67 压榨泵 68 压榨水箱 69 清洗水泵 70 清洗水箱 71 PAC 储罐 72 PAC 加药离心泵 73 PAC 卸料离心泵 74 PAM制备系统 75 超声波液位计 76 投加泵 77 螺杆空压机 78 储气罐 79 储气罐 80 冷干机 81 水平螺旋输送机 82 水平螺旋输送机 83 干泥料斗 鼓风机房 84 空气悬浮鼓风机 60 40 60 65 105 85 空气悬浮鼓风机 加药间 86 PAM加药螺杆泵 60 40 150 75 40 87 PAM一体化制备系统 88 PAC投加泵 89 PAC卸料泵 90 NaClO储药罐 91 NaClO加药泵 92 NaClO卸料泵 93 乙酸钠储药罐 94 乙酸钠加药泵 除臭设备 95 预处理除臭系统 60 40 45 60 80 96 污泥除臭系统 97 生化池除臭系统 4.2预测模式 预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： （1）点源传播衰减模式 Lp=Lpo-20lg（r/ro）-△L 式中：Lp—距声源r米处声压级，dB(A)； Lpo—距声源ro米处声压级，dB(A)； r—距声源的距离，m； ro—距声源1m； △L—各种衰减量，dB(A)。 （2）多声源在某一点的影响叠加模式 其中：LP——某点叠加后的总声压级，dB(A)； Li——第i个参与合成的声压级强度，dB(A)。 一般来说，噪声在传播的过程中，随着传播距离和空气吸收引起的衰减量约为0.15～0.35dB(A)/m之间，经厂区围墙及绿化带能使噪声衰减5dB(A)。 4.3预测内容 本项目实行三班工作制度，污水处理设施为24小时运行。根据本工程噪声源的分布，对本项目厂界四周噪声影响进行预测计算。 4.4预测结果及评价 本项目污水处理厂为24小时运行制。经现场踏勘，根据本工程噪声源的分布，对本项目厂界四周噪声影响进行预测计算，厂界噪声预测结果见表74。 表74 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点 贡献值 标准值 达标分析 昼间 夜间 东厂界 44.5 60 50 达标 南厂界 43.8 60 50 达标 西厂界 41.2 60 50 达标 北厂界 38.6 60 50 达标 由上表可知，项目营运期厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）限值要求。 5、固体废物环境影响分析 5.1、固废来源及性质判定 （1）固体废物来源 本项目固体废物主要是粗格栅、细格栅产生的栅渣；沉砂池产生的沉渣；污泥脱水间产生的污泥；职工生活垃圾；化验过程中会产生废化学试剂以及在线监测废试剂等，机器设备维修过程中产生的废润滑油。 （2）固废种类 一般固体废物 项目产生栅渣的成分比较复杂，有泡沫塑料、废弃塑料薄膜、果皮、菜帮、纸屑、木片等；沉砂的主要成分是泥沙等比重较大的无机残渣，如砂土之类，同时吸附一些有机物，如废油类物质；生活垃圾；属于一般固体废物。根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》(环函[2010]129 号)，单纯用于处理城镇生活污水的公共污水处理厂，其产生的污泥通常情况下不具有危险特性，可作为一般固体废物管理。本项目污泥脱水后则可送至电厂焚烧或送濮阳县生活垃圾填埋场处置。 危险废物 化验室废弃物和在线监测废试剂主要是弃酸、弃碱及含重金属和有机物的废液及过期化学品等，根据《国家危险废物名录》的规定，属危险废物，危废编号为 HW49。在机器设备维修过程中会产生废润滑油。根据《国家危险废物名录》的规定，废润滑油属于危险废物（类别 HW08，编号 900-214-08）。项目拟将危险废物分类收集、储存至不相容容器内，暂存在危废储存间，定期送有危废处理资质的单位处置。 本工程运营期固体废物产生及排放情况见表75。 表75 本工程运营期固体废物产生及排放情况 序号 固体废物名称 产生量（t/a） 类别 处置措施 1 栅渣 759.2 一般工业固体废物 桶装收集后送濮阳县垃圾填埋场处置 2 沉砂 450 3 污泥 8395 设有污泥储罐，脱水后运至火电厂焚烧或送濮阳县垃圾填埋场处置 4 生活垃圾 6.39 -- 由环卫部门统一收集处理 5 化验室废弃物、在线监测废试剂 0.15 危险废物 暂存于危废间，定期交由有资质单位进行处理 6 废润滑油 0.2 5.2、固体废物环境影响分析 固体废物如未经妥善处理和处置而随意堆放，将造成垃圾污染问题。 ①栅渣的成分比较复杂，有泡沫塑料、废弃塑料薄膜、果皮、菜帮、纸屑、木片等，这些残渣很快就腐败发臭产生氨和硫化氢等气体，如不及时处理，将污染堆放场所的环境。 ②沉砂的主要成分是泥沙等比重较大的无机残渣，如砂土之类，同时吸附一些有机物，如废油类物质，也会散发一些臭气，堆放在地面不及时清运，受雨水冲刷也可溶出，污染环境。 ③项目主要固体废物为污水处理产生的污泥，污泥中对周围环境影响较大的成分主要有合成有机物，寄生虫卵、病原微生物等。生产过程中产生的污泥有机物含量及含水率较高，而且可能含有寄生虫卵，具有容量大、不稳定、易腐败的特点，若不加以有效的处理和处置，任意排放，则将造成二次污染。 此外，固废随意堆放将影响厂容厂貌，造成视觉污染问题。 5.3、固体废物处置措施 一般固废： 栅渣、沉砂送濮阳县垃圾填埋场处置；本项目产生的污泥，经重力浓缩+机械浓缩+板框深度脱水后形成含水率小于60%的泥饼，达到《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）标准要求，设有污泥储罐，装车送濮阳县垃圾填埋场作为填埋污泥处置。 为了减少固体废物对周围环境的影响，建设单位拟采取以下措施： ①栅渣、沉渣、污泥收集后，及时清运处理，运输过程采取封闭运输，避免运输中发生滴漏、遗撒。 ②栅渣间、污泥脱水机房应设防渗地面，污泥储池进行防渗处理。 ③污泥满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的有关规定，得到无害化处置，不得随意填埋。 ④生活垃圾分类收集，定点定期清运。 ⑤一般工业固体废物临时堆放区的建设和管理应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的规定。 危险废物 ①危险废物产生情况 本工程危险废物产生情况见下表： 表76 危险废物产生情况一览表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 化验室废弃物、在线监测废试剂 HW49其他废物 900-047-49 0.15 化验室 液态 废酸、废碱、重金属等 周/次 T 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理 废润滑油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-214-08 0.2 设备维修保养 液态 多环芳烃、苯系物等 半年/次 T/I 项目危废暂存间基本情况见表59。 表77 危废暂存间基本情况一览表 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 化验室废弃物、在线监测废试剂 HW49 900-047-49 实验室 5m2 塑料桶装 1t 半年 废润滑油 HW08 900-217-08 机修间 ②危险废物暂存要求 本项目产生的危险废物暂存于危废暂存间内。为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及相关法律法规，对危险废物暂存场地提出如下安全措施： ＊设置单独的危险废物暂存地点，该地点地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容； ＊危险废物应储存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志；项目产生的危险废物车间内及时收集于专用收集桶内，并及时送危废暂存间内暂存。收集桶上应设置相应的标签，标签信息应完整翔实。 ＊危险废物应选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源，库房应有专门人员看管。贮存库看管人员和危险废物运输人员在工作中应佩带防护用具，并配备医疗急救用品； ＊各种危险废物盛装容器均做好相应类别危废标识，设双锁，由专人进行管理，做好危险废物贮存量及转运、处置台账，规范危险废物出入库情况交接记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，交由具有危险废物处置资质的单位处置。 ＊危险废物置场室内地面硬化和防渗漏处理。一旦出现盛装液态固体废物的容器发生破裂或渗漏情况，马上修复或更换破损容器，地面残留液体用布擦拭干净。出现泄漏事故及时向有关部门通报。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求，危险废物暂存间采取如下防范措施：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s；地面与裙脚用坚固、防渗材料建造，且与拟贮存危险废物相容。同时要求危废暂存间顶部防雨、地面防渗、四周防风防晒，地面做耐腐蚀、防渗漏处理，保证地面无裂隙。危废暂存间应设计堵截泄漏的裙角。 ③危险废物环境影响分析 ＊贮存场所环境影响分析 危险废物暂存场所（危废暂存间）要满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，采取防渗措施，并设置警示标示。在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。 ＊运输过程的环境影响分析 本项目厂房地面及运输通道均采取硬化和防腐防渗措施，因此危险废物从产生工艺环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏均会将影响控制在厂区内，不会对周边环境敏感点及土壤、地下水环境产生不利影响。 ＊委托利用或者处置的环境影响分析 本项目危险废物委托有危险废物处置资质的单位定期进行回收处理，建设单位须与危废处置单位签订危险废物处置协议。危废处置单位应持有县级以上人民政府环境保护行政主管部门颁发的《危险废物经营许可证》，具有收集、运输、贮存、处理处置 HW08 类和 HW49类危险废物的资质。 本项目危险废物存于密闭容器内，对周围环境空气影响较小。危废库设有防渗措施，其渗透系数小于10-10 cm/s，且危废库四周设有堵截泄露的裙角，因此不会存在危废泄露污染地下水、地表水及土壤的情况。 通过采取以上措施，本项目产生的固体废物能够得到妥善的处置，一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单规定，危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定，生活垃圾满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年修正本）中第三章第三节“生活垃圾污染环境的防治”中相关内容要求。 6、风险环境影响分析 6.1、环境风险评价的目的 本项目环境风险评价目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本次风险评价重点关注本工程对环境的影响程度和影响范围，说明环境影响的变化程度，提出可行的应急和防护措施。 6.2、环境风险调查 （1）项目风险源调查 本项目营运期在处理工艺中需添加化学药剂，主要包括PAC、乙酸钠、PAM，次氯酸钠。PAC、PAM、乙酸钠等均未列入《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B中，次氯酸钠列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B 中，属于突发环境事件风险物质，故本项目对次氯酸钠的储存、使用过程进行风险分析。次氯酸钠储存量及临界量见表78，基本信息见表79。 表78 次氯酸钠储存量及临界量 序号 物质名称 CAS号 临界量/t 本项目储存量 加药间 1 次氯酸钠 7681-52-9 5 7.5t浓度10%的次氯酸钠溶液，实际储存量为1.65t 表79 次氯酸钠基本信息 中文名称 次氯酸钠 化学式 NaClO 英文名 Sodium Hypochlorite;Antiformin 密度 1.1 别称 漂白水；漂水；安替福民；次氯酸钠水溶液 外观 微黄色溶液，有似氯气的气味。 分子量 74.4 稳定性 不稳定 CAS登录号 7681-52-9 危险性符号 手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落；游离氯可能引 熔点 -6 水的净化，及作消毒剂、纸浆漂白，医药工业中用 沸点 102.2 储存条件 2℃-8℃ （2）环境风险潜势初判 危险物质数量与临界量比值（Q）：根据拟建项目生产、使用和储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质在厂区内最大储存量，对比《建设项目环境风险 评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列风险物质临界量，计算其厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q。 当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q； 当企业存在多种环境风险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q ＝q1/Q1+ q2/Q2+ … qn/Qn 式中：q1，q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 项目综合加药间设置有2 个7.5m3的次氯酸钠储罐。 表80 项目风险物质储存量和临界量一览表 物质名称 储存方式 规格（m3） 数量 功能单元储存量（t） 临界量（t） qi/Qi 次氯酸钠 储罐 7.5 2 1.65 5 0.33 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B，本项目次氯酸钠最大储存量为1.65t，临界量为0.33t。 根据导则附录C.1公式进行计算： 式中：q1—危险物质的最大存在总量，t； Q1—危险物质的临界量，t。 综上所述，项目Q值为0.33＜1，该项目环境风险潜势为I。 （3）评价等级 根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。 表81 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，早描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 根据表89可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价拟对环境风险进行简单分析。 6.3、环境敏感目标情况 本项目主要环境敏感目标见表82。 表82 主要环境敏感目标 类别 保护对象 环境功能区 保护级别 地下水环境 周边6km2 生产生活用水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 土壤环境 厂区占地范围 建设用地 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 （GB36600—2018）第二类用地筛选值标准要求 周边500m矩形范围 农用地 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618—2018）标准要求 6.4、环境风险识别 风险识别的范围包括物质危险性识别、生产设施系统危险性识别等，其中物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品及污染物等；生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运系统、公用工程和辅助生产设施以及环保设施等等。本项目原料储存及使用过程中均存在着相应的事故风险，下面根据其危险特性，从物料危险性和主要设施危险性进行识别。 （1）物料危险性识别 根据项目涉及的原辅材料和产品的理化性质、毒性、燃烧爆炸性等数据判断物质危险性，原辅材料、中间体和产品主要性质见表。 表83 主要原辅材料理化性质一览表 物质名称 危规号 理化性质 危险性 毒性 PAM / 固体产品外观为白色粉颗粒，PAM在50~60℃下溶于水，水解度为 5%-35% 稳定性好 无毒、无腐蚀性，属于非危险品 PAC / 一种水溶性无机高分子聚合物。固体产品是白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色晶粒或粉末，碱化度 70%-75%。 稳定性好 无毒、无腐蚀性，属于非危险品 NaClO 7681-52-9 微黄色溶液，有似氯气的气味。熔点（℃）：-6，沸点（℃）：102.2，相对密度（水=1）：1.1，溶解性：溶于水。 易腐蚀，不燃 具腐蚀性，可致人体灼伤 乙酸钠 / 乙酸钠为无色透明或白色颗粒结晶，在空气中可被风化，可燃。易溶于水，微溶于乙醇，123℃时失去结晶水，水中发生水解。 不可燃 无毒 （2）主要设施的风险识别 ①生产系统风险识别 根据污水处理厂的运行过程可知，运营过程中发生环境风险事故的可能环节主要有以下几种： ★储存系统危险物质泄露 本项目危险物质主要是加药间次氯酸钠储罐、阀门等发生泄漏导致周边设施腐蚀，对周围土壤及地下水产生影响。 ★设备故障 污水处理系统的设备发生故障，污水处理能力降低，出水不能达标排放；污泥处理设备发生故障，导致污泥不能及时浓缩、脱水，引起污泥发酵、散发恶臭；生物除臭设置不能正常运行导致恶臭气体直接排放；厂区内污泥污水管线发生泄漏，污染厂区土壤及地下水环境。 ★进水水质 在污水管网收水范围内，企业排污不正常致使进厂水质水量负荷突增，或有毒有害物质误入管网，造成生物池的微生物活性下降或被毒害，影响污水处理效率。 ★厂区内管网事故 污水管网系统由于堵塞、破裂和接头处破损，会造成大量污水外溢，污染土壤及地下水。 ②污染物扩散途径识别 本项目储罐、输送管道、阀门等处破裂，均有可能导致泄露事故。次氯酸钠泄露后经过土壤包气带渗漏至潜水层，污染影响土壤及地下水。 5、环境风险分析 （1）源项及后果分析 本项目环境风险事故主要包括次氯酸钠储存及使用过程泄露、机械设备故障或停电造成的影响、污水处理系统事故、废气处理系统事故等。 ①本项目涉及的危险化学品主要包括：次氯酸钠。 ★原料和产品运输过程 本项目原料由原料厂家负责运输。运输过程中可能发生的风险事故有：发生交通事故、储罐被撞破或盖子被撞开。这将导致原料泄露，引起道路附近水体、土壤环境的恶化。 ★原料仓储过程 在化学品的储存及使用中，若出现储罐或设备泄露、管理操作不当或意外事故，可能对周边区域的土壤、水体及生态环境等造成一定程度的污染。 ★运行过程 在加药过程中，若出现储罐或设备泄露、管理操作不当或意外事故，可能对周边区域的土壤、水体及生态环境等造成一定程度的污染。 ②进水污染事故 本污水处理厂运营期环境风险主要可能由污水处理厂的异常进水对污水处理厂造成冲击等。工业企业生产的不连续性、生活废水排水水质的不稳定性、个别工业企业的生产设备或废水的预处理设施故障而发生污染事故等，都可能对污水处理厂的处理效率产生不利影响。不连续性及排水水质的不稳定性属于普通的经常性问题，正常范围内的排水水质的不稳定并不会影响本污水处理厂整体进水水质，处理工艺完全能够对付这样的不稳定，使尾水做到达标排放。 ③机械故障或停电造成的影响 污水处理厂一旦出现机械故障或停电，会直接影响污水厂的正常运行，例如泵的停运会造成污水外溢，生化好氧池因风机停运无法曝气造成微生物批量死亡，而微生物培养需很长的一段时间，这段时间内污水则只能直排水体而使水域遭受严重污染。 ④污水处理系统事故 依据对污水生物处理机理及国内同类污水处理厂运行实践的分析，城市污水处理厂出水水质受原污水水量、BOD5与COD负荷、pH值、毒物含量及气温、设施质量与养护条件等因素影响。如在出现废水冲击负荷过大(主要因截污范围内工业企业不正常排污引起)、pH 值超出6～9的范围、冬季水温过低(<10℃)等异常情况时，又未及时采取应急措施，将会造成微生物活性下降、甚至生物相破坏、污泥膨胀，导致出水水质恶化。此外，由于污水处理设施质量问题或养护不当，亦有可能造成设备、设施的非正常运行，导致污水处理效率下降。污水处理系统发生事故时，大量未处理达标出水将排入引马入潴河。此时，必然将对水体的稀释、扩散能力带来大的影响。 ⑤废气处理系统事故 因停电或设备故障等原因，可能造成污水厂废气收集和除臭系统不能正常工作运行，将使进水泵房、污泥脱水车间等局部区域NH3、H2S浓度增加，大气中弥漫的刺激性气味、腐卵臭味会影响周边人群正常的工作和生活。如故障长期不能排除，废气还会对人体的呼吸系统、循环系统、消化系统和神经系统造成危害。 本项目设有3套生物除臭装置，除停电或自然灾害等特殊情况时，一般发生设施全体失效的几率极低。为最大限度降低对环境的影响，要求企业高度重视，严格加强污水厂除臭装置运行管理，采取必要的巡检维护及增设双回路供电与备用风机等措施，严格杜绝废气处理装置事故工况发生。 通过上述综合分析，污水处理厂的事故风险主要是污水非正常排放或事故排放造成对纳污水域的污染影响。 6.6 环境风险事故防范措施及应急要求 （1）环境风险事故防范措施 ①次氯酸钠泄露污染防范措施 由于次氯酸钠具有腐蚀性，一旦泄漏将对人员产生伤害，对环境造成污染。本项目使用的次氯酸钠采用直接购买浓度为10%的次氯酸钠溶液，消毒使用的次氯酸钠用储罐储存在加氯间，购买的次氯酸钠由卖方通过罐车运输至厂区，通过卸料泵直接输送至储罐，储罐四周设置围堰。储存过程因意外事故发生泄露，工人定时进行巡检，可及时发现泄露，可将溶液收集在围堰内，不会对工作人员及环境造成影响。一旦泄露人员未及时发现从围堰中泄露出来，可收集起来使用，少量的围堰冲洗水可通过厂区的下水系统直接排放至污水处理厂的格栅，进入污水处理系统的预处理系统，污水处理厂处理处理量5万吨/天，次氯酸钠溶液已经被稀释，在经生化系统处理后排放，不会对土壤及水环境产生影响。 ②进水污染事故防范 ★建设单位应针对可能发生的污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦 发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。 ★设置进、出水水质自动监测装置及报警装置，设置进厂、出厂污水截断装置，当事故发生后，立即截断污水来源和杜绝事故排放，及时发现不良水质进入污水处理厂。对进水口的废水量、pH、COD、氨氮、总磷进行在线监测，对总排口废水量、pH、COD、氨氮、总磷进行在线监测，一旦发现废水可生化性较低或总排口废水不达标立即报警，同时截断污水来源和杜绝事故排放。 ★污水处理厂应与纳污范围内废水排放工业企业签订排放协议，企业废水排放至污水管网前应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值并符合本项目的接管要求。污水处理厂与重要的污水排放企业之间，要有畅通的信息交流管道，建立企业的事故报告制度。一旦排水进入污水处理厂的企业发生事故，应要求企业在第一时间向污水处理厂报告事故的类型，估计事故源强，并关闭出水阀，停止将水送入污水处理厂。 ③机械故障事故防范 ★污水处理厂按照设计采用双路供电，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。 ★建设单位应加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；加强沿线管道和检查井的日常检查，特别是加强沿线新建项目施工的检查，避免施工不慎导致污水管道破损。 ★一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境及财产造成的危害。 ④污水处理系统事故防范措施 ★严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现异常现象，就需立即采取预防措施。 ★在进水口及尾水出水口设置电动堰门，安装 COD、氨氮等在线监测仪表，当出水发现超标时，当尾水不达标时通过事故管回流至进水泵房，避免超标尾水排放。 ⑤废气处理系统事故防范措施 本项目污水处理产生的恶臭气体除臭系统故障，废气短时间内超标排放，上述处理系统均为整套装置，出现故障也容易发现并及时进行检修。安排专人加强日常定期对恶臭气体收集系统和生物滤池装置进行维护，认真填写巡检记录，认真记录设备运行情况，若发现异样，如设备参数等问题，应立即联系厂家进行处理，保证及时恢复正常运行；如出现断电等事故，应立即启动应急电源，将事故隐患消灭于萌芽之中。 （2）环境风险应急预案 ①突发事故应急预案 污水处理厂运行前，建设单位应制定出详细的、内容详实、可操作性强的应急预案。并 在实际生产运行当中，不断完善应急预案的内容。建设单位应按照以下要求进行应急处理。 1、应急预案制定 ①污水处理厂成立应急事故处理领导小组，由厂长任组长，副厂长任副组长，组员由各工段长组成，负责事故处理的指挥和调度工作。 ②成立事故应急队，由副厂长负责，技术、维修、操作岗位人员参加。 ③给应急队配备应急器具及劳保用品，包括橡皮手套、工作服、眼镜、防毒面具、常用救护药品等。应急器具及劳保用品在指定地点存放。 ④对应急队员每季度进行一次应急培训，使其具备处理事故的能力。如条件许可，每年进行一次应急处理演习，检验应急准备工作是否完善。 2、应急预案实施 ①当事故或紧急情况发生后，事故的当事人或发现人在一分钟内向值班长和应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。 ②值班长接报告后通知本班应急队员，应急队员接到通知后，佩戴好劳保用品，携带应器具，赶赴现场处理环境事故或紧急情况。 ③应急事故处理领导小组成员在5分钟内赶到现场，指挥和协助事故或紧急情况的处理。④力争保证各预处理设备设施正常运行，使进水中的 SS 和 COD 得到一定的削减。 ⑤如一旦出现不可抗拒的外部原因，如双回路停电、突发性自然灾害等情况导致污水直接外排时，对厂内现有污水进行加漂白粉消毒处理。 ⑥在事故发生及处理期间，应在排放口附近水域悬挂标志示警，提醒各有关方面采取防范措施。 3、应急预案内容 建设单位须按照《国家突发环境事件应急预案》有关要求，结合项目实际情况，修订完善其环境污染事故应急与响应预案，本项目应急预案的主要内容见表84。 表84 建设项目环境风险简单分析内容表 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标主要包括加药间、污泥脱水间；环境保护目标主要为厂区内的员工及附近水体 2 应急组织机构、人员 项目应成立环境风险事故应急救援“指挥领导小组”，由总经理、副总经理及厂房工程（环保）、人力资源及行政（安全保卫）、财务、采购等部门经理组成。下设应急救援办公室，日常工作由人力资源及行政部（安全保卫）和厂房工程部（环保）共同管理 3 预案分级响应条件 项目应急响应分三级响应：一级响应：项目内部响应；二级响应：与镇级共同响应；三级响应：与市级主管部门共同响应。 4 应急救援保障 针对危险目标，事先将抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备齐全。平时要专人维护、保管、检验，确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用 5 报警、通讯联络方式 根据公司突发环境污染事故“公司应急指挥中心”组成以及政府、社会各外部救援单位的主要联系电话，印发“突发事故应急通讯名录”并定期更新 6 突发事故应急措施及应急监测 针对本项目可能发生的突发事故，具体应急措施如下：化学品泄漏的应急措施：发生泄漏时，首先疏散无关人员，隔离泄漏污染区，同时切断火源及做好个人防护。泄漏物质进入事故池收集并清理。废水事故排放应急措施：立即启动应急池，未处理的废水进入应急池再根据其水质进行后处理应急监测内容：（1）地表水应急监测：pH、COD、氨氮、BOD5。监测时间及频次：根据事故废水进入受纳水体决定监测时间。一般每小时取样一次。监测断面布设：排污口断面、排污口下游1000m断面，根据事故情况调整断面设置。 （2）地下水应急监测：以拟建厂区为中心共布设地下水水质跟踪监测 3个（具体位置见地下水监测计划）监测因子：COD、氨氮、石油类、pH、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、铅、氟、镉、溶解性总固体监测时间及频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重程度决定监测频次，一般情况下每半小时监测一次，直至事故结束恢复正常 7 事故应急救援关闭程序与恢复措施 应急终止的程序：①现场应急救援指挥中心确认终止时机。 ②应急救援指挥中心向应急救援队伍下达终止命令。 ③继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。 恢复生产的条件：①事故现场清理、洗刷、消毒完毕，不存在危险源； ②防止事故再次发生的安全防范措施已落实到位，受伤人员得到治疗，情况基本稳定； ③设备设施检测符合生产要求，可恢复生产。 8 应急培训计划 根据公司的风险防范措施及事故应急计划，制定相应的培训计划，对公司应急小组成员及一般员工进行定期培训。对于环保管理人员和有关操作人员应建立“先培训、后上岗”、“定期培训安全和环保法规、知识以及突发性事故应急处理技术”的制度。 9 公众教育和信息 利用企业对外宣传栏、周边村委会的公众宣传栏，以墙报、传单等形式对公司周边居民、工作人员进行危险化学品辨析、事故防范常识、应急处理措施等内容的宣传。向居民开设环境风险防范座谈会，邀请专业技术人员宣讲风险防范知识。 10 记录和报告 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 6.7、环境风险分析结论 本项目在落实一系列事故防范措施，制定完备的环境风险应急预案，保证事故防范措施等的前提下，项目环境风险可控制在可接受水平内。本评价认为在科学管理和完善的预防应急措施处置机制保障下，本项目发生风险事故的可能性是比较低的，风险程度属于可接受范围。事故的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状水平。 表85 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目 名称 濮阳市东南片区污水处理厂项目 建设地点 濮阳市106国道与站前路交叉口西北角 地理坐标 经度 115.108867 纬度 35.740190 主要危险物质及分布 位于加药间的次氯酸钠储罐 环境影响途径及危害后果 次氯酸钠泄露后对土壤及地下水环境造成影响 风险防范措施要求 储罐四周设置围堰，储存过程因意外事故发生泄露，工人定时进行巡检，可及时发现泄露，可将溶液收集在围堰内，不会对工作人员及环境造成影响。一旦泄露人员未及时发现从围堰中泄露出来，可通过厂区的下水系统直接排放至污水处理厂的格栅，进入污水处理系统的预处理系统，污水处理厂处理处理量5万吨/天，次氯酸钠溶液已经被稀释，在经生化系统处理后排放，不会对土壤及水环境产生影响。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目Q＜1。项目的环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 7、环境管理与监测计划 环境管理是企业管理中一项重要内容，是监督企业环保设施正常运行、确保污染物达标排放的重要保证；加强环境监督、管理力度，是企业实现经济效益、社会效益、环境效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施。环境监测是企业环境管理的重要组成部分，通过监测计划的制定与执行，可以定量反映企业的环境信息，及时发现问题、解决问题和总结经验，保证环保措施的实施和落实，并以此完善环境管理，使环境资源维持在期望值范围内。 1、环境管理 企业必须建立相应的环境管理机构，由法定代表人直接负责，并应设置2名专职环境保护管理人员，将企业内部的环保工作落实到每个车间、每道工序和每个岗位。确保企业在施工期、营运期能认真履行自己所承担的环境保护责任，而不是留给社会或环保部门去处理，该机构业务受当地环保主管部门指导。监测工作依靠本企业化验室力量或委托有资质单位。 环境管理机构的职责： 宣传和贯彻执行国家和地方的有关法律、法规、政策和要求。 结合本项目和周边地区实际情况，组织制定本企业的环境目标、指标及环境保护计划。 （3）制定本企业的环境管理制度，并对实施情况进行监督、检查。 （4）按本项目环评报告中所提出的环保措施和对策、建议，负责监督执行本报告提出的各项环保措施的落实情况，监督执行环保“三同时”制度。保证该项目污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并做好环保设施的竣工验收。 （5）制定本企业污染总量控制指标，环保设施运行指标，“三废”综合利用指标，污染事故率指标等各项考核指标，分解至各车间，进行定量考评。 （6）负责组织制定和实施本企业日常的环境监测计划；监督检查污染物总量与达标情况。 （7）负责提出、审查和组织实施有关环境保护的技术和治理方案及各项清洁生产方案。 （8）组织开展对本企业职工的环境教育与培训工作，提高全员环境保护意识。 （9）负责污染事故的应急处理，协调有关涉及环境公众利益的事件及采取相应措施，及时上报环保部门。 （10）负责企业各种环保报表的编制，统计上报及污染源档案、监测资料的档案管理工作。 2、排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志－排污口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。 （1）废气 废气排放设置便于采样、监测的采样口和检测平台，在进气口、排气口分别设置采样口，设置位置、尺寸等应符合《污染源监测技术规范》要求，并便于采样监测。 （2）废水 废水排放口应按照《污染源监测技术规范》设置规范的采样点，并按照环境管理部门的要求安装在线监测系统。 （3）固体废物 固体废物储存场所按照国家标准《环境保护图形标志》的规定，设置与之相应的环境保护图形标志牌。 各排放口（源）及固体废物储存场所图形符号标志规定如下： ①废气、废水排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995 执行。 ②固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995 执行。 污染物排放口（源）环境保护图形标志详见图14。 排放口( 源) 环境保护图形标志 3、企业环境信息公开 本企业按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部第31号）等规定，并结合辖区的相关要求，可通过政府网站、报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式公布。公司应公开以下内容： （1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； （2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； （3）防治污染设施的建设和运行情况； （4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； （5）突发环境事件应急预案； （6）其他应当公开的环境信息。 4、环境监测计划 为掌握企业污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况，按照相关法律法规和技术规范，排污单位应自行组织开展环境监测活动。自行监测内容应包括废气污染物（以有组织或无组织形式排入环境）、废水污染物（直接排入环境或排入公共污水处理系统）及噪声污染等。 建设单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。监测项目及频次根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中要求确定。本次评价建议环境监测计划详见表86。 表86 本项目自行监测计划一览表 类别 监测位置 监测项目 监测频率 污染源监测 废气 除臭系统排气筒 NH3、H2S 每季度一次 厂界四周 NH3、H2S 每年一次 废水 废水总排口 水量、pH、COD、氨氮、总氮、总磷 在线监测 BOD 5 、动植物油、石油类、 阴离子表面活性剂、粪大肠菌 群、 每周监测一次 SS、色度 每日监测一次 噪声 四侧厂界外1m 等效A声级（昼间、夜间） 每季度一次 污泥 污泥脱水间脱水污泥 pH、污泥脱水率、粪大肠菌群、 细菌总数 每月监测一次 8、排污许可管理要求 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）及《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年修订）中的有关规定、《排污许可管理办法（试行）》（国办发﹝2016﹞81号）、《排污许可证管理暂行规定》、《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），本项目需要进行环境影响评价且需将排污许可纳入环评文件。 1、落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 2、实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 3、排污许可证管理 （1）排污许可证的变更 在排污许可证有效期内，建设单位发生以下事项变化的，应当在规定时间内向原核发机关提出变更排污许可证的申请。 ①排污单位名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等正本中载明的基本信息发生变更之日起二十日内。 ②排污单位在原场址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内。 ③国家或地方实施新污染物排放标准的，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。 ④政府相关文件或与其他企业达成协议，进行区域替代实现减量排放的，应在文件或协议规定时限内提出变更申请。 ⑤需要进行变更的其他情形。 （2）排污许可证的补办 排污许可证发生遗失、损毁的，建设单位应当在三十日内向原核发机关申请补领排污许可证，遗失排污许可证的还应同时提交遗失声明，损毁排污许可证的还应同时交回被损毁的许可证。核发机关应当在收到补领申请后十日内补发排污许可证,并及时在国家排污许可证管理信息平台上进行公告。 （3）其他相关要求 ①排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 ②落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 ③按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 ④按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。⑤按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 ⑥法律法规规定的其他义务：根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（生态环境部部令第11号），本项目属于“污水处理及其再生利用462”（实施重点管理），故本项目实施排污许可重点管理，应在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证。 9、环保“三同时”验收 建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。建设项目竣工后，建设单位应按照自主验收规范完成该建设项目竣工环境保护验收。本项目环保“三同时”验收内容详见表69。 表87 本项目“三同时”验收一览表 项目 污染源 治理措施 监测点位 验收内容 监测频次 验收标准 废气 预处理设施臭气 “生物除臭装置”3套，处理后，经15m高排气筒排放 排气筒出口 NH3、H2S排放速率、浓度、臭气浓度 不少于3次/d，2-3d 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准及表2恶臭污染物排放标准限值，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表5厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准限值 污泥处理臭气 生物池臭气 无组织废气 / 厂界 NH3、H2S排放浓度、臭气浓度 不少于3次/d， 2-3d 废水 污水厂收纳污水 污水处理厂预处理工艺采用粗格栅+提升泵房+细格栅+曝气沉砂池+精细格栅；污水二级生化处理工艺采用多级多段AO+矩形周进周出二沉池工艺；深度处理工艺采用高效沉淀池+反硝化深床滤池工艺；消毒工艺采用紫外消毒+次氯酸钠辅助消毒工艺，自动监测流量、水温COD、NH3-N、TN、TP 废水总 排放口 废水量、pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP排放浓度 4次/天， 2天 pH、COD、BOD5、NH3(N、TP指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类水体标准，TN指标执行10mg/L，其余指标执行一级A排放标准。 噪声 机械设备在运行过程中产生的噪声 基础减振、隔声、墙体隔音 厂区周界 等效连续 A声级 昼夜各1次/天，连续2天 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固体废物 栅渣 桶装收集后，送濮阳县垃圾填埋厂处置 / / / 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单 沉渣 / / / 脱水污泥 脱水后，储罐收集，送濮阳县垃圾填埋场处置 / / / 生活垃圾 收集后交当地环卫部门统一处理 / / / 化验室废液、检测废试剂 收集后，分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理 / / / 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准 废润滑油 / 其他 排污口规范化 排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求 / / / /

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 物料堆放 | 扬尘 | 洒水、遮盖篷布 | 达标排放 |
|  | 运营期 | 各处理工序产生的恶臭气体 | NH3 | 各工序密闭，负压收集+全过程+生物除臭装置+15m高排气筒 |  |
|  |  |  | H2S |  |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 洗漱废水及设备冲洗水 | COD、NH3-N | 泼洒地面抑尘、不外排 | 不外排 |
|  | 运营期 | 收纳污水、厂区生活污水污泥滤水、化验室废水、 | COD、NH3-N | 经脱磷除氮、深度处理、消毒等工艺处理后排入引马入潴河 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 弃土 | 分类收集后运至市政部门指定堆放场 | 不造成二次污染 |
|  | 运营期 | 生活区 | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门统一处理 |  |
|  |  | 一般固废 | 栅渣 | 桶装收集后送濮阳县垃圾填埋场处置 |  |
|  |  |  | 沉砂 |  |  |
|  |  |  | 污泥 | 设有污泥储罐，脱水后运至火电厂焚烧或送濮阳县垃圾填埋场处置 |  |
|  |  | 危险废物 | 化验室废弃物、在线监测废试剂 | 收集后，分类存放于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理 |  |
|  |  |  | 废润滑油 |  |  |
| 噪 声 | 施工期主要为施工机械噪声和运输物料车辆产生的噪声，经距离衰减、采取降噪措施后可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）。 本工程噪声源为污水泵、风机、压滤机等机械设备运行过程中产生的噪声，其噪声源强为60～90dB（A）之间，选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施，本项目各厂界昼夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 主要生态影响 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，项目对生态环境的影响较小。 |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策相符性 本项目为生活污水处理厂，系市政环保设施，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》“第三十八条环境保护与资源节约综合利用”中第15条“三废”综合利用及治理工程”，属鼓励类项目，主要工艺、设备均未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委令2013年第 21号）中限制类和淘汰类。项目已取得濮阳市发展和改革委员会《关于濮阳市东南片区污水处理厂可性性研究报告的批复》（濮发改城市﹝2020﹞48号）。因此，项目建设符合国家及地方产业政策。 2、项目选址可行性 本项目位于濮阳市106国道与站前路交界西北角处，项目占地52351.92m2，已取得濮阳县自然资源局核发的建设项目用地预审与选址意见书（用字第410928202003065（H）号），符合城乡规划要求。 环境质量现状结论 本项目所在区域PM10、Pm2.5、O3年均值存在超标情况，项目所在区域为不达标区。监测点项目南厂界与陈庄村处氨气、硫化氢可以满足《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值（氨气≤0.2mg/m3，硫化氢≤0.01mg/m3）。 地下水各检测点位处pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，总硬度、氯化物不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，主要由于地质原因所致。 土壤监测点T1~T3各监测因子的监测结果达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的第二类用地风险筛选值。项目场地内土壤环境质量现状较好。 该项目厂界环境噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、施工期环境影响评价结论 4.1废气 主要为清理场地、土石方施工、主体工程、装修、扫尾等过程等过程产生的扬尘，在施工过程中采取洒水抑尘，并覆盖露天堆放物料等措施，以减轻扬尘对环境的影响。 4.2废水 主要为施工人员生活污水和施工过程中产生的车辆冲洗废水，用于泼洒地面抑尘，不外排。 4.3噪声 主要为机械设备施工所产生的噪声及车辆运输产生的交通噪声，噪声值约在80～90dB(A)之间，经采取措施后满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4.4固废 主要为施工阶段产生的建筑垃圾，建议施工现场建设临时固废堆场，由建设单位运送至市政部门指定的建筑垃圾堆放场，避免造成二次污染。 5、营运期环境影响评价结论 5.1大气环境影响分析结论 本项目营运期废气主要为预处理（粗格栅及提升泵池、细格栅及曝气沉砂池）、生化处理系统（生化池及污泥泵房）和污泥处理（污泥脱水机房、污泥贮池）等单元产生的恶臭气体。通过对各产生恶臭气体的单元进行密闭，负压收集，经3套“生物除臭装置”处理后，汇集至1根15m高排气筒P1排放。排气筒P1排放的NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值（15m排气筒NH3允许排放速率4.9kg/h，H2S允许排放速率0.33kg/h）。 无组织排放的恶臭气体厂界浓度预测值可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准及（NH3浓度限值1.5mg/m3、H2S浓度限值0.06mg/m3）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准限值（NH3浓度限值1.5mg/m3、H2S浓度限值0.06mg/m3）。 5.2水环境影响分析结论 本项目污水处理厂预处理工艺采用粗格栅+提升泵房+细格栅+曝气沉砂池+精细格栅；污水二级生化处理工艺采用多级多段AO+矩形周进周出二沉池工艺；深度处理工艺采用高效沉淀池+反硝化深床滤池工艺；消毒工艺采用紫外消毒+次氯酸钠辅助消毒工艺；上述工艺技术成熟，已经被大量工程实例验证的污水工艺技术上可行，经济上合理，尾水pH、COD、BOD5、NH3(N、TP可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类水体标准，TN指标可以满足≤10mg/L，其余指标可以达到一级A排放标准。项目尾水的排放不会对纳污水体引马入潴河地表水环境造成较大影响，项目尾水排放口设置合理。 5.3噪声影响分析结论 本项目噪声源为污水泵、风机、压滤机等机械设备运行过程中产生的噪声，其噪声源强为60～90dB（A）之间，经基础减振、墙体隔音后，本项目各厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边声环境的影响很小。 5.4固废影响分析结论 本项目一般固废主要为栅渣、沉砂、污泥，栅渣与沉砂经收集后，送濮阳县垃圾填埋场处置，污泥经浓缩脱水后，送火电厂焚烧或送濮阳县生活垃圾填埋场处置；危险废物主要为化验室废弃物、在线监测废试剂、机修间产生的废润滑油，经收集后，分类存放于危险废物暂存间，定期交由有资质单位进行处理；员工办公生活产生的生活垃圾，经收集后，交环卫部门统一处理。 5.5环境风险分析结论 为防止污染事故发生，最大限度保护当地水体环境和人员的生命安全，建设单位拟采取一系列预防措施：如为防止发生停电事故，建设单位应在厂区配备双电源进行供电或备用发电机，尽可能避免出现全厂性停电；加强设备的日常维护保养，加强运行管理，对易损设备配备备用件，保障各种设备正常运行；在设备维修或维护时，因工作需要需进入地下池体、管道或集水井作业时，要配备必要的安全防护装备，如防毒面具，有毒气体监测设施，由专人监测场地有毒气体。为最大限度避免和减轻事故造成的损失，评价要求建设单位应制定风险事故应急响应预案，成立应急指挥部，发生事故后可及时采取措施。在采取一系列防范措施后，预计可将风险降至最低。 二、建议 1、设备要定期检查、维修，确保外排尾水达标排放； 2、健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 3、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性与安全性； 4、确保环评建议的各项污染防治措施落到实处，切实履行好“三同时”制度； 5、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 评价结论：本项目的建设符合国家产业政策和城乡发展规划，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实本环评提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，从环境保护角度而言，项目选址合理，建设可行。

审批意见： 经办人： 公章 年 月 日