目  录

目  录	I

第1章 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 建设项目特点	2

1.3 环境影响评价的工作过程	3

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	5

1.5 环境影响评价的主要结论	5

第2章 总则	7

2.1 编制依据	7

2.2 评价内容及评价重点	10

2.3 评价目的及评价原则	11

2.4 评价因子及评价标准	12

2.5 评价标准	12

2.6 评价工作等级及评价范围	16

2.7 政策相符性分析	21

2.8 项目主要环境保护目标	26

2.9 专题设置	27

第3章 建设项目工程分析	29

3.1 工程概况	29

3.2 施工期环境影响分析	37

3.3 营运期环境影响分析	45

3.4 运营期污染源分析	46

第4章 环境现状调查与评价	70

4.1 区域自然环境概况	70

4.2 环境质量现状监测与评价	76

4.3 项目区域污染源调查	88

第5章 环境影响预测与评价	89

5.1 施工期环境影响分析	89

5.2 运营期环境影响评价	98

5.3 外环境对本项目的影响	121

第6章 环境风险分析	122

6.1 总则	122

6.2 风险识别	124

6.3 环境风险潜势	129

6.4 评价等级及评价范围	130

6.5 风险识别	131

6.6 风险事故环境风险分析	131

6.7 风险防范措施	134

6.8 风险事故应急预案	136

第7章 污染防治措施及可行性分析	141

7.1 施工期污染防治措施分析	141

7.2 营运期污染防治措施分析	147

7.3 污染防治环保投资估算	164

7.4 选址合理性分析	165

7.5 总量控制	166

第8章 环境经济损益分析	168

8.1 环保投资估算	168

8.2 经济效益分析	168

8.3 环境损益分析	169

8.4 社会效益分析	169

8.5 环境经济损益分析结论	169

第9章 环境管理及监测计划	170

9.1 环境管理计划	170

9.2 环境监测	172

第10章 结论	174

10.1 建设项目概况	174

10.2 环境质量现状	174

10.3 污染物排放情况	175

10.4 主要环境影响	176

10.5 公众意见采纳情况	177

10.6 环境经济损益分析	177

10.7 环境管理与监测计划；	178

10.8 总量控制建议指标	178

10.9 结论	178

10.10 建议	179

### 附图附件

附图1 地理位置示意图

附图2 周边环境示意图

附图3 项目平面布置图

附图4 项目现状监测布点图

附图5  项目在濮阳市整体规划图上的位置

附图6  项目周边环境现状实景照片

附件1 项目委托书

附件2 濮阳市发改委批复

附件3 项目用地预审和选址意见书

附件4 监测报告

# 概述

## 项目由来

濮阳医学高等专科学校（以下简称“濮阳医专”），位于濮阳市城乡一体化示范区教育园区，前身为始建于1951年的安阳地区卫生学校，以及后来因行政区划调整变更为濮阳市卫生学校，经河南省教育厅批准报国家教育部备案，于2017年6月升格为濮阳医学高等专科学校。

根据教育部有关文件要求“高等医学院校的附属医院是学校的组成部分。承担临床教学是附属医院的基本任务之一”。濮阳医专是经河南省政府批准，教育部备案的公办医学类高等院校，建设附属医院符合相关文件要求。医专生源形势良好，现有在校生7000多人，预计2023年建成万人高校，迫切需要三甲医院作为临床基地，以完成日益繁重的临床实训课时任务。

濮阳医专附属医院建设在濮阳市城乡一体化示范区内，区位优势明显。示范区位于濮阳市建成区的北侧，依山傍水。根据濮阳市规划，濮阳市城乡一体化示范区计划在120平方公里的范围内，聚集人口30万，是引领全市改革开放与创新和“三化”协调科学发展的新城区，全市经济社会发展的核心增长极，河南省重要出海通道的桥头堡，该区域急需大型医院来满足医疗需求。

拥有三甲直属附属医院符合中国老龄社会的发展的需要。截至2017年底，我国60岁及以上老年人口有2.41亿人，占总人口17.3%。中国已经进入老龄化社会。濮阳市常住人口389.93万人，60岁以上人口50.69万，占全市总人口的13%，人口老龄化日趋严重。医专附属医院定位为以康复为特色的综合医院，将重点发展康复医学中心，符合中国国情和濮阳市情，医院发展前景良好。

因此，濮阳医学高等专科学校决定在濮阳市开德西街以南、安凯路以西、绿城路以北、濮水路以东处建设濮阳医专附属医院建设项目。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“三十七、卫生健康  5、医疗卫生服务设施建设”，该项目已取得濮阳市发展和改革委员会批复（濮发改社会[2020]69号，见附件2）。本项目的建设符合当前国家产业政策要求。

濮阳医专附属医院建设项目已经取得濮阳市自然资源和规划局出具的建设项目用地预审和选址意见书（用字第410900202000014号）（见附件3），符合濮阳市城市总体规划。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律有关规定，对新建或改扩建项目需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号）的相关要求，该项目属于三十九、卫生 “111	医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构”中“新建、扩建床位500张及以上的”应编制报告书，本项目属于新建床位1200张的医院，环评类别为环境影响报告书。

受濮阳医学高等专科学校委托，我公司承担该项目环境影响报告书的编制工作（项目委托书见附件一）。我单位在接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，开展初步的环境现状调查及资料收集，根据建设单位提供的资料，进行初步的工程分析，确定评价重点和环境保护目标，制定工作方案；其次根据工作方案开展环境质量现状调查监测与评价，在进一步工程分析的基础上，完成了大气、地表水、地下水、声环境影响评价和风险评价、环境影响经济损益分析、固体废物环境影响分析，最后根据各环境要素和专题评价结果，提出环境保护措施，给出污染源排放清单和环境影响评价结论，编制完成了《濮阳医专附属医院建设项目环境影响报告书》。

## 建设项目特点

（1）本次工程属新建项目，属于卫生健康行业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“三十七、卫生健康  5、医疗卫生服务设施建设”，本项目的建设符合国家产业政策的要求。本项目选址位于濮阳市开德西街以南、安凯路以西、绿城路以北、濮水路以东，项目用地为医疗卫生用地，选址符合濮阳市城市总体规划要求。根据现场踏勘，目前本项目尚未开始建设。

（2）工艺特点

①项目废水主要为医疗废水和生活污水，各废水经预处理后一起经厂区污水处理站处理后排入濮阳市第二污水处理厂进一步处理。

②项目工艺废气主要包括食堂油烟、备用发电机组废气、地下停车场机动车尾气、污水处理站产生的恶臭气体氨气、硫化氢。食堂油烟采用油烟净化器处理；发电机组废气无组织排放；地下停车场机动车尾气通过加强地下场通风，减轻影响；污水处理站恶臭气体采用生物滤塔进行处理，各产污环节均可实现达标排放。

③本项目营运过程中环境风险主要为污水处理站废水、医疗废物泄露等，存在一定的风险，在运营过程中一旦发生事故，对周围环境存在一定的危险性，因此本次评价应做好环境风险分析，提出有效的风险防范措施及风险应急预案。

④本项目依托的市政集中污水治理、电力及通讯等基础设施均已建成。

## 环境影响评价的工作过程

环境影响评价工作一般分三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。所采用的工作程序，详见下图1.2-1。

图1.2-1  环境影响评价工作程序

环境影响评价过程具体如下：

第一阶段：我单位于2020年6月12日接受濮阳医学高等专科学校环境影响评价委托，评价单位成立了环评课题组，研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等文件；收集并研究与项目相关的技术文件和其他有关政府批文，进行初步工程分析，根据项目的建设内容与特点进行环境影响因素识别与评价因子的筛选，明确评价重点和环境保护目标，确定环境因子的各项评价等级和评价标准。

第二阶段：组织相关环评专业人员对建设项目所在地进行评价范围内的环境现状调查，委托监测单位对项目附近的环境空气、地表水、地下水、声环境现状进行监测。对建设项目进行深入的污染源分析，根据各环境要素的具体情况结合项目的工程分析情况，进行各环境要素环境影响预测与评价及各专题环境影响分析与评价。

第三阶段：根据环境影响预测情况，提出环境保护措施，进行技术经济可行性论证，给出污染物排放清单及建设项目环境影响评价结论，于2020年6月编制完成《濮阳医专附属医院建设项目环境影响报告书》。

## 关注的主要环境问题及环境影响

本次环评报告关注的主要环境问题是：

（1）项目区域环境空气、地表水、地下水以及区域声环境质量现状能否满足相应的标准限值要求：

（2）项目环境影响的可接受程度以及污染防治措施是否可行，主要包括：

①项目产生的废气污染物产生情况和治理措施，确保项目废气排放达到国家规定的排放标准；

②项目废水处理措施的可行性，区域污水管网建设时限衔接性及废水排放去向；

③项目营运期对区域环境和敏感目标的影响。

（3）项目选址的合理性分析。

## 环境影响评价的主要结论

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类“三十七、卫生健康  5、医疗卫生服务设施建设”，项目的建设符合国家产业政策的要求；项目符合濮阳市城市总体规划相关要求；项目距各饮用水源地相对较远，不在饮用水水源地保护区范围内。

各种污染物经过治理后均可实现达标排放，各项治理措施可行；根据大气环境影响预测，项目废气污染物排放对周围环境敏感点产生的影响较小，在采取相应的防污减污措施后，工程排放的废气、废水、噪声及固体废物对周围环境影响较小。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，通过认真落实评价所提各项环保治理措施后，工程所排各项污染物对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展，因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。

# 总则

## 编制依据

### 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日，2018年修正）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订，2018年1月1日）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修订版）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2019年6月25日修订）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，（环境保护部令第44号），2017年9月1日；关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定，（生态环境部令部令第1号），2018年4月28日；

（9）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

（10）进一步加强建设项目环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号；

（11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发【2012】98号）；

（12）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（13）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（14）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（15）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）；

（16）《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部公告2018年第9号）；

（17）《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016年8月1日）；

（18）《医疗废物管理条例》（2011年修订）；

（19）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（2003.10.15）；

（20）《医疗废物分类目录》（卫医发[2003]287号，2003.10.10）；

（21）《中华人民共和国传染病防治法》（2001.12.11）

（22）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起实施）。

### 行业标准与技术规范

（1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964—2018）；

（9）《制定地方水污染物排放标准的技术原则和方法》（GB3839-83）；

（10）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）；

（11）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（12）《危险废物污染防治技术政策》（环发﹝2011﹞199号文）；

（13）《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）；

（14）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；

（15）《传染病医院建筑标准》（建标[2016]131号）；

（16）《医院感染管理规范》，国家卫生部令第48号；

（17）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）（2013年7月1）；

（18）《传染病医院设计规范》（GB50849-2014）；

（19）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）。

### 地方性法规及规范性文件

（1）《河南省建设项目环境保护条例》（2007年5月1日起实施）

（2）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2012年1月1日）；

（3）《关于加强建设项目危险废物环境管理工作的通知》（豫环办【2012】5号）；

（4）《河南省减少污染物排放条例》（2014年1月1日实施）；

（5）《河南省大气污染防治条例》（2018年3月1日实施）；

（6）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125号）；

（7）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）；

（8）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）；

（9）《河南省人民政府关于调整部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2019]19号）；

（10）《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于印发河南省大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）；

（11）关于印发《濮阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》的通知（濮环攻坚办〔2019〕82号）。

### 其他有关资料

（1）《濮阳医专附属医院建设项目》环评工作的委托书；

（2）《濮阳医专附属医院建设项目项目建议书》（濮阳市工程咨询公司）；

（3）《濮阳医专附属医院建设项目可行性研究报告》（濮阳市工程咨询公司）；

（4）《濮阳医专附属医院建设项目可行性研究报告批复》（濮发改社会[2020]69号）；

（5）与项目相关的其他资料。

## 评价内容及评价重点

### 评价对象

濮阳医专附属医院建设项目，另外本项目内的医疗放射设备主要为数字X片机、CT设备等，对此类设备需单独另行进行辐射环境影响评价，并取得相关许可证后方可运行，辐射设备不在本环评报告评价范围之中。

### 评价内容

根据本项目工程特点及所在区域环境特征，确定本项目环境影响评价内容为：

表2.2-1   本项目主要环境影响评价内容一览表

| 序号 | 评价内容 |
| --- | --- |
| 1 | 结合本项目建设特点及所在区域的环境特征，调查所在区域目前的环境质量问题，然后对本次新建项目进行工程污染分析，预测本项目建设后全厂污染物排放总量情况 |
| 2 | 对本项目拟选址所在区域的环境质量进行现状评价，分析纳污环境的承载能力，作为环境影响预测评价的依据 |
| 3 | 预测本项目投产后产生的污染物对评价区环境质量产生影响的范围和程度，从环保角度论证本项目在拟选址建设的可行性 |
| 4 | 对本项目投产后的环境经济损益进行分析，提出相应的环境管理计划和环境监测计划。 |

### 评价重点

根据建设项目特点和区域环境特征，本次评价工作的重点依次为：工程分析，环保措施可行性分析，环境影响预测与分析，环境空气质量评价，环境风险分析、环境损益分析等。

## 评价目的及评价原则

### 评价目的

本评价的根本目的是：在项目实施过程中做到事前预防污染，并为主管部门审批决策、监督管理，为工程设计、工程建设及日后的经营管理提供科学依据和基础资料。

根据项目的具体情况，结合选址周围环境状况，本评价拟达到以下目的：

（1）从国家和地方产业政策的角度，结合濮阳市城市总体规划的要求，确定项目建设是否符合产业政策及规划要求。

（2）在对项目周边自然环境状况进行调査、分析的基础上，掌握评价区域内主要环境保护目标；调査并明确区域内的主要污染源及环境特征。

（3）全面分析工程建设内容，掌握主要污染物产生特征，计算污染物产生量和排放量，根据区域环境特征和工程污染物排放特点，预测项目建成投产后对周围环境影响的程度和范围，从环境保护角度分析论证建设工程的可行性。

（4）根据河南省及濮阳市对项目的总量要求，对项目提出进一步减缓污染的对策和建议。

（5）对项目建设所引起的环境污染，提出切实可行的减缓措施建议，最大限度降低或减缓项目建设对环境带来的负面影响。

### 指导思想

根据项目特点，抓住影响环境的主要因子，有重点地进行评价；评价方法力求科学严谨，实事求是；分析论证力求客观公正；贯彻国家产业政策、城市总体规划、环境功能要求、达标排放、总量控制、增产不增污、事故风险以及公众参与的原则；提出的环保措施力求技术可靠、经济合理；在保证报告书质量前提下，尽量缩短评价周期。

## 评价因子及评价标准

### 评价因子筛选

根据建设项目环境影响因素识别和特征污染因子识别结果，结合本区环境状况筛选评价因子见表2.4-1。

表2.4-1  现状因子及预测评价因子一览表

| 要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、氨、硫化氢 | 氨、硫化氢 |
| 地表水环境 | COD、氨氮、总磷 | COD、氨氮 |
| 地下水环境 | K+、Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮、总硬度、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、氯化物、挥发酚、氰化物、汞、砷、镉、铁、铅、锰、溶解性总固体、亚硝酸盐（以N计）、耗氧量、六价铬、总大肠菌群、细菌总数 | / |
| 固体废物 | / | / |
| 声环境 | 等效连续A声级（Lep） | 等效连续A声级（Lep） |
| 土壤环境 | / | / |

## 评价标准

根据项目厂址所在区域环境功能情况及周边基础设施情况，本次评价拟执行标准如下。

### 环境质量标准

①环境空气

项目所在区域大气中的环境因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1的二级标准、《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》附录D 表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，详情见表2.5-1。

表2.5-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 平均时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时平均 | 150μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
| NO2 | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75μg/m3 |  |
| CO | 24小时平均 | 4mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10mg/m3 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 200μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 160μg/m3 |  |
| NH3 | 1小时平均 | 200μg/m3 | 《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| H2S | 1小时平均 | 10μg/m3 |  |

②地表水环境

地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体如表2.5-2所示。

表2.5-2  地表水环境质量标准

| 类别 | 污染物 | pH | COD | 氨氮 | 总磷（以P计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV类 | 标准（mg/L） | 6~9 | ≤30 | ≤1.5 | ≤0.3（湖、库0.1） |

③地下水环境

执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，如表2.5-3所示。

表2.5-3  地下水质量标准

| 地 下 水 环 境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH | 6.5～8.5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨氮 | ≤0.5 |
|  |  | 总硬度 | ≤450 |
|  |  | 氟化物 | ≤1.0 |
|  |  | 硫酸盐 | ≤250 |
|  |  | 硝酸盐(以N计) | ≤20 |
|  |  | 氯化物 | ≤250 |
|  |  | 挥发酚 | ≤0.002 |
|  |  | 氰化物 | ≤0.05 |
|  |  | 汞 | ≤0.001 |
|  |  | 砷 | ≤0.01 |
|  |  | 镉 | ≤0.01 |
|  |  | 铁 | ≤0.3 |
|  |  | 锰 | ≤0.1 |
|  |  | 溶解性总固体 | ≤1000 |
|  |  | 耗氧量 | ≤3.0 |
|  |  | 铬（六价） | ≤0.05 |
|  |  | 亚硝酸盐(以N计) | ≤1.0 |
|  |  | 铅 | ≤0.01 |
|  |  | 总大肠菌群 | ≤3.0 |
|  |  | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 |

*总硬度以CaCO3计。

④声环境

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类，其中临道路侧南场界、西场界执行4a标准，如表2.5-4所示。

表2.5-4  声环境质量标准

| 类别 | 昼间（dB（A）） | 夜间（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |
| 4a | 70 | 55 |

### 污染物排放标准

①废气

本项目营运期污水处理站产生的NH3、H2S执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；停车场颗粒物、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；食堂油烟执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018），具体指标见表2.5-5。

表2.5-5  废气污染物排放标准

| 标准名称 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 |
|  | NOx | 0.12mg/m3 |
| 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 | NH3 | 1.0mg/m3 |
|  | H2S | 0.03mg/m3 |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 表1厂界标准值 | NH3 | 1.5mg/m3 |
|  |  | H2S | 0.06mg/m3 |
|  | 表2标准 | NH3 | 4.9kg/h |
|  |  | H2S | 0.33kg/h |
| 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） | 油烟 | 1.0mg/m3，效率≥95% |
|  | 非甲烷总烃 | 10mg/m3 |

②废水

本项目属于带传染科病房的综合医疗机构，且营运期产生的医疗废水，经厂区污水处理站处理后排入濮阳市第二污水处理厂进一步处理，废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理及濮阳市第二污水处理厂收水标准。

表2.5-6  医疗机构水污染物排放标准及濮阳市第二污水处理厂收水标准

| 标准名称 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表2预处理 | pH | 6-9 |
|  | COD | 250 |
|  | BOD5 | 100 |
|  | NH3-N | — |
|  | SS | 60 |
|  | 动植物油 | 20 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 10 |
|  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 5000 |
| 濮阳市第二污水处理厂收水标准 | pH | 6-9 |
|  | COD | 350 |
|  | BOD5 | 50 |
|  | NH3-N | 35 |
|  | SS | 150 |

③噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。具体指标见表2.5-7。

表2.5-7  噪声排放标准

| 类别 | 昼间（dB（A）） | 夜间（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类 | 55 | 45 |

④固体废物

一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ142-2008）；医疗污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4标准。

## 评价工作等级及评价范围

### 大气环境评价等级

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）进行评价等级的确定，选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境影响评价工作进行分级。结合项目的初步工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。

结合本项目的工程分析结果，通过分别计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi及该污染物地面浓度达到标准限值的10%时所对应的最远距离D10%，来对项目评价等级进行划分。计算结果及评判依据见表2.6-1。

表2.6-1  大气评价等级判定结果一览表（有组织）

| 污染源 | 污染物 | 排放速率kg/h | 排放速率g/s | 排放源参数 | 最大地面浓度预测值（mg/m3） | 占标率 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排气筒高度/m | 内径/m | 烟气温度/℃ |  |  |  |
| 有组织排气筒P1 | NH3 | 0.002 | 0.000556 | 15 | 0.6 | 25 | 0.00007444 | 0.04 | 三级 |
|  | H2S | 0.0009 | 0.00025 |  |  |  | 0.0000335 | 0.34 | 三级 |

表2.6-2  大气评价等级判定结果一览表（无组织）

| 项目 | 污染物 | 排放速率g/s | 排放源参数 | 最大地面浓度预测值（mg/m3） | 占标率 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长×宽×高（m） |  |  |  |
| 污水处理站无组织恶臭 | NH3 | 0.0002778 | 60×30×5 | 0.0008089 | 0.4 | 三级 |
|  | H2S | 0.0001389 |  | 0.00029 | 4.04 | 二级 |

表2.6-1，2.6-2可以看出，本项目主要废气污染物根据估算模式计算结果，其中无组织H2S最大地面浓度为0.00029mg/m3，最大占标率为4.04%，大于1%小于10%，因此，本工程确定大气环境影响评价等级为二级。

### 地表水环境影响评价工作等级

拟建项目所产生的废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，水质较为简单。本项目产生的医疗废水经污水处理站处理达标后，通过区域市政污水管网，排入濮阳市第二污水处理厂进一步处理，经处理后尾水最终排入顺河沟。雨水排入市政雨水管网。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）表1中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地面水环境影响评价工作等级确定因素见表2.6-3。

表2.6-3  地表水环境影响评价等级划分表

| 判定等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q﹤200且W﹤6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |
| 本项目 | 有废水产生，但间接排放，不排放到外环境，按三级B评价 |

根据上表可知，本项目地表水影响评价等级为三级B，评价仅分析其依托污水处理设施的环境可行性。

### 地下水环境影响评价工作等级

（1）建设项目类别

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，项目属于“V社会事业与服务业”中的“158医院”中“新建、扩建”中的“新建”项目，其中“三甲为III类，其余为IV类”，根据建设单位提供的资料本项目属于三甲医院，因此本项目属于Ⅲ类建设项目。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，地下水敏感程度分级表见表2.6-4。

表2.6-4   地下水敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它区域 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

本项目所在区域不涉及集中式饮用水水源保护区、国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区等地下水环境敏感区，项目所在区域不属于集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区）；未规划准保护区的集中式饮用水水源，其他保护区以外的补给径流区，特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等环境敏感区。

项目周边村庄谷家庄村、杜家庄村等村民采用村集体地下水井作为饮用水来源，属于分散式饮用水水源。

因此，项目地下水敏感程度属于“较敏感”。

（5）评价工作等级

根据上述建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别及建设项目的地下水环境敏感程度，综合判定项目厂址区地下水环境敏感程度为“较敏感”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。因此项目属于三级评价。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分情况见表2.6-5。

表2.6-5     本项目地下水环境影响评价工作等级划分一览表

| 环评类别 环境敏感程度 | 地下水环境影响评价项目类别 | 地下水环境敏感程度分级 | 地下水环境影响评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目场地 | Ⅲ类 | 较敏感 | 三 |

综合以上分析，地下水评价工作等级确定为三级。

### 声环境影响评价工作等级

根据工程特点，结合厂址周围环境状况，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），本项目所在声环境功能区为1类，且项目建成后所引起的背景噪声级升高未超过3dB（A），受影响人口数量变化不大，声环境影响评价等级为二级。

表2.6-6  声环境影响评价等级判别表

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 项目所处的声环境功能区 | GB3096-2008规定的1类地区 |
| 建设前后噪声级别变化程度 | ＜3dB（A） |
| 受噪声影响人口 | 受噪声影响人口少 |
| 评价等级 | 二级 |

### 土壤环境

本项目为新建医院项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，属于“社会事业与服务业”中的“其他”类，为IV类项目，可不进行土壤环境影响评价。

### 生态环境

本项目为医院项目，项目区现状为一般农田，不涉及特殊生态敏感区、重要生态敏感区，项目运营对生态系统影响很小，因此本次环评不进行生态影响评价，仅对施工期生态影响进行简要分析。

### 环境风险评价等级

本项目为新建医院项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的适用范围，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险物质数量与临界量比值Q<1，因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析。

### 评价范围

根据项目污染特征、拟建厂址周围环境特点及评价工作等级确定评价范围，详见表2.4-8。

表2.6-10  评价范围表

| 评价内容 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 二级 | 以建设项目厂址为中心，边长为5km的矩形范围； |
| 地表水 | 三级B | 本项目废水经污水处理站处理后排入濮阳市第二污水处理厂进一步处理，因此不做定量预测，仅作定性分析 |
| 地下水 | 二级 | 项目厂区上游500m，下游2500m，左右两侧各1000m的矩形，面积为6km2 |
| 噪声 | 二级 | 厂界外200m； |
| 土壤 | / | / |
| 生态环境 | / | / |
| 环境风险 | 简单分析 | / |

## 政策相符性分析

### 产业政策相符性分析

（1）与《产业结构调整指导目录》产业政策的相符性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类“三十七、卫生健康  5、医疗卫生服务设施建设”，且项目已经濮阳市发展和改革委员会批复，濮发改社会[2020]69号，因此，本项目的实施符合国家相关产业政策。

### 相关规划相符性分析

#### 濮阳市城市总体规划（2015~2020年）

《濮阳市城乡总体规划(2015―2030)》（纲要）于2016年12月16日通过省住建厅组织的评审。

（1）规划范围

规划范围包括市域、规划区、中心城区三个层次，其中市域为濮阳市行政辖区，总面积4271平方公里；规划区包括华龙区，清丰县马庄桥镇、柳格镇、固城乡、双庙乡，濮阳县城关镇、柳屯镇、清河头乡的行政管辖范围，总面积708.3平方公里；中心城区包括主城区和濮阳县城。

（2）规划期限

本规划期限为2015~2030年。其中，近期为2015~2020年；远期为2020~2030年；2030年后为远景展望。

（3）城市性质

豫鲁冀三省交汇处的中心城市；以绿色精细化工为导向的资源转型创新示范区；生态园林特色突出的国家级历史文化名城。

（4）城市职能

区域层面：国家级现代农业示范区，区域性油气资源储配中心及中原油田技术外输基地，以优势工业产品和农副产品商贸为特色的区域性物流枢纽，河南省绿色精细化工创新基地。

（5）城市发展目标与战略

■城市发展总目标

以“保增长，调结构，惠民生”为出发点，以新型城镇化为导向，实现国民经济和社会转型发展，将濮阳市建设成为“中原绿都”。

■城市发展战略

区域协同战略：两轴外联、极核内聚。着力推进跨区域重大交通基础设施建设，强化对外交通联系；强化两条城市综合发展轴，引导城镇和产业发展要素向轴线聚集；构建“1+2”统筹重点区，组织中心城区与清丰县城、新型化工功能区协同发展。

●经济转型战略：轻重并举、产城互动。确立化工产业的龙头地位，延伸产业链条；积极培育轻工业和战略性新兴产业，形成多元支柱产业体系；集中发展中心城区和县城的产业平台，控制镇级园区的规模；引导产业板块差异化发展，解决重工业围城的问题；分类发展小城镇，突出产业特色，建设新市镇、特色小镇和一般城镇。

●生态保护战略：城田相融、城水相依。建构以农业生态为主导的平原生态体系，筑牢城市生态安全屏障；建构沿渠、沿黄两条特色城乡发展带，凸显城乡水绿生态、风貌特色；以水为脉，建构城市开放空间体系，形成平原水城的城市特色风貌；因地制宜，差异化引导中心城区绿地系统建设，强化园林城市特色。

●空间统筹战略：多规协同、板块整合。调整规划区范围，划定重点统筹区范围，纳入重要生态空间，与生态保护红线衔接；调整中心城区空间增长边界，合理确定建设用地规模，与土地利用总体规划衔接；调整产业空间布局，保障重点项目用地，与国民经济和社会发展规划衔接；中心城区分版块整合优化空间布局，促进空间集约紧凑发展，形成“一心三城”的空间结构；结合行政管理事权，建立分区规划建设指引，强化规划的有效传递。

●社会融合战略：城乡均衡、油地共享。优化市域城乡体系，强调中心城区和县城作为吸纳农业人口转移的核心平台作用；有序推进村庄迁并和村庄整治，推进黄河滩区的村庄并存入城；提升建制镇、集镇、中心村的公共服务能力和水平，建设乡村服务圈；整合市级公共服务中心，结合行政管辖等级分级、分类配置公共服务设施；加强历史文化遗产保护，强调中原油田的历史文化传承。

（6）城乡规模等级体系

市域形成“1-6-67-N”的城乡规模等级体系。

“1”是一个吸纳人口的主要平台，为中心城区，包括主城区和濮阳县城。

“6”是六个吸纳人口的次要平台，包括清丰县城、南乐县城、范县县城、台前县城、新型化工功能区和庆祖镇。

“67”是镇和集镇。

“N”是多个村庄居民点。

（7）城乡空间结构

市域形成“一主两副，两轴两带”的城乡空间结构。

“一主”指市域主中心，为中心城区，包括主城区和濮阳县城。“两副”是指市域副中心，包括清丰县城和新型化工功能区。

“两轴”是指南北向依托106国道、京开大道的城镇综合发展轴，以及东西向依托范辉高速、324国道的城镇综合发展轴。

“两带”是指沿第三濮清南干渠和沿黄河大堤的两条特色城乡发展带。

本项目位于濮阳市开德西街以南、安凯路以西、绿城路以北、濮水路以东，属于医院项目，因此本项目的实施符合濮阳市城市总体发展规划的产业发展战略要求。

### 濮阳市城市集中式饮用水水源地保护区划

#### 濮阳市城市集中饮用水水源地保护区划内容

根据《河南省城市集中式饮用水源保护区划》（豫政办[2007]125号）、河南省环境保护厅及河南省水利厅批复（豫环函[2014]61号）的《河南省濮阳市地下饮用水源地调整及保护区核定技术报告》、《河南省人民政府关于调整部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2019]19号），濮阳市有2个地表水饮用水源保护区、2个地下水饮用水源保护区。濮阳市集中式饮用水源地及保护范围情况如下：

（1）地表水饮用水源保护区

①中原油田彭楼地表水饮用水源保护区

一级保护区：黄河干流彭楼引水口下游100米至上游10号坝河道濮阳市界内至黄河左岸连坝坡角线外50米的区域，彭楼引水口至彭楼闸之间输水渠两侧生产堤内的区域，彭楼闸至水源取水口下游100m之间输水渠及两侧50米的区域。

二级保护区：一级保护区外，黄河干流彭楼引水口至上游范县界河道、濮阳市界内至黄河左岸生产堤内的区域，彭楼闸至彭楼取水口下游300m的输水渠及两侧1000米至黄河大堤外侧的区域。

②西水坡地表水饮用水源保护区

一级保护区：黄河干流渠村引水口下游100米至上游青庄1号坝河道濮阳市界内至黄河左岸连坝坡角线外50米的区域，渠村引水口至渠首闸输水渠两侧连坝路之内的区域，渠村沉砂池外200米至黄河大堤外侧及濮清南干渠东侧的区域，西水坡调节池围墙以内的区域。

二级保护区：一级保护区外，黄河干流渠村引水口至上游8号坝河道濮阳市界内至黄河左岸生产堤以内的区域，渠村沉砂池一级保护区外1000米至黄河大堤外侧的区域。

（2）地下水饮用水源保护区

①李子园地下水饮用水源保护区

一级保护区：取水井外围50米的区域。

二级保护区：一级保护区外，取水井外围550米所包含的区域。

准保护区：二级保护区外，北至北线4号水井以北1000米、西至西线6号井以西1000米、南至高铺干渠—濮清南干渠—016县道、东至五星沟西侧范围内的区域。

②中原油田基地地下水饮用水源保护区

一级保护区：开采井外围100米的区域。

二级保护区：马颊河、五一路、长庆路、黄河路、京开道、濮水河、供应南路、老马颊河、江汉路东、老东环路、苏北路、老马颊河所围的区域；濮鹤高速公路以南，长安路以北，东西两侧一级保护区外400米的区域。

准保护区：二级保护区外北至范辉高速公路南侧，南至晋豫鲁铁路北侧，西至京开道东侧，东到106国道西侧的区域。

本项目位于濮阳市开德西街以南、安凯路以西、绿城路以北、濮水路以东，距离本项目最近的饮用水源保护区为中原油田彭楼地表水饮用水源准保护区，位于本项目东南约6.5km，不在饮用水源保护区范围内，故项目的建设与濮阳市城市集中式饮用水水源地保护区划是相符的。

#### 河南省乡镇集中式饮用水水源规划

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），按照《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》的有关要求，依据《饮用水水源地保护区划分技术规范（HJ/T338-2007）》，划定乡镇级集中式饮用水水源保护区。濮阳市7个区县共60个地下水井（群）被划定为地下水水源保护区。其中濮阳经济技术开发区内共3眼井，分别为：

①濮阳市经开区新习乡水厂地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西15米、南15米、北30米的区域。

②濮阳市经开区胡村乡水厂地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围西、南、北各20米的区域。

③濮阳市经开区王助镇水厂地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东40米、西35米、南25米、北40米的区域。

综上所述，距离本项目最近的为胡村乡水厂地下水井（共1眼）。该地下水井的一级保护区范围为水厂厂区及外围西、南、北各20米的区域。胡村乡水厂地下水井位于本项目北侧，距离该地下水井一级保护区最近约4.8km。目前，该地下水井尚未建设，为规划的地下水井，不在本项目地下水调查评价范围之内。

项目拟选厂址远离上述饮用水源保护区范围及上游补给区，符合濮阳市饮用水源地保护规划要求。

## 项目主要环境保护目标

项目位于濮阳市开德西街以南、安凯路以西、绿城路以北、濮水路以东处，现状为农田、果园，地形相对平坦。根据现场调查本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。

项目各环境要素保护目标见表2.8-1~2.8-4。

表2.8-1    环境空气保护目标一览表

| 类别 | 保护目标 | 坐标 | 保护对象 | 人数（人） | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 距离/m | 保护标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 北豆村 | 114.972134 | 35.810271 | 居民 | 1400 | 二类区 | N | 1050 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 顺河村 | 114.970847 | 35.819006 | 居民 | 1460 | 二类区 | N | 2190 |  |
|  | 濮阳杂技艺术学校 | 114.976726 | 35.806164 | 学校师生 | 4000 | 二类区 | N | 606 |  |
|  | 濮阳技师学院 | 114.979601 | 35.810341 | 学校师生 | 3000 | 二类区 | N | 1110 |  |
|  | 濮阳医学高等专科学院 | 114.987111 | 35.811837 | 学校师生 | 8000 | 二类区 | N | 1420 |  |
|  | 濮阳第一高级中学 | 114.985953 | 35.800561 | 学校师生 | 8600 | 二类区 | E | 370 |  |
|  | 张仪村 | 114.993570 | 35.808757 | 居民 | 2200 | 二类区 | NE | 1660 |  |
|  | 班家村 | 114.962843 | 35.810985 | 居民 | 1070 | 二类区 | NW | 1440 |  |
|  | 店当村 | 114.960010 | 35.813647 | 居民 | 1350 | 二类区 | NW | 1880 |  |
|  | 杨庄村 | 114.957350 | 35.806443 | 居民 | 940 | 二类区 | NW | 1470 |  |
|  | 后范庄村 | 114.962285 | 35.796732 | 居民 | 980 | 二类区 | W | 820 |  |
|  | 前范庄村 | 114.959882 | 35.792520 | 居民 | 1240 | 二类区 | SW | 980 |  |
|  | 孔村 | 114.947222 | 35.797515 | 居民 | 1010 | 二类区 | W | 2220 |  |
|  | 翰林世家（在建） | 114.975031 | 35.792198 | 居民 | 4600 | 二类区 | S | 100 |  |
|  | 西湖学府（在建） | 114.978786 | 35.792268 | 居民 | 6500 | 二类区 | S | 100 |  |
|  | 谷家庄村 | 114.964495 | 35.788987 | 居民 | 900 | 二类区 | SW | 852 |  |
|  | 吕家庄村 | 114.971404 | 35.789161 | 居民 | 1230 | 二类区 | S | 440 |  |
|  | 杜家庄村 | 114.977219 | 35.789370 | 居民 | 1620 | 二类区 | S | 370 |  |
|  | 豆村集 | 114.983571 | 35.788847 | 居民 | 2120 | 二类区 | SE | 530 |  |
|  | 建业壹号城邦 | 114.988678 | 35.785923 | 居民 | 10860 | 二类区 | SE | 1380 |  |
|  | 石家庄村 | 114.992969 | 35.787672 | 居民 | 670 | 二类区 | SE | 1360 |  |
|  | 天和苑社区 | 114.992884 | 35.791519 | 居民 | 2800 | 二类区 | E | 1250 |  |
|  | 濮阳市第三水厂 | 115.000887 | 35.790484 | / | / | 二类区 | E | 2050 |  |

表2.8-2  地表水环境保护目标

| 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 引黄入冀补淀工程 | 114.964463 | 35.795844 | 地表水 | 地表水水环境 | Ⅳ类 | W | 790 |
| 顺河沟 | 114.976737 | 35.820990 | 地表水 | 地表水水环境 | Ⅳ类 | N | 2560 |

表2.8-3  地下水环境保护目标

| 名称 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北豆村 | 地下水 | 地下水水环境 | Ⅲ类 | N | 1050 |
| 谷家庄村 | 地下水 | 地下水水环境 | Ⅲ类 | SW | 852 |
| 吕家庄村 | 地下水 | 地下水水环境 | Ⅲ类 | S | 440 |
| 杜家庄村 | 地下水 | 地下水水环境 | Ⅲ类 | S | 370 |
| 豆村集 | 地下水 | 地下水水环境 | Ⅲ类 | SE | 530 |

表2.8-4 声环境保护目标

| 名称 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场区厂界 | 声环境 | 1类/4a类 | / | 200 |
| 翰林世家（在建） | 声环境 | 1类 | S | 100 |
| 西湖学府（在建） | 声环境 | 1类 | S | 100 |

## 专题设置

本次评价设置以下专题：

（1）概述

（2）总则

（3）建设项目工程分析

（4）环境现状调查与评价

（5）环境影响预测与评价

（6）环境风险分析

（7）污染防治措施及可行性论证

（8）环境经济损益分析

（9）环境管理及监测计划

（10）结论

# 建设项目工程分析

## 工程概况

本项目为濮阳医专附属医院建设项目，选址位于濮阳市开德西街以南、安凯路以西、绿城路以北、濮水路以东，项目建成后可提供1200张床位。

### 工程名称、建设性质和建设地点

项目名称：濮阳医专附属医院建设项目

建设单位：濮阳医学高等专科学校

建设性质：新建

建设地点：濮阳市开德西街以南、安凯路以西、绿城路以北、濮水路以东，项目中心经度114.974996410，纬度35.796504425。

建设内容：项目占地112315m2，总建筑面积150880m2，其中地上建筑面积120880m2，地下停车场建筑面积30000m2。

项目总投资：84747.42万元

劳动定员：本项目医技医护人员1728人，日均接诊量3600人次

工作制度：项目实施单班8小时工作制，夜间轮流值班，年工作365天

### 工程组成及建设内容

工程主要建设内容为主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等，不新建，项目组成及主要建设内容见表3.1-1。

表3.1-1  项目组成及主要建设内容

| 工程类别 | 建设内容及规模 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 传染楼 | 建筑面积3240m2，2F |
|  | 住院楼 | 建筑面积42120m2，15F |
|  | 门诊、医技综合楼 | 4F，其中急诊建筑面积3240m2，门诊建筑面积16200m2，医技综合建筑面积25920m2 |
| 辅助工程 | 后勤保障用房 | 建筑面积8640m2，2F |
|  | 科研办公楼行政管理 | 6F，其中行政管理部建筑面积4320m2，教学用房建筑面积4800m2，单列用房建筑面积5030m2，规培基地用房建筑面积3000m2， |
|  | 宿舍楼 | 建筑面积4320m2，6F |
| 公用工程 | 供水 | 市政供水 |
|  | 供电 | 市政供电 |
|  | 供气 | 市政供气 |
|  | 排水 | 雨污分流，雨水进入市政雨水管网；污水经院内污水处理站处理后，排入市政管网进入濮阳市第二污水处理厂进一步处理 |
|  | 供热、制冷 | 采用中央空调系统 |
| 环保工程 | 废水处理 | 食堂废水设置隔油池进行预处理，传染病区废水经专用化粪池处理、臭氧消毒预处理，普通病房设化粪池预处理，门诊楼急诊楼设化粪池预处理，办公行政生活污水及洗衣房废水进入化粪池预处理，上述废水预处理后经院内污水处理站处理后，排入市政管网进入濮阳市第二污水处理厂进一步处理 |
|  | 废气处理 | 污水处理站恶臭经生物滤塔处理后经15米高排气筒排放；食堂油烟采用高效油烟净化装置处理后经高出楼顶1m排气筒排放；地下停车场废气通过加强地下停车场通风进行改善，备用发电机废气无组织排放 |
|  | 固体废物 | 医疗废物暂存间1座，50m2；污泥暂存间，50m2，生活垃圾收集桶 |
|  | 噪声 | 采用防震垫、隔声罩等措施 |
|  | 环境风险 | 350m3事故池 |

### 主要医疗设备

由于医院内血压计、观片机等小设备数量较多，本项目不再详细进行计列，仅对医院内主要设备进行计列，项目主要医疗设备情况详见表3.1-2。

表3.1-2  本项目主要医疗设备一览表

| 科室 | 基本设备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 急诊科 | 给氧装置 | 1台 |
|  | 简易呼吸器 | 1台 |
|  | 呼吸机 | 1台 |
|  | 自动洗胃机 | 1台 |
|  | 心电图机 | 1台 |
|  | 心脏起搏除颤仪 | 1台 |
|  | 心电监护仪 | 1台 |
|  | 负压吸引器 | 1台 |
|  | 多功能抢救床 | 1台 |
|  | 血压计 | 1台 |
| 内科 | 体温计 | 1台 |
|  | 听诊器 | 1台 |
|  | 心电图机 | 1台 |
|  | 心脏起搏除颤仪 | 1台 |
|  | 心电监护仪 | 1台 |
|  | 动态血压监测仪 | 1台 |
| 外科 | 血压计 | 1台 |
|  | 体温计 | 1台 |
|  | 听诊器 | 1台 |
|  | 心电图机 | 1台 |
|  | 移动式负压引流器 | 1台 |
|  | 相关手术器械 | 1台 |
| 妇产科 | 母婴监护仪 | 1台 |
|  | 胎心监护仪 | 1台 |
|  | 新生儿抢救台 | 1台 |
|  | 婴儿辐射保暖台 | 1台 |
|  | 电动羊水吸引器 | 1台 |
|  | 妇科检查床 | 1台 |
|  | 冲洗车 | 1台 |
|  | 阴道镜 | 1台 |
|  | 消毒隔离器械柜 | 1台 |
|  | 产床 | 1台 |
|  | 产程监护仪 | 1台 |
| 儿科 | 小儿监护仪 | 1台 |
|  | 小儿脉氧仪 | 1台 |
|  | 小儿呼吸仪 | 1台 |
|  | 小儿雾化治疗仪 | 1台 |
|  | 新生儿抢救台 | 1台 |
|  | 婴儿培养箱 | 1台 |
|  | 儿童智能测量仪 | 1台 |
|  | 新生儿微量输液泵 | 1台 |
| 眼科 | 眼科治疗床 | 1台 |
|  | 裂隙灯 | 1台 |
|  | 眼压计 | 1台 |
|  | 眼底镜 | 1台 |
|  | 角膜曲率计 | 1台 |
|  | 视力灯箱 | 1台 |
|  | 客观视力仪 | 1台 |
|  | 电脑验光仪 | 1台 |
|  | 全自动电脑视野仪 | 1台 |
|  | 眼科AB超声仪 | 1台 |
|  | 睫毛电解器 | 1台 |
| 耳鼻喉科 | 耳鼻喉综合治疗台 | 1台 |
|  | 电子喉镜 | 1台 |
|  | 手术显微镜 | 1台 |
|  | 鼻窦镜 | 1台 |
|  | 电动耳钻 | 1台 |
|  | 电测听仪 | 1台 |
|  | 声阻抗仪 | 1台 |
|  | 听力计 | 1台 |
| 口腔科 | 综合牙科治疗椅 | 2台 |
|  | 牙钻机 | 1台 |
|  | 涡轮机 | 1台 |
|  | 搅拌机 | 1台 |
| 手术室 | 麻醉机 | 1台 |
|  | 呼吸机 | 1台 |
|  | 气管插管设备 | 1台 |
|  | 手术床 | 1台 |
|  | 无影灯负压吸引器 | 1台 |
|  | 心电监护仪 | 1台 |
|  | 净化机组 | 1套 |
| 检验科 | 显微镜 | 1台 |
|  | 医用电冰箱 | 1台 |
|  | 恒温箱 | 1台 |
|  | 分析天平 | 1台 |
|  | 离心机 | 1台 |
|  | 尿液分析仪 | 1台 |
|  | 蒸馏器 | 1台 |
|  | 钾钠氯分析仪 | 1台 |
| 中央空调系统 | 中央空调机组 | 1台 |

### 本项目公用工程

#### 供电

项目供电采用市政供电提供。

#### 给排水工程

（1）给水工程

①水源

本项目运营期间用水由市政自来水管网引入院区内。

②用水量估算

项目用水按照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）定额进行计算，具体取值参照《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）的规定。

①生活用水量

项目设置病床床位1200张，住院病人按满负荷计；根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），病房设浴室、卫生间、盥洗，医院中生活用水的水量定额为90-440L/床•d，本次评价取350L/（床•d）。

陪护人员仅考虑病床床位入住人员，按平均每床病人1名陪护计算，则陪护人数为1200人/d；河南省地方标准《城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中规定的医院陪护人员用水定额为60L/（人•d）。

预计门诊、急诊人数约3600人次/天；用水定额为10L/（人•次），医务、医护及管理人员共1728人，病房和急诊工作制度为每天3班，采取轮班制，门诊为每天1班，平均每人每天1班；用水定额为60L/（人•班），本次评价取60L/（人•班）。

入住人员与陪护人员在食堂就餐比例按80%计，就餐次数2~3次，本次评价取3次；医院职工在食堂就餐比例按70%计，就餐次数1~2次，本次评价取2次；门、急诊患者不考虑在食堂就餐；则预计食堂就餐人数约8179人•次/天。用水定额为13L/（人•次），本次评价取13L/（人•次）。

②洗衣房用水

项目设置洗衣房，用于清洗病房换洗床单、被罩，病人衣服等，洗涤量约1600kg/d，洗衣用水量定额为60L/kg，本次评价取60L/kg。

②绿化用水量

项目需浇灌绿地面积约39316.27m2，绿化用水定额为0.9L/(m2•d)。

③中央空调用水

项目中央空调系统采用空调机组，不设置冷却水塔，因此中央空调系统无废水产生。

④未预见水量

未预见用水包括：室内卫生器具漏水、管网漏水、用水量定额的增长、临时修建工程施工用水以及未预见到的其他用水量。项目未预见水量按以上产生废水系统的用水量之和的8%计算。

用水量估算详见表3.1-3。

表3.1-3  项目用水量估算一览表

| 类别 | 数量 | 用水系数 | 日最大用水量(m3) | 年用水量 (万m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院入住人员（医疗用水） | 1200床 | 350L/（床·d） | 420 | 15.33 |
| 陪护人员（医疗用水） | 1200人 | 60L/（人·d） | 72 | 2.628 |
| 门诊、急诊人员（医疗用水） | 3600人·次/d | 10L/（人·次） | 36 | 1.314 |
| 医护、行政、后勤人员（生活用水） | 1728人·班/d | 60L/（人·班） | 103.68 | 3.784 |
| 食堂（生活用水） | 8179人·次/d | 13L/（人·次） | 106.33 | 3.881 |
| 洗衣房用水 | 1600kg/d | 60L/kg | 96 | 3.504 |
| 未预见水量 | / | 8% | 66.72 | 2.435 |
| 绿化用水 | 39316.27m2 | 0.9L/(m2·d) | 35.38 | 1.292 |
| 合计 | / | / | 936.11 | 34.168 |

项目日用水量为936.11m3，年用水量34.168万m3。

（2）排水工程

本项目采用雨污分流制，雨污分流，雨水进入市政雨水管网；污水经院内污水处理站处理后，排入市政管网进入濮阳市第二污水处理厂进一步处理，尾水排入顺河沟。

污水排放量按总用水量80%计（绿化用水默认无污水量产生），约为720.57m3/d。根据设计，污水处理站位于院区西北位置，设计处理能力1000m3/d。

根据给排水设计情况，项目水量平衡图见图3.1-1。

图3.1-1  水量平衡图  单位：t/d

（3）供暖、制冷

本项目夏季制冷、冬季取暖采用中央空调机组。

为保证室内环境的空气品质，满足国务院颁布的《公共场所卫生管理条例》及卫生部颁布的《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》的规定，在每一台新风机组及空调机组的送风管上设置净化消毒过滤装置，在每一台风机盘管的回风管上设置净化消毒过滤装置。

（4）通风、防排烟

各设备用房、医院厨房均设置机械通风系统；公共卫生间、无外窗的卫生间及其他个别需要单独排风的房间安装吊顶式排气扇，经土建竖井排至屋面或直接排风至室外；地下车库设置排风兼排烟系统、送风兼补风系统；不符合自然排烟条件的内走道和房间均设置机械排烟系统，不满足自然排风条件的楼梯间、前室、合用前室设置加压送风系统。

### 劳动定员及工作制度

本项目医技医护人员1728人，实施单班8小时工作制，夜间轮流值班，年工作365天，日均接诊量3600人次。

## 施工期环境影响分析

根据现场踏勘，本项目现状为农田、果园，项目清障、补偿、土地平整等工作由市政府协调，本项目不涉及拆迁、征地补偿等。项目施工期主要为医院基础设施建设及配套设施建设。

### 施工期工艺及产污环节

项目施工主要包括基础的开挖，楼体主体工程施工以及外装饰、内装饰的施工三大部分，施工期约36个月，施工高峰期人数约100人。施工期环境影响主要为施工机械噪声和施工场地扬尘，其次为施工废水、工作人员的生活污水以及施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾等。施工期产污环节示意图见图3.2-1。

图3.2-1施工期工艺流程及产污环节图

### 施工期废气

项目施工期大气污染源主要为施工扬尘，另外，施工机械排放的废气以及车辆行驶排放的汽车尾气、内外装修也是施工期大气污染的重要方面。

#### 施工扬尘

施工扬尘是重要的大气污染源，研究表明，大气中的可吸入颗粒物30~40%来自工地直接扬尘或间接扬尘。

（1）施工扬尘来源

施工期土石方工程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，施工扬尘的主要来源为：

①土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；

②建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子等）的现场搬运及堆放扬尘；

③施工垃圾的清理及堆放扬尘；

④车辆运输所造成的道路扬尘。

本项目采用商品混凝土，不设搅拌站。

（2）扬尘排放机理

通过对尘粒扬起、飘逸过程的研究表明，自然环境下，尘粒可能扬起飘移的距离受尘粒最初喷发速度、尘粒最终沉降速度以及大气湍流程度的影响。理论飘移距离是尘粒直径与平均风速的函数，当风速在4~5m/s时，100μm左右的尘粒可能在距离起点7~9m范围内沉降下来，30~100μm的尘粒其沉降可能受阻，这些尘粒依大气湍流程度不同，可能落在几百米的范围，较小的颗粒特别是直径小于10μm的尘埃，具有缓慢的重力沉降速度，在大气湍流的影响下，会飘移的更远。

当有外力作用时，例如尘土翻倒、车辆行驶，尘粒扬起和飘移过程与自然作用有类似之处，不同的是地面尘粒经过车轮碾磨发生变化，小颗粒增加，扬起量增大，有更多的尘粒向远处飘移。

（3）扬尘防治措施

为控制扬尘污染，结合《河南省大气污染防治条例》、《濮阳市大气污染防治条例》、《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》豫政[2018]30号等文件，评价提出以下防尘措施：

①施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位。施工现场应有环境保护牌，施工前应编制扬尘专项方案提交给施工单位实施。

②强化施工扬尘监管。施工过程中必须做到“八个百分之百”，即施工工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场路面百分之百硬化、拆除工地和土方工程百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输、施工场地百分之百监控、施工场地监控百分之百与监管部门联网。

③项目施工现场必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆。强化现场燃料的使用，应选用液化气、电等清洁能源。

④道路硬化与管理。施工场地内的车行道路必须硬化；车行道路上不能有明显的尘土；道路清扫时必须采取洒水措施。

⑤围挡的设置。施工期间在工程施工工地边界应设置高度2.5m以上的围挡；围

挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的连接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破碎的漏洞。

⑥易扬尘物料覆盖。所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量且在8小时之内投入使用物料的除外。

⑦洒水降尘措施施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。

⑧运输车辆冲洗装置。运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车污水经沉淀池处理后回用，回用水水质悬浮物浓度不应大于150mg/L；施工场所车辆入口和出口30m以内部分的地面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。

⑨遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。

⑩开展施工期工程环境监理，保障各项防治措施落实。

采取上述措施后，施工期扬尘可以得到有效的抑制，将施工扬尘对周围环境产生的不利影响降到最小。

#### 施工机械和运输车辆尾气

项目施工期间施工机械和运输车辆作业时会产生一些废气，主要为施工机械燃油废气，如挖掘机、装载机、运输车辆等燃油产生少量废气，主要污染物为CO、NOx和THC。

#### 装修废气

项目装修过程中，要用到部分油漆、乳胶漆等。会有极少量的甲苯、二甲苯等废气挥发，短期内对人体健康和周围环境有一定的影响。评价建议在施工装修期，涂料选取水性涂料等低挥发性环保涂料，装修材料选取符合国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定的环保材料，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到《室内空气质量卫生规范》《室内环境空气质量标准》（GB/T18883-2002）要求。

当天的施工结束后，打开室内的所有窗户，加强室内的通风换气，使室内空气质量达到有关规定的要求。

### 施工期废水

施工期废水主要是来自施工人员的生活污水以及施工废水。

#### 生活污水

生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂废水。根据建设单位提供的资料，施工高峰期施工人员为100人，生活用水量按100L/（人•d）计，则施工期生活用水量约为10m3/d，污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为8m3/d，施工期为36个月，施工期生活污水产生量约为8640m3。该部分污水中主要污染物浓度为COD：350mg/L，SS：300mg/L、氨氮：25mg/L。

#### 施工废水

施工废水包括施工机械冲洗废水、施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水，主要污染物成分为水泥碎粒、沙土等，其中泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮浑浊液体，外观呈土灰色，比重1.20~1.46，含泥量30~50%，pH值约为6~7，建筑施工废水若不经处理随意排放，会对周围环境产生一定影响。

#### 防治措施

针对施工期废水提出以下措施：

①设置处理废水的沉淀池，施工废水经沉淀池处理后可以用作场地及道路洒水抑尘；

②将建筑材料，尤其是粉状建筑材料储存于建筑物内，以免雨水冲刷而污染周围水环境；

③生活污水经临时沉淀池处理后用于工地洒水抑尘；

④开展施工期工程环境监理，保障废水防治措施落实。

### 施工噪声

项目施工全过程按作业性质分为下列4个阶段，每个阶段有不同的噪声源：

①土石方阶段：推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等；

②打桩阶段：各种打桩机等；

③结构阶段：吊车、升降机、振捣棒、电锯、电钻、运输车辆等；

④装修阶段：吊车、升降机、电锯、电钻等。项目施工期施工设备噪声源强见表3.2-1。

表3.2-1  项目施工期施工设备噪声源强

| 设备名称 | 噪声级（dB(A)） | 声源性质 | 产生机理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 78~96 | 间歇、移动 | 机械运转 |
| 挖掘机 | 85~95 | 间歇、移动 | 机械运转 |
| 装载机 | 85~95 | 间歇、移动 | 机械运转 |
| 打桩机 | 95~100 | 连续、固定 | 机械运转 |
| 振捣棒 | 85~90 | 连续、固定 | 机械运转 |
| 吊车 | 70~80 | 间歇、固定 | 机械运转 |
| 升降机 | 70~80 | 间歇、固定 | 机械运转 |
| 运输车辆 | 79~91 | 间歇、移动 | 机械运转 |
| 电钻 | 85~100 | 间歇、移动 | 机械运转 |
| 电锯 | 85~100 | 间歇、移动 | 机械运转 |

由上表可知：

①施工机械多为间歇性移动噪声源；

②噪声源的噪声级范围是70~100dB(A)，其中约70%的声功率级在85~90dB(A)；

③噪声源主要为机械运转产生的物理碰撞噪声，无明显指向性。

根据建筑施工场界环境噪声排放标准，白天施工场界的最高噪声值不得超过

70dB(A)，夜间噪声不得超过55dB(A)，并禁止在夜间打桩。针对施工噪声提出防治措施如下：

①选用低噪声设备，设备采取基础减振措施；

②合理布置噪声源位置；合理安排打桩机、振动棒、电锯等噪音较大的设备的使用时间和场所，禁止夜间施工；

③在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪声影响。

④开展施工期工程环境监理，保障噪声防治措施落实。

### 施工期固体废物

工程在施工建设过程中，将产生大量的固体废弃物，包括废弃土石方、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

根据同类工程调查统计资料，建筑垃圾的产生量按1kg/m2计算，则项目建筑垃圾产生量共104.2t。

根据项目可研报告，项目在建设过程中需进行大量开挖会产生大量的土石方及弃土弃渣。

据估算，工程挖方量约为35.91万m3，填方量约为41.22万m3，需外购土量约为5.31万m3。

项目施工期最大工作人数约为100人，生活垃圾产生量按照1kg/（人·天），则建设期生活垃圾产生总量为75t。

针对施工期固体废物提出如下措施：

①建筑垃圾运至专用场所、用于填筑垫建筑基础、路基或回填低洼地带，建筑垃圾中钢筋等回收利用；

②弃土弃渣按要求由有运输资质的渣土车清运至濮阳市环境卫生行政管理部门指定的消纳场地。

③施工人员的生活垃圾收集到指定的垃圾箱（桶）内，由当地环卫部门统一及时清运处理。

④渣土不能及时清运的，应妥善堆置，并采取围挡、遮盖、压实、适量洒水等防护措施，防止产生扬尘及受雨水冲刷。

⑤开展施工期工程环境监理，保障固废污染防治措施落实。

### 施工期生态影响

本项目施工期对生态环境的影响主要是对区域景观的影响和可能产生的水土流失影响。

#### 对区域景观的影响

拟建场地较为平整，目前该项目地块为空地。拟建工程施工挖土、填方以及水泥、石灰、沙石土等建筑材料在装卸、运输、堆存等过程中将产生大量的扬尘，另外施工现场的暴露、建筑垃圾的堆存也影响区域景观。

#### 水土流失的影响

随着施工场地开挖、填方、平整、取土弃土等行为，均会造成土壤剥离、破坏原有硬化地面和地表植被；如果施工过程中大量的土石方随意堆放，无防洪措施，遇有暴雨冲刷，易产生雨水冲蚀造成水土流失。

为尽可能减少水土流失对周围生态环境的影响，评价建议项目建设期间，委托相关单位编制专门的水土保持方案，并认真执行，同时按照以下方案，尽力减少因施工造成的水土流失。

在施工区，按照设计及时完成系统、全面的水土保持工程措施，形成完整的水土流失防治体系。

工程施工严禁切割、阻挡地表径流的畅通，不得强行改变径流的方向或改沟、改河，保证地表径流的排泄。

基础施工的弃渣及时运输到指定弃渣场堆放，不得堆弃河滩。

开挖边坡时，及时采取有效的防护措施，以减少水土流失。设置渣场排水系统，拦碴墙，堆碴后回填表土，表面平整，人工夯实，坡面植物防护，恢复植被。防治弃碴下泄，稳定边坡，恢复和改善土地生产力。

根据自然情况，对裸露地除硬覆盖外，还应种植适合地区的长绿植物等美化措施，使工程建设造成的地表裸露面尽可能恢复植被。

工程建设形成的其它裸露地表，均应绿化栽植，防止产生新增的水土流失源。植物防护措施配置要求土地整治与造林种草措施相结合，对树种选择要做到适地适树，并结合生活及美化要求，可适当选择具有观赏价值的树种，在具体布设上防护林带要合理密植，注意乔、灌、草合理搭配，绿化和美化有机结合，形成综合性保水保土防护体系。

#### 生态防护措施

提出如下防护措施：

①土壤应有计划的分层开挖、分层回填，并尽量将表土回填表层；

②对于破坏的植被，待施工完成后，尽快按项目区绿化方案恢复植被。

③取动土前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土、及时夯实回填土；

④在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，施工后将在场区范围进行硬化、绿化等措施。

⑤开展施工期工程环境监理，保障生态保护措施落实。

## 营运期环境影响分析

### 项目工艺分析

项目营运后从事活动主要为：医院日常工作，病人陪护及医院员工日常生活及交通工具的运行等。营运期主要产污环节图见图3.3-1。

图3.3-1本项目营运期产污环节图

## 运营期污染源分析

### 废气污染源分析

本项目的废气主要为食堂油烟、备用发电机废气、污水处理站恶臭、机动车尾气、医院污浊空气。

#### 食堂油烟

项目拟建1座食堂，用作营养食堂和职工餐厅。位于项目东侧靠南，本项目食堂基准灶头数为12个，属于大型类。

（1）油烟产排情况

食堂设基准灶头12个，属大型类饮食业单位。正常运营时每个标准灶头废气产生量为2000m3/h，年工作日365天，日工作时间约3h。根据河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》编制说明，正常运营时每个基准灶头废气量为2000m3/h，油烟、非甲烷总烃产生浓度分别为10mg/m3、20mg/m3，则油烟废气年产生量为2.63×107m3，油烟、非甲烷总烃产生量分别为0.263t/a，0.526t/a。食堂采用1套静电式油烟净化装置（并配备机械过滤式+吸附复合技术）对食堂油烟进行处理，处理后废气有独立烟道引至楼顶排放。静电式油烟净化装置对油烟的净化设施处理效率按96%以上，“静电+机械过滤+吸附”的复合技术对非甲烷总烃的去除效率能够达到60%以上，本项目采用该油烟净化技术处理后油烟、非甲烷总烃排放浓度分别＜0.4mg/m3、＜8mg/m3，符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。经核算，项目油烟、非甲烷总烃年排放量分别为则净化后油烟排放量为0.011t/a，0.2104t/a。

食堂油烟产排情况见表3.4-1。

表3.4-1    食堂油烟产排情况一览表

| 污染物 | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） | 去除率（%） | 排放标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油烟 | 10 | 0.263 | 0.4 | 0.011 | 96 | 1.0mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | / |  | / | ≥95% | 达标 |
| 非甲烷总烃 | 20 | 0.526 | 8 | 0.2104 | 60 | 10mg/m3 | 达标 |

#### 柴油发电机废气

本项目柴油发电机属于备用，采用轻质柴油提供动力。

本项目配置1台50kW备用柴油发电机，作为应急备用电源，仅在市政电网断电后启用。备用发电机耗油量按0.212kg/kwh。则本项目备用发电机柴油耗量为10.6kg/h。根据有关资料显示，医院卫生院停电率极低每年约21h，则本项目发电机组年工作时长约为21h，柴油消耗量为222.6kg/a。本项目使用的0#轻质柴油满足国Ⅴ标准，含硫率≤0.001%。

根据《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891—2014）表2标准，本项目配置的柴油发电机功率为50KW，不在标准要求范围内，且项目卫生院停电率极低，柴油发电机启用率很低，废气排放量很小，柴油发电机废气经空气扩散后，对周边环境影响较小。

#### 污水处理站恶臭气体

污水处理站处理废水过程中产生的恶臭气体，其主要成分为氨、H2S等。

经咨询项目设计单位，项目污水处理站位于院区西北侧，为全地下式污水处理站，占地面积300m2，设计处理规模1000m3/d。污水处理站产生恶臭气体的单元包括：格栅、调节池、接触氧化池、污泥池、脱水间等，另外污泥贮存期间也会产生恶臭气体。

根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g氨气和0.0012gH2S，由此可见，在水质相同的情况下，恶臭污染物的产生量基本与废水量成线性关系。

本项目污水处理站BOD5处理量为39.45t/a，因此氨气、H2S产生量分别为0.122t/a、0.047t/a。。

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，废水应进行除臭味处理。依据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关规定“医院污水处理工程废气应进行适当处理（如臭氧、生物吸附、光解处理等方法）后排放，排气高度应不小于15m。项目污水处理站各产生臭气构筑物均为封闭式建筑，其自身顶盖即可视为恶臭收集装置，各产生臭气构筑物顶端均安装有排气口，项目运营期把各构筑物排气口、脱水间、污泥贮存间排风口使用管道连接，然后通过恶臭处理装置配套的引风机将产生的恶臭气体引至处理装置进行处理。项目恶臭气体使用管道统一收集（收集效率90%），经生物滤塔处理后（处理效率不低于80%），经15m高排气筒排放（风机风量不低于20000m3/h）。

经计算，各污染物有组织排放量为氨气：0.02t/a（0.002kg/h），H2S：0.008t/a（0.0009kg/h）；无组织排放量为氨气：0.0122t/a（0.001kg/h），H2S：0.0047t/a（0.0005kg/h）。项目排放的废气应执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准以及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准。项目污水处理站废气产排情况分析见表3.4-2。

表3.4-2    污水处理站废气产排情况分析一览表

| 污染物名称 | 氨气 | H2S |
| --- | --- | --- |
| 污水处理站恶臭气体 | 产生量（t/a） | 0.122 | 0.047 |
|  | 排放方式 | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 |
|  | 排放量（t/a） | 0.02 | 0.0122 | 0.008 | 0.0047 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.002 | 0.001 | 0.0009 | 0.0005 |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 0.1 | / | 0.045 | / |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2（15m高排气筒） | 4.9kg/h | / | 0.33kg/h | / |
| 达标分析 | 达标 | / | 达标 | / |
| 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 | / | 1.0 | / | 0.03 |

由上述分析可知，污水处理站恶臭气体各污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准以及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求。

#### 机动车尾气

项目设置机动停车位1380个，其中地上180个，地下1200个，地下车位产生的废气通过通风系统排放。由于地上车位废气易于扩散，故只考虑地下车库汽车排放的废气。

汽车尾气主要是指汽车进出停车场及在停车场内行驶时，汽车怠速及慢速（低于5km/h）状态下排放的尾气，主要污染因子为CO、THC、NOx等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数及汽车在停车场的运行时间均有关系。

（1）估算模式每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算：

g=f∙M

式中，g——单辆汽车废气污染物产生量，单位：g/辆；

f——大气污染物排放系数（汽油），单位：g/L；

M——每辆车进出停车场耗油量，单位：L/辆，M=mt；

m——车辆进出停车场的平均耗油速率，单位：L/(辆•s)。

t——汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，单位：s。

车库废气污染物总产生量可由下式计算：

G=g∙Q

式中，G——车库废气污染物总产生量，单位：g；

Q——车库车流量，单位：辆；

（2）污染物排放系数

一般住户家庭用车基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》中有关轿车的尾气排放系数见表3.4-3。

表3.4-3  轿车（汽油）尾气排放系数一览表

| 污染物名称 | CO | HC | NO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放系数（g/L） | 191 | 24.1 | 17.8 |

（3）平均耗油速率

根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/(辆•km)，按车速5km/h，计算耗油量为2.78×10-4L/(辆•s)。

（4）运行时间运行时间包括汽车在停车场的怠速行驶时间和停车（或启动）时延误的时间。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，根据车库的设计方案，项目地下车库内汽车的平均行车距离为150m，考虑汽车的运行、等候、泊车、发动、停车等因素，确定平均每量车进入（或驶离）地下车库的时间为2min，即每辆车在地下车库的总耗时约为4min（240s）。

（5）车流量

停车场内进出车流量按照每个停车位平均周转次数按每天2次计算，则项目停车场平均每天进出的车辆数为2760辆。

（6）汽车尾气源强

车库尾气经由通风系统排放，通风频率按6次/h计算。根据上述估算模式计算出本项目地下车库废气污染物产排情况见表3.4-4。

表3.4-4  地下车库汽车废气污染物产排情况一览表

| 污染物 | 产生量（t/a） | 排放方式 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 12.82 | 无组织 | 12.82 |
| THC | 1.61 | 无组织 | 1.61 |
| NOx | 11.96 | 无组织 | 11.96 |

停车场废气无法进行收集，建议加强地下停车场加强通风，车辆进出尽量避免等候、反复发动等情况。

#### 医院浑浊空气

医院不同于其它公共场所，由于来往病人较多，病人入院时会带入不同的细菌和病毒，若通风措施不好，会使医院的空气被污染，对病人及医护人员存在较人的染病风险。因此院内消毒工作非常重要，项目采用常规消毒措施如醋酸、紫外线、臭氧等，通过熏蒸和紫外线照射后，能大大降低空气中的含菌量，同时加强自然通风或机械通风。对手术室、病房区和检验科空气定期消毒处理，减少带病原微生物气溶胶数量。同时，对可能产生带病原微生物气溶胶的单元，项目设置独立的通风系统，并加装过滤消毒系统高空排放，使室内菌落总数空气质量达到《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)中的要求，保证给病人与医护人员一个清新卫生的环境。

### 废水污染源分析

#### 废水来源

主要为门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室等排出的诊疗、生活及粪便污水。当医疗机构其他污水与上述污水混合排出时一律视为医疗机构污水。

根据项目可研报告，放射科采用数字影像设备，洗片机为干式一体机（显影-定影-水洗-烘干一体化自动完成），无洗相废水和放射性废水产生。

口腔科使用树脂作为补牙的填料，不使用含汞的合金材料，故没有含汞废水产生。医院检验室主要内容为血常规分析、尿液分析、肝功能检测等，在常规分析中所用的试剂主要为非离子型表面活性剂、有机季铵盐、氯化钠、硼酸和乙二胺四乙酸二钾（EDTA-2K）、十二烷基磺酸钠、月桂酰硫酸钠及相应的试剂盒，不使用含铬试剂、含氰试剂。试剂购置成品使用，不需要现场调配，且检验分析均使用一次性密闭容器直接上仪器检验，检验完毕后检验废液连同一次性密闭容器一起作为医疗废物收集、暂存、处理，不会产生检验清洗废水。

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）对废水的处理要求，病区和非病区的污水，传染病区和非传染病区的污水应分流。本项目非病区污水主要为办公区废水、食堂废水，病区废水包括传染病区废水、普通病区废水。

本项目用水定额参考《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》(DB41T385-2014)。

#### 非病区废水

（1）办公区废水

办公区废水主要为行政后勤人员生活用水，废水量为82.94m3/d。

办公区废水设独立化粪池处理后进入污水处理站进一步处理。按废水停留时间24h设计化粪池容积。废水水质为COD：250mg/L，BOD5：150mg/L，氨氮：20mg/L，总磷：3mg/L。

（2）洗衣房废水

洗衣房废水产生量为76.8m3/d，排入污水处理站处理。废水水质为COD：300mg/L，BOD5：200mg/L，氨氮：50mg/L，总磷：3mg/L。

（3）食堂废水

食堂废水产生量为85.06m3/d，废水中含有大量的油脂，应设隔油池预处理后再排入污水处理站进一步处理。COD：300mg/L，BOD5：250mg/L，氨氮：15mg/L，总磷：3mg/L，动植物油：15mg/L。

（4）未预见用水废水

未预见用水废水产生量为53.37m3/d，可直接排入污水处理站处理。水质约为：COD：150mg/L，BOD5：800mg/L，氨氮：10mg/L，总磷：1mg/L。

#### 普通病区废水

普通病区废水包括住院楼废水、医技楼废水和门诊楼废水，产生量为408.4m3/d，化粪池预处理后排入污水处理站统一处理。化粪池按废水停留时间24h设计。废水水质为COD：250mg/L，BOD5：150mg/L，氨氮：20mg/L，总磷：3mg/L、粪大肠菌群：3×107MPN/L。

#### 传染病区废水

本项目传染病区设置在院区西北侧，为单独区域，分为门诊区、疑似病房区等区域。

传染病区拟设置病床数50床，用于疑似病人临时收治，如确诊则转至专科医院。本次评价按50个床位进行计算污水量。经计算，传染病区用水量为17.5m3/d，污水排放量按用水量的80%计，则传染病区废水排放量为14m3/d。设置专门的集水管网对废水进行收集。废水水质为COD：250mg/L，BOD5：150mg/L，氨氮：20mg/L，总磷：3mg/L、粪大肠菌群：3×107MPN/L。

污水在专门的化粪池预处理后上清液进消毒池，经臭氧消毒后排入污水处理站统一处理，专门化粪池底泥添加生石灰进行消毒。化粪池按废水停留时间36h设计，即不小于21m3，建议设计为30m3。根据要求，项目传染病区废水利用专用管道和化粪池进行收集和处理，与其他废水收集和处理系统进行严格区分。废水经化粪池处理后，上清液进行臭氧消毒处理，然后排入污水处理站进行处理。

表3.4-5  项目用水量估算一览表

| 类别 | 日最大用水量 (m3) | 产污系数 | 日废水产生量(m3) | 年产生量 (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通病区废水 | 510.5 | 80% | 408.4 | 149066 |
| 传染病区废水 | 17.5 | 80% | 14 | 5110 |
| 办公废水 | 103.68 | 80% | 82.94 | 30273.1 |
| 洗衣房废水 | 96 | 80% | 76.8 | 28032 |
| 食堂废水 | 106.33 | 80% | 85.06 | 31046.9 |
| 未预废水 | 66.72 | 80% | 53.37 | 19480.05 |
| 绿化用水 | 35.38 | / | 0 | 0 |
| 合计 | 936.11 | / | 720.57 | 263008.05 |

项目日废水产生量为720.57m3，年废水产生量26.3008万m3。

#### 污水处理站

上述医院各种废水分别经预处理后汇入污水处理站统一处理。污水处理站采用水解酸化+接触氧化+消毒处理工艺，工艺图见图3.4-1。

图3.4-1   项目污水处理工艺流程

本项目污水处理站采用水解酸化+接触氧化+消毒处理工艺，措施符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）对废水的处理要求。

水解酸化+接触氧化处理工艺具有效率高、流程简单、投资省、操作费用低、容积负荷高、耐负荷冲击能力强等优点，适合用于本项目废水的处理。消毒工艺采用臭氧消毒，根据计算，本项目外排废水悬浮物浓度为12mg/L，小于20mg/L，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）对臭氧消毒工艺的要求。

本项目废水产生量为720.57m3/d，设计污水处理站规模为1000m3/d，则污水日变化系数为1.38。可见设计污水处理站规模为1000m3/d，满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求。

#### 产排污情况

（1）医疗废水源强确定

综合废水污染物产生浓度依据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）给出的医院废水水质参考范围确定，同时参考郑州仁济医院、新密市妇幼保健院、郑州市中心医院、河南省洛阳正骨医院郑州医院、河南省中医院高新区院区等综合医院的废水污染物实测数据进行修正。《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）给出的医疗废水污染物浓度及上述参考医院医疗废水主要污染物产生浓度详见表3.4-6，本项目本次评价确定的医疗废水主要污染物产生浓度及产生量情况详见表3.4-7。

表3.4-6  参考医院主要污染物产生浓度一览表

| 项目 | COD （mg/L） | BOD5 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | SS （mg/L） | 粪大肠菌群 MPN/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑州仁济医院 | 440 | 150 | 31 | 230 | 16000 |
| 新密市妇幼保健院 | 300~339 | 100~143 | 28~30 | 100~121 | 1.29×108 |
| 郑州市中心医院 | 300 | / | 45 | 180 | 24000 |
| 河南省洛阳正骨医院郑州医院 | 222~460 | 112~151 | 57.2~70.5 | 175~235 | >16000 |
| 河南省中医院高新区院区 | 378~435 | 264~322 | 61.7~65.1 | 126~135 | >16000 |
| 《医院污水处理工程技术规 范》（HJ2029-2013） | 150~300 | 80~150 | 10~50 | 40~120 | 1.0×106~3.0 ×108 |

表3.4-7  本项目主要水污染物产生情况一览表

| 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 日产生量（t/d） | 年产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | / | 720.57 | 263008.05 |
| COD | 300 | 0.2162 | 78.90 |
| BOD5 | 150 | 0.1081 | 39.45 |
| 氨氮 | 50 | 0.036 | 13.15 |
| SS | 120 | 0.086 | 31.56 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 3×107MPN/L | 2.16×1013MPN/d | 7.89×1015MPN/a |

（2）废水排放情况

本次评价根据化粪池的一般处理效率、水解酸化+接触氧化法的一般处理效率来确定各污染物的总去除效率，同时参考同类综合医院污水处理站各污染物处理效率进行修正。参考医院、一般水解酸化+接触氧化法处理工艺、三格化粪池以及本项目主要污染物去除效率见表3.4-8，本项目主要污染物产排情况见表3.4-9，COD、BOD5、SS等污染物排放负荷情况见表3.4-10。

表3.4-8   参考医院主要水污染物处理效率一览表

| 项目 | 处理工艺 | 处理效率（%） |
| --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 粪大肠菌群 |
| 新密市妇幼保健院 | 调节池+水解酸化池+ 接触氧化池+消毒 | 85 | 90 | 85 | 95 | 99 |
| 郑州中心医院 | 调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒 | 75 | / | 70 | 90 | 99 |
| 郑州仁济医院 | 调节池+生化池+反应池+沉淀池+消毒池 | 75 | 80 | 70 | 90 | 99.9 |
| 河南省洛阳正骨 医院郑州医院 | 调节池+生物接触氧化 池+沉淀池+消毒 | 78 | 88 | 72 | 94 | 100 |
| 河南省中医院高新区院区 | 调节池+初沉池+生化池+消毒 | 73 | 80 | 71 | 90 | / |
| 水解酸化+接触氧化一般去除率 | 水解酸化+接触氧化 | 75~85 | 90~95 | 70~80 | 85~95 | / |
| 化粪池 | 三格化粪池 | 15 | 9 | 3 | 30 | / |
| （本项目）* | 预处理（化粪池、隔油池消毒）+水解酸化 +接触氧化+消毒 | 75 | 80 | 70 | 85 | 99.99** |

注：*去除率为污水处理系统总去除率，包含化粪池的去除率和水解酸化+接触氧化去除率。

**采用臭氧消毒方法，大肠菌群去除率不低于99.99%。

表3.4-9  项目主要水污染物产排情况一览表

| 污染物 | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 处理效率 （%） | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） | 排放标准 （mg/L） | 达标情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | / | 263008 | / | / | 263008 | / | / |
| COD | 300 | 78.90 | 75 | 75 | 19.73 | 250 | 达标 |
| BOD5 | 150 | 39.45 | 80 | 30 | 7.89 | 100 | 达标 |
| 氨氮 | 50 | 13.15 | 70 | 15 | 3.95 | / | 达标 |
| SS | 120 |  | 31.56 | 85 | 18 | 4.73 | 60 | 达标 |
| 粪大肠菌群 （MPN/L） | 3×107 | 7.89×1015MPN/L | 99.99 | 3000 | 7.89×1011 MPN/a | 5000 | 达标 |

表3.4-10  项目主要水污染物排放负荷情况一览表

| 污染物 | 排放量（t/a） | 排放负荷（g/(床位•d)） | 排放标准（g/(床位•d)） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 19.73 | 16.44 | 250 | 达标 |
| BOD5 | 7.89 | 6.58 | 100 | 达标 |
| SS | 4.73 | 3.95 | 60 | 达标 |

由以上分析可见项目符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求。项目外排废水进入市政污水管网，由濮阳市第二污水处理厂进一步处理后排入顺河沟。项目排入市政污水管网废水水质与濮阳市第二污水处理厂收水水质要求对比见表3.4-11。

表3.4-11  项目排入市政污水管网废水水质与濮阳市第二污水处理厂收水水质对比

| 污染物 | COD(mg/L) | BOD5(mg/L) | NH3-N(mg/L) | SS(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目排入市政管网污水水质 | 75 | 30 | 15 | 18 |
| 濮阳市第二污水处理厂收水水质要求 | 350 | 50 | 35 | 150 |
| 符合性 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

由上表可见，项目排入市政污水管网水质符合濮阳市第二污水处理厂收水水质要求。

### 噪声污染源分析

该项目噪声主要来源于风机及水泵等设备运行时产生的噪声，声强在80～90dB(A)左右。送排风系统、水泵等设备均置于地下室；空调机组置于医疗综合楼、传染病房楼顶部；供氧设备位于地下，主要产噪设备为空压机；对所有有振动的设备均设减振基础或吊架，接管采用柔性减振接头，对所有送、排风系统作消声处理；在采取设备基础减振、安装消声器、软连接、密闭隔声等措施后，噪声源强可降至为55～70dB(A)。项目主要设备噪声源强见表3.4-12。

表3.4-12  项目设备噪声源强一览表

| 序号 | 设备 | 数量 （台） | 源强 （dB(A)） | 降噪措施 | 治理后源强 （dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水泵（地下） | 2 | 80 | 减振、隔声 | 55 |
| 2 | 油烟净化器风机 | 1 | 90 | 减振、隔声、消声 | 70 |
| 3 | 中央空调机组（裙楼楼顶） | 12 | 85 | 减振、消声 | 65 |
| 4 | 污水处理站泵 | 8 | 90 | 减振、隔声 | 65 |
| 5 | 空压机（地下） | 5 | 90 | 减振、隔声 | 65 |

### 固废污染源分析

目运营期固体废物分为一般固废和危险固废，一般固废主要是生活垃圾（不含传染病人生活垃圾，包括餐厨余垃圾），危险固废包括医疗废物、化粪池污泥、污水处理站污泥等。

#### 一般固废

一般固废主要是生活垃圾及餐厨余垃圾。

类比同类综合医院，生活垃圾及餐厨余垃圾产生情况见表3.4-13。

表3.4-13   生活垃圾产生情况一览表

| 项目 | 核算指标（kg/(人•d)） | 人数（人） | 产生量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 病人、陪护人员 | 1 | 2400 | 2400 |
| 医务、行政人员 | 0.5 | 1728 | 864 |
| 门诊病人 | 0.2 | 3600 | 720 |
| 合计 | / | 7728 | 3984 |

生活垃圾产生量为3984kg/d，即1454.16t/a，采用垃圾桶收集后由环卫部门统一处理。其中，医院食堂所产生的食物残余、食品加工废料、过期食品以及隔油池分离的油脂等餐厨废物采用餐厨废弃物收集、运输企业提供的专用容器收集后，交有服务许可证的企业运输、处置。

#### 危险固废

（1）医疗废物

医疗废物主要来自医疗诊断、治疗过程中产生的各类固体废弃物，含有大量的病原微生物、寄生虫，还含有其它有害物质。根据《国家危险废物名录（2016年本）》，医疗废物属于危险废物，废物类别HW01，主要包括感染性废物（831-001-01）、损伤性废物（831-002-01）、病理性废物（831-003-01）、化学性废物（831-004-01）、药物性废物（831-005-01）。具体分类情况见表3.4-14。

根据《第一次全国污染源普查城市生活源产排污系数手册》，住院病人医疗废物产生量按1.0kg/(床•d)，门诊医疗废物按0.1kg/(人•d)计算，本项目的医疗废物产生情况见表3.4-15。

医疗废物按性质分类包装后在医疗废物暂存间（50m2，位于医院西北侧），暂存后由医疗废物专用通道转运，交由有资质的单位运输、处理。

表3.4-14  医疗废物分类情况一览表

| 项目 | 分类 | 组分 |
| --- | --- | --- |
| 医疗废物 | 感染性废物 | 是指携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物，包括被病病人血液、体液、排泄物污染的物品，传染病病人或疑似传染病人产生的垃圾病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液，各种废弃的医学标本，废弃的血液、血清等 |
|  | 损伤性废物 | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器，包括医用针头、缝合针，解剖、手术刀、备皮刀、手术锯，载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等 |
|  | 病理性废物 | 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等，包括手术及其他诊治疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等，医学实验动物的组织、尸体，病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等 |
|  | 化学性废物 | 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品，包括医学影像室、实验室废弃的化学试剂，废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂，废弃的汞血压计、汞温度计等 |
|  | 药物性废物 | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品，包括废弃的一般性药品，废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，废弃的疫苗、血液制品等 |

表3.4-15  项目医疗废物产生情况一览表

| 名称 | 排污环节 | 数量 | 核算指标 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/d | t/a |
| 医疗废物 | 病床 | 1200床 | 1kg/(床•d) | 1200 | 438 |
|  | 门诊 | 3600人 | 0.1kg/人 | 360 | 131.4 |
|  | 合计 | 1560 | 569.4 |

（2）化粪池污泥

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）规定：栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。依据《医疗废物分类目录》（卫医发【2003】287号）、《国家危险废物名录（2016年本）》，医院化粪池污泥属于医疗废物中的感染性废物，废物类别HW01，废物代码831-001-01。化粪池污泥来自医院医务人员、入住人员及患者的粪便，污泥量取决于化粪池的清掏周期和每人每日的粪便量。根据《医院污水处理技术指南》，每人每日的粪便量约为150g。项目化粪池污泥的产生量约为94.61t/a。评价建议项目定期将化粪池污泥抽入污水处理站的污泥池，与污水处理站污泥一同处理。

（3）污水处理站污泥

污水处理站污泥废物类别HW01，废物代码831-001-01。本项目污水处理站污泥主要来自调节池、二沉池，污泥消毒采用投放石灰的方式。按照《医院污水处理技术指南》中表6-1推荐的污泥量平均值估算消毒前污泥量，详见表3.4-16。

表3.4-16   消毒前初始污泥量估算一览表

| 项目 | 固体指标 （g/(人•d)） | 含水率 （%） | 体积指标 （L/(人•d)） | 总固体 （t/d） | 总体积 （L/d） | 污泥量 （t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | 54 | 95 | 1.08 | 0.181 | 3629 | 3.629 |
| 二沉池 | 31 | 98.5 | 2.07 | 0.104 | 6955 | 6.955 |
| 合计 | / | / | / | 0.285 | 10584 | 10.58 |

石灰投放量每升污泥约15g，则每日投放量为0.16t/d。消毒后污泥量为10.74t/d，即为污水处理站的污泥产生量。目前，国内的污泥处理设备，板框压滤机对有机污泥（多指生活污泥、市政污泥、污水厂污泥等有机物含量多的污泥）处理后含水率能达到70~80%，部分厂家的隔膜压滤机处理后能达到65~80%，带式压滤机、厢式压滤机出泥含水率更低。评价推荐采用带式压滤机，取处理后含水率为75%。污水处理站污泥产生情况见表3.4-17。

表3.4-17   污水处理站污泥产生情况一览表

| 项目 | 脱水前污泥量 | 脱水后污泥量 |
| --- | --- | --- |
| 单位 | t/d | t/a | t/d | t/a |
| 污水处理站污泥 | 10.74 | 3920 | 2.685 | 980 |

考虑化粪池产生的污泥及恶臭气体净化装置产生的少量污泥，总污泥产生情况见表3.4-18。

表3.4-18  项目污泥产生情况一览表

| 项目 | 脱水前污泥量 | 院内脱水削减量 | 脱水后污泥量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | t/a | t/a | t/a |
| 总污泥 | 3920 | 2940 | 980 |

医疗废物按类别包装后收集至医疗废物暂存间贮存，定期由有资质的危废处理单位运走处置；污泥脱水后用容器密闭封装置于污水处理站旁污泥暂存间贮存，定期由有资质的危废处理单位运走处置。

危废均得到妥善处置，无外排。

2、固废属性判定

(1)固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准通则》(GB343302017)的规定，判断产生的物质是否属于固体废物，判定结果详见表3.4-19。

表3.4-19  固废属性判定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 是否属于固体 废物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 人员生活 | 固 | 生活垃圾 | 是 |
| 2 | 医疗废物 | 医疗诊断、治疗 | 固 | 针头、试管等 | 是 |
| 3 | 化粪池污泥 | 废水处理 | 固 | 化粪池污泥等 | 是 |
| 4 | 污水处理污泥 | 废水处理 | 固 | 污水处理污泥 | 是 |

(2)危险废物属性判定

根据《国家危险废物名录》(2016版)，判定危险废物情况详见表3.4-20。

表3.4-20  危险废物判定表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 是否属危险废物 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 人员生活 | 否 | — |
| 2 | 感染性废物 | 门诊诊断及治疗 | 是 | 831-001-01 |
|  | 损伤性废物 |  | 是 | 831-002-01 |
|  | 病理性废物 |  | 是 | 831-003-01 |
|  | 化学性废物 |  | 是 | 831-004-01 |
|  | 药物性废物 |  | 是 | 831-005-01 |
| 3 | 化粪池污泥 | 废水处理 | 是 | 830-001-01 |
| 4 | 污水处理污泥 | 废水处理 | 是 | 830-001-01 |

(3)固体废物分析情况汇总固废分析结果汇总详见表3.4-21。

表3.4-21  固废分析结果汇总表

| 序 号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 废物代码 | 产生 量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固 | 生活垃圾 | 一般固废 | — | 1454.16 |
| 2 | 医疗废物 | 感染性废物 | 固 | 病原微生物 | 危险废物 | 831-001-01 | 569.4 |
|  |  | 损伤性废物 | 固 | 病原微生物 | 危险废物 | 831-002-01 |  |
|  |  | 病理性废物 | 固 | 病原微生物 | 危险废物 | 831-003-01 |  |
|  |  | 化学性废物 | 固 | 废危险化学品 | 危险废物 | 831-004-01 |  |
|  |  | 药物性废物 | 固 | 废弃药品 | 危险废物 | 831-005-01 |  |
| 3 | 化粪池污泥 | 废水处理 | 固 | 病原微生物、寄生虫卵等 | 危险废物 | 831-001-01 | 980 |
| 4 | 污水处理污泥 | 废水处理 | 固 | 病原微生物、寄生虫卵等 | 危险废物 | 831-001-01 |  |
| 合计 | － | － | 2943.7 |

各危险废物汇总见表3.4-22。

表3.4-22   危险废物汇总一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感染性废物 | HW01 | 831-001-01 | 401.5 | 患者治疗 | 固体 | 感染性废物 | 病原微生物 | 1d | In | 贮存 |
| 2 | 损伤性废物 | HW01 | 831-002-01 |  |  |  | 损伤性废物 | 病原微生物 | 1d | In | 贮存 |
| 3 | 病理性废物 | HW01 | 831-003-01 |  |  |  | 病理性废物 | 病原微生物 | 1d | In | 贮存 |
| 4 | 化学性废物 | HW01 | 831-004-01 |  |  |  | 化学性废物 | 废危险化学品 | 1d | T | 贮存 |
| 5 | 药物性废物 | HW01 | 831-005-01 |  |  |  | 药物性废物 | 废弃药品 | 1d | T | 贮存 |
| 6 | 污泥 | HW01 | 831-001-01 | 980 | 污水处理系统 | 固、液混合物 | 污泥 | 病原微生物、寄生虫 （卵）等 | 7d | In | 贮存 |

（4）危险废物收集过程防治措施

环评在结合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等标准的规定，提出如下措施：

①危险废物必须装入容器内，容器可采用包装袋、利器盒等；

②禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装；

③装载液体、半固体危险废物的容器内须留够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；

④医疗废物包装袋应满足《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》

（HJ421-2008）对包装袋的技术要求，包括：正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂和穿孔；容积大小应适中，便于操作，配合周转箱（桶）运输；颜色为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求，包装袋的明显处应印制警示标志和警告语；表面基本平整、无皱褶、污迹和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷；物理机械性能应符合表3.4-23的规定。

表3.4-23  医疗废物包装袋物理机械性能要求一览表

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 拉伸强度（纵、横向） | ≥20MPa |
| 断裂伸长率（纵、横向） | ≥250% |
| 落膘冲击质量 | 130g |
| 跌落性能 | 无破裂、无渗漏 |
| 漏水性 | 无渗漏 |
| 热合强度 | ≥10N/15mm |

⑤盛放损伤性废物的利器盒应满足《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）对利器盒的技术要求，包括：整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开；整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求；利器盒侧面明显处应印制警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”；满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。

⑥周转箱（桶）应满足《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）对周转箱（桶）的技术要求，包括：整体应防液体渗漏，应便于清洗和消毒；整体为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求；箱体侧面或桶身明显处应印（喷）制警示标志和警告语；整体装配密闭，箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离；表面光滑平整，完整无裂损，没有明显凹陷，边缘及提手无毛刺；箱底和顶部有配合牙槽，具有防滑功能；物理机械性能应符合表3.4-24规定。

表3.4-24  医疗废物周转箱（桶）物理机械性能要求一览表

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 箱底承重 | 箱底平面变形量不大于10mm |
| 收缩变形率 | 箱体内对角线变化率不大于1.0% |
| 跌落性能 | 不应产生裂纹 |
| 堆码性能 | 箱体高度变化率不大于2.0% |

⑦标志和警告语应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）规定，包括：警示标志的形式为直角菱形，警告语应与警示标志组合使用，样式如图3-5所示；警示标志的颜色和规格应符合表3-43的规定；带有警告语的警示标志的底色为包装袋和容器的背景色，边框和警告语的颜色均为黑色，长宽比为2:1，其中宽度与警示标志的高度相同；警示标志和警告语的印刷质量要求油墨均匀；图案、文字清晰、完整；套印准确，套印误差应不大于1mm。

图3.4-5  医疗废物专用包装物的警示标志参考图

表3.4-25  医疗废物专用包装物警示标志的颜色和规格规范一览表

| 标志颜色 |
| --- |
| 标志特征 | 菱形边框 | 黑色 |
|  | 背景色 | 淡黄（GB/T3181中的Y06） |
|  | 中英文文字 | 黑色 |
| 标志规格 |
| 包装袋 | 感染性标志 | 高度最小5.0cm |
|  | 中文文字 | 高度最小1.0cm |
|  | 英文文字 | 高度最小0.6cm |
|  | 警示标志 | 最小12.0×12.0cm |
| 利器盒 | 感染性标志 | 高度最小2.5cm |
|  | 中文文字 | 高度最小0.5cm |
|  | 英文文字 | 高度最小0.3cm |
|  | 警示标志 | 最小6.0×6.0cm |
| 周转箱（桶） | 感染性标志 | 高度最小10.0cm |
|  | 中文文字 | 高度最小2.5cm |
|  | 英文文字 | 高度最小1.65cm |
|  | 警示标志 | 最小20.0×20.0cm |

⑧医院科室医疗废物收集点应设立警示标志，参考图见图3.4-6，颜色及规格规范见表3-26。

图3.4-6  医院科室医疗废物收集点警示标志参考图

表3.4-26  医院科室医疗废物收集点警示标志规格规范一览表

| 形状 | 等边三角形 |
| --- | --- |
| 颜色 | 背景色 | 黄色 |
|  | 文字和字母 | 黑色 |
|  | 边框和主标识 | 黑色 |
| 尺寸 | 警示牌 | 等边三角形边长200mm |
|  | 主标识 | 高75mm |
|  | 中文文字 | 高20mm |
|  | 英文文字 | 高20mm |

A.危废贮存容器要求

①危废贮存容器应当符合标准，评价推荐液态废物根据其性质选择玻璃或者塑料密闭容器贮存，利器盒采用金属容器，其他固态医疗废物采用塑料容器、木柜、塑料箱等容器，污泥采用塑料容器；

②容器及材质要满足相应的强度要求；

③容器必须完好无损；

④容器材质和衬里要与危险废物相容，评价推荐的塑料或金属材质可参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录B执行；

⑤液体废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中；

B.医疗废物贮存间、污泥贮存间设计要求

①基础防渗采用2mm厚聚乙烯薄膜；地面采用水泥地面，符合坚固、防渗要求；

②医疗废物贮存间贮存液态废物的区域采用密闭容器+木柜的储存方式，木柜所在地面设计有堵截泄漏的裙脚，并有导流槽将渗出液收集至备用容器；贮存固态废物的区域采用塑料箱储存方式；

③污泥贮存间地面设置堵截泄漏的裙脚；通风口设置管道与污水处理站废气生物滤塔装置相连，将污泥贮存期间产生的废气引至生物滤塔装置净化处理；

④每个医疗废物贮存间划分为感染性废物区、病理性废物区、损伤性废物区、化学性废物区、药物性废物区，各分区应留有搬运通道。

⑤医疗废物贮存间、污泥贮存间内要有安全照明设施和观察窗口。

C.危险废物堆放要求

①相同或相似性质的危废塑料箱可以叠加存放，叠加高度不宜超过1.5m；

②衬里放在一个基础上，要能够覆盖危废可能涉及到的范围，衬里材料要与危险废物相容，污泥贮存间衬里有导流槽将浸出液体收集至备用容器；

③不相容的危险废物应分开存放。

D.医疗废物贮存间、污泥贮存间管理要求

①医疗废物贮存间、污泥贮存间在投入使用前必须得到有资质单位出具的危险废物样品物理和化学性质分析报告，认定可以贮存后方可贮存；

②医院应制定危险废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序和应急预案；

③危废贮存前必须有规范的标签，未按规范填写标签或者没有标签的危废不得贮存；

④医疗废物尽量做到日产日清，最长贮存时间不超过2d。如气温高于25℃时，应采取保温措施，保证贮存温度不超过20℃；

⑤医疗废物贮存柜、箱每天消毒一次；医疗废物贮存间在每天废物清运之后消毒冲洗，冲洗水消毒后排入污水处理站处理；

⑥应做好危险废物情况记录，医疗废物台账按规定及时报送环保主管部门，医疗废物转移联单在危废运走后应继续保留5a以上；《危险废物转移联单》（医疗废物专用）、《医疗废物运送登记卡》具体格式参见《医疗废物集中处置技术规范（试行）》附录B、附录C；

⑦定期检查各危废包装容器及贮存设施，发现破损应及时采取措施清理、更换。

⑧医疗废物贮存间、污泥贮存间应接受环保、卫生主管部门的监督检查，发现问题及时整改；

⑨医疗废物贮存间、污泥贮存间屋外墙上必须设置警示标志，参考图见图3-7，标志规格见表3.4-27。

图3.4-7  医疗废物暂存场所警示标志参考图案

表3.4-27  医疗废物暂存场所警示标志规格规范一览表

| 形状 | 等边三角形 |
| --- | --- |
| 颜色 | 背景色 | 黄色 |
|  | 文字和字母 | 黑色 |
|  | 边框和主标识 | 黑色 |
| 尺寸 | 警示牌 | 等边三角形边长400mm |
|  | 主标识 | 高150mm |
|  | 中文文字 | 高40mm |
|  | 英文文字 | 高40mm |

E.医疗废物贮存间、污泥贮存间关闭的要求若在运营过程中根据实际需要更换医疗废物贮存间、污泥贮存间场所，或者医院因迁址、不再运营需要关闭医疗废物贮存间、污泥贮存间，则需要满足下列要求：

①关闭前应提交关闭计划书，经批准后方可执行；

②关闭后应采取措施消除污染；

③对于无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，运至正在运营的危废单位处置；

④监管部门监测结果表明不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。

### 污染物产排汇总

根据上述分析，项目运营期各污染物产排汇总情况见表3.4-28。

表3.4-28  项目运营期污染物产排情况汇总一览表

| 污染物名称 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站 | 氨气 | 有组织 | 0.1098 | 0.0898 | 0.02 |
|  |  |  | 无组织 | 0.0122 | 0 | 0.0122 |
|  |  | H2S | 有组织 | 0.0423 | 0.0343 | 0.008 |
|  |  |  | 无组织 | 0.0047 | 0 | 0.0047 |
|  | 地下停 车场 | CO | 无组织 | 12.82 | 0 | 12.82 |
|  |  | THC | 无组织 | 1.61 | 0 | 1.61 |
|  |  | NOx | 无组织 | 11.96 | 0 | 11.96 |
|  | 食堂 | 油烟 | 有组织 | 0.263 | 0.252 | 0.011 |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 有组织 | 0.526 | 0.3156 | 0.2104 |
| 废水 | 废水量 | 263008.05 | 0 | 263008.05 |
|  | COD | 78.90 | 59.17 | 19.73 |
|  | BOD5 | 39.45 | 31.56 | 7.89 |
|  | 氨氮 | 13.15 | 9.2 | 3.95 |
|  | 粪大肠菌群 | 7.89×1015MPN/L | 7.811×1015MPN/L | 7.89×1011MPN/a |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 1454.16 | 1454.16 | 0 |
|  | 医疗废物 | 569.4 | 569.4 | 0 |
|  | 污泥 | 980 | 980 | 0 |

# 环境现状调查与评价

## 区域自然环境概况

### 地理位置

濮阳市位于河南省的东北部，黄河下游北岸，冀、鲁、豫三省交界处。东北部与山东省的聊城毗邻，东、南部与山东省济宁、菏泽隔河相望，西南部与河南省的新乡市相倚，西部与河南省的安阳市相连，北部与河北省的邯郸市相连。地处北纬35°20′0″─36°12′23″，东经114°52′0″─116°5′4″之间，东西长125km，南北宽100km。全市土地面积4188km2，约占全省土地面积的2.57%，其中耕地面积24.62万公顷。

本项目位于濮阳市开德西街以南、安凯路以西、绿城路以北、濮水路以东，项目地理位置示意图见附图1。

### 地形地貌

濮阳城区地处黄河下游冲击平原上，地形平坦开阔，地势自西南向东北略有倾斜，南北坡降为1/5000―1/6000，东西坡降为1/6000―1/8000，海拔高度为48―57m。

濮阳城区地貌类型比较简单，地表下15m范围内均为新近冲击的松散沉积物。根据地貌形态和成因，城区范围可分为三种工程地质单元，即黄河故道、古黄河漫滩、古黄河泛流平原工程地质区。

濮阳经济技术开发区位于濮阳市西北部，系我国地貌第三阶梯的中后部，海拔高度52～57m。大地构造属华北地台，位于东濮凹陷之上。东濮凹陷形成过程中，在古生界基岩上，沉积了一套古生界以下第三系为主的中、新生界陆相沙泥岩地层。

### 地质特征

濮阳城区地表均为第四纪冲积松散沉积物覆盖，主要土层为粉土、砂土及粘土。地层岩组类型单一，属简单场地。濮阳经济技术开发区属于黄河故道工程地质区，土质为粘性土(土层深19m以上)和沙层粘土(土层深29m以下)。此区地基属中等压缩性，承载力为8-25t/m2。

濮阳市地处华北地震区南部，聊兰地震带中段，位于国家确定的冀鲁豫地震重点监视防御区之内。区内地质构造复杂，活动断裂发育，地震频度较高，全度较大。濮阳市及邻区基底断裂构造的频繁活动，常有地震波及。按中国地震动参数区划图，濮阳经济技术开发区地震烈度为7度。

本项目所在区域地势平坦，地层结构简单，第一层为粉质粘土，压缩性高，强度较低，第二层为粉砂，强度较高，工程性能较好，低级属稳定地基，适合工程建设。

### 气候与气象

濮阳市位于中纬度地带，常年直接受东南季风环流的控制和影响，属暖温带半湿润季风型大陆性气候，四季分明：春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季晴朗，冬季干冷少雪。年平均气温13.5℃，年平均无霜期为215d，年平均蒸发量1944mm，年均日照时数2454h，年太阳辐射总量118kcal/cm2，年平均降水量571.8mm，常年主导风向为北风、南风，其次为东南风，年均风速2.1m/s，年均相对湿度71%。区内最低极端气温-21℃，最高极端气温42.2℃；年最大降雨量276.9mm，最小降雨量264.5mm；历年最大降雪深度22.0cm，最大冻土厚41.0cm。濮阳气象站各气象参数统计数据见表4.1-1。

表4.1-1   濮阳气象站各气象参数统计表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 13.5 |
| 2 | 多年平均气压 | hPa | 1010.8 |
| 3 | 多年平均风速 | m/s | 2.1 |
| 4 | 多年平均降水量 | mm | 571.8 |
| 5 | 多年平均相对湿度 | % | 71 |
| 6 | 历年极端最低气温 | ℃ | 42.2 |
| 7 | 历年极端最低气温 | ℃ | -21 |
| 8 | 历年定时最大风速 | m/s | 24.0 |
| 9 | 最大一日降水量 | mm | 276.9 |
| 10 | 历年最大积雪深度 | cm | 22.0 |
| 11 | 历年最大冻土深度 | cm | 41.0 |

### 水文资源

（1）地表水

濮阳市以金堤河为界，分属两大流域，南为黄河流域、北为海河流域。其中，海河流域面积1830km2，涉及濮阳县（城关、清河头、柳屯）、市区、清丰县、南乐县，均为平原地区。濮阳市有三条主要河流，即金堤河、马颊河、卫河，其中马颊河、卫河属于海河流域，金堤河属于黄河流域。全市水资源总量约7.53亿m3，居河南省第14位。濮阳经济技术开发年均水资源总量为4800万m3，其中多年平均地表水资源总量约3000万m3（引黄水量），多年平均地下水资源总量约1800万m3。

金堤河是黄河下游的一条支流，是北金堤滞洪区的重要组成部分。金堤河发源于河南省滑县，流经河南、山东两省的6个县，纵穿北金堤滞洪区，在陶城铺险工上首经张庄闸控制入黄，干流全长158.6km，总流域面积5047km2。

卫河有两源，一出河南省新乡辉县市苏门山麓，一出河南省焦作市博爱县的皂角树村，两源于新乡县合河村西合流，在浚县淇门与淇水合流，在安阳县与洹水合流，在汤阴与汤水合流，由淇河、洹河（安阳河）、汤河等十余条支流汇集而成。合河以下干流长283公里，流经河南省新乡市、新乡县、汲县（今卫辉市）、浚县、滑县、汤阴县、内黄县、濮阳市清丰县和南乐县，以及河北省魏县、大名县和山东省冠县，于河北省邯郸市馆陶县芦里乡徐万仓村处与漳河汇流后称卫运河，卫运河全长157km，至四女寺枢纽又分成南运河和漳卫新河两支，南运河向北汇入子牙河，再入海河，全长309km；漳卫新河向东于大河口入渤海，全长245km。

濮水河原名赵北沟，为马颊河的支流，1953年开挖，源于王助乡赵庄东地，流经皇甫、韩庄到胡村乡戚城屯入马颊河，全长20km，流域面积92.67km2，平时流量很小，约0.1～0.3m3/s。濮水河目前为濮阳市区的景观河。

濮阳市第三濮清南干渠（濮阳引黄入冀补淀工程）：位于项目厂址东550m处，第三濮清南及上游濮清南总干渠是濮阳引黄灌溉调节水库和城区河道的水源，从渠村引黄闸至水库进水闸渠道全长56km，其中流经濮清南总干渠19km。第三濮清南干渠37km，流经濮阳市渠村乡、海通乡、庆祖镇、子岸乡和开发区新习镇、王助镇，自濮台铁路桥向北进入城市建成区。输水干渠涉及濮阳市境内32km，开发区境内24km。向北流入卫河。第三濮清南干渠在进入卫河前设有水闸，由于下渗、蒸发等原因，河水未流到水闸就已断流。

（2）地下水

濮阳市地下水属于松散岩类孔隙水，总体流向是由西南向东北，根据含水层的岩性结构，埋藏条件及动力特征，本区域可划分为潜水含水系统、浅层承压含水系统和深层承压含水系统。

①潜水含水系统

该含水系统为全新统黄河冲积物所组成，在全区均有分布，属潜水，局部承压。含水层为粉细砂，局部为细中砂，多夹粘性土薄层，其厚度受古河道分布控制，在古河道带，含水砂层总厚度20-25m，底板由不甚稳定的粘性土层所组成，埋深30-40m；在古河间带，含水砂层厚度小于5，底板埋深24-30m。潜水含水层与浅层承压含水层之间分布一层由亚沙土、亚粘土组成的弱透析水层，厚4-20m，二含水层系统之间水力联系密切，共同组成浅层地下水系统。

潜水含水系统富水性在古河道带较好，单井涌水量150-1300m3/d，古河间带富水性较差，单井涌水量小于50m3/d。该含水系统开启程度最大，接受大气降水、地表水和农灌补给，其排泄主要为人工开采、下渗越流和蒸发。另外，该含水系统埋藏浅，与外界水的交换频繁，易受污染。该含水系统目前主要为农业灌溉和农村人畜用水。

潜水化学类型较为单一，以HCO3-型水为主，阳离子组合分带性明显。在渗入条件较好的古河道高地带，水化学类型为HCO3—Ca·Mg型，Na+含量及矿化度沿地下水径流方向不断增高，矿化度0.51-0.58g/L，具有Na+含量高，矿化度低的特点。在马颊河流经的地段，由于河水大量补给、与潜水混合和脱硫酸等化学作用潜水中普遍检出H2S，局部地形低洼地区，形成Cl·SO4·HCO3型水。

②浅层承压含水系统

该含水系统由上更新统黄河冲积物所组成，其底板厚度为80-103m，顶部有一层粘土、亚粘土、亚砂土所组成的4-20m厚相对隔水层，与上部的潜水含水层系统隔开。

区内浅层承压系统的富水性与古河道的分布和结构密切相关。古河道带渗透性强，地下水补给条件良好，单井涌水量大，水量较丰富；而古河间带颗粒细，渗透性差，单井涌水量小。根据河南省水文地质一队提供的资料，濮阳市境内又分为中等富水区和强富水区。中等富水区单井涌水量5-10m3/h，含水层厚度10-20m，濮阳市区在该区内；该富水区单井涌水量10-30m3/h，含水层多为中、细砂，局部粗砂，厚度10-30m，区内有两处呈带状分布，一处在花园屯—戚城—油田供应处—油田物探公司—大寨一线，一处在皇甫—后范庄—马庄桥一带。该含水层接受潜水越流及区域径流补给，以人工开采为主要排泄途径，含盐量小于1mg/L，是生活和工业用水的主要地下水源。

浅层承压水以HCO3-型水为主，矿化度0.7-1.1g/L，绝大部分小于1.0g/L，水质较好，阳离子呈带状分布。总的来说，沿地下水流向由于Ca2+、Mg2+与Na+交换所致，使浅层承压水化学类型由HCO3-—Ca·Mg型水向HCO3-—Na·Mg·Ca型水转化地下水中。

③深层承压含水系统

深层承压含水系统由中、早更新统及上第三系河湖相地层所组成，其顶界埋深为90-103m，顶部有稳定且厚的粘性土层，将其与上层的浅层含水系统隔开。该含水系统在濮阳不同地区含水砂层分布差别较大。根据有关资料，铁丘南，在121.50-195.50m之间有三个含水层，总厚度28.5m，降深6.42m时，涌水量43.9m3/h（滤水管直径为146mm）；油田基地及柳屯地区含水砂层单层厚度较小，以粉细砂和中砂为主，一般可见6-8层，单井涌水量32-144m3/d；砂层厚度较大的地方，单井涌水量较大，如大寨—双庙及北昌湖—呼沱一线，降深15m时，单井涌水量可达1000-2000m3/d，其他地区单井涌水量一般小于1000m3/d。该含水系统与上部含水系统之间的联系微弱，与当地气象要素变化几乎无关，水质较差，为氯化物型微咸水。深层承压含水系统地下水化学类型以SO4·Cl—Na·Mg及HCO3·Cl—Na·Mg为主，矿化度0.89-2.1g/L，为微咸水，随深度增加，矿化度有增高的趋势，而硬度有减少的趋势，反应深层承压含水系统的湖相沉积背景和封闭还原的水文地球环境，不宜作为饮用水水源。

### 矿产与土地资源

（1）矿产资源

濮阳地质因湖相沉积发育广泛，第三系沉积很厚，对油气生成及储存极为有利。已知的主要矿藏是石油、天然气、煤炭，另外还有盐、铁、铝等。石油、天然气储量较为丰富，且油气质量好，经济价值高。据初步调查，项目区域地下无矿产资源。

（2）土地资源

濮阳市土地面积约418800hm2，其中耕地占土地总面积的64.51%，园林占1.41%，林地占3.03%，居民点用地占15.33%，工矿用地占2.53%，交通用地占0.75%，水域用地占0.68%，为利用土地占1.71%。其基本特征是：地势平坦，土层深厚，便于开发利用；垦殖率较高，但人均占有量少，后备资源匮乏。土壤类型以潮土为主，占全市土地面积的97.2%。潮土耕性良好，适合栽种多种作物，是农业生产的理想土壤。

### 生物资源

（1）植物资源

濮阳地处冲积平原，是农业开发最早的地区之一，主要栽培植物，如小麦、玉米、水稻、红薯、大豆，种植面积达4万公顷。经济作物中棉花、花生、芝麻、油菜、麻类种植较多。蔬菜品种现有12大类100多个，种植较多的是白菜、萝卜、黄瓜、西红柿、葱、蒜、包菜、菜花、韭菜、辣椒、芹菜、茄子、马铃薯、豆角、姜、藕、冬瓜、南瓜等，近年又引进蔬菜新品种20多个。

濮阳市生存植物除农作物外，全市植被以禾本科、豆科、菊科、蔷薇科、茄科、十字花科、百合科、杨柳科、伞形科、锦葵科、石蒜科、玄参科等多属暖温带的植被组成。濮阳天然林木甚少，基本为人造林，主要分布在黄河故道及背河洼地。优质用材林树种主要有毛白杨、加拿大杨、枫杨、榆、柳、泡桐、椿、槐等。经济林树种主要有红枣、苹果、桃、杏、梨、葡萄、柿、山楂、核桃、花椒等。

（2）动物资源

濮阳市野生动物中，兽类主要有野兔、狐狸、獾、鼠、黄鼬、刺猬等。据1997年调查结果，全市鸟类还有38种，主要有鹊、雀、燕、猫头鹰、啄木鸟、布谷、鸽子、画眉等；水生动物主要有蛙、蟾、鱼、虾；昆虫种类繁多，常见的有11目45科，害虫天敌有9目44科70种。

本项目所在区域无国家重点保护动、植物种类。

## 环境质量现状监测与评价

### 环境空气质量现状

1、空气质量达标区判定

根据根据《2018年濮阳市环境质量概要》的内容可知：2018年濮阳市二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）年平均浓度分别为16μg/m3、36μg/m3、102μg/m3、63μg/m3、1100μg/m3、117μg/m3，其中PM10、PM2.5超标，因此濮阳市为非达标区，濮阳市空气质量现状情况见下表。

表4.2-1   濮阳市2018年环境空气质量现状评价表  单位：μg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 16 | 60 | 0.27 | 达标 |
| NO2 |  | 36 | 40 | 0.90 | 达标 |
| PM10 |  | 102 | 70 | 1.46 | 超标 |
| PM2.5 |  | 63 | 35 | 1.80 | 超标 |
| CO |  | 1100 | / | / | / |
| O3 |  | 117 | / | / | / |

采取措施：根据濮阳市环境污染防治攻坚战领导小组办公室印发《濮阳市大气污染防治2019年攻坚行动方案》的通知、《濮阳市2019—2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，通过全面实施“三散”治理。推进“双替代”供暖，2019年采暖季前完成26.6万户“双替代”改造任务，保障人民群众温暖过冬。推进“散煤”治理，除电煤、集中供热和原料用煤外，全市范围内实现燃煤清零。推进“散尘”治理，狠抓工地扬尘污染防治，强化城市散尘防治，深化城市清洁行动，实施国、省干线公路扬尘整治，推进农业生产散尘防治，开展餐饮油烟污染专项整治，实施烟花爆竹污染专项整治，持续做好秸秆综合利用。推进“散乱污”治理，实现“散乱污”企业动态清零，开展成品油市场专项整治。

通过加快推进三大结构调整。推进产业结构调整，加快“红黄蓝绿”标识管理，开展化工产业集群升级改造，实施绿色环保调度，加强排污许可管理。推进能源结构调整，压减煤炭消费总量，增强清洁能源供应保障能力，加快供热基础设施建设，完成工业燃煤设施拆改。推进运输结构调整，加快老旧车淘汰，推广使用新能源和清洁能源汽车。

通过持续深化工业企业治理。完成工业企业治理任务，加快铸造行业污染治理、工业窑炉深度治理、锅炉提标改造和工业企业无组织排放治理。推进挥发性有机物综合治理，大力推进源头替代，强化挥发性有机物排放管控，开展专项执法检查，对设施不正常运行、不能稳定达标排放的企业，纳入季节性生产调控清单，实施停产治理。

有效应对重污染天气。强化重污染天气应急管控，修订重污染天气应急预案，落实应急减排措施，实施季节性生产调控。坚持“一厂一策”，10月底前纳入应急减排清单的工业企业要制订“一厂一策”方案，明确不同预警条件下停产的生产线、工艺环节和各类减排措施等指标。

不断强化基础能力建设。增强环境监测能力，加快智慧环保建设，加大环境空气质量监测网络覆盖力度，强化污染源自动监控体系建设，加快机动车“天地人”监控系统建设。增强环境执法监管能力，强化用电监管，10月底前完成所有涉气排污单位污染治理设施用电监管系统现场端安装和联网。通过培训提高执法人员业务能力和综合素质，配齐执法装备，不断加强执法能力建设。

通过采取以上措施，全面提升大气污染防治水平，保证污染物最终达标排放。

2、环境空气质量补充监测与评价

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）要求，结合本项目废气排放特征、项目选址周围环境特点，本次环境质量现状中特征因子NH3、H2S、采用河南中玖环保科技有限公司于2020年6月5日~2020年6月11日对本项目厂址及厂址常年下风向北豆村的监测数据，具体检测结果见表。

（1）评价标准

项目所在区域大气中的环境因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1的二级标准、《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值、《大气污染物综合排放标准详解》。评价标准详见表4.2-2。

表4.2-2  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 平均时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1小时平均 | 200μg/m3 | 《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| H2S | 1小时平均 | 10μg/m3 |  |

评价方法：本次环境空气质量现状评价采用单项质量指数法，对评价范围内的环境空气质量进行现状评价。单项质量指数计算公式如下：

Ii=Ci/Si

式中：Ii——第i种污染物的单项质量指数；

Ci——第i种污染物的实测浓度，单位：mg/m3；

Si——第i种污染物的评价标准，单位：mg/m3。

（2）监测点位、监测时间及监测因子

本项目环境空气质量现状监测点位详见表4.2-3，采样频次见表4.2-4。

表4.2-3  大气环境质量监测点及监测因子

| 编号 | 监测点位 | 功能/距离（相对本项目） | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目厂址 | / | NH3、H2S |
| 2# | 下风向北豆村 | N，1050m |  |

表4.2-4  评价因子监测频次

| 监测因子 | 监测时间 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| NH3、H2S | 1小时平均 | 连续采样7天，每天4次，每小时至少有45分钟的采样时间 |

（3）监测分析方法

表4.2-5  监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 | HJ533－2009 | 0.01mg/m3 |
| 2 | H2S | 环境空气硫化氢亚甲基蓝分光光度法（B） | 《空气和环境空气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局(2003年）第三篇第一章（二） | 0.001mg/m3 |

（4）监测结果

表4.2-6  环境空气质量监测数据     单位：mg/m3

| 监测 点位 | 监测因子 | 监测时段 | 实测值范围 | 标准限值 | 单因子指数 | 超标率 （%） | 最大超标倍 数 | 达标情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址 | NH3 | 1小时平均值 （mg/m3) | 0.019~0.045 | 0.2mg/m3 | 0.095~0.225 | 0 | 0 | 达标 |
|  | H2S | 1小时平均值 （mg/m3) | 0.002~0.003 | 0.01mg/m3 | 0.2~0.3 | 0 | 0 | 达标 |
| 下风向北豆村 | NH3 | 1小时平均值 （mg/m3) | 0.002~0.014 | 0.2mg/m3 | 0.01~0.07 | 0 | 0 | 达标 |
|  | H2S | 1小时平均值 （mg/m3) | ND~0.001 | 0.01mg/m3 | 0~0.1 | 0 | 0 | 达标 |

注：ND为未检出

由以上分析可知，该评价区域内各监测点的NH3、H2S能够满足《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。总体来说项目区域环境空气现状质量状况较好。

### 地表水环境质量现状监测与评价

本项目废水进入自建污水处理站进行处理，处理后排入濮阳市第二污水处理厂进一步处理，排入顺河沟，汇入马颊河。为表征项目周边地表水环境质量现状，本次评价采用2020年濮阳市质量月报第3期第三濮清南干渠中原路桥断面、马颊河西水坡断面的监测数据，监测布点情况见表4.2-7，监测分析方法见表4.2-8，具体监测结果见表4.2-9。

表4.2-7  地表水环境质量监测点、监测因子及监测频率

| 编号 | 监测断面 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 第三濮清南干渠中原路桥断面 | COD、氨氮、总磷 | 2020年濮阳市质量月报第3期 |
| 2# | 马颊河西水坡断面 | COD、氨氮、总磷 | 2020年濮阳市质量月报第3期 |

表4.2-8  地表水监测分析方法及仪器一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法 | 检出限mg/L | 仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 重铬酸钾法 | 4 | 微量滴定管 |
| 2 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.025 | 紫外和可见吸收光谱仪/Specord210plus |
| 3 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | 0.01 | 分光光度计 |

表4.2-9  市控断面常规监测结果统计一览表  单位：mg/L

| 监测断面 | 污染物名称 | 监测值 | 标准值 | 标准指数 | 超标率 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三濮清南干渠中原路桥断面 | COD，mg/L | 9 | ≤30 | 0.3 | 0 | 0 |
|  | 氨氮，mg/L | 0.06 | ≤1.5 | 0.04 | 0 | 0 |
|  | 总磷，mg/L | 0.11 | ≤0.3 | 0.367 | 0 | 0 |
| 马颊河西水坡断面 | COD，mg/L | 10 | ≤30 | 0.33 | 0 | 0 |
|  | 氨氮，mg/L | 0.48 | ≤1.5 | 0.32 | 0 | 0 |
|  | 总磷，mg/L | 0.02 | ≤0.3 | 0.067 | 0 | 0 |

由上表可知，第三濮清南干渠中原路桥断面、马颊河西水坡断面监测数据中各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的IV类标准要求。

### 地下水环境质量现状

本次地下水质量评价采用南京基越环境检测有限公司于2020年6月5日~2020年6月6日对项目所在区域的监测数据，监测频率为每天采样1次，同时记录井深、水位和水温。

（1）监测点位

本次评价共5个监测点，分别位于厂址、厂址两侧及厂址地下水径流方向上下游。监测布点情况见表4.2-10。

表4.2-10   地下水水质现状监测点情况一览表

| 监测 点号 | 取样位置 | 与建设项目 相对位置 | 井深（m） | 水位埋深（m） | 监测 层位 | 监测时间 （年月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目厂址 | / | 70 | 22 | 浅层 | 2020.6.5~2020.6.6 |
| 2# | 谷家庄村 | SW，852m | 70 | 20 | 浅层 |  |
| 3# | 张仪村 | NE，1660m | 80 | 25 | 浅层 |  |
| 4# | 杜家庄村 | S，370m | 70 | 20 | 浅层 |  |
| 5# | 北豆村 | N，1050m | 80 | 25 | 浅层 |  |

（2）监测项目

地下水监测因子为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、氟化物、铁、锰、铅、镉、溶解性总固体、总大肠菌群、菌落总数，合计29项。

（3）监测分析方法

各监测项目分析方法见表4.2-11。

表4.2-11  本项目地下水监测分析方法及仪器一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB/T5750.4-2006 | / |
| 2 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 0.025 |
| 3 | 耗氧量 | 《水质高锰酸盐指数的测定》 | GB/T11892-1989 | 0.5 |
| 4 | 溶解性总固体 | 称量法 | GB/T5750.4-2006 | / |
| 5 | 氟化物 | 离子色谱法 | HJ84-2016 | 0.006 |
| 6 | 镉(Cd) | 石墨炉原子吸 收分光光度法 | GB/T7475-1987 | 0.1μg/L |
| 7 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼 分光光度法 | GB/T7467-1987 | 0.004 |
| 8 | 砷(As) | 原子荧光法 | HJ694-2014 | 0.3μg/L |
| 9 | 汞(Hg) | 原子荧光法 | HJ694-2014 | 0.04μg/L |
| 10 | 铅(Pb) | 石墨炉原子吸 收分光光度法 | GB/T7475-1987 | 1μg/L |
| 11 | 铁(Fe) | 火焰原子吸收 分光光度法 | GB/T11911-1989 | 0.03 |
| 12 | 锰(Mn) | 火焰原子吸收 分光光度法 | GB/T11911-1989 | 0.01 |
| 13 | 总硬度 | EDTA滴定法 | GB7477-1987 | / |
| 14 | 总大肠菌群 | 多管发酵法 | GB/T5750.12-2006 | / |
| 15 | 菌落总数 | 《水和废水监测分析方法》第四版国家环保总局（2002）5.2.4 | GB/T5750.12-2006 | / |
| 16 | 硝酸盐 | 离子色谱法 | HJ84-2016 | 0.016 |
| 17 | 亚硝酸盐 | 离子色谱法 | HJ84-2016 | 0.016 |
| 18 | 挥发酚 | 4-氨基安替比 林分光光度法 | HJ503-2009 | 0.0003 |
| 19 | 氰化物 | 容量法和分光光度法 | HJ484-2009 | 0.004 |
| 20 | 氯化物 | 离子色谱法 | HJ84-2016 | 0.007 |
| 21 | 硫酸盐 | 离子色谱法 | HJ84-2016 | 0.018 |
| 22 | K+ | 火焰原子吸收 分光光度法 | GB11904-1989 | 0.05 |
| 23 | Na+ | 火焰原子吸收 分光光度法 | GB11904-1989 | 0.01 |
| 24 | Ca2+ | EDTA滴定法 | GB11905-1989 | 0.02 |
| 25 | Mg2+ | EDTA滴定法 | GB11905-1989 | 0.002 |
| 26 | CO32- | 酸碱指示剂滴定法 | 《水和废水监测分析方法》(第四版)(增补版) | / |
| 27 | HCO3- | 酸碱指示剂滴定法 | 《水和废水监测分析方法》(第四版)(增补版) | / |
| 28 | SO42- | 离子色谱法 | HJ84-2016 | 0.018 |
| 29 | Cl- | 离子色谱法 | HJ84-2016 | 0.007 |

（4）评价标准

本次地下水水质现状评价选择pH值、氨氮、总硬度、耗氧量、氟化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、氯化物、挥发酚、氰化物、汞、砷、镉、铁、铅、锰、溶解性总固体、亚硝酸盐（以N计）、耗氧量、六价铬、总大肠菌群、细菌总数，共计21项因子按《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准进行评价。

（5）评价方法采用单因子标准指数法对各污染物进行评价：

Si=Ci/Ci,S

式中：Si-第i种污染物的标准指数；

Ci-第i种污染物的实测值（mg/L）；

Ci,S-第i种污染物的标准值（mg/L）。

pH标准指数计算公式为：

SpH=7.0-pH/7.0-pHsd      pH≤7.0

SpH=pH-7.0/pHsu-7.0       pH﹥7.0

式中：pH-实测值；

pHsd-pH标准的下限值；

pHsu-pH标准的上限值。

水质参数的标准指数大于1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。

（6）评价结果

地下水类型确定统计结果见表4.2-12，地下水现状监测数据统计见表4.2-13。由表4.2-12和表4.2-13可知，调查评价区内浅层地下水和中深层地下水水化学类型均为HCO3-•Cl-•SO42-–Na+Ca2+•Mg2+型水。

表4.2-12	调查评价区地下水水化学类型一览表

| 监测点编号 | 监测因子 | 测值范围（mg/L） | 均值（mg/L） | 地下水化学类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#项目厂址 | K+ | 1.83~1.92 | 1.875 | HCO3-•Cl-•SO42-–Na+Ca2+•Mg2+ |
|  | Na+ | 17.6~18.1 | 17.85 |  |
|  | Ca2+ | 84.2~86.6 | 85.4 |  |
|  | Mg2+ | 14.5~15.3 | 14.9 |  |
|  | CO32- | 0 | 0 |  |
|  | HCO3- | 103~108 | 105.5 |  |
|  | Cl- | 111~125 | 118 |  |
|  | SO42- | 103~128 | 115.5 |  |
| 2#谷家庄村 | K+ | 1.67~2.29 | 1.98 | HCO3-•Cl-•SO42-–Na+Ca2+•Mg2+ |
|  | Na+ | 17.3~24.4 | 20.85 |  |
|  | Ca2+ | 80.6~99.4 | 90 |  |
|  | Mg2+ | 14.8~18.7 | 16.75 |  |
|  | CO32- | 0 | 0 |  |
|  | HCO3- | 41~64 | 52.5 |  |
|  | Cl- | 155~188 | 171.5 |  |
|  | SO42- | 71.5~119 | 95.25 |  |
| 3#张仪村 | K+ | 1.75~4.45 | 3.1 | HCO3-•Cl-•SO42-–Na+Ca2+•Mg2+ |
|  | Na+ | 35.2~35.4 | 35.3 |  |
|  | Ca2+ | 85~130 | 107.5 |  |
|  | Mg2+ | 30.5~39.6 | 35.05 |  |
|  | CO32- | 0 | 0 |  |
|  | HCO3- | 35~141 | 87.5 |  |
|  | Cl- | 181~280 | 230.5 |  |
|  | SO42- | 128~159 | 143.5 |  |

表4.2-13 地下水现状监测结果统计表 单位：pH-无量纲，总大肠菌群-个/L，其它-mg/L

| 1#项目厂址，井深70m，水位22m，水温16℃ |
| --- |
| 监测因子 | 测值范围 | 均值 | 评价标准 | 均值标准指数 | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| pH值 | 6.85~6.91 | 6.88 | 6.5～8.5 | / | 0 | 达标 |
| 氨氮 | 0.41~0.45 | 0.43 | ≤0.5 | 0.82~0.9 | 0 | 达标 |
| 耗氧量 | 0.6~2.6 | 1.6 | ≤3.0 | 0.5~0.86 | 0 | 达标 |
| 溶解性总固体 | 1078~1106 | 1092 | ≤1000 | 1.078~1.106 | 100 | 不达标 |
| 氟化物 | 0.135~0.314 | 0.225 | ≤1.0 | 0.135~0.314 | 0 | 达标 |
| 镉(Cd) | ND | ND | ≤0.005 | / | 0 | 达标 |
| 六价铬 | 0.008 | 0.008 | ≤0.05 | 0.16 | 0 | 达标 |
| 砷(As) | ND | ND | ≤0.01 | / | 0 | 达标 |
| 汞(Hg) | 0.0003~0.0004 | 0.00035 | ≤0.001 | 0.3~0.4 | 0 | 达标 |
| 铅(Pb) | ND~0.0032 | 0.0016 | ≤0.01 | 0.16 | 0 | 达标 |
| 铁(Fe) | 0.046~0.047 | 0.046 | ≤0.3 | 0.153~0.156 | 0 | 达标 |
| 锰(Mn) | 0.088~0.089 | 0.0885 | ≤0.1 | 0.88~~0.89 | 0 | 达标 |
| 总硬度 | 786~812 | 799 | ≤450 | 1.746~1.804 | 100 | 不达标 |
| 总大肠菌群 | ND | ND | ≤3.0 | / | 0 | 达标 |
| 菌落总数 | 30~46 | 38 | ≤100 | 0.3~0.46 | 0 |  |
| 硝酸盐 | ND | / | ≤20 | / | 0 | 达标 |
| 亚硝酸盐 | ND | / | ≤1.0 | / | 0 | 达标 |
| 挥发酚 | ND~0.0008 | 0.0004 | ≤0.002 | 0.4 | 0 | 达标 |
| 氰化物 | ND | / | ≤0.05 | / | 0 | 达标 |
| 氯化物 | 111~165 | 138 | ≤250 | 0.444~0.66 | 0 | 达标 |
| 硫酸盐 | 103~128 | 116.5 | ≤250 | 0.412~0.512 | 0 | 达标 |
| 2#谷家庄村，井深70m，水位20m，水温15℃ |
| 监测因子 | 测值范围 | 均 值 | 评价标准 | 均值标准指数 | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| pH值 | 7.29~7.50 | 7.395 | 6.5～8.5 | / | 0 | 达标 |
| 氨氮 | 0.49~0.50 | 0.495 | ≤0.5 | 0.9~1.0 | 0 | 达标 |
| 耗氧量 | 2.2~2.4 | 2.3 | ≤3.0 | 0.73~0.8 | 0 | 达标 |
| 溶解性总固体 | 958~999 | 978.5 | ≤1000 | 0.958~0.999 | 0 | 达标 |
| 氟化物 | 0.102~0.119 | 0.1105 | ≤1.0 | 0.102~0.119 | 0 | 达标 |
| 镉(Cd) | ND~0.00077 | 0.000385 | ≤0.005 | 0~0.154 | 0 | 达标 |
| 六价铬 | 0.007~0.009 | 0.008 | ≤0.05 | 0.14~0.18 | 0 | 达标 |
| 砷(As) | ND~0.0014 | 0.0007 | ≤0.01 | 0~0.14 | 0 | 达标 |
| 汞(Hg) | 0.0001~0.0003 | 0.0002 | ≤0.001 | 0.1~0.3 | 0 | 达标 |
| 铅(Pb) | 0.0026~0.0039 | 0.00385 | ≤0.01 | 0.26~0.39 | 0 | 达标 |
| 铁(Fe) | 0.039~0.056 | 0.0475 | ≤0.3 | 0.13~0.186 | 0 | 达标 |
| 锰(Mn) | 0.074~0.087 | 0.0795 | ≤0.1 | 0.74~0.87 | 0 | 达标 |
| 总硬度 | 385~541 | 463 | ≤450 | 0.855~1.202 | 50 | 不达标 |
| 总大肠菌群 | ND | / | ≤3.0 | / | 0 | 达标 |
| 菌落总数 | 25~60 | 42.5 | ≤100 | 0.25~0.6 | 0 | 达标 |
| 硝酸盐 | ND | / | ≤20 | / | 0 | 达标 |
| 亚硝酸盐 | ND | / | ≤1.0 | / | 0 | 达标 |
| 挥发酚 | ND~0.001 | 0.0005 | ≤0.002 | 0~0.5 | 0 | 达标 |
| 氰化物 | ND | / | ≤0.05 | / | 0 | 达标 |
| 氯化物 | 235~242 | 238.5 | ≤250 | 0.94~0.968 | 0 | 达标 |
| 硫酸盐 | 71.5~119 | 95.25 | ≤250 | 0.286~0.476 | 0 | 达标 |
| 3#张仪村，井深80m，水位25m，水温15℃ |
| 监测因子 | 测值范围 | 均 值 | 评价标准 | 均值标准指数 | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| pH值 | 6.71~7.12 | 6.915 | 6.5～8.5 | / | 0 | 达标 |
| 氨氮 | 0.38~0.46 | 0.42 | ≤0.5 | 0.76~0.92 | 0 | 达标 |
| 耗氧量 | 2.1~2.5 | 2.3 | ≤3.0 | 0.8~0.83 | 0 | 达标 |
| 溶解性总固体 | 1076~1180 | 1128 | ≤1000 | 1.076~1.18 | 100 | 不达标 |
| 氟化物 | 0.180~0.518 | 0.349 | ≤1.0 | 0.180~0.518 | 0 | 达标 |
| 镉(Cd) | ND~0.00063 | 0.000315 | ≤0.005 | 0~0.126 | 0 | 达标 |
| 六价铬 | 0.005~0.009 | 0.007 | ≤0.05 | 0.1~0.18 | 0 | 达标 |
| 砷(As) | 0.0014~0.0015 | 0.00145 | ≤0.01 | 0.14~0.15 | 0 | 达标 |
| 汞(Hg) | 0.0002~0.0003 | 0.00025 | ≤0.001 | 0.2~0.3 | 0 | 达标 |
| 铅(Pb) | 0.0033~0.0038 | 0.00365 | ≤0.01 | 0.33~0.38 | 0 | 达标 |
| 铁(Fe) | 0.031~0.046 | 0.0385 | ≤0.3 | 0.103~0.126 | 0 | 达标 |
| 锰(Mn) | 0.075~0.085 | 0.08 | ≤0.1 | 0.75~0.85 | 0 | 达标 |
| 总硬度 | 773~790 | 781.5 | ≤450 | 1.717~1.755 | 0 | 不达标 |
| 总大肠菌群 | ND | / | ≤3.0 | / | 0 | 达标 |
| 菌落总数 | 25~72 | 48.5 | ≤100 | 0.25~0.72 | 0 | 达标 |
| 硝酸盐 | ND | / | ≤20 | / | 0 | 达标 |
| 亚硝酸盐 | ND | / | ≤1.0 | / | 0 | 达标 |
| 挥发酚 | ND~0.0005 | 0.00025 | ≤0.002 | 0~0.25 | 0 | 达标 |
| 氰化物 | ND | / | ≤0.05 | / | 0 | 达标 |
| 氯化物 | 221~225 | 223 | ≤250 | 0.884~0.9 | 0 | 达标 |
| 硫酸盐 | 128~159 | 143.5 | ≤250 | 0.512~0.636 | 0 | 达标 |

从上表可以看出，各监测点中除厂址、谷家庄村、张仪村总硬度及厂址、张仪村溶解性总固体外，其余各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。超标原因为地质原因。

### 声环境质量现状

依据本项目所在区域的功能区划，项目东、北厂界、环境敏感点翰林世家（在建）、西湖学府（在建）执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，临道路侧南、西厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，本项目声环境质量现状委托河南中玖环保科技有限公司于2020年6月5日~6日对厂界四周的噪声进行监测，监测结果见表4.2-14。

表4.2-14  项目四周厂界环境噪声监测一览表

| 监测日期 | 频次 | 东厂界 | 西厂界 | 南厂界 | 北厂界 | 翰林世家（在建） | 西湖学府（在建） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06月05日昼间 | 1 | 53.6 | 51.3 | 56.5 | 50.7 | 56.6 | 55.7 |
| 06月05日夜间 | 2 | 44.2 | 42.1 | 47.4 | 41.1 | 47.3 | 46.1 |
| 06月06日昼间 | 1 | 54.5 | 52.4 | 57.3 | 51.6 | 57.3 | 56.5 |
| 06月06日夜间 | 2 | 45.3 | 43.6 | 48.1 | 42.5 | 48.4 | 47.3 |

从上述监测结果表明，院址北厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，临道路侧南、西厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，东场界夜间声环境不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，主要原因为车流量影响，环境敏感点翰林世家（在建）、西湖学府（在建）不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，主要原因为监测期间小区正在施工及道路车流影响，造成声环境质量超标。

## 项目区域污染源调查

本项目位于濮阳市开德西街以南、安凯路以西、绿城路以北、濮水路以东，根据现场调查，周边主要以商业、学校和住宅为主，不存在污染型企业。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

项目施工期的主要环境问题是施工扬尘、噪声，其次是施工污水、固体废物、生态破坏。在不同的施工阶段，因施工内容不同，采取的作业方式有所不同，因而其污染排放情况有所侧重，但其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。

### 施工大气影响分析及防治措施

#### 施工扬尘影响分析

本项目土建施工过程中，粉尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要是指建筑材料及土石方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要是指建筑材料装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。

项目施工期，需要动用一定数量的施工车辆和运输车辆，环评要求，运输车辆禁止超载，运输车辆篷布遮盖，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定。项目施工所增加的车辆数量较少且为间歇、流动性使用，因而尾气排放量有限，施工期汽车尾气的浓度基本上对环境影响不大。施工车辆行驶引起的路面二次扬尘及物料堆场扬尘是影响区域空气质量的重要原因。据文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占施工期总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：



式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；P——道路表面粉尘量，kg/m2。

一辆10t车辆通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量见下表5.1-1。

表5.1-1  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘	Q（kg/辆·km）

| 清洁程度 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 |
| 5（km/h） | 0.0510 | 0.08586 | 0.1163 | 0.1444 | 0.1707 | 0.2871 |
| 10（km/h） | 0.1021 | 0.1717 | 0.2327 | 0.2888 | 0.3414 | 0.5742 |
| 15（km/h） | 0.1532 | 0.2576 | 0.3491 | 0.4333 | 0.5121 | 0.8613 |
| 25（km/h） | 0.2552 | 0.4293 | 0.5819 | 0.7223 | 0.8535 | 1.4355 |

由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。如果采取适当的洒水抑尘措施，可以有效防止物料运输的过程中产生的粉尘，根据类比调查，对裸露地面、施工现场、施工期道路、废土等容易起尘的场所进行适量的洒水抑尘，可减少70%的扬尘产生量。类比监测见下表5.1-2。

表5.1-2   施工场地洒水抑尘作用类比监测数据表

| 距施工现场距离（m） | 0 | 5 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m2） | 不洒水 | 11.03 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 | 0.56 |
|  | 洒水 | 2.11 | 2.01 | 1.40 | 0.68 | 0.60 | 0.29 |

由上表5.1-2可知：对施工场地及车辆进出的路面每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，从而将TSP的污染距离缩小到20～50m范围内，建议项目施工期采用水管加强洒水抑尘，减少粉尘对周围环境的影响。

根据现场调查，距离项目最近周围敏感点主要为南侧100m处在建翰林世家、西湖学府，项目施工期对该处居民造成的影响较小。

#### 施工扬尘污染防治措施

为控制扬尘污染，结合《河南省大气污染防治条例》、《濮阳市大气污染防治条例》、《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》豫政[2018]30号等文件和项目施工场地实际情况，对项目施工提出以下扬尘控制要求：

①施工运输车辆装载量适当，运输分散状物料必须采用密闭车斗运输，在运输途中不得遗洒、飘散载运物。

②施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工场地必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净。分散状物料装卸作业时采取临时围挡措施，定期洒水，及时清扫，不利气象条件下，限制装卸作业等。

③施工中产生的土石方等物料堆必须采取遮盖措施，并辅助洒水、喷洒覆盖剂等其他防尘措施。

④合理设计施工方案，加强管理，减少土石方开挖，施工过程中应设置硬质围档，辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间，禁止在四级或四级以上大风天气施工。

⑤建筑垃圾集中分类堆放，及时清运，堆放高度不得超出围墙高度。不能及时清运的，应采用防尘网100%覆盖，并定期洒水保持湿润。

⑥严格落实扬尘治理“八个百分之百”要求，即：工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、建筑面积1万平方米以上及涉土石方作业的施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标。

⑦施工单位对扬尘污染防治工作负主体责任，对工地出口两侧各100米路面实行“三包”（包干净、包秩序、包美化），专人进行冲洗保洁，确保扬尘不出院、路面不见土、车辆不带泥、周边不起尘。

通过采取以上抑尘措施后，可最大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响。

#### 施工机械、车辆尾气

根据工程分析，项目施工燃油机械作业时会产生一些废气，其中主要污染物为THC、NOx和CO。评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。同时考虑到施工场地宽阔，扩散条件较好，对周边环境空气质量影响范围及程度较小。

#### 装修废气

项目主体工程建成后装修过程中，会有极少量挥发性有机废气。评价建议企业在装修时选用有绿色环保认证的装饰材料和水溶性涂料，从源头上降低二甲苯等有机污染物的挥发；在装修过程中保持房间处于良好的通风状态，以利于二甲苯等有机污染物的挥发，避免局部浓度过高；房间经检测达标后再投入使用。采取上述措施后，装修废气对人体和环境影响会大大减小。

### 施工废水影响分析及防治措施

#### 施工废水

施工废水包括施工机械冲洗废水和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等。

①泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20～1.46，含泥量30～50%，pH值约6～7，建筑施工废水若不经处理随意排放，将会对当地地表水环境造成一定的污染影响和淤塞市政管网。评价建议设置处理建筑施工废水的沉淀池，建筑废水经沉淀池处理后可以用于施工场地及道路洒水抑尘。

②砂石料冲洗废水：悬浮物含量较高，经简易沉淀后回用于施工场地洒水降尘。

人工运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄漏水泥砂浆应及时清理。运浆容器及时清洗，冲洗水引入沉淀池经处理后用于施工场地抑尘。

③机械车辆冲洗废水：为避免泥沙随施工机械和运输车辆带出施工场地，对施工机械和车辆进行冲洗，产生的废水主要污染物为SS，冲洗水引入沉淀池经处理后回用。

综上所述，施工废水均得到综合利用，不外排，对周围地表水体影响较小。

#### 生活污水

在不同的建设阶段，施工人数不尽相同，施工高峰期估计施工人数约为100人左右。施工人员用水主要为日常生活用水，用水定额按100L/(人•d)计算，排水系数取0.8，则项目施工期间生活污水排放量为8m3/d，整个施工期共8760m3。根据项目场地具体情况，评价建议设置临时化粪池，将生活污水处理后排入市政污水管网。

### 施工噪声影响分析

#### 施工期主要噪声源

施工期的噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、压力打桩机、吊塔运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声。工程施工期间施工机械及材料运输车辆等会产生非稳态的噪声，施工噪声具有无规则、突发性等特点。这些施工噪声中，对环境影响最大的是机械噪声。

主要施工机械噪声源强详见表5.1-3。

表5.1-3   施工机械噪声源强一览表

| 设备 | 噪声级范围 | 平均噪声级 | 设备 | 噪声级范围 | 平均噪声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 78~96 | 87 | 吊车 | 70~80 | 75 |
| 挖掘机 | 85~95 | 90 | 升降机 | 70~80 | 75 |
| 装载机 | 85~95 | 90 | 运输车辆 | 79~91 | 85 |
| 打桩机 | 95~100 | 97 | 电钻 | 85~100 | 93 |
| 振捣棒 | 85~90 | 87 | 电锯 | 85~100 | 93 |

各施工阶段噪声源不同，为简化计算起见，评价将各阶段施工机械联合施工视为一个总等效噪声源，取各施工机械噪声级叠加值作为该阶段总等效噪声源噪声级，则各施工阶段总等效噪声源源强详见表5.1-4。

表5.1-4  总等效噪声源强

| 序号 | 设备名称 | 噪声值(Lp)/距离(m) | 序号 | 设备名称 | 噪声值(Lp)/距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 95/2 | 5 | 夯土机 | 90/2 |
| 2 | 挖掘机 | 95/2 | 6 | 电锯、电刨 | 103/1 |
| 3 | 推土机 | 86/3 | 7 | 运输车辆 | 94/2 |
| 4 | 混凝土振捣器 | 105/1 | / | / | / |

#### 施工噪声影响范围

鉴于施工过程产噪声源的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价分别计算出主要施工机械的噪声污染范围，以便施工单位在施工过程中结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

本评价采用点声源几何发散衰减模式，预测计算施工机械的噪声影响范围，计算中不考虑障碍物、反射、空气吸收、地面效应等引起的衰减，预测公式如下：

Lp(r)=Lp(ro)-20lg(rA/ro)

式中：

Lp(r)—距声源为r处的声级，dB(A)；

Lp(ro)—距声源为ro处的声级，dB(A)。

利用上述公式，预测计算本项目主要施工机械在不同距离处的贡献值，预测计算结果见表5.1-5。

表5.1-5  主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值一览表

| 序号 | 机械 | 不同距离处的噪声贡献值[dB(A)] | 施工场界昼间达标距离 （m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40m | 60m | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m |  |
| 1 | 装载机 | 68 | 64 | 60 | 54 | 50 | 48 | 45 | 40 |
| 2 | 挖掘机 | 66 | 62 | 58 | 52 | 48 | 46 | 44 |  |
| 3 | 推土机 | 66 | 62 | 58 | 52 | 48 | 46 | 44 |  |
| 4 | 夯土机 | 64 | 60 | 56 | 50 | 46 | 44 | 42 |  |
| 5 | 混凝土振捣器 | 61 | 57 | 53 | 47 | 43 | 41 | 39 |  |
| 6 | 电锯 | 70 | 66 | 63 | 57 | 53 | 50 | 48 |  |
| 7 | 运输卡车 | 61 | 58 | 53 | 47 | 41 | 41 | 39 |  |

本工程夜间不安排施工，故仅评价昼间施工噪声影响范围。从表5.1-5可以看出，施工机械噪声声级随距离的增加而衰减，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，在不考虑障碍物、反射、空气吸收、地面效应等引起的衰减的情况下，施工机械昼间场界达标距离为40m。若实际施工过程中出现多台机械同时在一处作业，施工噪声影响范围将会扩大。

现场调查，项目厂区地势较低，与项目厂区距离最近居民区为南侧100m的翰林世家（在建），项目施工噪声会对周围居民区声环境质量影响较小。

#### 施工噪声防治措施

为避免施工机械对周围声环境的影响，本评价要求项目施工期间应采取以下措施：

（1）合理安排施工现场

①根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，结合本评价施工机械噪声预测结果，合理科学地布局施工现场，施工现场的固定噪声源相对集中放置，采取入棚措施，以减轻对环境的影响。

②施工现场设置施工标志，并将施工计划报交通管理部门，以便做好车辆的疏通工作，保证交通的安全、畅通。

（2）合理设计运输路线

施工单位应合理设计建筑材料等运输路线，尽可能绕开村庄、学校等敏感建筑物，施工运输车辆在经过近距离声环境敏感点时应控制车速、禁鸣。

（3）合理安排施工时间

施工单位应合理安排施工时间，施工运输车辆在经过近距离声环境敏感点时应控制车速、禁鸣，加强车辆维护，减轻施工噪声对周围声环境的影响。

（4）采取噪声控制措施

施工单位应尽量选用低噪声、低振动的施工机械设备和带有消声、隔音的附属设备。加强施工机械的保养维护，使其处于良好的运行状态。做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工。

采取以上措施后，可有效减轻施工噪声对周围声环境敏感点的影响，且施工噪声影响是短期的、暂时的，具有局部影响特性，噪声影响将随着各施工区域的结束而消除。

### 施工期固体废物影响分析

#### 固体废物环境影响分析

施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。施工期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。

（1）生活垃圾

在工程建设期间，前后必然要有施工人员工作和生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。本项目施工期间施工人员的生活垃圾以1kg/（d·人）计算，施工人员约100人，预计将产生约100kg/d生活垃圾。

（2）建筑垃圾

本项目在施工期会产生建筑垃圾。评价要求对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、并加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。

#### 固体废物环境保护措施

为减少施工垃圾在堆放和运输过程中对环境的影响，评价建议采取如下措施：

（1）严格遵守《城市建筑垃圾管理规定》的有关规定，建设单位和施工单位须加强对建筑垃圾的管理，不得将建筑垃圾混入生活垃圾中，也不得将危险废物混入建筑垃圾中处置。

（2）施工活动开始前，施工单位向当地城市市容卫生管理部门提出建筑垃圾土处置的请示报告，将建筑垃圾土清运到指定地点消纳。

（3）车辆运输散体物和废弃物时必须做到装载适量，加盖遮布，沿途不漏泥土、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行，按指定路段行驶。

（4）对可再利用的废料，如木材、钢筋等，应进行回收，以节省资源。

（5）对建筑垃圾进行收集并在固定地点集中暂存，同时对建筑垃圾暂存点进行有效的防护工作，避免风吹雨淋散失或流失。

（6）对有扬尘的废物，采用围隔的堆放方法处置。

（7）对生活垃圾要进行专门收集，由环卫工作人员及时清运处置，严禁乱堆乱扔，防止产生两级污染。

（8）施工单位不得将各种固体废弃物随意丢弃和排放，有效保护环境。

评价认为建设单位采取及时清理施工现场的生活废弃物和建筑垃圾，对施工人员加强教育等措施后，施工过程固废对环境影响较小。

### 生态影响分析

本项目用地规划为医疗用地，现状为空地等，厂址区域无大型兽类，活动的动物以鸟类和鼠、免等啮齿类动物为主，无受保护的动物和植物。

#### 影响因素分析

施工期生态环境的影响因素主要为：场地开挖期间土层裸露以及建设期间的弃土堆存产生的扬尘和水土流失。

建设期间产生的土方若处置不当(未及时回填、随意堆存等),以及出露的土层，在天气干燥且风力较大时，极易在施工区域范围内形成人为的扬尘天气；或在雨水冲刷时形成水土流失，从而造成施工范围地表局部面蚀或沟蚀。

水土流失与项目所在地的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关。

#### 生态保护措施

（1）水土流失防治措施

本项目施工中开挖地基的土方应及时回填，需临时堆放不能及时运出的应有专门的堆放场所。施工弃土的临时堆放场要进行必要的覆盖，并设置围档，防止雨水冲刷造成水土流失。

施工场地植被破坏后应及时进行硬化，并设置围挡，防治降雨强度较大的情况下造成水土流失，也可降低扬尘产生。

（2）植被的恢复措施

在建设后期，应及时进行植被种植和绿化，增强地表的固土能力，可以有效减轻施工扬尘和水土流失的发生。

绿化不仅能改善和美化环境，植物叶茎还能阻滯和吸收大气中的CO2、SO2等有害物质，树木树冠能阻挡、过滤和吸附大气中的颗粒物、吸收并减弱噪声声能，草地的根茎叶可固定地面尘土防止飞扬，绿化场地还可作为雨水入渗补充地下水的绝佳场地。

综上所述，在施工期间各项施工活动产生噪声、废水、扬尘和固废，有可能对周围环境产生短期的、局部的影响，施工过程应落实污染控制措施，将施工期环境影响降到最低。

## 运营期环境影响评价

### 环境空气影响预测与评价

#### 项目预测因子、评价标准、污染物排放源强、评价等级的确定

1)预测模式：

本次大气初步预测采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的估算模式ARESCREEN进行估算，预测正常工况下污染物最大落地浓度和出现距离。

2）评价因子和评价标准

评价因子

根据工程污染特征，评价预测因子为NH3、H2S。

评价标准

本次评价工作的标准见表5.2-1。

表5.2-1    评价标准      单位：µg/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1h平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| H2S | 1h平均 | 10 |  |

预测因子及源强参数：

考虑到本次环评评价区域地处农村平原地带，选取的影响预测因子为NH3、H2S，点源、面源具体见表5.2-2~5.2-4。

表5.2-2  本项目点源计算参数一览表

| 编号 | 排放类型 | 坐标 | 排气筒高度/m | 内径/m | 烟气流速（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 排放速率（g/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 点源P1 | 114.973676662 | 35.797689977 | 15m | 0.6 | 19.7 | 25 | 8760 | 正常工况 | NH3 | 0.002 | 0.000556 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0009 | 0.00025 |

表5.2-3  本项目矩形面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标 | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水处理站 | 114.973741035 | 35.797470036 | 60 | 30 | 0 | 5 | 8760 | 正常排放 | NH3 | 0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0005 |

表5.2-4  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 42.2 |
| 最低环境温度/℃ | -21 |
| 土地利用类型 | 农用地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是( 否( |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否( |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

#### 项目大气污染物估算结果

表5.2-5  项目废气污染物影响预测结果——（点源P1）

| 序号 | 1#排气筒NH3 | 1#排气筒H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向距 离(m) | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 下风向距离 (m) | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) |
| 1 | 10 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 |
| 2 | 100 | 0.00005683 | 0.03 | 100 | 0.00002557 | 0.26 |
| 3 | 200 | 0.00006947 | 0.03 | 200 | 0.00003126 | 0.31 |
| 4 | 300 | 0.00007379 | 0.04 | 300 | 0.00003321 | 0.33 |
| 5 | 500 | 0.00006195 | 0.03 | 500 | 0.00002788 | 0.28 |
| 6 | 1000 | 0.00004696 | 0.02 | 1000 | 0.00002113 | 0.21 |
| 7 | 1500 | 0.00003037 | 0.02 | 1500 | 0.00001367 | 0.14 |
| 8 | 2000 | 0.00002738 | 0.01 | 2000 | 0.00001232 | 0.12 |
| 9 | 2500 | 0.00002595 | 0.01 | 2500 | 0.00001168 | 0.12 |
| 最大落地浓 度Cmax及距离 | 323 | 0.00007444 | 0.04 | 323 | 0.0000335 | 0.34 |

表5.2-6  项目废气污染物影响预测结果——（面源）

| 序号 | 污水处理站面源NH3 | 污水处理站面源H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向距 离(m) | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 下风向距离 (m) | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) |
| 1 | 10 | 0.0003041 | 0.15 | 10 | 0.000152 | 1.52 |
| 2 | 100 | 0.0008011 | 0.4 | 100 | 0.0004005 | 4.01 |
| 3 | 200 | 0.0008023 | 0.4 | 200 | 0.0004011 | 4.01 |
| 4 | 218 | 0.0008089 | 0.4 | 218 | 0.0004044 | 4.04 |
| 5 | 300 | 0.0004396 | 0.22 | 300 | 0.0002198 | 2.2 |
| 6 | 500 | 0.0001698 | 0.08 | 500 | 0.00008492 | 0.85 |
| 7 | 1000 | 0.00009475 | 0.05 | 1000 | 0.00004738 | 0.47 |
| 8 | 1500 | 0.00006191 | 0.03 | 1500 | 0.00003095 | 0.31 |
| 9 | 2000 | 0.00004521 | 0.02 | 2000 | 0.00002261 | 0.23 |
| 10 | 2500 | 0.0003041 | 0.15 | 2500 | 0.000152 | 1.52 |
| 最大落地浓 度Cmax及距离 | 218 | 0.0008089 | 0.4 | 218 | 0.00029 | 4.04 |

本项目所有有组织及无组织排放废气占标率均小于10%，故本项目的评价等级为二级评价。结合《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)有关规定。二级评价项目不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算详见表5.2-7~5.2-9。

表5.2-7  项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 /(mg/m3) | 核算排放速率 /(kg/h) | 核算年排放量 /(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| 1 | 1#排气筒 | NH3 | 0.1 | 0.002 | 0.02 |
| 2 |  | H2S | 0.045 | 0.0009 | 0.008 |
| 3 | 2#排气筒 | 油烟 | 0.4 | 0.01 | 0.011 |
| 4 |  | 非甲烷总烃 | 8 | 0.192 | 0.2104 |
| 主要排放口合计 | NH3 | 0.02 |
|  | H2S | 0.008 |
|  | 油烟 | 0.011 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.2104 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | NH3 | 0.02 |
|  | H2S | 0.008 |
|  | 油烟 | 0.011 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.2104 |

表5.2-8  项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 排放速率/(kg/h) | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥暂存间 | 污泥储存 | NH3 | 污泥暂存间密闭 | 0.001 | 0.0122 |
| 2 |  |  | H2S |  | 0.0005 | 0.0047 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | NH3 | 0.0122 |
|  | H2S | 0.0047 |

表5.2-9  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.0322 |
| 2 | H2S | 0.0127 |
| 3 | 油烟 | 0.011 |
| 4 | 非甲烷总烃 | 0.2104 |

项目建设项目大气环境影响评价自查表见报告附件部分。

### 防护距离

#### 大气环境防护距离计算

根据导则(HJ22-2018)规定，从厂界起所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。企业严格按照本环评的要求落实，则本项目各污染物短期贡献浓度均无超标点。因此无须设置大气环境防护距离。

#### 环境空气预测结论

综上所述，经大气预测结果分析，项目产生的各类废气污染物最大落地浓度均低于环境空气质量标准值，占标率较低，不会对项目区域环境空气造成显著影响。评价认为项目无组织废气的排放对环境的影响可以接受。

### 地表水环境影响预测与评价

#### 废水源强

本项目产生废水主要为医疗废水、食堂废水和职工生活污水等。根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-2018），项目废水为间接排放，评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，主要评价水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价。

项目医护、行政后勤及病房区、办公区废水产生量为720.57m3/d（263008.05m3/a），经独立化粪池处理后进入院区污水处理厂进行进一步处理。

项目食堂废水产生量为85.06m3/d，经隔油池处理后，进入污水处理厂进行进一步处理。

普通病区废水产生量为408.4m3/d，经化粪池处理后排入污水处理站统一处理。传染病区废水产生量为14m3/d，设置专门的集水管网，经专门的化粪池进行预处理后利用臭氧对废水进行消毒处理，处理后排入污水处理站统一处理。

洗衣房废水产生量为76.8m3/d，经化粪池处理后排入污水处理站统一处理上述污水经预处理后统一排入污水处理站进行处理，处理后经过市政污水管网排入濮阳市第二污水处理厂进行处理。

根据调查，濮阳市第二污水处理厂（二期）日处理能力为5万吨/d，实际日处理量为1.9万吨。出水水质基本稳定，本项目废水排放量为720.57m3/d，不会对濮阳市第二污水处理厂造成太大冲击，对纳污水体的影响在允许范围内，对水体影响不大。因此，只要企业能加强废水处理设施运行管理，强化环保意识，对废水进行合理的管理与防治，保证废水经厂内处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的排放标准，则不会对污水处理厂的正常运行造成太大的冲击影响。

在落实本评价提出的环保措施前提下，本项目的废水对周围地表水环境影响较小。

### 地下水环境影响分析

#### 地质条件

1、地质构造

濮阳地区在区域构造上处于中朝准地台华北坳陷南部，内黄凸起东端，所处构造单元西邻汤阴凹陷，东临东濮凹陷，北接临清凹陷，南邻开封凹陷。主要受北北东和北东向构造体系所控制。对本区有影响的构造均为隐伏构造，以断裂为区域环境水文地质条件主，按其切割的深度和规模分为深大断裂和局部断裂两种类型，现将对本区影响较大的断裂简述如下：

（1）长垣断裂：位于本区东部，为内黄隆起与东濮凹陷分界。北起卫城，南到封丘，走向NNE，倾向SE，未见第四纪活动证据。

（2）汤东断裂：位于北区西部，为内黄隆起与汤阴凹陷的分界。南起延津，向北过安阳断裂后分为韩陵山、临漳两条断裂，过磁县—大名断裂后合二为一。走向NNE，倾向NWW，1814年汤阴4.4级地震与此断裂有关。

（3）新商断裂：位于本区南部，为内黄隆起与开封凹陷的分界。西起新乡西北，向东南经封丘、商丘延入安徽境内，走向NW，1737年封丘4.5级地震与此断裂有关。

（4）磁县—大名断裂：位于本区北部，为内黄隆起与临青凹陷的分界。西起涉县，向东经磁县、大名到朝城镇后与马陵断裂相接。走向NWW，倾向N，1880年磁县7.5级地震、1889年大名5级地震与此断裂有关。

2、新构造单元划分

新构造运动形式主要表现为块体的差异升降运动。在新近纪时，近场区所在的华北平原开始发生差异性升降运动，形成一系列“盆岭”构造。近场区主要涉及临清凹陷、内黄凸起、东濮凹陷和菏泽凸起四个二级新构造单元，工程场地位于内黄凸起东端。

内黄隆起基底为太古界、古生界。东、西、南三面分别以太行山东麓断裂、长垣断裂、新乡–商丘断裂为界，与汤阴地堑、东濮坳陷、开封坳陷相邻，面积约7000km2。为中生代–新生代早期断块隆起，古近纪以后普遍下沉，形成北北东向断隆式隆起。隆起时期为中生代。新近系、第四系不整合于其上，沉积厚度较小约500～2500m，西北薄、东南厚，凸起向东南倾斜。第四系块体西升东降，具掀斜运动性质。四周被断裂围限，形成北东走向的条形块体。

3、地质构造

据《中国地震动参数区划图》（GB18306－2001）及《建筑地基基础设计规范》（GB50011－2001），濮阳市域基本烈度分为6度、7度和8度区，拟建场地抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g。按《区域环境地质调查总则》中区域地壳稳定性分级指标进行评判，濮阳市处于地震次不稳定区。

4、地层岩性

濮阳市地处华北拗陷南部，内黄隆起与东濮拗陷的过渡地带。随着华北平原的沉降而下降，形成了巨厚的新生界沉积物，厚度一般1000～1500m。据500m钻孔资料，区内地层由老到新可分为：

（1）新近系（Nal-l）

属河流相沉积物，自北而南，地层由薄变厚，沉积了一套以砂岩为主的正韵律组合，厚约1000m，在调查区内厚度较为稳定。主要岩性为黄棕、暗红棕、紫红色亚粘土、粘土夹多层粉细砂、细中砂。土层质地较纯，半固结状，具微细水平层理和45º压裂面，具油脂光泽，含少量钙核和铁锰质核，有斑点状绿染和锈染现象。砂层层数多，连续性较好，呈面状分布，分选性好，矿物成分以石英、长石为主，暗色矿物较少。

（2）第四系（Q）

下更新统（Q1al-l）：上部以冲湖积为主，下部为湖积或冰积，底板埋深为370～400m，厚度170～200m。岩性为浅棕、红棕、棕红色的粘土和粉质粘土，有7～10层砂层，单层厚度一般3～5m，厚者10m，岩性以细砂、细中砂为主，偶见中粗砂。粘性土质地纯净坚硬，具水平层理，有45°压裂面，上部可见风化壳和1～2层淋溶淀积层。中更新统（Q2al）：冲积为主，底板埋深200～260m，厚度100～130m。主要岩性为浅棕色、棕色的粉质粘土、粘土，次为粉土和砂层；砂层有2～6层，单层厚度一般3～10m，厚者近20m，以细砂、中细砂为主，次为粗中砂。本统有2～3层淋溶淀积层，含少量铁锰质结核和钙质结核，具星点状锰染和斑块绿染。

上更新统（Q3al）：为冲积成因，底板埋深108～132m，厚度80～90m。岩性一般为浅黄、灰黄和浅棕色的粉土和粉质粘土，有2～4层砂层，砂层以细砂、粉细砂为主，次为中粗砂和粉砂，单层厚度一般8～15m，最小仅2m左右，最厚者可达30m。

全新统（Q4）：多属冲积，极少部分为风积，底板埋深一般为25～50m，上部为灰黄及浅灰色粉土、粉质粘土和泥质粉砂，具水平层理，局部富含淤泥质。下部多为灰黄、黄色细粉砂，粉砂、细砂，局部为细砂夹少量粉土，含不均匀的泥质及有机质，见有软体动物化石。古河道带砂层多且厚，一般1～3层，单层厚度10～20m，最厚者大于30m。

#### 水文地质条件

（一）地下水的贮存条件及分布规律

濮阳市地处内黄隆起与东濮凹陷的过渡地段，属黄河冲积平原的一部分。在漫长的地质发展史中，经历了许多地壳运动，特别是燕山运动形成了起伏不平的构造基底。进入喜山运动后，一直处于不均匀沉降中，因而沉积了巨厚的松散沉积物，给地下水的赋存创造了良好的空间条件，地下水类型为松散岩类孔隙水。从揭露深度500m来看，在垂向上分布着厚薄不等的多层结构含水层（18～21层），常呈串珠式的透镜体状分布，总厚度达0～180m；在平面上含水层多呈北东—南西向条带状分布，宽窄不等，范围较大，呈似脉叶状沉积构造特征，是地下水赋存、运动的良好场所。

（二）含水岩组的划分及富水性特征

调查区内第四系沉积物均分布在350m以上，地下水类型为第四系松散岩类孔隙水，依据含水介质的成因、结构、岩性、埋藏条件、水力特征等埋因素，可分为浅层水和中深层水。

（1）浅层地下水

浅层含水层岩组一般指埋藏在50m以浅的地下水，含水层岩性主要由全新统（Qh）黄河冲积的粉砂、粉细砂地层组成，局部可见中砂。在平面上多呈片状或条带状分布，范围较大，在剖面上多呈珠状。区内有两层埋藏比较稳定的含水砂层，第一层较薄，顶板埋深3～9m、底板埋深5～13m、厚2～7m，近年来随着开采强度的增大而逐步疏干；第二层一般厚度大于10m，顶板埋深15～25m，底板埋深35～50m，这一较稳定的含水层是本区现状条件下浅层水的主要富集段。富水性按5m降深统一换算，可分为强富水区和中等富水区。

①强富水区

分布于中部和内部，多沿极强富水区的外缘分布，一般为古河道带的漫滩区。含水层岩性为细砂及粉砂。单井出水量一般1000～5000m3/d。水化学类型多为HCO3-Ca·Mg及HCO3-Na·Ca·Mg型水，矿化度小于1g/L，属淡水。

②中等富水区

位于黄甫、胡村、后漳消一带，一般为泛流平地和漫滩区。含水层岩性为细砂，一般厚30～50m；单井出水量一般100～1000m3/d。水化学类型HCO3-Ca·Mg及HCO3-Na·Ca·Mg，矿化度均小于1g/L，属淡水。

（2）中深层地下水

中深层地下水一般指埋藏于50～350m深度内孔隙承压水，该含水层发育了3个含水层段，分别为：

第一含水层段：本层指50～130m左右深度内的含水层，地层时代相当于(Q3)，在全区均有分布，属黄河近代冲积物，物质来源于西南方向。在主流带地段砂层厚30余m，最厚达39m。岩性以细砂、中砂为主夹有粉细砂透镜体，局部有粗砂。在泛流地带砂层厚度20～30m，薄者10m左右，岩性以细砂、粉细砂为主夹粉砂透镜体，局部可见到中砂。各含水层顶板埋深一般在50～70m，局部80～90m。含水层底板埋深70～100m，最深达132m。

第二含水层段：本层是指90～260m深度内的含水层，地层时代相当于(Q2)。本层在全区均有分布，属洪冲积物，另外可能还有冰水的堆积。含水层顶板埋深一般在100～140m，含水层底板埋深200～240m。在主流带含水砂层在40m以上，岩性以细砂、中细砂为主夹粉细砂透镜体，局部粗砂。在泛流带和泛流与主流的交接地带含水层厚度较薄30～40m，局部小于30m。

第三含水层段：本层是指地层时代属于Q1的含水层组，本层在全区普遍分布。从岩性上分析对比本层属河湖相沉积物，其物质来源于西部和西南部。含水砂层厚20～30m，其岩性为中砂、中细砂和粉细砂，顶板埋深在280～290m。

综上所述，区内中深层含水层主要由第一、二、三含水砂层组成，含水层总厚度在30～40m，岩性以粉细砂、细中砂为主。各含水层段之间均有较厚的粉质粘土和粘土层阻隔，地下水属承压水。含水层顶板埋深50～80m左右，换算为降深15m涌水量，其富水性为可分为水量丰富区（1000—5000m3/d)和水量中等区（100—1000m3/d)，含水层渗透系数约5.25～8.31m/d，水化学类型HCO3·Cl-Ca·Mg型水。

#### 各含水岩组之间水力联系

从岩性上看，浅层、中深层含水岩组之间，分布有联系稳定的粉质粘土、粘土，厚度24.8~30.6m，平均厚度26.5m，透水性弱，两含水层组之间水力联系不密切。调查区内中深层水开采较少，浅层水、中深层水含水岩组之间存在着较厚的粉质粘土天然隔水层，故浅层水、中深层水含水岩组之间水力联系不密切。

#### 地下水补、径、排条件

（1）浅层水地下水补径排特征

补给：主要为大气降水入渗、地表水渗漏（第三濮清南干渠及其它引水、排水渠渗漏）和田间灌溉水回渗补给等。

径流：受区域地形地貌条件制约，区内浅层地下水自西南向东北方向径流，水力坡度为水力坡度0.31‟-0.35‟。

排泄：主要排泄途径为生活用水开采、农业灌溉开采以及向下游径流排泄。

（2）中深层地下水补径排特征

补给：由于中深层水水位埋深较深，且与浅层水水力联系不密切，故区内大气降水补给量有限，主要补给方式为上游黄河冲积扇区地下水的径流补给；

径流：受区域地形地貌条件制约，与浅层水流向一致，即自西南向东北径流。

排泄：主要是人工开采和向下游的径流排泄；

地下水流场特征

（1）浅层水地下水流场特征

浅层地下水丰水期流向与枯水期流向基本一致，即由西南向东北方向径流，水力坡度为0.31-0.35，径流缓慢。枯水期浅层地下水埋深21.65～23.01m，水位标高28.36～31.52m；丰水期浅层地下水埋深19.53～21.47m，水位标高31.19～32.81m；；地下水年水位变幅为1.32～2.41m。

（2）中深层地下水流场特征

由于区内中深层井较少，中深层地下水的流场特征主要依据《濮阳市地下水动态监测年度报告（2016年度）》（河南省地质环境监测院，2017.1）和《河南省主要城市环境地质调查评价报告（濮阳市）》（河南省地质调查院，2009.6）报告，即区内中深层地下水流向与浅层地下水的流向基本一致，自西向东径流，水位埋深较深，一般大于35m，由于区内开采井较少，水位年变幅较小。

#### 地下水与地表河流的补排关系

区内主要河流为位于项目厂址西790m处的第三濮清南干渠，目前已改造为引黄入冀补淀工程干渠，水渠底部及侧部已全部进行硬化防渗。由于区内浅层地下水水位埋深一般为21.65～32.81m，低于地表水体，且地表岩性以粉土为主，有利于地表水的垂直入渗，故项目区内地下水在灌溉期接受地表水体的垂向入渗补给。

#### 地下水动态特征

（1）浅层水地下水

地下水水位动态变化主要受气象、水文、地质地貌条件和人为因素影响，调查区内浅层地下水水位埋深大，主要用于农业灌溉，开采量较大，动态类型主要表现为―气象—开采‖型。其年内动态特征为2-3月份为春灌期，水位开始持续下降，至6-7月为用水高峰，水位降至年内最低，7-8月份在降雨的影响下，周边农业开采量减少，水位开始回升，达到年内的最高值，之后开始自然下降。本次地下水水位监测期间，2016年9月水位埋深19.53～21.47m，2017年5月水位埋深21.65～23.01m，水位年变幅为1.32～2.41m。

（2）中深层地下水

调查区内中深层地下水动态的主要因素是人工开采，地下水动态类型为“径流-开采型”。主要特点是：开采量大，水位降低，开采量小，则水位升高，水位的变化与开采量大小相一致。

#### 地下水环境影响评价工作等级

1、项目类别

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），项目为三甲医院编制报告书项目，应为地下水Ⅲ类项目。

2、地下水环境敏感程度

经调查，项目位于位于开德西街以南、安凯路以西、绿城路以北、濮水路以东，周边居民有分散式饮用水源井分布，项目区无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。距离项目厂区最近的集中式饮用水水源保护区为胡村乡地下水井群水源保护区，直线距离为4.8km，相距较远。项目场地地下水环境为较敏感。

3、评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级分级表，项目为三甲医院编制报告书的项目，应为地下水Ⅲ类项目。根据评价工作等级划分表，本项目地下水评价等级为三级，地下水划分工作等级表详见表

表5.2-10  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

#### 对地下水资源量的影响分析

本项目用水由市政供给，不开采地下水，不会对地下水资源产生不利影响。评价区域的浅层地下水补给途径为大气降水，本项目属于医院建设项目，楼房、道路等的建设用地导致项目区域内地面大面积固化，降低大气降水对地下水的入渗补给；另一方面，本项目建设大面积绿地，在进行绿化浇灌中会增加地下水补给量。

根据“雨水促渗”原则，为保证地下水涵养量，本项目从多方面着手促使雨水下渗。采取以下措施增加地下水涵养量：

（1）在项目建设中，充分利用现有地形条件，加大绿化面积，尽量减少地面硬化，妥善处理项目建设与保护地下水资源的关系；

（2）严格控制建筑面积用地和地面硬化面积，加大绿化面积，种植草坪，草坪复土厚度不少于0.5m；

（3）绿地要乔灌草合理搭配。在道路两侧、建筑物附近除种植树木外，还需要种植草坪，绿地的高度低于路面和不透水地面的高度，以起到承接路面和屋面径流的作用，能够使大部分路面和屋面上的雨水通过草地渗入地下，补给地下水；

（4）铺设植草砖，尽量减少本项目区不透水面积是增加当地地下水涵养量的有效措施。可在人行道、地上停车区等处铺设植草砖，以增加降水入渗量；铺设多孔沥青及多孔混凝土地面，空隙率可达15～25%，有效增加渗水。

#### 地下水污染途径及影响分析

地下水污染往往具有隐蔽性和难以逆转性的特点，其污染方式主要是直接污染和间接污染，污染途径有间歇入渗型、连续入渗型、越流型和径流型。因此，须针对地下水的污染途径，采取相关措施避免对地下水造成污染。

项目废水对地下水的影响方式主要是污水处理设施、排污管道、医疗废物暂存场所等可能存在的泄漏下渗。项目在建设及运营阶段，应充分做好污水处理设施及输送管道的防渗处理，杜绝污水渗漏。项目运营阶段，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，保证项目产生的废水达标排入市政污水管网，消除对附近地下水环境的影响。

医疗垃圾、生活垃圾如不及时处理，其自身的淋滤液可导致地下水中的溶解性固形物、总硬度、氯化物和硝酸盐等含量增加。在项目运营期，采取严格的防治措施(袋装收集、密闭容器存放、环卫部门及时清运及在垃圾临时堆放处做好防雨和防渗处理等)，确保不会产生新的污染。

#### 地下水保护措施

地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。

项目运营过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施：

①源头控制措施

项目产生的废水进入院区污水处理站处理。对其所经过的管道要经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其是在污水处理设施、污水输送管道等周边，要进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进入地下水含水层之中。

②分区防治措施

结合项目总平面布置情况，将场地分为重点污染防治区和非污染防治区。重点污染防治区：医疗废物暂存间、污水处理站、事故水池和污水管网。

要求：重点污染防治区确保其防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效；其中，医疗废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）要求制定防渗措施，防渗材料应与2mm高密度聚乙烯（渗透系数≤10-10cm/s）或其他人工防渗材料相当。重点污染防治区：

新建污水处理站配套事故水池，新建地埋式污水处理站拟通过在混凝土中掺加适量防水剂，形成抗渗标号不低于40的防水混凝土，并按照水压计算，设计厚度不低于150mm钢筋混凝土结构，对项目污水处理设施作防渗处理，使防渗系数≤10-7cm/s。

非污染防治区：除重点污染防治区外其它区域，对地下水影响相对较小，按常规工程进行设计和建设。为防止场区污水对地下水造成污染，在工程设计中，要严格落实防渗漏设施的建设，完善的污水收集管网，防渗管道等。

项目建设过程中采取以上的防渗措施，工程可能产生渗漏的环节均得到了有效控制，从而避免跑、冒、滴、漏现象的发生，可最大程度的减少对地下水的影响。

本项目按照要求采取防渗措施，建设单位应及时巡查，对于防渗措施出现问题的地方及时处理，防止地下水污染。

本项目通过采取相应地下水污染防治措施后，可以做到对地下水污染影响的有效控制，对区域地下水环境影响较小。

### 声环境影响预测分析

本次噪声评价的预测范围为厂界，预测时段为生产运营期。

#### 声环境影响预测与评价

1、噪声源强及声源分布

噪声污染防治措施为购置低噪声设备，采取基础减振及隔声等措施。则项目主要高噪声设备经采取以上降噪措施后各噪声值如表5.2-11所示。

表5.2-11  项目运营期各设备噪声源强估算

| 噪声源名称 | 数量 （台） | 产生方式 | 噪声源强（dB(A)） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理前 | 治理后 |  |
| 给水泵 | 2 | 连续 | 80 | 55 | 隔声、减振 |
| 油烟净化器风机 | 1 | 间断 | 90 | 70 | 隔声、减振、消声器 |
| 中央空调机组 | 12 | 连续 | 85 | 65 | 减振、消声器 |
| 污水处理站泵 | 8 | 间断 | 90 | 65 | 隔声、消声器 |
| 空压机 | 5 | 间断 | 90 | 65 | 隔声、消声器 |

注：噪声源强均取最大值进行预测。

本项目产噪声源点均在生产车间内，很多点声源连续分布组成，可视为面声源。

噪声预测选用如下公式：

①点声源噪声衰减公式

Lm=L0—20logr/r0

式中：Lm——距离声源为r米处预测受声点噪声预测值[dB（A）]；

L0——距离声源为r0米处室外声源的总声级值[dB（A）]；

r——预测受声点距声源的预测距离（米）。

②  噪声叠加公式

式中：n——在规定时间内噪声监测取样个数；

Li——第i次采样读取的A声级，[dB（A）]；

n——声源个数。

表 5.2-12   项目场界噪声贡献值     单位：dB(A)

| 预测点 | 噪声值 | 场界距离噪声源最近距离（m） | 贡献值（dB(A)） | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东场界 | 69.77 | 35 | 38.8 | 昼间55dB（A） 夜间45dB（A） |
| 西场界 |  | 40 | 37.73 |  |
| 南场界 |  | 35 | 38.8 |  |
| 北场界 |  | 35 | 38.8 |  |

经预测评价结果表明，本项目建成投产后，运营期噪声对厂址周围环境声环境噪声贡献较小，其厂界噪声值完全能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

### 固废环境影响分析

#### 一般固体废物环境影响分析

项目运行期一般生活垃圾主要为病人、陪同人员及医护人员等产生的生活垃圾和餐厨余垃圾。生活垃圾采用垃圾桶收集后，交由环卫部门统一处理，餐厨余垃圾交由有服务许可的企业运输、处置。

#### 危险废物环境影响分析

（1）危险废物源强及处置措施

表5.2-13   项目危险废物处置一览表

| 序号 | 废物名称 | 危险类别 | 危废代码 | 产生量（t/a） | 推荐处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | HW01 | 831-001-01 | 569.4 | 医疗废物暂存间暂存后，交由有有资质单位运走处置 |
| 2 | 医疗废物 | HW01 | 831-002-01 |  |  |
| 3 | 医疗废物 | HW01 | 831-003-01 |  |  |
| 4 | 医疗废物 | HW01 | 831-004-01 |  |  |
| 5 | 医疗废物 | HW01 | 831-005-01 |  |  |
| 6 | 污泥 | HW01 | 831-001-01 | 980 | 污泥暂存间暂存后，交由有资质单位运走处置 |

上述医疗危险废物产生后，暂存于位于西北侧的医疗废物暂存间内（50m2），污水处理系统的污泥经干化后贮存于厂区地块西北侧1座50m2的污泥暂存间内。各危废暂存间贮存后由院区内专门通道运出院区，再交由有资质单位运走处置，方便危废集中收集、外运。

（2）危险废物收集与贮存

根据医院医疗废物收集、贮存相关规定，结合同类综合医院实际，对危险废物收集、贮存基本设施情况提出如下要求；

①住院楼、门诊综合楼各层应设置专门的医疗废物收集点，将收集的医疗废物定点暂存。各收集点应与人员活动密集的区域分开，有防鼠、防盗、防蚊蝇、防蟑螂、防儿童接触等措施。收集点应有医疗废物警示标志；

②在院区设置医疗废物贮存间1间，位于西北侧，其建筑规范应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》相关选址、工程规范要求。医疗废物贮存间应设置警示标志；

③在院区西北设置污泥贮存间1间50m2，其建筑规范应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关选址、工程规范要求。污泥贮存间应设置警示标志。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》中对危险废物贮存设施选址的原则分析本项目危废暂存间选址的合理性，详见表5.2-14：

表5-14  危废、医疗废物储存间选址和理性分析

| 序号 | 选址要求 | 项目选址情况及措施 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内 | 地震烈度为7度 | 符合 |
| 2 | 设施底部必须高于地下水最高水位 | 高于地下水最高水位 | 符合 |
| 3 | 综合评价对周围环境、居住人群身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定其与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系 | ①医疗废物间贮存时间短，向外挥发的废气量很小，污泥贮存间废气收集至恶臭气体吸附装置统一处理，不会影响到评价区内居民；②采取防渗措施后，即使发生意外，也不会影响到附近地下水，环境风险可承受。 | 符合 |
| 4 | 避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区 | 不在上述区域 | 符合 |
| 5 | 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输 电线防护区域以外 | 不在上述区域 | 符合 |
| 6 | 应位于居民中心区常年最大风频的下风向 | 危废间废气均收集处理，且不在常年主导风向上 | 符合 |
| 7 | 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 | 采用高密度聚乙烯防渗层作基础防渗 | 符合 |
| 8 | 必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋装置，确保设施内不受雨洪冲击或浸泡 | 生活垃圾采用垃圾箱收集，不集中堆放；危废间为专用贮存间，周边有排水设施，不会受雨洪冲击或浸泡 | 符合 |
| 9 | 必须与医疗区、食品加工区、人员活动密集区隔开，方便医疗废物装卸，装卸人员及车辆方便出入 | 与医疗区、食品加工区、人员活动密集区保持一定距离，为人员活动较少的单独区域，有专用污物运送通道连接院区外道路，方便运送出入 | 符合 |
| 10 | 应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员出入，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施 | 危废间所在地为人员活动少的单独区域，有专人管理，建筑设计符合规范 | 符合 |
| 11 | 地面和1m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁与消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗废水处理系统，禁止直接外排 | 按规定做好防渗、泄漏、废水收集等措施，降低环境风险 | 符合 |
| 12 | 库房外宜设有供水龙头，以供清洗用 | 按规定设置 | 符合 |
| 13 | 避免阳光直射库房内，应有良好的照明设备和通风条件 | 选址不会受太阳直射，危废间内按规定设置照明设备、通风口，贮存间废气引至净化装置 | 符合 |
| 14 | 库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”标识 | 按规定设置 | 符合 |
| 15 | 库房外应设置规范的危险废物、医疗废物警示标志 | 按规定设置 | 符合 |

（3）危废暂存间贮存能力分析危废间贮存能力分析见表5.2-15：

表5.2-15  危废间贮存能力分析表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积（m2） | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物贮存间 | 感染性废物 | HW01 | 831-001-01 | 感染性废物区 | 1个50m2的医疗废物贮存间 | 塑料容器、塑料袋、木柜塑料箱 | 5t | 1d |
| 2 |  | 损伤性废物 | HW01 | 831-002-01 | 损伤性废物区 |  | 金属容器 |  | 1d |
| 3 |  | 病理性废物 | HW01 | 831-003-01 | 病理性废物区 |  | 塑料袋、塑料箱 |  | 1d |
| 4 |  | 化学性废物 | HW01 | 831-004-01 | 化学性废物区 |  | 塑料容器、金属容器、木柜 |  | 1d |
| 5 |  | 药物性废物 | HW01 | 831-005-01 | 药物性废物区 |  | 塑料容器、塑料袋、木柜、塑料箱 |  | 1d |
| 6 | 污泥贮存 | 污泥 | HW01 | 831-001-01 | 污泥贮存 | 50 | 塑料容器 | 7t | 7d |

项目设置医疗废物贮存间1座50m2，位于西北侧，污泥贮存间1座50m2，位于地块西北侧。

A、医疗废物贮存间贮存能力分析根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的要求，医疗卫生机构暂时贮存时间应尽量做到日产日清，确实不能做到的，且当地气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存（储存温度不超过20℃），时间最长不超过48小时，根据工程分析，项目医疗废物产生量为569.4t/a（1.56t/d），在危废间贮存周期为1d，则要求医疗废物贮存间贮存能力不低于1.6t，考虑到危废接收单位不能按时运走等意外情况，评价要求其贮存能力至少满足3d医疗废物产生量的要求，即贮存能力不低于4.8t。则医疗废物贮存间分为5个区，分别为感染性废物区、损伤性废物区、病理性废物区、化学性废物区、药物性废物区，各个区之间有挡墙隔开。

感染性废物中的液态废物（包括病原体培养基、标本和菌种、毒种保存液，废弃的血液、血清等）用容器密闭后集中存放至感染性废物区的木柜中，其余固态废物用塑料袋打包后存放于感染性废物区的塑料箱中，塑料箱装满后可叠加存放。预计医疗废物贮存间感染性废物区设置面积为8m2。

病理性废物以固态废物为主，用塑料袋打包后存放于病理性废物区的塑料箱中，塑料箱装满后可叠加存放。预计医疗废物贮存间病理性废物区设置面积为8m2。

损伤性废物为废弃的医用锐器，为固态废物，用金属容器收集后存放于损伤性废物区，金属容器可叠加存放。预计各医疗废物贮存间损伤性废物区设置面积分别8m2。

化学性废物以液态废物（包括废弃的化学试剂、消毒剂等）为主，根据化学试剂的性质采用塑料瓶或玻璃瓶密闭后存放于化学性废物区的木柜中，其他固态废物主要为废弃的汞血压计、汞温度计等，用容器收集后存放于化学性废物区的木柜中。预计医疗废物贮存间化学性废物区设置面积为6m2。

药物性废物中的液态废弃药品用塑料瓶或玻璃瓶密闭后存放于药物性废物区的木柜中，其他固态废弃药品用塑料袋打包后存放于化学性废物区的塑料箱中，塑料箱可叠加存放。预计医疗废物贮存间药物性废物区设置面积分别10m2。

各分区应留有搬运通道，预计面积为8m2。

综上，医疗废物贮存间应有不低于48m2的面积。本项目设置1座50m2医疗废物暂存间，可以满足贮存要求。

B、污泥贮存间贮存能力分析污泥经过消毒、压滤脱水后属于半固态废物（污泥含水率75%），产生量980t/a，产废周期为7d，贮存周期为7d，则要求污泥贮存间贮存能力不低于22.78t，考虑到危废接收单位不能按时运走等意外情况，评价要求其贮存能力至少满足14d污泥产生量的要求，即贮存能力不低于45.56t。

污泥采用塑料容器盛装后堆存于污泥贮存间。评价采用估算污泥体积的方式来估算堆放空间。污泥密度采用如下公式计算：

S=100Sd/[pSd+（100-p）]

式中，S——湿污泥密度，t/m3；

Sd——干污泥密度，t/m3，本次评价取2.5t/m3；P——污泥中干固体百分比含量，%，脱水后污泥含水量为75%，则干固体含量为25%。

经计算，污泥密度约为1.8t/m3，考虑到堆积间隙（松方系数取1.5），则污泥堆积密度约为1.2t/m3。评价要求污泥贮存间贮存能力不低于45.56t，则堆存空间不得低于37.97m3。考虑塑料容器占用的体积以及堆叠高度、搬运空间等因素，污泥贮存间面积不得少于37.97m2。本项目设置50m2污泥暂存间1间，可以满足贮存要求。

（4）危废院内运输过程环境影响分析本项目所产生的医疗废物来源于各门诊、病房等，经收集后由人工运至医疗废物贮存间贮存，运送通道由专门运污电梯和通道；污泥经过消毒、脱水后贮存于污泥贮存间，污泥贮存间紧邻污水处理站，不存在车辆远距运输情况；综上，院内运输过程距离短，环境风险极低。

#### 固废处置利用方式

表5.2-16   本项目固废利用处置方式评价

| 序 号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 废物代码 | 产生量 （t/a） | 利用处置 方式 | 是否符合 环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 职工、病人、家属办公生活 | 一般固废 | — | 1562.2 | 由环卫部门处理 | 符合 |
| 2 | 感染性废物 | 门诊、治疗过程 | 危险固废 | 831-001-01 | 401.5 | 委托有资质单位处理 | 符合 |
|  | 损伤性废物 |  |  | 831-002-01 |  |  |  |
|  | 病理性废物 |  |  | 831-003-01 |  |  |  |
|  | 化学性废物 |  |  | 831-004-01 |  |  |  |
|  | 药物性废物 |  |  | 831-005-01 |  |  |  |
| 3 | 污泥 | 废水处理 |  | 831-001-01 | 980 |  | 符合 |

表5-17   项目危险废物贮存场所基本情况表

| 序 号 | 贮存场所 (设施)名称 | 危险废物名 称 | 危险废物 类别 | 危险废物代 码 | 位置 | 占地面 积 | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥贮存间 | 污泥 | HW01 | 900-041-49 | 西北侧 | 50m2 | 密闭 袋装 | 50t | 1星期 |
| 2 | 医疗废物贮存间 | 感染性废物 | HW01 | 831-001-01 | 地块西北侧 | 1座 50m2的医疗废物贮存间 | 密闭，塑料、金属包装 | 5t | 1天 |
|  |  | 损伤性废物 | HW01 | 831-002-01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 病理性废物 | HW01 | 831-003-01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学性废物 | HW01 | 831-004-01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 药物性废物 | HW01 | 831-005-01 |  |  |  |  |  |

医疗废物、污泥分类收集后，按不同类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，同时设置明显的警示标识和警示说明。医疗废物妥善收集后，应定期交由有资质的处置单位处理。

综上所述，本项目产生的固废经妥善处理后，能达到环境零排放，不会对当地环境造成明显的影响。

### 土壤环境影响预测及评价

本项目为新建医院项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，属于“社会事业与服务业”中的“其他”类，为IV类项目，可不进行土壤环境影响评价。

## 外环境对本项目的影响

本项目为医院项目，自身也是保护目标，因此要考虑外环境对本项目的影响。项目选址所在地周边目前为农田、果园，在濮阳市城区规划范围内，周边规划为居住混合用地、商业用地、中等专业学校用地、公园绿地等，项目南侧为绿城路，西侧为濮水路，周边无工业污染源，项目周围道路为医院提供了便利条件，同时也对医院造成了一定的影响。主要为道路车辆尾气及噪声对项目区产生的影响。项目设置一定绿化面积，通过绿化植物对汽车尾气、噪声等的吸附作用，同时加强车辆行驶管理，减少怠速行驶，禁止鸣笛，可减少汽车行驶过程中尾气、噪声对项目本身的影响。

# 环境风险分析

## 总则

### 评价目的

为落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）、《关于开展涉及易燃易爆危险品建设项目环境风险排查和整改的通知》（环办[2010]111号）的要求，采用风险识别、风险分析和后果计算等方法进行环境风险评价，提出减少风险事故应急措施及应急预案，以达到降低环境风险的目的。

### 评价内容

本项目环境风险评价包括以下内容：

1）从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险。环境风险识别包括生产设施和危险物质的识别，有毒有害物质扩散途径的识别以及可能受影响的环境保护目标的识别。

2）科学开展环境风险预测。通过环境风险识别，分析生产设施可能发生的火灾、爆炸，危险物质泄漏等事故，并充分考虑伴生/次生的危险物质等，设定最大可信事故情景，从环境因素方面考虑并预测评价突发环境事件对环境的影响范围和程度。

3）提出合理有效的环境风险防范和应急措施。结合风险预测结论，有针对性地提出环境风险防范和应急措施，并对措施的合理性和有效性进行充分论证。

### 评价重点

针对本项目涉及的原料、产品及中间产品的化学性质，结合生产设备、物料性质及其潜在的危险性，分析本项目各单元的安全监督重点部位、易发生事故环节和可能引发的事故后果及对保护目标的影响程度，并提出防范措施和对策。在事故风险的预防措施分析重点分析危险物质泄漏进入外环境的途径，分析采取的应急切断、阻拦措施的合理性。

### 环境风险分析工作流程

环境风险评价是在分析项目事故发生概率和预测事故状态下的影响程度基础上，对项目建设和运行过程中可能存在的事故隐患（事故源）提出事故防范措施和事故后应急措施，使建设项目的环境风险影响尽可能降到最低，项目风险度达到可接受水平，其具体的评价工作程序见图6.1-1。

图6.1-1  环境风险流程图

## 风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对项目运行过程中使用的原料和产品涉及的危险化学品进行危险化学品识别，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中危险物质，本项目涉及的主要危险物质为：乙醇和氧气，理化性质见表6.2-1至6.2-3。

表6.2-1    天然气理化性质表

| 标识 |
| --- |
| 中文名 | 天然气 | 英文名 | ／ |
| CAS号 | ／ | 危险性类别 | 第2.1类 易燃气体 |
| 危险货物编号 | 21007 | UN编号 | 1971 |
| 主要组成与性状 |
| 健康危害 |
| 侵入途径 | 吸入 |
| 健康危害 | 天然气对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中天然气达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 危险特性与灭火方法 |
| 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |
| 防护措施 |
| 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |
| 呼吸系统防护 | 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩） |
| 眼睛防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |
| 身体防护 | 穿防静电工作服。 |
| 手防护 | 戴一般作业防护手套。 |
| 其它 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业， 须有人监护。 |
| 皮肤接触 | 若有冻伤，就医治疗。 |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止， 立即进行人工呼吸。就医。 |
| 理化性质 |
| 外观与性状 | 无色气体。 |
| 熔点（℃） | -182.5 | 沸点（℃） | -161.5 |
| 闪点（℃） | -188 | 引燃温度（℃） | 538 |
| 爆炸上限％（V/V） | 15 | 爆炸下限％（V/V） | 5.3 |
| 相对密度（空气=1） | 0.55 | 相对密度（水=1） | 0.42(-164℃) |
| 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、乙醚。 |
| 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |
| 稳定性和反应活性 |
| 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
| 燃烧产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 | 禁忌物 | 强氧化剂、氟、氯。 |
| 操作处置注意事项 |
| 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| 废弃处置方法 |
| 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 泄漏应急处理 |
| 应切断泄漏源，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源，保持设备、管线内的正压，若未着火时应消除附近火源；若已经着火时不要熄灭泄漏处的明火。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 储存注意事项 |
| 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |

表6.2-2  乙醇理化性质表

| 标识 |
| --- |
| 中文名 | 乙醇 | 英文名 | ethylalcohol |
| CAS号 | 64-17-5 | 危险性类别 | 第3.2类 中闪点易燃液体 |
| 危险货物编号 | 32061 | UN编号 | 1170 |
| 健康危害 |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |
| 健康危害 | 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。 急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗洒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂 |
| 急救措施 |
| 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 |
| 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 |
| 食入 | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性与灭火方法 |
| 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 泄漏应急处理 |
| 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作处置注意事项 |
| 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属、胺类接触灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项 |
| 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、 酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 防护措施 |
| 接触极限 | 美国（ACGIH）TLV-TWA：1000ppm |
| 监测方法 | —— |
| 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护 | 一般不需特殊防护。 |
| 身体防护 | 穿防静电工作服。 |
| 手防护 | 戴一般作业防护手套。 |
| 其它 | 工作现场严禁吸烟。 |
| 理化性质 |
| 外观与性状 | 无色液体，有酒香。 |
| 分子式 | C2H6O | 相对分子量 | 46.07 |
| 熔点（℃） | -114.1 | 沸点（℃） | 78.3 |
| 闪点（℃） | 13 | 引燃温度（℃） | 363 |
| 爆炸上限％（V/V） | 19.0 | 爆炸下限％（V/V） | 3.3 |
| 燃烧热（kJ/mol） | 1365.5 | 临界温度（℃） | 243.1 |
| 临界压力（MPa） | 6.38 | 辛醇/水分配系数 | 0.32 |
| 相对密度（空气=1） | 1.59 | 相对密度（水=1） | 0.79 |
| 溶解性 | 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 |
| 主要用途 | 用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。 |
| 稳定性和反应活性 |
| 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
| 燃烧产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 | 禁忌物 | 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类 |
| 避免接触的条件 | —— |
| 毒理学资料 |
| LD50：7060mg/kg(兔经口)；7430mg/kg(兔经皮)；LC50：20000ppm，10小时(大鼠吸入)。 |
| 废弃处置方法处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 包装方法 |
| 小开口钢桶；小开口铝桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项 |
| 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、胺类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

表6.2-3  氧气理化性质表

| 标识 |
| --- |
| 中文名 | 氧 | 英文名 | oxygen |
| CAS号 | 7782-44-7 | 危险性类别 | 第2.2类 不燃气体 |
| 危险货物编号 | 22001 | UN编号 | 1072 |
| 健康危害 |
| 侵入途径 | 吸入 |
| 健康危害 | 常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒。吸入40％～60％的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60～100kPa(相当于吸入氧浓度40％左右)的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 |
| 急救措施 |
| 皮肤接触 | —— |
| 眼睛接触 | —— |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入 | —— |
| 危险特性与灭火方法 |
| 危险特性 | 是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 |
| 灭火方法 | 用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |
| 泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 操作处置注意事项 |
| 密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与活性金属粉末接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| 储存注意事项 |
| 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
| 防护措施 |
| 接触极限 | 未制定标准 |
| 监测方法 | —— |
| 工程控制 | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |
| 呼吸系统防护 | 一般不需特殊防护。 |
| 眼睛防护 | 一般不需特殊防护。 |
| 身体防护 | 穿一般作业工作服。 |
| 手防护 | 戴一般作业防护手套。 |
| 其它 | 避免高浓度吸入。 |
| 理化性质 |
| 外观与性状 | 无色无臭气体。 |
| 分子式 | O2 | 相对分子量 | 32.00 |
| 熔点（℃） | -218.8 | 沸点（℃） | -183.1 |
| 闪点（℃） | —— | 引燃温度（℃） | —— |
| 爆炸上限％（V/V） | —— | 爆炸下限％（V/V） | —— |
| 燃烧热（kJ/mol） | —— | 临界温度（℃） | -118.4 |
| 临界压力（MPa） | 5.08 | 辛醇/水分配系数 | —— |
| 相对密度（空气=1） | 1.43 | 相对密度（水=1） | 1.14(-183℃) |
| 溶解性 | 溶于水、乙醇。 |
| 主要用途 | 用于切割、焊接金属，制造医药、染料、炸药等。 |
| 稳定性和反应活性 |
| 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
| 燃烧产物 | —— | 禁忌物 | 还原剂、易燃或可燃物、活性金属粉末、碱金属、碱土金属 |
| 避免接触的条件 | —— |
| 毒理学资料 |
| LD50：无资料；LC50：无资料。 |
| 废弃处置方法 |
| 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气 |
| 包装方法 |
| 钢质气瓶。 |
| 运输注意事项 |
| 氧气钢瓶不得沾污油脂。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |

## 环境风险潜势

### 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害进行概化分析。

1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应临界量的比值Q。

Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn≥…………（1）

式中：q1，q2，……qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）100≤Q。

根据本项目可行性研究报告以及建设单位提供的其他相关资料，危险物质数量与临界量的比值（Q）见表6.3-1。

表6.3-1  危险物质数量与临界量的比值

| 序号 | 危险物质名称 | 最大储存量qi（t） | 临界量Qi（t） | Q值（qi/Qi） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 0.5 | 10 | 0.05 |
| 2 | 乙醇 | 0.04 | 500 | 0.00008 |
| 3 | 氧气 | 0.5 | 200 | 0.0025 |
| 合计 | 0.05 |

由上表可以看出，项目危险物质数量与临界量的比值（Q）为0.05＜1，因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ级，简单分析。

## 评价等级及评价范围

### 评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表6.4-1  环境风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

由上表可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ级，因此风险评价等级为简单分析。

### 评价范围

由于本项目不涉及辐射环境影响评价。因此，本次环境影响评价主要针对其它危险源进行风险评价。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对风险评价等级为简单分析的项目未确定评价范围，考虑到天然气发生火灾对医院内部病房也有影响，将医院内部的病房楼、门诊楼列为敏感保护目标。

## 风险识别

1、设备及管理风险识别

项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏，引起环境质量的下降以及其他的环境毒性效应。类比国内综合医院风险事故，本项目风险源主要包括：

（1）医疗废水处理设施事故状态下的排污；

（2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险。

因此，本次评价主要对医院营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。

2、风险物质识别

主要风险物质为天然气、乙醇和氧气。

3、风险类型识别

主要风险类型为危险物质泄露及火灾引起的伴生/次生污染物排放。

## 风险事故环境风险分析

### 医疗废水排污环境风险分析

医院污水可沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD5、COD和动植物油等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；牙科治疗和化验等过程产生污水含有消毒剂、有机溶剂等，部分具有致癌、致畸或致突变性，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康并对环境有长远影响，排放的废水将会导致环境污染事故。

医疗废水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放；二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的大肠杆菌等污染物排放水体，影响附近的水环境质量。

### 医疗废物收集、贮存、运送环境风险分析

医疗垃圾中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗垃圾被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗垃圾中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42％，医疗垃圾的阳性率则高达8.9％。有关资料证实，医疗垃圾引起的交叉感染占社会交叉感染率的20％。在我国早已将其列为头号危险废物。

医疗垃圾残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集、临时储存等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延；医疗废物在运输过程中如不加强管理，造成医疗废物的泄露，会对沿途居住人群的健康造成影响。

### 危险品泄露风险分析

有毒有害化学试剂在正常使用过程中经过一定的化学反应和处理后排放，一般对周围环境和人体造成的影响是可以控制的，但是如果发生泄漏、火灾或是运输过程中产生运输事故时，就有可能产生意想不到的事故；腐蚀性化学试剂泄漏会对周围环境和人员造成腐蚀污染，同时会影响周围环境空气质量，严重时会危及人民生命；易燃物质泄漏可能会造成火灾或爆炸；有毒有害物质管理不严可能会直接威胁人们的生命以及社会的稳定等。因此，当使用过程或运输中产生突发事故时，系统中的易燃物和有毒有害物质所引起的爆炸、火灾或是超常量排放，都可能造成环境污染事故。

（1）化学品运输风险

项目运营中使用的化学品大多采用汽车运输。各类危险品装卸、运输中可能由于碰撞、震动、挤压等，同时由于操作不当、重装重卸、容器多次回收利用，强度下降，垫圈失落没有拧紧等，均易造成物品泄漏、固体散落，甚至引起火灾、爆炸或污染环境等事故。同时在运输途中，由于意外各种原因，造成危险品抛至水体、大气，甚至爆炸，造成较大事故，因此危险品在运输过程中存在一定环境风险。

（2）化学品贮存风险

本项目使用的化学品使用袋、桶或盒装，储存量不大。易燃物质主要是乙醇、天然气，潜在事故主要是火灾、爆炸以及由此引起的化学品库有毒有害物质的泄漏所造成的环境污染。

（3）运营过程中潜在的事故风险

根据项目运营期的工作流程，识别出运营过程潜在风险事故有：

①运营中使用的腐蚀品，一旦在使用过程中发生泄漏事故，其蒸气可能对医护人员和病人造成伤害。

②运营过程中使用的易燃物质，如乙醇，一旦在运营过程中发生泄漏，很容易与空气形成爆炸性混合物，遇火源会发生燃烧、爆炸事故。

危险品潜在事故的事故树分析见下图。

## 风险防范措施

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面予以重视。

### 医疗废物处置防范措施

根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，该项目建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不超过1天，得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备达到以下要求：

（1）远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。

（2）有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

（3）有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

（4）设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

（5）暂时贮存病理性废物，具备低温贮存或者防腐条件。

（6）感染性废物和锐利废物的贮存满足以下要求：保证包装内容物不暴露于空气和受潮；保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；贮存地不得对公众开放。

医疗废物转交出去后，对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

### 水环境风险防范措施

在污水处理设施出现故障不能正常运行时，首先医院立即启动人工加药的方式。为防止人工加药仍不能使废水达标排放，启动事故水池。

项目废水主要为医疗污水，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），拟建医院事故池容积不小于日排放废水量的30%，以确保事故状态下污水不直接外排，因此本项目新建污水处理站拟设置一座350m3事故水池，能够满足事故状态下应急处置要求。

本项目将场地分为重点污染防治区和非污染防治区。重点污染防治区包括医疗废物暂存间、污水处理站、事故水池和排水管道。除重点污染防治区外其它区域，对地下水影响相对较小，按常规工程进行设计和建设。

项目建设过程中采取以上的防渗措施，工程可能产生渗漏的环节均得到了有效控制，从而避免跑、冒、滴、漏现象的发生，可最大程度的减少对地下水的影响。

### 危险品贮运安全防范措施

本项目设涉及的危险化学试剂乙醇等，进货后存放在仓库中，根据需要发放到科室。根据《常用化学危险品存贮通则（GB15603-1995）》中要求，在贮存和使用危险化学品的过程中，应做到以下几点：

①贮存仓库必须配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

②原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。

③库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。并配备相应灭火器。

④装卸和使用危险化学品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。

⑤使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。

⑥应制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。除以上管理措施外，针对不同危险品的性质，还应采取相应管理措施。

## 风险事故应急预案

为了加强医疗废弃物的安全管理，防止医疗废弃物消失、泄露、扩散。有效预防和制医疗废弃物对人体健康和环境产生危害，根据医院实际情况制定了《消防应急预案》和《突发安全事故应急预案》，专门成立了应急领导小组、技术处理小组和后勤小组，企业定期组织人员进行演习。

1、应急计划区

项目危险目标主要为医疗废物贮存场所、化学品库、病房等；主要环境保护目标为各处的医患人员，楼内的休息室、生活区以及区外的敏感目标。

2、应急机构

医院已设立了专门环境风险事故应急救援“指挥领导小组”，由分管副院长及安全、环保、保卫等部门领导组成，下设应急救援办公室，日常工作由安全和环保部门兼管。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，立即成立风险事故应急救援指挥部，分管副院长任总指挥，负责全院应急救援工作的组织和指挥。如若分管副院长不在医院时，由安全、环保部门负责人为临时总指挥，全权负责应急救援工作。

3、应急程序

当医院发生环境事故或紧急情况后，事故的当事人或发现人采取应急措施防止事故扩大并立即向指挥领导小组报告。指挥领导小组指挥专业救援队伍对环境事故或紧急情况按本单位应急措施进行处理。

在事故现场的救援中，由现场指挥部集中统一指挥，灾情和救援活动情况由指挥部向指挥领导小组报告。

医院所使用的化学品等在运输过程中发生灾害事故时，应按就近救援的原则，先由运输人员自救，同时请示事故所在地的社会救援部门组织救援，并同时向单位报告，由医院应急组织进一步协调处理。

4、应急处置方案

（1）固体废物应急处置

①当收集转运固体废物中发生医疗废物、危化品、污泥等意外事故时，转运人员立即向应急工作组报告；

②应急工作成员要尽快感到现场，确定流失、泄露、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度，并及时呈报上级行政主管部门；

③组织医务科、护理部、控感办、后勤、保卫等部门有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄露、扩散的现场进行处理；

④处理医疗废物污染的区域时，尽可能减少对病人、医疗人员及现场其他人员和环境的影响；

⑤转运人员对泄露、溢出、散落的医疗废物迅速进行收集、清理，对液体溢出物可采用木屑等吸附性材料吸收处理；对受污染的区域、物品进行消毒处理；必要时封锁污染区，以防扩大污染；

⑥对污染的现场地面进行喷洒、擦地消毒和清洁处理，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也要进行消毒；

⑦转运与清理人员在进行医疗废物清理时，必须穿防护服、戴手套和口罩、穿靴子等防护用品，清理工作结束后，用具和防护用品均须进行消毒处理；

⑧清理人员的身体（皮肤）在清理过程中不慎受到伤害，应及时采取相应措施处理，更换防护用品，受污染部位尽快清洗、消毒后洗澡，必要时接受医护技术的救治。

（2）污水处置

污水站的首要任务为保证医院污水的安全排放、保证污水消毒达到国家标准，为此制定预案如下：

①保证排水

污水站水泵为两备两用，同时备有两台防洪水泵，在大雨时开启使用；配电操作系统为自动工作，并有自动报警功能。如有大雨和异常情况，可转换为手动模式；设有安全溢流阀，如遇停电时开启，污水自行流出。

②保证消毒

污水站采用消毒粉消毒方式消毒污水，随配电柜施行联动控制；屋内储存一部分生产出的消毒剂。在停电和设备故障时对污水进行消毒，确保未经消毒的污水进入市政管网。

③保证人员安全

屋内设置有安全防毒面具、手套等物品；当设备出现故障时，应佩戴防毒面具、手套等物品，对设备进行情况检查，如果问题严重，应当立即向领导汇报，并组织厂家进行检修。

④火灾事故救援处置后的废水进入事故池，进行处理合格后排入污水管网，固体废弃物统一收集转运到有资质的单位进行处置。

⑤事故处理工作结束后，由医务科、护理部、控感办、后勤、保卫等相关部门对事件的起因进行调查分析，对采用的防范措施加以评估，总结经验教训，预防类似事件再发生。

5、环境监测

由环保监测部门对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质，严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。应急监测方案见表6.8-1。

表6.8-1  风险应急监测方案一览表

| 建设项目风险应急监测方案 |
| --- |
| 水环境风险应急监测 | 监测机构 | 公司委托机构 |
|  | 人员配置 |  |
|  | 仪器配置 | 便携式水质检测仪 |
|  | 监测因子 | pH、COD、氨氮、细菌总数、粪大肠菌群、动植物油 挥发酚、磷酸盐 |
|  | 监测频率 | 事故发生及处理过程中进行时时监测，过后2h一次直至应急结束 |
|  | 监测布点 | 污水处理站出口 |
|  |  | 应急事故池 |
|  | 监测方法 | 主要污染物现场快速应急监测技术及实验室应急监测方法和标准（如地表水和污水监测技术规范）（HJ/T91-2002）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）、《水和废水监测分析方法》《、环境水质监测质量保证手册》等） |

6、清除泄漏措施

环境事故或紧急情况得到控制后，应立即清除环境污染。对于能收集的固体和液体污染物，收集在桶内或塑料袋内。收集不起来的，用水冲进污水管道内，送入污水处理站处理。

（1）医疗废水泄漏处置方法

立即查明废水泄漏来源，及时封堵泄漏源。封堵泄漏源时，工作人员做好自身防护工作。泄漏废水用围堰封堵，投入消毒剂消毒处理，并由环保监测人员检测水质。

（2）医疗废物泄漏处置方法

医疗垃圾在收集、储存过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，及时进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗垃圾泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离。

（3）污泥泄漏处置方法

污水处理站污泥在收集、储存过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，及时进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒。

（4）病毒泄漏处置方法

由于各种病毒必须在活体细胞中才能存活，失去人工培养基环境，病毒即无法生存。因此，对有害微生物泄漏风险的最佳控制措施是落实实验室操作规程，可有效地避免事故的发生，一旦发生意外泄漏，但只要切实落实上述控制措施就可大大降低泄漏产生的风险。

7、安全防护

（1）应急人员的安全防护

现场处置人员根据不同类型环境事件的特点，配备有相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

（2）受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容是：①根据突发环境事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；②根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式。

建设单位只要认真落实相关风险防范措施、严格管理，将能有效地防止泄露中毒等事故的发生；一旦发生事故，依靠完善的安全防护设施和事故应急措施则能及时控制事故，防止事故的蔓延；在此基础上，项目投产后营运过程中所引起的环境风险影响是可以接受的。

# 污染防治措施及可行性分析

## 施工期污染防治措施分析

### 大气污染防治措施分析

施工期废气主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆尾气、装修废气。

#### 施工扬尘

施工扬尘主要来自场地平整、土方开挖、回填、堆放及建筑材料的运输、堆放和使用过程，对周围环境造成不良影响；而粗放式施工则是加重施工扬尘的重要原因之一。为了进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染控制，本项目应严格执行《关于有效控制城市扬尘污染的通知》（国环发[2001]56号）、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2010年）的通知》（豫政[2018]30号）、《濮阳市大气污染防治条例》和《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定》的相关规定，采取以下控制措施：

①施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位。施工现场应有环境保护牌，施工前应编制扬尘专项方案提交给施工单位实施。

②强化施工扬尘监管。施工过程中必须做到“八个百分之百”，即施工工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场路面百分之百硬化、拆除工地和土方工程百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输、施工场地百分之百监控、施工场地监控百分之百与监管部门联网。

③项目施工现场必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆。强化现场燃料的使用，应选用液化气、电等清洁能源。

④道路硬化与管理。施工场地内的车行道路必须硬化；车行道路上不能有明显的尘土；道路清扫时必须采取洒水措施。

⑤围挡的设置。施工期间在工程施工工地边界应设置高度2.5m以上的围挡；围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的连接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破碎的漏洞。

⑥易扬尘物料覆盖。所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量且在8小时之内投入使用物料的除外。

⑦洒水降尘措施施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。

⑧运输车辆冲洗装置。运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车污水经沉淀池处理后回用，回用水水质悬浮物浓度不应大于150mg/L；施工场所车辆入口和出口30m以内部分的地面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。

⑨遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。

⑩开展施工期工程环境监理，保障各项防治措施落实。

上述措施能最大限度减少扬尘的产生和排放，且符合相关政策要求，措施可行。

#### 施工机械和运输车辆尾气

运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。

采取以上措施后施工机械和车辆尾气能得到有效控制，可有效地缓解对周围大气环境的影响，措施可行。

#### 装修废气

评价建议在施工装修期，涂料选取水性涂料等低挥发性环保涂料，装修材料选取符合国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定的环保材料，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到《室内空气质量卫生规范》《室内环境空气质量标准》（GB/T18883-2002）要求。

采取以上措施后能减少装修废气的产生，可有效降低室内有害大气污染物浓度，措施可行。

### 废水防治措施分析

施工期废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。

#### 生活污水

根据工程分析，施工期生活污水产生量为8m3/d，评价建议设置临时沉淀池处理后可直接用作施工场地的洒水抑尘。

#### 施工废水

施工方应在施工现场开挖修建临时废水沉淀池，对产生的不同水质废水采取相应的处理方法：

①砂石料冲洗废水：悬浮物含量较高，经简易沉淀后回用于施工场地洒水降尘。

人工运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄漏水泥砂浆应及时清理。运浆容器及时清洗，冲洗水引入沉淀池经处理后用于施工场地抑尘。

②机械车辆冲洗废水：为避免泥沙随施工机械和运输车辆带出施工场地，对施工机械和车辆进行冲洗，产生的废水主要污染物为SS，冲洗水引入沉淀池经处理后用于施工场地洒水抑尘。

上述措施保证施工废水不随意外排，并对施工废水进行有效利用，措施可行。

### 噪声防治措施分析

施工期噪声主要为施工机械及车辆噪声，应从噪声源、布局、声传播途径、合理安排施工时间等方面防治噪声污染。

#### 噪声源控制

①选用低噪声设备。必须采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，以达到控制噪声的目的。施工机械进场应得到环保部门的批准，对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式实行淘汰制度。施工中应采用低噪声新技术，使噪声污染在施工中得到控制。

②基础减振。在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。

上述措施从噪声源上采取控制措施，减少噪声的产生，措施可行。

#### 声源布局

①合理布置噪声源位置。根据主体建筑施工需求合理布局施工机械位置，在允许的情况下，施工机械应尽量远离居民区。

②合理布局施工场地，多利用已建设施形成声屏障，减少噪声影响。

上述措施从声源布局角度采取防治措施，能加大噪声的距离衰减和隔声衰减，措施可行。

#### 声传播途径控制

①施工场界布置2.5m以上高围墙，可起到一定隔声效果。

②高噪声施工机械使用时，可在施工机械附近朝向居民区一侧设置临时隔声屏障。隔声屏障可由12~24cm的砖墙构成，也可由1~3cm的钢板构成，高度不宜低于2m。

③可在打桩机、锯木机等高噪声施工机械附近设置吸声屏，吸声材料可选择纤维材料、颗粒材料、泡沫材料等。

在高噪声施工机械附近设置临时隔声屏障使噪声源与接收点之间形成双绕射，则隔声衰减可达25dB(A)。措施可行。

#### 施工时间控制

①避免在午间12点至14点、夜间（22点至次日6点）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

②建议重大节假日、高考日等特殊日子不进行产生环境噪声污染的施工。上述措施符合相关规定，保证周边小区建成后入驻的居民不受施工噪声影响休息，措施可行。

### 固体废物处置措施分析

施工期固体废物主要包括弃土、建筑垃圾、生活垃圾。

#### 弃土

①弃土弃渣按要求由有运输资质的渣土车清运至濮阳市环境卫生行政管理部门指定的消纳场地。

②渣土不能及时清运的，应妥善堆置，并采取围挡、遮盖、压实、适量洒水等防护措施，防止产生扬尘及受雨水冲刷。

上述措施符合相关规定，能使弃土得到妥善处置，同时防止弃土临时堆存期间产生污染，措施可行。

#### 建筑垃圾

建筑垃圾应运至专用场所、用于填筑垫建筑基础、路基或回填低洼地带，建筑垃圾中钢筋等回收利用。有条件的且经过城市环卫部门同意的可自行运输，否则由城市环卫部门统一运输、处置。

上述措施符合规定，建筑垃圾得到妥善处置，措施可行。

#### 生活垃圾

生活垃圾设垃圾桶收集后由城市环卫部门统一处置，措施可行。

### 生态保护措施分析

为了使施工期造成的建设区域植被被破坏的现象得到生态补偿，施工完成后，进行大面积绿化美化，以稳定的乔木、灌木和花草取代植被稀少的现状。在施工中采取适当措施降低施工期对城市景观的影响，如：施工区域采取高围挡作业，施工现场洒水作业，施工单位对附近道路实行保洁制度，制订切实可行的建筑垃圾处置和运输计划，避免在交通高峰期时清运建筑垃圾，按规定路线运输，按规定地点处置建筑垃圾，杜绝随意乱倒等。施工结束后，城市景观将在很大程度上得到改善。此外，施工期应加强施工管理，合理安排施工进度，制定有效的防洪措施，避免发生水土流失。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，有利于减小水土流失的不利影响。

### 工程环境监理

本项目周边现状以居民区、农田为主，工程施工期间产生的扬尘、噪声等易对周边居民正常生活造成影响，因此施工期各项污染防治措施必须得到切实保障和落实，为此，评价提出，应开展施工期工程环境监理，保障各项环保措施的落实，避免对周边居民造成影响。

### 环保措施汇总及投资估算

施工期环保措施汇总及投资估算详见表7.1-1。由表7.1-1可知，项目施工期环保投资为325万元。

表7.1-1  施工期环保措施汇总及投资估算表

| 环境 要素 | 污染因素 | 防治措施 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工扬尘 | 编制扬尘控制专项方案；施工场界设置2.5m以上的界墙，安装环境保护牌；厂区及主要道路地面硬化；临时土堆及粉状物料采取拦挡、遮盖措施；施工场地、临时土堆洒水；物料运输加盖篷布；出入车辆冲洗；合理优化施工时间，大风天气停止施工 | 50 |
|  | 汽车尾气 | 合理布置装卸点，减少启动此数 | 0 |
|  | 装修废气 | 选用绿色建材，加强通风 | 0 |
| 废水 | 生活污水 | 临时沉淀池3座，处理后回用于洒水抑尘 | 6 |
|  | 施工废水 | 临时沉淀池3座，处理后回用于洒水抑尘 | 6 |
| 噪声 | 噪声设备 | 选用低噪声设备，合理布局及安排施工时间，设备基础减振 隔声、消声等 | 10 |
| 固废 | 废弃渣土 | 由有资质的渣土车清运 | 20 |
|  | 建筑垃圾 | 回收利用，多余部分由有资质的渣土车清运 | 5 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾箱若干，收集后交环卫部门运走处置 | 3 |
| 生态 | / | 表土回填，修建排水沟，施工后硬化、绿化 | 75 |
| / | / | 聘请专业人员对施工进行环境监理* | 150 |
| 合计 | 325 |

## 营运期污染防治措施分析

### 废气污染防治措施分析

运营期废气主要为污水处理站废气、食堂油烟废气、备用发电机废气、地下车库汽车尾气等。

#### 有组织废气污染防治措施分析

污水处理站正常运营过程中会产生氨气、H2S等恶臭气体，主要是在隔栅、调节池、缺氧池、污泥池、脱水、贮存等工序产生。

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，废气应进行除臭味处理。《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中规定：“医院污水处理工程废气应进行适当处理（如臭氧、生物吸附、光解处理等方法）后排放，排气高度应不小于15m”。项目区规划以住宅为主的居民区，应考虑恶臭气体排放对居民区的影响。

因此，本项目污水处理站恶臭气体应采取净化措施处理。

污水处理站各构筑物均为地下式全封闭建筑，主要恶臭气体产生工序调节池、缺氧池、污泥池等采用独立玻璃室密闭，各产生臭气构筑物顶端排气口、脱水间及污泥贮存间通风口用管道连接后引至生物滤塔装置处理，然后经15m高排气筒排放。生物滤塔处理臭气效率一般在95~99%，本项目采用生物滤塔工艺，评价取80%的处理效率，根据工程分析及预测评价，恶臭气体净化后排放速率为氨气：0.002kg/h、H2S：0.0009kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒标准，氨气、H2S排放最大排放浓度分别为0.1mg/m3、0.045mg/m3，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求，恶臭气体达标排放，说明采用生物滤塔工艺能够满足除臭要求。

表7.2-1  臭气治理方法比较表

| 方法 | 原理 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃烧法 | 焚烧炉温为800℃，停留时间为0.3秒时，废气中的恶臭成分和有害气体等可燃物质与氧气反生反应，分解成二氧化碳和水等无臭的小分子物质 | 反应速度快，效果好，处理彻底 | 催化剂较贵，且废气预热需耗一定能量，净化处理的费用较高 |
| 活性炭吸附法 | 巨大比表面积原理来吸附废气中的恶臭气体分子，从而达到除臭的目的 | 成本低、操作简单、吸附效果好、不存在二次污染 | 对于气体中有毒不活跃气体处理不便，并且吸附的废渣需要委托处理 |
| 生物法 | 利用微生物的代谢活动降解恶臭物质，使之氧化为最终产物而达到无臭无害化，微生物以生物膜形势生长在填料上，气态污染物首先经由气相转移到液相的液膜中，然后在液相表面污染物被微生物吸附净化。 | 经济、实用、高效，具有设备投资费用少、运行费用低、操作简便、处理彻底、无二次污染等优点，特别适合于处理水溶性差，不易生物降解以及含酸性物质的有机废气 | 填料上生物膜实际数量随BOD5负荷而变。BOD5负荷高，则生物膜数量多；反之亦然；生物膜量随负荷增加而增加，负荷过高，则生物膜过厚，在某些填料中易于堵塞；由于填料设置使氧化池的构造较为复杂，曝气设备的安装和维护不如活性污泥法来得方便；填料选用不当，会严重影响接触氧化法工艺的正常使用 |
| 催化分解 法 | 利用高能UV光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体，同时UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧不稳定需与氧分子结合，进而产生臭氧，呈游离状态的单分子被臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O等。 | 脱臭效率高、噪音小、适应性强等优势，同时运行成本低，性能稳定，同时有杀菌消毒的功效 | 有些恶臭气体中含有易燃易爆等气体，而等离子法有高压电极，温度极高，使这些易燃易爆气体无法用此法处理。 |

结合表7.2-1分析，生物滤塔装置投资和运行成本低，除臭效果好，运行噪声较低，性能稳定，使用寿命较长，运行安全，且项目废水水质较为稳定，BOD5负荷稳定。综上所述，项目适宜采用生物滤塔工艺去除恶臭气体，技术可行。

#### 食堂废气防治措施分析

项目食堂设基准灶头12个，油烟产生浓度为10mg/m3，排放油烟的饮食业单位必须安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行，油烟无组织排放视同超标。因此，食堂油烟废气须采取净化措施。

项目采用1套风量为24000m3/h的1套静电式油烟净化装置（并配备机械过滤式+吸附复合技术）对油烟进行处理，净化设施处理效率不低于95%，油烟废气经净化后通过专用烟道排放，排气筒利用各楼烟道进行建设。

油烟净化器是处理餐饮油烟废气的成熟技术，在国内广泛应用。其原理是采用机械净化和静电净化双重作用。含油烟废气被风机吸入管道后，首先进入初级装置——净化整流室，采用重力惯性净化技术，室内的特殊结构逐步对大粒径污染物进行分级物理分离，并且均衡整流。分离出的大颗粒油滴在自身重力作用下流入油槽排出。剩余的小粒径污染物进入次级装置——高压静电场，静电场内部分两级，第一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电微粒，这些带电微粒到达第二级集尘器后立刻被收集电极吸附，且部分炭化。同时，高压静电场有效地降解有害成分，起到消毒、除味作用。最后通过滤网排出，其处理率可达99%。

评价要求食堂油烟净化器处理效率不低于96%，参考一般食堂油烟净化器处理效率是完全可以实现的，可保证处理效率的实现，技术可行。

经处理后油烟排放浓度为0.4mg/m3，非甲烷总烃的排放浓度为8mg/m3，符合《河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型饮食业单位标准（非甲烷总烃排放浓度10mg/m3）的要求。

综上，采用静电式油烟净化装置（并配备机械过滤式+吸附复合技术）对食堂油烟及有机废气废气进行处理后排放合理可行。

#### 停车场废气治理措施分析

项目设置地下机动停车位，产生的汽车尾气主要污染物为CO、THC、NOx等。

为保证地下车库环境空气质量，应采取以下防治措施。

设计采用机械供排风系统保证地下车库环境空气质量，平均换气次数6次/h。根据《机动车停车库（场）环境保护设计规程》，地下车库排风口应满足：与环境敏感目标的间距不应小于10m；其底部离地面不应小于2.5m。

上述措施为主体工程配套措施，技术可行。

### 废水污染防治措施分析

项目全院废水采用“预处理（化粪池、隔油池、臭氧消毒）+调节池+水解酸化+接触氧化+消毒”工艺进行处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政污水管网，由濮阳市第二污水处理厂进一步处理后外排至马颊河。

#### 医疗废水预处理工艺

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）对处理工艺的要求，各种特殊排水应进行预处理，包括：①含油废水应设置隔油池处理；②传染病区和非传染病区的污水应分流，传染病房应设专用化粪池，收集经消毒处理后的粪便排泄物等传染性废物。

项目无放射性废水、洗相废水、含汞废水；检验室试剂购置成品，检验废液作为医疗废物处理。因此本项目需要预处理的废水为食堂含油废水、传染病区废水。

食堂废水设置隔油池进行处理，处理后的污水再进入污水处理站进行进一步处理，措施可行。隔油池分离的油脂应采用专用容器收集后交有服务许可证的企业运输、处置。

传染病区废水应先经过消毒，然后排入1座专用化粪池，化粪池为30m3。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），化粪池污水停留时间24~36h，本项目按36h设计，清掏周期180d。经过化粪池处理后的废水排入污水处理站进一步处理。

其他废水排入普通化粪池预处理，污水停留时间36h，清掏周期180d。经过化粪池处理后的废水排入污水处理站进一步处理。

采用隔油池、消毒及化粪池对不同污水进行预处理，符合规定要求，技术成熟可行。

#### 污水处理站工艺

污水处理站采用调节池+水解酸化+接触氧化+臭氧消毒工艺处理医疗废水。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），综合医疗机构污水排放执行预处理标准时宜采用一级处理或一级强化处理＋消毒工艺。本项目采用处理效果更好的二级处理工艺+消毒工艺，在保证出水水质达标的同时，减轻濮阳市第二污水处理厂的负担。

（1）水解酸化+接触氧化处理技术可行性

污水水解酸化处理是在无氧或缺氧的条件下利用厌（兼）氧微生物的降解作用使污水中有机物质达到净化的处理方法。在无氧的条件下，污水中的厌（兼）氧细菌把碳水化合物、蛋白质、脂肪等有机物分解生成有机酸，然后在甲烷菌的作用下，进一步发酵形成甲烷、二氧化碳和氢等，从而使污水得到净化。经过水解酸化处理后可将水中的大分子难降解的有机物转化为小分子易降解的有机物，从而提高后续好氧处理单元的处理效果。采用水解酸化工艺，可大大缩短好氧生化所需的时间；同时处理后出水水质更好，既节省了投资，节约了运行成本，又提高了环境效益。但在水解酸化工段污水不宜停留时间过长，以避开其产甲烷阶段。

生物接触氧化法是传统的活性污泥生化处理方法的改进，生物填料为固定床上的半软性填料。利用半软性填料作为微生物的附着载体。生物均匀分布在生物填料上，这样就避免了微生物分布不均的现象，同时，生物附着在填料表面，不随水流动，因生物膜直接受到上升气流的强烈搅动，不断更新，从而提高了净化效果。接触氧化法具有处理时间短、体积小、净化效果好、出水水质好而稳定、污泥不回流也不膨胀、耗电小等优点。其特点主要有：

（1）容积负荷高，耐冲击负荷能力强；

（2）具有膜法的优点，剩余污泥量少；

（3）具有活性污泥法的优点，辅以机械设备供氧，生物活性高，泥龄短；

（4）能分解其它生物处理难分解的物质；

（5）容易管理，消除污泥上浮和膨胀等弊端。

医疗污水经生化处理后，除部分细菌随污泥沉淀下来外，大部分大肠杆菌、粪便链球菌等致病菌仍然存在污水中，必须进行消毒处理。目前，污水处理领域应用的消毒方式很多，如液氯法、臭氧法、次氯酸钠法和二氧化氯法等。虽然次氯酸钠法具有投配方便、价格低廉、可靠性高等优点，但是会与水中某些有机物结合生成有致癌作用的有机卤化物。而臭氧，其杀菌效果好，使用过程不会产生氯残留，同时能增加水中的含氧量。本系统采用臭氧法进行消毒。消毒池采用平流式隔板接触反应装置，以提高接触时间，取得较好的消毒效果。

综上所述，采用水解酸化+接触氧化处理工艺是可行、可靠的。

（2）污水处理站处理效率及水质

项目污水处理站各单元污染物去除效率和排水水质见表7.2-2。

表7.2-2  污水处理站污染物去除效率及排水水质情况表

| 废水种类 | 全院废水 |
| --- | --- |
| 工艺单元 | CODCr | BOD5 | 氨氮 | SS | 粪大肠菌群 MPN/L |
| 格栅 | 进水 | 300 | 150 | 50 | 120 | 30000000 |
|  | 去除率 | / | / | / | 15% | / |
|  | 出水 | 300 | 150 | 50 | 120 | 30000000 |
| 沉淀调节池 | 进水 | 300 | 150 | 50 | 120 | 30000000 |
|  | 去除率 | 10% | 20% | / | 30% | / |
|  | 出水 | 270 | 120 | 50 | 84 | 30000000 |
| 水解酸化池 | 进水 | 270 | 120 | 50 | 84 | 30000000 |
|  | 去除率 | 35% | 40% | 20% | 10% | / |
|  | 出水 | 175.5 | 72 | 40 | 75.6 | 30000000 |
| 接触氧化池 | 进水 | 175.5 | 72 | 40 | 75.6 | 30000000 |
|  | 去除率 | 70% | 75% | 60% | 10% | / |
|  | 出水 | 52.6 | 18 | 16 | 68.0 | 30000000 |
| 沉淀池 | 进水 | 52.6 | 18 | 16 | 68.0 | 30000000 |
|  | 去除率 | 15% | 25% | 9% | 82% | / |
|  | 出水 | 45 | 13.5 | 14.5 | 12 | 30000000 |
| 消毒池 | 进水 | 45 | 13.5 | 14.5 | 12 | 30000000 |
|  | 去除率 | / | / | / | / | 99.99 |
|  | 出水 | 45 | 13.5 | 14.5 | 12 | 3000 |
| 综合废水 | 去除率 | 85 | 91 | 71 | 90 | 99.99 |
|  | 排水水质 | 45 | 13.5 | 14.5 | 12 | 3000 |
| 纳管排放标准限值 | 350 | 150 | 35 | 200 | / |
| 排放标准 | 250 | 100 | — | 60 | 5000 |
| 达标分析 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：评价标准为《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。

由表7.2-2可见，污水处理站出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求。

根据类比同类综合医院及水解酸化+接触氧化工艺一般去除率，本项目污水处理站各污染物去除率是容易实现的，出水水质能够得到保证，技术可行。

（3）事故废水防治措施

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），污水处理构筑物按两组并联设计，各建构筑物采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术，同时在污水处理站工艺设置调节池，调节池的容积设计考虑因电力、机械等故障造成废水不能正常处理时的事故废水量（按8h计），另设置事故池1座，容积按照日排放量的30%设计（即不低于212m3）。

上述措施保证在产生事故废水时废水不外排，即使有泄漏发生也不会对地下水和土壤造成影响，措施可行。

（4）污水处理站规模

本项目废水产生量为720.57m3/d，设计污水处理站规模为1000m3/d，则污水日变化系数为1.38。可见设计污水处理站规模为1000m3/d满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求。

综上所述，污水处理站工艺、出水水质、事故废水防治措施、处理规模等均符合相关要求，技术成熟可行。

#### 本项目外排废水进入濮阳市第二污水处理厂可行性分析

##### 1、濮阳市第二污水处理厂基本情况

濮阳市第二污水处理厂位于规划卫都大道南侧、大广高速东侧，分为两期，其中一期处理规模为10万m3/d，处理工艺为“预处理+高效水解+多模式A2O＋混凝沉淀+臭氧接触池+活性炭滤池+纤维转盘滤池+紫外消毒系统”，于2013年3月投产运营；二期处理规模为5万m3/d，处理工艺为“预处理+水解酸化+组合式A2O+纤维转盘滤池+臭氧接触氧化+人工快滤+ClO2消毒”工艺，二期设计进水水质pH6-9、COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS150mg/L、NH3-N35mg/L、TN45mg/L、TP1mg/L、动植物油类20mg/L，石油类20mg/L，出水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水体标准，其余因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入顺河沟，汇入马颊河，目前二期工程已经建设完成并投入运行。

濮阳市第二污水处理厂污水处理工艺详见图7.2-1。

图7.2-1（1）   濮阳市第二污水处理厂（一期）污水处理工艺流程图

图7.2-1（2）   濮阳市第二污水处理厂（二期）污水处理工艺流程图

#### 濮阳市第二污水处理厂工程服务范围及配套管网建设情况

濮阳市第二污水处理厂服务范围包括濮阳经济技术产业集聚区工业废水，林海花园二期、城乡一体化示范区西区及皇甫生活基地生活污水。服务面积：①濮阳经济技术产业集聚区范围：东起化工一路，西至皇甫基地，北起中原路，南至汤台铁路，总面积约19.5km2；主要为工业废水和少量生活污水，由一期工程收集处理；②林海花园二期及皇甫生活基地，均为中原油田生活区，总面积约3km2，规划总人口约5万人，主要为生活废水；③城乡一体化示范区西区；东起濮旺路，西至大广高速，北起濮范高速，南至中原西路，总面积约18.3km2；该区域主要为居住区和学校，主要为生活污水。

本工程位于濮阳市开德西街以南、安凯路以西、绿城路以北、濮水路以东，位于濮阳市第二污水处理厂收水范围内。目前，濮阳市第二污水处理厂配套管网已覆盖项目所在区域，且已投入使用。

#### 可行性分析

本项目废水为医疗废水和生活污水，废水总排放量为720.57t/d，本项目建设期间同期建设污水管网与已铺设市政污水管网对接，废水经预处理后可排入濮阳市第二污水处理厂（二期）。根据调查，濮阳市第二污水处理厂二期目前日处理量为1.9万t/d，设计日处理规模为5万吨，出水水质基本稳定。本项目废水产排量不大，污染物排放量不多，废水排放量约为720.57t/d，不会对濮阳市第二污水处理厂产生太大冲击，对纳污水体的影响在允许范围内，对水体环境影响不大。因此，本项目废水经处理后可纳管达标排放。

根据实际调查，目前濮阳市第二污水处理厂及其配套管网均已投入使用。因此，本项目建成运行时，项目废水可以顺利排入濮阳市第二污水处理厂进行处理，处理达标后，排入顺河沟，汇入马颊河。

根据以上分析，本工程建成运行时，项目废水进入濮阳市第二污水处理厂进行处理是可行的。

#### 小结

综上，本工程综合废水经预处理后排入院内一体化污水处理设施处理达标后，排入濮阳市第二污水处理厂进一步处理达标后排入顺河沟，最终汇入马颊河。本项目外排混合废水可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求，同时满足濮阳市第二污水处理厂进水水质要求，因此，本项目废水处理在工艺、技术上及外排去向均是可行的。

### 噪声污染防治措施分析

本项目主要噪声源为中央空调机组、空压机、水泵、风机等设备运行产生的设备噪声，另外还有医院内人群活动噪声。针对项目噪声特点，拟采取的噪声防治措施有：

①选择低噪声设备；

②采取基础减振措施；

③风机、水泵、空压机等置于设备房内，设备房设置吸音棉进行吸声；

④中央空调机组东侧应设置隔声屏障。

⑤加强各设备的保养、检修、润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。

通过以上措施，分别从噪声源、传播途径上减轻噪声影响，厂界噪声达标排放，评价区敏感目标环境噪声不发生大的变化，满足二类区要求。措施可行。

### 固废污染防治措施分析

项目固废包括一般固废和危险废物，一般固废主要为生活垃圾，危险固废包括医疗废物和污泥。

#### 一般固废

一般固废主要为生活垃圾和餐厨余垃圾，生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。

根据《濮阳市餐厨废弃物管理办法》（2020年4月1日施行），餐厨废物是指“餐厨废弃物产生单位在生产经营过程中产生的食物残余、食品加工废料、废弃食用油脂和过期食品等废弃物”，餐厨废弃物产生单位是指“从事餐饮服务、单位供餐、食品生产加工等活动的单位或者个体工商户”，本项目设食堂，规模为大型饮食业单位，所产生的餐厨废物属于《濮阳市餐厨废弃物管理办法》所规定的管理范围，应执行该办法所规定的管理措施。本项目餐厨废物包括食堂产生的食物残余、食品加工废料、废弃食用油脂和过期食品以及隔油池分离的油脂，采用餐厨废弃物收集、运输单位提供的专用容器收集后交有服务许可证的企业运输、处置，每日至少收集一次，符合《濮阳市餐厨废弃物管理办法》要求，措施可行。

#### 危险废物

项目危险废物包括医疗废物和污泥。

危险废物处置可行性

危险废物分别在医疗废物贮存间、污泥贮存间暂存后由有资质的危废接收单位运走处置。处置措施符合国家对危险废物的管理要求。

（2）危险废物收集过程防治措施分析

环评在结合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等标准的规定，提出如下措施：

①危险废物必须装入容器内，容器可采用包装袋、利器盒等；

②禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装；

③装载液体、半固体危险废物的容器内须留够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；

④医疗废物包装袋应满足《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）对包装袋的技术要求，包括：正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂和穿孔；容积大小应适中，便于操作，配合周转箱（桶）运输；颜色为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求，包装袋的明显处应印制警示标志和警告语；表面基本平整、无皱褶、污迹和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷；物理机械性能应符合表7.2-3的规定。

表7.2-3  医疗废物包装袋物理机械性能要求一览表

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 拉伸强度（纵、横向） | ≥20MPa |
| 断裂伸长率（纵、横向） | ≥250% |
| 落膘冲击质量 | 130g |
| 跌落性能 | 无破裂、无渗漏 |
| 漏水性 | 无渗漏 |
| 热合强度 | ≥10N/15mm |

⑤盛放损伤性废物的利器盒应满足《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）对利器盒的技术要求，包括：整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开；整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求；利器盒侧面明显处应印制警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”；满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。

⑥周转箱（桶）应满足《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）对周转箱（桶）的技术要求，包括：整体应防液体渗漏，应便于清洗和消毒；整体为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求；箱体侧面或桶身明显处应印（喷）制警示标志和警告语；整体装配密闭，箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离；表面光滑平整，完整无裂损，没有明显凹陷，边缘及提手无毛刺；箱底和顶部有配合牙槽，具有防滑功能；物理机械性能应符合表7.2-4规定。

表7.2-4   医疗废物周转箱（桶）物理机械性能要求一览表

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 箱底承重 | 箱底平面变形量不大于10mm |
| 收缩变形率 | 箱体内对角线变化率不大于1.0% |
| 跌落性能 | 不应产生裂纹 |
| 堆码性能 | 箱体高度变化率不大于2.0% |

⑦标志和警告语应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）规定，包括：警示标志的形式为直角菱形，警告语应与警示标志组合使用，样式如图7.2-2所示；警示标志的颜色和规格应符合表7.2-5的规定；带有警告语的警示标志的底色为包装袋和容器的背景色，边框和警告语的颜色均为黑色，长宽比为2:1，其中宽度与警示标志的高度相同；警示标志和警告语的印刷质量要求油墨均匀；图案、文字清晰、完整；套印准确，套印误差应不大于1mm。

图7.2-2  医疗废物专用包装物的警示标志参考图

表7.2-5   医疗废物专用包装物警示标志的颜色和规格规范一览表

| 标志颜色 |
| --- |
| 菱形边框 | 黑色 |
| 背景色 | 淡黄（GB/T3181中的Y06） |
| 中英文文字 | 黑色 |
| 标志规格 |
| 包装袋 | 感染性标志 | 高度最小5.0cm |
|  | 中文文字 | 高度最小1.0cm |
|  | 英文文字 | 高度最小0.6cm |
|  | 警示标志 | 最小12.0×12.0cm |
| 利器盒 | 感染性标志 | 高度最小2.5cm |
|  | 中文文字 | 高度最小0.5cm |
|  | 英文文字 | 高度最小0.3cm |
|  | 警示标志 | 最小6.0×6.0cm |
| 周转箱（桶） | 感染性标志 | 高度最小10.0cm |
|  | 中文文字 | 高度最小2.5cm |
|  | 英文文字 | 高度最小1.65cm |
|  | 警示标志 | 最小20.0×20.0cm |

⑧医院科室医疗废物收集点应设立警示标志，参考图见图7.2-3，颜色及规格规范见表7.2-6。

图7.2-3   医院科室医疗废物收集点警示标志参考图

表7.2-6   医院科室医疗废物收集点警示标志规格规范一览表

| 形状 | 等边三角形 |
| --- | --- |
| 颜色 | 背景色 | 黄色 |
|  | 文字和字母 | 黑色 |
|  | 边框和主标识 | 黑色 |
| 尺寸 | 警示牌 | 等边三角形边长200mm |
|  | 主标识 | 高75mm |
|  | 中文文字 | 高20mm |
|  | 英文文字 | 高20mm |

综上，在采取上述措施后，能最大可能避免医疗废物在收集过程中产生污染，措施符合规范要求，技术可行。

（3）危险废物贮存过程污染防治措施分析

医疗废物和污泥在危废间暂存后交有资质的危废接收单位运走处置，但未对危废贮存提出防治措施，评价根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及影响预测分析结果提出如下防治措施：

A.危废贮存容器要求

①危废贮存容器应当符合标准，评价推荐液态废物根据其性质选择玻璃或者塑料密闭容器贮存，利器盒采用金属容器，其他固态医疗废物采用塑料容器、木柜、塑料箱等容器，污泥采用塑料容器；

②容器及材质要满足相应的强度要求；

③容器必须完好无损；

④容器材质和衬里要与危险废物相容，评价推荐的塑料或金属材质可参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录B执行；

⑤液体废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中；

B.医疗废物贮存间、污泥贮存间设计要求

①基础防渗采用2mm厚聚乙烯薄膜；地面采用水泥地面，符合坚固、防渗要求；

②医疗废物贮存间贮存液态废物的区域采用密闭容器+木柜的储存方式，木柜所在地面设计有堵截泄漏的裙脚，并有导流槽将渗出液收集至备用容器；贮存固态废物的区域采用塑料箱储存方式；

③污泥贮存间地面设置堵截泄漏的裙脚；通风口设置管道与污水处理站废气生物滤池除臭装置相连，将污泥贮存期间产生的废气引至生物滤池除臭装置净化处理；

④医疗废物贮存间划分为感染性废物区、病理性废物区、损伤性废物区、化学性废物区、药物性废物区，各分区应留有搬运通道。

⑤医疗废物贮存间、污泥贮存间内要有安全照明设施和观察窗口。

⑥医疗废物贮存间、污泥贮存间设计还应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中规定的安全防护要求。

C.危险废物堆放要求

①相同或相似性质的危废塑料箱可以叠加存放，叠加高度不宜超过1.5m；

②衬里放在一个基础上，要能够覆盖危废可能涉及到的范围，衬里材料要与危险废物相容，污泥贮存间衬里有导流槽将浸出液体收集至备用容器；

③不相容的危险废物应分开存放。

D.医疗废物贮存间、污泥贮存间管理要求

①医疗废物贮存间、污泥贮存间在投入使用前必须得到有资质单位出具的危险废物样品物理和化学性质分析报告，认定可以贮存后方可贮存；

②医院应制定危险废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序和应急预案；

③危废贮存前必须有规范的标签，未按规范填写标签或者没有标签的危废不得贮存；

④医疗废物尽量做到日产日清，最长贮存时间不超过2d。如气温高于25℃时，应采取保温措施，保证贮存温度不超过20℃；

⑤医疗废物贮存柜、箱每天消毒一次；医疗废物贮存间在每天废物清运之后消毒冲洗，冲洗水消毒后排入污水处理站处理；

⑥应做好危险废物情况记录，医疗废物台账按规定及时报送环保主管部门，医疗废物转移联单在危废运走后应继续保留5a以上；《危险废物转移联单》（医疗废物专用）、《医疗废物运送登记卡》具体格式参见《医疗废物集中处置技术规范（试行）》附录B、附录C；

⑦定期检查各危废包装容器及贮存设施，发现破损应及时采取措施清理、更换。

⑧医疗废物贮存间、污泥贮存间应接受环保、卫生主管部门的监督检查，发现问题及时整改；

⑨医疗废物贮存间、污泥贮存间屋外墙上必须设置警示标志，参考图见图7.2-4，标志规格见表7.2-7。

图7.2-4  医疗废物暂存场所警示标志参考图案

表7.2-7  医疗废物暂存场所警示标志规格规范一览表

| 形状 | 等边三角形 |
| --- | --- |
| 颜色 | 背景色 | 黄色 |
|  | 文字和字母 | 黑色 |
|  | 边框和主标识 | 黑色 |
| 尺寸 | 警示牌 | 等边三角形边长400mm |
|  | 主标识 | 高150mm |
|  | 中文文字 | 高40mm |
|  | 英文文字 | 高40mm |

E.医疗废物贮存间、污泥贮存间关闭的要求

若在运营过程中根据实际需要更换医疗废物贮存间、污泥贮存间场所，或者医院因迁址、不再运营需要关闭医疗废物贮存间、污泥贮存间，则需要满足下列要求：

①关闭前应提交关闭计划书，经批准后方可执行；

②关闭后应采取措施消除污染；

③对于无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，运至正在运营的危废单位处置；

④监管部门监测结果表明不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。在采取上述污染防治措施后，危险废物贮存期间环境影响很小，潜在的环境风险可控，措施可行。

## 污染防治环保投资估算

项目污染防治措施投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为1782万元，本项目总投资84747.42万元，环保投资占总投资的比例为2.1%。具体见表7.3-1。

表7.3-1	营期环保措施汇总及投资估算表

| 环境要素 | 污染因素 | 防治措施 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理废气 | 生物滤塔除臭后通过15m高排气筒排放（P1） | 17 |
|  | 食堂油烟 | 静电式油烟净化装置（配备机械过滤式+吸附复合技术）+专用烟道楼顶排放（P2） | 10 |
|  | 地下停车场 废气 | 通风系统 | 45 |
| 废水 | 综合废水 | 传染病房楼化粪池1座（30m3/个），普通病房楼化粪池1座 （600m3/个），门诊综合楼化粪池1座（100m3/个），食堂废水隔油池1座（100m3/个）；1000m3/d污水处理站1座，采用调节池+水解酸化+接触氧化+臭氧消毒工艺，污水处理后外排至城市污水管网；事故池1座（350m3）。包括各污水管道等。 | 1200 |
| 噪声 | 噪声设备 | 设备基础减振、隔声、消声等 | 20 |
| 固废 | 医疗废物 | 50m2医疗废物贮存间1座，委托有资质单位进行处理 | 30 |
|  | 污泥 | 50m2污泥贮存间1座 | 25 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾箱若干，收集后交环卫部门运走处置 | 15 |
| 生态 | / | 乔、灌、草混合绿化，绿化面积39316.27m2 | 400 |
| / | / | 运营期日常环境监测 | 20 |
| 合计 | 1782 |

## 环保措施及三同时验收一览表

项目建设项目建设需贯彻“三同时”原则，污染治理措施必须做到“同时设计、同时施工、同时投产运行”，并作为验收内容。项目主要环保设备及“三同时”验收清单一览表见表7.4-1。

表7.4-1  项目营运期主要环保设施“三同时”验收一览表

| 环境要素 | 污染因素 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站恶臭 | 生物滤塔1套，15m排气筒。废气流量，NH3、H2S进出口排放浓度、排放速率 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化装置1套，专用烟道。废气流量，油烟、非甲烷总烃进出口排放浓度、排放速率 | 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） |
| 废水 | 综合废水 | 传染病房楼化粪池1座（30m3/个），普通病房楼化粪池1座（600m3/个），门诊综合楼化粪池1座（100m3/个），食堂废水隔油池1座（100m3/个）；1000m3/d污水处理站1座，采用调节池+水解酸化+接触氧化+臭氧消毒工艺，污水处理后外排至城市污水管网；事故池1座（350m3）。污水处理站废水进出口流量，COD、NH3-N排放速率、排放浓度及大肠菌群数 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466- 2005）表2预处理 |
| 噪声 | 噪声 | 设备基础减振、隔声、消声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类 |
| 固废 | 医疗废物、污泥 | 50m2医疗废物贮存间1座；50m2污泥贮存间1座 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾箱若干 | 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 生态 | 绿化 | 绿化面积39316.27m2 |  |

## 选址合理性分析

### 项目选址可行性分析

#### 规划等选址可行性分析

本项目位于濮阳市开德西街以南、安凯路以西、绿城路以北、濮水路以东，项目已经取得濮阳市自然资源和规划局出具的建设项目用地预审和选址意见书，本项目用地和选址符合濮阳市城市总体规划，选址合理可行。

#### 项目环保选址相符性分析

项目营运期产生的废气中污水处理站恶臭气体通过生物滤塔进行处理后经15米排气筒排放，食堂油烟经高效油烟净化器处理后经高出楼顶1m排气筒排放；停车场废气及备用发电机废气无组织排放；废水为医疗废水及生活污水，经各级化粪池、隔油池预处理后汇入院内污水处理站处理后排入濮阳市第二污水处理厂进一步处理后排入顺河沟，汇入马颊河；噪声主要噪声源为设备噪声等，通过低噪声设备、基础减振、隔声罩等措施来有效降低噪声；固废中的医疗废物暂存医疗废物暂存间，交资质单位处理；污泥暂存污泥间，交资质单位处理；生活垃圾交环卫部门处理，餐厨垃圾交资质单位处理。

在采取评价提出的相应污染防治措施后，本项目各污染物均可得到有效的治理或综合利用，实现达标排放，选址合理可行。

## 总量控制

污染物排放总量控制是控制区域污染、保证环境质量的重要举措，同时也是保证区域经济可持续发展的重要措施。总量控制的原则是以当地环境容量及污染物达标排放为基础，新建项目增加的污染物排放量应不影响当地环境保护目标的实现，不会对周围地区环境造成有害影响。通过落实污染物总量控制，实现区域环境质量达标和区域可持续发展。

### 总量控制因子

根据本项目污染源和污染物产排特点，提出本项目污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。

污染物总量控制因子如下：

水污染物：COD、氨氮。

### 总量控制建议指标

本项目综合废水经厂区污水处理站处理后排入濮阳市第二污水处理厂进一步处理，处理后达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水体标准（COD40mg/L，NH3-N2mg/L）后排入顺河沟，汇入马颊河。

本项目总量建议指标：

经院内污水处理站处理后：

废水量263008.05t/a，

COD：19.73t/a、NH3-N：3.95t/a。

经濮阳市第二污水处理厂处理后：

废水量263008.05t/a，

COD：10.52t/a、NH3-N：0.526t/a。

本项目建成后全厂总量控制指标为COD：10.52t/a、NH3-N：0.526t/a；SO2：0t/a，NOx：0t/a。

# 环境经济损益分析

环境影响经济损益分析的主要任务是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益；建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。项目属于废旧物资回收，它的建设在一定程度上会给周围环境带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

## 环保投资估算

工程环保投资包括运行期的污染防治措施的总投资，具体见项目污染防治投资估算表（表7.3-1）。

## 经济效益分析

### 本项目经济技术指标

本项目本项目总投资84747.42万元，项目经济技术指标一览表见表8.2-1。

表8.2-1  经济技术指标一览表

| 序号 | 指标 | 金额/万元 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 84747.42 |
| 2 | 运营成本 | 3990 |
| 3 | 年营业额 | 20589 |
| 4 | 营业税 | 350 |
| 5 | 利润 | 16245 |
| 6 | 收益率 | 18.64% |
| 7 | 资金回收成本年限 | 7.44 |

### 环保措施运行费用

本项目环保设施运行费用主要包括环保设备的维修费，折旧费，环保管理及其他费用，成本费用主要包括原辅材料消耗费，动力消耗费及人员工资，福利等。为使工程环保治理设施正常运行，并达到预期的治理效果，须保证一定水平环保运行费用，初步估计，工程环保运行费用为512.33万元。

## 环境损益分析

本项目对废气、废水噪声等各项污染物治理后对环境影响仍有负面影响环境。其中废气污染物环境影响预测贡献值占环境质量现状值比例较小，废水经厂内新建污水处理站处理达标后排入濮阳市第二污水处理厂集中处理后排放，尾水达标后排入顺河沟，汇入马颊河，经河流削减后项目废水的排放对周边地表水体影响较小。

## 社会效益分析

项目属于社会福利项目，不能简单利用经济效益计算该项目的建设对社会效益的影响。从以上各项指标来看，项目的收入能够维持中心的正常运营，尽管项目的财务评价指标相对其他行业较低，盈利能力较小，但由于该项目是卫生保健项目，外部效果明显，效益难以用货币计量。同时濮阳医专附属医院的建设能够很好地改善周边的医疗条件、提高医疗服务效率、延续社会成员平均寿命，有利于社会和谐。

因此，项目的实施具有良好的社会效益。

## 结论

综上所述，项目具有良好的社会效益和经济效益。同时，工程在采取完善的环保治理措施后，亦不会对当地环境产生明显影响，具有良好的环境效益。

因此，项目可以做到环境效益、经济效益和社会效益的协调发展。本项目可行。

# 环境管理及监测计划

## 环境管理计划

环境管理是企业管理中的重要组成部分，加大环境监督、管理力度，是实现环境效益、社会效益、经济效益协调发展和坚持走可持续发展道路的重要措施。因此需制定严格的环境管理和环境监测计划，确保建设项目在工程施工和运行期间各项环保治理措施能得到认真落实，做到最大限度的减少污染。

### 环境管理机构

本项目的环境管理体系可分为管理机构与监督机构。

根据《建设项目环境保护设计规定》的有关要求和本次工程的实际需要，成立专门的环境管理机构，负责项目施工、运营期间的安全生产和环境管理工作。环境管理工作由1名副院长主抓，并配备专职安全、环保管理人员1人负责环境管理的日常工作。

环境管理机构的主要职责如下：①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。②制定本厂的环保管理制度。③监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。④定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。⑤负责项目环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施。⑥负责对场内环保人员和附近居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质。

（3）废气排放口规范化设置废气排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在排污口设立相应的环境保护图形标志牌。排污口环境保护图形标志见表9.1-1。

表9.1-1  排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 图形标志 |
| --- | --- |
| 排气筒 |  |
| 噪声 |  |
| 固废堆放 |  |
| 危险废物 |  |

危险废物及生活垃圾堆放场所，必须有防火、腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

### 环境管理计划

本项目环境管理计划见表9.1-2。

表9.1-2  本项目环境管理计划

| 环境问题 | 管理措施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 废气污染 | 加强管理，保证项目废气处理设施正常运行。 | 建设单位 |
|  | 水质污染 | 加强管理，保证污水及时处置。 | 建设单位 |
|  | 噪声污染 | 加强管理，保证运营期噪声达标排放。 | 建设单位 |
|  | 固体废物 | 加强管理，保证各类固体废物等分开收集处置。 | 建设单位 |
|  | 环境监测 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标 准、方法执行。 | 有资质的环境监测 机构 |

### 环境管理制度

建设单位已制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化。根据需要，制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护职责管理制度

（2）废水、废气、固体废物排放管理制度

（3）环保设施处理装置日常运行管理制度

（4）排污情况报告制度

（5）污染事故处理制度

（6）环保教育制度

（7）污水处理系统维护制度化、规范化

（8）场外运输环保管理制度

## 环境监测

### 环境监测目的

环境监测是环境管理技术的支持。同时，环境监测还是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解企业的污染物达标排放情况及当地环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，确保污染治理措施达标排放，周边环境质量稳定。

### 环境监测机构

为了及时准确地了解项目的污染物排放情况和污染物治理设施的运行状况，企业应委托有资质的监测机构进行监测。

### 监测项目及监测计划

《环境保护法》第四十二条明确提出“重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录”；第五十五条要求“重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督”。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），排污单位应掌握本单位的污染排放状况及其对周边环境质量的影响，对污染物排放、周边环境质量影响进行监测。

本项目污染源及环境质量监测计划见表9.2-1。企业委托有资质的监测单位进行污染源监测，并将监测报告存档。

表9.2-1  环境监测计划一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水总排口 | 流量 | 自动监测 | 委托有资质的环境监测单位进行监测 |
|  |  | pH值 | 1次/12h |  |
|  |  | 化学需氧量、悬浮物 | 1次/周 |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 1次/月 |  |
|  |  | 结核杆菌、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物 | 1次/季度 |  |
| 废气 | 有组织 | 污水处理站废气排放口 | NH3、H2S、臭气浓度 | 1次/季度 |  |
|  | 无组织 | 污水处理站周界 | NH3、H2S、臭气浓度、氯气、甲烷 | 1次/季度 |  |

# 结论

## 建设项目概况

濮阳医学高等专科学校拟投资84747.42万元在濮阳市濮阳市开德西街以南、安凯路以西、绿城路以北、濮水路以东处，建设濮阳医专附属医院建设项目。项目设置急诊部、门诊部、住院部、医技科室、教学用房等，设置床位1200张。

### 产业政策相符性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，鼓励类“三十七、卫生健康5、医疗卫生服务设施建设”，该项目已取得濮阳市发展和改革委员会批复（濮发改社会[2020]69号，见附件2）。本项目的建设符合当前国家产业政策要求。

### 选址合理性

本项目位于濮阳市开德西街以南、安凯路以西、绿城路以北、濮水路以东处，濮阳医学高等专科学校已经取得濮阳市自然资源和规划局出具的建设项目用地预审和选址意见书，本项目用地和选址符合濮阳市城市总体规划，选址合理可行。

项目厂址周围无文物古迹及其他需要特殊保护的目标，无水源地保护区，项目对周围环境敏感点影响不大，位置可行。

本项目建设厂址所在区域交通便利，供水供电配套设施齐全，对周围敏感点产生的影响很小；在采取相应的防污减污措施后，工程排放的废气、废水、噪声达标排放，经预测，对外环境影响较小，固废得到妥善处理处置，环境风险可控。

因此，从环保角度考虑，项目厂址选择可行。

## 环境质量现状

（1）环境空气质量现状

本项目所在地区属于非达标区，补充监测满足环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D参考限值要求。

（2）地表水环境质量现状

根据濮阳市质量月报，第三濮清南干渠中原路桥断面、马颊河西水坡断面各监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的IV类标准要求。

（3）地下水环境质量现状

根据现状监测结果可知，各监测点位中总硬度及溶解性总固体有不同程度超标，主要原因为濮阳地质原因造成的。其余监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（4）声环境质量现状

院址北厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，临道路侧南、西厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，东场界夜间声环境不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，主要原因为车流量影响，环境敏感点翰林世家（在建）、西湖学府（在建）不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，主要原因为监测期间小区正在施工及道路车流影响，造成声环境质量超标。

## 污染物排放情况

（1）废气

项目污水处理恶臭气体使用管道统一收集，经生物滤塔设施处理后，经15m高排气筒排放（P1），排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准以及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准。

食堂油烟经集气罩收集后，引入1套静电式油烟净化装置（并配备机械过滤式+吸附复合技术）进行处理后，引入专用烟道排放，油烟和非甲烷总烃排放可满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型饮食业单位标准（油烟排放浓度1.0mg/m3，去除效率不低于95%；非甲烷总烃排放浓度10mg/m3）。

（2）废水

生活污水经化粪池进行处理，普通病区废水进入化粪池进行预处理，传染病区废水进入专用化粪池进行预处理并采用臭氧消毒，食堂废水经隔油池进行预处理，上述各类废水经预处理后与其他未预见废水一起进入污水处理站进行处理，处理站主体工艺为：隔栅+调节池+水解酸化+接触氧化+臭氧消毒，出水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求，同时满足濮阳市第二污水处理厂收水水质要求后，经市政污水管网收集排入濮阳市第二污水处理厂进行处理，出水水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质要求（COD≤40mg/L、BOD5≤10mg/L、氨氮≤2mg/L、SS≤10mg/L、TP≤0.4mg/L）。

（3）噪声

本项目拟采取隔声、消声、降噪的噪声污染防治措施，可有效减轻对周围环境噪声的影响。

（4）固废

项目生活垃圾经收集后，交由环卫部门进行处理；厨余垃圾交有专业单位处理；医疗垃圾经收集后暂存于医疗废物暂存间进行暂存，定期委托有资质单位进行处理；污水处理站污泥经收集脱水后，交由资质单位进行处理。项目产生的各种固废均不对外排放，因此项目产生的固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生影响。

## 主要环境影响

（1）大气环境影响

1、依据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）中评价等级判据，本项目污染因子Pmax大于1%小于10%，确定评价等级为二级。

2、由估算模式浓度预测结果可知：本项目正常生产排放各污染物小时浓度占标率均小于10%，对区域环境空气影响较小。

（2）废水环境影响

项目废水主要为医疗废水和生活污水。综合废水经厂区污水处理站处理后排入濮阳市第二污水处理厂进一步处理，排入顺河沟，汇入马颊河。

（3）地下水环境影响

项目通过做好重点污染区（医疗废物暂存间、污水处理站、事故水池和污水管网）防渗，并在日常运营过程中加强管理。本项目对地下水的影响很小。

（4）噪声环境影响

项目主要噪声源为生产设备噪声，通过选用低噪声设备、消声、降噪等措施来有效降低噪声，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）中1类标准要求，对周围环境影响较小。

（5）固废环境影响

本项目运营期产生的医疗废物暂存于医疗废物暂存间，分类放置，并及时委托有资质单位处理。污泥处理站污泥经收集脱水后及时委托资质单位集中处置。生活垃圾交环卫部门统一清运，餐厨垃圾交专业机构处理。

综上所述，项目所产生的污染物都得到合理的处置或综合利用，对外环境影响较小。

（6）环境风险

在采取本评价要求的风险防范措施后，可大大降低风险事故发生的机率，通过制定项目应急预案和采取事故应急措施，减缓风险事故对环境的影响，本项目所存在的环境风险是可以接受的。

## 公众意见采纳情况

根据建设单位提供的《濮阳医专附属医院建设项目环境影响评价公众参与说明》，建设单位分别以网络公示、报纸公示等多种形式开展了公众参与调查。

公示期间，无人表示对项目持反对意见。建设单位作出承诺，在项目建设、运行过程中做好各项污染防治措施，并认真落实，避免污染事件的发生。

综上所述：本项目建设为当地公众所接受。

## 环境经济损益分析

项目具有良好的社会效益和经济效益。同时，工程在采取完善的环保治理措施后，亦不会对当地环境产生明显影响，具有良好的环境效益。

因此，项目可以做到环境效益、经济效益和社会效益的协调发展。本项目可行。

## 环境管理与监测计划；

评价建议企业建立安全环保管理网络，明确各阶段管理职责和日常管理工作要求，确保环保设施和措施建设、运行及日常维护费用保障，对施工期和运营期一般固废管理、危废管理、污水处理设施管理、环境风险管理和日常物料管理提出明确要求，明确运营期各污染物排放及治理设施和排放标准要求，提出建设单位应向社会公开的信息内容，并制定污染源及环境质量监测计划，严格落实环境管理及监测计划要求。

## 总量控制建议指标

本项目综合废水经厂区污水处理站处理后排入濮阳市第二污水处理厂进一步处理，处理后达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水体标准（COD40mg/L，NH3-N2mg/L）后排入顺河沟，汇入马颊河。

本项目总量建议指标：

经院内污水处理站处理后：

废水量263008.05t/a，

COD：19.73t/a、NH3-N：3.95t/a。

经濮阳市第二污水处理厂处理后：

废水量263008.05t/a，

COD：10.52t/a、NH3-N：0.526t/a。

本项目建成后全厂总量控制指标为COD：10.52t/a、NH3-N：0.526t/a；SO2：0t/a，NOx：0t/a。

## 结论

综上所述：濮阳医专附属医院建设项目符合国家产业政策，选址位置可行；项目污染防治措施有效可行，废水、废气、噪声可实现达标排放，固体废物全部得到妥善处置，对周围环境影响不大；满足区域总量控制的要求；环境风险可接受，项目能够被绝大多数公众认可。因此，该项目在有效落实各项环境保护措施，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

## 建议

1、在项目建设过程中关键设备的引进要严格把关，和供应商签订相关环保排放指标控制方面的制约性协议，确保本项目投产后各项污染物的达标排放。

2、要求企业在本项目投产前编制环境风险事故应急预案，并定期进行应急预案演练，提高事故应急能力。

3、建议开展劳动安全卫生技术和管理教育培训，一线操作人员经过培训，取得上岗证方可上岗。

4、加强绿化，确保满足规划的绿化率要求，在绿化布局、树种选择时，应适当选择高大树种，以美化环境，降低污染。

5、企业应按《排污许可证管理暂行规定》要求做好相关衔接工作并持续推进相应环保管理事宜。

# Text boxes

门诊/急诊

普通住院病人

陪护人员

医护、行政人员

食堂用水

洗衣房用水

未预见用水

绿化用水

36

402.5

72

103.68

106.33

96

66.72

35.38

7.2

80.5

14.4

20.74

21.27

19.2

13.34

35.38

28.8

322

57.6

82.94

85.06

76.8

53.37

新鲜水

936.11

传染病区病人

17.5

3.5

14

专用化粪池+消毒

化粪池

化粪池

隔油池

污水处理站

濮阳市第二污水处理厂

408.4

408.4

159.74

159.74

85.06

720.57

14