目  录

第一章  概述	- 1 -

1.1 项目由来	- 1 -

1.2 项目特点	- 2 -

1.3 环境影响评价工作过程	- 3 -

1.4 相关情况判定	- 5 -

1.5 关注的主要环境问题及环境影响	- 21 -

1.6 环境影响评价的主要结论	- 22 -

第二章  总则	- 23 -

2.1 编制依据	- 23 -

2.2 评价目的及原则	- 28 -

2.3评价内容与评价重点	- 30 -

2.4 环境影响识别及评价因子筛选	- 30 -

2.5 评价工作等级	- 32 -

2.6评价范围	- 41 -

2.7环境保护目标	- 42 -

2.8评价标准	- 43 -

第三章  工程分析	- 49 -

3.1项目概况	- 49 -

3.2项目厂区平面布置	- 61 -

3.3公用工程	- 63 -

3.4项目生产工艺流程及产污环节分析	- 72 -

3.5 地面硬化及防渗处理	- 102 -

3.6 非正常工况下污染物排放情况	- 102 -

3.7 清洁生产	- 104 -

3.8 工程分析小结	- 104 -

第四章  环境现状调查与评价	- 114 -

4.1自然环境概况	- 114 -

4.2环境功能区划	- 117 -

4.3 环境质量现状监测与评价	- 118 -

第五章 施工期环境影响分析	- 136 -

5.1施工期大气环境影响分析	- 136 -

5.2 施工期废水环境影响分析	- 139 -

5.3 施工期噪声环境影响分析	- 140 -

5.4 施工期固废环境影响分析	- 139 -

5.5 施工期生态环境影响分析	- 140 -

第六章 运营期环境影响预测与评价	- 144 -

6.1环境空气影响预测与评价	- 144 -

6.2声环境影响预测与评价	- 163 -

6.3地表水环境影响评价	- 166 -

6.4地下水环境影响评价	- 168 -

6.5固体废物环境影响分析	- 176 -

6.6 生态环境影响分析	- 178 -

6.7土壤环境影响分析	- 179 -

6.8社会环境影响评价	- 179 -

第七章  环境风险评价	- 182 -

7.1 概述	- 182 -

7.2 评价原则	- 182 -

7.3评价工作程序	- 182 -

7.4 风险调查	- 184 -

7.5 环境风险潜势初判	- 184 -

7.6 评价等级判断	- 192 -

7.7 风险识别	- 193 -

7.8 风险事故情形分析	- 196 -

7.9 环境风险影响分析	- 196 -

7.10 环境风险管理	- 197 -

7.11 应急预案管理要求	- 197 -

7.12 结论	- 197 -

第八章  污染防治措施可行性论证	- 213 -

8.1 拟采用的环保治理措施	- 213 -

8.2 废气治理措施的可行性分析	- 215 -

8.3 废水治理措施的可行性分析	- 218 -

8.4 噪声治理措施的可行性分析	- 227 -

8.5 固体废物处理处置措施的可行性分析	- 228 -

8.6 本项目环保投资估算	- 232 -

第九章  环境经济损益分析	- 236 -

9.1 经济效益分析	- 236 -

9.2 环境效益分析	- 237 -

9.3社会效益分析	- 238 -

9.4 小结	- 240 -

第十章  环境管理和监测计划	- 241 -

10.1环境管理	- 241 -

10.2 环境监测	- 243 -

10.3 排污口规范化要求	- 245 -

10.4 小结	- 248 -

第十一章  总量控制指标	- 249 -

11.1 总量控制原则和对象	- 249 -

11.2 总量控制指标分析	- 250 -

11.3 总量小结	- 251 -

第十二章  结论与建议	- 254 -

12.1 评价结论	- 254 -

12.2 污染物达标排放及防治措施可行性	- 254 -

12.3环境质量现状情况	- 257 -

12.4 污染防治措施及“三同时”验收一览表	- 259 -

12.5 环境风险评价	- 259 -

12.6 清洁生产水平分析结论	- 264 -

12.7 公众参与	- 264 -

12.8 污染物总量控制	- 265 -

12.9 环境管理与监测计划	- 265 -

12.10建议与要求	- 265 -

12.11总结论	- 266 -

# 附图：

# 附图1 项目地理位置图

# 附图2 南乐县产业集聚区产业布局规划图

# 附图3 南乐县产业集聚区土地利用规划图

# 附图4 南乐县产业集聚区排水工程规划图

# 附图5 项目周边情况示意图

# 附图6 厂区及周边环境图

# 附图7 项目平面布置图

# 附图8 评价范围及监测布点图

# 附图9 项目卫生防护距离包络线图

# 附图10 项目厂区防渗分区图

# 附图11 项目危险单元分布图

# 附图12 地下水流向图

附图13 项目公众参与

# 附件：

# 附件1 委托书

# 附件2 项目备案证明

# 附件3 南乐县产业集聚区管委会关于项目入驻的意见

# 附件4 项目用地合同

# 附件5 承诺书

# 附件6 环境质量现状监测报告

# 附件7 参考燃气锅炉废气监测报告

# 附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 第一章  概述

## 项目由来

唐顺兴食品（河南）有限公司成立于2019年11月25日，注册地址为：河南省濮阳市南乐县城关镇县产业集聚区内昌州东路101号。经营范围：家禽养殖、收购、加工与销售；肉制品（酱卤制品）的加工和销售。货物与技术的进出口业务（国家法律法规禁止货物与技术除外）。

随着中国市场对畜禽消费需求的增长，中国家禽业保持了一定的增长速度。禽肉中鸡肉是具有高蛋白质、低脂肪、低胆固醇、低热量的健康肉类，在国内，随着营养、健康消费观念越来越深入人心，禽肉的消费也保持良好的增长势头。我国熟食深加工产业有很大的发展空间，是具有广阔发展前景的朝阳产业。

根据《濮阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》对现代化屠宰生产线和肉制品深加工要求以及面对南乐县现代畜牧业快速健康发展、配套畜牧养殖业屠宰行业规范化、制度化的良好发展势头，唐顺兴食品（河南）有限公司抓住市场机遇，充分利用南乐县的区域优势，拟投资20619万元在濮阳市南乐县城关镇县产业集聚区内昌州东路101号建设唐顺兴食品（河南）有限公司年屠宰7000万羽毛鸡加工项目。项目建成后形成年屠宰7000万只羽毛鸡以及18000吨熟食的规模。

本项目属于“屠宰及肉类加工（C135）”行业，目前项目已在南乐县发展和改革委员会备案项目代码：2020-410923-13-03-032222（见附件2）。因此，本项目的建设符合国家相关产业政策.根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境保护分类管理名录》（生态环境部部令第1号），唐顺兴食品（河南）有限公司委托山东蒲公英环保技术有限公司进行该项目的环境影响报告书编制工作。受建设单位委托，我公司承担本项目的环境影响评价工作。评价机构接受委托后，即组织项目参评人员对项目拟建地点进行了现场踏勘，同时对拟建工程所在区域的自然环境、生态环境及拟建项目工程内容进行全面调查，收集有关信息、资料，在进行初步的环境现状调查及工程分析的基础上，进行项目环境影响因素识别和污染因子的筛选，确定重点评价项目及各单项评价工作等级，按照《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制了唐顺兴食品（河南）有限公司年屠宰7000万羽毛鸡加工项目环境影响报告书。

报告书编制过程中得到了濮阳市生态环境局、南乐县环境保护局及建设单位的大力支持和帮助，在此一并致谢。

## 项目特点

（1）本项目属新建项目，项目建成后年屠宰7000万羽毛鸡。

（2）本项目现状为空地，厂区西侧为发展大道，北侧为昌州路、东侧为树林，南侧为空地，地形相对平坦。根据现场调查本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态敏感区域，项目区域无珍稀濒危物种，故不属于环境敏感区。

（3）本项目产生废气主要为待宰棚及屠宰车间废气、熟食加工废气、燃气锅炉废气、污水处理站废气和食堂油烟废气，废气产生量较小，采用相应环保措施处理后均可达标排放，对周围环境影响较小。

（4）本项目产生废水主要为屠宰废水、熟食加工废水、设备清洗废水、地面清洗废水、锅炉排污水（软水制备排污水）、循环冷却排污水、洗衣房废水、化验室废水、车辆冲洗消毒废水和职工生活污水。其中，锅炉排污水（软水制备排污水）和循环冷却排污水全部回用作为车间地面冲洗水，不外排；职工生活污水经隔油池+化粪池处理后，与屠宰废水、熟食加工废水、设备清洗废水、地面清洗废水、洗衣房废水、化验室废水和车辆冲洗消毒废水一起排入厂区污水处理站进行处理，处理后废水排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理。

（5）本项目工艺流程做到清洁区与非清洁区严格分开，非清洁区设有待宰、放血、预烫、脱毛、清洗等工序；清洁区包括冷却、熟食加工、包装等工序，然后再进行冻结冷藏。

（6）本项目生产设备选用国内先进的屠宰生产线，设备加工能力大，生产规模大；设备机械化、自动化程度高。流水线实行密闭化、无菌化，流水线由许多封闭的单元有机组成，所有传输系统实现悬空作业，避免了宰后的二次污染。流水线采用高压喷淋淋浴、低压高频点击晕、真空采血系统等一系类先进工艺和技术，确保最终产品的高质量、高标准、高附加值。

## 环境影响评价工作过程

受建设单位委托，我单位在现场踏勘的基础上对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号）有关规定，本项目属于“二、农副食品加工业”中“5屠宰”年屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上需做报告书，本项目年屠宰肉鸡7000万头，本项目确定编制环境影响报告书。首先，在研究国家和地方的法律法规、发展规划等其他有关技术资料基础上，开展项目的初步工程分析，进行项目环境影响区域的现状调查，明确评价重点、范围及评价工作等级；其次，对项目做进一步工程分析、环境现状调查与监测，结合项目实际情况提出环境管理和工程措施；最后通过汇总、分析收集调查的各种资料、数据，从环境保护角度确定项目建设的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响建议，编制完成项目环境影响报告书。

根据河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知（豫环办【2020】22号），唐顺兴食品（河南）有限公司在评价期间采用网络公示和报纸公示的方式开展了公众参与活动。项目环境影响报告书征求意见稿形成后，唐顺兴食品（河南）有限公司于2020年6月19日至7月3日，在南乐政府网—南乐网和报纸—河南科技报进行项目环评信息公示，公示期间未收到公众反馈意见；最终，唐顺兴食品（河南）有限公司根据项目公众参与情况编制完成《唐顺兴食品（河南）有限公司年屠宰7000万羽毛鸡加工项目环境影响评价公众参与说明》，并在向环境保护主管部门报批环境影响评价文件前，通过环评互联网论坛向社会公开了环境影响报告书全本和公众参与情况说明。

本项目环评工作程序流程图如下：

图1-1环境影响评价工作程序流程图

## 相关情况判定

### 项目选址可行性分析

（1）项目选址规划符合性分析

本项目位于濮阳市南乐县城关镇县产业集聚区内昌州东路101号，属于南乐县产业集聚区食品加工区，属于环境准入条件中鼓励类项目。符合产业集聚区产业定位。项目用地已经南乐县自然资源局批准同意，并签订国有建设用地使用权出让合同，选址已经南乐县产业集聚区管理委会批准同意，并取得建设用地规划许可证，符合南乐县产业集聚区土地利用总体规划和南乐县产业集聚区控制性详细规划，项目用地类型为二类工业用地，符合南乐县产业集聚区环境准入条件要求，不属于负面清单所列项目，符合南乐县产业集聚区发展规划要求，符合《河南省屠宰建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）》（豫环文「2016」220号）建设布局要求。项目用地范围内不涉及南乐县集中式饮用水水源保护区，卫生防护距离内现状为工业企业和耕地，无村庄等敏感点分布。选址合理可行。

（2）厂址周围环境及敏感度分析

厂址中心坐标为（E115.234072°、N36.066455°），距离厂址最近的敏感点为东南侧510m处的南乐县城关镇敬老院。

（3）环境功能区划符合性以及周围环境分析

项目评价范围内O38小时均值浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、SO2、NO2 1 小时平均浓度和日平均浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；NH3和H2S1小时平均浓度均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 参考浓度限值要求；非甲烷总烃1小时平均浓度可以满足《大气污染物综合排放标准详解》相关规定；臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级标准要求。经预测，项目各污染物的贡献浓度均较低，对周围环境空气质量影响很小。随着濮阳市大气污染防治计划的逐步实施，项目区域环境空气质量将得到较大的改善，区域PM10、SO2、NO2等污染物浓度将逐步降低。

项目产生废水经厂区污水处理站处理后，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，处理后的废水最终排入徒骇河。根据徒骇河寨肖家村断面水质监测数据分析结果，徒骇河寨肖家村断面部分时段仍不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准和地方管理要求（氨氮≤3.0mg/L），水质类别为V类。目前，南乐县根据《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）》要求，已实施了徒骇河人工湿地建设工程，并对徒骇河河道进行了整治，恢复生态环境。 南乐县产业集聚区污水处理厂出水COD、BOD5、氨氮和TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准，其余污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，届时可大大减少水污染物排放量。项目外排废水经南乐县产业集聚区污水处理厂进一 步处理后达标排放，不会对地表水环境产生明显影响。

项目所在区域地下水水质现状可以满足《地下水质量 标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。项目拟采取“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的地下水污染防治措施，可有效消除 或降低对区域地下水的影响。

项目北厂界噪声现状监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类功能区标准要求，其它厂界噪声现状监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类功能区标准要求。经预测，项目噪声源在采取评价要求的降噪措施后，对四周厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4a类区标准限值要，不会对周围声环境产生明显影响。

项目产生的固体废物全部妥善处置，不外排，不会对周围环境产生明显影响。

据现场调查，项目西侧为发展大道及濮阳市华乐科技有限公司，北侧为昌州路及河南唐人神肉类食品有限公司，项目周边企业还有南乐县生活垃圾处理场、南乐县产业集聚区污水处理厂等。本项目所在区域属于食品加工区，主导产业主要有农副食品加工业、食品制造业、饮料和精制茶制造业，受现有企业布局影响，现状无乳制品制造等对周围环境有特别限制要求的企业分布，近期也未规划引进该类企业。项目实施后，将按照评价要求采取严格的环保措施，不会对周边企业生产产生明显影响。

项目卫生防护距离：待宰棚和屠宰车间外500m，该范围内现状为工业企业和耕地，无村庄等敏感点分布。

### 产业政策分析

1.4.2.1 产业结构调整指导目录（2019年本）

根据我国产业政策，经查《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目年屠宰羽毛鸡7000万只，不属于限制类第十二项“轻工”第24条“年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外） ”；同时，本项目不涉及淘汰类第十二项“轻工”第29条“猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺”中淘汰的生产工艺及设备。项目属于允许类，符合国家当前产业政策要求。属于国家鼓励类的建设项目。

1.4.2.2 与《关于深化改革建设项目环境影响评价审批制度及建设项目竣工环保验收管理等工作的实施细则》（濮环[2016]3号）相符性分析

根据《关于深化改革建设项目环境影响评价审批制度及建设项目竣工环保验收管理等工作的实施细则》（濮环[2016]3号），濮阳市以重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域的不同功能定位为基础，结合环境保护规划和环境功能区划的有关要求，将全市划分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区等5个区域，实施不同的环境准入政策，引导工业项目向园区集聚，实现产业集聚发展，实施污染集中控制，保障人居环境和粮食生产安全，构筑良好生态屏障。本项目位于南乐县产业集聚区，属于工业准入优先区。本项目与濮阳市工业准入优先区环境准入政策相符性分析结果见表1.4-1。

表1.4-1  项目与濮阳市工业准入优先区环境准入政策相符性分析结果一览表

| 序号 | 具体要求 | 本项目 | 对比分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，属于填报环境影响登记表的项目（核与辐射类项目除外），环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结；属于编制环境影响报告表的项目（核与辐射类项目除外），简化审批程序，即报即受理。 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环境保护部令 第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号），本项目属于应编制环境影响报告书的项目 | 不属于备案制和简化审批程序项目 |
| 2 | 对规划环评已经过审查的产业集聚区或园区，入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准 | 项目位于南乐县产业集聚区，产业集聚区规划环评已通过原河南省环境保护厅审查；项目废水排入南乐县产业集聚区污水处理厂，排放废水执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3三级标准和南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求 | 符合要求 |
| 3 | 在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染及染料中间体等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金、化学原料药及生物发酵制药、农药或医药中间体项目等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。在属于《重金属污染防控单元》的区域内，不予审批新增铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相应项目。（符合我省、市重大产业布局的项目除外） | 项目所在区域属于濮阳市划定的《水污染防治重点单元》、《大气污染防治重点单元》和《重金属污染防控单元》中规定的区域，但不属于该区域内不予审批的项目 | 符合要求 |

综上所述，本项目位于南乐县产业集聚区，属于濮阳市工业准入优先区，南乐县产业集聚区规划环评已通过河南省环境保护厅审查；项目废水排入南乐县产业集聚区污水处理厂，排放废水执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3肉制品加工（禽类屠宰加工）三级标准和南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求；项目所在区域属于濮阳市划定的《水污染防治重点单元》、《大气污染防治重点单元》和《重金属污染防控单元》中规定的区域，但不属于该区域内不予审批的项目。综上，项目符合《关于深化改革建设项目环境影响评价审批制度及建设项目竣工环保验收管理等工作的实施细则》（濮环[2016]3号）中工业准入优先区环境准入政策相关要求。

1.4.2.3 南乐县产业集聚区环境准入条件和负面清单

根据《南乐县产业集聚区发展规划调整方案（2014-2020）环境影响报告书》，南乐县产业集聚区环境准入条件和负面清单见表1.4-2和表1.4-3。

表1.4-2  南乐县产业集聚区环境准入条件一览表

| 项目类别 | 环境准入条件 |
| --- | --- |
| 基本条件 | 1、应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求； 2、在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； 3、建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； 4、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度； 5、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案 |
| 总量控制 | 1、入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进； 2、针对无大气环境容量的污染物，新建项目的该项污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷消减量或城市污染负荷消减量中调剂； 3、生物基产业前端产品L-乳酸最大允许规模为13.65万吨/年；如集聚区限制屠宰企业入驻，L-乳酸最大允许规模可为23.27吨/年 |
| 投资强度 | 满足国土资发[2008]24号文《关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知》的要求及濮阳市相关要求 |
| 鼓励项目 | 一般要求： 1、符合集聚区主导产业要求； 2、有利于延伸集聚区产业链条； 3、高新技术产业、废物综合利用、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目 |
|  | 主要发展： 1、装备制造业项目 1）依托现有龙头企业，以大力发展高端智能装备制造产业为目标，重点培育一批规模较大、技术领先、研制能力较强的装备制造企业，推动装备制造产业由低端的设备制造向精密、高端产业发展； 2）《产业结构调整指导目录（2011本）（修正）》等国家产业政策中符合规划调整方案中装备制造产业发展方向的鼓励类项目。 2、食品加工业项目 1）依托现有龙头企业，拉长产业链产品； 2）《产业结构调整指导目录（2011本）（修正）》等国家产业政策中符合规划调整方案中食品加工业发展方向的鼓励类项目。 3、生物制造产业 1）依托现有龙头企业，鼓励发展淀粉/秸秆-L-乳酸-聚乳酸-聚乳酸制品； 2）《产业结构调整指导目录（2011本）（修正）》等国家产业政策中符合规划调整方案中生物制造产业发展方向的鼓励类项目。 4、其他 1）现有企业利用先进适用技术进行循环经济改造的项目； 2）有利于区内企业间循环经济的项目 |
| 限制发展 | 1、装备制造业限制类项目：《产业结构调整指导目录（2011本）（修正）》等国家产业政策中属于装备制造业的限制类项目； 2、食品加工业限制类项目：《产业结构调整指导目录（2011本）（修正）》等国家产业政策中属于食品加工业的限制类项目； 3、生物制造产业限制类项目：结合水资源承载力分析，限制生物制造产业前端产品L-乳酸规模；2020年南乐县中心城区（包括产业集聚区）需水量预测为10.34万m3/d＜2020年南乐县中心城区可利用水资源量11.2万m3/d，富余0.86万m3/d；如果富余水量用来发展玉米淀粉制L-乳酸，集聚区L-乳酸最大允许规模为17.5万吨/年（14.5万吨玉米淀粉制L-乳酸，3万吨玉米秸秆制L-乳酸）；如果富余水量用来发展玉米秸秆制L-乳酸，集聚区L-乳酸最大允许规模为24.3万吨/年（10万吨玉米淀粉制L-乳酸，14.3万吨玉米秸秆制L-乳酸）； 4、属于《产业结构调整指导目录（2011本）（修正）》等国家产业政策鼓励类和允许类，但不符合功能组团产业定位且用排水量较大的项目； 5、属于《产业结构调整指导目录（2011本）（修正）》等国家产业政策鼓励类和允许类，但单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等未达到国内同行业先进水平的项目； 6、结合濮阳市环境保护局印发《关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革及优化建设项目“三同时”管理工作的实施细则（试行）》的通知（濮环[2015]34号）及《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环【2014】149号）：严格发展燃煤火电项目，发展时应结合南乐县、濮阳市及河南省环保等相关部门意见 |
| 禁止项目 | 1、《产业结构调整指导目录（2011本）（修正）》等国家产业政策的淘汰类项目； 2、《产业结构调整指导目录（2011本）（修正）》等国家产业政策中不属于装备制造业、食品加工业、生物制造产业的其他产业的限制类项目； 3、濮阳市环境保护局印发《关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革及优化建设项目“三同时”管理工作的实施细则（试行）》的通知（濮环[2015]34号）中大气污染防治重点单元禁止审批类项目； 4、属于《产业结构调整指导目录（2011本）（修正）》等国家产业政策鼓励类和允许类，但不符合功能组团产业定位且污染较大的项目； 5、废水经预处理达不到污水处理厂收水水质标准的项目； 6、工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目； 7、达不到规模经济的项目； 禁止项目详见负面清单 |

注：本准入条件中涉及的产业政策和国家、省、市、县各级环境管理要求发生变化时，按照新规定执行。

表1.4-3 南乐县产业集聚区负面清单一览表

| 序号 | 负面清单 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 禁止发展煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目 | 濮阳市环境保护局印发《关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革及优化建设项目“三同时”管理工作的实施细则（试行）》的通知（濮环[2015]34号）：南乐县产业集聚区属于工业准入优先区，属于大气污染防治重点单元区域；不属于水污染防治重点单元区域，不属于重金属污染防控单元 |
| 2 | 禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉 | 《河南省2017年加快产业集聚区集中供热实施方案》：产业集聚区内20蒸吨以下分散燃煤小锅炉在2017年10月底前由环保部门依法依规全部关停 |
| 3 | 禁止在城关沟、永顺沟河道两侧取土挖沙 | 空间管制与引导措施要求 |
| 4 | 禁止在城关沟、永顺沟两侧随意砍伐树木 |  |
| 5 | 禁止在城关沟、永顺沟沿岸防护范围内从事可能造成污染水体水质的活动 |  |
| 6 | 禁止新建《产业结构调整指导目录（2011本）（修正）》等国家产业政策中不属于装备制造业、食品加工业、生物制造产业的其他产业的淘汰类和限制类项目 |
| 7 | 禁止新建属于《产业结构调整指导目录（2011本）（修正）》等国家产业政策鼓励类和允许类，但不符合功能组团产业定位且污染排放较大的项目 |
| 8 | 禁止新建废水经预处理达不到污水处理厂收水水质标准的项目 |
| 9 | 禁止新建工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目 |
| 10 | 禁止新建达不到规模经济的项目 |
| 11 | 《产业结构调整指导目录（2011本）（修正）》中属于装备制造业的淘汰类项目 |
| 12 | 《产业结构调整指导目录（2011本）（修正）》中属于食品加工业的淘汰类项目 |
| 13 | 《产业结构调整指导目录（2011本）（修正）》中属于生物制造产业的淘汰类项目 |

注：本准入条件中涉及的产业政策和国家、省、市、县各级环境管理要求发生变化时，按照新规定执行。

本项目为肉鸡屠宰项目，采用国内先进的自动屠宰生产线，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。项目位于南乐县产业集聚区食品加工区，符合食品加工区主导产业定位，属于环境准入条件中鼓励类项目。项目用地类型为二类工业用地，符合南乐县产业集聚区环境准入条件要求，不属于负面清单所列项目。南乐县产业集聚区管委会已出具关于项目入驻的意见（见附件3），项目符合南乐县产业集聚区发展规划要求，原则同意项目入驻。

1.4.2.4 《河南省屠宰建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求(试行)》（豫环文[2016]220号）

项目与《河南省屠宰建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求(试行)》（豫环文[2016]220号）相关要求符合性分析结果见表1.4-4。

表1.4-4 项目与豫环文[2016]220号文相关要求符合性对比表

| 相关要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 | 屠宰项目应严格执行《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）及各项污染物排放标准的相关要求 | 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）及各项污染物排放标准的相关要求 | 符合 |
| 环境质量要求 | 环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍应满足功能区要求；环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，应通过强化项目污染防治措施，并提出有效的区域削减措施，改善区域环境质量 | 根据现状监测结果，项目所在区域环境空气质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，其中PM10年均值浓度超标，本项目仅燃气锅炉废气涉及颗粒物排放，且排放量很小，对周围环境影响很小。目前，濮阳市正在逐步实施《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）》，区域环境空气质量将逐步改善。项目区域地下水质量、声环境质量可以满足相关标准要求。项目废水最终排放水体徒骇河，因接纳沿途乡镇生活污水和工业废水，水质较差，不能满足IV类水体标准要求，目前濮阳市正在实施水污染防治攻坚战，徒骇河水质将得到逐步改善 | 符合 |
| 建设布局要求 | 新建、改扩建屠宰项目选址应当符合环境功能区规划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划。鼓励新建屠宰项目优先选址于集中供热、集中供水、污水集中处理等环保基础设施齐全的产业集聚区及专业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。鼓励园区外现有屠宰生产企业搬迁至产业园区。 自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区不允许新建、改扩建屠宰项目，城市建成区不允许新建、扩建屠宰项目 | 项目位于南乐县产业集聚区食品加工区，用地类型为二类工业用地，符合南乐县产业集聚区发展规划要求，属于南乐县产业集聚区环境准入条件中鼓励类项目。南乐县产业集聚区供水、供电、污水集中处理等环保基础设施较完善，可以满足项目需求。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区 | 符合 |
| 防护距离要求 | 屠宰项目建设应满足《农副食品加工业卫生防护距离第1部分：屠宰及肉类加工业》（GB18078.1-2012）要求，涉及搬迁的，应妥善解决后方可审批 | 根据《农副食品加工业卫生防护距离第1 部分：屠宰及肉类加工业》（GB 18078.1-2012）及其2015年修改单，项目卫生防护距离为：待宰棚和屠宰车间外500m，该范围内现状为工业企业和耕地，无村庄等敏感点分布 | 符合 |
| 工艺装备要求 | 屠宰项目应采用先进的全自动流水生产线，清洁生产水平达到国内同行业先进水平。畜类屠宰应选用电击晕、真空采血、机械剥皮、圆盘劈半锯或带式劈半锯、高压自动清洗等先进的工艺装备，其中猪屠宰应选用蒸汽隧道烫毛、螺旋式刮毛机或自动燎毛机等先进装备。禽类屠宰应选用机械脱羽、全自动掏膛等先进设备，鼓励配套羽毛回收设施。浸烫设备应配备自动线性控温装置，保障浸烫效果 | 项目应采用先进的全自动流水生产线，清洁生产水平可以达到国内同行业先进水平。项目选用机械脱羽、全自动掏膛等先进的工艺装备，浸烫设备配备有自动线性控温装置，保障浸烫效果 | 符合 |
| 大气污染防治要求 | 屠宰项目供热原则上采用区域集中供热，自备锅炉应采用天然气等清洁能源，锅炉废气排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求及我省大气污染防治的管理要求。待宰棚应采取封闭、及时清扫、日产日清等措施控制恶臭，污水处理站的调节池、污泥浓缩池、污泥脱水间及固废暂存间等产生恶臭气体的单元应进行全封闭并收集处理后达标排放。鼓励屠宰肠胃内容物由压缩空气通过风送管道输送，避免与外环境直接接触，减少恶臭气体产生 | 项目采用自备燃气蒸汽锅炉供热，燃气锅炉废气排放可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）和《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）中燃气锅炉污染治理要求。待宰棚采取封闭、及时清扫、日产日清、喷洒除臭剂等措施控制恶臭，恶臭废气经收集集中处理后达标排放；污水处理站格栅间、隔油沉砂池、调节池、水解酸化池、A池（厌氧池）、O池、沉淀池、混凝池、污泥脱水间（综合机房内）等易产生恶臭物质的单元进行全封闭并收集处理后达标排放。项目屠宰肠胃内容物采用压缩空气管道吹送的方法送至暂存区，避免与外环境直接接触，减少恶臭气体产生 | 符合 |
| 水污染防治要求 | 新建项目废水经厂内预处理满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）及相应污水处理厂接管标准要求后，应进入区域集中污水处理厂进一步处理。现有企业改扩建且废水确不具备排入区域集中污水处理厂条件的，废水排放应满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）、相关流域标准及纳污水体环境管理要求。屠宰企业应设置标准化排污口，安装流量、COD、氨氮在线监测监控设施并与环保部门联网。屠宰企业应加强生产管理，做好血污收集，避免跑、冒、滴、漏，减少冲洗用水量 | 项目为新建项目，外排废水经厂区污水处理站处理后，可以满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3肉制品加工（禽类屠宰加工）三级标准和南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理。项目拟设置标准化排污口，安装流量、COD、氨氮在线监测监控设施并与当地环保部门联网。项目营运期将加强生产管理，做好血污收集，避免跑、冒、滴、漏，减少冲洗用水量 | 符合 |
| 固体废物污染防治要求 | 根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废弃物进行分类收集和规范处置，明确最终去向；病死胴体应参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求进行无害化处理 | 项目根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废弃物进行分类收集和规范处置，明确最终去向；病死胴体参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），进行无害化处理 | 符合 |
| 公众参与要求 | 严格按照国家和河南省相关规定开展信息公开和公众参与；对于选址敏感、公众参与意见异议较大的项目，环保部门认为有必要时，应进一步加大信息公开和公众参与力度 | 企业按照国家和河南省相关规定，在评价期间采用网络公示和报纸公示的方式开展了信息公开和公众参与。项目位于南乐县产业集聚区食品加工区，选址符合规划要求，距离周边居民区较远，公众参与期间未收到公众反馈意见，不属于选址敏感、公众参与意见异议较大的项目 | 符合 |

#### 由表1.4-4分析结果可知，项目符合《河南省屠宰建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求(试行)》（豫环文[2016]220号）相关要求。

### 与南乐县产业集聚区规划符合性分析

（一）规划范围

产业集聚区范围：东至东外环路，南至南外环路，西至谷阳路-仓颉路-产业大道-昌州路-谷阳路-产业大道一线，北至马颊河南岸北外环路，规划总面积为12.8km2。

（二）发展定位和主导产业

南乐县产业集聚区发展定位为：豫东北地区重要的食品加工业、装备制造、生物基产业；主导产业为：食品加工产业、装备制造业、生物制造产业。

（三）空间规划结构

南乐县产业集聚区空间规划结构为“一心、三轴、三片区”。

“一心”：集聚区综合服务中心。

“三轴”：仓颉路发展轴、产业大道发展轴、兴工路发展轴。

“三片区”：即工业区、配套生产服务区和现代物流区。工业区：以各种工业用地为主，辅以适量的市政设施用地。配套生活区：主要布置与产业配套的相关服务产业、居住用地、商业用地等。现代物流区：布置为产业集聚区服务为主的较大型的仓储设施和各种批发市场和物流企业。

本项目所在区域属于工业区。

（四）产业布局

南乐县产业集聚区划分为生物基产业区、装备制造区、食品加工区、混合产业区、配套生产服务区、现代物流区。

本项目位于食品加工区，该区域主导产业主要有农副食品加工业、食品制造业、饮料和精制茶制造业：①农副食品加工业包括的产业有以面粉为主的谷物磨制，饲料加工，屠宰及肉类加工及其他农副食品加工；②食品制造业主要包括方便食品制造，乳制品制造，调味品、发酵制品制造及其他食品制造；③饮料和精制茶制造业主要为饮料制造。本项目为屠宰项目，属于食品加工区主导产业——农副食品加工业。

南乐县产业集聚区产业布局规划图见附图2。

（五）土地利用规划

南乐县产业集聚区规划用地由二类居住用地、公共管理与公共服务设施用地、工业用地、仓储用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地及广场用地、水域等组成，项目用地属于二类工业用地。

南乐县产业集聚区土地利用规划图见附图3。

（六）相关基础设施规划

（1）供水工程规划

规划期末总用水量为10.01万吨/日，远期考虑1.07万吨/天的中水回用量，则需自来水量8.94万吨/日；供水依托县城一水厂（兴华路西段路北，规划供水能力4万吨/日）、二水厂（睢庄村以南、马颊河东106国道以北，近期建设规模2.0万吨，远期4万吨/日）、三水厂（南水北调为水源，设计规模为5万吨/日）联合供水。

本项目生产生活用水采用市政供水，从厂区西北侧引一根DN300的给水管作为总引入管，水压0.3MPa，目前现状实际供水管网已经铺设。

（2）排水工程规划

采用雨污分流的排水体制。雨水根据地形及地面天然坡度，就近排入水体。其中工业路以南雨水排入永顺沟；工业路以北雨水就近排入永顺沟或城关沟。南乐县产业集聚区污水处理厂位于南乐县产业集聚区内，仓颉路以南，南乐县污水处理厂南侧，设计处理规模为2万m3/d，采用“ A2O+MBR ”处理工艺。南乐县产业集聚区污水处理厂服务范围为：东至谷金楼乡李家屯，南至安济公路南侧500m，西至县城规划谷杨路，北至马颊河南岸，服务面积约15.8km2。南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求为SS≤350mg/L、COD≤400mg/L、BOD5≤200mg/L、氨氮≤35mg/L，处理后废水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准要求后，由永顺沟排入徒骇河。

本项目厂区位于昌州路南、发展大道东，位于南乐县产业集聚区污水处理厂收水范围内。经咨询南乐县产业集聚区管委会，项目厂区附近污水管网已经建设完毕，可以满足项目排水需求。项目外排废水经厂区污水处理站处理后，可以满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3肉制品加工（禽类屠宰加工）三级标准和南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理。南乐县产业集聚区污水处理厂设计出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准，SS等该标准未涉及污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后废水由永顺沟排入徒骇河。

（3）供电工程规划

目前，现有110千伏变电站一座，为敬贤站，位于发展大道和永顺路交叉口东北角，远期主变容量为3×50MVA。110KV电源线路由城区220KV的南乐站引入。项目用电由南乐县产业集聚区供应。

（4）燃气工程规划

以“西气东输”天然气为气源，集聚区用气由产业大道主管线从天然气门站引来，并在民生路和兴业大道交叉口设置一处天然气储配站。

项目使用天然气由南乐县产业集聚区天然气管网供应。

（5）供热工程规划

规划区域锅炉房位于集聚区东部富民路和兴乐大道交叉口东南角，供热规模为2×50t。

目前产业集聚区各项基础设施已经建设完成，可依托进行使用，本项目位于产业集聚区主要道路，项目规划的基础设施进出口均可使用。

### 环境管理政策

（1）“水十条”相符性分析

本项目与《水污染防治行动计划》符合性分析内容详见表1.4-5。

表1.4-5  项目与《水污染防治行动计划》符合性分析一览表

| 编号 | 分析内容 | 该企业情况 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | 一、全面控制污染物排放 |  |  |
|  | 1、狠抓工业污染防治，取缔“十小”企业 | 本项目不属于“十小”企业 | 符合 |
|  | 2、强化城镇生活污染治理，加快城镇污水处理设施建设与改造 | 本项目不涉及 |  |
|  | 3、推进农业农村污染防治，防治畜禽养殖污染 |  |  |
|  | 4、加强船舶港口污染控制，积极治理船舶污染 |  |  |
| 第 二 条 | 二、推动经济结构转型升级 |  |  |
|  | 1、调整产业结构，依法淘汰落后产能 | 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目允许类 | 符合 |
|  | 2、优化空间布局，合理确定发展布局、结构和规模 | 不涉及 |  |
|  | 3、推进循环发展，加强工业水循环利用 | 本项目为工业废水集中处理工程 |  |
| 第 三 条 | 三、着力节约保护水资源 |  |  |
|  | 1、控制用水总量，实施最严格水资源管理 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | 2、提高用水效率，抓好工业节水，加强城镇节水，发展农业节水 | 厂区内生活污水经隔油池化粪池处理后，同生产废水经厂区污水处理站处理后排至南乐县产业集聚区污水处理厂 |  |
|  | 3、科学保护水资源，完善水资源保护考核评价体系 |  |  |
| 第 四 条 | 四、强化科技支撑 |  |  |
|  | 1、推广示范适用技术 | 不涉及 | 符合 |
|  | 2、攻关研发前瞻技术 |  |  |
|  | 3、大力发展环保产业 |  |  |
| 第 五 条 | 五、充分发挥市场机制作用 |  |  |
|  | 1、理顺价格税费，加快水价改革 | 不涉及 | 符合 |
|  | 2、促进多元融资，引导社会资本投入 |  |  |
|  | 3、建立激励体制，健全节水环保“领跑者”制度 |  |  |
| 第 六 条 | 六、严格环境执法监管 |  |  |
|  | 1、完善法规标准，健全法律法规 | 不涉及 | 符合 |
|  | 2、加大执法力度，所有排污单位必须依法实现全面达标排放 |  |  |
|  | 3、提升监管水平，完善流域协作机制 |  |  |
| 第 七 条 | 七、切实加强水环境管理 |  |  |
|  | 1、强化环境质量目标管理，明确各类水体水质保护目标 | 不涉及 | 符合 |
|  | 2、严格环境风险控制，防范环境风险 |  |  |
|  | 3、深化污染物排放总量控制，完善污染物统计监测体系 |  |  |
|  | 4、全面推行排污许可，依法核发排污许可证 |  |  |
| 第 八 条 | 八、全力保障水生态环境安全 |  |  |
|  | 1、保障饮用水水源安全，从水源到水龙头全过程监管饮用水安全 | 不涉及 | 符合 |
|  | 2、深化重点流域污染防治，编制实施七大重点流域水污染防治方案 |  |  |
|  | 3、加强近岸海域环境保护，实施近岸海域污染防治方案 |  |  |
|  | 4、整治城市黑臭水体 |  |  |
|  | 5、保护水和湿地生态系统，加强河湖水生态保护 |  |  |
| 第 九 条 | 九、明确和落实各方责任 |  |  |
|  | 1、强化地方政府水环境保护责任 | 不涉及 | 符合 |
|  | 2、加强部门协调联动，建立全国水污染防治工作协作机制，定期研究解决重大问题 |  |  |
|  | 3、严格目标任务考核 |  |  |
|  | 4、落实排污单位主体责任，各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实防污减排、环境风险防范等责任 | 落实相关要求 | 符合 |
| 第 十 条 | 十、强化公众参与和社会监督 |  |  |
|  | 1、依法公开环境信息 | 本项目环评期间建设单位对周边敏感点进行了公众参与 | 符合 |
|  | 2、加强社会监督 |  |  |
|  | 3、构建全民行动格局 |  |  |

（2）“气十条”相符性分析

本项目于《大气污染防治行动计划》符合性分析内容详见表1.4-6。

表1.4-6  项目与《大气污染防治行动计划》符合性分析一览表

| 编号 | 分析内容 | 该企业情况 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 |  |  |
|  | 1、加强工业企业大气污染综合治理，全面整治燃煤小锅炉 | 不涉及 | 符合 |
|  | 2、深化面源污染治理，综合整治城市扬尘 | 本项目严格控制无组织废气的产生 |  |
|  | 3、强化移动源污染防治，加强城市交通管理 | 本项目定期对厂区道路进行泼洒抑尘，减少面源污染 |  |
| 第二条 | 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 |  |  |
|  | 1、严控“两高”行业新增产能。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换 | 本项目不属于“两高”行业 | 符合 |
|  | 2、加快淘汰落后产能 | 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于淘汰落后产能范围内 |  |
|  | 3、压缩过剩产能 | 本项目不属于产能过剩行业 |  |
|  | 4、停建产能严重过剩行业违规在建项目 | 本项目不属于产能严重过剩行业 |  |
| 第三条 | 三、加快企业技术改造，提高科技创新能力 |  |  |
|  | 1、强化科技研发和推广 | 不涉及 | 符合 |
|  | 2、全面推行清洁生产 |  |  |
|  | 3、大力发展循环经济 |  |  |
|  | 4、大力培育节能环保产业 |  |  |
| 第四条 | 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应 |  |  |
|  | 1、控制煤炭消费总量 | 本项目无燃煤环节 | 符合 |
|  | 2、加快清洁能源替代利用 | 不涉及 |  |
|  | 3、推进煤炭清洁利用 |  |  |
|  | 4、提高能源使用效率 |  |  |
| 第五条 | 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局 |  |  |
|  | 1、调整产业布局 | 不涉及 | 符合 |
|  | 2、强化节能环保指标约束 |  |  |
|  | 3、优化空间布局 |  |  |
| 第六条 | 六、发挥市场机制作用，完善环境经济政策 |  |  |
|  | 1、发挥市场机制调节作用 | 不涉及 | 符合 |
|  | 2、完善价格税收政策 |  |  |
|  | 3、拓宽投融资渠道 |  |  |
| 第七条 | 七、健全法律法规体系，严格依法监督管理 |  |  |
|  | 1、完善法律法规标准 | 不涉及 | 符合 |
|  | 2、提高环境监管能力 |  |  |
|  | 3、加大环保执法力度 |  |  |
|  | 4、实行环境信息公开 |  |  |
| 第八条 | 八、建立区域协作机制，统筹区域环境治理 |  |  |
|  | 1、建立区域协作机制 | 不涉及 | 符合 |
|  | 2、分解目标任务 |  |  |
|  | 3、实施严格责任追究 |  |  |
| 第九条 | 九、建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气 |  |  |
|  | 1、建立监测预警体系 | 不涉及 | 符合 |
|  | 2、制定完善应急预案 |  |  |
|  | 3、及时采取应急措施 |  |  |
| 第十条 | 十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护 |  |  |
|  | 1、加强部门协调联动 | 本项目环评期间建设单位对周边敏感点进行了公众参与 | 符合 |
|  | 2、强化企业施治 |  |  |
|  | 3、广泛动员社会参与 |  |  |

由表1.4-5、表1.4-6可知，本项目满足“气十条”、“水十条”环境管理政策要求。

## 关注的主要环境问题及环境影响

根据项目生产工艺、污染物排放特征和周围环境特点，确定本次评价关注的主要环境问题是厂区投入运营后主要污染物的产生、控制。本项目关注的主要环境问题为：

（1）废气（屠宰车间、熟食加工车间、污水处理站、燃气锅炉）、废水（屠宰等工序生产废水及生活污水）、噪声、固废环保治理措施的可行性；

（2）无组织废气对大气环境的影响及控制措施

（3）厂区地面采取的防渗措施。

## 环境影响评价的主要结论

项目的建设符合国家及地方产业政策要求；在评价范围内不涉及生态红线区域；项目选址位于濮阳市南乐县城关镇县产业集聚区内昌州东路101号，属于南乐县产业集聚区食品加工区，符合产业集聚区产业定及南乐县产业集聚区发展规划要求，符合环境功能区划要求，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，项目选址合理可行；对可能产生的废气、废水、噪声、固废均采取了切实可行的防治措施，使污染物达标排放，满足区域总量控制要求，措施可行对周围环境影响较小；项目环境风险可接受；项目卫生防护距离范围内现状为工业企业和耕地，无村庄等敏感点分布；厂区平面布置可行；周围居民均支持该工程建设，无反对意见。

综上所述，在全面加强监督管理，严格执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的前提下。从环境保护角度分析，本项目建设可行。

# 第二章  总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1环境保护法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修订）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月修订）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月修订）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，（2019年1月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日施行）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月修订）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月修订）；

（11）《中华人民共和国土地管理法》（2019年修订）；

（12）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

（13）《中华人民共和国城乡规划法》 （2019年4月23日第二次修正）；

（14）《中华人民共和国行政许可法》 （2019年4月23日修正）；

### 2.1.2环境保护部法规、规章

（1）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号）；

（2）《关于进一步规范环境影响评价工作的通知》（国家环境保护总局

办公厅[2002]88号文）；

（3）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号令，2002年1月

26日）；

（4）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

（5）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（2009年01月16日）；

（6）《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》

（国办发[2010]33号）；

（7）《国务院关于加强环境保护重点工作的通知》（国发[2011]35号文）；

（8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发

[2012]77号）；

（9）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发

[2012]98号）；

（10）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发

[2012]98号）；

（11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012年7月3日），国家环境保护部环发【2012】77号文；

（12）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012年8月7日），国家环境保护部环发【2012】98号文；

（13）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发〔2013〕37

号；

（14）《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部公告

2013年 第14号）；

- 《畜禽规模养殖污染防治条例》（2013年11月11日）；

- 《农业部关于印发＜病死动物无害化处理技术规范＞的通知（农医

发【2013】34号）》；

（17）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》

（环办[2014]30号）；

（18）《关于推进环境保护公众参与的指导意见》（环办[2014]48号）；（19）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发

〔2014〕197 号）；

（20）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发〔2015〕17

号；

（21）《国家危险废物名录》（环境保护部令2016年第39号）；

### （22）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发【2016】65号）；

（23）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，（环

环评[2016]150号）；

（24）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31

号）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）（国务院令682

号）；

（26）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版）（生态环境部

部令第44号）；关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部部令第1号）；

（27）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发

[2018]22 号）。

（28）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号，自2019

年1月1日起施行）；

（29）《产业结构调整指导目录(2019年本)》，国家发展和改革委员会2019

第29号令；

### （30）《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部部令第4号，自2019年1月1日起施行）；

### （31）《突发公共卫生事件应急条例》（国务院令第376号）；

### （32）《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（2019年12月20日生态环境部部令第11号）；

（33）《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部公告2018年第9号）；

### 2.1.3地方法规、文件

（1）《河南省建设项目环境保护条例》（2016 年 3 月）；

（2）《河南省建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2016年本）》（河南省环境保护厅公告[2016]23 号）；

（3）《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环[2015]33号，2015 年 1 月 28 日起施行）；

（4）《河南省环境保护局关于贯彻实施<环境影响评价公众参与暂行办法>的通知》（豫环文[2006]2 号）；

（5）《河南省水环境功能区划》（河南省环境保护局，2006 年 7 月）；

（6）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125 号）;

（7）《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办 [2013]107号）；

（8）《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办 [2016]23号）；

（9）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）；

（10）《河南省环境保护厅关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159 号）；

（11）《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审评正面清单的通知》（豫环办[2020]22号；

（12）《河南省屠宰建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）》（豫环文[2016]220号）；

（13）《河南省排污许可证管理实施细则》（豫环文[2017]302号）；

（14）《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（豫政[2018]30号）；

（15） 《关于加强建设项目危险废物环境管理工作的通知》（豫环办[2012]5号）

（16） 《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）；

（17）《河南省减少污染物排放条例》（2014年1月）；

（18）《河南省水污染防治条例》（2009年11月）；

（19）《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）；

（20）《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）；

（21） 《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）中燃气锅炉污染治理要求；

（22）《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）》（濮政[2018]17号）；

（23）《濮阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（濮政办〔2018〕8号）；

（24）《濮阳市2019年水污染防治攻坚战实施方案》；

（25） 《濮阳市环保局关于进一步规范建设项目环评审批制度的通知》（濮环[2018]166号）。

（26）《濮阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（濮环攻坚办[2019]82号）；

（27）《南乐县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

### 2.1.4 环境保护技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（9）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）；

（10）《固体废物鉴别导则（试行）》（国家环保总局公告2006年11号）；

（11）《城镇污水处理厂污泥处理技术规程》（CJJ131-2009）；

（12） 《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行)》（HJ-BAT-002）；

（13）环境影响评价公众参与办法（生态环境部部令第4号，2019年1月1日起实行）；

### （14）《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）；

### （15）《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）；

(16) 《锅炉大气污染物排放标准》（2014年7月1日起实行）；

(17) 《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工业工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）。

### 2.1.5 相关文件

（1）可行性研究报告 ；

（2）现状监测报告；

（3）环评承诺书；

（4）环评委托书；

（5）项目备案证明；

（6）南乐县产业集聚区管委会关于项目入驻的意见。

## 2.2 评价目的及原则

### 2.2.1 评价目的

（1）通过环境现状调查和监测，掌握项目建设地区的自然环境、社会环境及环境质量现状。

（2）针对本项目特点和污染特征，确定主要环境影响要素及其污染因子。

（3）遵照产业政策及清洁生产的要求，分析论述本项目采用的施工方案和工艺设备的先进性。

（4）预测本项目对当地环境可能造成影响的范围和程度。从而制定避免和减少污染的对策和措施，并提出总量控制目标。

（5）分析本项目可能存在的环境风险，预测风险发生后可能影响的程度和范围，对本项目环境风险进行评估，并提出相应的风险防范和应急措施。

（6）从技术、经济角度分析本项目采取污染治理措施的可行性，从环境保护角度对本项目的建设是否可行给出明确的结论。

（7）确保环境影响报告书为主管部门提供决策参考，为设计工作制定防治措施，为环境管理提供科学依据。

### 2.2.2 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3评价内容与评价重点

### 2.3.1 评价内容

根据拟建工程特点和周围区域环境特征，评价内容包括评价区域环境概况、评价区污染源现状调查、工程分析、环境质量现状调查与评价；施工期环境影响分析、运营期环境影响评价、环境风险评价、环保措施可行性分析、污水处理方案的合理性分析、污染物排放总量控制分析、厂址选择合理性分析、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、结论与建议。

### 2.3.2评价重点

结合工程特点及周围环境特征，确定本次评价工作重点为：工程分析、运行期环境影响预测与评价、污染防治措施可行性论证、厂址选择及平面布置合理性分析、总量控制分析。

## 2.4 环境影响识别及评价因子筛选

### 2.4.1 环境影响因素识别

为正确分析该工程建设可能对自然环境、生态环境、社会环境和群众生活质量产生的影响，结合工程生产工艺和排污特征以及建设地区的环境状况，采用矩阵法对可能受项目影响的环境要素进行识别，其结果见表2.4-1。

表2.4-1  污染因子影响程度识别表

| 项目阶段 | 自然环境 | 生态环境 | 社会环境 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地表水 | 地下水 | 环境 空气 | 声环境 | 土壤环境 | 植被 | 景观 | 水土 流失 | 工业 发展 | 劳动 就业 | 交通 运输 |
| 施 工 期 | 场地平整 |  |  | -1D | -1D | -1D | -1D |  | -1D |  | +1D | -1D |
|  | 基建施工 |  |  | -1D | -1D | -1D | -1D |  | -1D | +1D | +1D | -1D |
|  | 设备安装 |  |  |  | -1D |  |  |  |  | +1D | +1D |  |
|  | 车辆运输 |  |  | -1D | -1D |  |  |  |  | +1D | +1D |  |
|  | 路管工程 |  |  | -1D | -1D | -1D | -1D |  | -1D | +1D | +1D | -1D |
| 运 营 期 | 废水排放 | -2C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气排放 |  |  | -1C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪 声 |  |  |  | -1C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固废排放 |  |  |  |  | -1D |  |  |  |  |  |  |
|  | 车辆运输 |  |  | -1C | -1C |  |  |  |  | +1D | +1D |  |
|  | 防渗措施 不到位 |  | -2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响

由表2.4-1可知，施工期主要表现在对自然环境和生态环境要素产生一定程度的负影响，其中自然环境主要表现在对环境空气、声环境的短期影响，对社会环境则表现为短期内正影响。项目施工期采取措施后对环境影响较小，影响时间较短，随着施工的结束而结束。营运期对环境的影响是长期存在的，主要表现在对环境空气、声环境、地表水、地下水、土壤五个方面的长期不利影响，对社会环境则表现为短期内正影响，在项目严格环保措施的情况下，对周围环境的影响较小。

### 2.4.2评价因子

根据环境影响要素识别结果，结合周围区域环境质量现状及本项目工艺特点、污染物排放特征，确定本项目环境影响评价因子，见表2.4-2。

表2.4-2  环境影响评价因子

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NH3、H2S 、非甲烷总烃、臭气浓度 |
|  | 污染源评价 | SO2、NOX、NH3、H2S、臭气浓度 |
|  | 影响评价 | SO2、NOX、NH3、H2S、臭气浓度 |
| 水环境 | 现状评价 | 地表水 | pH、CODcr 、BOD5 、氨氮、悬浮物、总氮、总磷、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、挥发酚 |
|  |  | 地下水 | （1）K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等八大离子； （2）pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、硫酸盐、氟化物、氯化物、氰化物、铅、砷、汞、铬(六价)、镉、铁、锰、总大肠菌群、菌落总数等21项水质因子 |
|  | 污染源评价 | 地表水 | COD、氨氮、总磷、总氮 |
|  |  | 地下水 | COD、氨氮 |
|  | 影响 评价 | 地表水 | COD、氨氮、总磷、总氮 |
|  |  | 地下水 | COD、氨氮 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效A声级 |
|  | 污染源评价 |  |
|  | 影响分析 |  |
| 固废环境 | 污染源评价 | 工程排放的各类固体废物 |
|  | 影响分析 | 鸡粪、病死鸡及不合格胴体、废油、鸡毛、鸡血、鸡肠胃内容物、格栅渣、废油脂、污泥、废润滑油、废离子交换树脂、废弃包装物、职工生活垃圾等 |

## 2.5 评价工作等级

### 2.5.1大气环境影响评价等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

(1)Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

- 估算模型参数表

表2.5-1  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 | 39.8 °C |
| 最低环境温度 | -11.4°C |
| 土地利用类型 | 农田 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

(3)评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表2.5-2 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（4）污染源参数

主要废气污染源估算模型计算结果见下表：

表2.5-3  主要废气污染源估算模型计算结果一览表

| 污染源 | 污染 物 | 烟囱几何高度m | 排气量 Nm3/h | 烟囱出口内径m | 烟气温 度℃ | 排放速率kg/h | 评价 标准mg/m3 | Pmax % | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待宰棚1#排气筒 | NH3 | 15 | 20000 | 0.7 | 20 | 0.0022 | 0.2 | 0.04 | 三级 |
|  | H2S |  |  |  |  | 0.0001 | 0.01 | 0.04 | 三级 |
| 熟食加工2#排气筒 | 非甲烷总烃 | 15 | 8000 | 0.4 | 20 | 0.0192 | 2.0 | 0.02 | 三级 |
| 污水处理站3#排气筒 | NH3 | 15 | 10000 | 0.45 | 20 | 0.0018 | 0.2 | 0.01 | 三级 |
|  | H2S |  |  |  |  | 0.0002 | 0.01 | 0.03 | 三级 |
| 燃气锅炉4#排气筒 | 颗粒物 | 15 | 6055.97 | 0.35 | 120 | 0.024 | 0.9 | 0.06 | 三级 |
|  | SO2 |  |  |  |  | 0.031 | 0.5 | 0.01 | 三级 |
|  | NOX |  |  |  |  | 0.166 | 0.25 | 0.03 | 三级 |
| 食堂油烟5#排气筒 | 非甲烷总烃 | 15 | 8000 | 0.4 | 20 | 0.0192 | 2.0 | 0.02 | 三级 |
| 无组织 |
| 待宰棚 | NH3 | / | / | / | / | 0.0006 | 0.2 | 0.25 | 三级 |
|  | H2S | / | / | / | / | 0.00005 | 0.01 | 0.42 | 三级 |
| 屠宰车间 | NH3 | / | / | / | / | 0.080 | 0.2 | 9.04 | 二级 |
|  | H2S | / | / | / | / | 0.020 | 0.01 | 9.04 | 二级 |
| 污水处理站 | NH3 | / | / | / | / | 0.00828 | 0.2 | 5.09 | 二级 |
|  | H2S | / | / | / | / | 0.00079 | 0.01 | 9.72 | 二级 |

### 有表2.5-3可知，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（Hj2.2-2018)中大气评价等级判定结果，确定本次大气环境影响评价工作等级为二级。

### 2.5.2 声环境影响评价等级

厂址所在区域声环境属《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的3类区。按照《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中有关声环境影响评价工作等级划分规定，确定本项目声环境影响评价工作等级为三级。

表2.5-4   声环境评价工作等级判别表

| 评价内容 | 类别 | 本项目 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 项目所在区域的声环境功能区类别 | 3类、4a类 | 三级 |
|  | 噪声级变化 | 建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3-5dB(A)以下 |  |
|  | 受影响人口 | 受影响人口数量变化不大 |  |

### 2.5.3 地表水环境影响评价等级

本项目对水环境的影响主要体现在营运期，为水污染影响型建设项目拟建项目所产生的废水主要污染物为 COD、BOD5、NH3-N、总磷、总氮等，全部在厂区污水处理站预处理后，排入南乐县产业集聚区污水处理厂集中处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表 1 中所列出的地表水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定因素见表2.5-5

表2.5-5  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q /（m3/d） 水污染物当量数 W /（无量纲 |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

根据上表可知，本项目地表水影响评价等级为三级B，只需按照《环境影响评价技术导则 ·地表水环境》（HJ2.3-2018）的有关规定，简要说明水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价以及依托污水处理设施的环境可行性评价。

### 2.5.4 地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610－2016）中地下水环境影响评价行业分类表，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》内容，本项目属于“地下水环境影响评价行业分类表中：N 轻工98屠宰、年屠宰10万头畜类（或1000万只禽类）及以上，环评类别属于报告书”。此类报告书地下水环境影响评价项目类别属于III类。地下水环境影响评价行业分类表见表2.5-6。

表2.5-6  地下水环境影响评价行业分类表

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| N轻工 |
| 98、屠宰 | 年屠宰10万头畜类（或1000万只禽类）及以上 | 其他 | III类 | IV类 |

（2）地下水环境敏感没程度分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，地下水敏感程度分级表见表 2.5-7

表2.5-7    地下水敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |

注：表中“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

本项目位于濮阳市南乐县城关镇县产业集聚区内昌州东路101号，属于南乐县产业集聚区食品加工区。经现场调查，项目区域无集中式饮用水水源准保护区以及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，无分散式饮用水水源地。因此，根据地下水敏感程度分级表，本项目所在区域地下水敏感程度为不敏感。

（3）评价工作等级判定

表2.5-8 评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综合以上分析，本项目地下水环境影响评价等级为三级。

### 2.5.5 生态环境影响评价等级

本项目为污染治理项目，根据本项目所在地区生态现状、植物种类分布和土地利用现状分析，评价区域不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般区域，评价范围内无珍稀动植物，拟建工程占地59402m2，地表植被破坏面积不大，且项目建成后可部分恢复植被，按照《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2011）中评价工作等级划分规定，确定该项目生态环境影响评价工作等级为三级评价。

### 2.5.6 风险环境影响评价等级

①按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作级别确定见表2.5-9。

表2.5-9  评价工作级别确定

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

②风险潜势确定：根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照2.5-10确定环境风险潜势。

表2.5-10  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |

③P的分级确定依据见表2.5-11。

表2.5-11  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量 与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜100 | P2 | P3 | P4 | P4 |

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目的环境风险物质与临界量比值Q为0.034，属于Q等级；参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，环境风险及其控制水平M为5分，属于M4水平，按照导则附录危险物质及工艺系统危险性等级的划分办法，本项目危险物质及工艺系统危险性等级判断为“P（QM4 I）”

④大气环境敏感程度分级

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2.5-12。

表2.5-12 大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化散育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

根据表2.5-12，本项目工程大气环境敏感程度分级为E1。

⑤地表水环境敏感程度分级

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表2.5-13。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表 2.5-14 和表 2.5-15。

表2.5-13 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表2.5-14 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感 F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感 F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表2.5-15 环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标 |

本项目废水先在厂区污水处理站预处理，然后进南乐县产业集聚区污水处理厂进行进一步处理，不直接外排至河流，故本项目地表水功能敏感性为F3。本项目永顺沟排放点下游（顺水流向）10 km范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标，故本项目环境敏感目标为环境敏感目标为S3。由此判断本项目地表水环境敏感程度分级为E3。

⑥地下水环境敏感程度分级

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2.5-16。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表2.5-17和表2.5-18。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表 2.5-16 地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表2.5-17	地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感 G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

表 2.5-18 包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |

本项目位于南乐县产业集聚区，项目区无集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以及热水、

矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，故本项目地下水功能敏感性为G3。根据现场试及调查结果，包气带岩土的渗透性能D2。由此判断本项目地下水环境敏感程度分级为E3。

综上，本项目环境风险物质与临界量比值Q为0.034；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中当Q＜1时，企业环境风险潜势为I。故本项目环境风险潜势等级为I，环境风险评价工作等级为简单分析。

### 2.5.7 土壤环境影响评价等级

本项目为 C1352 禽类屠宰，项目土壤环境影响类型为污染影响型。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》附录A，项目属于其他行业，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。

因此，本项目不再进行土壤环境影响评价。

## 2.6评价范围

根据本项目各环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征，按“导则”中评价范围的相关规定，并综合本项目污染源排放特征，确定本评价各环境要素评价范围如下；

表2.6-1     评价范围一览表

| 环境要素 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二级 | 以项目厂区为中心、边长5km的矩形区域，评价范围25km2 |
| 地表水 | 三级B | — |
| 地下水 | 三级 | 项目所在区域地下水 |
| 声环境 | 三级 | 项目厂区外200m |
| 环境风险 | I级 | — |
| 土壤 | Ⅳ类 | 不做评价 |

## 2.7环境保护目标

评价区域内没有重点保护文物、自然保护区和珍稀动植物资源等重点保护目标。根据工程性质及周围环境特征，确定环境保护目标如下。

主要环境保护目标见表2.7-1。敏感点位图及周边关系见附图6。

表2.7-1  厂址周围主要环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 环境保护目标 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离（m） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 南乐县城关镇敬老院 | SE | 510 | 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准 |
|  | 南乐县产业集聚区 管委会 | W | 812 |  |
|  | 东关村 | NW | 667 |  |
|  | 南关村 | W | 1967 |  |
|  | 北关村 | NW | 1870 |  |
|  | 南乐昌盛园 | W | 2180 |  |
|  | 南乐县创新实验中学 | SW | 1990 |  |
|  | 南乐县实验中学 | W | 2221 |  |
|  | 凤凰城 | NE | 1324 |  |
|  | 栗庄村 | SE | 1285 |  |
|  | 后烟里村 | SE | 1650 |  |
|  | 前烟里村 | SE | 2378 |  |
|  | 烟里屯村 | SE | 2457 |  |
|  | 东苗庄 | S | 2018 |  |
|  | 西苗庄 | SW | 2074 |  |
|  | 黄庄村 | SW | 2172 |  |
|  | 三里庄 | SW | 1279 |  |
|  | 北香七固村 | SE | 1900 |  |
|  | 唐王庄 | E | 2463 |  |
|  | 朱庄村 | E | 2732 |  |
|  | 吴家屯村 | NE | 2535 |  |
|  | 李家屯村 | NE | 1460 |  |
|  | 东辛庄 | E | 1422 |  |
|  | 东赵庄村 | E | 1250 |  |
| 地表水 | 永顺沟 | N | 1090 | 《地表水环境质量标准》IV类标准要求 |
| 声环境 | 厂界 | — | 200m | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 |

## 2.8评价标准

本项目环境影响评价拟执行以下评价标准。

### 2.8.1 环境质量标准

（1）环境空气执行执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考浓度限值和《大气污染物综合排放标准详解》相关规定，臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准；

（2）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准和地方管理要求；

（3）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水标准；

（4）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3、4a类标准；

各环境质量标准的标准值见表2.8-1至表2.8-4。

表2.8-1  大气环境质量评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 浓度单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | mg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |  |
|  | 1小时平均 | 0.2 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4 |  |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| O3 | 8小时平均 | 0.16 |  |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |  |
| PM10 | 24小时平均 | 0.15 |  |  |
|  | 年平均 | 0.07 |  |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 0.075 |  |  |
|  | 年平均 | 0.035 |  |  |
| NH3 | 1小时平均 | 0.20 |  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考浓度限值 |
| H2S | 1小时平均 | 0.01 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0 |  | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| 臭气浓度 | 1小时平均 | 20 | 无量纲 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准 |

表2.8-2  地表水环境质量标准

| 污染物名称 | 浓度限值(mg/L) | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6-9（无量纲） | 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的IV类标准 |
| COD | 30 |  |
| BOD5 | 6 |  |
| 氨氮 | 1.5 |  |
| 总磷 | 0.3 |  |
| 总氮 | 1.5 |  |
| 粪大肠菌群 | 20000 |  |
| 氯化物 | 250 |  |
| SS | 60 | 《地表水水资源质量标准》（SL63－94）中的四级标准 |

表2.8-3  地下水环境质量标准

| 污染物名称 | 污染物排放浓度(mg/L) | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.5-8.5（无量纲） | 《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中的Ⅲ类标准 |
| 总硬度 | 450 |  |
| 溶解性总固体 | 1000 |  |
| 耗氧量 | 3.0 |  |
| 硝酸盐 | 20.0 |  |
| 挥发酚 | 0.002 |  |
| 氟化物 | 1.0 |  |
| 氯化物 | 250 |  |
| 氰化物 | 0.05 |  |
| 硫酸盐 | 250 |  |
| 氨氮 | 0.50 |  |
| 亚硝酸盐 | 1.00 |  |
| 砷 | 0.01 |  |
| 铅 | 0.01 |  |
| 汞 | 0.001 |  |
| 镉 | 0.005 |  |
| 六价铬 | 0.05 |  |
| 铁 | 0.3 |  |
| 锰 | 0.10 |  |
| 总大肠菌群 | 3.0（MPN/100mL） |  |
| 菌落总数 | 100（CFU/mL） |  |

表2.8-4  环境噪声标准

| 环境要素 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 声环境 Leq[dB(A)] | 昼间65dB（A）、夜间55dB（A） | 《声环境质量标准》 (GB3096-2008) | 3类 |
|  | 昼间70dB（A）、夜间55dB（A） |  | 4a类 |

### 2.8.2 污染物排放标准

（1）废气：施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准，运营期恶臭气体 NH3、H2S 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准值及表2标准值，锅炉烟气 SO2、NOX、颗粒物执行《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）中燃气锅炉污染治理要求要求；食堂油烟执行河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB/1604-2018）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中关于挥发性有机物的排放建议值。

表2.8-5  污染物废气排放标准

| 污染物 | 标准名称 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）中燃气锅炉污染治理要求 | 颗粒物 | 排放浓度5mg/m3 |
|  |  | SO2 | 排放浓度10mg/m3 |
|  |  | NOx | 排放浓度30mg/m3 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表2排放标准及厂界无组织 | 15m 排气筒有组织 | NH3 | 排放速率4.9kg/h |
|  |  |  | H2S | 排放速率0.33kg/h |
|  |  | 无组织 | NH3 | 排放浓度1.5mg/m3 |
|  |  |  | H2S | 排放浓度0.06mg/m3 |
|  | 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 表1标准，大型 | 油烟 | 排放限值1.0mg/m3 去除效率≥95% |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放限值10.0mg/m3 |
|  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中关于挥发性有机物的排放建议值 | 非甲烷总烃 | 有组织废气：建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70% |

- 废水：施工期废水综合利用，不外排；运营期废水排放执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3肉制品加工（禽类屠宰加工）三级标准，同时满足南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求；

表2.8-6  污染物废水排放标准

| 污染物 | 标准名称及级(类)别 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992） 表3三级标准 | pH | 6.0～8.5 |
|  |  | SS | 350mg/L |
|  |  | COD | 500mg/L |
|  |  | BOD5 | 300mg/L |
|  |  | 动植物油 | 60mg/L |
|  | 南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求 | SS | 350mg/L |
|  |  | COD | 400mg/L |
|  |  | BOD5 | 200mg/L |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L |

- 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中相关标准（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）及4a类标准（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）；

- 固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

（GB18599-2001）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（原环境保护部公告 2013年第36号）相关要求。

# 第三章  工程分析

## 3.1项目概况

### 3.1.1 项目基本情况

（1）项目名称：年屠宰 7000 万羽毛鸡加工项目

（2）建设单位：唐顺兴食品（河南）有限公司

（3）法人代表：唐秀齐

（4）建设性质：新建

（5）建设地点：濮阳市南乐县城关镇县产业集聚区内昌州东路101号

（6）占地面积：59400 平方米（89.10 亩）

（7）建设规模：年屠宰羽毛鸡7000万只，年熟食加工 1.8万吨。

（8）建设投资：20619万元

（9）劳动定员：830 人

（10）生产班制：采用单班制，每班 10 工作小时，年工作 360 天。

（11）项目备案情况：本项目已经在南乐县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410923-13-03-032222。

（12）建设进度：项目建设期 24 个月。

3.1.2 项目组成

该项目主要是鸡肉产品的粗、精加工，引进先进的宰杀及熟食加工设备和工艺，从宰杀、烫脱、预冷、储藏、包装、熟食加工等环节实现无菌化操作，提高产品科技含量，年加工量约7000万只，年熟食加工1.8万吨。

检疫合格的生禽经接收、电麻、宰杀、浸烫、脱毛、开膛、掏脏、洗膛、冲洗、整理等后，部分按要求进行直接销售，其余部分包装送入速冻间冻结，然后放入低温冷库贮存。熟食加工车间主要经解冻、速冻脱包、前期加工、油炸蒸煮、预冷包装工序进行生产。

项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程五部分组成。项目工程组成见下表：

### 表3.1-1    项目工程组成一览表

| 类 别 | 项 目 | 项目主要建设内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 待宰棚 | 钢架结构，建筑物高6.0m，占地面积465m2 |
|  | 屠宰车间 | 钢筋混凝土框架结构，建筑物高8.0m，占地面积756.0m2，3条总计7000万只/年的羽毛鸡屠宰生产线，内设置主要为挂鸡台、沥血间、浸烫脱毛间、开膛间、整理间、水冷间等加工区域，并设置更衣室、淋浴室、卫生间等供员工使用 |
|  | 熟食加工车间 | 钢筋混凝土框架结构，建筑物高9.0m，占地面积8910m2，2条熟食加 工生产线，内设置主要为清洗、腌渍、油炸蒸煮、预冷包装等加工区 域，并设置更衣室、淋浴室、卫生间等供员工使用 |
|  | 冻结车间 | 钢筋混凝土框架结构，建筑物高8.0m，占地面积3750m2，主要用于冷冻包装后的成品肉等，内设冻结间17个，温度-35℃；另外还设有外包间、包装物料间、清洗消毒间 |
|  | 冷库 | 钢筋混凝土框架结构，建筑物高12.9m，占地面积6240m2，主要用于储藏冷冻包装后的鸡肉等，内设冷藏库4个，温度-18℃。 |
|  | 急宰间 | 钢筋混凝土框架结构，建筑物高8.0m，占地面积260m2，主要用于受伤鸡的急宰，内设急宰间、-18℃冷库等，冷库用于暂存屠宰过程中产生不合格胴体 |
| 辅助工程 | 研发楼 | 钢筋混凝土框架结构，4F、建筑物高18.0m，占地面积2160m2，主要用于科研办公、实验等。 |
|  | 制冷机房 | 建筑面积1100m2，用于降温冷冻、保鲜。 |
|  | 变配电室 | 建筑面积470m2，厂区设置3台变压器 |
|  | 锅炉房 | 建筑面积260m2，设燃气锅炉房1座，拟建4台3t/h的燃气蒸汽锅炉（2备2用） |
|  | 消防及生产水池 | 建筑面积250m2，半地下设置 |
|  | 事故水池 | 建筑面积1100m3，布置在污水处理厂南侧 |
| 公用工程 | 给水工程 | 生产生活用水采用市政管网及2口自备井供水（南乐县中水设施建设完善后部分用水可使用中水，中水不得使用在食品加工工序及用水要求级别较高工序），从厂区西北侧引一根DN300的给水管作为总引入管，水压0.3MPa 特殊工艺采用市政用水，其他采用自备井用水 |
|  | 排水工程 | 实行雨污分流，建设雨水管网和污水管网，初期雨水经收集后送污水处理站处理；项目外排废水经厂区污水处理站处理后，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理 |
|  | 供电工程 | 由南乐县产业集聚区变电站供应，厂区建设变配电间1座3台变压器，可以满足项目生产生活需求，年用电量约为1106万KWh |
|  | 供气工程 | 项目使用天然气由南乐县产业集聚区天然气管网供应 |
|  | 供热工程 | 项目设燃气锅炉房1座，拟建4台3t/h的燃气蒸汽锅炉（2备2用），所产蒸汽主要用于活鸡烫毛工序、熟食原料工序等。屠宰车间、冷却车间等车间内更衣室、会议室、发货办、结算间、研发楼、实验室等，冬季采用空调采暖 |
|  | 制冷工程 | 项目设制冷机房1座，采用氟利昂（R507)制冷系统，供应屠宰车间、熟食加工车间、冷却车间、冻结车间及冷库所需冷源；冻结物冷藏间（冷库）、速冻间为氟利昂（R507)制冷系统，研发楼、实验室及车间内辅房生活间采用分体空调制冷 |
|  | 计量、检验 | 厂内设有地磅，对进出货物进行检斤计量。屠宰车间内设有车间化验室，负责对进厂原辅材料、半成品、成品的理化和生物指标进行检验 |
|  | 贮运工程 | 厂区内存储需求包括项目原辅材料、成品、固废的暂存，依据生产工序布局，屠宰车间、冷却车间、冻结车间、冷库内均设置各工序完成后的产品储存间。活鸡由半封闭式的车辆运送至厂内；产品及熟食产品采用袋装、箱装等储存方式，由汽车运输至厂外 |
| 环保工程 | 废水处理 | 隔油池、化粪池各1座；污水处理站1座，采用“预处理（格栅+调节池1+固液分离+隔油沉砂池+调节池2+提升井+气浮池）+生化处理（水解酸化+A/O+生化沉淀池）+深度处理（絮凝反应池+物化沉淀池+消毒）”处理工艺，处理后的废水经市政管网至南乐县产业集聚区污水处理厂进行深处理，本设计处理能力4500m3/d，安装流量、PH、COD、氨氮、总氮、总磷在线监控装置 |
|  | 废气处理 | ①待宰棚恶臭废气：1套抽风装置+喷淋塔+生物除臭设施+15m排气筒（1#）； ②熟食加工废气：机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备+15m排气筒（2#）； ③污水处理站恶臭废气：喷淋塔+生物除臭+15m排气筒（3#）； ④燃气锅炉废气：低氮燃烧器+烟气外循环装置+15m排气筒（4#）； ⑤食堂油烟废气：机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备+屋顶排放（5#）； ⑥待宰棚无组织废气：车间密闭，集气抽风，粪便日产日清，地面定期冲洗，喷洒除臭剂； ⑦屠宰车间无组织恶臭废气：增加通风次数，车间地面定期清洗并及时清运车间产生的固废，车间地面及通风出口附近喷洒生物除臭剂，加强通风； ⑧污水处理站无组织恶臭废气：产生恶臭区域加罩或加盖；投放除臭剂；加强厂区绿化； |
|  | 噪声治理 | 采用吸声、隔声、降噪和减震措施 |
|  | 固废处置 | 1座30m2危废暂存间（暂存废润滑油和废离子交换树脂），1座30m2一般固废暂存间（暂存废油脂等一般固废），1座24m2集毛暂存间，1座20m2集血暂存间，1座32m2鸡内脏鸡肠及下脚料暂存间 |
|  | 地下水污染防渗措施 | 1、污水处理站污水收集及处理池、污泥池、危废暂存间等重点防渗区采用钢筋混凝土+HDPE高密度聚乙烯膜防渗，确保渗透系数≤1×10-10cm/s。 2、待宰棚、屠宰车间、冷却车间、冻结车间、冷库、制冷机房、一般固废暂存间、初期雨水、生产用水池及事故废水收集池、洗车烘干区、预留车间等一般防渗区采用钢筋混凝土防渗，确保渗透系数≤1×10-7cm/s。 3、污水处理站风机房等其它区域、变配电间、卫生间、维修间、五金库、洗衣房、蒸汽锅炉房、生产生活水池、消防水池、泵房、综合楼等简单防渗区采用一般混凝土地面硬化处理 |
|  | 环境风险防范 | 1、锅炉房：设置可燃气体自动报警装置、自给式正压呼吸器、高倍数固定泡沫灭火器等消防设施。 2、设置1个250m2生产水池及消防池。 3、设置1个1100m2初期雨水及事故废水收集池。 4、在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、胶皮手套、耳塞、灭火器等防护、急救用具 |

### 3.1.3 产品方案

3.1.3.1产品方案

拟建项目建成后，将形成年屠宰肉鸡7000万只，合12.25万吨/年（根据排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业P6页可知，鸡的活屠重按 1.75kg/只计），根据产品设计12.25万吨/年中年产白条鸡10.45万吨/年，年产熟食产品 1.8 万吨的生产能力，项目产品方案详见下表。

### 表3.1-2    项目产品方案一览表

| 项 目 | 产品名称 | 生产规模（t/a） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主产品 | 白条鸡 | 104500 | 本产品不进行分割工序 |
|  | 熟食产品 | 18000 | 熟食产品原料来源于本厂，熟食原料为本厂屠宰生产线屠宰后的白条鸡整鸡直接进入熟食加工车间进行熟食加工 |

### 注：项目产品执行《无公害食品、禽肉及禽副产品》（NY5034-2005）和《鲜、冻禽产品》（GB16869-2005）标准。

3.1.3.2产品理化指标、微生物指标及感官要求

### 表3.1-3    理化指标一览表

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 冻禽产品解冻失水率（%）≤ | 6 |
| 挥发性氨基酸（mg/100g）≤ | 15 |
| 汞（mg/kg）≤ | 0.05 |
| 铅（mg/kg）≤ | 0.2 |
| 砷（mg/kg）≤ | 0.5 |
| 六六六（mg/kg） | 脂肪含量低于 10%时，以全样计≤ | 0.1 |
|  | 脂肪含量低于 10%时，以脂肪计≤ | 1 |
| 滴滴涕（mg/kg） | 脂肪含量低于 10%时，以全样计≤ | 0.2 |
|  | 脂肪含量低于 10%时，以脂肪计≤ | 2 |
| 敌敌畏（mg/kg）≤ | 0.05 |
| 四环素（mg/kg） | 肌肉≤ | 0.25 |
|  | 肝≤ | 0.3 |
|  | 肾≤ | 0.6 |
| 金霉素（mg/kg）≤ | 1 |
| 土霉素（mg/kg） | 肌肉≤ | 0.1 |
|  | 肝≤ | 0.3 |
|  | 肾≤ | 0.6 |
| 磺胺二甲咪啶（mg/kg）≤ | 0.3 |
| 二氯二甲吡啶酚（mg/kg）≤ | 0.01 |
| 乙烯雌酚（mg/kg）≤ | 不得检出 |

### 表3.1-4    微生物指标一览表

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 鲜禽产品 | 冻禽产品 |
| 菌落总数（cfu/g） | 1×104 | 5×105 |
| 大肠菌群（MPN/100g） | 1×104 | 5×103 |
| 沙门氏菌 | 0/25g a |
| 出血性大肠埃希氏菌（O157：H7） | 0/25g a |
| a 取样个数为5 |

### 表3.1-5    感官要求一览表

| 项目 | 鲜禽产品 | 冻禽产品 |
| --- | --- | --- |
| 组织状态 | 肌肉富有弹性，指压后凹陷 部位立即恢复原状 | 肌肉经指压后凹陷部分恢复较慢，不易完全恢复原状 |
| 色泽 | 表皮和肌肉切片有光泽，具有禽类品种应有色泽 |
| 气味 | 具有禽类品种应有的气味，无异味 |
| 加热后肉汤 | 透明澄清，脂肪团聚于液面，具有禽类品种应有的滋味 |
| 淤血（以淤血面积S 计）/cm 2 S＞1 0.5＜S＜1 S≤0.5 | 不得检出 片数不得超过抽样的 2% 忽略不计 |
| 硬杆毛（长度超过 12mm 的羽 毛，或直径超过2mm 的羽毛根） /（根/10kg）≤ | 1 |
| 异物 | 不得检出 |
| 污染物限量 | 畜禽内脏的污染物限量应符合GB2762中畜禽内脏的规定，除畜禽内脏以外的产品的污染物限量应符合GB2762中畜禽肉的规定 |
| 农药残留限量和兽药残留限量 | 农药残留量应符合GB2763的规定。 兽药残留量应符合国家有关规定和公告 |
| 注：淤血面积以单一整禽或单一分割禽的一片淤血面积 |

3.1.4 主要构筑物

### 表3.1-6    主要构（建）筑物一览表

| 序号 | 名称 | 建筑面积（m2） | 建筑结构 | 层数 | 层高 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屠宰车间 | 7567.0 | 混凝土柱+双T板 | 1 | 8 | 吊顶5.4米 |
| 2 | 熟食加工车间 | 9596.0 | 混凝土柱+双T板 | 1 | 9 | / |
| 3 | 冻结车间 | 3750 | 混凝土柱+双T板 | 1 | 8 | 吊顶5.4米 |
| 4 | 冷库车间 | 6240 | 混凝土柱+双T板 | 1 | 12.9 | / |
| 5 | 集毛车间 | 48 | 框架 | 1 | 8 | / |
| 6 | 集血车间 | 35 | 框架 | 1 | 8 | / |
| 7 | 鸡肠车间 | 45 | 框架 | 1 | 8 | / |
| 8 | 整理车间 | 2000 | 混凝土柱+双T板 | 1 | 8 | 吊顶5.4米 |
| 9 | 制冷机房 | 1100 | 框架 | 1 | 9.3 | / |
| 10 | 锅炉房 | 253.3 | 框架 | 1 | 8.0 | / |
| 11 | 污水处理站 | 3355 | / | 1 | / | / |
| 12 | 研发楼 | 8640 | 钢筋混凝土框架结构 | 4 | 18.0 | / |

### 3.1.5 主要生产设备

项目主要设备情况见下表

### 表3.1-7    主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、待宰棚 |
| 1 | 机械卸鸡平台 | / | 2个 |
| 2 | 收鸡电子地磅 | 100T | 2套（1用1备） |
| 3 | 残病鸡运输小型电瓶车 | — | 1台 |
| 4 | 淋浴装置 | / | 1套 |
| 5 | 鸡笼清洗机 | / | 1套 |
| 6 | 鸡笼消毒机 | / | 1套 |
| 二、禽笼输送单元 |
| 1 | 双跺分笼机 | SDFJ-2 | 3套 |
| 2 | 下降输送机 | L=5米 | 3只 |
| 3 | 尼龙链输送机 | GZ-3 | 3只 |
| 4 | 禽笼清洗机 | QLQX-4 | 3只 |
| 5 | 配电箱B型 | 施耐德电气、丹弗斯变频器 | 3套 |
| 三、宰杀、电麻、放血、浸烫、脱毛单元 |
| 1 | 宰杀脱毛线 | KL37A8-6英寸 一线 | 210米 |
|  |  | 二线 | 220米 |
|  |  | 三线 | 180米 |
| 2 | 变频主动力 | LDL-B2.2-2 | 9套 |
| 3 | 涨紧装置 | LZJ-2 | 9套 |
| 4 | 高频电麻机 | 50-1200Hz | 3台 |
| 5 | 不锈钢沥血槽 | 24000*3695*800 | 1台 |
|  |  | 15000*2628*800 | 1台 |
| 6 | 自动脱钩器 | ZTG-Z-1 | 3台 |
| 8 | 高压喷淋 | ZD-PL-3 | 3台 |
| 9 | 浸烫池 | JTC-ZU11，12000×1076×2200 | 3台 |
| 10 | 卧式脱毛机 | — | 6台 |
| 11 | 头脖脱毛机 | TBTJ-2000 | 3台 |
| 12 | 挂架清洗机 | GJQJ-600 | 3台 |
| 13 | 转挂皮带输送机 | PCSJ-5 5000*600*700 | 3台 |
| 14 | 羽毛输送机 | PCSJ-12 12000*600*500 | 4台 |
| 15 | 羽毛挤水机 | 功率18kw | 1台 |
| 16 | 羽毛提升机 | 皮带宽度600mm 驱动减速机电机功率1.5kw | 1台 |
| 17 | 电器控制柜及就地开关箱 |  | 3台 |
| 四、掏膛单元 |
| 1 | 掏膛一线 | LJ-6英寸 | 105米 |
| 2 | 掏膛二线 | - | 145米 |
| 3 | 掏膛三线 | - | 115米 |
| 4 | 变频主动力 | LDL-B2.2-2 | 6套 |
| 5 | 涨紧装置 | LZJ-2 | 6套 |
| 6 | 去毛机 | DRMJ-2 | 3台 |
| 7 | 内脏皮带输送机 | 17000*900*800 L=17 | 3台 |
| 8 | 180度自动卸禽器 | ZDXJ-180 | 3台 |
| 9 | 电器控制柜及就地开关箱 | - | 3台 |
| 五、预冷单元 |
| 1 | 胴体称重器 | DT-2 | 3台 |
| 2 | 螺旋预冷机 | 清洗段DLYJ-T 3000*3605*3800 | 2台 |
| 3 | 螺旋预冷机 | 冷却段DLYJ-T 4500*3605*3800 | 2台 |
| 4 | 螺旋预冷机 | 冷却段DLYJ-T 6000*3605*3800 | 2台 |
| 5 | 预冷机出口滑道 | - | 2只 |
| 6 | 转挂皮带输送机 | PCSJ-5 5000*600*700 | 3台 |
| 7 | 变频主动力 | LDL-B2.2-2 | 1套 |
| 8 | 涨紧装置 | LZJ-2 | 1套 |
| 六、预冷部分 |
| 1 | 鲜品线 | 6英寸 3条线 | 540米 |
| 2 | 变频主动力 | LDL-B2.2-2 | 6套 |
| 3 | 涨紧装置 | LZJ-2 | 6套 |
| 4 | 胴体分级机 | - | 3台 |
| 5 | 皮带输送机 | - | 3台 |
| 6 | 自动卸禽器 | - | 3台 |
| 7 | 电器控制柜及就定开关箱 | 10台2.2kw英威腾变频器 | 1台 |
| 七、内脏处理设备 |
| 1 | 鸡肫输送机 | 6000*400 | 1台 |
| 2 | 去肫油机 | 2000*500 | 2台 |
| 3 | 肫油输送泵 | - | 1台 |
| 4 | 鸡肫处理皮带输送机 | L=8米 | 1台 |
| 5 | 去肫粪机 | 2000*500 | 2台 |
| 6 | 肫粪输送泵 | - | 1台 |
| 7 | 肫皮带输送机 | L=2.5米 | 1台 |
| 8 | 双层鸡肫输送机 | L=12米 | 1台 |
| 9 | 剥肫皮机 | 单工位4轴 | 12台 |
| 10 | 鸡肫输送泵 | - | 1台 |
| 11 | 电器控制柜及就定开关箱 | - | 1台 |
| 三、熟食加工区域 |
| 1 | 包装机 | DZ-1000型 | 1套 |
| 2 | 搅拌机 | FX-300 | 1套 |
| 3 | 蒸煮箱 | ZZLG-16连续式 | 1套 |
| 4 | 杀菌锅 | RL-1000 | 1套 |
| 5 | 油炸锅 | FDYG60-120 | 1套 |
| 6 | 真空机 | ZGFJ-300 | 1套 |
| 7 | 烘烤箱 | CT-C | 1套 |
| 五、制冷机房 |
| 1 | 自动型液冷C02螺杆压缩机 | LG16R | 1套 |
| 2 | 自动型液冷C02螺杆压缩机 | LG16R | 1套 |
| 3 | 自动型液氟冷却螺杆压缩机 | LG20LYJA | 1套 |
| 4 | 自动型液氟冷却螺杆压缩机 | LG20LYJA | 1套 |
| 5 | 自动型液氟冷却螺杆压缩机 | LG20MYJA | 1套 |
| 6 | 自动型液氟冷却螺杆压缩机 | LG16MYJA | 1套 |
| 7 | 自动型液氟冷却螺杆压缩机 | LG20MYA | 1套 |
| 8 | 自动型液氟冷却螺杆压缩机 | LG20MYA | 1套 |
| 9 | 高压贮液器 | ZYL10 | 1套 |
| 10 | 蒸发式冷凝器 | LNZ3200 | 1套 |
| 11 | 板换机组 | AFBZ2400 | 1套 |
| 12 | 板换机组 | AFBZ800 | 1套 |
| 13 | 板换机组 | AFBZ1200 | 1套 |
| 14 | 工质充注站 | / | 1套 |
| 15 | 热回收器 | LS20SHRB | 1套 |
| 16 | CO2系统辅机撬块 | LZH280+ZY10 | 1套 |
| 17 | 桶泵机组 | ZWF-8S | 1套 |
| 18 | 卧式CO2气液分离器 | QFW1400（配2台CO2泵） | 1套 |
| 19 | 搁架排管蒸发器 | GJ462 | 1套 |
| 20 | 顶排管蒸发器 | XDP64*15.6-100.34 | 1套 |
| 21 | 顶排管蒸发器 | XDP22*15.6-68.9 | 1套 |
| 22 | 顶排管蒸发器 | XDP64*17.6-113.09 | 1套 |
| 23 | 顶排管蒸发器 | XDP22*17.6-77.75 | 1套 |
| 24 | 吊顶式冷风机 | CH6E4/50-W-CSS | 1套 |
| 25 | 红水机组 | APC600 | 1套 |
| 六、其它设备 |
| 1 | 燃气蒸汽锅炉 | 3t/h | 4台（2备2用） |
| 2 | 污水处理站 | “预处理（格栅+调节池1+固液分离+隔油沉砂池+调节池2+提升井+气浮池）+生化处理（水解酸化+A/O+生化沉淀池）+深度处理（絮凝反应池+物化沉淀池+消毒）” | 1座 |
| 3 | 燃气锅炉废气处理设施 | 低氮燃烧器+烟气外循环装置 | 4套 |
| 4 | 待宰棚、屠宰车间废气处理设施 | 抽风装置+喷淋塔+生物除臭设施 | 1套 |
| 5 | 污水处理站恶臭废气处理设施 | 喷淋塔+生物除臭滤池 | 1套 |
| 6 | 食堂油烟及熟食加工废气处理设施 | 机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备 | 2套 |

### 3.1.6 主要原辅材料及能源消耗

本项目生产过程中年屠宰羽毛鸡7000万只，熟食加工1.8万吨，本项目所需原材料主要是羽毛鸡、熟食加工原料、消毒剂等。屠宰羽毛鸡由公司意向农户提供，货源有保障。熟食加工原料部分使用公司产品、多部分来源于合作商家。本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表

### 表3.1-8    屠宰及熟食产品主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 耗 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活鸡 | 万头/a | 7000 | 合 12.25 万吨/年（鸡的活屠重按 1.75kg/只计，根据排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业P6页） |
| 2 | 熟食用肉制品 | 万吨/a | 2.1025 | 本项目熟食主要产品为整鸡进行熟食，来源于本厂区屠宰后直接用于熟食加工，无需进行解冻工艺 |
| 3 | 酱 | 吨/a | 75 | 本项目所使用的酱为秘制调好配方，无需在厂区进行配料 |
| 4 | 食盐 | 吨/a | 254.88 | 外购 |
| 5 | 消毒剂 | 吨/a | 32 | 外购 |

### 表3.1-9    动力及能源消耗一览表

| 序号 | 名 称 | 能源耗量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 1911.4万kW·h/a | 南乐县产业集聚区变电站供应 |
| 2 | 水 | 136.045万m3/a | 采用市政供水和厂区自备水井 |
| 3 | 天然气 | 128万m3/a | 南乐县产业集聚区天然气管网供应 |

## 3.2项目厂区平面布置

3.2.1总平面布置原则

在总平面布局中，充分考虑肉食品加工企业的特殊要求，根据国家相关规定，保证洁净区和非洁净区分开，人流与物流分开，生活区和生产区分开。同时考虑交通、消防、景观及地块形状等要求。根据厂区场地形状、内外交通联系，人、物流走向以及常年主导风向等因素，将整个厂区分成生产区和生活服务区。

3.2.2厂区总平面布置

本项目位于濮阳市南乐县城关镇县产业集聚区内昌州东路101号，项目北侧为昌州路，西侧为发展大道，拟建项目厂区的占地面积 59402m2 ，项目组成为生产车间、辅助生产车间和生活辅助设施。生产车间为屠宰及熟食加工车间，辅助生产车间包括制冷机房、锅炉房、消防水池、事故水池、污水处理站等。辅助生活车间包括研发楼（办公、宿舍、员工餐厅等）。

根据征用地的地形情况及食品安全卫生相关规范和标准，结合用地周边环境，并经与当地规划局等部门沟通，项目厂区共设三个出入口，分别是位于北侧与昌州路相接的主入口（办公人员出入）、位于厂区东北角与昌州路相接的次入口（毛鸡及原料入口）和位于场地西侧与发展大道相接的成品出口。另根

据地形、地势条件及工艺流程等要求，主生产厂房一线布置，因地制宜的实施了非清洁区与清洁区分区，满足相关规范的要求。

屠宰加工区：位于厂区南部，依照工艺生产流程，自东向西依次布置有待宰棚、屠宰车间、冷却车间、整理车间、-35℃速冻车间、外包间、-18℃冷库，各工序车间呈直线布置，并在其车间前布置绿化宽敞的厂区回车场地，冷库西北侧布置有全厂区的动力中心——变配电间及制冷机房。活鸡接收待宰等非洁净区相对集中在靠近物料入口处，减少了对厂区的污染，并布置较宽的收鸡区域和大车停车场，保证物流的畅通、便捷。在屠宰车间等加工车间的发货口处布置较宽的广场，便于物流车辆的停靠；在非发货区域利用建筑与主干道之间的空地布置绿化，形成优美宜人的厂区环境。

熟食加工区：位于厂区北部，依照工艺生产流程，自东向西依次布置有原料库、前期加工、油炸蒸煮、预冷包装、成品库，各工序呈直线布置。预冷区域靠近制冷机房，这样对有冷源需求的预冷区提供供冷，管线短捷集中，大大节约能源。成品出库处布置较宽的广场，便于物流车辆的停靠和畅通，另在建筑与主干道之间的空地布置绿化，形成优美宜人的厂区环境。

辅助生产区：位于厂区东侧，主要有污水处理区和消防泵房、消防水池、事故水池、锅炉房等生产附属设施组成。该区紧邻屠宰加工区的待宰棚，卫生级别相近，同时靠近原料出入口，减少对其他洁净生产区的污染。在布置中，根据使用要求合理布置广场及绿地，满足生产需要的同时，为厂区增添绿色，改善生产环境。

辅助生活区：位于厂区东北侧，主要有办公、住宿、食堂、体育活动场地等生活附属设施组成。生活区内布置有绿地及相应的体育活动设施，给职工营造一个良好的休息和放松场所，体现企业的人文关怀。建议本区与其他各区采用围墙或围栏隔开，相对独立，不仅方便管理，而且有效避免了与生产区的交叉，使厂区的人员流线与物流分开，更有利于控制产品质量。

整个厂区的生产车间及辅助车间布置分区明确，生产工艺流程合理，厂区

主要道路与每个车间之间道路相连形成环路，符合《工业企业总平面布置设计规范》和《建筑设计防火规范》的要求。

项目厂区平面布置图见附图7。

3.2.3厂区总平面布置合理性分析

①从总体布局和环境保护方面分析

a、整个厂区设3个出入口，方便管理和生产；同时大门正对厂区外道路，有利于人流、物流进出厂区，人流、原料入口、成品出口分开设置，便于维护厂区内有序的生产环境。

b、拟建工程的生产区分别布置在厂区的北侧、南侧，各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，减少物料流失，提高生产效率。厂房采取集中式布置，减少了土地的占用及运输的距离，缩短厂区内运输距离。

c、项目生活区位于厂区东北部，污水处理站和锅炉布置在厂区东南侧，从主导风向考虑，厂区平面布置合理。

d、大多数高噪声设备都在生产车间内部，并且主要振动设备配套了减震基础，空压机等设备配备消声器等。在采取降噪措施后，本项目产生的噪声对厂界影响较小。

②从安全生产方面分析                                           生产区废水经过厂区设置管网进入厂区污水处理站进行处理，废水不直接

外排。生活区距生产区有一定距离，并建议本区与其他各区采用围墙或围栏隔开，相对独立，并且在办公生活区周围设置绿化隔离带，能够有效减弱办公生活区受生产区污染。根据《农副食品加工业卫生防护距离第1部分：屠宰及肉类加工业》（GB18708.1-2012），建设单位拟在北厂界外设置宽度不少于10m 的乔灌木绿化隔离带的情况，项目生产区边界外围应设置500m的卫生防护距离，该范围内目前没有村庄、医院、学校等环境保护目标。

综上所述，本项目厂区平面布置既考虑了厂区内生产、办公环境，也兼顾了厂区外附近环境情况，但从方便生产、安全管理、保护环境等方面综合来讲，本项目总平面布置较合理。

## 3.3公用工程

## 3.3.1给排水工程

（1）供水水源

本项目采用市政管网供水及厂区自备2眼水井（南乐县中水设施建设完善后部分用可使用中水，中水不得使用在食品加工工序及用水要求级别较高工序），2口井分别布置在厂区人行道北入口处以及厂区中间位置，供全厂生产用水。厂区供水系统管网采用环状管网和枝状管网相结合的供水方式，向用水单元供水。

（2）用水环节

本项目生产过程中生产用水主要为屠宰用水、熟食加工用水、锅炉用水、软水制备系统用水、车间地面冲洗用水、设备清洗用水、洗衣房用水、化验室用水、冷却系统循环水、车辆冲洗用水、绿化及厂区道路洒水抑尘用水、职工生活用水等。

#### ①屠宰用水

本项目屠宰用水主要为鸡喂水、鸡待宰前清洗、浸烫用水、胴体清洗用水、预冷用水、内脏清理用水等。本项目引进自动化屠宰流水生产线，设备较先进且规模化，根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），屠宰100只鸡废水产生量为1.0~1.5m3，屠鸡废水量按1.5m3/100只计，产污系数按90%计算，由此推算屠鸡用水量约为1.67m3/100只，本项目年屠宰羽毛鸡7000万只，年工作时间为360天，即屠宰用水量为：3247m3/d、1168920m3/a。根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）：“按全厂用水量估算总废水排放量时，废水量宜取全厂用水量的80～90%”，本项目按90%计，可推出屠宰废水产生量为2923m3/d、1052280m3/a。

②熟食加工用水

项目熟食加工过程用水主要为清洗原料和器皿用水、配置腌渍液以及蒸煮用水等。清洗原料用水量按1.0m3/t，则每天用水量为50.0m3/d（本项目对原料清洗要求较高，用水量较多）；清洗器皿用水每天清洗一次，用水量约为15.107m3/d；配置腌渍液时水与配料的比例为4：5，则用水量约为0.733m3/d；蒸煮工序气水比为1：1，通入蒸汽20.0m3/d，则用水量为20.0m3/d。因此，熟食加工过程用水量为85.84m3/d。蒸煮过程用水损耗按90%计，蒸汽损耗按10%计，其他工序产污系数按0.9计，则产生的废水为63.911m3/d，进入隔油池处理后进厂区污水处理站。

#### ③锅炉用水

本项目锅炉蒸汽主要用于浸烫脱毛、熟食加工蒸煮工序等，采用直接通入蒸汽加热，蒸汽锅炉用水使用软水，由厂区内软水制备系统制备。蒸汽锅炉产生蒸汽量为40t/d（14400t/a)。锅炉排污水占5%，则锅炉排水量为2m3/d，排入厂区污水处理站。软水系统用水量为80m3/d（28800t/a)，软水制备率约为60%，则产生反冲洗水废水产生量为30m3/d。

#### ④车间地面冲洗用水

本项目地面冲洗区域主要为：待宰棚、屠宰车间、熟食加工车间等，根据企业提供设计图资料，可知需冲洗地面面积约为24548m2，地面清洗用水量为3.0L/m2·次，项目每天清洗一次，故地面清洗用水量约为73.644m3/d（26511.84m3/a）。

#### ⑤设备清洗用水

生产车间设备需每天清洗一次，主要采用擦拭清洗方法，类比同规模同设备项目设备清洗用水情况，估算本项目清洗用水量约为26m3/d。

⑥洗衣房用水

本项目设置有洗衣房，主要用于员工工作服的清洗，根据项目设计资料，洗衣房用水定额为80L/kg干衣，厂区内平均每天需清洗的干衣约为680kg，则洗衣房用水量为54.4m3/d。

⑦化验室用水

项目生产过程中需对产品进行检验，主要检验内容包括挥发性盐基氮等营养成分的含量，判断是否达到食品质量标准。根据项目设计资料，化验室用纯水量为20m3/d，纯水采用外购。

⑧冷却系统循环水

冷冻机循环水量为180m3 /h，4320m3 /d，补水系数取1%，则新鲜水补充量为40m3/d，排水按照2%计算，则排水量为0.8m3 /d。此部分水为清洁下水，可以作为地面清洗用水使用。

⑨车辆冲洗用水

按1辆车一次拉5000只鸡计算，本项目活鸡运输车辆每天约39辆，按照要求，运输车辆进厂前对轮胎进行冲洗，鸡卸完后，需对车辆进行冲洗，平均每辆车冲洗用水量为0.9m3，则项目用水量为35.1m3 /d（12636m3 /a）。

⑩绿化及抑尘用水

根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）和项目设计资料，厂区绿化及厂区道路洒水抑尘用水定额为2L/m2·d，厂区绿化及面积道路用地为15623m2，则用水量为31.246m3/d。

#### ⑪生活用水

本项目劳动定员830人，其中400人在厂区住宿。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）和项目设计资料，确定住宿人员用水定额为150L/人•d，非住宿人员用水定额为60L/人•d，则项目职工生活用水量为85.8m3/d（30888m3 /a）。

综上，项目新鲜水用量3779.03m3/d，合计136.04508万m3 /a。水平衡图见下图

图3.3-1    熟食加工生产线水平衡图     单位：m3/d

# 图3.3-2    总用水平衡图     单位：m3/d

#### （3）雨污分流

本项目采用雨污分流制，厂区建设雨水管网和污水管网，拟在厂区内建设1座1100m3事故初期雨水及废水收集池，通过雨水管网收集生产区内前15分钟的初期雨水，初期雨水经管网收集后至厂区污水处理厂进行处理，另建设雨水阀门井，以减少雨季的污水处理量，减少污水站的负担，后期净雨水通过厂区雨水管网排入集聚区雨水管网。项目外排废水经厂区污水处理站处理后，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，处理后排入徒骇河。

3.3.2供电工程

由南乐县产业集聚区变电站供应，厂区建设配电间一座，可以满足项目生

产生活需求。项目年用电量约为1106万kW∙h。

3.3.3供气工程

项目使用天然气由南乐县产业集聚区天然气管网供应。

3.3.4供热工程

根据生产工艺要求，本项目生产过程需用蒸汽。本项目设置1座燃气锅炉房，拟建4台3t/h的燃气蒸汽锅炉（2备2用），所产蒸汽主要用于烫毛工序和熟食加工工序。车间内更衣室、会议室、发货办、结算间等，以及职工宿舍和食堂冬季采用空调采暖。

## 根据企业提供以及同行业的数据，本项目生产过程中蒸汽使用量为40t/d，年蒸汽用量为14400t，根据燃烧2200方天然气会产生25吨蒸汽，可知本项目年用天然气量约为128万方。按照估算及企业分配浸烫及熟食各7200t/a（可根据建成后实际用量情况进行分配计划），直接加热后全部蒸发。

# 图3.3-3    蒸汽平衡图     单位：t/a

## 3.3.5制冷系统

本项目设置制冷机房1座，供应冷却车间、冻结车间及冷库等所需冷源。屠宰车间设产品冷却间2间，房间温度0-4℃，冷间设备采用吊顶式冷风机；设产品冻结间12间，房间温度-35℃，冷间设备采用吊顶式冷风机；冷库设冷藏间6间，房间温度为-18℃，用于储存冻结后的产品，冷却设备采用吊顶排管。

制冷机房采用氟利昂（R507）为制冷系统的制冷工质，采用环保制冷剂氟利昂（R507)。根据建设单位提供，本项目冻结物冷藏间（冷库）、速冻间为氟利昂（R507)。

制冷原理及方式：低温低压的氟利昂（R507）气体被压缩机压缩后变为高温高压的气体，其携带的热量在冷凝器中被冷水带走变成常温高压液体，常温的高压氟利昂（R507）液体通过节流阀，进入蒸发器（冷风机），立刻吸收冷冻室的热量蒸发为气体，使冷冻室温度降低。然后低温低压气体被压缩机吸回，再压缩成高温高压的气体，这样不间断循环把冷冻室热量带走，达到制冷的目的。

氟利昂（R507）制冷剂属于HFC类物质，无味，无毒，不可燃烧，对产品和人体都不会造成伤害，安全可靠，通常能比R404A达到更低的温度，适用于低温的新型商用制冷设备。同时，其破坏臭氧潜值ODP=0，是一种环保制冷剂。全自动运行，通过对整个制冷系统运行的过程变量采集分析，对整个系统实行智能化和自动化控制，根据需求自动投入合理的压缩机数量，并且根据负荷的变化自动调整压缩机载荷。整个制冷系统通过采集各种变量参数进行自动控制，包括液泵、蒸发冷、各自控阀门的开停，以及制冷环境和工作环境的安全、报警保护自动控制。系统根据生产需要和温度要求将整个制冷系统联动，实现系统在节能高效的状态下稳定运行。

## 3.3.6贮运工程

根据生产工序布局，本项目各车间设置各工序产品储存间；在屠宰车间设置集毛间、集血间和胃容物暂存间；待宰棚设置鸡粪储存间、鸡粪日产日清，不在厂区长期储存；污水处理站设置污泥池，污泥脱水处理后直接外运；另厂区设置固废暂存间和危废暂存间。

3.3.7物料平衡

根据建设单位提供资料，本项目年屠宰羽毛鸡7000万只，根据排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业P6页可知，鸡的活屠重按 1.75kg/只计，则年屠宰活鸡12.25万t/a。另项目年加工熟食50m3/d（1.8万t/a）。

屠宰加工及熟食加工物料平衡图见下图

熟食加工物料平衡图

图 3.3-3 熟食加工生产线物料平衡图  单位：t/d

屠宰加工物料平衡图

图 3.3-4 屠宰加工生产线物料平衡图  单位：t/a

## 3.4项目生产工艺流程及产污环节分析

3.4.1施工期工艺流程

建设项目施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、生活污水以及固体废物。施工流程及各阶段主要污染物产生情况见下图3.4-1。

图 3.4-1 施工流程图

施工工艺流程简述：

项目设计：对本项目进行建筑规划设计。

基础施工：对建筑场地进行基础施工。

土建施工：根据设计图纸进行建设、施工。

装修：主体建筑完成后，进行基本的装修。

投入使用：项目可以开始投产使用。

3.4.2营运期工艺流程

本项目营运期生产工艺主要包括两部分：屠宰工艺和熟食加工工艺。本项目要求在车间每个区域内设有各自的生活间、卫检室和清洁消毒室，在生产加工车间入口处设置消毒设施，合理规划布局清洁区和非清洁区。屠宰及熟食加工工艺采用流水作业方案，用传送链带或吊轨移动屠禽，减轻劳动强度，提高工作效率，减少污染机会，保证肉品质量。

3.4.2.1屠宰工艺流程：

图3.4-2  屠宰工艺流程示意图

工艺流程简述：

（1）毛鸡接收

毛鸡通过半封闭式车辆运送至厂内，要求把鸡装车采用专用的鸡笼。装的时候最好把鸡头朝下。同时，要注意笼内鸡的数量不能过多，以免造成毛鸡伤翅等情况。毛鸡在进场前要进行两项证件检查，分别是《动物检疫合格证明》、《动物及动物产品运载工具消毒证明》。车辆进厂后经消毒水进行消毒，消毒后的车辆进厂后将活鸡卸下，空车到清洗点对车辆进行整车清洗，清洗干净的空车再由出口出去。此过程会产生废水（车辆冲洗废水）、噪声（汽车运输噪声）和固废（鸡粪便）。

（2）进厂检验、检疫

进厂先进行证件检查，合格后，接着就要对待宰毛鸡进行动物检疫与感官检查。观察鸡的体表有无外伤，察看鸡的眼睛是否明亮，检查鸡的头、四肢及全身有无病变等感官检查。经检疫和感官检查不合格的毛鸡不能进入下一道工

序，必须进行专门的处理，对于受伤鸡需进入急宰间进行急宰，对于病死鸡需进行无害化处理，与有资质单位签订无害化处理协议。最后,经检验合格的毛鸡准予屠宰，并开具《准宰/待宰通知单》。接下来就可以进入屠宰阶段了。检验过程会产生噪声（鸡叫声）和固废（鸡粪便）。

（3）候宰

检疫合格后的毛鸡在进场后需先进行宰前管理工作，宰前管理在屠宰车间的待宰区进行，鸡子屠宰前的管理工作是十分重要的，因为它直接影响毛鸡屠宰后的产品质量。

宰前管理主要在待宰区进行，屠宰前的管理工作主要包括宰前休息、宰前禁食和宰前淋浴3个方面。毛鸡在屠宰前要充分休息，以减少鸡的应激反应，从而有利于放血。 一般需要休息12h～24h，天气炎热时，可延长至36h。屠宰前一般需要断食8h，但断食期间要注意供给清洁、充足的饮水。这样，不仅有利于放血完全，提高鸡肉的质量，最重要的是让鸡多喝水能够冲掉胃里的食料，进而提高鸡胗的质量。屠宰前给鸡进行淋浴，水温以20℃为宜，这样可以减少污染，保证放血效果。根据同行业同类项目类比，本工序用水约为200m3/d，此工序过程会产生恶臭废气（恶臭）、废水（牲畜栏冲洗水和宰前毛鸡冲淋废水）、噪声（鸡叫声）和固废（鸡粪便）。

（4）吊挂提升

将毛鸡吊挂在屠宰传送的吊钩上，被悬吊式高架运输线运至各工序进行下一步加工。挂鸡时应轻抓轻挂，尽量减少伤禽率。此工序过程会产生恶臭废气（恶臭）、噪声（鸡叫声及设备运行）和固废（鸡粪便）。

（5）电麻

致昏就是要将待宰鸡通过各种方法，使其昏迷，从而有利于下一步的屠宰工作。目前，使用最多的致昏方法是电麻法。所谓电麻法就是利用电流刺激使鸡昏迷。使用电压通常为 36～110 伏。我们可以设一个电击晕池，池底有电流通过，里边装满水，当毛鸡经过这里时，一触电就会自然晕厥。

（6）屠杀、沥血

击晕毛鸡后，毛鸡在不割断食道和气管的前提下，由人工进行自动宰杀。食管、气管、血管三管齐断，切断三管后沥血，切断及采血需用器具要经过消毒以后才能使用。沥血工段下方设置集血槽收集到封闭无菌的容器中放置到集血间，鸡血可做为副产品收集后外卖。宰杀刀口深＞1㎝，沥血时间120~150s。放血时间过短，血沥不净，影响鸡肉品质；放血时间过长，对脱羽不利，且引起鸡肉失重，降低出肉率。根据《肉类工业手册》禽类动物血液一般占活禽体重的3%，放血时约为80%的血液流出体外。集血槽及容器须定期清洗。此工序过程会产生宰杀、沥血恶臭废气（恶臭）、废水（宰杀冲洗水、集血槽及容器冲洗水）和固废（鸡血）。

（7）浸烫脱毛

沥血后的鸡进行浸烫脱毛工序，首先进行预烫清洗后进入浸烫池，浸烫水温控制在61℃~62℃，用水量约为600m3/d，本项目烫毛工艺采用燃气锅炉作为热源，锅炉产生的蒸汽直接进入浸烫池中将水加热，鸡体在可控升降的导轨牵引下，被悬挂输送机拖动在浸烫池中进行。浸烫池配备自动线性控温装置，保障温度满足浸烫效果。此工序过程会产生浸烫废水、浸烫恶臭。

本项目采用机械脱毛。浸烫之后的禽体，立即进入打毛机进行机械脱毛，机械脱毛主要采用链条传动，使上下两排脱毛辊实现相对传动，从而脱去鸡毛，脱毛过程中注意及时清理脱毛鸡下的鸡毛。经脱毛机脱毛后的鸡再经人工逐只检查，摘除鸡身上残留的尾羽、翅羽等。要求打毛后的鸡体无浮毛、无机伤、无脱皮现象。据调查，鸡羽毛产生量平均在100g/只左右。鸡毛脱除后，利用水的流动把其传送到集羽区，收集后采用筛式将羽毛与水分离，然后进行袋装外售，本工序不进行对羽毛的深处理（烘干、分毛、清洗）。此工序过程会产生脱毛废水、脱毛恶臭废气和固废（鸡毛）。

（8）清洗、开膛去内脏

屠体脱毛后，在去内脏之前须充分清洗，一般采用加压冷水冲洗，清洗水温控制在12℃~15℃，用水量约为180m3/d，这样可以在细菌牢固的吸附在屠体表面之前消除细菌性污染。此过程会产生清洗废水。

清洗后的鸡体用手工将鸡体开膛，掏出内脏后，内脏进入内脏整理间由人工分拣出不同的内脏，分门别类装入容器来存放，可作为副产品外售处理。剩余部分如肠胃内容物等，由风送管道输送至鸡肠间和污物储存容器中暂存，日产日清。由于刚掏完膛，鸡的体表以及腹内会存在一些血污，所以还要对鸡进行内外清洗工作，清洗水温控制在12℃~15℃，用水量约为220m3/d。用水将它内外清洗干净，最终使胴体表面无可见污物。洗完后随着链条进入预冷消毒池。此工序过程会产生开膛恶臭废气、胴体及内脏清洗废水和固废（不可食内脏污物）。

#### （9）预冷

预冷是屠宰工艺的最后一道工序。经清洗干净的鸡体迅速送入预冷池进行预冷，预冷工序用水量较多，预冷池内水温不得超过4℃，一般在2℃左右就可以，根据同行业项目类比，可知本工序用水量为2047m3/d。在预冷过程中，要不定期地往池内添加次氯酸钠，预冷池的有效次氯酸钠浓度始终保持在 200ppm～300ppm。通过这个步骤，可以将掏膛期间的细菌感染率减少到最低，起到消毒的目的。冷却后的鸡胴体中心温度保持在 10℃以下，整个预冷时间为35~ 40min之间。预冷完成后将鸡体进行沥干2~ 3min，然后进行下一道工序。此工序过程会产生冷却废水及沥干废水。

- 整理间内包

鸡体预冷沥干后进入整理间进行整形内包，内包袋要经检验，合格、无菌的才可使用。包装后的产品分三个流向：鲜销产品直接由机械输送到鲜销产品储存库进行鲜销或者至速冻车间速冻2个小时进储存库；内转产品由机械输送到内转原料储存库；冻结产品直接进入下到工序。此工序过程会产生固废（包装袋）。

#### （11）速冻、外包、冷藏

内包装后将产品放入-35℃以下的速冻间内强行速冻，使肉温迅速下降。然后需要纸箱包装的产品直接进入外包间，进行纸箱包装。最后放入-18℃以下的恒温库中冷藏。此工序过程会产生噪声（压缩机噪声）、固废（纸箱）。

鸡肉食品的安全生产是一个操作环节众多、控制过程复杂的系统过程，要求工作人员有认真负责的工作态度，熟练掌握基本操作技能，严格按照技术规范和环保要求进行建设，生产出安全、绿色达标的鸡肉。

3.4.2.2 熟食加工工艺流程

熟食加工工艺流程

图3.4-3  熟食加工工艺流程示意图

工艺流程简述：

（1）清洗、腌渍

本项目所用原材料为屠宰工艺后的直接产品，故无需进行解冻工艺，辅料（食盐、酱、水等）进行合格检验，检验合格后按照0.6:0.08:1的比例配制腌渍液，然后将清洗后的肉制品放入腌渍液，腌制8-12小时，此工序过程会产生清洗废水；

（2）蒸煮炸

将腌制好的肉放到盛有酱、水的锅中蒸煮约3小时，需要炸的肉放到油炸锅进行油炸，蒸煮过程通过蒸汽进行间接加热，此工序过程会产生油烟废气和噪声；

（3）出锅预冷

蒸煮炸完成后，捞出沥干水分油分，自然放冷至温度30℃以下后袋装，此工序过程会产生废水；

（4）包装、杀菌

采用真空包装，真空包装机封口，通过蒸汽高压杀菌锅杀菌后即为成品。

此工序过程会产生固废；

3.4.2.3 病死鸡无害化处理

根据卫生及防疫要求，参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），本项目病死鸡及不合格胴体全部进行无害化处理，建设单位需与有无害化处理资质的公司签订无害化处理协议。

3.4.3 产污环节分析

本项目为新建项目，主要的污染源分为施工建设期污染源以及运营期污染源。

3.4.3.1 施工期污染源

1、大气污染源

施工期大气污染源主要是施工扬尘、道路扬尘。

（1）施工扬尘

在施工过程中，堆土裸露、土方挖掘、平整土地、建材装卸等，会使大气中悬浮颗粒物含量骤增，严重影响周围环境。

扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。主要包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥沙量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。

（2）道路扬尘

在建筑材料运输过程中会有道路扬尘产生，道路扬尘的产生量与路面清洁程度、车辆行驶速度有关。根据调查，项目施工过程中车辆主要经过区域南乐县产业集聚区昌州路进入施工区，施工过程中将会对道路两侧产生一定的影响。

#### 2、废水污染源

施工期废水主要分为施工废水以及施工人员生活污水。

施工废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。评价建议在施工场地内设置沉淀池，使建筑污水经沉淀后上清水用于施工建设和洒水逸尘。

生活污水为施工人员日常生活产生的废水，包括洗漱废水和粪便废水，项目建设共需施工工人60人，施工现场设施工营地，项目施工期间人员不在施工场地食宿，产生的生活污水量很小。项目区施工人员用水量按照50L/d人计算，整个施工期共720d，总用水量为3m3，按照0.8的污水产生系数计算，项目施工期共产生2.4m3的施工期生活污水，场区设置化粪池，生活污水经化粪池处理后，由周围农户定期清运用作农肥，无废水外排。

#### 3、噪声污染源

项目施工期的噪声主要表现为运输车辆的交通噪声及施工机械产生的噪声和振动。挖土采用挖土机、推土机、运载车，电锯等，还有水泵的使用；装修作业中割锯作业，会产生明显的施工噪声，据类比调查，施工时各种机械的声级可达80-90dB（A），具体见表 3.4-1。

表 3.4-1      施工机械噪声强度

| 设备名称 | 声级（dB（A）） |
| --- | --- |
| 推土、挖土机 | 78 |
| 锯机、切割机 | 90 |
| 装载汽车 | 80-90 |
| 水泵 | 80 |

#### 4、固体废弃物

本项目在施工过程产生的主要固体废物为：建筑垃圾、施工弃土、施工人员产生的生活垃圾等。

项目生活垃圾按照0.5kg/人•d计，本项目施工期施工人员60人，施工期为24个月，则项目施工期生活垃圾产生量为30kg/d，整个施工期生活垃圾产生量为21.6t。

项目建筑垃圾产生量按照30kg/m2，项目总建筑面积43779m2，则项目建筑垃圾产生量为1313t，施工建筑垃圾与生活垃圾一起交由当地环卫部门定时统一清运处理，以减少对区域生态环境及景观的影响。

根据项目建设方案，本工程预计挖方15000m3，全部用于回填及绿化覆土，不对外排放对环境无明显影响。项目土方平衡表见表3.4-2。

表 3.4-2    项目土方平衡表

| 挖方 | 填方 | 剩余土方 |
| --- | --- | --- |
| 15000m3 | 15000m3 | 0m3 |

5、生态影响

项目建设会使原有植被遭到局部损失，但因破坏的植被以荒草植被为主，影响不大。项目在建设完成后将对厂区进行绿化，绿化面积为3000m2以上，从而对减少的生物量进行补偿。

项目施工期建筑材料及土方临时堆放加蓬覆盖，避免产生扬尘。本项目所用建筑材料，如砂砾、环保砖、沥青砼均在本县购买，运距约10km，采用汽车运输。在建筑材料运输过程应加蓬覆盖，尽量避开村庄运输。建筑材料和尚未回填的剩余土方临时放置于各施工场地，建筑材料搭棚覆盖，剩余土方采用防尘网覆盖，撒播草籽，以减少水土流失，在项目建设完成后用于绿化覆土，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响。

#### 通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。

3.4.3.2 营运期污染源

1、废气

本项目生产过程中产生的废气主要为有组织废气和无组织废气。有组织废气包括 ：待宰棚废气、熟食加工废气、污水处理站恶臭废气、燃气锅炉废气、食堂油烟废气；无组织废气包括：待宰棚无组织废气、屠宰车间无组织废气、污水处理站无组织废气。

1.1 有组织废气

（1）待宰棚废气

①待宰棚废气

待宰区恶臭主要来自粪便，这些粪便会产生NH3、H2S等恶臭气体。NH3、H2S的排放强度受到许多因素的影响，若产生的粪便未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，并会产生大量蚊蝇，影响环境卫生。

根据类比相关资料（类比濮阳禾丰牧业有限公司白羽肉鸡养殖及粪污处理项目，本项目与及产物环节及污染物相同）以及鸡养殖场相关统计资料：确定以下参数：NH3产生量约为0.005g/只·天、H2S平均产生量为0.0002g/只·天，项目待宰棚设计活鸡日存栏量为194445只，每天运行时间为24h。根据以上参数及存栏情况计算恶臭气体产排情况，待宰棚恶臭废气污染物产生量为：NH3 0.0405kg/h，H2S 0.0016kg/h。

本项目要求建设单位将根据实际情况对待宰棚产生的粪便做到日产日清，对待宰棚进行硬化，粪便清理干净后对地面进行冲洗。根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》，及时清除粪便可减少42%的NH3和25%的H2S。

因此，经及时清除粪便和地面冲洗后，待宰棚NH3和H2S产生强度分别为0.02349kg/h和0.0012kg/h。项目待宰棚为密闭车间，恶臭气体拟通过引风机收集后（集气效率为95%），采用“喷淋塔+生物除臭设施”净化处理，然后通过15m高排气筒排放。经核算，待宰棚有组织恶臭废气污染物产生量为：NH3 0.0223kg/h，H2S 0.0011kg/h。无组织恶臭废气污染物产生量为：NH3 0.00119kg/h，H2S 0.0001kg/h。待宰棚废气产生量为20000m3/h，除臭系统设计废气去除效率为：90%，处理后废气中有组织NH3排放速率为0.0022kg/h，H2S排放速率为0.0001kg/h，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

（2）熟食加工废气

熟食加工车间废气主要为油炸工序产生的油烟废气。本项目规模为大型，熟食加工不是所有产品需要进行油炸，根据企业提供资料以及类比同类企业可得，项目每年消耗花生油80t，油烟产生量按食用油使用量的0.1%计算，熟食加工风量为8000m3/h，年烹饪时间按2880h计，即产生油烟0.08t/a（0.028kg/h）,排放浓度3.47mg/m3。另根据《河南省餐饮业油烟污染物排放标准编制说明》（征求意见稿 2017.05）以及类比大型餐饮单位非甲烷总烃排放浓度，非甲烷总烃浓度范围为8.75～15.75mg/m3，本评价按8mg/m3计算。

本评价要求建设单位安装“机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备”进行处理后经15m高排气筒达标排放，油烟去除效率为95%，非甲烷总烃去除效率为80%，则处理后油烟排放浓度为0.175mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为1.625mg/m3，满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中表1标准要求（油烟浓度低于1.0mg/m3、非甲烷总烃浓度低于10mg/m3的限值要求）。

（3）污水处理站恶臭废气

本项目污水处理站有恶臭源的废水处理单元主要有：格栅、调节池、厌氧、污泥储存、污泥脱水等，根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》要求产生恶臭区域加罩或加盖，宜设计为密闭式，定期投放除臭剂，并配备恶臭集中处理设施，将各工艺过程中产生的臭气集中收集处理，减少恶臭对周围环境的污染。根据企业提供资料项目污水处理站设计资料和规范要求，本项目拟将格栅间、隔油池、调节池、提升井、水解酸化池、A池（厌氧池）、污泥池、污泥脱水间等易产生恶臭物质的单元设计为密闭式进行加罩或加盖，臭气集中收集后进行净化处理。

恶臭很难精确定量，类比具有类似生产工艺及产污环节项目验收监测报告，根据同行业屠宰项目分析进行估算，项目污水处理站恶臭气体产生量为：NH3 0.1656t/a，H2S 0.0158t/a。考虑95%的集气效率，经计算污水处理站恶臭气体产生量为：NH3 0.15732t/a，H2S 0.01501t/a。

根据设计资料，项目污水处理站恶臭废气产生量为10000m3/h，根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》采用“喷淋塔+生物除臭滤池”净化处理后，去除效率为90%，则NH3排放速率为0.0018kg/h，H2S排放速率为0.0002kg/h，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，通过15m高排气筒达标排放。

（4）燃气锅炉废气

本项目4台3t/h的天然气锅炉（2用2备），年运行时间约2880小时，锅炉采用天然气为燃料，3吨燃气锅炉热效率是95%，则计算出天然气用量约 3568m3 /d、128 万m3 /a。根据《工业污染源产排污系数手册》中燃气工业锅炉产排污系数表和《河南省环境保护厅关于印发河南省主要污染物排放总量预算手册（试行）的通知》，天然气锅炉工业废气量为136259.17Nm3/万Nm3天然气，氮氧化物的产污系数为18.71kg/万m3天然气，则本项目燃气锅炉废气量为1744.12万m3 /a，NOx产生浓度为137.03mg/m3，NOx 产生量为2.39t/a（因燃气锅炉废气中颗粒物、二氧化硫产生量与天然气成分有关，本项目颗粒物、二氧化硫产生量依据使用同类气源项目检测报告数据为主）。

根据环境保护部《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部公告2018年第9号），本项目所在的濮阳市属于“2+26”城市，因此锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 燃气锅炉大气污染物特别排放限值。且根据《京津冀及周边地区2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）、《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84 号）、《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）等文，燃气锅炉须进行低氮燃烧技术，进一步降低烟尘、SO2、NOx 的排放浓度，达到（颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOx≤30mg/m3）燃气锅炉污染治理要求。低氮燃烧器是通过调节燃烧空气和燃料，降低空气过剩系数，通过分级燃烧、再燃烧法、低氧燃烧、浓淡偏差燃烧和烟气再循环等燃烧技术减少NOx的形成和排放，获得最佳的燃烧参数，最终实现减少或抑制NOx的产生。

目前我国国产化的低氮燃烧器已应用较广泛，效果很好。本次评价建议建设单位采取低氮燃烧+烟气再循环技术，进一步降低氮氧化物的排放浓度和排放量。本项目采取低氮燃烧技术+烟气再循环技术后，氮氧化物排放浓度预计低于30mg/m3。

评价类比同类气源区域——濮阳市台前县河南海源精细化工有限公司燃气锅炉废气例行监测数据（见附件6），该企业燃气锅炉安装有低氮燃烧器和烟气外循环装置，废气中烟尘、SO2排放浓度分别为3.95mg/m3、5.17mg/m3。因此，本项目燃气锅炉废气中烟尘、SO2排放浓度分别为3.95mg/m3、5.17mg/m3。本项目燃气锅炉拟安装低氮燃烧器和烟气外循环装置，可降低氮氧化物的排放浓度80%以上，经核算，NOx排放浓度为27.41mg/m3。

综上，本项目采用低氮燃烧技术和烟气外循环装置，通过一根15m高排放筒达标排放，燃烧废气中烟尘、SO2、NOx 的排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准要求以及《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中要求的“NOx 排放浓度不高于30mg/m3以及《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）中燃气锅炉污染治理要求（颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOx≤30mg/m3）”。

（5）食堂油烟废气

本项目设置1座职工餐厅，为全厂职工提供全天就餐服务。餐厅采用天然气为燃料，根据餐厅面积及就餐人数，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）及河南省地方标准《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018），本项目餐饮规模属于大型。

食堂每天就餐人次为830人次，年工作360天。据调查，一般的饮食食用油耗油系数为20g/（人·餐）计算，则原有项目总耗油量为5.976t/a。烹饪过程中的挥发损失为2%左右，风量为8000m3/h，烹饪时间按每天5h计，因此油烟的产生量为0.120t/a（0.0664kg/h），另根据《河南省餐饮业油烟污染物排放标准编制说明》（征求意见稿 2017.05）以及类比大型餐饮单位非甲烷总烃排放浓度，非甲烷总烃浓度范围为8.75～15.75mg/m3，本评价按12mg/m3计算。

本评价要求建设单位安装“机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备”进行处理，油烟去除效率为95%，非甲烷总烃去除效率为80%，则处理后油烟排放浓度为0.415mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为2.4mg/m3，满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中表1标准要求（油烟浓度低于1.0mg/m3、非甲烷总烃浓度低于10mg/m3的限值要求），因此，本报告要求食堂油烟须通过专用烟道于职工食堂屋顶15m高排放，在采取此措施后，食堂油烟对周围环境影响较小。

1.2 无组织废气

（1）待宰棚无组织废气

经以上待宰区有组织排放量，经核算，待宰棚无组织废气排放量为：NH3 0.00119kg/h、0.01t/a，H2S 0.0001kg/h、0.0009t/a。

采取措施：项目待宰棚为封闭式车间，待宰棚产生的粪便日产日清，地面定期冲洗，废气经集气收集、净化处理后达标排放。为了进一步减少待宰棚无组织恶臭废气的排放，项目拟在地面及通风出口附近喷洒生物除臭剂，且车间内增加通风次数，可有效降低恶臭。经采取以上措施后，可有效降低恶臭50%以上。

（2）屠宰车间无组织恶臭废气

屠宰车间宰杀放血、烫脱、开膛解体等生产工序以及集毛、集血、鸡肠等胃容物暂存间会产生恶臭废气，主要污染物为NH3 、H2S 。因屠宰加工车间工作场所大、工作流程多，恶臭很难精确定量，类比具有类似的生产工艺及产污环节，根据项目设计资料和企业其他地方厂区本类项目运行情况，分析估算项目屠宰车间恶臭污染物排放量为：NH3 0.08kg/h，H2S 0.0040kg/h。

采取措施：屠宰车间设专人管理，车间全封闭，车间内采用先进的高新机械化设备和完善流水线工艺流程，定期、定时、定人对车间地面进行清洗，地面不留存污水并及时清运车间产生的固废物，同时在车间地面及通风出口附近喷洒生物除臭剂，增加通风次数，可有效降低恶臭污染物的产生和排放。

（3）污水处理站无组织废气

污水处理站构筑物较多，本项目污水处理站有恶臭源的废水处理单元主要有：格栅、调节池、厌氧、污泥储存、污泥脱水等，产生的废气为 NH3、H2S 等恶臭有害气体。污水处理站产生的臭气经集气收集后进行净化处理，设计集气效率为95%，收集有组织排放，部分无组织排放，根据以上污水处理站有组织排放量，核算得污水处理站无组织废气排放量为：NH3 0.00828t/a，H2S 0.00079t/a。

采取措施：各产生恶臭源的废水处理单元设计为密闭式，进行加罩或加盖；投放除臭剂，加强厂区绿化，种植高大乔木隔离带，减轻臭味外扩散。

3.4.4 废气排放汇总

本项目废气污染物产排情况汇总一览表见3.4-3

#### 表3.4-3   项目废气污染物产排情况一览表

| 序号 | 污染源 | 污染 因子 | 废气量 m3/h | 污染物产生情况 | 治理 措施及效率 | 污染物排放情况 | 排放标准 | 工作 时数 h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |  |
| 1 | 待宰棚废气 | NH3 | 20000 | 1.12 | 0.0223 | 0.193 | 待宰棚废气经喷淋塔+生物除臭设施净化处理后经15m高排气筒（1#）排出，处理效率非甲烷总烃80%，其他90% | 0.11 | 0.0022 | 0.019 | / | / | 8640 |
|  |  | H2S |  | 0.0006 | 0.0011 | 0.0095 |  | 0.005 | 0.0001 | 0.0009 | / | / |  |
| 2 | 熟食加工废气 | 油烟 | 8000 | 3.47 | 0.028 | 0.08 | 机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备处理后经15m高排气筒（2#）排出，处理效率非甲烷总烃80%，油烟95% | 0.175 | 0.0014 | 0.004 | 1.0 | / | 2880 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 8 | 0.064 | 0.184 |  | 1.625 | 0.013 | 0.037 | 10 | / |  |
| 3 | 污水处理站 恶臭废气 | NH3 | 10000 | 1.82 | 0.0182 | 0.1573 | 喷淋塔+生物除臭滤池处理后经15m高排气筒（3#）排出，处理效率90% | 0.180 | 0.0018 | 0.016 | / | 4.9 | 8640 |
|  |  | H2S |  | 0.17 | 0.0017 | 0.0150 |  | 0.017 | 0.0002 | 0.002 | / | 0.33 |  |
| 4 | 燃气锅炉废气 | 烟尘 | 6055.97 | 3.95 | 0.024 | 0.069 | 低氮燃烧器+烟气外循环装置处理后经15m高排气筒（4#）排出，NOx处理效率80% | 3.95 | 0.024 | 0.069 | 5 | / | 2880 |
|  |  | SO2 |  | 5.17 | 0.031 | 0.0902 |  | 5.17 | 0.031 | 0.0902 | 10 | / |  |
|  |  | NOx |  | 137.03 | 0.830 | 2.39 |  | 27.14 | 0.166 | 0.478 | 30 | / |  |
| 5 | 食堂油烟废气 | 油烟 | 8000 | 8.30 | 0.0664 | 0.120 | 机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备处理后经15m高排气筒（5#）排出，处理效率非甲烷总烃80%，油烟95% | 0.415 | 0.0033 | 0.0060 | 1.0 | / | 1800 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 12 | 0.096 | 0.1728 |  | 2.40 | 0.0192 | 0.0346 | 10 | / |  |
| 6 | 待宰棚无组织废气 | NH3 | / | / | 0.0012 | 0.01 | 车间密闭，集气抽风，粪便日产日清，地面定期冲洗，喷洒除臭剂，处理效率60% | / | 0.0006 | 0.005 | / | / | 5940 |
|  |  | H2S |  | / | 0.0001 | 0.0009 |  | / | 0.00005 | 0.00045 | / | / |  |
| 7 | 屠宰车间无组织恶臭废气 | NH3 | / | / | 0.08 | 0.6912 | 车间地面定期清洗并及时清运车间产生的固废，车间地面及通风出口附近喷洒生物除臭剂，加强通风 | / | 0.08 | 0.6912 | / | / | 8640 |
|  |  | H2S |  | / | 0.004 | 0.03456 |  | / | 0.004 | 0.03456 | / | / |  |
| 8 | 污水处理站无组织恶臭废气 | NH3 | / | / | 0.00828 | 0.072 | 产生恶臭区域加罩或加盖，设置成密闭式；投放除臭剂；加强厂区绿化 | / | 0.00828 | 0.072 | / | / | 8640 |
|  |  | H2S |  | / | 0.00079 | 0.0068 |  | / | 0.00079 | 0.0068 | / | / |  |

2、废水

2.1 废水水质水量分析

本项目生产过程中废水主要为屠宰废水、熟食加工废水、锅炉废水、软水制备系统废水、车间地面冲洗废水、设备清洗废水、洗衣房废水、化验室废水、冷却系统循环废水、车辆冲洗用水和职工生活污水等。

（1）屠宰废水

本项目屠宰废水主要包括鸡待宰前清洗废水、浸烫废水、胴体清洗废水、预冷废水、内脏清理废水、急宰间废水以及鸡毛脱水废水等。屠宰车间排放的废水中含有血污、油脂、鸡毛、未消化的食物及粪便、尿液、消化液等污染物，这部分废水属于高浓度、高悬浮物有机废水，参考《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业（HJ 860.3—2018）》中表2确定本工序污染物控制项目为PH值、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、大肠菌群数。

根据本报告P3-15图3.3-1水平衡分析以及《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）要求：废水量按用水量的80~90%计，本项目按90%计，则本项目屠宰废水产生量为2923m3/d。根据项目设计资料和《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）表3屠宰场产生的废水水质设计取值，确定本项目屠宰废水水质为：pH 6.2～7.2、SS 1000mg/L、COD 2000mg/L、BOD5 1000mg/L、氨氮150mg/L、动植物油200mg/L、总氮400mg/L、总磷22mg/L、类大肠菌群数30000个/L,（取浓度范围最大值）。屠宰废水经厂区污水处理站处理后，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，处理后废水最终排入徒骇河。

（2）熟食加工废水

本项目熟食加工废水主要包括清洗原料废水和清洗器皿废水、配置腌渍液以及蒸煮废水等。熟食加工车间排放的废水中含有血污、油脂及杂质等污染物，参考《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业（HJ 860.3—2018）》中表2确定本工序污染物控制项目为PH值、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、大肠菌群数。

根据本报告P3-15图3.3-1水平衡分析，本项目熟食加工废水产生量为61.95m3/d。根据项目设计资料和《屠宰和肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）表4屠宰场产生的废水水质设计取值，确定本项目屠宰废水水质为：pH 6.2～7.2、SS 1000mg/L、COD 2000mg/L、BOD5 1000mg/L、氨氮150mg/L、动植物油100mg/L、总氮400mg/L、总磷22mg/L、类大肠菌群数30000个/L,（取浓度范围最大值）。熟食加工废水经隔油池处理后至厂区污水处理站处理后，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，处理后废水最终排入徒骇河。

（3）锅炉废水

本项目燃气锅炉运行过程中需定期排污，排污水量为2.0m3/d，属于清净下水，主要污染物浓度为：pH 6～8、SS 40mg/L、COD 40mg/L、氨氮0.3mg/L，全部回用作为车间地面冲洗水，不外排。

（4）软水制备系统废水

项目锅炉用水由软水制备系统提供，软水制备过程中会产生一定量的浓盐水，废水产生量为30m3/d，废水中主要污染物浓度为：pH 6～8、SS 40mg/L、COD 40mg/L、氨氮0.3mg/L，全部回用作为车间地面冲洗水，不外排。

#### （5）车间地面冲洗废水

地面冲洗产生废水区域主要为待宰棚、屠宰车间、熟食加工车间、急宰间等地面每天冲洗废水，地面冲洗排放的废水中含有血污、油脂、鸡毛、未消化的食物及粪便、尿液、消化液等污染物，参考《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业（HJ 860.3—2018）》中表2确定本工序污染物控制项目为PH值、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、大肠菌群数。

根据本报告P3-15图3.3-1水平衡分析，本项目冲洗废水产生量为58.9152m3/d。废水中主要污染物浓度为：pH 6～8、SS 300mg/L、COD 500mg/L、BOD5 300mg/L、氨氮20mg/L、动植物油50mg/L、总氮40mg/L、总磷10mg/L、类大肠菌群数10000个/L。地面清洗废水经厂区污水处理站处理后，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，处理后废水最终排入徒骇河。

#### （6）设备清洗废水

项目屠宰生产设备以及熟食加工设备需要每天进行清洗一次，主要采用擦拭清洗方法，废水中可能含有血渍、鸡毛、体液、动物油脂等。根据本报告P3-15图3.3-1水平衡分析，估算本项目设备清洗废水产生量为23.4m3/d，废水中主要污染物浓度为：pH 6.2～7.2、SS 500mg/L、COD 1000mg/L、BOD5 500mg/L、氨氮40mg/L、动植物油80mg/L、总氮80mg/L、总磷15mg/L、类大肠菌群数20000个/L。设备清洗废水经厂区污水处理站处理后，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，处理后废水最终排入徒骇河。

#### 7）洗衣房废水

项目厂区内设置洗衣房，主要用于员工工作服的清洗，根据本报告P3-15图3.3-1水平衡分析，洗衣房废水产生量为48.96m3/d，废水中主要污染物浓度为：pH 6～9、SS 200mg/L、COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、氨氮20mg/L、动植物油50mg/L、总氮50mg/L、总磷15mg/L、类大肠菌群数10000个/L。洗衣房废水经厂区污水处理站处理后，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，处理后废水最终排入徒骇河。

#### （8）化验室废水

项目生产过程中需对产品进行检验，主要检验内容包括挥发性盐基氮等营养成分的含量，判断是否达到食品质量标准。根据本报告P3-15图3.3-1水平衡分析，化验室废水产生量为18m3/d，废水中主要污染物浓度为：pH 6～8、SS 150mg/L、COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、氨氮15mg/L、总氮25mg/L、总磷5mg/L。化验室废水经厂区污水处理站处理后，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，处理后废水最终排入徒骇河。

#### （9）冷却系统循环废水

根据本报告P3-15图3.3-1水平衡分析，该部分废水产生量为0.8m3/d，该部分废水水质较清洁，属于清净下水，主要污染物浓度为：pH 6～8、SS 40mg/L、COD 40mg/L、氨氮0.3mg/L，全部回用作为车间地面冲洗水，不外排。

# （10）车辆冲洗用水

根据本报告P3-15图3.3-1水平衡分析，该部分废水产生量为31.59m3/d，废水中主要污染物浓度为：pH 6.2～7.2、SS 600mg/L、COD 500mg/L、BOD5 300mg/L、氨氮30mg/L、总氮50mg/L、总磷10mg/L、类大肠菌群数10000个/L。车辆冲洗废水经厂区污水处理站处理后，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，处理后废水最终排入徒骇河。

（11）职工生活污水

根据本报告P3-15图3.3-1水平衡分析，项目职工生活污水产生量为68.64m3/d，主要污染物浓度为：pH 6～8、SS 200mg/L、COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、氨氮25mg/L、动植物油20mg/L、总氮40mg/L、总磷5mg/L。职工生活污水采用隔油池、化粪池和厂区污水处理站处理后，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，处理后废水最终排入徒骇河。

综上所述，项目产生废水主要为屠宰废水、熟食加工废水、锅炉废水、软水制备系统废水、车间地面冲洗废水、设备清洗废水、洗衣房废水、化验室废水、冷却系统循环废水、车辆冲洗用水和职工生活污水。其中，软水制备排污水和循环冷却排污水全部回用作为车间地面冲洗水，不外排；职工生活污水及熟食加工废水采用隔油池、化粪池处理后，与其他废水（屠宰废水、锅炉排污水、车间地面冲洗废水、设备清洗废水、洗衣房废水、化验室废水、车辆冲洗用水）一起排入厂区污水处理站进行处理，处理后废水排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理。南乐县产业集聚区污水处理厂设计出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准，SS、动植物油、总氮、类大肠菌群数等该标准未涉及污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后废水最终排入徒骇河。全厂废水总排口安装流量、COD、NH3-N在线监测装置、并与环保部门联网。

本项目废水产排情况见下表3.4-4

表3.4-4  拟建项目主要废水产排情况一览表

| 序号 | 种类 | 废水量（m3/d） | 污染物浓度（mg/L） | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PH(无量纲） | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | TP | TN | 动植物油 | 类大肠菌群数（个/L） |  |
| 生产废水 | 屠宰废水 | 2923 | 6.2~7.2 | 2000 | 1000 | 1000 | 150 | 22 | 400 | 200 | 30000 | 员工生活污水及熟食加工废水经隔油池+化粪池处理后与其它废水（屠宰废水、锅炉排污水、车间地面冲洗废水、设备清洗废水、洗衣房废水、化验室废水、车辆冲洗用水）一起排入厂区污水处理厂，处理后废水进入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理 |
|  | 熟食加工废水 | 63.911 | 6.2~7.2 | 2000 | 1000 | 1000 | 150 | 22 | 400 | 100 | - |  |
|  | 设备清洗废水 | 23.4 | 6.2~7.2 | 1000 | 500 | 500 | 40 | 15 | 80 | 80 | 20000 |  |
|  | 地面冲洗废水 | 58.92 | 6~8 | 500 | 300 | 300 | 20 | 10 | 40 | 50 | 10000 |  |
|  | 车辆冲洗废水 | 31.59 | 6.2~7.2 | 500 | 300 | 600 | 30 | 10 | 50 | - | 10000 |  |
|  | 洗衣房废水 | 48.96 | 6~9 | 300 | 200 | 200 | 20 | 15 | 50 | 50 | 10000 |  |
|  | 化验室废水 | 18.0 | 6~8 | 300 | 150 | 150 | 15 | 5 | 25 | - | - |  |
| 生活废水 | 员工生活污水 | 68.64 | 6~8 | 350 | 200 | 200 | 25 | 5 | 40 | 20 | - |  |
| 清净下水 | 锅炉废水 | 2.0 | 6~8 | 40 | - | 40 | 0.3 | - | - | - | - |  |
|  | 软水制备废水 | 30.0 | 6~8 | 40 | - | 40 | 0.3 | - | - | - | - | 全部回用于车间地面冲洗，不外排 |
|  | 循环冷却废水 | 0.8 | 6~8 | 40 | - | 40 | 0.3 | - | - | - | - |  |

注

注：本项目污染物浓度参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业（HJ 860.3—2018）》等资料，并经有关资料核实，冲洗地面用水参考其它同行业项目

2.2 废水治理措施及排放情况

#### 厂区拟建一座污水处理站，处理项目的生产废水、生活污水，污水处理站设计规模4500m3/d，该污水处理站拟采用“预处理（格栅+调节池1+固液分离+隔油沉砂池+调节池2+提升井+气浮池）+生化处理（水解酸化+A/O+生化沉淀池）+深度处理（絮凝反应池+物化沉淀池+消毒）”处理工艺，高标准设计污水处理站，设计出水水质按《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中的肉制品加工（禽类屠宰加工）三级标准和南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求。

#### ①废水处理工艺

#### 本项目废水处理工艺采用厌氧+生物接触氧化的处理工艺，废水处理工艺流程详见下图，该工艺是目前我国肉类加工废水处理中应用较普遍且技术成熟、经济可行的方法。采用本处理工艺处理后均可达标排放。

# 3.4-5  厂区污水处理站工艺流程示意图

②设计规模及进、出水水质

根据厂区污水处理站的设计，厂区污水处理站规模为4500m3/d，设计去除效率为：SS 75%、COD 79.5%、BOD5 79.5%、氨氮84.9%、动植物油94%、总氮79.8%、总磷60%、类大肠菌群数99%。职工生活污水及熟食加工废水采用隔油池、化粪池处理后，污染物去除效率为：SS 50%、COD 15%、BOD5 10%、氨氮5%、动植物油50%、总氮10%、总磷4%。

表3.4-5  厂区污水处理站去除效率一览表

| 项 目 | 废水量 （m3/d） | 水质（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH（无量纲） | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | TP | TN | 动植物油 | 类大肠菌群数 （个/L） |
| 生产废水和生活污水合计 | 3238.42 | 6～8 | 933.40 | 1872.48 | 940.03 | 140.04 | 21.02 | 371.60 | 183.96 | 27653.21 |
| 污水处理站 去除效率 | — | — | 75.0% | 79.5% | 79.5% | 84.9% | 60.0% | 79.8% | 94.0% | 99.0% |
| 污水处理站 出水 | 3238.42 | 6～8 | 233.35 | 383.86 | 192.71 | 21.1 | 8.408 | 75.06 | 11.04 | 276.53 |
| GB13457-1992 表3三级标准 | — | 6.0~8.5 | 300 | 500 | 250 | — | — | — | 50 | — |
| 南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求 | — | 6～9 | 350 | 400 | 200 | 35 | — | — | — | — |
| GB3838-2002 IV类水体标准 | — | 6～9 | 10 | 30 | 6 | 1.5 | — | 15 | 0.3 | — |
| GB18918-2002 一级 A标准 | — | — | 10 | — | — | — | 1 | 15 | — | 1000 |

③污水主要污染物产排情况汇总

表3.4-6  项目污水产排情况汇总一览表

| 污染物 名称 | 废水排放量（万t/a） | 产生 | 厂区处理后（隔油池、化粪池、厂区污水处理站） | 南乐产业集聚区污水处理厂处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
| 生活废水 | COD | 2.47 | 350 | 8.645 | 297.5 | 7.348 | 30 | 0.741 |
|  | NH3-N |  | 25 | 0.6175 | 23.8 | 0.588 | 1.5 | 0.037 |
| 生产废水 | COD | 114.11 | 1912.64 | 2182.51 | 392.09 | 447.41 | 30 | 34.233 |
|  | NH3-N |  | 142.71 | 162.85 | 21.55 | 24.59 | 1.5 | 1.712 |
| 总计 | COD | 116.58 | 1872.48 | 2182.94 | 383.86 | 447.50 | 30 | 34.974 |
|  | NH3-N |  | 140.04 | 163.26 | 21.1 | 24.60 | 1.5 | 1.749 |

由以上表可知，项目外排废水主要污染物浓度为：pH 6～8、SS 233.35mg/L、COD383.86mg/L、BOD5 192.71mg/L、氨氮21.1mg/L、动植物油11.04mg/L、总氮75.06mg/L、总磷8.408mg/L、类大肠菌群数276.53个/L，可以满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3肉制品加工（禽类屠宰加工）三级标准和南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理。南乐县产业集聚区污水处理厂设计出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准，SS、动植物油、总氮、类大肠菌群数等该标准未涉及污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后废水最终排入徒骇河。另全厂废水总排口安装流量、COD、NH3-N在线监测装置、并与环保部门联网。

另外，根据物料衡算结果，项目年屠宰活禽重量为122500t/a（鸡的活屠重按1.75kg/只计)，年加工熟食重量为1.8万t/a，年工作时间为360d，每天屠宰活禽重量为340.3t、加工熟食重量为50t。项目外排废水量为3238.42m3/d，其中屠宰3169.72m3/d，熟食加工68.61m3/d，则屠宰单位重量活禽废水排放量为9.31m3/t禽类，熟食加工单位重量活禽废水排放量为1.4m3/t，禽类及肉类加工小于《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3标准要求（5.8m3/t原料肉、18.0m3/t活屠重）。

3、噪声

本项目噪声污染源主要包括鸡叫声、脱毛机、制冷系统、油水分离器、锅炉、空压机、风机、水泵、运输噪声等，产生空气动力学噪声或机械振动噪声，各噪声源的声压级在70～85dB(A)之间。各主要噪声源源强、治理措施及治理效果见表3.4-7。

表3.4-7  项目主要噪声源源强、治理措施及治理效果一览表

| 序号 | 噪声源名称 | 产生方式 | 噪声源强（dB(A)） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理前 | 治理后 |  |
| 1 | 待宰棚 | 鸡叫声 | 间断 | 70 | 55 | 厂房隔声 |
| 2 | 生产车间 | 输送机 | 连续 | 70 | 50 | 基础减振、装消音隔声装置、厂房隔声 |
| 3 |  | 提升机 | 连续 | 75 | 55 |  |
| 4 |  | 清洗机 | 连续 | 75 | 55 |  |
| 5 |  | 脱毛机 | 连续 | 80 | 60 |  |
| 6 |  | 油炸锅 | 连续 | 75 | 55 |  |
| 8 |  | 油水分离器 | 连续 | 75 | 60 |  |
| 9 | 制冷系统 | 预冷机 | 连续 | 75 | 55 | 基础减振、装消音隔声装置、厂房隔声 |
| 10 |  | 压缩机 | 连续 | 85 | 60 |  |
| 11 | 锅炉房 | 锅炉 | 连续 | 80 | 60 | 基础减振、加装消声隔声装置、厂房隔声 |
| 12 |  | 风机 | 连续 | 85 | 60 |  |
| 13 | 污水处理站 | 风机 | 连续 | 85 | 60 | 基础减振、加装消声隔声装置、厂房隔声 |
| 14 |  | 水泵 | 连续 | 75 | 55 |  |

- 固废

本项目生产过程中产生的固废主要为：鸡粪、不合格产品、废油、鸡毛、鸡血、鸡肠胃内容物、污水处理站、废弃包装材料、废反渗透膜、废润滑油、废离子交换树脂以及员工办公生活产生的生活垃圾。本项目固体废物的产生分为两种情况，即正常情况和非正常情况。

- 正常情况下

本项目正常情况下产生的固体废物由两部分组成，一部分是工业固体废

物，另一部分是生活垃圾。

① 固体废物

★ 鸡粪

本项目鸡粪产生量类比同行业规模项目以及根据《农业环境影响评价技术手册》（P58页表4-5健康家禽排放量）可知：每只鸡的日排粪量为0.09～0.17kg。由于本项目活禽屠宰前12～24h不进行喂食，本评价每只鸡排粪量按0.09kg计算，项目年屠宰活鸡7000万头，则项目待宰棚活鸡产鸡粪量为6300t/a，其主要成分为水分、有机质、氮、磷、钾等，为一般工业固体废物。项目采用干清粪工艺，待宰棚设置有鸡粪储存间，鸡粪日产日清，根据环保和卫生要求，鸡粪需进行无害化处理，鸡粪储存间暂存后交由有无害化处理资质公司处理（生产成有机肥料），并签订无害化处置协议。

★ 不合格产品

检验工序产生的不合格及病死鸡，一般是运输过程挤压致死鸡。熟食加工

产生的不合格产品。

通过调查南乐县及周边县市多家鸡屠宰企业，发现一般情况下，在运输过程

中挤压致死鸡的产生量一般占运输量的千分之一左右，根据公司之前运行项目经验以及本项目采用先进成熟屠宰生产线，生产过程中的不合格胴体极少可忽略不计，因熟食加工采用先进成熟生产设备，根据公司之前运行项目情况，蒸煮油炸工序产生不合格产品极少，本环评不进行估算。本次环评不合格产品按活屠重的万分之一计，本项目鸡的活屠重为12.25万t/a，因此结合物料平衡项目产生的不合格产品的总重量为12.25t/a。

一旦发现检疫不合格或病死鸡，应按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006)和《畜禽养殖业污染防治技术政策》（HJ/T81-2001)要求进行无害化处理。本项目产生的病死鸡及不合格胴体经收集后用防渗塑料袋装好，由有资质单位处理，签订无害化处理协议。根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789号），病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》，由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，不属于危险废物。

★ 废油

主要为熟食加工时油炸工艺产生的废油和隔油设施处理后回收的废油。油炸锅剩余废油产生量约为20t/a；本项目废水中动植物含量为60.62t/a，根据油水分离器处理效率，回收废油约为54.56t/a。废油总产生量74.56t/a。依据《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3要求，做到油脂回收率75%以上。废油收集暂存后作为工业油脂外售给饲料厂处理利用。

★ 鸡毛

活鸡在屠宰烫脱工序产生鸡毛，根据公司现运行工厂以及类比同屠宰行业本工序鸡毛产生情况，结合物料平衡项目产生的鸡毛总重量为6994t/a。根据企业提供资料，产生的鸡毛不进行深加工处理，鸡毛属于一般工业固体废物，收集暂存集毛间后外售给专业羽毛加工厂处理，依据《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3要求，做到毛羽回收率90%以上。

★ 鸡血

活鸡在屠宰过程中会产生鸡血，根据公司现运行工厂以及类比同屠宰行业本工序鸡血产生情况，本项目产生的鸡血总重量为5156t/a。鸡血属于一般工业废物，经收集暂存集血间后外售，依据《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3要求，做到血液回收率80%以上。

★ 鸡肠胃内容物

活鸡宰杀后肠胃内有少量未消化食物，内脏清理过程产生一定量鸡肠胃内容物等，根据公司现运行工厂以及类比同屠宰行业本工序鸡肠胃内容物产生情况，结合物料平衡项目产生的鸡肠胃内容物总重量为2046t/a，主要含有未消化食物、纤维素等，属于一般工业固体废物，经收集后在屠宰车间内胃容物暂存间暂存，定期作为有机肥生产原料外售，依据《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3要求，做到肠胃内容物回收率50%以上。

★ 污水处理站

本项目污水处理站固废主要为污水在进行格栅预处理时，会产生一定量的残渣、隔油池产生的废油脂以及项目污水处理站在运行过程中沉淀池、调节池等将产生污泥。格栅残渣主要包括鸡毛、鸡肠胃及粪便中未消化纤维素、少量油脂等，约为90t/a，为一般工业固体废物，作为有机肥生产原料外售；隔油池，约为80t/a，属于一般工业固体废物，采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售；污泥产生量按照每去除1kgCOD产生0.6kg污泥计，则产泥量约为1038t/a。污泥由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体及絮凝剂等组成，属于一般工业固体废物，经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后作为有机肥生产原料外售。

★ 废弃包装材料

项目包装及熟食加工过程中会产生少量的废包装袋和纸箱。按照本公司已建厂区生产经验，估算本项目按每天产生量为5kg计，则本项目废包装材料产生量为1.8t/a，为一般工业固废，经收集后暂存固废间，定期外售回收利用。

★ 废反渗透膜

为保证纯水质量，反渗透装置中的反渗透膜需定期更换，本项目每年更换一次，产生固废约为0.04t/a，为一般工业固废，废反渗透膜经收集后由厂家回收综合利用，不外排。

② 危险固废

★ 废润滑油

在生产设备维修、维护等工序生产过程中会产生润滑油，按照本公司已建厂区生产经验，估算本项目废润滑油产生量约为0.6t/a，属于危险废物，采用专用密闭桶收集后暂存危废间，并委托有资质单位处理，不得随意处置。

★ 废离子交换树脂

# 本项目锅炉用水采用离子交换器进行水质软化处理，运行过程中会定期产生一定量的废离子交换树脂，产生量约为0.2t/a，属于危险废物，经收集后暂存危废间，委托有资质单位处理，不得随意处置。

# ③ 生活垃圾

本项目劳动定员830人，排放垃圾量按0.5kg/d·人计，则该项目建成后日排放生活垃圾产生量约为0.415t/d，年排放量为151.48t/a.经收集后由当地环卫部门定期清运。

- 非正常情况下

非正常情况一般是指发现毛鸡染有传染病和寄生虫病的情况。本项目采用

进场检疫，用户鸡进场前进行检疫，如有发现病死禽类，参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），进行畜禽无害化处理。

综上所述，本项目固废按照要求全部妥善处理，不得随意处置，不外排。固废产生情况及治理见表3.4-8

表3.4-8  项目固废产生情况及治理措施一览表

| 编号 | 产生工序及装置 | 固废名称 | 产生量 （t/a） | 性质 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 待宰棚 | 鸡粪 | 6300 | 一般固废 | 根据环保和卫生要求，日产日清，在鸡粪储存间暂存后交由有无害化处置资质单位处置（生产成有机肥料）、签订无害化处置协议 |
| 2 | 检验及屠宰 | 病死鸡及不合格胴体 | 12.25 | 一般固废 | 经收集后用防渗塑料袋装好，交由有无害化处置资质公司进行无害化处理，并签订无害化处置协议 |
| 3 | 熟食加工 | 废油 | 74.56 | 一般固废 | 采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售给饲料厂 |
| 5 | 屠宰工序 | 鸡毛 | 6994 | 一般固废 | 经收集后暂存集毛暂存间，定期外售 |
|  |  | 鸡血 | 5156 | 一般固废 | 经收集后暂存集血暂存间，定期外售 |
| 6 |  | 鸡肠胃内容物 | 2046 | 一般固废 | 经收集后暂存胃容物暂存间，定期作为有机肥生产原料外售 |
| 7 | 污水 处理站 | 格栅渣 | 90 | 一般固废 | 作为有机肥生产原料外售 |
| 8 |  | 废油脂 | 80 | 一般固废 | 采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售 |
| 9 |  | 污泥 | 1038 | 一般固废 | 经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后作为有机肥生产原料外售 |
| 10 | 产品包装及熟食加工工序 | 废弃包装材料 | 1.80 | 一般固废 | 经收集后暂存固废间，定期外售回收利用 |
| 11 | 地面防渗 | 废反渗透膜 | 0.04 | 一般固废 | 经收集后暂存固废间，定期外售回收利用 |
| 12 | 生产设备检修、维护 | 废润滑油 | 0.6 | 危险废物HW08 900-214-08 | 采用专用密闭桶收集后暂存危废间，交有资质的单位进行处理 |
| 13 | 软水制备系统 | 废离子交换 树脂 | 0.2 | 危险废物HW13 900-015-13 | 经收集后暂存危废间，交有资质的单位进行处理 |
| 14 | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 151.48 | 一般固废 | 经收集后由当地环卫部门定期清运 |

## 3.5 地面硬化及防渗处理

为防止厂区周边地下水污染，拟建项目对厂区内地面进行硬化和必要的防渗处理，防渗措施如下：

（1）生产装置区防渗处理措施

对装置生产区的地面要进行全面的防渗处理，建议生产车间采用混凝土厚度 20cm以上防渗处理，并在主要生产区地面及裙脚涂刷具有防腐、防渗、耐磨、防水耐油等功能的环氧树脂地坪漆。

（2）污水处理站、池体等的防渗措施

严格按照建筑防渗设计规范，采取厚 300mm 钢筋混凝土，中间内衬 2~3mm 边缘上翻的防水塑料层结构。污水处理站处理构筑物的内壁涂防水涂料。严格按照施工规范施工，保证施工质量，确保废水无渗漏。

（3）管道、阀门防渗措施

对于地上管道、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后由厂区污水处理站统一处理。

（4）固废临时堆放场地防渗措施

固废临时堆放场地必须做到避雨、防渗，如四周做砖砌围墙。固废做好分类堆放工作，保持厂区整洁卫生。

（5）生活垃圾临时堆放场地的防渗措施厂区内生活垃圾应有序收集管理，杜绝随意堆放，生活垃圾堆放场地应作必要的防渗措施，由当地环卫部门统一清运、处理。

（6）废水收集管网防渗措施

在防渗漏区，设置合理的排水坡度，使雨水与地面冲洗水在集水井汇集。3.6 非正常工况下污染物排放情况

非正常排污主要是指工艺设备或环保设施达不到设计规定指标时的非正常排污及设备检修、开停等情况下的排污。

3.6.1 临时开停

在生产过程中，停电、停水或某一设备发生故障，可导致整套装置临时停工，待故障排除后，恢复正常生产。

3.6.2 设备检修

生产装置每年检修一次，年检时，装置首先要停工，生产线、容器及换热设备等进行检查、维修和保养后，再开工生产。

3.6.3 废气处理系统故障

废气的非正常排放主要为环保设备产生故障、设备失效。本项目废气主要为燃气锅炉废气、待宰棚废气、污水处理站恶臭废气。其中燃气锅炉废气采用“低氮燃烧器+烟气外循环装置”进行脱氮处理，并安装在线监控装置，可以确保稳定达标排放，废气排放非正常工况主要是待宰棚废气、污水处理站恶臭废气在废气净化效率为0的最不利条件下的排放。由本章节P79-85页表3.4-3项目废气污染物产排情况一览表可知，待宰棚废气、污水处理站恶臭废气在废气净化效率为0的情况下，废气污染物产生量很少，非正常工况下仍可以达标排放。

虽然可以达标排放，但是建设单位为防止环保设备发生故障，平时要加强管理与设备维护，确保整个设施正常运行。事故发生时，在最短的时间内进行修复。如不能及时修复，停止生产处理。

项目环保设施均属常规设施，且项目投产后，并非全年生产，有设备维修期，只要建设单位重视环保设施的正常检修，加强设备的运行管理，出现事故的概率较小，可避免非正常排放对环境的影响。

加强各种气体处理设备的管理，加强检修频率，要确保设备在良好状态下投入运行。在运行过程中一旦发现异常立即通知相关部门启动车间紧急停车程序，并查明事故工段，派专业维修人员进行维修，缩短非正常工况的运行时间。

3.6.4 废水处理系统故障

废水的非正常运行工况主要是指污水处理设施运行不正常，水处理设施处理效果达不到设计要求，外排废水水质不能满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3三级标准。

本项目污水处理站《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）推荐的成熟处理工艺，运行稳定，由专人维护管理，并在排污口安装有在线监控装置，一般不会出现非正常排放。项目设置有事故水池，若出现监控发现超标排放以及废水输送装置的设备非正常运行时，可立即启动应急预案，将事故废水导入事故水池，待污水处理站正常运营后排入污水处理站处理，可有效避免不达标废水直接排入周围地表水环境对其水质造成明显的不利影响，然后及时排查事故原因。必要时，可暂存生产，减少废水排放。

因此，本项目对废水无论正常或者非正常状态下，均有妥善的措施处置，且技术经济可行。

3.7 清洁生产

由于国家尚未颁布屠宰行业的清洁生产标准，本次评价依据《肉类加工行业清洁生产技术推行方案》以及清洁生产基本原则，结合国内外实际情况，采用类比调查的方式，经调查已建成运行类似禽类屠宰厂，台前县荡宇惠民食业有限公司年屠宰12万只禽类项目，项目主体工程为：屠宰车间、集毛车间、集血车间、待宰棚等；工艺为待宰区、吊挂、电晕、沥血、浸烫、脱羽、整理、浸蜡、掏膛、预冷分割、包装入库；污染物治理：待宰棚设为全封闭式，并设置抽风装置，恶臭气体经收集后引至一套生物喷淋除臭设施处理后排放；污水处理站的调节池、污泥浓缩池、污泥脱水间以及项目固废暂存间等产生恶臭的单元进行全封闭，并设置风机，恶臭气体经收集后引至一套生物喷淋除臭设施处理后排放；屠宰车间设通风系统，车间掏膛等工序增加通风换风次数，设置风机集气，恶臭气体经收集后引至一套生物喷淋除臭设施处理后排放；对待宰棚、固废暂存间等处理进行定期冲洗，定期喷洒生物除臭剂，对粪便、胃内容物等固废及时清运、日产日清。餐厅建设一套静电式高效油烟净化器，天然气锅炉采用低氮燃烧+烟气循环技术。废水经厂区污水处理站处理，采用厌氧+生物接触氧化处理；粪便、胃内容物及污水处理站污泥等由附近村民运走，废弃碎肉渣及不可利用的残余由附近养殖农户清运，废包装材料外手给废品站，废活性炭由原厂家回收。生活垃圾集中收集送垃圾填埋场处理。根据企业运行情况，项目采取以上措施后均达标排放，做到清洁生产水平。根据以上项目，本项目从原辅材料使用、生产工艺、末端治理及废物利用，对比分析评价工程的“清洁生产”水平。

（1）原材料及主副产品本项目采用的原料为当地正规养鸡厂的毛鸡，保证了肉鸡的质量，进而保证了产品的质量，属清洁原料。肉产品按《鲜、冻禽产品》（GB16869-2005）执行，严格保证产品质量。

# 本项目使用电和天然气，不使用煤和重油等燃料，属于清洁能源，在使用过程中，不会对环境造成不良影响。

# （2）生产工艺、设备先进性分析

# 生产工艺先进性：本项目引进先进的屠宰和熟食加工生产线，其先进性体现在：

①屠宰工艺。本项目屠宰采用先进自动化屠宰设备及流水线，生产工艺采用全封式生产线，生产过程中严格执行宰前检疫、宰后成品检验；各生产区生产人员均配备二次更衣、风淋浴、消毒；车间地面采用耐磨地平，设置防蝇、防鼠和紫外灯消毒设备，以保障生产要求及所必需的卫生条件：工艺路线严格分区，避免食品交叉感染。同时，项目采用先进的冷却工艺可抑制生物的生长繁殖，最大限度的降低微生物生长繁殖过程中对肉品的影响。项目选用电击晕、蒸汽隧道烫毛、连续式打毛机、真空采血、机械开膛、高压自动清洗等先进的工艺装备，浸烫设备配备有自动线性控温装置，保障浸烫效果。项目屠宰肠胃内容物和鸡毛采用压缩空气管道吹送的方法送至暂存区，避免与外环境直接接触，减少恶臭气体产生。整个原料输送、产品箱清洗和输送全部为自动化生产线。

②肉冷却工艺。肉冷却终温在 24 小时之内达到其肌肉深度中心温度不高于 7℃，冷冻肉冻结终温其肌肉深度中心温度不高于-15℃，实现符合国际标准的冷加工要求；实现原料输送、产品箱清洗和输送的自动化，极大地降低了人工劳动强度。

③屠宰工艺流程做到清洁区与非清洁区严格分开，非清洁区设有待宰、放血、预烫、脱毛、清洗等工序；清洁区包括冷却、熟食加工、包装等工序，然后再进行冻结冷藏，胴体加工线内脏同步检验等。

生产设备先进性：项目屠宰车间生产设备选用的是先进的屠宰生产线，该生产线的主要特点概括如下：

①设备加工能力大，生产规模大，日处理 19.2 万只肉鸡，年处理 7000 万只。由于生产规模大，因此规模经营效益高。

②设备机械化、自动化程度高。项目采用一系列的机械化、自动化措施，取代传统的手工作业，尤其是采用计算机自动检疫、检验系统，采用了多道气动传输系统，肠胃内容物等采用风送系统，使工人完全从繁重的体力劳动中解放出来。

③流水线实行密闭化、无菌化，流水线由许多封闭的单元有机组成，所有的传输系统实现悬空作业，避免了宰后的二次污染。

④流水线采用高压喷淋淋浴、低压高频电击晕、真空采血系统等一系列先进工艺和技术，确保最终产品的高质量、高标准、高附加值。

- 末端治理及废物利用

①废气：待宰棚为封闭式车间，待宰棚产生的粪便日产日清，地面定期冲

洗，在地面及通风出口附近喷洒生物除臭剂，废气经集气收集后采用“1套抽风装置+喷淋塔+生物除臭设施+15m排气筒（1#）”净化处理；熟食加工废气经“机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备+15m排气筒（2#）”进行处理；本项目污水处理站产生恶臭区域加罩或加盖；投放除臭剂；加强厂区绿化，臭气经“喷淋塔+生物除臭滤池+15m排气筒（3#）”净化处理；燃气锅炉安装低氮燃烧器和烟气外循环装置+15m排气筒（4#）；食堂油烟废气经“机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备+15m排气筒（5#）”进行处理。

本项目废气经处理后，待宰棚产生废气中的NH3、H2S排放速率可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，非甲烷总烃排放浓度可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中关于挥发性有机物的排放建议值要求；熟食加工及食堂产生废气中的油烟、非甲烷总烃排放浓度及净化效率可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准要求，从屋顶达标排放；燃气锅炉产生废气中的烟尘、SO2、NOx排放浓度可以满足《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）中燃气锅炉污染治理要求；污水处理站产生废气中的NH3、H2S排放速率可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

②废水：本项目废水主要为清净下水、生活污水和生产废水，清净下水为锅炉废水、软水制备废水、循环冷却废水，这部分水全部回用于车间地面冲洗水，不外排；生活污水为员工生活污水，这部分水与熟食加工废水经隔油池、化粪池处理后与屠宰废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、车辆冲洗废水、洗衣房废水、化验室废水等生产废水一起排入厂区污水处理站进行处理，处理后排放至南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理。根据《南乐县产业集聚区污水处理厂环境影响报告》可知南乐县产业集聚区污水处理厂设计出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准，SS、动植物油、总氮、类大肠菌群数等该标准未涉及污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后废水最终排入徒骇河。

# ③噪声：本项目使用先进生产设备，采用隔声、消声、降噪的噪声防治措施，可有效减少对周围环境噪声的影响。

④本项目鸡粪、肠胃内容物、格栅渣、污泥等作为有机肥生产原料外售；鸡毛暂存集毛间后外售；废弃包装材料及废反渗透膜收集后暂存固废间，定期外售回收利用；废润滑油、废离子交换树脂暂存危废间，交有资质单位进行处理；生活垃圾收集后经当地环卫部门定期清运。

综上分析以及建成运行项目对比，本项目清洁生产处于国内先进水平。

清洁生产是一个动态的、相对的概念，是一个连续的过程，建议企业在实际生产过程中不断改进企业管理、加强管理及从源头上控制污染、改革优化生产工艺、合理规划优化平面布局、保证设备正常运行、降低生产成本、提高产品质量和减少对环境污染，进一步降低水耗、电耗等综合能耗，降低成本，提高自动化水平。

3.8 工程分析小结

3.8.1、污染物产污环节及治理措施汇总

污染物产污环节及治理措施汇总见表3.8-1

3.8-1  污染物产污环节及治理措施汇总

| 类别 | 编号 | 产污环节 | 主要污染因子 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 待宰棚废气 | NH3、H2S | 1套喷淋塔+生物除臭设施净化处理 | 15m排气筒（1#） |
|  | 2 | 熟食加工废气 | 油烟、非甲烷总烃 | 1套机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备 | 15m排气筒（2#） |
|  | 3 | 污水处理站 恶臭废气 | NH3、H2S | 1套喷淋塔+生物除臭滤池设施净化处理 | 15m排气筒（3#） |
|  | 4 | 燃气锅炉废气 | 烟尘、SO2和NOx | 低氮燃烧器+烟气外循环装置（4套） | 15m排气筒（4#） |
|  | 5 | 食堂油烟废气 | 油烟、非甲烷总烃 | 1套机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备 | 15m排气筒（5#）屋顶 排放 |
|  | 6 | 待宰棚无组织废气 | NH3、H2S、非甲烷总烃 | 车间密闭，集气抽风，粪便日产日清，地面定期冲洗，喷洒除臭剂 |
|  | 7 | 屠宰车间无组织恶臭废气 | NH3、H2S | 车间地面定期清洗并及时清运车间产生的固废，车间地面及通风出口附近喷洒生物除臭剂，加强通风 |
|  | 8 | 污水处理站无组织恶臭废气 | NH3、H2S | 产生恶臭区域加罩或加盖，设置成密闭式；投放除臭剂；加强厂区绿化 |
| 废水 | 1 | 生产废水 | 屠宰废水 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油、总氮、总磷、类大肠菌群数 | 职工生活污水及熟食加工废水采用隔油池、化粪池处理后，与其它废水（屠宰废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、洗衣房废水、车辆冲洗废水、化验室废水）一起排入厂区污水处理站进行处理，处理后废水排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理 |
|  | 2 |  | 熟食加工废水 |  |  |
|  | 3 |  | 设备清洗废水 |  |  |
|  | 4 |  | 地面冲洗废水 |  |  |
|  | 5 |  | 洗衣房废水 |  |  |
|  | 6 |  | 车辆冲洗废水 |  |  |
|  | 7 |  | 化验室废水 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、总氮、总磷 |  |

|  | 8 | 生活废水 | 职工生活污水 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、总氮、总磷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 清净下水 | 锅炉废水 | pH、SS、COD、NH3-N | 全部回用作为车间地面冲洗水，不外排 |
|  | 10 |  | 软水制备废水 |  |  |
|  | 11 |  | 循环冷却水 |  |  |
| 噪声 | 1 | 待宰棚 | 鸡叫声 | 噪声 | 厂房隔声 |
|  | 2 | 生产车间 | 输送机 |  | 基础减振、装消音隔声装置、厂房隔声 |
|  | 3 |  | 提升机 |  |  |
|  | 4 |  | 清洗机 |  |  |
|  | 5 |  | 脱毛机 |  |  |
|  | 6 |  | 油炸锅 |  |  |
|  | 8 |  | 油水分离器 |  |  |
|  | 9 | 制冷系统 | 预冷机 |  |  |
|  | 10 |  | 压缩机 |  |  |
|  | 11 | 锅炉房 | 锅炉 |  |  |
|  | 12 |  | 风机 |  |  |
|  | 13 | 污水处理站 | 水泵 |  |  |
|  | 14 |  | 风机 |  |  |
| 类别 | 编号 | 产污环节 | 固废名称 | 性质 | 处理措施 |
| 固废 | 1 | 待宰棚 | 鸡粪 | 一般固废 | 根据环保和卫生要求，日产日清，在鸡粪储存间暂存后，交由有无害化处置资质单位处置（生产成有机肥料），并签订无害化处置协议。 |
|  | 2 | 检验及屠宰 | 病死鸡及不合格胴体 | 一般固废 | 经收集后用防渗塑料袋装好，交由有无害化处置资质单位处置，并签订无害化处置协议。 |

|  | 3 | 熟食工序 | 废油 | 一般固废 | 集中收集暂存后作为工业油脂外售给饲料公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 屠宰工序 | 鸡毛 | 一般固废 | 经收集后暂存集毛暂存间，定期外售 |
|  |  |  | 鸡血 | 一般固废 | 经收集后暂存集血暂存间，定期外售 |
|  | 6 |  | 鸡肠胃内容物 | 一般固废 | 经收集后暂存胃容物暂存间暂存，定期作为有机肥生产原料外售 |
|  | 7 | 污水处理站 | 格栅渣 | 一般固废 | 作为有机肥生产原料外售 |
|  | 8 |  | 废油脂 | 一般固废 | 采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售 |
|  | 9 |  | 污泥 | 一般固废 | 经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后作为有机肥生产原料外售 |
|  | 10 | 产品包装及熟食加工工序 | 废弃包装 材料 | 一般固废 | 经收集后暂存固废间，定期外售回收利用 |
|  | 11 | 地面防渗 | 废反渗透膜 | 一般固废 | 经收集后在包装间暂存，定期外售回收利用 |
|  | 12 | 生产设备 检修、维护 | 废润滑油 | 危险废物 | 采用专用密闭桶收集后暂存危废间，交有资质资质的单位进行处理 |
|  | 13 | 软水制备系统 | 废离子交换树脂 | 危险废物 | 采用专用密闭桶收集后暂存危废间，交有资质资质的单位进行处理 |
|  | 14 | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 经收集后由当地环卫部门定期清运 |

3.8.2、污染物产排总量汇总

本项目根据本章节表3.4-3 项目废气污染物产排情况一览表、表3.4-6 项目污水产排情况汇总一览表及表3.4-8项目固废产生情况及治理措施一览表进行本项目主要污染物产排总量汇总见表3.8-2

表3.8-2  项目主要污染物产排总量汇总一览表  单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 项目 产生量 | 项目 削减量 | 项目 排放量 | 南乐县产业集聚区污水处理厂消减量 | 排放外 环境量 | 建议总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 废气量 （万m3/a） | 31408.12 | 0 | 31408.12 | — | 31408.12 | — |
|  |  | 烟尘 | 0.069 | 0 | 0.069 | — | 0.069 | — |
|  |  | SO2 | 0.0902 | 0 | 0.0902 | — | 0.0902 | — |
|  |  | NOx | 2.39 | 1.912 | 0.478 | — | 0.478 | — |
|  |  | NH3 | 0.3503 | 0.3153 | 0.035 | — | 0.035 | — |
|  |  | H2S | 0.0245 | 0.0216 | 0.0029 | — | 0.0029 | — |
|  |  | VOCs | 0.3568 | 0.2852 | 0.0716 | — | 0.0716 | — |
|  |  | 油烟 | 0.20 | 0.19 | 0.01 | — | 0.01 | — |
|  | 无组织 | NH3 | 0.7732 | 0.005 | 0.7682 | — | 0.7682 | — |
|  |  | H2S | 0.04226 | 0.00045 | 0.04181 | — | 0.04181 | — |
|  | 合计 | 废气量 （万m3/a） | 31408.12 | 0 | 31408.12 | — | 31408.12 | — |
|  |  | 烟尘 | 0.069 | 0 | 0.069 | — | 0.069 | — |
|  |  | SO2 | 0.0902 | 0 | 0.0902 | — | 0.0902 | 0.0902 |
|  |  | NOx | 2.39 | 1.912 | 0.478 | — | 0.478 | 0.478 |
|  |  | NH3 | 1.1235 | 0.3203 | 0.8032 | — | 0.8032 | — |
|  |  | H2S | 0.06676 | 0.02205 | 0.04471 | — | 0.04471 | — |
|  |  | VOCs | 0.3568 | 0.2852 | 0.0716 | — | 0.0716 | 0.0716 |
|  |  | 油烟 | 0.20 | 0.19 | 0.01 | — | 0.01 | — |
| 废水 | 废水量 （万m3/a） | 116.58 | 0 | 116.58 | 0 | 116.58 | — |
|  | COD | 1872.48 | 1488.62 | 383.86 | 348.886 | 34.974 | 34.974 |

|  | 氨氮 | 140.04 | 118.94 | 21.1 | 19.3513 | 1.7487 | 1.7487 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业固体废物 | 23788.93 | 23788.93 | 0 | — | 0 | — |

# 根据表3.8-2可知，项目经过环保措施处理后，项目废气排放量为：烟尘0.069t/a、SO2 0.0902t/a、NOx 0.478t/a、NH3 0.8032t/a、H2S 0.04471t/a、VOCs 0.0716t/a、油烟 0.01t/a。项目废水经过厂区污水处理站处理后，排入南乐县产业集聚区污水处理厂，根据《南乐县产业集聚区污水处理厂环境影响报告》可知南乐县产业集聚区污水处理厂设计出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准，处理后废水最终排入徒骇河。经核算，本项目废水排放量为：COD 34.974t/a、氨氮 1.7487t/a。

# 综上所述，本项目重点污染物排放总量控制指标为SO2 0.0902t/a、NOx 0.478t/a、COD 34.974t/a、氨氮 1.7487t/a。

# 第四章  环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1 地理位置

本项目位于濮阳市南乐县城关镇县产业集聚区内昌州东路101号。南乐县地处华北平原中部，河南省东北边陲，冀鲁豫三省交界处。地理座标：东径115°0′42″～115°28′40″；北纬35°58′55″～36°22′6″。有大广高速、南林高速、106国道、341国道。县城西去古都安阳82公里；东到鲁西重镇聊城90公里；南距龙乡濮阳40公里，省城郑州266公里；北达首都北京480公里。

南乐县东西长40公里，南北宽21公里，版图略呈长方形，总面积624平方公里。四方顶端位置：东起福堪镇刘吕村东0.5公里，西至元村镇涨汪村西1公里，南至杨村乡东侯村南1公里，北到梁村乡吴家庄村北0.6公里。

### 4.1.2 地质地貌

南乐县境第三纪底板埋深在1500～3500米之间。第三纪以后至今一般为陆象沉积，整个地表由约1000米厚的黄土覆盖，处在渤海凹陷的西南部。县境东部是东（平）濮（阳）凹陷西北部的仰起端，西部为内黄隆起。据《濮阳市及邻区地震地质图说明书》载：南乐县境内有元村断裂。它是大名、南乐凸起与元村集拗陷的分界断裂，长44公里，走向北北东，倾向北北西，为正断层。

南乐县属黄河洪积冲积平原，境内除西北、东南两黄河故道区有沙丘起伏外，地质坦荡，海拔在42米至50米之间，自西南略向东北倾斜，比降为1/4000。由于历史上大河曾多次过境泛滥，形成大小10处坡洼。面积较大者有西南境的西西坡，东南境的王窑坡及北中部马颊河北岸的小楼坡等。境内有海河水系的卫河、马颊河、徒骇河3条河流通过。

### 4.1.3 气候气象

南乐县属于暖温带半湿润大陆性季风气候，受季风环流影响，四季分明。春季干旱多风沙，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，冬季寒冷少雨雪。若用干湿季划分，每年的10月至下年的5月为干季，7月和8月为湿季，6月和9月为干

湿过渡月份。年平均气温13.8℃，极端最高气温43.1℃，极端最低气温－21℃。无霜期205天左右。年平均日照时数2526小时，平均日照百分率为52%，是河南省日照高值区。年平均风速为2.7米/秒，常年主导风向是南风、北风。夏季多南风，冬季多北风，春秋两季风向风速多变。年平均降水量599.7毫米，最大降水量836.4毫米，降水量少的年份，仅306毫米。

### 4.1.4 水文水系

南乐县属海河水系，主要河流有卫河、马颊河、徒骇河。

卫河亦名御河，俗称运粮河。属海河水系五大河流之一。发源于河南省辉县苏门山百泉湖和博爱县皂南，东北流经辉县、卫辉、浚县、汤阴、内黄、清丰、南乐、河北省大名，由山东省临清注入大运河。卫河于清嘉庆二十一年（1816年）始入南乐县境，流经涨汪、百尺西，过元村镇北，宋庄、梁村东，又北流经张浮丘西、邵庄东，经小翟西由西崇疃东出境。境内流长21.5公里，流域面积174平方公里。卫河入南乐后，长期是水路运输要道；1964年后，水位逐年下降，航运终止；1980年后，河道近于干涸。

马颊河相传为禹疏九河之一。源于濮阳县澶州坡，因河势上宽下狭，形如马颊而得名。由清丰县大流乡王里固村北入南乐境，经东、西吉七两村之间北去，自近德固村东，杏园、岳固村西，流至姚庄村北，折向东流，过后陈家村南、崔方山固村北，梁方山固和王方山固村南，后平邑村北，至西小楼村南入大名县。境内全长22.5公里，流域面积171平方公里。两岸有9条支沟汇入，是南乐县主要排水河道之一。

徒骇河相传为禹疏九河之一。源于山东莘县同智营。得名有两说，一是“禹疏九河以众徒起，故云徒骇”；一说“禹疏九河用功虽广，众惧不成，故云徒骇”。徒骇河南乐段为南北走向，系南乐与莘县的界河。入境后，经千口镇阎村、西节村东北流，至大清村东与西来永顺沟汇流，再东北出县境入山东界。境内全长14.5公里，流域面积264平方公里（含永顺沟流域面积230平方公里）。两岸有11条沟汇入。徒骇河南乐段历史绵远，变化较大。大清村以上曾因缺乏修治淤

为沙河坡，俗呼为东沙河，而大清以下名徒骇河，至龙卧村一带曾名龙窝河（或龙卧河、龙巢河）。1954年开挖子沟，东沙河与徒骇河上下疏通，通称徒骇河。此后，经常治理，河形始成。该河为季节性河流，夏秋多水，冬春干枯。

### 4.1.5 地下水

南乐县属河南省比较干旱地区之一，水资源不多。水资源总量约为1.4395亿立方米，其中，浅层地下水总量为0.7918亿立方米，年平均径流量为0.2808亿立方米，引黄河水年均0.3669亿立方米。南乐县人均占有水资源290立方米，低于全国人均占有2324立方米和全省人均占有530立方米的水平。

南乐县地下水属漏斗区。主要分布在4.5米以下至40米以上的地层之间，靠降水入渗、河流侧渗和灌溉回归综合补给。丰水年可利用量8409.4万立方米。枯水年可利用量3846万立方米。中华人民共和国成立初期，境内地下水埋深只有2米左右，随着地下水资源的不断开发利用，水位逐年下降。1966年至1975年的10年间，地下水位由3.8米降至5.17米；到1982年，水位埋深达6至12米，个别地区达13米左右；2009年地下水位达6至25米；2011年地下水位达6至27米。

### 4.1.6 土地土壤

南乐县地势平坦，土层深厚，便于开发利用；垦殖率较高，但人均占有量少，后备资源匮乏。除生产建设和生活用地外，宜农而尚未开垦的荒地所剩无几。

据2012年土地变更调整统计，南乐县土地面积6.228万公顷。其中，农用地：水浇地4.327万公顷、园地1255公顷、林地2427公顷、其他林地294.5公顷、农村道路853.6公顷、坑塘水面140.3公顷、沟渠523.1公顷、设施农业地139.3公顷；建设用地：建制镇1030公顷、村庄8563公顷、采矿用地216.6公顷、风景名胜及特殊用地16.77公顷、公路用地669.9公顷、水工建设用地111.1公顷；未利用地：河流水面338.5公顷、内陆滩涂515.7公顷、盐碱地1175公顷、沙地741.8公顷。

据1985年土壤普查资料，南乐县土壤共划分为潮土、风砂土2个土类，黄

潮土、褐土化潮土、冲积性风砂土3个亚类，8个土属，24个土种。南乐县有潮土土类793743.6亩，占全县总土壤面积的97.5%，遍布全县各乡镇；风砂土土类面积20649.9亩，占全县总土壤面积的2.5%，零星分布于近德固、元村、西邵、张果屯5个乡镇。据化验分析，全县土壤钾丰富、磷不足，有机质和氮偏低。

### 4.1.7 植被、生物多样性

南乐县属落叶阔叶林带。由于耕作历史悠久，原有的自然植被已不复存在，主要是栽培植被。境内生长的植物可分为农作物、人工种植的木本草本植物和野生杂草三部分。

粮食作物主要有小麦、玉米、谷子、绿豆、红薯等，经济作物主要有棉花、花生、芝麻、油菜等，蔬菜主要有白萝卜、红萝卜、大白菜、小白菜、白头白菜、菠菜、芹菜、韭菜、大葱、土豆、蒜、辣椒、生椒、芫荽、藕、丝瓜、苦瓜、芸豆、豆角、木耳、蘑菇、茄子等。

乔木有杨、槐、榆、柳、松、椿、桐，灌木有笸箩柳、柽柳、酸枣棵等，果木有苹果、杏、枣、柿、石榴、葡萄等，药材有苍耳子、香附、寸冬、金银花、枸杞、红花、地黄、杏仁等，花卉有牡丹、芍药、月季、夹竹桃、菊、玫瑰、木槿、文竹、茉莉、仙人掌、仙人球、裙子兰、鸡冠花等。

野生杂草有蒲公英、蒺藜、马齿苋、鱼醒草、猪毛菜、狼尾巴蒿、灰灰菜、茅草、米米蒿、扫帚菜、抓地秧、小雀卧单、三棱草、勾勾秧、水杂草等。

动物可分为饲养动物、野生动物两部分。

传统的饲养家畜有牛、马、驴、骡、猪、羊、兔、狗、猫等，引进饲养的有肉牛、奶牛、长毛兔等。传统的饲养家禽有鸡、鸭、鹅、鸽等，以鸡为主，引进饲养的有肉食鸡、乌鸡等。

## 4.2环境功能区划

环境空气：该区域位置属于环境空气质量二类功能区内，环境空气适用于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

地下水：区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；

地表水：区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准；

声环境：区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类声环境功能区标准。

## 4.3 环境质量现状监测与评价

### 4.3.1 环境空气质量现状监测与评价

4.3.1.1达标区判定

（一）达标情况分析

本项目位于南乐县产业集聚区，项目所在地属于二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状采用《基于互联网的环境影响评价技术服务平台》中的《环境空气质量模型技术支持服务系统》可知濮阳市2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为16 ug/m3、36ug/m3、102 ug/m3、63 ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为195 ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、O3、PM2.5，因此项目所在区域为非达标区。

（一）区域大气污染防治措施

根据《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，河南省总体目标为：到2020年，全省主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，全省生态文明水平与全面建成小康社会目标相适应，为2035年生态环境根本好转、美丽河南目标基本实现打下坚实基础。2020年度大气污染控制目标为：全省PM2.5年均浓度达到58微克/立方米以下，PM10年均浓度达到95微克/立方米以下，全年优良天数比例力争达到70%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；京津冀大气污染传输通道和汾渭平原城市达到国家规定目标要求。

《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》要求认真落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、

柴油货车治理、城乡扬尘全面清洁、环境质量监控全覆盖五个标志性攻坚战役。其中，针对濮阳市的大气污染防治要求主要有以下几个方面：

（1）逐步削减煤炭消费总量。①严控煤炭消费目标。严格落实《河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十三五”煤炭消费总量控制工作方案的通知》(豫政办[2017]82号)，强化电力、煤炭、钢铁、化工、有色、建材等重点行业煤炭消费减量措施，淘汰一批能耗高于全国平均水平的低效产能,提高煤炭清洁利用水平。到2020年，全省煤炭消费总量较2015年下降10%，其中，京津冀传输通道郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、济源8市和汾渭平原洛阳、三门峡2市及平顶山市，以及信阳、南阳、周口、驻马店4个达标城市煤炭消费总量下降15%。②提高燃煤项目准入门槛。从严执行国家、省重点耗煤行业准入规定,原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的煤炭、煤电、钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工、焦化等8大类产能过剩的传统产业项目,全省禁止新增化工园区。③实施煤炭减量替代。严格落实《河南省耗煤项目煤炭消费替代管理(暂行)办法》,所有新建、改建、扩建耗煤项目一律实施煤炭减量或等量替代。

（2）构建全省清洁取暖体系。基本实现城区集中供暖全覆盖。2018年10月底前，郑州、安阳、焦作、濮阳4市集中供热普及率达到85%以上。

（3）推动运输结构优化调整。增加铁路货运比例。拓展区域铁路网覆盖面，规划研究濮阳经开封至潢川铁路、月山至随州铁路、南阳至驻马店至阜阳铁路、驻马店至周口至商丘铁路等项目。

（4）推进固体废物处理处置及综合利用。按照“减量化、资源化、无害化”原则，推进一般固体废物、废旧产品资源化利用,以及尾矿（共伴生矿）综合利用和协同利用，开展大宗工业固体废物资源化利用，在濮阳、宝丰、镇平开展静脉产业园试点工作，在焦作、濮阳、灵宝等地建设尾矿（共伴生矿）综合利用示范工程；完善危险废物经营许可、转移审批等管理制度，建立信息化监管平台，提升危险废物处理处置能力，实施全过程监管。

濮阳市根据《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，制定

了《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）》，濮阳市总体目标为：到2020年，全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，全市生态环境水平与全面建成小康社会目标相适应，为实现2035年生态环境根本好转的目标打下坚实基础。2020年度大气污染控制目标为：PM2.5年均浓度达到52微克/立方米以下，PM10年均浓度达到98微克/立方米以下，全年优良天数达到244天以上。

围绕大气污染防治目标，濮阳市要求着力打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车治理、城乡扬尘全面清洁、环境质量监控全覆盖五个标志性攻坚战役。其中，工业企业绿色升级攻坚战役要求：强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展。具体措施有：（1）持续推进工业污染源全面达标行动；（2）强化挥发性有机物（VOCs）污染防治；（3）实施重点企业深度治理专项行动；（4）加强餐饮油烟排放治理；（5）大力开展重点行业清洁生产；（6）推动绿色示范工厂建设；（7）开展秋冬季攻坚行动。

待以上大气污染防治计划逐步实施后，濮阳市环境空气质量将得到较大的改善，区域PM10、PM2.5、SO2、NO2等污染物浓度将逐步降低。

4.3.1.2现状监测及评价

（1）监测与评价因子

SO2、NO2、CO、O3、PM10；

（2）监测布点

本次评价SO2、NO2、CO、O3、PM10等基本污染物监测利用《南乐县产业集聚区污水处理厂项目环境影响报告书》中河南松筠检测技术有限公司于2019年03月25日至31日对项目评价范围内高屯村及三里庄村的环境空气质量现状监测结果。环境空气常规因子监测点情况见表4.3-1。

表4.3-1  环境空气常规因子现状监测点

| 序号 | 监测点名称 | 与本项目相对方位 | 与本项目相对距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高屯 | NE | 1813 |
| 2 | 三里屯村 | SW | 1163 |

（3）监测时间及频次

环境空气质量现状监测时间为2019年03月25日-03月31日，连续监测7天。

SO2、NO2、CO、O3日平均浓度每天采样18小时， PM10日平均浓度每天采样12小时；SO2、NO2、CO、O31小时平均浓度每日监测8次，每次至少45分钟，采样时间为2:00、8:00、14:00、20:00。监测同时观测风向、风速、干球温度、总云量、低云量等地面气象资料。

（4）监测分析方法

按照《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》执行。

（5）评价方法

采用单因子污染指数法进行评价。计算公式如下：

式中：Pi—某种评价因子污染指数；

Ci－某种评价因子监测浓度，mg/m3；

Coi- 某种评价因子标准值，mg/m3。

（6）评价标准

SO2、NO2、CO、O3、PM10环境质量现状评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。具体标准详见表4.3-2。

表4.3-2  环境空气质量现状评价标准

| 评价因子 | 取值时间 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时平均 | 0.028 mg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 1小时平均 | 0.027 mg/m3 |  |
| NO2 | 24小时平均 | 0.052mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 0. 041mg/m3 |  |
| CO | 24小时平均 | 1.305mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 1.314mg/m3 |  |
| O3 | 8小时平均 | 0.059 mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 0.032mg/m3 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 0.124mg/m3 |  |

（7）监测及评价结果

本项目位于南乐县产业集聚区范围内，根据《南乐县产业集聚区污水处理厂项目环境影响报告书》中河南松筠检测技术有限公司对项目评价范围内高屯村及三里庄村的检测数据（监测报告见附件），项目所在区域NO2日均浓度值为0.028～0.034mg/m3、SO2日均浓度值为0.022～0.029mg/m3，PM10日均浓度值为0.087～0.095mg/m3，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，O38小时均值为0.072～0.088mg/m3，不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。建议通过区域整改措施改善环境空气质量。

4.3.1.3特征因子现状监测与评价

（1）监测与评价因子

H2S、NH3、非甲烷总烃、臭气浓度，监测期间同时观测风向、风速、总云量、低云量、气温、气压等气象条件。

（2）监测布点

本次评价H2S、NH3、非甲烷总烃、臭气浓度等特征因子污染物，H2S、NH3、臭气浓度监测委托河南鼎晟检测技术有限公司于2020年8月7日至13日对项目评价范围内本项目所在地的环境空气质量现状监测结果。

表4.3-3  环境空气常规因子现状监测点

| 序号 | 监测点名称 | 与本项目相对方位 | 与本项目相对距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目地 | / | / |

- 监测时间与频次

H2S、NH3、臭气浓度监测时间和频次根据河南鼎晟检测技术有限公司于2020年8月7日至13日对项目评价范围内本项目所在地监测报告可知，连续监测7d，每天4次，每次采样1小时，具体时间为2：00、8：00、14：00、20：00。

（4）监测分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》(大气部分)进行； NH3、H2S监测分析方法按卫生部批准的现行《大气监测检验方法》的规定执行。其具体监测方法见表4.3-4。

表4.3-4  大气污染物监测分析方法

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 | 紫外可见分光光度计 TU-1810 | 0.004mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法（B） 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇 第四章 十（三）国家环境保护总局（2003年） | 紫外可见分光光度计 TU-1810 | 0.001mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | 聚酯无臭袋 | 10（无量纲） |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 气相色谱仪 GC9790Ⅱ | 0.07mg/m3 |

（5）评价方法

评价方法采用单项标准指数法，计算模式如下：

Pi＝Ci/C0i

式中：Pi——i污染物标准指数；

Ci——i污染物实测浓度，mg/m3；

C0i——i污染物评价标准值，mg/m3。

（6）评价标准

具体标准详见表4.3-5。

表4.3-5  环境空气质量现状评价标准

| 执行标准 | 监测因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考浓度限值 | NH3 | 1小时平均 | 200µg/m3 |
|  | H2S | 1小时平均 | 10µg/m3 |
| 《大气污染物综合排放标准详解》 | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2mg/m3 |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准 | 臭气浓度 | 1小时平均 | 20（无量钢） |

（7）监测及评价结果

根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行了统计分析，并对评价结果进行分析。监测及评价结果见表4.3-6。

表4.3-6  环境空气特征因子现状监测及评价结果一览表

| 监测项目 | 监测点 名称 | 浓度范围(mg/m3) | 标准值(mg/m3) | 污染指数 | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1小时平均 | 项目地 | 0.022~0.042 | 0.20 | 0.11~0.21 | 0 |
| H2S | 1小时平均 | 项目地 | 未检出 | 0.01 | 0 | 0 |
| 臭气浓度 | 1小时平均 | 项目地 | ＜10（无量纲） | 20（无量纲） | ＜0.5 | 0 |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 项目地 | 0.41~0.52 | 2.0 | 0.205~0.26 | 0 |

由上表可知，NH3和H2S 1小时平均浓度均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考浓度限值要求；非甲烷总烃1小时平均浓度可以满足《大气污染物综合排放标准详解》相关规定；臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求。

### 4.3.2声环境质量现状监测与评价

4.3.2.1声环境质量现状监测

（1）监测因子

等效连续A声级（Leq）

（2）监测布点

厂界共设4个厂界噪声监测点。

（3）监测方法及仪器

表4.3-7  检测方法及检测仪器

| 序号 | 项目名称 | 检测方法名称及国标代号 | 检出限 | 仪器名称、型号、编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 声环境质量标准 GB 3096-2008 | —— | 噪声分析仪 AWA5688、37-02 |
|  |  |  |  | 声校准器 AWA6221B、38 |

（4）监测时间及频次

声环境质量现状监测由河南松筠检测技术有限公司于2020年6月6日至7日进行监测，连续监测2天，昼、夜各一次。

（5）监测结果

声环境质量现状监测结果见表4.3-8。

表4.3-8 噪声检测结果表  单位dB(A)

| 监测点位 | 2020.6.6 | 2020.6.7 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 54 | 45 | 53 | 44 |
| 南厂界 | 57 | 46 | 58 | 47 |
| 西厂界 | 61 | 49 | 59 | 51 |
| 北厂界 | 64 | 49 | 59 | 48 |

4.3.2.2声环境质量现状评价

（1）评价因子

等效连续A声级

（2）评价方法

采用现状监测结果与相应标准值比较的方法进行。

（3）评价标准

评价标准北厂界采用《声环境质量标准》（GB3096－2008）4a类标准，其他厂界采用《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准。具体标准值见表4.3-9。

表4.3-9  声环境质量现状监测评价标准

| 评价因子 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 等效连续A声级 | 昼间：65dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类标准 |
|  | 夜间：55dB（A） |  |
|  | 昼间：70dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 4a类标准 |
|  | 夜间：55dB（A） |  |

（4）评价结果

北厂界监测点昼间噪声监测值在59~64dB（A）之间，夜间噪声监测值在48~49dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，其它厂界监测点昼间噪声监测值在53~61dB（A）之间，夜间噪声监测值在44~51dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，区域声环境质量良好。

### 4.3.3地表水环境质量现状监测与评价

（1）评价因子

本次环评确定以pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总氮、总磷、粪大肠菌群、氯化物等作为评价因子。

（2）监测点位

本项目外排废水经厂区污水处理站处理后，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，处理后废水由永顺沟排入徒骇河。本次评价利用《南乐县产业集聚区污水处理厂项目环境影响报告书》中河南松筠检测技术有限公司2019年3月25日至26日对永顺沟地表水的监测数据和《濮阳市环境质量月报》 2019年第1期~2020年第3期公布的的徒骇河寨肖家村断面监测数据说明地表水质量现状，监测断面设置及监测因子见表4.3-10。

表4.3-10 地表水环境质量现状监测断面一览表

| 编号 | 监测断面位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 污水处理厂排口上游500m | pH、COD、BOD5、氨氮、TN、TP、SS、粪大肠菌群、氯化物 |
| 2# | 污水处理厂排口下游1000m |  |
| 3# | 徒骇河寨肖家村断面 | COD、氨氮、TP |

（3）评价标准

该评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准和地方管理要求（氨氮≤3.0mg/L），SS执行《地表水水资源质量标准》(SL63-94)中四级标准。

（4）评价方法

为了能直观反映水质现状，科学的评判水体中污染物是否超标，评价采用单项水质指数评价方法。

单项指数法数学模式如下：

①对于一般污染物：

式中：Sij —单项水质参数 i 在第 j 点的标准指数；

Cij —污染物 i 在监测点 j 的浓度(mg/L)；

Csi —水质参数 i 的地面水水质标准(mg/L)。

②对具有上、下限标准的项目 pH，计算式为：

式中：pHj——为监测占 j 的 pH 值；

pHsd——为水质标准 pH 的下限值；

pHsu——为水质标准 pH 的上限值。

③DO 计算式为：

DOf ≥DOs

DOf＜DOs

式中：DOf—某水温、气压下河水中的溶解氧饱和值（mg/L）；

DOj——监测点 j 的溶解浓度（mg/L）；

DOs—溶解氧的地表水水质标准（mg/L）；

T——水温（℃）。

当 Sij 值大于 1.0 时，表明地表水水体已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，S ij值越大，水体受污染的程度就越严重，否则反之。

（5）评价结果分析

本次地表水环境质量监测及评价结果见表4.3-11。

表4.3-11 地表水检测结果表

| 序号 | 检测项目 | 单位 | （永顺沟）污水处理厂排口上游500m | （永顺沟）污水处理厂排口下游1000m | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类及《地表水水资源质量标准》(SL63-94)中四级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样时间 |  |
|  |  |  | 2019.03.25 | 2019.03.26 | 2019.03.27 | 2019.03.25 | 2019.03.26 | 2019.03.27 |  |
| 1 | pH值 | / | 7.16 | 7.13 | 7.14 | 7.12 | 7.11 | 7.17 | 6-9 |
| 2 | 化学需氧量 | mg/L | 40 | 48 | 53 | 79 | 82 | 74 | 30 |
| 3 | 五日生化需氧量 | mg/L | 8.0 | 9.6 | 10.6 | 15.8 | 16.4 | 14.8 | 6 |
| 4 | 氨氮 | mg/L | 3.74 | 3.55 | 3.61 | 3.85 | 3.77 | 3.81 | 1.5 |
| 5 | 悬浮物 | mg/L | 85 | 81 | 73 | 97 | 92 | 98 | 60 |
| 6 | 总氮 | mg/L | 12.4 | 11.7 | 12.0 | 13.0 | 13.5 | 13.2 | 1.5 |
| 7 | 总磷 | mg/L | 0.87 | 0.81 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.3 |
| 8 | 粪大肠菌群 | 个/L | 74 | 62 | 70 | 64 | 66 | 60 | 20000 |
| 9 | 氯化物 | mg/L | 410 | 428 | 435 | 435 | 424 | 411 | 250 |

# 表4.3-12 地表水徒骇河寨肖家村断面监测数据结果表     单位：mg/L

| 序号 | 监测时间 | 主要污染物监测值 | 超标因子及倍数 | 是否达标 | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |  |  |  |
| 1 | 2019年1月 | 12 | 1.03 | 0.25 | / | 是 | IV类 |
| 2 | 2019年2月 | 17 | 0.22 | 0.13 | / | 是 | III类 |
| 3 | 2019年3月 | 31 | 0.16 | 0.17 | COD(0.03) | 否 | V类 |
| 4 | 2019年4月 | 24 | 0.06 | 0.12 | / | 是 | IV类 |
| 5 | 2019年5月 | 14 | 0.12 | 0.21 | / | 是 | IV类 |
| 6 | 2019年6月 | 31 | 0.28 | 0.22 | COD(0.03) | 否 | V类 |
| 7 | 2019年7月 | 28 | 0.10 | 0.31 | TP(0.03) | 否 | V类 |
| 8 | 2019年8月 | 36 | 0.96 | 0.17 | COD(0.2) | 否 | V类 |
| 9 | 2019年9月 | 12 | 0.29 | 0.10 | / | 是 | II类 |
| 10 | 2019年10月 | 9 | 0.09 | 0.15 | / | 是 | III类 |
| 11 | 2019年11月 | 17 | 0.03 | 0.24 | / | 是 | IV类 |
| 12 | 2019年12月 | 22 | 1.14 | 0.19 | / | 是 | IV类 |
| 13 | 2020年1月 | 17 | 1.60 | 0.24 | / | 是 | V类 |
| 14 | 2020年2月 | 16 | 0.88 | 0.17 | / | 是 | III类 |
| 15 | 2020年3月 | 17 | 0.06 | 0.14 | / | 是 | III类 |

对比《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准和《地表水水资源质量标准》(SL63-94)中四级标准。永顺沟2个监测断面除PH值、粪大肠菌群外，其它监测因子均出现不同程度超标，评价认为永顺沟主要是南乐县生活污水排污沟，南乐县城和沿途生活工业污水进入永顺沟是造成2个监测断面超标的主要原因。根据《濮阳市环境质量月报》 2019年第1期~2020年第3期公布的的徒骇河寨肖家村断面监测数据，徒骇河寨肖家村断面 2019 年 3 月、6 月和 8月COD超标，2019年7月TP超标 ，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准和地方管理要求（氨氮≤3.0mg/L）。水质类别为V类；其余监测时段均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准和地方管理要求（氨氮≤3.0mg/L），部分时段可以达到II类和III类水体标准要求。

徒骇河源于山东省莘县同智营，南乐区段为南北走向，系南乐与莘县的界河。入境后，经千口乡阎村、西节村东北，至大溥村东与西来永顺沟 汇流，在东北处，出县境入山东界。因接纳沿途乡镇生活污水和工业废水， 徒骇河水质较差。根据《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）》中的实施要求，重点打好城市黑臭水体治理、饮用水源地保护、全域清洁河流、农业农村污染治理四个标志性攻坚战役，统筹推进各项水污染防治工作。其中方案提出：加强沿河环湖生态保护，修复湿地等水生态系统。建设人工湿地，在卫河、金堤河、马颊河、徒骇河等4条主要出境河流上，因地制宜，规划建设人工湿地，逐步恢复水生态。随着水污染防治攻坚战实施方案的逐步实施，永顺沟和徒骇河地表水水质将得到逐步改善。

### 4.3.4 地下水环境质量现状监测与评价

为查明项目区所在地附近地下水环境质量现状，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）对评价区范围内地下水水位、水质的动态进行监测。

4.3.4.1地下水水位现状监测

（1）监测布点

本项目根据所在区域的地下水流向，设置三里庄村、高屯村、栗庄村、南乐县污水处理厂、南乐县生活垃圾处理场等5个水位监测点，其中，三里庄村、高屯村、南乐县污水处理厂地下水监测点水质监测数据利用《南乐县产业集聚区污水处理厂项目环境影响报告书》中河南松筠检测技术有限公司2019年3月25日至27日的监测数据以及河南光远环保科技有限公司2019年5月14日对三里庄村地下水监测数据，栗庄村、南乐县生活垃圾处理场地下水监测点水质监测数据利用《南乐县生活垃圾处理场垃圾渗滤液应急工程环境影响报告书》河南省政院检测研究院有限公司于2018年10月24日的监测数据，监测布点情况详见表 4.3-13。

表 4.3-13 项目地下水监测布点情况

| 点号 | 监测点 | 相对位置 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 三里庄村 | 西南1163m |
| 2# | 高屯村 | 东北1813m |
| 3# | 栗庄村 | 东南1330m |
| 4# | 南乐县污水处理厂 | 北650m |
| 5# | 南乐县生活垃圾处理场厂区西北监测井 | 东南280m |

（2）监测项目

按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）的要求，本项目地下水监测项目选取：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐、挥发酚、氰化物、氟化物、氯化物、汞、砷、六价铬、铅、铬、铁、锰、镉、细菌总数、粪大肠菌群。

（3）监测分析方法

各水质监测项目的分析方法见表4.3-14。

表4.3-14  水质监测项目分析方法表

| 序号 | 项目 名称 | 检测方法名称及国标代号 | 检出限 | 仪器名称、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.1 | 便携式PH计、pHB-4、30 |
| 2 | 耗氧量 | 水质 酸性高锰酸钾法 GB/T11892-1989 | 0.5 mg/L | 滴定管、50.0ml |
| 3 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验法感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006（8.1）称量法 | 4 mg/L | 电子天平、BS224S、06 |
| 4 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 1.0 mg/L | 滴定管、50.0ml |
| 5 | 硝酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法HJ/T 84-2016 | 0.04mg/L | 离子色谱仪、PIC -10、27 |
| 6 | 亚硝酸盐 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB/T 7493-1987 | 0.003mg/L | 可见分光光度计、722E、02 |
| 7 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）HJ/T342-2007 | 8mg/L | 紫外可见分光光度计、 TU-1901 |
| 8 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 0.025 mg/L | 可见分光光度计、722E、02 |
| 9 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 HJ503-2009 4-氨基安替比林分光光度法 | 0.0003mg/L | 紫外可见分光光度计、 T6新世纪、20 |
| 10 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 | 0.05mg/L | 酸度计、PHS-25、12 |
| 11 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 非金属指标（2.1氯化物硝酸银容量法）（GB/T 5750.5-2006） | 1.0mg/L | 滴定管 |
| 12 | 六价铬 | 生活饮用水标准检验法 金属指标GB/T 5750.6-2006（10.1）二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004 mg/L | 可见分光光度计、722E、02 |
| 13 | 铁 | 生活饮用水标准检验法 金属指标GB/T 5750.6-2006（2.1）原子吸收分光光度法 | 0.03mg/L | 原子吸收分光光度计、 TAS-990AFG、31 |
| 14 | 锰 | 生活饮用水标准检验法 金属指标GB/T 5750.6-2006（3.1）原子吸收分光光度法 | 0.01mg/L | 原子吸收分光光度计、 TAS-990AFG、31 |
| 15 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 | 0.3μg/L | 原子荧光光度计PF3-2、32 |
| 16 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 | 0.04μg/L | 原子荧光光度计PF3-2、32 |
| 17 | 铅 | 石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》第四版（3.4.16.5） | 1.0μg/L | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG、31 |
| 18 | 镉 | 石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》（第四版）（3.4.7.4） | 0.10μg/L | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG、31 |
| 19 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006（4.1）异烟酸-吡唑酮分光光度法 | 0.002mg/L | 可见分光光度计、722E、02 |
| 20 | 总大肠菌群 | 水质 总大肠菌群的测定 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006（2.1）多管发酵法 | —— | 电热恒温培养箱 DHP-9052B、39-01 |
| 21 | 细菌总数 | 水质细菌总数的测定 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006（1.1）平皿计数法 | —— | 生化培养箱 LRH-150B、08 |

（4）评价方法

根据导则，本次地下水现状评价以评价区域地下水水体各监测点位的水质单项指标测定值作为水质评价参数，对照《地下水质量标准》Ⅲ类标准进行，采用标准指数法进行水质参数评价。

1）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

式中：

Pi —第 i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第 i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第 i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

式中：

PpH —pH的标准指数，无量纲；

pH —pH监测值；

pH su —标准中pH的上限值；

pH sd —标准中 pH的下限值。

标准指数P>1时，即表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，且指数越大，超标越严重。

- 评价标准

本项目地下水现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（6）监测结果

地下水水位监测结果见表4.3-15

表4-15   地下水水位监测结果

| 采样点位 | 井深m | 水位埋深m |
| --- | --- | --- |
| 三里庄村 | 224 | 32 |
| 高屯村 | 182 | 34 |
| 南乐污水处理厂 | 56 | 25 |

各个监测点的地下水水质现状监测结果见表4.3-16、表4.3-17和表4.3-18。

表4.3-16   地下水水质八大离子监测结果     单位：mg/L

| 监测点位 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | SO42- | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三里庄村 | 0.98 | 166 | 101 | 36.9 | 未检出 | 377 | 239 | 176 |

表4.3-17   地下水环境质量监测结果表  单位：mg/L(pH无量纲)

| 检测项目 | 单位 | 三里庄村 | 南乐县污水处理厂 | 高屯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采样时间 |
|  |  | 2019.03.25 | 2019.03.26 | 2019.03.27 | 2019.03.25 | 2019.03.26 | 2019.03.27 | 2019.03.25 | 2019.03.26 | 2019.03.27 |
| pH值 | / | 7.25 | 7.22 | 7.27 | 7.28 | 7.22 | 7.24 | 7.20 | 7.28 | 7.24 |
| 氨氮 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| 硝酸盐 | mg/L | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0.8 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.015 | 0.011 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0.005 |
| 挥发酚 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氰化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | mg/L | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.004 |
| 汞 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 六价铬 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总硬度 | mg/L | 260 | 241 | 255 | 576 | 551 | 492 | 260 | 281 | 302 |
| 铅 | mg/L | 0.0123 | 0.0138 | 0.0130 | 0.0243 | 0.0228 | 0.0239 | 0.0117 | 0.0124 | 0.0129 |
| 镉 | mg/L | 0.0021 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0037 | 0.0033 | 0.0013 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0027 |
| 铁 | mg/L | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| 锰 | mg/L | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.74 | 0.55 | 0.71 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 646 | 618 | 627 | 916 | 938 | 942 | 651 | 638 | 607 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.87 | 0.81 | 0.77 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 0.87 | 0.82 | 0.93 |
| 硫酸盐 | mg/L | 134 | 122 | 127 | 384 | 330 | 351 | 131 | 148 | 150 |
| 氯化物 | mg/L | 207 | 188 | 211 | 278 | 264 | 238 | 168 | 151 | 162 |
| 细菌总数 | CPU/mL | 56 | 43 | 55 | 42 | 47 | 51 | 39 | 42 | 47 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 井深 | m | 224 | 56 | 182 |
| 水位 | m | 32 | 25 | 34 |
| 水温 | ℃ | 11.7 | 12.4 | 13.0 |

表4.3-18   地下水环境质量监测结果表  单位：mg/L(pH无量纲)

| 检测项目 | 单位 | 检测值 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 南乐县生活垃圾处理场厂区西北监测井 | 栗庄村 |  |
| pH | - | 7.38 | 7.78 | 6.5-8.5 |
| 总硬度 | mg/L | 1890 | 328 | 450 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 3600 | 941 | 1000 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.5 | 未检出 | 3.0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.5 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.002 | 0.001 | 1.0 |
| 硝酸盐 | mg/L | 0.48 | 0.23 | 20 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003 | 0.0006 | 0.002 |
| 氰化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
| 氟化物 | mg/L | 未检出 | 0.8 | 1.0 |
| 汞 | mg/L | 0.11 | 0.20 | 0.001 |
| 砷 | mg/L | 0.7 | 0.7 | 0.01 |
| 镉 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.005 |
| 六价铬 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
| 铅 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.01 |
| 铬 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
| 铁 | mg/L | 未检出 | 0.04 | 0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.04 | 0.01 | 0.1 |
| 铜 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 1.0 |
| 锌 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 1.0 |
| 粪大肠菌群 | 个/L | <2 | <2 | - |

评价区域的各个地下水监测点总硬度、溶解性固体铅、氯化物、砷和汞超标外，其余所有监测指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准要求。可见，本项目所在区域的地下水环境质量良好。

### 4.3.5土壤环境质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为IV级评价，建设项目可不开展土壤环境影响评价。

# 第五章 施工期环境影响分析

施工内容主要包括场地平整，土建、附属设施的新建、设备安装等。施工期间对环境的影响主要是扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾及生态影响等。施工期间，对周围环境的影响是暂时的，但也是多方面的。以下将就这些污染及其对周围环境的影响加以分析，并提出相应的防治措施。

## 5.1施工期大气环境影响分析

5.1.1 施工车辆尾气

施工过程中各种施工车辆（如装载机、自卸汽车、挖土机等）会产生施工车辆尾气，其污染物主要为 CO、SO2、NOX等。 在使用期间要保证其正常运行，经常检修保养，防止非正常运行造成尾气超标排放，施工机械尾气对环境影响较小。

5.1.2施工扬尘

本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘，在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。施工扬尘按起尘的原因可分为动力起尘和风力起尘。

（1）动力起尘：由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，施工期间的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，约占总扬尘量的 60%。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q =0.123(V / 5)(W / 6.8) 0.85 (P / 0.5) 0.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5.1-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（kg/辆·km）

| 车速 粉尘量 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 | 1kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/hr） | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10（km/hr） | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15（km/hr） | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25（km/hr） | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

表5.1-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可知在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

如果在施工期间对车辆行驶的路面施行洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表5-2 为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘将其污染距离缩小到20~50m范围内。

表5.1-2 施工场地洒水抑尘试验结果（kg/辆·km）

| 距离（m） | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及保持路面的清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效措施。

本项目施工期使用建筑原料在运输过程中运输扬尘，项目建设周边路况较好，运输便利，建设所需原材料就近购买。评价要求，项目在建设前先做好各场区的“三通一平”工作，及时做好场区道路及与场区外公路的道路的修建工作及硬化工作，运输车辆在出入厂前进行车辆冲洗，禁止带土上路，及时做好场区及自建的与公路连接的道路的清洁和洒水降尘工作。

（2）风力扬尘：施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，其扬尘量可参考秦皇岛码头采用的煤堆场起尘的计算公示：

Q=2.1k（V–V0）3e-1.023W

式中：Q——起尘量，kg/t·a；

k ——经验系数，是煤含水量的函数；

V——煤场平均风速，m/s；

V0 ——起尘风速，m/s；

W ——尘粒含水率，%。

由此可见，风力扬尘产生量与风速和尘粒含水率有关。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率等措施是抑制这类扬尘的有效手段。此外，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关外，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为 250μm 时，沉降速度为 1.005m/s，因此当尘粒大于 250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。因此施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

5.1.3 扬尘污染防治措施

本项目位于南乐县产业集聚区，场址周围300m范围内无居民区、商业区等环境敏感点。为有效控制施工期间的扬尘影响，本评价根据《河南省大气污染防治条例》、《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)、《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（豫政[2018]30号）、《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）》（濮政[2018]17号）、《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）等施工扬尘污染防治要求和项目施工场地实际情况，同时参考《濮阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》及同类施工场地采取的抑尘措施，对项目施工提出以下扬尘控制要求：

①施工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位。

②严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，裸露黄土及易起尘物料堆放百分之百覆盖，施工现场主要道路百分之百硬化，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方工程百分之百湿法作业，渣土运输车辆百分之百封闭）、“两

个禁止”（禁止施工现场搅拌混凝土、禁止施工现场配置砂浆）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度。

③施工现场设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。建立扬尘控制责任制度，将扬尘治理费用列入工程造价。

④施工运输车辆装载量适当，运输分散状物料必须采用密闭车斗运输，在运输途中不得遗洒、飘散载运物。

⑤首先进行四周围墙施工，严禁敞开式作业；施工场地必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净。分散状物料装卸作业时采取临时围挡措施，定期洒水，及时清扫，不利气象条件下，限制装卸作业等。

⑥施工中产生的土石方等物料堆必须采取遮盖措施，并辅助洒水、喷洒覆盖剂等其他防尘措施。

⑦合理设计施工方案，加强管理，减少土石方开挖，施工过程中应设置硬质围档，辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间，禁止在四级或四级以上大风天气施工。

⑧建筑垃圾集中分类堆放，及时清运，堆放高度不得超出围墙高度。不能及时清运的，应采用防尘网100%覆盖，并定期洒水保持湿润。

⑨严禁租赁和使用未履行申报登记、张贴环保标识、核发号牌等环保手续的非道路移动机械。加强设备养护，确保达到环保要求。

通过采取以上抑尘措施后，可最大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响。

## 5.2 施工期废水环境影响分析

施工期废水主要分为施工废水以及施工人员生活污水。

施工废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。评价建议在施工场地内设置沉淀池，使建筑污水经沉淀后上清水用于施工建设和洒水逸尘。

生活污水为施工人员日常生活产生的废水，包括洗漱废水和粪便废水，项目建设共需施工工人60人，施工现场设施工营地，项目施工期间人员不在施工场地食宿，

产生的生活污水量很小。项目区施工人员用水量按照50L/d人计算，整个施工期共720d，总用水量为3m3，按照0.8的污水产生系数计算，项目施工期共产生2.4m3的施工期生活污水，场区设置化粪池，生活污水经化粪池处理后，由周围农户定期清运用作农肥，无废水外排。

## 5.3 施工期噪声环境影响分析

5.3.1 施工期噪声种类及源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。

# 根据类比调查和资料分析，距主要施工机械不同距离的噪声值见表5.3-1

表5.3-1  距声源不同距离处的噪声值    单位：dB(A)

| 设备名称 | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 76 | 71 | 63 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 装载机 | 78 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |
| 挖掘机 | 82 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 振捣棒 | 72 | 65 | 57 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 |
| 切割机 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |

5.3.2 施工期声环境影响范围

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表 5.3-2。从表 5.3-1 中可看出，土石方施工阶段推土机、装载机、挖掘机昼间噪声超标的情况出现在距声源 40m 范围内，夜间施工噪声超标情况出现在 100m

范围内；混凝土振捣棒、切割机昼间噪声超标的情况出现在距声源 40m 范围内，

# 夜间施工噪声超标情况出现在 150m 范围内。

表5.3-2  距声源不同距离处的噪声值    单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

现场调查，本项目施工区域距离周边村庄等敏感点点较远。施工噪声在经过距

离衰减后达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 1 类标准昼间标准要求的最大距离范围为 100m，达到夜间标准要求的最大达标范围为 200m。因此，项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。

评价建议施工单位应合理安排施工时间，施工时应尽量避免在中午（12 时至14 时）和晚上（22 时至次日6 时）休息时间进行高噪声施工作业；采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，减少高噪声设备机械的同时运行。

5.3.3 施工期噪声防治措施

为避免施工机械对周围声环境的影响，本评价要求项目施工期间应采取以下措施：

（1）合理安排施工现场

①根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），结合本评价施工机械噪声预测结果，合理科学地布局施工现场，施工现场的固定噪声源相对集中放置，采取入棚措施，以减轻对环境的影响。

②施工现场设置施工标志，并将施工计划报交通管理部门，以便做好车辆的疏通工作，保证交通的安全、畅通。

（2）合理设计运输路线

施工单位应合理设计建筑材料等运输路线，尽可能绕开村庄等敏感建筑物。

（3）合理安排施工时间

施工单位应合理安排施工时间，施工运输车辆在经过近距离声环境敏感点时应控制车速、禁鸣，加强车辆维护，减轻噪声对周围声环境的影响。

（4）采取噪声控制措施

施工单位应尽量选用低噪声、低振动的施工机械设备和带有消声、隔音的附属设备。加强施工机械的保养维护，使其处于良好的运行状态。做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工。

在采取合理措施后，可尽量减轻项目施工噪声对周围居民正常生活的影响。加之施工是短时期的，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。

5.4 施工期固废环境影响分析

施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、弃土，以及施工人员产生的生活垃圾。施工期的弃土回填于项目周围荒沟内，施工期建筑垃圾应及时外运，按当地环保要求运至垃圾填埋场；施工期设置砖砌垃圾堆放池，生活垃圾日产日清，就近送至生活垃圾中转站，预计施工期固体废弃物对周围环境影响不大。

5.5 施工期生态环境影响分析

拟建项目位于南乐县产业集聚区内，项目用地为工业用地，目前为空地，项目的建设会对生态环境产生一定影响。

5.5.1 生态环境调查

拟建项目目前为空地，自然生长一些杂草。现场踏勘未发现拟建区域有国家和省级保护类植物。厂址周围以人工生态为主，主要是农田、道路以及工厂等。本区域养畜禽类主要为牛、养、猪、鸡等；野生虫鸟主要为喜鹊、麻雀和昆虫等，无稀有珍贵野生动物。建设范围内未发现文物遗址。

5.5.2 生态环境影响分析

施工过程中可能对生态环境产生的影响，主要是平整土地、开挖地基和管线等对植被和水土流失等方面的影响。

在项目建设过程中，土地平整将厂区的树木、杂草等全部清除，这部分植被的生态作用即消失，但面积和数量有限，且区内植被及种类在邻近区域均有广泛的分布和存在，故不会影响当地的生态环境。

水土流失与降水、地形、地貌、地质与土壤、植被有密切关系。虽然占地范围内坡度较小，在施工过程中土方也较少，但在降水和风力的作用下，易形成侵蚀，从而导致水土流失，尤其是在降雨强度大和持续时间较长的七八月份。因此，建议施工期的挖土、整平及管线的铺设尽量不要安排在多雨季节，以有效控制工程建设期间不发生大的水土流失。

工程建设取土将扰动原土层结构，造成土层松动，形成坡面，容易产生水土流失。由于拟建项目占地面积较小，故对施工期可能产生的水土流失易于控制，项目施工过程中对生态环境影响较小。

# 第六章 运营期环境影响预测与评价

## 6.1环境空气影响预测与评价

### 6.1.1 地面气候及气象要素特征

本工程厂址位于河南省濮阳市南乐县城关镇县产业集聚区内昌州东路101号。濮阳市南乐县位于黄河中下游冲积平原，属温带季风性半干旱气候区，全年四季分明，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季晴和日照长，冬季干旱少雨雪，主导风向为南风，次主导风向为北风。

南乐县1981～2010年近30年历史气象资料统计结果表明，该地年平均气温13.5℃，1月份气温最低，平均值为-1.6℃；7月份平均气温最高，为 26.8℃。极端最高气温 41.0℃，极端最低气温-20.7℃。年平均气压 1010.8hPa，冬季是一年中气压最高的时期，平均值为1020.9hPa；夏季是最低的时期，平均值为 999.1hPa。年平均相对湿度为71%，在全年中，7～8月份的湿度最大，2～4 月份空气较为干燥。

南乐县平均年降水量 571.8mm，属全省降水量偏少的地区之一。较少的降水量在全年内分布还很不均匀，主要集中在 6～9 月，该时期的降水量占全年降水量的69.3%，其中 7～8 月的降水量为 274.6mm，占全年降水量的 48.0%  ，表明降水量最为集中的时期在 7～8 月份。年蒸发量 1530.2mm，为年降水量的 2.7 倍。降水量少、蒸发量大，容易引起干旱，是该地常发生干旱的主要原因，不利于空气污染物的吸附和清洗，尤其重污染季节冬季更易加重空气的污染程度。常规气象要素统计见表6.1-1。

表6.1-1常规气象要素统计一览表

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温（℃） | 平均 | -1.6 | 1.5 | 7.3 | 14.8 | 20.2 | 25.3 | 26.8 | 25.5 | 20.7 | 14.5 | 6.7 | 0.6 | 13.5 |
|  | 最高 | 17.7 | 24.6 | 27.6 | 33.2 | 38.4 | 41.0 | 41.0 | 37.3 | 36.4 | 34.7 | 26.8 | 22.9 | 41.0 |
|  | 最低 | -20.0 | -16.7 | -8.5 | -2.9 | 3.8 | 10.4 | 15.8 | 13.7 | 4.1 | -1.9 | -18.4 | -20.7 | -20.7 |
| 气压（hPa） | 1021.7 | 1019.4 | 1015.1 | 1008.4 | 1004.2 | 999.1 | 997.3 | 1001.0 | 1008.4 | 1014.7 | 1019.1 | 1021.6 | 1010.8 |
| 相对湿度（%） | 66 | 63 | 64 | 64 | 67 | 65 | 81 | 83 | 78 | 74 | 73 | 69 | 71 |
| 降水量（mm） | 5.8 | 8.6 | 23.3 | 27.0 | 50.0 | 70.1 | 161.6 | 113.0 | 51.7 | 37.6 | 16.3 | 6.9 | 47.4 |

| 蒸发量（mm） | 38.1 | 60.1 | 115.0 | 175.1 | 214.0 | 244.1 | 187.4 | 162.5 | 134.6 | 103.0 | 58.0 | 38.3 | 127.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 6.1.2 地面风场特征

根据濮阳市南乐县气象观测站近 30 年地面风向的观测资料统计，当地全年及各季风向频率见表6.1-2，全年及各季风向玫瑰图见图6.1-1。

表6.1-2  濮阳市南乐县多年及各季风向频率（%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 10.7 | 6.9 | 6.2 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 5.3 | 8.4 | 19.0 | 10.3 | 7.3 | 3.2 | 0.9 | 0.8 | 2 | 2.7 | 10.0 |
| 夏季 | 10.8 | 7.3 | 6.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.4 | 7.4 | 16.6 | 7.1 | 4.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 3.0 | 18.4 |
| 秋季 | 11.4 | 7.5 | 4.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 3.7 | 8.2 | 13.3 | 5.2 | 5.2 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 2.6 | 4.1 | 26.1 |
| 冬季 | 14.8 | 11.0 | 8.3 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 4.0 | 7.7 | 11.6 | 6.0 | 3.9 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 2.5 | 4.2 | 16.7 |
| 全年 | 11.9 | 8.2 | 6.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 4.6 | 7.9 | 15.1 | 7.2 | 5.2 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 17.8 |

图6.1-1	濮阳市南乐县近 30 年风玫瑰图

由图6.1-1 表明，濮阳市南乐县最多风向为S风，频率15.1%；次多风向为N风，频率11.9%，全年静风频率 17.8%。若将主导风向、次主导风向及其相邻风向一并统计，SSE－SSW 扇形方位风向频率之和为 30.2%；NNW－NNE 扇形方位风向频率之和为 23.6%。由此可见，偏S风最多，偏N风次多构成了该地风向的基本格局。

就各季节来说，主导风向和次主导风向之频率有所不同。受大气环流形势影响的结果，冬季偏北气流的势力相对增强，偏南气流的势力削弱，北风多于南风；夏季与此相反，偏南气流势力较强，偏北气流势力衰弱，南风多于北风。

就地面风向而言，污染源主要影响的是偏S和偏N方向上的环境敏感点。

### 6.1.3 近年地面气象要素

（1）温度

各月平均气温统计结果分别见表6.1-3，年平均温度月变化曲线图见图6.1-2。

表6.1-3	濮阳市南乐县年均气温月变化（℃）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | -1.79 | 1.37 | 10.5 | 15.34 | 21.41 | 24.44 | 25.78 | 25.45 | 20.78 | 16.22 | 8.36 | 1.89 |

图6.1-2	年均气温月变化曲线

由图表可见：该地平均气温14.14℃。其中11月至3月份的平均气温在年均值以下，以 1 月份最低，为-1.79℃。4月至10月份的平均气温在年均值以上，以7月份最高，为 25.78℃。

（2）风速

将全年及各月平均风速、各风向平均风速、不同季节平均风速、不同时次平均风速、全年及各季节风速级别频率分别进行统计。统计结果分别列在表6.1-4 至6.1-8。

表6.1-4	全年及各月平均风速（m/s）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |

表6.1-5	各季节平均风速（m/s）

| 季节 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 2.1 |

表6.1-6	各风向平均风速（m/s）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.4 |

表6.1-7	不同时次平均风速（m/s）

| 季节 时次 | 02 | 08 | 14 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 2.3 |
| 夏季 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | 1.5 |
| 秋季 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 1.2 |
| 冬季 | 1.6 | 1.8 | 3.0 | 1.8 |
| 全年 | 1.6 | 1.9 | 3.1 | 1.7 |

表6.1-8	不同时次平均风速（m/s）

| 季节 时次 | ≤1.9 | 2.0-2.9 | 3.0-3.9 | 4.0-5.9 | ≥6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 28.6 | 22.7 | 21.1 | 20.0 | 7.6 |
| 夏季 | 43.8 | 28.0 | 15.6 | 11.2 | 1.4 |
| 秋季 | 53.8 | 25.1 | 11.5 | 7.2 | 2.4 |
| 冬季 | 40.9 | 26.8 | 16.1 | 13.7 | 2.5 |
| 全年 | 41.8 | 25.6 | 16.1 | 13.0 | 3.5 |

由表6.1-4～表6.1-8 可以看出：该地全年平均风速2.1m/s，以4 月份平均风速最大，为2.9m/s；以10 月份平均风速最小，为1.5m/s。

全年中，以春季平均风速最大，为2.7m/s；以秋季平均风速最小，为1.6m/s。就平均风速条件而言，春季是大气污染扩散的最好季节，秋季为 扩散的最不利季节。各风向平均风速，以N 和SSW 为最大，其次为NNE，平均风速大，可以减轻高风频下风向的污染程度。

在全天，以午间14 时的平均风速最大，为3.1m/s，说明中午前后为有利于扩散的时段。平均风速最小的时刻在夜间，20 时和02 时的平均风 速分别只有 1.7m/s 和 1.6m/s，表明夜间对污染物的扩散不利，容易加重污染。

全年小于2.0m/s 的小风占 41.8%，其中静风频率占 17.8%。风速≥6.0m/s 的频率仅占 3.5%。从小风多、大风很少的特点可以说明该地风速扩散能力不强。

### 6.1.4 大气环境影响分析

6.1.4.1污染源情况

本项目运营期大气污染物主要为待宰棚废气、熟食加工废气、污水处理厂恶臭气体、燃气锅炉废气以及食堂油烟废气，主要成分为烟尘、SO2、NO2、H2S、NH3、非甲烷总烃，主要废气污染源源强见表6.1-9。

表6.1-9  本项目投产后污染源基本情况

| 类别 | 排放源 | 污染因子 | 排放速率(kg/h) | 排气筒 高度(m) | 排气筒出口内径(m) | 烟气量(Nm3/h) | 出口烟气温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | 待宰棚废气 | NH3 | 0.0022 | 15 | 0.7 | 20000 | 20 |
|  |  | H2S | 0.0001 |  |  |  |  |
|  | 熟食加工废气 | 非甲烷总烃 | 0.013 | 15 | 0.4 | 8000 | 20 |
|  | 污水处理站恶臭废气 | NH3 | 0.0018 | 15 | 0.45 | 10000 | 20 |
|  |  | H2S | 0.0002 |  |  |  |  |
|  | 燃气锅炉废气 | 烟尘 | 0.024 | 15 | 0.35 | 6055.97 | 120 |
|  |  | SO2 | 0.031 |  |  |  |  |
|  |  | NO2 | 0.166 |  |  |  |  |
|  | 食堂油烟废气 | 非甲烷总烃 | 0.0192 | 15 | 0.4 | 8000 | 20 |
| 面源 | 待宰棚无组织废气 | NH3 | 0.0006 | 长×宽×高(m)： 61.7×15.56×6.0 | — | — |
|  |  | H2S | 0.00005 |  |  |  |
|  | 屠宰车间无组织 恶臭废气 | NH3 | 0.08 | 长×宽×高(m)： 92.8×76.01×8.0 | — | — |
|  |  | H2S | 0.004 |  |  |  |
|  | 污水处理站无组织 恶臭废气 | NH3 | 0.00828 | 长×宽×高(m)： 111.77×24.02×4 | — | — |
|  |  | H2S | 0.00079 |  |  |  |

6.1.4.2大气环境影响预测结果与评价采用的环境质量标准

本项目大气估算模式和参数选取《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN和相应参数。

评价采用的环境质量标准见表6.1-10

表6.1-10  评价采用的环境质量标准

| 评价因子 | 评价指标 | 参考标准 |
| --- | --- | --- |
| TSP | 24小时平均浓度值的3倍（0.9mg/m3） | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| H2S | 1h平均浓度值10μg/m³ | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1浓度参考限制 |
| NH3 | 1h平均浓度值200μg/m³ | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1浓度参考限 |
| SO2 | 1h平均浓度值0.5mg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| NOX | 1h平均浓度值0.25mg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| 非甲烷总烃 | 1h平均浓度值2.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》第244页中标准 |

6.1.4.3 评价工作等级

根据HJ2.2-2018，环境空气影响评价等级判据见表6.1-11。

表6.1-11   环境空气影响评价等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10％ |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax<1％ |

6.1.4.4排放估算结果

项目主要大气污染物排放时的估算结果，估算模式计算结果见表6.1-12-18。

表6.1-12  点源估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 待宰棚废气NH31#排气筒（有组织） | 待宰棚废气H2S1#排气筒（有组织） |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） | 距离m | 预测浓度 C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） |
| 50 | 0.00001611 | 0.01 | 50 | 7.322E-07 | 0.01 |
| 100 | 0.0000635 | 0.03 | 100 | 0.000002886 | 0.03 |
| 200 | 0.00007638 | 0.04 | 200 | 0.000003472 | 0.03 |
| 300 | 0.00008113 | 0.04 | 300 | 0.000003688 | 0.04 |
| 323 | 0.00008185 | 0.04 | 323 | 0.00000372 | 0.04 |
| 400 | 0.00007691 | 0.04 | 400 | 0.000003496 | 0.03 |
| 500 | 0.00006812 | 0.03 | 500 | 0.000003096 | 0.03 |
| 600 | 0.00006877 | 0.03 | 600 | 0.000003126 | 0.03 |
| 700 | 0.00006632 | 0.03 | 700 | 0.000003015 | 0.03 |
| 800 | 0.00006184 | 0.03 | 800 | 0.000002811 | 0.03 |
| 900 | 0.00005672 | 0.03 | 900 | 0.000002578 | 0.03 |
| 1000 | 0.00005165 | 0.03 | 1000 | 0.000002348 | 0.02 |
| 1100 | 0.00004704 | 0.02 | 1100 | 0.000002138 | 0.02 |
| 1200 | 0.00004297 | 0.02 | 1200 | 0.000001953 | 0.02 |
| 1300 | 0.00003938 | 0.02 | 1300 | 0.00000179 | 0.02 |
| 1400 | 0.00003621 | 0.02 | 1400 | 0.000001646 | 0.02 |
| 1500 | 0.0000334 | 0.02 | 1500 | 0.000001518 | 0.02 |
| 1600 | 0.00003091 | 0.02 | 1600 | 0.000001405 | 0.01 |
| 1700 | 0.00002933 | 0.01 | 1700 | 0.000001333 | 0.01 |
| 1800 | 0.00002976 | 0.01 | 1800 | 0.000001353 | 0.01 |
| 1900 | 0.00003002 | 0.02 | 1900 | 0.000001364 | 0.01 |
| 2000 | 0.00003011 | 0.02 | 2000 | 0.000001369 | 0.01 |
| 2100 | 0.00002991 | 0.01 | 2100 | 0.00000136 | 0.01 |
| 2200 | 0.00002964 | 0.01 | 2200 | 0.000001347 | 0.01 |
| 2300 | 0.00002931 | 0.01 | 2300 | 0.000001332 | 0.01 |
| 2400 | 0.00002894 | 0.01 | 2400 | 0.000001316 | 0.01 |
| 2500 | 0.00002854 | 0.01 | 2500 | 0.000001297 | 0.01 |
| 下风向 最大浓度 | 0.00008185 | 0.04 | 0.00000372 | 0.04 |
|  | 323m | 323m |

表6.1-13  点源估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 熟食加工废气非甲烷总烃2#排气筒（有组织） | 污水处理站恶臭废气NH33#排气筒（有组织） | 污水处理站恶臭废气H2S3#排气筒（有组织） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） | 距离m | 预测浓度 C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） | 距离m | 预测浓度 C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） |
| 50 | 0.000009519 | 0 | 50 | 4.215E-07 | 0 | 50 | 4.683E-08 | 0 |
| 100 | 0.00003752 | 0 | 100 | 0.00001784 | 0.01 | 100 | 0.000001982 | 0.02 |
| 200 | 0.00004513 | 0 | 200 | 0.00002563 | 0.01 | 200 | 0.000002848 | 0.03 |
| 300 | 0.00004794 | 0 | 300 | 0.0000271 | 0.01 | 300 | 0.000003011 | 0.03 |
| 323 | 0.00004836 | 0 | 321 | 0.00002717 | 0.01 | 321 | 0.000003019 | 0.03 |
| 400 | 0.00004545 | 0 | 400 | 0.0000263 | 0.01 | 400 | 0.000002922 | 0.03 |
| 500 | 0.00004025 | 0 | 500 | 0.00002444 | 0.01 | 500 | 0.000002715 | 0.03 |
| 600 | 0.00004064 | 0 | 600 | 0.00002283 | 0.01 | 600 | 0.000002537 | 0.03 |
| 700 | 0.00003919 | 0 | 700 | 0.00002209 | 0.01 | 700 | 0.000002455 | 0.02 |
| 800 | 0.00003654 | 0 | 800 | 0.00002135 | 0.01 | 800 | 0.000002373 | 0.02 |
| 900 | 0.00003352 | 0 | 900 | 0.00002028 | 0.01 | 900 | 0.000002253 | 0.02 |
| 1000 | 0.00003052 | 0 | 1000 | 0.00001961 | 0.01 | 1000 | 0.000002179 | 0.02 |
| 1100 | 0.0000278 | 0 | 1100 | 0.00001856 | 0.01 | 1100 | 0.000002062 | 0.02 |
| 1200 | 0.00002539 | 0 | 1200 | 0.0000175 | 0.01 | 1200 | 0.000001944 | 0.02 |
| 1300 | 0.00002327 | 0 | 1300 | 0.00001647 | 0.01 | 1300 | 0.00000183 | 0.02 |
| 1400 | 0.00002139 | 0 | 1400 | 0.00001579 | 0.01 | 1400 | 0.000001755 | 0.02 |
| 1500 | 0.00001974 | 0 | 1500 | 0.00001529 | 0.01 | 1500 | 0.000001699 | 0.02 |
| 1600 | 0.00001827 | 0 | 1600 | 0.00001477 | 0.01 | 1600 | 0.000001641 | 0.02 |
| 1700 | 0.00001733 | 0 | 1700 | 0.00001423 | 0.01 | 1700 | 0.000001581 | 0.02 |
| 1800 | 0.00001759 | 0 | 1800 | 0.00001369 | 0.01 | 1800 | 0.000001521 | 0.02 |
| 1900 | 0.00001774 | 0 | 1900 | 0.00001316 | 0.01 | 1900 | 0.000001463 | 0.01 |
| 2000 | 0.00001779 | 0 | 2000 | 0.00001276 | 0.01 | 2000 | 0.000001418 | 0.01 |
| 2100 | 0.00001767 | 0 | 2100 | 0.00001261 | 0.01 | 2100 | 0.000001401 | 0.01 |
| 2200 | 0.00001751 | 0 | 2200 | 0.00001246 | 0.01 | 2200 | 0.000001385 | 0.01 |
| 2300 | 0.00001732 | 0 | 2300 | 0.00001262 | 0.01 | 2300 | 0.000001403 | 0.01 |
| 2400 | 0.0000171 | 0 | 2400 | 0.00001275 | 0.01 | 2400 | 0.000001417 | 0.01 |
| 2500 | 0.00001686 | 0 | 2500 | 0.00001284 | 0.01 | 2500 | 0.000001427 | 0.01 |
| 下风向 最大浓度 | 0.00004836 | 0 | 0.00002717 | 0.01 | 0.000003019 | 0.03 |
|  | 323m | 321m | 321m |

表6.1-14  点源估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 燃气锅炉废气颗粒物4#排气筒（有组织） | 燃气锅炉废气SO24#排气筒（有组织） | 燃气锅炉废气NOX4#排气筒（有组织） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） | 距离m | 预测浓度 C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） | 距离m | 预测浓度 C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） |
| 50 | 0.00003347 | 0 | 50 | 0.00004323 | 0.01 | 50 | 0.0002315 | 0.12 |
| 100 | 0.0004014 | 0.04 | 100 | 0.0005185 | 0.1 | 100 | 0.002776 | 1.39 |
| 200 | 0.0004985 | 0.06 | 200 | 0.0006439 | 0.13 | 200 | 0.003448 | 1.72 |
| 296 | 0.0005276 | 0.06 | 296 | 0.0006815 | 0.14 | 296 | 0.003649 | 1.82 |
| 300 | 0.0005275 | 0.06 | 300 | 0.0006813 | 0.14 | 300 | 0.003648 | 1.82 |
| 400 | 0.0005075 | 0.06 | 400 | 0.0006556 | 0.13 | 400 | 0.00351 | 1.75 |
| 500 | 0.0004737 | 0.05 | 500 | 0.0006119 | 0.12 | 500 | 0.003277 | 1.64 |
| 600 | 0.0004393 | 0.05 | 600 | 0.0005674 | 0.11 | 600 | 0.003038 | 1.52 |
| 700 | 0.0004314 | 0.05 | 700 | 0.0005573 | 0.11 | 700 | 0.002984 | 1.49 |
| 800 | 0.0004103 | 0.05 | 800 | 0.0005299 | 0.11 | 800 | 0.002838 | 1.42 |
| 900 | 0.0003915 | 0.04 | 900 | 0.0005056 | 0.1 | 900 | 0.002708 | 1.35 |
| 1000 | 0.0003803 | 0.04 | 1000 | 0.0004912 | 0.1 | 1000 | 0.00263 | 1.31 |
| 1100 | 0.0003611 | 0.04 | 1100 | 0.0004664 | 0.09 | 1100 | 0.002497 | 1.25 |
| 1200 | 0.0003414 | 0.04 | 1200 | 0.0004409 | 0.09 | 1200 | 0.002361 | 1.18 |
| 1300 | 0.000322 | 0.04 | 1300 | 0.0004159 | 0.08 | 1300 | 0.002227 | 1.11 |
| 1400 | 0.0003034 | 0.03 | 1400 | 0.0003919 | 0.08 | 1400 | 0.002099 | 1.05 |
| 1500 | 0.0002859 | 0.03 | 1500 | 0.0003693 | 0.07 | 1500 | 0.001977 | 0.99 |
| 1600 | 0.0002695 | 0.03 | 1600 | 0.0003481 | 0.07 | 1600 | 0.001864 | 0.93 |
| 1700 | 0.0002542 | 0.03 | 1700 | 0.0003284 | 0.07 | 1700 | 0.001759 | 0.88 |
| 1800 | 0.0002401 | 0.03 | 1800 | 0.0003101 | 0.06 | 1800 | 0.001661 | 0.83 |
| 1900 | 0.000227 | 0.03 | 1900 | 0.0002932 | 0.06 | 1900 | 0.00157 | 0.78 |
| 2000 | 0.0002251 | 0.03 | 2000 | 0.0002908 | 0.06 | 2000 | 0.001557 | 0.78 |
| 2100 | 0.0002271 | 0.03 | 2100 | 0.0002933 | 0.06 | 2100 | 0.001571 | 0.79 |
| 2200 | 0.0002282 | 0.03 | 2200 | 0.0002948 | 0.06 | 2200 | 0.001579 | 0.79 |
| 2300 | 0.0002287 | 0.03 | 2300 | 0.0002954 | 0.06 | 2300 | 0.001582 | 0.79 |
| 2400 | 0.0002286 | 0.03 | 2400 | 0.0002953 | 0.06 | 2400 | 0.001581 | 0.79 |
| 2500 | 0.000228 | 0.03 | 2500 | 0.0002945 | 0.06 | 2500 | 0.001577 | 0.79 |
| 下风向 最大浓度 | 0.0005276 | 0.06 | 0.00002717 | 0.01 | 0.000003019 | 0.03 |
|  | 296m | 321m | 321m |

表6.1-15  点源估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 食堂油烟废气非甲烷总烃5#排气筒（有组织） |
| --- | --- |
|  | 预测浓度C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） |
| 50 | 0.00001106 | 0 |
| 100 | 0.0002472 | 0.01 |
| 200 | 0.0003235 | 0.02 |
| 294 | 0.0003424 | 0.02 |
| 300 | 0.0003422 | 0.02 |
| 400 | 0.0003286 | 0.02 |
| 500 | 0.0003043 | 0.02 |
| 600 | 0.0002867 | 0.01 |
| 700 | 0.000279 | 0.01 |
| 800 | 0.0002687 | 0.01 |
| 900 | 0.0002581 | 0.01 |
| 1000 | 0.0002435 | 0.01 |
| 1100 | 0.0002288 | 0.01 |
| 1200 | 0.000221 | 0.01 |
| 1300 | 0.0002123 | 0.01 |
| 1400 | 0.0002032 | 0.01 |
| 1500 | 0.0001941 | 0.01 |
| 1600 | 0.0001852 | 0.01 |
| 1700 | 0.0001765 | 0.01 |
| 1800 | 0.0001682 | 0.01 |
| 1900 | 0.0001604 | 0.01 |
| 2000 | 0.0001529 | 0.01 |
| 2100 | 0.0001525 | 0.01 |
| 2200 | 0.0001543 | 0.01 |
| 2300 | 0.0001555 | 0.01 |
| 2400 | 0.0001563 | 0.01 |
| 2500 | 0.0001567 | 0.01 |
| 下风向 最大浓度 | 0.0003424 | 0.02 |
|  | 294m |

表6.1-16  面源估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 待宰棚废气NH3（无组织） | 待宰棚废气H2S（无组织） |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） | 距离m | 预测浓度 C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） |
| 50 | 0.0003981 | 0.2 | 50 | 0.00003318 | 0.33 |
| 100 | 0.0005 | 0.25 | 100 | 0.00004166 | 0.42 |
| 138 | 0.0005076 | 0.25 | 138 | 0.0000423 | 0.42 |
| 200 | 0.0004814 | 0.24 | 200 | 0.00004012 | 0.4 |
| 300 | 0.0004392 | 0.22 | 300 | 0.0000366 | 0.37 |
| 400 | 0.000342 | 0.17 | 400 | 0.0000285 | 0.29 |
| 500 | 0.0002644 | 0.13 | 500 | 0.00002203 | 0.22 |
| 600 | 0.0002083 | 0.1 | 600 | 0.00001736 | 0.17 |
| 700 | 0.000168 | 0.08 | 700 | 0.000014 | 0.14 |
| 800 | 0.0001396 | 0.07 | 800 | 0.00001163 | 0.12 |
| 900 | 0.000118 | 0.06 | 900 | 0.000009835 | 0.1 |
| 1000 | 0.0001014 | 0.05 | 1000 | 0.000008451 | 0.08 |
| 1100 | 0.0000886 | 0.04 | 1100 | 0.000007384 | 0.07 |
| 1200 | 0.00007824 | 0.04 | 1200 | 0.00000652 | 0.07 |
| 1300 | 0.00006965 | 0.03 | 1300 | 0.000005804 | 0.06 |
| 1400 | 0.00006251 | 0.03 | 1400 | 0.000005209 | 0.05 |
| 1500 | 0.0000565 | 0.03 | 1500 | 0.000004708 | 0.05 |
| 1600 | 0.00005139 | 0.03 | 1600 | 0.000004282 | 0.04 |
| 1700 | 0.00004699 | 0.02 | 1700 | 0.000003916 | 0.04 |
| 1800 | 0.00004318 | 0.02 | 1800 | 0.000003599 | 0.04 |
| 1900 | 0.00003986 | 0.02 | 1900 | 0.000003322 | 0.03 |
| 2000 | 0.00003695 | 0.02 | 2000 | 0.000003079 | 0.03 |
| 2100 | 0.00003449 | 0.02 | 2100 | 0.000002874 | 0.03 |
| 2200 | 0.0000323 | 0.02 | 2200 | 0.000002692 | 0.03 |
| 2300 | 0.00003034 | 0.02 | 2300 | 0.000002528 | 0.03 |
| 2400 | 0.00002857 | 0.01 | 2400 | 0.000002381 | 0.02 |
| 2500 | 0.00002698 | 0.01 | 2500 | 0.000002248 | 0.02 |
| 下风向 最大浓度 | 0.0005076 | 0.25 | 0.0000423 | 0.42 |
|  | 138m | 138m |

表6.1-17  面源估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 屠宰车间恶臭废气NH3（无组织） | 屠宰车间恶臭废气H2S（无组织） |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） | 距离m | 预测浓度 C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） |
| 50 | 0.01174 | 5.87 | 50 | 0.0005871 | 5.87 |
| 100 | 0.01674 | 8.37 | 100 | 0.0008369 | 8.37 |
| 200 | 0.01794 | 8.97 | 200 | 0.0008972 | 8.97 |
| 300 | 0.01765 | 8.82 | 300 | 0.0008825 | 8.82 |
| 400 | 0.01807 | 9.03 | 400 | 0.0009037 | 9.04 |
| 407 | 0.01808 | 9.04 | 407 | 0.0009039 | 9.04 |
| 500 | 0.01743 | 8.71 | 500 | 0.0008715 | 8.72 |
| 600 | 0.01599 | 7.99 | 600 | 0.0007997 | 8 |
| 700 | 0.0144 | 7.2 | 700 | 0.0007201 | 7.2 |
| 800 | 0.01295 | 6.47 | 800 | 0.0006474 | 6.47 |
| 900 | 0.01164 | 5.82 | 900 | 0.0005819 | 5.82 |
| 1000 | 0.01047 | 5.24 | 1000 | 0.0005235 | 5.23 |
| 1100 | 0.00947 | 4.74 | 1100 | 0.0004735 | 4.73 |
| 1200 | 0.008596 | 4.3 | 1200 | 0.0004298 | 4.3 |
| 1300 | 0.007837 | 3.92 | 1300 | 0.0003918 | 3.92 |
| 1400 | 0.007169 | 3.58 | 1400 | 0.0003584 | 3.58 |
| 1500 | 0.006583 | 3.29 | 1500 | 0.0003292 | 3.29 |
| 1600 | 0.006067 | 3.03 | 1600 | 0.0003033 | 3.03 |
| 1700 | 0.005614 | 2.81 | 1700 | 0.0002807 | 2.81 |
| 1800 | 0.005206 | 2.6 | 1800 | 0.0002603 | 2.6 |
| 1900 | 0.004847 | 2.42 | 1900 | 0.0002424 | 2.42 |
| 2000 | 0.00453 | 2.27 | 2000 | 0.0002265 | 2.27 |
| 2100 | 0.00425 | 2.12 | 2100 | 0.0002125 | 2.12 |
| 2200 | 0.004001 | 2 | 2200 | 0.0002001 | 2 |
| 2300 | 0.003777 | 1.89 | 2300 | 0.0001889 | 1.89 |
| 2400 | 0.003574 | 1.79 | 2400 | 0.0001787 | 1.79 |
| 2500 | 0.003386 | 1.69 | 2500 | 0.0001693 | 1.69 |
| 下风向 最大浓度 | 0.01808 | 9.04 | 0.0009039 | 9.04 |
|  | 407m | 407m |

表6.1-18  面源估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 污水处理站恶臭废气NH3（无组织） | 污水处理站恶臭废气H2S（无组织） |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） | 距离m | 预测浓度 C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） |
| 50 | 0.006473 | 3.24 | 50 | 0.0006175 | 6.18 |
| 100 | 0.009304 | 4.65 | 100 | 0.0008877 | 8.88 |
| 177 | 0.01019 | 5.09 | 177 | 0.0009719 | 9.72 |
| 200 | 0.009992 | 5 | 200 | 0.0009534 | 9.53 |
| 300 | 0.007576 | 3.79 | 300 | 0.0007228 | 7.23 |
| 400 | 0.00546 | 2.73 | 400 | 0.000521 | 5.21 |
| 500 | 0.004052 | 2.03 | 500 | 0.0003866 | 3.87 |
| 600 | 0.003115 | 1.56 | 600 | 0.0002972 | 2.97 |
| 700 | 0.002474 | 1.24 | 700 | 0.0002361 | 2.36 |
| 800 | 0.002033 | 1.02 | 800 | 0.0001939 | 1.94 |
| 900 | 0.001708 | 0.85 | 900 | 0.000163 | 1.63 |
| 1000 | 0.001458 | 0.73 | 1000 | 0.0001391 | 1.39 |
| 1100 | 0.001267 | 0.63 | 1100 | 0.0001209 | 1.21 |
| 1200 | 0.001115 | 0.56 | 1200 | 0.0001064 | 1.06 |
| 1300 | 0.0009902 | 0.5 | 1300 | 0.00009448 | 0.94 |
| 1400 | 0.0008866 | 0.44 | 1400 | 0.00008459 | 0.85 |
| 1500 | 0.0007999 | 0.4 | 1500 | 0.00007631 | 0.76 |
| 1600 | 0.0007264 | 0.36 | 1600 | 0.0000693 | 0.69 |
| 1700 | 0.0006635 | 0.33 | 1700 | 0.0000633 | 0.63 |
| 1800 | 0.0006092 | 0.3 | 1800 | 0.00005812 | 0.58 |
| 1900 | 0.0005618 | 0.28 | 1900 | 0.0000536 | 0.54 |
| 2000 | 0.0005201 | 0.26 | 2000 | 0.00004962 | 0.5 |
| 2100 | 0.0004847 | 0.24 | 2100 | 0.00004625 | 0.46 |
| 2200 | 0.0004535 | 0.23 | 2200 | 0.00004327 | 0.43 |
| 2300 | 0.0004255 | 0.21 | 2300 | 0.0000406 | 0.41 |
| 2400 | 0.0004004 | 0.2 | 2400 | 0.0000382 | 0.38 |
| 2500 | 0.0003776 | 0.19 | 2500 | 0.00003603 | 0.36 |
| 下风向 最大浓度 | 0.01019 | 5.09 | 0.0009719 | 9.72 |
|  | 177m | 177m |

表6.1-19  环境空气评价等级估算结果

| 污染源 | 污染 物 | 烟囱几何高度m | 排气量 Nm3/h | 烟囱出口内径m | 烟气温 度℃ | 排放速率kg/h | 评价 标准mg/m3 | Pmax % | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待宰棚1#排气筒 | NH3 | 15 | 20000 | 0.7 | 20 | 0.0022 | 0.2 | 0.04 | 三级 |
|  | H2S |  |  |  |  | 0.0001 | 0.01 | 0.04 | 三级 |
| 熟食加工2#排气筒 | 非甲烷总烃 | 15 | 8000 | 0.4 | 20 | 0.013 | 2.0 | 0.00 | 三级 |
| 污水处理站3#排气筒 | NH3 | 15 | 10000 | 0.45 | 20 | 0.0018 | 0.2 | 0.01 | 三级 |
|  | H2S |  |  |  |  | 0.0002 | 0.01 | 0.03 | 三级 |
| 燃气锅炉4#排气筒 | 颗粒物 | 15 | 6055.97 | 0.35 | 120 | 0.024 | 0.9 | 0.06 | 三级 |
|  | SO2 |  |  |  |  | 0.031 | 0.5 | 0.01 | 三级 |
|  | NOX |  |  |  |  | 0.166 | 0.25 | 0.03 | 三级 |
| 食堂油烟5#排气筒 | 非甲烷总烃 | 15 | 8000 | 0.4 | 20 | 0.0192 | 2.0 | 0.02 | 三级 |
| 无组织 |
| 待宰棚 | NH3 | / | / | / | / | 0.0006 | 0.2 | 0.25 | 三级 |
|  | H2S | / | / | / | / | 0.00005 | 0.01 | 0.42 | 三级 |
| 屠宰车间 | NH3 | / | / | / | / | 0.080 | 0.2 | 9.04 | 二级 |
|  | H2S | / | / | / | / | 0.020 | 0.01 | 9.04 | 二级 |
| 污水处理站 | NH3 | / | / | / | / | 0.00828 | 0.2 | 5.09 | 二级 |
|  | H2S | / | / | / | / | 0.00079 | 0.01 | 9.72 | 二级 |

由计算结果并根据 HJ2.2-2018 判定依据，本项目各污染源预测污染因子最大浓度占标率1%≤Pmax=9.72＜10%，故本项目环境空气评价工作等级确定为二级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

6.1.4.5污染物排放量核算

厂内大气污染物排放量核算见表6.1-18。

表6.1-18 大气污染物排放量核算表

| 序号 | 排放口 编号 | 产污环节 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （mg/m3） | 速率限制（kg/h） |  |
| 1 | 待宰棚1#排气筒 | NH3 | 待宰棚废气经喷淋塔+生物除臭设施净化处理 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表2排放标准 | / | 4.9 | 0.019 |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.33 | 0.0009 |
| 2 | 熟食加工2#排气筒 | 非甲烷总烃 | 机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备 | 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 表1标准，大型 | 10 | / | 0.037 |
| 3 | 污水处理站3#排气筒 | NH3 | 喷淋塔+生物除臭滤池设施净化处理 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表2排放标准 | / | 4.9 | 0.016 |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.33 | 0.002 |
| 4 | 燃气锅炉4#排气筒 | 颗粒物 | 低氮燃烧器+烟气外循环装置 | 《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）中燃气锅炉污染治理要求 | 5 | / | 0.069 |
|  |  | SO2 |  |  | 10 | / | 0.0902 |
|  |  | NOX |  |  | 30 | / | 0.478 |
| 5 | 食堂油烟5#排气筒 | 非甲烷总烃 | 机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备 | 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 表1标准，大型 | 10 | / | 0.0346 |
| 无组织排放总计 |  |
| 无组织排放总计 | NH3 | 0.7682 |
|  | H2S | 0.04181 |

本项目大气污染物年排放量核算见下表。

表6.1-19 本项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.8032 |
| 2 | H2S | 0.04471 |
| 3 | 非甲烷总烃 | 0.0716 |
| 4 | 颗粒物 | 0.069 |
| 5 | SO2 | 0.0902 |
| 6 | NOX | 0.478 |

6.1.4.6无组织排放厂界浓度预测

根据拟建工程生产过程中污染物的无组织排放，将各自无组织排放废气对厂界的地面浓度影响的最大值叠加，分析拟建工程排放的H2S、NH3、非甲烷总烃对厂界的影响。计算结果H2S厂界浓度见表6.1-20，NH3厂界浓度见表6.1-21，非甲烷总烃厂界浓度见表6.1-22。

表6.1-20  H2S厂界最大浓度结果

| 厂界 | 贡献浓度（mg/m3） | 标准限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 东厂界 | 0.0005871 | 0.06 |
| 南厂界 | 0.0003265 |  |
| 西厂界 | 0.008460 |  |
| 北厂界 | 0.008326 |  |

由上表可知，各厂界、各气象条件下H2S厂界排放浓度范围在0.0003265～0.008460mg/m3之间，臭气强度为1级，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中二级标准。

表6.1-21  NH3厂界最大浓度结果

| 厂界 | 贡献浓度（mg/m3） | 标准限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 东厂界 | 0.01174 | 1.5 |
| 南厂界 | 0.00501 |  |
| 西厂界 | 0.01782 |  |
| 北厂界 | 0.01468 |  |

由上表可知，各厂界、各气象条件下NH3厂界排放浓度范围在0.00501～

0.02782mg/m3之间，臭气强度为1级，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中二级标准。

表6.1-22  非甲烷总烃厂界最大浓度结果

| 厂界 | 贡献浓度（mg/m3） | 标准限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 东厂界 | 0.0002050 | 2.0 |
| 南厂界 | 0.0000085 |  |
| 西厂界 | 0.000020 |  |
| 北厂界 | 0.000015 |  |

由上表可知，各厂界、各气象条件下非甲烷总烃厂界排放浓度范围在0.0000085～0.0002050mg/m3之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准无组织排放监控点浓度限值以及《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件》（豫环攻坚办【2017】162号）关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知，可以达标排放。

综上所述，各污染物的无组织排放对周围环境影响很小。

6.1.4.7大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据预测结果，本项目无超标点，大气环境防护距离为0m。

6.1.4.8卫生防护距离的确定

本项目所属行业无国家明确规定的卫生防护距离标准要求，为此，本环评根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定的各类工业企业卫生防护距离计算公式，计算本项目卫生防护距离。计算公式如下：

式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半经，m；

A、B 、C、D——卫生防护距离计算参数。A=470、B=0.021、C＝1.85、D=0.84

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达的控制水平，kg/h。

结合拟建项目生产区污染物无组织排放特征，本项目的卫生防护距离计算结果见表6.1-23。

表6.1-23   卫生防护距离计算结果

| 无组织排放 有害气体 | Cm （mg/m3） | Qc （kg/h） | 占地面积 （m2） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计算值 | 取值 |
| 待宰棚 | NH3 | 0.02 | 0.0006 | 3893.76 | 0.144 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.01 | 0.00005 |  | 0.286 | 50 |  |
| 屠宰车间 | NH3 | 0.02 | 0.08 | 7567.0 | 11.748 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.01 | 0.004 |  | 11.748 | 50 |  |
| 污水处理站 | NH3 | 0.02 | 0.00828 | 2700.0 | 1.406 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.01 | 0.00079 |  | 3.033 | 50 |  |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m，但当两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。因此，项目待宰棚、屠宰车间和污水处理站卫生防护距离均为100m。

根据《农副食品加工业卫生防护距离第1 部分：屠宰及肉类加工业》（GB 18078.1-2012）及其2015年修改单：禽类年生产规模大于4万只，所在地区近五年平均风速小于2.0m/s，卫生防护距离700m，所在地区近五年平均风速大于等于2.0m/s，卫生防护距离500m。本项目年屠宰加工活禽7000万只，项目区域近五年平均风速为2.1m/s，可知项目待宰棚和屠宰车间卫生防护距离为500m。根据项目厂区平面布置，该范围包含了污水处理站卫生防护距离。

综上，确定项目卫生防护距离为：待宰棚和屠宰车间外500m，该范围内现状为工业企业和耕地，无村庄等敏感点分布。本评价建议，该范围内不再规划新建居民点、学校、医院等环境敏感点。

本项目卫生防护距离包络线图见附图9。

## 6.2声环境影响预测与评价

### 6.2.1工程主要噪声源

按照《工业企业噪声控制设计规范》确定拟建工程新建装置主要噪声源，噪声主要来源于振动、转动等设备产生的噪声，本项目噪声污染源主要包括鸡叫声、脱毛机、制冷系统、油水分离器、锅炉、空压机、风机、水泵、运输噪声等，产生空气动力学噪声或机械振动噪声，各噪声源的声压级在70～85dB(A)之间。拟建工程高噪声设备均集中在隔声厂房内，安装减震基础、加装减震垫和消声器，采用先进生产设备，声压级可降低20 dB（A）-30dB（A）。噪声源强见表6.2-1。

表6.2-1   项目主要噪声源源强、治理措施及治理效果一览表

| 序号 | 噪声源名称 | 产生方式 | 噪声源强（dB(A)） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理前 | 治理后 |  |
| 1 | 待宰棚 | 鸡叫声 | 间断 | 70 | 55 | 厂房隔声 |
| 2 | 生产车间 | 输送机 | 连续 | 70 | 50 | 基础减振、装消音隔声装置、厂房隔声 |
| 3 |  | 提升机 | 连续 | 75 | 55 |  |
| 4 |  | 清洗机 | 连续 | 75 | 55 |  |
| 5 |  | 脱毛机 | 连续 | 80 | 60 |  |
| 6 |  | 油炸锅 | 连续 | 75 | 55 |  |
| 8 |  | 油水分离器 | 连续 | 75 | 60 |  |
| 9 | 制冷系统 | 预冷机 | 连续 | 75 | 55 | 基础减振、装消音隔声装置、厂房隔声 |
| 10 |  | 压缩机 | 连续 | 85 | 60 |  |
| 11 | 锅炉房 | 锅炉 | 连续 | 80 | 60 | 基础减振、加装消声隔声装置、厂房隔声 |
| 12 |  | 风机 | 连续 | 85 | 60 |  |
| 13 | 污水处理站 | 风机 | 连续 | 85 | 60 | 基础减振、加装消声隔声装置、厂房隔声 |
| 14 |  | 水泵 | 连续 | 75 | 55 |  |

### 6.2.2预测模式

采用《环境影响评价技术导则声环境》HJ/T2.4－2009中推荐的厂界噪声预测模式：

LA(r)=LAref(r0)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA(r)—距声源r米处的A声级；LAref(r0)—参考位置r0米处的A声级：

Adiv—声波几何发散引起的A声级衰减量；Abar—声屏障引起的A声级衰减量；

Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量；Aexc—附加衰减量。

（1）几何发散

对于室外点声源，不考虑其指向性，其几何发散计算式为：L(r)=L(r0)-20Lg(r/ r0)

对于室内声源，计算室内k个声源在室内靠近围护结构处的声级L1：

然后计算室外靠近围护结构处的声级L2：L2=L1－（TL+6）

式中：TL—围护结构的传声损失。把围护结构当作等效室外声源处理。

（2）遮挡物引起的衰减

遮挡物引起的衰减只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应，(1)中已计算，其他忽略不计。

（3）空气吸收引起的衰减

空气吸收引起的衰减按下式计算：

式中：r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m；α—每100米空气吸收系数。

（4）附加衰减

附加衰减包括声波传播过程中由于云雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。

将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的新增声级值L1：

### 6.2.3 预测步骤

预测点噪声级预测计算基本步骤如下：

①选择一个坐标系，确定噪声源及预测点坐标；②根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li；③分别将增加的声源对某预测点产生的声级值按下式叠加，分别得到该预测点的增加声级值LA：

### 6.2.4 预测点位

因拟建工程厂界200m范围内没有敏感点，因此本次环评不需进行敏感点预测，厂界噪声预测点为1#（北厂界）、2#（东厂界）、3#（南厂界）、4#（西厂界）。噪声预测点位同现状监测点位。

### 6.2.5 声环境影响预测评价

噪声源对厂界及敏感点影响预测结果见表6.2-2。

表6.2-2  厂界及敏感点噪声预测结果  单位：dB(A)

| 预测点 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
|  | 噪声贡献值 | 标准值 | 达标分析 | 噪声贡献值 | 标准值 | 达标分析 |
| 1# | 30.2～46.8 | 70 | 达标 | 30.2～46.8 | 55 | 达标 |
| 2# | 28.5～39.6 | 65 |  | 28.5～39.6 | 55 |  |
| 3# | 26.9～37.5 | 65 |  | 26.9～37.5 | 55 |  |
| 4# | 18.2～32.8 | 65 |  | 18.2～32.8 | 55 |  |

由于拟建工程采取了相应的噪声治理措施，经预测，由表6.2-2，项目噪声源在采取评价要求的降噪措施后，对北厂界噪声贡献值为30.2～46.8dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准限值要求；对其它厂界噪声贡献值为18.2～39.6dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

### 6.2.6 声环境影响评价结论

拟建工程噪声源对厂界噪声的贡献值最高为46.8dB(A)，最低为18.2dB(A)，与标准值相比各预测点噪声贡献值昼间、夜间均不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4a类标准要求。

因此，企业在有效治理噪声源及采取污染防治措施的前提下，拟建工程建成投产后对周围声环境的影响较小。

为确保项目产生的噪声做到达标排放，本环评提出以下噪声防治要求：

① 设备选型时尽量选用低噪声设备。

② 水泵减振降噪措施，如地面水泵配套减振基础；加装隔声罩；进出口水管均装绕性软接头等。

③ 风机减振降噪措施，如配套风机房；配套减振基础或减振吊钩；进排风口安装软接头和消声器等。

④ 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

经以上措施处理后，故本项目设备及处理设施运行时不会对当地声环境造成太大影响。

## 6.3地表水环境影响评价

### 6.3.1 废水排放与处理

项目产生废水主要为屠宰废水、熟食加工废水、锅炉废水、软水制备系统废水、车间地面冲洗废水、设备清洗废水、洗衣房废水、化验室废水、冷却系统循环废水、车辆冲洗用水和职工生活污水。其中，锅炉排污水、软水制备排污水和循环冷却排污水全部回用作为车间地面冲洗水，不外排；职工生活污水及熟食加工废水采用隔油池、化粪池处理后，与其他废水（屠宰废水、熟食加工废水、车间地面冲洗废水、设备清洗废水、洗衣房废水、化验室废水、车辆冲洗废水）一起排入厂区污水处理站进行处理，处理后废水排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理。南乐县产业集聚区污水处理厂设计出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准，SS、动植物油、总氮、类大肠菌群数等该标准未涉及污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后废水最终排入徒骇河。

根据徒骇河寨肖家村断面水质监测数据分析结果，徒骇河寨肖家村断面部分时段仍不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ 类标准和地方管理要求（氨氮≤3.0mg/L），水质类别为V 类。目前，南乐县根据《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020 年）》要求，已实施了徒骇河人工湿地建设工程，并对徒骇河河道进行了整治， 恢复生态环境。南乐县产业集聚区污水处理厂出水指标COD、BOD5、氨氮和TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准，其余污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准。

南乐县产业集聚区污水处理厂已建设完成，经咨询南乐县产业集聚区，预计2020年9月投入运行，本项目建成后南乐县产业集聚区污水处理厂已运行，届时项

目排水经过南乐县产业集聚区污水处理厂处理后，可进一步减少废水污染物排放量，对地表水环境有改善作用。因此，项目外排废水经南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理后达标排放，不会对地表水环境产生明显影响。

### 6.3.2 项目废水排放方案

本项目锅炉排污水、软水制备排污水和循环冷却排污水全部回用作为车间地面冲洗水，不外排；职工生活污水及熟食加工废水采用隔油池、化粪池处理后，与

其他废水（屠宰废水、熟食加工废水、车间地面冲洗废水、设备清洗废水、洗衣房废水、化验室废水、车辆冲洗废水）一起排入厂区污水处理站进行处理，本项目厂区污水处理站采用“预处理（格栅+调节池1+固液分离+隔油沉砂池+调节池2+提升井+气浮池）+生化处理（水解酸化+A/O+生化沉淀池）+深度处理（絮凝反应池+物化沉淀池+消毒）”处理工艺，处理后的废水经市政管网至南乐县产业集聚区污水处理厂进行深处理，本设计处理能力4500m3/d。

表6.3-1 项目废水产生及排放情况一览表

| 污染物 名称 | 废水排放量（万t/a） | 产生 | 厂区处理后（隔油池、化粪池、厂区污水处理站） | 南乐产业集聚区污水处理厂处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
| 生活废水 | COD | 2.47 | 350 | 8.645 | 297.5 | 7.348 | 30 | 0.741 |
|  | NH3-N |  | 25 | 0.6175 | 23.8 | 0.588 | 1.5 | 0.037 |
| 生产废水 | COD | 114.11 | 1912.64 | 2182.51 | 392.09 | 447.41 | 30 | 34.233 |
|  | NH3-N |  | 142.71 | 162.85 | 21.55 | 24.59 | 1.5 | 1.712 |
| 总计 | COD | 116.58 | 1872.48 | 2182.94 | 383.86 | 447.50 | 30 | 34.974 |
|  | NH3-N |  | 140.04 | 163.26 | 21.1 | 24.60 | 1.5 | 1.749 |

### 6.3.3 事故废水排放

鉴于工程行业特征，出现非正常工况排水时，将排水暂存于事故池中，经厂内污水站处理后达到南乐县产业集聚区污水处理厂收水标准后再排入污水厂，对污水厂的日常运行不会造成冲击。事故水经污水处理厂进一步处理后，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准，同时 COD、氨氮、总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质要求后再排入徒骇河，因此对地表水环境影响较小。

综上所述，本项目废水经厂内预处理达标后进入污水处理厂的方案可行。根据《南乐县产业集聚区污水处理厂项目环境影响报告书》中地表水预测结论，南乐县产业集聚区污水处理厂排水对徒骇河水质状况影响较小，不影响徒骇河水质目标任务。

## 6.4地下水环境影响评价

### 6.4.1 调查评价区水文地质特征

（1）地下水类型

南乐县地下水流向总体上为自西南向东北，地下水类型为松散岩类孔 隙水。根据含水层的埋藏条件和水动力特征，将其划分为浅层、中层、深 层三个含水层组。各含水层组的水文地质特征如下：

①浅层含水岩组

浅层地下水埋藏于地表下100m以浅，多具有上细下粗典型的“二元结构”和粗细相间的“多元结构”的地质特征，含水层岩性为上更新统 （Qp2）和全新统（Qh）细砂、粉细砂。

浅层地下水的水位埋深6~25m，属于濮阳—清丰—南乐地下水降落漏斗区的中心区，漏斗中心位于寺庄乡，地下水流向总体上从西南流向东北。 浅层地下水水化学类型主要为HCO3·SO4-Na·Mg型，溶解性总固体一般0.4～2.0g/L，在卫河两岸和县城西分布有呈带状的微咸水区，形成原因主要是位于古河道带间或近期泛流区地势较低洼地带，地下水埋藏浅，蒸发强烈，径流缓慢所致。

②中层含水层组

本含水层组顶板埋深110~130m，底板埋深一般280m左右，含水层岩性为中更新统（Qp2) 粉细砂、中细砂和中砂，总厚度60～90m。根据后什固水厂钻孔揭露，在130～280m深度范围内，有8层砂层，总厚度达 63.05m。

中层含水层组与上覆浅层含水层组之间分布有一层厚度20m左右的粉质黏土或黏土，形成良好的隔水层，导致上下含水层之间水力联系较差，因此中层水具有承压性。现状条件下静水位埋深18～26m，地下水流向自西南流向东北，由于南乐自来水厂的开采，现在杏园北自来水厂水源地已经形成了地下水降落漏斗。

该区中层含水层组的富水性中等，水位降深15m时的单井涌水量为500～1000m3/d。

中层含水层组岩性主要以粉细砂、中细砂和中砂为主，根据南乐木糖厂2#（井深281m）抽水试验资料，本组地下水位略低于浅层水位，水位降深10.01m时的涌水量为43m3/h，导水系数（T）261.6m2/d。

中层地下水溶解性总固体0.4~1.7g/L，属于淡水—微咸水。水化学类型为

Cl·SO4-Na·Mg型和HCO3·Cl·SO4-Na·Mg。总硬度279.5～583.5 mg/L，F-离子含量0.44～1.56 mg/L，pH值为7.5～7.9，属低溶解性总固体弱碱性水。

③深层含水层组

本含水层组顶板埋深290～300 m，底板埋深一般600m左右，含水层岩性为下更新统（Qp1) 和新近系（N）的细砂和粉细砂，总厚度80～100m。根据南乐木糖厂STC2号井揭露，在308.2～608.1m深度范围内，有11层砂，总厚度达94.0m。

深层含水层组与上覆中层含水层组之间分布有一层厚度21m左右的黏土，形成良好的隔水层，导致二者水力联系较差，深层水也具承压性。 现状条件下静水位埋深34～38m，低于中层水6～15m，地下水流向自西南流向东北。

该区深层地下水属于较丰富区，水位降深15m时的单井涌水量为1000～3000m3/d。含水层岩性主要以细砂和粉细砂为主，根据自来水公司供水井（井深500m）和东寺庄供水井（井深500m）抽水试验资料，单井涌水量为1192~1466m3/d，水位降深14m左右，导水系数271.1～285.2m2/d。

深层地下水溶解性总固体1.3～1.4g/L，属于微咸水。水化学类型为 Cl·SO4-Na。总硬度145.0～305.5mg/L，F-离子含量0.78～1.00mg/L，pH值为7.9～8.1，属低溶解性总固体弱碱性水。

（2）含水层富水性及埋藏规律

南乐县可供开发的浅层地下水，主要分布在4.5m以下至40m以上的地层之间，靠降水入渗，河流侧渗和灌溉回归综合补给。平均浅层水年资源量为8723万m3。丰水年可利用量8409.4万m3。枯水年可利用量3846万m3。

根据地下水贮量及水文地质情况，南乐县境内可分为贫水区、富水区、中等水区和咸水区。

贫水区：含水层厚度在15m以下，面积219.8km2，占全县总积的36.4%。

贫水区主要有两处：一是县西贫水区，自元村镇操守村起，沿卫河两岸， 东北向，以梁村乡的宋庄、邵庄至孙村，长10km，宽300至500m，面积5万亩。二是县东贫水区，自韩张镇的傅陈庄起，沿陆塔河故道，东北向， 经韩张镇至福堪乡的南汉村、牛村一带，长8km，宽200至400m，面积3万亩。

富水区：含沙层厚度在20m以上，面积35.4km2，占全县总面积的5.9%。主要分布在千口乡的东半部和张果屯乡南部的部分地区。

中等水区：含沙层厚度在10至20m之问，面积348km2，占全县总面积的57.7％，分布在除贫水区、富水区以外的南乐其他地区。

碱水区：境内碱水区有二：一为潴龙河咸水区，沿潴龙河西南东北走向，包括杨村乡的西半部，城关镇的东南部，谷金楼乡南部和韩张镇西部的个别村庄。该区地下水矿化度在1.0至6克之间，平均在2克以上(每升大于2克的为咸水，硬度大于250毫克/升为极硬水)。二是县西碱水区，沿卫 河两岸，南起千佛，北到西崇疃，西南东北向，略呈带状，面积2万亩。

近几年来，由于连年干旱，地下水超量开采，水位下降较严重。

（3）地下水径流、补给和排泄

浅层地下水的补给以大气降水入渗为主，其次为河流，农田灌溉，池塘水入渗及地下径流补给。大气降雨补给与地形地貌，地表岩性植被，包 气带岩性，水位埋深，降雨量大小，降雨强度等因素有关。浅层地下水的排泄形式主要是人工开采、蒸发排泄和径流排泄。浅层地下水埋藏浅、宜 开采，故以农业灌溉和部分居民生活用水开采为主。

中、深层地下水的补给主要来自西南部的径流补给。由于黏土层的阻隔，浅层水对中层水、中层水对深层水的补给作用微弱。径流方向为由西 南向东北径流，排泄方式主要是人工开采和侧向径流。

6.4.2 地下水环境影响评价工作分级

按《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)附录A，本项目所属行业类别为“N轻工 98、屠宰”，环评类别为报告书，地下水环境影响评价项目类别为“III类”。

本项目位于南乐县产业集聚区，项目区域内无集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。故本项目地下水环境敏感程度为不敏感。

表6.4-1 项目评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级分级表，结合项目类别、地下水环境敏感程度，确定本项目地下水环境影响评价工作等级确定为三级。

### 6.4.3 地下水污染途径分析

本项目为建设项目，根据项目工程分析可知，项目对地下水的影响主要体现在建设项目运营或建设对地下水水质的影响，根据项目污染源实际情况，分析项目在运营期地下水污染途径。

据资料显示，地下水污染途径是多种多样的，大致可归为四类：

①间歇入渗型。大气降水使污染物随水通过非饱水带，周期性的渗入含水层，主要是污染潜水，淋滤固体废物堆引起的污染，即属此类。

②连续入渗型。污染物随水不断地渗入含水层，主要也是污染潜水，如废水聚集地段（如废水渠、废水池等）和受污染的地表水体连续渗漏造成地下水污染。

③越流型。污染物是通过越流的方式从已受污染的含水层转移到未受污染的含水层。污染物或者是通过整个层间，或者是通过地层尖灭的天窗，或者是通过破损的井管，污染潜水和承压水。地下水的开采改变了越流方向，使已受污染的潜水进入未受污染的承压水，即属此类。

④径流型。污染物通过地下径流进入含水层，污染潜水或承压水。污染物通过地下岩溶孔道进入含水层，即属此类。

根据导则的要求及以上关于污染途径的描述，对建设项目在不同状况下的地下水污染入侵途径进行分析。本项目场地下赋存第四系松散岩类孔隙水，根据水文地质条件，该地区深层地下水与潜水水力联系较弱，越流型污染的现象较难发生。

项目为屠宰建设项目，项目运营期存在多处地下及半地下式的工业污水等废水的水建构筑物，污水在输送处理等过程中可能产生跑冒滴漏等现象，在没有防渗的情况下，可能产生连续或间歇性入渗污染，并通过径流污染流场下游的地下水。因此本项目地下水的污染途径主要以连续或间歇性入渗和径流污染为主。

### 6.4.4 地下水环境影响分析及评价

本项目运营期的环境影响应同时考虑正常工况和事故状态两种情况，主要影响因素一是废水收集、处理以及排放过程中的下渗对地下水的影响，二是由于固体废物收集处经雨水淋溶污染地下水。

本项目可能产生渗漏的主要环节见表6.4-2

表6.4-2 本项目可能产生渗漏的环节一览表

| 序号 | 主要环节 | 位置 | 污染途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故应急池 污水处理设施及收集管道 化粪池 | 厂区内 | 废水下渗、雨污混流外排 |
| 2 | 循环制冷 | 制冷区 | 发生火灾、破裂造成渗漏 |
| 3 | 雨水排水系统 | 厂区内外 | 雨污混流外排 |
| 4 | 固废暂存 | 固废暂存区 | 固废渗漏 |

## 1、运营期正常工况下对地下水的影响

项目废水的收集与排放全部通过管道，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而导致地下水水质变化。正常工况下，污水管道防渗措施到位，对地下水影响很小。根据的地质条件可知，项目附近区域地下水质会受地表水水质的影响。由于排放废水水质能满足南乐县产业集聚区污水处理厂的收水标准，废水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低。即使有微量废水渗入地下水，由于土壤的自净作用，对区域内地下水的水质影响也很微弱，不会改变区域地下水的现状使用功能。

本项目固废危废收集后，暂存于固废间危废间。但厂区可能露天堆积的固体废物主要是生活垃圾和隔油池栅渣及污泥。据有关资料，垃圾和污泥如不及时合理的处理，经降水的淋溶可导致地下水中的溶解性总固体、总硬度、氯化物和硝酸盐等含量增加。同时垃圾分解出来的各种酸、无机物和有机物长期与黄土状土发生作用，还会使土的性质发生变化，如强度降低，土的结构改变，渗透性增强等，这将加速对深部地下水的污染。

对于本项目而言，产生固体及危废弃物是否对当地地下水构成影响，关键在于对固体废物和生活垃圾的管理措施是否到位，本项目固体及危废物由桶装或袋装后暂存厂区固废间危废间，定期由委托处理单位回收安全处置；生活垃圾由小型垃圾桶收集，并由当地环卫部门及时有效地运走。所有固废危废均可以做到及时有效运走。厂区固废间、危废间及临时堆场做好防雨、防渗处理等基本解决固废污染当地地下水问题。

#### 综上所述，项目在落实制冷剂存储区、污水处理设施、排污管线、事故池、固废、危废暂存间等场所的防渗措施前提下对地下水水质影响不大。

2、运营期事故状态下对地下水的影响：

本项目事故状态下造成地下水污染环节主要包括：①污水管道破裂直接渗入地下，污泥等受水淋溶溢出渗入地下：这些废水溢到裸露地面上对地下水构成威胁。②火灾等事故用到的消防废水收集导排不及时，散落到地面上，下渗污染地下水。事故状态下，在无保护措施的情况下，地下水将受到污染。

#### 由以上分析可知，事故状态下，废水对地下水影响不大，因此，需要加强预防措施及管理，定期巡检，及时发现问题，并加强导排系统建设，在废水外溢后及时收集外溢废水。只要采取有力的防护措施，将事故发生概率降到最低，并在事故发生后的第一时间采取措施，事故状态下，废水对地下水的影响可以接受。

3、地下水环境影响小结

本项目所有固废、危废均可以做到及时有效运走。厂区固废间、危废间及临时堆放处做好防雨、防渗处理等措施基本解决固废污染当地地下水问题，项目在落实制冷剂存储区、污水处理设施、排污管线、事故池、固废暂存间等场所的防渗措施前提下对地下水水质影响不大。

#### 当出现事故性排放时，事故排放的废水接入事故应急池，待污水处理设施恢复正常后，重新处理达标。因此，事故排放时本项目排放的废水对地下水的影响可以接受。

4、地下水防治措施及建议

本项目地下水与土壤污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。根据项目生产工艺特点以及污染物排放性质，将厂区划分为一般防治区域与重点防治区域，非污染区为一般防治区，不进行防渗处理，重点防治区为参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)制定防渗设计方案。本项目重点防治区域为屠宰地面车间、熟食加工地面车间、待宰棚、制冷装置区、隔油池化粪池、污水处理站以及固废暂存处、危废暂存间，其它区域为一般防治区。

本项目应采取的地下水的防治措施：

- 源头控制措施

a、积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；

## b、项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；

## c、对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低限度。

## ② 分区防治措施

项目建筑物按物料或者污染物泄露的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及非防渗区三类地下水污染防治区域。

重点防渗区主要为：屠宰地面车间、熟食加工地面车间、待宰棚、制冷装置区、隔油池化粪池、污水处理站以及固废暂存处、危废暂存间等；一般防渗区主要为：办公区、生活用房、辅助用房等；非防渗区主要为：厂区道路等。为防止物料、废物等跑、冒、滴、漏以及产生渗漏水污染地下水，本次环评要求企业采取以下地下水防治措施：

表6.4-3 本项目采取的防渗措施一览表

| 主要环节 | 采取的防渗处理方案 | 防渗级别 |
| --- | --- | --- |
| 屠宰、熟食加工车间、待宰棚、冷库等 | 严格按照建筑防渗设计规范，采用严格的防渗措施，防渗地坪自上而下建设方案：①40mm厚细石砼；②水泥砂浆结合层一道；③100mm厚C15混凝土随打随抹光；④50mm厚级配砂石垫层；⑤3：7水泥夯实：接触酸碱部分使用PVC或耐酸碱树脂进行防腐防渗漏处理 | 重点防渗 |
| 管道、阀门等 | ①阀门等采用优质产品，要严格检查，有质量问题及时更换；②在工艺条件允许的情况下，管道置于地上，并派专人负责时刻观察，如出现渗漏问题及时解决；对工艺要求必须走地下的管道、阀门设防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便随时观察，出现问题及时解决。管道够沟要与污水集水井相连，设计合理坡度，便于废水排放，然后由污水处理站统一处理。 | 重点防渗 |
| 固废危废暂存 | ①设专门容器贮存，容器安装在各个操作区的防渗纸槽内；②固废危废及时处理，避免厂区内长期存放；③固废间、危废间进行防渗处理。 | 重点防渗 |
| 事故池 | 严格按照建筑防渗设计规范，采用严格的防渗措施，防渗地坪自上而下建设方案：①花岗岩面层；②100mm厚C15混凝土；③80mm厚级配沙石垫层；④3：7水泥夯实；侧面采用玻璃钢防腐防渗。 | 重点防渗 |
| 污水处理站及输送管道 | 地下污水输送管道及渠全部采用高防渗排水渠道或管网，地上架空管加强检修，防止滴漏。 | 重点防渗 |
| 办公区、生活用房及辅助用房 | 抗渗混凝土≥100mm，防渗结构层渗透系数不应>1×10-8cm/s | 一般防渗 |

## 6.5固体废物环境影响分析

本项目生产过程中产生的固废主要为：鸡粪、病死鸡及不合格产品、废油、鸡毛、鸡血、鸡肠胃内容物、污水处理站、废弃包装材料、废反渗透膜、废润滑油、废离子交换树脂以及员工办公生活产生的生活垃圾。

正常情况下固体废物环境影响分析，项目待宰棚活鸡产粪量为6300t/a，其主要成分为水分、有机质、氮、磷、钾等，为一般工业固体废物。项目采用干清粪工艺，待宰棚设置有鸡粪储存间，根据环保和卫生要求，日产日清，在鸡粪储存间暂存后交由有无害化处置资质单位处置（生产成有机肥料），并签订无害化处置协议;本项目产生的病死鸡及不合格产品的总重量为12.25t/a，为一般工业固体废物。本项目产生的病死鸡及不合格胴体经收集后用防渗塑料袋装好，交由有无害化处置资质单位处置，并签订无害化处置协议；熟食加工工艺产生的废油量约为74.56t/a，属于一般工业固体废物，采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售给饲料厂；项目产生的鸡毛总重量为6994t/a，根据企业提供资料，产生的鸡毛不进行深加工处理，鸡毛属于一般工业固体废物，收集暂存集毛间后外售给专业羽毛加工厂处理；项目产生的鸡血总重量为5156t/a，属于一般工业固体废物，收集暂存集血间后外售；项目产生的鸡肠胃内容物总重量为2046t/a，主要含有未消化食物、纤维素等，属于一般工业固体废物，经收集后在屠宰车间内胃容物暂存间暂存，定期作为有机肥生产原料外售；本项目污水处理站固废主要为污水在进行格栅预处理时，会产生一定量的残渣、隔油池产生的废油脂以及项目污水处理站在运行过程中沉淀池、调节池等将产生污泥。格栅残渣主要包括鸡毛、鸡肠胃及粪便中未消化纤维素、少量油脂等，约为90t/a，为一般工业固体废物，作为有机肥生产原料外售；隔油池产生的废油脂，约为80t/a，属于一般工业固体废物，采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售；污泥产生量按照每去除1kgCOD产生0.6kg污泥计，则产泥量约为1038t/a。污泥由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体及絮凝剂等组成，属于一般工业固体废物，经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后作为有机肥生产原料外售；本项目废包装材料产生量为1.8t/a，为一般工业固废，经收集后暂存固废间，定期外售回收利用；反渗透装置中的反渗透膜需定期更换，本项目每年更换一次，产生固废约为0.04t/a，为一般工业固废，废反渗透膜经收集后由厂家回收综合利用，不外排；本项目废润滑油产生量约为0.6t/a，属于危险废物，采用专用密闭桶收集后暂存危废间，并委托有资质单位处理，不得随意处置；本项目锅炉用水采用离子交换器进行水质软化处理，运行过程中会定期产生一定量的废离子交换树脂，产生量约为0.2t/a，属于危险废物，经收集后暂存危废间，委托有资质单位处理，不得随意处置；项目建成后日排放生活垃圾产生量约为0.415t/d，年排放量为151.48t/a.经收集后由当地环卫部门定期清运。

非正常情况下固体废物环境影响分析，一般是指发现毛鸡染有传染病和寄生虫病的情况。本项目采用进场检疫，用户鸡进场前进行检疫，如有发现病死禽类，参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），进行畜禽无害化处理。

本项目拟建设1座30m2危废暂存间，用于暂存废润滑油和废离子交换树脂；1座30m2一般固废暂存间，用于暂存废油脂等一般固废；屠宰车间内设置1座24m2集毛间用于暂存鸡毛；建设1座20m2集血间用于暂存鸡血；设置1座32m2内胃容物暂存间用于暂存肠胃内容物和下脚料；待宰棚设置有鸡粪储存间，用于暂存脱水处理后的鸡粪；污水处理站设置有污泥池，污泥经脱水处理后直接外运。项目一般固废暂存场所和危废暂存间按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）相关要求进行设计建设，做好防渗措施。

综上所述，根据处置固废的总原则“减量化、资源化和无害化”，只要按上述处理方法认真落实，并保证固废的产生量通过开展清洁生产而减少，本项目产生的固废处置方式合理可行，基本不会对环境造成影响。

## 6.6 生态环境影响分析

6.6.1 对厂区地表植被的影响

拟建项目厂区现状为空地，自然生长一些杂草，项目建成营运后，拟建项目

的建设使厂址的土地利用格局发生改变，被建筑、道路和绿地代替，拟建项目建

成后绿化内容为乔木、灌木、草地，可适当弥补植被生物量，不会使评价区植物

群落的种类组成发生变化，也不会造成某一植物物种的消失。

6.6.2 项目建设对野生动物生存环境的影响分析

评价范围内的动物类型为北方地区常见物种，没有珍稀濒危动物，没有国家 和地方性保护野生动物。拟建项目的建设将破坏厂区内部分野生动物的栖息环 境，由于这些物种适应能力较强，且厂区周围存在大面积类似环境条件，因此对该范围的野生动物不会产生很大的影响。

6..6.3 项目建设对周围村落及周围环境的影响

项目投产后本项目大气污染物主要是待宰棚废气、熟食加工废气、污水处理站恶臭废气、燃气锅炉废气、食堂油烟废气等；拟建项目生产废水经厂区自建污水处理站处理后出水水质可以达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）三级标准，同时项目排水水质能够达到南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求，排入南乐县产业集聚区污水处理厂深度处理；拟建项目投产后，各类固体废物均做到综合利用和妥善处理；拟建项目采用的各种噪声设备大部分设置于车间内或安装了减震等降噪设备，通过处理后可较好控制噪声对车间外环境的影响。

6.6.4 项目建设对地下水补给的影响

拟建项目所在区域地下水以地表下渗补给为主要水源，拟建项目建成后厂区

道路和厂房建设进行地面硬化，从而导致雨水下渗面积减少，减少地下水的补给。

## 6.7土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为IV级评价，建设项目可不开展土壤环境影响评价。

## 6.8社会环境影响评价

### 6.8.1 社会影响分析

1、正面影响

本项目的建成投产后将增加南乐县的劳动力就业及财政税收收入，提高人民生活水平，促进当地经济的健康发展，同时激活南乐县资本市场，壮大综合实力，促进产业结构优化升级，巩固南乐县食品工业园区建设，带动相关行业发展。

2、负面影响

项目运营过程中产生的废气、废水、固体废物等都严格按照环保标准进行达标处理，但仍会产生一定程度的环境影响，如生产过程中产生的臭味及其他废气会对周边环境和当地居民带来一定的影响，但本项目周围500m范围内并没有自然村和居民住宅楼分布，因此，本项目在这方面的影响基本可以忽略不计。

### 6.8.2 社会互适性分析

1、利益群体对项目的态度及参与程度

本项目的建设涉及的当地的利益群体主要为项目周边群众、南乐县整体环境质量，因此群众对本项目抱有积极参与的态度。

2、各级组织对本项目的态度

由于项目的建设对当地经济所产生的积极影响，建设项目所在地南乐县各级地方组织对本项目的建设和运营抱着积极支持的态度。各有关部门都抱着积极支持配合态度，涉及的部门主要为：国土、交通、环保、电力、水务、金融、工商、税务、消防等。本项目的建设能够带来较为可观的经济效益，能够提升南乐县的整体质量。各相关组织和部门在南乐县政府统一协调下，在配套设施、后勤保障等方面将提供优质服务。

3、社会风险及对策分析

项目附近的团体、个人以及政府对项目运行产生的环境影响较为关注，主要表现为对运行期的废水、固废、空气环境影响。因此建设单位应以保护项目周围环境为出发点，切实落实各项污染防治措施，按国家法律法规的要求，保证污染物达标排放与妥善处置，使项目的建设和运行对当地环境的影响降到最低，建设单位应对本项目进一步进作宣传，以取得公众的更多理解和支持，同时在项目建设实施过程中，要认真落实环评报告中所提出的各项环保措施和遵守国家有关政策，以实现环境效益、社会效益、经济 效益的统一。

### 6.8.3 社会环境影响评价结论

本项目能激活南乐县资本市场，壮大综合实力，促进产业结构优化升级，巩固南乐县食品工业园区建设，带动相关行业发展，同时带来劳动力就业及财政税收收入，项目的建设得到当地相关群体和政府部门的高度重视。

建设单位应以保护项目周围环境为出发点，切实落实各项污染防治措施，按国家法律法规的要求，保证污染物达标排放与妥善处置，使项目的建设和运行对当地环境的影响降到最低，建设单位应对本项目进一步进作宣传，以取得公众的更多理解和支持，同时在项目建设实施过程中，要认真落实环评报告中所提出的各项环保措施和遵守国家有关政策，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

## 第七章  环境风险评价

环境风险评价主要考虑与项目关联在一起的突发性事故，包括易燃易爆和有害物质、放射性物质失控状态下的泄露，大型技术系统的故障。发生这种灾难性事故的概率虽然很小，但影响程度往往是巨大的。对于项目环境风险评价而言，项目所涉及的原料、辅料等化学品具有易腐蚀、有毒有害等特点，这些物质通过运输、贮存、使用乃至废物处置等多种途径进入环境，在转移和积累过程中对自然环境和人体健康具有潜在危害，本行业具有潜在的事故隐患和环境风险，本次环评按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求通过风险识别、风险分析和对事故影响等进行简要分析方法进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出防范、减缓事故风险以及应急措施，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低环境风险危害的目的。以下为本项目环境风险评价内容：

### 7.1 概述

环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、

影响范围广等特点，同时风险发生又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏

性极强，对生态环境会产生严重破坏。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

### 7.2 评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

### 7.3评价工作程序

图7.3-1   环境风险评价工作程序图

### 7.4 风险调查

### 7.4.1 风险源

### 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1可知，本项目涉及危险物质主要有甲烷（天然气主要成分）、NH3、H2S、SO2、NO2等，危险物质数量及分布情况见表7.4-1

表7.4-1     项目主要危险物质数量及分布情况一览表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 形态 | 最大存在总量（t） | 临界量（t） | 分布情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | 74-82-8 | 气态 | 0.32 | 10 | 天然气管网、锅炉房、熟食车间 |
| 2 | NH3 | 7664-41-7 | 液态、气态 | — | 5 | 待宰棚、屠宰车间、污水处理站 |
| 3 | H2S | 7783-06-4 | 气态 | — | 2.5 |  |
| 4 | SO2 | 7446-09-5 | 气态 | — | 2.5 | 锅炉燃烧废气 |
| 5 | NO2 | 10102-44-0 | 气态 | — | 1 |  |
| 6 | 废润滑油 | — | 液态 | 5 | 2500 | 危废暂存间 |

备注：生产车间及污水处理站恶臭废气、锅炉燃烧废气污染物为瞬时存在，量很少，故不在统计。

### 7.4.2 环境敏感目标

### 以厂区中心为圆心，周边5km范围为本次环境敏感目标调查范围，环境敏感目标分布情况见下表7.4-2

表7.4-2     环境敏感目标分布情况一览表

| 环境 要素 | 环境保护目标 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离（m） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 南乐县城关镇敬老院 | SE | 510 | 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准 |
|  | 南乐县精神病院 | NW | 550 |  |
|  | 南乐县产业集聚区 管委会 | W | 812 |  |
|  | 东关村 | NE | 667 |  |
|  | 南关村 | E | 1967 |  |
|  | 北关村 | NE | 1870 |  |
|  | 南乐昌盛园 | W | 2180 |  |
|  | 南乐县创新实验中学 | SW | 1990 |  |
|  | 南乐县实验中学 | W | 2221 |  |
|  | 凤凰城 | NE | 1324 |  |
|  | 栗庄村 | SE | 1285 |  |
|  | 后烟里村 | SE | 1650 |  |
|  | 前烟里村 | SE | 2378 |  |
|  | 烟里屯村 | SE | 2457 |  |
|  | 东苗庄 | S | 2018 |  |
|  | 西苗庄 | SW | 2074 |  |
|  | 黄庄村 | SW | 2172 |  |
|  | 三里庄 | SW | 1279 |  |
|  | 北香七固村 | SE | 1900 |  |
|  | 唐王庄 | E | 2463 |  |
|  | 朱庄村 | E | 2732 |  |
|  | 裴屯村 | E | 3970 |  |
|  | 吴家屯村 | NE | 2535 |  |
|  | 李家屯村 | NE | 1460 |  |
|  | 赵胡行村 | SE | 3679 |  |
|  | 东辛庄 | E | 1422 |  |
|  | 郭庄村 | E | 4900 |  |
|  | 辛行村 | SE | 3720 |  |
|  | 冯行村 | SE | 3484 |  |
|  | 魏行村 | SE | 3295 |  |
|  | 南香七固村 | SE | 3478 |  |
|  | 小屯村 | SE | 4828 |  |
|  | 烟庄村 | SE | 4981 |  |
|  | 曹八屯村 | SE | 3821 |  |
|  | 史家庄村 | SW | 4347 |  |
|  | 烟固屯村 | SE | 2637 |  |
|  | 后赫庄村 | S | 4263 |  |
|  | 郭唐庄村 | SW | 4232 |  |
|  | 程庄村 | S | 2986 |  |
|  | 许庄村 | SW | 3330 |  |
|  | 张璨固村 | SW | 3388 |  |
|  | 丁璨固村 | SW | 4219 |  |
|  | 赵璨固村 | W | 4802 |  |
|  | 南孟庄村 | SW | 4598 |  |
|  | 胡庄村 | SW | 4994 |  |
|  | 樊庄村 | SW | 4330 |  |
|  | 大东店 | S | 4228 |  |
|  | 岳固村 | NW | 3804 |  |
|  | 郭家庄村 | NW | 4072 |  |
|  | 北坟村 | NW | 2750 |  |
|  | 姚庄村 | NW | 4210 |  |
|  | 前陈家村 | NW | 4441 |  |
|  | 后陈家村 | NW | 4915 |  |
|  | 崔方山固村 | NW | 4035 |  |
|  | 梁方山固村 | NW | 4938 |  |
|  | 王方山固村 | N | 4539 |  |
|  | 后平邑村 | NE | 3089 |  |
|  | 六屯村 | NE | 2493 |  |
|  | 高屯村 | NE | 1973 |  |
|  | 霍屯村 | NE | 2198 |  |
|  | 杨井 | NW | 2505 |  |
|  | 李家屯村 | NE | 1437 |  |
|  | 吴家屯村 | NE | 2578 |  |
|  | 三坡村 | NE | 3217 |  |
|  | 十里屯村 | NE | 3532 |  |
|  | 西五楼村 | NE | 4734 |  |
|  | 东赵庄村 | E | 1250 |  |
| 地表水 | 永顺沟 | N | 1090 | 《地表水环境质量标准》IV类标准要求 |
| 地下水 | 项目所在区域内地下水 | GB/T14848-2017 III类水体 |

### 7.5 环境风险潜势初判

### 7.5.1 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

### 7.5.1.1 危险位置数量与临界值

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的环境风险物质主要为甲烷（天然气主要成分）和废润滑油。

本项目甲烷及废润滑油Q值结果见表7.5-1。

表7.5-1  Q值计算

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | 74-82-8 | 0.32 | 10 | 0.032 |
| 2 | 废润滑油 | — | 5 | 2500 | 0.002 |
| 项目Q值Σ | 0.034 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，由表7.5-1计算结果可知，项目Q＜1，则本项目环境风险潜势为I。

### 7.5.1.2 生产工艺M值确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录C，本项目行业为天然气使用、废润滑油储存，在下表中属于其他行业，分值为5分，则项目M=5，建设项目M值确定表见下表。

表7.5-2  建设项目M值确定表

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |

将 M 划分为（1）M>20；（2）10< M≤20；（3）5< M≤10；（4）M=5；分

别以 M1、M2、M3、M4 表示。故本项目的 M 值为M4。

### 7.5.1.3 危险物质及工艺系统危险性P值确定

根据已确定的Q值和M值，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

P的分级确定依据见7.5-3。

表7.5-3  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量 与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜100 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据上述分析，本项目的环境风险物质与临界量比值Q为0.034，属于Q等级；环境风险及其控制水平M为5分，属于M4水平，按照导则附录危险物质及工艺系统危险性等级的划分办法，本项目危险物质及工艺系统危险性等级判断为“P（QM4 I）”。

### 7.5.2 环境敏感程度分级

① 大气环境敏感程度分级

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见7.5-4。

表7.5-4大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化散育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

以厂区中心为圆心，据调查周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，故本项目工程大气环境敏感程度分级为E1。

② 地表水环境敏感程度分级

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表7.5-5。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表7.5-6和表7.5-7。

表7.5-5 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表7.5-6 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感 F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感 F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表7.5-7 环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标 |

本项目废水经厂区污水处理站处理后排至南乐县集聚区污水处理厂进行进一步处理，后由永顺沟排入徒骇河，不直接外排至河流，故本项目地表水功能敏感

性为F3。本项目永顺沟排放点下游（顺水流向）10 km范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标，故本项目环境敏感目标为环境敏感目标为S3。由此判断本项目地表水环境敏感程度分级为E3。

③ 地下水环境敏感程度分级

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7.5-8。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表7.5-9和表7.5-10。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表7.5-8 地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表7.5-9 	地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感 G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

表7.5-10 包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |

本项目位于南乐县产业集聚区，项目区无集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以及热水、矿泉水、

温泉等特殊地下水资源保护区，故本项目地下水功能敏感性为G3。根据现场试及调查结果，包气带岩土的渗透性能D2。由此判断本项目地下水环境敏感程度分级为E3。

7.5.3 环境风险潜势确定

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，根

据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）划分依据，环境风险潜势划分依据见表7.5-11。

表7.5-11  环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

根据以上表格分析，分别判定各要素环境风险潜势，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，具体见下表7.5-12。

表7.5-12   本项目环境风险潜势判定表

| 环境要素 | 危险物质及工艺系统危险性（P） | 环境敏感程度（E） | 各要素环境风险潜势 | 建设项目环境风险潜势综合等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P（QM4 I） | E1 | / | / |
| 地表水环境 |  | E3 | / |  |
| 地下水环境 |  | E3 | / |  |

因本项目环境风险物质与临界量比值Q为0.034；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中当Q＜1时，企业环境风险潜势为I。故本项目环境风险潜势等级为I。

### 7.6 评价等级判断

7.6.1 评价等级判断

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作级别确定见表7.6-1。

表7.6-1  评价工作级别确定

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

根据以上分析本项目环境风险潜势等级为I，环境风险评价工作等级为简单分析。

### 7.7 风险识别

7.7.1、物质危险性分类标准

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定物质危险性分类标准见表7.7-1。

表7.7-1  物质危险性分类标准一览表

| 类别 | LD50（大鼠经口） mg/kg | LD50（大鼠经皮） mg/kg | LC50（大鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 1 | <5 | <1 | <0.1 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃 物质 | 1 | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

7.7.2、风险识别内容

本项目风险识别内容主要包括：风险源、风险类型、可能扩散途径以及可能影响后果。风险源主要为物质危险性识别、生产系统危险性识别。

7.7.2.1 物质风险识别

经分析，本项目物质存在的主要的危险、有害原料及中间产品为甲烷（天然气）和废润滑油，其理化性质及毒理性质见表7.7-2至表7.7-3

表7.7-2  甲烷（天然气）的理化性质及毒理性质

| 中文名称 | 甲烷 | 英文名称 | methane |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状 | 无色无臭气体 | 侵入途径 | 吸入 |
| 分子式 | CH4 | 分子量 | 16.04 | 引燃温度 | 538℃ | 闪点 | -188℃ |
| 熔点 | -182.5℃ | 沸点 | -161.5℃ | 蒸汽压 | 53.32(-168.8℃) |
| 相对密度 | 水=1 | 0.42(-164℃) | 燃烧热 | 889.5kJ/mol |
|  | 空气=1 | 0.55 | 临界温度 | －82.6℃ |
| 爆炸极限(vol%) | 5.3%～15% | 燃烧性 | 本品易燃，具窒息性 | 灭火剂 | 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 |
| 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |
| 禁忌物 | 强氧化剂、氟、氯 | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、乙醚 |
| 急性毒性 | LD50：无资料 LC50：无资料 | 废弃处理 | 建议用焚烧法处置。 |
| 燃烧分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳 | UN编号 | 1971 | CAS NO. | 74-82-8 |
| 危险货物编号 | 21007 | 包装类别 | 052 | 包装标志 | 无资料 |
| 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸汽遇明火会引起回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处，灭火器灭火 |
| 健康危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤 |
| 急救措施 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 |
| 防护措施 | 工程措施：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护 |
| 泄漏应急措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用 |

表7.7-3  润滑油的理化性质及毒理性质

| 一、化学品标识 |
| --- |
| 化学品中文名称 | 润滑油 |
| 化学品英文名称 | lubricating oil |
| 二、危险性概述 |
| 危险性类别 | 可燃液体 |
| 健康危害 | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位 |
| 燃爆危险 | 本品可燃， 具刺激性 |
| 三、急救措施 |
| 皮肤接触 | 脱去污染的衣着， 用大量流动清水冲洗 |
| 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗 |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。 保持呼吸道通畅。 如呼吸困难， 给输氧。 如呼吸停止，立即进行人工呼吸 |
| 食入 | 饮足量温水， 催吐 |
| 四、燃爆特性与消防 |
| 危险特性 | 遇明火、高热可燃 |
| 有害燃烧产物 | 一氧化碳、 二氧化碳 |
| 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、 穿全身消防服， 在上风向灭火。 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却， 直至灭火结束。 处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音， 必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |
| 五、泄漏应急处理 |
| 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。 防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |
| 六、储运注意事项 |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 |
| 七、防护措施 |
| 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器 |
| 身体防护 | 穿防毒物渗透工作服 |
| 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜 |
| 手防护 | 戴橡胶耐油手套 |
| 其他防护 | 工作现场严禁吸烟。 避免长期反复接触 |
| 八、 理化性质 |
| 外观与性状 | 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味 |
| 闪点（℃） | 76 |
| 引燃温度 | 248 |
| 主要用途 | 用于机械的摩擦部分, 起润滑、 冷却和密封作用 |
| 九、稳定性和化学反应特性 |
| 稳定性 | 稳定 |
| 禁配物 | 强氧化剂 |
| 聚合危害 | 不会发生 |

7.7.2.2 生产系统风险识别

本项目生产系统中危险因素主要有：天然气输送管道及锅炉房使用设施中甲烷泄漏以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放；恶臭废气处理设施以及污水处理站发生故障，废气废水非正常排放造成的事故；危废暂存间废润滑油泄漏，遇明火发生火灾或爆炸。根据本项目特点以及结合同行业、同类型典型事故案例资料分析，确定本项目重点风险源为天然气输送管道及锅炉房使用设施中甲烷泄漏造成的事故。

7.7.3、环境风险类型及危害分析

根据本项目危险物质分布情况和区域环境特点，项目危险物质的扩散途径主要包括以下几个方面：

（1）大气污染：天然气在输运过程、生产过程中出现泄漏、压力管道异常及因此而造成的天然气中毒、窒息和火灾爆炸或污染事故，恶臭废气处理装置等环保措施发生故障，废气通过排气筒超标排放，经大气环境扩散，对周边群众（特别是事故源下风向）的生命健康造成危害，同时也会造成近距离环境空气的污染；天然气、废润滑油遇明火燃烧或爆炸引发的伴生和次生污染物排放，燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等。

（2）地表水污染：生产废水及生活污水发生泄漏，火灾事故状态下使用消防水产生消防废水，上述有毒有害废液、废水，在无有效应急措施的情况下，将沿厂区地面逸散，部分将通过地表漫流进入地表水体，对地表水体永顺沟及区域浅层地下水造成严重污染。

（3）地下水污染：污水处理站、初期雨水及事故废水收集池等含水构筑物防渗措施不到位导致的废水下渗对地下水的影响；危废暂存间管理或防风、防雨、防渗等防护措施不当，因废润滑油泄露下渗影响到附近居民及地下水环境。

### 7.8 风险事故情形分析

7.8.1 风险事故情形设定内容

本项目风险事故设定内容主要为天然气输送管道及锅炉房使用设施中甲烷泄漏以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放，对大气产生的影响。污水处理站废水超标排放，未经收集造成地表漫流，防渗措施不到位造成废水下渗对地下水的污染。

7.8.2 最大可信事故分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），最大可信事故是指是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。

项目天然气使用市政管网接入，在厂区存放量很少，故风险较小；厂区污水处理站按照标准和本项目情况进行设计，设计方案成熟先进，能够有效调节废水处理量，不会造成地表漫流；当厂区污水处理站发生事故或者设施发生故障，厂区内设有事故废水收集池，可将废水暂时收集至事故废水收集池，避免超标排放；污水处理站将根据评价要求采用相应防渗措施，并列入验收，在做好日常管理和维护的情况下，废水通过土壤渗入地下水造成污染的概率较小。

#### 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的定义，最大可信事故指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害严重的重大事故。根据前述分析及根据一些典型事故案例可知，项目装置泄漏及管道破裂等事故的发生概率均不为零，泄漏发生概率最大的地方是输送管道的接头手动阀门处，但公司安排专人对部件阀门等部件进行检查，发现老化部件及时更换，且按照规章及标准进行作业，可以有效减少天然气泄漏对环境的影响。

本项目最大可信风险事故为天然气管道泄漏爆炸。

7.8.3 事故概率分析

## 环境风险事故具有一定程度的不确定性，因此对风险事故后果的预测就存在着极大的不确定性。

#### 根据《危险评价方法及应用》中研究可知，管线、阀门、贮罐等发生严重泄漏事故的概率为10-3次/年，必须采取措施降低其事故发生概率；贮罐等出现重大爆炸、炸裂事故的概率为10-3次/年，属于极少发生，但需时刻关注和防范。

根据国家环保总局监督管理司编制的《建设项目环境风险评价专集》资料，据我国不完全统计，一般泄漏事故概率在1x10-4次/年左右。

建设项目管理规范、设置完善的安全防范措施和监控系统，抗事故风险能力较强。因此，最大可信事故概率确定为1x10-4次/年。

目前国内天然气等使用单位很多，绝大多数都能做到安全运行。根据有关资料，项目重大风险事故的发生概率均在1x10-4次/年以下。在采取有效的安全措施后，广大社会公众能接受可能发生重大事故的风险。从风险分析结果来看，泄漏事故的风险值不打，环境风险属可接受水平。

## 7.9 环境风险影响分析

## 本项目进行环境风险影响分析内容主要为天然气泄漏影响。本项目不储存天然气，使用南乐县天然气市政管网用气，在输送过程中，出现泄漏事故，如果不及时控制，将可能会对环境造成不利影响。造成故障的原因主要是材质原因、操作失误、人为破坏及自然灾害等。

#### 天然气的化学组成及其理化特性，主要成分是甲烷，输送管道中的天然气泄漏，遇明火可能发火灾、爆炸事故。此外，雷电和静电淤积也可引起管道爆炸。发生火灾时将放出大量辐射热，同时还散发出大量的浓烟。浓烟不但含有大量的热量，而且还有毒气体和弥散的固体微粒。因此浓烟对火场周围人员的生命安全危害程度远超过火灾本身，并对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏。根据《环境导则》计算可得火灾危害半径最大为3.5m。

#### 本项目不设储罐，天然气在线流量较小。在发生泄漏时，只要在规定的时间内将控制阀门关闭，泄漏量很小。因此，本项目只要切实采取本次环评提出的风险防范措施，并在发生泄漏的情况下，运用正确的堵漏方法，可将其对环境的影响降至最低。

## 7.10 环境风险管理

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则（as low as reasonable practicable，ALARP）管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。评价从环境风险防范措施和突发环境事件应急预案两方面对本项目的环境风险管理提出要求和建议。

7.10.1 环境风险防范措施

为了加强危险化学品的安全管理，保障人民生命、财产安全，保护环境，防范风险事故发生，依据国务院第 344 号令《危险化学品安全管理条例》要求，企业对生产中使用具有毒有害物质事故性排放应具备风险防范意识，并根据不同的事故风险制定相应的预防措施和突发事故的对策与应急方案。

7.10.1.1 危险化学品泄露防范措施

本项目储存过程中的环境风险因素主要为：阀门、管道破损引起的泄漏。针对以上风险事故，采取措施如下：

天然气防范措施

（1）加强管理，提高防范意识。在天然气使用过程中，我们要运用先进的安全管理技术，制定完善的管理制度，全面落实岗位职责，对预防泄漏十分必要。

（2）规范操作。防止出现操作失误和违章作业，控制正常的生产条件，减少或杜绝人为操作所致的泄漏事故。加强检查和维修。发现泄漏要及时进行处理，以保证系统处于良好的工作状态。

（3）管道和接头需采用气体保护焊，保证其焊接性能稳定，成形美观，无烟尘污染，清洁度非常高；主体焊缝采用自动焊，单条焊缝的漏率可达 1×10-9 Pa.m3 /s，整台容器的漏率可达 1×10 -8 Pa.m3 /s；

（4）天然气容易泄漏的位置设置易燃气体报警器。

（5）专有的绝热层支撑结构设计，使热量传递最小以降低日蒸发率，并能

承受恶劣的地震载荷；

（6）所有管线出口板采用不锈钢材料，防止使用过程中管线结冰外壳产生

低温脆裂和损坏油漆；

（7）阀门操作系统设计紧凑易于操作和维护，人性化设计；与真空连接的

阀件需采用优质部件确保真空寿命和可靠性。

7.10.1.2 泄露应急措施

7.10.1.2.1天然气泄露应急措施

（1）燃烧事故：应迅速关闭阀门，切断气源，切断站内电源。

（2）爆炸事故：应迅速切断电源，关闭所有气阀门，防止火灾扩大。

（3）事故状态下，应迅速隔离现场，制止无关人员进入。

（4）发生火苗，立即采取灭火措施，并立即报警。

（5）一旦发生事故，应全员抢救，为做到忙而不乱，平时应对其主要补救措施进行分工及事前培训，根据本站的工艺及管理情况，大致可做以下分工：

① 值班长：负责对事故的处理指挥，应按其分工，组织和指挥断电、灭火和报警，待事故得以控制后隔离和保护现场。

② 安全员和电工：负责切断电源、气源，包括动力电及照明电，根据管道流程负责关闭总进气阀及出口阀门。对于爆炸及泄漏事故，应迅速果断。对于燃烧事故，其照明可根据现场情况，酌情处理。

③ 其余人员：参加灭火和警卫。

7.10.1.3 中毒时急救方法

#### 7.9.1.3.1 天然气中毒时急救方法

（1）皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动的清水彻底冲洗。

（2）眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。

（3）吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸，就医。

（4）食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。

（5）冻伤：维修抢险有关 LNG 设施时，人员应穿防冻服和防冻手套。

7.10.1.4 防火防爆措施

（1）根据生产特点和安全卫生要求，总图布置按照功能分区进行布置，将危险性较大的设施布置在厂区的下风向，并与其它生产设施保持足够的防护距离，以免相互影响。分区内部和分区之间的间距按有关防火和消防要求确定，并按规定设计消防通道。

（2）根据消防要求设置室内、室外消火栓，在罐区设置固定式及移动式消防冷却系统。根据各建筑物的使用性质，按《建筑物灭火器配置设计规范》 （GB50140-2005）规定，分别配置足量的手提式干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器及推车式泡沫（或干粉）灭火器等消防器材。界区内的消防及检修通道与界区外的主要道路及消防道路相通，确保消防通道通畅。

（3）在工艺管道的安装设计中，全面考虑抗震、防震和管线振动、脆性破裂、温差应力破坏、失稳、高温蠕变破裂、腐蚀破裂及密封泄漏、静电等因素，并采取安全措施加以控制。具有火灾爆炸危险或压力设备、管道和储罐按规定设计安全泄压装置。

（4）选用密封性能好的阀门，输送管道采用焊接方式，法兰连接处采用可靠的密封垫片，以有效防止危险物料的泄漏，确保在正常运行状况下，危险物料得到安全控制。

（5）电气专业的设计严格按有关危险场所电气安全规定划分生产装置作业场所的火灾危险等级，并选用相应的电气设备和控制仪表，设计相应的防静电和防雷保护装置。生产装置根据需要设计双电源，保证安全防护设施和安全检查仪表的用电。

（6）对重要参数设置越限报警系统，调节系统紧急状态下均可手动操作。对处于爆炸区域的操作室设正压通风。生产装置内设置可燃气体报警仪，用于监测易燃易爆厂房内装置各危险部位逸出可燃性气体所达到的浓度。

（7）在易燃易爆生产岗位配备必要的消防器材及消防工具，如干粉灭火器等，对这些器材应配备专人保管，定期检查，以备事故时急用。

（8）在建、构筑物的设计中，建、构筑物的耐火等级、层数、长度、占地面积、防火间距、防爆及安全疏散等均按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的规定进行设计。

（9）装置设计开停工回收系统，回收开停工过程中不合格的中间产品及事故状态下的物料，防止易燃易爆物料的泄漏引起火灾或爆炸危险。

（10）原料、产品运输严格按照国家危险化学品运输规定执行，装卸现场应有导除静电、防止静电积聚的设施。

（11）在可燃、有毒气体可能泄露的场所、管道及容器设计可依需要通氮气进行置换，确保安全。

7.10.1.5 污水处理站事故性排放及防范措施分析

7.10.1.5.1 污染事故防范措施及应急计划

（1）废水治理措施应保证其去除效率，当发现去除效率下降时，尽快安排检修；

（2）应在废水站设置事故应急池，当废水处理设施发生故障停运时，将废水导入事故池，工厂应立即停止生产，并及时检修。处理设施运行正常后，将事故储池中废水处理达标排放后，方可继续运行；

（3）做好应急检测的准备。

（4）项目污水总排口设置有在线监控装置，运行期通过监测设备发现项目污水故障排放时，应立即关闭污水总排放处闸门防止污水超标排 放，将污水排入与污水处理站通过管线连接的事故废水收集池暂存，待污 水处理设施检修完毕后再行处理。

（5）加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的废水严禁外排。

7.10.1.5.2 废水事故排放应急设施要求

当废水处理站因电力突然中断，设备、管件更换，或其它原因，造成污水处理设施暂时不能正常运行、不能达到预期处理效果时，将对水环境造成污染，为防止这种情况出现，本环评要求：

（1）废水处理站必须设置废水事故贮池，其容积能贮存工厂正常生产所排需处理废水的总量，事故池必须防渗、防漏；

（2）废水处理主要设备均必须配备用设备。一旦出现事故时，立即将废水排入事故池，不得外排，同时必须将生产设施停止运行。废水站恢复正常运行后，必须将事故池中污水逐步泵出，全部处理后达标排放。

（3）制定污水处理设施事故应急预案，实施事故应急处理分级责任制，落实责任人，并建立应对事故的机制和措施。

（4）运行期项目配设污水排放在线监测设备，通过监测设备发现项目污水故障排放时，立即关闭污水总排放处闸门防止污水超标排放，将污水排入与污水处理站通过管线连接的事故应急池暂存，待污水处理设施检修完毕后再行处理。

（5）加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的废水严禁外排。

7.10.1.6禽类疫情防范措施

预防总的原则是“预防为主、防重于治、无病先防，采取综合措施防患于未然”。鸡病的预防措施主要包括加强饲养管理以提高机体抵抗力；

利用药或预防措施阻止致病因素危害。加强饲养管理应做到以下几点：

（1）满足禽类群机体需要，保证充足清洁的饮水，定时提供充足的饲料。

（2）搞好各待宰圈内外的环境卫生，及时清除待宰圈的粪便。消灭老鼠及蚊蝇。饲料用具及饮水用具要保持清洁并定期消毒。

禽流感防疫是控制禽流感及消灭禽流感的重要手段，具体做法是：

（1）提高员工专业素质，增强疫病防范观念

提供员工的专业素质，定期进行思想教育和技术培训，逐步提高他们对传染病的警惕意识，并自觉遵守防疫制度，厂区设专人负责防疫工作。

（2）加强卫生管理和环境消毒

坚持做好日常的环境清洁和消毒工作，定期进行全厂消毒，减少或消灭环境中的病毒和其他有害因素。员工进入生产车间要换上消毒的服装鞋帽，外来人员及车辆等必须严格消毒后进场。待宰圈要定期清扫、消毒，并定期监测。

（3）建立疫病报告制度

实施规范化管理，待宰圈内鸡只的数量、精神状况、发病死亡情况、 粪便情况均需记载，发现有病死鸡及时无害化的同时，尽快向当地兽医部门报告，以便及早确诊，采取适当措施，减少损失。

7.10.1.7事故废水的风险和防范措施

7.10.1.7.1 事故废水收集及截留系统

沿生产车间、附设用房等构筑物外墙砌筑环形集水沟与事故池相连，车间及集水沟地面采取防渗防漏措施，用于收集事故废水；各储罐区设围堰截留系统，在发生液体物料泄漏时，可立即关闭堰闸，并时启动防爆泵，将泄露物料泵入备用罐或将废液泵入应急事故池中。

7.10.1.7.2废水截断系统

在厂区雨水排放管网末端设事故自动控制水阀，一旦厂区有事故废水进入雨水排放系统，应立即关闭水阀（即关闭雨水排放口），将事故废水引入应急池暂存，避免废水外排进入雨水系统。

7.10.1.7.3消防废水量

本项目消防废水主要来源于制冷机房、锅炉房等发生火灾爆炸事故产生的消防废水，根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008），制冷机房、锅炉房等属于辅助生产设施，其最大消防用水量按50L/s 计，供给时间保守按3h 计，消防水用量均为540m3。

7.10.1.7.4雨水及事故水池

本项目在污水处理站附近设置1个1100m3初期雨水及事故废水收集池，能够满足单次消防水（540m3）的要求和满足初期雨水（560m3）盛装要求。一旦厂区有事故废水产生，则立即关闭雨水管网阀门，将废水导入事故水池。

7.10.1.7.5项目事故水池容积合理性分析

事故水池有效容积参考中国石化建标[2006]43 号《关于印发<水体污染防控紧急措施设计导则>的通知》中计算公式确定，具体公式如下：

V 总=（V1+V2-V3）max+V4。

式中：

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计），m3。

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3。

V3—发生事故时可以转输到其他设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3。

因此，本项目事故池有效容积计算表见表 7.10-1。

表7.10-1    项目事故池最小容积计算表

| 序号 | 项目 | 本工程（m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大储存量V1 | 0 | 本项目不设置储罐 |
| 2 | 最大消防水量V2 | 540 | 最大消防用水量按50L/s 计，供给时间保守按3h 计 |
| 3 | 转输物料量V3 | 0 | 按不转输物料考虑 |
| 4 | 事故状态下生产废水量V4 | 0 |  |
| 5 | V总 | 540 |  |

由上表可知，项目计算事故水池有效容积均为540m3，本项目设置1 个1100m3 事故水池，可以满足事故废水量收集要求，故建设事故池是必要的。

7.10.1.8废气环境风险防范措施

（1）建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环保设施的正常运行。

（2）对废气处理设施定期监测、维护，以确保废气处理设施正常运行。

（3）废气处理设施设置标准，并注明注意事项，防治错误操作引起的事故排放。

（4）加强对职工的安全教育，制定严格的的工作制度，所有操作人员必须了解接触的化学品的有害作用及对患者的急救措施，保证生产的正常运行和员工的身体健康。

综上，通过采取以上环境风险防范措施后，可将物料泄露风险发生的可能性降至最低，并最大限度的降低或避免风险发生后的环境影响，也可满足要求对厂区火灾事故情况下消防废水的收集，不会应废水溢流造成环境污染。另外，发生事故排放时，企业应立即停止生产，采用应急措施减少事故废水的产生，事故处理到位后方可恢复生产。

7.10.1.9建立健全安全环境管理制度

（1）加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，减少风险发生的概率。所有从业人员应当掌握本职工作所需的危险废物的安全知识和技能，严格遵守危险废物的安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施。

（2）企业要建立环境管理机构，健立健全各项环境管理制度，制定环境管理实施计划，对各项污染物、污染源进行定期监测，记录运行及监测数据，规范厂区排污口，设置明显的标志；汲取同类型企业先进操作经验和污染控制技术，建立信息反馈中心，对生产中环保问题及时反馈。

（3）加强对安全管理的领导，建立健全各项安全、消防管理网络。建立健全各项安全管理制度，如：防火、防爆、防雷电、防静电制度；岗位责任制、安全教育、培训制度；原料及成品的运输、储存制度；设备、管道等设施的定期检验、维护、保养、检修制度；以及安全操作规程等。

（4）按照项目可能存在的环境风险事故，编写突发环境事故应急救援预案，并且制定相应的培训计划和演练计划。

### 7.10.2 风险事故应急预案

1、配备相应的应急设施（备）

突发环境污染事故应急救援设施（备）包括医疗救护仪器药品、个人防护装备器材、 消防设施、堵漏器材、废水收集池、应急监测仪器设备和应急交通工具等。应急救援队员应熟悉应急设施（备）的操作程序。发生突发环境事件后，应急救援队员应在第一时间启用相应的应急设施（备），以及一些处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资，能快速、准确的对事故进行处置。

2、应急组织机构、人员

突发环境事件应急组织机构有应急领导小组和事故应急处置抢险办公室，事故应急 处置抢险办公室包括（通信联络组、应急处置组、现场救护组、后勤保障组、环境监测组）等构成。

应急领导小组的职责：

1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

2）组织制定、修改本厂突发环境事件应急救援预案，组建突发环境事件应急救援队伍，有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训和演习。

3）审批并落实突发环境事件应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

4）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促企业及时消除有毒有害介质的跑、冒、滴、漏。

5）批准突发环境事件应急救援的启动和终止。

6）及时向上级报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

7）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

8）协调事故现场有关工作。协助政府有关部门进行环境恢复、事故调查、经验教训总结。

9）负责对项目员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向建设单位周边内各建设单位、村落提供本厂有关救援知识等的宣传材料。

3、应急预案分级响应

针对突发环境事故危害程度、影响范围和控制事态能力的差别，将响应级别分为三级：一级、二级、三级，响应级别与事件分级对应。

（1）重大环境事件事故的有害影响超出本厂控制范围，对周边环境或居民已造成影响或可能造成影响，启动一级应急响应。发生本级事故，应立即启动应急预案，并根据严重程度报告县相关部门，由相关部门决定启动相关预案、并采取相应的应急措施。上级相关部门成立现场应急指挥部时，应急指挥工作应移交政府指挥部人员并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。

（2）较大环境事件 适用于事故影响超过单个设施范围，但可以控制在厂界范围内。发生本级事故，应立即启动应急预案，由应急领导小组、事故应急抢险办公室，组织相关应急 响应工作组开展应急工作。

（3）一般环境事件 适用于发生污水处理设施短时间无法正常运行，恶臭气体少量泄漏，或发生小规模的火灾、爆炸事故等，事故危害可以控制在一个部门范围、由事发部门即可完全控制的事故。发生本级事故，部门应立即启动应急预案。由该部门领导负责应急指挥，组织相 关人员进行应急处置。

4、应急措施

4.1废水污染事件应急处置

（1）污水处理系统超标排放，应立即关闭污水排放口。

（2）应急处置组会同环境监测工作组人员对各套处理系统各处理工序水质监测结果进行分析，结合历史监测数据，分析查找出水水质超标原因。

（3）找到水质超标原因后，根据实际情况启动相应应急措施。主要分源头和工艺两种情况着手处理。

A. 若水质超标原因为源头，即因进水水质、水量超标，则相应启动措施。

B. 若水质超标原因为工艺问题，则需要及时调整工艺的问题环节，使整个系统能正常运转达标排放。

4.2废气污染事件应急处置

（1）事故发生后，车间/装置人员要紧急进行污染源控制工作。查明泄漏部位，关闭附近开关，用应急工具堵塞，以防止泄漏继续扩大，在上述方法无法处置或泄漏量很多时，应立即停止生产，并关闭紧急切断阀、储槽主阀。立即向指挥领导小组报告，听候调遣处置。发生泄漏后应确保消防设备待命和消防队员及时赶赴现场。

（2）废气发生非正常排放时，应立即查找事故原因及时补救（修理设备更换配件等）。企业应指定专人每日检查环保设施。

4.3污水处理构筑物事件应急处置

（1）污水处理构筑物出现裂缝或渗漏，应立即关闭渗漏水池所在处理系统进水管道，相应调节其他污水处理系统进水量。

（2）应急处置组进入事故现场时，穿化学防护服（防酸服）。如仍有大量废水在泄漏，应用沙袋筑起临时围堰，拦截废水，并用水泵将废水抽往临近污水处理构筑物。

（3）对已溢流出的废水应尽量想办法拦截。

（4）应急处置组会同应急领导小组商讨水池抢险维修方案，立即着手对渗漏水池进行加固维修。

4.4污水收集管道破裂事件应急处置

（1）污水收集管道破裂，应急处置组根据破损管道所在管网情况，及时关闭破裂管道所在管网进水阀门。

（2）应用沙袋筑起临时围堰，拦截废水，并用水泵将废水抽往临近污水接纳口。

（3）对已溢流出的废水应尽量想办法拦截。

（4）应急处置组会同应急领导小组商讨管道抢险维修方案，立即着手对破损管道进行替换或修补。

4.5出水水质超标事件应急处置

当事故污水进入外环境，不能控制在厂区内时，在应急领导小组指令下应急办公室向县政府部门报告，应急处置组在当地政府的指挥和支援下进行响应，减小水污染可能影响的范围。

利用现有调节池作为废水超标排放时的事故应急池，一旦发现废水超标排放，立即关闭污水排放口，利用污水管道回流至现有调节池。

4.6进水水质超标事件应急处置

（1）进水水质、水量超标，应立即调节提升泵房水泵，减少污水处理水池进水量。

（2）应急办公室应在第一时间联系环境监测工作组对均衡池进行取样、化验、分析。

（3）根据环境监测工作组及化验室化验分析结果，可采取加药或调节处理工艺等措施。

（4）如废水超标情况严重无法经加药及处理工艺调节处理后解决，应调查垃圾填埋场的运行情况和渗滤液收集系统的运行情况，减少或停止由调节池向处理系统泵入废 水，减少或停止废水排放。

4.7突发暴雨事件应急处置

（1）当接到气象台发布 24 小时内有暴雨（降雨量达到 50~100mm 时）：

①应急办公室与通讯联络小组立即把有关气象信息的明传电报、传真、电话通知传达给各部门、班组。

②应急处置组按照明传电报的精神，认真检查落实防汛方案的应急准备工作。

③安排24小时值班人员，领导亲自带班并密切注意气象信息。

（2）当接到气象台发布24小时内有大暴雨或特大暴雨时（降雨量超过100mm 时）：

①应急办公室与通讯联络小组立即把气象局有关气象信息的明传电报、传真、电话通知传达给各部门、班组。

② 应急处置组按照明传电报的精神，认真检查落实防汛方案的应急准备工作。

③ 安排24时值班人员，明确职责，领导亲自带领应急处置组，密切注意气象信息。与气象局、防汛领导小组保持联络。

④ 救灾物资、车辆、人员时刻待命。一旦出现灾情时，按照职责分工迅速投入救灾工作。

4.8非计划停电事件应急处置

（1）确认停电原因。

（2）由于本厂为双回路供电，若为供电方故障，如有一条供电线路停电，马上切换到另外一条恢复供电，如果两条线路均无法供电则现场救护组应立即启动自备发电设备，确保污水处理供电正常。

（3）若为厂区内配电故障，现场救护组应立即进行检修或通知电力局抢险部门检修，若检修时间过长，根据应急抢险办公室指令通知各排污方尽量减少或不排放污水。

4.9火灾、爆炸事件应急处置

火灾、爆炸、危险化学品泄漏等事故处理过程可能会产生洗消水、消防废水或部分受危化品沾染的危险废物等次生污染。

（1）一旦突发事故产生消防废水、事故废水等，现场救护组应立即关闭雨污外排系统，将污水排入厂区污水管道，通过污水管道进入污水处理系统处理，最大限度杜绝 对外环境带来的危害。

（2）现有工艺不能处理达标的污水则由专家确定处理方式，报环保部门审批后进行处理。

（3）危险废物由现场救护组从事故现场剥离、收集后，交有资质的单位处置。

## 7.11 应急预案管理要求

根据《突发环境事件应急管理办法》环境保护部令第 34 号第十三条，企业事业单位应当按照国务院环境保护主管部门的规定，在开展突发环境事件风险评估和应急资源调查的基础上制定突发环境事件应急预案，并按照分类分级管理的原则，报县级以上环境保护主管部门备案。

## 7.12 结论

建设项目存在的主要环境风险为污染物超标排放、天然气管道泄漏，并发引起火灾、爆炸等事故。通过加强项目管理、采取有效的预防措施和制定完善的应急救援预案，严格执行项目安全评价提出的安全对策措施，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。

（1）项目的营运有利于企业及地区的经济发展。根据分析，项目涉及的危险物料为天然气，具有潜在危险性，但不构成重大危险源。

（2）根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及建设项目危险物质的储存量，确定本次风险评价等级为I级。

（3）项目生产过程采取了完善成熟的污染防治措施和环境风险防范措施，项目建设对周围群众的影响较小，公众调查期间无收到公众异议，属于低风险类别项目。引发社会稳定风险的隐患较小。

表7.12-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 唐顺兴食品（河南）有限公司年屠宰7000万羽毛鸡加工项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （河南）省 | （濮阳）市 | （）区 | （南乐）县 | （产业集聚区）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 115.233879 | 纬度 | 36.066507 |
| 主要危险物质及分布 | 天然气（管网、锅炉房、车间）和生产、生活废水（污水处理厂） |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 天然气泄漏污染大气环境，生产。生活废水以及事故废水对地表水及地下水的污染 |
| 风险防范措施 | 优化设计、规范布置、规范储藏、安全运输、严格监管、密切监控、严格检验、设施齐全、使用便利、加强演练 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：/ |

# 第八章  污染防治措施可行性论证

## 8.1 拟采用的环保治理措施

## 拟建项目的环保治理措施分项汇总表见表8.1-1

8.1-1  污染物产污环节及治理措施汇总

| 类别 | 产污环节 | 治理措施 | 质量效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 待宰棚废气 | 喷淋塔+生物除臭设施净化处理 | 15m排气筒（1#） | 达标排放 |
|  | 熟食加工废气 | 机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备 | 15m排气筒（2#） |  |
|  | 污水处理站 恶臭废气 | 喷淋塔+生物除臭滤池设施净化处理 | 15m排气筒（3#） |  |
|  | 燃气锅炉废气 | 低氮燃烧器+烟气外循环装置 | 15m排气筒（4#） |  |
|  | 食堂油烟废气 | 机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备 | 15m排气筒（5#）屋顶排放 |  |
|  | 待宰棚无组织废气 | 车间密闭，集气抽风，粪便日产日清，地面定期冲洗，喷洒除臭剂 |  |
|  | 屠宰车间无组织恶臭废气 | 车间地面定期清洗并及时清运车间产生的固废，车间地面及通风出口附近喷洒生物除臭剂，加强通风 |  |
|  | 污水处理站无组织恶臭废气 | 产生恶臭区域加罩或加盖，设置成密闭式；投放除臭剂；加强厂区绿化 |  |
| 废水 | 生产废水 | 屠宰废水 | 职工生活污水及熟食加工废水采用隔油池、化粪池处理后，与其它废水（屠宰废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、洗衣房废水、车辆冲洗废水、化验室废水等）一起排入厂区污水处理站进行处理，处理后废水排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理 | 达标排放 |
|  |  | 熟食加工废水 |  |  |
|  |  | 设备清洗废水 |  |  |
|  |  | 地面冲洗废水 |  |  |
|  |  | 洗衣房废水 |  |  |
|  |  | 车辆冲洗废水 |  |  |
|  |  | 化验室废水 |  |  |
|  | 生活废水 | 职工生活污水 |  |  |
|  | 清净下水 | 锅炉废水 | 全部回用作为车间地面冲洗水，不外排 | 不外排 |
|  |  | 软水制备废水 |  |  |
|  |  | 循环冷却水 |  |  |
| 噪声 | 待宰棚 | 鸡叫声 | 厂房隔声 | 达标 |
|  | 生产车间 | 输送机 | 基础减振、装消音隔声装置、厂房隔声 |  |
|  |  | 提升机 |  |  |
|  |  | 清洗机 |  |  |
|  |  | 脱毛机 |  |  |
|  |  | 油炸锅 |  |  |
|  |  | 油水分离器 |  |  |
|  | 制冷系统 | 预冷机 |  |  |
|  |  | 压缩机 |  |  |
|  | 锅炉房 | 锅炉 |  |  |
|  |  | 风机 |  |  |
|  | 污水处理站 | 水泵 |  |  |
|  |  | 风机 |  |  |
| 固废 | 待宰棚 | 根据环保和卫生要求，日产日清，在鸡粪储存间暂存后，交由有无害化处置资质单位处置（生产成有机肥料），并签订无害化处置协议。 | 合理处置 |
|  | 检验及屠宰 | 经收集后用防渗塑料袋装好，交由有无害化处置资质单位处置，并签订无害化处置协议。 |  |
|  | 熟食加工 | 采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售给饲料公司 |  |
|  | 屠宰工序 | 鸡毛经收集后暂存集毛暂存间，定期外售 |  |
|  |  | 鸡血经收集后暂存集血暂存间，定期外售 |  |
|  |  | 经收集后暂存胃容物暂存间暂存，定期作为有机肥生产原料外售 |  |
|  | 污水处理站 | 作为有机肥生产原料外售 |  |
|  |  | 采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售 |  |
|  |  | 经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后作为有机肥生产原料外售 |  |
|  | 产品包装及熟食加工工序 | 经收集后暂存固废间，定期外售回收利用 |  |
|  | 地面防渗 | 经收集后在包装间暂存，定期外售回收利用 |  |
|  | 生产设备 检修、维护 | 采用专用密闭桶收集后暂存危废间，交有资质资质的单位进行处理 |  |
|  | 软水制备系统 | 采用专用密闭桶收集后暂存危废间，交有资质资质的单位进行处理 |  |
|  | 职工办公生活 | 经收集后由当地环卫部门定期清运 |  |

## 8.2 废气治理措施的可行性分析

本项目生产过程中产生的废气主要为有组织废气和无组织废气。有组织废气包括 ：待宰棚废气、熟食加工废气、污水处理站恶臭废气、燃气锅炉废气、食堂油烟废气；无组织废气包括：待宰棚无组织废气、屠宰车间无组织废气、污水处理站无组织废气。

- 恶臭废气治理措施可行性分析

本项目产生恶臭工序主要为待宰棚工序、污水处理站工序、屠宰车间工序，恶臭废气产生的主要污染物为NH3、H2S。待宰棚设为封闭式，集气抽风，粪便日产日清，地面定期冲洗，定期喷洒生物除臭剂，设置风机，恶臭气体经收集后引至喷淋塔+生物除臭设施净化处理设施处理后通过15m高排气筒排放；屠宰车间采用全封闭、机械化和流水线屠宰工艺，车间内卫生条件要求较高，车间地面定期清洗并及时清运车间产生的固废，同时在车间地面及通风出口附近喷洒生物除臭剂，增加通风次数，可有效降低恶臭污染物的产生和排放；污水处理站的格栅、隔油池、调节池、初沉池、水解酸化池、A池（厌氧池）、污泥浓缩池、污泥脱水间以及项目固废暂存间等产生恶臭气体的单元进行全封闭，并设置风机，恶臭气体经收集后经喷淋塔+生物除臭滤池设施净化处理设施处理后通过15m高排气筒排放且污水处理站产生恶臭区域加罩或加盖，设置成密闭式；投放除臭剂；加强厂区绿化。采取以上措施，NH3、H2S排放速率可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，非甲烷总烃排放浓度可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中关于挥发性有机物的排放建议值要求，不会对周围环境产生明显影响。

为减轻恶臭对外环境的不利影响，同时也为了防止厂区内恶臭气体积聚过

多对操作工人及禽类的健康带来危害，根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》以及《屠宰与肉制品加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中废气治理措施，建议该项目采取如下措施：

①厂区内合理布局

在满足生产工艺流程的前提下，厂区内功能分区要明确。根据项目所在地常年主导风向，将清洁区设置在非清洁区的上风向，还应考虑将非清洁区设置在尽量远离厂界外环境敏感目标的位置，从而可以有效地防止恶臭对清洁区和厂界外居民区的影响。

②恶臭污染治理

待宰棚应定期喷洒生物除臭剂，适当增加通风次数；屠宰车间地面定期清洗并及时清运车间产生的固废，车间地面及通风出口附近喷洒生物除臭剂，加强通风。

③从源头减少恶臭污染物

本着清洁生产和循环经济的要求，从源头减少恶臭污染物的产生量和源强，可以采取以下措施：待宰棚设为封闭式，集气抽风，粪便日产日清，地面定期冲洗，定期喷洒生物除臭剂，设置风机，恶臭气体经收集后引至喷淋塔+生物除臭设施净化处理设施处理后通过15m高排气筒排放；屠宰车间采用全封闭、机械化和流水线屠宰工艺，车间内卫生条件要求较高，车间地面定期清洗并及时清运车间产生的固废，同时在车间地面及通风出口附近喷洒生物除臭剂，增加通风次数，可有效降低恶臭污染物的产生和排放；污水处理站的格栅、隔油池、调节池、初沉池、水解酸化池、A池（厌氧池）、污泥浓缩池、污泥脱水间以及项目固废暂存间等产生恶臭气体的单元进行全封闭，并设置风机，恶臭气体经收集后经喷淋塔+生物除臭滤池设施净化处理设施处理后通过15m高排气筒排放且污水处理站产生恶臭区域加罩或加盖，设置成密闭式；投放除臭剂；对待宰棚、固废暂存间等处进行定期冲洗，定期喷洒生物除臭剂，对粪便、胃内容物等固废及时清运、日产日清，避免其进入屠宰废水，加大废水污染负荷，产生恶臭。

④厂区绿化

厂区周围进行植树绿化，尤其是东厂界外种植不少于10m宽的乔、灌木类

植物绿化隔离带，可吸收部分恶臭气体向远处扩散。

该项目在采取以上环保措施后，恶臭气体对周围环境的影响将大大降低。

- 燃气锅炉废气治理措施可行性分析

低氮燃烧器是通过调节燃烧空气和燃料，降低空气过剩系数，通过分级燃烧、再燃烧法、低氧燃烧、浓淡偏差燃烧和烟气再循环等燃烧技术减少 NOx 的形成和排放，获得最佳的燃烧参数，最终实现减少或抑制 NOx 的产生。

## 烟气循环技术：将锅炉尾部约10%～30%的烟气，经不锈钢烟气管道吸入到燃烧机进风口，混入助燃空气后进入炉膛。从而降低燃烧区域的温度，同时降低燃烧区域氧的浓度，最终降低热力型NOx的生成量。

本项目采用低氮燃烧技术和烟气外循环装置，通过一根15m高排放筒达标排放，根据濮阳市台前县河南海源精细化工有限公司燃气锅炉废气例行监测数据，河南海源精细化工有限公司燃气锅炉均安装有低氮燃烧器和烟气外循环装置，可减少80%以上的NOx产生，NOx排放浓度≤30mg/m3。根据濮阳市台前县河南海源精细化工有限公司燃气锅炉废气例行监测数据，濮阳市天然气中颗粒物、S含量较少，燃气锅炉废气中颗粒物、SO2排放浓度较低燃烧废气中烟尘、SO2、NOx 的排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准要求以及《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中要求的“NOx 排放浓度不高于30mg/m3以及《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）中燃气锅炉污染治理要求（颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOx≤30mg/m3）”。

- 油烟废气治理措施可行性分析

本项目熟食加工及食堂生产过程中均会产生油烟。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）及河南省地方标准《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018），本项目餐饮规模属于大型。

## 本项目熟食加工及食堂各安装1套机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备，油烟净化效率≥95%，非甲烷总烃净化效率≥80%，处理后熟食加工车间油烟的排放浓度 0.39mg/m3，非甲烷总烃的排放浓度2.4mg/m3，食堂油烟的排放浓度0. 415mg/m3，非甲烷总烃的排放浓度2.4mg/m3，可以满足到河南省地方标准《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中关于油烟浓度低于1.0mg/m3、非甲烷总烃浓度低于10mg/m3标准要求。

本项目油烟排放按大型饮食企业从严控制，油烟产生量较小，油烟处理与排放方式与居民厨房油烟类似，采用通风排气措施，炉灶上方设置带机械排风和油烟过滤器的吸排油烟机，并将净化后的油烟废气引至机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备处理后，经屋顶烟道排放。产生的烟气经除油烟机处理可以实现达标排放，对周边环境影响较小。需要对抽油烟机进行定期清洗，使其能够正常运行。

## 8.3 废水治理措施的可行性分析

## 8.3.1 废水的排放情况

本项目生产过程中废水主要为屠宰废水、熟食加工废水、锅炉废水、软水制备系统废水、车间地面冲洗废水、设备清洗废水、洗衣房废水、化验室废水、冷却系统循环废水、车辆冲洗用水和职工生活污水等。其中，锅炉排污水、软水制备排污水和循环冷却排污水全部回用作为车间地面冲洗水，不外排；职工生活污水及熟食加工废水采用隔油池、化粪池处理后，与其他废水（屠宰废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、洗衣房废水、车辆冲洗废水、化验室废水等）一起排入厂区污水处理站进行处理，处理后废水排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理。南乐县产业集聚区污水处理厂设计出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准，SS、动植物油、总氮、类大肠菌群数等该标准未涉及污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后废水最终排入徒骇河。

8.3.2 废水治理措施的技术可行性分析

## 本项目生产过程中产生的废水中主要含有大量的血污、油脂、毛、内脏杂物、未消化的食料和粪便等污染物。此外，还有来自熟食加工车间废水、冷冻机房的冷却水和卫生间、浴室、餐厅等处排放的生活污水。

## 废水中所含的污染物质主要是悬浮物和溶解状态的有机物，对于易于生物降解的有机废水，本项目厂区污水处理站采用“预处理（格栅+调节池1+固液分离+隔油沉砂池+调节池2+提升井+气浮池）+生化处理（水解酸化+A/O+生化沉淀池）+深度处理（絮凝反应池+物化沉淀池+消毒）”处理工艺，该工艺是目前我国肉类加工废水处理中应用较普遍且技术成熟、经济可行的方法，处理后的废水经市政管网至南乐县产业集聚区污水处理厂进行深处理，本设计处理能力4500m3/d。废水处理工艺流程详见下图

# 8.3-1  厂区污水处理站工艺流程示意图

本污水处理站工艺：

①格栅的作用是截留废水中较大的污染物及惰性物质，如毛发、内脏等容易堵塞水泵和曝气装置的物质，以防止其进入废水处理系统，影响废水处理设备的正常运行；

②隔油沉砂池的作用是去除废水中含有的油脂、碎肉和粪便等物质。这些物质在水中能长时间地保持分散悬浮状态，有很强的稳定性，前期设置隔油池，通过池内隔板以及一定的停留时间，可先去除部分油脂；

③调节池的目的是使废水的水质、水量得到一定程度的缓冲和均衡，并可去除部分油脂，为后续处理工艺创造相对稳定的工作环境。为防止溶解性有机物的沉积造成腐化，在调节池内设置曝气穿孔管，间歇对废水进行曝气搅拌，使废水混合均匀，同时可提供一定溶解氧，防止水质酸化。

④水解酸化池、A池、O池属于生化处理工艺，这种水解酸化—好氧工艺可以去除废水中绝大部分溶解性有机物，是整个处理工艺的主体。水解酸化池是兼氧技术的体现，兼性菌（主要是产酸细菌）在缺氧或厌氧条件下将废水中大分子有机物水解酸化变成小的分子，将大部分不溶性有机物降解为溶解性物质，提高污水的可生化性，为好氧处理创造条件；A池配合后续接触氧化池脱氮除磷，将大分子有机颗粒分解成小分子有机颗粒，可以提高废水的可生化性，主要起反硝化去除硝态氮的作用。O池在曝气池中设置填料，将其作为生物膜的载体。待处理的废水经充氧后以一定流速流经填料，与生物膜接触，生物膜与悬浮的活性污泥共同作用，达到净化废水的作用。接触氧化池主要是两方面作用，一是吸附作用。好氧微生物在填料上生长繁殖过程中相互部结形成表面积较大的、浓度较高的生物膜，可以大量吸附水中大部分的有机污染物，使污染物浓度降低；二是摄取和分解作用。在向反应器内不断通空气的情况下，好氧微生物可以将吸附的有机污染物作为营养物质摄体内，进行代谢，一部分用于自身的生长繁殖，一部分转化为二氧化碳和水。

⑤混凝池、消毒池属于深度处理工艺。混凝池主要作用是处理废水中的细小悬

浮颗粒和胶体微粒，通过向废水中投加混凝剂破坏胶体的稳定性，使细小悬浮物颗粒和胶体微粒聚集成较粗大的颗粒而沉降与水分离，使废水得到净化，混凝池可以用来降低废水的浊度和色度，去除多种高分子有机物、某些重金属和放射性物质；本项目消毒池采用次氯酸钠进行消毒。

根据厂区污水处理站的设计，厂区污水处理站规模为4500m3/d，设计去除效率为：SS 75%、COD 79.5%、BOD5 79.5%、氨氮84.9%、动植物油94%、总氮79.8%、总磷60%、类大肠菌群数99%。本项目外排废水量为2561.789m3/d，设计处理规模满足要求。项目外排废水主要污染物浓度为：pH 6～8、SS 233.35mg/L、COD 383.86mg/L、BOD5 192.71mg/L、氨氮21.1mg/L、动植物油11.04mg/L、总氮75.06mg/L、总磷8.408mg/L、类大肠菌群数276.53个/L，本项目废水治理工艺技术先进、经济合理、运行可靠，运用此组合工艺处理后，可以满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3肉制品加工（禽类屠宰加工）三级标准和南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理。

项目废水处理工艺已经在多个屠宰加工企业用来处理屠宰废水，属成熟可靠的治理方案，污水处理方案可行。

8.3.3 废水进入南乐县产业集聚区污水处理厂可行性分析

南乐县产业集聚区污水处理厂位于南乐县产业集聚区内，仓颉路以南，南乐县污水处理厂南侧 ，根据中德华建（北京）国际工程技术有限公司编制的《南乐县产业集聚区污水处理厂项目可行性研究报告》及《南乐县污水处理有限公司南乐县产业集聚区污水处理厂项目环评报告书》，可知南乐县产业集聚区污水处理厂现状设计处理规模为20000 m3/d，采用“改良 A2O+MBR 工艺（传统 A2O+MBR 的升级工艺，提高系统脱氮除磷功能）”，现状产业集聚区管网已经铺设完成，产业集聚区污水处理厂已经建设完成，在本项目建设完成后产业集聚区污水处理厂已运行。

南乐县产业集聚区污水处理厂处理工艺

8.3-2   南乐县产业集聚区污水处理厂处理工艺

南乐县产业集聚区污水处理厂服务范围：南乐县产业集聚区，收水范围东至谷金楼乡李家屯，南至安济公路南侧500m，西至县城规划谷杨路，北至马颊河南岸。设计处理规模为20000 m3/d，本项目位于南乐县产业集聚区，在南乐县产业集聚区污水处理厂收水范围内，项目外排废水经厂区污水处理站处理后经管网至南乐县产

业集聚区污水处理厂处理后由永顺沟排入徒骇河。

厂区废水总排放口汇总一览表

8.3-1  厂区废水总排放口排放情况一览表

| 项 目 | 废水量 （m3/d） | 水质（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH（无量纲） | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | TP | TN | 动植物油 | 类大肠菌群数 （个/L） |
| 生产废水和生活污水合计 | 3238.42 | 6～8 | 933.40 | 1872.48 | 940.03 | 140.04 | 21.02 | 371.60 | 183.96 | 27653.21 |
| 污水处理站 去除效率 | — | — | 75.0% | 79.5% | 79.5% | 84.9% | 60.0% | 79.8% | 94.0% | 99.0% |
| 污水处理站 出水 | 3238.42 | 6～8 | 233.35 | 383.86 | 192.71 | 21.1 | 8.408 | 75.06 | 11.04 | 276.53 |
| GB13457-1992 表3三级标准 | — | 6.0~8.5 | 300 | 500 | 250 | — | — | — | 50 | — |
| 南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求 | — | 6～9 | 350 | 400 | 200 | 35 | — | — | — | — |
| GB3838-2002 IV类水体标准 | — | 6～9 | 10 | 30 | 6 | 1.5 | — | 15 | 0.3 | — |
| GB18918-2002 一级 A标准 | — | — | 10 | — | — | — | 1 | 15 | — | 1000 |

由以上表可知，项目外排废水主要污染物浓度为：pH 6～8、SS 233.35mg/L、COD383.86mg/L、BOD5 192.71mg/L、氨氮21.1mg/L、动植物油11.04mg/L、总氮75.06mg/L、总磷8.408mg/L、类大肠菌群数276.53个/L，可以满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3肉制品加工（禽类屠宰加工）三级标准和南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理。南乐县产业集聚区污水处理厂设计出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准，SS、动植物油、总氮、类大肠菌群数等该标准未涉及污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后废水最终排入徒骇河。项目废水排入南乐县产业集聚区污水处理厂处理措施可行。另全厂废水总排口安装流量、COD、NH3-N在线监测装置、并与环保部门联网。

评价认为，本项目废水处理措施可行。

## 8.3.4 雨水处理可行性分析

本项目采取雨污分流制，厂区内铺设雨水管网，并设置控制阀门，当降雨开始前，打开初期雨水管阀门，关闭净雨水管阀门，使初期雨水通过初期雨水管进入初期雨水收集池；一段时间后，再打开净雨水管阀门，关闭初期雨水管阀门，使之后干净雨水通过雨水管排入集聚区雨水管网。本项目设置有初期雨水及事故废水收集池，用于收集生产区内初期雨水。企业应配备专门人员加强对雨水管道的管理并定期维护，避免出现管道渗漏，堵塞等情况，保证雨水能实现其合理排放去向。

根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016 年版），雨水流量计算公式：   Q=qΨF

Q——雨水设计流量（L/s）；

q——设计暴雨强度，L/(s·hm2)；

Ψ——径流系数，本评价取0.9；

F——汇水面积（hm2），即生产厂房屋面和生产区地面面积之和。

根据中国市政工程中南设计院提供的暴雨强度计算公式：

式中：q—暴雨强度，L/(s·hm2)；

P—暴雨重现期，年；

t—暴雨历时，min。

本评价取P=1年，t=15min，则q=197.93L/s·hm2。经核算，项目生产区域污染面积约为3.5hm2，雨水设计流量Q为623.48L/s，收集15min的初期雨水量约为560m3。本评价建议设置1个1100m3初期雨水及事故废水收集池，用于收集生产区内初期雨水。企业应配备专门人员加强对雨 水管道的管理并定期维护，避免出现管道渗漏，堵塞等情况，保证雨水能 实现其合理排放去向。

## 8.3.5 地下水环境保护措施可行性分析

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区设防、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

1、源头控制

对污水处理站、管道等废水收集和处理的构筑物采取相应的措施，防治和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

2、分区设防

根据可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将本项目划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。

非污染防治区：指不会对地下水环境造成污染的区域。主要包括辅助用房、洗衣房等。

一般污染防治区：指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域。主要包括待宰棚、屠宰车间、熟食加工车间、冷却车间、冻结车间、冷库、制冷机房、一般固废暂存间、初期雨水及事故废水收集池等。

一般污染区防渗措施：地面采取粘土铺底，再在上层铺 10~15 cm 的水泥进行硬化。

通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10 −7 cm/s。

重点污染防治区：指污染地下水环境的物料长期贮存或泄漏不容易及时发现和处理的区域。主要包括半地下及地下构筑物，污水处理站，污水收集及处理池、污泥池、危废暂存间及地下污水管道。

1）该项目重点污染区防渗措施为：

a）危废间采取防风、防雨、防晒等措施

b）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。

c）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。并用坚固防渗材料制造。

d）污水处理站基础必须防渗，防渗层为至少 1 m 厚粘土层（渗透系数≤10−7 cm/s），或 2 mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2 mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10−10cm/s。

2）项目渗滤液经污水设施预处理后纳管排放。需做好污水防渗防腐措施，防止污水渗透至地下水环境中。底部需设置防渗水泥防护层，防渗系数 K≤10-10 cm/s，防止污水渗漏，污水处理站设自动水量、水位监测仪器，对水量和水位进行监测，当出现水量、水位变动较大时，及时采取相应调节措施。

3）需强化日常管线（设施）的渗漏检测及巡查维护制度，及时发现早期渗漏或破裂事故隐患。操作人员及维修人员应严格执行设备的维修和保养规程，定期检查管网，进行定期的维护和检修。

3、污染监控

重点防渗区域设置防渗措施的检漏系统，一旦发现地下水污染事件，应立即采取泄漏封闭、截流等相应措施防治污染物向下游扩展。

在项目建设区及潜在污染源地下水下游布设地下水水质监测井，对地下水应进行长期、定期采样监测。监测井井底高程要低于渗滤液处理池底板高程。为保证监测井长期有效性，应对监测井进行定期维护，保证过滤网的透水性。

4、应急响应

一旦发现污染物存在泄漏，尤其是高浓度有机废水泄漏，应立即启动应急响应，将废水转入安全区域，切断污染源。由于项目区地下水埋深浅，含水层透水性弱，受污染的地下水会较长时间存在于项目所在区域的含水层中；另外该项目含水层主要为基岩裂隙含水层，岩石坚硬，富水性不均一，因此，建议该项目采用注水再抽出处理的技术处理已经泄露的污染物，以有效抑制污染物向下游扩散，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

## 8.4 噪声治理措施的可行性分析

该项目噪声源主要包括制冷系统、空压机、给水泵房、污水处理站内的泵房和鼓风机房的噪声、运输噪声和待宰棚内动物的鸣叫声等，拟建项目拟采用以下噪声防治措施：

（1）对该项目运行噪声较高的设备应选用低噪声设备，并在安装过程中采取减振、消音、隔音等措施；

（2）该项目制冷机房、泵房和鼓风机房内应采取吸声措施，并设隔声门窗；

（3）压缩机、空压机、鼓风机设隔声罩，罩内做吸声，罩体做减振，并设进、排气消声器，以阻止噪声向外传播；

（4）该项目冷库进风口等应采取消声和吸声等降噪措施，以减小对项目内部环境造成的影响；

（5）待宰棚周围应尽可能增加绿化面积，在厂区内种植绿化带，起到隔声和衰减噪声的作用。场界内的绿化，一般选用灌木、乔木与草本的立体绿化，并适当多种高大乔木。绿化全部选用乡土品种，经济实惠、安全，且噪声防治效果更佳。以减轻鸡叫对厂外环境影响；

（6）在场区大门口等突出位置，设置减速带与减速、限速、禁鸣等标识，同时，加强运输车辆的保养与管理，禁止超载、超速；厂区内外运输道路应无明显的坡度，保持道路情况良好，不影响车辆运输；

禁止夜间（22:00~6:00）进行一切生产作业，以确保厂界夜间声环境达到相应标准。

噪声防治措施合理性分析：

一般隔声门窗隔声可在 30dB（A）以上，普通单层窗隔声效果也可达 22dB

（A）左右，普通门可达 18~20dB（A）。本项目厂房隔声量按照 20dB（A）计算。根据对本项目主要设备和构筑物噪声的治理情况，计算得出各构筑物室内、室外噪声源强，主厂房内混响源强 93~95dB（A），室外混响源强≤75dB（A），经绿化带、围墙隔声及距离衰减后，厂界噪声≤60dB（A）。

以上设计采用的噪声治理技术都是成熟可靠的，并在同类企业有着广泛、成功

的应用，工程实施后，能够有效的降低噪声的传播影响，达到设计要求。

目前，同类企业存在的问题主要是建设单位容易忽视噪声治理工程，往往造成工作场所噪声超标，对工人劳动保护不够，影响身心健康，而且厂界噪声超标，容易引起纠纷。因此，要求项目建设时，一定要同步落实噪声治理措施。

通过采取以上措施后，噪声环境影响预测评价表明，厂界噪声可达标。因此，

本项目噪声污染防治措施可行的。

## 8.5 固体废物处理处置措施的可行性分析

（1）一般固废

本项目生产过程中产生的一般固废为：鸡粪、病死鸡及不合格产品、废油、鸡毛、鸡血、鸡肠胃内容物、污水处理站、废弃包装材料、废反渗透膜以及员工办公生活产生的生活垃圾。其中，项目待宰棚产生的鸡粪，其主要成分为水分、有机质、氮、磷、钾等，为一般工业固体废物。项目采用干清粪工艺，待宰棚设置有鸡粪储存间，鸡粪日产日清，在鸡粪储存间暂存后交由有无害化处置资质单位处置（生产成有机肥料），并签订无害化处置协议；本项目产生的病死鸡及不合格产品，为一般工业固体废物。本项目产生的病死鸡及不合格胴体经收集后用防渗塑料袋装好，交由有无害化处置资质单位处置，并签订无害化处置协议；熟食加工工艺产生的废油，属于一般工业固体废物，采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售给饲料厂；项目产生的鸡毛属于一般工业固体废物，收集暂存集毛间后外售给专业羽毛加工厂处理；项目产生的鸡血属于一般工业固体废物，收集暂存集血间后外售；项目产生的鸡肠胃内容物，主要含有未消化食物、纤维素等，属于一般工业固体废物，经收集后在屠宰车间内胃容物暂存间暂存，定期作为有机肥生产原料外售；本项目污水处理站固废主要为污水在进行格栅预处理时，会产生一定量的残渣、隔油池产生的废油脂以及项目污水处理站在运行过程中沉淀池、调节池等将产生污泥。格栅残渣主要包括鸡毛、鸡肠胃及粪便中未消化纤维素、少量油脂等为一般工业固体废物，作为有机肥生产原料外售；废油脂属于一般工业固体废物，采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售；污泥由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体及絮凝剂等组成，属于一般工业固体废物，经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后作为有机肥生产原料外售；本项目废包装材料为一般工业固废，经收集后暂存固废间，定期外售回收利用；反渗透装置中的反渗透膜需定期更换，为一般工业固废，废反渗透膜经收集后由厂家回收综合利用，不外排；项目建成后日排放生活垃圾.经收集后由当地环卫部门定期清运。

本项目产生固体废物全部妥善处置，上述固体废物处置措施，在国内各屠宰企业运用多年且为普遍采用的措施，被证明为行之有效的固废综合处置措施，均具有可操作性，经实践证明，措施可行。

项目固体废物处置情况见表8.5-1

8.5-1  本项目固体废物处置情况一览表

| 编号 | 产生工序及装置 | 固废名称 | 性质 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 待宰棚 | 鸡粪 | 一般固废 | 根据环保和卫生要求，日产日清，在鸡粪储存间暂存后，交由有无害化处置资质单位处置（生产成有机肥料），并签订无害化处置协议。 |
| 2 | 检验及屠宰 | 病死鸡及不合格胴体 | 一般固废 | 经收集后用防渗塑料袋装好，交由有无害化处置资质单位处置，并签订无害化处置协议。 |
| 3 | 熟食加工 | 废油 | 一般固废 | 采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售给饲料公司 |
| 5 | 屠宰工序 | 鸡毛 | 一般固废 | 经收集后暂存集毛暂存间，定期外售 |
|  |  | 鸡血 | 一般固废 | 经收集后暂存集血暂存间，定期外售 |
| 6 |  | 鸡肠胃内容物 | 一般固废 | 经收集后暂存胃容物暂存间，定期作为有机肥生产原料外售 |
| 7 | 污水 处理站 | 格栅渣 | 一般固废 | 作为有机肥生产原料外售 |
| 8 |  | 废油脂 | 一般固废 | 采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售 |
| 9 |  | 污泥 | 一般固废 | 经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后作为有机肥生产原料外售 |
| 10 | 产品包装及熟食加工工序 | 废弃包装材料 | 一般固废 | 经收集后暂存固废间，定期外售回收利用 |
| 11 | 地面防渗 | 废反渗透膜 | 一般固废 | 经收集后暂存固废间，定期外售回收利用 |
| 14 | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 经收集后由当地环卫部门定期清运 |

本次环评设置1座30m2一般固废间，用于暂存废油脂等一般固体废物；屠宰车间内设置1座24m2集毛暂存间用于暂存鸡毛，设置1座20m2集血暂存间用于暂存鸡血，设置1座32m2内胃容物暂存间用于暂存鸡肠胃内容物；待宰棚设置有鸡粪储存间，用于暂存脱水处理后的鸡粪；污水处理站设置有污泥池，污泥经脱水处理后直接外运。

根据《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（原环境保护部公告 2013年第36号）相关要求，结合项目情况，本评价对一般固废贮存场所（设施）提出以下要求：

（1）应采取全密闭设计，确保防风、防雨、防晒，周边应设置雨水导流渠。

（2）禁止其他固废废物或生活垃圾混入。

（3）做好基础防渗，一般固废暂存间、鸡毛暂存间、胃容物暂存间、鸡粪储存间等用钢筋混凝土防渗，确保渗透系数≤1×10-7cm/s；污泥池采用钢筋混凝土+HDPE高密度聚乙烯膜防渗，确保渗透系数≤10-10cm/s。

（4）加强管理，按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）规定设置环境保护图形标志。

（2）危险固废

本项目生产过程中产生的危险固废为：废润滑油、废离子交换树脂。本项目废润滑油属于危险废物，采用专用密闭桶收集后暂存危废间，并委托有资质单位处理，不得随意处置；本项目锅炉用水采用离子交换器进行水质软化处理，运行过程中会定期产生一定量的废离子交换树脂，属于危险废物，经收集后暂存危废间，委托有资质单位处理，不得随意处置。

项目固体废物处置情况见表8.5-2

8.5-2  本项目危险废物处置情况一览表

| 编号 | 产生工序及装置 | 固废名称 | 性质 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设备检修、维护 | 废润滑油 | 危险废物HW08 900-214-08 | 采用专用密闭桶收集后暂存危废间，交有资质的单位进行处理 |
| 2 | 软水制备系统 | 废离子交换 树脂 | 危险废物HW13 900-015-13 | 经收集后暂存危废间，交有资质的单位进行处理 |

本次环评设置1座30m2危废暂存间，用于存放废润滑油和废离子交换树脂。危废在厂区暂存后委托有资质单位定期运输和处置。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，危废暂存间应满足如下要求：

①必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位；

②危险废物贮存设施应满足“三防”要求；贮存设施地面须作硬化处理，场所应有雨棚、围堰或围墙；

③危险废物贮存场所必须设置危险废物警告标志，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。标志标签必须保持清晰、完整，如有损坏、退色等不符合标准的情况，应当及时修复或更换；

④按《环境保护图形标识-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。

⑤危险废物贮存时间不得超过 1 年，定期交由有资质单位合理处置。

⑥危险废物贮存场地不得放置其它物品，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等。

危废管理要求：

（1）建立危险废物的管理制度，配备专职人员，设立危险废物的产生、收集、贮存、处置台帐，记录反映整个危废物品的产生量、收集量、处置去向和处置数量，做到记录详细、完整。记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

（2）危险废物交由资质的单位处置或回收、利用，在转运过程中应按环保规定向主管的环保部门提出申请办理转移联单，杜绝非法转移。

（3）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，杜绝跑、冒、滴、漏现象的产生。

综上所述，工程产生的固体废物均得到合理的处理处置，对周围环境影响较小，固废污染防治措施可行。

## 8.6 本项目环保投资估算

本项目拟采取的污染防治措施及“三同时”验收一览表见下表。项目总投资20619万元，环保投资估算 1357 万元，占总投资的 6.58%，见下表8.6-1：

表8.6-1  本项目环保投资一览表

| 类别 | 污染源 | 治理措施及设备 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 待宰棚废气 | 1套喷淋塔+生物除臭设施净化处理 | 15m排气筒（1#） | 20 |
|  | 熟食加工废气 | 1套机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备 | 15m排气筒（2#） | 10 |
|  | 污水处理站 恶臭废气 | 1套喷淋塔+生物除臭滤池设施净化处理 | 15m排气筒（3#） | 50 |
|  | 燃气锅炉废气 | 4套低氮燃烧器+烟气外循环装置 | 15m排气筒（4#） | 40 |
|  | 食堂油烟废气 | 1套机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备 | 15m排气筒（5#）屋顶 排放 | 10 |
|  | 待宰棚无组织废气 | 车间密闭，集气抽风，粪便日产日清，地面定期冲洗，喷洒除臭剂 | 1.0 |
|  | 屠宰车间无组织恶臭废气 | 车间地面定期清洗并及时清运车间产生的固废，车间地面及通风出口附近喷洒生物除臭剂，加强通风 | 2.0 |
|  | 污水处理站无组织恶臭废气 | 产生恶臭区域加罩或加盖，设置成密闭式；投放除臭剂；加强厂区绿化 | 1.0 |
| 废水 | 生产废水 | 屠宰废水 | 职工生活污水及熟食加工废水采用隔油池、化粪池处理后，与其它废水（屠宰废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、洗衣房废水、车辆冲洗废水、化验室废水）一起排入厂区污水处理站进行处理，采用“预处理（格栅+调节池1+固液分离+隔油沉砂池+调节池2+提升井+气浮池）+生化处理（水解酸化+A/O+生化沉淀池）+深度处理（絮凝反应池+物化沉淀池+消毒）”处理工艺，处理后废水排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理。设计处理能力4500m3/d。污水处理站出口设置流量、PH、COD、氨氮、总氮、总磷在线监控装置 | 1000 |
|  |  | 熟食加工废水 |  |  |
|  |  | 设备清洗废水 |  |  |
|  |  | 地面冲洗废水 |  |  |
|  |  | 洗衣房废水 |  |  |
|  |  | 车辆冲洗废水 |  |  |
|  |  | 化验室废水 |  |  |
|  | 生活废水 | 职工生活污水 |  |  |
| 噪声 | 鸡叫声、输送机、提升机、清洗机、脱毛机、油炸锅、油水分离器、预冷机、压缩机、锅炉、风机、水泵、风机 | 基础减振、装消音隔声装置、厂房隔声 | 8 |
| 固废 | 待宰棚 | 鸡粪 | 根据环保和卫生要求，日产日清，在鸡粪储存间暂存后交由有无害化处置资质单位处置（生产成有机肥料），并签订无害化处置协议 | 80 |
|  | 检验及屠宰 | 病死鸡及不合格胴体 | 经收集后用防渗塑料袋装好，交由有无害化处置资质单位处置，并签订无害化处置协议 |  |
|  | 熟食加工 | 废油 | 采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售给饲料厂 |  |
|  | 屠宰工序 | 鸡毛 | 经收集后暂存集毛暂存间，定期外售 |  |
|  |  | 鸡血 | 经收集后暂存集血暂存间，定期外售 |  |
|  |  | 鸡肠胃内容物 | 经收集后暂存胃容物暂存间暂存，定期作为有机肥生产原料外售 |  |
|  | 污水处理站 | 格栅渣 | 作为有机肥生产原料外售 |  |
|  |  | 废油脂 | 采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售 |  |
|  |  | 污泥 | 经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后作为有机肥生产原料外售 |  |
|  | 产品包装及熟食加工工序 | 废弃包装 材料 | 经收集后暂存固废间，定期外售回收利用 |  |
|  | 地面防渗 | 废反渗透膜 | 经收集后在包装间暂存，定期外售回收利用 |  |
|  | 生产设备 检修、维护 | 废润滑油 | 采用专用密闭桶收集后暂存危废间，交有资质资质的单位进行处理 |  |
|  | 软水制备系统 | 废离子交换树脂 | 采用专用密闭桶收集后暂存危废间，交有资质资质的单位进行处理 |  |
|  | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 经收集后由当地环卫部门定期清运 |  |
| 风险防范 | 锅炉房 | 环境风险 | 可燃气体自动报警装置、自给式正压呼吸器、高倍数固定泡沫灭火器等消防设施 | 25 |
|  | 其它 | 其它 | 初期雨水、生产用水池及事故废水池 |  |
|  |  |  | 在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、胶皮手套、耳塞、灭火器等防护、急救用具 |  |
|  |  |  | 安全教育培训、事故应急演练 |  |
| 地下水污染防渗措施 | 简单防渗区 | 污水处理站风机房等其它区域、 变配电间、卫生间、维修间、洗衣房、蒸汽锅炉房、生产生活水池、消防水池、泵房、 综合楼等。采用一般混凝土地面硬化处理 | 100 |
|  | 一般防渗区 | 待宰棚、熟食车间、屠宰车间（含集毛暂存间、集血暂存间、胃容物暂存间）、冷却车间、冻结车间、冷库、制冷机房、一般固废暂存间、初期雨水及事故废水收集池等。采用钢筋混凝土防渗，确保渗透系数≤ 1×10-7cm/s |  |
|  | 重点防渗区 | 污水处理站污水收集及处理池、 污泥池、粪污储存池、危废暂存间等。采用钢筋混凝土+HDPE 高密度聚乙烯膜防渗， 确保渗透系数≤1×10-10cm/s |  |
| 厂区绿化 | 增加厂区绿化面积，多种植大乔、灌木立体绿化隔离带，选择对恶臭气体吸附能力强的植被 | 10 |
| 合计 | 1357 |

# 第九章  环境经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测拟建工程的环境损益，应体现经济效益、社会效益和环境效益对立统一的辩证关系。环境经济损益分析的工作内容是确定环保措施的项目内容，通过统计分析环保措施投入的资金及环保投资占工程总投资的比例、环保设施的运转费用、削减污染物量的情况以及综合利用的效益等，说明建设项目环保投资比例的合理性、环保措施的可行性、经济效益以及建设项目生产活动对社会环境的影响等。

## 9.1 经济效益分析

## 本项目总投资20619万元，设计日屠宰19.5万只毛鸡项目，年购入7000万只待宰活鸡，年屠宰加工量为7000万只、熟食加工1.8万吨。

拟建项目主要技术经济指标见表9.1-1

| 项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总投资 | 万元 | 20619 | — |
| 年销售收入 | 万元 | 1589322.59 | — |
| 年利润总额 | 万元 | 47613.77 | 总平均 |
| 年税后利润 | 万元 | 35710.3275 | 总平均 |
| 项目投资回收期（含建设期） | 年 | 5.62 | — |
| 财务内部收益率 | % | 25.62 | 大于基准收益率（IC=12%） |
| 总投资收益率 | % | 18.04 | 税后 |

表9.1-1  主要技术经济指标一览表

由表 9.1-1 的经济分析表明，本项目财务内部收益率为 25.62%，投资收益率18.04%。经济效益较好，该工程主要经济指标均高于同行业基准水平，有较强的抗

风险能力，有一定经济效益。

从经济角度讲，拟建项目的建设是可行的。

## 9.2 环境效益分析

### 9.2.1 环保投资比例

根据国家有关规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。因此，公司在采取先进设备与工艺的同时，还必须执行国家环保政策，在建设项目实施时，配套“三废”污染物的处理、处置设施，实现废水、废气的达标排放。

项目估算环保投资共1357万元，主要为废气治理设施、废水治理设施、固废治理措施、噪声治理设施、环境风险防范设施、地下水污染防渗措施等。

### 9.2.2 环保效益分析

拟建工程属禽类屠宰业的规模生产，产品质量达到国家农业部标准，产品安全冷却肉具有卫生、营养、方便等特点，有利于人群健康；本工程采用的生产工艺和设备居国内同行业的领先水平，工艺路线先进，产品率达 98%，“三废”排放量较少，废水选用先进的工艺处理，可达标排放，产生的固体废物综合利用率达 100%，有利于降低成本，提高企业经济效益，供热采用清洁能源，对环境的污染较小；企业管理严格按国家卫生标准规范管理，包括对员工教育，总体卫生要求，屠宰规程等，有利于企业清洁生产的实施。拟建项目工艺符合清洁生产和环境保护要求，具有明显的环境效益。

### 9.2.3 环境经济损益分析

环境污染经济损失指不采取环保措施而造成的损失。

（1）环境污染的事故损失费用

主要指污染事故造成的对周围空气的影响，以及废水、噪声对周围的影响。这部分费用实际表现为罚款、赔偿费及超标排污费等，是带有风险性的备用费用，很难预测，粗略估计约为20万元/年。

（2）污染物对人体健康影响的损失：

主要表现在以下几方面：

因环境污染引起的疾病、劳动者在病期间净产值的损失；

由于环境污染引起的疾病和死亡，从社会福利基金支付的费用；

医疗部门用于治疗因污染而患病的人员的开支。

这部分费用通常以污染物对周围环境造成的经济损失的两倍计，约为40万元/年。

综合上述两项费用，若本生产项目不采取有效的环保措施，会造成一定程度的经济损失，估计可达60万元/年。

### 9.2.4 项目环境影响

本项目生产过程中严格落实环评提出的环保措施的情况下，可确保各项污染物达标排放。根据环境影响评价结果，项目废气对周围大气环境质量影响较小，不会对周围环境空气质量造成明显影响；外排废水经厂区污水处理站处理处理后，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，不会对周边地表水环境产生明显影响；工程拟采严格的地下水污染防治措施，不会对地下水水质造成污染影响；工程噪声污染源采取了有效的隔声、消声、减震等降噪措施，对周围声环境影响较小；工程固体废物全部妥善处置，不会对周围环境造成影响。

综上所述，本项目环境效益显著。

## 9.3社会效益分析

9.3.1 壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析

本项目以肉鸡加工带动原料鸡繁育养殖为重点，加快品种结构调整和标准化、规模化、集中化养殖方式的推广，采取合理有效的利益联结机制，通过政府、龙头企业、农户的联合，推动南乐县肉鸡养殖业的无公害产业化模式，改善南乐县肉鸡养殖产业基础薄弱、产品品种落后、养殖技术低、市场竞争力弱等问题，壮大肉鸡养殖业，促进南乐县畜牧业能够顺利由传统向现代化发展，成为特色的规模化的无公害产业。

项目建设还将带动当地养殖、饲料业、食品加工业、种植业及运输包装工业的发展，促进当地的经济结构的优化调整。

9.3.2 完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析

党的十八大报告指出，社会主义新农村建设的首要任务是促进生产发展，实现农民增收，进行农业产业化经营。本项目的建设可以项目产品加工，引导农户调整优化畜牧业结构，提高畜禽养殖防疫技术，增强抗灾能力，实现农民增收和农业增效。

本项目以肉鸡安全优质加工生产重点，促进饲养优质肉鸡，综合开发利用循环经济，加强农户职业教育和技术培训，提高农民的科技文化素质，实现地区产业的可持续发展和产业链各因素之间的良性互动发展，是发展农业经济，提高农业经济增长点、建设社会主义新农村的必要条件。

该项目的建设，同样促进了公司内部的产业链的完整。项目申报单位是一家聚家禽养殖、加工、销售服务于一体的综合性农牧公司，是一个畜牧业发展链条完善的龙头企业。公司以发展肉鸡养殖业为主体，一业带动多业，探索出现代畜牧业循环经济运行模式。同时，自 H7N9 以来，家禽产品冰鲜上市成为国家引导的主流消费方向，这无疑为公司产品销售奠定了良好基础。

9.3.3 项目带动及辐射能力分析

9.3.3.1 带动农户及增收效果分析

本项目建设年加工肉鸡 7000 万只每只以平均 2kg 计），可带动包括合作社成员在内的约 700 户（按平均每户 10 万只计算）农民养殖 7000 万只肉鸡，促进合作社成员等农民增收总额约3500 万元（按每只活鸡净收益 0.5 元计），农民户均增收约 5 万元。

9.3.3.2 带动基地

项目产品加工需要的肉鸡养殖，在南乐县有良好的基础，农户参与度高，公司免费提供肉鸡养殖全程技术指导和服务，全部回收合格肉鸡。严格按照无公害产品品标准饲养，项目年需要约7000 万只活鸡，可直接带动 700 户（个）农户集约化养殖基地的形成和发展。

9.3.3.3 带动就业

项目产品加工生产线预计可新安排 820 人以上农村劳动力就业，按目前平均工资 3 万元/年/人计，预计可增收 2460 万元。

9.3.4 项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用

项目产品加工采用先进加工工艺设施设备及 HACCP 等产品质量控制体系，在保障和提高肉鸡加工产品质量的同时，能够有效促进肉鸡养殖业整体技术水平和科技含量的提高。 与此同时，通过公司“唐顺兴”牌肉鸡品牌效应等作用，综合带动相关产业及当地经济发展，有效增加农民收入。

9.3.5 对比分析

项目的建设前农户致富途径少，本项目的建设将带动项目区700 户农户户均年增收 5 万元以上。而且公司还将通过在技术上对农户实行技术指导促进项目区肉鸡饲养技术的普及，促进农业增效。项目区与非项目区相比，由于项目区有龙头企业肉鸡加工产业的带动，肉鸡养殖比非项目区收入高。

#### 9.4 小结

总之，建设项目经济效益显著，社会效益良好；建设项目环保投资有重点，针对性强，在采取切实可行的环保措施后，可以大幅减少污染物排放量，环境

效益明显。建设项目在环境经济上是可行的。

# 第十章  环境管理和监测计划

## 10.1环境管理

环境管理是企业日常管理的重要内容，包括建立环境管理机构，落实监测计划，贯彻执行国家和地方环境保护法规。根据项目处理工艺的特点和排水水质的要求，制定一套系统、科学的环境保护管理办法，对处理工艺各单元进行维护和管理，保证其正常运行和实现设计目标，对排放的污染物进行定期或日常的监督和监测，以便及时向环境保护行政管理部门反馈，并接受环境保护管理部门的监督，保护好项目所在地的环境质量，具有重要意义。

10.1.1环境管理机构设置

建设单位在施工过程中，应配备专职环保管理干部，并设由3人组成的施工期环保管理小组，专职负责本项目施工期间的环境保护管理工作；项目运营期，日常的环境管理由环保安全科负责，并由一名副总经理负责分管，成立环境保护管理机构负责公司中长期环保管理工作及长期规划。环保管理人员应由具备生产管理经验和环保基础知识，熟悉企业生产特点，有责任心，组织能力强的人员担任。同时在各车间培训若干有经验、懂技术、责任心强的技术人员担任车间兼职管理人员，以随时掌握企业生产状况和各项环保设施的运行情况，同时也有利于环保措施和清洁生产措施的落实。

10.1.2 环保职能部门职责

（1）执行专业的管理和群众管理相结合的制度，公司生产部门负责全公司环保工作的管理和督促，并配备专职环保管理员，建立和健全环保岗位责任制。

（2）环保职能部门应该认真贯彻并监督公司各级严格执行国家关于保护环境方面的方针、政策、法律和法令，负责本公司环境保护和“三废”处理的管理监督工作。

（3）环保职能部门应参加新建、改扩建、技术改造及大、中修工程和方案的审查及竣工验收。

（4）环保职能部门负责环境污染事故调查，根据实际情况提出处理意见和建议。

### 10.1.3 部门环保管理职责

（1）部门领导对本部门的环保工作全面负责，认真贯彻执行国家有关环境保护的有关方针政策、标准规定和公司环境保护的规章制度，根据“谁主管、谁负责”的原则，制定部门环保管理制度，落实专人负责管理。

（2）各类污染防治设施经常检查维修，并向外环境排放的污染物进行检测、统计；备好备用件，保证污染防治设施的正常运转，防止事故性排放。遇环保设施不能正常运转时，应及时关停生产，以免污染物未达标排放。

（3）有关职能部门或建设单位的改建、扩建工程项目，均应按国家有关环保的有关法令制度执行。

（4）凡由于设备或人为原因造成公司局部或附近地方环境污染事故的，应向公司职能部门报告，并由发生事故的部门立即采取应急措施，避免事故扩大，并落实人员负责处理。

### 10.1.4 奖励和惩罚

（1）对环境保护和在“三废”治理方面作出显著贡献的部门和个人，公司职能部门应根据实际情况报公司批准，给予表扬和奖励。

（2）对违反环境保护法和其他环境保护条例规定的基本制度、污染和破坏环境、危害人民健康的部门和个人，公司职能部门应根据情况，报经公司批准，予以批评、警告、罚款等处理。

（3）对严重污染和破坏环境的部门或个人，则应按环境保护法第 32 条的有关规定进行处理。

### 10.1.5 开展日常工作

（1）保证设施的操作、保养、确保设施正常工作。

（2）对工作进行成绩考核及奖惩，确保最大限度地调动建设单位职工的环保积极性。

（3）定期进行环境监测，及时掌握环境质量总的变化动态，将日常的监测数据进行逐月逐年统计，并存档备案。

（4）进行环境绿化，改善建设单位生态环境。

（5）加强环保宣传教育，以提高职工意识。

（6）加强生产过程中的环保管理，确保每一工序都达到环保要求。

（7）制定建设单位污染防治计划和环保计划，确保建设单位污染治理和环境保护工作顺利开展。

（8）结合工厂实际情况，对“三废”排放指标实行定额，并进行定期考核，以减少污染物的排放量。

（9）详细记录各种污染事故原因，详细记录交纳污染排污费，罚款及赔偿经济损失等情况，并存档备案。

### 10.1.6 环境管理台账要求

本项目建设及投产运行后，应建立各主要污染种类、数量、浓度、排放方式、排放去向、达标情况的台帐，并按环保部门要求及时上报，具体按照《环境保护档案管理规范-建设项目环境保护管理》（HJ8.3-94）执行。

本项目环境管理程序及台账应包含以下方面：

（1）废水及其污染治理设施管理程序及台账；

（2）废气及其污染治理设施管理程序及台账；

（3）固体废弃物及其污染治理设施管理程序及台账；

（4）环境噪声污染防治管理程序及台账；

（5）危险化学品管理程序及台账；

（6）突发性环境污染事故管理程序及台账；

（7）环境保护档案及公众环保意见反馈管理程序及台账；

（8）环保工作自检及持续改进管理程序及台账；

（9）污染源及环境质量监控管理程序及台账。

本项目环保管理应按各自职责和ISO14001管理程序进行运作，保障项目环境管理的有效实行。

## 10.2 环境监测

### 10.2.1 监测目的

环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，开展环境监测的目的在于：

（1）检查、跟踪项目营运期后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态。

（2）了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行。

（3）了解项目有关的环境质量监控实施情况。

（4）为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。

### 10.2.2 监测计划

（1）竣工验收监测

建设项目投入试生产后，公司应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，及时对本项目环保“三同时”设施组织竣工验收监测，并编制自主验收报告。

表10.2-1  验收监测一览表

| 污染源 | 处理设施 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 燃气锅炉 废气 | 低氮燃烧器+烟气外循环装置 | 监测因子：烟尘、SO2、NOx 监测项目：出口排放浓度、烟气量 |
|  | 待宰棚废气 | 喷淋塔+生物除臭设施净化处理 | 监测因子：NH3、H2S、非甲烷总烃 监测项目：出口排放速率、烟气量 |
|  | 熟食加工废气 | 机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备 | 监测因子：油烟、非甲烷总烃 监测项目：排放浓度、烟气量 |
|  | 污水处理站 恶臭废气 | 喷淋塔+生物除臭滤池设施净化处理 | 监测因子：NH3、H2S 监测项目：出口排放速率、烟气量 |
|  | 食堂油烟 废气 | 机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备 | 监测因子：油烟、非甲烷总烃 监测项目：排放浓度、烟气量 |
|  | 厂界无组织 废气 | 加强绿化面积等 | 监测因子：NH3、H2S、非甲烷总烃、臭气浓度 监测项目：浓度 |
| 废水 | 污水处理站，采用““预处理（格栅+调节池1+固液分离+隔油沉砂池+调节池2+提升井+气浮池）+生化处理（水解酸化+A/O+生化沉淀池）+深度处理（絮凝反应池+物化沉淀池+消毒）”处理工艺，处理后废水排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理 设计处理能力4500m3/d。 | 监测因子：流量、pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油、总氮、总磷、类大肠菌群数 监测项目：进、出口浓度，处理效率 |
| 噪声 | — | 厂界四周Leq |

（2）营运期常规监测

根据 《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中有关规定、按照现行国家、部颁布的标准及《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》HJ 986-2018 中有关规定及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）和当地管理要求，结合本项目污染物排放情况，本评价制定营运期监测计划见下表，具体监测方法执行国家有关技术标准和规范执行。

营运期环境监测计划一览表见表10.2-2。

表10.2-2  营运期环境监测计划

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间及频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 燃气锅炉废气排气筒出口 | 烟气量，烟尘、SO2、NOx排放浓度 | 自动监测 |
|  | 待宰棚废气处理设施出口 | 烟气量，NH3、H2S排放速率，非甲烷总烃排放浓度 | 每半年监测1次 |
|  | 熟食加工废气处理设施进、出口 | 烟气量，油烟、非甲烷总烃排放浓度，净化效率 |  |
|  | 污水处理站恶臭废气处理设施出口 | 烟气量，NH3、H2S排放速率 |  |
|  | 食堂油烟废气处理设施进、出口 | 烟气量，油烟、非甲烷总烃排放浓度，净化效率 |  |
|  | 厂界无组织废气 | NH3、H2S、非甲烷总烃、臭气浓度 |  |
| 废水 | 污水处理站进、出口 | 流量、pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油、总氮、总磷、类大肠菌群数 | 流量、pH、COD、氨氮、总氮、总磷自动监测，安装在线，其它因子每季度1次 |
| 噪声 | 厂界 | 等效声级 | 每年监测1次 |
| 地下水 | 在污水处理站下游监测井 | pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、细菌总数等 | 每半年监测1次 |

## 10.3 排污口规范化要求

10.3.1 废气治理设施

废气排放口必须符合规定的高度和《污染源监测技术规范》中便于采样、监测的要求，设置直径不小于 75mm 的采样口。

10.3.2 废水治理设施

本项目废水只设一个排污口，排污口的位置根据实际地形位置和排放污染物的种类情况确定。排污口必须具备方便采样和流量测定的条件，一般排放口视排污水流量的大小参照《适应排污水口尺寸表》的有关规格要求设置，并安装流量计，污水面低于地面或高于地面超过1m的，应加建采样台或楼梯（宽度不小于800m）。并在排口附近醒目处设置标志牌。

10.3.3 噪声治理设施

拟建项目设备需合理布局，经厂房隔音和距离衰减后，产生的噪声对周围环境影响较小，按规定对固定噪声源进行治理，并在企业边界噪声敏感点且对外影响最大处设置标志牌。三同时验收监测厂界声环境。

10.3.4 固废治理设施

本项目产生的固废暂存于固体废物临时贮存场内，固废贮存场所要求：

① 固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；

② 固体废物贮存场所在醒目处设置标志牌。固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》（GB15562.1–1995，GB15562.2–1995）规定制作。

10.3.5 排污口管理

一般污染物排放口设置提示标志牌，排放有毒有害等污染物的排放口设置警告式标志牌。

标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m，排污口附近1m 范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。排污口的有关设置（如方形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更须报当地环境监理部门同意并办理变更手续。

10.3.5.1 排污口标志及管理

① 污水排放口、废气排放口和噪声排放源图形标志污水排放口、废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995 执行。

② 固体废物贮存（处置）场图形标志

固体废物贮存（处置）场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.2-1995 执行。

10.3.5.2 排污口立标

① 污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，并设在醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m。

② 重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

10.3.5.3 排污口管理

（1）管理原则

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下：

- 向环境排放的污染物的排放口必须规范化。

②列入总量控制的污染物（主要有 COD、氨氮）污染源列为管理的重点。

③如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数

量、浓度、排放去向等情况。

④废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污

染源监测技术规范》。

⑤ 工程固废堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏措施。

（2）排放源建档

① 应使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

## ② 根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 10.4 小结

公司设立环保科，组织建设环境保护管理机构，建立完善的环境管理体系，企业必须具备特征污染物的自我监测能力，常规污染物不能监测的项目可委托具有检测资质的单位进行监测；按照国家和行业有关环境保护管理规定，建立健全企业环境管理和环境监测制度，规范管理程序，并在生产中严格执行。

## 第十一章  总量控制指标

## 11.1 总量控制原则和对象

11.1.1 污染物排放总量控制的依据

为全面贯彻落实国务院《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号），实现可持续发展的战略，建设项目除需认真履行建设项目环境影响评价和“三同时”审批制度外，还需要大力提倡和推行清洁生产，对污染物排放要从浓度控制转向总量控制，使主要污染物的排放总量能得到有效控制，将污染物的排放总量控制作为建设项目污染防治设施竣工验收和核发污染物排放许可证的依据。

11.1.2 污染物总量控制因子

总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。

“十三五”期间，河南省的污染物控制因子为COD、NH 3 -N和SO 2 、NOx，我省对这四项因子实施统一要求、统一考核。结合本项目污染源特征，确定本项目水污染物总量控制项目为：COD、NH 3-N。确定本项目废气污染物总量控制项目为：SO2、NOX、VOCS、颗粒物、NH3、H2S。

表11.1-1  项目总量控制建议指标      单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 核算排放量 | 建议控制指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.0902 | 0.0902 |
|  | NOX | 0.478 | 0.478 |
|  | VOCS | 0.0716 | 0.0716 |
|  | 颗粒物 | 0.069 | 0.069 |
|  | NH3 | 0.8032 | 0.8032 |
|  | H2S | 0.04471 | 0.04471 |
| 废水 | COD | 34.974 | 34.974 |
|  | NH 3 -N | 1.7487 | 1.7487 |

## 11.2 总量控制指标分析

11.2.1水污染物总量控制

本项目产生废水主要为屠宰废水、熟食加工废水、锅炉废水、软水制备系统废水、车间地面冲洗废水、设备清洗废水、洗衣房废水、化验室废水、冷却系统循环废水、车辆冲洗用水和职工生活污水。其中，锅炉排污水、软水制备排污水和循环冷却排污水全部回用作为车间地面冲洗水，不外排；职工生活污水及熟食加工废水采用隔油池、化粪池处理后，与其他废水（屠宰废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、洗衣房废水、车辆冲洗废水、化验室废水）一起排入厂区污水处理站进行处理，处理后废水排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理。南乐县产业集聚区污水处理厂设计出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准，SS、动植物油、总氮、类大肠菌群数等该标准未涉及污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后废水最终排入徒骇河。

本项目废水总量控制指标 COD：34.974t/a，NH3 -N：1.7487t/a。

表11.2-1  项目废水污染物排放清单

| 项 目 | 废水量 （m3/d） | 水质（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH（无量纲） | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | TP | TN | 动植物油 | 类大肠菌群数 （个/L） |
| 项目外排废水 | 3238.42 | 6～8 | 933.40 | 1872.48 | 940.03 | 140.04 | 21.02 | 371.60 | 183.96 | 27653.21 |
| GB13457-1992 表3三级标准 | — | 6.0~8.5 | 300 | 500 | 250 | — | — | — | 50 | — |
| 南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求 | — | 6～9 | 350 | 400 | 200 | 35 | — | — | — | — |
| GB3838-2002 IV类水体标准 | — | 6～9 | 10 | 30 | 6 | 1.5 | — | 15 | 0.3 | — |
| GB18918-2002 一级 A标准 | — | — | 10 | — | — | — | 1 | 15 | — | 1000 |

表11.2-2  项目废水产排一览表

| 污染物 名称 | 废水排放量（万t/a） | 产生 | 厂区处理后（隔油池、化粪池、厂区污水处理站） | 南乐产业集聚区污水处理厂处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
| 生活废水 | COD | 2.47 | 350 | 8.645 | 297.5 | 7.348 | 30 | 0.741 |
|  | NH3-N |  | 25 | 0.6175 | 23.8 | 0.588 | 1.5 | 0.037 |
| 生产废水 | COD | 114.11 | 1912.64 | 2182.51 | 392.09 | 447.41 | 30 | 34.233 |
|  | NH3-N |  | 142.71 | 162.85 | 21.55 | 24.59 | 1.5 | 1.712 |
| 总计 | COD | 116.58 | 1872.48 | 2182.94 | 383.86 | 447.50 | 30 | 34.974 |
|  | NH3-N |  | 140.04 | 163.26 | 21.1 | 24.60 | 1.5 | 1.749 |

（2）大气污染物总量控制

本项目锅炉采用天然气为燃料，并采用低氮燃烧器+烟气再循环技术，天然气用量约3568m3/d、128万m3/a，烟尘、SO2、NOx 产生浓度分别为3.95mg/m3

、5.17mg/m3、27.14mg/m3，烟尘、SO2、NOx 排放量分别为0.069t/a、0.0902t/a、0.478t/a。锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3排放浓度限值要求及《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻

坚办[2020]7号）中燃气锅炉污染治理要求。

表11.2-3  项目废气排放一览表

| 序号 | 污染源 | 污染 因子 | 废气量 m3/h | 治理 措施及效率 | 污染物排放情况 | 排放标准 | 工作 时数 h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |  |
| 1 | 待宰棚废气 | NH3 | 20000 | 待宰棚废气经喷淋塔+生物除臭设施净化处理后经15m高排气筒（1#）排出，处理效率非甲烷总烃80%，其他90% | 0.11 | 0.0022 | 0.019 | / | / | 8640 |
|  |  | H2S |  |  | 0.005 | 0.0001 | 0.0009 | / | / |  |
| 2 | 熟食加工废气 | 油烟 | 8000 | 机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备处理后经15m高排气筒（2#）排出，处理效率非甲烷总烃80%，油烟95% | 0.175 | 0.0014 | 0.004 | 1.0 | / | 2880 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 1.625 | 0.013 | 0.037 | 10 | / |  |
| 3 | 污水处理站 恶臭废气 | NH3 | 10000 | 喷淋塔+生物除臭滤池处理后经15m高排气筒（3#）排出，处理效率90% | 0.180 | 0.0018 | 0.016 | / | 4.9 | 8640 |
|  |  | H2S |  |  | 0.017 | 0.0002 | 0.002 | / | 0.33 |  |
| 4 | 燃气锅炉废气 | 烟尘 | 6055.97 | 低氮燃烧器+烟气外循环装置处理后经15m高排气筒（4#）排出，NOx处理效率80% | 3.95 | 0.024 | 0.069 | 5 | / | 2880 |
|  |  | SO2 |  |  | 5.17 | 0.031 | 0.0902 | 10 | / |  |
|  |  | NOx |  |  | 27.14 | 0.166 | 0.478 | 30 | / |  |
| 5 | 食堂油烟废气 | 油烟 | 8000 | 机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备处理后经15m高排气筒（5#）排出，处理效率非甲烷总烃80%，油烟95% | 0.415 | 0.0033 | 0.0060 | 1.0 | / | 1800 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 2.40 | 0.0192 | 0.0346 | 10 | / |  |
| 6 | 待宰棚无组织废气 | NH3 | / | 车间密闭，集气抽风，粪便日产日清，地面定期冲洗，喷洒除臭剂，处理效率60% | / | 0.0006 | 0.005 | / | / | 5940 |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.00005 | 0.00045 | / | / |  |
| 7 | 屠宰车间无组织恶臭废气 | NH3 | / | 车间地面定期清洗并及时清运车间产生的固废，车间地面及通风出口附近喷洒生物除臭剂，加强通风 | / | 0.08 | 0.6912 | / | / | 8640 |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.004 | 0.03456 | / | / |  |
| 8 | 污水处理站无组织恶臭废气 | NH3 | / | 产生恶臭区域加罩或加盖，设置成密闭式；投放除臭剂；加强厂区绿化 | / | 0.00828 | 0.072 | / | / | 8640 |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.00079 | 0.0068 | / | / |  |

## 11.3 总量小结

根据项目所在地环境特征和工程特征，结合项目污染物排放特征，建议本项目总量控制指标为：COD 34.974t/a，NH3-N1.7487t/a，SO2 0.0902t/a，NOX 0.478t/a，VOCS0.0716t/a、颗粒物0.069t/a、NH30.8032t/a、H2S0.04471t/a。

# 第十二章  结论与建议

## 12.1 评价结论

## 12.1.1 项目概况

1、项目名称：唐顺兴食品（河南）有限公司年屠宰7000万羽毛鸡加工项目

2、建设单位：唐顺兴食品（河南）有限公司

3、建设性质：新建

4、建设地点：位于河南省濮阳市南乐县城关镇县产业集聚区内昌州东路101号。项目中心地理坐标为：E115.234072°、N36.066455°。项目地理位置见附图1。

5、建设规模：年屠宰羽毛鸡 7000 万只，年熟食加工 1.8万吨。

6、项目投资：本工程总投资为20619万元，其中环保投资1357万元，占总投资的6.58%。

## 12.1.2 产业政策相符性

本项目为新建性质，项目已在南乐县发展和改革委员会备案（2020-410923-13-03-032222），经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、设备、规模均不在限制类和淘汰类的范畴属允许类；经查《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》，该项目不在其限制、禁止用地项目目录中，符合国家产业政策。

本项目位于南乐县产业集聚区食品加工区，符合产业集聚区产业定位。项目符合南乐县产业集聚区环境准入条件要求，不属于负面清单所列项目，符合南乐县产业集聚区发展规划要求。

## 12.2 污染物达标排放及防治措施可行性

1、废气

待宰棚为封闭式车间，待宰棚产生的粪便日产日清，地面定期冲洗，在地面

及通风出口附近喷洒生物除臭剂，废气经集气收集后采用“1套抽风装置+喷淋塔+生物除臭设施+15m排气筒（1#）”净化处理；熟食加工废气经“机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备+15m排气筒（2#）”进行处理；本项目污水处理站产生恶臭区域加罩或加盖；投放除臭剂；加强厂区绿化，臭气经“喷淋塔+生物除臭滤池+15m排气筒（3#）”净化处理；燃气锅炉安装低氮燃烧器和烟气外循环装置+15m排气筒（4#）；食堂油烟废气经“机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备+15m排气筒（5#）”进行处理。

本项目废气经处理后，待宰棚产生废气中的NH3、H2S排放速率可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求；熟食加工及食堂产生废气中的油烟、非甲烷总烃排放浓度及净化效率可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准要求，从屋顶达标排放；燃气锅炉产生废气中的烟尘、SO2、NOx排放浓度可以满足《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）中燃气锅炉污染治理要求；污水处理站产生废气中的NH3、H2S排放速率可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

本项目生产车间及污水处理站等产生无组织废气污染物主要为NH3、H2S、非甲烷总烃，环评建议要求建设单位采取加强管理、车间及污水处理池的密闭、集气抽风、喷洒除臭剂、地面定期冲洗、加强厂区绿化等措施减少无组织废气的排放。

2 、废水

本项目生产过程中废水主要为屠宰废水、熟食加工废水、锅炉废水、软水制备系统废水、车间地面冲洗废水、设备清洗废水、洗衣房废水、化验室废水、冷却系统循环废水、车辆冲洗用水和职工生活污水等。其中，锅炉排污水、软水制备排污水和循环冷却排污水全部回用作为车间地面冲洗水，不外排；职工生活污水及熟食加工废水采用隔油池、化粪池处理后，与其他废水（屠宰废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、洗衣房废水、车辆冲洗废水、化验室废水）一起排入厂区污水处理站进行处理，处理后废水排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理。南乐县产业集聚区污水处理厂设计出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准，SS、动植物油、总氮、类大肠菌群数等该标准未涉及污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后废水最终排入徒骇河。厂区废水总排放口安装流量、PH、COD、NH3-N、总氮、总磷在线监测装置、并与环保部门联网。

3 、固废

本项目生产过程中产生的一般固废为：鸡粪、病死鸡及不合格产品、废油、鸡毛、鸡血、鸡肠胃内容物、污水处理站、废弃包装材料、废反渗透膜以及员工办公生活产生的生活垃圾。其中，项目待宰棚产生的鸡粪，其主要成分为水分、有机质、氮、磷、钾等，为一般工业固体废物。项目采用干清粪工艺，待宰棚设置有鸡粪储存间，鸡粪日产日清，在鸡粪储存间暂存后交由有无害化处置资质单位处置（生产成有机肥料），并签订无害化处置协议；本项目产生的病死鸡及不合格产品，为一般工业固体废物。本项目产生的病死鸡及不合格胴体经收集后用防渗塑料袋装好，交由有无害化处置资质单位处置，并签订无害化处置协议；熟食加工工艺产生的废油，属于一般工业固体废物，采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售给饲料厂；项目产生的鸡毛属于一般工业固体废物，收集暂存集毛间后外售给专业羽毛加工厂处理；项目产生的鸡血属于一般工业固体废物，收集暂存集血间后外售；项目产生的鸡肠胃内容物，主要含有未消化食物、纤维素等，属于一般工业固体废物，经收集后在屠宰车间内胃容物暂存间暂存，定期作为有机肥生产原料外售；本项目污水处理站固废主要为污水在进行格栅预处理时，会产生一定量的残渣、隔油池产生的废油脂以及项目污水处理站在运行过程中沉淀池、调节池等将产生污泥。格栅残渣主要包括鸡毛、鸡肠胃及粪便中未消化纤维素、少量油脂等为一般工业固体废物，作为有机肥生产原料外售；废油脂属于一般工业固体废物，采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售；污泥由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体及絮凝剂等组成，属于一般工业固体废物，经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后作为有机肥生产原料外售；本项目废包装材料为一般工业固废，经收集后暂存固废间，定期外售回收利用；反渗透装置中的反渗透膜需定期更换，为一般工业固废，废反渗透膜经收集后由厂家回收综合利用，不外排；项目建成后日排放生活垃圾.经收集后由当地环卫部门定期清运。

本项目产生固体废物全部妥善处置，上述固体废物处置措施，在国内各屠宰企业运用多年且为普遍采用的措施，被证明为行之有效的固废综合处置措施，均具有可操作性，经实践证明，措施可行。

4 、声环境影响

本项目噪声源主要包括制冷系统、空压机、给水泵房、污水处理站内的泵房和鼓风机房的噪声、运输噪声和待宰棚内动物的鸣叫声等。在设备选型时应优先选用低噪动力设备以及电气设备；在噪声级较高的设备底座加设减振垫、装消音、隔声装置等。经预测可知，在采取上述措施后，经厂界距离的衰减，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4a类标准的要求，能够实现达标排放。

## 5、固体废物影响

## 本项目产生的固体废物全部妥善处置，不外派，不会对周围环境产生明显影响。

## 12.3环境质量现状情况

1、环境空气质量现状

本项目位于南乐县产业集聚区，项目所在地属于二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状采用《基于互联网的环境影响评价技术服务平台》中的《环境空气质量模型技术支持服务系统》可知濮阳市2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为16 ug/m3、36ug/m3、102 ug/m3、63 ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为195 ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、O3、PM2.5，因此项目所在区域为非达标区。

根据《南乐县产业集聚区污水处理厂项目环境影响报告书》中河南松筠检测技术有限公司对项目评价范围内高屯村及三里庄村的检测数据（监测报告见附件），项目所在区域NO2、SO2，PM10日均浓度值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，O38小时均值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。建议通过区域整改措施改善环境空气质量。

根据河南鼎晟检测技术有限公司于2020年8月7日至13日对项目评价范围内本项目所在地的环境空气质量现状监测结果，NH3和H2S 1小时平均浓度均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考浓度限值要求；非甲烷总烃1小时平均浓度可以满足《大气污染物综合排放标准详解》相关规定；臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求。

本工程卫生防护距离参考《农副食品加工业卫生防护距离标准 第1部分：屠宰及肉类加工》（GB18078.1-2012）中的规定执行。该标准中指的禽类生产规模＞4 万只/年，所在地区近五年平均风速≥2m/s（南乐县近五年平均风速为 2.1m/s），另根据设计，厂界外将种植宽度不少于 10m 的浓密的乔木植物绿化隔离带。根据该标准划定距离，本项目卫生防护距离为500m。

经现场勘查，拟划定的卫生防护距离内没有村庄、医院、学校等环境敏感目标。

2、地表水质量现状

对比《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准和《地表水水资源质量标准》(SL63-94)中四级标准。永顺沟2个监测断面除PH值、粪大肠菌群外，其它监测因子均出现不同程度超标，评价认为永顺沟主要是南乐县生活污水排污沟，南乐县城和沿途生活工业污水进入永顺沟是造成2个监测断面超标的主要原因。根据《濮阳市环境质量月报》 2019年第1期~2020年第3期公布的的徒骇河寨肖家村断面监测数据，徒骇河寨肖家村断面 2019 年 3 月、6 月和 8月COD超标，2019年7月TP超标 ，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准和地方管理要求（氨氮≤3.0mg/L）。水质类别为V类；其余监测时段均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准和地方管理要求（氨氮≤3.0mg/L），部分时段可以达到II类和III类水体标准要求。

根据《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）》中的实施要求，重点打好城市黑臭水体治理、饮用水源地保护、全域清洁河流、农业农村污染治理四个标志性攻坚战役，统筹推进各项水污染防治工作。其中方案提出：加强沿河环湖生态保护，修复湿地等水生态系统。建设人工湿地，在卫河、金堤河、马颊河、徒骇河等4条主要出境河流上，因地制宜，规划建设人工湿地，逐步恢复水生态。随着水污染防治攻坚战实施方案的逐步实施，永顺沟和徒骇河地表水水质将得到逐步改善。

3、地下水环境质量现状

地下水环境质量现状评价结果表明：各监测点各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

拟建项目在采取完善、有效的地面硬化、防渗措施和落实严格的生产组织管理后，污染物均能得到有效处理，力争厂区内无跑、冒、滴、漏现象发生的情况下，对厂址周围地下水环境影响较小。

4、声环境质量现状

本项目所在区域北厂界噪声昼间、夜间均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准要求,其它厂界噪声昼间、夜间均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求,。因此，项目所在区域声环境质量良好。

## 12.4 污染防治措施及“三同时”验收一览表

表12.4-1  本项目拟采取的污染防治措施及“三同时”验收一览表

| 类别 | 产污环节 | 主要污染因子 | 治理措施 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 待宰棚废气 | NH3、H2S | （1套）喷淋塔+生物除臭设施净化处理 | 15m排气筒（1#） | （1套）喷淋塔+生物除臭设施净化处理+15m排气筒（1#） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中关于挥发性有机物的排放建议值 |
|  | 熟食加工废气 | 油烟、非甲烷总烃 | （1套）机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备 | 15m排气筒（2#） | （1套）机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备+15m排气筒（2#） | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准 |
|  | 污水处理站 恶臭废气 | NH3、H2S | （1套）喷淋塔+生物除臭滤池设施净化处理 | 15m排气筒（3#） | （1套）喷淋塔+生物除臭滤池设施净化处理+15m排气筒（3#） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
|  | 燃气锅炉废气 | 烟尘、SO2和NOx | （4套）低氮燃烧器+烟气外循环装置 | 15m排气筒（4#） | （4套）低氮燃烧器+烟气外循环装置+15m排气筒（4#），排气筒出口安装烟气量、颗粒物、SO2、NOx在线监控装置 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）和《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）中燃气锅炉污染治理要求 |
|  | 食堂油烟废气 | 油烟、非甲烷总烃 | （1套）机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备 | 15m排气筒（5#）屋顶 排放 | （1套）机械滤网+静电式油烟净化器+低温等离子有机废气净化设备+15m排气筒（2#） | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准 |
|  | 待宰棚无组织废气 | NH3、H2S | 车间密闭，集气抽风，粪便日产日清，地面定期冲洗，喷洒除臭剂 | 车间密闭，集气抽风，粪便日产日清，地面定期冲洗，喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中关于挥发性有机物的排放建议值 |
|  | 屠宰车间无组织恶臭废气 | NH3、H2S | 车间地面定期清洗并及时清运车间产生的固废，车间地面及通风出口附近喷洒生物除臭剂，加强通风 | 车间地面定期清洗并及时清运车间产生的固废，车间地面及通风出口附近喷洒生物除臭剂，加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
|  | 污水处理站无组织恶臭废气 | NH3、H2S | 产生恶臭区域加罩或加盖，设置成密闭式；投放除臭剂；加强厂区绿化 | 产生恶臭区域加罩或加盖，设置成密闭式；投放除臭剂；加强厂区绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
| 废水 | 生产废水 | 屠宰废水 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油、总氮、总磷、类大肠菌群数 | 职工生活污水及熟食加工废水采用隔油池、化粪池处理后，与其它废水（屠宰废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、洗衣房废水、车辆冲洗废水、化验室废水）一起排入厂区污水处理站进行处理，采用“预处理（格栅+调节池1+固液分离+隔油沉砂池+调节池2+提升井+气浮池）+生化处理（水解酸化+A/O+生化沉淀池）+深度处理（絮凝反应池+物化沉淀池+消毒）”处理工艺，处理后废水排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理 设计处理能力4500m3/d。 污水处理站出口设置流量、PH、COD、氨氮、总氮、总磷在线监控装置 | “预处理（格栅+调节池1+固液分离+隔油沉砂池+调节池2+提升井+气浮池）+生化处理（水解酸化+A/O+生化沉淀池）+深度处理（絮凝反应池+物化沉淀池+消毒）”处理工艺，设计处理能力4500m3/d，污水处理站出口设置流量、PH、COD、氨氮、总氮、总磷在线监控装置 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3肉制品加工（禽类屠宰加工）三级标准和南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求 |
|  |  | 熟食加工废水 |  |  |  |  |
|  |  | 设备清洗废水 |  |  |  |  |
|  |  | 地面冲洗废水 |  |  |  |  |
|  |  | 洗衣房废水 |  |  |  |  |
|  |  | 车辆冲洗废水 |  |  |  |  |
|  |  | 化验室废水 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、总氮、总磷 |  |  |  |
|  | 生活废水 | 职工生活污水 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、总氮、总磷 |  |  |  |
| 噪声 | 鸡叫声、输送机、提升机、清洗机、脱毛机、油炸锅、油水分离器、预冷机、压缩机、锅炉、风机、水泵、风机 | 噪声 | 基础减振、装消音隔声装置、厂房隔声 | 基础减振、装消音隔声装置、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4a类区标准 |
| 类别 | 产污环节 | 固废名称 | 性质 | 处理措施 |  |  |
| 固废 | 待宰棚 | 鸡粪 | 一般固废 | 根据环保和卫生要求，日产日清，在鸡粪储存间暂存后交由有无害化处置资质单位处置（生产成有机肥料），并签订无害化处置协议 | 根据环保和卫生要求，日产日清，在鸡粪储存间暂存后交由有无害化处置资质单位处置（生产成有机肥料），并签订无害化处置协议 | 《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（原环境保护部公告 2013年第36号）相关要求 |
|  | 检验及屠宰 | 病死鸡及不合格胴体 | 一般固废 | 经收集后用防渗塑料袋装好，交由有无害化处置资质单位处置，并签订无害化处置协议 | 经收集后用防渗塑料袋装好，交由有无害化处置资质单位处置，并签订无害化处置协议 |  |
|  | 熟食加工 | 废油 | 一般固废 | 采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售给饲料厂 | 采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售给饲料厂 |  |
|  | 屠宰工序 | 鸡毛 | 一般固废 | 经收集后暂存集毛暂存间，定期外售 | 经收集后暂存集毛暂存间，定期外售 |  |
|  |  | 鸡血 | 一般固废 | 经收集后暂存集血暂存间，定期外售 | 经收集后暂存集血暂存间，定期外售 |  |
|  |  | 鸡肠胃内容物 | 一般固废 | 经收集后暂存胃容物暂存间暂存，定期作为有机肥生产原料外售 | 经收集后暂存胃容物暂存间暂存，定期作为有机肥生产原料外售 |  |
|  | 污水处理站 | 格栅渣 | 一般固废 | 作为有机肥生产原料外售 | 作为有机肥生产原料外售 |  |
|  |  | 废油脂 | 一般固废 | 采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售 | 采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售 |  |
|  |  | 污泥 | 一般固废 | 经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后作为有机肥生产原料外售 | 经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后作为有机肥生产原料外售 |  |
|  | 产品包装及熟食加工工序 | 废弃包装 材料 | 一般固废 | 经收集后暂存固废间，定期外售回收利用 | 经收集后暂存固废间，定期外售回收利用 |  |
|  | 地面防渗 | 废反渗透膜 | 一般固废 | 经收集后在包装间暂存，定期外售回收利用 | 经收集后在包装间暂存，定期外售回收利用 |  |
|  | 生产设备 检修、维护 | 废润滑油 | 危险废物 | 采用专用密闭桶收集后暂存危废间，交有资质资质的单位进行处理 | 采用专用密闭桶收集后暂存危废间，交有资质资质的单位进行处理 |  |
|  | 软水制备系统 | 废离子交换树脂 | 危险废物 | 采用专用密闭桶收集后暂存危废间，交有资质资质的单位进行处理 | 采用专用密闭桶收集后暂存危废间，交有资质资质的单位进行处理 |  |
|  | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 经收集后由当地环卫部门定期清运 | 经收集后由当地环卫部门定期清运 |  |
| 风险防范 | 锅炉房 | 环境风险 | 可燃气体自动报警装置、自给式正压呼吸器、高倍数固定泡沫灭火器等消防设施 | 可燃气体自动报警装置、自给式正压呼吸器、高倍数固定泡沫灭火器等消防设施 | 按规范要求 |
|  | 其它 | 其它 | 初期雨水、生产用水池及事故废水池 | 初期雨水、生产用水池及事故废水池 | 按要求落实 |
|  |  |  | 在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、胶皮手套、耳塞、灭火器等防护、急救用具 | 在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、胶皮手套、耳塞、灭火器等防护、急救用具 |  |
|  |  |  | 安全教育培训、事故应急演练 | 安全教育培训、事故应急演练 |  |
| 地下水防渗措施 | 简单防渗区 | 污水处理站风机房等其它区域、 变配电间、卫生间、维修间、洗衣房、蒸汽锅炉房、生产生活水池、消防水池、泵房、 综合楼等。采用一般混凝土地面硬化处理 | 按要求落实 |
|  | 一般防渗区 | 待宰棚、熟食车间、屠宰车间（含集毛暂存间、集血暂存间、胃容物暂存间）、冷却车间、冻结车间、冷库、制冷机房、一般固废暂存间、初期雨水及事故废水收集池等。采用钢筋混凝土防渗，确保渗透系数≤ 1×10-7cm/s |  |
|  | 重点防渗区 | 污水处理站污水收集及处理池、 污泥池、粪污储存池、危废暂存间等。采用钢筋混凝土+HDPE 高密度聚乙烯膜防渗， 确保渗透系数≤1×10-10cm/s |  |
| 厂区绿化 | 增加厂区绿化面积，多种植大乔、灌木立体绿化隔离带，选择对恶臭气体吸附能力强的植被 | 按要求落实 |

## 12.5 环境风险评价

## 本项目环境风险主要为甲烷、废润滑油，最大可信事故因素确定为天然气泄漏。经预测，在最大距离范围内均无村庄等敏感点分布。

针对天然气使用等各环节，建立严格的生产管理制度和操作规程，明确责任建设单位加强管理提高设备运转率，区域内要有禁火标志和防火防爆技术措施；厂区布置中要考虑应急救援设施、通道、应急疏散及避难所的设计；管理方面要制定严格的操作规程，对生产人员进行培训；划定卫生防护距离，制订切实可行的应急救援预案，配备相应品种和数量的消防器材。对污水处理设施，不断提高操作人员技术水平，掌握污水生化处理的运行规律，加强管理，及时检修和维护处理设备，保证污水处理系统稳定运行，必要时停产维修。

采取上述污染防治措施及环评建议后，可避免异常工况发生导致的环境风险。在建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，工程环境风险可防可控，项目建设是可行的。

## 12.6 清洁生产水平分析结论

从工程特点及污水处理工艺、设备选型、节能降耗等方面分析，本工程清洁生产水平达到国内先进水平。

## 12.7 公众参与

根据河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知（豫环办【2020】22号），唐顺兴食品（河南）有限公司在评价期间采用网络公示和报纸公示的方式开展了公众参与活动。项目环境影响报告书征求意见稿形成后，唐顺兴食品（河南）有限公司于2020年6月17日至23日，在环评论坛和濮阳广播电视报进行项目环评信息公示，公示期间未收到公众反馈意见；最终，唐顺兴食品（河南）有限公司根据项目公众参与情况编制完成《唐顺兴食品（河南）有限公司年屠宰7000万羽毛鸡加工项目环境影响评价公众参与说明》，并在向环境保护主管部门报批环境影响评价文件前，通过环评互联网论坛向社会公开了环境影响报告书全本和公众参与情况说明。

在该项目公示期间，没有收到公众回馈信息，无人反对项目的建设。

## 12.8 污染物总量控制

## 根据项目所在地环境特征和工程特征，结合项目污染物排放特征，建议本项目总量控制指标为：COD 46.11t/a，NH3-N4.611t/a，SO2 0.0902t/a，NOX 0.478t/a，VOCS0.0716t/a、颗粒物0.069t/a、NH30.8032t/a、H2S0.04471t/a。。

表12.8-1  项目总量控制建议指标      单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 核算排放量 | 建议控制指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.0902 | 0.0902 |
|  | NOX | 0.478 | 0.478 |
|  | VOCS | 0.0716 | 0.0716 |
|  | 颗粒物 | 0.069 | 0.069 |
|  | NH3 | 0.8032 | 0.8032 |
|  | H2S | 0.04471 | 0.04471 |
| 废水 | COD | 34.974 | 34.974 |
|  | NH 3 -N | 1.7487 | 1.7487 |

## 12.9 环境管理与监测计划

该项目在运营期会对周围环境产生一定影响，因此，必须采取一定措施将不利影响减轻或消除，建设单位为此需加强环境保护机构的建设和管理，根据本项目的污染特点和生产布局，按照提出的环境管理及环境监测计划，及时掌握本项目的运行所造成的环境影响程度。

## 12.10建议与要求

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。

（2）建立健全持续清洁生产规章制度，并严格按规程实施清洁生产。

（3）制定和完善突发事件的应急预案，加强安全生产管理，防止重大风险事故的发生。

（4）建立和完善环境管理机构，明确管理机构职责和任务，确保项目建设过程和运行过程中的环境管理和环境监测能按计划进行。

（5）制定严格的固废收集、存放、外运规定，由专人负责，采用封闭的存放和外运措施，防止运输过程中的遗洒，造成固废对周边产生二次污染。

（6）关心并积极听取可能受项目环境影响的周边的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。

## 12.11总结论

综上所述，唐顺兴食品（河南）有限公司年屠宰7000万羽毛鸡项目符合现行国家及相关产业政策，选址符合南乐县城市总体规划、南乐县产业集聚区食品加工区规划以及相应环境功能区划要求。项目建设及运营过程中“三废”的排放量不大，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，从环保角度分析，该项目的建设可行。

# Text boxes

新鲜水

新鲜水

50.0

损耗0.5

0.84

清   洗

44.55

新鲜水冲洗器皿

检   验

15

损耗1.5

0.84

4.95

0.84

17.361

腌   渍

配制腌渍液

20

蒸发损耗2.0

蒸煮炸

2.0

20

新鲜水

蒸汽带水

63.911

隔油池+厂区污水处理站

出锅预冷

真空包装

屠宰用水

2.6

2923

324

3247

20.0

23.4

26.0

南乐县产业集聚区污水处理厂

设备清洗用水

3.51

车辆冲洗用水

31.59

5.44

3238.42

35.1

厂区污水处理站

3108.861

洗衣房用水

48.96

2.0

54.4

化验室用水

18.0

129.56

20.0

新鲜水3779.03

63.911

21.929

85.84

840

1584

1584

熟食加工用水

蒸汽40.0

20.0

2.0

软水制备用水

燃气锅炉

50.0

80.0

30.0

14.7288

地面冲洗用水

73.644

58.9152

840

1584

1584

循环冷却用水

40.0

0.8

31.246

用于绿化及抑尘

17.16

生活用水

隔油池+化粪池

85.8

68.64

68.64

4500

72000

损耗7200

浸烫脱毛

14400

锅  炉

7200

损耗7200

熟食加工

4500