建设项目环境影响报告表

# （报批版）

项目名称：  濮阳惠成电子材料股份有限公司

环保新材料研发中心项目

建设单位(盖章)： 濮阳惠成电子材料股份有限公司

编制日期  2020年10月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司环保新材料研发中心项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 |
| 法人代表 | 吴悲鸿 | 联系人 | 于慧娟 |
| 通讯地址 | 濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）胜利路西段 |
| 联系电话 | 15703930212 | 传真 | -- | 邮政编码 | 457000 |
| 建设地点 | 濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）胜利路西段 |
| 立项审批部门 | 濮阳经济技术开发区经济发展局 | 批准文号 | 2020-410972-73-03-067050 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 工程和技术研究与试验 发展 M7320 |
| 占地面积 (平方米) | 780 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保投资(万元) | 12.2 | 环保投资占总投资比例 | 6.1% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2021年3月 |
| 项目内容及规模 濮阳惠成电子材料股份有限公司曾用名濮阳惠成化工有限公司，成立于2002年，位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）胜利路西段，是集科研、生产、经营为一体的股份制高科技企业。公司主要产品有酸酐类、降冰片烯类、芴类、噻吩类、有机磷类、金属有机类和功能中间体七个系列，专业研发和生产酸酐和其他LED及OLED功能材料中间体。根据市场供求情况和企业现阶段发展规划，因此决定建设环保新材料研发中心。 本项目总投资200万元，完全依托现有研发楼进行建设，不新增建筑面积，本项目研究室位于研发楼的3、4层，检测室在2层（建筑面积240m2）。根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“第一类 鼓励类 第三十一、科技服务业 第10条-新产品开发设计中心”，项目符合国家产业政策。已在濮阳经济技术开发区经济发展局备案，项目代码：2020-410972-73-03-067050。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十七、研究和试验发展 108 研发基地”中“其他”，环评报告编制类型为环境影响报告表。受濮阳惠成电子材料股份有限公司委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。 1 本项目基本情况 本项目基本情况见表1。 表 1 本项目基本情况一览表 项目 基本 内容 项目名称 环保新材料研发中心项目 建设单位 濮阳惠成电子材料股份有限公司 建设性质 新建 建设地点 濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）胜利路西段 占地面积 780m2 环评文件类别 登记表□报告表■报告书□ 劳动定员 20人 工作制度 单班8小时工作制度，年工作日300天 产业特征 投资额（万元） 200 环保投资（万元） 12.2 产业类别 第二产业 行业类别 M7320 工程和技术研究与试验发展 产业结构调整类别 鼓励类 5个行业总量控制行业 不属于 投资主体 股份制企业 厂址 省辖市名称 濮阳市 县（市） 濮阳市 是否在产业集聚区 专业园区 是 流域 属于海河流域 本项目污染因子 ①废气：主要为研发过程产生的废气； ②废水：主要为清洗废水和废碱液。项目废水依托企业现有污水处理站进行处理，经市政污水管网流入濮阳市第二污水处理厂进了一步处理。 ③噪声：主要为研究室研发设备噪声、检测室检测仪器噪声以及风机噪声； ④固体废物：主要为废试剂瓶/废桶，研发过程产生的废液、过期原料、废包装材料和废活性炭。 2 建设地址 本项目位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）胜利路西段，本项目完全依托现有研发楼，不新增建筑面积，本项目中心地理坐标：E114.986306°，N35.767655°。项目四周均为厂区道路。项目南侧90m为胜利路，项目西侧30m为迈奇化学，项目东侧85m为泓天威药业。项目地理位置图见附图1，项目周边环境示意图见附图2。 3 项目主要建设内容 本项目依托现有的研发楼，占地面积为780m2，本项目研究室位于研发楼的3、4层进行产品的研发，检测室位于2层，总建筑面积约1800m2，设研发室、干燥室、精馏区、仓库、样品室等。 3.1 项目工程组成 项目组成及工程内容见下表。 表2 本项目工程情况一览表 项目组成 建设内容 备注 主体 工程 研究室 占地面积780m2，总建筑面积1560m2，单层高约3.75m，砖混结构，主要用于研发试验 2F，依托现有研发楼3、4层 检测室 占地面积240m2，建筑面积240m2，高约3.75m，砖混结构，用于分析化验 依托现有研发楼2层 公用 工程 供排水系统等 给水、排水、供电、通风、空调等公用系统 依托现有 环保 工程 废气 通风设施、集气装置+活性炭+碱喷淋塔 新增 废水 清洁废水经厂区污水处理站处理后，排入濮阳市第二污水处理厂进一步处理 -- 噪声 基础减震、墙体隔声、距离衰减等 -- 一般固废 设置一般固废收集设施和暂存间 依托现有 危险废物 设置危险废物收集设施和暂存间 3.2 主要原辅材料情况 本项目研发3-乙酰氨基吡唑、7k、双酚AF、偏苯三酸酐酰氯等，共计21种产品。本项目主要原辅材料消耗情况见表3。 表3 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 年用量(kg) 包装规格 一、3-乙酰氨基吡唑 1 2-氯丙烯腈 7.5 1kg/瓶 2 80%质量水合肼 15 500ml/瓶 3 碳酸钾 50 50kg/袋 4 甲醇 200 20kg/桶 5 98%浓硫酸 29 10kg/桶 6 氢氧化钠 50 25kg/袋 7 乙醇 80 20kg/桶 8 乙酸酐 15 25kg/桶 9 乙酰氯 25 25kg/桶 10 乙酸乙酯 200 25kg/桶 11 三乙胺 10 25kg/桶 12 四氢呋喃 50.5 25kg/桶 二、7K 13 A（鹅去氧胆酸） 25 10kg/袋 14 次氯酸钠 150 25kg/桶 15 溴化钠 7.5 1kg/瓶 16 四丁基溴化铵 3 1kg/袋 17 亚硫酸氢钠 3.5 500g/瓶 18 乙酸 20.5 20L/桶 19 甲醇 100 20kg/桶 20 乙酸乙酯 125.5 25kg/桶 三、双酚AF 21 六氟丙酮三水合物 25 25kg/桶；250kg/桶 22 甲基磺酸 5 250kg/桶 23 苯酚 5 200kg/桶 24 碳酸氢钠 5 25kg/袋 25 甲苯 25 180kg/桶 26 氢气 10 500g/瓶 四、偏苯三酸酐酰氯 27 偏苯三酸酐 25 25kg/袋 28 乙酸乙酯 25 25kg/桶 29 二氯亚砜 25 10kg/桶 30 氢氧化钠 25 25kg/袋 31 碳酸钠 25 50kg/袋 五、己脒定 32 对氰基苯酚 12.5 1kg/袋 33 1，6-二溴己烷 7.5 1kg/瓶 34 氢氧化钠 12.5 25kg/袋 35 浓盐酸 7.5 5L/桶 36 液氨 5 20L/瓶 37 羟乙基磺酸 12.5 5L/桶 38 无水乙醇 2.5 20L/桶 六、季胺碱 39 四乙基氯化铵 4.5 1kg/瓶 40 四丁基溴化铵 5 1kg/瓶 41 氢氧化钠 5 25kg/袋 42 甲酸 15 500ml/瓶 43 40%甲醛 20 500ml/瓶 44 碳酸二甲酯 20 20L/桶 45 甲苯 25 20L/桶 46 甲醇 25 20L/桶 47 金刚烷胺 8 2kg/袋 七、双酚AF二酐 48 双酚AF 7.5 1kg/瓶 49 邻二甲苯 12.5 20L/桶 50 碳酸钾 7.5 50kg/袋 51 乙酸酐 5 20L/桶 52 氢氧化钾 12.5 25kg/袋 53 活性炭 5 10kg/袋 54 硅藻土 5 1kg/袋 55 氢气 8 500g/瓶 八、2，2′-二（三氟甲基二氨基）联苯 56 对苯二酚 10 5kg/袋 57 2-氯-5-硝基三氟甲苯 20 2kg/瓶 58 四氢呋喃 20 20kg/桶 59 碳酸钾 50 50kg/袋 60 乙醇 40 20kg/桶 61 甲醇 20.5 20kg/桶 62 钯催化剂 1.5 100g/瓶 63 氢气 10 500g/瓶 九、2，2`-双(3，4-二羧酸)六氟丙烷二酐 64 六氟丙酮三水合物 10 1kg/瓶 65 邻二甲苯 10.5 20L/桶 66 碳酸钾 50 50kg/袋 67 乙酸酐 10 20kg/桶 68 氢氧化钾 7.5 25kg/袋 69 二氯甲烷 35.5 20L/桶 70 甲苯 25.5 20L/桶 71 氢气 8 500g/瓶 十、4，4'-双(4-氨基-2-三氟甲基苯氧基)联苯 72 联苯二酚 10 10kg/袋 73 2-溴-5-硝基三氟甲苯 7.5 1kg/瓶 74 2-氯-5-硝基三氟甲苯 12.5 1kg/瓶 75 二甲基亚砜 12.5 5L/桶 76 碳酸钾 50 50kg/袋 77 N，N-二甲基甲酰胺 19 20kg/桶 78 甲醇 15 20kg/桶 79 四氢呋喃 20 20kg/桶 80 钯催化剂 15 100g/瓶 81 乙醇 40 20L/桶 82 氢气 7.5 500g/瓶 十一、2，2'-双(三氟甲基)-4，4'-二氨基苯基醚 83 2-氯-5-硝基三氟甲苯 25 1kg/瓶 84 碳酸钠 10 25kg/袋 85 碳酸钾 5 50kg/袋 86 N，N-二甲基甲酰胺 7.5 20L/桶 87 甲醇 4.5 20L/桶 88 乙醇 10 20L/桶 89 钯催化剂 10.5 100g/瓶 90 氢气 1 500g/瓶 91 叔丁醇钠 17.5 1kg/袋 十二、2，2'-双(三氟甲基)-4，4'-二氨基联苯 92 3-氯-5-硝基三氟甲苯 5 1kg/瓶 93 碳酸钠 20 50kg/袋 94 碳酸钾 15 50kg/袋 95 碘化亚铜 2 1kg/袋 96 溴化亚铜 1 1kg/袋 97 碘 0.2 50g/瓶 98 N，N-二甲基甲酰胺 50 20L/桶 99 乙醇 40 20L/桶 100 钯碳 2 100g/瓶 101 氢气 1 500g/瓶 十三、3-亚甲基环丁基甲腈 102 丙烯腈 300 25kg/桶 103 丙二烯 100 20kg/瓶 104 苯酚 2 1kg/袋 105 对苯二酚 10 1kg/瓶 106 联苯 1 1kg/袋 107 乙腈 20 20kg/桶 108 四氢呋喃 20 20kg/桶 十四、2，2-双(3，4-二甲苯基)六氟丙烷 109 六氟丙酮三水合物 2 1KG/瓶 110 邻二甲苯 2 1kg/袋 111 甲基磺酸 10 5kg/袋 112 乙酸乙酯 20 20L/桶 113 碳酸氢钠 20 50kg/袋 114 石油醚 50 20L/桶 115 氯化钠 100 50kg/袋 十五、全反式-4-正丙基联环己烷-4-酮 116 反式-4-丙基环己基苯酚（81936-33-6） 25 25kg/桶 117 氢气 2 500g/瓶 118 氧气 4 40L/瓶 119 异丙醇 50 20L/桶 120 甲醇 100 20kg/桶 121 次氯酸钠 200 25kg/桶 122 乙酸乙酯 150 20kg/桶 123 冰乙酸 20 20kg/桶 124 nhpi 1 1kg/袋 125 乙腈 20 20L/桶 126 亚硝酸叔丁酯 10 2kg/袋 127 雷尼镍 3 3kg/袋 128 钌碳 1 100g/瓶 十六、对乙酰氧基苯乙烯 129 对羟基苯乙酮 20 10kg/桶 130 乙酸酐 20 20kg/桶 131 硫酸氢钾 25 50kg/袋 132 硫酸氢钠 25 25kg/袋 133 固体酸催化剂 1 1kg/瓶 十七、十二烯基丁二酸酐 134 四聚丙烯 20 20kg/袋 135 顺酐 30 25kg/袋 136 对甲氧基苯酚 1 1kg/袋 十八、辛烯基丁二酸酐 137 1-辛烯 10 1kg/袋 138 顺酐 20 20kg/袋 139 对甲氧基苯酚 1 1kg/袋 十九、直链十二烷基丁二酸酐 140 1-十二烯 20 1kg/瓶 141 顺酐 40 20kg/袋 142 对甲氧基苯酚 1 1kg/瓶 143 载体镍 2 3kg/瓶 144 氢气 1 500g/瓶 145 丙酮 100 20L/桶 二十、甲基丁二酸酐 146 衣康酸 20 25kg/袋 147 乙酸酐 30 20L/桶 148 乙酸 20 20L/桶 149 乙醚 10 10L/桶 150 载体镍 2 1KG/瓶 151 氢气 1 40L/瓶 二十一、1，2，3，6-四氢邻苯二甲酰亚胺 152 四氢苯酐 50 25kg/袋 153 氨水 50 25kg/桶，浓度20%-25% 154 蒸馏水 100 20L/桶 155 甲醇 200 180kg/桶 能源消耗 序号 名称 单位 备注 156 水 300m3/a 集聚区市政公用供水系统供给 157 电 5万Kw.h 集聚区供电网供应 表 4 项目原料性状一览表 原料名称 CAS号 主要性状 2-氯丙烯腈 920-37-6 透明黄色液体；密度：1.1±0.1 g/cm3；沸点：89.5±13.0℃at 760 mmHg；熔点−65℃(lit.)；闪点：6.7 ℃；储存条件：保持容器密封，储存在阴凉，干燥的地方；稳定性：常温常压下稳定，避免强氧化剂 强还原剂 强酸 强碱触；具有高毒性，能够穿透皮肤被血液吸收，使用时要注意在通风橱中进行操作，并且要戴上手套。 80%水合肼 7803-57-8 熔点：-49℃，沸点：240℃，闪点：270℉，密度：1.204，无色液体， 无气味， 不吸潮，溶于水，可混溶于丙酮、醚、苯、氯仿、乙酸乙酯。毒性：低毒，口服-大鼠 LD50： 34900 mg/ kg 碳酸钾 584-08-7 白色粉末或颗粒；密度：2.43 g/mL at 25℃； 沸点：333.6℃ at 760 mmHg ；熔点：891℃(lit.)； 闪点：111℃；水溶解性：1120 g/L (20℃)。 甲醇 67-56-1 熔点：-98℃，沸点：65.4℃，闪点：52℉，密度：0.791g/ml，状态：无色透明易燃易挥发的极性液体。纯品略带乙醇气味，粗品刺鼻难闻，溶解性：能与水、乙醇、乙醚、苯、酮类和大多数其他有机溶剂混溶，毒性：低毒 LD50： 5628 mg/kg。 浓硫酸 7664-93-9 形状与外观：无色液体，密度：1.840 g/mL at 25 ℃(lit.) 沸点：337 ℃ (300 ℃ 以上开始缓慢分解) 熔点：10℃ 闪点：N/A 折射率：1.41827 (20ºC) 水溶解性：miscible，蒸汽密度：<0.3 (25 ℃， vs air) 蒸汽压：1 mm Hg ( 146 ℃)。 氢氧化钠 1310-73-2 无臭白色固体，密度：2.13 g/cm3，沸点：1388ºC ，熔点：318ºC闪点：N/A 折射率：1.473-1.475 水溶解性：418 g/L (0℃)， 1110 g/L (20℃)， 3370 g/L (100℃) 可溶性：soluble in methanol and glycerol， negligible in ammonia， insoluble in ether 储存条件：库房通风低温干燥，与易燃物、可燃物、酸类分开存放 蒸汽密度：<1 (vs air) 蒸汽压：24.5mmHg at 25℃。 乙酸酐 108-24-7 密度：1.1±0.1 g/cm3：沸点；141.1±8.0℃ at 760 mmHg；熔点：-73.1℃；外观性状：无色透明液体，有强烈的乙酸气味，味酸；应用：乙酰化试剂、溶剂和脱水剂；闪点：49℃，溶于氯仿和乙醚，缓慢地溶于水形成乙酸，与乙醇作用形成乙酸乙酯；易燃，有腐蚀性，勿接触皮肤或眼睛，以防引起损伤，有催泪性。 乙酰氯 75-36-5 密度：1.1±0.1 g/cm3；沸点：46.0±3.0℃ at 760 mmHg；熔点：-112℃；外观性状：无色至淡黄色液体带有一种辛辣；闪点：4.4±0.0℃；稳定性：在潮湿空气中发烟，具有催泪作用。 乙酸乙酯 141-78-6 熔点：-84℃，沸点：76.5-77.5℃，闪点：-3℃，密度：0.902g/ml，状态：无色液体， 溶解性：微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂，毒性：无毒 LD50 三乙胺 121-44-8 密度：0.8±0.1 g/cm3；沸点：90.5±8.0℃ at 760 mmHg；熔点：-115℃；闪点-6.7±0.0℃；外观性状：具有强烈的氨臭的无色透明液体：在空气中微发烟。溶于水，可溶于乙醇、乙醚。水溶液呈弱碱性。工业上主要用作溶剂、固化剂、催化剂、阻聚剂、防腐剂，及合成染料等。 四氢呋喃 109-99-9 熔点：-108℃，沸点：66℃，闪点：＞230℉，密度：0.887g/ml，状态：无色透明液体，有乙醚气味， 溶解性： 与水、醇、酮、苯、酯、醚、烃类混溶，毒性：中毒 LD50 orally in Rabbit： 1650 mg/kg。 A（鹅去氧胆酸） 474-25-9 密度：1.1±0.1 g/cm3；沸点：547.1±25.0℃ at 760 mmHg；熔点：165-167℃(lit.)；外观性状：白色或淡黄色结晶性粉末，有异臭；闪点：298.8±19.7℃；储存条件：棕色玻璃瓶密封闭光包装。低温处存放：稳定性：按规格使用和贮存，不会发生分解，避免与氧化物接触。 次氯酸钠 7681-52-9 密度：1.25 g/mL at 20℃；沸点：111℃；熔点-16℃；外观性状：无色液体带有强烈的气味；储存条件：储存注意事项储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 溴化钠 7647-15-6 熔点：755℃，沸点1390℃，闪点：1390℃，密度：3.203， 无色立方晶系晶体或白色颗粒状粉末。无臭，味咸而微苦，易溶于水（100℃时溶解度为121g/100ml水）。微溶于醇。 四丁基溴化铵 1643-19-2 白色至灰白色结晶粉末，密度：1.039 g/mL at 25℃ 沸点：102℃ 熔点：102-106℃(lit.) 折射率：n20/D 1.422 水溶解性：600 g/L (20 ºC)。 亚硫酸氢钠 7631-90-5 白色粉末 ；密度：1.48； 熔点：150℃ ；折射率：1.43 - 1.47 ；水溶解性：300 g/L；急性毒性：LD50：2000 mg/kg（大鼠经口）。 六氟丙酮三水合物 34202-69-2 熔点：18-21℃(lit.)；密度：1.579 g/mL at 25℃(lit.)；沸点：106-108℃；闪点：105-106℃；外观性状：无色透明液体。 甲基磺酸 75-75-2 密度：1.5±0.1 g/cm3；沸点：167℃10 mm Hg(lit.)；熔点：19℃；闪点：>230 °F；外观性状：无色至淡黄色液体；储存条件：密封于阴凉干燥处避光保存。本品用塑料桶或钢塑桶包装。贮存于阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源。与氧化剂、碱类隔离贮运。稳定性：对皮肤、黏膜有强刺激作用，但比亚甲磺酸毒性小。 苯酚 108-95-2 密度：1.1±0.1 g/cm3；沸点：181.8±0.0℃ at 760 mmHg；熔点：40-42℃(lit.)；外观性状：有特殊气味的无色针状晶体；闪点：79.4±0.0℃；有毒，是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林）的重要原料。常温下微溶于水，易溶于有机溶剂；当温度高于65℃时，能跟水以任意比例互溶。苯酚有腐蚀性，接触后会使局部蛋白质变性，其溶液沾到皮肤上可用酒精洗涤。小部分苯酚暴露在空气中被氧气氧化为醌而呈粉红色。 碳酸氢钠 144-55-8 熔点：>300℃，沸点851℃，闪点：169.8℃，密度：2.16，白色粉末， 溶于水，9g/100ml（20℃）。毒性：低毒LD50 orally in Rabbit： 4.3g/kg。 甲苯 108-88-3 熔点：-95℃，沸点：111℃，闪点：4℃，密度：0.866g/ml，状态：无色透明液体，有类似苯的芳香气味， 溶解性不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂：，毒性：低毒 LD50 orally in Rabbit： 5000 mg/kg。 氢气 1333-74-0 极易燃烧，无色透明、无臭无味且难溶于水的气体；密度：0.0899；沸点：−252.8℃(lit.)；熔点：−259.2℃(lit.)；氢气无毒，有窒息性。有易燃易爆性。 偏苯三酸酐 552-30-7 密度：1.7±0.1 g/cm3；沸点：470.6±28.0℃ at 760 mmHg；熔点：163-166℃(lit.)；外观：白色至灰白色片；闪点：201.3±17.5℃。溶于热水及丙酮、2-J酮、二甲基甲酰胺、乙酸乙酯、环己酮。溶于无水乙醇并发生反应。 碳酸钠 497-19-8 熔点：851℃，沸点1600℃，闪点：169.8℃，密度：2.53，白色粉末， 溶于水，22g/100ml毒性：低毒LD50 orally in Rabbit： 6g/kg。 对氰基苯酚 767-00-0 密度：1.2±0.1 g/cm3；沸点：281.2±23.0℃ at 760 mmHg；熔点：110-113℃(lit.)；闪点：123.9±22.6℃；外观性状：白色结晶粉末或芯片；储存条件：保持容器密封，储存在阴凉，干燥的地方 ；稳定性：常温常压下稳定，避免氧化物接触。 1，6-二溴己烷 629-03-8 密度：1.6±0.1 g/cm3：沸点；244.1±8.0℃ at 760 mmHg；熔点：−2-2.5℃(lit.)；闪点110.8±17.7℃；外观性状：无色或淡黄色液体；储存条件：存放在密封容器内，并放在阴凉，干燥处。储存的地方必须远离氧化剂；稳定性：远离氧化物。 浓盐酸 7647-01-0 熔点：-35℃，沸点：57℃，闪点：88℃，密度：1.2g/ml，状态：无色发烟液体， 溶解性：与水混溶，毒性： LD50 ： 900mg/kg。 液氨 7664-41-7 熔点：−78 ℃，沸点：-33.42℃ 自燃温度：650.56℃ ，闪点：6℃，气氨相对密度(空气=1)：0.59，液氨相对密度(水=1)：0.602824(25℃)无色液体状，有强烈刺激性气味，毒性：液氨人类经口：TDLo：0. 15 ml/kg，液氨人类吸入：LCLo：5000 ppm/5m，急性毒性：LD50 350mg/kg(大鼠经口)；LC50 1390mg/m，4小时，(大鼠吸入)。 羟乙基磺酸 107-36-8 液体。密度：1.6±0.1 g/cm3；沸点：100ºC；熔点：191-194ºC。 无水乙醇 64-17-5 熔点：-114℃，沸点：78℃，闪点：12℃，密度：0.789g/ml，状态：无色透明、易燃易挥发液体。有酒的气味和刺激性辛辣味， 溶解性：溶于水、甲醇、乙醚和氯仿。能溶解许多有机化合物和若干无机化合物，毒性：中毒 LD50 orally in Rabbit： 7060 mg/kg。 四乙基氯化铵 56-34-8 密度（g/mL，25/4℃）：1.08；熔点（ºC）：37.5；沸点：N/A；闪点：N/A；性状：白色结晶粉末，易吸潮，易形成四水合物；稳定性：易溶于水、乙醇、氯仿和丙酮，微溶于苯；水溶解性：methanol： 0.1 g/mL， clear， colorless。 甲酸 64-18-6 熔点：8.2-8.4℃(lit.)；沸点：100.6±9.0℃ at 760 mmHg；闪点：29.9±13.4℃；密度：1.2±0.1 g/cm3；状态：无色透明发烟液体，有强烈刺激性酸味。溶解性：与水混溶，不溶于烃类，可混溶于乙醇、乙醚，溶于苯。 甲醛 8013-13-6 熔点 -15℃；沸点 97℃(37% solution)，-19.5℃(pure)；密度 1.09 g/mL at 25℃(lit.)；闪点 133 °F； 急性毒性： 口服-大鼠 LD50： 100 毫克/公斤； 口服-小鼠 LD50： 42 毫克/公斤。 碳酸二甲酯 616-38-6 熔点：2-4℃；沸点：90℃；闪点：18℃；密度：1.069 g/cm3；无色透明、略有气味、微甜的液体，难溶于水 ；稳定性：稳定，2.禁配物 氧化剂、还原剂、强酸、强碱，3.聚合危害 不聚合；水溶解性：139 g/L；蒸汽压：56.0±0.1 mmHg at 25℃。 金刚烷胺 768-94-5 白色至淡黄色粉末或块。熔点：206-208℃；沸点： 225.7℃(标准大气压）；闪点：96℃；相对密度：1.066g/cm3；折射率：1.557；溶解性：易溶于有机溶剂，不溶于水。 双酚AF 1478-61-1 密度：1.4±0.1 g/cm3；沸点：344.1±42.0℃ at 760 mmHg；熔点：160-163℃(lit.)；闪点：161.9±27.9℃；外观性状：白色至灰白色粉末；蒸汽压：0.0±0.8 mmHg at 25℃；折射率：1.506；储存条件：保持贮藏器密封、储存在阴凉、干燥的地方，确保工作间有良好的通风或排气装置 ；稳定性：如果遵照规格使用和储存则不会分解，未有已知危险反应，避免氧化物。 邻二甲苯 95-47-6 熔点： -26--23℃，沸点 143-145℃，闪点：90 °F，密度：0.879，无色透明液体，有芳香气味。可与乙醇、乙醚、丙酮和苯混溶，不溶于水。毒性：中毒LD50 5000 mg/kg。 N，N-二甲基甲酰胺 68-12-2 熔点：-60.5℃，沸点：153℃，闪点：136℉，密度：0.948。无色透明高沸点液体，具有淡的胺味，遇明火、高热可引起燃烧爆炸。能与浓硫酸、发烟硝酸剧烈反应甚至发生爆炸。能和水及大部分有机溶剂互溶，能溶解多数有机物和无机物，与水、醇、醚、醛、酮、酯、卤代烃和芳烃等均能混溶。 毒性：中毒，口服- 大鼠 LD50： 2800 mg/ kg。 叔丁醇钠 865-48-5 熔点：180℃，沸点：180℃，闪点：12℃，密度：1.104 ，白色至黄色粉末 3-氯-5-硝基三氟甲苯 777-37-7 密度：1.527；沸点：231.9±35.0℃ at 760 mmHg；熔点：22℃；闪点：98 ºC；淡黄色晶体；蒸汽压：0.1±0.4 mmHg at 25℃；折射率：1.508-1.51；储存条件：保持容器密封，储存在阴凉，干燥的地方 ；稳定性：常温常压下稳定，避免氧化物接触 碘化亚铜 7681-65-4 熔点：605℃，沸点1290℃，闪点：1290℃，密度：5.63，白色结晶性粉末，露置空气中逐渐变浅黄色， 不溶于水和醇。遇浓硫酸和硝酸分解。 溴化亚铜 7787-70-4 熔点：504℃，沸点1345℃，闪点：1345℃，密度：4.71，白色立方结晶或粉末， 溶于氢溴酸、盐酸、硝酸和氨。热水中分解，不溶于丙酮、醋酸及沸浓硫酸。 联苯 92-52-4 白色或略带黄色鳞片状结晶，具有独特的香味；熔点 68.5-70℃； 沸点 255℃ ；水溶性 insoluble ；密度 0.992； 闪点 113℃；溶解性： 不溶于水、酸及碱，溶于醇、醚、苯等有机溶剂；属低毒类，大鼠经口LD50为3.28g/kg。 乙腈 75-05-8 熔点：-89.5℃，沸点：82℃，闪点：53℉，密度：0.785g/ml，状态：无色透明可燃性液体，有似乙醇的气味， 溶解性：与水、乙醇、乙醚、氯仿混溶、急性毒性： LD50 o2730mg/kg（大鼠经口），1250mg/kg（兔经皮）；LC50 12663mg/m3，8h（大鼠吸入）。 石油醚 8032-32-4 熔点：-40℃，沸点：40-80 ℃，闪点：−30℃，密度 0.64 。无色透明液体，有煤油气味。主要为戊烷和己烷的混合物。不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。易燃易爆，与氧化剂可强烈反应。急性毒性：LD50 40mg/kg（小鼠静脉）。 氯化钠 7647-14-5 熔点：801℃，沸点：100℃750 mm Hg，闪点：1413℃，密度：1.19 at20℃，无色晶体或白色粉末， 溶于水360g/L(20℃)。 反式-4-丙基环己基苯酚 81936-33-6 白色结晶体，密度：0.95g/cm3 熔点 138℃(lit) 沸点：321.2oC at 760 mmHg 闪点：142.6℃， 折射率：1.53。 氧气 7782-44-7 无色气体，密度：1.429（0℃） 沸点：−183℃(lit.) 熔点：−218℃(lit.) ，折射率：1.776，蒸汽密度：1.11 (vs air) ，蒸汽压：3.27E-25mmHg at 25℃，水中溶解度(g/100ml)不同温度(℃)时每100毫升水中的溶解克数：1.52×10-2/30℃；1.17×10-2/10℃；9.4×10-3/20℃；7.8×10-3/30℃；6.2×10-3/40℃，毒性主要表现为对呼吸道、特别是对肺脏的损伤，严重Chemicalbook时会出现水肿。最大容许浓度：氧的阈浓度(如进行氧气疗法)为25％～40％。在潜水工作中使用压缩氧气时应严格遵守特定的规定。压力的大小和停留时间的长短都要有所限制。缺氧引起窒死，而供氧过剩则引起中毒。化学性质无色透明、无臭、无味的气体。不易溶于水，微溶于醇。 异丙醇 67-63-0 无色液体 密度：0.785 g/mL at 25℃(lit.) 沸点：82℃(lit.) 熔点：-89.5℃ 凝固点：-89.5℃ 闪点：53 °F 折射率：n20/D 1.377(lit.) 水溶解性：miscible 蒸汽密度：2.1 (vs air) 蒸汽压：33 mm Hg ( 20℃)。 冰乙酸 64-19-7 熔点：16.2℃，沸点：117-118℃，闪点：104℉，密度：1.049g/ml，状态： 无色透明液体，有刺激性气味， 溶解性：与水、乙醇、苯和乙醚混溶，不溶于二硫化碳，毒性：中毒 LD50 orally in Rabbit： 3310 mg/kg。 nhpi 524-38-9 N-羟基邻苯二甲酰亚胺，黄色潮湿的粉末，密度：1.638 g/cm3，沸点：370.3ºC，点：233℃ (dec.)(lit.)，闪点：177.8ºC，折射率：1.522，酸度系数，(pKa)6.10±0.20(Predicted) 亚硝酸叔丁酯 540-80-7 透明黄色液体 密度：0.867 g/mL at 25℃(lit.) 沸点：61-63℃(lit.) 闪点：−10 °F折射率：n20/D 1.368(lit.)易燃液体毒性分级高毒急性毒性口服-小鼠 LD50： 308 毫克/公斤； 吸入-小鼠 LC50： 10852 ppm/1小时爆炸物危险特性一种氧化剂可燃性危险特性遇热，明火，还原剂易燃；热分解排出有毒氮氧化物烟雾。 雷尼镍 7440-02-0 熔点：212℃，沸点：2732℃，密度：8.9，白色粉末带有多孔结构的镍铝合金的细小晶粒组成的固态异相催化剂，化学性质较活泼，有较好的耐腐蚀性，室温时在空气中难氧化。 钌碳 7440-18-8 淡灰色固体 密度：1.02 沸点：3900ºC 熔点：2310ºC 闪点：134.3ºC 折射率：1.587 稳定性：Stable. Powder is highly flammable。 对羟基苯乙酮 99-93-4 类白色粉末，熔点132-135℃(lit.) 沸点147-148℃3mmHg(lit.)，密度1.109，折射率1.5577(estimate)，闪点166℃，形态CrystallinePowder 酸度系数(pKa)8.05(at25℃) 比重1.109，水溶解性10g/L(22ºC)。 硫酸氢钾 7646-93-7 白色易潮解的晶体，密度：2.512 g/mL at 25℃(lit.) ，沸点：330ºC at 760 mmHg 熔点：214℃(lit.) 比重2.322 PH值1 (50g/l，H2O， 20℃) 腐蚀物品毒性分级低毒急性毒性口服-大鼠 LD50： 2340毫克/公斤。 硫酸氢钠 10034-88-5 白色单斜晶体或白色粉末，密度：2.103，沸点：330ºC at 760 mmHg，熔点：58.54(±0.5)℃。水溶解性：670 g/L，蒸汽压：3.35E-05mmHg at 25℃，溶解度 1080g/l，比重2.103，pH值1 (50g/l，H2O，20℃) ，遇热水和醇则分解。溶于冷水，其水溶液呈酸性。在空气中易潮解。加热失去结晶水而成无水物，进一步加热分解成焦硫酸钠。 四聚丙烯 6842-15-5 无色至淡黄色透明液体，有特殊气味。熔点 −35℃(lit.)；沸点 214-216℃(lit.)；密度：0.758 g/mL at 20℃(lit.)；蒸气密度5.8 (vs air)；蒸气压0.2 mm Hg ( 20℃)；折射率 n20/D 1.429(lit.)；闪点 172 °F。 顺酐 108-31-6 斜方晶系无色针状或片状晶体，有强烈刺激气味。相对密度：1.480；熔点：52.8℃；沸点：202.2℃；溶于乙醇、乙醚和丙酮，难溶于石油醚和四氯化碳，在较低温度下(60-80℃)较易汽化，遇水易潮解生成马来酸。 对甲氧基苯酚 150-76-5 白色至淡黄色晶体，熔点 56℃；沸点 243℃(lit.)；密度：1.55 g/cm3；蒸气密度4.3 (vs air)；蒸气压<0.01 mm Hg ( 20℃)；折射率 1.5286 (estimate)；闪点 >230 °F；易溶于丙酮，乙醇，乙醚，苯，四氯化碳。危险特性：遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险；有腐蚀性。 1-辛烯 111-66-0 无色透明液体；熔点：-102℃；沸点：122-123℃(lit.)；密度 0.715 g/mL at 25℃(lit.)；蒸气密度3.9 (vs air)；蒸气压36 mm Hg ( 38℃)；折射率 n20/D 1.408(lit.)，溶于丙酮，苯，氯仿等有机溶剂。 1-十二烯 112-41-4 无色透明液体，熔点：-33.6℃，沸点：213℃，92-95℃（2kPa），相对密度：0.760（20/4℃），折光率：1.4327，闪点：77℃。溶于醇、醚、丙酮、石油醚、不溶于水。低毒，易燃液体。 丙酮 67-64-1 无色透明液体，有特殊的辛辣气味。沸点：56.53℃ (329.4 K)，熔点：−94.9℃ (178.2 K)；溶解性：溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。 衣康酸 97-65-4 白色晶体或粉末。熔点：166-167℃；沸点：381.4℃ at 760 mmHg；密度：1.573g/cm3；闪点：198.7℃；有特殊气味，在真空下能升华；溶解性：溶于水、乙醇和丙酮，微溶于氯仿、苯和乙醚。不易挥发，过热能分解。 乙醚 60-29-7 无色透明液体，有特殊刺激气味、带甜味、极易挥发、其蒸汽重于空气，在空气的作用下能氧化成过氧化物、醛和乙酸，暴露于光线下能促进其氧化。当乙醚中含有过氧化物时，在蒸发后所分离残留的过氧化物加热到100℃以上时能引起强烈爆炸。熔点：-116.3℃；沸点：34.6℃；蒸气密度：2.56kg/m3；产生最大爆炸压力的浓度：4.1%。 氨水 1336-21-6 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味，具弱碱性；溶解性：溶于水、乙醇。作为一种有毒的水溶液，氨水对人体的眼、鼻和皮肤都有一定的刺激性和腐蚀性，所以一般用于化肥等农资用品中。 3.3 主要仪器设备配备情况 本项目主要为研究室的建设（研发过程所需仪器设备以及化验检测设备的安装），主要仪器设备详见表5。 表5 项目仪器设备一览表 序号 产品 设备名称 型号 数量 / 研发过程仪器设备 1 3-乙酰氨基吡唑 四口瓶 1L 8个 2 机械搅拌 恒速电动搅拌器 6套 3 低温冷却循环泵 10L 2台 4 实验室水泵、旋转蒸发仪 SHZ-D/RE-5299-3L 4套 5 旋片式真空泵 2XZ-4 1台 6 真空干燥箱 DZF 2台 7 恒温加热磁力搅拌器 DF-101S 6台 8 恒压滴液漏斗 250ml 6个 9 过滤漏斗/抽滤瓶 200ml/1L 4套 10 7K 四口瓶 250ml/500ml 6个 11 机械搅拌 恒速电动搅拌器 4套 12 低温冷却循环泵 DLSB-30L 2台 13 实验室水泵、旋转蒸发仪 SHZ-D/RE-5299-3L 3套 14 真空干燥箱 DZF 2台 15 恒压滴液漏斗 100ml 6个 16 过滤漏斗/抽滤瓶 80ml/250ml 6个 17 双酚AF 单口瓶 250ml/500ml/1000ml 15个 18 四口瓶 500ml/1000ml 10个 19 夹套反应釜冷热一体机 GDSZ-100L 1台 20 50L旋转蒸发器 RE-2050 1台 21 有机溶剂干燥器 1000ml 4个 22 集热式磁力搅拌器 DF-101S 8个 23 偏苯三酸酐酰氯 单口瓶 250ml/500ml/1000ml 9个 24 四口瓶 500ml/1000ml 10个 25 恒压滴液漏斗 2000ml 2个 26 玻璃油浴反应釜 F50HZ 2台 27 集热式磁力搅拌器 DF-101S 4台 28 机械搅拌 恒速电动搅拌器 2台 29 布氏漏斗 2L 2个 30 低温冷却循环泵 10L 1台 31 实验室水泵 SHZ-D 1台 32 旋片式真空泵 2XZ-4 2台 33 己脒定 三口瓶、四口瓶 500ml、250ml 4个 34 恒压滴液漏斗 500ml、250ml 4个 35 集热式磁力搅拌器 DF-101S 3台 36 机械搅拌 恒速电动搅拌器 2台 37 过滤漏斗 500ml、1000ml 1套 38 低温冷却循环泵 10L -30℃ 1台 39 实验室水泵 SHZ-D 1台 40 旋转蒸发仪、尾气接收装置 RE-5299-3L、1L 1台、3个 41 季胺碱 夹套反应釜冷热一体机 GDSZ-150L 2台 42 分液釜 F50HZ 2台 43 布氏漏斗 500ml、1000ml 1套 44 抽滤瓶 500ml、1000ml 1套 45 旋片式真空泵 2XZ-4 2台 46 精馏塔 24#精馏柱 1台 47 单口瓶 10L 4个 48 电渗析设备 SX-10L 1台 49 选转蒸发器 RE-2050 2台 50 双酚AF二酐 四口瓶 250ml 6个 51 单口瓶 250ml 2个 52 夹套反应釜 冷热一体机 GDSZ-100L 1台 53 旋转蒸发器 RE-2050 1套 54 恒压滴液漏斗 100ml 6个 55 有机溶剂干燥器 1L 1台 56 集热式磁力搅拌器 DF-101S 8台 57 2，2′-二（三氟甲基二氨基）联苯 四口瓶 500ml、250ml 4个 58 机械搅拌器 恒速电动搅拌器 2台 59 分液漏斗 500ml、1000ml 2套 60 集热式磁力搅拌器 DF-101S 3台 61 布氏漏斗 500ml、1000ml 2套 62 抽滤瓶 500ml、1000ml 2个 63 层析柱 h=60cm 2套 64 压力釜、氢气瓶 10L/40L 1台/2瓶 65 2,2`-双(3,4-二羧酸)六氟丙烷二酐 油浴反应釜 F20HZ 2台 66 选转蒸发器 RE-2020 2台 67 四口瓶 500ml、250ml 4个 68 机械搅拌器 恒速电动搅拌器 2台 69 分液漏斗 500ml、1000ml 2套 70 集热式磁力搅拌器 DF-101S 3台 71 恒压滴液漏斗、布氏漏斗 500ml、250ml、1000ml 3个、1套 72 抽滤瓶 500ml、1000ml 2套 73 压力釜、氢气瓶 10L/40L 1台/2瓶 74 4,4'-双(4-氨基-2-三氟甲基苯氧基)联苯 油浴反应釜 F20HZ-50 2台 75 选转蒸发器 RE-2020 2台 76 四口瓶 500ml、250ml 4个 77 机械搅拌器 恒速电动搅拌器 2台 78 分液漏斗 500ml、1000ml 2套 79 集热式磁力搅拌器 DF-101S 3台 80 恒压滴液漏斗、布氏漏斗 500ml、250ml、1000ml 3个、1套 81 抽滤瓶 500ml、1000ml 2套 82 压力釜、氢气瓶 10L/40L 1台/2瓶 83 2,2'-双(三氟甲基)-4,4'-二氨基苯基醚 油浴反应釜 F20HZ-20 2台 84 四口瓶 500ml、250ml 4个 85 机械搅拌器 恒速电动搅拌器 2台 86 分液漏斗 500ml、1000ml 2套 87 集热式磁力搅拌器 DF-101S 3台 88 恒压滴液漏斗、布氏漏斗 500ml、250ml、1000ml 3个、1套 89 抽滤瓶 500ml、1000ml 2套 90 压力釜、氢气瓶 10L/40L 1台/2瓶 91 2,2'-双(三氟甲基)-4,4'-二氨基联苯 四口瓶 500ml、250ml 4个 92 机械搅拌器 恒速电动搅拌器 2台 93 分液漏斗 500ml、1000ml 1套 94 集热式磁力搅拌器 DF-101S 3台 95 布氏漏斗 500ml、1000ml 1套 96 抽滤瓶 500ml、1000ml 2套 97 硅胶柱 200ml、300l 4个 98 压力釜 1L/2L 2台 99 氢气瓶 10L/40L 2瓶 100 3-亚甲基环丁基甲腈 四口瓶、单口瓶 500ml、250ml 7个 101 旋转蒸发仪 RE-5299-3L 1台 102 旋片式真空泵 2XZ-4 1台 103 压力釜 GSDH-10 2个 104 实验室水泵 SHZ-D 2台 105 2,2-双(3,4-二甲苯基)六氟丙烷 四口瓶 500ml、250ml 4个 106 机械搅拌器 恒速电动搅拌器 2台 107 分液漏斗 500ml、1000ml 1套 108 集热式磁力搅拌器 恒速电动搅拌器 3台 109 布氏漏斗 500ml、1000ml 1套 110 抽滤瓶 500ml、1000ml 2套 111 压力釜 1L/2L 2台 112 全反式-4-正丙基联环己烷-4-酮 压力反应釜 5L/10L 2台 113 四口瓶 500ml、250ml 4个 114 机械搅拌器 恒速电动搅拌器 2台 115 旋片式真空泵 / 2台 116 集热式磁力搅拌器 DF-101S 3台 117 选转蒸发器 RE-2020 2台 118 夹套反应釜冷热一体机 GDSZ-100L 1台 119 对乙酰氧基苯乙烯 压力釜 1L/2L 2台 120 四口瓶 500ml、250ml 4个 121 机械搅拌器 恒速电动搅拌器 2台 122 旋片式真空泵 / 2台 123 集热式磁力搅拌器 DF-101S 3台 124 油浴反应釜 F20HZ-50 2台 125 选转蒸发器 RE-2020 2台 126 十二烯基丁二酸酐 机械搅拌器 恒速电动搅拌器 1台 127 集热式磁力搅拌器 恒速电动搅拌器 1台 128 三口瓶 2000mL 2个 129 单口瓶 2000mL，1000mL 3个 130 旋片式真空泵 2XZ-4 1台 131 辛烯基丁二酸酐 机械搅拌器 恒速电动搅拌器 1台 132 集热式磁力搅拌器 恒速电动搅拌器 1台 133 三口瓶 2000mL 2个 134 单口瓶 2000mL，1000mL 3个 135 旋片式真空泵 2XZ-4 1台 136 直链十二烷基丁二酸酐 机械搅拌器 恒速电动搅拌器 1台 137 集热式磁力搅拌器 恒速电动搅拌器 1台 138 三口瓶 2000mL 2个 139 单口瓶 2000mL，1000mL 3个 140 旋片式真空泵 2XZ-4 1台 141 高压釜，氢气瓶 1L 1台 142 甲基丁二酸酐 机械搅拌器 恒速电动搅拌器 1台 143 集热式磁力搅拌器 恒速电动搅拌器 1台 144 三口瓶 2000mL 1个 145 单口瓶 2000mL，1000mL 2个 146 旋片式真空泵 2XZ-4 1台 147 高压釜，氢气瓶 1L 1台 148 1,2,3,6-四氢邻苯二甲酰亚胺 机械搅拌器 恒速电动搅拌器 1台 149 集热式磁力搅拌器 恒速电动搅拌器 1台 150 单口瓶 2000mL 1个 151 布氏漏斗 2000mL 1个 152 抽滤瓶 2000mL 1个 / 化验检测设备 153 检测室 GC 7820A/GC-2014 2台 154 LC Waters e 2695/1260VWD 2台 155 精密天平 PR224ZH/E 2台 156 超声仪 KQ3200 1台 157 水浴锅 HH-W2S 1台 158 水分仪 ZSD-2J 1台 3.4 主要研发产品 本项目研发环保新材料，包括：3-乙酰氨基吡唑、7k、双酚AF、偏苯三酸酐酰氯等，共计21种产品。 表6 项目研发产品一览表 序号 研发产品 备注 序号 研发产品 备注 1 3-乙酰氨基吡唑 固体 12 2,2'-双(三氟甲基)-4,4'-二氨基联苯 固体 2 7K 固体 13 3-亚甲基环丁基甲腈 液体 3 双酚AF 固体 14 2,2-双(3,4-二甲苯基)六氟丙烷 固体 4 偏苯三酸酐酰氯 固体 15 全反式-4-正丙基联环己烷-4-酮 液体 5 己脒定 固体 16 对乙酰氧基苯乙烯 液体 6 季胺碱 液体 17 十二烯基丁二酸酐 油状液体 7 双酚AF二酐 固体 18 辛烯基丁二酸酐 液体 8 2，2′-二（三氟甲基二氨基）联苯 固体 19 直链十二烷基丁二酸酐 液体 9 2,2`-双(3,4-二羧酸)六氟丙烷二酐 固体 20 甲基丁二酸酐 液体、固体 10 4,4'-双(4-氨基-2-三氟甲基苯氧基)联苯 固体 21 1,2,3,6-四氢邻苯二甲酰亚胺 固体 11 2,2'-双(三氟甲基)-4,4'-二氨基苯基醚 固体 -- -- 本项目仅涉及以上21种产品的研发工作，其他研发产品按要求另做环评手续。 4 公用工程 4.1 给排水 （1）给水工程 本项目供水由集聚区市政公用供水系统供给，由于本项目不新增员工，因此本项目用水主要为研究室仪器清洗用水，新鲜水用水量为88m3/a；蒸馏水外购，用水量为12m3/a，约0.04m3/d，主要用于仪器冲洗。 （2） 排水工程 本项目排水依托现有工程，排入厂内现有污水处理站处理后，经市政污水管网排入濮阳市第二污水处理厂进一步处理，最终排入马颊河。 4.1 供电 本项目供电依托现有工程供电系统，由集聚区供电网供应。 5 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，均为现有研发项目人员，不新增员工，工作制度为单班8小时工作制，每年工作300天。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 濮阳惠成电子材料股份有限公司曾用名濮阳惠成化工有限公司，公司占地约172亩，建设有生产车间、办公楼、研发楼、罐区等。企业已通过环评审批的项目情况见表7。 表7 企业项目已批复情况 序号 项目 环评审批情况 验收情况 1 年产1.5万吨LED高性能封装材料及500吨OLED光电材料项目 豫环审[2010]210号 已验收，验收文号为豫环评验[2011]45号 2 1.5万吨/年顺酐酸酐衍生物扩产项目 豫环审[2012]101号 已验收，验收文号为濮环验[2016]21号 3 年产1000吨电子化学品项目 豫环审[2014]251号 / 4 实验楼项目 濮环审表[2012]97号 2018年3月通过验收 5 工程技术中心楼项目 濮高环登审[2012]014号 / 6 顺酐酸酐衍生物配套罐区项目 濮开环审[2016]018号 / 7 功能材料中间体研究室项目 濮开环审[2019]57号 / 8 有机小分子光电材料研究室项目 濮开环审[2019]56号 / 本项目完全依托现有研发楼，该研发楼已通过环评：《年产1.5万吨LED高性能封装材料及500吨OLED光电材料项目环境影响报告书》，于2011年11月14日通过竣工环境保护验收。 1.5万吨/年顺酐酸酐衍生物扩产项目为年产1.5万吨LED高性能封装材料及500吨OLED光电材料项目的扩建，两项目均位于公司东厂区，均已通过验收。其具体情况如下： 1 现有工程原辅材料情况 现有工程所用原料品种较多，主要为顺酐、1,3-丁二烯、碳五等。 表8 项目主要原辅材料用量一览表 序号 名称 年用量(t) 1 1,3-丁二烯 5780.7 2 顺酐 18692.8 3 碳五 13973.7 2 现有工程生产工艺 （1）丁二酸酐 图1 丁二酸酐工艺流程及产污环节图 流程说明：将一定量顺酐放入氢化釜，在专用含镍催化剂存在条件下，进行加氢合成，控制反应压力10Mpa、温度160℃（在此状态下顺丁二酸酐为液态存在）。氢化后得到的粗产品用泵打入蒸馏釜中，在-0.099Mpa、125℃条件下进行减压精馏，经换热器冷却后即得丁二酸酐成品。少量不凝气进入缓冲罐后继而冷却为液体或固体（常温常压下丁二酸酐为固态，因此丁二酸酐容易冷凝），定期收集后返回蒸馏釜重新回收利用。釜底残液（S1-1）含有金属催化剂，属于危险固废，委托有资质单位安全处置。 （2）四氢苯酐 图2 四氢苯酐工艺流程及产污环节图 流程说明：将一定量的顺丁烯二酸酐加入计量罐中，同时将1,3-丁二烯按照一定速度缓缓注入计量罐，启动搅拌装置，将物料混合均匀。然后将混合料泵入加成釜中，控制反应压力0.6Mpa、温度130℃，在搅拌条件下反应约4h，反应结束后，先将未参与加成反应的气体原料经压缩机压至储罐（F2-1），作为燃料外售；然后将反应液放入滚筒切片机储槽中，随着滚筒旋转而带出的料液，通过夹套冷却水进行间接冷却、固化，再经刮片切下成片，包装后即可作为四氢苯酐产品外售。由于切片机转速相对较慢且成品为片状，因此该过程粉尘产生量较小。加成釜进出料过程中会有少量1,3-丁二烯气体（G2-1）逸出，这部分废气进入废气收集系统。 （3）内次甲基四氢苯酐 图3 内次甲基四氢苯酐工艺流程及产污环节图 流程说明：首先将一定量的顺酐投入到反应釜中，再将精馏后的混合精碳五（含环戊二烯、异戊二烯、间戊二烯）逐步加到顺酐中，开启夹套冷却并搅拌，控制反应温度在20～30℃，继续搅拌1h，待反应结束后，将反应液放入密闭离心机中离心分离，分离液即为分离精碳五副产品（F6-1，其中异戊二烯、间戊二烯含量约为52%）。离心机内固体料经干燥机后即得内次甲基四氢苯酐产品；碳五干燥气经冷凝、压缩后进入分离精碳五储罐。 生产过程中离心工段会产生一定量的挥发废气，主要成分为非甲烷总烃（G6-1）；干燥工段会产生一定量的未被压缩的烘干废气（G6-2），主要成分为非甲烷总烃；上述废气进入废气收集系统。 （4）六氢苯酐 图4 六氢苯酐工艺流程及产污环节图 流程说明：将一定量的顺丁烯二酸酐加入计量罐中，同时将1,3-丁二烯按照一定速度缓缓注入计量罐，启动搅拌装置，将物料混合均匀。然后将混合料泵入加成釜中，控制反应压力0.6Mpa、温度130℃，在搅拌条件下反应约4h，反应结束后，先将未参与加成反应的气体原料经压缩机压至储罐（F2-1），作为燃料外售；然后将反应液放入滚筒切片机储槽中，随着滚筒旋转而带出的料液，通过夹套冷却水进行间接冷却、固化，再经刮片切下成片，包装后即可作为四氢苯酐产品外售。由于切片机转速相对较慢且成品为片状，因此该过程粉尘产生量较小。加成釜进出料过程中会有少量1,3-丁二烯气体（G2-1）逸出，这部分废气进入废气收集系统。 （5）甲基四氢苯酐 图5 甲基四氢苯酐工艺流程及产污环节图 流程说明：将一定量的顺酐加入计量釜中，同时将混合精碳五（含间戊二烯、异戊二烯42%，其它成分主要为烷烯烃混合物）和分离精碳五（含间戊二烯、异戊二烯52%，其它成分主要为烷烯烃混合物）按照一定速度缓缓注入计量罐，启动搅拌装置，将物料混合均匀。然后用泵打入加成釜中，在搅拌条件下进行合成，合成压力：0.6MPa,温度：130℃.反应完成后（约4h），保持温度在80℃以上，将未参与加成反应的碳五原料经压缩机压至碳五回收液储罐（F4-1）；待压缩机内无液体压入后，开启真空泵，抽出少量余气（G4-1），进入废气收集系统；缓冲罐收集到的少量冷凝液也进入碳五回收罐。然后将加成反应液用泵打入异构釜中进行异构化，控制压力0.6MPa，温度160℃。反应完毕，用泵将反应液打入蒸馏釜中，升温至170℃，控制压力-0.099MPa进行减压蒸馏得到甲基四氢苯酐产品。蒸馏工序不凝气先进入缓冲罐，部分高沸点物料继而冷却为固体，定期收集后返回蒸馏釜重新回收利用，余下不凝气（G4-2）经真空泵排出，进入废气收集系统；釜底残液（L4-2）委托有资质单位安全处置。 （6）甲基六氢苯酐 图6 甲基六氢苯酐工艺流程及产污环节图 流程说明：将一定量的顺酐加入计量釜中，同时将混合精碳五（含间戊二烯、异戊二烯约42%，其它成分主要为烷烯烃混合物）按照一定速度缓缓注入计量罐，启动搅拌装置，将物料混合均匀。然后用泵打入加成釜中，在搅拌条件下进行合成，合成压力：0.6MPa，温度：130℃，反应完成后（约4h），保持温度在80℃，将未参与加成反应的碳五原料经压缩机压至碳五回收液储罐（F5-1）；待压缩机内无液体压入后，开启真空泵，抽出釜内少量余气（G5-1），进入废气收集系统；缓冲罐收集到的少量冷凝液也进入碳五回收罐。然后将加成反应液用泵打入异构釜中，控制压力0.6Mpa、温度160℃进行异构化，异构化完毕后调控压力为-0.1Mpa，进行减压蒸馏并冷凝，得到中间体产品甲基四氢苯酐产品。蒸馏工序不凝气先进入缓冲罐，部分高沸点物料继而冷却为液体或固体，定期收集后返回蒸馏釜重新回收利用，余下不凝气（G5-2）经真空泵排出，进入废气收集系统；釜底残液（L5-2）委托有资质单位安全处置。 将中间产品甲基四氢苯酐泵入氢化釜中，在专用含镍催化剂存在条件下，进行合成加氢，加氢温度及压力为：10MPa，160℃。氢化后得到粗产品进入蒸馏釜，控制温度170℃压力-0.1MPa进行减压蒸馏，经冷凝得到甲基六氢苯酐产品，打入成品罐。蒸馏工序不凝气先进入缓冲罐，部分高沸点物料继而冷却为液体或固体，定期收集后返回蒸馏釜重新利用，余下不凝气（G5-3）经真空泵排出，进入废气收集系统；釜底残液含有镍催化剂（S5-1），委托有资质单位安全处置。 （7）甲基内次甲基四氢苯酐 图7 甲基内次甲基四氢苯酐工艺流程及产污环节图 流程说明：将一量的双甲基环戊二烯加入到裂解反应釜中，同时将一量的顺酐加入到加成釜中。常压下将裂解釜加热到190℃，双甲基环戊二烯在裂解釜中裂解、分离成甲基环戊二烯；甲基环戊二烯直接进入加成釜，与顺酐在压力0.4Mpa、温度60℃条件下反应，反应约10h，反应结束后，将未参与加成反应的原料经压缩机压缩、冷却后进入缓冲罐，液体部分多为双甲基环戊二烯，定期收集后直接进入裂解釜重新裂解。少量不凝气（G7-1）经真空泵排出，进入废气收集系统。将加成反应物打入异构釜中，同时加入一定量的催化剂，控制反应压力0.6Mpa，温度170℃条件下进行异构化。反应完毕后，用泵将反应液打入到蒸馏釜中，升温至180℃，控制反应压力-0.1Mpa，进行减压蒸馏并冷凝得到甲基内次甲基四氢苯酐产品。蒸馏工序不凝气先进入缓冲罐，冷凝得到液体，定期收集后，部分返回蒸馏釜重新回收利用，另一部分（双甲基环戊二烯）返回裂解釜重新裂解利用。裂解工序的裂解残液（L7-1）为甲基环戊二烯多聚物废料，与蒸馏工序釜底残液（S7-1）一起委托有资质单位安全处置。 （8）9,9-二甲基-2-氨基芴 图8 9,9-二甲基-2-氨基芴工艺流程及产污环节图 流程说明：按配比将反应原料分别投入反应釜内，在压力10Mpa、温度100℃条件下，通入一定量的氢气反应，待反应完毕后冷却并放出多余的氢气，反应液过滤回收催化剂（过滤出的催化剂回用于氢化工段，但循环约5 批次作为废催化剂排出）。过滤后的反应液进行常压蒸馏，控制温度80℃，通过二级冷凝得到乙醇废液；再控制压力-0.099Mpa、温度180~200℃（电加热）进行减压蒸馏，馏出液经冷却至120℃以下即可得产品9,9-二甲基-2-氨基芴。 （9）环己烷-1,2-二羧酸二异壬酯 图9 环己烷-1,2-二羧酸二异壬酯工艺流程及产污环节图 流程说明：先将一定量的邻苯二甲酸二异壬酯加入计量泵中，再将其泵入固定床反应器，在专用含镍催化剂存在条件下，进行加氢还原反应，控制反应压力0.8Mpa、温度180℃。反应完毕后（约4h），将反应物放入气液分离器，液体即为环己烷-1,2-二羧酸二异壬酯产品，进入成品储罐；气体返回固定床循环利用，定期放空。固定床催化剂需定期更换一次。 3 现有工程产品方案 表9 产品方案一览表 序号 产品 生产规模（t/a） 1 丁二酸酐 200 2 四氢苯酐 6000 3 六氢苯酐 10000 4 甲基四氢苯酐 5800 5 甲基六氢苯酐 5000 6 内次甲基四氢苯酐 2000 7 甲基内次甲基四氢苯酐 1000 8 9,9-二甲基-2-氨基芴 100 9 环己烷-1,2-二羧酸二异壬酯 400 4 现有工程污染物排放情况 根据《濮阳惠成电子材料股份有限公司年产1.5万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目环境保护验收监测报告》，结合实际运营情况，公司现有工程废气、废水、噪声、固废排放情况如下。 4.1 废水 现有工程排水主要为生活污水、循环冷却排水、化验室废水及前期雨水，经厂区污水处理站处理后，经污水管网排入濮阳市第二污水处理厂进一步处理。 企业污水处理站安装有氨氮、COD的自动监控仪器，根据濮阳市生态环境局河南省企业事业单位环境信息公开平台公布数据，企业总排口废水中氨氮、COD满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，同时满足濮阳市第二污水处理厂收水标准。具体监控数据如下： 表10 企业自动监控系统监测值一览表 单位：mg/L 日期 监测因子 2020年6月 2020年5月 2020年4月 2020年3月 2020年2月 氨氮 0.82 1.5 1.25 2.86 3.5 COD 96 130 115 112 105 4.2 废气 现有工程废气主要为生产过程产生的废气，经焚烧炉焚烧处理后，通过27m高排气筒排放，排放口安装在线监测系统，监测因子：非甲烷总烃。 根据濮阳市生态环境局河南省企业事业单位环境信息公开平台公布数据，企业焚烧炉排放口非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1 建议值。具体监控数据如下11。 表11 企业自动在线监控系统监测值一览表 单位：mg/m3 日期 监测因子 2020年6月 2020年5月 2020年4月 2020年3月 2020年2月 非甲烷总烃 3 2.8 5 5.2 5 根据公司于2019年9月24日委托河南中玖环保科技有限公司对厂界废气和噪声的检测数据可知，厂界无组织非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2建议值。 表12 厂界无组织废气监测值一览表 单位：mg/m3 检测日期 检测点位 非甲烷总烃 2019.9.23（9:00-10:00） 厂界东侧 0.59 厂界西侧 0.43 厂界南侧 0.29 厂界北侧 0.36 2019.9.23（11:00-12:00） 厂界东侧 0.79 厂界西侧 0.59 厂界南侧 0.36 厂界北侧 0.53 2019.9.23（14:00-15:00） 厂界东侧 0.73 厂界西侧 0.57 厂界南侧 0.39 厂界北侧 0.52 2019.9.23（16:00-17:00） 厂界东侧 0.63 厂界西侧 0.58 厂界南侧 0.32 厂界北侧 0.48 4.3 噪声 根据公司于2019年9月24日委托河南中玖环保科技有限公司对厂界废气和噪声的检测数据可知，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，四周厂界噪声监测值见表13。 表 13 四周厂界噪声监测值一览表 检测日期 测次 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 2019.9.23昼间 1 50.8 59.1 55.0 52.4 2019.9.23夜间 2 42.2 49.9 45.3 43.6 标准限值 昼间65dB（A）；夜间55dB（A） 4.4 固废 现有工程固体废弃物产排情况见表14。 表14 固废产排情况一览表 序号 固废种类 固废特性 产生量 处置方法 备注 1 含镍催化剂的釜底残渣 危险废物 236.72 交有资质单位安全处置 600m2的危废暂存间暂存 2 含高聚物等杂质的釜底残液、 危险废物 433.26 交有资质单位安全处置 3 原料包装袋（桶） 危险废物 200 交厂家回收利用 4 废水站污泥 危险废物 60 交有资质单位安全处置 5 生活垃圾 一般固废 55 环卫部门处理 - 5 本项目依托情况 本项目完全依托现有研发楼进行建设，本项目研发工作位于研发楼的3、4层，2层为检测室。 本项目废水依托企业现有污水处理站处理后，排入濮阳市第二污水处理厂，本项目可依托厂区现有污水处理站。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1 地理位置 濮阳市位于中国河南省的东北部，黄河下游北岸，冀、鲁、豫三省交界处。地理坐标为东经114°52′0〞-116°5′4〞，北纬35°20′0〞-36°12′23〞。东北部与山东省的聊城毗邻，东、南部与山东省济宁、菏泽隔河相望，西南部与河南省的新乡市相倚，西部与河南省的安阳市，北部与河北省的邯郸市相连。东西长125千米，南北宽100千米；城市建成区面积49.5平方千米，总面积4266平方千米（约占全省面积的2.5%）。 企业位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区胜利路西段，本项目位于企业的现有研发楼中，项目四周均为厂区道路。项目南侧90m为胜利路，项目西侧30m为迈奇化学，项目东侧85m为泓天威药业。 2 地质、地形地貌 濮阳城区地处黄河下游冲击平原上，地形平坦开阔，地势自西南向东北略有倾斜，南北坡降为1/5000~1/6000，东西坡降为1/6000~1/8000，海拔高度为48~57m。 濮阳城区地貌类型比较简单，地表下15m范围内均为新近冲击的松散沉积物。根据地貌形态和成因，城区范围可分为三种工程地质单元，即黄河故道、古黄河漫滩、古黄河泛流平原工程地质区。 濮阳城区地表均为第四纪冲击松散沉积物覆盖，主要土层为粉土、砂土及粘土。地层岩组类型单一，属简单场地。 濮阳市地处华北地震区南部，聊兰地震带中段，位于国家确定的冀鲁豫地震重点监视防御区之内。区内地质构造复杂，活动断裂发育，地震频度较高，全度较大。濮阳市及邻区基底断裂构造的频繁活动，常有地震波及。按国家地震局颁布的地震烈度区划图，濮阳市域基本烈度分为6度、7度和8度区。 3 气候气象 濮阳市位于中纬度地带，常年直接受东南季风环流的控制和影响，属暖温带半湿润季风型大陆性气候，四季分明：春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季晴朗，冬季干冷少雪。年平均气温13.5℃，年平均无霜期为215天，年平均蒸发量1944mm，年均日照时数2454小时，年太阳辐射总量118kcal/cm2，年平均降水量571.8mm，常年主导风向为北风、南风，其次为东南风，年均风速2.1m/s，年均相对湿度71%。区内最低极端气温-21℃，最高极端气温42.2℃；年最大降雨量276.9mm，最小降雨量264.5mm；历年最大降雪深度22.0cm，最大冻土厚41.0cm。濮阳市气象特征见表15。 表15 濮阳气象站各气象参数统计表 序号 项 目 单 位 数 值 出 现 时 间 1 多年平均气温 ℃ 13.5 ------ 2 多年平均气压 hPa 1010.8 ------ 3 多年平均风速 m/s 2.1 ------ 4 多年平均降水量 mm 571.8 ------ 5 多年平均相对湿度 % 71 ------ 6 历年极端最高气温 ℃ 42.2 1966.07.19 7 历年极端最低气温 ℃ -20.7 1971.12.28 8 历年定时最大风速 m/s 24.0 1963.04.05 9 最大一日降水量 mm 276.9 1960.07.28 10 历年最大积雪深度 cm 22.0 1975.01.01 11 历年最大冻土深度 cm 41.0 1967.01.06 4 水资源 （1）地表水 濮阳市属河南省比较干旱的地区之一，且年内年际降水分配不均，常是旱涝交错出现。水资源不多，除地表水和地下水外，主要有过境的黄河水。地表径流靠天然降水补给，平均径流量为l.85亿m3，径流深为43.2mm。境内浅层地下水，总量为6.73亿m3，其中可供开采的6.24亿m3，地下水流向自西南向东北。濮阳境内河流较多，共有97条，多为中小河流，分属于黄河、海河两大水系。过境河主要有黄河、金堤河（黄河流域）和卫河（海河流域）。另外较大的河流还有天然文岩渠、马颊河、潴龙河、徙骇河等。 黄河干流：自新乡市长垣县何寨村东入濮阳，流经濮阳县、范县、台前县的县南界，由台前县张庄村北出境，境内流长约168km，流域面积2278km2，约占全市总面积的54%。这段黄河水量比较丰富，是濮阳的主要过境水资源。黄河年平均流量为1380m3/s，年平均径流总量为436.6亿m3。 金堤河：系黄河的一条支流，源于新乡县司张排水沟，自安阳市滑县五爷庙村入濮阳境，流经濮阳、范县、台前3县，于台前县吴坝乡张庄村北汇入黄河。境内流长125 km，流域面积1750km2，约占全市总面积的42%。它在境内的主要支流有回木沟、三里店沟、五星沟、房刘庄沟、胡状沟、濮城干沟、孟楼河等。濮阳水文站的资料表明，金堤河年平均流量为5.26m3/s，年平均径流量为1.66亿m3。 卫河：源于太行山南麓的山西省睦川县，自安阳市内黄县南善村北入濮阳市，流经清丰、南乐两县，于南乐县西崇町村东出境，入河北省再至山东临清入运河，境内流长29.4km，流域面积380km2。境内主要支流有硝河、加五支等。卫河年均径流总量为27.47亿m3，平水年为23.9l亿m3，偏旱年为14.29亿m3。 马颊河：发源于濮阳县南关金堤闸首，自南向东北流经濮阳县、华龙区、清丰县和南乐县，自南乐县西小楼村南出境，至山东临清穿大运河东北而去，注入渤海。境内流长62.5km，流域面积1150km2，境内主要支流为潴龙河。年均流量为2.47m3/s，年均径流量为0.7亿m3。 距离本项目最近的地表水为濮水河，位于项目北侧60m，最终汇入马颊河。 （2）地下水 濮阳市境内浅层地下水总量为6.73亿m3，其中可供开采的6.24亿m3，分为浅层地下水、中层地下水和深层地下水。地下水位埋深一般大于10m，流向为由南向北。濮阳市西部地下水一般大于10m，东部埋深较浅为2～4m。该区域水资源十分匮乏，平原区浅层地下水开采率达87.8%。由于过量开采地下水，已出现一个浅层地下水漏斗区—濮阳—清丰—南乐漏斗区。 5 土壤 濮阳市的土壤类型有潮土、风砂土和碱土3个土类，9个亚类，15个土属，62个土种。潮土为主要土壤，占全市土地面积的97.2%，分布在除西北部黄河故道区以外的大部分地区。潮土表层呈灰黄色，土层深厚，熟化程度较高，土体疏松，沙黏适中，耕性良好，保水保肥，酸碱适度，肥力较高，适合栽种多种作物，是农业生产的理想土壤。风砂土有半固定风砂土和固定风砂土两个亚类，共占全市土地总面积的2.6%，主要分布在西北部黄河故道，华龙区、清丰县和南乐县的西部。风砂土养分含量少，理化性状差，漏水漏肥，不利耕作，但适宜植树造林，发展园艺业。碱土只有草甸碱土一个亚类，占全市土地面积的0.2%，主要分布在黄河背河洼地。碱土因碱性太强，一般农作物难以生长，改良后可种植水稻。 6 植被 濮阳市境内生存植物除农作物外，尚有118科381属1200余种。其中，蕨类植物3科3属6种，裸子植物3科13属75种，被子植物112科365属1120余种，引进驯化植物达630种。全市植被组成成分丰富，孑遗、稀有植物较多，而以禾本科、豆科、菊科、蔷薇科、茄科、十字花科、百合科、杨柳科、伞形科、锦葵科、石蒜科、玄参科、仙人掌科、毛莨科、苋科、石竹科、莎草科为主，多属暖温带植被。濮阳天然林木甚少，基本为人造林，主要分布在黄河故道及背河洼地。优质用材林树种主要有毛白杨、三倍体毛白杨、速生杨108、加拿大杨、枫杨、榆、柳、泡桐、椿、槐等。经济林树种主要有红枣、苹果、桃、杏、梨、葡萄、柿、山楂、核桃、花椒等。 7 野生动物 濮阳市野生动物中，兽类主要有野兔、狐狸、獾、鼠、黄鼬、刺猬等。全市鸟类据1997年调查还有38种，主要有鹊、雀、燕、猫头鹰、啄木鸟、布谷、鸽子、画眉等；水生动物主要有蛙、蟾、鱼、虾；昆虫种类繁多，常见的有11目45科，害虫天敌有9目44科70种。 本项目所在区域无国家重点保护动物种类。 8 濮阳经济技术产业集聚区发展规划（2012~2020） 濮阳高新技术产业开发区是河南省首批省级开发区，创建于1992年9月，位于濮阳市西北城区，是濮阳城市规划的工业区，总面积307平方公里。1997年被国家科委命名为全国首家“国家火炬计划生物化工产业基地”，总规划面积17.6平方公里；1997年9月经省政府批准设立高新区农业园区，2008年12月经省政府批准成立濮阳高新区工业园区，从而形成了“一区两园”的发展格局。2005年9月，经国家发改委审核，定名为河南濮阳经济开发区，是濮阳市“以工兴市”战略的重要基地和现代农业发展的示范区。 《濮阳经济技术产业集聚区发展规划（2012-2020）调整方案环境影响报告书》于2015年10月得到河南省环境保护厅批复，批复文号“豫环审[2015]376号”，见附件7。批复后的产业集聚区规划面积19.5平方公里，比原规划（17.6平方公里）向西、南方向扩展约2平方公里，规划范围为化工一路以西、濮西路以北、中原路以南、货栈路以东区域，主导产业为化工、装备制造、林纸林板，规划建设化工产业园、装备制造产业园、仓储物流园和高新技术产业园，依托中原乙烯、中原大化等龙头企业，延伸产品结构，拉长产业链条，发展相关产业，打造全市“石油化工、盐化工、煤化工”融合链接发展示范区。 发展定位 全国重要的化工产业基地；中原经济区主要的特色装备制造业基地；三省交界地带最具竞争力的产业承接基地；河南省一流的新兴产业基地；濮阳及周边区域的研发与创新中心，濮阳重要的仓储物流基地。 规划目标 总体发展目标：按照“三年打基础、五年出成效、十年成规模”的战略目标，逐步推进产业集聚区向高标准的都市工业园区转变。至2015年，将濮阳经济技术产业集聚区打造成全国重要化工产业基地，初步形成新兴产业和装备制造业产业集群。至2020年，产业集聚区形成生态环境优美、基础设施完善、产业配套齐全的集化工、装备制造、新兴产业、物流仓储和现代服务于一体的多功能现代化的生态经济技术产业集聚区，逐步形成中原经济区东北区域经济增长极。 分阶段目标： 近期目标（2012~2015） 至2015年，以建设配套设施、构建管理服务体系、引导产业集聚和招商引资为主。完成发展区部分道路系统建设，实现发展区的水、电、气、通讯、网络等管线局部通达；健全管理服务机构，完善产业集聚区管理服务体系；培育化工、装备制造和新兴产业集群，逐步完善产业链条，确立产业集聚区整体形象。 远期目标（2016~2020年） 至2020年，规划将濮阳经济技术产业集聚区培育为规模优势突出、功能定位明晰、集聚效应明显、辐射带动有力的产业集聚区；建设成为先进的产业集聚区、改革创新的实验区、现代化城市功能区。 （5）产业规划布局 规划形成“一中心、五基地”的产业空间布局结构。 一中心为产业服务中心。强调产业服务设施建设，为产业集聚区有序推进产业转型提供支撑。 五基地包括装备制造业基地、基础化工/林纸产业基地、精细化工/装备制造产业基地、新材料/新能源/生物医药产业基地和仓储物流业基地。 本项目位于基础化工/林纸产业基地，濮阳经济技术产业集聚区产业结构布局见附图4。 （6）区域规划布局 规划形成“一心、两轴、六区、多节点”的空间布局结构。 一心：沿胜利路、创新大道集中布局商业服务、行政办公、文化娱乐等配套设施和公用绿地，形成产业集聚区的产业服务中心。 两轴：沿胜利路的城市服务轴和沿濮瑞路的产业发展轴。 六区：包括传统产业转型引导区、传统产业优化区、传统产业拓展区、新兴产业培育区、物流仓储产业优化区和物流仓储产业拓展区。 包括北部工业转型引导区、中部工业优化区、南部工业拓展区、产业综合服务区、物流仓储产业优化区和物流仓储产业拓展区。其中： 北部工业转型引导区：位于黄河路以北、濮瑞路以东。重点引导现状产业的转型和升级，最大化的发挥土地的效益。 中部工业优化区：位于黄河路以南、铁路以北、濮瑞路以东和濮水路以西。重点引导产业转型升级和整合产业空间布局。 南部工业拓展区：位于铁路以南、大广高速以东和濮水路以西，重点发展精细化工和石油、化工、机械制造等装备制造业。 产业综合服区：位于黄河路以南、铁路以北、大广高速以东和濮瑞路以西，是规划区内环境资源条件最优越的地区。重点以完善产业培育平台为先导，发展新材料、新能源和生物医药产业，建投产业服务设施和配套居住功能。 物流仓储产业优化区：位于铁路以北、大广高速以西。依托国家级粮食储备基地和豫粮集团仓储基地发展粮食仓储、加工产业。 物流仓储产业拓展区：位于铁路以南、大广高速以西。依托濮阳西站，重点发展以化工产品为主，建材家具、造纸原料为辅的专业物流。 多节点：结合片区的发展形成多个服务节点。 根据规划布局，项目位于中部工业优化区，重点引导产业转型升级和整合产业空间布局。 （7）市政基础设施规划 ●供水 集聚区规划采用黄河水、南水北调水作为水源。 规划供水由区外第一水厂及第三水厂联合供给。第一水厂现状规模为10万m3/d，远期规划规模为20万m3/d，水源为黄河水。规划第三水厂远期规模为32万m3/d，水源为南水北调水。 给水管网铺设以规划用水量为依据建设，采用环状管；结合道路改造，对原有给水管进行取舍或集中铺设新的给水管。 ●排水 排水体制采用雨、污水分流的排水系统。 规划区污水均排至第二污水处理厂处理，一期建设规模为5万m3/d，远期规模为10万m3/d；规划新建污水泵站4座，将产业集聚区污水提升至附近污水干管依靠重力排至第二污水处理厂。目前第二污水处理厂处理一期5万m3/d处理规模已建成运行，二期5万m3/d也即将开始建设。 雨水系统布置按照就近分散、自流排放的原则进行。 本项目位于第二污水处理厂收水范围内，项目废水可通过排污管网送入该污水处理厂进行处理。 ●供电工程规划 规划区电源主要由区外北侧规划的220千伏化工站、规划110千伏黄甫站、规划110千伏工业站和区内现状变电站联合提供。 新增扩容220千伏茂元站，扩容后容量为2×180MVA；规划扩容110千伏文教站和王助站，扩容后容量分别为40+50MVA、31.5+50MVA。 ●供热工程规划 规划区采用集中供热模式，用热由区外东侧现状濮阳市热电厂、现状国电濮阳热电厂提供。 项目厂区办公采暖采用单体空调。 根据濮阳经济技术产业集聚区空间发展规划（2012~2020年）土地利用规划图，本项目用地为三类工业用地，本项目与集聚区规划及其环评相符性分析见表16，与集聚区环评提出的环境准入条件满足性分析见表17。 表16 本项目与集聚区规划及环评建议相符性分析一览表 序号 项目 集聚区规划内容及环评建议 项目情况 相符性 1 规划范围 东至濮旺路、西至幸福路、南至铁丘路南、北至中原路 本项目位于规划范围内 / 2 土地利用规划 规划范围总用地面积为1950.00公顷，包括居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地、绿地与广场用地、道路与交通设施用地、公用设施用地和水域。工业用地占总用地面积的54.80%。其中一类工业用地面积占3.49%，二类工业用地面积占23.18%，三类工业用地面积占23.99%。 本项目占地为三类工业用地 相符 3 供水规划 规划供水由区外第一水厂及第三水厂联合供给。 本项目采用集聚区集中供水 相符 4 排水规划 规划区污水均排至第二污水处理厂处理，一期规模为5万立方米/日，远期规模为10万立方米/日。规划新建污水泵站4座，将产业集聚区污水提升至附近污水干管依靠重力排至第二污水处理厂。 本项目废水经厂区污水处理站处理后，排入濮阳市第二污水处理厂进一步处理 相符 表17 本项目与规划环评提出环境准入条件满足性分析一览表 项目 环境准入条件 项目情况 满足性 产业类别 鼓励类 1、鼓励符合集聚区主导产业定位的化工产业、装备制造产业、新兴产业和仓储物流产业入驻；2、鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目、市政基础设施入驻；3、鼓励利用集聚区产生的固废综合利用项目入驻；4、鼓励有利于节能减排的技术改造项目入驻；5、鼓励利于消耗中水的项目入驻；6、鼓励现有符合产业定位的高能耗、高水耗企业的清洁生产、技术升级改造 本项目属于环保新材料研发项目 满足 限制类 1、国家产业政策限制类和禁止类项目；2、限制冶金、印染、皮革等不符合集聚区产业定位，且高水耗、高能耗，废气、废水、固废等污染排放较大的行业；3、限制新建纸浆造纸项目，改扩建项目污染物排放总量不得超出现有工程；限制新建煤制甲醇项目；4、采用落后生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目；5、污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，又无治理技术或难以治理的项目；6、限制影响范围大，容易引起居民纠纷的项目 不涉及 不涉及 允许类 1、不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业；2、集聚区化工区允许与集聚区及周边企业相配套的产业链条延伸项目以及污染较小的精细化工项目入驻；3、允许行业的准入原则，满足以下基本条件和总量控制、投资强度等要求，其中化工行业中，轻污染、低能耗的精细化工行业为允许行业 本项目属鼓励类类建设项目 满足 生产规模和工艺技术先进行要求 1 在工艺技术水平上，要求入驻集聚区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平。 本项目属工程和技术研究与试验发展项目，发达到国内先进水平 满足 2 建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求。 满足相应产业政策 满足 3 濮阳市区环保搬迁入驻集聚区的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关的规定要求。 – – 由表16及表17可以看出，本项目符合集聚区规划及其环评的相关要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1 环境空气 1）项目所在区域达标判断 本次评价选取2019年作为评价基准年，根据环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）收集了2019年濮阳市环境质量现状数据，濮阳市2019年空气质量现状情况见下表。 表18 空气质量现状评价表 监测判定区域 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率% 达标情况 濮阳市 PM2.5 年平均质量浓度 63 35 180 不达标 PM10 年平均质量浓度 99 70 141.43 不达标 SO2 年平均质量浓度 12 60 20 达标 NO2 年平均质量浓度 34 40 85 达标 CO95% 平均质量浓度 1800 4000 45 达标 O3-8h-90% 平均质量浓度 187 160 116.88 不达标 由上述监测结果可知，该区域监测点环境空气SO2、NO2、CO95%现状值能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012及2018年修改单)二级标准的要求，O3-8h-90%、PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012及2018年修改单)二级标准的要求。故判定项目所在评价区域为不达标区。可吸入颗粒物及细颗粒物为影响该区域空气质量的首要污染物。 根据濮阳市环境污染防治攻坚战领导小组办公室印发《濮阳市大气污染防治2019年攻坚行动方案》的通知、《濮阳市2019—2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，通过全面实施“三散”治理。推进“双替代”供暖，推进“散煤”治理，推进“散尘”治理，开展餐饮油烟污染专项整治，实施烟花爆竹污染专项整治，持续做好秸秆综合利用。推进“散乱污”治理，实现“散乱污”企业动态清零，开展成品油市场专项整治。通过加快推进三大结构调整、持续深化工业企业治理、有效应对重污染天气、不断强化基础能力建设，待以上大气污染防治计划逐步实施后，濮阳市环境空气质量将得到较大的改善，区域PM10、PM2.5、SO2、NO2等污染物浓度将逐步降低。 2）补充监测污染物环境质量现状 为了解本项目所在区域环境空气质量现状，本次评价引用《濮阳乐享化科新材料有限公司年产3万吨合成橡胶材料项目环境影响报告书》中监测数据，由郑州德析检测技术有限公司于2018年8月29日~9月4日对TVOC、甲醇进行监测，监测点位：吕家庄村（本项目西北侧2088m）、韩庄村（本项目东北侧1016m）进行监测。非甲烷总烃引用《河南省众和环保科技有限公司年处理1.5万吨含矿物油废物等无害化处置利用环境影响报告书》中监测数据，由河南省政院检测研究院有限公司于2019年8月7日~8月13日对其进行监测，监测点位：厂址（本项目西南侧2900m）、濮阳职业技术学院（本项目西侧2800m）进行监测能够反映本项目所在区域的环境空气质量现状。监测结果见下表。 表19 特征因子现状监测结果统计表 监测点位 评价因子 监测值（mg/m3） 评价标准 标准值（mg/m3） 达标分析 吕家庄 TVOC （小时值） 未检出 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 0.6（8h平均） / 韩庄村 未检出 / 吕家庄 甲醇（小时值） 未检出 3 达标 韩庄村 未检出 达标 众和环保 非甲烷总烃（小时值） 0.41-0.69 大气污染物综合排放标准详解》中推荐值 2.0 达标 濮阳职业技术学院 0.80-0.66 达标 由上表可知，各监测点TVOC、甲醇均未检出，甲醇小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值。 2 地表水 本项目废水经厂区污水处理站处理后，排入濮阳市第二污水处理厂进一步处理，处理后排入马颊河。本次评价引用地表水环境质量现状数据引用濮阳市生态环境局公布的濮阳市环境质量月报2020年2月-2020年3月马颊河马庄桥水闸、顺河沟濮瑞路桥断面监测结果，监测结果见下表。 表20 地表水现状监测结果一览表 断面 监测因子 监测时间 监测结果 标准 是否达标 顺河沟濮瑞路桥 COD 2020年2月 38 ≤30 达标 NH3-N 0.44 ≤1.5 达标 总磷 0.21 ≤0.3 达标 COD 2020年3月 30 ≤30 达标 NH3-N 0.16 ≤1.5 达标 总磷 0.18 ≤0.3 达标 马颊河马庄桥水闸 COD 2020年2月 10 ≤30 达标 NH3-N 0.56 ≤1.5 达标 总磷 0.21 ≤0.3 达标 COD 2020年3月 13 ≤30 达标 NH3-N 0.27 ≤1.5 达标 总磷 0.14 ≤0.3 达标 由上表可知，除COD、氨氮、总磷均超过满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准的要求。 3 声环境 本项目所在区域为声环境3类功能区，为了解本项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托河南中玖环保科技有限公司于2020年8月17日～19日对本项目所在区域厂界四周声环境质量进行了现状监测，监测结果如表21。 表21 项目噪声监测结果一览表 检测日期 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 8月17日昼间 50.7 56.3 52.2 54.5 8月17日夜间 41.3 47.2 43.0 45.1 8月18日昼间 49.9 55.7 51.6 53.4 8月18日夜间 40.0 46.3 42.7 44.5 据上表可知，项目厂界昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4 生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，植物主要为人工种植植物，区域内主要为工业企业及城市建成区，未发现珍稀动植物存在，附近无自然生态保护区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，区域内无自然保护区、水源保护区、未发现珍稀动植物保护物种，主要环境保护目标见下表。 表22 主要环境空气保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 经度 纬度 胡乜村 114.995719 35.755194 居民 2861人 环境空气二类区 SE 1100m 胜拐村 115.001813 35.753735 居民 1076人 SE 1630m 韩庄村 114.999388 35.770257 居民 1105人 NE 980m 温泉花园 115.004173 35.749937 居民 3500人 SE 2300m 濮阳市第七中学 115.006534 35.760494 师生 2100人 SE 1854m 吕家庄村 114.979776 35.744830 居民 2398人 NW 2400m 杜家庄村 114.979883 35.733994 居民 940人 NW 2240m 豆村集村 114.989239 35.746976 居民 1780人 NW 1735m 壹号城邦 114.988722 35.784494 居民 2310人 N 1625m 中原绿色庄园 114.988574 35.734895 / / NW 1955m 蔡王合村 114.985469 35.746680 居民 1828人 SE 2200m 胡王合村 114.993337 35.746161 居民 2310人 SE 2380m 氯碱厂生活区 115.006972 35.770579 居民 1440人 NE 1700m 祥和院 115.007028 35.776136 居民 2700人 NE 2000m 石化厂生活区 115.007500 35.767296 居民 1600人 E 1865m 龙丰热电生活区 115.011212 35.767317 居民 1631人 SE 2057m 九甲户 115.010483 35.756331 居民 2088人 SE 1960m 表23 地表水环境保护目标一览表 名称 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 马颊河 地表水 环境 地表水 地表水Ⅳ类区 E 5500 顺河沟 N 5500 濮水河 N 60

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》(GB3095—2012)表1中二级标准。 表24 环境空气质量标准 污染物名称 SO2 NO2 PM10 PM2.5 O3 CO 小时浓度限值（µg/m3） 500 200 / / 200 10mg/m3 日均浓度限值（µg/m3） 150 80 150 75 160（日最大8h平均） 4mg/m3 年均浓度限值（µg/m3） 60 40 70 35 / / 2、甲醇参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值（2.0mg/m3）。 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准（COD≤30mg/L、NH3-N ≤1.5mg/L）。 4、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 5、《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求（严格执行50%），同时参考执行豫环攻坚办[2017]162号和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求。 表25 项目污染物排放标准值一览表 污染因子 GB16297-1996 豫环攻坚函[2017]162号 GB37822-2019 本项目 有组织 非甲烷总烃 120（10kg/h） 80（去除率70%） / 80 无组织 非甲烷总烃 4.0 2.0 6 2.0 2、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，并满足濮阳市第二污水处理厂收水要求； 3、噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准(昼间65dB(A)、夜间55dB(A))； 4、固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单中标准，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目无SO2和NOX排放源。 本项目废水经现有污水处理站处理后，排入濮阳市第二污水处理厂进一步处理，最终排入马颊河。 研发过程产生的废气经“活性炭+碱喷淋塔”装置处理后，排气筒排放。 经评价计算，本项目污染物排放总量为：废水量142.86m3/a，COD 0.0057t/a、氨氮0.0003t/a；非甲烷总烃排放量0.016t/a。 濮阳惠成电子材料股份有限公司许可排放量COD 3.22t/a，氨氮0.54t/a，VOCs64.534t/a；公司目前实际排放量COD 1.48111t/a，氨氮0.03457t/a，VOCs12.58056t/a。 本项目运营后，全厂COD、氨氮、非甲烷总烃排放量不超公司许可排放总量，本项目不需申请新增COD、氨氮、非甲烷总烃总量。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 该项目建成后主要用于科研实验研究，主要研究3-乙酰氨基吡唑、7k、双酚AF、偏苯三酸酐酰氯等，共计21种产品。 本项目外购原料经检测室仪器设备，分析原料组分及各组分含量；使用天平等称量仪器按照一定比例称量原料，之后放入研发器皿/仪器中，反应；反应过程定时取样，对其反应过程样品进行分析化验；待反应得到所研发产品后，保存。若未得到所研发产品，即为研发失败，废料由废液桶收集、暂存，交有资质单位处理。

主要污染工序： 营运期 1 废水 本项目不再新增职工，不新增生活污水。本项目废水主要为仪器清洗废水和废气处理装置产生的废碱液。仪器清洗废水产生量为0.333m3/d，即100m3/a；废气处理装置产生的废碱液产生量42.86t/a。 2 废气 本项目废气来源主要为研发过程产生的废气。 3 噪声 本项目噪声主要为各种研发设备、检测室仪器产生的机械噪声，声源值在65~75dB(A)之间。 4 固废 本项目固废主要为废试剂瓶/废桶、废包装材料、研发过程产生的废液、过期原料和废活性炭，产生量分别为0.2t/a、0.1t/a、4.2t/a、0.05t/a、0.185t/a。其中研发过程产生的废液包括研发结束后的样品及配置失败的样品。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 研究室、检测室 | 废气（以非甲烷总烃计） | 有组织 | 35.566kg/a | 7.11kg/a |
|  |  |  | 无组织 | 8.89kg/a | 8.89kg/a |
| 水污 染物 | 废水 (142.86m3/a) | COD | 600mg/L，0.0857t/a | 40mg/L，0.0057t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.0043t/a | 2mg/L，0.0003t/a |
| 固体 废物 | 研发过程 | 废试剂瓶/废桶 | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 废液 | 4.2t/a |  |
|  |  | 过期原料 | 0.05t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.185t/a |  |
|  |  | 废包装材料 | 0.1t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为各种实验设备的机械噪声，其声源值约为65~75dB(A)之间，经过基础减震、墙体隔声及距离衰减后，对周围环境影响较小。 |
| 他其 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）胜利路西段，属产业集聚区，周围均为工业；区域500m范围内没有珍稀动植物种群及地表保护文物，对生态环境没有明显影响。 |

环境影响分析

营运期环境影响分析： 1 水环境影响分析 本项目不新增职工人数，不新增生活污水。本项目新增的废水主要为研发仪器清洗废水和废气处理装置产生的废碱液。 研发仪器清洗废水产生量约为0.333m3/d，即100m3/a；废气处理装置产生的废碱液，根据企业提供资料，平均每7天更换一次，每次更换量1t，即42.86t/a。其综合废水水质为COD600mg/L、NH3-N30mg/L，评价建议清洗废水经厂内污水处理站处理后，排入濮阳市第二污水处理厂进一步处理。 厂内污水处理站处理后，排入濮阳市第二污水处理厂进一步处理。 现有污水处理站位于厂区东北角，收集处理企业生产、生活废水、初期雨水，污水处理站处理工艺为36 m3/d “隔油+氧化还原（微电解反应）+絮凝沉淀”+60 m3/d “水解酸化+厌氧+反硝化+曝气+沉淀”。 图10 厂区污水处理站工艺流程图 厂区污水处理站设计36 m3/d “隔油+氧化还原（微电解反应）+絮凝沉淀”+60 m3/d “水解酸化+厌氧+反硝化+曝气+沉淀”。本项目废水产生量0.476m3/d，可进入厂区污水处理站处理。项目排水性质与现有项目地面设备冲洗水水质相似，且排水量很小，因此本项目排水不会影响污水处理站的正常运转。 本项目的废水依托厂区污水管网排入厂区污水处理站处理，处理后的废水经污水管网排入濮阳市第二污水处理厂。 濮阳市第二污水处理厂总设计规模为10万m3/d，二期工程位于卫都路南侧，大广高速东侧，一期工程的西侧。一期工程采用“预处理+高效+多模式A2O+活性炭滤池+纤维转盘滤池+紫外线消毒”处理工艺，尾水经处理排入顺河沟最终进入马颊河；现一期工程已满负荷运转且正在提标。濮阳市第二污水处理厂二期工程项目环境影响报告书于已2015年8月通过濮阳市环保局审批并于2016年12月1日通过濮阳市环保局的变更，提标为地表水V类，目前已建成并投入使用，实际运行规模为6万m3/d，收水范围在一期基础上新增了濮阳城乡一体化示范区西部、皇甫基地和林海花园二期生活污水，进水水质为COD350mg/L、氨氮150mg/L，出水水质为COD40mg/L、氨氮2mg/L。二期工程建成后，一期工程和二期工程尾水一并通过顺河沟排入马颊河。濮阳市第二污水处理厂处理规模为10万t/d，本项目占余量的0.072%。本项目位于濮阳经济技术产业集聚区胜利路路西段，在濮阳市第二污水处理厂收水范围内。 综上所述，本项目废水排入濮阳市第二污水处理厂可行。 2 大气环境影响分析 本项目主要功能为产品的研发，产生的废气主要为研发过程产生的废气。项目在原料和样品柜加装集气装置、研发设备的通风柜上方设引风管，将废气引入“活性炭+碱喷淋塔”装置处理后，排气筒达标排放。 项目检测室仅用于样品的分析化验，废气产生量很小，在仪器上方设集气装置，引入“活性炭+碱喷淋塔”装置处理；研发过程所用的原料中甲苯、邻二甲苯、甲醇、乙腈均挥发，由于其用量少，要求在通风柜中或者集气装置下方将其从试剂瓶中转移至仪器中，挥发出的废气量很少，不再进行定量分析，直接将挥发的甲苯、邻二甲苯、甲醇、乙腈等废气引入“活性炭+碱喷淋塔”装置处理。根据企业提供资料，研究室工作时间平均2400h/a。由于原料每次用量较少，研究室重要实验工作均位于通风柜中，废气由集气装置收集后，由风机（风机风量以10000m3/h计）引入“活性炭+碱喷淋塔”装置处理，通风机安装在各个管道的末端，最后经1根20m高排气筒排放。同时加强实验室管理，避免废气相抵触或协同效应产生更大的影响。 评价建议在做好研发人员的个人防护措施的同时，每间研发室均按照《化学实验室通风设备技术要求》“通风柜及通风系统技术要求”中的规定安装通风柜、排风扇等通风设施并保持室内通风，有害气体由通风机抽出。类比企业同类研发室验收报告—《濮阳惠成电子材料股份有限公司实验楼项目竣工环境保护验收报告》，确定本项目研究室研发过程产生的废气产生量为原料用量的1%，根据所用原料的种类及原料特性，项目挥发性有机原料用量4445.7kg/a，即废气（以非甲烷总烃衡量）产生量44.457kg/a，0.018kg/h。集气装置收集效率80%，“活性炭+碱喷淋塔”装置两级处理效率以80%计，则经“活性炭+碱喷淋塔”装置处理后，本项目废气（以非甲烷总烃衡量）有组织排放量7.11kg/a，0.003kg/h，排放浓度0.3mg/m3；未被收集的废气（以非甲烷总烃衡量）排放量8.89kg/a，0.004kg/h。可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限制要求和豫环攻坚办[2017]162号挥发性有机物排放建议值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值要求，即有组织非甲烷总烃80mg/m3，无组织非甲烷总烃2 mg/m3。 根据《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）文件，本项目采用的活性炭吸附装置，应满足《吸附法工业废气治理工程技术规范》。根据吸附法工业废气治理工程技术规范，废气收集过程中集气装置的配置与生产工艺协调一致，不能影响工艺操作，在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀。活性炭种类采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.6m/s，采用纤维状吸附剂（活性炭纤维毡）时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s，当排气浓度不能满足设计或排放要求时应及时更换吸附剂。 1.1 环境影响预测 （1）预测模式 评价根据《环境影响评价技术导则·大气环境》HJ2.2-2018规定，采用推荐估算模式ARESCREEN进行估算，本项目废气以非甲烷总烃衡量，预测正常工况下污染物最大落地浓度和出现距离。 （2）评价因子和评价标准表 表26 评价因子和评价标准一览表 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 1小时平均 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 （3）预测因子与源强参数 表27 本项目点源参数表 编号 点源名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 废气流速 /（m/s） 废气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） 经度 纬度 非甲烷总烃 1 排气筒 114.986319 35.767743 54 20 0.6 9.83 20 2400 正常排放 0.003 表28 本项目矩形面源参数表 编号 名称 面源起点坐标 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/。 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） 经度 纬度 非甲烷总烃 1 研发楼 114.985985 35.767647 54 52 15 0 15 2400 正常排放 0.004 表29 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 23.97万 最高环境温度/℃ 42.2 最低环境温度/℃ -20.7 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 ((是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 ((是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （4）估算模式结果 根据HJ2.2-2018推荐的大气估算模式计算下风向各点预测浓度，污染物估算模式浓度预测结果见下表。 表30 估算模式预测有组织扩散结果 序号 距源中心下风向距离D（m） 非甲烷总烃 预测浓度（μg/m3） 占标率（%） 1 50 0.6825E-1 0.003 2 75 0.1347 0.007 3 100 0.1759 0.009 4 200 0.1112 0.006 5 300 0.7844E-1 0.004 6 400 0.6132E-1 0.003 7 500 0.4889E-1 0.002 8 600 0.3997E-1 0.002 9 700 0.3342E-1 0.002 10 800 0.2847E-1 0.001 11 900 0.2463E-1 0.001 12 1000 0.2159E-1 0.001 13 1500 0.1281E-1 0.001 14 2000 0.8743E-2 0 15 2500 0.6472E-2 0 16 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.1770 0.009 17 最大浓度出现距离（m） 97 表31 估算模式预测无组织扩散结果 序号 距源中心下风向距离D（m） 非甲烷总烃 预测浓度（μg/m3） 占标率（%） 1 50 1.273 0.064 2 75 1.214 0.061 3 100 0.9847 0.049 4 200 0.4685 0.023 5 300 0.2831 0.014 6 400 0.1953 0.010 7 500 0.1457 0.007 8 600 0.1145 0.006 9 700 0.9324E-1 0.005 10 800 0.7800E-1 0.004 11 900 0.6660E-1 0.003 12 1000 0.5781E-1 0.003 13 1500 0.3346E-1 0.002 14 2000 0.2273E-1 0.001 15 2500 0.1699E-1 0.001 16 下风向最大质量浓度及占标率/% 1.356 0.068 17 最大浓度出现距离（m） 55 由上表可知，本项目最大占标率PMax=0.068%（PMax＜1%），评价等级为三级评价。结合《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)有关规定，三级评价项目不进行进一步预测。 3 声环境影响分析 本项目噪声源主要为研究室、检测室各种仪器设备的机械噪声及通风橱风机运行产生的噪声，声源值约为65～75dB(A)。这些设备均安装在实验室内，经过基础减震、墙体隔声，其噪声值可降至45~55dB(A)。 3.1 预测模式 预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： 点源传播衰减模式 Lp=Lpo-20lg（r/ro）-△L 式中：Lp—距声源r米处声压级，dB(A)； Lpo—距声源ro米处声压级，dB(A)； r—距声源的距离，m； ro—距声源1m； L—各种衰减量，dB(A)； 多声源在某一点的影响叠加模式 其中：LP——某点叠加后的总声压级，dB(A)； Li——第i个参与合成的声压级强度，dB(A)。 一般来说，噪声在传播的过程中，随着传播距离和空气吸收引起的衰减量约为0.15～0.35dB(A)/m之间，经厂区围墙及绿化带能使噪声衰减5dB(A)。 3.2 预测结果及评价 本项目实行单班8小时工作制度，对昼间厂界噪声进行预测，厂界噪声预测结果见表32。 表32 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位 噪声源 声源强度 治理措施 衰减距离 贡献值 现状值 叠加值 标准 达标分析 东厂界 研究室、检测室 55 基础减震、墙体隔声 紧邻 55 50.7 56.37 昼间65 达标 北厂界 研究室、检测室 55 紧邻 55 54.5 57.77 达标 西厂界 研究室、检测室 55 紧邻 55 52.2 56.83 达标 南厂界 研究室、检测室 55 紧邻 55 56.3 58.71 达标 由上表可知，项目四周厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 为进一步减轻运营期噪声对周围环境的影响，建议建设单位采用如下措施控制噪声： （1）接触地面安装的设备添加减震垫等基础减震措施，减少生产过程中噪声产生； （2）通风柜等通风系统、通风管道定期检修； （3）加强管理，教育员工文明工作，减少人为因素造成的噪声，合理安排研发时间，提高工作效率，减少设备运行时间，以减轻对环境的影响。 采取以上措施后，可将运营期噪声对周围环境影响降至最低。 4 固体废物 本项目不新增员工，不新增生活垃圾。因此，本项目固废主要为废试剂瓶/废桶，研发过程产生的废液、过期原料、废包装材料和废活性炭，其中废液包括研发结束后的样品及配置失败的样品。 4.1 一般生产固废 主要为原料外包装产生的废包装材料。包装材料材质以纸盒和塑料品为主，起到外包装、防震、防碎等保护原料的作用，废包装材料产生量约0.1t/a。收集后暂存一般固废暂存间，定期外售。 4.2 危险废物 主要为废试剂瓶/废桶、废液、过期原料和废活性炭。根据企业提供资料，废试剂瓶/废桶产生量0.2t/a；研发过程产生的废液量为4.2t/a；过期原料产生量0.05t/a。本项目废试剂瓶/废桶收集至化学废物储存容器中暂存，之后由生产厂家回收利用；研发过程产生的废液收集至废液桶中，由有资质单位安全处置；过期原料由厂家回收处置。 废活性炭。本项目废气处理设施会有废活性炭产生，依据《简明通风设计手册》（中国建筑工业出版社 孙一坚），一般情况活性炭的有效吸附量为0.24kg/kg.活性炭（即每1kg活性炭可吸附0.24kg有机废气），本项目有机废气产生量44.457kg/a，则所需活性炭量约0.185t/a。项目废气处理设施的活性炭每年更换一次。收集后，交有资质单位安全处置。 项目产生的固废依托厂内现有固废堆场，共计900m2。其中2座固废暂存间共占地300m2，1座600m2的危废暂存间，危险废物储存量约20t时（平均2个月），交有资质单位安全处置。本项目危险废物产生情况及治理措施一览表见表33。 表33 本项目危险废物汇总一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废试剂瓶/废桶 HW49 900-041-49 0.2 研发过程 固态 化学品 2个月 T/In 按照危废管理办法储存、有资质单位安全处置 2 废液 HW49 900-047-49 4.2 研发过程 液态 化学品 2个月 T/C/I/R 3 过期原料 HW49 900-999-49 0.05 研发过程 液态 化学品 1个月 T 4 废活性炭 HW49 900-041-49 0.185 废气处理 固态 有机废气 1年 T/In 表34 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号 贮存场所（设施）名称 名称 类别 代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废试剂瓶/废桶 HW49 900-041-49 厂区东北侧 600m2 储存容器 20t 2个月 2 过期原料 HW49 900-999-49 瓶装 2个月 3 废液 HW49 900-047-49 桶装 1个月 4 废活性炭 HW49 900-041-49 袋装 1年 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的相关要求，应积极推行危险废物的无害化、减量化、资源化，提出合理、可行的措施，避免产生二次污染。项目危险废物（除废液外）暂存于危废暂存间，废液暂存废液桶，定期交由有资质单位处理。按照危险废物相关导则、标准、技术规范等要求，严格落实危险废物环境管理与监测制度，对项目收集、贮存、运输、利用、处置等各个环节应全过程监管。危废贮存设施满足《危险废物贮存污染标准》（GB18597-2001）的要求。具体要求如下： ①危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志，设置有防渗措施和渗漏收集措施以及应急防护设施，防风、防雨、防晒、防渗漏。 ②危废暂存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；用以存放装载液体、半固体危废容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ③危废暂存间基础必须防渗，基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ④不同种类的危险废物在危废暂存间内需分区暂存。 ⑤贮存区内禁止混放不相容危险废物，各危险废物需分别存放在各自的暂存容器内然后再置于各自的贮存区。 ⑥暂存容器必须有明显标志，容器材质具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 5 环境风险影响分析 （1）评价原则 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （2）评价工作程序 评价工作程序见下图。 图11 评价工作程序 5.1 风险调查 （1）风险源 本项目为工程和技术研究与试验项目，本项目原料储存于功能材料中间体研究室项目的4层的仓库，因此，确定本项目风险源为仓库、废液桶。 （2）环境敏感目标 A大气环境风险评价范围 根据本项目评价等级确定本项目风险评价范围为距建设项目边界3km区域范围，本项目周边3km 范围内环境敏感点情况见下表。 表35 大气环境敏感点情况调查表 名称 坐标 保护对象 保护内容 相对厂址方位 相对厂界距离 经度 纬度 胡乜村 114.995719 35.755194 居民 2861人 SE 1100m 胜拐村 115.001813 35.753735 居民 1076人 SE 1630m 韩庄村 114.999388 35.770257 居民 1105人 NE 980m 温泉花园 115.004173 35.749937 居民 3500人 SE 2300m 濮阳市第七中学 115.006534 35.760494 师生 2100人 SE 1854m 吕家庄村 114.979776 35.744830 居民 2398人 NW 2400m 杜家庄村 114.979883 35.733994 居民 940人 NW 2240m 豆村集村 114.989239 35.746976 居民 1780人 NW 1735m 壹号城邦 114.988722 35.784494 居民 2310人 N 1625m 中原绿色庄园 114.988574 35.734895 / / NW 1955m 蔡王合村 114.985469 35.746680 居民 1828人 SE 2200m 胡王合村 114.993337 35.746161 居民 2310人 SE 2380m 氯碱厂生活区 115.006972 35.770579 居民 1440人 NE 1700m 祥和院 115.007028 35.776136 居民 2700人 NE 2000m 石化厂生活区 115.007500 35.767296 居民 1600人 E 1865m 龙丰热电生活区 115.011212 35.767317 居民 1631人 SE 2057m 九甲户 115.010483 35.756331 居民 2088人 SE 1960m B地表水环境风险评价范围 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ 2.3-2018）表1中所列出的地表水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水影响评价等级为三级B。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。评价范围为应满足污水处理设施环境可行性分析的要求。 5.2 风险潜势初判 （1）危险物质及工艺系统危害性P的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。 Q值根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，Q 按下式进行计算： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目最大储存量以年用量计，Q的确定见下表。 表36 建设项目Q值确定表 序号 名称 最大存储总量q/kg 临界量Q/t Q值 1 甲醇 665 10 0.0665 2 硫酸 29 10 0.0029 3 乙酰氯 25 5 0.005 4 乙酸乙酯 520.5 10 0.05205 5 次氯酸钠 350 5 0.07 6 乙酸 40.5 10 0.00405 7 苯酚 7 5 0.0014 8 甲苯 75.5 10 0.00755 9 盐酸 7.5 7.5 0.001 10 甲酸 15 10 0.0015 11 甲醛 20 0.5 0.04 12 二氯甲烷 35.5 10 0.00355 13 N，N-二甲基甲酰胺 76.5 5 0.0153 14 丙烯腈 300 10 0.03 15 丙二烯 100 10 0.01 16 联苯 1 2.5 0.0004 17 乙腈 40 10 0.004 18 石油醚 50 10 0.005 19 异丙醇 50 10 0.005 20 镍 4 0.25 0.016 21 丙酮 100 10 0.01 22 乙醚 10 10 0.001 23 氨水 50 10 0.005 合计 0.357 由上表可知，本项目Q=0.357（﹤1）。该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价等级 本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气，风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目评价工作等级为简单分析。 5.3 环境风险识别及分析 危险源风险成因大致有如下几个：①操作不当或未在指定区域操作；②仓库原料泄露，或遇热、光照等使原料发生反应；③废液桶发生泄露等。具体理化性质见下表： 表37 项目危险物质理化性质一览表 甲醇 结构 CAS号 67-56-1 理化性质 分子式：CH3OH。熔点：-98℃，沸点:64.7℃，闪点：52℉，密度：0.791g/ml，状态：无色透明易燃易挥发的极性液体。纯品略带乙醇气味，粗品刺鼻难闻，溶解性：能与水、乙醇、乙醚、苯、酮类和大多数其他有机溶剂混溶，毒性：低毒 LD50：5628 mg/kg（大鼠经口），LC50：82776 mg/kg，4小时（大鼠吸入）。爆炸上限%(V/V)：44.0，爆炸下限%(V/V)：5.5。 危害 身体危害：对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。 急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。 慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐或用清水或 1%硫代硫酸钠溶液洗胃，就医。 泄漏措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 防护措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 操作处置与储存 操作：密闭操作，加强通风。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。 储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 表38 项目危险物质理化性质一览表 硫酸 CAS号 7664-93-9 理化性质 分子式：H2SO4。无色液体，密度：1.840 g/mL at 25 ℃(lit.) 沸点：337 ℃ (300 ℃ 以上开始缓慢分解) 熔点：10℃ 闪点：N/A 折射率：1.41827 (20ºC) 水溶解性：miscible，蒸汽密度：<0.3 (25℃， vs air) 蒸汽压：1 mm Hg (146℃)。 危害 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引¦起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。贱入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 环境危害：对水体和土壤可造成污染。 燃爆危险：本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止，立即 进行人工呼吸。就医。 误食：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 消防措施 危险特性：遇水大量放热可发生沸溅。与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。 灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物。 泄漏措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 操作及储存措施 操作：密闭操作，加强通风。操作竟可能机械化、自动化。建议人员佩戴自吸式过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱工作服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，把酸加入水中，避免沸腾和飞溅。 储存：储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃。相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 表39 项目危险物质理化性质一览表 乙酰氯 CAS号 75-36-5 理化性质 分子式：C2H3ClO。无色至淡黄色液体，刺激性臭味；密度：1.1±0.1 g/cm3；沸点：51℃；熔点：-112℃；闪点：4℃；溶于丙酮、醚、乙酸。急性毒性LD50：910mg/kg（大鼠经口） 危害 健康危害：本品对上呼吸道有刺激性，吸入后引起咳嗽、胸痛。口服引起口腔及消化道灼伤。 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。在空气中受热分解释出剧毒的光气和氯化氢气体。遇水、水蒸气或乙醇剧烈反应甚至爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 急救措施 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 消防措施 灭火方法： 二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土。禁止用水或泡沫灭火。 泄漏措施 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 防护措施 佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或自给式呼吸器、穿胶布防毒衣、戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 操作与储存 操作：密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避兔产生烟雾。防止烟雾和蒸气释放到工作场所空气中。避兔与氧化剂、醇类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 表40 项目危险物质理化性质一览表 乙酸乙酯 CAS号 141-78-6 理化性质 分子式：C4H8O2。无色液体，熔点：-83℃，沸点:77℃，闪点：-3℃，密度：0.902g/ml，溶解性：微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂，毒性：低毒性。高浓度溶液易挥发。爆炸下限（%）：2.0爆炸上限（%）：11。 危害 易燃，其蒸气与空气可形成 爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。蒸汽可能引起困倦和眩晕。长期接触可能引起皮肤干裂。 急救措施 吸入：迅速脱离现场至新鲜空气处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 误食：饮足量温水，催吐，就医。 皮肤接触：脱去被污染衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 消防措施 灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 灭火注意事项：可用水保持火场中容器冷却。 泄漏措施 泄漏应急处理迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入 废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至 槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 防护措施 佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。 操作及储存 操作：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 表41 项目危险物质理化性质一览表 次氯酸钠 CAS号 7681-52-9 理化性质 分子式：NaClO，无色液体带有强烈的气味。密度：1.25 g/mL at 20℃；沸点：111℃；熔点-16℃。 危害 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能弓¦起中毒。 燃爆危害：本品不燃，具腐蚀性，可指人体灼伤，具致敏性。 急救措施 吸入：迅速脱离现场至新鲜空气处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 误食：饮足量温水，催吐，就医。 皮肤接触：脱去被污染衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 消防措施 受高热分解产生有毒的腐蚀性 烟气，具腐蚀性。 灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。 泄漏措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。 小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 防护措施 佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。 操作及储存 操作：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 表42 项目危险物质理化性质一览表 乙酸 CAS号 64-19-7 理化性质 分子式：CH3COOH，无色液体，有刺鼻的醋味。熔点为16.6℃（289.6 K）。沸点117.9℃ (391.2 K）。相对密度（水=1）1.05，闪点39℃，爆炸极限4%～17%（体积）。纯的乙酸在低于熔点时会冻结成冰状晶体。乙酸溶于水、醚、甘油，其水溶液呈弱酸性。急性毒性：LD50：3530mg/kg（大鼠经口）；1060mg/kg（兔经皮），LC50：13791mg/m3（小鼠吸入，1h）。 危害 吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触,可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。 燃爆危害：本品易燃，具腐蚀性、强刺激性，可指人体灼伤。 急救措施 吸入：迅速脱离现场至新鲜空气处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 误食：用水漱口，就医。 皮肤接触：脱去被污染衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 消防措施 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性。 灭火方法：用水喷射溢出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。 灭火剂：雾状水、二氧化碳、干粉、抗溶性泡沫。 泄漏措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 防护措施 佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防酸碱塑料工作服，戴橡胶耐酸碱手套。 操作及储存 操作：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。使用防爆型的通风系统和设备。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。冻季保持库温高于16℃，以防凝固。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 表43 项目危险物质理化性质一览表 苯酚（又名石炭酸、羟基苯） 结构 CAS号 108-95-2 分子式 C6H6O 理化性质 一种弱酸，常温下为一种无色晶体，有毒，有腐蚀性，苯酚暴露在空气中呈粉红色。相对蒸气密度（空气=1）：3.24，折射率1.5418，饱和蒸气压(kPa)：0.13(40.1℃)，临界温度：419.2℃，临界压力(MPa)：6.13，引燃温度：715℃，爆炸上限%(V/V)：8.6，爆炸下限%(V/V)：1.7。溶解性：可混溶于醚、氯仿、甘油、二硫化碳、凡士林、挥发油、强碱水溶液。常温时易溶于乙醇、甘油、氯仿、乙醚等有机溶剂，室温时稍溶于水，与大约8%水混合可液化，65℃以上能与水混溶，几乎不溶于石油醚 危害 危险特性：遇明火、高热可燃。 苯酚对皮肤、粘膜有强烈的腐蚀作用，可抑制中枢神经或损害肝、肾功能。 急性中毒：吸入高浓度蒸气可致头痛、头晕、乏力、视物模糊、肺水肿等。误服引起消化道灼伤，有胃肠穿孔的可能，可出现休克、肺水肿、肝或肾损害、急性肾功能衰竭，可死于呼吸衰竭。眼接触可致灼伤。可经灼伤皮肤吸收经一定潜伏期后引起急性肾功能衰竭。 慢性中毒：可引起头痛、头晕、咳嗽、食欲减退、恶心、呕吐，严重者引起蛋白尿。可致皮炎。 环境危害：对环境有严重危害，对水体和大气可造成污染。 燃爆危险：该品可燃，高毒，具强腐蚀性，可致人体灼伤。 急救措施 1、皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液 （7：3）抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 2、眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 3、吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 4、食入：立即给饮植物油15～30mL。催吐。就医。 消防措施 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。 灭火剂：水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 泄漏措施 1、应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。 2、小量泄漏：用干石灰、苏打灰覆盖。 3、大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 操作处置与储存 1、操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。尽可能采取隔离操作。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿透气型防毒服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 2、储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。避免光照。库温不超过30℃，相对湿度不超过70%。包装密封。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 表44 项目危险物质理化性质一览表 甲苯 结构 CAS号 108-88-3 理化性质 分子式：C7H8。无色透明液体，有类似苯的芳香气味。熔点：-95℃，沸点:111℃，闪点：4℃，密度：0.866g/ml，溶解性不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。毒性：低毒 LD50 orally in Rabbit: 5000 mg/kg。爆炸上限%(V/V)：7.0，爆炸下限%(V/V)：1.2。 危害 健康危害：对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。 急性中毒：短时间内吸入较高浓度该品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。 慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。 环境危害：对环境有严重危害，对空气、水环境及水源可造成污染。 燃爆危险：该品易燃，具刺激性。 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 消防措施 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 泄漏措施 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 防护措施 佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。 操作处置与储存 操作：密闭操作，加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 表45 项目危险物质理化性质一览表 盐酸 CAS号 7647-01-0 理化性质 无色至淡黄色清澈液体，浓盐酸具有挥发性。熔点：-27.32℃，沸点：57℃，闪点：88℃，密度：1.2g/ml，溶解性：与水混溶，毒性：LD50 orally in Rabbit: 900mg/kg。 危害 浓盐酸会挥发出酸雾。盐酸本身和酸雾都会腐蚀人体组织，可能会不可逆地损伤呼吸器官、眼部、皮肤和胃肠等。在将盐酸与氧化剂混合时，会产生有毒气体氯气。 急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，可涂抹弱碱性物质，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用大量水漱口，吞服大量生鸡蛋清或牛奶（禁止服用小苏打等药品），就医。 消防措施 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 灭火方法：用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 泄漏措施 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至 安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给 正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。或用大量水冲洗，清水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 防护措施 佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶 耐酸碱手套 操作处置与储存 操作：使用盐酸时，应配合个人防护装备。如橡胶手套或 聚氯乙烯手套、护目镜、耐化学品的衣物和鞋子等。密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、 胺类、 碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存：储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 表46 项目危险物质理化性质一览表 甲酸 CAS号 64-18-6 理化性质 分子式：HCOOH。熔点：8.2-8.4℃(lit.)；沸点：100.6±9.0℃ at 760 mmHg；闪点：29.9±13.4℃；密度：1.2±0.1 g/cm3；状态：无色透明发烟液体，有强烈刺激性酸味。溶解性：与水混溶，不溶于烃类，可混溶于乙醇、乙醚，溶于苯。 危害 健康危害：主要引起皮肤、粘膜的刺激症状。接触后可引起结膜炎、眼睑水肿、鼻炎、支气管炎，重者可引起急性化学性肺炎。浓甲酸口服后可腐蚀口腔及消化道粘膜,引起呕吐、腹泻及胃 肠出血，甚至因急性肾功能衰竭或呼吸功能衰竭而致死。皮肤接触可弓¦起炎症和溃疡。偶 有过敏反应。 燃爆危险：本品可燃，具强腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 消防措施 危险特性：可燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂接触可发生化学反应。具有较强的腐蚀性。 灭火方法：消防人员须穿全身防护服、佩戴氧气呼吸器灭火。用水保持火场容器冷却，并用水喷淋保护去堵漏的人员。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 泄漏措施 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏 源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 防护措施 佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱工作服，戴橡胶胶耐酸碱手套。 操作处置与储存 操作：密闭操作，加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 表47 项目危险物质理化性质一览表 甲醛 结构 CAS号 50-00-0 分子式 HCHO 理化性质 无色水溶液，有刺激性气味，能与水、乙醇、丙酮等有机溶剂按任意比例混溶。相对密度（水=1）：0.82g/mL，闪点56℃（气体）、83℃（37%水溶液，闭杯），沸点-19.5℃（气体）、98℃（37%水溶液），熔点-92℃；爆炸极限空气中7%-73%，V/V；急性毒性：LD50：800mg/kg（大鼠经口），2700mg/kg（兔经皮）；LC50：590mg/m³（大鼠吸入） 危害 健康危害：本品对粘膜、上呼吸道、 眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎;重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。肺水肿较少见。对皮肤有原发性刺激和致敏作用，可致皮炎；浓溶液可引¦起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可发生胃肠道穿孔，休克，肾和肝脏损害。 慢性影响:长期接触低浓度甲醛可有轻度眼、鼻、咽喉刺激症状，皮肤干燥、皲裂、甲软化等。 燃爆危险：本品易燃，具强腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤，具致敏性。 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用1%碘化钾60mL灌胃。常规洗胃。就医。 消防措施 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能弓¦起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。 灭火方法：用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。 灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、=氧化碳、砂土。 泄漏措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 防护措施 佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩) ，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶手套。 操作处置与储存 操作：密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存：储存于阴凉通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30°C。 冻季应保持库温不低于10°C。 包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 表48 项目危险物质理化性质一览表 二氯甲烷 CAS号 75-09-2 理化性质 CH2Cl2。无色透明易挥发液体，具有类似醚的刺激性气味。熔点：-97℃，沸点：39.84℃，闪点：39-40℃，密度：1.325g/ml。溶于约50倍的水，溶于酚、醛、酮、冰醋酸、磷酸三乙酯、乙酰乙酸乙酯、环己胺。与其他氯代烃溶剂乙醇、乙醚和N，N-二甲基甲酰胺混溶，毒性：中毒 LD50 orally in Rabbit: 1600 mg/kg。 危害 本品有麻醉作用,主要损害中枢神经和呼吸系统。急性中毒:轻者可有眩晕、头痛、呕吐 以及眼和上呼吸道粘膜刺激症状；较重者则出现易激动、步态不稳、 共济失调、嗜睡，可引起化学性支气管炎。重者昏迷，可有肺水肿。血中碳氧血红蛋白含量增高。慢性影响：长期接触主要有头痛、乏力、眩晕、食欲减退、动作迟钝、嗜睡等。对皮肤有脱脂作用，引起干燥、脱屑和皲裂等。 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清扫彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道能畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 消防措施 危险特性：遇明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。遇潮湿空气能水解生成微量的氯化氢，光照能促进水解而对金属的腐蚀性增强。 灭火方法：消防人员佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。 泄漏措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、 排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 防护措施 佩戴防尘面具(全面罩) ，穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。 操作处置与储存 操作：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专业培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃，相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 表49 项目危险物质理化性质一览表 N,N—二甲基甲酰胺 结构 CAS号 68-12-2 理化性质 分子式HCON（CH3）。无色透明或淡黄色液体，有鱼腥味，有吸湿性，能与水、乙醇、氯仿和乙醚等多数有机溶剂混溶，微溶于苯。熔点（℃）：-61，沸点（℃）：153，闪点（℃）：58，相对密度（水=1）：0.95，引燃温度（℃）：445，急性毒性：LD50：4000mg/kg（大鼠经口）；4720mg/kg（兔经皮），LC50：9400mg/m3（小鼠吸入，2h）。爆炸上限（%）：15.2，爆炸下限（%）：2.2。 危害 动物试验证明，连续投给大量的N,N-二甲基甲酰胺时，引起体重减轻，并阻碍造血机能。对眼、皮肤、黏膜有强烈的刺激作用。液体或蒸气被皮肤吸收后还能引起肝脏障碍。吸入高浓度的蒸气能引起急性中毒，主要症状为严重刺激、全身痉挛、疼痛性便秘和恶心、呕吐等；慢性中毒除有皮肤、黏膜刺激外，尚有恶心、呕吐、胸闷、头痛、全身不适、食欲减少、胃痛、便秘、肝大和肝功能变化、尿胆素原和尿胆素亦可增加。 急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 防护措施 佩戴防毒面具，戴安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。 储存 储存：储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过37℃。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 表50 项目危险物质理化性质一览表 丙烯腈 CAS号 107-13-1 UN编号 1093 理化性质 C3H3N。无色有刺激性气味液体，易燃。熔点：-83.6℃，沸点：77.3℃，闪点：-1℃，相对密度（水=1）0.81。引燃温度：480℃，微溶于水，易溶于多数有机溶剂。爆炸上限（%，V/V）：28，爆炸下限（%，V/V）：2.8。高毒，急性毒性： LD50：78mg/kg（大鼠经口），250mg/kg（兔经皮）。 危害 健康危害：本品在体内析出氰根，抑制呼吸酶：对呼吸中枢有直接麻醉作用。急性中毒表现与氢氰酸相似。急性中毒：以中枢神经系统症状为主，伴有上呼吸道和眼部刺激症状。轻度中毒有头晕、头痛、乏力、上腹部不适、恶心、呕吐、胸闷、手足麻木、意识蒙胧及口唇紫绀等。眼结膜及鼻、咽部充血。重者除上述症状加重外，出现四肢阵发性强直抽搐、昏迷。液体污染皮肤，可致皮炎，局部出现红斑、丘疹或水疱。慢性中毒：尚无定论。长期接触，部分工人出现神衰综合征，低血压等。对肝脏影响未肯定。 燃爆危险：本品易燃，高毒，为可疑致癌物。 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道能畅。呼吸困难时给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。 食入：饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 消防措施 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混台物。遇明火、高热易引起燃烧，并放出有毒气体。与氧化剂、强酸、强碱、胺类、溴反应剧烈。在火场高温下，能发生聚合放热，使容器破裂。 灭火方法：消防人员必须穿特殊防护服，在掩蔽处操作。 灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但须用水保持火场容器冷却。 泄漏措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、 排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入沸水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 防护措施 佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)，穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。 操作处置与储存 操作：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存：通常商品加有稳定剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过26°C。 包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。不直大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 表51 项目危险物质理化性质一览表 丙二烯 CAS号 463-49-0 UN编号 2200 理化性质 C3H4。无色气体，略带甜味。熔点：-146℃，沸点：-34.5℃，相对密度（水=1）1.79。不溶于水，为荣誉乙醇，易溶于乙醚。爆炸上限（%，V/V）：13，爆炸下限（%，V/V）：2.1。 危害 健康危害：有单纯窒息、麻醉和刺激作用。吸入后引起头痛、头晕、倦睡、流涎、呕吐、神志不清。可因缺氧而窒息死亡。眼和皮肤接触液态本品，可致冻伤。 燃爆危险：本品易燃，具刺激性。 急救措施 皮肤接触：脱若有冻伤。就医。 眼睛接触：脱若有冻伤。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道能畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 消防措施 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混台物。遇明火、热源有燃烧爆炸的危险。是非常活泼的物质，容易产生聚合。在200kPa大气压下可发生爆炸性分解。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 泄漏措施 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 防护措施 佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩) ，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服。 操作处置与储存 操作：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避兔与氧化剂、碱类、重金属粉末、汞及其化合物接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 储存：储存于阴凉通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、碱类、重金属粉末、汞及其化合物等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 表52 项目危险物质理化性质一览表 联苯 CAS号 92-52-4 理化性质 C12H10。白色或略带黄色鳞片状结晶，具有独特的香味；熔点：68.5-70℃； 沸点：255℃，引燃温度540℃ ；水溶性 insoluble ；相对密度（水=1）1.04；闪点 113℃；溶解性： 不溶于水、酸及碱，溶于醇、醚、苯等有机溶剂；大鼠经口LD50：3280mg/kg。 危害 中毒主要表现为神经系统和消化系统症状，如头晕、头痛、眩晕、嗜睡、恶心、呕吐等，有时可出现肝功能障碍。高浓度接触，对呼吸道和眼睛有明显刺激作用。长期接触可引起头痛、乏力、失眠以及呼吸道刺激症状。可致过敏性或接触性皮炎。 燃爆危险：本品易燃。 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道能畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 消防措施 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 泄漏措施 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩)，穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 防护措施 佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴防化学品手套。 操作处置与储存 操作：密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 表53 项目危险物质理化性质一览表 乙腈 CAS号 75-05-8 UN编号 1648 理化性质 C2H3N。熔点：-89.5℃，沸点：82℃，闪点：53℉，密度：0.785g/ml，状态：无色透明可燃性液体，有似乙醇的气味， 溶解性：与水、乙醇、乙醚、氯仿混溶、急性毒性： LD50 o2730mg/kg（大鼠经口），1250mg/kg（兔经皮）；LC50：12663mg/m3，8h（大鼠吸入）。 危害 乙腈急性中毒发病较氢氰酸慢，可有数小时潜伏期。主要症状为衰弱、无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛：严重者呼吸及循环系统紊乱，呼吸浅、慢而不规则，血压下降，脉搏细而慢，体温下降，阵发性抽搐，昏迷。可有尿频、蛋白尿等。 燃爆危险：本品易燃。 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道能畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 消防措施 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。燃烧时有发光火焰。与硫酸、发烟硫酸、氦磺酸、过氯酸盐等反应剧烈。 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 泄漏措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 防护措施 佩戴过滤式防毒面具(全面罩)、自给式呼吸器或通风式呼吸器，穿胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。 操作处置与储存 操作：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存：储存于阴凉通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超30℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、易(可)燃物、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 表54 项目危险物质理化性质一览表 石油醚 CAS号 75-05-8 UN编号 1271 理化性质 无色透明液体，有煤油气味。熔点：-40℃，沸点：40-80 ℃，闪点：−30℃，密度 0.64 。无色透明液体，有煤油气味。主要为戊烷和己烷的混合物。不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。易燃易爆，与氧化剂可强烈反应。急性毒性：LD50 40mg/kg（小鼠静脉）。爆炸上限（%，V/V）：8.7，爆炸下限（%，V/V）：1.1。 危害 其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激性。中毒表现可有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。本品可引¦起周围神经炎。对皮肤有强烈刺激性。 燃爆危险：本品极度易燃，具强刺激性。 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道能畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 消防措施 其蒸气与空气可形成爆炸性混台物，遇明火、高热能弓¦起燃烧爆炸。燃烧时产生大量烟露。与氧化剂能发生强烈反应。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 泄漏措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 防护措施 佩戴过滤式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。 操作处置与储存 操作：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存：储存于阴凉通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过25℃。 保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 表55 项目危险物质理化性质一览表 异丙醇 CAS号 67-63-0 UN编号 1219 理化性质 分子式：C3H8O。无色液体，密度：0.785 g/mL at 25℃(lit.)， 沸点：82℃(lit.) ，熔点：-89.5℃，凝固点：-89.5℃，闪点：53°F ，与醇、醚、氯仿和水混溶，能溶解生物碱、橡胶、虫胶等多种有机物和某些无机物，与水形成共沸物，不溶于盐溶液。 危害 接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。洗胃。就医。 消防措施 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 灭火方法： 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 泄漏措施 应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 防护措施 佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴乳胶手套。 操作处置与储存 操作：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物 储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 表56 项目危险物质理化性质一览表 镍 CAS号 7440-02-0 UN编号 1378 理化性质 银白色坚硬金属。相对密度（水=1）8.9，沸点：2732℃，熔点：1453℃，不溶于浓硝酸，溶于稀硝酸。 危害 可引起镍皮炎，又称镍“痒疹”。皮肤剧痒，后出现丘疹、疱疹及红斑，重者化脓、溃烂。长期吸入镍粉可致呼吸道刺激、慢性鼻炎，甚至发生鼻中隔穿孔。尚可引¦起变态反应性肺炎、支气管炎、哮喘等。 燃爆危险：本品属自燃物品，具刺激性,接触可引起皮炎，奇痒。 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 消防措施 其粉体化学活性较高，暴露在空气中会发生氧化反应，甚至自燃。遇强酸反应，放出氢气。粉尘可燃，能与空气形成爆炸性混合物。 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。 灭火剂：干粉、砂土。 泄漏措施 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。使用无火花工具收集于干燥、洁净有盖的容器中。转移回收。 防护措施 佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿透气型防毒服，戴防化学品手套。 操作处置与储存 操作：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避兔与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备倒空的容器可能残留有害物。 储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产性火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 表57 项目危险物质理化性质一览表 丙酮 CAS号 67-64-1 UN编号 1090 理化性质 CH3COCH3。无色透明液体，有特殊的辛辣气味。沸点：56.53℃ (329.4 K)，熔点：−94.9℃ (178.2 K)；溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。 危害 健康危害：急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，先有口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。 慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。 燃爆危险：该品极度易燃，具刺激性。 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 消防措施 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，所有人员必须马上撤离。 灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 泄漏措施 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 防护措施 佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。 操作及储存 操作：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存：储存于阴凉通风的库房。远离火种、热源。库温不直超过26℃。保持容器密封。应与氧 化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 表58 项目危险物质理化性质一览表 乙醚 CAS号 67-64-1 UN编号 1090 理化性质 C3H6O。无色透明液体，有特殊刺激气味、带甜味、极易挥发、其蒸汽重于空气，在空气的作用下能氧化成过氧化物、醛和乙酸，暴露于光线下能促进其氧化。当乙醚中含有过氧化物时，在蒸发后所分离残留的过氧化物加热到100℃以上时能引起强烈爆炸。熔点：-116.3℃；沸点：34.6℃；蒸气密度：2.56kg/m3；产生最大爆炸压力的浓度：4.1%。急性毒性：LD50 5800mg/kg（大鼠经口），20000mg/kg（兔经皮）。 危害 健康危害：急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，先有口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。 燃爆危险：该品极度易燃，具刺激性。 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 消防措施 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，所有人员必须马上撤离。 灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 泄漏措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 防护措施 佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。 操作及储存 操作：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存：储存于阴凉通风的库房。远离火种、热源。库温不直超过26℃。保持容器密封。应与氧 化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 表59 项目危险物质理化性质一览表 氨水 CAS号 1336-21-6 UN编号 2672（10-35%氨水） 理化性质 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味，具弱碱性；溶解性：溶于水、乙醇。低毒，急性毒性：LD50 350mg/kg（大鼠经口）。爆炸上限（%，V/V）：25，爆炸下限（%，V/V）：16。 危害 吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明，皮肤接触可致灼伤。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、发红。健康危害(蓝色)：2，易燃性(红色)：1，反应活性(黄色) ：0。 急救措施 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。对少量皮肤接触，避免将物质播散面积扩大。注意患者保暖并且保持安静。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，或用3%硼酸溶液冲洗。立即就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸（勿口对口）。脱去并隔离被污染的衣物和鞋。 食入：误服者立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。。 消防措施 易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。与强氧化剂和酸剧烈反应。与卤素、氧化汞、氧化银接触会形成对震动敏感的化合物。接触下列物质能引发燃烧和爆炸：三甲胺、氨基化合物、1-氯-2,4-二硝基苯、邻一氯代硝基苯、铂、二氟化三氧、二氧二氟化铯、卤代硼、汞、碘、溴、次氯酸盐、氯漂、氨基化合物、有机酸酐、异氰酸酯、醋酸乙烯酯、烯基氧化物、环氧氯丙烷、醛类。腐蚀某些涂料、塑料和橡胶。腐蚀铜、黄铜、青铜、铝、钢、锡、锌及其合金。 灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。 泄漏措施 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。也可以用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏：利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 防护措施 佩戴防毒面具，戴化学安全防护盐焗鸡，穿工作服，戴防化学品手套。 储存 储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放。露天贮罐夏季要有降温措施。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 5.4 环境风险防范措施及应急要求 环境风险应急措施应贯彻预防为主，实施统一领导，部门之间相互协调；部门为主，单位自救与工厂救援相结合的原则。 本项目所用原料部分为易挥发、有毒有害物质，因此该项目营运期必须采取严格有效的事故风险管理、防治及应急措施，最大限度的避免、减小事故发生的概率及危害程度。本评价根据项目特点提出如下事故防范措施和建议： 针对项目原料特点，本项目设置单独的仓库，由专人负责，其用量、类别每次使用均需登记，同时保持仓库干燥、通风良好，配湿度/温度仪等；按照表37-表59各风险物质的消防、泄漏及防护设施要求，配备相关设施；对于某些危险性较大的原料，要将其单独存放，并要求分析人员熟悉原料的使用特点；对遇光发生化学反应的原料，避光保存；对于相互反应的原料，隔离存储；对于产生的废液，设置单独的存放容器，严格管理，禁止随意倒弃。 具体应急措施： ①制定有效处理事故的应急行动方案，一旦发生泄露，应迅速寻找泄露点，做好自身防护措施进行应急处置； ②明确职责，并落实到有关人员； ③对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担； ④定期进行应急救援演练。 ⑤若有人员出现不适症状、皮肤沾染、吸入或误食化学品，立即进行相应的防护措施，并就医。同时，定期对现场人员进行应急防护措施抽查。 总之，为减少事故发生，环境风险降到最低，必须严格管理，提高职工技术水平，严格按规范操作，认真落实应急预案。并加强设备检查和维修，减少故障发生，提高企业应急能力。 5.5 风险评价结论 经以上分析可知，本项目运营期的环境风险在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目的环境风险水平可以接受。 表60 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 濮阳惠成电子材料股份有限公司环保新材料研发中心项目 建设地点 濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）胜利路西段 地理坐标 E114.985472，N35.770718 主要危险物质及分布 研发所用原料；主要为仓库、研发室 环境影响途径及危害后果 经过呼吸或人体沾染；造成呼吸系统、皮肤灼伤，人体中毒等 风险防范措施要求 加强岗位培训，仓库专人负责，仪器设备定期维护检修，加强员工应急抢救培训等 填表说明：本项目为工程和技术研究与试验项目，主要针对仓库、研发过程进行风险评价。经分析，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级确定为简单分析。 6 污染物产排汇总 参考2019年度企业污水处理站废水总排口和最近1年废气焚烧装置排放口的自动在线监测数据。本项目污染物产排情况见表61。 表61 本项目建成后污染物排放一览表（三本账） 污染物名称 现有工程排放量（t/a） 许可排放量(t/a) 本项目 排放量（t/a） 以新带老削减量(t/a) 本厂排放总量(t/a) 排放增减量(t/a) 废水 排水量（万t/a） 3.702778 / 0.014286 0 3.717064 +0.014286 COD(t/a) 1.48111 3.22 0.0057 0 1.48681 +0.0057 NH3-N(t/a) 0.03457 0.54 0.0003 0 0.03487 +0.0003 废气 废气量（万m3/a） 4566.28 / 2400 0 6966.28 +2400 乙醇（t/a） 9.8 / 0 0 9.8 0 非甲烷总烃（t/a） 12.58056 64.534 0.016 0 12.59656 +0.016 7 厂址可行性分析 本项目位于濮阳惠成电子材料股份有限公司现有研发楼，用地属规划的三类工业用地；项目充分利用现有管网和污水处理设施，减少投资；项目产生的各项污染物均能达标排放，厂区周边500m范围内无环境敏感点。在严格执行评价建议的各项环保措施下，项目营运期产生的废水、废气、噪声、固体废物均能实现达标排放，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目厂址选择从环保角度来说是可行的。 8 环境管理机构职责与验收监测计划 8.1环境管理 8.1.1 环境管理机构 环境管理的基本任务有二：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对环境质量的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强管理，把环境管理渗透到整个项目管理中，以减少各环节排出的污染物。 8.1.2 环境管理制度 为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际情况，制定各种类型的环保制度。 （1）污染处理设施的管理制度 对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，建立健全岗位责任制、操作规程，建立环境保护管理台帐。 （2）制定各类环保规章制度 制定各类环保规章制度包括：环境保护职责管理条例、建设项目“三同时”管理制度、原料管理制度、污水处理装置日常运行管理制度、排污情况报告制度、污染事故处理制度、环保教育制度、固体废弃物的存放与处置管理制度等。促进公司的环境保护工作，做到环境保护工作规范化和程序化；通过重要环境因素识别，提出持续改进措施。 8.2 监测计划 项目的环境监测计划主要为污染源监测计划，建设单位应定期委托有相关的资质的单位进行监测。污染源监测计划如下： 1）大气污染源 A、有组织废气监测 本项目有组织废气监测点位、监测指标、频次及排放标准见表62。 表62 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 排气筒 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），豫环攻坚办[2017]162号 B、无组织废气监测 本项目无组织废气监测点位、监测指标、频次及排放标准见表63。 表63 无组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界上风向监控点1个、下风向监控点3个 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），豫环攻坚办[2017]162号，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 2）噪声污染源 表64 噪声监测方案 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 厂界外1m处 等效连续A声级 2次/年 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 9 污染防治措施及验收指标 本项目污染防治措施及环保验收指标见表65。 表65 本项目污染物防治措施及验收指标一览表 项目 污染物 治理措施 验收标准 验收内容 废水 废水 经厂内现有污水处理站处理后，排入濮阳市第二污水处理厂进一步处理 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4二级标准，同时满足污水处理厂收水要求 污水处理站出水口水质 废气 非甲烷总烃 排气筒出口 集气装置+活性炭+碱喷淋塔 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），豫环攻坚办[2017]162号 污染治理设施进口、排气筒出口排放浓度、速率 无组织排放 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），豫环攻坚办[2017]162号，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 厂区上下风向浓度 噪声 研究室仪器设备 基础减震、墙体隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 / 固废 危险废物 废试剂瓶/废桶 分类收集，暂存危废暂存间，由生产厂家回收利用 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单 依托1*600m2危废暂存间 过期原料 厂内暂存后由厂家回收处置 废液 废液桶收集，交有资质单位安全处置 废活性炭 暂存危废暂存间，交有资质单位安全处置 一般固废 废包装材料 厂内暂存后定期外售 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 依托2座共300m2的一般固废暂存间 10 环保投资 本项目营运期各项污染因素经采取相应的污染防治措施后，均能做到妥善处理和处置，项目环保投资见表66。 表66 本项目环保投资一览表 项目 环保措施 数量 投资估算(万元) 废气治理 研发过程 通风设施，集气装置+活性炭+碱喷淋 1套 10 噪声治理 研发设备 基础减震设施 若干 2.0 固体废物治理 研发过程 废液桶 若干 0.2 合计 12.2 备注：环保投资占总投资比例12.2%（12.2/200×100%=6.1%）

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 研发过程 | 非甲烷总烃 | 集气装置+活性炭+碱喷淋塔 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 废水 | COD、氨氮 | 经厂内现有污水处理站处理后，排入濮阳市第二污水处理厂进一步处理 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 研发过程 | 危险废物 | 废试剂瓶/废桶 | 收集到化学废物储存容器中，由厂家回收利用 | 不造成二次污染 |
|  |  |  | 废液 | 废液桶暂存，交有资质单位安全处置 |  |
|  |  |  | 过期原料 | 暂存厂内由厂家回收处置 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 交有资质单位安全处置 |  |
|  |  | 一般固废 | 废包装材料 | 厂内暂存后定期外售 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为各种研发仪器设备运行时产生的机械噪声，声源值约65~75dB(A)，经基础减震、墙体隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）胜利路西段，属产业集聚区，项目四周均为工业，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响很小。 |

结论与建议

一、评价结论 1产业政策相符性 本项目为新建性质，已在濮阳经济技术开发区经济发展局备案，项目代码：2020-410972-73-03-067050。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2019年本）中相关政策内容，本项目属于“第一类 鼓励类 第三十一、科技服务业 第10条-新产品开发设计中心”，项目符合国家产业政策。 2 项目选址可行 本项目位于濮阳经济技术产业集聚区基础化工/林纸产业基地，濮阳市胜利路西段，依托公司现有研发楼进行研发工作，项目四周均为厂区道路。项目南侧90m为胜利路，项目西侧30m为迈奇化学，项目东侧85m为泓天威药业。项目依托公司现有水、电、通讯等基础设施较完善，完全能满足本项目研发的需求。经环境影响预测分析，项目运营过程所产生的废气、废水、固废和噪声，在采取相应措施情况下达标排放，对选址地及周围敏感点环境影响较小。 综上，评价认为该项目厂址基本可行。 3 环境质量现状评价结论 3.1 环境空气 根据环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）收集的2019年濮阳市环境质量现状数据，项目所在区域为大气环境质量不达标区域。非甲烷总烃浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》中建议值（2.0mg/m3），甲苯浓度值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值（0.2mg/m3）要求。 3.2 地表水环境质量现状 本项目引用濮阳市环境质量月报2020年2月-2020年3月马颊河马庄桥水闸、顺河沟濮瑞路桥断面监测数据，评价因子选取COD、氨氮和总磷。各监测点氨氮、总磷均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，COD在2020年2月的顺河沟濮瑞路桥断面超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准的要求，主要为沿途接纳部分生活污水导致的。 3.3 声环境质量现状 经实测，项目厂界四周声环境质量均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4 营运期环境影响评价结论 4.1 废水 本项目废水主要为研发仪器清洗废水和废气处理装置产生的废碱液，经厂内现有污水处理站处理后，排入濮阳市第二污水处理厂进一步处理，最终排入马颊河。 4.2 废气 本项目废气主要为研发和分析化验过程产生的废气（以非甲烷总烃计）。评价建议在做好实验人员的防护措施的同时，每间实验室均按照《化学实验室通风设备技术要求》“通风柜及通风系统技术要求”中规定安装通风柜、排风扇等通风设施。废气经“活性炭+碱喷淋塔”处理后，经20m高排气筒达标排放。 4.3 噪声 本项目主要噪声源为各种研发设备的机械噪声及通风橱风机运行产生的噪声，声源值约为65～75dB(A)，经过基础减震、墙体隔声等措施后，预测厂界噪声能达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4.4 固体废物 （1）一般生产固废 主要为原料外包装产生的废包装材料。包装材料材质以纸盒和塑料品为主，起到外包装、防震、防碎等保护原料的作用，废包装材料产生量约0.1t/a。收集后暂存一般固废暂存间，定期外售。 （2）危险废物 主要为废试剂瓶/废桶、废液、过期原料和废活性炭。根据企业提供资料，废试剂瓶/废桶产生量0.2t/a；研发过程产生的废液量为4.2t/a；过期原料产生量0.05t/a；废活性炭产生量0.185t/a。本项目废试剂瓶/废桶收集至化学废物储存容器中暂存，之后由生产厂家回收利用；研发过程产生的废液收集至废液桶中，交有资质单位安全处置；过期原料由厂家回收处置；废活性炭收集后，交有资质单位安全处置。 经过采取上述措施后，本项目产生的固体废物均能够得到妥善处置，对周围环境影响较小。 二、评价建议 项目营运期应保障废气处理设施的正常运行。 加强对工作人员的安全教育工作和岗位培训，严格按照研究室的建设功能和安全等级开展与之相一致的实验，将环境风险发生几率降至最低。 本项目涉及众多有毒有害物质，应加强仓库的管理，所用药剂统一由专人负责管理。 综上所述，濮阳惠成电子材料股份有限公司环保新材料研发中心项目符合国家政策要求，厂址选择合理，在认真落实评价提出的各项污染防治措施及评价建议后，各项污染因素对周围环境影响较小，因此，从环保角度分析，评价认为本项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日