# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----对建设项目建设概况、环境质量现状、污染物排放情况、主要环境影响等内容进行概况总结，确定污染防治措施的有效性，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 大熊猫科普基地项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 濮阳农业科技园区科技投资有限公司 |
| 法人代表 | 王陶然 | 联系人 | 刘洪峰 |
| 通讯地址 | 濮阳市开发区管委会北楼402、403房间 |
| 联系电话 | 18739351757 | 传真 | -- | 邮政编码 | 457000 |
| 建设地点 | 濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）中原路南、濮瑞路东 |
| 立项审批部门 | 濮阳经济技术开发区经济发展局 | 项目代码 | 2020-410972-90-03-078137 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | O8290 其他未列明服务业 |
| 占地面积 (平方米) | 200000 | 绿化面积 (平方米) | 138000 |
| 总投资 (万元) | 11000 | 其中：环保投资 (万元) | 40 | 环保投资占总投资比例 | 0.36% |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投产日期 | 2023年2月 |
| 工程内容及规模： 1、项目的背景及由来 近年来，随着我国经济的发展和人民生活水平的不断提高，旅游已经成为大众休闲娱乐的重要方式。2020年3月10日，文化和旅游部发布了2019年旅游市场基本情况，数据显示，2019年我国国内旅游人数60.06亿人次，比上年同期增长8.4%；入出境旅游总人数3.0亿人次，同比增长3.1%；全年实现旅游总收入6.63万亿元，同比增长11%。面对火热的旅游市场，庞大的人口基数，旅游业已经成为增加当地GDP的重要部分。 熊猫被誉为“中国国宝”，在世界享有很高的知名度。全世界人们对憨态可掬的大熊猫都喜爱有加。伴随着大熊猫影响的日益扩大、濮阳全市旅游整体形象不突出，旅游景区数量少而小，缺乏高等级旅游景区的状况以及濮阳市旅游产业的发展需要，濮阳农业科技园区科技投资有限公司把握市场机遇，在濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）中原路南、濮瑞路东开发建设大熊猫科普基地项目，本项目占地面积200000平方米，主要分为五个区域：大熊猫基地占地约66667平方米，主要建设有2个大熊猫馆、2个小熊猫馆、金丝猴馆、猩猩馆、熊猫厨房、动物研究中心、熊猫医院；科普体验区占地6667平方米，主要建设科普体验馆；综合服务区占地13333.3平方米，主要建设有游客接待中心、餐饮购物中心、管理用房、智能停车场；熊猫主题乐园占地60000平方米，主要建设有熊猫主题文化乐园、儿童乐园、熊猫剧场、配套用房；生态观光区占地53333.3平方米，主要建设有观光采摘园、玻璃花房。项目的建成可以优化濮阳市旅游产业结构，让大熊猫成为濮阳市的文化旅游名片，打造旅游核心吸引物，构建内涵丰富、形式多样的文化体验型产品体系，丰富文化旅游产品项目，吸引更多旅客到濮阳旅游，在带动相关产业发展的同时创造良好的生态环境效益、社会效益和经济效益。 2、产业政策相符性分析 本项目为新建性质，项目已在濮阳经济技术开发区经济发展局备案（2020-410972-90-03-078137），经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第三十四条旅游业2款：中的“文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、 红色旅游、民族风情及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服务”。项目产品、设备、规模均不在限制类和淘汰类的范畴属鼓励类；经查《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》，该项目不在其限制、禁止用地项目目录中，符合国家产业政策。 项目建设情况与备案相符情况详见表1。 表1 项目建设情况与备案相符性一览表 名称 项目建设内容 备案内容 相符性 项目名称 大熊猫科普基地项目 大熊猫科普基地项目 相符 建设单位 濮阳农业科技园区科技投资有限公司 濮阳农业科技园区科技投资有限公司 相符 建设地点 濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）中原路南、濮瑞路东 濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）中原路南、濮瑞路东 相符 主要建设内容 本项目占地面积200000平方米，主要分为五个区域：大熊猫基地占地约66667平方米，主要建设有2个大熊猫馆、2个小熊猫馆、金丝猴馆、猩猩馆、熊猫厨房、动物研究中心、熊猫医院；科普体验区占地6667平方米，主要建设科普体验馆；综合服务区占地13333.3平方米，主要建设有游客接待中心、餐饮购物中心、管理用房、智能停车场；熊猫主题乐园占地60000平方米，主要建设有熊猫主题文化乐园、儿童乐园、熊猫剧场、配套用房；生态观光区占地53333.3平方米，主要建设有观光采摘园、玻璃花房。 本项目占地面积200000平方米，主要分为五个区域：大熊猫基地占地约66667平方米，主要建设有2个大熊猫馆、2个小熊猫馆、金丝猴馆、猩猩馆、熊猫厨房、动物研究中心、熊猫医院；科普体验区占地6667平方米，主要建设科普体验馆；综合服务区占地13333.3平方米，主要建设有游客接待中心、餐饮购物中心、管理用房、智能停车场；熊猫主题乐园占地60000平方米，主要建设有熊猫主题文化乐园、儿童乐园、熊猫剧场、配套用房；生态观光区占地53333.3平方米，主要建设有观光采摘园、玻璃花房。 相符 本项目位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）中原路南、濮瑞路东进行建设，土地性质为建设用地，项目用地选址已经濮阳经济技术开发区经济发展局批准同意，符合濮阳市中心城区土地利用总体规划和濮阳经济技术开发区控制性详细规划，选址合理可行。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部部令第16号）有关规定，本项目属于五十、“社会事业与服务业”中“114、公园（含动物园、植物园、主题公园；不含城市公园、植物园、村庄公园）；人工湖、人工湿地”；“特大型、大型主题公园；容积500万立方米及以上的人工湖、人工湿地；涉及环境敏感区的容积5万立方米及以上500万立方米以下的人工湖、人工湿地；年补水量占引水河流引水断面天然年径流量1/4及以上的人工湖、人工湿地”需编制环境影响报告书，“其他公园；不涉及环境敏感区的容积5万立方米及以上500万立方米以下的人工湖、人工湿地；涉及环境敏感区的容积5万立方米以下的人工湖、人工湿地”需编制环境影响报告表，“不涉及环境敏感区的容积5万立方米以下的人工湖、人工湿地”需编制登记表，因本项目属于114项中“其他公园”，故需编制环境影响报告表。受濮阳农业科技园区科技投资有限公司的委托，我单位承担了该建设项目的环境影响评价工作。我公司自接到委托后，坚持求真、务实、客观的原则，对该厂址进行了认真、细致的现场踏勘、调查及资料收集工作，在此基础上根据工程特点及周围环境敏感点分布情况，编制完成了该项目的环境影响报告表。 3、项目概况 （1）项目名称：大熊猫科普基地项目 （2）建设单位：濮阳农业科技园区科技投资有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点 经现场踏勘，项目位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）中原路南、濮瑞路东进行建设，中心坐标为（E114.968496°、N35.782828°）。目前项目现状为竹子林和林地，东侧为濮瑞路东、西侧为汽车产业园，南侧为绿色庄园，北侧为中原路。项目北侧223米为谷家庄村，项目周边环境敏感点分布图见附图三。 4、工程建设内容 本项目占地面积约300亩（200000m2），总建筑面积24500m2，工程建设内容主要为四个区大熊猫基地、综合服务区、熊猫主题乐园、生态观光区及配套基础设施（道路、供配电、给排水、消防等辅助设施）。 4.1主要经济指标 表2 项目经济技术指标 序号 指标名称 数值 1 总占地面积 200000m2 2 总建筑面积 24500m2 3 容积率 0.12% 4 建筑占地面积 17500m2 5 建筑密度 8.75% 6 道路面积 14000m2 7 景观绿化面积 138000m2 8 绿化率 69% 4.2主体工程 表3 项目组成情况 名称 建设规模 可能产生的环境问题 施工期 营运期 主体工程 大熊猫基地 （总占地面积：66667m2，总建筑面积：12000m2） 大熊猫馆舍：2个，混凝土结构，每个馆舍2000m2，共4000m2 主要为扬尘、运输车辆废气、施工噪声、施工废水、施工固废等；占用土地、破坏植被、水土流失 生活垃圾、动物粪便、舍管清洗污水 小熊猫馆舍：2个，混凝土结构，每个馆舍1000m2，共2000m2 金丝猴馆舍：1个，混凝土结构，馆舍500m2 猩猩馆舍：1个，混凝土结构，每个馆舍500m2 大熊猫室外活动场地：占地面积5000m2 生活垃圾、道路清洗废水 熊猫厨房：1栋单层，混凝土结构，建筑面积1000m2 生活污水、生活垃圾 动物研究中心：1栋单层，混凝土结构，建筑面积500m2 熊猫医院：1栋单层，混凝土结构，建筑面积500m2 科普体验区：1栋单层，混凝土结构，建筑面积3000m2 综合服务区 （总占地面积：13333.3m2，总建筑面积：6000m2） 游客接待中心：1栋单层，混凝土结构，建筑面积1500m2 噪声、汽车尾气、道路清洗水、生活污水、生活垃圾、油烟 餐饮购物中心：1栋2层，混凝土结构，1层餐饮，2层购物中心，建筑面积3600m2 管理用房：1栋2层，钢架结构，建筑面积900m2 智慧停车场：地上停车场，可设置约300个汽车车位，60个大中巴车位，占地面积10000m2 熊猫主题乐园 （总占地面积：66667m2，总建筑面积：6000m2） 熊猫主体文化乐园：占地面积30000m2 生活污水、生活垃圾、动物粪便 儿童乐园：占地面积15000m2 熊猫剧场：1栋2层，混凝土结构，建筑面积5500m2 百鸟园：占地面积12000m2 配套用房：1栋单层，框架结构，建筑面积500m2 生态观光区（总占地面积：53334m2，总建筑面积：500m2） 观光采摘园：占地面积40000m2 生活污水、生活垃圾 玻璃花房：单层，钢架结构，建筑面积500m2 辅助工程 配套基础设施 园区道路、照明、管线等 生活垃圾、道路清洗水 公用工程 给水系统 市政供水管网 / 排水系统 园内污水处理站、市政污水管网 废水 供电系统 市政供电线路供给 / 环保 工程 废水 餐饮食堂废水经隔油池处理、生活污水经化粪池处理与清洗废水汇集后经园区地埋式小型污水处理站处理后，排入市政管网，最终至濮阳市第二污水处理厂处理。 粉尘、噪声、废水、固废 恶臭、固废、污泥 废气处理 ①本项目餐饮食堂产生的油烟经高效油烟净化设施净化排放； ②垃圾收集点（垃圾中转站）和动物尿液及粪便产生的恶臭，做到垃圾收集点应密闭设置，专人负责清理和喷洒消毒药水，日产日清，减少无组织 排放； ③污水处理站无组织恶臭废气：产生恶臭区域加罩或加盖；投放除臭剂； 加强厂区绿化； ④汽车尾气：加强绿化。控制车行速度，另因车辆为露天停放，扩散面积较大，稀释作用较强，对周围环境影 响小； ⑤柴油发电机废气：经自身携带的废气净化装置处理，处理后经抽排风系统排放，由于发电机使用频率很小，废气排放间断性强，废气浓度很小， 对周围环境影响很小。 油烟、生活垃圾、恶臭 噪声 加强管理、绿化、隔声、消声、减振 —— 固废处理 ①游客弃置垃圾由垃圾收集桶收集与员工生活垃圾集中收集后至垃圾收集点（垃圾中转站）定期外运处； ②餐饮店的餐厨垃圾定时收集后交由市特许餐厨垃圾处理机构处理，定 期由环卫部门外运处理； ③污水处理站产生的污泥，收集后外 售； ④枯叶和树枝集中收集后交由环卫 部门统一处理 固废 临时工程 料场 石料、砂及砂砾石、木材、钢材：均为外购 运输扬尘、噪声 —— 沥青、混凝土：外购；不设置沥青及混凝土搅拌站 —— —— 弃土场、临时堆场 项目不设永久弃土场， 开挖土石方 直接现场进行回填，无弃方产生。 项目设置1处表土临时堆放场 水土流失 —— 施工占地 施工工场1处 扬尘、噪声、水土流失 —— 施工便道 不设施工便道 —— —— 办公生活营地 设置施工营地 生活污水、生活垃圾 —— 表4 主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 粉碎机 台 1 / 2 搅拌机 台 1 / 3 烘烤箱 台 1 / 4 饲料膨化机 台 1 / 5 冷藏设备 套 1 / 6 通风设备 套 1 / 7 电子秤 台 60 / 8 超低温冷冻仪 台 1 / 9 血液生化分析仪 台 1 / 10 质谱仪 台 1 / 11 声谱仪 台 1 / 12 科研设备 套 1 / 13 隔离防护设施 套 6 / 14 监控系统 套 1 / 15 变压器 台 2 / 16 办公用具 / / / 5、 总平面布局规划 基地总平面规划充分利用地形的起伏，将旅游景点和游乐点分区布置，便于旅游选择性游览和参与游乐项目。停车区和入口广场则依熊猫大道而建，大熊猫基地位于用地中心，景点和建筑布置即利于旅游环线组织，又便于疏散和消防。主题旅游区周边大面积的植被能够将噪音有效阻隔。熊猫主题乐园依水而建，充分体现了与自然的交融，同时又充分考虑了项目的安全性。基地餐饮和高端消费设施位于用地制高点，具有良好的景观视野。 基地将绿地、硬景（各种景观建筑、小品和雕塑）、建筑物巧妙结合，建筑物和各种景观既富有特色，外观新颖时尚，具有一定的时代感和科技感，同时又和周边生态环境相协调，用小桥、流水、树林、小熊猫等使其有机相联，共同表现主题概念，做到移步换景，错落有致，让游客在游玩时一直充斥着对基地新鲜感，保持对基地的好奇心。 6、 分区工程概况 6.1综合服务区 该项目区占地面积20亩，建筑面积6000平方米，区域内规划有游客接待中心、停车场、餐饮购物中心、管理用房等。综合服务区主要以进入基地的游客接待为主，为游客提供咨询、售票、停车、经典查询、业务办理、综合文化展示、导引、餐饮、购物等综合性的服务，以确保游客进入景区后，可以有效实现咨询对接服务，让游客有种宾至如归的感觉。 6.2大熊猫基地 该项目区占地面积100亩，建筑面积12000m2，区域内规划有大熊猫馆舍、小熊猫馆舍、金丝猴馆舍、猩猩馆舍、大熊猫室外活动场、熊猫厨房、动物研究中心、熊猫医院、科普体验区等。 1）、熊猫馆舍： 该区域内规划有大熊猫馆舍2个，每个馆舍建筑面积2000m2；小熊猫馆舍2个，每个馆舍建筑面积1000m2，同时配套有大熊猫室外活动场占地5000m2。每个馆舍内还有管理用房120m2以及垃圾临时堆放室30m2。馆舍设计简洁，材料和造型与自然相协调。馆舍地面和墙面保持光滑，便于清洁和冲洗。结合地势地形，在户外运动场内营造供大熊猫活动的环境。用透明材料制成的墙体及不锈钢外护栏等防护设施将圈舍和运动场围住，防止大熊猫逃逸，墙体内侧挖壕沟，以水泥构筑，导入流水。 2）、熊猫医院： 熊猫医院建筑面积500m2，同时配备6套圈舍，每个圈舍30m2，其中4个用于圈养伤病大熊猫；另外两个用于圈养如年老体弱大熊猫等，与生病大熊猫隔离。在区内设置垃圾临时堆放室20m²。 3）、动物研究中心 动物研究中心与熊猫医院相邻。建筑面积500m2，配备相关的科研设备约400万元。 4）、科普体验区 科普体验区占地面积1000m2，建筑面积3000m2，共三层，一层熊猫科普体验馆、二层科技馆、三层熊猫文创体验馆，主要功能为展览、教育、科普、文创产品及相关培训。 5）、熊猫厨房 熊猫厨房建筑面积1000m2，因噪音较大，所以远离馆舍、动物研究中心、科普体验区等，在熊猫厨房内建有100m2储藏室（用于储藏干粉、玉米等）、160m2饲料加工室、100m2房高6m的竹子储藏室、20m2冷藏室、30㎡管理用房；配备有粉碎机、搅拌机、烘烤箱、饲料膨化机、冷藏设备、通风设备等。 6.3熊猫主题乐园 熊猫主题乐园占地面积100亩，建筑面积6000m2，区域内以熊猫文化为主题，围绕大熊猫品牌，聚集熊猫主题文化乐园、儿童乐园、熊猫剧场、百鸟园等以创意体验、娱乐和儿童教育为主题功能的熊猫主题乐园。 1）、熊猫剧场 熊猫剧场占地面积2750m2，建筑面积5500m2，共两层，剧场作为数量预计为800个，每一小时一场演出，全天最高上演10场。熊猫剧场以上演大型歌舞剧、熊猫话剧、马戏、杂技等各类演出为主，为现代化多功能剧院。 2）、儿童乐园 儿童乐园占地面积15000m2，与大熊猫基地相邻，主要针对儿童及亲子游客，提供生动活泼，富有童趣，与自然、科技亲密接触的游乐节目。主要建筑和景点有：大熊猫城、互动熊猫展、梦幻花园火车、旋转木马、仙境冒险等，分别适宜4-15岁不同年龄段儿童游玩。 3）、大熊猫主题文化乐园 大熊猫主题文化乐园占地面积30000m2，区内主要以大熊猫文化为核心表现内容，提供新奇、激情、体验式的游乐项目，适宜青年及家庭游玩。游乐区通过绿化带、小火车线路与其它分区隔离。园内以室外游乐项目为主，主要景点有：瀑布门（售票处）、大熊猫水时钟、大熊猫广播中心、拯救大熊猫展览、冒险之旅、火车换乘站、迷宫花园、可移动生物、大熊猫精灵、雕塑园、冒险之旅等。 6.4生态观光区 生态观光区占地面积80亩，建筑面积500m2，该区域重点以生态休闲、观光娱乐项目打造为主，让游客可以真正游有所玩，玩有所乐。项目主要规划有观光采摘园、玻璃花房等，同时该区域通过少量建筑及补充性景观点的建设，进一步丰富园区游乐内容，提升服务附加值。 1）、观光采摘园 观光采摘园占地40000亩，主要以种植优质有机果蔬为主，以农业种植、农产品加工及观赏性农业种植为辅。一方面可以为为项目区餐饮、游客及市场提供营养价值高的优质果蔬产品，满足市场消费需求；另一方面可以开展果蔬自由采摘项目，满足游客休闲游乐的消费需求。 2）、玻璃花房 玻璃花房建筑面积500m2，以透明材质打造，依据季节的变化通过不同品种的花卉、植物装饰，可为游客提供摄影、DIY植物标本、石头彩绘、制作干花等服务。 7、游人规模 本项目属于景观旅游及科普教育项目，计划工期24个月，预计2022年12月完成建设并投入使用。 本项目以熊猫繁育基地为项目精神核心，以缔造大熊猫乐园、推广大熊猫品牌为使命；同时利用好大熊猫建设项目，促使大熊猫从资源转化为资本，带动周边经济发展，与文化旅游进行有机结合，搭建旅游业、文化创业产业和现代服务业的发展平台，形成集科普、生态、环保、体验、互动、旅游度假、休闲观光、采摘为一体的大熊猫主题文化旅游目的地，让大熊猫真正成为濮阳市的文化旅游名片，吸引更多旅客到濮阳旅游，实现国有资产的规模化、专业化经营，并发挥其最大作用。 做为旅游市场主要吸引儿童，旅游群体主要为濮阳方圆300公里范围内游客。根据大熊猫科普基地项目可行性研究报告和本项目的设计规模，预计大熊猫科普基地最大接待量为8000人/天，旅游环境容量合理值为5000人，按照不均匀系数为0.5，日平均4000人/日（小于合理容量），预测全年游客数量为146万人左右，本项目365天对外开放。 8、动物 本项目引入动物主要为：大熊猫、小熊猫、金丝猴、猩猩等，馆舍平均2~3天清洗一次，但粪便要做到日产日清。 公用工程及辅助设施 9.1道路工程 本项目道路设计原则必须满足旅游、防火护林、环境保护及园区职工生产生活等方面的需要。拟在园区设置电瓶车道、自行车道及人行道。电瓶车道围绕园区外围进行敷设。自行车道及步行道穿插在园区内部，修建道路的同时同步建设照明、给排水、绿化等工程。 9.2供电系统 本工程运行后，由市政供电线路供给，可以满足项目的用电需求。 在游客接待服务中心管理处设总控室，对该区域用电统一管理控制；过电压、过电流保护均选用自动开关和自投入设备系统，辅以人工管理。 9.3给水 给水：本项目用水由市政给水管网供给，可满足工程用水需求。主干管成环状布置，支管通往各用水处，各用水点和各建筑用水，成枝状布置。 项目建成后用水主要为生活用水、动物用水、养护用水。生活用水、动物用水用市政供水管网供给，养护用水优先采用再生水，市政给水管网进行补充。 生活用水主要包括员工生活用水、商业区用水、游客用水三部分。本项目员工300人，用水量标准按照0.1m3/人·d计，则本项目员工日用水量30m3；商业区用水量按照0.01m3/m2·d计，本项目商业区域面积3600m2，则本项目商业区日用水量36m³；游客用水量按照0.01m3/人·d计，本项目日游客量为4000人，则本项目游客日用水量40m3。则本项目生活日总用水量：106m3/d。 动物用水主要包括动物饮水、动物清洁及馆舍冲洗用水，动物用水量按照0.01m3/m2·d计，本项目区域面积7000m2，则本项目动物日总用水量70m3/d。 本项目养护用水主要为道路、景观、广场、停车场、绿地喷洒用水以及未预见用水，这部分用水量按照以上用水量10%计，以上总用水量为176m3/d，则养护用水量为17.6m3/d。 故本项目总用水量为193.6m3/d。 9.4 排水 本项目实施雨污分流，雨水经管道和明渠收集后，排入排水沟进入市政雨水管网或附近河沟，食堂废水经隔油池处理，生活污水经化粪池与清洗废水汇集后经园区小型污水处理站处理后接市政污水管网，最终至濮阳市第二污水处理厂处理。 9.5消防 项目设置有专门的公共消防器材室，内设消防报警电话、消防器材，重要部位设立消防器材箱和消火栓。消防器材箱内配备灭火器、水带、水枪、消防斧、救生绳、应急照明、 消火栓扳手等器材。 9.6环卫设施 （1）垃圾收集点（垃圾中转站） 项目范围内按250m范围为半径设置4个厕所，分别位于入口广场处（综合服务区）、大熊猫基地、熊猫主题乐园、生态观光区。垃圾桶沿道路间距50-100m设1个，园区内共设置垃圾桶约55个。设置10m3垃圾收集点（垃圾中转站）1处，采取防渗、防腐、防溢出措施，垃圾收集点位于管理用房西面，在濮瑞路开设垃圾中转专用门，方便垃圾的转运，由专人定期清扫、消毒，并在周边种植大量绿化，避免其恶臭对后勤人员生活产生影响。环评要求对垃圾做到日产日清。 （2） 污水处理站 在大熊猫基地区域设置1个800m3/d地埋式污水预处理站，餐饮区设置1个10m3/d隔油池。采用地埋式结构，并对污水处理站采取防渗、防腐措施，生活污水经化粪池处理。 占地及土石方工程 1、工程占地 本项目占地面积300亩，全部为永久占地，施工场地和临时堆土场均在永久占地范围内， 不涉及新增临时占地。占地类型主要为林地、少部分为荒地。根据现场踏勘，区域范围内主要为林地，项目不涉及拆迁安置。 2、土石方平衡 本项目土石方总开挖量约为5.0万m3， 包括表土剥离6000m3，剥离的表土堆放在临时堆土场；项目填方总量5.0万m3， 包括表土回填6000m3，无弃方产生。 施工组织安排 工期计划 项目建设周期为2年，计划时间为2021年2月至2023年2月 施工组织 建议成立专门的工程建设指挥部及专职的监理部门，以便对施工计划、财务、外购材料、 施工机具设备、质量要求、施工验收及工程决算进行统一管理，各涉及地方政府参与领导管理，以发挥其优势与积极性。成立专职的监理机构对工程质量进行监督、计量与支付，确保工程质量和工期。本项目采用国内招标方式、分合同段组织施工力量进行施工，通过工程招标可选择资质条件优良的施工队伍，保证工程质量，降低工程造价，严格的合同管理也有利于工程的实施。各施工单位进行周密的施工进度计划，组织精良的施工队伍，配备先进的机械设备，采购充足的材料；加强各分项工程施工的紧密衔接与配合，采取切实有效的措施进行施工。 工程施工采取封闭式施工管理，建筑红线内修建砖砌围墙，封闭施工区域。根据工程工期、建设内容、施工难易程度等制定周密的施工计划，组织资质、信誉优良的施工队伍，有计划、有组织、有步骤地顺利推进施工，各分项工程遵循制定施工计划—施工准备—认可施工报告—组织实施—监督检验—检验合格—转入下一道工序的原则，做好各工序间的衔接与配合，使之按部就班、有条不紊的顺利进行，做到安全施工，文明施工。 施工基础设施 本项目位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）中原路南、濮瑞路东，为濮阳市主城区，地理位置优越，周边基础设施均已建设完成，交通、用水、用电等基础设施极为方便，均可从市政管网中直接引接，无需新建管道、新建道路或架设线路。本项目施工期所需的水、电、气等基础设施均已经建成，可直接引接。 原材料来源 a砂石料 项目区筑路材料比较丰富，填方路基、构造物用的碎石、片石、块石、料石等均可就近购买。其粒径、强度、级配能满足工程要求。 b钢材、木材、土工布、混凝土 本项目所需钢材、木材、土工布、混凝土等材料需外购，鉴于用量不是很大， 可就近购买。项目所需混凝土直接从附近进行购买。 施工布置 a在场界四周设置临时围墙，以防止外来人员进入施工工地，确保安全施工。 b施工过程中使用防护网，保证安全文明施工；减轻施工粉尘对周围环境的影响。 c布置施工临时道路时，应利用项目周边道路为主要交通及运输道路，充分考虑人流、物流、交通安全等因素，保证场内运输畅通。 d将木工房、钢筋加工等强噪声源布设在了场地内部，减少施工期噪声对周围 敏感点的的影响。 e将砂、石料场、模板堆场等产尘点布设在场地中间，运输方便。各种型号的材料及构件应分类堆放，堆放场地应有良好的排水设施。 f对于剩余无用的材料和各种外包装物品应集中堆放，统一处理，禁止外来人员进入场区捡拾垃圾，以免造成安全隐患。 g做好表土的临时堆放并及时清运至指定临时表土堆场。 h禁止生活污水乱排乱放， 施工废水经过二次沉渣后回用。 临时工程 施工总布置主要考虑有利施工作业，易于管理，方便民工生活，少占地，安全可靠，经济合理的原则进行。 a 料场 本项目道路和辅助建筑施工时，不设土料场、砂石料场，不设混凝土搅拌站和沥青搅拌站，所需砂、卵石、条块石、片石等材料均外购，所需的沥青砼、木材、钢材和水泥主要由市场供应。项目所在地运输较方便，料场大多有道路直达工地，采用汽车运输，运输条件好。 b施工工场、施工营地、施工便道 根据项目施工特点，施工人员由施工队在施工区附近设置施工营地。项目在永久占地范围内布置1处施工工场，占地面积2000m2。生活污水经简易的格栅沉渣池处理后，排入市政污水管网。 由于项目拟建区域交通便捷，有中原路、濮瑞路作为物料运输路线，且工程优先进行道路工程和管道工程施工，修建完成的道路既做为工程的施工道路，因此本项目无临时施工便道，也无临时占地。 c临时堆场 项目土建工程开挖的土石方直接现场进行回填，项目无弃方产生，工程挖填基本平衡。 但是，基础开挖剥离的表土需用于后期绿化覆土，因此需设置1处表土临时堆放场。 交通组织 项目建设需要的材料由中原路和濮瑞路运输，远离居民集中区和学校路段。项目施工期应在各交叉口设置提示牌，让车辆绕道行驶，尽量避开本项目，以便减轻交通压力。建筑材料及施工设备运输尽量安排在道路运输低峰期，运输时间为上午10:00-12:00，下午15:00-17:00，这段时间道路交通不会造成交通拥堵。 12、劳动定员及工作制度 本新建项目定员为300人，均不在园区住宿，实行单班8小时工作制，年工作365天。 13、环保设施及投资估算见表5。 表5 环保设施及投资估算一览表 类别 时段 名称 投资估算(万元) 废气治理 施工期 扬尘：湿发作业，冲洗槽，洒水，表土表面用纱网覆盖，进出车辆冲洗，材料运输车辆加盖篷布 10 运营期 恶臭：专人定期清理，消毒 2 油烟：高效油烟净化器 5 废水治理 施工期 生活污水：简易处理设施，处理后进市政管网 3 运营期 1套：化粪池、隔油池、地埋式污水处理站处理设施 8 噪声治理 施工期 施工人员配备噪声防护物品 1 运营期 绿化，园区制定严格的噪声管理制度 1 固废治理 施工期 生活垃圾委托环卫部门定期请运至垃圾处理场，无弃方 1.5 运营期 生活垃圾：垃圾桶、垃圾站，环卫部门统一清运 2 餐饮垃圾：由餐饮垃圾处置资质的单位清运 1 园区枯枝、落叶由环卫部门统一清运 0.5 粪便：各馆舍收集后由环卫部门统一清运 1 合计(万元) 40 备注:环保投资占总投资比例0.36%（40/11000×100%=0.36%） |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建性质，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。本项目建设严格按照“六治理”及相关文件标准进行建设。根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》要求做到“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易发生粉尘的物料及燃料全部密闭）。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）中原路南、濮瑞路东。 国家濮阳经济技术开发区（简称开发区）位于濮阳市西北城区，1992年9月成立，于2013年1月份被国务院确定为国家级经济技术开发区，是濮阳市委、市政府的派出机构。辖区总面积307.58平方公里。 2、地形、地貌 濮阳市属于黄河下游第四纪冲积平原，地势西高东低，南高北低，地面海拔高程一般为48—58米。因黄河多次决口改道，逐渐形成了较为复杂的微地貌，其地形、地貌、大体可分三类，即金堤北黄河故道区域、金堤与临黄大堤之间区域和黄河滩区。 濮阳经济技术产业集聚区属于金堤北黄河故道区域，地势较为平坦，总体走势为西南高、东北低，最高处高程为54米，最低处高程为51米。 3、气候、气象 濮阳市位于中纬地带，常年受东南季风环流的控制和影响，属暖温带半湿润季风型大陆性气候。特点是四季分明，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季晴和日照长，冬季干旱少雨雪。光辐射值高，能充分满足农作物一年两熟的需要。年平均气温为13.3℃，年极端最高气温达43.1℃，年极端最低气温为-21℃，无霜期一般为205天。年平均日照时数为2454.5小时，平均日照百分率为58％。年太阳辐射量为118.3千卡／平方厘米，年有效辐射量为57.9千卡／平方厘米。年平均风速为2.7米／秒，常年主导风向是南风、北风。夏季多南风，冬季多北风，春秋两季风向风速多变。年平均降水量为502.3毫米～601.3毫米。 4、地表水 濮阳经济技术产业集聚区地表水主要为第三濮清南干渠、濮水河和若干灌溉渠。其中，第三濮清南干渠自南向北引黄河水，经濮阳新区、清丰县，至河北省，是区域重要的农业灌溉水渠；濮水河西向连接第三濮清南干渠，向东进入主城区与马颊河相连。 产业集聚区西部地下水水位埋深一般大于10米，东部地下水水位埋深一般为2-4米，标准冻土深度0.41 米。 5、土壤 濮阳市土地面积4188平方公里，其中耕地占64.3％，人均0.091公顷(1.36亩)。其基本特征是：地势平坦，土层深厚，便于开发利用；垦殖率较高，但人均占有量少，后备资源匮乏。濮阳市土地开发利用历史悠久。绝大部分已开辟为农田，土地垦殖率77.5％。除生产建设和生活用地外，宜农而尚未开垦的荒地已所剩无几。 濮阳市的土壤类型有潮土、风砂土和碱土3个土类，9个亚类，15个土属，62个土种。潮土为主要土壤，占全市土地面积的97.2％，分布在除西北部黄河故道区以外的大部分地区。潮土表层呈灰黄色，土层深厚，熟化程度较高，土体疏松，沙黏适中，耕性良好，保水保肥，酸碱适度，肥力较高，适合栽种多种作物，是农业生产的理想土壤。 产业集聚区分布有潮土和风砂土。潮土是农业生产的理想土壤，主要位于铁路以南地区，以种植小麦、玉米、草莓为主。风砂土不利耕作，但适宜植树造林，主要位于铁路以北、大广高速两侧地区，种植以杨树为主的经济林带。 6、工程地质 濮阳经济技术产业集聚区地基土多为粘性土及粉砂交替分布，均匀性较差，地基承载力一般为100—150KPa。部分地区在天然地基土之上的地表为人工填土所覆盖，填土土质复杂松散，承载力较低，一般为70—90KPa。 7、植被、生物多样性 该区域粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等；林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等；动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。 8、濮阳经济技术开发区产业发展定位 2008年，省政府结合推动新一轮土地利用、城乡规划修编工作，初步确认175个产业集聚区的空间布局，濮阳经济技术产业集聚区即是其中之一。 鉴于集聚区内已初步形成化工产业、生物医药产业、机械制造产业和食品加工业四大支柱产业，濮阳市决定依托区内现有企业规划建设濮阳经济技术产业集聚区，规划范围东至濮旺路、西至幸福路、南至铁丘路南、北至中原路。总用地面积19.5平方公里（不包括大广高速、晋豫鲁铁路和第三濮清南干渠两侧防护林带）。 发展定位 全国重要的化工产业基地；中原经济区主要的特色装备制造业基地；三省交界地带最具竞争力的产业承接基地；河南省一流的新兴产业基地；濮阳及周边区域的研发与创新中心，濮阳重要的仓储物流基地。 产业规划 （1）产业选择 规划确定以化工和装备制造业为主导，积极鼓励发展新兴产业和物流仓储产业。 （2）产业定位 化工产业：重点发展高附加值项目与高新技术项目，促进煤化工、盐化工、石油化工融合发展和上下游一体化发展，构建“三化链接”发展格局，打造现代化工基地。 装备制造产业：大力发展以数控机床、石油机械配件为主的石油装备、化工装备和环保装备，把产业集聚区发展成为濮阳市乃至中原地区重要的现代装备制造业基地。 新兴产业：着力发展新材料产业、信息产业和生物医药产业，扩大和加强新兴产业集群建设，使新兴产业逐步发展成为产业集聚区的支撑产业。 物流仓储业：大力发展以化工产品为特色的物流产业，鼓励建设石油化工产品、煤化工产品、石油机械产品等专业物流市场。 负面清单 一、国家安全、公共安全、生态安全、落后产能、过剩产能、高耗能高污染等国家禁止和限制主导产业以外的企业投资项目； 二、濮阳经济技术产业集聚区主导产业以外的企业投资项目； 三、濮阳经济技术产业集聚区主导产业企业投资项目中在《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》属于禁止类以及限制类的项目。 9、濮阳市集中饮用水源及其保护区域 9.1 濮阳市集中饮用水源及其保护区范围 根据《河南省濮阳市城市饮用水水资源保护区划分技术报告》（2007年），濮阳市有2个地表水饮用水源保护区（中原油田彭楼地表水饮用水源保护区、西水坡地表水饮用水源保护区）、3个地下水饮用水源保护区（李子园地下水饮用水源保护区、中原油田基地地下水饮用水源保护区、沿西环线地下水饮用水源地保护区）和 1 个南水北调水源保护区。 2013年濮阳市编制了《河南省濮阳市地下饮用水源地调整及保护区划分技术报告》，提出对地下饮用水源地及保护区进行调整。2014年3月27日，河南省环境保护厅和河南省水利厅以《关于濮阳市地下水饮用水源地及水源保护区划分的函》（豫环函[2014]61号）同意其调整方案，主要调整内容为：①关闭沿西环线地下水饮用水源地，取消其保护区；②中原油田基地地下水饮用水源一、二级保护区保持不变，对准保护区进行了缩减。 根据以上文件资料，濮阳市集中饮用水源及其保护区范围情况如下： （1）中原油田彭楼地表水饮用水源保护区 一级保护区：黄河干流范县2号护堤站至13号坝的水域及黄河西岸生产堤外50m的陆域；输水管道两侧30m 和输水明渠两侧50米的区域；彭楼水厂厂界外 300米内的区域。 二级保护区：黄河干流范县2号护堤站至武祥屯村的小路、13号坝至16号坝的水域，以及一级保护区外至黄河西岸防洪大堤的陆域；输水明渠一级保护区外两1000米的区域；彭楼水厂西厂界和北厂界一级保护区外1000米以及黄河大堤以内的陆域。 准保护区：黄河干流武祥屯村小路至马口村路口、16号坝、17号坝的水域，以及二级准保护区外至黄河西岸防洪大堤的陆域。 （2）西水坡地表水饮用水源保护区 一级保护区：黄河干流-3号坝至10号的水域及黄河西岸生产堤外50米的陆域；渠村沉沙池的整个水域；沿环沉沙池道路外300米的陆域；输水明渠08号碑向南50米至濮—背13号碑向北50米内的水域和陆域；西水坡调节池古城墙南60米以北，濮耐公司西墙至前南旺、西关公路以东，新民街北100以南，濮上路东90米以西的区域；输水管线两侧30米的区域。 二级保护区：黄河干流3号坝至43公里碑、10号坝至13号坝的水域及黄河西岸生产堤外50米的陆域；渠村沉沙池一级保护区外1000米、黄河大堤以内的区域；输水明渠一级保护区向外延伸1000米的区域；西水坡调节池古城墙南 1000米以北，废弃窑场路以东，御井街以西，红旗路以南的区域。 准保护区：黄河干流43公里碑至上游1000米，13号坝至100米的水域，以及二级保护区外至黄河西岸防洪大堤的陆域（濮阳—新乡界碑处）。 （3）李子园地下水饮用水源保护区（共23眼井） 一级保护区：开采井外围100米的区域。 二级保护区：一级保护区外400米的区域。 准保护区：除一级保护区、二级保护区外，西八里庄、王寨、马寨、西高城以南，毛寨、小山以北，东高城、老王庄、谷马羡、主布村、吕家海以西，西子岸、东柳村、后栾村以东的区域。 （4）中原油田基地地下水饮用水源保护区（共84眼井，调整后） 一级保护区：以水井为圆心，50m为半径的圆。 二级保护区：一级保护区边界向外延伸450m的外接多边形为边界的区域。 准保护区：中原油田基地井群（除第八管理区外）准保护区范围为：北以范辉高速为界，东以G106国道为界，南以老马颊河及老马颊河与铁路交汇处为界，北以老马颊河为界。 中原油田第八管理区井群（原皇甫井群）设立一级、二级保护区，二级保护区面积1.62km2，范围为林海花园东北角-太行村西500m-濮鹤高速-香格里拉路东700m-黄河西路；外围不再设准保护区。 （5）南水北调调水池水源保护区（尚未建设） 一级保护区：南水北调调水池周围300米范围内。 二级保护区：在一级保护区边界以外，调水池周围1000米范围内。 9.2 濮阳市城市集中饮用水源地保护要求 根据《濮阳市城市集中饮用水源地保护规划》中饮用水地下水源保护区规定如下： 一级保护区：禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其他有害物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建油库；禁止建墓地。 二级保护区：禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。 准保护区：禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗措施；当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准；不得使用不符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084-92）的污水进行灌溉，合理施用化肥；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。 本项目不在濮阳市集中饮用水源地一、二级保护区及准保护区范围内。项目厂址位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）中原路南、濮瑞路东，场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区。符合濮阳市城市集中饮用水源地保护规划要求。 9.3 河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23 号），按照《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》的有关要求，依据《饮用水水源地保护区划分技术规范（HJ/T338-2007）》，划定乡镇级集中式饮用水水源保护区。 濮阳市经开区乡镇集中式饮用水源主要是： ①濮阳市经开区新习乡水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西15米、南15米、北30米的区域。 ②濮阳市经开区胡村乡水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西、南、北各20米的区域。 ③濮阳市经开区王助镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东40米、西35米、南25米、北40米的区域。 本项目位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）中原路南、濮瑞路东，本项目厂区距离濮阳经开区乡镇集中式饮用水源地最近的为胡村乡水厂地下水井，供水厂位于本项目北侧6922m处，不在其保护范围内，故本项目厂址与濮阳经开区乡镇集中式饮用水源保护区划相符。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 （1）区域环境空气质量达标判定 本项目位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）中原路南、濮瑞路东，项目所在地属于二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状采用《基于互联网的环境影响评价技术服务平台》中的《环境空气质量模型技术支持服务系统》中濮阳市2019年空气质量达标区评价结果。 表6 大气环境监测结果 单位：μg/m3 污染物 评价指标 浓度 标准值 占标率（%） 达标情况 SO2 年均浓度 12 60 20.0 达标 NO2 年均浓度 34 40 85 达标 PM2.5 年均浓度 63 35 180 不达标 PM10 年均浓度 99 70 141.4 不达标 CO 日均值第95百分位数浓度 1.8mg/m3 4.0mg/m3 45 达标 O3 日最大8小时平均均值第90百分位数浓度 187 160 116.9 不达标 由上表可知濮阳市2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为12ug/m3、34 ug/m3、99ug/m3、63 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为187 ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、O3、PM2.5，因此项目所在区域为非达标区。 区域大气污染防治措施： 《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》要求认真落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车治理、城乡扬尘全面清洁、环境质量监控全覆盖五个标志性攻坚战役。其中，针对濮阳市的大气污染防治要求主要有以下几个方面： （1）逐步削减煤炭消费总量。①严控煤炭消费目标。严格落实《河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十三五”煤炭消费总量控制工作方案的通知》(豫政办[2017]82号)，强化电力、煤炭、钢铁、化工、有色、建材等重点行业煤炭消费减量措施，淘汰一批能耗高于全国平均水平的低效产能,提高煤炭清洁利用水平。到2020年，全省煤炭消费总量较2015年下降10%，其中，京津冀传输通道郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、济源8市和汾渭平原洛阳、三门峡2市及平顶山市，以及信阳、南阳、周口、驻马店4个达标城市煤炭消费总量下降15%。②提高燃煤项目准入门槛。从严执行国家、省重点耗煤行业准入规定,原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的煤炭、煤电、钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工、焦化等8大类产能过剩的传统产业项目,全省禁止新增化工园区。③实施煤炭减量替代。严格落实《河南省耗煤项目煤炭消费替代管理(暂行)办法》,所有新建、改建、扩建耗煤项目一律实施煤炭减量或等量替代。 （2）构建全省清洁取暖体系。基本实现城区集中供暖全覆盖。2018年10月底前,郑州、安阳、焦作、濮阳4市集中供热普及率达到85%以上。 （3）推动运输结构优化调整。增加铁路货运比例。拓展区域铁路网覆盖面，规划研究濮阳经开封至潢川铁路、月山至随州铁路、南阳至驻马店至阜阳铁路、驻马店至周口至商丘铁路等项目。 （4）推进固体废物处理处置及综合利用。按照“减量化、资源化、无害化”原则，推进一般固体废物、废旧产品资源化利用,以及尾矿（共伴生矿）综合利用和协同利用，开展大宗工业固体废物资源化利用，在濮阳、宝丰、镇平开展静脉产业园试点工作，在焦作、濮阳、灵宝等地建设尾矿（共伴生矿）综合利用示范工程；完善危险废物经营许可、转移审批等管理制度，建立信息化监管平台，提升危险废物处理处置能力，实施全过程监管。 濮阳市根据《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，制定了《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）》，濮阳市总体目标为：到2020年，全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，全市生态环境水平与全面建成小康社会目标相适应，为实现2035年生态环境根本好转的目标打下坚实基础。2019年度大气污染控制目标为：PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数达到231天以上。2020年度大气污染控制目标为：PM2.5年均浓度达到52微克/立方米以下，PM10年均浓度达到98微克/立方米以下，全年优良天数达到244天以上。 围绕大气污染防治目标，濮阳市要求着力打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车治理、城乡扬尘全面清洁、环境质量监控全覆盖五个标志性攻坚战役。其中，工业企业绿色升级攻坚战役要求：强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展。具体措施有：（1）持续推进工业污染源全面达标行动；（2）强化挥发性有机物（VOCs）污染防治；（3）实施重点企业深度治理专项行动；（4）加强餐饮油烟排放治理；（5）大力开展重点行业清洁生产；（6）推动绿色示范工厂建设；（7）开展秋冬季攻坚行动。 待以上大气污染防治计划逐步实施后，濮阳市环境空气质量将得到较大的改善，区域PM10、PM2.5、SO2、NO2等污染物浓度将逐步降低。 （2）补充监测污染物环境质量现状 本项目位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）中原路南、濮瑞路东，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）要求，结合本项目废气排放特征、项目选址周围环境特点，本次环境质量现状中特征因子NH3、H2S、本次评价补充监测数据利用《濮阳医专附属医院建设项目环境影响报告书》中环境空气现状评价监测资料部分数据，由河南中玖环保科技有限公司于2020年6月5日~2020年6月11日对濮阳医专附属医院项目厂址（位于本项目东北侧4018m处）及北豆村（位于本项目北侧2837m处）的监测数据， 表7 环境空气质量监测数据 单位：mg/m3 监测 点位 监测因子 监测时段 实测值范围 标准限值 单因子指数 超标率 （%） 最大超标倍 数 达标情 况 濮阳医专附属医院院址 NH3 1小时平均值 （mg/m3) 0.019~0.045 0.2mg/m3 0.095~0.225 0 0 达标 H2S 1小时平均值 （mg/m3) 0.002~0.003 0.01mg/m3 0.2~0.3 0 0 达标 北豆村 NH3 1小时平均值 （mg/m3) 0.002~0.014 0.2mg/m3 0.01~0.07 0 0 达标 H2S 1小时平均值 （mg/m3) ND~0.001 0.01mg/m3 0~0.1 0 0 达标 由以上分析可知，该评价区域内各监测点的NH3、H2S能够满足《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。 2、地表水 项目运营后，本项目产生的废水经预处理后经市政污水管网进入濮阳市第二污水处理厂，经污水处理厂处理达标后最终进入马颊河。本次评价引用濮阳市生态环境局公布的濮阳市环境质量月报2020年2月-2020年3月马颊河马庄桥水闸、顺河沟濮瑞路桥断面监测结果，监测结果见下表。 表8 地表水现状监测结果一览表 断面 监测因子 监测时间 监测结果 标准 是否达标 顺河沟濮瑞路桥 COD 2020年2月 38 ≤30 超标 NH3-N 0.44 ≤1.5 达标 总磷 0.21 ≤0.3 达标 COD 2020年3月 30 ≤30 达标 NH3-N 0.16 ≤1.5 达标 总磷 0.18 ≤0.3 达标 马颊河马庄桥水闸 COD 2020年2月 10 ≤30 达标 NH3-N 0.56 ≤1.5 达标 总磷 0.21 ≤0.3 达标 COD 2020年3月 13 ≤30 达标 NH3-N 0.27 ≤1.5 达标 总磷 0.14 ≤0.3 达标 由上表可知：除氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准的要求，COD在2020年2月的顺河沟濮瑞路桥断面超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准的要求，主要为沿途接纳部分生活污水导致的。 3、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）一般性原则，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，I类、II类、III类进行地下水环境影响评价分析，IV类建设项目不开展环境影响评价。经查阅附录A，本项目属于“V社会事业与服务业”中“169、公园（含动物园、植物园、主题公园）”，项目级别为环评表，为IV类建设项目，故本次评价不对地下水进行分析。 4、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）一般性原则，根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为I类、II类、III类、IV类，其中IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价。经查阅附录A，本项目属于社会事业与服务业中“其他”，为IV类建设项目，根据污染影响型评价工作等级划分表，项目为小型项目，周边环境为产业集聚区为不敏感，项目可不开展土壤环境影响评价工作。 5、声环境 为了解本项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托山东缗衡计量检测有限公司于2020年9月27日～9月28日对本项目所在区域厂界四周声环境质量进行了现状监测，监测结果如表9所示： 表9 项目噪声监测结果一览表 序号 检测点位 检测结果 Leq[ dB(A)] 2020.9.27 2020.9.28 昼间 夜间 昼间 夜间 1 东厂界 56.5 46.4 57.4 45.8 2 南厂界 57.3 47.3 57.0 46.2 3 西厂界 56.2 45.5 56.3 46.8 4 北厂界 57.8 47.8 57.0 47.0 备注 噪声监测时间为2天，监测分昼间（09:00~12:00）和夜间（23:00~02:00）进行，每个监测点在规定时间内昼间和夜间各测1次。 据上表可知，本项目厂界四周昼间噪声值在56.2dB(A)～57.8dB(A)之间，夜间噪声值在45.5dB（A）～47.8dB（A））之间，场界四周满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 6、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，植物主要为人工种植植物，区域内主要为工业企业及城市建成区，未发现珍稀动植物存在，附近无自然生态保护区。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，区域内无自然保护区、水源保护区、未发现珍稀动植物保护物种，主要环境保护目标见表10。 表10 主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 相对方位 相对距离 保护级别 环境空气 谷家庄村 N 223m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 声环境 厂界四周 —— 200m GB3096-2008 2类 地表水环境 马颊河 E 6.2km GB3838-2002 Ⅳ类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 表11 环境空气质量标准 污染物名称 平均时间 浓度限值 标准来源 SO2 24小时平均 150μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 1小时平均 500μg/m3 NO2 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 PM10 24小时平均 150μg/m3 PM2.5 24小时平均 75μg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 日最大8小时平均 200μg/m3 1小时平均 160μg/m3 NH3 1小时平均 200μg/m3 《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 H2S 1小时平均 10μg/m3 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准（pH值6～9、COD≤30mg/L、NH3-N≤1.5mg/L） 表12 地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染物 浓度限值（mg/L） 备注 pH 6-9 GB3838-2002）Ⅳ类标准 COD 30 NH3-N 1.5 3、项目执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A)) 表13 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别 标准值 适用范围 昼间 夜间 2类 60 50 项目选址 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气：恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准；油烟执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准限制。 表14 污染物废气排放标准 标准名称 污染因子 标准限值 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表1厂界标准值 NH3 1.5mg/m3 H2S 0.06mg/m3 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 油烟 1.0mg/m3，效率≥95% 2.废水：污水排放标准以濮阳市第二污水处理厂受纳水质标准为主，其他项目指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准； 表15 污水排放标准 单位：mg/L 类别 污染物 指标（mg/L） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 化学需氧量（COD） 500 氨氮（NH3-N） -- 濮阳市第二污水处理厂受纳水质标准 化学需氧量（COD） 350 氨氮（NH3-N） 40 3.噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))； 表16 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2类 60 50 4.固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单，《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012；2013-3-1实施） |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废水主要为餐饮食堂废水经隔油池处理、生活污水经化粪池处理与清洗废水经园区小型污水处理站处理后，排入市政管网，最终至濮阳市第二污水处理厂处理。 废水产生量为51392t/a，排放浓度为COD：40mg/L，NH3-N：2mg/L。 本项目总量控制指标为：COD：2.056t/a，NH3-N：0.103t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工程分析： 本项目为新建性质，现状为空地，无工业生产性内容和实验（试验）性内容。施工期主要为建设馆舍、服务中心及设备安装等设施。 二、营运期工艺流程及产污分析 本项目完全建成投入使用后，主要产生生活污水、生活垃圾、餐饮垃圾、馆舍清洗废水、汽车尾气、车辆运行噪声等。 建设项目运营期流程及产污工序 图2 营运期流程及产污图 主要污染工序： 1施工期： 本项目施工期主要为基础工程施工、主体工程及附属工程施工，施工期主要污染问题为：施工扬尘、汽车运输扬尘和各施工机械及运输车辆排放的汽车尾气、施工弃土、施工噪声、生活污水和施工废水、建筑垃圾及生活垃圾等。 1.1废气 施工期废气主要为施工扬尘及汽车运输扬尘和各施工机械及运输车辆排放的汽车尾气。 1.2废水 施工期间废水主要为施工废水、施工人员生活污水。 1.3噪声 工程施工噪声主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声，噪声源强在70～95dB (A)之间。 1.4固废 该项目施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 2营运期： 2.1、废气 本项目建成后，提供的服务主要有参观游览、科普教育、休闲娱乐、小商品售卖、餐饮等，产生的废气主要为停车场汽车尾气、油烟废气、柴油发电机废气及垃圾收集点恶臭、污水处理站恶臭。 （1）汽车尾气 汽车进出停车场怠速行驶时有汽车尾气排放，汽车尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及邮箱等燃料系统的废气等，主要污染因子为CO、HC、NO2等。汽车尾气污染物排放量的大小不仅与机动车种类有关，而且与行车状态、燃料种类、行车里程、环境状况等诸因素有关。根据项目单位提供资料及相关调查，本项目的机动车位大巴车车位约为10个及小车车位约100个。 车耗油量与汽车状态有关，经类比《环境影响评价案例分析（上）》（国家环境保护总局环境工程评估中心，2005）（P624），单车排放因子为CO：0.480g/min，HC：0.207g/min，NO2：0.014g/min。本评价取最不利条件，即满负荷状况，同时每天进出本项目厂区的车辆数可按2次/车位·d计算，每辆汽车运行时间平均按2.0min计算，由此可计算得到机动车汽车尾气排放源强为CO：0.2112kg/d，HC：0.09108kg/d，NO2：0.00616kg/d。 由于地面停车场，车辆均为露天停放，此类排放由于露天扩散面积较大，稀释作用较强，对周围环境影响小。同时本评价还要求：项目应加强停车场周边的绿化建设， 建议车行道两侧布置2~5m的乔灌立体绿化带，在地面停车位周围布置低矮灌木，可有效防治汽车尾气导致的空气污染；另外本项目应采用合理布局通道、车位，加强管理等手段来保障车辆的畅通，同时严格控制汽车行驶速度，以降低汽车尾气中NO2、 CO和HC等污染物的排放。 （2）油烟废气 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生饮食油烟，对照《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018），本项目食堂属于大型食堂。根据项目餐饮经营规模，每天就餐人数最多预计在900人次。根据类比调查和有关资料显示，人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的 2～4%，平均为2.83%，则油烟产生量约为0.28t/a。本评价要求建设单位安装高效油烟净化器，去除效率为95%，风量为10000m3/h，烹饪时间按每天4h计，油烟排放浓度为0.96mg/m3，低于《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）油烟最高允许排放浓度为1.0mg/m3的限值要求，且根据现场踏勘，本项目周围无村庄居住区，因此，本报告要求食堂油烟须通过专用烟道于食堂屋顶排放，在采取此措施后，食堂油烟对周围环境影响较小，不会对环境造成不良影响。 本评价根据相关规范，油烟污染物排放口与周边住宅等环境敏感建筑的最小距离不小于20m，排气筒出口朝向应避开易受影响的居民楼等敏感目标或人行通道。 （3）柴油发电机废气 项目在柴油发电机房内设有自动启动柴油发电机组。柴油发电机在使用过程中会产生发电机烟气，与汽车尾气相似，其主要成分为CO、HC、NO2，发电机房采用机械送、排风的形式，发电机房内保持着良好的通风性，柴油发电机产生的废气先由自身携带的废气净化装置处理，处理后经抽排风系统排放。由于柴油发电机产生的废气量很小，采用上述措施后完全能够做到达标排放。 应急发电机只有在停电时使用，备用发电机使用的频率很小，废气的排放间断性强，废气浓度很小，对周围环境影响很小。同时，环评建议项目使用0＃号柴油，0＃柴油属于清洁能源，其燃烧产生的废气污染物较少，可进一步降低对外环境的不良影响。 垃圾收集点（垃圾中转站）和动物尿液及粪便恶臭 本项目营运期产生的恶臭气体主要为垃圾收集点（垃圾中转站）和动物尿液及粪便。由于恶臭属于感官性指标，难以定量，因此本次环评仅对恶臭进行定性描述分析。 在垃圾的运转过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭，恶臭污染物根据国家标准，主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。 城市生活垃圾的成分随着社会、经济的发展，生活水平的提高而发生变化。一般可将垃圾成分分为以下三大类：易腐垃圾指动物性和植物性的有机物；废品主要是纸、布、塑料、金属、玻璃、竹木等；渣土主要是煤渣(粒径≥15mm)和灰土(粒径<15mm)。 此外，垃圾还含有一定比例的水分。生活垃圾组成还随着季节变化而随之变化。据资料报道，夏季的垃圾水分含量最高，垃圾中动植物性有机物的比例也最高，而冬季的垃圾水分和动植物性有机比例最低，春秋季节则介于夏季与冬季之间。 生活垃圾所产生的气体恶臭物质有两种途径：一种是垃圾成分中本身发出的异味，例如宰杀鱼类、家禽等后抛弃的内脏所产生的异味，但不是垃圾主要的恶臭来源。 另一种是有机物腐败分解产生的恶臭气体，不同季节的垃圾内含有40-70%有机物， 分为植物性(例如米饭、面食、面包、瓜皮果壳和蔬菜烂叶、根等)和动物性(例如鱼、 肉、骨头等)，其在微生物作用下的分解产生恶臭味是垃圾恶臭的主要来源，同时有机物腐败产生的恶臭程度与季节有很大的关系，在夏季气温较高时有机物极易腐败， 此时从垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强烈。 生活垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。据资料调查，预测本项目使用期生活垃圾恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，其嗅觉阈值如下——氨(NH3)：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为0.028mg/m3；硫化氢(H2S)：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为 0.0076mg/m3；三甲胺(C3H9N)：氨和鱼腥味气体，嗅觉阈值为 0.0026mg/m3；甲硫醇(CH4S)：特殊臭味气体，嗅觉阈值为0.00021mg/m3。 本项目在各区域均设有垃圾桶，每天早、中、晚生活垃圾装袋经园区保洁人员收集至垃圾收集点（垃圾中转站）再统一运至濮阳市垃圾处理场进行无害化处理。垃圾收集点应密闭设置，专人负责清理和喷洒消毒药水，及时运至市政垃圾收集点，减少垃圾恶臭的产生和逸散。 本环评要求对垃圾做到日产日清。动物垃圾封闭收集，尿液和粪便进入馆舍的收集池内进行处理（至少日产日清），不在池内长时间存放，减小无组织排放源强；上清液排至园内污水处理站进行处理，粪便经发酵后用于堆肥，恶臭的主要污染因子是氨、硫化氢。环评要求对收集池密封加盖，仅留吸污泵管道出口，定期抽取收集池内肥料灌溉周边树木。并且周边种植高大的树木，减缓恶臭扩散。 污水处理站恶臭 在污水处理站运行过程中，由于伴随微生物、原生动物、菌胶团等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，主要成分为H2S、NH 3，主要发生源是格栅井、沉砂池、生化池及污泥处理系统。污水处理站的恶臭源强与污水水质、处理工艺、各构筑物尺寸、 污泥处理方式、风速、气温等因素存在较大关系。本设计所有池体均采用全封闭地埋式模式， 产生的臭气经过通气口无组织排放。根据美国 EPA（环境保护署）对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5可产生0.0031g的 NH3、0.00012g的H2S。由此可见，在水质相同的情况下，恶臭污染物的产生量基本与废水量成线性关系。本项目污水处理站BOD5处理量为12.848t/a，因此氨气、H2S产生量分别为0.040t/a、0.0015t/a。环评建议要求建设单位采取加强管理、污水处理池密闭、地埋式、喷洒除臭剂、加强厂区绿化等措施减少无组织废气的排放。 2.2、废水 本项目产生废水主要为园区工作人员和游客产生的生活污水，商业区餐饮产生的食堂废水以及清洗废水（动物尿液、动物清洗以及馆舍冲洗废水）。餐饮食堂废水经隔油池处理、生活污水经化粪池处理与清洗废水汇集后经园区地埋式小型污水处理站处理后，排入市政管网，最终至濮阳市第二污水处理厂处理。另外，垃圾收集点设计应考虑渗滤液的收集，应在垃圾收集点地下安装渗滤液收集装置，收集的渗滤液进入园区污水处理站进行预处理后进市政管网至濮阳市第二污水处理厂进行处理。 根据本环评P11页给水项目用水量估算可知总用水量为193.6m3/d（70664m3/a），本环评废水排放量按照用水量的80%计算可得，本项目废水排放量约为140.8m3/d（51392m3/a）。本项目采用雨污分流制。雨水经雨水管道和明渠汇集后排入市政雨水管网或附近河沟；污水经过预处理后排入市政管网至濮阳市第二污水污水处理厂处理达标后排至马颊河。污水产生浓度类比同类项目验收监测数据估算。 表17 项目废水污染物产排情况一览表 污染物 名称 废水排放量（t/a） 产生 园区污水处理站处理后 污水处理厂处理后 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 废水 COD 51392 320 16.45 280 14.39 40 2.056 NH3-N 35 1.80 25 1.28 2 0.103 BOD5 250 12.848 200 10.28 10 0.514 SS 250 12.848 150 7.71 10 0.514 动植物油 35 1.80 25 1.28 1 0.0514 废水总排放量约51392t/a，经园区污水处理站进行预处理后，排入濮阳市第二污水处理厂。 表18 项目废水产排情况 名称 废水量t/a COD (mg/L) 氨氮(mg/L) 综合污水 处理前 51392 320 35 处理后 51392 280 25 濮阳市第二污水处理厂设计进水水质要求 / 350 40 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 / 500 / 由表18可知，本项目废水经园区污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及濮阳市第二污水处理厂水质收纳标准，通过市政污水管网排入濮阳市第二污水处理厂深度处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中 A 级标准，排入马颊河，对地表水环境影响较小。 2.3、噪声 本项目运营期间各类设备运行、游客活动、娱乐设施、扩音设备、机动车运行等工序运行时产生噪声，设备噪声源强在60～90dB(A)。针对不同的噪声特性，工程中均采取相应的防治措施，噪声源及防治措施情况见表19。 表19 本项目主要高噪声设备一览表 序号 噪声源 治理前源强dB（A） 治理措施 治理后源强dB(A) 1 各类设备 70-85 基础减振、距离衰减、及时维修 60 2 游客活动 60-75 加强管理 50 3 娱乐设施 60-90 基础减振、距离衰减、及时维修 55 4 扩音设备 75-85 加强管理 60 5 机动车运行 70-80 加强管理 60 2.4、固废 本项目运营期产生的固废主要为：游客和员工产生的生活垃圾、动物垃圾、园区污水处理站污泥以及枯叶和树枝。详细分析如下： （1）生活垃圾 生活垃圾主要包括游客以及员工产生的生活垃圾、餐饮区产生的餐厨垃圾。根据大熊猫科普基地项目可行性研究报告和本项目的设计规模，预计大熊猫科普基地日平均4000人/日，按平均产生生活垃圾0.5kg/人•日，本项目游客垃圾产生量约2000kg/d（730t/a）；就餐人数按900人，餐厨垃圾0.01kg/人•日计算，餐饮垃圾和潲水产生量约9 kg/d（3.285t/a）。园区工作人员300人，按平均产生生活垃圾0.5kg/人•日，本项目游客垃圾产生量约150kg/d（54.75t/a）。 生活垃圾单独集中收集，生活垃圾装袋收集于项目设置的垃圾集中收集点（垃圾中转站）内， 由环卫部门统一送至市垃圾处理场处置。餐饮业产生的餐饮垃圾和潲水由有餐厨垃圾收集资质的单位进行回收处置，禁止回收食用。 （2）动物垃圾 本项目动物主要为大熊猫、小熊猫、金丝猴、猩猩等，其动物生活垃圾产生量约为4.5kg/d（1.643t/a）。 动物垃圾封闭收集，动物尿液和粪便进入馆舍的收集池内进行处理（至少日产日清），不在池内长时间存放，减小无组织排放源强；上清液由排至园区污水处理站进行处理，粪便外售经发酵后用于堆肥；对所有的收集池均加盖，仅留吸污泵管道出口， 定期抽取收集池内肥料灌溉周边树木。馆舍及收集池周边种植高大的树木，减缓恶臭扩散。 （3）污水处理站污泥 本项目污水处理站产生的污泥按照每半年清掏一次算，产生量按污水处理量的0.1%计，则本项目污泥产生量为25.89t/a（含水率为80%），干污泥产生量约为5.178t/a。集中收集后外售。 （4）枯叶和树枝 绿化修建产生的树枝和秋冬季节的枯枝树叶，年排放量约为50t/a。集中收集后交环卫部门统一处理。 表20 本项目主要固废一览表 名称 产生量 类型 备注 员工垃圾 54.75t/a 一般固废 统一收集至垃圾收集点由环卫部门统一运送至垃圾填埋场 游客垃圾 730t/a 一般固废 餐饮垃圾 3.285t/a 一般固废 交由餐厨垃圾收集资质的单位进行回收处置，禁止回收食用 动物垃圾 1.643t/a 一般固废 集中收集后外售制作有机肥 污泥 5.178t/a 一般固废 集中收集后外售 枯叶和树枝 50t/a 一般固废 集中收集后交由环卫部门统一处理

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 污水处理站 | 氨气 | 0.040 t/a | 0.040 t/a |
|  |  |  | H2S | 0.0015 t/a | 0.0015 t/a |
|  |  | 油烟 | 0.28 t/a | 0.014 t/a |
|  |  | 汽车尾气 | CO | 0.2112kg/d | 0.2112kg/d |
|  |  |  | HC | 0.04108kg/d | 0.04108kg/d |
|  |  |  | NO2 | 0.00616kg/d | 0.00616kg/d |
|  |  | 垃圾收集点和动物尿液及粪便恶臭 | 恶臭 | 恶臭属于感官性指标，难以定量 |
|  |  | 柴油发电机 | 使用清洁能源，使用频率很小，废气产生量很少 |
| 水 污 染 物 | 废水 | 废水量 | 51392t/a | 51392 t/a |
|  |  | COD | 320mg/L | 16.45t/a | 40mg/L | 2.056t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L | 1.80t/a | 2mg/L | 0.103t/a |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 员工垃圾 | 54.75t/a | 暂存固废间，统一收集至垃圾收集点由环卫部门统一运送至垃圾填埋场 |
|  |  | 游客垃圾 | 730t/a |  |
|  |  | 餐饮垃圾 | 3.285t/a | 交由餐厨垃圾收集资质的单位进行回收处置，禁止回收食用 |
|  |  | 动物垃圾 | 1.643t/a | 集中收集后外售制作有机肥 |
|  |  | 污泥 | 5.178t/a | 集中收集后外售 |
|  |  | 枯叶和树枝 | 50t/a | 集中收集后交由环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为各类设备运行、游客活动、娱乐设施、扩音设备、机动车运行等 工序运行时产生噪声，设备噪声源强在60～90dB(A))之间。经采取基础减振、距离衰减 及时维修、加强管理等措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放 标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，项目所在区域周围未发现珍稀动植物种群，附近无划定的自然生态保护区。本项目施工期开挖土方石等，会扰动地表，对生态环境有一定的影响，主要是对水土流失的影响，但随着本项目竣工的结束这 些影响也随之消失，该项目对生态环境的影响很小。 |

环境影响分析

一、施工期环境影分析： 1、环境空气影响分析 本项目施工期大气污染源为施工扬尘和机动车尾气。 （1）施工扬尘 施工期间扬尘主要为土地平整、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘则更为严重。一般情况下扬尘的产生量在有风、旱季、晴天一般多于无风和雨季，动态施工多于静态作业。项目较为常见或稳定的产污源为装载建筑垃圾时产生的扬尘。 为进一步减少对周围环境敏感点的影响，施工按照《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》(豫环攻坚办〔2019〕25号)、《濮阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（濮政办〔2018〕8号）以及相关内容，建议建设单位采取以下措施，为减缓施工期扬尘对周边环境空气的影响，评价要求： ①道路硬化与管理。施工场所内100%的车行道路必须硬化；任何时候车行道路上都不能有明显的尘土；道路清扫时都必须采取洒水措施。 ②围挡的设置。建筑施工工地东、南、西、北四面设置高于2.5m围墙；围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 ③裸露地(含土方)覆盖。每一块独立裸露地面100%的面积都应采取覆盖措施；覆盖措施的完好率必须达到100%。覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 ④易扬尘物料覆盖。所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布或遮蔽装置的完好率必须达到100%。 ⑤持续洒水降尘措施。施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 ⑥散流物料堆放过程中采用防尘网或防尘布覆盖，或者将散流物料贮存在封闭式储存仓。 ⑦运输弃土车辆必须用密闭专用车辆， 防止遗洒飞扬， 避免在运输过程中出现抛 洒现象；混凝土罐车出场前应清洗下料斗。 施工道路应保持平整， 设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，并保持运输道路的清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、 运输高峰时段，应对运输道路适时洒水降尘。 ⑧严格落实扬尘治理“八个百分之百”要求，即：工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、建筑面积1万平方米以上及涉土石方作业的施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标。 采取上述措施，产生的扬尘对周围空气环境影响较小。 （2）机动车尾气 施工期间燃油机械设备较多，装载机、推土机等以柴油为燃料的施工机械在施工过程中，会产生一定量废气，废气主要污染物为THC、CO、NOx等。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃烧废气中THC、CO、NOx排放量较少，施工机械安装尾气净化器，尾气达标排放。运输车辆禁止超载；不得使用劣质燃料。并对施工机械设备和运输车辆采取加强保养，使其处于良好的工作状态，合理安排工作时间，使用优质燃料等措施，且项目施工场地大、施工周期短，产生的污染物间歇排放，经自然扩散后浓度很小，对周围环境影响较小，基本可忽略不计。 水环境影响分析 施工期间废水主要为施工废水、施工人员生活污水，一、施工废水主要为基础制作过程中混凝土搅拌用水，日产废水量较少，经隔油、沉淀后循环再利用或用于施工场地和道路抑尘，不外排。二、施工人员生活污水，本项目施工期2年，施工人员为80人左右，根据工期安排，生活污水排放量0.6m3/d、总计438m3。生活废水采用厂区化粪池处理，采取以上措施后，本项目施工期产生的废水对周围环境的影响较小。 3、噪声环境影响分析 工程施工噪声来源包括：场地平整、地基处理、安装和装修等阶段，主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声，噪声源强在 70～95dB (A)之间。由于项目施工期持续时间较短，且只在白天施工，因此对周围环境影响较小。 本项目周围敏感点主要为项目北侧约223m的谷家庄村。施工过程中所用到的高噪声设备持续时间较短，施工期的噪声对周围环境的影响只是暂时的，会随施工期的结束而结束。为确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，要求施工单位禁止夜间施工，如因工艺需要连续施工，必须取得当地环保部门同意，并公告附近居民，并根据施工时需要，适当增加场界处隔声围挡；昼间施工应控制施工范围，施工机械距离厂界应控制在10m范围外，如因工艺要求无法满足该距离要求，则应设置临时声屏障。评价建议在施工期采取以下具体措施： 1)严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），尽量选用新型的低噪声施工机械设备，改进高噪声的施工方法，采用噪声比较小的振动打桩法和钻孔灌桩法等。 2)尽可能以液压工具代替气压工具，降低噪声。 3)加强机械设备、运输车辆的保养维修，使其处于良好的工作状态。 4)不设水泥搅拌机，使用商品混凝土及预制件。 5)尽量避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。建议将高噪声设备设于项目中部。 6)建立声屏障：施工场地东、南、西、北四面设置不低于2.5m围墙，可以减轻施工噪声对外环境的影响。 7)减缓人为噪声污染。钢制模板在使用、拆卸、装卸等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声。 8)合理安排施工时间：禁止夜间（22:00-6:00）施工；如果要在夜间施工，必须符合《中华人民共和国环境噪声防治法》第四章第三十条的要求，“必须有县级以上人民政府或者其它有关主管部门的证明”。建议中午（12:00-14:30）停止施工。 在采取上述措施后,厂界噪声能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，将施工期噪声影响降到最低。 固体废物影响分析 该项目施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。建筑垃圾主要包括建设过程中产生的废土、废砖、废混凝土等，施工过程应加强对固体废物的管理，及时对固体废物进行分类收集，妥善处理处置，可利用的固体废物回收利用。评价要求：施工过程中及时清运厂内多余的废弃土方及建筑垃圾，运到建筑垃圾处理厂处理，可利用弃土用于场地平整，路基铺设，废钢条外售；施工人员的生活垃圾集中收集后，定期由当地环卫部门统一清运处理。 景观环境影响分析 （1）施工对景观的影响 工程施工的开挖、场地平整等工程需取弃土，施工期临时取弃土石方的存在，若不及时有效地处置，将严重地影响区域的景观环境，而且工程施工时的飞灰扬尘，下雨时未完工路面及临时弃土石场的水土流失，将使区域的景观环境更加恶劣。对此，建设单位和施工单位应予以充分重视，采取及时有效的措施加以防治，并规范施工，杜绝上述现象发生。 （2）建筑风格与景观的相容性 本项目主要建筑风格以现代田园风为主，与周围自然风光融为一体，使整个旅游服务区体现“天人合一”，自然与人和谐共生、共存。 （3）绿化保护措施 本项目根据环境条件和功能要求，结合景区的总体布局，整个绿化以点、线、面相结合，软质景观与硬质铺地相结合，形成多层次、多景观视觉效果的绿地系统。树种选择主要以乡土树种为主，乔、灌结合。既营造出浓郁的文化氛围，又体现了持续发展的生态原则。 （4） 视觉污染控制 服务区建筑物统一规划、统一建设、统一管理建筑物风格、使用材料应与环境相协调；电线、通讯线路应埋地敷设；解说标牌统一格式、标识符号符合规范。 6、 施工期生态环境影响分析 （1）工程占地及土地利用影响分析 本工程施工对项目区域生态环境的影响主要表现在项目占地将改变其原有性质， 变为永久性用地，场地原有植被遭到破坏，施工场地的高挖低填、土方搬运等将使区域的水土流失量增加。本工程的施工场地现主要为林地，项目区域不涉及自然保护区、风景区等生态敏感区域，施工场地主要为人工林业生态系统，未发现有珍稀野生动植物，不存在原生性和敏感性。本工程施工过程中采取相应的水土保持措施，可有效减少水土流失，不会污染周边水体。因此，本项目建设期对生态环境的影响较小，随着施工建设的结束，厂区绿化、生态恢复和水土保持措施的实施，受影响的生态环境将会逐渐恢复。 （2）对植被的影响分析 本项目施工区域内主要植被类型为林地、园地、草地及农作物等，现有植被和农作 物主要包括刺槐、侧柏、杏树、梨树、枣树、竹子、女贞树、种植的玉米/小麦及各种杂草等多种植物。 本项目的建设实施过程中，将破坏农田、园地、林地及草地等植被，减少项目地植 被类型，给当地的生态环境造成一定的影响；同时，项目在施工过程中改变部分原有的 地形地貌，破坏现有植被，使地表出现局部裸露，雨季易引起水土流失。 另外，施工将进行土石方的挖掘和填筑，裸露的地面在旱季引起大量扬尘，对于施 工场地周围的树木、农作物将产生一定影响。扬尘会影响光合作用，影响树木生长、农 作物。施工过程中通过设置围挡，大风时不进行施工等措施降低由于土方施工产生的扬 尘污染降低到最小。且随着施工结束，这些不良影响也将逐步消失，对周围环境的影响在可接受的范围内。 （3）对动物及鸟类的影响 项目所在地受人类活动影响，主要以小型昆虫和龋齿类动物、鸟类为主，属于常规类野生动物，没有珍稀物种，项目施工期间，砍伐、挖掘、搬运等人为活动会对原栖息 的动物产生较大干扰，尤其是施工机械、车辆噪声会对评价区内的野生动物生活习性产 生影响，使这些动物将暂时迁离至附近未受施工干扰区域，项目绿化、种植工程实施后，部分动物将回迁。因此项目施工对野生动物的影响不大。但仍要求在施工过程中加强管理，加强对施工人员保护野生动物的宣传教育，最大程度的降低施工行为（尤其是施工噪声、振动等）对附近野生动物的栖息环境的影响。 （4） 弃土及建筑垃圾对周围环境的影响分析 ①工程弃土、建筑垃圾处理不当，将占用耕地、园地、林地面积，对农业生态环境 和景观环境产生影响。但本工程弃土、建筑垃圾均运往建筑垃圾填埋场集中填埋，不会 对周围生态环境和景观环境造成影响； ②弃土场选择不当，或未及时进行防护，遇雨水冲刷会引起冲蚀流失，破坏周边土 地，裸露地坡体极易被降水冲刷形成沟蚀，并会造成局部水土流失和河流水质污染、河 流泥沙淤积； ③施工期间，车辆运输建筑垃圾、土石方、砂石料、水泥等建筑材料时，如果防护 措施不当，会产生大量扬尘； ④弃土运输车辆产生的扬尘和渣料洒漏会对所经过街道的路面、沿路两侧居民产生 粉尘影响，亦给沿线卫生环境带来一定影响。 本项目施工弃土及建筑垃圾收集后运往建筑垃圾填埋场集中处置，不会对周围生态 和景观环境造成影响；对运输车辆进行遮盖、进出施工场地时进行清洗，以减小运输过 程中扬尘对沿线居民的影响。 从生态环境的角度分析，项目施工期由于机械的辗压及施工人员的践踏，在施工作 业区周围的土壤将被严重压实，部分施工区域的表土将被铲去，另一些区域的表土将可 能被填埋，从而使施工完成后的土壤表土层缺乏原有土壤的肥力，不利于植物的生长和 植被恢复。 由于水泥桩等的设立和建设过程中地表的硬化等， 会对地表植被造成影响。 虽然这种影响可部分恢复，不过由于原有部分乔木被伐， 部分阳性植物将逐渐消失， 而 阴性植物将逐渐占主导地位，从而使得地表植被结构发生变化。尽管受建设范围的限制， 原有生境的破坏与植被群落的演替不足以对整个景区植物结构造成大的影响，但对项目 区域的影响是不可逆的，尤其是地面硬化后，原有植被区域的保水功能完全丧失，遇大 雨时原植被区域将易形成一定的地表径流，影响周边的正常排水。 因此本评价要求项目在施工前应制定可行的施工环境污染防治措施，优化施工组织和制定严格的施工作业制度；挖填施工尽可能安排在非雨汛期，并缩短挖填土石方的堆置时间；及时清运弃土、及时夯实回填土、及时绿化、施工道路采用硬化路面；在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后循环使用，尽力减少施工期水土流失。工程竣工后，项目将尽可能进行绿化，改善项目的生态环境。 7、 水土流失影响分析 根据本项目水土保持方案可知：本工程建设过程中，地基开挖、回填及开挖土石方的临时堆放将不可避免的改变原有地形、地貌，扰动或破坏原有地表和植被，损坏原有的水土保持设施，导致土壤结构破坏，林草退化，降低了表层土壤的抗蚀性，造成新增水土流失。根据项目组成、工程特性及建设特点，不同的施工区域所具有的水土流失特点也各不相同。 根据建设项目特点，在主体工程设计、施工中对场地实施了部分工程措施，且其投资也已纳入主体工程投资中。通过补充和完善水土保持防治体系，按照分区防治的原则， 对各区分别采取了工程措施、临时措施。通过对主体工程的选址、施工组织设计分析， 项目选址合理，设计科学。通过水土流失预测，项目施工建设将对区域的生态环境特别是水土保持工作造成一定的影响，但只要严格按照水土保持的相关要求，科学管理，做好建设过程中的预防监督和治理工作，项目区的水土流失将得到有效地治理。 但为保证本项目稳定实施，从水土保持角度看，需从以下几方面来完善：（1）建议业主在工程建设中应按照本方案抓紧落实资金、管理等保证措施；加强管理，落实水土保持监理、监测工作；同时定期向水行政主管部门通报水土保持工作实施情况，并接受相关机构的监督检查。（2） 在下一阶段的初步设计和施工图设计应结合本方案的水土流失防治布局和分区防治措施，优化设计和施工。（3）在施工过程中严格遵循先挡护，后施工的水保要求。在施工工期的选择上应尽量避免雨天施工。在工程修建过程中， 应严格控制工程扰动地表范围，临时开挖土石方不能随便堆弃。对临时土石方的调运， 也必须加强管理。

二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目运营后，排放的主要废气为停车场汽车尾气、油烟废气、柴油发电机废气、垃圾收集点恶臭、污水处理站产生的恶臭。 汽车尾气：由于地面停车场，车辆均为露天停放，此类排放由于露天扩散面积较大，稀释作用较强，对周围环境影响小；油烟废气：要求建设单位安装高效油烟净化器，油烟须通过专用烟道于食堂屋顶排放，在采取此措施后，食堂油烟对周围环境影响较小，不会对环境造成不良影响；柴油发电机废气：先由自身携带的废气净化装置处理，处理后经抽排风系统排放。由于柴油发电机产生的废气量很小，采用上述措施后完全能够做到达标排放；垃圾收集点（垃圾中转站）和动物尿液及粪便产生的恶臭：垃圾收集点应密闭设置，专人负责清理和喷洒消毒药水，及时运至市政垃圾收集点，减少垃圾恶臭的产生和逸散。本环评要求对垃圾做到日产日清。并且周边种植高大的树木，减缓恶臭扩散；污水处理站产生的恶臭：环评建议要求建设单位采取加强管理、污水处理池密闭、喷洒除臭剂、加强厂区绿化等措施减少无组织废气的排放。 综上所述，项目运营期废气对周围环境影响较小。 1.1预测因子 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按照评价工作分级进行分级。采用AERSCREEN估算模式进行。 根据工程分析，确定本工程环境空气预测因子为氨气、H2S。 表21 环境影响预测及评价采用的环境质量标准 评价因子 评价指标 参考标准 氨气 1h平均浓度值200μg/m³ 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1浓度参考限 H2S 1h平均浓度值10μg/m³ 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1浓度参考限制 1.2评价工作等级 根据HJ2.2-2018，环境空气影响评价等级判据见表22。 表22 环境空气影响评价等级判据表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10％ 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax<1％ 表23 大气环境预测情景一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数/（城市人口数） / 最高环境温度 39.7℃ 最低环境温度 -10℃ 土地利用类型 农田 区域湿度条件 1（中等湿度） 是否考虑地形 否 是否考虑海岸线熏烟 否 （1）无组织排放分析判定 无组织面源参数见表24。 表24 面源参数一览表 排放源 污染物 面源高度（m） 面源长度（m） 面源宽度（m） 排放速率 排放量 污水处理站 氨气 3 40 20 0.005kg/h 0.040t/a H2S 3 40 20 0.0002kg/h 0.0015t/a 表25 估算模式计算结果一览表 距源中心下风向距离D（m） 污水处理站氨气（无组织） 污水处理站H2S（无组织） 预测浓度 C(mg/m3 ) 浓度占 标率P（％） 距离m 预测浓度 C(mg/m3 ) 浓度占 标率P（％） 50 0.00961 4.8 50 0.0003844 3.84 100 0.004517 2.26 100 0.0001807 1.81 200 0.001413 0.71 200 0.0000565 0.57 300 0.0006934 0.35 300 0.00002774 0.28 400 0.000421 0.21 400 0.00001684 0.17 500 0.0002883 0.14 500 0.00001153 0.12 600 0.0002124 0.11 600 0.000008497 0.08 700 0.0001649 0.08 700 0.000006596 0.07 800 0.000133 0.07 800 0.000005318 0.05 900 0.0001103 0.06 900 0.000004412 0.04 1000 0.00009358 0.05 1000 0.000003743 0.04 1100 0.00008081 0.04 1100 0.000003232 0.03 1200 0.00007077 0.04 1200 0.000002831 0.03 1300 0.00006273 0.03 1300 0.000002509 0.03 1400 0.00005618 0.03 1400 0.000002247 0.02 1500 0.00005075 0.03 1500 0.00000203 0.02 1600 0.00004619 0.02 1600 0.000001848 0.02 1700 0.00004232 0.02 1700 0.000001693 0.02 1800 0.000039 0.02 1800 0.00000156 0.02 1900 0.00003612 0.02 1900 0.000001445 0.01 2000 0.0000336 0.02 2000 0.000001344 0.01 2100 0.00003139 0.02 2100 0.000001255 0.01 2200 0.00002943 0.01 2200 0.000001177 0.01 2300 0.00002768 0.01 2300 0.000001107 0.01 2400 0.00002611 0.01 2400 0.000001045 0.01 2500 0.0000247 0.01 2500 9.882E-07 0.01 下风向 最大浓度 0.00961 4.8 0.0003844 3.84 50m 50m 表26 环境空气评价等级估算结果 污染源 污染 物 烟囱几何高度m 排气量 Nm3/h 烟囱出口内径m 烟气温 度℃ 排放速率kg/h 评价标准mg/m3 Pmax % 评价等级 无组织 污水处理站 氨气 / / / / 0.005 0.2 4.80 二级 H2S / / / / 0.0002 0.01 3.84 二级 由计算结果并根据 HJ2.2-2018 判定依据，本项目各污染源预测污染因子最大浓度占标率1%≤Pmax=4.80＜10%，故本项目环境空气评价工作等级确定为二级。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 1.3 污染物排放量核算 厂内大气污染物有组织排放量核算 见表27。 表27 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口 编号 产污 环节 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 排放速率/(kg/h)） 1 污水处理站 氨气 加盖密闭 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表2排放标准 0.005 0.040 2 H2S 0.0002 0.0015 无组织排放总计 无组织排放总计 氨气 0.040 H2S 0.0015 本项目大气污染物年排放量核算见下表。 表28 本项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 核算年排放量（t/a） 1 氨气 0.040 2 H2S 0.0015 1.4 达标分析 表29 项目大气污染物厂界浓度预测一览表 项目 距离 氨气预测值（mg/m3） H2S预测值（mg/m3） 东厂界 10m 0.00545 0.000218 西厂界 10m 0.00545 0.000218 南厂界 10m 0.00545 0.000218 北厂界 10m 0.00545 0.000218 排放标准（mg/m3） 1.5 0.06 通过表31可知，项目厂界氨气、H2S浓度满足满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中厂界标准，可以达标排放。 1.5卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB13021-91）的有关规定，需对本项目无组织排放的颗粒物做卫生防护距离预测，其预测模式可按下式计算： 式中： Cm—标准浓度值（mg/m3），mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，其中A取为470，B取为0.021，C取为1.85，D取为0.84。 —工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数取值及计算结果一览表见表30。 表30 卫生防护距离计算参数取值及计算结果一览表 污染物 污染物排放率（kg/h） 小时评价标准（mg/m3） 计算系数 卫生防护距离（m） 级差 （m） 氨气 0.005 0.2 A=470； B=0.021； C=1.85；D=0.84 1.585 50 H2S 0.0002 0.01 1.215 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m；当两种或者两种以上的有害气体QC/CM值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业卫生防护距离级别应提一级。 因此，本项目卫生防护距离为100m。据无组织源强位置并结合厂区平面布置情况，确定本工程厂界的设防距离分别为：东厂界90m，南厂界90m，西厂界90m，北厂界90m。卫生防护距离包络图见附图五。距离本项目最近的环境保护目标为本项目北侧223米为谷家庄村，满足卫生防护距离的要求。建议规划部门在防护距离内不准再规划学校、医院、居民区等环境敏感点。 大气环境影响评价结论与建议 （1）项目实施后，各污染物的贡献浓度均较低，不会对周围环境空气质量产生明显影响。 （2）废气排气筒高度和内径均符合相关标准要求。 （3）项目卫生防护距离均为100m，本项目周边为农田，卫生防护距离内无在建与规划的环境敏感点。评价建议，该范围内不再规划建设居民区、学校等环境敏感点。 大气环境影响评价总结论：从工程对大气环境影响的情况来看，选址及总平面布置较好，污染源排放方式合理，对周围大气环境影响较小；项目投产后，对周围环境空气质量有一定的影响，但不会改变当地的环境功能要求，本项目排放的废气污染物对环境空气的影响在可接受范围内，从大气环境影响角度考虑，本项目建设是可行的。 表31 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级及范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50km( 边长=5-50km( 边长=5km( 评价因子 SO2+NOX排放量 ≧2000t/a( 500t/a-2000t/a( <500t/a( 评价因子 基本污染物（SO2、NOX、PM10、PM2.5、CO、O3）其他污染物（氨气、H2S） 包含二次PM2.5( 不包含二次PM2.5( 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录( 其他标准( 现状评价 评价功能区 一类区 二类区( 一类区和二类区 评价基准年 2019年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 主管部门发布数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 (本项目正常排放源 (本项目非正常排放源 现有污染源 拟替代的污染源( 其他在建拟建项目污染源( 区域污染源( 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD( ADMS( AUSTAL2000( EDMS/AEDT( CALPUFF( 网格模型( 其其他( 预测范围 边长≧50km( 边长5-50km( 边长5km( 预测因子 预测因子（VOCs、TSP、SO2、NOX ） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率>100%( 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%( C本项目最大占标率>10%( 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率>30%( 非正常 1h 浓 度贡献值 非正常持续时长（1）h C非正常最大占标率≤100%( C非正常最大占标率>100%( 保证率日平均浓度贡献值 C叠加值达标( C叠加值不达标( 区域环境质量的整体变化情况 K≤-20%( K>-20%( 监测计划 污染源监测 监测污染因子（氨气、H2S） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 环境质量监测 监测因子（氨气、H2S） 监测点位数（2） 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受( 大气防护距离 项目无大气防护距离 污染源年排放量 氨气：0.04t/a；H2S：0.0015t/a； 注：(为勾选内容，（）为内容填写项 2、水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水为间接排放（项目废水进行预处理后，通过市政污水管网，最终排入濮阳市第二污水处理厂处理达标后外排进入马颊河），项目地表水评价等级属于三级B，项目水污染环境型建设项目评价等级判定。 表32 水污染环境型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）水污染当量数W/(无量纲) 一级 直接排放 Q≧20000或W≧600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 - 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围设计饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评级等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求的，且评价范围有水温敏感目标时，评级等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目废水进行预处理后，通过市政污水管网，最终排入濮阳市第二污水处理厂处理达标后外排进入马颊河，按三级B评价。 （1）废水产生情况 本项目产生废水主要为园区工作人员和游客产生的生活污水，商业区餐饮产生的食堂废水以及清洗废水（动物尿液、动物清洗以及馆舍冲洗废水）。另外，垃圾收集点设计应考虑渗滤液的收集，应在垃圾收集点地下安装渗滤液收集装置，收集的渗滤液进入园区地埋式污水处理站进行预处理后进市政管网至濮阳市第二污水处理厂进行处理。 根据本环评P11页给水项目用水量估算可知总用水量为886.6m3/d（323609m3/a），本环评废水排放量按照用水量的80%计算可得，本项目废水排放量约为644.8m3/d（235352m3/a）。本项目采用雨污分流制。雨水经雨水管道和明渠汇集后排入市政雨水管网或附近河沟；污水经过预处理后排入市政管网至濮阳市第二污水污水处理厂处理达标后排至马颊河。污水产生浓度类比同类项目验收监测数据估算。 表33 项目废水污染物产排情况一览表 污染物 名称 废水排放量（t/a） 产生 园区污水处理站处理后 污水处理厂处理后 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 废水 COD 51392 320 16.45 280 14.39 40 2.056 NH3-N 35 1.80 25 1.28 2 0.103 BOD5 250 12.848 200 10.28 10 0.514 SS 250 12.848 150 7.71 10 0.514 动植物油 35 1.80 25 1.28 1 0.0514 废水总排放量约51392t/a，经园区污水处理站进行预处理后，排入濮阳市第二污水处理厂。 表34 项目废水产排情况 名称 废水量t/a COD (mg/L) 氨氮(mg/L) 综合污水 处理前 51392 320 35 处理后 51392 280 25 濮阳市第二污水处理厂设计进水水质要求 / 350 40 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 / 500 / 由表34可知，本项目废水经园区污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及濮阳市第二污水处理厂水质收纳标准，通过市政污水管网排入濮阳市第二污水处理厂深度处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中A级标准，排入马颊河，对地表水环境影响较小。 图3 本工程水平衡图 单位：m3/d （2）项目废水排入濮阳市第二污水处理厂可行性分析 濮阳市第二污水处理厂总设计规模为10万m3/d，二期工程位于卫都路南侧，大广高速东侧，一期工程的西侧。一期工程采用“预处理+高效+多模式A2O+活性炭滤池+纤维转盘滤池+紫外线消毒”处理工艺，尾水经处理排入顺河沟最终进入马颊河；现一期工程已满负荷运转且正在提标。濮阳市第二污水处理厂二期工程项目环境影响报告书于已2015年8月通过濮阳市环保局审批并于2016年12月1日通过濮阳市环保局的变更，提标为地表水V类，目前已建成并投入使用，实际运行规模为6万m3/d，收水范围在一期基础上新增了濮阳城乡一体化示范区西部、皇甫基地和林海花园二期生活污水，进水水质为COD350mg/L、氨氮150mg/L，出水水质为COD40mg/L、氨氮2mg/L。二期工程建成后，一期工程和二期工程尾水一并通过顺河沟排入马颊河。濮阳市第二污水处理厂处理规模为10万t/d，本项目占余量的0.072%。本项目位于濮阳经济技术产业集聚区胜利路路西段，在濮阳市第二污水处理厂收水范围内。 综上所述，本项目废水排入濮阳市第二污水处理厂可行。 表35 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 环环境识别 环境类型 水污染影响型( 水文要素影响型( 水环境保护目标 饮用水域保护区(；饮用水取水(；涉水的自然保护区(；重要湿地(；重要保护与珍稀水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场洄游通道、天然渔场等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放(；间接排放(；其他( 水文(；径流(；水域面积( 影响因子 持久性污染源(；有毒有害污染源(；非持久性污染源(；PH值(；热污染(；富营养化(；其他( 水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其他( 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级(；二级(；三级A(；三级B(； 一级(；二级(；三级( 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建(；在建(；拟建(；其他( 拟替代污染源( 排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；现场检测(；入河排放口数据(；其他 受环境水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季( 生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他( 区域水资源开发利用状况 未开发(；开发量40%以下(；开发量40%以上( 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季( 生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他( 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点数 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季( （COD、氨氮、BOD5、SS、） 监测断面3个 现状评价 评价范围 河流：长度1500m； 评价因子 （COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油） 评价标准 河流、湖库、河口：I类(；II(；III(；IV(；V(； 评价时期 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季( 评价结论 水环境功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况丰水期(；达标(、不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况(；达标(、不达标( 水环境保护目标质量状况(；达标(、不达标( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况(；达标(、不达标( 底泥污染评价( 水资源与开发利用程度及水文情势评价( 水环境质量回顾评价( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理与现状满足程度、建设项目沾用水域空间的水流状况与河湖演变状况( 达标区( 不达标区( 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域环境质量改善目标(；替代削减源( 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求( 水环境控制单元或断面水质达标( 满足重点水污染物排放总量控制指标的要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( 污染源排放量核算 污染名称 排放量 排放浓度mg/L COD、氨氮 2.056、0.103 40、2 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量t/a 排放浓度mg/L / / / / / 防治措施 环保措施 污水处理设施(；水文减缓设施(；生态流量保障设施(；区域消减(；依托其他工程措施(；其他( 防治措施 监测计划 / 环境质量 污染源 监测方式 手动(自动(无检测( 手动(自动(无检测( 监测点位 污水处理厂排污口，污水处理厂上游500m，污水处理厂下游500m 厂区总排口 监测因子 pH、COD、氨氮、BOD5、SS、石油类 pH、COD、氨氮、BOD5、SS、石油类 污染物排放清单 COD：2.056t/a，氨氮：0.103t/a 评价结论 可以接受(；不可以接受( 注：(为勾选内容（）填写内容“备注”为其他补充内容 3.声环境影响分析 3.1噪声源强 本项目运营期间各类设备运行、游客活动、娱乐设施、扩音设备、机动车运行等工序运行时产生噪声，设备噪声源强在60～90dB(A)。针对不同的噪声特性，工程中均采取相应的防治措施，噪声源及防治措施情况见表36。 表36 本项目主要高噪声设备一览表 序号 噪声源 治理前源强dB（A） 治理措施 治理后源强dB(A) 1 各类设备 70-85 基础减振、距离衰减、及时维修 60 2 游客活动 60-75 加强管理 50 3 娱乐设施 60-90 基础减振、距离衰减、及时维修 55 4 扩音设备 75-85 加强管理 60 5 机动车运行 70-80 加强管理 60 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）的规定，本项目所在功能区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准地区，确定评价等级为2级，需进行简要评价。 3.2预测结果及评价 机动车交通噪声为流动噪声源，且交通噪声影响的程度与车型、车流量、车速和 建筑物布局相关。由于本项目内同时运行的机动车基本为小型车辆，其在场地内运行 时间较短，对外环境影响较小。同时环评要求项目建成营运后，应加强对进出项目车 辆的管理，项目内禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启运和怠速，规范停车场的停车秩 序等措施，能有效降低车辆噪声10－15分贝，再加上项目内绿化范围广，可以有效降 低车辆噪声，实现达标排放。 营业噪声（各类设备、游客活动、娱乐设施、扩音设备）不稳定，不连续，因此其源强值难以估算，但由于其这一特点，其防治措施主要是加强管理。为此本评价要求本项目服务用房等公共场所，营业时要注意加强噪声控制措施，不得使用高噪声设备如大功率音响等产噪设备或者采用其他发出高噪声的方法招揽顾客，加强园区绿化。 因此，本项目在采取严格的管理措施后，交通噪声和营业噪声不会对项目周围环境产生明显影响。 4、固体废弃物影响分析 本项目运营期产生的固废主要为：游客和员工产生的生活垃圾、动物垃圾、园区污 水处理站污泥以及枯叶和树枝。 表37 本项目主要固废一览表 名称 产生量 类型 备注 员工垃圾 54.75t/a 一般固废 统一收集至垃圾收集点由环卫部门统一运送至垃圾填埋场 游客垃圾 730t/a 一般固废 餐饮垃圾 3.285t/a 一般固废 交由餐厨垃圾收集资质的单位进行回收处置，禁止回收食用 动物垃圾 1.643t/a 一般固废 集中收集后外售制作有机肥 污泥 5.178t/a 一般固废 集中收集后外售 枯叶和树枝 50t/a 一般固废 集中收集后交由环卫部门统一处理 生活垃圾一起装袋收集于项目设置的垃圾收集点，由环卫部门统一送至垃圾处理场进行处置。同时做好生活垃圾的分类、收集、回收利用工作，以及垃圾堆放点的消毒， 杀灭害虫工作，以免散发恶臭，滋生蚊蝇，影响居民正常工作与生活。餐厨垃圾经有餐厨垃圾处置资质的单位进行回收处置，禁止回收食用。 动物垃圾封闭收集，动物尿液和粪便进入收集池内进行处理（至少日产日清），不在池内长时间存放，减小无组织排放源强；上清液排至园区污水处理站进行处理，粪便经发酵后用于堆肥；对所有的收集池均加盖，仅留吸污泵管道出口，定期抽取污水处理站内肥料灌溉周边树木。馆舍及污水处理站边种植高大的树木，减缓恶臭扩散。 在垃圾清运过程中，务必做到以下几点： （1）运输车辆应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落； 并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅前等敏感区行驶。 （2）运输车辆加蓬盖，且离开装、卸场地前应先清洁车身，减少车轮、底盘等携 带物散落路面。 （3）对运输过程中散落在路面上的垃圾要及时清扫，以减少运行过程中固废污染。 此外，垃圾桶应定期清洗，注重周围环境的绿化，同时项目应配备固体废弃物清 扫、收集和管理队伍，对固体废弃物进行统一管理，保持项目内的环境清洁。 一般固废堆放场应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求：①贮存场地面事先经打夯机进行压实处理，然后使用混凝土进行固化，以免出现地基下降或局部下沉现象；②建成后有专人定期管理，做好防水措施，做到固废分类收集后定期外售；③一般临时固废堆场应满足三防要求，即防雨淋、防流失、防扬散，严格按照标准进行一般临时固废堆场的设置。 综上所述，本工程各类固体废物采取相应措施处理后均可得到安全妥善的处置，对区域环境影响不大。 5、生态环境影响分析 项目所在地为农田生态系统，项目的建设将扰动原地貌，导致农田生态系统植被生境的完全破坏，生物量会大大降低，区域范围内的野生动物将会迁徙， 造成区域范围内野生动物的流失和减少，使生态环境遭到破坏。项目完成后绿化率将达到69%以上。 项目区内修建道路、供水供电设施以及水景等辅助设施，原有土地将得到充分开发利用，项目运营后绿化及种植采用当地品种，避免生物入侵影响。 项目区植被主要以人工栽植植被为主，自然植被已被破坏，代之以人为栽植的林木，主要有人工种植的杏树、梨树、枣树、花椒树、竹林等多种植物。 项目建成后，以休 闲观赏性绿地景观，区域内生物量基本保持平衡，但其观赏价值大大增加，美化景观的 效果大大提高。项目运营后绿化及种植采用当地品种，避免生物入侵影响。 项目所在地野生动物种类和数量均较少，无大型野生动物和珍惜野生动物出没。 项 目建成后，游人的增多和活动范围的扩大，会使项目周围野生动物向远处迁徙， 但不会野生动物生存产生明显不利影响。 6、安全事故风险分析及安全事故应急处理 游乐园属于人员密集、滞留时间长的场所，主要危险分析如下： （1）游乐园属于人员密集性场所，游客高峰期主要出现在黄金周旅游旺季、节庆 活动以及游乐园举办的大型主题文化活动时期。 这个时期游客量骤增、人员密集， 一旦发生突发事件，容易导致人员拥挤、产生安全隐患。 （2）拥有大量的大型游乐设施。 虽然设备自身都具有高技术含量的安全保障系统， 但由于游乐园有大量大型设备，承载人数多，一旦如停电、设备故障导致设备停机等事 故，就有可能存在危害客人人身安全的情况发生。 室外活动区域广、易受恶劣天气影响作为人员密集性场所中的一种，在遭遇恶劣天气时（如雷电、暴雨以及其他影响运营的特殊天气），也容易导致游客惊慌，游乐园需对这种情况采取有效的控制办法、及时疏导、合理安置游客，避免危害及其他不良影响。 为对发生事故做出迅速反应，建设单位需在开园前另行制订建立一套行之有效的游 乐园管理制度。1） 建设单位需制定可操作的安全事故应急预案，即建立事故响应机制，一旦发生事故，确保有关人员能及时得到警报并得到响应，建立高效的应急小组， 使事故得以消除或者使其影响控制在尽可能小的范围内。应急机构成员可包括总指挥、 警戒组、通信组、专家组合救援组等。2）为了能最大限度减少事故发生，建设单位还需制定常规性安全预防措施，如使用电子计量手段，对入园人流量实行实时监控，对达到预定安全人流量的给予停止入园的警示，运营期间相关部门需提前了解一周天气变化情况，对天气情况用电子显示屏进行预告，或提前关闭游乐园；游乐设施属于风险设施， 运营间安排技术人员全程监督管理，在有事故发生时能够第一时间进行抢救处理，每天工作结束后应按规范进行设备的保养，每天开机关前应做好各项开机的检查工作。实行台帐工作制及责任负责制等措施，避免治安事件以及园区其他各类危险事件的发生。 7、总图平面布局合理性分析 基地总平面规划充分利用地形的起伏，将旅游景点和游乐点分区布置，便于旅游选择性游览和参与游乐项目。停车区和入口广场则依熊猫大道而建，大熊猫基地位于用地中心，综合服务中心位于入口西侧，景点和建筑布置即利于旅游环线组织，又便于疏散和消防。主题旅游区周边大面积的植被能够将噪音有效阻隔。熊猫主题乐园依水而建，与大熊猫基地毗邻建设，充分体现了与自然的交融，同时又充分考虑了项目的安全性。基地餐饮和高端消费设施位于用地制高点，具有良好的景观视野。生态观光区位于园区西南。 基地将绿地、硬景（各种景观建筑、小品和雕塑）、建筑物巧妙结合，建筑物和各种景观既富有特色，外观新颖时尚，具有一定的时代感和科技感，同时又和周边生态环境相协调，用小桥、流水、树林、小熊猫等使其有机相联，共同表现主题概念，做到移步换景，错落有致，让游客在游玩时一直充斥着对基地新鲜感，保持对基地的好奇心。 本项目平面布局合理可行。项目平面布置图见附图四 8、选址合理性分析 本项目位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）中原路南、濮瑞路东进行建设，土地性质为建设用地，项目用地选址已经濮阳经济技术开发区经济发展局批准同意，符合濮阳市中心城区土地利用总体规划和濮阳经济技术开发区控制性详细规划，选址合理可行。同时，经预测分析，本项目运行期间，本项目废气主要为停车场汽车尾气、油烟废气、柴油发电机废气、垃圾收集点恶臭及污水处理站废气。本项目入口处停车场车辆均为露天停放，此类排放由于露天扩散面积较大，稀释作用较强，另控制车速、加强管理及绿化，对周围环境影响小；油烟废气经高效油烟净化器处理后，通过专用油烟通道进行排放，对环境影响基本无影响；柴油发电机废气，经自身携带的废气净化装置处理，处理后经抽排风系统排放，由于发电机使用频率很小，废气排放间断 性强，废气浓度很小，对周围环境影响很小；垃圾收集点、动物粪便收集池密闭设置，定期清扫消毒，减少臭气对景点周边环境的影响；污水处理站为地埋式，环评建议要求建设单位采取加强管理、污水处理池密闭、喷洒除臭剂、加强厂区绿化等措施。污水处理站产生的恶臭可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准；油烟排放浓度可满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准限制；废水主要为园区工作人员和游客产生的生活污水经化粪池预处理，商业区餐饮产生的食堂废水经隔油池预处理后以及清洗废水（动物尿液、动物清洗以及馆舍冲洗废水）一起汇集进入园区污水处理站预处理后，通过市政污水管网，最终进入濮阳市第二污水处理厂；厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中规定的2类评价标准限值；固体废物为游客和员工产生的生活垃圾统一收集至垃圾收集点由环卫部门统一运送至垃圾填埋场、动物垃圾集中收集后外售制作有机肥、园区污水处理站污泥集中收集后外售，枯叶和树枝集中收集后交由环卫部门统一处理。本项目产生的各项污染物均可达标排放，从环保角度选址合理可行。综上，本项目选址合理可行。 9、污染物排放总量 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。国家现行的总量控制指标为 COD、NH3-N、SO2和 NOx。 根据本项目污染物产排特点及环保要求，本项目运营过程中园区工作人员和游客产生的生活污水、商业区餐饮产生的食堂废水以及清洗废水（动物尿液、动物清洗以及馆舍冲洗废水）。总量指标从“开发区—2020年濮阳龙宇化工有限责任公司关停企业消减量”中替代。 表38 污染物排放清单一览表 项目 污染物 产生量 消减量 排放量 污水51392t/a COD 16.45 14.394 2.056 NH3-N 1.80 1.697 0.103 9、环境监测计划 环境监测是衡量环境管理成果的一把尺子，也是环保工作不可缺少的一项工作。企业制订监测制度，定期对污染源、“三废”治理设施进行监测，同时做好监测数据的归档工作，监测事项建议委托有资质的环境监测部门实施。监测仪器应按国家的有关规范要求进行，环保管理人员要接受一定的培训教育，持证上岗。 9.1 污染源环境监测计划 项目建成后，建议企业应委托当地环境监测部门对企业主要污染源进行定期的监测，具体监测计划详见表39。 表39 营运期正常生产环境监测计划一览表 类别 监测点位 监测因子 监测项目 监测频次 废气 油烟排气筒出口 油烟 废气量、排放浓度 每年1次，每次连续监测2天 厂区上下风向 油烟、氨气、H2S 废水 污水总排放口 流量、COD、氨氮 流量、COD、氨氮 每半年1次 噪声 厂界四周 连续等效A声级 厂界连续等效A声级 每半年1次，每次连续监测2天，每天昼夜各1次 10、环境保护“三同时”验收一览表 项目 污染源 治理措施 监测 点位 验收内容 执行标准 废气 餐饮区油烟废气 高效油烟净化器 排气筒出口、厂界 油烟 执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准限制 污水处理站恶臭 地埋式，环评建议要求建设单位采取加强管理、污水处理池密闭、喷洒除臭剂、加强厂区绿化等措施 厂界 氨气、H2S 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准 垃圾收集点（垃圾中转站）和动物尿液及粪便产生的恶臭 垃圾收集点应密闭设置，专人负责清理和喷洒消毒药水，及时运至市政垃圾收集点，减少垃圾恶臭的产生和逸散。本环评要求对垃圾做到日产日清。并且周边种植高大的树木，减缓恶臭扩散； 厂界 恶臭 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准 停车场汽车尾气 加强绿化。控制车行速度，另因车辆为露天停放，扩散面积较大，稀释作用较强，对周围环境影 响小 厂界 CO、HC、NO2 / 柴油发电机废气 经自身携带的废气净化装置处理，处理后经抽排风系统排放，由于发电机使用频率很小，废气排放间断性强，废气 浓度很小，对周围环境影响很小； 厂界 / / 废水 园区工作人员和游客产生的生活污水、商业区餐饮产生的食堂废水以及清洗废水 生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理与清洗废水一起经园区污水处理站预处理后，通过市政管网排入濮阳市第二污水处理厂处理 COD、NH3-N 濮阳市第二污水处理厂收水水质（COD≤350mg/L，NH3-N≤40mg/L） 噪声 各类设备运行、游客活动、娱乐设施、扩音设备、机动车运行 基础减振、距离衰减、及时维修、加强管理 厂界 等效连续A声级 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)） 固废 员工垃圾 垃圾箱集中收集后至垃圾收集点由环卫部门统一运送至垃圾填埋场 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 游客垃圾 枯叶和树枝 集中收集后由当地环卫部门处理 餐饮垃圾 收集后交由餐厨垃圾收集资质的单位进行回收处置，禁止回收食用 动物垃圾 集中收集后外售制作有机肥 污泥 集中收集后外售

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 严格遵守《城市扬尘污染防治管理暂行规定》 执行及“六治理”要求 |
|  | 营运期 | 汽车尾气 | 加强停车场管理及绿化 | 达标排放 |
|  |  | 油烟废气 | 高效油烟净化器 |  |
|  |  | 污水处理站废气 | 地埋式，环评建议要求建设单位采取加强管理、污水处理池密闭、喷洒除臭剂、加强厂区绿化等措施 |  |
|  |  | 垃圾收集点、动物粪便废气 | 收集池密闭设置，定期清扫消毒，日产日清 |  |
|  |  | 柴油发电机废气 | 经自身携带的废气净化装置处理，处理后经抽排风系统排放，由于发电机使用频率很小，废气排放间断 性强，废气浓度很小，对周围环境影响很小； |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生产废水、生活污水 | 生产废水经沉淀池处理后循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后入市政管网 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 废水 | 生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理与清洗废水一起经园区污水处理站预处理后，通过市政管网排入濮阳市第二污水处理厂处理 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 固废 | 员工垃圾 | 垃圾箱集中收集后至垃圾收集点由环卫部门统一运送至垃圾填埋场 | 避免造成二次污染 |
|  |  | 游客垃圾 |  |  |
|  |  | 枯叶和树枝 | 集中收集后由当地环卫部门处理 |  |
|  |  | 餐饮垃圾 | 收集后交由餐厨垃圾收集资质的单位进行回收处置，禁止回收食用 |  |
|  |  | 动物垃圾 | 集中收集后外售制作有机肥 |  |
|  |  | 污泥 | 集中收集后外售 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为各类设备运行、游客活动、娱乐设施、扩音设备、机动车运行等 工序运行时产生噪声，设备噪声源强在60～90dB(A))之间。经采取基础减振、距离衰减 、及时维修、加强管理等措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域内天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域 内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响很小。 |

结论与建议

一、评价与结论 1、项目基本情况 项目名称：大熊猫科普基地项目 建设单位：濮阳农业科技园区科技投资有限公司 建设性质：新建 建设地点：濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）中原路南、濮瑞路东 工程总投资：该新建项目总投资11000万元，其中环保投资40万元，占总投资的0.36%。 2、产业政策相符性 本项目为新建性质，项目已在濮阳经济技术开发区经济发展局备案（2020-410972-90-03-078137），经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第三十四条旅游业2款：中的“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、 红色旅游、民族风情及其他旅游资源综合开发服务”。项目产品、设备、规模均不在限制类和淘汰类的范畴属鼓励类；经查《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》，该项目不在其限制、禁止用地项目目录中，符合国家产业政策。 3、选址可行性结论 项目位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）中原路南、濮瑞路东进行建设，土地性质为建设用地，项目用地选址已经濮阳经济技术开发区经济发展局批准同意，符合濮阳市中心城区土地利用总体规划和濮阳经济技术开发区控制性详细规划，选址合理可行。同时，经预测分析，本项目运行期间，本项目废气主要为停车场汽车尾气、油烟废气、柴油发电机废气及垃圾收集点恶臭。本项目入口处停车场车辆均为露天停放，此类排放由于露天扩散面积较大，稀释作用较强，另控制车速、加强管理及绿化，对周围环境影响小；油烟废气经高效油烟净化器处理后，通过专用油烟通道进行排放，对环境影响基本无影响；柴油发电机废气，经自身携带的废气净化装置处理，处 理后经抽排风系统排放，由于发电机使用频率很小，废气排放间断性强，废气浓度很小，对周围环境影响很小；垃圾收集点、动物粪便收集池密闭设置，定期清扫消毒，减少臭气对景点周边环境的影响；污水处理站为地埋式，环评建议要求建设单位采取加强管理、污水处理池密闭、喷洒除臭剂、加强厂区绿化等措施，对环境影响较小。污水处理站产的恶臭可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准；油烟排放浓度可满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准限制；废水主要为园区工作人员和游客产生的生活污水经化粪池预处理，商业区餐饮产生的食堂废水经隔油池预处理后以及清洗废水（动物尿液、动物清洗以及馆舍冲洗废水）一起汇集进入园区污水处理站预处理后，通过市政污水管网，最终进入濮阳市第二污水处理厂；厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中规定的2类评价标准限值；固体废物为游客和员工产生的生活垃圾统一收集至垃圾收集点由环卫部门统一运送至垃圾填埋场、动物垃圾集中收集后外售制作有机肥、园区污水处理站污泥集中收集后外售，枯叶和树枝集中收集后交由环卫部门统一处理。本项目产生的各项污染物均可达标排放，从环保角度选址合理可行。综上，本项目选址合理可行。 4、环境质量现状评价结论 评价区域各监测点和监测数据中SO2、NO2、PM10浓度值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。该评价区域内各监测点的NH3、H2S能够满足《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。PM10、O3、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物，因此项目所在区域为非达标区。 项目运营后，产生的废水经园区污水处理站预处理后经市政污水管网进入濮阳市第二污水处理厂，经污水处理厂处理达标后最终进入马颊河。根据水体功能区划，马颊河为IV类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。为了了解项目周边地表水水质状况，监测数据引用濮阳市生态环境局公布的濮阳市环境质量月报2020年2月-2020年3月马颊河马庄桥水闸、顺河沟濮瑞路桥断面监测结果，除氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准的要求，COD在2020年2月的顺河沟濮瑞路桥断面超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准的要求，主要为沿途接纳部分生活污水导致的。 本项目厂界四周昼间噪声值在56.2dB(A)～57.8dB(A)之间，夜间噪声值在45.5dB（A）～47.8dB（A））之间，场界四周满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 5、污染物可以实现达标排放或合理处置 （1）水环境影响分析 本项目产生的生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理与清洗废水一起经园区污水处理站预处理后，通过市政管网排入濮阳市第二污水处理厂处理后至马颊河；项目的建设不会对周围地表水产生显著影响。本项目废水经园区污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及濮阳市第二污水处理厂水质收纳标准。 （2）大气环境影响分析 本项目废气主要为停车场汽车尾气、油烟废气、柴油发电机废气、垃圾收集点恶臭、污水处理站产生的恶臭。 本项目入口处停车场车辆均为露天停放，此类排放由于露天扩散面积较大，稀释作用较强，另控制车速、加强管理及绿化，对周围环境影响小；油烟废气经高效油烟净化器处理后，通过专用油烟通道进行排放，对环境影响基本无影响；柴油发电机废气经自 身携带的废气净化装置处理，处理后经抽排风系统排放，由于发电机使用频率很小，废气排放间断性强，废气浓度很小，对周围环境影响很小；垃圾收集点、动物粪便收集池密闭设置，定期清扫消毒，减少臭气对景点周边环境的影响；污水处理站恶臭废气经采取地埋式设计、加强管理、污水处理池密闭、喷洒除臭剂、加强厂区绿化等措施，对环境影响较小。污水处理站产的恶臭可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准；油烟排放浓度可满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准限制； （3）声环境影响分析 本项目投入运营后，经预测分析，噪声经基础减振、距离衰减、及时维修、加强管理后，四周厂界噪声影响值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值，项目厂界噪声可以达标排放。 （4）固体废物影响分析 本工程生产过程中产生的主要为一般固废，固体废物为游客和员工产生的生活垃圾统一收集至垃圾收集点由环卫部门统一运送至垃圾填埋场、动物垃圾集中收集后外售制作有机肥、园区污水处理站污泥集中收集后外售，枯叶和树枝集中收集后交由环卫部门统一处理。在执行相应的暂存、转运等污染控制标准后，按相应要求对固废进行处置后可避免对环境产生二次污染。 二、建议 （1）评价建议项目建设单位严格落实环保“三同时”制度。 （2）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 （3）加强环境管理，对环保设备定期维护清理，确保其正常运行。 （4）加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。 （5）加强消防安全工作，严格按照有关消防规范设置消防设施，并使消防安全设施随时处于正常状态，定期接受消防管理部门的检查。 （6）对固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放清运，做到日产日清。 （7）总量控制指标，废水排放总量：51392t/a 濮阳市第二污水处理厂处理后：COD：2.056t/a，NH3-N：0.103t/a 总量指标从“开发区—2020年濮阳龙宇化工有限责任公司关停企业消减量”中替代。 评价结论：本项目符合国家产业政策、土地利用规划。项目建成后拟采取的各项污染防治措施可使工程对环境污染控制在最低程度，对区域环境影响很小。因此在建设单位严格执行国家有关环境保护法律、法规，严格执行建设项目的“三同时”制度，落实本环评提出的各项污染防治对策和措施的前提下，从环境保护的角度评价，项目是可行的。

审批意见： 经办人： 公章 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目土地利用规划图 附图三 周边环境敏感点示意图 附图四 项目平面布置图 附图五 卫生防护距离包络图 附图六 项目监测点位布置图 附件1 环评委托书 附件2 项目备案确认书 附件3 土地证明 附件4 规划证明 附件5 监测报告 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声环境专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

粗磨

粗磨

粗磨

废弃物、噪声

扬尘、噪声、废气

扬尘、噪声

扬尘、噪声

工程验收

设备安装

装饰工程

主体工程

场地平整

废水、建筑垃圾

图1 施工期工艺流程及产污工序图

生活污水、游客垃圾、生活垃圾、餐饮垃圾

工作人员及游客

营

运

期

动物清洗、动物尿液，馆舍清洗废水、动物粪便垃圾

动物

餐饮废水、停车场汽车尾气、油烟废气、柴油发电机废气、枯叶树枝、垃圾及污水处理站恶臭

园区

粗磨

员工生活用水

886.6

6

24

新鲜水

化粪池

经市政污水管网，进入濮阳市第二污水处理厂，最终至马颊河

游客用水

食堂用水

动物用水

绿化及道路洒水、消防用水、未预见用水

30

40

36

70

17.6

隔油池

污水处理站

32

8

28.8

7.2

56

14

17.6

损失、蒸发

56

28.8

140.8