# ·前言

## 一、项目由来

河南中原石油助剂有限公司是中原油田行业服务中心下属的成员企业，成立于2002年7月，注册资本为人民币3000万元。公司长期从事油田化学助剂、污水处理、生产系统防腐、原油脱水、物理化学清洗等产品生产销售、工艺技术研究开发和现场技术服务工作。近年来，河南中原石油助剂有限公司针对油田污水处理、低温原油脱水、区块防腐综合治理和高含硫油田开发等领域存在的问题开展了技术攻关，开发了预氧化油田污水处理、低温原油破乳脱水、油田区块防腐综合治理、油井及集输系统抑硫防腐等多项先进的工艺技术，研制生产了集输、采油、污水处理、防腐等系列助剂30多种，在各油田应用后均取得了良好效果，深受用户好评。

表面活性剂(surfactant)被誉为“工业味精”。是指具有固定的亲水亲油基团，在溶液的表面能定向排列，并能使表面张力显著下降的物质。它是一大类有机化合物，他们的性质极具特色，应用极为灵活、广泛，有很大的实用价值和理论意义。

河南中原石油助剂有限公司位于濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）久盛化工园区内，总占地面积19980m2。

河南中原石油助剂有限公司经过全面分析新型石油助剂的市场发展前景，拟在濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）久盛化工园区内投资7088万元建设年产4000t离子表面活性剂项目，生产离子表面活性剂，以取得良好的经济效益，同时通过向社会提供优质、环保型表面活性剂，为建设节能环保型社会做出贡献。

经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品为离子表面活性剂，不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类建设项目，且该项目已在河南濮阳工业园区经济发展局备案（详见附件2），项目代码为：2018-410953-26-03-077075，因此项目符合国家现行有关产业政策。

根据《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020 年）》的环境准入要求，新改扩建钢铁、石化、化工、建材、有色等涉气项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。原则上禁止新建、扩建钢铁、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等行业单纯新增产能项目，禁止新建、扩建以煤炭为燃料的耐火材料等行业项目。本项目为生产离子表面活性剂的化工项目，本项目建设满足濮阳市产业集聚区规划环评要求，因此，本项目建设是符合《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020 年）》的。

## 二、评价过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的有关规定，建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。

本项目为离子表面活性剂生产项目，根据《建设项目环境保护分类管理名录》（环境保护部令第44号、生态环境部令第1号，2018年4月28日）的规定：十五、化学原料和化学制品制造业—36基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造；除单纯混合和分装外的，应编制环境影响报告书，本项目不属于单纯混合和分装，因此应编制环境影响报告书。

为严格贯彻执行国家及地方有关建设项目的环保法律、法规要求，2019年5月，河南中原石油助剂有限公司委托河南冠泽环保技术有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1），接受委托后我单位组织有关技术人员对该项目建设地点及周边环境情况进行了现场踏勘，收集与项目相关的资料，在研究相关法律法规和进行初步工程分析的基础上，筛选评价因子和确定评价工作等级，结合项目所在区域的环境特征，依据有关导则编制环境质量现状监测方案，进行了区域环境质量现状监测；通过对项目运营期周围大气环境、水环境以及风险分析，对项目产生的环境影响进行了预测与评价，提出了相应的污染防治措施。评价确定了该项目主要关心的环境问题是项目建成后项目特征污染物对周围大气的影响，分析了项目选址的合理性以及项目建设产生的社会效益和环境效益，给出了项目建设环境可行的结论。项目环境影响报告书初稿编制完成后，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法（部令 第4号）》（2019年1月1日起施行）的要求，在环评爱好者（http://www.eiafans.com/thread-1288910-1-1.html）发布了征求意见稿公示；同时在濮阳日报上进行公示公告（2020年3月19~20日），两天共两次。于2020年3月编制完成《河南中原石油助剂有限公司年产4000t离子表面活性剂建设项目环境影响报告书》。

## 三、关注的主要环境问题

本次评价主要关注的环境问题是建设项目运营期间主要污染物的产生、治理措施以及环境达标情况。本项目关注的环境问题是：

（1）废气对大气环境的影响、治理控制措施及达标情况；

（2）噪声对环境的影响、治理控制措施及达标情况；

（3）固废的综合利用及处置措施可行性，尤其是危险固废；

（4）废水对水环境的影响、治理控制措施及达标情况。

## 四、评价结论

本项目符合国家及地方相关产业政策；拟选厂址位置可行；污染防治措施有效可行，废水、废气、噪声可实现达标排放，固体废物全部得到妥善处置，对周围环境影响不大；被调查对象均认可项目建设，无反对意见。因此，该项目在有效落实各项环境保护措施，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# 第一章   总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1国家相关法律法规及规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订）（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（修订）（2018年1月1日起施行）;

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）（2018年10月26日起施行）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日起施行）；

（5））《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》（2018年修订）（2018年10月26日起施行）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行）；

（12）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）；

（13）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（14）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（15）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号，2017年9月1日起实施、生态环境部令第1号，2018年4月28日修订实施）；

（16）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号令）；

（17）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第3号）；

（18）《环境影响评价公众参与办法（部令 第4号）》（2019年1月1日起施行）；

（19）《突发环境事件应急预案管理办法》（2015年6月5日）；

（20）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（21）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（22）关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）；

（23）关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）；

（24）关于印发《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气〔2020〕61号）。

### 1.1.2地方法规及文件

（1）《河南省水污染防治条例》（2019年5月31日审议通过，自2019年10月1日起施行）；

（2）《河南省大气污染防治条例》（2018年3月1日起施行）；

（3）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2012年1月1日起施行）；

（4）《河南省减少污染物排放条例》（2014年1月1日施行）。

（5）《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）；

（6）《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（豫环攻坚办〔2020〕46号）；

（7）《河南省人民政府关于打好土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫政[2017]45号）；

（8）《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）；

（9）《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）；

（10）《河南省环境保护厅关于印发河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（豫环文[2017]160号）；

（11）《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33号）；

（12）《河南省环境保护厅关于加快产业集聚区建设项目环评审批的意见》（豫环文〔2011〕146号）；

（13）《濮阳市人民政府关于印发濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018—2020年）的通知》（濮政〔2018〕17号）；

（14）《濮阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发濮阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（濮环攻坚办〔2019〕82 号）；

（15）《濮阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发濮阳市2019年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（2019年4月1日）；

（16）《濮阳市2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（濮政〔2018〕19号）；

（17）《濮阳市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案》；

（18）《濮阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于转发<关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知>的通知》（濮环攻坚办[2017]203号）；

（19）《濮阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发濮阳市2018年挥发性有机物综合治理方案的通知》（濮环攻坚办[2018]85号）；

（20）濮阳市环境保护局《关于建设项目环境影响评价有关事项的通知》（濮环办[2018]27号）；

（21）河南省污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2020】7号）；

（22）《濮阳市城市总体规划》（2005-2020）；

（23）《濮阳市产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》及审查意见。

### 1.1.3 技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  土壤环境》（试行）（HJ964-2018 2019-07-01实施）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（8）《污染源源强核算技术指南  准则》（HJ884-2018）；

（9）《国家危险废物名录》（环保部2016年第39号令）；

（10）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）；

（11）《固体废物鉴别导则（试行）》（2006年4月1日）；

（12）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

（13）《危险废物鉴别标准》（GB5085-2007）；

（14）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起施行）；

（15）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（16）《危险化学品目录（2015版）》（2015年5月1日起施行）；

（17）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（18）《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）；

（19）《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）；

（20）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）；

（21）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）。

### 1.1.4 与项目有关的文件及规划

（1）本次环评项目的《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码为：2018-410953-26-03-077075）；

（2）《关于河南中原石油助剂有限公司年产4000t离子表面活性剂建设项目环境影响评价执行标准意见的函》；

（3）建设单位提供的项目其他相关资料；

（4）建设单位环评委托书；

## 1.2 评价对象

本次环评工作评价对象为河南中原石油助剂有限公司年产4000t离子表面活性剂建设项目。

## 1.3 评价目的、评价重点及指导思想

### 1.3.1 评价目的

通过对建设项目厂址周围环境现状的调查和监测，掌握评价区域内的环境质量现状及环境特征；通过工程分析，分析建设项目主要污染物排放环节和排放量；结合项目所在地环境功能区划要求，预测项目主要污染物对周围环境的影响程度、影响范围，论证项目采用的环境保护治理措施的技术经济可行性与合理性，从环境保护角度上提出减轻污染的对策和建议，为环境管理提供决策依据，使项目建设达到经济效益、社会效益和环境效益的统一。从环境保护角度综合论证本项目建设的可行性。

1.3.2 评价重点

结合本项目的排污特点及周围环境特征，确定本次评价工作重点为工程分析、环境影响预测与评价、污染防治措施可行性论证。

### 1.3.3 指导思想

（1）贯彻执行国家环保法规，遵循客观公正科学的原则，紧密结合国家产业政策、城市发展规划、环保规划、环境功能区规划的要求开展评价工作；

（2）贯彻“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则，减少工程的排污量；

（3）突出重点，兼顾一般，突出工程以废气污染为主的特点，重点做好工程废气的污染控制分析内容；

（4）通过分析评价，从发展经济和保护环境的目的出发，明确提出工程应采取的污染防治与控制、环境管理与监测计划等工程或非工程措施，对本项目的环境可行性进行分析并给出明确结论。

## 1.4 污染影响识别与评价因子筛选

### 1.4.1 污染影响识别

本项目污染影响识别见表1.4-1。

表1.4-1    环境影响识别表

| 类别 影响因素 | 建设期 | 运行期 |
| --- | --- | --- |
|  | 施工 | 运输 | 废水 | 废气 | 固废 | 噪声振动 | 运输 | 效益 |
| 自 然 生 态 环 境 | 地表水 | -1SP |  | -1LP |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | -1SP |  | -1LP |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境 | -1SP | -1SP |  | -2LP |  |  | -1LP |  |
|  | 声环境 | -1SP | -1SP |  |  |  | -1LP | -1LP |  |
|  | 地表 | -1SP |  |  |  | -1LP |  |  |  |
|  | 土壤 | -1SP |  |  |  | -1LP |  |  |  |
|  | 植被 | -1SP |  |  |  |  |  |  |  |
| 社 会 经 济 环 境 | 交通 |  | +1SP |  |  |  |  |  |  |
|  | 公众健康 | -1SP | -1SP |  | -1LP |  |  |  |  |
|  | 经济 | +1SP | +1SP |  | -1LP |  |  |  | +1LP |
|  | 就业 | +1SP | +1SP |  |  |  |  |  | +2LP |
| 备注：影响程度：1-轻微；2-一般；3-显著 影响时段：S-短期；L-长期 影响范围：P-局部；W -大范围 影响性质：+-有利；--不利 |

从表1.4-1中看出，本项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的正、负影响，也存在长期的或正或负的影响。施工期的影响主要表现在施工过程对环境空气、声环境产生一定程度的负面影响，但施工影响是局部的、短期的，且随着施工期的结束而结束；营运期对环境的不利影响是长期存在的，在生产过程中，可能对环境空气、地下水环境和声环境产生不同程度的负面影响；本项目对环境的正面影响则主要表现在经济环境和社会环境等诸多方面，对当地的经济发展和劳动就业均会起到一定的积极作用。

### 1.4.2 评价因子筛选

根据本项目污染源、污染物排放特点及污染物可能产生的危害程度，进行环境影响因子识别和筛选，结合区域环境特征，确定本次评价因子。详见表1.4-2。

表1.4-2   本项目污染物评价因子筛选一览表

| 要素 | 现状评价因子 | 影响预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、甲醇、二甲苯、非甲烷总烃 | 甲醇、二甲苯、非甲烷总烃 |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS | / |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH值、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌、菌落总数、石油类 | 耗氧量 |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 土壤 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、 1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 二甲苯 |

## 1.5 评价标准

### 1.5.1 环境质量标准

根据濮阳市环境保护局工业园区分局出具的《关于河南中原石油助剂有限公司年产4000t离子表面活性剂建设项目环境影响评价执行标准意见的函》（详见附件），本次评价执行的环境质量标准见下表。

表1.5-1   地表水环境质量标准一览表

| 地 表 水 环 境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 | pH | 6～9 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 30mg/L |
|  |  | 氨氮 | 1.5mg/L |
|  |  | BOD5 | 6mg/L |
|  |  | SS | 100mg/L |

表1.5-2   环境空气质量标准一览表

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 评价因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 | TSP | 1小时平均 | / |
|  |  |  | 24小时平均 | 300μg/m3 |
|  |  | PM10 | 1小时平均 | / |
|  |  |  | 24小时平均 | 150μg/m3 |
|  |  | PM2.5 | 1小时平均 | / |
|  |  |  | 24小时平均 | 75μg/m3 |
|  |  | SO2 | 1小时平均 | 500μg/m3 |
|  |  |  | 24小时平均 | 150μg/m3 |
|  |  | NO2 | 1小时平均 | 200μg/m3 |
|  |  |  | 24小时平均 | 80μg/m3 |
|  |  | CO | 1小时平均 | 10mg/m3 |
|  |  |  | 24小时平均 | 4mg/m3 |
|  |  | O3 | 1小时平均 | 200μg/m3 |
|  |  |  | 日最大8小时平均 | 160μg/m3 |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 | 二甲苯 | 1小时平均 | 200μg/m3 |
|  |  | 甲醇 | 1小时平均 | 3000μg/m3 |
|  |  |  | 24小时平均 | 1000μg/m3 |
|  |  | 总挥发性有机物(TVOC) | 1小时平均 | 1200μg/m3 |
|  |  |  | 8小时平均 | 600μg/m3 |
|  | 《大气污染物综合排放标准详解》 | 非甲烷总烃① | 1小时平均 | 2mg/m3 |

表1.5-3   地下水环境质量标准一览表

| 地 下 水 环 境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 | pH | 6.5～8.5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨氮 | ≤0.5mg/L |
|  |  | 硝酸盐 | ≤20mg/L |
|  |  | 亚硝酸盐 | ≤1.0mg/L |
|  |  | 氰化物 | 0.05mg/L |
|  |  | 砷 | ≤0.01mg/L |
|  |  | 汞 | ≤0.001mg/L |
|  |  | 铬（六价） | ≤0.05mg/L |
|  |  | 铅 | ≤0.01mg/L |
|  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L |
|  |  | 镉 | ≤0.005mg/L |
|  |  | 铁 | ≤0.3mg/L |
|  |  | 锰 | ≤0.1mg/L |
|  |  | 总硬度 | ≤450mg/L |
|  |  | 挥发性酚类 | ≤0.002mg/ |
|  |  | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |
|  |  | 高锰酸盐指数 （耗氧量（CODMn法，以O2计）） | ≤3.0mg/L |
|  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L |
|  |  | 氯化物 | ≤250mg/L |
|  |  | 总大肠菌群 | ≤3.0CFUc/100mL |
|  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL |
|  |  | 石油类① | ≤0.05mg/L |

表1.5-4   声环境质量标准一览表

| 声环境 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类 | 等效声级LAeq | 昼间 | 65dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 夜间 | 55dB(A) |

表1.5-5   建设用地土壤污染风险管控质量标准一览表   单位：mg/kg

| 序号 | 污染物 种类 | 污染物项目 | 第二类用 地筛选值 | 序号 | 污染物 种类 | 污染物项目 | 第二类用 地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重金属和无机物 | 砷 | 60 | 24 | 挥发性有机物 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 2 |  | 镉 | 65 | 25 |  | 氯乙烯 | 0.43 |
| 3 |  | 铬（六价） | 5.7 | 26 |  | 苯 | 4 |
| 4 |  | 铜 | 18000 | 27 |  | 氯苯 | 270 |
| 5 |  | 铅 | 800 | 28 |  | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 6 |  | 汞 | 38 | 29 |  | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 7 |  | 镍 | 900 | 30 |  | 乙苯 | 28 |
| 8 | 挥发性有机物 | 四氯化碳 | 2.8 | 31 |  | 苯乙烯 | 1290 |
| 9 |  | 氯仿 | 0.9 | 32 |  | 甲苯 | 1200 |
| 10 |  | 氯甲烷 | 37 | 33 |  | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 11 |  | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 34 |  | 邻二甲苯 | 640 |
| 12 |  | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 35 | 半挥发性有机物 | 硝基苯 | 76 |
| 13 |  | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 36 |  | 苯胺 | 260 |
| 14 |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 37 |  | 2-氯酚 | 2256 |
| 15 |  | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 38 |  | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 16 |  | 二氯甲烷 | 616 | 39 |  | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 17 |  | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 40 |  | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 18 |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 41 |  | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 19 |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 42 |  | 䓛 | 1293 |
| 20 |  | 四氯乙烯 | 53 | 43 |  | 二苯并[a, h]蒽 | 1.5 |
| 21 |  | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 44 |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 22 |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 45 |  | 萘 | 70 |
| 23 |  | 三氯乙烯 | 2.8 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018) |

### 1.5.2 污染物排放标准

根据濮阳市环境保护局工业园区分局出具的《关于河南中原石油助剂有限公司年产4000t离子表面活性剂建设项目环境影响评价执行标准意见的函》，本次评价的污染物排放标准见表1.5-6。

表1.5-6   污染物排放标准一览表

| 污染 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率/排放高度 kg/h/m | 周界外最高 浓度mg/m3 |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 甲醇 | 190 | 5.1/15 | 12 |
|  |  | 二甲苯 | 70 | 1.0/15 | 1.2 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 120 | 10/15 | 4.0 |
|  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚[2017]162号）和《濮阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于转发<关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知>的通知》（濮环攻坚办[2017]203号） | 非甲烷 总烃 | 80 | / | 2.0 |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 | 30 | / | 二甲苯：0.2 |
|  |  | 甲醇 | / | / | 1.0 |
| 废水 | 《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）表1 间接排放限值 | COD | mg/L | 300 |
|  |  | BOD5 | mg/L | 150 |
|  |  | SS | mg/L | 150 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 30 |
|  |  | TN | mg/L | 50 |
|  |  | TP | mg/L | 5 |
|  | 濮阳第三污水处理厂设计收水指标 | COD | mg/L | 500 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 30 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 | 等效声级LAeq | 昼间 | 65dB(A) |
|  |  |  | 夜间 | 55dB(A) |
|  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  | 昼间 | 70dB(A) |
|  |  |  | 夜间 | 55dB(A) |
| 固废 | 《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其2013年修改单 |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |

## 1.6 评价工作等级

### 1.6.1 大气环境评价等级

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐估算模型对本项目建成后大气环境评价工作进行分级，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pmax和最远影响距离D10%，然后按评价工作分级判别进行分级。本项目估算模型参数见表1.6-1，大气环境影响评价等级的分级判据见表1.6-2。

表1.6-1   估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 394.06万人 |
| 最高环境温度/℃ | 41.4 |
| 最低环境温度/℃ | -17.8 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否√ |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否√ |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表1.6-2   大气环境影响评价工作等级的确定

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≦Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

经过计算可知，最大占标率因子为环氧乙烷、环氧丙烷罐区无组织排放的非甲烷总烃，Pmax为22.05% > 10%。因此，本项目环境空气影响评价等级定为一级。

### 1.6.2 地表水环境评价等级

本项目废水主要为生活污水、设备冲洗废水、地面清洁废水、水环真空泵排放废水、分析化验废水、循环冷却水排污水、夏季罐区喷淋降温废水。设备冲洗废水量为0.1431m³/d，地面清洁废水量为0.056m³/d，水环真空泵排放废水量为0.016m³/d，循环冷却水排污水水量1.2m3/d，分析化验废水量0.33m3/d，夏季罐区喷淋降温废水13.44m3/d，生活污水0.656m3/d，其中，设备冲洗废水、水环真空泵排放废水作为原料水回用，夏季罐区喷淋降温废水、循环冷却水排污水作为现有工程原料水回用不外排，生活污水、地面清洁废水、分析化验废水排入濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站进行处理，处理后进入濮阳市第三污水处理厂处理后，最终排入金堤河。按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目地表水为间接排放，故评价等级为三级B。

### 1.6.3 地下水环境评价等级

本项目建设和生产运营过程中，原辅材料、反应中间产物等输送管道和储存装置可能发生渗漏而对地下水质造成污染影响。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）有关地下水影响评价工作等级划分原则，本项目为Ⅰ类项目，本项目位于濮阳市产业集聚区，园区用水为市政管网供水，没有分散饮水水井，结合本项目水污染物排放特征及评价区域水文地质状况，本项目最近的饮用水为中原油田彭楼地表水饮用水输水管线，距离为2.2km，本项目周边环境敏感程度为不敏感，确定本项目地下水评价等级为二级。本项目地下水评价工作等级确定见表1.6-3。

表1.6-3   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 1.6.4 噪声评价等级

按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4－2009），确定本项目声环境影响评价等级为三级。声环境影响评价等级划分详见表1.6-4。

1.6-4   声环境影响评价等级划分

| 项 目 | 指 标 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 厂址区域声环境功能区划 | 3类 | 三级 |
| 噪声影响范围内人口 | 少 |  |
| 工程对周围敏感点噪声级增加量 | 小于3dB（A） |  |

### 1.6.5 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求进行判定可知，本项目大气环境风险潜势为IV级；地表水环境风险潜势为III级；地下水环境风险潜势为III级。按照表1.6-5评价工作等级划分表，确定本项目环境风险评价工作等级分别为：大气环境风险评价为一级；地表水环境风险评价为二级；地下水环境风险评价为二级，故本项目风险评价等级为一级。

表1.6-5   评价工作等级划分一览表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 简单分析a |
| a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明 |

### 1.6.6土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目生产离子表面活性剂，属于化工制造业，项目类别为I类；项目占地规模为小型；且项目位于濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）久盛化工园区内，现状周围有农田属于敏感。因此，本项目土壤环境影响评价等级为一级，详见表1.6-6。

表1.6-6   污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

## 1.7 评价范围及环境保护目标

### 1.7.1 评价范围

本项目各环境要素评价范围见下表1.7-1。

表1.7-1   项目各环境要素评价范围一览表

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 以建设项目中心，以厂界外延边长为5km的矩形 |
| 地表水 | 濮阳市第三污水处理厂排水口至金堤河宋海桥省控断面，共18.6km河段 |
| 地下水 | 以厂址为边界，地下水流向两侧719m，下游1438m范围内的浅层地下水 |
| 声环境 | 厂界外200m范围 |
| 环境风险 | 大气环境风险评价范围：本项目厂界外扩5km的范围，地表水和地下水环境风险评价范围同地表水和地下水环境评价范围 |
| 土壤 | 占地范围内及占地范围外1km范围内 |

### 1.7.2 环境保护目标

根据工程特征、建设项目周边环境状况和地方环境保护要求确定环境保护目标，结果见表1.7-2，图1.7-1。

1.7-2   本项目环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距离(m) | 规模 （人） | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 大河寨村 | 北 | 201 | 2050 | 居住 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 |
|  | 岳村集村 | 北 | 2383 | 3500 | 居住 |  |
|  | 西寨村 | 西北 | 1052 | 680 | 居住 |  |
|  | 牛村 | 西北 | 1625 | 520 | 居住 |  |
|  | 荣村 | 西北 | 1620 | 560 | 居住 |  |
|  | 吴拐村 | 西北 | 1863 | 565 | 居住 |  |
|  | 高庄村 | 西北 | 2371 | 780 | 居住 |  |
|  | 马头村 | 西 | 2163 | 830 | 居住 |  |
|  | 栾昌湖村 | 西南 | 1485 | 1620 | 居住 |  |
|  | 许家庄村 | 东南 | 1074 | 920 | 居住 |  |
|  | 大口寨村 | 东南 | 1623 | 1310 | 居住 |  |
|  | 李信村 | 东南 | 766 | 1680 | 居住 |  |
|  | 西没岸村 | 东 | 1977 | 930 | 居住 |  |
|  | 新成寨村 | 东北 | 1221 | 430 | 居住 |  |
|  | 石佛店村 | 东北 | 2156 | 880 | 居住 |  |
| 地表水环境 | 金堤河 | S | 5144 | 0.51m3/s | 排涝、纳污 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类 |
| 地下水 环境 | 评价区域地下水 | － | － | － | 农灌 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 声环境 | 厂界外200m | / | / | / | / | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类 |
| 土壤 | 占地范围内及占地范围外1km范围内 | / | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)筛选值第二类用地 |

## 1.8 厂址可行性及平面布置合理性

### 1.8.1 厂址可行性

本项目位于濮阳市产业集聚区久盛化工园区内，北侧201m为大河寨村、西北侧1052m西寨村，西南1074m许家庄村，南侧为河南中原助剂有限公司化工分公司，西侧为濮阳中原三力龙源化工有限公司，东侧为龙都石化。项目地理位置详见附图一，项目周围环境概况图见附图二。

1.8.1.1 环境有利条件

本项目厂址环境地质条件、环境自然条件、气象气候条件、水文条件、基础设施以及环境敏感点等方面均有利于工程建设，厂址环境有利条件析见表。

1.8.1.2 环境的可接受性

本项目位于濮阳市产业集聚区久盛化工园区内，经现场调查后发现产业集聚区内现有一条彭楼饮用水输水管道穿越，在集聚区南侧沿铁路的北边布设，距离本项目约2.2km，本项目不在其输水管道的二级保护区范围内。

表1.8-1   本项目厂址环境条件可行性分析结果

| 类 别 | 环境条件描述 | 是否有利于项目建设 |
| --- | --- | --- |
| 环境地质条件 | 厂址所在地为平原地区，地势平坦，不存在地下暗河、溶洞等不利地质条件，建设条件便利。 | 有利 |
| 环境资源条件 | 交通资源：项目紧临园区道路、城市主干道，交通便利。 | 有利 |
| 气象气候条件 | 濮阳市气候暖温带半湿润季风型大陆性气候，四季分明。濮阳市常年主导风向为南风，其次为东南风，厂址不在濮阳市常年主导风向上风向。 | 有利 |
| 水文条件 | 项目南距金堤河5144m，位于濮阳市河流水系和地下水的下游区域。 | 有利 |
| 基础设施 | 供水：园区内供水干管已建成，使用园区集中供水。 供热：项目供热由园区集中供热供给。 供电：项目用电来自市政用电。 排水：项目设备冲洗废水、水环真空泵排放废水作为原料水回用，夏季罐区喷淋降温废水、循环冷却水排污水作为现有工程原料水回用不外排，项目生活污水、地面清洁废水、分析化验废水进入濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园处理站进行处理，实行清污分流、雨污分流制。 | 有利 |
| 环境容量 | 由环境质量现状监测与评价结果可知，项目所在区域大气、地下水、声环境质量现状较好，现有环境容量可容纳本项目的建设。 | 有利 |
| 环境影响 | 废气：废气经处理后达标排放，对项目所在区域大气环境影响较小； 废水：设备冲洗废水、水环真空泵排放废水作为作为原料水回用，夏季罐区喷淋降温废水、循环冷却水排污水作为现有工程原料水回用不外排，生活污水、地面清洁废水、分析化验废水排入濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站进行处理，处理后进入濮阳市第三污水处理厂处理后，最终排入金堤河。 固废：固体废物经过合理资源化综合利用，处置率达到100%，对周边环境影响较小； 噪声：厂界噪声达标排放，环境保护目标能够满足保护级别要求。 本项目建成运营后，废气、废水、固废、噪声经有效可行的防治措施治理后，均可达标排放，由预测结果可知项目建成后不会降低区域原有环境质量。 | 有利 |
| 环境防护距离 | 环境防护距离内无环境敏感点 | 有利 |
| 环境风险 | 本项目事故风险在可接受范围之内 | 有利 |
| 周围敏感点分布 | 大河寨村、西寨村、李信村、许家庄村等。最近的敏感点为距本项目北侧201m的大河寨村。 | 有利 |
| 文物保护 | 厂址周边无文物古迹及重点保护单位。 | 有利 |

本项目距离其它饮用水源保护区均在5km以上，不在濮阳市饮用水源保护区内。本项目与彭楼饮用水输水管线位置关系见附图九。

综上所述，本项目厂址所在地为工业用地，厂址地质条件良好，不在城市主导风向的上风向，园区公用基础设施可靠，交通运输便利；各污染物经治理后对周围环境影响不大，本项目不在濮阳市饮用水源保护区范围内，与周围企业相容，因此，评价认为该项目厂址可行。

根据环境影响预测结果可知，项目实施后，评价区各环境敏感点空气质量仍满足环境功能区要求，本项目的废气、废水对环境的影响不大；对项目区域地下水环境影响较小。厂界噪声达标，本项目不会对周边敏感点形成噪声污染。在各项环保措施得以落实、杜绝非正常排放的情况下，综合大气环境、水环境和噪声环境、风险的预测结果可知，项目拟选厂址是可行的。

### 1.8.2 平面布置合理性

本项目位于濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）久盛化工园区内，本项目占地面积15480m2，平面布置原则根据生产工艺流程、贮运、防火、安全、卫生和施工等要求，结合厂区地形、气象等自然条件，合理布局，项目平面布置见附图。各功能分区明确，平面布局合理紧凑，符合工艺流程要求和环保要求。总体分析本项目平面布置合理可行。

（1）本项目大多数建筑物具有良好的朝向、日照和通风条件；合理确定消防通道宽度，在满足卫生、消防等的要求下，尽量紧凑布置，减少占地；合理地组织人流和物流，减少了交叉运输，保证安全。

（2）主要生产车间按工艺流程布置较集中，有利于车间物料的输送，减少物料损失和消耗，提高了资源利用效率。

（3）从厂区总平面布置图来看，本项目新建活性剂生产厂房位于厂区东南侧，新建罐区位于北侧，紧邻生产区，有利于原料、产品的输送；办公区布置在厂区西南侧，濮阳市常年主导风向为南风，其次为东南风，办公位于项目上风向，不仅有利于与外界接触和厂区办公，还可以避免项目生产区的影响。

综上所述，本项目平面布局功能分区明确，满足工艺、安全消防和卫生防护要求，具有物流通畅、线路短捷，人、物分流的优点，在采取相应的污染防治措施后，平面布置合理。

## 1.9 专题设置

本评价设置以下9个专题，根据本项目的特点及环境保护的要求，确定本次评价工作重点为：工程分析、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证。

（1）总则

（2）工程分析

（3）环境现状调查与评价

（4）环境影响预测与评价

（5）环境风险评价

（6）环境保护措施及其可行性论证

（7）环境影响经济损益分析

（8）环境管理与监测计划

（9）环境影响评价结论

## 1.10 评价工作程序

评价工作程序见下图1.11-1。

# 第二章   工程分析

## 2.1现有工程分析

河南中原助剂有限公司现有工程《河南中原助剂有限公司化工分公司年产5000吨油田化工助剂项目》由河南汇能阜力科技有限公司编制完成，于2017年9月通过原濮阳市环境保护局工业园区分局审批，审批文号：濮工环审[2017]23号，并于2018年5月通过竣工环保验收工作。

2.1.1现有工程基本情况

现有工程基本情况见表2.1-1。

表2.1-1    现有工程基本情况一览表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 河南中原助剂有限公司化工分公司年产 5000 吨油田化工助剂项目 |
| 建设单位 | 河南中原助剂有限公司化工分公司 |
| 总投资 | 3500万元，其中环保投资8.5万元 |
| 建设地点 | 濮阳市产业集聚区 |
| 项目性质 | 新建 |
| 生产规模 | 年产5000吨油田化工助剂 |
| 占地面积 | 4500m2 |
| 建筑面积 | 4440m2 |
| 劳动定员 | 拟用职工15人，在15人在厂内食宿 |
| 工作制度 | 8小时工作制，一班倒，年工作300天 |

2.1.2现有工程产品方案

现有工程产品方案及规模见表2.1-2，产品质量控制标准见表2.1-3。

表2.1-2    现有工程产品方案及规模

| 序号 | 产品类型 | 产能（万t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油田污水处理剂 | 絮凝剂 | 2500（氢氧化钙含量 30%） |
| 2 |  | pH值调整剂 | 500 |
| 3 | 油田破乳剂 | 1000 |
| 4 | 油田缓蚀剂 | 1000 |

表2.1-3（1）   破乳剂的质量控制指标 Q/SHCG66-2013

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 均匀液体、无杂质 |
| 闭口闪点/℃ | ≥20 |
| 脱水率a | 轻质原油， ρ≤865 kg/m3 | ≥90% |
|  | 中质原油，865 kg/m3＜ρ＜916kg/m3 | ≥90% |
|  | 重质原油， ρ≥916 kg/m3 | ≥80% |
|  | 含聚原油 | ≥80% |
| 水相清洁度 | 自然原油乳状液 | 不低于 1 级 |
|  | 人工原油乳状液 | 不低于 2 级 |
| 有机氯含量 | 0.0% |
| a 聚合物驱采出原油“脱水率”均执行“含聚原油”指标。 |

表2.1-3（2）   缓蚀剂的质量控制指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 均匀液体 |
| pH 值 | 5～9 |
| 倾点℃ | ≤-5 |
| 开口闪点℃ | ≥50 |
| 溶解性 | 水溶或水分散，无沉淀 |
| 乳化倾向 | 无乳化倾向 |
| 配伍性 | 不降低其他药剂性能 |
| 缓蚀率，% | ≥70 |

表2.1-3（3）   絮凝剂的技术指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色悬浊液体 |
| 密度/(g/cm3 ) | ≥1.10 |
| 75μm筛余物质量分数 | ≤0.5% |
| pH 值（0.1%水溶液） | ≥11.0 |
| 氧化钙含量 | ≥15% |

表2.1-3（4）   pH 调整剂的技术指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色悬浊液体 |
| 密度/(g/cm3 ) | ≥1.10 |
| 75μm筛余物质量分数 | ≤0.5% |
| pH 值（0.1%水溶液） | ≥13.0 |
| 氧化钙含量 | ≥15% |
| NaOH含量 | ≥15% |

2.1.3现有工程主要建设内容

现有工程主要建设内容见表2.1-4。

表2.1-4  现有工程主要建设内容一览表

| 类别 | 项目名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 建筑面积2040m2（长102m，宽20m，高9m） |
| 储运工程 | 储罐区 | 占地面积194m2，氢氧化钠储罐存放区 |
| 辅助工程 | 消防系统 | 消防水池、消火栓及灭火器等 |
| 公用工程 | 供电系统 | 由市政电网供电 |
|  | 供水系统 | 由市政供水管网供给 |
|  | 排水系统 | 实行雨污分流，生活污水经化粪池处理后进入濮阳市久盛石化有限公司石油助剂园区污水处理站，处理达标后进濮阳市第三污水处理厂 |
| 环保工程 | 废气治理措施 | 投料粉尘经“集气罩+袋式除尘器+1根15m高排气筒” |
|  | 废水治理措施 | 生活污水经化粪池处理后进入濮阳市久盛石化有限公司石油助剂园区污水处理站，处理达标后进濮阳市第三污水处理厂 |
|  | 噪声治理措施 | 基础减振、厂房隔声等 |
|  | 固废治理措施 | 1座危废暂存间，占地面积为36m2，位于生产车间中部靠南侧；1座一般固废暂存间，占地面积80m2，位于车间外氢氧化钠罐区北侧 |
|  | 环境风险 | 1座，容积为550m3事故池 |
|  |  | 氢氧化钠罐区设置围堰，防渗处理 |
|  |  | 危险标识、消防器材、应急救援器材 |

2.1.4现有工程主要生产设备

现有工程主要生产设备见表2.1-5。

表2.1-5   现有工程主要生产设备一览表

| 产品名称 | 设备名称 | 规格型号 | 数量/台（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 化灰罐 | φ2000*3000 | 2 |
|  | 分离池 | φ3000*3000 | 1 |
|  | 成品池 | φ3000*3000 | 1 |
|  | 搅拌釜 | 5m3 | 2 |
|  | 电加热釜 | 3m3 | 1 |
|  | 氢氧化钠储罐 | 50m3 | 2 |
|  | 装卸泵 | 20m3 /h（一用一备） | 2 |
|  | 提升机 | / | 3 |

2.1.5现有工程原辅材料消耗及能源消耗

现有工程原辅材料及能源消耗情况见表2.1-6。

表2.1-6   现有工程原辅材料及能源消耗一览表

| 产品名称 | 物料名称 | 物态/规格 | 年消耗量/t | 包装方式 | 储存位置/方式 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 絮凝剂和 pH 值调整剂 | 生石灰 | 固体 | 891 | 袋装 | 车间 | 厢式汽车 |
|  | 氢氧化钠（30%） | 液体 | 250 | 储罐 | 储罐 | 厢式汽车 |
| 破乳剂 | 破乳干剂（聚氧 乙烯醚型非离子 表面活性剂） | 固态 | 600 | 袋装 | 车间 | 厢式汽车 |
| 缓蚀剂 | 咪唑啉 | 固态 | 300 | 桶装 | 车间 | 厢式汽车 |
|  | 三聚磷酸钠 | 固态 | 50 | 袋装 |  |  |
| 能源 | 电 | / | 10万kwh | / | / | / |
|  | 自来水 | / | 3714m3/a | / | / | / |

2.1.6现有工程给排水

现有工程用水包括生产用水、生活用水，现有工程用水根据验收报告数据，水平衡图见图2.1-1所示。

①生产用水：根据建设方提供的资料，现有工程生产用水用量为3175t/a：

a：絮凝剂生产用水：絮凝剂氢氧化钙含量为30%，絮凝剂年产量为2750t（其中含絮凝剂产品2500t，pH调整剂中原料用量250t）。生产用水分反应用水及产品用水两部分，反应用水为200t/a，产品用水为1925t/a。絮凝剂生产共需用水2125t/a。

b：破乳剂生产用水：破乳干剂与水配比为6:4，产品产量为1000t/a，则破乳剂生产过程中用水量为400t/a。

c：缓蚀剂生产用水：咪唑啉与三聚磷酸钠与水比例：3:0.5:6.5，产品产量为

1000t/a，则缓蚀剂生产用水量为650t/a。

d：设备及地面冲洗水：项目设备在长时间停用开机以及生产线更换产品时需要用水冲洗，其他短时间停机不需要冲洗，破乳剂和缓蚀剂产品的主要设备为不锈钢釜，配置好的破乳剂和缓蚀剂产品为混合均匀的单一相溶液，清洗后的水中含有少量原料，放到聚丙烯塑料桶内，封闭保存，待下次配制同样产品时使用，不排放。

经与厂家核实，无地面冲洗废水，生产原材料多数为固体，仓库及生产车间内需要有防潮措施，不能有水。

② 生活用水：现有工程办公人员为15人，在厂区食宿，工作时间按300天计。根据《河南省地方标准用水定额》（DB41T385-2009），用水按照120L/（人·d）计，则办公生活用水量为1.8m3/d，540m3/a。

（2）排水：现有工程采用雨、污分流排水系统，雨水经汇集后进入集聚区雨水管网；项目反应釜定期清洗废水含有反应所需物料，可直接回用于生产过程，则现有工程废水主要为办公生活产生的生活污水。

污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.44m3/d，432m3/a，污水经化粪池处理后，经市政管网排入濮阳市第三污水处理厂处理，最终排入金堤河。

2.1.7现有工程生产工艺流程及产污环节

（1）絮凝剂生产工艺简述

生石灰块（粉）由人工卸入斗式提升机。斗式提升机提加至化灰罐上部自

拌动倒至化灰罐内，加入清水自动搅拌30min从下部放入分离池，对石灰乳溶液进行进一步的搅拌溶解完全，经下部提升泵提至灰渣分离器分离出不溶解的灰渣后进入成品池。成品池中的产品经装车泵打至槽车外运。

絮凝剂生产工艺流程图及产污环节示意图见图2.1-2。

产污环节分析：

1、废气：投料废气

2、固废：废包装物；

3、噪声：搅拌、泵类等噪声。

（2）pH调整剂生产工艺简述

人工将氢氧化钠液体（30%）和氢氧化钙液体（30%）装至桶中，由提升机提至搅拌釜上部，由人工分别加入搅拌釜，混合均匀后装桶。氢氧化钠（30%）与氢氧化钙乳液混合比 1:1。

pH调整剂生产工艺流程图及产污环节示意图见图2.1-3。

产污环节分析：

1、噪声：搅拌、泵类等噪声。

（3）破乳剂生产工艺简述

将桶装破乳干剂（聚氧乙烯醚型非离子表面活性剂）由提升机提至搅拌釜上部，人工加入搅拌釜，反应釜加水并进行搅拌，混合均匀后装桶。破乳干剂与水比例6:4。

破乳剂生产工艺流程图及产污环节示意图见图2.1-4。

产污环节分析：

1、噪声：搅拌、泵类等噪声。

（4）缓蚀剂生产工艺流程图

将咪唑啉、三聚磷酸钠提升至搅拌釜上部，人工加入搅拌釜，反应釜加水并进行搅拌，混合均匀后装桶。咪唑啉与聚磷酸盐与水比例：3:0.5:6.5。

缓蚀剂生产工艺流程图及产污环节示意图见图2.1-5。

产污环节分析：

1、噪声：搅拌、泵类等噪声。

2.1.8现有工程产排污情况

现有工程已于2018年5月通过竣工环保验收工作，现有工程直接引用《河南中原助剂有限公司化工分公司年产5000吨油田化工助剂项目竣工环境保护验收监测报告》中数据。

#### 2.1.8.1废水

现有工程无生产废水，生活污水经化粪池处理后进濮阳中原久盛石油有限公司石油助剂园区污水处理站处理，石油助剂园区污水处理站为园区公共环保处理措施，验收期间现有工程生活污水引用濮阳中原久盛石油有限公司石油助剂园区季度废水监测报告，但监测报告中不涉及废水水量和进口浓度，现有工程生活污水量及生活污水进污水处理站浓度根据现有工程环评数据（现有工程员工人数不变），现有工程废水产排见表2.1-7。

表2.1-7   现有工程废水产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 处理措施 | 排放情况 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/L | 产生量t/a |  | 浓度mg/L | 排放量t/a |  |
| 生活污水 | 废水量 | 1.44m3/d、432m3/a | 化粪池 | 1.44m3/d、432m3/a | 濮阳中原久盛石油有限公司石油助剂园区污水处理站 |
|  | COD | 300 | 0.13 |  | 255 | 0.11 |  |
|  | BOD5 | 200 | 0.086 |  | 182 | 0.079 |  |
|  | SS | 240 | 0.1 |  | 168 | 0.073 |  |
|  | 氨氮 | 30 | 0.013 |  | 29.1 | 0.013 |  |
| 污水处理站 | 废水量 | 1.44m3/d、432m3/a | “混凝气浮+水解酸化+HBF系统” | 1.44m3/d、432m3/a | 濮阳中原久盛石油有限公司石油助剂园区总排口，排入濮阳市第三污水处理厂 |
|  | COD | 255 | 0.11 |  | 107 | 0.0462 |  |
|  | BOD5 | 182 | 0.079 |  | 28.7 | 0.0124 |  |
|  | SS | 168 | 0.073 |  | 42 | 0.0181 |  |
|  | 氨氮 | 29.1 | 0.013 |  | 12.9 | 0.0056 |  |

由以上分析可知，现有工程废水污染物满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）标准要求及濮阳市第三污水处理厂进水水质要求。

#### 2.1.8.2废气

现有工程废气主要为生石灰粉投料搅拌及三聚磷酸钠投料搅拌过程中产生的粉尘，投料废气经集气罩收集后经过袋式除尘器处理后经15m排气筒排放，根据现场调查以及和企业沟通，现有工程原料石灰采用袋装运输至厂区内，运输车辆车斗采用苫布覆盖，苫布边缘遮住槽帮上沿以下15厘米，卸料区位于车间二次封闭车间内，石灰存放在生产车间内，生产车间四面密闭，投料工序位于封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施，根据业主提供资料，投料工序每天生产时间为4小时，现有工程废气产排情况引用验收监测数据，如下表：

表2.1-8   现有工程投料粉尘污染物产排放情况

| 污染 源 | 污染物 | 产生情况 | 排放情况 | 治理 措施 | 排放特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度 mg/m3 | 产生速率 kg/h | 排放浓度 mg/m3 | 排速率 kg/h |  | 高度/内径 温度/频次 |
| 投料粉尘 | 废气量 | 4800Nm3/h | 4865Nm3/h | 袋式除尘器+15m高排气筒1根 | 15m/0.3m 20℃/2400h |
|  | 颗粒物 | 1397.5 | 6.707 | 29 | 0.141 |  |  |

现有工程投料粉尘能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中颗粒物有组织排放浓度限值要求（浓度≤120mg/m3，且排放速率≤3.5kg/h）。

#### 2.1.8.3固体废物

现有工程固体废物主要为办公生活垃圾、废包装材料、石灰乳废渣。

表2.1-9    固体废物产生量及处置措施

| 序号 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 危废鉴别 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公生活垃圾 | 4.5 | 一般固废 | 定期由环卫部门收运 |
| 2 | 石灰乳废渣 | 1336.5 | 一般固废 | 定期外售 |
| 3 | 石灰粉、三聚磷酸钠等袋装包装材料 | 0.3 | 一般固废 | 定期外售 |
| 4 | 聚氧乙烯醚型非离子表面活性剂、咪唑啉等桶装包装材料 | 1.7 | 危险废物类别为HW49 | 定期交由资质单位处置 |

#### 2.1.8.4噪声

现有工程主要噪声来自投料料斗、提升机、搅拌釜等设备运转噪声，现有工程高噪声设备源强值及治理情况一览表见表2.1-10。

表2.1-10  现有工程高噪声设备源强及治理情况一览表

| 污染源 | 噪声设备 | 设备数量 （台、套） | 声源值［dB(A)］ | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备源强 | 车间外1m |  |
| 生产车间 | 提升机 | 3 | 70~85 | 65 | 减振、隔声 |
|  | 搅拌釜 | 3 | 75~85 | 65 |  |
|  | 装卸泵 | 2 | 70~80 | 60 |  |

2.1.9现有工程环保措施一览表

根据现有工程环评报告及批复、竣工验收报告，现有工程环保措施一览表见表2.1-11。

表2.1-11    现有工程“三同时”环保设施验收内容

| 项目 | 环保竣工验收内容 | 治理要求 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 投料废气 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 满足濮阳市第三污水处理厂收水要求 |
| 固废 | 危险废物暂存间 | 1座，占地面积为36m2，位于生产车间中部靠南侧 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  | 一般固废暂存 间 | 1座，占地面积80m2，位于车间外氢氧化钠罐区北侧 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） ）及2013年修改单 |
| 噪声 | 噪声 | 减振、隔声、吸声等措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 |
| 风险防范措施 | 风险防范措施及消防设施 | 危险标识、消防器材、应急救援器材，氢氧化钠罐区设置围堰，防渗处理、1座容积为550m3事故池 |
| 地下水防治 | 地面硬化、防渗等 | 地面硬化处理，并做防渗层；水池防渗措施 |

2.1.10现有工程存在的环境问题

目前，现有工程已建成并已通过竣工验收，根据现场勘查，现有工程环保措施已按环评和现行环保政策要求建设。现有工程不存在环境问题（现有工程所用原料除氢氧化钠外其他均为固体，且现有工程生产工艺为混合搅拌，原料在生产过程中不会产生有机废气）。

## 2.2项目概况

河南中原石油助剂有限公司年产4000t离子表面活性剂建设项目（以下简称本项目）位于濮阳市产业集聚区（含濮阳化工工业园区）久盛化工园区内。本项目总投资7088万元，占地面积15480m2，建筑面积5025.76m2，建设内容主要包括生产车间、罐区等。项目建成后生产规模为：年产4000t离子表面活性剂。

### 2.2.1 本项目基本情况

项目名称：河南中原石油助剂有限公司年产4000t离子表面活性剂建设项目建设单位：河南中原石油助剂有限公司

建设性质：改扩建

建设地点：濮阳市产业集聚区（含濮阳化工工业园区）久盛化工园区内

项目投资：总投资7088万元，其中环保投资164.5万元，占总投资的2.32%

建设规模：年产4000t离子表面活性剂

劳动定员：劳动定员16人

工作制度：年工作日为300天，实行一班制生产，工作时间8小时，年工作2400小时。

### 2.2.2 本项目产品方案及规模

本项目建设规模为年产4000t离子表面活性剂。项目主要产品及生产规模见表2.2-1。

表2.2-1   本项目主要产品及生产规模表

| 序号 | 产品名称 | 主要成分 | 规格 | 产品规格 | 生产规模（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破乳剂A | 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚 | 无色或淡黄色粘稠液体 | 25L/桶、200L/桶 | 1100 |
| 2 | 破乳剂B | 烷基酚-聚氧乙烯醚 | 无色至淡黄色液体 | 25L/桶、200L/桶 | 200 |
| 3 | 缓蚀剂A | 咪唑啉类季胺盐 | 棕红色粘稠液体 | 25L/桶、200L/桶 | 700 |
| 4 | 缓蚀剂B | 烷基吡啶类季胺盐 | 油状液体 | 25L/桶、200L/桶 | 800 |
| 5 | 杀菌剂 | 十二烷基二甲基苄基氯化胺 | 液体 | 25L/桶、200L/桶 | 1200 |

表2.2-2（1）   破乳剂的质量控制指标 Q/SHCG66-2013

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 均匀液体、无杂质 |
| 闭口闪点/℃ | ≥20 |
| 脱水率a | 轻质原油， ρ≤865 kg/m3 | ≥90% |
|  | 中质原油，865 kg/m3＜ρ＜916kg/m3 | ≥90% |
|  | 重质原油， ρ≥916 kg/m3 | ≥80% |
|  | 含聚原油 | ≥80% |
| 水相清洁度 | 自然原油乳状液 | 不低于 1 级 |
|  | 人工原油乳状液 | 不低于 2 级 |
| 有机氯含量 | 0.0% |
| 主要用途及性质 | 主要能把原油及重油中的水分脱出来，使 含水量达到要求；用于油井中可降低原油 粘度，使油井不堵。有肥皂气味 |
| a 聚合物驱采出原油“脱水率”均执行“含聚原油”指标。 |

表2.2-2（2）   缓蚀剂的质量控制指标  Q/SH1025 0389—2005

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 均一液体 |
| 密度，g/cm3 不小于 | 0.95 |
| pH 值(1%水溶液) | 5～9 |
| 溶解性 | 好 |
| 乳化倾向 | 不乳化 |
| 缓蚀 率% | 注水：(50℃±2℃、30mg/L),A3钢片 不小于 | 65 |
|  | 油井：(80℃±2℃、100mg/L),N80钢片 不小于 | 70 |
| 主要用途及性质 | 主要用途：适用于油田注水系统，能和多种添加剂配伍，除了能抑制均匀腐蚀外，也能抑制局部腐蚀 |

表2.2-2（3）   杀菌剂的质量控制指标     Q/SH1020 0688—2016

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 均匀液体，无机械杂质 |
| 溶解性 | 完全溶解，呈均匀液体 |
| 腐蚀性 | 无腐蚀性 |
| 凝点a ，℃ | ≤-10 |
| SRB菌抑制浓 度，mg/L | 空白水样细菌含量，个/mL | 102～103 | 104～105 | 106～107 |
|  | SRB 菌抑制浓度，mg/L | ≤50 | ≤70 | ≤100 |
| 有机氯含量 | 0.0% |
| 主要用途及性质 | 油田注水杀菌剂能抑制病原物孢子萌发或生长的杀菌剂起抑菌作用；主要性质：是一种阳离子表面活性剂 ，属非氧化性杀菌剂，具有广谱、高效的杀菌灭藻能力，能有效地控制水中菌藻繁殖和粘泥生长，并具有良好的粘泥剥离作用和一定的分散、渗透作用，同时具有一定的去油、除臭能力和缓蚀作用 |
| a 仅在冬季使用时测试凝点。对于一般地区，要求凝点不高于-10℃，对于特殊地区，凝点应不高于当地最低气温。 |

### 2.2.3 本项目经济技术参数

本项目经济技术参数见表2.2-3。

表2.2-3   本项目经济技术参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 参数值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 7088 | / |
| 2 | 总占地面积 | m2 | 15480 | / |
| 3 | 总建筑面积 | m2 | 5025.76 | / |
| 4 | 环保投资 | 万元 | 164.5 | 占总投资的2.32% |
| 5 | 职工人数 | 人 | 16 | 公司不设食堂，2人在厂区值班，员工均不在厂内就餐 |
| 6 | 年工作日数 | 天 | 300 | 每天8h，一班制 |
| 7 | 年利润总额 | 万元 | 600 | / |
| 8 | 年利税 | 万元 | 960 | / |

### 2.2.4 本项目组成及建设内容

（1）本项目年产4000t离子表面活性剂。主要建设内容见表2.2-4。

表2.2-4    本项目建设内容一览表

| 工程分类 | 建设名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 活性剂生产车间 | 1座，占地面积为648m2，建筑面积为648m2，钢混结构 | 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚、烷基酚-聚氧乙烯醚、咪唑啉类季胺盐、烷基吡啶类季胺盐、十二烷基二甲基苄基氯化胺均在活性剂车间生产 |
| 储运工程 | 甲醇罐区 | 1座，占地面积为98m2，建筑面积为98m2，1个50m3甲醇储罐 | / |
|  | 环氧乙烷、环氧丙烷罐区 | 1座，占地面积为224.84m2，建筑面积为224.84m2，1个50m3环氧乙烷储罐，1个50m3环氧丙烷储罐 | / |
|  | 氢氧化钠储存区 | / | 依托现有工程氢氧化钠储罐 |
|  | 丙类仓库 | 1座，占地面积为864m2，建筑面积为864m2 | / |
| 辅助工程 | 试验楼 | 1座，5层，占地面积468m2，建筑面积2340m2，砖混结构 | 一、二层为实验室，三、四五层为办公室，厂区不设食堂及餐厅 |
|  | 配电室 | 1座，占地面积30m2，建筑面积30m2，砖混结构，一台400kv变压器 | / |
|  | 空压制氮间及氮气储罐 | 1座，占地面积59.94m2， 空压制氮机空气量为180 Nm3/h，空压机1台；制氮机组1套，制气量为30 Nm3/h。氮气储罐占地面积12.56m2，一个50m3氮气储罐，一个5m3空气储罐 | / |
|  | 循环水泵房 | 1座，占地面积82.9m2，循环水泵和冷冻机组存放处 | / |
|  | 控制室 | 1座，占地面积89.1m2 | / |
| 公用工程 | 给水系统 | 产业园区供水管网供给。 | / |
|  | 排水系统 | 厂区设置雨、污分流系统。废水经集聚区管网送至濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站处理后排入濮阳市第三污水处理厂进一步处理，最终排入金堤河。 | / |
|  | 供电系统 | 由集聚区变电站供给 | / |
|  | 制冷系统 | 1座，制冷量为850000×103Kcal/hr | / |
|  | 供热系统 | 办公生活采用空调采暖、生产过程中产业集聚区供热管网供给 | / |
|  | 循环水池 | 循环水池1座，容积为30m3 | / |
| 环保 工程 | 废水处理 | 废水进入濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站进行处理 | / |
|  | 废气 | 生产工艺废气：丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂产生的聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气；烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂产生的加成聚合反应废气经收集后进入预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧，处理后通过15m高排气筒排放。 甲醇储罐呼吸废气经收集后与经过二级冷凝后的咪唑啉类季铵盐缓蚀剂产生的酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气一起经两级活性炭吸附处理，处理后通过15m高排气筒排放。 | / |
|  |  | 环氧乙烷、环氧丙烷储罐采用压力容器，环氧乙烷、环氧丙烷储罐放空废气采取氮封+（环氧乙烷储罐夏季降温系统） | / |
|  | 固废处理 | 生活 垃圾箱 | 若干垃圾桶位于厂区内 | / |
|  |  | 危废 暂存间 | 危险废物储存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相应要求，并充分落实了防雨淋、防流失、防渗漏等措施 | 依托河南中原助剂有限公司化工分公司，位于车间外氢氧化钠罐区北侧，占地面积为36m2 |
|  |  | 一般固废暂存间 |  | 依托河南中原助剂有限公司化工分公司，位于车间中部靠南侧，占地面积为80m2 |
|  | 噪声治理 | 风机、泵类等 | 加装减振垫、安装隔声门窗等降噪设施 | / |
|  | 环境风险 | 事故水池 | / | 依托河南中原助剂有限公司化工分公司，位于本项目南侧，事故水池容积为550m3，消防水池为容积为550m3 |
|  |  | 消防废水收集池 | / |  |
|  |  | 应急措施 | 环氧乙烷、环氧丙烷罐区设有 0.6m高的不燃烧材料的防火堤，储罐间设0.3m高的不燃烧材料的隔堤，甲醇罐区设有1m高的不燃烧材料的防火堤，设置事故废水收集管网 | / |
|  |  |  | 危险标识、防毒面具等、消防器材、应急救援器材、安全教育培训、事故应急演练 |  |
|  |  |  | 应急救援器材、可燃气体探测器及有毒气体探测器；火灾自动报警系统 |  |

（2）本项目与濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园的依托关系

《濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园建设项目环境影响报告表》于2013年9月16日取得濮阳市环境保护局批复（濮环审表[2013]37号）（见附件5），由于项目占地面积、建设内容等均发生变化，项目建设完成后计划入驻企业性质发生变化，不再是单一的生产石油助剂的企业，建设单位委托编写的《濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园建设项目环境影响变更分析报告》于2017年4月14日取得濮阳市环境保护局工业园区分局批复（濮工环审[2017]1号）（见附件6），根据该变更报告，变更后入驻企业以生产石油助剂、新材料、新能源产品为主，并鼓励发展与之相配套的产业。中原久盛石化有限公司石油助剂产业园主要建设内容见表2.2-5。

表2.2-5    濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园主要建设内容一览表

| 项目组成 | 产业园建设内容 |
| --- | --- |
| 占地面积 | 138090.59m2（207.03亩） |
| 园区性质 | 以生产石油助剂、新材料、新能源产品为主的产业园，并鼓励发展与之相配套，且不与之产生冲突的相关产业 |
| 主体工程 | 标准厂房 | 共16座，总建筑面积为32380 m2 |
| 公用工程 | 门岗及配电室 | 建筑面积为150m2 |
|  | 给水工程 | 由产业集聚区供水管网供给 |
|  | 排水工程 | 废水经园区污水处理站处理后通过集聚区污水管网排入第三污水处理厂处理，最终排入金堤河 |
|  | 供电工程 | 由产业集聚区电网接入 |
|  | 供热工程 | 目前集聚区统一供暖设施未建设完成，由企业根据需求各自建设锅炉，园区不统一设置 |
|  | 供气工程 | 由集聚区统一供天然气，园区内入驻企业根据需求自行接连供气管道 |
| 环保工程 | 废水处理 | 园区建设1座污水处理站，对入驻企业运行期间产生的废水进行统一处理，设计工艺为“混凝气浮+水解酸化+HBF系统”，目前处理能力为35m3/d，达标后经市政污水管网进入濮阳市第三污水处理厂处理，最终排入金堤河（已建成） |
|  | 废气处理 | 运营期间项目产生废气主要为入驻行业产生的生产废气、污水处理站产生的恶臭气体。项目不集中安装废气处理设施，入驻企业应自行安装废气处理装置，并要求达标排放；污水处理站在布局上应远离周围环境敏感点和人员密集的厂房区域，并加强站区及周围的绿化有效降低恶臭物质无组织排放浓度 |
|  | 噪声防治措施 | 噪声源为企业机械设备噪声、污水处理站设施噪声，应选取低噪设备、基础减震、墙体隔音等措施，降低运行中产生的噪声，确保厂界噪声达标，运输车辆禁止鸣笛措施 |
|  | 固体废物 | 污泥暂存间 | 1座，10m2 |
|  |  | 垃圾桶 | 若干 |

从上表可知，本项目为石油助剂生产项目，符合园区对入驻企业的要求，且本项目建成后可依托濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站，本项目废水经园区污水处理站处理后排入市政污水管网进入濮阳市第三污水处理厂处理。根据现场调查及濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园出具的证明，濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站设计规模为35m3/d，其中处理生活污水设计规模为20m3/d、工业污水设计规模为15m3/d。目前濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园入驻企业11家，11家企业产生的主要为生活污水，无工业废水，根据濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园出具的证明（见附件12），现园区企业生活污水排放量为2m3/d，园区污水处理站生活污水处理余量为18m3/d，工业污水处理余量为15m3/d，本项目生活污水产生量为0.656m3/d，工业废水产生量为0.386 m3/d，故本项目废水进园区污水处理站可行。

（3）与备案、《产业结构调整指导目录》（2019年本）相符性分析

表2.2-6  与备案相符性分析

| 名称 | 本项目备案 | 本项目情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 离子表面活性剂 | 离子表面活性剂 | 相符 |
| 建设规模 | 年产4000t离子表面活性剂 | 年产4000t离子表面活性剂 | 相符 |
| 建设地点 | 濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）久盛化工园区 | 濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）久盛化工园区 | 相符 |
| 建设内容 | 项目名称：4000t/a表面活性剂建设项目。工艺技术流程：1、起始剂丙二醇—抽真空—加入环氧丙烷—加入环氧乙烷—加入环氧丙烷—破乳干剂；2、油酸二甲苯—滴加二乙烯三胺—减压蒸馏去除溶剂—80摄氏度时加氯化苄—缓蚀剂；3、烷基吡啶—加入氯化苄—加入硫脲—加入烷基酚醚等—缓蚀剂；4、十二叔胺十水—加入氯化苄—40度加入调整剂和水—1227杀菌剂。主要设备：高压反应釜、常压反应釜、制氮机组、自动化燃气锅炉、储罐等 | 项目名称：4000t/a表面活性剂建设项目。工艺技术流程：1、起始剂丙二醇—抽真空—加入环氧丙烷（发生聚合反应）—加入环氧乙烷（发生聚合反应）—加入环氧丙烷（发生聚合反应）—破乳干剂；2、催化剂氢氧化钾、烷基酚—抽真空—加入环氧乙烷（发生加成聚合反应）—破乳干剂；3、油酸二甲苯—滴加二乙烯三胺—减压蒸馏去除溶剂—80摄氏度时加氯化苄—缓蚀剂；4、烷基吡啶—加入氯化苄（发生季铵化反应）—加入硫脲—加入烷基酚醚、和甲醇水溶液—缓蚀剂；5、十二叔胺十水溶液—加入氯化苄—NaOH水溶液—杀菌剂。主要设备：高压反应釜（聚合釜、电加热反应釜）、常压反应釜（中和釜、电加热搪瓷反应釜）、环氧丙烷计量罐、环氧乙烷计量罐、滴加罐、离心泵、真空泵、冷凝器、分水器、接收罐、列管式换热器、冷冻机组、空压制氮机组、空气储罐、真空缓冲罐、氮气储罐、环氧乙烷储罐、环氧丙烷储罐、凉水塔、叉车 | 相符，因备案产品方案中有两种破乳剂，备案生产工艺未体现，实际生产中包含两种破乳剂，因项目生产设备较多，备案中未全部体现，园区集中供热已建成且供热管网已通至厂区，本项目不再建设自动化燃气锅炉 |

表2.2-7  备案相符性分析

| 名称 | 产业结构调整指导目（2019年本） | 本项目情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二类 限制类四、石化化工 | 1、新建1000万吨/年以下常减压150万吨/年以下催化裂化、100万吨/年以下连续重整（含芳烃抽提）、150万吨/年以下加氢裂化生产装置 | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |
|  | 2、新建80万吨/年以下石脑油裂解制乙烯、13万吨/年以下丙烯腈、100 万吨/年以下精对苯二甲酸、20 万吨/年以下乙二醇、20万吨/年以下苯乙烯（干气制乙苯工艺除外）、10 万吨/年以下己内酰胺、乙烯法醋酸、30 万吨/年以下羰基合成法醋酸、天然气制甲醇（CO2含量 20%以上的天然气除外），100 万吨/年以下煤制甲醇生产装置，丙酮氰醇法甲基丙烯酸甲酯、粮食法丙酮/丁醇、氯醇法环氧丙烷和皂化法环氧氯丙烷生产装置，300吨/年以下皂素（含水解物）生产装置 | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |
|  | 3、新建7万吨/年以下聚丙烯、20 万吨/年以下聚乙烯、乙炔法聚氯乙烯、起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯、10万吨/年以下聚苯乙烯、20万吨/年以下丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）、3万吨/年以下普通合成胶乳-羧基丁苯胶（含丁苯胶乳）生产装置，新建、改扩建氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类中溶剂型通用胶粘剂生产装置 | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |
|  | 4、新建纯碱（井下循环制碱、天然碱除外）、烧碱（废盐综合利用的离子膜烧碱装置除外）、30万吨/年以下硫磺制酸（单项金属离子≤100ppb的电子级硫酸除外）、20万吨/年以下硫铁矿制酸、常压法及综合法硝酸、电石（以大型先进工艺设备进行等量替换的除外）、单线产能5万吨/年以下氢氧化钾生产装置 | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |
|  | 5、新建三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、三氯化磷、五硫化二磷、磷酸氢钙、氯酸钠、少钙焙烧工艺重铬酸钠、电解二氧化锰、碳酸钙、无水硫酸钠（盐业联产及副产除外）、碳酸钡、硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡、碳酸锶、白炭黑（气相法除外）、氯化胆碱生产装置 | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |
|  | 6、新建黄磷，起始规模小于3万吨/年、单线产能小于1万吨/年氰化钠（折100%），单线产能5千吨/年以下碳酸锂、氢氧化锂，干法氟化铝及单线产能 2万吨/年以下无水氟化铝或中低分子比冰晶石生产装置 | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |
|  | 7、新建以石油、天然气为原料的氮肥，采用固定层间歇气化技术合成氨，磷铵生产装置，铜洗法氨合成原料气净化工艺 | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |
|  | 8、新建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（包括氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲拌磷、特丁磷、杀扑磷、溴甲烷、灭多威、涕灭威、克百威、敌鼠钠、敌鼠酮、杀鼠灵、杀鼠醚、溴敌隆、溴鼠灵、肉毒素、杀虫双、灭线磷、磷化铝，有机氯类、有机锡类杀虫剂，福美类杀菌剂，复硝酚钠（钾）、氯磺隆、胺苯磺隆、甲磺隆等）生产装置 | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |
|  | 9、新建草甘膦、毒死蜱（水相法工艺除外）、三唑磷、百草枯、百菌清、阿维菌素、吡虫啉、乙草胺（甲叉法工艺除外）、氯化苦 生产装置 | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |
|  | 10、新建硫酸法钛白粉、铅铬黄、1万吨/年以下氧化铁系颜料、溶剂型涂料（鼓励类的涂料品种和生产工艺除外）、含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料生产装置 | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |
|  | 11、新建染料、染料中间体、有机颜料、印染助剂生产装置（鼓励类及采用鼓励类技术的除外） | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |
|  | 12、新建氟化氢（HF，企业下游深加工产品配套自用、电子级 及湿法磷酸配套除外），新建初始规模小于20万吨/年、单套规模小于10万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置，10万吨/年以下（有机硅配套除外）和10万吨/年及以上、没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置，没有副产三氟甲烷配套处置设施的二氟一氯甲烷生产装置，可接受用途的全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（其余为淘汰类）、全氟辛酸（PFOA），六氟化硫（SF6，高纯级除外），特定豁免用途的六溴环十二烷（其余为淘汰类）生产 装置 | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |
|  | 13、新建斜交轮胎和力车胎（含手推车胎）、锦纶帘线、3 万吨 /年以下钢丝帘线、再生胶（常压连续脱硫工艺除外）、橡胶塑解剂 五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆（TMTD）生产装置 | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |
| 第三类 淘汰类（四）石化化工 | 1、200 万吨/年及以下常减压装置（青海格尔木、新疆泽普装置除外），采用明火高温加热方式生产油品的釜式蒸馏装置，废旧橡胶和塑料土法炼油工艺，焦油间歇法生产沥青，2.5 万吨/年及以下的单套粗（轻）苯精制装置，5 万吨/年及以下的单套煤焦油加工装置 | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |
|  | 2、10 万吨/年以下的硫铁矿制酸和硫磺制酸（边远地区除外）， 平炉氧化法高锰酸钾，隔膜法烧碱生产装置（作为废盐综合利用的 可以保留），平炉法和大锅蒸发法硫化碱生产工艺，芒硝法硅酸钠 （泡花碱）生产工艺，间歇焦炭法二硫化碳工艺 | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |
|  | 3、单台产能 5000 吨/年以下和不符合准入条件的黄磷生产装置，有钙焙烧铬化合物生产装置，单线产能 3000 吨/年以下普通级硫酸 钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡生产装置，产能 1 万吨/年以下氯酸 钠生产装置，单台炉容量小于 12500 千伏安的电石炉及开放式电石炉，高汞催化剂（氯化汞含量 6.5%以上）和使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置，使用汞或汞化合物的甲醇钠、甲醇钾、乙醇钠、乙醇钾、聚氨酯、乙醛、烧碱、生物杀虫剂和局部抗菌剂生产 装置，氨钠法及氰熔体氰化钠生产工艺 | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |
|  | 4、单线产能 1 万吨/年以下三聚磷酸钠、0.5 万吨/年以下六偏 磷酸钠、0.5 万吨/年以下三氯化磷、3 万吨/年以下饲料磷酸氢钙、 5000 吨/年以下工艺技术落后和污染严重的氢氟酸、5000 吨/年以下湿法氟化铝及敞开式结晶氟盐生产装置 | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |
|  | 5、单线产能 0.3 万吨/年以下氰化钠（100%氰化钠）、1 万吨/ 年以下氢氧化钾、1.5 万吨/年以下普通级白炭黑、2 万吨/年以下普通级碳酸钙、10 万吨/年以下普通级无水硫酸钠（盐业联产及副产 除外）、0.3 万吨/年以下碳酸锂和氢氧化锂、2 万吨/年以下普通级碳酸钡、1.5 万吨/年以下普通级碳酸锶生产装置 | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |
|  | 6、半水煤气氨水液相脱硫、天然气常压间歇转化工艺制合成氨、一氧化碳常压变化及全中温变换（高温变换）工艺、没有配套硫磺回收装置的湿法脱硫工艺，没有配套建设吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置的固定层间歇式煤气化装置，没有配套工艺冷凝液水解解析装置的尿素生产设施 | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |
|  | 7、钠法百草枯生产工艺，敌百虫碱法敌敌畏生产工艺，小包装（1 公斤及以下）农药产品手工包（灌）装工艺及设备，雷蒙机法生产农药粉剂，以六氯苯为原料生产五氯酚（钠）装置 | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |
|  | 8、用火直接加热的涂料用树脂、四氯化碳溶剂法制取氯化橡胶生产工艺，100 吨/年以下皂素（含水解物）生产装置，盐酸酸解法皂素生产工艺及污染物排放不能达标的皂素生产装置，铁粉还原 法工艺（4,4-二氨基二苯乙烯-二磺酸[DSD 酸]、2-氨基-4-甲基-5-氯 苯磺酸[CLT 酸]、1-氨基-8-萘酚-3,6-二磺酸[H 酸]三种产品暂缓执行） | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |
|  | 9、50万条/年及以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮胎、1.5万吨/年及以下的干法造粒炭黑（特种炭黑和半补强炭黑除外）、3亿只/年以下的天然胶乳安全套，橡胶硫化促进剂 N-氧联二（1,2-亚乙基）-2-苯并噻唑次磺酰胺（NOBS）和橡胶防老剂D 生 产装置 | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |
|  | 10、氯氟烃（CFCs）、含氢氯氟烃（HCFCs，作为自身下游化 工产品的原料且不对外销售的除外），用于清洗的 1,1,1-三氯乙烷 （甲基氯仿），主产四氯化碳（CTC）、以四氯化碳（CTC）为加工助剂的所有产品，以PFOA 为加工助剂的含氟聚合物生产工艺，含滴滴涕的涂料、采用滴滴涕为原料非封闭生产三氯杀螨醇生产装置（根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰） | 本项目为离子表面活性剂生产项目，产品主要为破乳剂A（主要成分丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚）、破乳剂B（主要成分烷基酚-聚氧乙烯醚）、缓蚀剂A（主要成分咪唑啉类季胺盐、缓蚀剂B（主要成分烷基吡啶类季胺盐）、杀菌剂（主要成分十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 不涉及 |

### 2.2.5 本项目主要生产设备

本项目主要生产设备见表2.2-8。

表2.2-8    本项目主要生产设施及设备情况一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 台/套 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚和烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂生产装置 |
| 1 | 聚合釜 | 操作压力：0.3MPa，设计压力：0.8MPa，操作温度：130℃，设计温度：180℃。立式椭封，外形尺寸∅1300×2200，设备容积3m3 | 1 | / |
| 2 | 聚合釜 | 操作压力：0.3MPa，设计压力：0.8MPa，操作温度：140℃，设计温度：180℃。立式椭封，外形尺寸∅1600×2700，设备容积6m3 | 1 |  |
| 3 | 中和釜 | 操作压力：常压，设计压力：0.4MPa，操作温度：60℃，设计温度：120℃。立式椭封，外形尺寸∅1800×2500，设备容积7m3 | 1 |  |
| 4 | 环氧丙烷计量罐 | 操作压力：0.3MPa，设计压力：0.8MPa，操作温度：25℃，设计温度：50℃。立式椭封，外形尺寸∅1200×1500，设备容积2m3 | 1 |  |
| 5 | 环氧乙烷计量罐 | 操作压力：0.3MPa，设计压力：0.8MPa，操作温度：25℃，设计温度：50℃。立式椭封，外形尺寸∅1200×1500，设备容积2m3 | 1 |  |
| 6 | 环氧丙烷计量罐 | 操作压力：0.3MPa，设计压力：0.8MPa，操作温度：25℃，设计温度：50℃。立式椭封，外形尺寸∅1500×2000，设备容积4m3 |  |  |
| 7 | 环氧乙烷计量罐 | 操作压力：0.3MPa，设计压力：0.8MPa，操作温度：25℃，设计温度：50℃。立式椭封，外形尺寸∅1500×2000，设备容积4m3 |  |  |
| 8 | 滴加罐 | 操作压力：常压，设计压力：常压， 操作温度：常温，设计温度：50℃，立式椭封，外形尺寸∅500×1000，设备容积200L | 2 |  |
| 9 | 离心泵 | 额定流量Q=2m3/h | 1 |  |
| 二 | 咪唑啉类季胺盐缓蚀剂和十二烷基二甲基苄基氯化胺杀菌剂生产装置 | / |
| 1 | 滴加罐 | 操作压力：-0.09MPa，设计压力：-0.1MPa，操作温度：30℃，设计温度：60℃。立式椭封，外形尺寸∅450×1000，设备容积150L | 2 | / |
| 2 | 电加热反应釜 | 操作压力：-0.09MPa，设计压力：-0.1MPa，操作温度：180℃，设计温度：280℃，外形尺寸∅1600×1500，设备容积2.5m3 | 1 | / |
| 3 | 冷凝器 | 卧式，外形尺寸∅350×1988 | 1 | / |
| 4 | 分水器 | 操作压力：-0.09MPa，设计压力：-0.1MPa，操作温度：60℃，设计温度：100℃，外形尺寸∅400×420，设备容积50L | 1 | / |
| 5 | 接收罐 | 操作压力：-0.09MPa，设计压力：-0.1MPa，操作温度：60℃，设计温度：100℃；外形尺寸∅500×600设备容积100L | 1 | / |
| 6 | 离心泵 | 额定流量Q=2m3/h | 1 | / |
| 三 | 烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂生产装置 |
| 1 | 电加热搪瓷反应釜 | 操作压力：常压，设计压力：0.6MPa，操作温度：190℃，设计温度：200℃。立式椭封，外形尺寸∅1454×1820，设备容积2m3 | 1 | / |
| 2 | 冷凝器 | 壳程：操作压力：0.2-0.3MPa，设计压力：0.4MPa，操作温度：40℃，设计温度：50℃。管程：操作压力：常压，设计压力：0.6MPa，操作温度：50-80℃，设计温度：100℃。卧式，外形尺寸∅273×1500 | 1 | / |
| 3 | 列管式换热器 | 壳程：操作压力：0.2-0.3MPa，设计压力：0.6MPa，操作温度：40℃，设计温度：50℃。管程：操作压力：0.1MPa，设计压力：0.6MPa，操作温度：190℃，设计温 度：200℃。外形尺寸∅350×3000 | 1 | / |
| 4 | 加料泵 | 离心泵，额定流量Q=2m3/h | 1 | / |
| 5 | 导热油循环泵 | 齿轮泵，额定流量Q=2.2m3/h | 1 | / |
| 四 | 公用工程 |
| 1 | 冷冻机组 | ① | 冷冻压缩机 | 功率：18KW | 1 | / |
|  |  | ② | 冷冻水循环泵 | 功率：11kW | 2 | / |
| 2 | 空压制氮机 | ① | 空压机 | 功率：18kW | 1 | / |
|  |  | ② | 冷干机 | 功率：1kW | 1 | / |
|  |  | ③ | 制氮机 | 功率：0.5kW | 1 | / |
| 3 | 水环式真空泵 | 其中一个功率：7.5kW，230m3/h，另一个额定流量Q=10m3/h，额定扬程H=34m，电机功率N=4KW | 2 | / |
| 4 | 空气储罐 | 操作压力：0.7MPa，设计压力： 0.8MPa，操作温度：常温，设计温度： 50℃，尺寸：φ1400 | 1 | / |
| 5 | 真空缓冲罐 | 操作压力：-0.09MPa，设计压力：-0.1MPa，操作温度：常温，设计温 度：100℃，尺寸φ 800×800 | 1 | / |
| 6 | 氮气储罐 | 操作压力：0.7MPa，设计压力： 0.8MPa，操作温度：常温，设计温度： 50℃，尺寸φ3200×7652 | 1 | / |
| 7 | 循环水泵 | 功率：15kW，Q=50m3/h | 2 | / |
| 8 | 叉车 | 3t | 1 | / |
| 9 | 凉水塔 | / | 1 | / |

表2.2-9    罐区储罐及辅助设备情况一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量台/个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧乙烷储罐 | 操作压力：0.4MPa，设计压力：0.8MPa，操作温度：20℃，设计温度：50℃，V=50m3，∅2800×960 | S30408 | 1 |
| 2 | 环氧丙烷储罐 | 操作压力：0.4MPa，设计压力：0.8MPa，操作温度：20℃，设计温度：50℃，V=50m3，∅2800×960 | S30408 | 1 |
| 3 | 甲醇储罐 | 常压，设计压力：常压，操作温度：0-40℃，设计温度：50℃。V=50m3，∅3600 | Q235B | 1 |
| 4 | 环氧乙烷卸车泵 | 额定流量Q=50m3/h，额定扬程H=30m | 304 | 1 |
| 5 | 环氧丙烷卸车泵 | 额定流量Q=50m3/h，额定扬程H=30m | 304 | 1 |
| 6 | 环氧乙烷泵 | 额定流量Q=50m3/h，额定扬程H=30m | 304 | 1 |
| 7 | 环氧丙烷泵 | 额定流量Q=50m3/h，额定扬程H=30m | 304 | 1 |
| 8 | 甲醇卸车泵 | 额定流量Q=50m3/h，额定扬程H=30m | 304 | 1 |
| 9 | 甲醇卸车泵 | 额定流量Q=50m3/h，额定扬程H=30m | 304 | 1 |

### 2.2.6 本项目原辅材料消耗及能源消耗

本项目主要原辅材料用量见表2.2-10，主要原辅材料理化性质及毒理性质详见表2.2-11。

表2.2-10   本项目主要原辅料消耗

| 产品名称 | 名称 | 物态 | 规格 | 年耗量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂 | 丙二醇 | 液态 | 99.9% | 466.6833 |
|  | 环氧乙烷 | 液态 | 98% | 204982.4 |
|  | 环氧丙烷 | 液态 | 99.9% | 343023.8 |
|  | 甲醇 | 液态 | 99.9% | 384207.3 |
|  | 氢氧化钾 | 固态 | / | 949.4788 |
|  | 30%氢氧化钠溶液 | 液态 | 30% | 2199.96 |
| 烷基酚聚氧乙烯醚破乳剂 | 烷基酚 | 液态 | 98% | 66799.33 |
|  | 环氧乙烷 | 液态 | 98% | 133165.3 |
|  | 氢氧化钾 | 固态 | / | 133.332 |
| 咪唑啉类季胺盐缓蚀剂 | 二甲苯 | 液态 | 99% | 548.8 |
|  | 氯化苄 | 液态 | 99% | 83160 |
|  | 油酸 | 液态 | 99% | 185665.2 |
|  | 二乙烯三胺 | 液态 | 99.5% | 81340 |
|  | 甲醇 | 液态 | 99.9% | 200200 |
|  | 氧化铝 | 固态 | / | 242.2 |
| 烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂 | 烷基吡啶 | 液态 | 99.5% | 170772 |
|  | 氯化苄 | 液态 | 99% | 148638.67 |
|  | 硫脲 | 固态 | / | 8000 |
|  | 烷基酚醚 | 液态 | 99% | 32024 |
|  | 甲醇 | 液态 | 99.9% | 100240 |
| 十二烷基二甲基苄基氯化胺杀菌剂 | 十二叔胺 | 液态 | 97% | 364800 |
|  | 氯化苄 | 液态 | 99% | 189734.4 |
|  | 氢氧化钠 | 液态 | 99% | 11654.4 |

表2.2-11    主要原辅材料理化性质

| 名称 | 丙二醇 | CAS号 | 57-55-6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | C3H8O2 | 外观与性状 | 无色液体，澄清， 粘性的 |
| 分子量 | 76.1 | 密度 | 相对密度（水=1）：1.04（25℃）；相对蒸气密度（空气=1）：2.62 |
| 熔点 | -59℃ | 沸点 | 187.2℃ |
| 蒸气压 | 0.02kPa( 25℃) | 闪点 | 99℃ |
| 稳定性 | 稳定，禁配物：酰基氯、酸酐、氧化剂、还原剂 | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、多数有机溶剂 |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 | 主要用途 | 用于生产防冻剂、热交换剂树脂和二醇衍生物，还用作溶剂、增塑剂和湿润剂等 |
| 健康危害 | 对皮肤有原发性刺激 |
| 毒性 | 低毒类。急性毒性：LD5022000mg/kg（小鼠经口），LD5021000—32000 mg/kg（大鼠经口） |
| 危险特性 | 可燃，具刺激性，遇明火、高热可燃 |
| 名称 | 环氧乙烷 | CAS号 | 75-21-8 |
| 分子式 | C2H4O | 外观与性状 | 无色气体 |
| 分子量 | 44.05 | 密度 | 相对密度（水=1）：0.87；相对蒸气密度（空气=1）：1.52 |
| 熔点 | −112.2℃ | 沸点 | 10.4 ℃ |
| 蒸气压 | 145.91kPa（20℃） | 闪点 | <-17.8℃ |
| 稳定性 | 稳定，禁配物：酸类、碱、醇类、氨、铜 | 溶解性 | 易溶于水、多数有机溶剂 |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 | 主要用途 | 用于制造乙二醇、表面活性剂、洗涤剂、增塑剂以及树脂等 |
| 健康危害 | 是一种中枢神经抑制剂、刺激剂和原浆毒物。急性中毒：患者有剧烈的搏动性头痛、头晕、恶心和呕吐、流泪、呛咳、胸闷、呼吸困难；重者全身肌肉颤动、言语障碍、共济失调、出汗、神志不清，以致昏迷。还可见心肌损害和肝功能异常。抢救恢复后可有短暂精神失常，迟发性功能性失音或中枢性偏瘫。皮肤接触迅速发生红肿，数小时后起泡，反复接触可致敏。液体溅入眼内，可致角膜灼伤。慢性影响：长期少量接触，可见有神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱 |
| 毒性 | 高毒，急性毒性：LD5072mg/kg（大鼠经口），LD50800PPM/ 4小时（大鼠经皮） |
| 危险特性 | 蒸气能与空气形成范围广阔的爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。若遇高热可发生剧烈分解，引起容器破裂或爆炸事故。接触碱金属、氢氧化物或高活性催化剂如铁、锡和铝的无水氯化物及铁和铝的氧化物可大量放热，并可能引起爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃 |
| 名称 | 环氧丙烷 | CAS号 | 75-56-9 |
| 分子式 | C3H6O | 外观与性状 | 无色液体，有类似乙醚的气味 |
| 分子量 | 58.08 | 密度 | 相对密度（水=1）：0.83；相对蒸气密度（空气=1）：2.0 |
| 熔点 | −104.4℃ | 沸点 | 33.9℃ |
| 蒸气压 | 75.86kpa（25℃） | 闪点 | −37℃ |
| 稳定性 | 易燃、化学性质活泼，易开环聚合，可与水、氨、醇、二氧化碳等反应，生成相应的化合物或聚合物 | 溶解性 | 溶于水、乙醇、乙醚等多数有机溶剂 |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 | 主要用途 | 是有机合成的重要原料。用于润滑剂合成、表面活性剂、去垢剂及制造杀虫剂等 |
| 健康危害 | 直接接触可刺激皮肤，重者引起皮肤坏死。高浓度吸入后数分钟即可中毒，出现眼和上呼吸道刺激症状、呼吸困难、头部剧痛、头晕、软弱无力、小腿肌痉挛、步态不稳、恶心、呕吐及腹泻，重者躁动不安、谵妄、昏迷。病程中可见血压升高、心律失常、心肌损害、消化道出血、中毒性肠麻痹以及肝肾损害等。 |
| 毒性 | 有毒，急性毒性：LD501140mg/kg（大鼠经口），LD501245mg/kg（兔经皮），LC504127mg/m3（4小时）（小鼠吸入） |
| 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与铁、锡、铝的无水氯化物，铁、铝的过氧化物以及碱金属氢氧化物等催化剂的活性表面接触能聚合放热，使容器爆破。遇氨水、氯磺酸、盐酸、氟化氢、硝酸、硫酸、发烟硫酸猛烈反应，有爆炸危险 |
| 名称 | 甲醇 | CAS号 | 67-56-1 |
| 分子式 | CH4O | 外观与性状 | 无色澄清液体，有刺激性气体 |
| 分子量 | 32.04 | 密度 | 相对密度（水=1）：0.79；相对蒸气密度（空气=1）：1.11 |
| 熔点 | -97.8℃ | 沸点 | 64.8℃ |
| 蒸气压 | 13.33kpa（21.2℃） | 闪点 | 11℃ |
| 稳定性 | 易燃液体 | 溶解性 | 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂 |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 | 主要用途 | 主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等 |
| 健康危害 | 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒，急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等，慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等 |
| 毒性 | 急性毒性：LD505628mg/kg（大鼠经口），LD5015800mg/kg（兔经皮），LC5083776mg/m3（4小时）（大鼠吸入） |
| 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气与空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃 |
| 名称 | 氢氧化钾 | CAS号 | 1310-58-3 |
| 分子式 | KOH | 外观与性状 | 白色晶体、易潮解 |
| 分子量 | 56.11 | 密度 | 相对密度（水=1）：2.04 |
| 熔点 | 360.4℃ | 沸点 | 1320℃ |
| 蒸气压 | 0.13kPa ( 719℃) | 溶解性 | 溶于水、乙醇，微溶于乙醚 |
| 稳定性 | 稳定 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |
| 主要用途 | 用作化工生产的原料，也用于医药、染料、轻工等工业 |
| 健康危害 | 具有强腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误食可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血、休克 |
| 毒性 | 急性毒性：LD50273mg/kg（大鼠经口） |
| 危害特性 | 与酸发生中和反应并放热，不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性 |
| 名称 | 氢氧化钠 | CAS号 | 1310-73-2 |
| 分子式 | NaOH | 外观与性状 | 白色不透明固体、易潮解 |
| 分子量 | 40.01 | 密度 | 相对密度（水=1）：2.12 |
| 熔点 | 318.4℃ | 沸点 | 1390℃ |
| 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙醇 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |
| 主要用途 | 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等 |
| 健康危害 | 有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与NaOH直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克 |
| 毒性 | 有毒，急性毒性：LD5040mg/kg(小鼠腹注)。 |
| 危险特性 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气，本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性 |
| 名称 | 二甲苯 | CAS号 | 95-47-6 |
| 分子式 | C8H10 | 外观与性状 | 无色透明液体，有类似甲苯的气味 |
| 分子量 | 106.17 | 密度 | 相对密度（水=1）：0.88；相对蒸气密度（空气=1）：3.66 |
| 熔点 | -25.5℃ | 沸点 | 144.4℃ |
| 蒸气压 | 1.33kpa（32℃） | 闪点 | 30℃ |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂 |
| 主要用途 | 主要用作溶剂和用于合成油漆涂料 |
| 健康危害 | 误食入二甲苯溶剂时，即强烈刺激食道和胃，并引起呕吐，还可能引起血性肺炎，应立即饮入液体石蜡，立即送医诊治。二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时，对中枢系统有麻醉作用。急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现作。慢性影响：长期接触有神经衰弱综合症，女性有可能导致月经异常。皮肤接触常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎 |
| 毒性 | 中毒，急性毒性：LD504300mg/kg(大鼠经口)，LD502119mg/kg(小鼠经口) |
| 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇明火会引着回燃 |
| 名称 | 氯化苄 | CAS号 | 100-44-7 |
| 分子式 | C7H7Cl | 外观与性状 | 无色透明液体，具有强烈刺激性气味。有催泪性 |
| 分子量 | 126.58 | 密度 | 相对密度（水=1）：1.1；相对蒸气密度（空气=1）：4.36 |
| 熔点 | -39.2℃ | 沸点 | 179.4℃ |
| 蒸气压 | 2.93kPa ( 78 ℃) | 闪点 | 67℃ |
| 稳定性 | 不稳定，可燃 | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于乙醇、氯仿等多数有机溶剂 |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 | 主要用途 | 用作染料中间体及单宁、香料、药品等的合成 |
| 健康危害 | 持续吸入高浓度蒸气可出现呼吸道炎症，甚至发生肺水肿。蒸气对眼有刺激性，液体溅入起红斑、大疱，或发生湿疹。口服引起胃肠道刺激反应、头痛、头晕、恶心、呕吐及中枢神经系统抑制。慢性影响：肝肾损害 |
| 毒性 | 中毒，急性毒性：LD501231mg/kg(大鼠经口)，急性毒性LC50778mg/kg2小时（大鼠吸入） |
| 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。受高热分解放出有毒的腐蚀性烟气。与铜、铝、镁、锌及锡等接触放出热量及氯化氢气体 |
| 名称 | 油酸 | CAS号 | 112-80-1 |
| 分子式 | C18H34O2 | 外观与性状 | 无色至淡黄色油状液体 |
| 分子量 | 282.52 | 密度 | 相对密度（水=1）：0.891 |
| 熔点 | 14℃ | 沸点 | 360℃ |
| 蒸气压 | 0.133kPa ( 176.5℃) | 闪点 | 188.9℃ |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于醇、醚，溶于苯、氯仿 |
| 主要用途 | 用于制肥皂、润滑剂、浮选剂、油膏和油酸盐等 |
| 健康危害 | 对呼吸道有刺激性，大量口服可引起胃肠不适，对眼和皮肤有刺激性 |
| 毒性 | 天然脂肪酸，无毒，对环境有危害，对水体可造成污染 |
| 危险特性 | 遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生费用，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |
| 名称 | 二乙烯三胺 | CAS号 | 111-40-0 |
| 分子式 | C4H13N3 | 外观与性状 | 淡黄色液体 |
| 分子量 | 103.17 | 密度 | 相对密度（水=1）：0.96；相对蒸气密度（空气=1）：3.6 |
| 熔点 | -40℃ | 沸点 | 206℃ |
| 蒸气压 | 0.232mmHg ( 25℃) | 闪点 | 97℃ |
| 稳定性 | 稳定 | 溶解性 | 溶于水、乙醇，不溶于乙醚 |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 | 主要用途 | 用作于溶剂和有机合成中间体,用于制取气体净化剂(脱CO2用)、润滑油添加剂、乳化剂、照相用化学品、表面活性剂、织物整理剂、纸张增强剂、金属螯合剂、重金属湿法冶金及无氰电镀扩散剂、光亮剂、离子交换树脂及聚酰胺树脂等。 |
| 健康危害 | 吞咽有害。皮肤接触有害。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。可能导致皮肤过敏反应。 |
| 毒性 | 低毒，急性毒性：LD501080mg/kg(大鼠经口)，LD501090mg/kg(兔经皮) |
| 危险特性 | 遇遇明火、高热可燃，与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |
| 名称 | 氧化铝 | CAS号 | 1344-28-1 |
| 分子式 | Al2O3 | 外观与性状 | 白色粉末 |
| 分子量 | 101.96 | 密度 | 相对密度（水=1）：3.97-4；相对蒸气密度（空气=1）：2.0 |
| 熔点 | 2010-2050℃ | 沸点 | 2980℃ |
| 溶解性 | 不溶于水，易溶于强碱和强酸 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |
| 主要用途 | 用于制镶牙水泥、瓷器、油漆的填料、媒染剂、金属铝等 |
| 健康危害 | 对机体一般不易引起毒害，对粘膜和上呼吸道有刺激作用。经呼吸道吸入其粉尘可引起肺部轻度纤维化，肺部和肺淋巴结有大量的铝沉积。 |
| 名称 | 烷基吡啶 | CAS号 | 68391-11-7 |
| 分子式 | / | 外观与性状 | 黄色具有吸湿性的透明粘稠液体，有刺激性氨臭 |
| 分子量 | / | 密度 | / |
| 闪点 | 40℃ | 沸点 | 130-170℃ |
| 名称 | 硫脲 | CAS号 | 62-56-6 |
| 分子式 | CH4N2S | 外观与性状 | 白色光亮苦味晶体 |
| 分子量 | 76.12 | 密度 | 相对密度（水=1）：1.41 |
| 熔点 | 176~178℃ | 溶解性 | 溶于冷水、乙醇，微溶于乙醚 |
| 稳定性 | 稳定 | 主要用途 | 用于制造药物、染料、树脂、压塑粉、橡胶的硫化促进剂、金属矿物的浮选剂等的原料 |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |
| 健康危害 | 一次作用时毒性小，反复作用时可抑制甲状腺和造血器官的机能。可引起变态反应。可经皮肤吸收。该品粉尘对眼和上呼吸道有刺激性，吸入后引起咳嗽、胸部不适。口服刺激胃肠道。慢性影响:长期接触出现头痛、嗜睡、无力、面色苍白、面部虚肿、基础代谢降低、血压下降、脉搏变慢、白细胞减少等。对皮肤有损害，出现皮肤瘙痒、手掌出汗、皮炎、皲裂等。 |
| 毒性 | 急性毒性：LD501750mg/kg(大鼠经口)，LD502800mg/kg(兔子经皮) |
| 危险特性 | 遇明火、高热可燃。受热分解，放出氮、硫的氧化物等毒性气体。与氧化剂能发生强烈反应。 |
| 名称 | 十二叔胺 | CAS号 | 112-18-5 |
| 分子式 | C14H31N | 外观与性状 | 无色液体，有氨味 |
| 分子量 | 213.4 | 密度 | 相对密度（水=1）：0.7846 |
| 熔点 | −20℃ | 沸点 | 80-82℃ |
| 闪点 | 130℃ | 溶解性 | 易溶于醇类，不溶于水 |
| 稳定性 | 稳定 | 主要用途 | 用于日用化工、洗涤工业、纺织、油田等行业 |

### 2.2.7 工作制度及劳动定员

本项目运营期劳动定员16人，员工均不在厂内就餐，每天只有两个值班人员在场内住宿，其余员工均不在厂内住宿。项目实行一班制生产，工作时间8小时，年工作2400小时，年工作日为300天。

### 2.2.8 建设周期及建设进度

本项目建设内容包括土建工程、公用工程、设备安装调试、生产组织等。

### 2.2.9 项目储运工程

（1）储存设施

本项目原料甲醇、环氧乙烷、环氧丙烷储存在罐区；其余原料储存在仓库。

（2）物料储存方式、储存量

本项目物料储存方式、储存量见表2.2-12。本项目有机液料闪点、蒸气压情况见表2.2-13（注：本项目二甲苯随用随买不在厂内贮存）。

表2.2-12   项目物料储存情况一览表

| 序号 | 原料名称 | 性状 | 储存方式 | 储存量（t） | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、原辅料 |
| 1 | 丙二醇 | 液体 | 桶装 | 0.5 | 仓库 |
| 2 | 烷基酚 | 液体 | 桶装 | 10 | 仓库 |
| 3 | 环氧乙烷 | 液体 | 储罐 | 34.8 | 罐区 |
| 4 | 环氧丙烷 | 液体 | 储罐 | 33.2 | 罐区 |
| 5 | 油酸 | 液体 | 桶装 | 10 | 仓库 |
| 6 | 二乙烯三胺 | 液体 | 桶装 | 10 | 仓库 |
| 7 | 烷基吡啶 | 液体 | 桶装 | 30 | 仓库 |
| 8 | 氯化苄 | 液体 | 桶装 | 30 | 仓库 |
| 9 | 十二叔胺 | 液体 | 桶装 | 20 | 仓库 |
| 10 | 硫脲 | 固体 | 袋装 | 5 | 仓库 |
| 11 | 氢氧化钾 | 固体 | 袋装 | 1 | 仓库 |
| 12 | 甲醇 | 液体 | 储罐 | 31.6 | 罐区 |
| 13 | 烷基酚醚 | 液体 | 桶装 | 10 | 仓库 |
| 14 | 氧化铝 | 固体 | 袋装 | 0.5 | 仓库 |
| 二、产品 |
| 15 | 破乳剂（丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂、烷基酚聚氧乙烯醚破乳剂） | 液体 | 桶装 | 20 | 仓库 |
| 16 | 缓蚀剂（咪唑啉类季胺盐缓蚀剂、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂） | 液体 | 桶装 | 20 | 仓库 |
| 17 | 杀菌剂（十二烷基二甲基苄基氯化胺） | 液体 | 桶装 | 20 | 仓库 |

表2.2-13     本项目储罐液体物料闪点情况表

| 物料名称 | 环氧乙烷 | 环氧丙烷 | 甲醇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闪点 | <-17.8℃ | −37℃ | 11℃ |
| 蒸气压 | 145.91kpa（20℃） | 75.86kpa（55℃） | 13.33kpa（21.2℃） |

由表2.2-13可知，本项目液体物料闪点小于28℃，为甲类液体，根据《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014），中“储存沸点低于45℃或在37.8℃时饱和蒸气压大于88kPa的甲B类液体，应采用压力储罐、低压储罐或降温储存的常压储罐；储存沸点大于或等于45℃或在37.8℃时饱和蒸气压不大于88kPa的甲B、乙A类液体，应选用浮定储罐或内浮顶储罐，本项目环氧乙烷、环氧甲烷储罐采用压力储罐，甲醇储罐采用固定顶储罐，符合《石油化工储运系统罐区设计规范》的要求。《濮阳市2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（濮政〔2018〕19号）中“真实蒸气压大于等于76.6kPa的挥发性有机液体，储存应采用低压罐或压力罐；真实蒸气压大于等于5.2kPa且小于76.6kPa的挥发性有机液体，储罐应采用浮顶罐或安装VOCs收集治理设施的固定顶罐”的要求，本项目环氧乙烷、环氧甲烷储罐采用压力储罐，甲醇储罐采用固定顶储罐，甲醇储罐呼吸废气经收集后与经过二级冷凝后的工艺废气一起经两级活性炭吸附处理，最后通过15m高排气筒排放，因此本项目符合《濮阳市2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（濮政〔2018〕19号）要求。

（3）物料运输

本工程原辅材料及产品的运输主要外委相关有运输资质公司进行，主要是公路运输。产品及其它运出物料由购买单位自行运输，该公司不负责运输任务。

### 2.2.10 公用工程

1、供水系统

本项目用水主要有生产用水、设备清洗用水，循环冷却水系统用水、地面清洁用水、水环真空泵用水、实验室用水、罐区降温用水（夏季使用，其他季节不使用）、生活用水等，新鲜水由供水管网供给。

①生产用水

本项目生产用水采用市政供水，不使用软水，根据物料平衡，生产用水量为4.3485m3/d，1304.55m3/a，因产品对水质要求不高，设备冲洗废水和水环真空泵废水作为原料水回用于生产，故生产新鲜用水量为4.1894m3/d，1256.82m3/a。

②设备冲洗用水

本项目反应釜会进行定期清洗，根据建设单位提供资料，本项目设备冲洗用水为47.7m3/a，折合0.159m3/d，作为原料水回用于生产。

③循环冷却水系统用水

本项目拟建循环水冷却水系统一套，循环冷却水量为40m3/h。本项目循环冷却水系统的补水量为2m3/d，600m3/a，其中蒸汽冷凝水补给循环冷却水，水量为0.91m3/d，273m3/a，新鲜水补水量为1.09m3/d，327m3/a。本项目生产过程中需要冷却水，采用R22制冷制备，本项目新建一座冷冻站，以满足生产过程对冷冻量的要求，冷冻介质循环使用不外排。

④地面清洁用水

车间采取拖洗方式清洁，经类比，地面清洁用水量约为0.07m3/d，21m3/a。

⑤水环真空泵用水

本项目抽料采用水环真空泵，根据建设单位提供，本项目水循环泵用水量为0.02m³/d，工作液15天排放一次，折合6m³/a，作为原料水回用于生产。

⑥分析化验用水

根据建设单位提供，本项目化验室用水量为99m3/a，0.33m3/d，分析化验废水全部排放，经类比《宁波远利化工有限公司年产7万吨环氧基化合物项目竣工环境保护验收监测报告》（验收监测时间为2017年2月20日-21日）中监测数据最大日均值，分析化验废水主要污染物浓度分别为COD134mg/L、BOD41.5mg/L、氨氮12mg/L、SS10mg/L。

⑦夏季罐区喷淋降温用水

本项目环氧乙烷罐区夏季需要水喷淋降温，根据《石油化工给水排水系统设计规范》，卧式罐每小时用水量指标为0.18m3/m2（卧式罐的冷却用水量按罐的半个表面积计算），喷淋水量为5.6m3/h，每天喷淋3小时，夏季喷淋时间为90天，即16.8m3/d，1512m3/a。

⑧生活用水

本项目定员约16人，厂区不设食堂，员工均不在厂区吃饭，14人均不在厂内食宿，2人在厂内值班住宿，生活用水主要为盥洗用水及冲厕用水，不在厂内住宿人员用水量按50L/人d计，在厂内住宿人员用水量按60L/人d计，职工生活用水量为0.82m3/d，246m3/a。

综上，本项目新鲜水总用量为24.4784m3/d，3515.52m3/a。

2、排水系统

厂区设计雨污分流，雨水经雨水管网排出厂区，设备冲洗废水、水环真空泵排放废水作为原料水回用于生产，夏季罐区喷淋降温废水、循环冷却水排污水作为现有工程原料水回用不外排，生活污水、地面清洁废水、分析化验废水排入濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站进行处理，处理后进入濮阳市第三污水处理厂处理后，最终排入金堤河。

表2.2-14  本工程夏季给、排水一览表（1）

| 类别 | 单位 |
| --- | --- |
|  | m3/d | m3/a |
| 用水 | 总用水量 | 64.3884 | 15788.52 |
|  | 其中：（1）新鲜补充水 其中：工业用水 生活用水 （2）循环水量 （3）循环水水补水量 包含：循环水新鲜水补水量 蒸汽冷凝水回用量 其中：循环水蒸发量 循环水排放量 | 22.3884 21.5684 0.82 40 2 1.09 0.91 0.8 1.2 | 3188.52 2942.52 246 12000 600 327 273 240 360 |
|  | 水循环利用率（%） | 62.1 |
| 损耗 | 损耗 | 23.3464 | 3475.92 |
| 排水 | 总排放水量 其中：生产废水 生活废水 | 1.042 0.386 0.656 | 312.6 115.8 196.8 |

表2.2-14  本工程其他季给、排水一览表（2）

| 类别 | 单位 |
| --- | --- |
|  | m3/d | m3/a |
| 用水 | 总用水量 | 47.5884 | 14276.52 |
|  | 其中：（1）新鲜补充水 其中：工业用水 生活用水 （2）循环水量 （3）循环水补水量 包含：循环水新鲜水补水量 蒸汽冷凝水回用量 其中：循环水蒸发量 循环水排放量 | 5.5884 4.7684 0.82 40 2 1.09 0.91 0.8 1.2 | 1676.52 1430.52 246 12000 600 327 273 240 360 |
|  | 水重复利用率（%） | 84.1 |
| 损耗 | 损耗 | 5.3265 | 1597.95 |
| 排水 | 总排放水量 其中：生产废水 生活废水 | 1.042 0.386 0.656 | 312.6 115.8 196.8 |

3、供电

本项目总用电量48万kWh/a，厂区内设置独立配电室1座，配电室内配备1台400KVA变压器，供电由濮阳市产业集聚区供给。

4、供汽/供热

（1）生产工序供汽

本项目蒸汽来自园区集中供热系统，由豫能发电公司提供，久盛园区集中供热管道正在铺设安装过程中，本项目运营后可实现供热，本项目蒸汽用量342.81t/a，可以满足生产所需，蒸汽冷凝水回用于循环冷却系统补水，本项目蒸汽平衡图详见图2.2-3。

（2）生活供热

本项目生活供暖采用空调。

5、制氮系统

本项目生产过程需要使用氮气，本项目采用变压吸附制氮，以碳分子筛作为吸附剂，采用加压吸附，减压解吸的循环周期，使压缩空气交替进入吸附塔来实现空气分离。制氮系统由空压机、空气储罐、空气预处理系统、制氮机、氮气储罐等组成，SPA制氮机制氮规模为33 Nm3/h，可满足生产要求。

6、制冷系统

本项目生产冷却制冷采用一般冷却循环水和冷冻水。

本项目新建一台FL-90WS水冷式螺杆乙二醇机组，制冷量在5℃下为98KW（85000大卡/小时），冷冻水进出水温度为7/12℃，制冷剂为R22，用于环氧乙烷、环氧丙烷储罐、生产工艺降温，冷冻介质为乙二醇水溶液，循环使用不外排，可以满足项目需求。

本项目新建循环水冷却系统一套，循环水最大使用量为40m3/h，用于生产过程冷却降温。

## 2.3本项目生产工艺流程及产污环节

### 2.3.1丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂生产工艺流程及产污环节

丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂溶液装置设计规模1100吨/年。丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂溶液生产工艺分三部分组成，分别为丙二醇-聚氧丙烯醚、丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚、丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂溶液。

#### 2.3.1.1丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂生产工艺

（1）产能及生产周期

丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂溶液为间歇生产，分批次进行，每批次生产的具体参数见表2.3-1。

表2.3-1   丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚每批次产能和生产周期

| 项目 | 规模 | 年生产批次 | 产量 | 生产周期 | 年工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙二醇-聚氧丙烯醚 | 35.991t/a | 11.997批/a | 3t/批 | 6h/批 | 71.982h |
| 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚 | 549.06t/a | 91.51批/a | 6t/批 | 6h/批 | 549.06h |
| 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂溶液 | 1100t/a | 157.14批/a | 7t/批 | 1h/批 | 157.14h |

（2）生产工艺叙述

①丙二醇-聚氧丙烯醚生产工艺

反应釜和计量罐长时间停用时需在投加物料之前先进行N2置换（正常生产时不进行N2置换），反应釜和计量罐N2置换合格后关闭N2进气阀，随后人工将催化剂（氢氧化钾）投入聚合反应釜中，并打开聚合反应釜的真空阀，真空泵入计量好的丙二醇（起始剂）于聚合反应釜内，并开始搅拌、升温，待聚合反应釜抽真空至700mmHg、且温度升至120℃时关闭真空阀，缓慢打开聚合反应釜进料阀，同时温度控制在130℃、压力小于0.25MPa的条件下泵入环氧丙烷（保持环氧丙烷计量罐内压力为0.2-0.3Mpa时打开环氧丙烷计量罐下部出料阀）；物料加入完毕后依次关闭聚合反应釜进料阀和环氧丙烷计量罐出料阀，进行聚合反应，保温130℃吸收至负压，开启真空阀抽真空20min；待物料冷却后（采用循环冷却水冷却），制得丙二醇-聚氧丙烯醚破乳剂备用。

聚合反应原料环氧丙烷投料时利用计量罐自动操作，氢氧化钾为催化剂，丙二醇为起始剂，每批次用量较少，不考虑投料时的物料散发、挥发损失。

②丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳干剂生产工艺

反应釜和计量罐长时间停用时需在投加物料之前先进行N2置换（正常生产时不进行N2置换），反应釜和计量罐N2置换合格后关闭N2进气阀。随后人工将催化剂（氢氧化钾）投入聚合反应釜中，并打开聚合反应釜的真空阀，通过真空抽入丙二醇-聚氧丙烯醚，并开始搅拌、升温，待聚合反应釜抽真空至700mmHg、且温度升至120℃时关闭真空阀，缓慢打开聚合反应釜进料阀，同时温度控制在130℃、压力小于0.25MPa的条件下泵入环氧乙烷（保持环氧乙烷计量罐内压力为0.2-0.3Mpa时打开环氧乙烷计量罐下部出料阀）；物料加入完毕后依次关闭聚合反应釜进料阀和环氧乙烷计量罐出料阀，进行聚合反应，保温130℃吸收至负压（反应釜由加热状态调整为冷却状态），开启真空阀抽真空20min，制备三段结构的高分子量聚醚，则需按同样的方法继续通入定量的环氧丙烷。待物料冷却后（采用循环冷却水冷却），制得丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳干剂备用。

聚合反应原料环氧乙烷投料时利用计量罐自动操作，氢氧化钾为催化剂，每批次用量较少，不考虑投料时的物料散发、挥发损失。

③丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂溶液生产工艺

反应釜长时间停用时需在投加物料之前先进行N2置换（正常生产时不进行N2置换），反应釜N2置换合格后关闭N2进气阀。用泵向釜中抽入计量好的甲醇水溶液，然后将高分子量聚醚破乳干剂用泵抽入混配釜，开启升温和搅拌，温度控制在40-50℃；将NaOH水溶液用泵抽入滴加槽中，通过滴加槽向混配釜滴加NaOH，直至pH值达到要求。

物料冷却后，打开混配釜釜底放料阀，将混配好的丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂溶液计量后装桶。

本项目最终产品已冷却至常温，灌装过程中产品温度较低不会产生有机废气。

（3）化学反应

（4）生产工艺及产污环节图

#### 2.3.1.2丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂产污环节及环保措施

表2.3-2  丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂产污环节一览表

| 项目 | 污染物名称 | 编号 | 主要污染物 | 环保治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 反应釜1聚合反应废气 | G1-1 | 非甲烷总烃 | 预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+1根15m高排气筒排放 |
|  | 反应釜1真空尾气 | G1-2 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 反应釜2聚合反应废气 | G1-3 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 反应釜2真空尾气 | G1-4 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 搅拌废气 | G1-5 | 甲醇 |  |
| 废水 | 真空水环泵排水 | W1-1 | COD、BOD5、氨氮、SS、 | 作为原料水回用 |
| 固废 | 不合格产品 | S1-1 | 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂 | 回用于生产 |
|  | 废包装材料 | S1-2 | 废包装袋、废包装桶等 | 收集后暂存，委托有资质单位处理 |
| 噪声 | 各种搅拌机、泵等 | N1-1- N1-5 | 噪声 | 厂房隔声、基础减震、距离衰减等 |

### 2.3.2烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂生产工艺流程及产污环节

烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂生产装置设计规模200吨/年。

#### 2.3.2.1烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂生产工艺

（1）产能和生产周期

烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂为间歇生产，分批次进行，每批次生产的具体参数见表2.3-3。

表2.3-3   烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂每批次产能和生产周期

| 项目 | 规模 | 年生产批次 | 产量 | 生产周期 | 年工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂 | 200t/a | 33.333批/a | 6t/批 | 6h/批 | 199.998h |

（2）生产工艺描述

反应釜和计量罐长时间停用时需在投加物料之前先进行N2置换（正常生产时不进行N2置换），反应釜和计量罐N2置换合格后关闭N2进气阀，随后人工将催化剂（氢氧化钾）投入聚合反应釜中，并打开聚合反应釜的真空阀，真空泵入计量好的烷基酚于聚合反应釜内，并开始搅拌、升温，待聚合反应釜抽真空至700mmHg、且温度升至120℃时关闭真空阀，缓慢打开聚合反应釜进料阀，同时温度控制在120℃、压力小于0.25MPa的条件下泵入环氧乙烷进行加成反应（保持环氧乙烷计量罐内压力为0.2-0.3Mpa时打开环氧乙烷计量罐下部出料阀）；烷基酚全部转化为单一加成物时将温度升至160℃，继续加入定量的环氧乙烷进行聚合反应。待物料冷却后（采用循环冷却水冷却），打开反应釜放空阀和釜底放料阀，将制得的烷基酚聚氧乙烯醚准确称量后装桶。

加成聚合反应原料环氧乙烷投料时利用计量罐自动操作，氢氧化钾为催化剂，每批次用量较少，不考虑投料时的物料散发、挥发损失。

本项目最终产品已冷却至常温，灌装过程中产品温度较低不会产生有机废气。

（3）反应方程式

（4）生产工艺及产污环节图

2.3.2.2 产污环节分析及环保治理措施

烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂生产过程中涉及废气、固体废物和噪声，各产污环节见表2.3-4。

表2.3-4   烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂产污环节一览表

| 项目 | 污染物名称 | 编号 | 主要污染物 | 环保治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 加成聚合反应废气 | G2-1 | 非甲烷总烃 | 预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+1根15m高排气筒排放 |
| 固废 | 不合格产品 | S2-1 | 烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂 | 回用于生产 |
|  | 废包装材料 | S2-2 | 废包装袋、废包装桶等 | 收集后暂存，委托有资质单位处理 |
| 噪声 | 各种搅拌机、泵等 | N2-1 | 噪声 | 厂房隔声、基础减震、距离衰减等 |

### 2.3.3咪唑啉类季铵盐缓蚀剂生产工艺流程及产污环节

咪唑啉类季铵盐缓蚀剂生产装置设计规模700吨/年。

2.3.3.1咪唑啉类季铵盐缓蚀剂

（1）产能和生产周期

咪唑啉类季铵盐缓蚀剂为间歇生产，分批次进行，每批次生产的具体参数见表2.3-5。

表2.3-5   咪唑啉类季铵盐缓蚀剂每批次产能和生产周期

| 项目 | 规模 | 年生产批次 | 产量 | 生产周期 | 年工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 咪唑啉类季铵盐缓蚀剂干剂 | 350t/a | 140批/a | 2.5t/批 | 10h/批 | 1400h |
| 咪唑啉类季铵盐缓蚀溶液 | 700t/a | 140批/a | 5t/批 | 2h/批 | 280h |

（2）工艺描述

反应釜长时间停用时需在投加物料之前先进行N2置换（正常生产时不进行N2置换），反应釜N2置换合格后关闭N2进气阀，随后人工将催化剂（Al2O3）投入反应釜中，并打开反应釜的真空阀，真空泵入计量好的油酸和二甲苯溶剂于反应釜内，关闭反应釜真空阀，并开始搅拌、升温。同时将二乙烯三胺泵入滴加罐内，待反应釜温度升至100℃时开始恒速滴加二乙烯三胺进行酰胺化反应，温度升至在160℃下进行酰胺化反3h；反应结束后将温度升至180℃，进行4h的环化反应，生成咪唑啉中间体；打开反应釜真空阀，对环化反应产物进行减压蒸馏溶剂，蒸馏结束后将温度降至80℃，泵入定量的氯化苄，进行季铵化反应，反应时间3h；季铵化反应结束物料转运至中和釜7m3，然后加入定量的甲醇水溶液搅拌均匀。

打开反应釜釜底放料阀，将制得的咪唑啉类季铵盐缓蚀剂准确称量后装桶。

本项目最终产品已冷却至常温，灌装过程中产品温度较低不会产生有机废气。

（3）反应方程式

（4）生产工艺及产污环节图

2.3.3.2产污环节分析及环保治理措施

咪唑啉类季铵盐缓蚀剂生产过程中涉及废气、固体废物和噪声，各产污环节见表2.2-6。

表2.2-6   咪唑啉类季铵盐缓蚀剂产污环节一览表

| 项目 | 污染物名称 | 编号 | 主要污染物 | 环保治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 酰胺化反应废气 | G3-1 | 非甲烷总烃 | 二级冷凝+两级活性炭吸附处理+15m高排气筒 |
|  | 环化反应废气 | G3-2 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 冷凝不凝气 | G3-3 | 二甲苯 |  |
|  | 季铵化反应废气 | G3-4 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 搅拌废气 | G3-5 | 甲醇 |  |
| 固废 | 不合格产品 | S3-1 | 咪唑啉类季铵盐缓蚀剂 | 回用于生产 |
|  | 废包装材料 | S3-2 | 废包装袋、废包装桶等 | 收集后暂存，委托有资质单位处理 |
| 噪声 | 各种搅拌机、泵等 | N3-1、N3-2 | 噪声 | 厂房隔声、基础减震、距离衰减等 |

### 2.3.4烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂生产工艺流程及产污环节

烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂生产装置设计规模800吨/年。

2.3.4.1 烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂生产工艺

（1）产能和生产周期

烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂为间歇生产，分批次进行，每批次生产的具体参数见表2.3-7。

表2.3-7   烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂每批次产能和生产周期

| 项目 | 规模 | 年生产批次 | 产量 | 生产周期 | 年工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吡啶类季胺盐中间体 | 319.2t/a | 159.6批/a | 2t/批 | 6h/批 | 957.6h |
| 烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂 | 800t/a | 80批/a | 5t/批 | 10h/批 | 640h |

（2）工艺描述

首先将定量的烷基吡啶用泵抽入反应釜中，开启电加热和搅拌，温度提升并维持在110℃；将定量的氯化苄泵入反应釜中，加料过程中保持反应釜内温度不超过150℃；加料完成后将温度升高至190℃，进行季铵化反应，恒温反应4-6小时；将温度降至90-110℃时，加入定量的硫脲，进行复配混合反应；复配混合结束后开启循环冷却水，将温度降至70-80℃，泵入烷基酚醚和甲醇水溶液，进行混合、搅拌。搅拌结束后对物料进行冷却降温，最后打开反应釜釜底放料阀，将制得的烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂准确称量后装桶。

烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂原辅料硫脲为晶体、粒径较大，物料投加过程中不会产生粉尘。

本项目最终产品已冷却至常温，灌装过程中产品温度较低不会产生有机废气。

（3）反应方程式

（4）生产工艺及产污环节图

2.3.4.2 产污环节分析及环保治理措施

烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂生产过程中涉及废气、固体废物和噪声，各产污环节见表2.3-8。

表2.3-8   烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂产污环节一览表

| 项目 | 污染物名称 | 编号 | 主要污染物 | 环保治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 季铵化反应废气 | G4-1 | 非甲烷总烃 | 二级冷凝+两级活性炭吸附处理+15m高排气筒 |
|  | 搅拌废气 | G4-2 | 甲醇 |  |
| 固废 | 不合格产品 | S4-1 | 烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂 | 回用于生产 |
|  | 废包装材料 | S4-2 | 废包装袋、废包装桶等 | 收集后暂存，委托有资质单位处理 |
| 噪声 | 各种搅拌机、泵等 | N4-1、N4-2 | 噪声 | 厂房隔声、基础减震、距离衰减等 |

### 2.3.5十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂生产工艺流程及产污环节

十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂生产装置设计规模1200吨/年。

2.3.5.1 十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂生产工艺

（1）产能和生产周期

十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂为间歇生产，分批次进行，每批次生产的具体参数见表2.3-9。

表2.3-9   十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂每批次产能和生产周期

| 项目 | 规模 | 年生产批次 | 产量 | 生产周期 | 年工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂 | 1200t/a | 480批/a | 2.5t/批 | 4h/批 | 1920h |

（2）工艺描述

首先开启真空阀门，将十二烷基二甲基叔胺和定量的水泵入2.5m3反应釜中，关闭真空阀；开启搅拌和电加热使反应釜内温度升至75～80℃，然后将定量的氯化苄用泵打入反应釜中；进行季铵化反应，待氯化苄加完后，继续升温至110℃反应2h；停止加热，将温度降至40℃（开启冷却水）时滴加NaOH水溶液，调PH至6～8；然后再抽入定量的水，搅拌均匀。

最后打开反应釜釜底放料阀，将制得的十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂准确称量后装桶。

本项目最终产品已冷却至常温，灌装过程中产品温度较低不会产生有机废气。

（3）反应方程式

（4）生产工艺及产污环节图

2.3.5.2产污环节分析及环保治理措施

十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂生产过程中涉及废气、固体废物和噪声，各产污环节见表2.3-10。

表2.3-10   十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂产污环节一览表

| 项目 | 污染物名称 | 编号 | 主要污染物 | 环保治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 季铵化反应废气 | G5-1 | 非甲烷总烃 | 二级冷凝+两级活性炭吸附处理+15m高排气筒 |
|  | 搅拌废气 | G5-2 | 非甲烷总烃 |  |
| 固废 | 不合格产品 | S5-1 | 十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂 | 回用于生产 |
|  | 废包装材料 | S5-2 | 废包装袋、废包装桶等 | 收集后暂存，委托有资质单位处理 |
| 噪声 | 各种搅拌机、泵等 | N5-1 | 噪声 | 厂房隔声、基础减震、距离衰减等 |

### 2.3.6职工生活产污环节

职工办公、生活产污环节见图2.3-6。

办公、生活产污环节：

废水：生活污水W2-1；

固废：办公、生活垃圾S6-1。

### 2.3.7 公用工程及辅助设施工艺流程及产污环节

1、储罐罐区

本项目设置两处原料储罐区，位于仓库北侧，罐区1设置1个50m³环氧乙烷储罐、1个50m³环氧丙烷储罐，罐区2设置1个50m³甲醇储罐，环氧乙烷、环氧丙烷储罐采用卧式压力罐，设计压力0.8MPa，内有冷冻水盘管，上部氮封保护，甲醇罐为固定顶储罐，微正压，充氮保护，主要污染物为甲醇、环氧乙烷、环氧丙烷，环氧乙烷、环氧丙烷储罐采用氮封+（环氧乙烷储罐夏季降温系统），甲醇储罐废气经收集后与经过二级冷凝后的工艺废气一起经两级活性炭吸附处理。

产污环节

废气：储罐贮存废气G6-1、G6-2；

2、制氮系统

本项目设置一套处理能力为30Nm³/h制氮机组，为吸附式制氮机，原料为压缩空气，制氮机使用分子筛，寿命为十年。

产污环节

噪声：制氮机设备噪声N6-1；

固废：废分子筛S7-1。

3、循环冷却水系统

本项目循环水冷却水系统为生产过程提供冷媒，循环水冷却水系统运行过程中的污染物包括废水、噪声，循环冷却水排污水作为现有工程原料水回用不外排（循环冷却水排污水回用于制备PH调节剂。PH调节剂用于油田集输系统，能和多种添加剂配伍，故废水中含微量的物质不影响产品规格，符合使用要求）。

产污环节：

噪声：循环水站产生噪声N7-1；

废水：循环冷却水排水W3-1。

### 2.3.8 本项目产污环节汇总

根据本项目生产工艺流程，项目实施后对环境造成不利影响的污染因素主要是废气、废水、固体废物和设备噪声。本项目产污环节见表2.3-11。

表2.3-11    本项目产污环节汇总表

| 项目 | 污染物名称 | 编号 | 主要污染物 | 环保治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂 | 反应釜1聚合反应废气 | G1-1 | 非甲烷总烃 | 预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+1根15m高排气筒排放 |
|  |  | 反应釜1真空尾气 | G1-2 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | 反应釜2聚合反应废气 | G1-3 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | 反应釜2真空废气 | G1-4 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | 搅拌废气 | G1-5 | 甲醇 |  |
|  | 烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂 | 加成聚合反应废气 | G2-1 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 咪唑啉类季铵盐缓蚀剂 | 酰胺化反应废气 | G3-1 | 非甲烷总烃 | 二级冷凝+两级活性炭吸附处理+15m高排气筒 |
|  |  | 环化反应废气 | G3-2 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | 冷凝不凝气 | G3-3 | 二甲苯 |  |
|  |  | 季铵化反应废气 | G3-4 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | 搅拌废气 | G3-5 | 甲醇 |  |
|  | 烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂 | 季铵化反应废气 | G4-1 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | 搅拌废气 | G4-2 | 甲醇 |  |
|  | 十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂 | 季铵化反应废气 | G5-1 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | 搅拌废气 | G5-2 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 公辅工程 | 甲醇罐区呼吸气 | G6-1 | 甲醇 |  |
|  |  | 环氧乙烷、环氧丙烷罐区放空废气 | G6-2 | 非甲烷总烃 | 氮封+（环氧乙烷罐区夏季降温系统） |
| 废水 | 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂 | 水环真空泵排放废水 | W1-1 | pH、COD、SS | 作为原料水回用于生产 |
|  | 生产车间 | 设备冲洗废水 | W5-1 | pH、COD、BOD5、SS |  |
|  |  | 地面清洁废水 | W4-1 | pH、COD、BOD5、SS | 排入濮阳中原进久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站 |
|  | 公辅工程 | 分析化验废水 | W6-1 | COD、BOD5、氨氮、SS |  |
|  |  | 生活污水 | W2-1 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS |  |
|  |  | 循环冷却水排污水 | W3-1 | COD、SS | 作为现有工程原料水回用 |
|  |  | 夏季罐区喷淋降温废水 | W7-1 |  |  |
| 固废 | 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂 | 不合格产品 | S1-1 | 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂 | 作为原料水回用于生产 |
|  |  | 废包装材料 | S1-2 | 废包装袋、废包装桶等 | 委托有资质单位处置 |
|  | 烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂 | 不合格产品 | S2-1 | 烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂 | 回用于生产 |
|  |  | 废包装材料 | S2-2 | 废包装袋、废包装桶等 | 委托有资质单位处置 |
|  | 咪唑啉类季铵盐缓蚀剂 | 不合格产品 | S3-1 | 咪唑啉类季铵盐缓蚀剂 | 回用于生产 |
|  |  | 废包装材料 | S3-2 | 废包装袋、废包装桶等 | 委托有资质单位处置 |
|  | 烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂 | 不合格产品 | S4-1 | 烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂 | 回用于生产 |
|  |  | 废包装材料 | S4-2 | 废包装袋、废包装桶等 | 委托有资质单位处置 |
|  | 十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂 | 不合格产品 | S5-1 | 十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂 | 回用于生产 |
|  |  | 废包装材料 | S5-2 | 废包装袋、废包装桶等 | 委托有资质单位处置 |
|  | 公辅工程 | 生活垃圾 | S6-1 | 生活垃圾 | 运往垃圾填埋场处理 |
|  |  | 制氮系统产生的废分子筛 | S7-1 | 废分子筛 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 废气处理措施产生的废活性炭、废催化剂 | S8-1 | 废活性炭、废催化剂 |  |
| 噪声 | 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂 | 各种反应釜、泵等 | N1-1-N1-5 | 噪声 | 厂房隔声、基础减震、距离衰减等 |
|  | 烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂 |  | N2-1 |  |  |
|  | 咪唑啉类季铵盐缓蚀剂 |  | N3-1、N3-2 |  |  |
|  | 烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂 |  | N4-1、N4-2 |  |  |
|  | 十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂 |  | N5-1 |  |  |
|  | 公辅工程 | 制氮系统 | N6-1 | 噪声 | 厂房隔声、基础减震、距离衰减等 |
|  |  | 循环冷却水系统 | N7-1 |  |  |

### 2.3.9本项目物料平衡

2.3.9.1丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂物料平衡

表2.3-12  丙二醇-聚氧丙烯醚物料平衡表（1）

| 进料 | 出料 |
| --- | --- |
| 物料名称 | kg/批次 | 途径 | 物料名称 | kg/批次 |
| 氢氧化钾 | 15.07 | 生成产品 | 丙二醇-聚氧丙烯醚 | 3000 |
| 丙二醇 | 38.9 |  |  |  |
| 环氧丙烷 | 2948 | 废气排放 | 聚合反应废气、真空尾气 | 1.97 |
| 合计 | 3001.97 | 合计 | 3001.97 |

表2.3-12  丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳干剂物料平衡表（2）

| 进料 | 出料 |
| --- | --- |
| 物料名称 | Kg/次 | 途径 | 物料名称 | kg/批次 |
| 丙二醇-聚氧丙烯醚 | 393.3 | 生成产品 | 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳干剂 | 6000 |
| 环氧乙烷 | 2240 | 废气排放 | 聚合反应废气、真空尾气：非甲烷总烃 | 3.7 |
| 环氧丙烷 | 3362 |  |  |  |
| 氢氧化钾 | 8.4 |  |  |  |
| 合计 | 6003.7 | 合计 | 6003.7 |

表2.3-12  丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂溶液物料平衡表（3）

| 进料 | 出料 |
| --- | --- |
| 物料名称 | Kg/次 | 途径 | 物料名称 | kg/批次 |
| 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳干剂 | 3495.4 | 生成产品 | 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂溶液 | 7000 |
| 甲醇 | 2445 | 废气排放 | 搅拌废气：甲醇 | 2.4 |
| 水 | 1048 |  |  |  |
| 氢氧化钠溶液（30%） | 14 |  |  |  |
| 合计 | 7002.4 | 合计 | 7002.4 |

2.3.9.2烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂物料平衡

表2.3-13  烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂物料平衡表

| 进料 | 出料 |
| --- | --- |
| 物料名称 | kg/批次 | 途径 | 物料名称 | kg/批次 |
| 烷基酚 | 2004 | 生成产品 | 烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂 | 6000 |
| 氢氧化钾 | 4 | 废气排放 | 加成聚合反应废气：非甲烷总烃 | 3 |
| 环氧乙烷 | 3995 |  |  |  |
| 合计 | 6003 | 合计 | 6003 |

#### 2.3.9.3咪唑啉类季胺盐缓蚀剂物料平衡

表2.3-14  咪唑啉类季胺盐缓蚀剂干剂物料平衡表（1）

| 进料 | 出料 |
| --- | --- |
| 物料名称 | kg/批次 | 途径 | 物料名称 | kg/批次 |
| Al2O3 | 1.73 | 生成产品 | 咪唑啉类季胺盐缓蚀剂干剂 | 2500 |
| 油酸 | 1326.18 | 废气排放 | 酰胺化、环化、季铵化反应废气 其中：非甲烷总烃 二甲苯 冷凝不凝气 其中：二甲苯 | 3.03 2.91 0.12 3.8 3.8 |
| 二甲苯 | 3.92 |  |  |  |
| 二乙烯三胺 | 581 |  |  |  |
| 氯化苄 | 594 |  |  |  |
| 合计 | 2506.83 | 合计 | 2506.83 |

表2.3-14  咪唑啉类季胺盐缓蚀剂溶液物料平衡表（2）

| 进料 | 出料 |
| --- | --- |
| 物料名称 | Kg/批次 | 途径 | 物料名称 | kg/批次 |
| 咪唑啉类季胺盐缓蚀剂干剂 | 1431 | 生成产品 | 咪唑啉类季胺盐缓蚀剂溶液 | 5000 |
| 甲醇 | 1430 |  |  |  |
| 水 | 2140 |  |  |  |
|  |  | 废气排放 | 搅拌废气：甲醇 | 1 |
| 合计 | 5001 | 合计 | 5001 |

#### 2.3.9.4烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂物料平衡

表2.3-15  吡啶类季胺盐中间体物料平衡表（1）

| 输入过程 | 物料转移和输出过程 |
| --- | --- |
| 物料名称 | kg/批次 | 途径 | 物料名称 | kg/批次 |
| 烷基吡啶 | 1070 | 生成产品 | 吡啶类季胺盐中间体 | 2000 |
| 氯化苄 | 931.32 |  |  |  |
|  |  | 废气排放 | 季铵化反应废气：非甲烷总烃 | 1.32 |
| 合计 | 2001.32 | 合计 | 2001.32 |

表2.3-15  烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂溶液物料平衡表（2）

| 进料 | 出料 |
| --- | --- |
| 物料名称 | Kg/批次 | 途径 | 物料名称 | kg/批次 |
| 吡啶类季胺盐中间体 | 1995 | 生成产品 | 咪唑啉类季胺盐缓蚀剂溶液 | 5000 |
| 硫脲 | 100 |  |  |  |
| 烷基酚醚 | 400.3 |  |  |  |
| 甲醇 | 1253 |  |  |  |
| 水 | 1253 |  |  |  |
|  |  | 废气排放 | 搅拌废气：甲醇 | 1.3 |
| 合计 | 5001.3 | 合计 | 5000 |

2.3.9.5十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂物料平衡

表2.3-16  十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂物料平衡表

| 进料 | 出料 |
| --- | --- |
| 物料名称 | kg/批次 | 途径 | 物料名称 | kg/批次 |
| 十二烷基二甲基叔胺 | 760 | 生成产品 | 十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂 | 2500 |
| 水 | 1325 | 废气排放 | 季铵化反应废气、搅拌废气：非甲烷总烃 | 4.56 |
| 氯化苄 | 395.28 |  |  |  |
| NaOH水溶液(30%) | 24.28 |  |  |  |
| 合计 | 2504.56 | 合计 | 2504.56 |

## 2.4污染物源强分析

### 2.4.1 废水污染源强分析

本项目废水主要为生活污水、设备冲洗废水、地面清洁废水、水环真空泵排放废水、分析化验废水、循环冷却水排污水、夏季罐区喷淋降温废水。

（1）生活污水

生活污水主要是职工生活产生废水，生活污水排放量为0.656m3/d，196.8m³/a。废水水质为COD：280mg/L、BOD5：180mg/L、SS：250mg/L、氨氮：25mg/L，依托濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站。

（2）设备冲洗废水

本项目生产过程中需要对反应釜进行清洗，设备冲洗废水为间歇排放，设备清洗废水产生量为0.1431m³/d，折合42.93m³/a，该废水主要污染物浓度是：pH：6-9，COD：800mg/L，BOD5：100mg/L，SS：200mg/L，设备冲洗废水作为原料水回用，（缓蚀剂、破乳剂、杀菌剂作为油田开采使用助剂，成分主要有：缓蚀剂、表面活性剂、混合苯，故废水中含微量的有机物不影响产品规格，符合使用要求）。

（3）地面清洁废水

本项目车间需要定期拖洗，保持车间的清洁，地面清洁废水产生量为0.056m³/d，折合16.8m³/a该废水主要污染物浓度是：pH：6-9，COD：400mg/L，BOD5 ：120mg/L，SS：800 mg/L，依托濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站。

（4）水环真空泵排放废水

真空泵抽真空系统废水的产生量是0.016m³/d，折合4.8m³/a，该废水主要污染物浓度是：pH：6-9，COD：1500mg/L，SS：100 mg/L，水环真空泵排放废水作为原料水回用，（缓蚀剂、破乳剂、杀菌剂作为油田开采使用助剂，成分主要有：缓蚀剂、表面活性剂、混合苯，故废水中含微量的有机物不影响产品规格，符合使用要求）。

（5）循环冷却水排污水

本项目循环水系统需要定期排污水，循环水排污水量为1.2m3/d，360m³/a。类比《濮阳市宏大圣导新材料有限公司年产2000吨异氰尿酸三缩水甘油脂及年产 1000 吨对氯苯基异氰酸酯项目》厂内监测的循环冷却水废水水质，该废水主要污染物浓度是： COD：50mg/L，SS：30mg/L，循环冷却水排污水作为现有工程原料水回用不外排，（循环冷却水排污水回用于制备PH调节剂。PH调节剂用于油田集输系统，能和多种添加剂配伍，故废水不影响产品规格，符合使用要求）。

（6）分析化验废水

本项目产品需要定期对PH、粘度等理化性质进行分析化验（化验过程中不涉及重金属实验），实验过程产生一定量的清洗实验器皿废水，排放量为0.33m3/d，99m³/a，经类比《宁波远利化工有限公司年产7万吨环氧基化合物项目竣工环境保护验收监测报告》（验收监测时间为2017年2月20日-21日）中监测数据最大日均值，分析化验室外排废水主要污染物浓度分别为COD134mg/L、BOD41.5mg/L、氨氮12mg/L、SS10mg/L，依托濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站。

（7）夏季罐区喷淋降温废水

本项目罐区夏季需设置水喷淋降温，废水排放量为13.44m3/d，1209.6m3/a, 该废水主要污染物浓度是： COD：50mg/L，SS：40mg/L，降温用水在使用后水质受污染程度较小，夏季罐区喷淋降温废水作为现有工程原料水回用不外排，（夏季罐区喷淋降温废水回用于制备PH调节剂。PH调节剂用于油田集输系统，能和多种添加剂配伍，故废水中含微量的有机物不影响产品规格，符合使用要求）。

濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站（处理规模为35m3/d，处理工艺为“混凝气浮+水解酸化+HBF工艺”）处理后排入濮阳市第三污水处理厂。根据《濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园建设项目环境影响变更分析报告》，污水处理站采用“混凝气浮+水解酸化+HBF工艺”，同时根据濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园年度自行监测数据（监测时间为2020.4.22—2020.4.23，污水处理站出水浓度最大值分别为PH7.82，COD：77mg/L，BOD542.6mg/L，SS72mg/L，氨氮18.8mg/L）和濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园收水水量证明（现产业园区内收集的废水为生活污水，不涉及工业废水，生活污水水量为2t/d），因本项目进污水处理站的水质、水量与现已进入污水处理站的废水水量和水质基本类似，故本项目出濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站的出水浓度按濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站自行监测数据，即PH7.82，COD：77mg/L，BOD542.6mg/L，SS72mg/L，氨氮18.8mg/L。

本项目废水产排情况见表2.4-1。

表2.4-1     本项目废水产排情况一览表

| 污染源名称 | 污染物名称 | 污染物产生情况 | 污染治理措施 | 污染物排放情况 | 排放方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/L） | 产生量t/a |  | 浓度（mg/L） | 排放量t/a |  |  |
| 设备冲洗废水 | 废水量 | 0.1431m3/d、42.93m3/a | / | 0.1431m3/d、42.93m3/a | 间歇 | 作为原料水回用于生产 |
|  | pH | 6-9 | / |  | 6-9 | / |  |  |
|  | COD | 800 | 0.0343 |  | 800 | 0.0343 |  |  |
|  | BOD5 | 100 | 0.0043 |  | 100 | 0.0043 |  |  |
|  | SS | 200 | 0.0086 |  | 200 | 0.0086 |  |  |
| 水环真空泵排放废水 | 废水量 | 0.016m3/d、4.8m3/a | / | 0.016m3/d、4.8m3/a |  |  |
|  | pH | 6-9 |  |  | 6-9 |  |  |  |
|  | COD | 1500 | 0.0072 |  | 1500 | 0.0072 |  |  |
|  | SS | 100 | 0.0005 |  | 100 | 0.0005 |  |  |
| 地面清洁废水 | 废水量 | 0.056m3/d、16.8m3/a | / | 0.056m3/d、16.8m3/a | 间歇 | 去濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站 |
|  | pH | 6-9 | / |  | 6-9 | / |  |  |
|  | COD | 400 | 0.0067 |  | 400 | 0.0067 |  |  |
|  | BOD5 | 120 | 0.0020 |  | 120 | 0.0020 |  |  |
|  | SS | 800 | 0.0134 |  | 800 | 0.0134 |  |  |
| 分析化验废水 | 废水量 | 0.33m3/d、99m3/a | / | 0.33m3/d、99m3/a | 间歇 |  |
|  | COD | 134 | 0.0133 |  | 134 | 0.0133 |  |  |
|  | BOD5 | 41.5 | 0.0041 |  | 41.5 | 0.0041 |  |  |
|  | SS | 10 | 0.0010 |  | 10 | 0.0010 |  |  |
|  | 氨氮 | 12 | 0.0012 |  | 12 | 0.0012 |  |  |
| 生活污水 | 废水量 | 0.656m3/d、196.8m3/a | 化粪池 | 0.656m3/d、196.8m3/a | 连续 |  |
|  | pH | 6-9 | / |  | 6-9 | / |  |  |
|  | COD | 280 | 0.0551 |  | 280 | 0.0551 |  |  |
|  | BOD5 | 180 | 0.0354 |  | 180 | 0.0354 |  |  |
|  | SS | 250 | 0.0492 |  | 250 | 0.0492 |  |  |
|  | 氨氮 | 25 | 0.0049 |  | 25 | 0.0049 |  |  |
| 厂区总排口 | 废水量 | 1.042m3/d、312.6m3/a | 依托濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站处理 | 1.042m3/d、312.6m3/a | 连续 | 濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园总排口 |
|  | pH | 6-9 | / |  | 7.82 | / |  |  |
|  | COD | 240 | 0.0750 |  | 77 | 0.0241 |  |  |
|  | BOD5 | 133 | 0.0416 |  | 42.6 | 0.0133 |  |  |
|  | SS | 203 | 0.0635 |  | 72 | 0.0225 |  |  |
|  | 氨氮 | 20 | 0.0063 |  | 18.8 | 0.0059 |  |  |
| 循环冷却水排污水 | 废水量 | 1.2m3/d、360m3/a | / | 1.2m3/d、360m3/a | 间歇 | 作为现有工程原料水回用 |
|  | COD | 50 | 0.0180 |  | 50 | 0.0180 |  |  |
|  | SS | 30 | 0.0108 |  | 30 | 0.0108 |  |  |
| 夏季罐区喷淋降温废水 | 废水量 | 13.44m3/d、1209.6m3/a | / | 13.44m3/d、1209.6m3/a | 间歇 |  |
|  | COD | 50 | 0.0605 |  | 50 | 0.0605 |  |  |
|  | SS | 40 | 0.0484 |  | 40 | 0.0484 |  |  |
| 濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园总排口 | 废水量 | 1.042m3/d、312.6m3/a | / | 1.042m3/d、312.6m3/a | 连续 | 濮阳市第三污水处理厂 |
|  | pH | 7.82 | / |  | 7.82 | / |  |  |
|  | COD | 77 | 0.0241 |  | 77 | 0.0241 |  |  |
|  | BOD5 | 42.6 | 0.0133 |  | 42.6 | 0.0133 |  |  |
|  | SS | 72 | 0.0225 |  | 72 | 0.0225 |  |  |
|  | 氨氮 | 18.8 | 0.0059 |  | 18.8 | 0.0059 |  |  |

本项目废水进入濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园总排口的水质为COD：77mg/L、BOD5：42.6mg/L、SS：72mg/L、氨氮：18.8mg/L，满足《化工行业水污染间接排放标准》（DB41/1135-2016）表1间接排放限值要求，经濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园总排口排放的废水最后进入濮阳市第三污水处理厂处理后，最终排入金堤河。

2.4.2 废气污染源强分析

1、丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂大气污染物产排分析

丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂主要为丙二醇-聚氧丙烯醚聚合反应废气G1-1、丙二醇-聚氧丙烯醚真空尾气G1-2、丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚聚合反应废气G1-3、丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚真空尾气G1-4、搅拌废气G1-5。

（1）丙二醇-聚氧丙烯醚聚合反应废气G1-1、真空尾气G1-2

本项目在密闭反应釜内进行聚合反应，在聚合过程和抽真空过程会产生少量废气，主要污染物为非甲烷总烃；根据物料平衡核算，非甲烷总烃产生量为0.0236 t/a。

（2）丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚聚合反应废气G1-3、真空尾气G1-4

本项目在密闭反应釜内进行聚合反应，在聚合过程和抽真空过程会产生少量废气，主要污染物为非甲烷总烃；根据物料平衡核算，非甲烷总烃产生量为0.3386 t/a。

（3）搅拌废气G1-5

本项目丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚溶液搅拌过程中会产生搅拌废气，主要污染物为甲醇；根据物料平衡核算，甲醇产生量为0.3771t/a。

本项目聚合釜、抽真空均为密闭设备，这部分有机废气经管道收集后由风机引至“预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧” 处理后由15m排气筒排放。收集效率按99%计，根据设计单位提供资料，有机废气焚烧处理效率95%以上（本次保守按95%计），未收集部分以无组织形式排放。

2、烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂大气污染物产排分析

烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂主要为加成聚合反应废气G2-1。

本项目在密闭反应釜内进行加成聚合反应，在聚合过程会产生少量废气，主要污染物为非甲烷总烃；根据物料平衡核算，非甲烷总烃产生量为0.1t/a。

本项目聚合釜为密闭设备，这部分有机废气经管道收集后由风机引至“预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧” 处理后由15m排气筒排放。收集效率按99%计，根据设计单位提供资料，有机废气焚烧处理效率95%以上（本次保守按95%计），未收集部分以无组织形式排放。

3、咪唑啉类季铵盐缓蚀剂大气污染物产排分析

咪唑啉类季铵盐缓蚀剂主要为酰胺化反应废气G3-1、环化反应废气G3-2、冷凝不凝气G3-3、季铵化反应废气G3-4、搅拌废气G3-5。

（1）冷凝不凝气G3-2

本项目采取减压蒸馏进行二甲苯回收，该过程会产生不凝气（主要成分为二甲苯），根据物料平衡，二甲苯产生量约0.532t/a，不凝气通过管道经“二级冷凝+二级活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放，收集效率按99%计，根据设计单位提供资料，处理效率90%以上（本次保守按90%计），未收集部分以无组织形式排放。

（2）酰胺化反应废气G3-1、环化反应废气G3-2、季铵化反应废气G3-4

本项目在密闭反应釜内进行酰胺化反应、环化反应、季铵化反应，在反应过程会产生少量废气，主要污染物为非甲烷总烃和二甲苯；根据物料平衡核算，非甲烷总烃产生量为0.4074t/a、二甲苯产生量为0.0168t/a。

（3）搅拌废气G3-5

本项目咪唑啉类季铵盐缓蚀剂溶液搅拌过程中会产生搅拌废气，主要污染物为甲醇；根据物料平衡核算，甲醇产生量为0.14t/a。

本项目反应釜为密闭设备，这部分有机废气经管道收集后由风机引至“二级冷凝+二级活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放，收集效率按99%计，根据设计单位提供资料，处理效率90%以上（本次保守按90%计），未收集部分以无组织形式排放。

4、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂大气污染物产排分析

烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂主要为季铵化反应废气G4-1、搅拌废气G4-2。

（1）季铵化反应废气G4-1

本项目在密闭反应釜内进行季铵化反应，在反应过程会产生少量废气，主要污染物为非甲烷总烃；根据物料平衡核算，非甲烷总烃产生量为0.2107t/a。

（2）搅拌废气G4-2

本项目烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂溶液搅拌过程中会产生搅拌废气，主要污染物为甲醇；根据物料平衡核算，甲醇产生量为0.104t/a。

本项目聚合釜为密闭设备，这部分有机废气经管道收集后由风机引至“二级冷凝+二级活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放，收集效率按99%计，根据设计单位提供资料，处理效率90%以上（本次保守按90%计），未收集部分以无组织形式排放。

5、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂大气污染物产排分析

十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂主要为季铵化反应废气G5-1、搅拌废气G4-2。

（1）季铵化反应废气G5-1

本项目在密闭反应釜内进行季铵化反应，在反应过程会产生少量废气，主要污染物为非甲烷总烃；根据物料平衡核算，非甲烷总烃产生量为1.0944t/a。

（2）搅拌废气G5-2

本项目十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂搅拌过程中会产生搅拌废气，主要污染物为非甲烷总烃；根据物料平衡核算，非甲烷总烃产生量为1.0944t/a。

本项目反应釜为密闭设备，这部分有机废气经管道收集后由风机引至“二级冷凝+二级活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放，收集效率按99%计，根据设计单位提供资料，处理效率90%以上（本次保守按90%计），未收集部分以无组织形式排放。

6、无组织废气

本项目无组织排放源主要包括储罐区、生产车间、原料库，其中储罐区根据《环境保护计算手册》，罐区大、小呼吸计算。

本项目生产中甲醇、环氧乙烷、环氧丙烷采用储罐储存。

①罐区无组织排放废气

本项目罐区共设置3个储罐，项目储罐情况见表2.4-2。

表2.4-2      本项目储罐一览表

| 序号 | 物料名称 | 储罐类型 | 容积 （m3） | 数量 | 最大储存量（t） | 年周转次数（次数/年） | 操作要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧丙烷 | 卧式压力 | 50 | 1 | 33.2 | 11 | 按压力容器 |
| 2 | 环氧乙烷 | 卧式压力 | 50 | 1 | 34.8 | 10 | 按压力容器 |
| 3 | 甲醇 | 立式常压 | 50 | 1 | 31.6 | 22 | 防火防静电 |

储罐区无组织排放废气主要为常压储罐大小呼吸损失和压力罐放空阀压力调节定期放空物料逸散产生放空废气。

小呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。大呼吸排放是由于人为的装料和卸料而产生的损失。装料过程中，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，氮气被抽入罐体内，因氮气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。

甲醇储罐为常压储罐，考虑其大小呼吸的无组织排放量。

环氧丙烷、环氧乙烷采用压力罐储存，储罐放空阀压力调节定期放空物料逸散产生放空废气，排放量按照其储存量的0.1‰进行核算。

根据《环境保护计算手册》，罐区大、小呼吸计算公式说明如下：

小呼吸气：贮罐由于温度和大气压力变化会引起蒸气的膨胀和收缩而产生蒸气排出，即小呼吸废气。该废气量可用下式进行估算：

LB=0.191×M(P/(100910-P))0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC

式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M—储罐内蒸气的分子量；

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力(Pa)；

D—罐的直径(m)，3.7m；

H—平均蒸气空间高度(m)；本处取0.6m；

△T—一天之内的平均温度差(℃)；本处取15℃；

FP—涂层因子(无量纲)，根据油漆状况取值在1~1.5之间；本处为1.02；

C—用于小直径罐的调节因子(无量纲)；直径在0~9m之间的罐体，C=

1-0.0123(D-9) 2；罐径大于9m的C=1，本项目 C=0.6545

KC—产品因子(石油原油KC取0.65，其他液体取1.0)。

大呼吸排放是在人为装卸物料的过程中产生的损失。包括装料的原因，罐内压力超过释放压力时，蒸汽从罐内排出；以及卸料时由于液面排出，氮气被抽入罐体内，氮气因成为有机蒸汽饱和的气体而膨胀，超过蒸汽空间容纳能力而排出。固定顶罐的大呼吸计算方法如下式：

LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC

式中：LW—固定顶罐的工作损失（kg/a）；

KN—周转因子(无量纲)，取值按年周转次数（K）确定；

K<=36，KN=1；K>220，KN=0.26。

36<K<=220，KN=11.467×K-0.7026；

经计算，本项目储罐区无组织排放量见表2.4-3。

表2.4-3  本项目罐区无组织排放情况一览

| 序号 | 物料名称 | 小呼吸排放 （kg/a） | 大呼吸排放 （kg/a） | 总排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/h | t/a |
| 甲醇罐区 | 甲醇 | 23 | 0.14 | 0.01 | 0.0231 |
| 环氧乙烷、环氧丙烷罐区 | 非甲烷总烃 | / | / | 0.107 | 0.0681 |
|  |  | / | / |  |  |

由上表可知，本项目环氧乙烷、环氧丙烷罐区放空阀产生的有机废气为0.0681t/a。本项目产品为批次生产，且生产设备共用，环氧乙烷、环氧丙烷罐区不会长期存放原料，环氧乙烷、环氧丙烷是破乳剂原料，根据建设单位提供资料，破乳剂合成工序生产时间共为32天，环氧乙烷、环氧丙烷按最长生产时间存放，因环氧乙烷、环氧丙烷罐区不会长期存放原料，且环氧乙烷、环氧丙烷采用压力储罐进行储存，压力储罐放空阀需要定期卸压以保持储罐有一定的压力，考虑到压力储罐安全性，本项目环氧乙烷、环氧丙烷储罐采用氮封，且夏季对环氧乙烷储罐进行水喷淋降温。

针对甲醇储罐呼吸气产生情况，评价建议对储罐区储罐安装顶空联通回收装置，将回收的储罐呼吸气利用管道引入两级活性炭吸附处理对废气处理装置处理后排放，甲醇储罐区呼吸气回收率按 95%核算。

②生产车间无组织排放废气

本项目生产车间无组织排放节点主要包括物料上下料、输送等环节，生产所用设备反应釜设备均为密闭生产，以尽可能减少设备生产过程中的无组织排放量；项目物料在输送过程中均采用管道密闭输送，以减少输送环节的无组织散失。

对于生产中管道、阀门等处，由于连接不好或设备腐蚀，不可避免地会产  生“跑、冒、滴、漏”现象，泄漏物料对环境产生影响。要最大限度减少这部分无组织排放的发生，本项目采取以下防治措施：对设备、物料输送管道及泵的密封处采用耐腐蚀密封环，减少跑、冒、滴、漏现象发生；同时经常检查设备腐蚀情况，对腐蚀严重设备及时进行更换。

本项目反应废气、冷凝不凝气、真空尾气等废气均进行了收集，经对应的废气处理措施进行处理后达标排放。未收集部分以无组织形式排放。

③原料库无组织废气

本项目涉及有机溶剂较多，原料库等均会产生非甲烷总烃挥发污染，本项目原料库有机溶剂均为密闭桶装储存，且原料库为密闭间，无组织散失量较小，非甲烷总烃挥发量产生情况评价按照涉及物料量的0.1‰核算。

本项目有组织废气产排情况见表2.4-4。

表2.4-4    本项目有组织废气产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 风量 m3/h | 治理 措施 | 去除 效率 | 排放情况 | 排放特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | kg/h |  |  |  | mg/m3 | kg/h | 高度/内径 温度/时间 |
| 1#排气筒 | 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂 | 聚合反应废气G1-1、真空尾气G1-2、 聚合反应废气G1-3、真空尾气G1-4 | 非甲烷总烃 | 47 | 0.9356 | 20000 | 预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧 | 95% | 非甲烷总烃 | 3.6 | 0.0719 | 15m/0.7m /2400h |
|  |  | 搅拌废气G1-5 | 甲醇 | 119 | 2.3756 |  |  |  | 甲醇 | 6 | 0.119 |  |
|  | 烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂 | 加成聚合反应废气G2-1 | 非甲烷总烃 | 25 | 0.495 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#排气筒 | 咪唑啉类季铵盐缓蚀剂 | 酰胺化反应废气G3-1、环化反应废气G3-2、冷凝不凝气G3-3、季铵化反应废气G3-4、冷凝不凝气G3-2 | 二甲苯 | 129 | 0.3881 | 3000 | 二级冷凝+两级活性炭吸附处理 | 90% | 非甲烷总烃 | 55 | 0.1635 | 15m/0.3m 常温/2400h |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 96 | 0.2881 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 搅拌废气G3-5 | 甲醇 | 165 | 0.495 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂 | 季铵化反应废气G4-1 | 非甲烷总烃 | 73 | 0.2178 |  |  |  | 二甲苯 | 13 | 0.0388 |  |
|  |  | 搅拌废气G4-2 | 甲醇 | 54 | 0.1609 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂 | 季铵化反应废气G5-1、搅拌废气G4-2 | 非甲烷总烃 | 376 | 1.1286 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲醇 | 23 | 0.0693 |  |
|  | 甲醇罐区 | 呼吸废气 | 甲醇 | 3.2 | 0.0095 |  |  |  |  |  |  |  |

本项目无组织废气产排情况见表2.4-5。

表2.4-5    本项目无组织废气产排情况

| 污染源 | 污染物名称 | 无组织排放量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | kg/h | t/a |
| 甲醇罐区 | 甲醇 | 0.0001 | 0.0002 |
| 环氧乙烷、环氧丙烷罐区 | 非甲烷总烃 | 0.107 | 0.0681 |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.0305 | 0.0327 |
|  | 二甲苯 | 0.0039 | 0.0055 |
|  | 甲醇 | 0.0307 | 0.0062 |
| 原料库 | 非甲烷总烃 | 0.0552 | 0.1324 |

2.4.3 噪声

本项目产噪声设备主要有泵类、制氮机组、冷冻机组等，噪声值在85~100dB(A)之间。源强及治理措施见表2.4-6。

表2.4-6     本项目主要噪声源强一览表

| 污染源 | 设备名称 | 数量 （台） | 设备源强值[dB(A)] | 车间外1m[dB(A)] | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 真空泵 | 3 | 90 | 75 | 减振、隔声 |
| 制氮间 | 制氮机组 | 1 | 85 | 85 | 减振、隔声 |
|  | 空压机组 | 1 | 100 |  |  |
| 冷冻机组间 | 冷冻水循环泵 | 2 | 90 | 75 | 减振、隔声 |

2.4.4 固体废物

本项目产生的固体废物包括一般固废和危险固废。一般固废为不合格产品、厂区员工生活垃圾、废分子筛；危险废物主要包括废活性炭、废催化剂、废包装材料。

（1）不合格产品

本项目生产过程中会产生不合格产品，产生量为10t/a，不合格产品回用于生产，不外排。

（2）废分子筛

本项目制氮机使用过程中会产生废分子筛，分子筛五年更换一次，一次更换量为0.2t，更换后厂家回收。

（3）生活垃圾

本项目劳动定员16人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg，年工作300天，则一期工程生活垃圾产生量为2.4t/a，统一存放在垃圾桶内，定期由环卫部门收运。

（4）废包装材料

经类比同类行业，本项目各类原辅料使用过程会产生废化学品包装材料，产生量约0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行），废化学品包装材料属于危险废物，废物类别为“HW49其他废物，900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。

（5）废活性炭

本项目丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂聚合反应废气、真空尾气、烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂加成聚合反应废气采用“预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”，咪唑啉类季铵盐缓蚀剂酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、冷凝不凝气、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂季铵化反应废气、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂季铵化反应废气、甲醇罐区呼吸废气经“二级冷凝+两级活性炭吸附处理”，根据催化燃烧废气处理措施设计单位提供资料，丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气、烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂加成聚合反应废气采用蜂窝状活性炭进行吸附净化，活性炭吸附饱和后定期脱附再生，但到一定使用寿命后失去活性，需要彻底更换。根据项目活性炭有机废气吸附量和再生次数，项目活性炭需要两年更换一次，每次更换新活性炭量为0.78t，废活性炭产生量约为0.39t/a，委托有资质单位处置。

本项目咪唑啉类季铵盐缓蚀剂酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂季铵化反应废气、搅拌废气、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂季铵化反应废气、搅拌废气、甲醇罐区呼吸废气经“二级冷凝+两级活性炭吸附处理”。根据废气产污环节分析，活性炭吸附装置的吸附的污染物3.2279t/a，则活性炭使用总量为12.9116t/a，废活性炭产生总量为16.1395t/a。该固废属于危险废物，危废代码为HW49（900-039-49），委托有资质单位处置。

（6）废催化剂

根据设计单位提供资料，催化燃烧装置催化剂使用量为0.003t，使用寿命为3年，废催化剂产生量为0.001t/a，废催化剂属于危险废物，危险编号为HW50，危废代码为772-007-50。

本项目固体废物的产生量及处置措施见表2.4-7。

表2.4-7    固体废物产生量及处置措施

| 序号 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 危废鉴别 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不合格品 | 10 | 一般固废 | 回用于生产 |
| 2 | 废分子筛 | 0.2t/5a | 一般固废 | 厂家回收 |
| 3 | 生活垃圾 | 2.4 | 一般固废 | 定期由环卫部门收运 |
| 4 | 废包装材料 | 0.05 | 危险废物类别为HW49，废物代码为：900-041-49 | 定期交由资质单位处置 |
| 5 | 废活性炭 | 16.5295 | 危险废物类别为HW49，废物代码为：900-041-49 |  |
| 6 | 废催化剂 | 0.001 | 危险废物类别为HW50，废物代码为：772-007-50 |  |

## 2.4.5 非正常工况污染源分析

非正常工况主要包括生产开、停车、设备故障等原因引起的系统非正常运行。

当工艺设备运行不正常时，可直接导致工艺装置产生废气中污染物浓度大幅增加，通常调节工艺参数可实现工艺设备正常运行，或进行停车处理，不会对环境造成直接影响；当环保设施不正常运行时可直接导致废气中污染物浓度超标排放。但一般来讲，废气处理环保设施存在多环节的故障隐患，但同时出现的概率极低，出现事故持续时间一般不会超过1h，可紧急抢修修复好。本项目预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧废气处理装置不正常运行时，考虑去除效率减至原有去除效率的50%考虑。非正常工况废气污染物排放情况见下表。

表2.4-8   本项目非正常工况废气产排状况

| 污染源位置 | 排放源 | 污染物 | 产生情况 | 排放情况 | 发生原因 | 排放特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h |  |  |
| 1#排气筒 | 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂聚合反应废气G1-1、真空尾气G1-2， 聚合反应废气G1-3、真空尾气G1-4、搅拌废气G1-5 | 废气量 | 20000m3/h | 20000m3/h | “预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”不正常运行 | 间歇排放 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 47 | 0.9356 | 非甲烷总烃：35.8mg/m3，0.7152kg/h，甲醇：59.4mg/m3，1.1881kg/h， |  |  |
|  |  | 甲醇 | 119 | 2.3756 |  |  |  |
|  | 烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂放空废气G2-1 | 环氧乙烷（以非甲烷总烃计） | 25 | 0.495 |  |  |  |

应对措施及建议：

本项目非正常工况排放、事故排放几率很低，但非正常工况排放和事故排放是存在并对环境造成一定的影响。只要加强管理、充分利用先进的生产设备及监控手段，完全可以减少甚至避免非正常工况及事故的发生频率，因此，评价建议扩建工程采取以下措施以降低工程非正常工况及事故的发生频率：

a、对设备进行定时维护检修，确保各设备处于正常运行状态。

b、装置区、罐区等安装在报警设备，及时发现生产过程中的异常现象，杜绝事故排放的发生。

c、环保措施发生故障后要及时发现、及时停产、及时维系。

## 2.4.6 本项目污染物达标分析

表2.4-9    有组织废气污染物达标分析

| 污染源 | 污染物 | 排放高度（m） | 排放情况 | 标准值 | 是否达标 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h |  |  |
| 1#排气筒 | 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂、烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂、 | 非甲烷总烃 | 15 | 3.6 | 0.0719 | 120/80 | 5 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚[2017]162号） |
|  |  | 甲醇 |  | 6 | 0.119 | 190 | 5.1 | 达标 |  |
| 2#排气筒 | 咪唑啉类季铵盐缓蚀剂、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂 | 非甲烷总烃 | 15 | 55 | 0.1635 | 120/80 | 5 | 达标 |  |
|  |  | 二甲苯 |  | 13 | 0.0388 | 70 | 1.0 | 达标 |  |
|  |  | 甲醇 |  | 23 | 0.0693 | 190 | 5.1 | 达标 |  |

表2.4-10   本项目全厂废水污染物排放达标分析

| 污染因子 废水名称 | pH | COD （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | 氨氮 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排口水质 | 6~9 | 77 | 42.6 | 72 | 18.8 |
| 《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）化工企业污水总排口 | 6～9 | 300 | 150 | 150 | 30 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 | 6~9 | 150 | 30 | 150 | 25 |
| 濮阳市第三污水处理厂进水水质要求 | / | 500 | / | / | 30 |
| 达标情况分析 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

### 2.4.7本项目主要污染物产排汇总

本项目污染物产排情况汇总见表2.4-11。

表2.4-11    本项目污染物产排情况汇总一览表   t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（万/m3） | 3515.64 | 0 | 3515.64 |
|  | 非甲烷总烃 | 3.5023 | 2.9682 | 0.5341 |
|  | 二甲苯 | 0.5543 | 0.4945 | 0.0598 |
|  | 甲醇 | 0.6504 | 0.5988 | 0.0516 |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 312.6 | 0 | 312.6 |
|  | COD | 0.1950 | 0.1709 | 0.0241 |
|  | BOD5 | 0.0459 | 0.0326 | 0.0133 |
|  | SS | 0.1318 | 0.1093 | 0.0225 |
|  | 氨氮 | 0.0063 | 0.0004 | 0.0059 |
| 固废 | 一般固废 | 12.44 | 12.44 | 0 |
|  | 危险固废 | 16.5805 | 16.5805 | 0 |

### 2.4.8本项目污染物排放“三本帐”

本项目建成后全厂污染物排放“三本帐”见表2.4-12。

表2.4-12    本项目建成后全厂污染物排放“三本帐”   t/a

| 污染 因素 | 污染物因子 | 现有工程工程排放量t/a | 扩建工程t/a | “以新带老”削减量t/a | 全厂排放量t/a | 排放增减量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 | 583.8万m3/a | 3515.64万m3/a | 0 | 4099.44万m3/a | +3515.64万m3/a |
|  | 颗粒物 | 0.1692 | 0 | 0 | 0.1692 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | / | 0.5341 | 0 | 0.5341 | +0.5341 |
|  | 二甲苯 | / | 0.0598 | 0 | 0.0598 | +0.0598 |
|  | 甲醇 | / | 0.0516 | 0 | 0.0516 | +0.0516 |
| 废水 | 废水量 | 432m3/a | 312.6m3/a | 0 | 744.6m3/a | +312.6m3/a |
|  | COD | 0.0462 | 0.0241 | 0 | 0.0703 | +0.0241 |
|  | 氨氮 | 0.0056 | 0.0059 | 0 | 0.0115 | +0.0059 |

## 2.5清洁生产

## 2.5.1清洁生产概述

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。以达到推动清洁生产、防止生态破坏，保护人民健康，促进经济发展的目的。

清洁生产将污染预防的战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以减少人类的风险。因此，将清洁生产纳入环境影响评价制度后，环境影响评价制度更加完善，在预防和控制污染方面发挥更大的作用。

《中华人民共和国清洁生产促进法》已于 2003 年 1 月 1 日实施，并于 2012 年进行修订。该法第十八条规定：“新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。

2.5.2清洁生产分析的主要内容

清洁生产的实质就是在生产过程中坚持采用新工艺、新技术，综合利用原料和能源，最大限度地把原料转化为产品，减少所有废弃物的数量和毒性，从而达到节能、降耗、减污、增效的目的，实现经济建设与环境保护协调发展。

根据清洁生产的基本原则，本项目从生产工艺及装备、产品、污染防治措施等方面进行综合分析。

2.5.3清洁生产分析

1、生产工艺及装备

助剂系列产品生产工艺均较简单，生产过程污染较小，仅有少量废气产生。产品的生产能够充分利用生产过程中回流的废水进行生产，工艺流程短、操作简单灵活、生产工艺条件温和、运行安全可靠，污染物排放量少，且易处理，环境友好。

助剂生产过程中利用密闭管道输送物料，避免了物料传送过程中的挥发气，由风机负压收集后，引至环保系统处理，达标排放；产品灌装，采用全自动灌装机，避免灌装过程的挥发污染。整条工艺路线基本实现了自动化，避免人工机械化操作。

本项目自控系统遵循“经济合理、技术先进、运行可靠、操作方便”的原则，根据工艺装置的生产规模、流程特点、工艺操作要求，并参考国内同类或类似装置的自动化水平。对于检测、控制回路较多的关键设备，选用DCS集散控制系统，以利于提高生产效率和产品质量。气体在线监测系统采用无线智能传感技术、物联网技术、云计算技术、嵌入式技术、通信和多媒体信息技术，以自主研发的软硬件监测系统为核心，通过可靠、实用、专业的监测系统解决方案向用户提供及时、准确的监测数据。其余则选用常规模拟仪表进行控制室集中控制和就地检测各种工艺参数。对于全厂工艺生产过程中的关键参数设置自动控制回路，对于越限变量设有报警或联锁系统以确保生产装置安全、可靠地运行。

本项目生产车间自动化控制系统具体包括5个部分：自动控制装置、气体检测系统、火灾报警系统、车间内监控系统等，同时增大了自动开关阀、自动调节阀、磁翻板液位计、磁翻板传感器、气体检测仪及金属转子流量计等设备的使用量。

本项目以自动、密闭生产工艺替代敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。强化源头控制，加强各工序密闭环节，比如人工投料改为密闭投料间投料；深化末端治理，在涉及非甲烷总烃排放环节密闭式负压收集装置，采取“预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”、“ 二级冷凝+两级活性炭吸附处理”措施进行治理。

另外，设置必要的能源消耗、原料、中间产品和最终产品的计量仪表，其精度符合本行业有关规定的要求。

2、产品

本次工程主产品为油田助剂，属于低毒化工原料。其中，油田助剂主要用于油田酸化、压裂，注水，防止地层粘土运移、膨胀。国内、外各大油田大量应用。因此，本次工程生产产品具有较高的可利用性。评价建议产品在使用及运输过程中严格按照化工产品使用、运输，包装，贮存等要求进行，不对人体和环境造成危害。因此，本次工程各产品毒性低、安全性高等，产品满足清洁生产要求。

3、废物回收及循环利用

（1）工艺废水回用措施：设备冲洗废水、水环真空泵排放废水、循环冷却水排污水、夏季罐区喷淋降温废水均可回用于生产油田助剂，减少新鲜水的用量。

（2）工艺溶剂二甲苯回用：对咪唑啉类季铵盐缓蚀剂在工艺上使用“一级循环冷却水+一级冰盐水”冷凝措施对二甲苯进行回收。

2.5.4清洁生产小结

综上所述，本项目所采用的生产工艺和设备技术水平均较为先进，符合清洁生产对生产工艺及设备要求。项目生产过程中能够有效减少污染的产生，且各类污染物均能得到妥善的处理和处置。项目采用生产工艺及设备技术水平较为先进，生产过程控制严格，末端治理有效，符合国家清洁生产要求。

2.5.5持续清洁生产建议

持续清洁生产是指在企业已开展清洁生产活动的基础上，通过完善组织机构和规章制度等措施，促使企业自我、连续、长久地推行清洁生产。

1、建立和完善清洁生产组织

清洁生产是一个动态的、相对的概念，是一个连续的过程，因而需有一个固定的机构和工作人员来组织协调这方面的工作，以巩固已取得的清洁生产成果，并使企业清洁生产工作持续地开展下去。

（1）清洁生产组织

评价建议设立清洁生产办公室，直接归属厂长领导，专人负责、配备人员须具备以下能力：熟练掌握清洁生产知识，熟悉企业环保情况，了解本行业的技术动态和发展方向，具有较强工作能力、有较好的工作责任心和敬业精神。

（2）任务

清洁生产办公室主要任务如下：

1）组织协调并监督实施清洁生产方案；

2）定期组织对企业职工的清洁生产教育和培训；

3）选择下一轮清洁生产重点，并启动新的清洁生产方案；

4）负责清洁生产活动的日常管理；

5）进行清洁生产教育。

2、建立和完善清洁生产管理制度

清洁生产管理制度制定包括把清洁生产成果纳入企业的日常管理轨道、建立激励机制和保证稳定的清洁生产资金来源。

（1）把清洁生产分析结果纳入企业的日常管理

把清洁生产分析结果纳入企业的日常管理轨道，是巩固清洁生产成效的重要手段，特别是把清洁生产分析产生一些无/低费方案及时纳入企业日常管理轨道。

1）加强管理措施，形成清洁生产分析制度；

2）把清洁生产分析提出的岗位操作改进措施写进岗位的操作规程，并要求严格遵照执行。

3）把清洁生产分析提出的工艺过程控制的改进措施写入企业的技术规范中。

（2）建立和完善清洁生产奖惩机制

在奖惩方面，充分与清洁生产挂钩，建立清洁生产奖惩激励机制，以调动全体职工参与清洁生产的积极性。

（3）保证稳定的清洁生产资金来源

清洁生产的资金来源可以有多种渠道，如贷款、集资等。但是清洁生产管理制度的一项重要作用是保证实施清洁生产所产生的经济效益，全部或部分地用于清洁生产，以持续滚动地推进清洁生产。建议企业用财务对清洁生产的投资和效益单独建账。

3、搞好职工培训工作

清洁生产措施能否顺利落实，清洁生产目标能否达到与企业每个职工的素质有限大关系。评价建议企业对职工加强关于清洁生产方面的培训工作，不仅对操作工人进行培训，也要对各层干部、工程技术人员、车间班组长培训，并把实现清洁生产目标具体分配到每一个人，每一个污染环节有专人负责，以利于清洁生产目标的实现。针对培训内容，制订出合理的培训计划。

4、持续清洁生产方向

为保证企业的可持续发展，评价建议本项目在今后的生产过程中从以下两方面着手，持续不断提高本项目的清洁生产水平。

（1）加强计量考核工作，探索减少物耗及能耗的途径，减少物耗、能耗及跑冒滴漏。

（2）完善环境管理制度，不断探索先进的管理经验，减少污染物排放。

第三章  环境现状调查与评价

## 3.1 自然环境概况

### 3.1.1 地理位置

濮阳市位于河南省的东北部，黄河下游北岸，冀、鲁、豫三省交界处。东北部与山东省的聊城毗邻，东、南部与山东省济宁、菏泽隔河相望，西南部与河南省的新乡市相倚，西部与河南省的安阳市相连，北部与河北省的邯郸市相连。地处北纬35°20′0″~36°12′23″，东经114°52′0″~116°5′4″之间，东西长125 km，南北宽100 km。全市土地面积4188km2，约占全省土地面积的2.57%，其中耕地面积24.62万km2。

濮阳市产业集聚区位于濮阳市区东约3km，范围东至209省道、西至经一路、南至晋鲁豫铁路北部绿化隔离带、北至纬一路（包含中原油田石油化工总厂及豫能热电公司所在区域），规划面积为26.5km2（其中建成区6.4km2、发展区16.5km2、控制区3.6km2 ）。

濮阳市产业集聚区位于濮阳市东部，属于省级产业集聚区，总面积为 18.5km2。本项目位于河南省濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）久盛化工园区内，厂址占地为三类工业用地。项目地理位置见附图一。

### 3.1.2 地形地貌

濮阳市属黄河中下游冲积平原（豫北平原）地区，除西北部黄河故道有零星沙丘外，其余地形平坦，稍有起伏，总体地势是西南向东北倾斜。

濮阳地貌系中国第三级阶梯的中后部，属于黄河冲积平原的一部分。地势较为平坦，自西南向东北略有倾斜，地面自然坡降南北为1/4000～1/6000，东西为 1/6000～1/9000。地面海拔一般在48～58m之间。濮阳县西南滩区局部海拔高达61.8m，台前县东北部最低仅39.3m。由于历史上黄河沉积、淤塞、决口、改道等作用，造就了濮阳平地、岗洼、沙丘、沟河相间的地貌特征。境内有临黄堤、金堤及一些故道残堤。平地约占全市面积的70%，洼地约占20%，沙丘约占7%，水域约占3%。

本项目厂址所在的濮阳市产业集聚区地处黄河中下游冲积平原，地形平坦，地势开阔。

### 3.1.3 地质

濮阳城区地表均为第四纪冲击松散沉积物覆盖，主要土层为粉土、砂土及粘土。地层岩组类型单一，属简单场地。

濮阳市产业集聚区属于黄河故道工程地质区，土质为粘性土（土层深19m以上）和沙层粘土（土层29m以下）。此区地基属中等压缩性，承载力为8~25t/m2 。

濮阳市地处华北地震区南部，聊兰地震带中段，位于国家确定的冀鲁豫地震重点监视防御区之内。区内地质构造复杂，活动断裂发育，地震频度较高，全度较大。濮阳市及邻区基底断裂构造的频繁活动，常有地震波及。按国家地震局颁布的地震烈度区划图濮阳市域基本烈度分为6度、7度和8度区。集聚区地震烈度为7度。濮阳市产业集聚区地震烈度为7度。

### 3.1.4 水文

### 3.1.4.1 地表水系

濮阳市以金堤河为界，分属两大流域，南为黄河流域、北为海河流域。其中，海河流域面积1830km2，涉及濮阳县（城关、清河头、柳屯）、市区、清丰县、南乐县，均为平原地区。

濮阳市主要河流马颊河和濮水河均属于海河流域，濮阳市内黄河干流金堤河属于黄河流域。全市水资源总量约7.53亿m3，居河南省第14位。

马颊河发源于濮阳县城堤闸首，向北经濮阳市区、清丰县、南乐县，于山东埕口入渤海湾。在濮阳市境内全长62.3km，市区境内17.2km，多年平均流量2.08m3/s，枯水期平均流量0.23m3/s，最小流量为0，是濮阳市引黄补源，灌溉的主要河道。马颊河的支流主要有濮水河和老马颊河。

濮水河原名赵北沟，为马颊河的支流，1953年开挖，源于王助乡赵庄东地，流经皇甫、韩庄到胡村乡戚城屯入马颊河，全长20km，流域面积92.67km2，平时流量约0.1-0.3m3/s，濮水河目前为濮阳市区的景观水。

第三濮清南干渠为濮阳市农业引黄灌溉渠，水体流向为从南往北，现接纳集聚区的工业废水，第三濮清南干渠在进入卫河前设有水闸，由于下渗、蒸发等原因，河水未流到水闸就已断流。

濮阳市产业集聚区内主要河流为金堤河，自西向东从集聚区南部流过。金堤河是黄河下游北侧的一条重要支流，属平原河道，该流域南临黄河和天然文岩渠流域，北临卫河、马颊河、徒骇河流，西起人民胜利渠灌区的七里营东，在台前县的张庄汇入黄河。流域面积5047km2，干流长158.6km，流域跨豫鲁两省，涉及河南新乡、鹤壁、安阳、濮阳和山东聊城5市12县。

### 3.1.4.2 地下水

濮阳市地下水属于松散岩类孔隙水，总体流向是由西南向东北，根据含水层的岩性结构，埋藏条件及动力特征，本区域可划分为潜水含水系统、浅层承压含水系统和深层承压含水系统。

（1）潜水含水系统

该含水系统为全新统黄河冲积物所组成，在全区均有分布，属潜水，局部承压。含水层为粉细砂，局部为细中砂，多夹粘性土薄层，其厚度受古河道分布控制，在古河道带，含水砂层总厚度20-25m，底板由不甚稳定的粘性土层所组成，埋深30-40m；在古河间带，含水砂层厚度小于5，底板埋深24-30m。潜水含水层与浅层承压含水层之间分布一层由亚沙土、亚粘土组成的弱透析水层，厚4-20m，二含水层系统之间水力联系密切，共同组成浅层地下水系统。

潜水含水系统富水性在古河道带较好，单井涌水量150-1300m3/d，古河间带富水性较差，单井涌水量小于50m3/d。该含水系统开启程度最大，接受大气降水、地表水和农灌补给，其排泄主要为人工开采、下渗越流和蒸发。另外，该含水系统埋藏浅，与外界水的交换频繁，易受污染。该含水系统目前主要为农业灌溉和农村人畜用水。

潜水化学类型较为单一，以HCO3-型水为主，阳离子组合分带性明显。在渗入条件较好的古河道高地带，水化学类型为 HCO3—Ca·Mg型，Na+含量及矿化度沿地下水径流方向不断增高，矿化度0.51-0.58g/L，具有Na+含量高，矿化度低的特点。在马颊河流经的地段，由于河水大量补给、与潜水混合和脱硫酸等化学作用潜水中普遍检出H2S，局部地形低洼地区，形成Cl·SO4·HCO3型水。

（2）浅层承压含水系统

该含水系统由上更新统黄河冲积物所组成，其底板厚度为 80-103m，顶部有一层粘土、亚粘土、亚砂土所组成的4-20m厚相对隔水层，与上部的潜水含水层系统隔开。区内浅层承压系统的富水性与古河道的分布和结构密切相关。古河道带渗透性强，地下水补给条件良好，单井涌水量大，水量较丰富；而古河间带颗粒细，渗透性差，单井涌水量小。根据河南省水文地质一队提供的资料，濮阳市境内又分为中等富水区和强富水区。中等富水区单井涌水量5-10m3/h，含水层厚度10-20m，濮阳市区在该区内；该富水区单井涌水量10-30m3/h，含水层多为中、细砂，局部粗砂，厚度10-30m，区内有两处呈带状分布，一处在花园屯—戚城—油田供应处—油田物探公司—大寨一线，一处在皇甫—后范庄—马庄桥一带。该含水层接受潜水越流及区域径流补给，以人工开采为主要排泄途径，含盐量小于1mg/L，是生活和工业用水的主要地下水源。浅层承压水以HCO3- 型水为主，矿化度 0.7-1.1g/L，绝大部分小于1.0g/L，水质较好，阳离子呈带状分布。总的来说，沿地下水流向由于 Ca2+、Mg2+与Na+交换所致，使浅层承压水化学类型由 HCO3—Ca·Mg型水向HCO3—Na·Mg·Ca型水转化地下水中。

（3）深层承压含水系统

深层承压含水系统由中、早更新统及上第三系河湖相地层所组成，其顶界埋深为90-103m，顶部有稳定且厚的粘性土层，将其与上层的浅层含水系统隔开。该含水系统在濮阳不同地区含水砂层分布差别较大。根据深6.42m时，涌水量 43.9m3/h（滤水管直径为146mm）；油田基地及柳屯地区有关资料，铁丘南，在 121.50-195.50m之间有三个含水层，总厚度28.5m，降含水砂层单层厚度较小，以粉细砂和中砂为主，一般可见6-8层，单井涌水量32-144m3/d；砂层厚度较大的地方，单井涌水量较大，如大寨—双庙及北昌湖—呼沱一线，降深15m时，单井涌水量可达 1000-2000m3/d，其他地区单井涌水量一般小于1000m3/d。该含水系统与上部含水系统之间的联系微弱，与当地气象要素变化几乎无关，水质较差，为氯化物型微咸水。

深层承压含水系统地下水化学类型以SO4·Cl—Na·Mg 及 HCO3·Cl—Na·Mg为主，矿化度0.89-2.1g/L，为微咸水，随深度增加，矿化度有增高的趋势，而硬度有减少的趋势，反应深层承压含水系统的湖相沉积背景和封闭还原的水文地球环境，不宜作为饮用水水源。

本项目所在区域地下水主要为孔隙潜水，主要含水层为6m以下的细沙及细沙含卵石层。洪水期（或蓄水补源时）地表水补给地下水，枯水期地下水补给地表水；黄河沿岸3km范围内，一般是黄河水补给地下水。

### 3.1.5 气候与气象

濮阳市位于中纬度地带，常年直接受东南季风环流的控制和影响，属暖温带半湿润季风型大陆性气候，四季分明：春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季晴朗，冬季干冷少雪。年平均气温13.5℃，年平均无霜期为215天，年平均蒸发量 1944mm，年均日照时数2454小时，年太阳辐射总量118kcal/cm2，年平均降水量 571.8mm，常年主导风向为SSE～SSW，年均风速2.1m/s，年均相对湿度71%。区内最低极端气温-21℃，最高极端气温42.2℃；年最大降雨量276.9mm，最小降雨量264.5mm；历年最大降雪深度22.0cm，最大冻土厚41.0cm。主导风向为北风、南风，次主导风向为东南风。

根据多年观测资料，濮阳市主要气象特征见表3.1-1。

表3.1-1    濮阳市主要气象特征一览表

| 统计项目 | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） | 14.1 | / | / |
| 累年极端最高气温（℃） | 38.2 | 2009/06/25 | 41.4 |
| 累年极端最低气温（℃） | -13.3 | 2001/01/15 | -17.8 |
| 多年平均气压（hPa） | 1010.5 | / | / |
| 多年平均水汽压（hPa） | 13.3 | / | / |
| 多年平均相对湿度(%) | 69.1 | / | / |
| 多年平均降雨量(mm) | 568.7 | 2000/07/05 | 183.0 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数(d) | 0.3 | / | / |
|  | 多年平均雷暴日数(d) | 15.3 | / | / |
|  | 多年平均冰雹日数(d) | 0.1 | / | / |
|  | 多年平均大风日数(d) | 2.0 | / | / |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 | 20.8 | 2006/04/12 | 24.2 E |
| 多年平均风速（m/s） | 2.0 | / | / |
| 多年主导风向、风向频率(%) | S 13.50 | / | / |
| 多年静风频率(风速<0.2m/s)(%) | 8.96 | / | / |

### 3.1.6 土壤类型

濮阳城区地表均为第四纪冲击松散沉积物覆盖，主要土层为粉土、砂土及粘土。地层岩组类型单一，属简单场地。濮阳市产业集聚区属于黄河故道工程地质区土质为粘性土（土层约19m以上）和沙层粘土（土层深约29m 以下）。

濮阳市的土壤类型有潮土、风砂土和碱土3个土类，9个亚类，15个土属，6个土种。潮土为主要土壤，占全市土地面积的97.2%，分布在除西北部黄河故道区以外的大部分地区。潮土表层呈灰黄色，土层深厚，熟化程度较高，土体疏松，沙黏中，耕性良好，保水保肥，酸碱适度，肥力较高，适合栽种多种作物，是农业生产理想土壤。风砂土有半固定风砂土和固定风砂土两个亚类，共占全市土地总面积的2.6%，主要分布在西北部黄河故道，华龙区、清丰县和南乐县的西部。风砂土养分含量少，理化性状差，漏水漏肥，不利耕作，但适宜植树造林，发展园艺业。碱土只有草甸碱土一个亚类，占全市土地面积的0.2%，主要分布在黄河背河洼地。碱土因碱性太强，一般农作物难以生长，改良后可种植水稻。

### 3.1.7 动植物资源

濮阳市野生动物中，兽类主要有野兔、狐狸、獾、鼠、黄鼬、刺猬等。据 1997 年调查结果，全市鸟类还有38种，主要有鹊、雀、燕、猫头鹰、啄木鸟、布谷、鸽子、画眉等；水生动物主要有蛙、蟾、鱼、虾；昆虫种类繁多，常见的有11目45科，害虫天敌有9目44科70种。

境内生存植物除农作物外，尚有118科381属1200余种。其中，蕨类植物3科3属6种，裸子植物3科13属75种，被子植物112科365属1120余种，引进驯化植物达630种。全市植被组成成分丰富，孑遗、稀有植物较多，而以禾本科、豆科、菊科、蔷薇科、茄科、十字花科、百合科、杨柳科、伞形科、锦葵科、石蒜科、玄参科、仙人掌科、毛莨科、苋科、石竹科、莎草科为主，多属暖温带植被。濮阳天然林木甚少，基本为人造林，主要分布在黄河故道及背河洼地。优质用材林树种主要有毛白杨、三倍体毛白杨、速生杨 108、加拿大杨、枫杨、榆、柳、泡桐、椿、槐等。经济林树种主要有红枣、苹果、桃、杏、梨、葡萄、柿、山楂、核桃、花椒等。

濮阳地处冲积平原，是农业开发最早的地区之一。主要栽培植物为粮食作物，如小麦、玉米、水稻、红薯等，其中小麦种植面积和产量均在全省占有重要位置，为全国商品粮基地之一。蔬菜种类有12大类100多个品种，种植较多的有白菜、西红柿、葱、蒜、韭菜、辣椒、萝卜、黄瓜、茄子、马铃薯、豆角、姜、藕、菠菜、芥菜、冬瓜、南瓜等。近年引进蔬菜新品种20多个，如芥兰、西兰花、生菜、荷兰豆、木耳菜、苔菜、佛手瓜、金光西葫芦、樱桃番茄、甜椒等。

本项目所在区域无国家重点保护动植物种类。

### 3.1.8 矿产资源

濮阳地质因湖相沉积发育广泛，第三系沉积很厚，对油气生成及储存极为有利。已知的主要矿藏有石油、天然气、煤炭，另外还有铁、铅等。石油、天然气储量较为丰富，且油气质量好。地质资料表明，本区最大储厚度为1900米，平均厚度l100米，生油岩体积为3892立方千米。据其生油岩成熟状况、排烃及储盖条件，经多种测算方法估算，石油远景总资源量达十几亿吨，天然气远景资源量2000亿立方米～3000亿立方米。本区石炭至二叠系煤系地层分布面积为5018.3平方公里，煤远景储量 800 多亿吨，盐矿资源储量初步探明478.5亿t，远景资源量1440亿t。铁、铝土矿因埋藏较深，其藏量尚未探明。

据调查，本项目地下尚未发现矿产资源。

### 3.1.9文物古迹及风景名胜

濮阳居中原要冲，悠久的历史、激烈的争逐、灿烂的文化给这块大地留下了许多珍贵的文化遗产和名胜古迹。如“造字圣人”仓颉陵和仓颉庙，孔子讲学遗址“学堂岗圣庙”，被江泽民总书记称之为春秋时期的“联合国”——戚城遗址，濮阳历史地位的象征中心阁四牌楼，古代重型建筑的杰作濮阳八都坊，刘邓大军强渡黄河纪念碑。濮阳西水坡仰韶文化遗址发掘的“中华第一龙”，把中国龙的图腾向前推移了千余年。还有子路墓祠、回銮碑、普照寺大雄宝殿、文庙大成殿、二帝陵、蚩尤冢、长乐亭、宣房宫、南乐牌坊、龙虎福寿碑等。风景名胜区有国家 4A 级景区绿色庄园、濮上园和国家 3A级景区世锦园，均以生态保护和休闲观赏为主题。中原绿色庄园是将自然景观和人工景点巧妙融合在一起的大型生态公园；位于市农业开发区的世锦园是河南省最大的鲜花生产基地。

据调查，项目厂址 500m 范围内没有文物古迹及风景名胜区，没有野生动植物自然保护区，也没有设置科学实验的核心区、缓冲区、试验区等，也未设置建设控制地带。

## 3.2 规划相符性分析

### 3.2.1 濮阳市城市总体规划（2015-2030）

《濮阳市城乡总体规划》（2015―2030）于2016年12月16日通过省住建厅组织的评审。

（1）规划范围

规划范围包括市域、规划区、中心城区三个层次，其中市域为濮阳市行政辖区，总面积4271平方公里；规划区包括华龙区，清丰县马庄桥镇柳格镇、固城乡、双庙乡，濮阳县城关镇、柳屯镇、清河头乡的行政管辖范围，总面积708.3平方公里；中心城区包括主城区和濮阳县城。

（2）规划期限

本规划期限为2015~2030年。其中，近期为2015~2020年；远期为2020~2030 年；2030年后为远景展望。

（3）城市性质

豫鲁冀三省交汇处的中心城市；以绿色精细化工为导向的资源转型创新示范区；生态园林特色突出的国家级历史文化名城。

（4）城市职能

区域层面：国家级现代农业示范区，区域性油气资源储配中心及中原油田技术外输基地，以优势工业产品和农副产品商贸为特色的区域性物流枢纽，河南省绿色精细化工创新基地。

（5）城市发展目标与战略

城市发展总目标以“保增长，调结构，惠民生”为出发点，以新型城镇化为导向，实现国民经济和社会转型发展，将濮阳市建设成为“中原绿都”。城市发展战略区域协同战略：两轴外联、极核内聚。着力推进跨区域重大交通基础设施建设，强化对外交通联系；强化两条城市综合发展轴，引导城镇和产业发展要素向轴线聚集；构建“1+2”统筹重点区，组织中心城区与清丰县城、新型化工功能区协同发展。经济转型战略：轻重并举、产城互动。确立化工产业的龙头地位，延伸产业链条；积极培育轻工业和战略性新兴产业，形成多元支柱产业体系；集中发展中心城区和县城的产业平台，控制镇级园区的规模；引导产业板块差异化发展，解决重工业围城的问题；分类发展小城镇，突出产业特色，建设新市镇、特色小镇和一般城镇。

（6）城乡规模等级体系

市域形成“1-6-67-N”的城乡规模等级体系。

“1”是一个吸纳人口的主要平台，为中心城区，包括主城区和濮阳县城。

“6”是六个吸纳人口的次要平台，包括清丰县城、南乐县城、范县县城、台前县城、新型化工功能区和庆祖镇。

“67”是镇和集镇。

“N”是多个村庄居民点。

（7）城乡空间结构

市域形成“一主两副，两轴两带”的城乡空间结构。

“一主”指市域主中心，为中心城区，包括主城区和濮阳县城。

“两副”是指市域副中心，包括清丰县城和新型化工功能区。

“两轴”是指南北向依托106 国道、京开大道的城镇综合发展轴，以及东西向依托范辉高速、324 国道的城镇综合发展轴。

“两带”是指沿第三濮清南干渠和沿黄河大堤的两条特色城乡发展带。

本项目位于河南省濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）久盛化工园区内，属于化工项目，符合濮阳市城市总体发展规划的产业发展战略要求。

### 3.2.2《濮阳市产业集聚区总体发展规划（2016-2020 ）》

3.2.2.1《濮阳市产业集聚区总体发展规划（2016-2020 ）》

规划位置及范围：濮阳市产业集聚区范围东至209省道、西至经一路、南至晋鲁豫铁路北部绿化隔离带、北至纬一路（包含中原油田石油化工总厂及豫能热电公司所在区域），规划面积为26.5km2（其中建成区6.4km2、发展区16.5km2、控制区3.6km2）。

规划期限：2016-2020 年。

主导产业：以化工为主导产业。本项目为精细化工项目，是集聚区发展的主导产业之一。

发展定位：以化工产业为龙头的创新型、生态化产业发展示范区；濮阳市城乡一体、产城融合、宜居宜业的产业城区。

发展目标：2020年，濮阳市产业集聚区完成远期规划建设，用地总面积达到26.5km2，基本上形成以化工为主导产业的产业链体系和产业集群，主营业务收入达到600亿元，化工产业集群规模超过400亿元。

空间结构规划

按照五规合一、四集一转、产城互动的要求，产业集聚区形成“一轴五园”的空间结构。

“一轴”指沿黄河路城市发展主轴；

“五园”指机械装备制造和新兴产业区、新能源新材料和精细化工产业区、基础化工和物流仓储产业区、产业配套区功能区、柳屯北综合服务功能区。

产业布局：结合主导、配套产业选择，形成“一心五区”，并按照与环境协同的要求进行布局。

“三化”链接项目与石油化工、煤化工、盐化工产成品联系紧密，且主要项目均为精细化工项目，因此不单独设立产业区，安排于精细化工产业区。

“一心”：指生产、生活服务中心，主要发展行政办公、商务金融、酒店公寓、商业、餐饮、休闲娱乐、居住等生产生活服务功能。

“五区”：基础化工产业区（石油化工、煤化工、盐化工的上游产业）；精细化工产业区（石油化工、煤化工、盐化工的下游产业）；新能源新材料产业区；装备制造和新兴产业区；物流仓储产业区。

濮阳市产业集聚区产业结构信息见表3.2-1。

表3.2-1    产业集聚区产业结构信息表

| 功能分区 | 布局 | 发展方向 |
| --- | --- | --- |
| 西区 (一心五区) | 生产、生活服务中心 | 经一路至经五路，纬八路以北，主要布局二类居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业用地。 | 发展一般配套生活服务业（房地产、商业、文化娱乐等），发展结合生态环境，面向更多居民的生态休闲服务，创造良好的生活环境，为未来新城区建设和产业集聚发展作准备。 |
|  | 基础化工产业区 | 分布于209省道西、铁路东，为三类工业用地。 | 以区域内丰富的石油、盐矿、“路煤”等初级资源为基础，依托现有化工产业条件和龙头企业，发展以石油化工为龙头，煤化工、盐化工为两翼的“三化”链接的化工产业基地。 |
|  | 精细化工产业区 | 分布于经六路东铁路西的黄河东路南侧，以及经七路东铁路西的纬三路两侧，为三类工业用地。 |  |
|  | 新能源新材料产业区 | 分布于经六路至铁路段黄河东路以北，为三类工业用地。 | 依托化工产业基础，打造以高性能及特种功能聚合物、特种涂料和特种胶黏剂等化工新材料为主导的新材料产业基地；依托龙头企业濮耐集团，重点发展高纯氧化物耐火材料、氧化物—非氧化物复合耐火材料、高性能不定形耐火材料、长寿命高炉用耐火材料等产品；依托龙头企业天能集团，打造中部地区重要的动力电池产业基地。 |
|  | 机械装备制造和新兴产业区 | 分布于经一路至经五路段纬八路南侧，其中机械装备制造产业区为二类工业用地，新兴产业区为一类工业用地。 | 紧紧围绕服务中原油田主业，依托濮阳能源装备机械制造公共综合服务平台，突出石油机械制造优势。依托龙头企业中原特车，发展特种专用汽车生产基地；濮阳市产业集聚区应以濮阳市现有生物、医药和材料产业为基础，引进零污染高附加值的新兴产业，例如生物医药、节能环保、智能装备等，入驻新兴产业区。 |
|  | 物流仓储产业区 | 主要集中在集聚区东南角，位于黄河东路南，209省道西，紧邻铁路货运站，为仓储用地。 | 濮阳产业集聚区内应进一步发展包括农产品供销一体化经营及流通设施、第三方物流、化工相关专业市场，采购中心、配送中心、规模商业设施、物流基础设施及信息平台等。 |
| 东区 (静 脉产业园) | 静脉产业 | 三类工业用地 | 根据静脉产业定义主要发展垃圾回收和再资源化利用的产业，本次规划文本内没有具体明确入驻静脉产业类别。 |

本项目位于濮阳市产业集聚区新能源新材料与精细化工区区，项目用地为三类工业用地，该园区是以高性能及特种功能聚合物、特种涂料和特种胶黏剂等化工新材料为主导的新材料产业基地，本项目生产离子表面活性剂，符合本园区的产业规划。

市政工程设施规划：

供水：产业集聚区近期水源由濮阳市第二水厂及中原油田东部水厂供给。本项目供水依托集聚区集中供水。根据实际调查，项目所在区域供水管网已经铺设，具备通水条件。

排水：根据规划，集聚区污水均排至濮阳市第三污水处理厂处理。为满足污水排放需求，区内规划建设2座污水提升泵站，污水提升能力4.5万m3/d。濮阳市第三污水处理厂已建成处理规模5万m3/d，远期规模为15万m3/d。工艺采用A2O+深度处理，出水指标达国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

根据调查，濮阳市第三污水处理厂现状处理水量约3万m3/d，剩余2万m3/d，项目厂外管网已经接通，即本项目产生的废水可以进入濮阳市第三污水处理厂进行处理。

供热：本区采用集中供热模式，根据《濮阳市城市集中供热规划（2011-2020）》,用热由区内规划分布式能源站及豫能热电厂供应。

根据调查，万众集团濮阳燃气分布式能源站工程未在集聚区落地，故集聚区集中供热调整为豫能发电公司提供。豫能发电公司设计规模2×600MW，可以满足集聚区集中供热需求，目前豫能发电公司已经投产运营。

根据实际调查，久盛化工园内供热管网正在建设，管网正在铺设，预计2020年10月供热管道建设完成，本项目预计2021年11月份投产，因此待本项目建成后，完全可以依托园区的供热系统。

#### 3.2.2.2《濮阳市产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》规划环评环境准入及负面清单

3.2.2.2.1产业准入条件

（1）严禁生产方式落后、产品质量低劣和环境污染严重的项目入区。

集聚区入驻企业应为《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》中鼓励类产业和允许类产业；符合中华人民共和国公布的《国家重点行业清洁生产技术导向目录》（第一批、第二批）清洁生产技术要求的行业企业，清洁生产水平至少为同行业国内先进水平；用水应符合《节水型城市目标导则》和《节水型企业（单位）目标导则》要求；符合“循环经济”理念，有助于形成集聚区内部循环经济产业链；以集聚区内企业产品或中间产品为主要原料有利于园区延伸产业链的项目；为园区内各企业配套服务的能源利用率高、投入少、产出高的项目。

（2）拟进入集聚区的产业项目，工艺技术、建设规模除应符合国家产业政策要求外，还应符合规划区的产业定位。

3.2.2.2.2空间准入条件

根据规划的产业空间布局，合理选择入驻企业行业类别，对不符合集聚区空间布局的现有企业应加快产业结构调整或搬迁，同时入驻企业要满足区域性交通廊道（铁路廊道和省道）、市政设施廊道、居住组团与工业组团间的隔离廊道、工业区内的隔离廊道、油井密集区、文物保护用地相关的管理及要求。

3.2.2.2.3环境准入条件

（1）优先引入节能、环保和产业链配套项目，优先安排符合循环经济产业体系的项目入园。优先配置相应的用水、用地指标和排污指标。

（2）鼓励中水回用企业发展，鼓励企业进行工业用水循环利用和工业固废综合利用。

（3）入区项目必须设置一般工业固废临时贮存场；产生危险废物企业必须设置危险废物暂存场，临时贮存过程中，应分类管理、隔离分区贮存，符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的相关要求。

（4）进入集聚区的项目，必须落实地下水污染防治工作。根据地下水水文地质情况及行业要求，合理确定污染防治分区，厂区开展分区防渗，并制定有效的地下水监控和应急措施。

（5）严格控制环境风险，加强环境监测和应急监测。入区企业应按照当地环保部门要求，设置常规污染物、特征污染物的环境监测体系，并与当地环境保护部门联网。按照《企业事业单位环境信息公开办法》相关规定向社会公开环境信息。

（6）入区项目建设必须严格遵守“三同时”制度和环境影响评价制度。新建、改建、扩建的建设项目及其防治环境污染和生态破坏的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；在进行建设活动之前，对建设项目的选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生的不良影响进行调查、预测和评定，提出防治措施，并按照法定程序进行报批。

（7）入区企业必须确保采用清洁的工艺和技术，积极开展清洁生产，清洁生产水平必须达到国内先进水平或者国际先进水平。遵循清洁生产原则进行生产，要求企业不断改进工艺和产品设计、使用清洁的能源和原科、采用先进的工艺技术与设备、改善管理水平、实施废物综合利用，从源头削减污染；发展循环经济，实现废物的“减量化、再利用、再循环”，最大限度提高资源利用效率，切实降低物耗能耗，减少废物的产生量和产生种类；已获得产品环境标志企业可获得优先入区权。

（8）对入区企业的工艺废气和生产废水均需建设相关配套处理设施，落实治理工程，确保正常运行，做到达标排放，废水处理设施的设计容量和采用工艺必须与废水特性匹配，对于较难处理的特殊废水，在设施建造前必须经过专家论证，以保证生产废水经预处理后全部达到污水处理厂进水要求，之后方可排入污水处理厂进行进一步处理。现有污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。

（9）在选择入区企业时应将单位面积土地产值作为一个重要的衡量指标。对于产值不高、占地面积较大的企业，应对其入区进行严格控制。同时，集聚区应提高存量和闲置土地使用效益；对已取得土地使用权及办理好各项手续但尚未开工建设的项目，必须限定时间要求其开工建设，抑制土地荒芜闲置行为发生；长时间闲置的土地，应依法收回，逐步实现并提高区内土地集约化利用程度。

（10）集聚区近期受区域水资源、基础设施等因素影响，制约规划主导产业中的从源头发展煤制烯烃、煤制甲醇等煤化工、盐化工产业入驻。建议集聚区在本规划2016-2020年规划期间内不再规划发展盐化工以及从源头发展煤制烯烃、煤制甲醇项目，在规划期内煤化工发展方向主要为甲醇制烯烃产业链、甲醇制甲醛产业链。

3.2.2.2.4 负面清单

根据本次评价及《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》(豫环文[2015]33号文)，本项目与濮阳市产业集聚区禁止入驻企业对照分析见下表。

表3.2-2    本项目与濮阳市产业集聚区禁止入驻企业对照分析一览表

| 序号 | 禁止入住企业 | 本项目对照分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不符合集聚区产业定位的项目禁止入驻。 | 本项目符合集聚区产业定位 |
| 2 | 不符合《河南省化工项目环保准入指导意见》（豫环文[2011]72号）文件要求的项目禁止入驻。 | 本项目符合豫环文[2011]72号文件要求 |
| 3 | 规划产业定位中入驻企业的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平，否则禁止入驻。 | 本项目清洁生产水平达到国内先进水平 |
| 4 | 入驻企业用水指标必须符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）要求，否则禁止入驻。 | 本项目用水指标满足DB41/T385-2014要求 |
| 5 | 一类工业用地规划区不得入驻含电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热加工工业。 | 本项目位于三类工业用地 |
| 6 | 轻工（生物质纤维素乙醇制造、制浆制造、造纸、制革、毛皮揉制皮革）、非金属采选及制品制造（水泥制造、建筑及卫生陶瓷制造、石墨、碳素制品）禁止入驻。 | 本项目为离子表面活性剂项目，不属于禁止入驻行业 |
| 7 | 有色金属冶炼及合金制造等重污染行业禁止入驻。 |  |
| 8 | 不得建设含有燃煤锅炉及利用煤作燃料的各种工业炉窑项目。 | 本项目不建设燃煤锅炉及工业炉窑 |
| 9 | 不符合产业政策要求，国家产业政策明令禁止的项目禁止入驻。 | 本项目不属于国家产业政策明令禁止的项目 |
| 10 | 投资强度不符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号文件）要求的项目禁止入驻。 | 本项目投资强度符合国土资发[2008]24号文件的要求 |
| 11 | 集聚区还需严格执行《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市加强产业集聚区建设管理暂行办法的通知》（濮政办[2012]84号）。 | 本项目满足濮政办[2012]84号文件的相关要求 |

经对照以上清单，本项目不在负面清单内，符合园区产业定位和准入条件，允许入驻。

### 3.2.3《濮阳市新型化工基地总体发展规划》及规划环评

《濮阳市新型化工基地总体发展规划（2016~2030）环境影响报告书》于2018年9月30日通过河南省环境保护厅审批。

濮阳市新型化工基地位于濮阳市东部，由西区和东区两部分组成。西区北依342国道，西邻城市规划的兴工路，南靠瓦日铁路，东至第二濮清南干渠，占地面积为25.60平方公里；东区北依范辉高速，西邻金堤河，南靠绿洲路，东至范县葛彭路，占地面积为39.47平方公里。基地总规划面积为65.07平方公里。

本规划的建设周期为2018-2035年，按照统一规划，分步实施的原则进行。近期为2018 年-2020年，中期为2021年-2025年，远期为2026-2035年。

重点产业发展规划：包括炼化一体化、C2-C8 原料深加工、功能化学品板块、专用化学品板块、化工新板料板块、探索建设聚氨酯综合产业基地和煤化工产业规划（合成气公共气化平台）等。

规划总体布局：濮阳市新型化工基地位于濮阳市东部，由西区和东区两部分组成，总规划面积为65.07平方公里。本次规划，基地将形成“一轴三区一中心”的空间结构：

“一轴”：黄河路东西向主干轴；

“三区”：规划项目区、基础设施区、物流仓储区；

“一中心”：管理服务中心。

空间布局及土地利用规划：濮阳市新型化工基地由西区和东区两部分组成，基地总规划面积为65.07平方公里。其中西区规划面积为25.60平方公里；东区规划面积为39.47平方公里。

工业用地分布情况：

西区：214 省道东部为现有的大型企业—中原油田炼化总厂，依托炼化总厂，在214 省道两侧布置C2-C8 石化原料深加工产业群，在兴工路与鼎盛路之间布置功能化学品区，在东部布置化工新材料区。

东区：在濮西干渠以西，在黄河路以北依托丰利石化布置炼化产业区；在黄河路以南布置专用化学品区。在濮西干渠以东，布置化工新材料区。

规划环评环境准入清单：

一、禁止开发范围清单

为维护规划区域生态安全、生态系统稳定及饮用水安全，本次评价将规划产业涉及的基本农田、水体：青碱沟、引黄入鲁干渠、引潴入马干渠的河流水面，中原油田彭楼水源地输水管道两侧30m及晋鲁豫铁路和汤台铁路两侧15m，濮范高速，G342两侧30m，S302、S305两侧15m，榆济线清丰分输站输气管道两侧5m，张三甲墓周边30m范围内设置为禁止开发范围。

二、环境准入清单

（1）符合濮阳新型化工基地规划定位

濮阳新型化工基地依托日照-濮阳-洛阳原油管线，依托现有和接续产业基础，持续推进原料多元化、链条特色化、产品高端化，不断完善产业架构，提升产业发展层次，逐步形成以炼化一体化为基础，重点拓展乙烯、丙烯、碳四、苯、对二甲苯五大产业链，培育化工新材料、专用化学品、功能化学品三大产业集群的“一基五链三集群”产业发展体系。打造中部地区重要的综合性大型石化基地。入园企业要符合基地的规划产业定位。

（2）满足本次评价提出的生态保护红线要求

规划项目应满足本次评价提出的生态保护红线范围和相应的管制要求。

（3）满足环境质量底线和资源利用上线要求

规划项目应满足环境质量底线和资源利用上线要求。

（4）满足各行业清洁生产标准和循环经济要求

规划项目应满足各行业清洁生产标准和循环经济要求。

（5）重点行业大气污染物排放浓度环境准入要求

区域目前大气环境承载力较弱，所以对相关产业提出大气污染物排放浓度控制要求如下：

1）煤电

①采用先进烟气治理措施，执行最严格排放标准燃煤机组烟气中主要污染物排放浓度达到或优于《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）超低排放标准要求；火电企业和燃煤锅炉要加强环保设施运行维护，限负荷、限煤质、限排放，确保环保设施正常运行，对排放不达标的火电机组要进行限期整改，整改后仍不达标的，电网不得接入。

②加强企业无组织面源控制

相关产业所用燃料优先采用运煤皮带或铁路专用线运输。粉煤灰必须采用全封闭方式运输。汽车运输燃料、炉渣、脱硫石膏等须采取严密的防止抛洒的措施。为有效控制无组织排放，电厂须建设全封闭煤场。

③烟气在线监测

根据《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）规定“火力发电锅炉须装设符合《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T75-2007）要求的烟气排放连续监测仪器”，热电项目应安装烟气排放连续监测系统，监测烟尘、SO2、NO2、温度、氧量和流量等来掌握烟尘和SO2等其它烟气参数情况，其技术要求符合HJ/T75-2007 要求。各规划项目烟气排放连续监测系统，具有和地方环保行政主管部门联网的接口。烟气排放连续监测系统采样点一律安装在烟囱符合监测要求的高度位置。

2）石油炼化和石油化工

①常规污染物执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）特别排放限值要求。

炼化企业和下游深加工应按照不同工艺执行排放标准如下：硫回收技术以尽可能高的硫回收率作为目标，使硫回收尾气SO2 排放浓度尽可能降低，满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）特别排放限值要求（100mg/Nm3 以下）。

②特征污染物影响控制要求

炼化和深加工项目产生种类复杂的挥发性有机污染物（VOCs）。对石油、化工行业设备与管线组件全面开展泄漏检测与修复，对有组织排放开展治理。对加油站、储油库、油罐车、原油成品油库油气回收治理。

三、环境负面清单

根据本次评价及相关规范要求，濮阳市新型化工基地内禁止以下企业入驻：

（1）禁止建设盐化工项目。

（2）禁止新建制浆及造纸（本市异地搬迁项目除外），制革，毛皮揉制皮革等轻工项目。

（3）禁止新建水泥制造、建筑及卫生陶瓷制造、石墨电极、铝用炭素等非金属采选及制品制造。

（4）禁止新建砷、镍、锌、铅等有色金属冶炼及合金制造等重污染行业。

（5）规划产业定位中入驻企业的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平，否则禁止入驻。

（6）2020年前，禁止新增建设单位万元GDP取水量＞18.06m3/万元项目。2020后，还需满足国家最新政策要求。

（7）禁止新建光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品项目。

（8）禁止一次性固定资产投资额低于1亿元(不含土地费用)危险化学品生产建设项目(涉及环保、安全、节能技术改造项目除外)。

（9）禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修正）》限制类、明令淘汰的生产工艺或设备，国家产业政策明令禁止的项目禁止入驻。

（10）投资强度不符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号文件）要求的项目禁止入驻。

（11）2020年煤化工新增耗煤量禁止超过80万t/a，不再新增发展以煤为源头的煤制烯烃、煤制甲醇、煤制油等新型煤化工产业（本市异地搬迁项目除外）。

（12）其他不符合国家、地方相关要求的企业。

本项目位于河南省濮阳市产业集聚区久盛化工园区内，该位置也处于濮阳市新型化工产业基地，本项目为表面活性剂化工项目，与该基地规划的产业发展方向不相冲突，同时本项目符合该基地环境影响报告书提出的环境准入条件且不在负面清单中，因此，本项目与《濮阳市新型化工基地总体发展规划》及规划环评是相符的。

四、环境保护规划

（1）大气环境功能区划

工业集中区为三类功能区，执行国家大气环境质量三级标准；其它地区均为二类功能区，执行国家大气环境质量二级标准。

（2）水环境质量目标

集聚区污水处理厂排水入金堤河，金堤河濮阳段执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类水质标准。

集聚区内污水统一进入濮阳市第三污水处理厂，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5mg/L），排入金堤河。

（3）声环境目标

集聚区内西侧的一类、二类工业用地和办公生活区为居住、商业与工业混合区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。

集聚区东部的基础化工组团为特定工业区，执行《声环境质量标准》（GB3096 -2008）中的3类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。

集聚区内的公路交通主干道和铁路两侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准（昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)）。

（4）固体废弃物处置

集聚区规划要求达到无害化、减量化、资源化、效益化目标。彻底改变固体废弃物垃圾未经处理而随地堆放的局面，尽量做到固体废弃物垃圾分类回收处理，建立固体废弃物垃圾收集处理系统。

本项目废气经过治理后达标排放，本项目排水实行清污分流、雨污分流制，本项目废水依托濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站处理，处理后达到《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016），然后通过污水管网进入濮阳市第三污水处理厂处理，最终排入金堤河。噪声经过隔声、降噪等措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准；一般固废和危险废物均得到合理处置，对外环境影响较小。综上，本项目的建设符合环境保护规划的要求。

### 3.2.4濮阳市饮用水源保护区规划

根据《河南省濮阳市城市饮用水水源地环境保护规划》及《河南省濮阳市地下饮用水源地调整及保护区划分技术报告》，濮阳市采用地表及地下联合供水的方式，共有两套独立的供水系统，其中濮阳市中原区形成一套独立的供水体系、濮阳市区成一套独立的供水体系。濮阳市的地下水饮用水水源地有两处：即李子园井群水源地和中原油田基地井群水源地；地表水水源地有两处：即中原油田彭楼水源地和西水坡水源地，两个水源地均以黄河为水源。

A．地表水水源地保护区划分

（1）中原油田彭楼地表水源地

一级保护区（面积 4.61km2）：

①中原油田彭楼取水口：划定中原油田彭楼取水口上游至范县2#护堤站，取水口下游至 13#堤坝的水域河道，以及沿黄河西岸（东岸为山东界）纵深至生产堤外50m的陆域范围为一级保护区。

②输水管线：划定“彭楼—中原油田基地水厂”输水管线两边各取30m的范围为一级保护区。

③取水河道明渠部分：划定明渠两岸向外各纵深50m的范围为一级保护区。

④彭楼水厂：划定整个厂区面积及厂界外300m范围为一级保护区。

二级保护区（面积 5.45km2）：

①中原油田彭楼取水口：划定保护区长度从范县2#护堤站向上游延伸至通向武详屯村的小路，下游边界从 13#坝向下游延伸至16#坝界；陆域沿岸长度与水域长度相对应，陆域宽度为沿西河岸纵深至黄河防洪大堤。

②彭楼水厂：西边界与北边界沿一级保护区边界向外延伸1000m范围为二级保护区，东南方向以黄河大堤为界。

③取水河道明渠部分：从一级保护区向外延伸1000m的范围为二级保护区。

准保护区（面积1.08km2）：

中原油田彭楼取水口：划定保护区长度从通向武详屯村的小路延伸至防洪大堤通向马口村的路口处，下游边界从16#坝延伸到17#坝。陆域宽度为沿西岸纵深至黄河防洪大堤。

本项目距中原油田彭楼地表水饮用水输水管线最近距离为2.2km，不在其保护区范围内。

（2）西水坡地表水源地

一级保护区（面积5.82km2）：

①渠村黄河取水口：划定取水口上游至3#坝处，取水口下游至10#坝处的水域河道以及沿黄河西岸（东岸为山东界）纵深至生产堤外50m的陆域范围为一级保护区。

②渠村沉砂池：划定渠村沉砂池的整个水域及沿环沉砂池道路外延伸300m 的范围为一级保护区。

③取水河道明渠部分：渠村黄河取水河道明渠的明渠部分，南岸至 08#碑向南50m处，北岸至濮-背13#碑向北50m之内的水、陆域范围为一级保护区。

④西水坡调节池：南至西水坡调节池古城墙南约60m，西至濮耐公司西墙北沿线到前南旺-西关公路，北至新民街北约100m到新华街，东至濮上路东约90m 的胡同南延线。

⑤划定管线两边各取30m为一级保护区。

二级保护区（面积约15.44km2）：

①渠村黄河取水口：划定保护区长度从3#坝处向上游延伸 2000m（43#公路碑处），下游边界从10#坝处向下游延伸至13#坝界。陆域沿岸长度与水域长度相对应，陆域宽度为沿河岸纵深至黄河防洪大堤（约 43#公路碑处）。

②西水坡调节池：南至古城墙南1000m处的乡图路（东西延伸），西至废弃窑厂路（南北延伸），北至红旗路（东西延伸），东至御景街（南北延伸）。

③渠村沉沙池：二级保护区范围是一级保护区以外水平距离1000m区域，东南方向以黄河大堤为界。

④取水河道明渠部分：从一级保护区边界向外延伸1000m 范围为二级保护区。

准保护区（面积约 2.84km2）：

渠村黄河取水口：划定保护区长度从二级保护区边界向上游延伸 1000m，下游边界 13#坝向下游延伸 1000m。陆域宽度为沿西岸纵深至黄河防洪大堤（濮阳-新乡界碑处）。

本项目距西水坡地表水饮用水源保护区准保护区最近距离约18km，不在其保护范围内。

（3）南水北调调水池水源保护区（尚未建设）

一级保护区：南水北调调水池周围 300米范围内。

二级保护区：在一级保护区边界以外，调水池周围1000米范围内。

本项目距离南水北调调水池水源保护区二级保护区边界最近距离为12km。

B．地下水水源地保护区划分及保护要求

（1）李子园井群水源地

李子园井群共有水井23眼，被抽出的水通过加压输送到渠村——西水坡调节池段输水管线内，进入水厂处理后供给用户使用。此处水源地大部分水井位于农田中，周围比较开阔。

一级保护区：以水井口为中心向外延伸100m的区域为一级保护区，总面积约0.9km2。

二级保护区：以一级保护区向外延伸400m的区域为二级保护区，面积约 19.39km2。准保护区：将井群水源主要补给区域划为准保护区，面积约137km2。

本项目距李子园井群水源地保护区准保护区最近距离约20.2km，不在饮用水源保护区范围内。

（2）中原油田基地水源地

中原油田基地水源地共有四个管理区井群，分别为第八管理区井群（皇甫水厂井群）、第十一管理区井群（盟城水厂井群）、第十三管理区井群（钻井二公司水厂井群）和基地中心管理区井群。

一级保护区：中原油田基地中心管理区井群、皇甫水厂井群、盟城水厂井群、钻井二公司水厂井群（第十三管理区）；四个水厂的大部分井群分布在城市建筑中。以取水口为中心向外延伸 100m 的区域为一级保护区，总面积约 3.24km2。

二级保护区：基地井群以马颊河——五一路——长庆路——黄河路——京开路——濮水河——供应南路——老马颊河——江汉路东——老东环路——苏北路——老马颊河围成的区域；皇甫井群南北从濮鹤高速公路，东西从一级保护区向外延伸 400m。总保护面积约 20.17km2。

准保护区：皇甫水厂井群不设准保区；基地中心管理区井群、盟城水厂井群及钻井二公司井群准保护区范围为：北至范辉高速公路南侧，南至晋豫鲁铁路北侧，西至京开道东侧，东到 106 国道西侧，除一、二级保护区外的区域。

其中距离本项目最近的地下水源地为：濮阳市中原油田第八管理区饮用水源保护区，最近距离约8.0km，不在饮用水源保护区范围内，具体见附图九。

### 3.2.5本项目与乡镇集中式饮用水源保护区规划相符性

根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2016〕23 号），距离本项目厂址较近的乡镇集中饮用水源有濮阳市华龙区岳村乡寨里村水厂地下水井、濮阳县柳屯镇地下水井群、清丰县双庙乡供水站地下水井。具体保护范围如下：

（1）濮阳市华龙区岳村乡寨里村水厂地下水井(共 1 眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围东 25 米、西 25 米、南 25 米、北 20 米的区域

（2）濮阳县柳屯镇地下水井群(共 2 眼井)

一级保护区范围:取水井外围 30 米的区域

（3）清丰县双庙乡供水站地下水井(共 1 眼井)

一级保护区范围：水厂厂区及外围东 30 米、南 30 米、西 20 米、北至 015 县道的区域。

本项目拟建厂址距最近乡镇集中式饮用水源地为濮阳市华龙区岳村乡寨里村水厂地下水井一级保护区边界2.5km。本项目拟建厂址不在上述乡镇集中式饮用水源保护区范围内。

综上所述，本项目距以上各水源地距离均较远，不在其保护区范围内。

### 3.2.6 其他规划相符性分析

表3.2-3   与《河南省环境保护厅关于印发河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（豫环文[2017]160号）相符性分析一览表

| 类别 | 《通知》要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施石油炼制、石油化学和化工行业达标排放治理。 | 化工企业VOCs 排放要满足《挥发性有机 物无组织排放控制标准》要求，石油炼制企业VOCs排放要达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570—2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放要达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571—2015）》特别排放限值要求。 | 本项目属于化工企业，各污染物排放速率及浓度均能满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求 | 符合 |
| 全面推行“泄漏检测与修复（LDAR） | 建立LDAR管理制度及信息管理平台，健全LDAR检测规范，细化工作程序、检测方法、检测频率、泄漏浓度限值、修复要求等关 键要素。重点加强对搅拌器、泵、压缩机等动密封点，以及 低点倒淋、取样口、高点放空、液位计、仪表连接件等静密 封点的泄露管理。 | 评价建议建设单位建立LDAR管理制度及信息管理平台，健全LDAR检测规范，细化工作程序、检测方法、检测频率、泄漏浓度限值、修复要求等关键要素。重点加强对搅拌器、泵、压缩机等动密封点，以及 低点倒淋、取样口、高点放空、液位计、仪表连接件等静密封点的泄露管理。 | 符合 |
| 强化有组织工艺废气治理 | 工艺驰放气、酸性水罐工艺尾气等含高浓度 VOCs的工艺废气优先回收利用，对难以利用的，应送火炬系统，或采用催化焚烧、热力焚烧等销毁措施。氧化尾气、重整催化剂再生尾气等含低浓度VOCs的工艺废气要采用催化焚烧、热力焚烧等销毁措施。 | 本项目有机废气均采用密闭收集处理后有组织排放。 | 符合 |
| 严格控制储存装卸损失 | 挥发性有机液体储存优先采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐，拱顶罐应安装顶空联通置换油气回收装置，苯、甲苯、二甲苯等有毒有害物质需在浮顶罐基础上安装油气回收装置等处理设施。有机液体装卸必须采取全密闭、液下装载等方式，汽油、石脑 油、煤油等高挥发性有机液体和苯、甲苯、二甲苯等有毒有害物质的装卸过程，要采取高效油气回收措施，并配备具备油气回收接口的运输工具。 | 本项目环氧丙烷储罐、环氧乙烷储罐采用压力罐储存，甲醇储罐采用固定顶储存，环氧丙烷储罐、环氧乙烷储罐采用氮气密封，环氧乙烷储罐夏季采用水喷淋降温，甲醇罐区呼吸废气经收集后与经过二级冷凝后的工艺废气一起经两级活性炭吸附处理 | 符合 |
| 加强非正常工况排放控制 | 在确保安全的前提下，非正常工况排放的有机废气应送火炬系统处理，禁止熄灭火炬长明灯。制定开停车、检维修、生产异常等非正常工况的操作规程和污染控制措施。企业的开停车、检维修等计划性操作应在实施前向地方环境保护主管部门备案，非正常工况 下生产装置排出的含挥发性有机物的物料、废气和检维修前清扫气应接入回收或净化处理装置。 | 评价建议企业制定开停车、检维修、生产异常等非正常工况的 操作规程和污染控制措施。企业的开停车、检维修等计划性操作应在实施前向地方环境保护主管部门备案，非正常工况下生产装置排出的含挥发性有机物的物料、废气和检维修前清扫气应接入回收或净化处理装置。 | 符合 |

表3.2-4   与《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）相符性分析一览表

| 类别 | 《指导意见》要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案 |
| 加强废气收集和处理 | 推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%。 | 本项目生产设备全密闭，有机废气经集中收集后进行处理，排放速率均低于2kg/h，废气处理措施去除效率大于90% | 符合 |
| 河南省 2020 年水污染防治攻坚战实施方案 |
| 深入推进城镇污水收集和处理设施建设。 | 按照城镇污水处理“提质增效”三年行动要求，持续推进污水处理厂建设，新建城镇 污水处理厂必须达到或优于一级 A 排放标准，具备条件的县级以上污水处理厂应建设尾水人工湿地。推进污水处理配套管网建 设和雨污分流系统改造，城中村、老旧城区和城乡结合部，要尽快实现管网全覆盖；新建城区的管网和污水处理设施要与城市发 展同步规划、同步建设，做到雨污分流。2020 年底，全省设市城市和县城污水处理率分别达到 97%以上和 93%以上。 | 本项目废水依托濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站处理处理，最后进入濮阳市第三污水处理厂处理后，最终排入金堤河。 |  |

表3.2-5   与《濮阳市2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（濮政〔2018〕19号）相符性分析一览表

| 类别 | 《指导意见》要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施VOCs综合治理专项行动 | 加强工艺过程无组织排放控制。VOCs物料应储存于密闭储罐或密闭容器中，并采用密闭管道或密闭容器输送；离心、过滤单元操作采用密闭式离心机、压滤机等设备，干燥单元操作采用密闭干燥设备，设备排气孔排放VOCs应收集处理；反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，以及工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应收集处理。 | 本项目涉VOCs物料均储存于密闭储罐，进料均采用密闭管道输送，真空泵排气管道密闭收集处理 | 符合 |
|  | 加强储存、装卸过程中逸散排放控制。真实蒸气压大于等于76.6kPa的挥发性有机液体，储存应采用低压罐或压力罐；真实蒸气压大于等于5.2kPa且小于76.6kPa的挥发性有机液体，储罐应采用浮顶罐或安装VOCs收集治理设施的固定顶罐，其中，内浮顶罐采取浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式，外浮顶罐采用双重密封。有机液体的装载采用顶部浸没式或底部装载方式，装载设施应配备废气收集处理系统或气相平衡系统。 | 本项目环氧丙烷储罐、环氧乙烷储罐采用压力罐储存，甲醇储罐采用固定顶储存，环氧丙烷储罐、环氧乙烷储罐采用氮气密封，环氧乙烷储罐夏季采用水喷淋降温，甲醇罐区呼吸废气经收集后与经过二级冷凝后的工艺废气一起经两级活性炭吸附处理 | 符合 |
|  | 低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺，或定期更换活性炭并建立台账。 | 本项目丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂产生的聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气、烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂产生的加成聚合反应废气采用“预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”处理；甲醇储罐呼吸废气经收集后与经过二级冷凝后的咪唑啉类季铵盐缓蚀剂产生的酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气一起经两级活性炭吸附装置处理 | 符合 |

表3.2-6   与《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环文[2015]33号）相符性分析一览表

| 类别 | 《指导意见》要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业准入优先区 | 放宽部分审批条件：对规划环评已经过审查的产业集聚区或园区，入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准。 | 本项目位于濮阳市产业集聚区内，园区规划环评已通过审查，污水集中处理设施完善，项目废水执行间接排放标准。 | 符合 |
|  | 严控部分区域重污染项目：在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《重金属污染防控单元》的区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放量的相应项目（符合我省重大产业布局的项目除外）。 | 本项目不属于煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染、冶金、钢铁、铁合金等行业，也不排放铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物。 | 符合 |

表3.2-7   与《濮阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发濮阳市2018 年挥发性有机物综合治理方案的通知》（濮环攻坚办〔2018〕85号）相符性分析一览表

| 类别 | 《通知》要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全面完成工业源VOCs 污染治理 | 2018 年7 月底前，完成制药、农药、煤化工（含现代煤化工、合成氨等）化工、木材加工、工业涂装、包装、广告制作、印刷等行业的VOCs 治理。化工行业要参照石化行业VOCs 治理要求，全面推进设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织废气和非正常工况等工序治理，现代煤化工企业要全面实施泄漏检测与修复（LDAR），其他行业逐步推广LDAR 工作，加强无组织废气排放控制，含VOCs 物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs 物料的生产和含VOCs 产品分装等过程要密闭操作，反应尾气、蒸馏装置不凝气尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理。要求治理后达到《石油炼制工业污染物排放标准(GB31570—2015)》、《石油化学行业污染物排放标准(GB31571—2015)》和《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）；橡胶制品行业达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）的要求，其它化工企业也应达到环保部、省政府发布的相关标准要求。第三方监测由采用经河南省环保厅备案和经国家授权认证的单位实施，确保监测数据的准确和可靠。 | 本项目为化工项目，本项目丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂产生的聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气、烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂产生的加成聚合反应废气采用“预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m排气筒排放”；甲醇储罐呼吸废气经收集后与经过二级冷凝后的咪唑啉类季铵盐缓蚀剂产生的酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气一起经两级活性炭吸附装置处理，最后通过15m高排气筒排放，经处理后废气能够满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚[2017]162号）、《濮阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于转发<关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知>的通知》（濮环攻坚办[2017]203号）中有机化工业排放限值要求 | 符合 |
| 加强VOCs 治理技术选择 | 禁止使用单一活性炭吸附处理工艺、光氧催化处理工艺、低温等离子处理等低效处理工艺， 倡导采用热力焚烧技术（RTO/TO）、催化燃烧技术（RCO/CO）、吸附+燃烧技术等高效处理工艺。 | 本项目丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂产生的聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气、烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂产生的加成聚合反应废气采用“预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m排气筒排放”；甲醇储罐呼吸废气经收集后与经过二级冷凝后的咪唑啉类季铵盐缓蚀剂产生的酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气一起经两级活性炭吸附装置处理，最后通过15m高排气筒排放 | 符合 |

表3.2-8  与《濮阳市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案》相符性分析一览表

| 类别 | 《方案》要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加强有组织工艺废气排放控制 | 工艺废气应优先考虑生产系统内回收利用，难以回收利用的，应采用催化燃烧、热力焚烧等方式净化处理后达标排放。采取适当措施尽可能回收排入火炬系统的废气；火炬应按照相关要求设置规范的点火系统，确保通过火炬排放的VOCs点燃，并尽可能充分燃烧。 | 本项目产生的挥发性有机废气均采用相应的治理措施，使其达到排放标准 | 符合 |
| 严格控制存、装卸损失 | 挥发性有机液体储存设施应在符合安全等相关规范的前提下，采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐或安装顶空联通置换油气回收装置的拱顶罐，其中苯、甲苯、二甲苯等危险化学品应在采用内浮顶罐基础上安装油气回收装置等处理设施。挥发性有机液体装卸应采取全密闭、液下装载等方式，严禁喷溅式装载。汽油、石脑油、煤油等高挥发性有机液体和苯、甲苯、二甲苯等危险化学品的装卸过程应优先采用高效油气回收措施。运输相关产品应采用具备油气回收接口的运输工具。 | 本项目环氧丙烷储罐、环氧乙烷储罐采用压力罐储存，甲醇储罐采用固定顶储存，均用氮气密封，环氧乙烷储罐夏季采用水喷淋降温，甲醇罐区呼吸废气经收集后与经过二级冷凝后的工艺废气一起经两级活性炭吸附处理 | 符合 |
| 加强非正常工况污染控制 | 制定开停车、检维修、生产异常等非正常工况的操作规程和污染控制措施，非正常工况下生产装置排出的含挥发性有机物的物料、废气和检维修前清扫气应接入回收或净化处理装置。 | 评价建议企业制定开停车、检维修、生产异常等非正常工况的 操作规程和污染控制措施。企业的开停车、检维修等计划性操作应在实施前向地方环境保护主管部门备案，非正常工况 下生产装置排出的含挥发性有机物的物料、废气和检维修前清扫气应接入回收或净化处理装置。 | 符合 |
| 大力推进清洁生产 | 优先选用低挥发性原辅材料、先进密闭的生产工艺，加强生产、输送、进出料、干燥以及采样等易泄露环节的密闭性和安全性，加强无组织废气的收集和有效处理。 | 本项目生产过程中均采取密闭输送进出料，各废气产污环节均采取相应治理措施，无组织排放量较少。 | 符合 |
| 重点行业VOCs污染治理总体要求 | 所有产生VOCs污染的企业均应采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口，尽可能采用环保型原辅料、生产工艺和装备，从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。鼓励回收利用VOCs废气，并优先在生产系统内回用。宜对浓度和性状差异大的废气分类收集，采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择：(对于5000ppm以上的高浓度VOCs废气，优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的VOCs回收利用，并辅以其他治理技术实现达标排放，总净化效率达到95%以上。(对于1000ppm～5000ppm的中等浓度VOCs废气，宜采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放，总净化效率达到90%以上。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，宜对燃烧后的热量回收利用。(对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理，也可采用低温等离子体技术或生物处理技术等净化处理后达标排放。有组织废气的总净化效率原则上不低于75%。④含非水溶性组分的废气不得仅采用水或水溶液洗涤吸收方式处理，原则上禁止将高浓度废气直接与大风量、低浓度废气混合后，采用水或水溶液洗涤、低温等离子体技术或生物处理技术等中低效技术处理。⑤凡配套吸附处理单元的含尘、含气溶胶、高湿废气，应事先采用高效除尘、除雾装置进行预处理。⑥对于催化燃烧和高温焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等的无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理工艺过程中所产生的含有机物的废水，应处理后达标排放。3、含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。更换产生的废吸附剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。企业废气处理方案应明确确保处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，管理方案和监控方案应满足以下基本要求：(凡采用焚烧（含热氧化）、吸附、等离子、光催化氧化等方式处理的必须建设中控系统。(凡采用焚烧（含热氧化）方式处理的必须对焚烧温度实施在线监控，温度记录至少保存3年。(凡采用非焚烧方式处理的重点监控企业，推广安装TVOCs浓度在线连续检测装置（包括光离子检测器（PID）、火焰离子检测器（FID）等，也允许其他类型的检测器，但必须对所测VOCs有响应），并安装进出口废气采样设施。 | 本项目丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂产生的聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气、烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂产生的加成聚合反应废气采用“预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m排气筒排放”；甲醇储罐呼吸废气经收集后与经过二级冷凝后的咪唑啉类季铵盐缓蚀剂产生的酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气一起经两级活性炭吸附装置处理，最后通过15m高排气筒排放，VOCs 综合去除率可达到90% 以上。 | 符合 |

表3.2-9  与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）相符性分析一览表

| 类别 | 《方案》要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全面落实标准要求，强化无组织排放控制 | 储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。 | 本项目环氧丙烷储罐、环氧乙烷储罐采用压力罐储存，甲醇储罐采用固定顶储存，均用氮气密封，环氧乙烷储罐夏季采用水喷淋降温。生产过程中均采取密闭输送进出料，各废气产污环节均采取相应治理措施，无组织排放量较少； 本项目丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂产生的聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气、烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂产生的加成聚合反应废气采用“预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m排气筒排放”； 甲醇储罐呼吸废气经收集后与经过二级冷凝后的咪唑啉类季铵盐缓蚀剂产生的酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气一起经两级活性炭吸附装置处理，最后通过15m高排气筒排放，VOCs 综合去除率可达到90% 以上。 | 符合 |

表3.2-10  与《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气【2020】61号）相符性分析一览表

| 类别 | 《方案》要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚 | 落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施，完成重点治理工程建设，做到“夏病冬治”。2020年12月底前，各地对夏季臭氧污染防治监督帮扶工作中发现存在突出问题的企业，指导企业制定整改方案；培育树立一批VOCs源头治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应；组织完成石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业废气排放系统旁路摸底排查，石化、化工行业火炬排放情况排查，原油、成品油、有机化学品等挥发性有机液体储罐排查，港口码头油气回收设施建设、使用情况排查，建立管理清单。2021年3月底前，督促企业取消非必要的旁路，因安全生产等原因必须保留的，通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管；在确保安全的情况下，督促石化、化工企业通过安装火炬系统温度监控、视频监控及热值检测仪、废气流量计、助燃气体流量计等加强火炬系统排放监管。 | 本项目环氧丙烷储罐、环氧乙烷储罐采用压力罐储存，甲醇储罐采用固定顶储存，均用氮气密封，环氧乙烷储罐夏季采用水喷淋降温。生产过程中均采取密闭输送进出料，各废气产污环节均采取相应治理措施，无组织排放量较少； 本项目丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂产生的聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气、烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂产生的加成聚合反应废气采用“预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m排气筒排放”； 甲醇储罐呼吸废气经收集后与经过二级冷凝后的咪唑啉类季铵盐缓蚀剂产生的酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气一起经两级活性炭吸附装置处理，最后通过15m高排气筒排放，VOCs 综合去除率可达到90% 以上。 | 符合 |

表3.2-11  与《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（豫环攻坚办〔2020〕46号）相符性分析一览表

| 类别 | 《方案》要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚 | 落 实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》及《河南省重点行业挥发性有机物控制技术指南》《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》《河南省印刷工业挥发性有机物排放标准》，持续推进VOCs 治理攻坚各项任务措施，完成重点治理工程建设，做到“夏病冬治”。2020年10月份，各地要组织开展一次工业涂装工序、印刷工业挥发性有机物排放标准专项执法检查。各地要在 2020 年年底前，指导在国家夏季臭氧污染防治强化监督帮扶工作中发现存在突出问题的企 业，制定整改方案；培育树立一批 VOCs 源头治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应；组织开展石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业废气排放系统旁路摸底排查，原油、成品油、有 机化学品等挥发性有机液体储罐排查，建立管理清单。2021年3月底前，对排查出的旁路进行分析论证，督促企业取消非必要的旁路，因安全生产等原因必须保留的，通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管。 | 本项目环氧丙烷储罐、环氧乙烷储罐采用压力罐储存，甲醇储罐采用固定顶储存，均用氮气密封，环氧乙烷储罐夏季采用水喷淋降温。生产过程中均采取密闭输送进出料，各废气产污环节均采取相应治理措施，无组织排放量较少； 本项目丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂产生的聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气、烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂产生的加成聚合反应废气采用“预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m排气筒排放”； 甲醇储罐呼吸废气经收集后与经过二级冷凝后的咪唑啉类季铵盐缓蚀剂产生的酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气一起经两级活性炭吸附装置处理，最后通过15m高排气筒排放，VOCs 综合去除率可达到90% 以上。 | 符合 |

## 3.3 区域污染源调查

### 3.3.1 周边现有企业基本情况

本项目位于濮阳市产业集聚区—濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园内，南侧为河南中原助剂有限公司化工分公司，东侧均为濮阳市东浦科技发展有限公司，西侧为濮阳中原三力龙源化工有限公司，北侧为农田。

河南中原助剂有限公司化工分公司主要生产水处理剂等化工产品；濮阳市东浦科技发展有限公司的主要生产破乳剂、粘土稳定剂、酸化缓蚀剂、稠油降粘剂、缓蚀阻垢剂、油井缓蚀剂等化工产品；以上企业均生产化工产品，对周围环境无特殊要求，与本项目相容。

综上所述，本项目与周边企业均具有相容性，项目周边不存在敏感企业。

### 3.3.2 区域污染源统计

本次评价对区域主要工业企业大气、废水及固废污染源情况进行调查统计，数据来源为已建企业最新的环保监测报告及拟建项目审批后的环评报告书（表）。评价区域内主要工业废气、废水污染物排放情况见下表3.3-1。

表3.3-1  评价区域污染源统计一览表

| 序号 | 名称 | 废水污染物排放情况 | 废气污染物排放情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 濮阳市鑫澳混凝土有限公司年产30万m 3商品混凝土搅拌站 | 废水量：300m3/a COD：0t/a 氨氮：0t/a | / | 已运行 |
| 2 | 濮阳市银河塑料工程有限公司年产8000吨塑料无纺布及塑料编织布生产装置 | 废水量：5760m3/a COD：0.8t/a 氨氮：0.12t/a | / | 已验收 |
| 3 | 河南大伦电子科技有限公司年产 8 亿支 PassiveComponents | 废水量：12420m3/a COD：0.621t/a 氨氮：0.0621t/a | 非甲烷总烃：0.001t/a | 在建 已环评 |
| 4 | 濮阳特睿邦科技发展股份有限公司高科技产业园建设项目 | 废水量：4650m3 /a COD：0.138t/a 氨氮：0.014 t/a | / | 在建 已环评 |
| 5 | 河南鑫澳重型钢结构有限公司重型钢构（用于钢结构厂房建设），产量 20 万 t/a | 废水量：4020m3 /a COD：0.20t/a NH3 -N：0.02t/a | 甲苯：2.4t/a 二甲苯：2.8t/a 非甲烷总烃：16.556t/a | 已运行 |
| 6 | 濮阳市天元机械橡塑有限公司年产30 万件石油配件及制模、100万件橡胶制品 | 废水量：1005m3/a COD：0.05t/a NH3 -N：0.005 t/a | / | 已运行 |
| 7 | 中油物流有限公司科技开发分公司年产 300 台节能抽油机制造项目 | 废水：2736m3 /a COD：0.25t/a | / | 已运行 |
| 8 | 河南龙润能源科技有限公司年深加工碳四 30 万吨 | 废水量：87767m3/a COD：6.4t/a NH3 -N：0.248t/a | 烟尘：1.2t/a SO2：7.27t/a NOx：7.69t/a 硫酸雾：1.76t/a 非甲烷总烃：60.72t/a | 已运行 |
| 9 | 河南君恒实业集团生物科技公司年产1万吨长链二元酸系列产品 | 废水量： 905443.2m 3 /a COD：59.8t/a NH3 -N：14.3t/a | SO2：5.56t/a NOx：80.4t/a | 已环评 |
| 10 | 濮阳市佳化能源有限公司年产5万吨溶剂油、10万吨炼油助剂项目 | 废水量：32.8m3 /d COD：0.87t/a； NH3 -N：0.14t/a | 烟尘：0.38t/a SO2：0.087t/a NOx：2.9t/a 非甲烷总烃：20.8t/a 甲苯：0.78t/a 二甲苯：.96t/a 甲醇：0.19t/a | 已运行 |
| 11 | 天能集团（河南）能源科技有限公司日产9 万套塑壳项目 | 废水量：993.6m3 /a COD：0.05t/a 氨氮：0.005t/a | / | 已运行 |
| 12 | 天能集团（濮阳）再生资源有限公司无害化年处理10 万吨废旧铅蓄电池再生铅与铅合金 | 水量：2520m3 /a COD：0.202t/a NH3 -N：0.035t/a | SO2：4.374t/a NOx：42.84t/a 铅排放总量控制在0.345t/a以内 | 已运行 |
| 13 | 天能集团（河南）能源科技有限公司年产1000万KVAh新型大容量动力储能胶体密封铅蓄电池 | 废水量：109080m3 /a COD：24.15t/a NH3 -N：1.41t/a | SO2：1.04t/a NOx：15.52t/a | 已运行 |
| 14 | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司年产 6 万吨环保型碱性制品项目 | 废水量：14400m3/a COD：1.4t/a 氨氮：0.3t/a | 粉尘：9.1t/a SO2：0.32t/a NOx：12.31t/a | 已运行 |
| 15 | 濮阳市聚龙聚氨酯材料有限公司年产 5 万吨聚醚多元醇、2 万吨组合聚醚、5 万米直埋保温管项目 | 废水量：12180m3/a COD：1.28t/a 氨氮：0.2t/a | SO2：0.03t/a NOx：0.19t/a 环氧丙烷：3.29t/a MDI：0.65t/a 苯乙烯：0.119t/a | 已运行 |
| 16 | 濮阳市聚龙聚氨酯材料有限公司年产 2000 吨/年邻甲酸甲酯苯磺酰胺项目 | 废水量：26760m3/a COD：1.338t/a 氨氮：0.134t/a | SO2：1.998t/a NOx：1.126t/a | 已运行 |
| 17 | 濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园 | 废水量：24240m3/a COD：1.21t/a 氨氮：0.121t/a | / | 已运行 |
| 18 | 河南龙都石油化工有限公司10 万吨/年石脑油芳构化、12 万吨/年 MTBE 项目一期工程 | 废水量：29294.1m3 /a COD：2.32t/a 氨氮：0.05t/a | SO2：2.16t/a NOx：12.91t/a 非甲烷总烃：20.22t/a 苯：2.28t/a； 甲苯：8.67t/a； 二甲苯：5.23t/a； | 已运行 |
| 19 | 濮阳市诚信钻采助剂有限公司年产 35000 吨石油钻采助剂 | 废水量：15087m3/a COD：1.42t/a 氨氮：0.06t/a | SO2：0.066t/a NOx：1.81t/a | 已运行 |
| 20 | 中原油田分公司石油化工总厂原油加工能力最大 120 万 t/a，油田轻烃加工能力 5 万 t/a | 废水量：399588m3/a COD：17.9t/a 氨氮：1.4t/a | 烟尘：19.75t/a SO2：611.87t/a NOx：138.03t/a H2S：0.93t/a 挥发酚：0.42t/a 非甲烷总烃：268.8t/a | 已运行 |
| 21 | 濮阳豫能发电有限责任公司（原名河南濮阳龙丰热电有限责任公司）建 2×600MW 超超临界燃煤发电机组 | / | SO2：2442t/a NOx：2442t/a | 已运行 |
| 22 | 濮阳展辰新材料有限公司年产25万吨溶剂型、水性涂料项目 | 废水量：28490.9m3/a COD：4.491t/a 氨氮：0.19t/a | 颗粒物：0.867t/a 非甲烷总烃：11.02t/a 苯乙烯：0.162t/a 甲苯：0.21t/a 二甲苯：0.15t/a | 已环评 |
| 23 | 濮阳市钰成新材料有限公司年产1500吨光引发剂项目 | 废水量：6903m3/a COD：0.3056t/a 氨氮：0.119t/a | 颗粒物：0.0174t/a SO2：0.0709t/a NOX：0.232t/a HBr：4.443t/a 1,2-二氯乙烷：1.638t/a 吗啉：2.357t/a 甲苯：2.075t/a 甲醇：1.484t/a | 已运行 |
| 24 | 濮阳龙德洋新材料有限公司年产3000吨均苯四甲酸酐及配套项目 | 废水量：43772.06m3/a COD：3.5192t/a 氨氮：0.0085t/a | VOCs：3.04t/a CO2：116.52t/a CO：20.4t/a 颗粒物：5.647t/a 丙酮：1.35364t/a | 已运行 |
| 25 | 濮阳市聚龙聚氨酯材料有限公司年产 5 万吨聚醚多元醇、2 万吨组合聚醚、5 万米直埋保温管项目 | 废水量：12180m3/a COD：1.28t/a 氨氮：0.2t/a | SO2：0.03t/a NOx：0.19t/a 环氧丙烷：3.29t/a MDI：0.65t/a 苯乙烯：0.119t/a | 已运行，已验收 |
| 26 | 濮阳市聚龙聚氨酯材料有限公司年产 2000 吨/年邻甲酸甲酯苯磺酰胺项目 | 废水量：26760m3/a COD：1.338t/a 氨氮：0.134t/a | SO2：1.998t/a NOx：1.126t/a | 已运行，已环评 |

表3.3-2  濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污染源统计一览表

| 序号 | 名称 | 废水污染物排放情况 | 废气污染物排放情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中化华油建设集团有限公司生物能源分公司年产10万吨生物质燃料颗粒 | COD：0.015 t/a 氨氮：0.0015 t/a | / | 已运行，已环评 |
| 2 | 濮阳市大力科技发展有限公司年产1万吨石油助剂项目 | COD：0.0225t/a 氨氮：0.0023t/a | 非甲烷总烃：0.2625t/a | 已运行，已环评 |
| 3 | 濮阳市科洋化工有限公司年产6000吨采油助剂 | COD：0.0474t/a 氨氮：0.00474t/a | / | 已运行，已环评 |
| 4 | 濮阳中原三力实业 有限公司年产18000吨 降滤失剂 | COD：0.0317 t/a 氨氮：0.0032 t/a | 颗粒物：0.4949t/a 非甲烷总烃：0.3767t/a | 已运行，已环评 |
| 5 | 濮阳市东方塑业制品有限公司年产15000吨塑料再生颗粒、3000吨ABS再生颗粒和500吨防晒遮阳网盖土网 | COD：0.065t/a 氨氮：0.0065t/a | 颗粒物：1.6756t/a 非甲烷总烃：1.237t/a | 已运行，已环评 |
| 6 | 河南中原石油助剂 有限公司年产5000 吨油田化工助剂项目 | COD：0.022t/a 氨氮：0.002t/a | 颗粒物：0.141t/a | 已运行，已环评 |
| 7 | 濮阳市信昌石化有限公司年产3000吨氯化铵 | COD：0.027 t/a 氨氮：0.0027t/a | / | 已运行，已环评 |
| 8 | 河南汇科新材料科技有限公司年产1000吨TPU新材料 | COD：0.025t/a 氨氮：0.0025 t/a | SO2：0.00288t/a NOX：0.13471t/a | 已运行，已环评 |
| 9 | 濮阳市市区和平化工厂年产1万吨高级润滑油脂6000吨清洗剂 | COD：0.0345 t/a 氨氮：0.0035 t/a | 颗粒物：0.0168t/a NOX：0.2112t/a 非甲烷总烃：0.768t/a | 已运行，已环评 |
| 10 | 濮阳市万良石油科技发展有限公司年产1万吨石油助剂 | COD：0.0258 t/a 氨氮：0.0026t/a | 颗粒物：0.216t/a、非甲烷总烃：0.2825t/a、氯化氢：0.228t/a；乙醇：0.2464t/a | 已运行，已环评 |
| 11 | 濮阳瑞邦化工有限公司年产600吨石油助剂 | COD：0.018 t/a 氨氮：0.0018 t/a | / | 已运行，已环评 |
| 12 | 濮阳市钰成新材料 有限公司年产1500 吨光引发剂—907 项目 | COD：0.05 t/a 氨氮：0.005 t/a | 颗粒物：0.0174t/a、SO2：0.0709t/a、NOX：0.232t/a；HBr：4.443t/a、1,2-二氯乙烷：1.638t/a、吗啉：2.357t/a、甲苯：2.075t/a、甲醇：1.484t/a | 已运行，已环评 |
| 13 | 濮阳市东蒲科技发展有限公司年产15100吨石油助剂 | COD：0.03 t/a 氨氮：0.003 t/a | / | 已运行，已环评 |

## 3.4 环境空气质量现状监测与评价

### 3.4.1 环境空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本项目厂址位于濮阳市产业集聚区内。本次评价引用河南省生态环境厅发布的《2019年河南省环境状况公报》中的濮阳市2019年环境空气质量基本污染物环境质量现状情况。2019年濮阳市环境空气质量级别总体为轻度污染。环境空气中SO2、NO2浓度年均值和CO95百分位数日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5和PM10浓度年均值、O3年90百分位数8小时平均浓度未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区。

3.4.2 基本污染物长期监测数据的环境质量现状

基本污染物长期监测数据的现状评价内容，按《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。

3.4.2.1 基本污染物长期监测数据的现状评价指标

SO2、NO2、PM10、PM 2.5、CO和O3的年平均指标如下表所示。

表3.4-1   基本评价项目及评价时间

| 评价时段 | 评价项目及评价时间 |
| --- | --- |
| 年评价 | SO2年平均、SO2 24 小时平均第 98 百分位数 |
|  | NO2年平均、NO2 24 小时平均第 98 百分位数 |
|  | PM10年平均、PM10 24 小时平均第 95 百分位数 |
|  | PM2.5年平均、PM2.5 24 小时平均第 95 百分位数 |
|  | CO 24 小时平均第 95 百分位数 |
|  | O3日最大 8 小时滑动平均值第 90 百分位数 |

3.4.2.2 基本污染物长期监测数据的来源

本项目厂址位于濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）久盛化工园区内，本次评价拟引用消防中队自动监测点位2019年连续一年的日均环境空气质量监测数据对基本污染物环境质量现状进行评价。该自动监测站位于本项目西约2.8km处，为距本项目最近的濮阳市自动监测站。

3.4.2.3 基本污染物现状评价方法

对采用多个长期监测点位数据进行现状评价的，取各污染物相同时刻各监测点位的浓度平均值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓

度，计算方法见如下：



式中：C现状（x, y,t）——环境空气保护目标及网格点(x,y)在 t 时刻环境质量现状浓度，μg/m3；

C现状（j,t）——第 j 个监测点位在 t 时刻环境质量现状浓度（包括短期浓度和长期浓度），μg/m3；

n——长期监测点位数

本次评价中，各污染物污染状况采用环境空气质量单项指数法进行评价。对

于各污染物的超标倍数计算方法、达标率计算方法、百分位数计算方法、环境空气质量单项指数法的数学表达式如下所示：

（1）超标倍数计算方法

超标项目 i 的超标倍数按下式计算：

Bi =（Ci—Si）/ Si

式中：Bi ——表示超标项目 i 的超标倍数；

Ci ——超标项目 i 的浓度值；

Si ——超标项目 i 的浓度限值标准，一类区采用一级浓度限值标准，二类区采用二级浓度限值标准。

在年度评价时，对于SO2、NO2、PM10、PM2.5，分别计算年平均浓度和24小时平均的特定百分位数浓度相对于年均值标准和日均值标准的超标倍数；对于O3，计算日最大8小时平均的特定百分位数浓度相对于8小时平均浓度限值标准的超标倍数；对于CO，计算24小时平均的特定百分位数浓度相对于浓度限值标准的超标倍数。

（2）达标率计算方法

评价项目i的日达标率按下式计算：

Di（%）=（Ai / Bi）×100

式中：Di ——表示评价项目i的达标率；

Ai ——评价时段内评价项目i的超标天数；

Bi ——评价时段内评价项目i的有效监测天数。

（3）百分位数计算方法

污染物浓度序列的第p百分位数计算方法如下：

1、将污染物浓度序列按数值从小到大排序，排序后的浓度序列为{X（i），i=1，2，…n}。

2、计算第p百分位数mp的序数k，序数k按下式计算：

k = 1 +（1+ n）· p%

式中：k ——p%位置对应的序数。

n ——污染物浓度序列中的浓度值数量

3、第p百分位数 mp按下式计算：

mp = X（s）+（X（s+1）- X（s））×（k - s）

式中：s——k 的整数部分，当 k 为整数时 s 与 k 相等。

（4）环境空气质量单项指数法

环境空气质量单项指数法适用于不同地区间单项污染物污染状况的比较。年评价时，污染物 i 的单项指数法按下式计算：

式中：Ii ——污染物i的单项指数；

Ci,a ——污染物i的年均值浓度值，i包括SO2、NO2、PM10及PM 2.5；

Si,a  ——污染物i的年均值二级标准限值，i 包括包括SO2、NO2、PM10及PM 2.5；

——污染物i的24小时平均浓度的特定百分位数浓度，i包括SO2、NO2、PM10、PM 2.5、CO和O3（对于O3，为日最大8小时均值的特定百分位数浓度）；

Si,d ——污染物i的24小时平均浓度限值二级标准（对于O3，为8小时均值的二级标准）。

3.4.2.4 基本污染物环境空气质量现状分析结果及评价

对于消防中队自动监测站的监测数据统计分析结果见下表3.4-2。

表3.4-2   区域基本污染物环境空气质量现状评价表

| 点位名称 | 监测点坐标/m | 污染物 | 年评价指标 | 评价标准（μg/m3） | 现状浓度均值（μg/m3） | 占标率/% | 超标概率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防中队自动监测站 | 115.158949 | 35.754767 | SO2 | 年平均值 | 60 | 21 | 35 | / | 达标 |
|  |  |  |  | 24小时平均第98百分位数浓度值 | 150 | 43.72 | 29.1 | / | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 年平均值 | 40 | 34 | 85 | / | 达标 |
|  |  |  |  | 24小时平均第98百分位数浓度值 | 80 | 78 | 97.5 | 1.64 | 达标 |
|  |  |  | PM10 | 年平均值 | 70 | 102 | 145.7 | / | 超标 |
|  |  |  |  | 24小时平均第95百分位数浓度值 | 150 | 221.6 | 147.7 | 17 | 超标 |
|  |  |  | PM2.5 | 年平均值 | 35 | 61 | 174.3 | / | 超标 |
|  |  |  |  | 24小时平均第95百分位数浓度值 | 75 | 155 | 206.4 | 26.3 | 超标 |
|  |  |  | CO | 24小时平均第95百分位数浓度值 | 4000 | 1600 | 40 | / | 达标 |
|  |  |  | O3 | 日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度值 | 160 | 208 | 130 | 26.6 | 超标 |

根据距离厂址最近的消防中队的监测数据统计结果，消防中队环境空气中SO2、NO2年评价指标达标，PM10、PM2.5年评价指标均未达标。环境空气中24小时平均的特定百分位数浓度SO2、NO2、CO均达标，PM10、PM2.5、O3均不达标，其中NO2有个别天数有超标现象。

### 3.4.3 其他污染物环境质量现状监测

3.4.3.1评价因子、评价标准及评价方法

（1）评价因子

根据项目特点与环境特征，选取非甲烷总烃、甲醇、二甲苯为环境空气质量现状评价因子。

（2）评价标准

本次环境空气质量现状评价标准详见表3.4-3。

表3.4-3    环境空气质量现状评价标准一览表

| 序号 | 污染物名称 | 标准限值 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲苯 | 1小时平均 | 200μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 2 | 甲醇 | 1小时平均 | 3000μg/m3 |  |
| 3 | 非甲烷总烃 | 一次值 | 2.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

（3）评价方法

根据环境空气质量现状监测结果，本次环境空气质量现状评价采用单因子污染指数法，公式如下：

Pi=Ci /Si

式中：Pi —— 污染物i的单因子污染指数；

Ci—— 污染物i的实测浓度（mg/m3）；

Si—— 污染物i的评价标准值（mg/m3）。

3.4.3.2 环境空气质量现状监测

（1）监测布点

根据本项目大气污染物排放的特征及区域主导风向，考虑到环境保护目标，本次环境监测共布设2个监测点位，监测点布设见表3.4-4，监测点位见附图七。

表3.4-4    环境空气现状监测布点一览表

| 监测项目 | 方 位 | 距离（距厂界m） | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大河寨村 | S | 201 | 居住 |
| 许家庄村 | NE | 1047 | 居住 |

（2）监测项目

根据本项目工程特征及周围环境特点，本次环境空气现状监测因子确定为非甲烷总烃、甲醇、二甲苯。

（3）监测时间和频率

各监测因子及监测频率详见表3.4-5。

表3.4-5    监测频率一览表

| 监测因子 | 取值时间 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃、甲醇、二甲苯 | 一次值 | 连续监测7天，每天采样4次，每次至少采样45分钟 |

监测时间：2019.8.11—8.17委托河南冠宇环保科技有限公司进行监测。

（4）监测分析方法

监测分析方法按国家环保总局发布的《空气和废气监测分析方法》和《环境监测技术规范》（大气部分）要求进行，分析方法见表3.4-6。

表3.4-6    环境空气质量监测分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
| 2 | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | HJ 584-2010 | 0.0015mg/m3 |
| 3 | 甲醇 | 环境空气 甲醇 气相色谱法（B） | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年） | 0.1mg/m3 |

3.4.3.3 环境空气质量现状监测结果及分析

本次环境空气现状监测统计结果见表3.4-7。

表3.4-7   各监测点现状监测统计与评价结果                单位mg/m3

| 监测点 | 非甲烷总烃1小时浓度值 | 甲醇1小时浓度值 | 二甲苯1小时浓度值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围 | 标准值 | 最大值标准指数 | 超标率(%) | 最大值超标倍数 | 浓度范围mg/m3 | 标准值 | 最大值标准指数 | 超标率(%) | 最大值超标倍数 | 浓度范围mg/m3 | 标准值 | 最大值标准指数 | 超标率(%) | 最大值超标倍数 |
| 大河寨村 | 0.32~0.52 | 2.0 | 0.16~0.26 | 0 | 0 | 未检出 | 3 | / | / | / | 未检出 | 0.2 | / | / | / |
| 许家庄村 | 0.45~0.61 | 2.0 | 0.225~0.305 | 0 | 0 | 未检出 | 3 | / | / | / | 未检出 | 0.2 | / | / | / |

由上表可知，各监测点非甲烷总烃1小时浓度值均不超标，满足《大气污染物综合排放标准详解》中明确的非甲烷总烃计算依据。各监测点非甲烷总烃1小时浓度范围在0.16~0.305mg/m3之间，最大值标准指数为0.305，出现在许家庄村。

### 3.4.4 小结

（1）根据《2019年河南省环境状况公报》中的濮阳市2019年环境空气质量基本污染物环境质量现状情况可知，濮阳市2019年PM2.5和PM10浓度年均值、O3年90百分位数8小时平均浓度超标，因此，濮阳市为非达标区。

（2）根据收集的消防中队的监测数据统计结果，消防中队环境空气中SO2、NO2年评价指标达标，PM10、PM2.5年评价指标均未达标。环境空气中24小时平均的特定百分位数浓度SO2、NO2、CO均达标，PM10、PM2.5、O3均不达标，其中NO2有个别天数有超标现象。

经调查发现，项目区域PM10、PM2.5的主要超标主要原因是附近工地施工扬尘造成。

（3）本项目涉及的其他污染物非甲烷总烃、二甲苯、甲醇的监测数据分析可知，项目所在区域非甲烷总烃1小时平均浓度能满足《大气污染物综合排放标准详解》，二甲苯、甲醇均未检出。

## 3.5 地表水环境质量现状监测与评价

### 3.5.1区域水污染源调查

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，“6.6.2.1水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查，主要调查依托污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况，同时应调查依托污水处理设施执行的排放标准是否涵盖建设项目排放的有毒有害的特征水污染物。”本项目地表水评价等级三级B，因此，可不开展区域污染源调查。

依托污水处理设施的环境可行性分析

本项目位于濮阳市产业集聚区主干路黄河东路北侧，目前集聚区内已建主次干道均设置有雨污管网，实行雨污分流。企业污水经厂区污水处理站处理后，排入城市污水管网，与清净下水混合后进入濮阳市第三污水厂集中处置。濮阳市第三污水处理厂位于濮阳县境内，设计处理规模为15万m3/d，已建成处理规模5万m3/d，目前处于运营调试阶段，日处理约3万m3/d。收水范围为濮阳工业园区、濮东产业集聚区、濮阳县产业集聚区等3个产业集聚区的工业废水及濮阳市文明路以东部分城区生活污水，本项目在濮阳市第三污水处理厂收水范围内，项目厂外污水管网已建成，本项目建成后产生的废水可以进入濮阳市第三污水处理厂进行处理。

濮阳市第三污水处理厂工艺采用A2O+深度处理，主体工程主要包括格栅、进水泵房、水解酸化池、厌氧池、氧化沟、二次沉淀池及污泥脱水等设施，同时建设混凝沉淀+过滤的深度处理工程。污水处理厂进水水质要求：COD500mg/L、BOD5230mg/L、SS350mg/L、TP4.0mg/L、TN40mg/L、NH3-N30mg/L。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准：COD50mg/L、BOD510mg/L、SS10mg/L、TP0.5mg/L、TN15mg/L、NH3-N5mg/L，经800m的管道直接排入金堤河。

濮阳市第三污水处理厂目前处于运行阶段，厂内自行化验检测的主要污染物COD及氨氮日均排放浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级 A 标准限值要求。

本项目位于濮阳市产业集聚区，本项目生活污水、地面清洁废水、分析化验废水依托濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站处理后排入濮阳市第三污水处理厂进一步处理，根据工程分析，本项目实施后园区总排口外排水质COD、BOD5、NH3-N、SS均能够满足濮阳市第三污水处理厂进水水质要求。

金堤河是黄河下游北侧的一条重要支流，属平原河道，该流域南临黄河和天然文岩渠，北临卫河、马颊河、徒骇河流，西起人民胜利渠灌区的七里营东，在台前县的张庄汇入黄河。流域面积5047km2，干流长158.6km，流域跨豫鲁两省，涉及河南新乡、鹤壁、安阳、濮阳和山东聊城5市12县。

### 3.5.2 水环境质量现状调查

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，“6.6.3.2应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。6.6.3.3当现有资料不能满足要求时，应按照不同等级对应的评价时期要求应开展现状监测。”

#### 3.5.2.1 评价河流

本项目位于濮阳市产业集聚区，项目废水依托濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站处理，处理后经园区总排口排入市政污水管网，去濮阳市第三污水处理厂进一步处理，最终排入金堤河。根据项目所在地地表水环境状况及项目污水排放去向，本次地表水调查水体为金堤河。

金堤河是黄河下游北侧的一条重要支流，属平原河道，该流域南临黄河和天然文岩渠，北临卫河、马颊河、徒骇河流，西起人民胜利渠灌区的七里营东，在台前县的张庄汇入黄河。流域面积5047km2，干流长158.6km，流域跨豫鲁两省，涉及河南新乡、鹤壁、安阳、濮阳和山东聊城5市12县。

#### 3.5.2.2 评价范围

本项目地表水现状评价范围为金堤河园区污水处理厂排水口处至下游金堤河宋海断面（控制断面）共约18.6km河段。

#### 3.5.2.3 评价因子及评价标准

根据河南省地表水功能区划分，金堤河濮阳段规划水质目标为Ⅳ类水体，所以本次地表水环境质量现状评价金堤河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。标准值详见表3.5-1。

表3.5-1    本项目地表水环境质量执行标准值

| 序号 | 评价因子 | 单位 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | mg/L | 30 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |
| 2 | 氨氮 | mg/L | 1.5 |  |
| 3 | 总磷 | mg/L | 0.3 |  |

#### 3.5.2.4 评价方法

根据监测结果，统计出各监测断面各项污染因子的测值范围、平均值、超标率、均值超标倍数，并采用单项标准指数法对其进行现状评价。计算公式如下：

（1）一般项目单项标准指数计算公式：

式中：

：标准指数；

：评价因子i在j点的实测值，mg/L；

：评价因子i的评价标准限值，mg/L。

#### 3.5.2.5 地表水现状监测结果统计与分析

根据濮阳市生态环境局发布的《濮阳市环境质量月报》（2018年6月-2019年5月）中的数据，本次评价选取距本项目最近的地表水责任目标断面（金堤河宋海桥断面）水质月报监测结果进行评价，金堤河宋海桥断面常规监测统计结果见表3.5-2~3.5-3，金堤河宋海桥断面污染物趋势分布图见图3.5-1。

表3.5-2    金堤河宋海桥断面常规监测数据统计一览表

| 时间 监测因子 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018.06 | 37 | 0.13 | 0.06 |
| 2018.07 | 38 | 0.1 | 0.14 |
| 2018.08 | 56 | 2.36 | 0.6 |
| 2018.09 | 33 | 1.19 | 0.25 |
| 2018.10 | 20 | 0.65 | 0.1 |
| 2018.11 | 74 | 1.5 | 0.24 |
| 2018.12 | 34 | 1.05 | 0.23 |
| 2019.01 | 37 | 1.18 | 0.21 |
| 2019.02 | 10 | 0.17 | 0.06 |
| 2019.03 | 37 | 0.66 | 0.14 |
| 2019.04 | 19 | 0.19 | 0.25 |
| 2019.05 | 19 | 0.36 | 0.13 |
| 均值 | 34.5 | 0.8 | 0.2 |

表3.5-3    金堤河宋海桥断面常规监测数据分析一览表

| 污染物名称 | 监测值范围 （mg/L） | 平均值 （mg/L） | 标准值 （mg/L） | 均值标 准指数 | 超标率 （%） | 最大超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 10-74 | 34.5 | 30 | 1.15 | 0.67 | 1.47 |
| 氨氮 | 0.1-2.36 | 0.8 | 1.5 | 0.53 | 0.08 | 0.57 |
| 总磷 | 0.06-0.60 | 0.2 | 0.3 | 0.67 | 0.50 | 1.00 |

图3.5-1   金堤河宋海桥断面污染物变化趋势示意图（单位：mg/L）

从监测结果可以看出，在2018年6月至2019年5月的监测数据中，主要污染物COD、氨氮、总磷均有超标现象，超标率分别为67%、8%和50%，最大超标倍数分别为1.47、0.57和1.00。

为进一步改善区域水环境，濮阳市人民政府出台了一系列的整治方案，据《濮阳市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的实施意见（试行）》（濮政〔2017〕4号），文件针对金堤河市城区段提出了加强城区污水处理厂及配套管网的完善要求，具体如下：

①中原油田基地污水处理厂出水达到地表水Ⅴ类水质标准；

②完善城区雨污管网，完成城区雨污分流体系改造，新建区域实行雨污分流。

③2019年，完成岳村镇污水处理设施建设和胡村乡污水处理设施及管网建设。

④加强工业污染防治。全面排查重点涉水企业，实施工业企业规范化整治（污水管道明标、规范排污口、安装水质在线监测仪等），加强对城镇污水处理厂、产业集聚区污水处理厂和重点涉水工业企业的监管，对废水超标排入管网、影响污水处理厂运行的企业，一律停产治理；确保所有污染源按照《河南省辖海河流域水污染物排放标准》要求全面稳定达标排放。

⑤完成城市生态水系综合治理，建成顺河湿地一期200亩工程和马颊河湿地一期300亩工程项目；完成后河、马辛庄及前樊庄调蓄工程、中原路以北引黄入冀干渠拓宽工程、桥涵闸坝、示范区水库岸线水土保持及配套工程等建设；实施新老马颊河华龙区支沟水污染综合治理工程，开展河道清淤，节制闸、河道护坡建设；实施潴龙河、引潴入马沟等综合整治，完成垃圾清理、河道清淤、排污口封堵等。

⑥加强规模化畜禽养殖污染治理。实施新习镇养殖小区污水处理设施及有机肥场建设，日处理养殖污水1000吨，配套建设污水管网。

⑦在充分实施工程减排和严格环境监管的基础上，依据水质目标科学测算金堤河城区段所需新增环境流量，加强水资源调度管理，改善河流环境流量，确保城区水质达标。

⑧推进环境监管能力建设，建设西部工业区废水在线监测平台，建成引黄入冀补淀干流中原路桥断面自动监测站。

⑨加强金堤河环境风险防控。开展化工、石油化工等涉危险化学品企业和重点排水企业环境风险排查，落实环境风险防控措施，制定应急预案；制定流域水环境风险应急预案，确保水环境安全。

⑩根据引用监测数据结果表明，金堤河宋海桥断面不能满足其IV类水体功能区划要求。2016年来，濮阳市政府及环境保护局等相关部门，着力整治辖区内金堤河等水质污染严重的河段，发布并实施了《濮阳市人民政府关于印发濮阳市碧水工程行动计划工作方案的通知》（濮政〔2016〕11 号）等整治方案。通过一系列综合整治工程，金堤河的水质改善情况已初见端倪。待《濮阳市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的实施意见（试行）》（濮政〔2017〕4号）中各项整治要求落实后，金堤河水质将会大幅改善。

## 3.6 地下水环境质量现状监测与评价

本次地下水环境质量现状评价引用《濮阳展辰新材料有限公司年产25万吨溶剂型、水性涂料项目环境影响报告书》、《河南中原石油助剂有限公司化工分公司扩建年产6000吨油田助剂项目环境影响报告书》、《河南海尔希生物科技有限公司年产19万吨三甲基甘氨酸、肌酸、胆碱、酸化剂、防霉剂系列项目环境影响报告书》中监测数据，地下水环境质量现状监测数据来源见表3.6-1。

表3.6-1   本次地下水环境质量现状监测、调查情况汇总一览表

| 分类 | 监测点位 | 监测因子 | 数据来源 | 监测时间 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 李信村 | 井深、水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、石油类 | 《濮阳展辰新材料有限公司年产25万吨溶剂型、水性涂料项目环境影响报告书》 | 2018年4月9日～4月10日，连续2天，每天1次 | 河南冠宇环保科技有限公司 |
|  | 濮阳展辰新材料有限公司项目地块 | 井深、水位 |  |  |  |
|  | 西寨村 |  |  |  |  |
|  | 新城寨村 | 井深、水位、pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、总大肠菌群、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、氯化物、硫酸盐、高锰酸盐指数、菌落总数、石油类 | 《河南中原石油助剂有限公司化工分公司扩建年产6000吨油田助剂项目环境影响报告书》 | 2020年7月7日～7月08日，连续2天，每天1次 | 山东合创环保科技有限公司 |
|  | 大河寨村 |  |  |  |  |
|  | 韩昌湖村 |  |  |  |  |
|  | 许家庄村 |  |  |  |  |
|  | 栾昌湖村、李信村 | 井深、水位 |  |  |  |
|  | 海尔希厂区 | 井深、水位 | 《河南海尔希生物科技有限公司年产19万吨三甲基甘氨酸、肌酸、胆碱、酸化剂、防霉剂系列项目环境影响报告书》 | 2018年11月09日～2018年11月11日，连续3天，每天1次 | 河南康纯检验技术有限公司 |

### 3.6.1 监测范围

地下水现状监测范围为地下水流经拟建工程附近区域。

### 3.6.2 监测点位布设

项目所在区域浅层地下水的径流条件主要是受地形和补给源的控制，调查区浅层地下水整体流向由东南向西北。结合评价区地下水流向，地下水监测共布设10个点位（5个水质、水位、5个水位）。地下水现状监测点位布设名称、位置及功能见表3.6-2，监测点位见附图七。

表3.6-2   地下水监测点位设置一览表

| 点号 | 监测点名称 | 相对位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 李信村 | 东南 | 水质、井深、水位 |
| 2# | 新城寨村 | 西北 | 水质、井深、水位 |
| 3# | 大河寨村 | 北 | 水质、井深、水位 |
| 4# | 韩昌湖村 | 西南 | 水质、井深、水位 |
| 5# | 许家庄村 | 东南 | 水质、井深、水位 |
| 6# | 韩昌湖村 | 西南 | 井深、水位 |
| 7# | 李信村 | 东南 | 井深、水位 |
| 8# | 濮阳展辰新材料有限公司 | 西 | 井深、水位 |
| 9# | 西寨村 | 西北 | 井深、水位 |
| 10# | 海尔希厂区 | 西 | 井深、水位 |

### 3.6.3 监测项目

地下水现状监测项目确定为：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH值、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌、菌落总数、石油类共计28项监测因子，同时测定井深、水位。

### 3.6.4 监测时间与频率

地下水现状监测时间为2018年4月9日～4月10日、2020年7月7日～7月08日、2018年11月09日～2018年11月11日，其中《濮阳展辰新材料有限公司年产25万吨溶剂型、水性涂料项目环境影响报告书》、《河南中原石油助剂有限公司化工分公司扩建年产6000吨油田助剂项目环境影响报告书》连续2天，每天1次，《河南海尔希生物科技有限公司年产19万吨三甲基甘氨酸、肌酸、胆碱、酸化剂、防霉剂系列项目环境影响报告书》连续3天，每天1次，监测单位为河南冠宇环保科技有限公司、山东合创环保科技有限公司和河南康纯检验技术有限公司。

### 3.6.5 监测分析方法

地下水水质监测方法按《水和废水监测分析方法》和《环境监测技术规范》的要求进行，见表3.6-3。

表3.6-3    地下水水质监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB 6920-1986 | / |
| 2 | K+ | 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11904-1989 | 0.05 mg/L |
| 3 | Na+ |  |  | 0.01mg/L |
| 4 | Ca2+ | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 | GB 11905-1989 | 0.02 mg/L |
| 5 | Mg2+ |  |  | 4.81mg/L |
| 6 | CO32- | 酸碱指示剂滴定法（B） | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2006年） | / |
| 7 | HCO3- |  |  | / |
| 8 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
| 9 | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 中4.1 | 0.002mg/L |
| 10 | 硝酸盐 | 紫外分光光度 | HJ/T 346-2007 | 0.2 mg/L |
| 11 | 亚硝酸盐 | 分光光度法 | GB 7493-1987 | 0.0001 mg/L |
| 12 | 菌落总数 | 平皿计数法 水质 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（ 2006 年） | / |
| 13 | 挥发性酚类 | 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003 mg/L |
| 14 | 砷 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.0003mg/L |
| 15 | 汞 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.00004 mg/L |
| 16 | 铬（六价） | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-1987 | 0.004 mg/L |
| 17 | 铅 | 石墨炉原子吸收法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2006年） | 0.001mg/L |
| 18 | 氟化物 | 离子色谱法 | HJ/T 84-2016 | 0.006 mg/L |
| 19 | 镉 | 石墨炉原子吸收法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2006年） | 0.0001 mg/L |
| 20 | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11911-1989 | 0.03mg/L |
| 21 | 锰 | 石墨炉原子吸收法测定 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2006年） | 0.01mg/L |
| 22 | 总硬度 | EDTA滴定法 | GB 7477-1987 | 1.0mg/L |
| 23 | 溶解性总固体 | 感官性状和物理指标 （8.1溶解性总固体称量法） | GB/T 5750.4-2006 | 10mg/L |
| 24 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数的测定 | GB/T 11892-1989 | 0.5mg/L |
| 25 | 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法（试行） | HJ/T 342-2007 | 8mg/L |
| 26 | 氯化物 | 硝酸银滴定法 | HJ/T 342-2007 | 0.444mg/L |
| 27 | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.04mg/L |
| 28 | 总大肠菌群 | 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 | HJ 755-2015 | 20MPN/L |

### 3.6.6 评价标准

本次地下水现状评价按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准执行，详见表3.6-4。

表3.6-4    《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

| 序号 | 监测项目 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | 6.5~8.5 |
| 2 | 高锰酸盐指数 （耗氧量（CODMn法，以O2计）） | mg/L | ≤3.0 |
| 3 | 氨氮 | mg/L | ≤0.50 |
| 4 | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
| 5 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
| 6 | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.00 |
| 7 | 硝酸盐 | mg/L | ≤20.0 |
| 8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
| 9 | 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 |
| 10 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |
| 12 | 砷 | mg/L | ≤0.01 |
| 13 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |
| 14 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 |
| 15 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |
| 16 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
| 17 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
| 18 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |
| 19 | 锰 | mg/L | ≤0.1 |
| 20 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 |
| 21 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 |
| 22 | 总大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | ≤3.0 |
| 23 | K+ | mg/L | / |
| 24 | Na+ | mg/L | 200 |
| 25 | Ca+ | mg/L | / |
| 26 | Mg2+ | mg/L | / |
| 27 | CO32- | mg/L | / |
| 28 | HCO3- | mg/L | / |

### 3.6.7 评价方法

采用单项标准指数法，计算公式如下。

一般项目单项标准指数计算公式：

式中：：标准指数；

：评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

：评价因子i的评价标准限值，mg/L。

pH的标准指数为：

当pHj≤7.0

当pHj≥7.0

式中：：j点的pH值；

：地下水水质标准规定的pH的下限值；

：地下水水质标准规定的pH的上限值。

### 3.6.8 地下水监测结果统计与评价

地下水现状监测统计与评价结果见表3.6-5~3.6-6。

表3.6-5    地下水环境现状统计与评价结果  单位：mg/L

| 监测点位 | 项目 | 测值范围 | 最大值标准指数 | 超标率% | 最大值超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李信村 | 井深 | 36m |
|  | 水位 | 47m |
|  | pH | 6.62-6.65 | / | 0 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.1-1.2 | 0.4 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.076-0.086 | 0.172 | 0 | 0 |
|  | 总硬度 | 490-508 | 1.13 | 100 | 0.13 |
|  | 溶解性总固体 | 670-685 | 0.685 | 0 | 0 |
|  | 亚硝酸盐 | 未检出 | / | / | / |
|  | 硝酸盐 | 未检出 | / | / | / |
|  | 硫酸盐 | 13-14 | 0.056 | 0 | 0 |
|  | 挥发性酚类 | 未检出 | / | / | / |
|  | 氯化物 | 43-44 | 0.176 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 未检出 | / | / | / |
|  | 砷 | 0.0001 | 0.01 | 0 | 0 |
|  | 汞 | 0.0004 | 0.4 | 0 | 0 |
|  | 铬（六价） | 未检出 | / | / | / |
|  | 铅 | 0.0035-0.0038 | 0.38 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.57-0.67 | 0.67 | 0 | 0 |
|  | 镉 | 0.001 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 铁 | 0.13-0.16 | 0.53 | 0 | 0 |
|  | 锰 | 0.17-0.18 | 1.8 | 100 | 100 |
|  | 菌落总数 | 79-84 | 0.84 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 未检出 | / | / | / |
|  | 总大肠菌群（MPN/L） | <20 | 0.67 | 0 | 0 |
|  | K+ | 0.75 | / | / | / |
|  | Na+ | 45.3-47.6 | / | / | / |
|  | Ca+ | 11.6-12.3 | / | / | / |
|  | Mg2+ | 44.4-46.0 | / | / | / |
|  | CO32- | 未检出 | / | / | / |
|  | HCO3- | 497-499 | / | / | / |
| 新城寨村 | 井深 | 35 |
|  | 水位 | 21 |
|  | pH | 7-7.01 | / | 0 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.7 | 0.57 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.18-0.2 | 0.4 | 0 | 0 |
|  | 总硬度 | 331-332 | 0.74 | 0 | 0 |
|  | 溶解性总固体 | 832 | 0.83 | 0 | 0 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 硝酸盐氮 | 4.4-4.77 | 0.24 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐 | 140-182 | 0.73 | 0 | 0 |
|  | 挥发酚 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 83.3-89.2 | 0.36 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 砷 | 0.003 | 0.3 | 0 | 0 |
|  | 汞 | 0.00016-0.00018 | 0.18 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 铅 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 氟化物化物 | 0.72-0.74 | 0.74 | 0 | 0 |
|  | 镉 | 0.0006-0.0007 | 0.14 | 0 | 0 |
|  | 铁 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 锰 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 菌落总数 | 31-34 | 0.34 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0 |
|  | 总大肠菌群（MPN/L） | 2 | 0.67 | 0 | 0 |
|  | K+ | 2.75-2.76 | / | 0 | 0 |
|  | Na+ | 17.4-19.8 | 0.1 | 0 | 0 |
|  | Ca+ | 42.4-44.6 | / | 0 | 0 |
|  | Mg2+ | 53.1-53.8 | / | 0 | 0 |
|  | CO32- | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | HCO3- | 200-207 | / | 0 | 0 |
| 大河寨村 | 井深 | 35 |
|  | 水位 | 20 |
|  | pH | 7.01-7.02 | / | 0 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.7 | 0.57 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.16-0.21 | 0.42 | 0 | 0 |
|  | 总硬度 | 314-340 | 0.76 | 0 | 0 |
|  | 溶解性总固体 | 815-829 | 0.83 | 0 | 0 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 硝酸盐氮 | 4.87-5.2 | 0.26 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐 | 111-126 | 0.5 | 0 | 0 |
|  | 挥发酚 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 70.7-74.2 | 0.3 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 砷 | 0.0023 | 0.23 | 0 | 0 |
|  | 汞 | 0.00016-0.0002 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 铅 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 氟化物化物 | 0.81-0.84 | 0.84 | 0 | 0 |
|  | 镉 | 0.0005-0.0006 | 0.12 | 0 | 0 |
|  | 铁 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 锰 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 菌落总数 | 35-37 | 0.37 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0.03 | 0.6 | 0 | 0 |
|  | 总大肠菌群（MPN/L） | 2 | / | 0 | 0 |
|  | K+ | 2.93-2.94 | / | 0 | 0 |
|  | Na+ | 19.5-21.2 | 0.11 | 0 | 0 |
|  | Ca+ | 44.3-47.3 | / | 0 | 0 |
|  | Mg2+ | 48.1-54.5 | / | 0 | 0 |
|  | CO32- | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | HCO3- | 193-210 | / | 0 | 0 |
| 韩昌湖村 | 井深 | 39 |
|  | 水位 | 22 |
|  | pH | 7.03-7.04 | / | 0 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.6 | 0.53 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.17-0.22 | 0.44 | 0 | 0 |
|  | 总硬度 | 327-332 | 0.74 | 0 | 0 |
|  | 溶解性总固体 | 829-859 | 0.86 | 0 | 0 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 硝酸盐氮 | 5.06-5.94 | 0.3 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐 | 97.8-104 | 0.42 | 0 | 0 |
|  | 挥发酚 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 92.9-93.4 | 0.37 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 砷 | 0.0015-0.0016 | 0.16 | 0 | 0 |
|  | 汞 | 0.00012-0.00015 | 0.15 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 铅 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.82-0.83 | 0.83 | 0 | 0 |
|  | 镉 | 0.001-0.0011 | 0.22 | 0 | 0 |
|  | 铁 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 锰 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 菌落总数 | 39-40 | 0.4 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0.03 | 0.6 | 0 | 0 |
|  | 总大肠菌群（MPN/L） | 2 | 0.67 | 0 | 0 |
|  | K+ | 1.82-2.04 | / | 0 | 0 |
|  | Na+ | 36.7-37.4 | 0.19 | 0 | 0 |
|  | Ca+ | 46.3-46.6 | / | 0 | 0 |
|  | Mg2+ | 50.2-51.7 | / | 0 | 0 |
|  | CO32- | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | HCO3- | 194-200 | / | 0 | 0 |
| 许家庄村 | 井深 | 36 |
|  | 水位 | 21 |
|  | pH | 7.00 | / | 0 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.8-1.9 | 0.63 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.18-0.19 | 0.38 | 0 | 0 |
|  | 总硬度 | 329-333 | 0.74 | 0 | 0 |
|  | 溶解性总固体 | 815-851 | 0.85 | 0 | 0 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 硝酸盐氮 | 5.20-5.99 | 0.3 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐 | 88.8-109 | 0.44 | 0 | 0 |
|  | 挥发酚 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 88.6-104 | 0.42 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 砷 | 0.0015-0.0016 | 0.16 | 0 | 0 |
|  | 汞 | 0.00011-0.00015 | 0.15 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 铅 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.87-0.91 | 0.91 | 0 | 0 |
|  | 镉 | 0.0011-0.0012 | 0.24 | 0 | 0 |
|  | 铁 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 锰 | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | 菌落总数 | 32-36 | 0.36 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0 |
|  | 总大肠菌群（MPN/L） | 2 | 0.67 | 0 | 0 |
|  | K+ | 1.58 | / | 0 | 0 |
|  | Na+ | 40.2-43.3 | 0.22 | 0 | 0 |
|  | Ca+ | 43.9-46.3 | / | 0 | 0 |
|  | Mg2+ | 52.4 | / | 0 | 0 |
|  | CO32- | 未检出 | / | 0 | 0 |
|  | HCO3- | 202-206 | / | 0 | 0 |

表3.6-6   地下水环境现状统计与评价结果（5）

| 监测点名称 | 井深（m） | 水位（m） |
| --- | --- | --- |
| 濮阳展辰新材料有限公司项目地块 | 50 | 49 |
| 西寨村 | 22 | 46 |
| 韩昌湖村 | 40 | 25 |
| 李信村 | 40 | 24 |
| 海尔希厂区 | 60 | 29 |

对比《地下水质量标准》（GB/T14848~2017）Ⅲ类标准，由上表分析可知，李信村监测点除总硬度、锰超标外，其他监测点位监测因子均达标。总硬度、锰因子超标原因有地质原因和区域浅层地下水受不同程度污染。另外，本项目区域村民饮水为濮阳市第二自来水厂供给，水源为深层地下水，区域浅层地下水超标对居民身体健康影响较小。

3.6.9包气带污染现状调查与评价

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），对于二级改、扩建项目，应在可能造成地下水污染的主要装置或设施附近开展包气带污染现状调查，对包气带进行分层取样。本次对厂址区包气带土壤进行了采样监测工作，并委托河南宇和检测技术有限公司对包气带土样进行了浸溶试验。

3.6.9.1监测点位

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求，结合项目平面布置图，本次工作选取场地内2个监测点开展包气带浸溶试验，采样时间分别为2020年10月15日，监测点的位置及取样基本情况见表 3.6-7。

表3.6-7  现状监测布点情况一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 取样深度 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 氢氧化钠罐区 | 深度0～20cm处 深度60～80cm处 深度120～140cm处 |
| 2# | 现有工程生产车间 | 深度0～20cm处 深度60～80cm处 深度120～140cm处 |

3.6.9.2 监测因子及监测分析方法

根据本工程特点，开展包气带浸溶实验，测试分析浸溶液成分。本次包气带监测因子为：pH、Na+、Ca2+、溶解性总固体、总硬度（因现有工程产品主要为混合搅拌产品）。分析方法见表表 3.6-8。

表3.6-8  分析方法一览表

| 检测项目 | 检测标准方法 | 分析仪器及设备编号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986 | pH计PHS-3C HNYH/SB-050 | / |
| 钙 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB /T11905-1989 | 原子吸收分光光度计 TAS-990F HNYH/SB-149 | 0.02 mg/L |
| 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989 |  | 0.01 mg/L |
| 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 | 滴定管 HNYH/SB-112 | / |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （8.1溶解性总固体称量法）GB/T 5750.4-2006 | 电子分析天平CP214 HNYH/SB-059 | / |

3.6.9.3 评价方法

采用单项标准指数法，计算公式如下。

一般项目单项标准指数计算公式：

式中：：标准指数；

：评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

：评价因子i的评价标准限值，mg/L。

3.6.9.4 监测结果统计与评价

项目监测结果见表3.6-9。

表3.6-9  包气带监测结果一览表         单位：mg/L

| 项目 | 氢氧化钠罐区1# | 氢氧化钠罐区1# | 氢氧化钠罐区1# | 现有工程生产车间1# | 现有工程生产车间1# | 现有工程生产车间1# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样深度（cm） | 20 | 50 | 100 | 20 | 50 | 100 |
| pH | 监测值 | 8.05 | 7.89 | 7.83 | 7.71 | 7.9 | 7.95 |
|  | 标准值 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
|  | 标准指数 | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标率% | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大值超标倍数 | / | / | / | / | / | / |
| Ca+ | 监测值 | 18.6 | 14.1 | 15 | 16.1 | 15.2 | 16.1 |
|  | 标准值 | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准指数 | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标率% | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大值超标倍数 | / | / | / | / | / | / |
| Na+ | 监测值 | 42.1 | 9.93 | 6.69 | 5.07 | 7.24 | 7.76 |
|  | 标准值 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | 标准指数 | 0.211 | 0.050 | 0.033 | 0.025 | 0.036 | 0.039 |
|  | 超标率% | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大值超标倍数 | / | / | / | / | / | / |
| 总硬度 | 监测值 | 165 | 67 | 74 | 68 | 54 | 90 |
|  | 标准值 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  | 标准指数 | 0.37 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.20 |
|  | 超标率% | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大值超标倍数 | / | / | / | / | / | / |
| 溶解性总固体 | 监测值 | 1690 | 172 | 107 | 198 | 152 | 173 |
|  | 标准值 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | 标准指数 | 1.69 | 0.172 | 0.107 | 0.198 | 0.152 | 0.173 |
|  | 超标率% | 100 | / | / | / | / | / |
|  | 最大值超标倍数 | 0.69 | / | / | / | / | / |

由上表可知，厂区内采取的包气带样品中氢氧化钠罐区20cm处溶解性总固体超标外，其他均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求，根据溶解性总固体生成机理，溶解性总固体是溶解在水里的无机盐和有机物的总称，溶解性总固体主要成分有钙、镁、钠、钾离子和碳酸离子、碳酸氢离子、氯离子、硫酸离子和硝酸离子，现场调查，氢氧化钠罐区处施工期间有石灰埋入，溶解性总固体超标可能是钙离子和其他因子共同导致，建议在本项目投产前采取严格的防渗措施，防止对包气带土壤产生进一步的影响。

## 3.7 声环境质量现状监测与评价

### 3.7.1 监测布点

根据项目厂址所处地理位置及周边环境的实际情况，本次监测共布设4个监测点。具体布点情况见表3.7-1，监测点位示意见附图。

表3.7-1    声环境现状监测点

| 序号 | 监测项目 | 方位及距离 | 点位功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东厂界 | 厂界外1m | 厂界噪声 |
| 2# | 西厂界 | 厂界外1m | 厂界噪声 |
| 3# | 南厂界 | 厂界外1m | 厂界噪声 |
| 4# | 北厂界 | 厂界外1m | 厂界噪声 |

### 3.7.2 监测方法

本次噪声现状监测按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定进行。

### 3.7.3 监测时间及频率

本次评价噪声监测时间为2019年8月11日～8月12日，共两天，每天昼夜各一次；监测单位河南冠宇环保科技有限公司。

### 3.7.4 评价标准

本次声环境现状评价执行标准见表3.7-2。

表3.7-2    声环境现状评价标准    单位：dB（A）

| 评价标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 声环境质量标准（GB3096-2008）3类 | 65 | 55 |

### 3.7.5 监测结果

本次评价噪声现状监测结果见表3.7-3。

表3.7-3   噪声现状监测结果    单位：dB（A）

| 序号 | 监测点位名称 | 监测值dB(A) | 标准值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019.08.11 | 2019.08.12 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 东厂界 | 57.2 | 46.5 | 57.4 | 46.4 | 65 | 55 |
| 2# | 南厂界 | 58.0 | 47.1 | 58.2 | 46.8 |  |  |
| 3# | 西厂界 | 57.5 | 46.2 | 57.6 | 46.3 |  |  |
| 4# | 北厂界 | 56.6 | 46.3 | 56.8 | 46.0 |  |  |

### 3.7.6 声环境现状评价

由噪声现状监测结果可知，本项目各监测点位昼间/夜间噪声值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准规定，评价区域声环境质量良好。

## 3.8 土壤环境质量现状监测与评价

### 3.8.1 监测布点

根据工程厂址所处地理位置及周边环境的实际情况，本次监测共布设11个监测点。具体布点情况见表3.8-1，监测点位示意见附图。

表3.8-1    土壤环境现状监测点

| 监测点位 | 监测项目 | 采样类型 | 取样深度 | 监测因子 | 土地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 车间 | 柱状样 | 深度0.5m处 深度1.5m处 深度3m处 | 基本项目 | 建设用地 |
| 2# | 罐区 |  |  | 基本项目 | 建设用地 |
| 3# | 原料仓库 |  |  | 基本项目 | 建设用地 |
| 4# | 装卸区 |  |  | 二甲苯 | 建设用地 |
| 5# | 循环水池 |  |  | 二甲苯 | 建设用地 |
| 6# | 厂界外北侧30m处 | 表层样 | 深度0.2m处 | 基本项目 | 农田 |
| 7# | 厂界外南侧30m处 |  |  | 基本项目 | 建设用地 |
| 8# | 控制室西侧空地 |  |  | 二甲苯 | 建设用地 |
| 9# | 厂区范围外北侧270m |  |  | 二甲苯 | 农田 |
| 10# | 厂区范围外东南侧830m |  |  | 二甲苯 | 农田 |
| 11# | 办公楼 |  |  | 二甲苯 | 建设用地 |

### 3.8.2 监测时间及频率

本次评价土壤监测时间为2019年8月11日、2020年5月27日，分别为1天；监测单位河南冠宇环保科技有限公司、河南宇和检测技术有限公司。

### 3.8.3 监测分析方法

按国家现行取样、监测分析方法进行，具体见下表3.8-3。

表3.8-2   土壤分析方法及检出限

| 项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镍 | 土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法 NY/T 1613-2008 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 2 mg/kg |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.01 mg/kg |
| 铜 | 土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法 NY/T 1613-2008 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 2 mg/kg |
| 铅 | 土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法 NY/T 1613-2008 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.1 mg/kg |
| 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光光度计 PF52 | 0.002 mg/kg |
| 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 | 原子荧光光度计 PF52 | 0.01 mg/kg |
| 铬（六价） | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | / |
| 四氯化碳* | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 气相色谱—质谱联用仪 | 1.3×10-3mg/kg |
| 氯仿* | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 气相色谱—质谱联用仪 | 1.1×10-3mg/kg |
| 氯甲烷* | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 气相色谱—质谱联用仪 | 1.0×10-3mg/kg |
| 1,1-二氯乙烷* | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 气相色谱—质谱联用仪 | 1.2×10-3mg/kg |
| 1,2-二氯乙烷* | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 气相色谱—质谱联用仪 | 1.3×10-3mg/kg |
| 1,1-二氯乙烯* | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 气相色谱—质谱联用仪 | 1.0×10-3mg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯* | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 气相色谱—质谱联用仪 | 1.3×10-3mg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯* | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 气相色谱—质谱联用仪 | 1.4×10-3mg/kg |
| 二氯甲烷* | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 气相色谱—质谱联用仪 | 1.5×10-3mg/kg |
| 1,2-二氯丙烷* | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 气相色谱—质谱联用仪 | 1.1×10-3mg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷* | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 气相色谱—质谱联用仪 | 1.2×10-3mg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷* | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 气相色谱—质谱联用仪 | 1.2×10-3mg/kg |
| 四氯乙烯* | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 气相色谱—质谱联用仪 | 1.4×10-3mg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷* | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱—质谱联用仪 | 1.3×10-3mg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷* | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱—质谱联用仪 | 1.2×10-3mg/kg |
| 三氯乙烯* | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 气相色谱—质谱联用仪 | 1.2×10-3mg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷* | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱—质谱联用仪 | 1.2×10-3mg/kg |
| 氯乙烯* | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱—质谱联用仪 | 1.0×10-3mg/kg |
| 苯* | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱—质谱联用仪 | 1.9×10-3mg/kg |
| 氯苯* | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱—质谱联用仪 | 1.2×10-3mg/kg |
| 1,2-二氯苯* | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱—质谱联用仪 | 1.5×10-3mg/kg |
| 1,4-二氯苯* | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱—质谱联用仪 | 1.5×10-3mg/kg |
| 乙苯* | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1.2×10-3mg/kg |
| 苯乙烯* | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1.1×10-3mg/kg |
| 甲苯* | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1.3×10-3mg/kg |
| 间二甲苯+对二甲苯* | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1.2×10-3mg/kg |
| 邻二甲苯* | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1.2×10-3mg/kg |
| 硝基苯* | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.09mg/kg |
| 苯胺* | USEPA 8270E（Rev.6）-2018 Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.1 mg/kg |
| 2-氯酚* | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.06mg/kg |
| 苯并[a]蒽* | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.1mg/kg |
| 苯并[a]芘* | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.1mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽* | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.2mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽* | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.1mg/kg |
| 䓛* | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.1mg/kg |
| 二苯并[a, h]蒽* | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.1mg/kg |
| 茚并[1,2,3-cd]芘* | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.1mg/kg |
| 萘* | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.09mg/kg |
| 注：带*数据由江苏绿泰检测科技有限公司检测出具 |

### 3.8.4 监测结果

本次评价土壤现状监测结果见表3.8-3。

表3.8-3（1）   土壤现状监测结果

| 序号 | 污染物项目 | 检测值 | 第二类用地 筛选值（mg/kg） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 车间取样深度0.5m | 车间取样深度1.5m | 车间取样深度3m | 罐区取样深度0.5m | 罐区取样深度1.5m | 罐区取样深度3m | 原料仓库取样深度0.5m | 原料仓库取样深度1.5m | 原料仓库取样深度3m | 办公楼取样深度0.2m | 厂界外北侧30m处取样深度0.2m | 厂界外南侧30m处取样深度0.2m |  |  |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷(mg/kg) | 8.63 | 7.68 | 7.61 | 7.63 | 7.89 | 7.24 | 7.68 | 7.46 | 6.16 | 6.36 | 7.77 | 7.02 | 60 | 达标 |
| 2 | 镉(mg/kg) | 0.77 | 0.66 | 0.80 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.19 | 0.03 | 65 | 达标 |
| 3 | 铬（六价）(mg/kg) | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ＜2 | 2 | 5.7 | 达标 |
| 4 | 铜(mg/kg) | 23.5 | 64.7 | 23.0 | 10 | 29 | 15 | 21 | 22 | 27 | 21 | 15.5 | 30 | 18000 | 达标 |
| 5 | 铅(mg/kg) | 17.1 | 17.0 | 17.8 | 8.4 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 5.9 | 5.0 | 5.9 | 13.7 | 6.1 | 800 | 达标 |
| 6 | 汞(mg/kg) | 4.44 | 4.36 | 5.87 | 5.45 | 5.16 | 5.82 | 4.89 | 5.06 | 4.28 | 4.18 | 4.08 | 4.42 | 38 | 达标 |
| 7 | 镍(mg/kg) | 16.1 | 56.6 | 16.1 | 18 | 16 | 22 | 16 | 22 | 26 | 12 | 7.98 | 9 | 900 | 达标 |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 四氯化碳*(μg/kg) | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 2.8 | 达标 |
| 9 | 氯仿*(μg/kg) | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 0.9 | 达标 |
| 10 | 氯甲烷*(μg/kg) | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 37 | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷*(μg/kg) | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 9 | 达标 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷*(μg/kg) | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 5 | 达标 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯*(μg/kg) | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 66 | 达标 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯*(μg/kg) | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 596 | 达标 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯*(μg/kg) | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | 54 | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷*(μg/kg) | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 616 | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷*(μg/kg) | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 5 | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷*(μg/kg) | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 10 | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷*(μg/kg) | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 6.8 | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯*(μg/kg) | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | 53 | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷*(μg/kg) | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 840 | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷*(μg/kg) | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 2.8 | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯*(μg/kg) | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 2.8 | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷*(μg/kg) | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 0.5 | 达标 |
| 25 | 氯乙烯*(μg/kg) | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 0.43 | 达标 |
| 26 | 苯*(μg/kg) | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | 4 | 达标 |
| 27 | 氯苯*(μg/kg) | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 270 | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯*(μg/kg) | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 560 | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯*(μg/kg) | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 20 | 达标 |
| 30 | 乙苯*(μg/kg) | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 28 | 达标 |
| 31 | 苯乙烯*(μg/kg) | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 1290 | 达标 |
| 32 | 甲苯*(μg/kg) | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 1200 | 达标 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯*(μg/kg) | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 570 | 达标 |
| 34 | 邻二甲苯*(μg/kg) | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 640 | 达标 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 硝基苯*(mg/kg) | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 76 | 达标 |
| 36 | 苯胺*(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 260 | 达标 |
| 37 | 2-氯酚*(mg/kg) | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 2256 | 达标 |
| 38 | 苯并[a]蒽*(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 39 | 苯并[a]芘*(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽*(mg/kg) | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 15 | 达标 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽*(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 151 | 达标 |
| 42 | 䓛*(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1293 | 达标 |
| 43 | 二苯并[a, h]蒽*(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘*(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 45 | 萘*(mg/kg) | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 70 | 达标 |
| 注：带*数据由江苏绿泰检测科技有限公司检测出具 |

表3.8-3（2）   土壤现状监测结果

| 序号 | 污染物项目 | 检测值 | 第二类用地 筛选值 （mg/kg） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 装卸区取样深度0.5m处 | 装卸区取样深度1.5m处 | 装卸区取样深度3m处 | 循环水池取样深度0.5m | 循环水池取样深度1.5m | 循环水池取样深度3m | 控制室西侧空地取样深度0.2m | 厂区范围外北侧270m取样深度0.2m | 厂区范围外东南侧830m取样深度0.2m | 办公楼取样深度0.2m |  |  |
| 挥发性有机物 |
| 1 | 间二甲苯+对二甲苯*(μg/kg) | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 570 | 达标 |
| 2 | 邻二甲苯*(μg/kg) | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 640 | 达标 |

表3.8-3（3）   土壤理化特性调查结果

| 点位 | 车间深度0.5m处 | 时间 | 2019.8.15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 115°11′58″ | 纬度 | 35°45′17″ |
| 现场记录 | 颜色 | 浅棕色 |
|  | 结构 | 疏松 |
|  | 质地 | 轻壤土 |
|  | 砂砾含量 | 少量 |
|  | 其他异物 | 无 |
| 实验室测定 | pH | 7.42 |
|  | 阳离子交换量(cmol+/kg) | 11.8 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 274 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 2.2×10-4 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.26 |
|  | 孔隙度（%） | 56.21 |
| 点位 | 车间深度1.5m处 | 时间 | 2019.8.15 |
| 经度 | 115°11′58″ | 纬度 | 35°45′17″ |
| 现场记录 | 颜色 | 浅棕色 |
|  | 结构 | 疏松 |
|  | 质地 | 轻壤土 |
|  | 砂砾含量 | 少量 |
|  | 其他异物 | 无 |
| 实验室测定 | pH | 7.51 |
|  | 阳离子交换量(cmol+/kg) | 12.4 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 276 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 2.3×10-4 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.25 |
|  | 孔隙度（%） | 56.27 |
| 点位 | 车间深度3m处 | 时间 | 2019.8.15 |
| 经度 | 115°11′58″ | 纬度 | 35°45′17″ |
| 现场记录 | 颜色 | 浅棕色 |
|  | 结构 | 疏松 |
|  | 质地 | 轻壤土 |
|  | 砂砾含量 | 少量 |
|  | 其他异物 | 无 |
| 实验室测定 | pH | 7.48 |
|  | 阳离子交换量(cmol+/kg) | 12.0 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 273 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 2.5×10-4 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.24 |
|  | 孔隙度（%） | 56.30 |
| 点位 | 厂界外北侧30m处深度0.2m处 | 时间 | 2019.8.15 |
| 经度 | 115°11′58″ | 纬度 | 35°45′17″ |
| 现场记录 | 颜色 | 浅棕色 |
|  | 结构 | 疏松 |
|  | 质地 | 轻壤土 |
|  | 砂砾含量 | 少量 |
|  | 其他异物 | 无 |
| 实验室测定 | pH | 7.55 |
|  | 阳离子交换量(cmol+/kg) | 12.3 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 274 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 2.2×10-4 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.26 |
|  | 孔隙度（%） | 56.19 |

根据集聚区土地利用总体规划，本项目及周边规划用地均为工业工地，对比《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB36600—2018)标准限值，由上表分析可知，本项目车间、罐区、原料仓库、装卸区、循环水池、控制室西侧空地、厂区范围外北侧270m、厂区范围外东南侧830m、办公楼、厂界外北侧30m处、厂界外南侧30m处监测结果均达标。

# 第四章   环境影响预测与评价

## 4.1 施工期环境影响分析

本项目施工内容主要包括场地平整，土建、附属设施的新建、设备安装等。施工过程中所用到的主要施工方法有：基础构造柱和圈梁、施工材料的装运等。所用到的施工机械主要有：载重汽车、振捣器、打桩机、塔吊等。本项目施工期对环境的影响主要表现在下列几个方面：

（1）各类建材及土石方进出造成一定的扬尘，对周围的大气会造成一定的影响；

（2）施工过程中施工人员的生活污水以及施工废水的排放；

（3）各类建筑机械噪声会对周围声环境造成一定的影响；

（4）因土方开挖而造成土方增加和建筑过程产生的建筑垃圾，必须纳入城市统一的指定堆放场；

（5）造成的水土流失，绿地面积减少。

### 4.1.1 施工期大气环境影响分析

施工期主要大气污染有：施工扬尘、施工交通工具尾气等。

4.1.1.1 扬尘

施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，主要为土石方和建筑材料的装载、运输、堆存过程中的扬尘以及回填土方造成的二次扬尘，由于建筑施工扬尘点多分散，源高多在15m以下，属于无组织排放。施工扬尘的产生量及对周围环境的影响程度主要取决于施工方式和施工过程中采取的防护措施。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。

①风力扬尘：露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

式中：

－起尘量，kg/t•a；

－距离地面50米的风速，m/s；

－起尘的风速，m/s；与粒径和含水率有关；

－尘粒的含水率，％。

尘粒在空气中的传播情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的尘粒沉降速度见表4.1-1。

表4.1-1    不同粒径的尘粒沉降速度一览表

| 粒径（微米） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（微米） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（微米） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。

②动力起尘：由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：

－车辆行驶时的扬尘，kg/km•辆；

－汽车速度，km/h；

－汽车载重量，t；

－道路表面粉尘量，kg/m2。

表4.1-2    在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘Q（kg/km•辆）

| 车速 P | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/h) | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10(km/h) | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15(km/h) | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20(km/h) | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

表4.1-2为一辆10吨卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面的清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量。在同样路面的清洁度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限速行驶和保持路面的清洁是减少扬尘的有效方法。施工期间实施洒水抑尘，可以大大降低扬尘的产生，下表为天气干燥、风速3m/s条件下施工场地洒水抑尘试验结果。

表4.1-3    施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓 度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.4 | 0.67 | 0.6 |

由上表可以看出，不洒水的情况下，施工场地在自然风作用下产生的扬尘影响范围在100m以内；经过对地面洒水抑尘，可有效控制施工扬尘，降低扬尘量70%左右，将其污染影响范围缩小到20-50米范围内。

因此，限制车速、保持路面清洁，同时适当洒水是减少施工扬尘的有效手段。为减少项目施工期扬尘对周边环境影响，评价要求：施工按照《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）等文件要求，环评建议本项目采取以下污染控制对策：

a．禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，普通砂浆应使用散装预拌砂浆。推行绿色施工，使用散装水泥，商品混凝土，且禁止施工现场搅拌混凝土、沙浆。

b．施工现场必须全封闭设置围挡（不低于2.5m），严禁敞开式作业。

c．施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净；经现场勘查，施工现场部分地面未硬化，场地出口已设置车辆自动冲洗设施，要求施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。

d．施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。经现场勘查，大部分物料采取遮盖措施，但仍有部分物料露天堆放，未遮盖，要求企业施工场地内所有物料堆放处均采取遮盖，并定期定时洒水。

e．施工场地要做到“六个100%”，即施工现场围挡率达到100%，施工现场物料堆放工覆盖率达100%，施工现场地面100%硬化，施工现场出入口车辆100%冲洗，施工现场湿法作业率达到100%，运输车辆密闭率达到100%。

f．控制运输车辆冒装渣土、带泥上路和沿途撒漏污染。完善密闭运渣车辆技术规范，严禁冒装渣土车、带泥车和沿途撒漏车辆进入城市道路，确保密闭运输效果。

g．主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛洒废弃物。

h．安排一些员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天早、午、晚各洒水1次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。

采取这些措施后，施工期产生的施工扬尘对周边环境的影响较小。

4.1.1.2 交通运输工具尾气

施工运输车辆一般是大型柴油车，产生汽车尾气，废气污染物包括CO、NOX、PM10，本项目车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少，对周边环境及居民影响较小。

### 4.1.2 施工噪声影响分析

4.1.2.1施工期噪声种类及源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表4.1-4。

表4.1-4  主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 声源名称 | 噪声级dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 91 | 距声源1m |
| 2 | 推土机 | 90 | 距声源1m |
| 3 | 振捣棒 | 100 | 距声源1m |
| 4 | 切割机 | 95 | 距声源1m |
| 5 | 电钻 | 92 | 距声源1m |
| 6 | 吊车 | 85 | 距声源1m |
| 7 | 载重汽车 | 85 | 距声源1m |

施工期间施工机械产生的噪声对环境的影响可采用点源预测模式计算，预测公式噪声传播衰减模式为：

LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)

式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)

LA(r0)——距声源r0处的A声级，dB(A)

R——预测点距噪声源距离，m

r0——距噪声源的参照距离，m

主要施工机械噪声随距离的衰减情况见表4.1-5。

表4.1-5    本项目施工期噪声源强及达标情况一览表  单位：dB（A）

| 噪声设备 | 设备噪声源强dB（A） | 达标距离m |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 挖掘机 | 91 | 11 | 63 |
| 推土机 | 90 | 10 | 56 |
| 振捣棒 | 100 | 31.6 | 177.8 |
| 切割机 | 95 | 17.8 | 100 |
| 电钻 | 92 | 12.6 | 70.8 |
| 吊车 | 85 | 5.6 | 31.6 |
| 载重卡车 | 85 | 5.6 | 31.6 |
| 设备叠加噪声值 | 102.46 | 42 | 236 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)） |
| 备注：本项目只在昼间施工，夜间不施工。 |

从表4.1-5中可看出，施工期最大噪声源振捣棒的昼间噪声超标的情况出现在距声源31.6m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在177.8m范围内；施工期设备叠加噪声昼间噪声超标的情况出现在距声源42m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在236m范围内。本项目夜间不施工，且距离本项目42m范围内无村庄等敏感点，因此，施工期噪声对周边居民等影响较小。

4.1.2.2施工期声环境影响分析

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4.1-6。

表4.1-6   建筑施工场界环境噪声排放限值    单位dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

距离项目最近的村庄为项目北侧201m处的大河寨村。施工噪声在经过距离衰减后达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类标准昼间标准要求的最大距离范围为42m，达到夜间标准要求的最大达标范围为236m（本项目夜间不施工）。因此，项目施工期噪声对项目周围敏感点影响较小。

评价建议施工单位应合理安排施工时间，禁止夜间施工；昼间施工采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，减少高噪声设备机械的同时运行。

在采取合理措施后，可尽量减轻项目施工噪声对居民正常生活的影响。加之施工是短时期的，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。

### 4.1.3 施工期废水环境影响分析

施工期废水污染源主要有施工废水、进出车辆冲洗水以及施工人员的生活污水，其中以施工人员生活污水为主，污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮等。

（1）施工废水

施工废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水，产生量约为5m3/d，主要污染成分为水 泥碎粒、沙土等。泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮浑浊液体，外观呈土灰色，含泥量30~50%。施工根据类比调查结果，项目施工期产生的施工废水中SS浓度可达300～4000mg/L。评价建议施工废水经沉淀池沉淀处理后，用于施工场地及道路洒水和抑尘，不外排。

（2）生活污水

施工人员排放的生活污水中主要为冲厕废水，可以依托园区污水处理站处理后进入濮阳市第三污水处理站处理达标后排放。

采取以上措施后，本项目施工期对地表水的影响很小。

### 4.1.4 施工期固体废物环境影响分析

施工期间固体废物主要来自施工所产生的建筑垃圾以及施工人员而产生的生活垃圾。在施工期间也将有一定数量废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等；因本工程工作量较小，施工人员较少，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。

施工过程中建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。

因此，建筑垃圾及时运出施工现场，送往建筑垃圾处理场；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处理。

综上，施工期固体废物采取以上措施后，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。

### 4.1.5 施工期水土流失影响分析

水土流失的成因主要有：

①开挖地表，使原由地表植被、土壤结构受到破坏，造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，将加剧水土流失；

②建设过程中施工区的土石渣料，不可避免的产生部分水土流失；

③土石方因受地形和运输条件限制，不便运走时，由于结构疏松，空隙度增大，易产生水土流失；

④取土回填也易产生水土流失。

为有效防止水土流失，建议采取以下防治措施：

①根据需要增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷。

②弃土和施工废料及时清运。

③施工完成后及时进行路面硬化和绿化，搞好植被的恢复、再造，做到边坡稳定，岩石、表土不裸露。

④控制施工作业时间，尽量避免在暴雨季节进行大规模的土石方开挖工作。

采取措施后可使水土流失降低到最小程度。

## 4.2 运营期环境空气影响预测与评价

### 4.2.1 模型选取及选取依据

经评价等级计算，本次大气评价等级为一级。因此，需要采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）表3推荐模型适用范围，满足本项目进一步预测的模型有AREMOD、ADMS、CALPµFF。根据现场调查，本项目所在区域2.5km范围内无大型水体（海或湖），不会发生熏烟现象。因此，本次评价不需要采用CALPµFF模型进行进一步预测。通过以上模型比选，考虑到本项目涉及到点源、面源，预测范围≦50km。本次评价采用AERSCREEN模型进行评价等级及评价范围的判定，采用AERMOD模型进行进一步预测。本次采用EIAProA2018对本项目进行进一步预测。

### 4.2.2气象参数

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）规定及模式需要，AERMOD预测模式气象参数的收集包括地面气象参数及高空气象参数两类。

地面气象资料来源于濮阳市气象观测站，本项目厂址距濮阳市气象站约23.3km，两地均属平原地区，受相同气候系统的影响和控制，其常规气象资料可以反映项目区域的基本气候特征。因此，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018），本评价采用该气象站的多年常规气象资料及2019年地面气象观测资料进行统计分析。

气候概况

本项目厂址区域气候类型属于北暖带半干旱大陆性季风气候，具有冬寒夏炎、雨热同期、季风显著、四季分明的特点。

濮阳市2000-2019年近20年的气候资料统计表明，年平均气温14.1℃。累年极端最高气温38.2℃，极端最高气温 41.4℃，出现在 2009-06-25；累年极端最低气温-13.3℃，极端最低气温-17.80℃，出现在 2001-01-15。多年平均气压1010.5hPa。多年平均相对湿度69.1%，多年平均水汽压13.3hPa，多年平均年降雨量568.7mm，极端日降雨量183 mm，多年平均风速 2.0m/s，多年主导风向为南风，风向频率 13.5%。

表4.2-1  濮阳气象站常规气象项目统计（2000-2019）

| 统计项目 | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） | 14.1 | / | / |
| 累年极端最高气温（℃） | 38.2 | 2009/06/25 | 41.4 |
| 累年极端最低气温（℃） | -13.3 | 2001/01/15 | -17.8 |
| 多年平均气压（hPa） | 1010.5 | / | / |
| 多年平均水汽压（hPa） | 13.3 | / | / |
| 多年平均相对湿度(%) | 69.1 | / | / |
| 多年平均降雨量(mm) | 568.7 | 2000/07/05 | 183.0 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数(d) | 0.3 | / | / |
|  | 多年平均雷暴日数(d) | 15.3 | / | / |
|  | 多年平均冰雹日数(d) | 0.1 | / | / |
|  | 多年平均大风日数(d) | 2.0 | / | / |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 | 20.8 | 2006/04/12 | 24.2 E |
| 多年平均风速（m/s） | 2.0 | / | / |
| 多年主导风向、风向频率(%) | S 13.50 | / | / |
| 多年静风频率(风速<0.2m/s)(%) | 8.96 | / | / |

2.气象站风观测数据统计

1)月平均风速

濮阳气象站月平均风速如表4.2-2，4月平均风速最大（2.62米/秒），9月风速最小（1.53米/秒）。

表4.2-2   濮阳气象站月平均风速统计（单位m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 1.90 | 2.18 | 2.58 | 2.62 | 2.26 | 2.12 | 1.81 | 1.63 | 1.53 | 1.64 | 1.87 | 1.83 |

2)风向特征

近20年资料分析的风向玫瑰图如图1所示，濮阳气象站主要风向为S、N、SSE、NNE、SSW占51.48％，其中以S为主风向，占到全年13.50％左右。

表4.2-3   濮阳气象站年风向频率统计（单位%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 10.56 | 9.12 | 6.19 | 3.17 | 2.76 | 3.60 | 6.18 | 10.23 | 13.50 | 8.07 | 4.03 | 2.39 | 2.02 | 1.86 | 2.79 | 4.35 | 8.96 |

图4.2-1  濮阳风向玫瑰图（静风频率 8.96%）

表4.2-4（1）  濮阳气象站月风向频率统计（单位%）

| 风向频率 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 15.07 | 11.07 | 7.32 | 3.17 | 3.03 | 3.07 | 5.07 | 8.57 | 9.32 | 6.50 | 3.52 | 2.30 | 2.03 | 2.49 | 3.25 | 5.57 | 8.67 |
| 02 | 12.31 | 10.91 | 7.66 | 4.28 | 3.24 | 3.39 | 6.36 | 10.31 | 12.96 | 5.66 | 2.86 | 2.46 | 2.51 | 1.94 | 2.11 | 4.71 | 6.35 |
| 03 | 8.23 | 9.43 | 7.38 | 3.57 | 2.45 | 3.51 | 5.48 | 10.78 | 16.13 | 9.58 | 5.18 | 3.17 | 2.24 | 1.88 | 2.77 | 3.58 | 4.65 |
| 04 | 9.61 | 8.46 | 6.71 | 2.07 | 2.12 | 2.97 | 6.11 | 10.21 | 17.36 | 12.51 | 5.51 | 2.65 | 1.98 | 1.68 | 2.14 | 3.31 | 4.62 |
| 05 | 6.91 | 6.81 | 6.01 | 2.86 | 2.29 | 3.29 | 6.11 | 11.71 | 17.36 | 12.36 | 6.01 | 2.56 | 1.90 | 1.79 | 2.38 | 2.96 | 6.70 |
| 06 | 6.37 | 6.93 | 4.82 | 2.76 | 3.34 | 4.77 | 8.37 | 13.17 | 18.92 | 10.27 | 3.92 | 2.07 | 1.89 | 1.25 | 3.10 | 2.87 | 5.19 |
| 07 | 7.12 | 6.42 | 4.07 | 3.67 | 3.18 | 5.08 | 8.37 | 13.57 | 16.52 | 8.50 | 3.44 | 2.23 | 1.70 | 1.36 | 2.42 | 3.22 | 9.14 |
| 08 | 11.21 | 11.71 | 7.91 | 3.38 | 3.21 | 4.68 | 7.36 | 8.91 | 8.71 | 5.54 | 2.86 | 1.61 | 1.32 | 1.79 | 3.07 | 4.64 | 12.12 |
| 09 | 12.00 | 9.25 | 5.20 | 3.24 | 2.94 | 3.69 | 5.75 | 9.00 | 10.25 | 6.06 | 3.35 | 2.01 | 2.00 | 1.92 | 3.49 | 4.45 | 15.39 |
| 10 | 11.86 | 8.31 | 4.51 | 2.80 | 2.50 | 3.24 | 5.01 | 8.96 | 13.36 | 7.60 | 3.55 | 2.57 | 1.86 | 1.81 | 2.87 | 4.56 | 14.64 |
| 11 | 13.24 | 9.14 | 5.79 | 3.11 | 2.56 | 3.33 | 5.19 | 9.69 | 11.29 | 7.04 | 4.27 | 2.32 | 2.07 | 2.30 | 2.74 | 5.69 | 10.20 |
| 12 | 12.73 | 11.03 | 6.88 | 3.57 | 2.87 | 3.75 | 5.03 | 7.83 | 9.78 | 6.18 | 3.83 | 2.92 | 2.52 | 2.35 | 2.93 | 6.63 | 9.20 |

表4.2-4（2）  濮阳气象站月风向频率统计（单位%）

| 序号 | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1月静风8.67% | 2月静风6.35% |
| 2 | 3月静风4.65% | 4月静风4.62% |
| 3 | 5月静风6.70% | 6月静风5.19% |
| 4 | 7月静风9.14% | 8月静风12.12% |
| 5 | 9月静风15.39% | 10月静风14.64% |
| 6 | 11月静风10.20% | 12月静风9.20% |

| 1月静风8.67% | 2月静风6.35% |
| --- | --- |
| 3月静风4.65% | 4月静风4.62% |
| 5月静风6.70% | 6月静风5.19% |
| 7月静风9.14% | 8月静风12.12% |
| 9月静风15.39% | 10月静风14.64% |
| 11月静风10.20% | 12月静风9.20% |

图4.2-2  濮阳月风向玫瑰图

3)风速年际变化特征与周期分析

根据近20年资料分析，濮阳气象站风速无明显趋势 ,濮阳气象站风速在2003-2004年间突增，风速平均值由1.81米/秒增加到2.19米/秒，2006年年平均风速最大（2.33米/秒），2000年年平均风速最小（1.71米/秒），无明显周期。

图4.2-3  濮阳（2000-2019）年平均风速（单位：m/s，虚线为趋势线）

3.气象站温度分析

1)月平均气温与极端气温

濮阳气象站7月气温最高（27.09℃），1月气温最低（-1.10℃），近20年极端最高气温出现在2009/06/25（41.40℃），近20年极端最低气温出现在2001/01/15（-17.80℃）。

2)温度年际变化趋势与周期分析

濮阳气象站近20年气温呈增加趋势 ，2019年年平均气温最高（15.15℃），2011年年平均气温最低（13.38℃），无明显周期。

4.气象站降水分析

1)月总降水与极端降水

濮阳气象站7月降水量最大（175.24毫米），1月降水量最小（4.82毫米），近20年极端最大日降水出现在2000/07/05（183.00毫米）。

图4.2-6 濮阳月平均降水量（单位：毫米）

2)降水年际变化趋势与周期分析

濮阳气象站近20年年降水总量呈下降趋势，2003年年总降水量最大（936.00毫米），2001年年总降水量最小（333.00毫米），无明显周期。

图4.2-7  濮阳（2000-2019）年总降水量（单位：毫米，虚线为趋势线）

5.气象站日照分析

1)月日照时数

濮阳气象站5月日照最长（245.01小时），1月日照最短（128.00小时）。

2)日照时数年际变化趋势与周期分析

濮阳气象站近20年年日照时数呈增加趋势 ，平均每年增加10.12小时，2018年年日照时数最长（2421.20小时），2003年年日照时数最短（1863.40小时），无明显周期。

图4.2-9  濮阳（2000-2019）年日照时长（单位：小时，虚线为趋势线）

6.气象站相对湿度分析

1)月相对湿度分析

濮阳气象站8月平均相对湿度最大（82.24%），3月平均相对湿度最小（57.11%）。

2)相对湿度年际变化趋势与周期分析

濮阳气象站近20年年平均相对湿度呈下降趋势 ，平均每年下降0.37%，2003年年平均相对湿度最大（75.75%），2019年年平均相对湿度最小（64.30%），无明显周期。

### 4.2.3 预测内容

4.2.3.1 预测方案

根据环境现状质量章节，本项目所在区域属于不达标区，对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表 5 预测内容和评价要求，本次预测方案详见下表4.2-5。

4.2.3.2 预测源强

（1）本项目排放污染源强

根据工程分析，本项目各污染源在正常工况、非正常工况下项目点源排放参数见表4.2-6~4.2-7，项目面源排放参数见表4.2-8。

表4.2-5   本项目预测方案一览表

| 序号 | 污染源 | 污染源排放方式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不达标区评价 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源—区域削减污染源 + 其他在建、拟建的污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 叠加达标规划目标浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，后短期浓度的达标情况；评价年平均质量浓度变化率 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源+ 现有工程污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

（2）其他在建、拟建的污染源强

经现场勘查及公示环评项目情况可知，本项目评价范围内，同期在建或拟建项目有4个，分别是河南东方雨虹建筑材料有限公司年产10万吨聚氨酯防水涂料项目、濮阳展辰新材料有限公司年产25万吨溶剂型、水性涂料项目、河南省君恒实业集团生物科技有限公司40万吨/年重蜡加氢生产高档白油项目和濮阳市胜宝橡塑制品有限公司年产10万件橡塑制品项目。

表4.2-6   本项目正常工况点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气量（m3/h） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 甲醇 | 二甲苯 |
| 1 | 1#排气筒 | 115.207878 | 35.758604 | 53 | 15 | 0.7 | 20000 | 60 | 2400 | 正常 | 0.0719 | 0.119 | / |
| 2 | 2#排气筒 | 115.208143 | 35.758743 | 53 | 15 | 0.3 | 3000 | 25 | 2400 | 正常 | 0.1635 | 0.0693 | 0.0388 |

表4.2-7   本项目非正常工况点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气量（m3/h） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 甲醇 |
| 1 | 1#排气筒（生产车间） | 115.207878 | 35.758604 | 53 | 15 | 0.7 | 20000 | 25 | 2400 | 非正常 | 0.7152 | 1.1881 |

表4.2-8   本项目矩形面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角（°） | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | 甲醇 | 非甲烷总烃 | 二甲苯 |
| 1 | 生产车间 | 115.207937 | 35.758698 | 53 | 36 | 18 | 0 | 10 | 2400 | 正常 | 0.0307 | 0.0305 | 0.0039 |
| 2 | 甲醇罐区 | 115.207352 | 35.759007 | 53 | 10 | 9.8 | 0 | 5 | 2400 | 正常 | 0.0001 | \ | \ |
| 3 | 环氧乙烷、环氧丙烷罐区 | 115.207518 | 35.759120 | 53 | 15.3 | 14.6 | 0 | 5 | 821.04 | 正常 | \ | 0.107 | \ |
| 4 | 原料仓库 | 115.207296 | 35.758754 | 53 | 48 | 18 | 0 | 10 | 2400 | 正常 | \ | 0.0552 | \ |

表4.2-9   同期在建、拟建有组织源强参数清单

| 项目名称 | 污染源 | 排气筒 | 排气筒底部中心坐标 | 污染物 | 点源排放速率(kg/h) | 排气筒几何高度(m) | 排气筒出口内径(m) | 排气筒出口处烟气排放速度(Nm3/h) | 排气筒出口处的烟气温度（） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 河南东方雨虹建筑材料有限公司年产10万吨聚氨酯防水涂料项目（在建） | 生产车间有机废气 | D1#排气筒 | 115.1907811 | 35.758754 | 非甲烷总烃 | 0.026 | 15 | 0.4 | 5000 | 50 |
| 濮阳展辰新材料有限公司年产25万吨溶剂型、水性涂料项目（拟建） | 树脂车间、储罐、研发废气 | Z1#排气筒 | 115.200738 | 35.757370 | 非甲烷总烃 | 2.095 | 15 | 1.2 | 80000 | 25 |
|  | 溶剂型A、B车间、水性涂料B车间生产线废气 | Z2#排气筒 | 115.200738 | 35.759346 | 非甲烷总烃 | 1.873 | 15 | 1.2 | 60000 | 25 |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.05 |  |  |  |  |
| 濮阳市胜宝橡塑制品有限公司年产10万件橡塑制品项目（在建） | S1#排气筒 | 115.205885 | 35.757376 | 非甲烷总烃 | 0.00014 | 15 | 0.3 | 5000 | 25 |

表4.2-10   同期周边在建、拟建无组织源强参数清单

| 项目名称 | 无组织排放源 | 面源起点坐标/m | 污染物 | 面源排放速率(kg/h) | 释放高度(m) | 面源长度(m) | 面源宽度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 河南东方雨虹建筑材料有限公司年产10万吨聚氨酯防水涂料项目（在建） | 聚氨酯车间 | 115.189955 | 35.758384 | 非甲烷总烃 | 0.064 | 8 | 101 | 58.6 |
|  | 罐区 | 115.189955 | 35.762365 | 非甲烷总烃 | 0.0072 | 6 | 30 | 12 |
| 濮阳展辰新材料有限公司年产25万吨 溶剂型、水性涂料项目（拟建） | 树脂车间 | 115.201741 | 35.757225 | 非甲烷总烃 | 0.35 | 15 | 75 | 45 |
|  | 溶剂型A车间 | 115.200759 | 35.757225 | 非甲烷总烃 | 0.124 | 15 | 75 | 40 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.007 |  |  |  |
|  | 溶剂型B车间 | 115.201741 | 35.757225 | 非甲烷总烃 | 0.217 | 5 | 75 | 40 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.003 |  |  |  |
|  | 水性涂料B车间 | 115.200365 | 35.759351 | 非甲烷总烃 | 0.041 | 10 | 140 | 25 |
| 河南省君恒实业集团生物科技有限公司40万吨/年重蜡加氢生产高档白油项目（在建） | 储罐区1 | 115.188056 | 35.754384 | 非甲烷总烃 | 0.492 | 10 | 66 | 39 |
|  | 储罐区2 | 115.190266 | 35.753487 | 非甲烷总烃 | 0.505 | 10 | 48 | 33 |
|  | 装卸区 | 115.190540 | 35.754349 | 非甲烷总烃 | 1.935 | 15 | 127 | 125 |
|  | 装置区 | 115.189580 | 35.752425 | 非甲烷总烃 | 1.456 | 18 | 156 | 83 |
| 濮阳市胜宝橡塑制品有限公司年产10万件橡塑制品项目（在建） | 生产车间 | 115.205929 | 35.757274 | 非甲烷总烃 | 0.00058 | 12 | 30 | 20 |

### 4.2.4 预测因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，大气环境影响评价因子主要为项目排放的基本污染物及其他污染物。根据本项目污染物排放特征，确定预测评价因子为非甲烷总烃、甲醇、二甲苯。

根据工程分析章节可知，本项目无SO2和NOx的污染物，本项目SO2和NOx的年排放量之和小于500t/a，即本项目无需增加二次污染物评价因子。

4.2.4.1评价标准

本次评价二甲苯、甲醇执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度，非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准详解》。

本项目评价因子及其质量标准见表4.2-11。

表4.2-11    评价因子及标准一览表

| 序号 | 污染物名称 | 标准限值 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲苯 | 1小时平均 | 200μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 2 | 甲醇 | 1小时平均 | 3000μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 1000μg/m3 |  |
| 3 | 非甲烷总烃 | 一次值 | 2.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

4.2.4.2评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3评价等级判定”的规定，采用附录A推荐模型中的估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①P max及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面空气质量浓度占标率P i定义如下：

式中：

P i——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用HJ2.2-2018中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

②评价等级判别表

评价等级按表4.2-12的分级判据进行划分。

表4.2-12    评价工作等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

③估算模型参数

表4.2-13    估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 394.06万人 |
| 最高环境温度/℃ | 41.4 |
| 最低环境温度/℃ | -17.8 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否√ |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否√ |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

④评价等级及评价范围估算结果

主要污染源估算模型计算结果见表4.2-14~4.2-17。

表4.2-14  主要污染源（1#排气筒）估算模型计算结果一览表

| 下风向距离/m | 1#排气筒 |
| --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 | 甲醇 |
|  | 预测质量浓度 /（mg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度 /（mg/m3） | 占标率/% |
| 22 | 2.23E-03 | 0.11 | 5.88E-04 | 0.02 |
| 50 | 1.01E-03 | 0.05 | 2.66E-04 | 0.01 |
| 75 | 8.98E-04 | 0.04 | 2.37E-04 | 0.01 |
| 100 | 8.63E-04 | 0.04 | 2.28E-04 | 0.01 |
| 300 | 4.38E-04 | 0.02 | 1.16E-04 | 0 |
| 400 | 3.62E-04 | 0.02 | 9.56E-05 | 0 |
| 500 | 4.38E-04 | 0.02 | 1.16E-04 | 0 |
| 600 | 4.30E-04 | 0.02 | 1.13E-04 | 0 |
| 700 | 4.05E-04 | 0.02 | 1.07E-04 | 0 |
| 800 | 3.76E-04 | 0.02 | 9.92E-05 | 0 |
| 900 | 3.47E-04 | 0.02 | 9.17E-05 | 0 |
| 1000 | 3.20E-04 | 0.02 | 8.45E-05 | 0 |
| 1500 | 2.19E-04 | 0.01 | 5.79E-05 | 0 |
| 2000 | 1.60E-04 | 0.01 | 4.23E-05 | 0 |
| 2500 | 1.23E-04 | 0.01 | 3.25E-05 | 0 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 2.23E-03 | 0.11 | 5.88E-04 | 0.02 |
| D10%最远距离/m | / | / |

表4.2-15  主要污染源（2#排气筒）估算模型计算结果一览表

| 下风向距离/m | 2#排气筒 |
| --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 | 二甲苯 | 甲醇 |
|  | 预测质量浓度 /（mg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度 /（mg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度 /（mg/m3） | 占标率/% |
| 16 | 1.77E-02 | 0.88 | 4.32E-03 | 2.16 | 7.07E-03 | 0.24 |
| 25 | 1.26E-02 | 0.63 | 3.08E-03 | 1.54 | 5.04E-03 | 0.17 |
| 50 | 1.19E-02 | 0.60 | 2.91E-03 | 1.46 | 4.76E-03 | 0.16 |
| 75 | 8.11E-03 | 0.41 | 1.98E-03 | 0.99 | 3.24E-03 | 0.11 |
| 100 | 5.87E-03 | 0.29 | 1.44E-03 | 0.72 | 2.35E-03 | 0.08 |
| 300 | 2.62E-03 | 0.13 | 6.41E-04 | 0.32 | 1.05E-03 | 0.03 |
| 400 | 1.89E-03 | 0.09 | 4.63E-04 | 0.23 | 7.57E-04 | 0.03 |
| 500 | 1.44E-03 | 0.07 | 3.53E-04 | 0.18 | 5.77E-04 | 0.02 |
| 600 | 1.14E-03 | 0.06 | 2.80E-04 | 0.14 | 4.58E-04 | 0.02 |
| 700 | 9.37E-04 | 0.05 | 2.29E-04 | 0.11 | 3.75E-04 | 0.01 |
| 800 | 7.86E-04 | 0.04 | 1.92E-04 | 0.1 | 3.14E-04 | 0.01 |
| 900 | 6.72E-04 | 0.03 | 1.64E-04 | 0.08 | 2.69E-04 | 0.01 |
| 1000 | 5.83E-04 | 0.03 | 1.43E-04 | 0.07 | 2.33E-04 | 0.01 |
| 1500 | 3.36E-04 | 0.02 | 8.20E-05 | 0.04 | 1.34E-04 | 0 |
| 2000 | 2.26E-04 | 0.01 | 5.51E-05 | 0.03 | 9.02E-05 | 0 |
| 2500 | 1.65E-04 | 0.01 | 4.04E-05 | 0.02 | 6.61E-05 | 0 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 1.77E-02 | 0.88 | 4.32E-03 | 2.16 | 7.07E-03 | 0.24 |
| D10%最远距离/m | / | / | / |

表4.2-16  主要污染源（生产车间）估算模型计算结果一览表

| 下风向距离/m | 生产车间 |
| --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 | 二甲苯 | 甲醇 |
|  | 预测质量浓度 /（mg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度 /（mg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度 /（mg/m3） | 占标率/% |
| 19 | 3.10E-02 | 1.55 | 3.95E-03 | 1.97 | 3.12E-02 | 1.04 |
| 25 | 2.93E-02 | 1.46 | 3.73E-03 | 1.87 | 2.95E-02 | 0.98 |
| 50 | 1.65E-02 | 0.82 | 2.10E-03 | 1.05 | 1.66E-02 | 0.55 |
| 75 | 1.01E-02 | 0.50 | 1.28E-03 | 0.64 | 1.01E-02 | 0.34 |
| 100 | 6.93E-03 | 0.35 | 8.84E-04 | 0.44 | 6.98E-03 | 0.23 |
| 300 | 1.57E-03 | 0.08 | 2.00E-04 | 0.1 | 1.58E-03 | 0.05 |
| 400 | 1.06E-03 | 0.05 | 1.35E-04 | 0.07 | 1.07E-03 | 0.04 |
| 500 | 7.82E-04 | 0.04 | 9.97E-05 | 0.05 | 7.87E-04 | 0.03 |
| 600 | 6.09E-04 | 0.03 | 7.77E-05 | 0.04 | 6.14E-04 | 0.02 |
| 700 | 4.93E-04 | 0.02 | 6.29E-05 | 0.03 | 4.97E-04 | 0.02 |
| 800 | 4.11E-04 | 0.02 | 5.24E-05 | 0.03 | 4.14E-04 | 0.01 |
| 900 | 3.50E-04 | 0.02 | 4.46E-05 | 0.02 | 3.52E-04 | 0.01 |
| 1000 | 3.03E-04 | 0.02 | 3.86E-05 | 0.02 | 3.05E-04 | 0.01 |
| 1500 | 1.74E-04 | 0.01 | 2.22E-05 | 0.01 | 1.75E-04 | 0.01 |
| 2000 | 1.17E-04 | 0.01 | 1.50E-05 | 0.01 | 1.18E-04 | 0 |
| 2500 | 8.66E-05 | 0.00 | 1.10E-05 | 0.01 | 8.72E-05 | 0 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 3.10E-02 | 1.55 | 3.95E-03 | 1.97 | 3.12E-02 | 1.04 |
| D10%最远距离/m | / | / | / |

表4.2-17  主要污染源（罐区）估算模型计算结果一览表

| 下风向距离/m | 甲醇罐区 | 环氧乙烷、环氧丙烷罐区 | 原料库 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醇 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 4.34E-04 | 0.01 | 4.41E-01 | 22.05 | 3.88E-02 | 1.94 |
| 25 | 1.95E-04 | 0.01 | 2.12E-01 | 10.61 | 4.95E-02 | 2.47 |
| 50 | 7.79E-05 | 0.00 | 8.43E-02 | 4.22 | 3.01E-02 | 1.50 |
| 75 | 4.43E-05 | 0.00 | 4.79E-02 | 2.40 | 1.82E-02 | 0.91 |
| 100 | 2.96E-05 | 0.00 | 3.20E-02 | 1.60 | 1.24E-02 | 0.62 |
| 300 | 6.43E-06 | 0.00 | 6.94E-03 | 0.35 | 2.78E-03 | 0.14 |
| 400 | 4.32E-06 | 0.00 | 4.66E-03 | 0.23 | 1.88E-03 | 0.09 |
| 500 | 3.18E-06 | 0.00 | 3.43E-03 | 0.17 | 1.38E-03 | 0.07 |
| 600 | 2.47E-06 | 0.00 | 2.67E-03 | 0.13 | 1.08E-03 | 0.05 |
| 700 | 2.00E-06 | 0.00 | 2.16E-03 | 0.11 | 8.74E-04 | 0.04 |
| 800 | 1.66E-06 | 0.00 | 1.80E-03 | 0.09 | 7.28E-04 | 0.04 |
| 900 | 1.41E-06 | 0.00 | 1.53E-03 | 0.08 | 6.20E-04 | 0.03 |
| 1000 | 1.22E-06 | 0.00 | 1.32E-03 | 0.07 | 5.36E-04 | 0.03 |
| 1500 | 7.02E-07 | 0.00 | 7.57E-04 | 0.04 | 3.08E-04 | 0.02 |
| 2000 | 4.73E-07 | 0.00 | 5.11E-04 | 0.03 | 2.08E-04 | 0.01 |
| 2500 | 3.49E-07 | 0.00 | 3.76E-04 | 0.02 | 1.53E-04 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 4.34E-04 | 0.01 | 4.41E-01 | 22.05 | 4.95E-02 | 2.47 |
| D10%最远距离/m | / | / | / |

由表4.2-14~4.2-17可知，本项目存在多个污染源，其中占标率最大的污染因子为环氧乙烷、环氧丙烷罐区无组织排放的非甲烷总烃，其占标率为22.05%，评价等级为一级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。当D10%小于2.5 km时，评价范围边长取5km。本项目最远影响距离为39m，因此，本项目大气环境评价范围应以项目厂址为中心，边长为5km的矩形；大气环境预测范围应覆盖全部评价范围。即预测范围：以本项目厂址中心为预测范围中心点，向E、S、W、N各延伸2.5km，评价区总面积25km2。

### 4.2.5预测模型

本次评价采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型清单中的进一步预测模型AERMOD进行预测计算。选取EIAProA2008大气预测软件进行预测计算。

### 4.2.6 大气环境影响预测结果与评价

4.2.6.1 本项目正常工况下环境影响预测结果

（1）本项目贡献质量浓度预测结果

本项目污染因子非甲烷总烃、甲醇、二甲苯在环境保护目标及网格最大浓度点处质量浓度贡献值及达标情况见表4.2-18~4.2-20。

表4.2-18  本项目甲醇贡献质量浓度预测结果一览表

| 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/（mg/m3 ） | 出现时间 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳村集村 | 1小时 | 1.68E-03 | 19030801 | 0.06 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.88E-04 | 190308 | 0.02 | 达标 |
| 西寨村 | 1小时 | 2.78E-03 | 19011122 | 0.09 | 达标 |
|  | 日平均 | 5.73E-04 | 191204 | 0.06 | 达标 |
| 牛村 | 1小时 | 2.26E-03 | 19051505 | 0.08 | 达标 |
|  | 日平均 | 3.13E-04 | 190224 | 0.03 | 达标 |
| 荣村 | 1小时 | 2.19E-03 | 19090920 | 0.07 | 达标 |
|  | 日平均 | 3.04E-04 | 190118 | 0.03 | 达标 |
| 吴拐村 | 1小时 | 1.96E-03 | 19022421 | 0.07 | 达标 |
|  | 日平均 | 3.04E-04 | 190118 | 0.03 | 达标 |
| 高庄村 | 1小时 | 1.76E-03 | 19092622 | 0.06 | 达标 |
|  | 日平均 | 2.10E-04 | 190224 | 0.02 | 达标 |
| 马头村 | 1小时 | 1.92E-03 | 19030105 | 0.06 | 达标 |
|  | 日平均 | 2.95E-04 | 191001 | 0.03 | 达标 |
| 许家庄村 | 1小时 | 3.07E-03 | 19021601 | 0.1 | 达标 |
|  | 日平均 | 4.07E-04 | 190913 | 0.04 | 达标 |
| 大口寨村 | 1小时 | 2.28E-03 | 19021708 | 0.08 | 达标 |
|  | 日平均 | 3.12E-04 | 191130 | 0.03 | 达标 |
| 李信村 | 1小时 | 3.44E-03 | 19060705 | 0.11 | 达标 |
|  | 日平均 | 5.39E-04 | 190815 | 0.05 | 达标 |
| 西没岸村 | 1小时 | 2.06E-03 | 19022322 | 0.07 | 达标 |
|  | 日平均 | 3.66E-04 | 190101 | 0.04 | 达标 |
| 新成寨村 | 1小时 | 2.85E-03 | 19100801 | 0.09 | 达标 |
|  | 日平均 | 3.03E-04 | 191022 | 0.03 | 达标 |
| 石佛店村 | 1小时 | 1.77E-03 | 19100722 | 0.06 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.92E-04 | 190121 | 0.02 | 达标 |
| 韩昌湖村 | 1小时 | 2.00E-03 | 19022221 | 0.07 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.89E-04 | 190216 | 0.02 | 达标 |
| 大河寨村 | 1小时 | 5.63E-03 | 19071522 | 0.19 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.26E-03 | 191227 | 0.13 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 1小时 | 2.10E-02 | 19081807 | 0.7 | 达标 |
|  | 日平均 | 3.11E-03 | 190625 | 0.31 | 达标 |

表4.2-19  本项目非甲烷总烃贡献质量浓度预测结果一览表

| 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/（mg/m3 ） | 出现时间 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳村集村 | 1小时 | 1.24E-02 | 19100805 | 0.62 | 达标 |
| 西寨村 | 1小时 | 2.17E-02 | 19092423 | 1.09 | 达标 |
| 牛村 | 1小时 | 1.73E-02 | 19021523 | 0.87 | 达标 |
| 荣村 | 1小时 | 1.69E-02 | 19092806 | 0.84 | 达标 |
| 吴拐村 | 1小时 | 1.49E-02 | 19092224 | 0.75 | 达标 |
| 高庄村 | 1小时 | 1.23E-02 | 19080904 | 0.61 | 达标 |
| 马头村 | 1小时 | 1.33E-02 | 19030105 | 0.67 | 达标 |
| 许家庄村 | 1小时 | 2.30E-02 | 19080701 | 1.15 | 达标 |
| 大口寨村 | 1小时 | 1.67E-02 | 19091705 | 0.83 | 达标 |
| 李信村 | 1小时 | 2.31E-02 | 19123105 | 1.15 | 达标 |
| 西没岸村 | 1小时 | 1.39E-02 | 19082303 | 0.7 | 达标 |
| 新成寨村 | 1小时 | 2.22E-02 | 19082806 | 1.11 | 达标 |
| 石佛店村 | 1小时 | 1.29E-02 | 19102020 | 0.65 | 达标 |
| 韩昌湖村 | 1小时 | 1.55E-02 | 19072103 | 0.78 | 达标 |
| 大河寨村 | 1小时 | 5.11E-02 | 19080806 | 2.56 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 1小时 | 2.29E-01 | 19021709 | 11.47 | 达标 |

表4.2-20  本项目二甲苯贡献质量浓度预测结果一览表

| 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/（mg/m3 ） | 出现时间 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳村集村 | 1小时 | 5.48E-04 | 19122708 | 0.27 | 达标 |
| 西寨村 | 1小时 | 9.65E-04 | 19122802 | 0.48 | 达标 |
| 牛村 | 1小时 | 7.56E-04 | 19102701 | 0.38 | 达标 |
| 荣村 | 1小时 | 7.23E-04 | 19111902 | 0.36 | 达标 |
| 吴拐村 | 1小时 | 6.42E-04 | 19121820 | 0.32 | 达标 |
| 高庄村 | 1小时 | 5.13E-04 | 19120223 | 0.26 | 达标 |
| 马头村 | 1小时 | 5.80E-04 | 19010706 | 0.29 | 达标 |
| 许家庄村 | 1小时 | 1.11E-03 | 19080805 | 0.56 | 达标 |
| 大口寨村 | 1小时 | 7.44E-04 | 19091802 | 0.37 | 达标 |
| 李信村 | 1小时 | 1.25E-03 | 19101602 | 0.62 | 达标 |
| 西没岸村 | 1小时 | 6.84E-04 | 19121907 | 0.34 | 达标 |
| 新成寨村 | 1小时 | 9.96E-04 | 19082202 | 0.50 | 达标 |
| 石佛店村 | 1小时 | 5.60E-04 | 19083004 | 0.28 | 达标 |
| 韩昌湖村 | 1小时 | 7.05E-04 | 19021620 | 0.35 | 达标 |
| 大河寨村 | 1小时 | 2.06E-03 | 19102408 | 1.03 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 1小时 | 6.35E-03 | 19081807 | 3.17 | 达标 |

由上述表格可知，在基准年气象条件下，各网格点以及环境保护目标处的甲醇、非甲烷总烃、二甲苯污染因子的1小时平均质量浓度贡献值均未超标；各网格点以及环境保护目标处的甲醇污染因子的日平均质量浓度贡献值均未超标。

本项目大气环境影响预测结果图如下所示：

（2）叠加现状环境质量浓度及其它污染源影响后预测结果

本项目甲醇、非甲烷总烃、二甲苯在环境保护目标及网格最大浓度点处叠加现状环境质量浓度及其他在建污染源预测值及达标情况见表4.2-21~4.2-23。

表4.2-21  叠加后甲醇环境质量浓度预测结果一览表

| 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（mg/m3 ） | 现状浓度/（mg/m3 ） | 叠加后浓度（mg/m3 ） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳村集村 | 1小时 | 1.68E-03 | 5.00E-02 | 5.17E-02 | 1.72 | 达标 |
| 西寨村 | 1小时 | 2.78E-03 | 5.00E-02 | 5.28E-02 | 1.76 | 达标 |
| 牛村 | 1小时 | 2.26E-03 | 5.00E-02 | 5.23E-02 | 1.74 | 达标 |
| 荣村 | 1小时 | 2.19E-03 | 5.00E-02 | 5.22E-02 | 1.74 | 达标 |
| 吴拐村 | 1小时 | 1.96E-03 | 5.00E-02 | 5.20E-02 | 1.73 | 达标 |
| 高庄村 | 1小时 | 1.76E-03 | 5.00E-02 | 5.18E-02 | 1.73 | 达标 |
| 马头村 | 1小时 | 1.92E-03 | 5.00E-02 | 5.19E-02 | 1.73 | 达标 |
| 许家庄村 | 1小时 | 3.07E-03 | 5.00E-02 | 5.31E-02 | 1.77 | 达标 |
| 大口寨村 | 1小时 | 2.28E-03 | 5.00E-02 | 5.23E-02 | 1.74 | 达标 |
| 李信村 | 1小时 | 3.44E-03 | 5.00E-02 | 5.34E-02 | 1.78 | 达标 |
| 西没岸村 | 1小时 | 2.06E-03 | 5.00E-02 | 5.21E-02 | 1.74 | 达标 |
| 新成寨村 | 1小时 | 2.85E-03 | 5.00E-02 | 5.28E-02 | 1.76 | 达标 |
| 石佛店村 | 1小时 | 1.77E-03 | 5.00E-02 | 5.18E-02 | 1.73 | 达标 |
| 韩昌湖村 | 1小时 | 2.00E-03 | 5.00E-02 | 5.20E-02 | 1.73 | 达标 |
| 大河寨村 | 1小时 | 5.63E-03 | 5.00E-02 | 5.56E-02 | 1.85 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 1小时 | 2.10E-02 | 5.00E-02 | 7.10E-02 | 2.37 | 达标 |

表4.2-22  叠加后非甲烷总烃环境质量浓度预测结果一览表

| 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（mg/m3 ） | 现状浓度/（mg/m3 ） | 叠加后浓度（mg/m3 ） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳村集村 | 1小时 | 1.12E-01 | 5.45E-01 | 6.57E-01 | 32.87 | 达标 |
| 西寨村 | 1小时 | 1.57E-01 | 5.45E-01 | 7.02E-01 | 35.08 | 达标 |
| 牛村 | 1小时 | 1.53E-01 | 5.45E-01 | 6.98E-01 | 34.9 | 达标 |
| 荣村 | 1小时 | 1.66E-01 | 5.45E-01 | 7.11E-01 | 35.55 | 达标 |
| 吴拐村 | 1小时 | 1.46E-01 | 5.45E-01 | 6.91E-01 | 34.56 | 达标 |
| 高庄村 | 1小时 | 1.23E-01 | 5.45E-01 | 6.68E-01 | 33.41 | 达标 |
| 马头村 | 1小时 | 1.96E-01 | 5.45E-01 | 7.41E-01 | 37.03 | 达标 |
| 许家庄村 | 1小时 | 1.20E-01 | 5.45E-01 | 6.65E-01 | 33.27 | 达标 |
| 大口寨村 | 1小时 | 1.17E-01 | 5.45E-01 | 6.62E-01 | 33.09 | 达标 |
| 李信村 | 1小时 | 1.43E-01 | 5.45E-01 | 6.88E-01 | 34.39 | 达标 |
| 西没岸村 | 1小时 | 1.22E-01 | 5.45E-01 | 6.67E-01 | 33.34 | 达标 |
| 新成寨村 | 1小时 | 1.71E-01 | 5.45E-01 | 7.16E-01 | 35.79 | 达标 |
| 石佛店村 | 1小时 | 1.12E-01 | 5.45E-01 | 6.57E-01 | 32.84 | 达标 |
| 韩昌湖村 | 1小时 | 1.49E-01 | 5.45E-01 | 6.94E-01 | 34.69 | 达标 |
| 大河寨村 | 1小时 | 2.40E-01 | 5.45E-01 | 7.85E-01 | 39.27 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 1小时 | 3.65E-01 | 5.45E-01 | 9.10E-01 | 45.51 | 达标 |

表4.2-23  叠加后二甲苯环境质量浓度预测结果一览表

| 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（mg/m3 ） | 现状浓度/（mg/m3 ） | 叠加后浓度（mg/m3 ） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳村集村 | 1小时 | 1.13E-03 | 7.50E-04 | 1.88E-03 | 0.94 | 达标 |
| 西寨村 | 1小时 | 1.55E-03 | 7.50E-04 | 2.30E-03 | 1.15 | 达标 |
| 牛村 | 1小时 | 1.49E-03 | 7.50E-04 | 2.24E-03 | 1.12 | 达标 |
| 荣村 | 1小时 | 1.74E-03 | 7.50E-04 | 2.49E-03 | 1.24 | 达标 |
| 吴拐村 | 1小时 | 1.73E-03 | 7.50E-04 | 2.48E-03 | 1.24 | 达标 |
| 高庄村 | 1小时 | 1.25E-03 | 7.50E-04 | 2.00E-03 | 1 | 达标 |
| 马头村 | 1小时 | 1.79E-03 | 7.50E-04 | 2.54E-03 | 1.27 | 达标 |
| 许家庄村 | 1小时 | 1.46E-03 | 7.50E-04 | 2.21E-03 | 1.1 | 达标 |
| 大口寨村 | 1小时 | 1.35E-03 | 7.50E-04 | 2.10E-03 | 1.05 | 达标 |
| 李信村 | 1小时 | 1.89E-03 | 7.50E-04 | 2.64E-03 | 1.32 | 达标 |
| 西没岸村 | 1小时 | 1.44E-03 | 7.50E-04 | 2.19E-03 | 1.09 | 达标 |
| 新成寨村 | 1小时 | 1.77E-03 | 7.50E-04 | 2.52E-03 | 1.26 | 达标 |
| 石佛店村 | 1小时 | 1.13E-03 | 7.50E-04 | 1.88E-03 | 0.94 | 达标 |
| 韩昌湖村 | 1小时 | 1.50E-03 | 7.50E-04 | 2.25E-03 | 1.12 | 达标 |
| 大河寨村 | 1小时 | 2.06E-03 | 7.50E-04 | 2.81E-03 | 1.4 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 1小时 | 6.35E-03 | 7.50E-04 | 7.10E-03 | 3.55 | 达标 |

甲醇、非甲烷总烃、二甲苯在环境保护目标及网格最大浓度点处叠加现状环境质量浓度及其他在建污染源预测值后，小时值浓度均能达标。

本项目大气环境影响预测结果图如下所示：

### 4.2.7 本项目非正常工况下环境影响预测结果

预测本项目非正常工况下污染因子甲醇、非甲烷总烃在环境保护目标及网格最大浓度点处1小时质量浓度贡献值及达标情况见表4.2-24~4.2-25。

表4.2-24  本项目甲醇贡献质量浓度预测结果一览表

| 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/（mg/m3 ） | 出现时间 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳村集村 | 1小时 | 4.02E-03 | 19050921 | 0.13 | 达标 |
| 西寨村 | 1小时 | 5.85E-03 | 19071701 | 0.2 | 达标 |
| 牛村 | 1小时 | 5.04E-03 | 19061022 | 0.17 | 达标 |
| 荣村 | 1小时 | 4.85E-03 | 19072706 | 0.16 | 达标 |
| 吴拐村 | 1小时 | 5.11E-03 | 19080601 | 0.17 | 达标 |
| 高庄村 | 1小时 | 4.93E-03 | 19071721 | 0.16 | 达标 |
| 马头村 | 1小时 | 4.48E-03 | 19080920 | 0.15 | 达标 |
| 许家庄村 | 1小时 | 4.83E-03 | 19041922 | 0.16 | 达标 |
| 大口寨村 | 1小时 | 3.41E-03 | 19041003 | 0.11 | 达标 |
| 李信村 | 1小时 | 5.45E-03 | 19110124 | 0.18 | 达标 |
| 西没岸村 | 1小时 | 2.68E-03 | 19091305 | 0.09 | 达标 |
| 新成寨村 | 1小时 | 5.83E-03 | 19061524 | 0.19 | 达标 |
| 石佛店村 | 1小时 | 4.36E-03 | 19062702 | 0.15 | 达标 |
| 韩昌湖村 | 1小时 | 3.95E-03 | 19110117 | 0.13 | 达标 |
| 大河寨村 | 1小时 | 9.21E-03 | 19072423 | 0.31 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 1小时 | 2.10E-02 | 19072301 | 0.7 | 达标 |

表4.2-25 本项目非甲烷总烃贡献质量浓度预测结果一览表

| 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/（mg/m3 ） | 出现时间 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳村集村 | 1小时 | 2.42E-03 | 19050921 | 0.12 | 达标 |
| 西寨村 | 1小时 | 3.52E-03 | 19071701 | 0.18 | 达标 |
| 牛村 | 1小时 | 3.03E-03 | 19061022 | 0.15 | 达标 |
| 荣村 | 1小时 | 2.92E-03 | 19072706 | 0.15 | 达标 |
| 吴拐村 | 1小时 | 3.08E-03 | 19080601 | 0.15 | 达标 |
| 高庄村 | 1小时 | 2.97E-03 | 19071721 | 0.15 | 达标 |
| 马头村 | 1小时 | 2.69E-03 | 19080920 | 0.13 | 达标 |
| 许家庄村 | 1小时 | 2.91E-03 | 19041922 | 0.15 | 达标 |
| 大口寨村 | 1小时 | 2.05E-03 | 19041003 | 0.1 | 达标 |
| 李信村 | 1小时 | 3.28E-03 | 19110124 | 0.16 | 达标 |
| 西没岸村 | 1小时 | 1.61E-03 | 19091305 | 0.08 | 达标 |
| 新成寨村 | 1小时 | 3.51E-03 | 19061524 | 0.18 | 达标 |
| 石佛店村 | 1小时 | 2.62E-03 | 19062702 | 0.13 | 达标 |
| 韩昌湖村 | 1小时 | 2.38E-03 | 19110117 | 0.12 | 达标 |
| 大河寨村 | 1小时 | 5.54E-03 | 19072423 | 0.28 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 1小时 | 1.26E-02 | 19072301 | 0.63 | 达标 |

由上表可知，在非正常工况下，甲醇、非甲烷总烃在环境保护目标及网格最大浓度点处1小时质量浓度贡献值均可达标，但与正常排放情况下的预测结果相比有明显增大。因此，必须要加强对生产设施和环保设施的检修，尽量避免非正常工况的出现。

### 4.2.8 厂界无组织废气排放预测

根据2019年逐日逐次的气象数据，采用AERMOD模型预测本项目厂界浓度结果见表4.2-26。

表4.2-26    无组织排放在厂界处浓度预测结果

| 位置 | 非甲烷总烃 | 甲醇 | 二甲苯 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 北厂界 | 0.1020 | 5.10 | 0.0073 | 0.73 | 0.0009 | 0.47 |
| 东厂界 | 0.1050 | 5.25 | 0.0065 | 0.65 | 0.0008 | 0.41 |
| 西厂界 | 0.1040 | 5.20 | 0.0071 | 0.71 | 0.0009 | 0.44 |
| 南厂界 | 0.0870 | 4.35 | 0.0089 | 0.89 | 0.0011 | 0.56 |
| 评价标准 | 2.0 | 1.0 | 0.2 |

由上表可知，本项目无组织排放的非甲烷总烃、甲醇、二甲苯在各厂界处的预测值均不超标。

### 4.2.9 排气筒内径合理性分析

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的要求，排气筒出口处气体排放速率Vs不得小于按下式计算出的风速Vc的1.5倍：

式中：

——排气筒出口高度处环境风速的多年平均风速，按风速廓线幂指数求算，该地年平均风速为2.0m/s；

K——韦伯斜率；

——   函数，          。

有组织排放的排气筒内径合理性分析计算结果见表4.2-27。

表4.2-27    排气筒内径合理性分析结果

| 污染源 | 废气量 （Nm3/h） | 高度 （m） | 出口内径 （m） | 设计烟气出口流速Vs（m/s） | Vc （m/s） | 1.5Vc （m/s） | 是否 合理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 20000 | 15 | 0.7 | 14.45 | 4.82 | 7.23 | 合理 |
| 2#排气筒 | 3000 | 15 | 0.3 | 11.475 | 4.82 | 7.23 | 合理 |

由表4.2-27可知，本项目排气筒及烟囱烟气出口流速Vs大于对应的1.5Vc，能够满足GB/T3840-91要求，排气筒出口内径合理。

### 4.2.10大气环境防护距离

大气环境防护距离

根据导则《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）要求，从厂界起所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域，以自厂界起超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。

本项目大气污染物短期贡献浓度均无超标点，因此，无需设置大气环境防护距离。

### 4.2.11 污染物排放量核算结果

本项目全厂废气污染物排放量核算结果见表4.2-28~4.2-30。

（1）有组织排放量核算

表4.2-28    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | 1# | 非甲烷总烃 | 3.6 | 0.0719 | 0.023 |
|  |  | 甲醇 | 6 | 0.119 | 0.0187 |
| 2 | 2# | 非甲烷总烃 | 55 | 0.1635 | 0.2779 |
|  |  | 二甲苯 | 13 | 0.0388 | 0.0543 |
|  |  | 甲醇 | 23 | 0.0693 | 0.0265 |
| 一般排放口合计 | 非甲烷总烃 | 0.3009 |
|  | 二甲苯 | 0.0543 |
|  | 甲醇 | 0.0452 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 非甲烷总烃 | 0.3009 |
|  | 二甲苯 | 0.0543 |
|  | 甲醇 | 0.0452 |

（2）无组织排放量核算

表4.2-29   大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染物防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | / | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 规范操作、定期巡检 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） | 2.0 | 0.0327 |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  | 0.2 | 0.0055 |
|  |  |  | 甲醇 |  |  | 1.0 | 0.0062 |
| 2 | / | 甲醇罐区 | 甲醇 | 规范操作、定期巡检 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） | 1.0 | 0.0002 |
| 3 | / | 环氧乙烷、环氧丙烷罐区 | 非甲烷总烃 | 储罐氮封+放空阀出口设置活性炭吸附，定期更换活性炭；规范操作、定期巡检 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） | 2.0 | 0.0681 |
| 4 | / | 原料库 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） | 2.0 | 0.1324 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 非甲烷总烃 | 0.2332 |
|  | 甲醇 | 0.0064 |
|  | 二甲苯 | 0.0055 |

（3）项目大气污染物年排放量核算

表4.2-30    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 0.5341 |
| 2 | 二甲苯 | 0.0598 |
| 3 | 甲醇 | 0.0516 |

### 4.2.12 大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表见附件11。

### 4.3地表水环境影响分析

### 4.3.1评价等级和评价范围确定

4.3.1.1评价等级

本项目废水主要为设备冲洗废水、地面清洁废水、水环真空泵排放废水、分析化验废水、循环冷却水排污水、夏季罐区喷淋降温废水、生活污水等。其中，设备冲洗废水、水环真空泵排放废水作为原料水回用于生产（缓蚀剂、破乳剂、杀菌剂作为油田开采使用助剂，成分主要有：缓蚀剂、表面活性剂、混合苯，故废水中含微量的有机物不影响产品规格，符合使用要求），夏季罐区喷淋降温废水、循环冷却水排污水作为现有工程原料水回用不外排（循环冷却水排污水、夏季罐区喷淋降温废水回用于制备PH调节剂。PH调节剂用于油田集输系统，能和多种添加剂配伍，故废水中含微量的有机物不影响产品规格，符合使用要求），生活污水、地面清洁废水、分析化验废水排入濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站进行处理，处理后进入濮阳市第三污水处理厂处理后，最终排入金堤河，金堤河水体功能区划为Ⅳ类标准。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.2.2.2“间接排放建设项目评价等级为三级B”，因此，本次地表水环境评价等级为三级B。

4.3.1.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“5.3.2.2三级B，其评价范围应符合以下要求：a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境影响范围所及的水环境保护目标水域。”因此，本次地表水评价范围为濮阳市第三污水处理厂排水口至金堤河宋海桥省控断面，共18.6km河段。

### 4.3.2地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中7.1.2“水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测”和8.1.2“水污染影响型三级B评价。主要评价内容包括：a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b）依托水处理设施的环境可行性评价。”

综上，本次评价仅对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性以及依托水处理设施的环境可行性进行简要分析。

4.3.2.1水污染控制和水环境影响减缓措施有效性

本项目废水经濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站处理后进入濮阳市第三污水处理厂处理。根据工程分析，项目废水经濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站处理后园区总排口废水水质可以满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）表1 间接排放限值要求和濮阳市第三污水处理厂进水水质标准要求。

4.3.2.2依托水处理设施的环境可行性

（1）濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站设计处理能力为35m3/d，处理工艺为“混凝气浮+水解酸化+HBF系统”，可接纳园区内各企业废水，目前已建设完成，可投入运行。

本项目废水量为1.042m3/d，为生活污水、地面清洁废水、分析化验废水，根据现场调查及濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园出具的证明，濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站设计规模为35m3/d，其中处理生活污水设计规模为20m3/d、工业污水设计规模为15m3/d。目前濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园入驻企业11家， 11家企业产生的主要为生活污水，无工业废水，根据濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园出具的证明（见附件12），现园区企业生活污水排放量为2m3/d，园区污水处理站生活污水处理余量为18m3/d，工业污水处理余量为15m3/d，本项目废水占园区污水处理站余量的3.2%，故园区污水处理站有能力接纳本项目产生的生活污水。

园区生活污水处理系统进水水质为COD285 mg/L、氨氮26.0mg/L，本项目进园区污水污染物浓度分别为COD240mg/L、氨氮20mg/L，满足园区进水水质要求。

综上，本项目废水从水量、水质等方面分析均符合园区生活污水处理系统相关处理要求。

（2）濮阳市第三污水处理厂位于濮阳县清河头乡东大韩村东南，污水处理厂的收水范围为濮阳市产业集聚区首先发展的12km2，主要处理园区的生活污水和工业废水。设计处理规模为10万m3/d，一期工程为5万m3/d，采用“改良型氧化沟工艺+混凝沉淀过滤”处理工艺，已于2008年11月进行了环境影响评价工作，并得到了河南省环保厅的批复。出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。目前濮阳市第三污水处理厂设有500m3的废水暂存池，可用来储存废水，因此，濮阳市第三污水处理厂有能力接纳本厂区废水。

a、本项目位于濮阳市第三污水处理厂的收水范围内，目前该污水处理厂已建成投入运行，并于2013年4月通过省环保厅验收。

b、根据调查，濮阳市第三污水处理厂现状处理水量约3万m3/d，剩余2万m3/d，项目厂外污水管网已建成，因此，本项目建成后产生的废水可以进入濮阳市第三污水处理厂进行处理。本项目废水经濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站处理后，外排废水污染物浓度能够满足濮阳市第三污水处理厂进水指标；结合本项目工程分析和其他同类企业的废水水质情况，项目废水所含有水质简单，主要为COD、氨氮等污染物，不会对污水处理站的运行产生不利影响，因此，本项目废水经厂区污水处理站处理后达标排放，不会对濮阳市第三污水处理厂的正常运营造成不利影响。

综上所述，从管网、水量、水质和处理工艺上来说，濮阳市第三污水处理厂都完全有能力接收本项目废水，从最不利废水排放情况来说，污水处理厂也能对废水排放起到一定的缓冲作用，不会对濮阳市第三污水处理厂的正常运营造成影响，因此，本项目废水进入濮阳市第三污水处理厂是可行的。

## 4.4运营期地下水环境影响分析

#### 4.4.1 评价区域水文地质状况

4.4.1.1地质

参考《河南东方雨虹建筑材料有限公司防水材料系列项目岩土工程勘察报告》，场地地形平坦，地貌单一，属黄河中下游冲洪淤积平原。场地在揭露深度范围内均为第四系沉积层，根据物理力学特征共划分10个地质单元层，其各地质单元层的岩土特征如下：

第1单元层：素填土褐黄色，以粉土为主，含碎砖块、灰渣、碎木屑、植物根等少量杂物，表层多处为耕田土。场区普遍分布，厚度：0.40～1.80m，平均0.78m；层底标高：51.45～53.54m，平均52.79m；层底埋深:0.40～1.80m，平均0.78m。

第2单元层：粉土夹粉质粘土褐黄色，稍湿~湿，稍密，摇震反应中等-迅速，无光泽反应，低干强度，低韧性，具锈染，不均质，含少量粘土团，多处夹厚0.3m左右可塑状粉质粘土。场区南部局部缺失，厚度：0.90～4.90m，平均2.65m；层底标高:47.99～52.13m，平均50.13m；层底埋深：1.30～5.90m，平均3.45m。属中压缩性土。

第2-1单元层：粉质粘土黄褐~棕褐色，软可塑，光滑，干强度、韧性中等，无摇震反应，具锰染，不均质，多处夹厚20cm左右稍密状粉土，局部呈水平层理。分布在场区南部，厚度:0.40～3.00m，平均1.37m;层底标高:48.19～50.81m,平均49.78m；层底埋深:2.60～5.30m，平均3.74m。属中压缩性土。

第3单元层：粉土夹粉砂褐黄~褐灰色，湿，中密，摇震反应慢，无光泽反应，低干强度，低韧性，均质，砂粒含量稍高，多处相变为粉粒含量较高的粉砂，场区内局部夹厚30cm左右可塑状粉质粘土。场区普遍分布，厚度：4.80～7.90m,平均6.55m;层底标高：41.99～43.86m，平均43.16m；层底埋深:9.50～11.80m，平均10.41m。属中压缩性土。

第4单元层：粉质粘土夹粉土褐灰色，软可塑，光滑，干强度、韧性中等，无摇震反应，具锰染，均质，粉粒含量稍高，局部夹厚20cm左右稍密状粉土。场区内局部缺失，厚度：0.40～3.10m，平均1.25m；层底标高：40.13～43.03m，平均41.90m；层底埋深：10.40～13.40m，平均11.68m。属中压缩性土。

第5单元层：粉质粘土夹粉土褐灰~棕褐色，可塑~硬可塑，光滑，干强度、韧性中等，无摇震反应，多处夹厚40cm左右中密状粉土。场区普遍分布，厚度：0.50～4.80m，平均2.29m；层底标高：37.05～42.01m，平均39.14m；层底埋深：11.80～17.00m，平均14.44m。属中压缩性土。

第5-1单元层：粉土褐灰色，湿，中密，摇震反应中等，无光泽反应，低干强度，低韧性，均质。场区内多为透镜体，分布不连续，厚度：0.30～2.40m，平均1.21m；层底标高：38.01～41.49m，平均39.71m；层底埋深:12.40～16.10m，平均13.84m。属中压缩性土。

第6单元层：粉土褐黄色，湿，密实，摇震反应中等-迅速，无光泽反应，低干强度，低韧性，具锈染，不均质，砂粒含量稍高。场区内局部分布，厚度：0.10～3.20m，平均1.34m；层底标高：34.16～39.04m，平均37.58m；层底埋深:15.00～19.20m，平均16.03m。属中压缩性土。

第7单元层：粉砂褐黄~灰黄色，饱和，中密~密实，主要矿物成分为石英、长石，云母等暗色矿物次之，不均质，局部相变为密实状细砂或粉土。场区南部局部缺失，厚度：0.20～4.10m，平均1.98m；层底标高：35.11～38.91m，平均36.92m；层底埋深：15.00～19.00m，平均16.66m。属低压缩性土。

第8单元层：细砂褐黄色，饱和，密实，主要矿物成分为石英、长石，云母等暗色矿物次之，均质。场区普遍分布，该层未揭穿，已揭最大厚度13.60m。属低压缩性土。

4.4.1.2 区域地下水文地质

濮阳市地下水属于松散岩类孔隙水，总体流向是由西南向东北，但本项目所在集聚区位于黄河北岸，受黄河地表水补给区域地下水影响，项目所在区域浅层地下水自东南向西北方向径流，见图 4.4-1。根据含水层的岩性结构，埋藏条件及动力特征，本区域可划分为潜水含水系统、浅层承压含水系统和深层承压含水系统。

图4.4-1    本项目所在区域浅层地下水流向图

1）潜水含水系统

该含水系统为全新统黄河冲积物所组成，在全区均有分布，属潜水，局部承压。含水层为粉细砂，局部为细中砂，多夹粘性土薄层，其厚度受古河道分布控制，在古河道带，含水砂层总厚度20-25m，底板由不甚稳定的粘性土层所组成，埋深30-40m；在古河间带，含水砂层厚度小于5，底板埋深24-30m。潜水含水层与浅层承压含水层之间分布一层由亚沙土、亚粘土组成的弱透析水层，厚4-20 m，二含水层系统之间水力联系密切，共同组成浅层地下水系统。

潜水含水系统富水性在古河道带较好，单井涌水量150-1300m3/d，古河间带富水性较差，单井涌水量小于50m3/d。该含水系统开启程度最大，接受大气降水、地表水和农灌补给，其排泄主要为人工开采、下渗越流和蒸发。另外，该含水系统埋藏浅，与外界水的交换频繁，易受污染。该含水系统目前主要为农业灌溉和农村人畜用水。

潜水化学类型较为单一，以HCO3-型水为主，阳离子组合分带性明显。在渗入条件较好的古河道高地带，水化学类型为HCO3—Ca·Mg型，Na+ 含量及矿化度沿地下水径流方向不断增高，矿化度0.51-0.58g/L，具有Na+ 含量高，矿化度低的特点。在马颊河流经的地段，由于河水大量补给、与潜水混合和脱硫酸等化学作用潜水中普遍检出H2S，局部地形低洼地区，形成Cl·SO4·HCO3型水。

2）浅层承压含水系统

该含水系统由上更新统黄河冲积物所组成，其底板厚度为80-103m，顶部有一层粘土、亚粘土、亚砂土所组成的4-20m厚相对隔水层，与上部的潜水含水层系统隔开。

区内浅层承压系统的富水性与古河道的分布和结构密切相关。古河道带渗透性强，地下水补给条件良好，单井涌水量大，水量较丰富；而古河道间带颗粒细，渗透性差，单井涌水量小。根据河南省水文地质一队提供的资料，濮阳市境内又分为中等富水区和强富水区。中等富水区单井涌水量5-10m3/h，含水层厚度10-20m，濮阳市区在该区内；该富水区单井涌水量10-30m3/h，含水层多为中、细砂，局部粗砂，厚度10-30m，区内有两处呈带状分布，一处在花园屯—戚城—油田供应处—油田物探公司—大寨一线，一处在皇甫—后范庄—马庄桥一带。该含水层接受潜水越流及区域径流补给，以人工开采为主要排泄途径，含盐量小于1mg/L，是生活和工业用水的主要地下水源。

浅层承压水以HCO3- 型水为主，矿化度0.7-1.1g/L，绝大部分小于1.0g/L，水质较好，阳离子呈带状分布。总的来说，沿地下水流向由于Ca2+、Mg2+与Na+交换所致，使浅层承压水化学类型由HCO3—Ca·Mg型水向HCO3—Na·Mg·Ca型水转化地下水中。

3）深层承压含水系统

深层承压含水系统由中、早更新统及上第三系河湖相地层所组成，其顶界埋深为90-103m，顶部有稳定且厚的粘性土层，将其与上层的浅层含水系统隔开。该含水系统在濮阳不同地区含水砂层分布差别较大。根据有关资料，铁丘南，在121.50-195.50m之间有三个含水层，总厚度28.5m，降深6.42m时，涌水量43.9m3/h（滤水管直径为146mm）；油田基地及柳屯地区含水砂层单层厚度较小，以粉细砂和中砂为主，一般可见6-8层，单井涌水量32-144m3/d；砂层厚度较大的地方，单井涌水量较大，如大寨—双庙及北昌湖—呼沱一线，降深15m时，单井涌水量可达1000-2000m3/d，其他地区单井涌水量一般小于1000m3/d。该含水系统与上部含水系统之间的联系微弱，与当地气象要素变化几乎无关，水质较差，为氯化物型微咸水。

深层承压含水系统地下水化学类型以SO4·Cl—Na·Mg及HCO3·Cl—Na·Mg为主，矿化度0.89-2.1g/L，为微咸水，随深度增加，矿化度有增高的趋势，而硬度有减少的趋势，反应深层承压含水系统的湖相沉积背景和封闭还原的水文地球环境，不宜作为饮用水水源。

本项目所在区域浅层水文地质图见图 4.4-2，深层水文地质图见图 4.4-3，水文地质剖面图见图 4.4-4。

图4.4-2    本项目所在区域浅层水文地质图

图4.4-3  本项目所在区域深层水文地质

图4.4-4     水文地质剖面图

4.4.1.3区域地下水资源

据统计，濮阳市共有机井约8000眼，浅层地下水底板埋深80～120 m，储存量为17.71×108m3，允许开采量为9907×104 m3/a，多年平均开采量为19302 ×104 m3/a，处于超采状态，平水年超采量为10074×104 m3/a，属严重缺水城市。由于地下水位埋深多大于4m，认为基本无蒸发消耗，人工开采是其主要排泄方式，浅层地下水的补给主要是接受径流补给和大气降水及地表水体的入渗补给。

濮阳市境内地下水分为浅层地下水、中层地下水和深层地下水。地下水位埋深一般大于10m。金堤河以北工农业生产主要依靠地下水，开采量大于补给量，形成了大面积浅层地下水漏斗区，即濮—清—南浅层地下水漏斗区。

本项目所在区域浅层地下水的径流条件主要是受地形和补给源的控制，调查区浅层地下水整体流向由东南向西北径流，水利坡度1%～7‰。地下水在径流过程中受河流和人为等因素影响，局部流向发生变化，如区内金堤河河水水位标高均高于两侧地下水水位标高，故金堤河河水补给周边浅层地下水，导致金堤河周边地下水水位相对较高，金堤河北侧地下水由东南向西北径流，水力坡度为1%～5‰。同时金堤河北侧受黄河补给影响整体由东南向西北径流。靠近金堤河附近地下水由西南向东北径流，水力坡度为1%～7‰。

4.4.1.4  区域环境水文地质条件

本项目所在区域岩性以细砂为主，参考《环境影响评价实用技术指南》（ISBN978-7-111-22872-1）地下水环境影响评价章节表4-2黄、淮、海平原地区渗透系数经验值一览表，细砂渗透系数为6~8m/d即7×10-5~9×10-5cm/s，则包气带防污性能为中，说明地下水不容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对地下水的污染较小。

场区内地下水属孔隙潜水类型，其补给来源以大气降水和侧向迳流为主，以蒸发开采和侧向迳流为主要排泄途径，动态变化受季节性降水控制，水位年变幅为2.0m左右。场地内勘察期间，地下水稳定水位埋深16.1~17.0m(平均埋深16.49m左右)，水位年变化幅度2.0m左右，近3-5年最高水位13.0m左右。

勘察期间内地下水水位埋深情况详见下表：

表4.4-1  初见水位情况

| 水位 | 数据个数 | 水位埋深(米) | 水位标高(米) |
| --- | --- | --- | --- |
| 初见水位情况 | 5 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 |
|  |  | 15.10 | 16.00 | 15.58 | 37.68 | 38.19 | 37.97 |
| 稳定水位情况 | 7 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 |
|  |  | 16.10 | 17.00 | 16.49 | 36.66 | 37.29 | 37.05 |

4.4.2地下水污染途径分析

地下水污染途径可分为四类：

A、间歇入渗型

污染物通过大气降水或灌溉水的淋滤，使固体废物、表层土壤或地层中的有毒有害物质周期性（灌溉旱田、降雨时）从污染源通过包气带土壤渗入。这种渗入一般是呈非饱和状态的淋雨状渗流形式，或者呈短时间的饱水状态连续渗流形式，此类污染的对象主要为浅层地下水。

B、连续入渗型

污染物随各种液体废弃物不断地经包气带上部的表土层完全饱水呈连续渗流形式，而其下部（下包气带）呈非饱和水的淋雨状的渗流形式渗入含水层，污染对象主要为浅层含水层。

C、越流型

污染物通过层间越流形式转入其他含水层。转移是通过天然途径（水文地质天窗）、人为途径（结构不合理的井管、破损的老井管等）或人为开采引起的地下水动力条件的变化而改变了越流方向，使污染物通过大面积的弱隔水层越流转移到其他含水层，污染对象为潜水或承压水。

D、径流型

污染物通过地下水径流的形式进入含水层，或者通过废水处理井、岩溶发育的巨大岩溶通道、废液地下储存层的隔离层的破裂进入其他含水层，污染对象为潜水或承压水。

表4.4-2   地下水污染途径一览表

| 类型 | 污染途径 | 污染来源 | 被污染的含水层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 间歇入渗型 | 降雨对固体废弃物的淋滤 矿区疏干地带的淋滤和溶解 灌溉水及降水对农田的淋滤 | 工业和生活固体废物疏干地带的易溶矿物主要是农田表层土壤残留的农药、化肥及易溶盐类 | 潜水 |
| 连续入渗型 | 渠、坑等污水的渗漏 受污染地表水的渗漏 地下排污管道的渗漏 | 各种污染水及化学液体受污染的地表污水体各种污水 | 潜水 |
| 越流型 | 地下水开采引起的层间越流 水文地质天窗的越流 经井管的越流 | 受污染的含水层或天然咸水等 | 潜水或承压水 |
| 径流型 | 通过岩溶发育通道的径流 通过废水处理井的径流 盐水入侵 | 各种污染或被污染的地表水 各种污水 海水或地下咸水 | 主要是潜水 潜水或承压水 潜水或承压水 |

本项目实施后，对地下水水质污染主要途径为间歇入渗型、连续入渗型，即通过包气带渗漏污染和通过河流侧渗或垂直渗漏污染地下水。

### 4.4.3地下水评价工作等级及评价范围

4.4.3.1评价等级

本项目建设和生产运营过程中，原辅材料、反应中间产物等输送管道和储存装置可能发生渗漏而对地下水质造成污染影响。《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，I类、II类、III类建设项目的地下水环境影响评价应执行HJ610-2016的要求，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，本项目地下水环境评价工作等级判定如下：

1）划分依据

I 项目类别

依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A确定了建设项目所属地的地下水环境影响评价项目类别，分类原则见表4.4-3。

本项目是生产表面活性剂项目，属于化工制造行业，环评类别为报告书。因此，项目类别为I类。

II 地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表4.4-4。

表4.4-3   地下水环境影响评价行业分类表

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价类别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| L石化、化工 |  |
| 85、基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造 | 除单纯混合和分装外 | 单纯混合或分装的 | I | II |

表4.4-4   地下水环境敏感程度分级判据

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水源地：特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区①。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：①“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

根据收集的水文地质资料（资料引用濮阳市产业集聚区总体发展规划环境影响评价报批版和濮阳市新型化工基地开发规划环境影响报告书报批版），本项目所在区域浅层地下水流向为由东南向西北，本项目发生泄漏影响层主要为浅层地下水流，在该流向下游距离1500m 范围内有2个村庄存在，分别为201m的大河寨村、1052m的西寨村，根据现场走访调查，目前这2个村庄已实现了集中供水，供水水源为濮阳城区中心水厂，因此，本项目下游1500m 范围内没有分散式饮用水水源。根据污染物迁移距离计算结果，对应5000d 时，本项目下游迁移距离为1438m，即在本项目评价范围（下游取1438m）内没有分散式饮用水源地。且本项目不在集中式饮用水源准保护区和准保护区外的补给径流区内，不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区及保护区以外的分布区，不涉及未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区，同时不涉及分散式饮用水水源地。

因此，本项目地下水环境敏感程度分级为不敏感。

（2）评价工作等级划分依据

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价工作等级划分见表4.4-5。

表4.4-5   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（3）评价工作级别确定

综合以上分析，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价工作等级划分原则，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

4.4.3.2评价范围

本项目厂址位于黄河冲积平原区，地质水文条件相对简单。本次评价范围确定先根据导则推荐公式计算出理论范围值，再根据厂址区域地下水环境保护目标分布情况调整理论范围值。

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d，根据《濮阳市产业集聚区规划环境影响报告书（2016-2020）》，K=5.92m/d。

I—水力坡度，无量纲；根据《濮阳市产业集聚区规划环境影响报告书（2016-2020）》，水力坡度范围为0.007~0.01，本次取值平均值为0.0085。

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne —有效孔隙度，无量纲。

评价区域潜水含水介质以粉细砂为主，孔隙度为0.26~0.53，有效孔隙度比孔隙度少5-10%，因此评价区域潜水含水层有效孔隙度约为0.23~0.50。因此确定评价区域有效孔隙度取值0.35。

经计算L=1438m，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）确定本项目评价范围以厂址为边界，地下水流向两侧719m，下游1438m范围内的浅层地下水，具体范围见图4.4-5。

图4.4-5    地下水调查评价范围示意图

#### 4.4.3.3地下水污染途径

（1）废水：工程废水收集管线、处理设备等若防渗效果不好，出现跑、冒、滴、漏等非正常排放现象，将导致废水下渗污染地下水。同时，若不采取有效的防治措施，废水事故排放亦会对地下水环境产生污染影响。

（2）原辅材料及产品：物料的输送管道和储存装置如罐区储罐等若防渗效果不好，发生渗漏后可能污染地下水。

（3）废渣：工程固体废物如废包装物等若采用坑池存放或直接堆存在地面，若放置的位置选择不当，防雨、防渗措施不到位，污染物经过雨水淋滤下渗，易对地下水造成污染。

### 4.4.3.4地下水环境影响分析

（1）预测因子

根据工程分析及项目特点，本次地下水影响分析选取COD为预测因子。

（2）预测情景

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本次环评要求拟建工程依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等要求进行分区防渗，因此，本次评价只进行非正常状况下地下水影响预测。

非正常工况通常为工艺设备、地下水环保措施因老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求。

（3）预测源强

本项目各设备均在地面设置，厂区按环评要求采取防渗措施后，并定期进行设备维护，出现渗漏及时发现处理，不会渗入地下影响地下水。

项目废水经园区污水处理站处理后进入濮阳市第三污水处理厂，最终排入金堤河。项目特征污染物主要为COD，COD最高浓度280mg/L。注入时间以60d计。根据有关资料，COD是耗氧量的2.7倍，因此，COD泄漏量折算成耗氧量为103.7mg/L。

（4）预测时段

本次评价预测时段包括污染发生后1d、100d、1000d等重要时间节点，了解污染物在地下水中的迁移规律。

（5）预测模型及参数确定

1）预测模型

根据地下水导则三级评价可选择解析法或类比分析法进行影响预测。本项目非正常情况下的泄漏是点源滴漏，污染物的排放对地下水流场没有影响，同时根据地质勘测资料，区域内含水层基本一致，变化很小，因此本次地下水预测采用地下水溶质运移解析法中的一维稳定流动一维水动力弥散模式进行预测。预测模型如下：

式中：x---预测点至污染源强距离（m）

C---t时刻x处的地下水浓度（mg/L）

C0---废水浓度（mg/L）

D---纵向弥散系数（m2/d）

t---预测时段（d）

U---地下水流速（m/d）

erfc（）---余误差函数

2）预测参数确定

①纵向弥散系数

根据张志红等人对不同土壤弥散系数的测定（一维土柱水动力弥散试验），可知不同类型土壤的弥散系数，详见表4.4-6。

表4.4-6    各类土质弥散系数经验值

| 土壤类型 | 砂土 | 粉质粘土 | 粘质粉土 | 粘土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弥散系数（cm2.s-1） | 1.46×10-3 | 1.71×10-9 | 8.46×10-9 | 2.31×10-11 |

根据资料，厂址区域土壤依次为粉土、粉质粘土、粉砂、粉质粘土，确定项目所在区域弥散系数为1.46×10-3 cm2.s-1（0.013 m2/d）。

②地下水流速

地下水流速可以利用水利坡度及渗透系数求出。具体计算公式为：

U=kI

其中：U—地下水流速（m/d）；

k—渗透系数（m/d），根据《濮阳市产业集聚区规划环境影响报告书（2016-2020）》，K=5.92m/d；

I—水力坡度，水力坡度范围为0.007~0.01，本次取值平均值为0.0085。

经计算，建设项目所在区域地下水流速取0.05032m/d。

③预测参数

根据以上分析结果，确定本次地下水预测参数，见表4.4-7。

表4.4-7   地下水预测参数选取汇总表

| 参数 | C0 | D(m2/d) | T(d) | U(m/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值 | 耗氧量：103.7mg/L | 0.013 | 1-1000 | 0.05032 |

（6）地下水影响预测分析

根据预测模型，计算废水管线破裂事故性渗漏情况下对地下水的影响，预测结果见表4.4-7~4.4-8和图4.4-6~4.4-10。

结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），选取泄漏后污染物浓度最大时间1d、100d、1000d、厂界、厂址下游的大河寨村进行预测，预测结果见表4.4-8~4.4-9和图4.4-6~4.4-10。

表4.4-8    非正常状况下本项目厂址下游地下水耗氧量预测结果一览表

| 名称 | 最大预测值（mg/L） | 最大预测值出现距离（m） | 最远影响距离（m） | 开始超标距离（m） | 开始达标距离（m） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1d | 103.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 100d | 75.67 | 3 | 18 | 1 | 0 | 3 |
| 1000d | 24.54 | 49 | 93 | 39 | 0 | 3 |

表4.4-9    非正常状况下敏感点及厂界地下水耗氧量预测结果一览表

| 名称 | 敏感点距事故源距离（m） | 污染物到达敏感点时间（d） | 最大预测值（mg/L） | 最大预测值出现时间（d） | 开始超标时间（d） | 开始达标时间（d） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 15 | 72 | 43.38 | 319 | 211 | 478 | 3 |
| 大河寨村 | 201 | 2620 | 12.23 | 4014 | 3689 | 4369 | 3 |

根据预测结果可知非正常状况下：

1）耗氧量第1天、第100天、第1000天最大预测值分别为103.7mg/L、75.67mg/L、24.54mg/L，均不能能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，耗氧量开始达标的距离分别为1m、0m、0m，均未超出厂界。

2）厂界处耗氧量的浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小。厂界耗氧量到达时间为72d，厂界最大预测值为43.38mg/L、出现时间为319d，厂界耗氧量于211d开始超标，于478d开始达标；大河寨村耗氧量到达时间为2620d，最大预测值为12.23mg/L、出现时间为4014d，大河寨村耗氧量于3689d开始超标，于4369d开始达标。本项目废水泄漏后厂界及敏感点贡献值均不能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

评价要求企业需避免非正常工况下废水渗漏对下游地下水保护目标的影响，要加强对污水站的维护管理，定期监测厂址周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。

#### 4.4.3.5地下水污染预防措施

为减少本项目对周边环境地下水的影响，将污水管道的暗沟、罐区、仓库、生产车间作为重点污染防治区，将办公楼、制氮房、控制室、循环水泵房等作为一般污染防治区，进行分区防渗。如果出现污水渗漏，以及管道破裂等事故，及时采取相应的事故处理措施，防止污染地下水。采取上述措施后，本项目废水发生渗漏事故的概率较小。

同时，项目固废依托河南中原助剂有限公司化工分公司一般固废暂存间和危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB78599-2001）及其修改单要求进行设计、施工，已根据区域地质条件采取的防渗措施，因此，固废堆存一般不会对地下水构成影响。

综上所述，企业在采取相应的强化防渗措施的前提下，同时按照地下水导则加强管理，对区域地下水环境造成影响的可能性较小。

## 4.5 运营期声环境影响预测与评价

### 4.5.1 声源源强及声源分布

本项目产噪设备主要有为泵类、制氮机组、冷冻机组等，均安装在车间内，因此，把车间内的设备声级进行叠加后进行等效处理。车间主要设备的噪声值在85~100dB(A)之间。

工程中对各产噪设备采取的降噪措施主要有：①源强控制，即在设备选型上采用低噪声设备、加减振垫；②消声治理，对风机加装消声器，并保证消声器效果不小于20dB(A)；③隔声，主要是将机械动力性噪声设备设置于车间内。此外，在总图布置时考虑声源方向和车间噪声强弱、绿化等因素，进行合理布局，起到降噪作用。

通过采取以上措施，各种噪声设备的噪声值得以较大幅度的削减，削减量在15dB(A)左右，类比其它企业采取上述隔声降噪措施的运行情况，效果较好。

本项目设备噪声源强值及治理情况见表4.5-1。

表4.5-1    本项目主要高噪设备及及噪声源强一览表

| 污染源 | 设备名称 | 数量 （台） | 设备源强值[dB(A)] | 车间外1m[dB(A)] | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 真空泵 | 3 | 90 | 75 | 减振、隔声 |
| 制氮间 | 制氮机组 | 1 | 85 | 85 | 减振、隔声 |
|  | 空压机组 | 1 | 100 |  |  |
| 冷冻机组间 | 冷冻水循环泵 | 2 | 90 | 75 | 减振、隔声 |

### 4.5.2 预测点位

根据工程特点及区域环境特征，本评价声环境影响预测点位为各厂界。

### 4.5.3 评价标准

本次声环境影响预测评价标准厂界标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，评价标准详见表4.5-2。

表4.5-2   环境噪声评价标准

| 评价标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

### 4.5.4 预测模式

根据本项目主要高噪声设备的分布状况和车间外源强，采用噪声叠加模式进行预测，公式如下：

（1）无指向性点声源的几何发散衰减公式：

式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；

LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r ——预测点距噪声源距离，（m）；

r0——源强外1m处。

（2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T ——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

（3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

### 4.5.5 预测结果与评价

根据项目实施后全厂噪声源在厂区的分布，分别选择距厂界较近的主要高噪声源，对厂界的影响进行预测，预测结果详见表4.5-3。

表4.5-3   厂界噪声预测结果

| 方位 | 噪声源 | 车间外1m 源强值dB(A) | 最近距离 （m） | 贡献值dB(A) | 标准值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间 |
| 东厂界 | 车间 | 75 | 15 | 51.47 | 63.42 | 65 |
|  | 制氮间 | 85 | 10 | 62.72 |  |  |
|  | 冷冻机组间 | 75 | 13 | 52.72 |  |  |
| 南厂界 | 车间 | 75 | 27 | 46.37 | 48.98 |  |
|  | 制氮间 | 85 | 98 | 45.17 |  |  |
|  | 冷冻机组间 | 75 | 105 | 34.57 |  |  |
| 西厂界 | 车间 | 75 | 69 | 38.22 | 46.37 |  |
|  | 制氮间 | 85 | 97.3 | 45.23 |  |  |
|  | 冷冻机组间 | 75 | 97.3 | 35.23 |  |  |
| 北厂界 | 车间 | 75 | 80.1 | 36.92 | 60.57 |  |
|  | 制氮间 | 85 | 19 | 59.42 |  |  |
|  | 冷冻机组间 | 75 | 11 | 54.17 |  |  |

可知，本项目完成后，各厂界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，本项目噪声对外环境影响较小。

## 4.6 运营期固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物包括一般固废和危险固废。一般固废为厂区不合格品、生活垃圾、废分子筛；危险废物主要包括废活性炭、废催化剂、废包装材料。本项目固体废物种类、产生量及处置方式见表4.6-1。

表4.6-1    固体废物产生量及处置措施

| 序号 | 产生单元 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 固废类别 | 暂存措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产过程 | 不合格品 | 10 | 一般固废 | 生产车间 | 回用于生产 |
| 2 | 氮气制备过程 | 废分子筛 | 0.2t/5a | 一般固废 | 暂 存 于一般固废暂存间 | 厂家回收 |
| 3 | 办 公 生 活 区 | 生活垃圾 | 2.4 | 一般固废 | 垃圾桶 | 定期由环卫部门收运 |
| 4 | 生产过程 | 废包装材料 | 0.05 | 危险固废，危险废物类别为HW49，废物代码为：900-041-49 | 暂 存 于 危 废 暂 存间 | 定期交由资质单位处置 |
| 5 | 废气处理过程 | 废活性炭 | 16.5295 | 危险固废，危险废物类别为HW49，废物代码为：900-041-49 |  |  |
| 6 | 废气处理过程 | 废催化剂 | 0.001 | 危险固废，危险废物类别为HW50，废物代码为：772-007-50 |  |  |

由上表可知，本项目产生的固体废弃物做到了最大程度的综合利用，减少了固体废弃物的处置量，也减轻了固废对环境的影响。本项目依托现有工程一般固废暂存间和危废暂存间，现有工程的一般固废暂存间和危废暂存间地面已经做好“防扬散、防下渗、防流失”三防措施，确保安全堆放。

1、一般固废

现有工程已建1个80m2的全密闭一般固废暂存间，位于车间外氢氧化钠罐区北侧，河南中原助剂有限公司化工分公司生活垃圾产生量为4.5t/a（生活垃圾不存放在一般固废暂存间），石灰乳废渣1336.5t/a，废渣在厂区存渣池内晾晒后外售不暂存在一般固废暂存间，本项目废分子筛产生量为0.2t/5a，故本项目可以依托现有工程一般固废暂存间。

现有工程一般固废暂存间已采取地面硬化、设置围墙、防雨棚等措施，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中有关要求进行建设；生活垃圾由环卫部门及时清运、统一处理。

2、危险废物

现有工程已建1个36m2的全密闭危废暂存间，位于生产车间中部靠南侧，河南中原助剂有限公司化工分公司废包装材料年产生量为2t/a，本项目废包装材料产生量为0.05t/a，废活性炭16.5295t/a，废催化剂产生量为0.001t/a，故本项目可以依托。

（1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

现有工程危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关要求进行建设。危废暂存间已设置标志牌，危废暂存场所的地面地面与裙角均采用防渗材料建造，设置耐腐蚀的硬化地面，确保地面无裂缝，场内划定分区储存不同类型的危废，并采取全密闭措施，防止降水造成二次污染；产生的危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，不得混装，废物收集和封装容器应得到接收企业及当地环保部门的认可；危废暂存间采取防渗和泄漏收集措施，危废暂存间基础已防渗，基础防渗层为1m 厚黏土层（渗透系数≤10 -7 cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10 -10 cm/s，整个危险废物暂存场做到“防风、防雨、防晒”，并由专人管理和维护，贮存过程中一般情况下不会发生泄漏和渗漏，同时危废暂存间采取了防渗和泄漏收集措施，可以将影响控制在危废暂存间内，确保不会对地下水、地表水和土壤产生不利影响。

（2）危险废物运输过程的环境影响分析

①危险废物内部转运环境影响分析

危险废物从厂区内产生工艺环节运输到贮存场所或处置场所，有可能产生散落对大气、土壤环境造成影响，发生散落的固体废物也有可能砸伤路人、散发的气味引起路人身体不适。本项目危险废物通过桶/密封袋密闭封装暂存，采用封闭式运输，对环境造成的影响的风险较小。生产车间地面、运输线路和危废暂存间均采取硬化和防腐防渗措施，危险废物从产生工艺环节运输到贮存场所的过程中一旦产生散落、泄漏，固体泄漏物收集至专用桶内，暂存于危废暂存间；液体泄漏采用活性炭纤维等吸附材料吸附，然后将吸附后的物品倒入专用桶内，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置，不会对周围环境产生不利影响。

②危险废物外部转移运输环节环境影响分析

企业在危废运输处理过程中应严格按照《危险废物转移联单管理办法》及《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定制定危险废物管理计划，做好记录，办理危险固废转移联单，并向当地环保局申报危险废物的名称、种类、产生量、流向、贮存和处置等有关资料，主动接受当地环保部门及接收固废单位的环保管理的监督。

运输废物的专用车辆应由有资质的危废处理公司提供，并接受危废处理公司专职人员监督和指导。

综上所述，本项目产生的各类固废均能回收利用或合理处置，方法可行。在认真落实各项安全存放、转移处理、合理回收利用措施的基础上，项目固废对区域环境影响较小。

## 4.7 土壤环境影响分析

### 4.7.1 评价工作分级和评价范围

4.7.1.1划分依据

①项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A确定建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别，分类原则见表4.7-1。

本项目为表面活性剂项目，属于化工制造业，因此，项目类别为I类。

表4.7 -1   土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 |
| --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 制造业 | 石油、化工 | 石油加工、炼焦；化学原料和化学制品制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造；化学药品制造；生物、生化制品制造 | 半导体材料、日用化学品制造；化学肥料制造 | 其他 | / |

②建设项目占地规模

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“6.2.2.1将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地”。全厂总占地面积19980m2，即1.998hm2，因此，本项目占地规模为小型。

③土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表4.7-2。

表4.7-2    污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其它土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

经现场勘察，本项目位于濮阳市产业集聚区（含濮阳化工工业园区）久盛化工园区内，项目北侧为农田，属于敏感。

4.7.1.2评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表4.7-3。

表4.7-3    污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

综上，本项目土壤环境影响评价等级为一级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中7.2.2和8.2，本项目土壤环境评价范围为占地范围内及占地范围外1km范围内。

### 4.7.2土壤环境影响类型与影响途径识别

污染物进入土壤环境的途径主要有：①物料堆放导致污染物以点源形式垂直进入土壤环境；②地表漫流、大气沉降等面源形式进入土壤环境。

本项目生产车间、罐区、仓库等构筑物等可能涉及到物料以点源形式垂直进入土壤环境的区域容易受到污染，均列为重点污染防治区。重点防渗区各单元采用结构厚度不应小于250mm，混凝土抗渗等级不应低于P8，且表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水材料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂等防渗措施，再铺设2mm厚 HDPE膜（膜的渗透系数小于1.0×10-12cm/s），整体防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。钢罐内衬防渗层，防渗层采用短纤维喷射技术做玻璃纤维增强塑料防渗层；污水管道防渗采用抗渗钢筋混凝土管沟或HDPE膜防渗层。以上措施均可有效避免污水下渗、物料储存等引起污染物以点源形式进入土壤的情况。

本项目土壤环境影响类型与影响途径见下表。

表4.7-4    建设项目土壤环境影响类型与影响途径一览表

| 不同时段 | 污染影响型 |
| --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | / | / | / | / |
| 运营期 | √ | / | / | / |
| 服务期满后 | / | / | / | / |

因此，本项目对土壤环境的影响主要来自废气排放引起的污染物地表沉降。

### 4.7.3土壤环境影响源及影响因子识别

本项目土壤环境影响源及影响因子识别见下表。

表4.7-5    污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别一览表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 污染物 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 本项目原料经聚合反应、酰胺化反应、环化反应等合成产品，蒸馏回收经冷冻盐水冷凝回收后，不凝气与工艺废气一起经收集后经“二级冷凝+两级活性炭吸附处理”处理后通过15m高排气筒排放 | 大气沉降 | 甲醇、二甲苯、非甲烷总烃 | 甲醇、二甲苯、非甲烷总烃 | 连续 |

本项目废气污染物会通过大气降水、扩散稀释和重力作用沉降到地面，在土壤中通过迁移、转化、吸收等进入到土壤中，影响土壤环境质量。

### 4.7.4土壤环境预测与评价

（1）预测评价范围

由以上分析可知，本项目土壤环境影响评价等级为一级，按《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，改、扩建类建设项目的现状调查评价范围还应兼顾现有工程可能影响的范围，故本次土壤调查评价范围为全厂占地范围内及全厂占地范围外1km范围内。

（2）预测评价时段

根据项目特征，本次环境影响评价预测时段为营运期。

（3）情景设置

根据建设项目特征，结合土壤环境影响识别结果，本次土壤环境影响评价情景设置为废气污染物的大气沉降对区域土壤环境造成的累积影响。

（4）预测与评价因子

根据本项目工程分析，结合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》选取本项目特征因子二甲苯作为预测因子。

（5）预测评价标准

本次环境影响预测评价标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值标准	。

（6）预测与评价方法

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，采用附录E的土壤环境影响预测方法进行预测，预测方法如下：

a）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算:

式中：

ΔS—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；本次按照最不利情况考虑，即所有涉及的大气污染物全部沉降进入土壤；Is可依据单位质量土壤的干沉降累积量Q计算，Q可根据单位面积的干沉降能量F计算得出。

Q=F/M

F=C×V×T

式中：F—单位面积、单位时间的污染物干沉降通量，mg/m2；C—污染物浓度，mg/m3；保守考虑，取平均最大落地浓度贡献值；V—污染物沉降速率，m/s；沉降速率取0.0001m/s）；T—年内污染物沉降时间，s；取全年300天（每天8h）连续排放沉降；M—单位面积土壤质量，kg/m2；取单位面积（1m2）、厚20cm表层土壤。计算M，土壤密度取1.26g/cm3，即M为252kg/m2。

Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；根据附录E：本项目涉及大气沉降影响，可不考虑该输出量；

Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；根据附录E：本项目涉及大气沉降影响，可不考虑该输出量；

ρb—表层土壤容重，kg/m3；约1260kg/m3 ；

A—预测评价范围，m2；本次参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中一级评价污染型项目的评价范围（项目周边1km区域），共计约4568204m2；

D—表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n—持续年份，a。即建设项目产生该污染物的持续年限，本次评价取10a。

b）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，

如下式：

S=Sb+ΔS

式中：

Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；以现状监测的最大值计算，根据土壤现状监测数据，二甲苯均＜1.2μg/kg，按1.2μg/kg进行计算。

S—单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

（7）预测结果及评价结论

表4.7-6    本项目对土壤环境影响预测评价一览表

| 项目 | 单位 | 预测污染物：二甲苯 |
| --- | --- | --- |
| ΔS | mg/kg | 0.5195 |
| Sb | mg/kg | 0.0012 |
| S | mg/kg | 0.5207 |
| 标准值 | mg/kg | 570 |

由以上计算可得，本项目运行10a后，土壤中二甲苯仍能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1（第二类用地筛选值），整体土壤影响尚在可控制范围内。

### 4.7.5污染物在土壤中的迁移和转化

本项目大气污染物经沉降进入土壤后通过各种途径进行迁移转化，如挥发、扩散、吸附、生物降解、光解、化学氧化等。挥发、扩散和吸附过程都不改变有机物的化学结构，主要起着稀释和降低急性毒性作用；其他几种过程使污染物的化学结构发生了改变，总的趋势是简单化和无毒化，能最终使污染物从环境中消除。

生物降解有机物的方式有两种：一种是微生物以有机污染物为碳源和能源；另一种是共代谢，如有研究表明4天内可利用土壤微生物将苯胺完全去除。除主要的生物降解作用外，有机污染物还可以通过一些非生物作用进行降解，主要有光解、水解和氧化-还原，反应类型不同，对其产生影响的条件亦不相同。

（1）氧化-还原反应。一些有机污染物，尤其是一些农药，很易在有氧或无氧的条件下进行氧化或还原反应。此类反应与土壤的氧化还原电位密切相关。当土壤透气性好时，其中氧化还原电位高，利于氧化反应的进行，反之，土壤透气性差（如存在太多水分或水淹的情况下），其中的O2浓度降低，还原性物质增多，如 H2S等，就会有利于还原反应。

（2）光降解。当土壤暴露于太阳光下时，会产生光诱导的氧化性物质（如氧原子，过氧化物等），光诱导转化对一些有机污染物从土壤中的消失起到了显著作用。在影响光降解的诸因素中，辐射强度、光谱分布以及土壤水分含量比较重要。

（3）水解。土壤中有机污染物的水解主要有两种类型，一是在土壤孔隙水中发生的反应即酸催化或碱催化的水解，二是发生在粘土矿物质表面的反应（即非均相的表面催化作用）。

本项目位于工业园区，且各项污染物均能达标排放，污染物经土壤降解后对土壤环境影响较小。

### 4.7.6土壤环境影响环境保护措施

为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要包括源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面，具体如下：

（1）源头控制措施

厂区做好防渗工作，切断土壤环境的影响源，评价要求项目废气源经相应环保措施处理后做到达标排放，同时要求厂区生产区地面全部硬化，使其污染物沉降不会接触到土壤。厂区内做好雨水收集工作，雨污分流，避免雨水下渗到土壤中。

（2）过程防控措施

项目场地内裸露地面须采取必要的绿化措施，种植一些具有较强吸附能力的植物为主，减少废气污染物沉降到地面。除绿化外，罐区、生产车间、仓库、生产区及办公区路面全部硬化，落实厂区地下水“分区防渗”措施及要求。

（3）跟踪监测

鉴于项目污染物特点，评价要求执行必要的土壤环境跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，以便及时发现问题。

### 4.7.7评价结论

影响预测结果表明，本项目实施后，运营期工艺废气污染物排放的大气沉降对区域土壤环境造成的影响较小，占地范围内土壤环境中特征因子二甲苯的预测结果均可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1（第二类用地筛选值），建设项目土壤环境影响可以接受。

本项目采取“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的污染防治措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制，在防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏的同时，尽可能从源头上减少污染物排放。结合有害物质在土壤中的降解、迁移、转化规律，外排废气污染物大气沉降不会对土壤环境产生明显影响，评价认为本项目建设可行。

# 第五章   环境风险评价

## 5.1 环境风险评价分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

环境风险评价工作程序见下图：

## 5.2 风险调查

### 5.2.1本项目风险源调查

根据 HJ 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。

### 5.2.2环境敏感目标调查

本次环境风险评价对5km范围内的环境敏感点进行了调查。其5km范围内环境敏感点分布情况见表5.2-1及图5.2-1。

表5.2-1   本项目厂界外5km范围内环境敏感点分布情况

| 敏感点 | 方位 | 距离（m） | 规模（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大河寨村 | 北 | 359 | 1500 |
| 新成寨村 | 东北 | 1299 | 738 |
| 岳村集村 | 北 | 2402 | 1200 |
| 瓦岗村 | 北 | 4153 | 1300 |
| 石佛店村 | 东北 | 2203 | 984 |
| 西河寨村 | 东北 | 2668 | 863 |
| 瓦屋村 | 东北 | 3631 | 500 |
| 西南营村 | 东北 | 4248 | 900 |
| 呼坨村 | 东北 | 2978 | 2468 |
| 张村 | 东北 | 4216 | 1300 |
| 西没岸村 | 东 | 2053 | 1500 |
| 韩没岸村 | 东 | 3016 | 1200 |
| 东没岸村 | 东 | 4648 | 560 |
| 李信村 | 东南 | 879 | 1100 |
| 刘拐村 | 东南 | 4007 | 4300 |
| 许家庄村 | 东南 | 1176 | 3500 |
| 大口寨村 | 东南 | 1723 | 4800 |
| 柴村 | 东南 | 2691 | 800 |
| 七娘寨村 | 东南 | 3170 | 800 |
| 柳屯村 | 东南 | 4691 | 2515 |
| 柳屯镇 | 东南 | 4582 | 6570 |
| 于家村 | 东南 | 3282 | 1680 |
| 高村 | 东南 | 4543 | 620 |
| 韩村 | 东南 | 4455 | 4300 |
| 杨八郎村 | 东南 | 4739 | 1260 |
| 官仁店村 | 南 | 4070 | 2300 |
| 葛寨村 | 南 | 2831 | 2930 |
| 焦村 | 西南 | 4141 | 2860 |
| 杨村 | 西南 | 4634 | 2200 |
| 栾昌湖村 | 西南 | 1580 | 230 |
| 杨昌湖村 | 西南 | 3804 | 1196 |
| 东大韩村 | 西南 | 4604 | 2530 |
| 东七保寨村 | 西南 | 3845 | 2100 |
| 西七保寨村 | 西南 | 4625 | 1680 |
| 临河寨村 | 西 | 2616 | 2380 |
| 马头村 | 西 | 2187 | 2310 |
| 湖夹寨村 | 西 | 3633 | 6570 |
| 吴拐村 | 西北 | 2045 | 1320 |
| 荣村 | 西北 | 1661 | 560 |
| 枣科村 | 西北 | 2532 | 1060 |
| 韩庄村 | 西北 | 3766 | 1100 |
| 西寨村 | 西北 | 1076 | 1622 |
| 牛村 | 西北 | 1637 | 650 |
| 高家庄村 | 西北 | 2410 | 780 |
| 南田村 | 西北 | 4074 | 890 |
| 西岳村 | 西北 | 3654 | 1300 |
| 邢庄村 | 西北 | 3872 | 450 |
| 东北庄村 | 西北 | 4566 | 1450 |

## 5.3 风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，将建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV / IV+ 级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定本项目环境风险潜势。

表5.3-1   建设项目环境风险潜势划分一览表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻毒危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |

### 5.3.1 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

1、危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目临界量比值结果如下：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ 169-2018附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在量计算。

①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与临界量比值，即为Q，

②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q = q1/Q1+ q2/Q2+ … qn/Qn

式中：q1,q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，单位为吨（t）。

Q1 ,Q2 …Qn— 每种危险物质的临界量，单位为吨（t）。

当Q < 1时，该项目环境风险潜势未I。

当Q > 1时，将Q值划分为（1）1≦Q<10；（2）10≦Q<100；（3）Q≧100。

本工程主要危险物质的储量及临界量见表5.3-2。

表5.3-2   本项目Q值确定表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 实际储存量（t） | HJ169-2018附录B中规定的临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧乙烷 | 75-21-8 | 34.8 | 7.5 | 4.64 |
| 2 | 环氧丙烷 | 75-56-9 | 33.2 | 10 | 3.32 |
| 3 | 甲醇 | 67-56-1 | 31.6 | 10 | 3.16 |
| 4 | 二甲苯 | 95-47-6 | 0.18 | 10 | 0.018 |
| 项目Q值∑ | 11.138 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目厂区Q值为11.318，因此，本项目Q值范围为（2）10≦Q < 100。

2、行业及生产工艺（M）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表5.3-3评估生产工艺状况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M>20；（2）10<M≦20；（3）5<M≦10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。

表5.3-3   行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、氨基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| a：高温指工艺温度≧300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≧10MPa |

本项目生产表面活性剂，生产工艺为聚合工艺（10/套）；且本项目罐区2处（5/罐区），本项目M值确定表如下：

表5.3-4   本项目M值确定表

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 聚合工艺 | 2 | 20 |
| 2 | 罐区 | 危险物质贮存罐区 | 2 | 10 |
| 项目M值∑ | 30 |

综上，本项目M值评分求和为20，属于（2）10<M≦20，用M2表示。

3、危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）及行业与生产工艺（M），按照下表5.3-5确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。危险物质及工艺系统危险性等级判定见下表5.3-5。

表5.3-5   危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）一览表

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≧100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≦Q < 100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≦Q < 10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

依据上述分析可知，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）为13.8（10≦Q < 100）；行业及生产工艺（M）值为20（M2），因此，确定本项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）为P2。

### 5.3.2 环境敏感程度（E）分级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。

1、大气环境敏感程度（E）分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1环境高度敏感区，E2环境中度敏感区，E3环境低度敏感区，分级原则见下表。

表5.3-6   大气环境敏感程度分级一览表

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人，油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，没千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

根据现场勘查发现，本项目位于濮阳市产业集聚区内，周边5km内大部分为村庄等居住区，经统计可知，本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，因此，本项目大气环境敏感程度（E）的分级为E1。

2、地表水环境敏感程度（E）分级

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表5.3-7。其中地表水功能敏感性分区和敏感目标分级分别见下表5.3-8和5.3-9。

表5.3-7   地表水环境敏感程度分级一览表

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表5.3-8   地表水功能敏感性分区一览表

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上的，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24小时流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为III类及以上的，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24小时流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表5.3-9   环境敏感目标分级一览表

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目废水经濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站处理后，达标排入濮阳市第三污水处理厂，最终排入金堤河，经调查发现，本项目最近地表水为项目南侧约5144m处的金堤河。金堤河是黄河下游北侧的一条重要支流，属平原河道，该流域南临黄河和天然文岩渠，北临卫河、马颊河、徒骇河流，西起人民胜利渠灌区的七里营东，在台前县的张庄汇入黄河。流域面积5047km2，干流长158.6km，流域跨豫鲁两省。根据河南省地表水功能区划分，金堤河濮阳段规划水质目标为IV类水体，且排放进入金堤河最大流速时，24小时流经范围不涉跨省界，因此，本项目地表水环境敏感程度分级为低敏感F3。

经调查可知，本项目距中原油田彭楼地表水饮用水输水管线最近距离为2.2km，距西水坡地表水饮用水源保护区准保护区最近距离约18km；距离南水北调调水池水源保护区二级保护区边界最近距离为12km；距中原油田基地地下水饮用水源准保护区最近距离约8km，距李子园地下水饮用水源保护区准保护区最近距离约20.2km，距以上地表水水源地均较远，不在其保护区范围内。项目附近金堤河排放点下游（顺水流向）10km范围内无类型1和类型2包括的敏感保护区。根据环境敏感目标分级表，本项目属于环境敏感目标分级表中的S3。

综上，本项目地表水环境敏感程度（E）为E3。

3、地下水环境敏感程度（E）分级

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表5.3-10。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见下表5.3-11和5.3-12。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表5.3-10   地下水环境敏感程度分级一览表

| 环境敏感目标 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E1 | E2 | E3 |

表5.3-11   地下水功能敏感性分区一览表

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 低敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |

表5.3-12   包气带防污性能分级一览表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≧1.0m，K≦1.0×10-6 cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≦Mb<1.0m，K≦1.0×10 -6 cm/s，且分布连续、稳定 Mb≧1.0m，1.0×10 -6 cm/s < K ≦ 1.0×10 -4 cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数 |

经现场勘查发现，本项目距中原油田彭楼地表水饮用水输水管线最近距离为2.2km，距西水坡地表水饮用水源保护区准保护区最近距离约18km；距离南水北调调水池水源保护区二级保护区边界最近距离为12km；距中原油田基地地下水饮用水源准保护区最近距离约8km，距李子园地下水饮用水源保护区准保护区最近距离约20.2km，均不在其保护区、准保护区范围内。因此，本项目地下水环境敏感性分区为低敏感G3。

本项目位于濮阳市产业集聚区，参考《河南东方雨虹建筑材料有限公司防水材料系列项目岩土工程勘察报告》，项目区域地形平坦，地貌单一，属黄河中下游冲洪淤积平原。本项目所在区域岩性以细砂为主，参考《环境影响评价实用技术指南》（ISBN978-7-111-22872-1）地下水环境影响评价章节表4-2黄、淮、海平原地区渗透系数经验值一览表，细砂渗透系数（K）为6~8m/d即7×10-5~9×10-5cm/s，则包气带防污性能为中，说明地下水不容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对地下水的污染较小。本项目所在区域岩（土）层满足上述“D2”条件，包气带防污性能分级为D2。

综上，地下水环境敏感程度分级为E3。

### 5.3.3 环境风险潜势分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，将建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV / IV+ 级。

表5.3-13   建设项目环境风险潜势划分一览表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻毒危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |

根据危险物质及工艺系统危险性等级判断结果可知，本项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）为P2，大气环境敏感程度（E）的分级为E1；地表水环境敏感程度为E3；地下水环境敏感程度为E2。由此，确定本项目大气环境风险潜势为IV级；地表水环境风险潜势为III级；地下水环境风险潜势为III级。

### 5.3.4 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，将建设项目环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表5.3-14确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表5.3-14   评价工作等级划分一览表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 简单分析a |
| a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

依据上述分析可知，本项目大气环境风险潜势为IV级；地表水环境风险潜势为III级；地下水环境风险潜势为III级。由此，确定本项目环境风险评价工作等级分别为大气环境风险评价为一级；地表水环境风险评价为二级；地下水环境风险评价为二级。

当大气、地表水、地下水各环境要素的风险潜势等级不同时，在判断建设项目环境风险评价工作等级时应取其中的最高等级。因此，本项目环境风险评价等级为一级。

### 5.3.5环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，一级环境风险评价大气环境影响评价范围为距离项目厂界不低于5km，本次环境风险评价范围：本项目厂界外扩5km的范围，地表水和地下水环境风险评价范围同地表水和地下水环境评价范围。

## 5.4风险识别

评价通过对物质危险性识别、生产系统危险性识别以及危险物质向环境转移的途径识别，对环境风险潜势进行初判，确定风险评价级别。

### 5.4.1 风险物质识别

（1）主要风险物质危险及毒理特性

物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、最终产品、火灾和爆炸伴生/次生物等。评价参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行识别，确定本项目涉及危险化学品的物质有环氧乙烷、环氧丙烷、甲醇、二甲苯。依据导则要求凡属于有毒物质（极度危害、高度危害）、强反应或爆炸物质、易燃的均列表说明其物理化学和毒理学性质、危险性类别、加工量、贮量及运输量等。本次评价针对本项目涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别，涉及的主要危险物质的理化性质及毒性特征见表5.4-1。

表5.4-1   本项目主要危险物质特性一览表

| 序号 | 物料 | 危险特性 | 毒理特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧乙烷 | 蒸气能与空气形成范围广阔的爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。若遇高热可发生剧烈分解，引起容器破裂或爆炸事故。接触碱金属、氢氧化物或高活性催化剂如铁、锡和铝的无水氯化物及铁和铝的氧化物可大量放热，并可能引起爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃 | 急性毒性：LD5072mg/kg（大鼠经口），LD50800PPM/ 4小时（大鼠经皮），本品是是一种中枢神经抑制剂、刺激剂和原浆毒物。急性中毒：患者有剧烈的搏动性头痛、头晕、恶心和呕吐、流泪、呛咳、胸闷、呼吸困难；重者全身肌肉颤动、言语障碍、共济失调、出汗、神志不清，以致昏迷。还可见心肌损害和肝功能异常。抢救恢复后可有短暂精神失常，迟发性功能性失音或中枢性偏瘫。皮肤接触迅速发生红肿，数小时后起泡，反复接触可致敏。液体溅入眼内，可致角膜灼伤。慢性影响：长期少量接触，可见有神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。 |
| 2 | 环氧丙烷 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与铁、锡、铝的无水氯化物，铁、铝的过氧化物以及碱金属氢氧化物等催化剂的活性表面接触能聚合放热，使容器爆破。遇氨水、氯磺酸、盐酸、氟化氢、硝酸、硫酸、发烟硫酸猛烈反应，有爆炸危险 | 急性毒性：LD501140mg/kg（大鼠经口），LD501245mg/kg（兔经皮），LC504127mg/m3（4小时）（小鼠吸入），直接接触可刺激皮肤，重者引起皮肤坏死。高浓度吸入后数分钟即可中毒，出现眼和上呼吸道刺激症状、呼吸困难、头部剧痛、头晕、软弱无力、小腿肌痉挛、步态不稳、恶心、呕吐及腹泻，重者躁动不安、谵妄、昏迷。病程中可见血压升高、心律失常、心肌损害、消化道出血、中毒性肠麻痹以及肝肾损害等 |
| 3 | 甲醇 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气与空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃 | 急性毒性：LD505628mg/kg（大鼠经口），LD5015800mg/kg（兔经皮），LC5083776mg/m3（4小时）（大鼠吸入）。对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒，急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等，慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等 |
| 4 | 二甲苯 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇明火会引着回燃 | 急性毒性：LD504300mg/kg(大鼠经口)，LD502119mg/kg(小鼠经口)，误食入二甲苯溶剂时，即强烈刺激食道和胃，并引起呕吐，还可能引起血性肺炎，应立即饮入液体石蜡，立即送医诊治。二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时，对中枢系统有麻醉作用。急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现作。慢性影响：长期接触有神经衰弱综合症，女性有可能导致月经异常。皮肤接触常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎 |

（2）物质危险程度识别

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中有关危险物质判定、《危险化学品名录》（2002年）、《职业性接触毒物危害程度分级（GB5044-85）》（见表5.4-3），对项目原辅材料进行识别，结果如下：

表5.4-2    危险物质判定表

| 类别 | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；沸点（常压下）20℃或20℃以下的物质。 |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。 |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，常压下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。 |

表5.4-3   职业性接触毒物危害程度分级依据

| 指 标 | 分 级 |
| --- | --- |
|  | Ⅰ （极度危害） | Ⅱ （高度危害） | Ⅲ （中度危害） | Ⅳ （轻度危害） |
| 急 性 毒 性 | 吸入LC50，mg/m3 | <200 | 200-2000 | 2000-20000 | >20000 |
|  | 经皮LD50，mg/kg | <100 | 100-500 | 500-2500 | >2500 |
|  | 经口LD50，mg/kg | <25 | 25-500 | 500-5000 | >5000 |
| 急性中毒发病状况 | 生产中易发生中毒，后果严重 | 生产中可发生中毒，预后良好 | 偶可发生中毒 | 迄今未见急性中毒但有急性影响 |
| 慢性中毒患病状况 | 患病率高（≥5%） | 患病率较高（<5%）或症状发生率高（≥20%） | 偶有中毒病例发生或症状发生率较高（≥10%） | 无慢性中毒而有慢性影响 |
| 慢性中毒后果 | 脱离接触后，继续进展或不能治愈 | 脱离接触后，可基本治愈 | 脱离接触后，可恢复，不致严重后果 | 脱离接触后，自行恢复，无不良后果 |
| 致癌性 | 人体致癌物 | 可疑人体致癌物 | 实验动物致癌物 | 无致癌性 |
| 最高容许浓度mg/m3 | <0.1 | 0.1- | 1.0- | >10 |

本项目所涉及的危险性物质有环氧乙烷、环氧丙烷、甲醇、二甲苯等，物质危险性识别见下表。

表5.4-4     本项目物质危险性识别一览表

| 序号 | 物料 | 沸点℃ | 闪点℃ | 爆炸极限V/V % | 物质危险性识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 易燃 | 毒性 | 爆炸性 |
| 1 | 环氧乙烷 | 10.7 | <-17.7 | 3~80 | 易燃 | 高毒 | √ |
| 2 | 环氧丙烷 | 34 | −37.2 | 1.9-36 | 易燃 | 高毒 | √ |
| 3 | 甲醇 | 65.4 | 11 | 5.5-44 | 易燃 | 微毒 | / |
| 4 | 二甲苯 | 144.4 | 30 | 0.9-7 | 可燃 | 中毒 | / |

本项目危险物质主要存在于储罐区和生产车间以及连接罐区和生产车间的输料管道。

### 5.4.2 生产系统危险性识别

5.4.2.1生产设施风险因素分析

生产设施风险识别的范围包括生产装置、贮运系统、环保设施及辅助生产设施等。通过分析项目原料储存区和生产车间的工艺过程以及生产辅助系统、贮运系统的源项识别，存在的主要危险有害因素是泄漏、中毒、火灾和爆炸。

工艺过程的危害因素主要有：

A、泄漏分析

本项目所用原辅材料一旦发生泄漏，将会对环境产生较大的影响。泄漏的环节可能包括以下方面：

①装卸区管道发生泄漏或者管道与管道之间的连接不严导致泄漏。

②储罐管道维护不够，发生泄漏，或者储罐受到环境影响温度、压力异常，冲开安全阀。

③泵、管道和其他设备保养、维护不够，防腐蚀处理不当可能引起泄漏。

④储罐或者管道的焊接制作或者阀门、连接件等材质有缺陷进入工程施工安装，如投入使用会导致储存或者输送介质的泄漏。

⑤阀门劣质、密封不良不能满足使用条件，法兰盘面变形、阀片破裂、密封部件破损、偏摆等，会造成壳泄漏、盖子泄漏。

⑥储罐、管道等的各种设备工艺参数，如液位、温度、压力等，都是通过控制室或者现场仪表读出，如果安全监测、控制系统出现故障、失灵，则容易造成介质跑、冒、串及泄漏等事故。

B、中毒分析

生产工艺中因设备、管道、阀门等的泄漏或设备故障后的毒物外泄而造成超标，对人体健康造成危害。

C、火灾、爆炸分析

生产工艺中因设备、管道、阀门等的泄漏或设备故障后的毒物外泄而造成火灾、爆炸事故。本项目所用原辅材料多数为有机化学品，大部分易燃易爆，泄漏后可与空气形成爆炸性混合物，发生火灾、爆炸事故。

5.4.2.2运输过程危险性识别

本项目危险化学品种类较少，且常温状态下毒性不大，项目主要原料均从周边地区购置，主要可能发生的危险为运输过程中发生交通事故，造成危险化学品液料泄露，污染周边环境空气、地表水，危害周边人群健康。

5.4.2.3贮存过程的潜在事故因素

本项目生产过程中储存的危险化学品若贮罐的事故紧急排放设施失灵，罐区内防雷接地装置失效、使用非防爆电器、人员未按规定着装、罐区内使用手机等通讯工具、容器内外温差过大、易燃易爆物料紧急排放不当，都会存在中毒、火灾、爆炸等其发生环境次生事故的风险。

5.4.2.4事故伴生和次生危害

本项目生产所用部分化学品在泄漏后或火灾爆炸事故中遇水、热或其它化学品会产生伴生和次生的危害。

物料发生大量泄漏时，极有可能引发火灾爆炸事故。为防止引发火灾爆炸和环境空气污染事故，一般采用消防水对泄漏区进行喷淋冷却，采用此法直接导致泄漏的部分物料转移至消防水，若消防水直接外排，会对周围水环境造成污染。

为避免事故状况下泄漏的有毒物质以及火灾爆炸期间消防污水污染水环境，企业必须制定严格的废水拦截计划，设置消防污水收集池、管网、切换阀和监控池等，使消防水排水处于监控状态，严禁事故废水排出厂外，次生危害造成水体污染。

5.4.2.5生产系统危险单元识别

本项目主要危险物质环氧乙烷、环氧丙烷、甲醇、二甲苯等，甲醇、环氧乙烷、环氧丙烷采用罐区储存，二甲苯采用桶装储存，在厂区内主要存在于仓库、罐区储罐内、生产车间反应釜内以及生产车间和罐区之间连接的输料管道。本项目生产车间距离储罐区较近，且输料管道只有在进料时才存有危险物质，因此，本项目生产系统危险单元有：罐区和生产车间。

### 5.4.3 风险物质扩散途径风险识别

空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移的最基本途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解化运用。本项目主要物料若发生泄漏而形成液池，蒸发进入空气，若泄漏物料被引燃，燃烧主要产生CO2、水，除此之外燃烧产生浓烟，部分泄漏液体随消防液进入水体。

事故状况伴生和次生危险性分析见下图。

（1）大气环境

毒物泄漏及易燃易爆物质发生火灾、爆炸，会造成大气环境污染，大气污染物通过呼吸道、消化道和皮肤短时间内大量进入人体，处于半致死浓度的生命将受到威胁。

有毒有害物质在大气中弥散会造成更大区域的大气环境污染，大气中低浓度的有毒、有害污染物长期反复对机体作用，会造成人们健康危害。

大气扩散条件：项目区空气干燥，降水量少，不利于空气污染物的吸附和清洗。尤其重污染季节冬季由于降水少，空气的净化能力差，容易加重空气的污染程度。

（2）水环境

一旦发生环境风险事故，项目厂址及周围附近的地下水可能受到污染影响。物料发生大量泄漏时，极有可能引发火灾爆炸事故。为防止引发火灾爆炸和环境空气污染事故，一般采用消防水对泄漏区进行喷淋冷却，采用此法直接导致泄漏的部分物料转移至消防水。水环境风险主要来自二方面：一是，大量受到污染的消防水从雨水排放口排放，直接引起地表水体污染和附近区域地下水污染。本项目生产中所用原料，部分为有毒有害物质，一旦发生火灾、爆炸事故时，有毒有害物料和消防水混合产生大量事故废水，如果不对其加以收集、处置，必然会对地表水和地下水造成一定污染，对水环境影响交大；二是，事故状态下，可能导致泄漏的物料、污染的事故冲洗水和消防尾水通过雨水排水系统排放，进入金堤河，造成金堤河水体污染和区域地下水污染。

（3）土壤

因干湿沉积过程沉积于土壤表层的污染物会造成土壤污染，污染物逐渐向土壤深部迁移入渗，会造成土壤根系区域和深部土壤污染。

## 5.5 风险事故情形分析

### 5.5.1 风险事故情形设定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险事故情形的设定应以风险识别结果为基础，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型进行设定。通过上述风险识别，确定本次工程泄漏风险源为环氧乙烷、甲醇储罐泄漏，二甲苯桶桶破裂（环氧乙烷、环氧丙烷位于一个罐区内，两个储罐同时发生泄漏概率较小，本次以环氧乙烷储罐发生泄漏为事故情形设定）；综上，确定本次工程运行期的风险事故情形的设定结果，具体见表。

表5.5-1    本项目运行期风险事故情形设定情况

| 序号 | 环境风险类型 | 风险源 | 危险单元 | 危险物质名称 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏 | 环氧乙烷储罐 | 环氧乙烷储罐区 | 环氧乙烷 | 环境空气 | 附近居民 |
| 2 |  | 甲醇储罐 | 甲醇储罐区 | 甲醇 | 环境空气 | 附近居民 |
| 3 |  | 二甲苯桶 | 原料库 | 二甲苯 | 环境空气 | 附近居民 |

（1）事故案例

我国化工企业十万多家，生产化工产品五万多种，其中相当一部分是危险化学品。据不完全统计，截止2010年底，全国共有危险化学品生产企业2.2万家，生产7700多个危险化学品品种，重大事故时有发生。2006年～2010年全国共发生危险化学品事故490 起，造成879人死亡，其中较大事故70起，死亡310人；重大事故5起，死亡96人。危险化学品事故可分为灼伤、火灾、容器爆炸、其他爆炸、中毒与窒息和其他事故，各类事故中爆炸事故（包括容器爆炸和其他爆炸）、中毒与窒息事故较多，分别为227起和168 起，占事故总数的 47%和 34%，分别造成519人和234人死亡，占事故死亡人数的 59%和27%，是危险化学品事故的主要类别。

一起危险化学品事故的发生，起原因往往是复杂的。2006～2010年事故发生环节统计结果表明，生产环节事故最多，死亡人数也最多，分别占事故总数和总死亡人数的81%和83%，这与危险化学品生产流程长，生产工艺过程复杂，原料、半成品、副产品、产品及废弃物大部分具有危险性有关。

事故原因可分为管理原因、人的失误（包括违章行为）、设备设施的缺陷、环境方面的原因（地形、人群、天气状况）等，在各种原因中因违反操作规程或劳动纪律造成的事故最多，占事故总数的35%，导致的人员伤亡最为严重，占总死亡人数的35%；其次为因设备设施工具附件缺陷造成的事故，事故数和死亡人数分别占总数的16%和13%。

通过国内化工行业近二十年发生的生产事故进行筛选、调查和统计，发生较大事故共计1019例。其中与储运系统有关的共计90例，占被调查事故总数的 8.83%。事故调查和统计结果见表5.5-2。

表 5.5-2   国内化工行业储运系统事故调查统计表

| 事故影响 | 人身伤亡 | 火灾爆炸 | 泄漏跑料 | 设备损坏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 案例数 | 17例 | 21例 | 47例 | 5 |
| 比例 | 18.9% | 23.3% | 52.2% | 5.6% |
| 事故原因 | 违章/失误操作 | 设备 | 工程设计 | / |
| 案例数 | 76 例 | 11 例 | 3 例 | / |
| 比例 | 84.4% | 84.4% | 3.4% | / |

在储运系统发生的事故案例中，17例为人身伤亡事故；21例为火灾爆炸事故（其中7例有人员伤亡）；47例为泄漏跑料事故；5例为设备损坏事故。从事故类型来看，储罐泄漏跑料在储运系统中发生次数最多。从导致事故的原因看，有76例是由于违章或误操作造成的，占事故总数的84.4%。这些违章或误操作的直接原因是生产管理混乱、工艺技术管理薄弱、操作纪律松懈等。其余事故主要原因为设备老化、设备材质不符或罐区和罐体设计上存在安全隐患，并且操作工人在安全见检查或日常巡检过程中未能及时发现和处理造成的。

近几年国内化工行业842起各类事故类型统计分析结果详见表8.7-3。其中造成人生伤亡的事故占一半以上，其次是火灾、爆炸事故和生产事故，这些事故造成了相当大的经济损失。

表 5.5-3   国内化工行业各类事故类型及直接经济损失

| 事故类型 | 次数（例） | 所占比例（%） | 直接经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人身事故 | 430 | 51.1 | / |
| 火灾、爆炸事故 | 120 | 14.2 | 1069.94 |
| 设备事故 | 95 | 11.3 | 809.33 |
| 生产事故 | 116 | 13.8 | 400.68 |
| 交通事故 | 81 | 9.6 | 54.02 |
| 总计 | 842 | 100 | 233.78 |

（2）事故树分析法评价结果

为进一步分析企业对周边环境的危险事故及其源项，采用国家环保局出版的《工业危险评价指南》推荐的事件树方法，对企业潜在的危害事故进行分析。针对危险单元，绘制了两个相应的事件树，见图 5.5-1。

事件树分析表明，罐、槽等设备物料泄漏，对燃爆型物料可能引发燃爆危害事故，而对有毒气体，则造成毒性物质的扩散污染事故；反应系统失常（设备破裂或温控异常）有可能引发爆炸燃烧和有毒物质扩散污染环境事故。

### 5.5.2 事故概率

本项目泄漏事故类型包括容器、管道、泵体、压缩机、装卸臂和装卸软管的泄漏和破裂等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，生产过程中发生泄漏事故时有关部件的泄漏频率见表5.5-4。

表5.5-4   危险物质可能存在泄漏形式及泄漏频率

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6 /a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4 /a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/ a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4 /a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 1.25×10-8 /a |
|  | 储罐全破裂 | 1.25×10-8 /a |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8 /a |
| 内径≤75mm 的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 | 5.00×10-6 /（m·a） |
|  | 全管径泄漏 | 1.00×10-6/（m·a） |
| 75mm＜内径≤150mm 的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 | 2.00×10-6 /（m·a） |
|  | 全管径泄漏 | 3.00×10-7 /（m·a） |
| 内径＞150mm 的管道 | 泄漏孔径为10%孔径（最大50 mm） | 2.40×10-6 /（m·a）* |
|  | 全管径泄漏 | 1.00×10-7/（m·a） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为 10%孔径（最大50 mm） | 5.00×10-4 /a |
|  | 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 1.00×10-4 /a |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50 mm） | 3.00×10-7 /h |
|  | 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-8/h |
| 装卸软管 | 装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最 大50mm） | 4.00×10-5 /h |
|  | 装卸软管全管径泄漏 | 4.00×10-6/h |

一般情况下，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故中的最大可信事故设定的参考。因此，本项目最大可信事故情形的设定原则如下：

（1）反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器、常压单包容储罐全破裂的频率为5×10-6 /a，可作为最大可信事故情形；

（2）内径<75m的管道发生10%管径泄漏的频率均大于或等于5×10-6/a，可作为最大可信事故情形。

## 5.6最大可信事故

依据上述风险识别和分析，确定本次工程风险评价设定的最大可信事故见表5.6-1。

表5.6-1   生产过程中可信事故设定一览表

| 序号 | 事故位置 | 泄漏源 | 评价因子 | 最大可信事故 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧乙烷储罐 | 进出料输送管线接口处软管破裂 | 环氧乙烷 | 设定环氧乙烷管道破裂，环氧乙烷泄漏后进入大气，造成危害。设定最大泄漏时间10min |
| 2 | 甲醇储罐 | 进出料输送管线接口处软管破裂 | 甲醇 | 设定甲醇管道破裂，甲醇泄漏后进入大气，造成危害。设定最大泄漏时间 10min |
| 3 | 二甲苯桶 | 桶破裂 | 二甲苯 | 二甲苯桶破裂，二甲苯泄漏后发生质量蒸发，挥发进入大气，造成危害。设定180kg/桶全部泄漏 |

## 本项目采用计算法对事故源强进行分析。

## （1）甲醇、二甲苯常温下均为液体，泄漏后为液态，泄漏源强采用风险导则附录F中液体泄漏方程计算。本项目以上物质储存情况见下表。

表5.6-2     储存参数

| 序号 | 物料名称 | 状态 | 储存方式、个数及容积 | 温度(℃) | 设计压力 （MPa） | 接口管径 mm | 裂口之上液位高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 液体 | 50m3/储罐 | 常温 | 常压 | 65 | 4.2 |
| 2 | 二甲苯 | 液体 | 180kg/桶，铁桶 | 常温 | 常压 | / | / |

泄漏源强采用风险导则附录F中液体泄漏方程计算，甲醇储罐、二甲苯泄漏采用伯努利方程计算：

式中：Q—液体泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数，取0.65；

A—裂口面积，m2；

ρ—泄露液体密度，ρ甲醇=790kg/m3，ρ二甲苯=880kg/m3；

P—容器内介质压力，储罐，P甲醇=0.1MPa，P二甲苯 =0.1MPa；

P0—环境压力，取常压 0.1MPa；

g—重力加速度，9.8m/s2；

h—裂口之上液位高度，设甲醇储罐裂口之上液位高度为4.2m。

甲醇、二甲苯沸点高于环境温度，发生泄漏时，因物料温度低于环境温度，因此，通常不会发生闪蒸和热量蒸发，泄漏后在其周围形成液池，挥发原因主要为液池表面气流运动使液体蒸发，由于泄漏发生后，液体流落到混凝土地坪上液面不断扩大，同时不断挥发并扩散转入大气，造成大气污染。质量蒸发速率Q3按下式计算：

式中：Q3—质量蒸发速度，kg/s；

a,n—大气稳定度系数；

p—液体表面蒸气压，Pa；

R—气体常数；（J/mol·k）；

T0—环境温度，k；

µ—风速，m/s，年平均风速2.03m/s；

r—液池半径，液体流动性好，假设泄漏的物料充满整个隔堤形成的围堰内，根据导则，物料泄漏后形成液池的最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。根据本项目的实际情况，甲醇泄漏后进入罐区围堰，面积为98m2，其等效半径为5.58m。

表5.6-3    液池蒸发模式参数

| 稳定度条件 | n | a |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A、B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（C、D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E、F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

假定输送管线接口处软管10%破裂，泄漏时间为10min，本项目甲醇泄漏速率的计算参数及计算结果见表5.6-4。假定二甲苯桶桶100%破裂，物料全部泄露，甲醇、二甲苯泄漏速率的计算参数及计算结果见表5.6-4。

（2）环氧乙烷

根据物质理化性质识别，环氧乙烷沸点低于环境气温；本次环氧乙烷的泄漏源强计算按照两项流计算其泄漏速率。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），两相流泄漏计算按下式：

式中，QLG—两相流泄漏速度，kg/s；

Cd—两相流泄漏系数，可取0.8；

A—裂口面积，m2；

P—操作压力或容器压力，Pa；

PC—临界压力，可取PC=0.55P；

ρm—两相混合物的平均密度，kg/m3，由下式计算：

式中，ρ1—液体蒸发的蒸汽密度，kg/m3；

ρ2—液体密度，kg/m3；

FV—蒸发的液体占液体总量的比例，由下式计算：

式中，CP—两相混合物的定压比热，J/（kg·K）；

TLG—两相混合物的温度，K；

TC—液体在临界压力下的沸点，K；

H—液体的气化热，J/kg；

本次工程源强计算结果见表 5.6-4。

表5.6-4   本次工程各个风险物质事故情形源强一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 | 释放或泄漏速率/(kg/s) | 释放或泄漏 时间/min | 最大释放或 泄漏量/kg | 泄漏液体蒸 发量/kg | 其他事故 源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最不利气象条件（F类稳定度，1.5m/s风速）F类稳定度（风速1.5m/s，温度25℃，相对湿度50%） |
| 1 | 环氧乙烷储罐进出料输送管线接口处软管破裂 | 环氧乙烷储罐 | 环氧乙烷 | 环境空气 | 0.6956 | 10 | 417.36 | / | 假设10%管径破裂泄漏后瞬时蒸发 |
| 2 | 甲醇储罐进出料输送管线接口处软管破裂 | 甲醇储罐 | 甲醇 | 环境空气 | 1.5468 | 10 | 928.08 | 49.7664 | 蒸发时间 取15min |
| 3 | 二甲苯桶破裂 | 二甲苯桶 | 二甲苯 | 环境空气 | / | / | 180 | 8.8073 | 蒸发时间 取15min |

## 5.7 风险预测与评价

### 5.7.1预测模式

（1）SLAB模型

SLAB模型适用于平坦地形下重质气体排放的扩散模拟。模型处理的排放类型包括地面水平挥发池、抬升水平喷射、烟囱或抬升垂直喷射以及瞬时体源。SLAB模型可以在一次运行中模拟多组气象条件，但模型不适用于实时气象数据输入。

（2）AFTOX模型

AFTOX模型适用于平坦地形下中性气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟。AFTOX模型可模拟连续排放或瞬时排放，液体或气体，地面源或高架源，点源或面源的指定位置浓度、下风向最大浓度及其位置等。

（3）推荐模型筛选

①气体性质

判定烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对空气的“过剩密度”和环境条件等因素。通常采用理查德森数（Ri）作为标准进行判断。Ri的概念公式为：

Ri是个流体动力学参数。根据不同的排放性质，理查德森数的计算公式不同。一般地，依据排放类型，理查德森数的计算分连续排放、瞬时排放两种形式：

连续排放：

瞬时排放：

式中：ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

ρa——环境空气密度，kg/m3；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Qt——瞬时排放的物质质量，kg；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur——10m高处风速，m/s。

判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。

T=2X/Ur

式中：X——事故发生地与计算点的距离，m；

Ur——10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。

当Td＞T时，可被认为是连续排放的；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放。

②判断标准

对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体，Ri＜1/6为轻质气体；对于瞬时排放，Ri＞0.04为重质气体，Ri≤0.04为轻质气体。当Ri处于临界值附近时，说明烟团/烟羽既不是典型的重质气体扩散，也不是典型的轻质气体扩散。可以进行敏感性分析，分别采用重质气体模型和轻质气体模型进行模拟，选取影响范围最大的结果。

（4）本次评价模型的选用

本次评价采用EIAProA2018中风险模型模块进行判定预测。根据判定结果，本次评价中甲醇、二甲苯烟团初始密度小于空气密度，扩散计算应采用AFTOX模式；环氧乙烷储罐泄漏属于混合物，扩散计算建议采用SLAB 模式。

### 5.7.2预测结果及分析

5.7.2.1气象参数选择

根据导则要求，一级评价需选取最不利气象条件和当地最常见气象条件分别进行后果预测。

最不利气象条件指的是：1.5m/s风速、F稳定度、温度25℃、相对湿度50%。

最常见气象条件由当地近3年至少连续1年的气象观测资料统计分析得出，包括出现频率最高的稳定度、该稳定度下的平均风速（非静风）、日最高平均气温、年平均湿度。根据大气环境影响预测相关气象资料分析，区域最常见气象条件为：2.03m/s风速、D稳定度、温度32.85℃、相对湿度61.27%。

5.7.2.2预测评价标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 H，选取环氧乙烷、甲醇、二甲苯大气毒性终点浓度值作为预测评价标准，环氧乙烷 1 级、2 级大气毒性终点浓度值360mg/m3、81mg/m3，甲醇1 级、2 级大气毒性终点浓度值 9400mg/m3、2700mg/m3，二甲苯1 级、2 级大气毒性终点浓度值11000mg/m3、4000mg/m3。

5.7.2.3预测结果

（1）环氧乙烷预测结果

采用 SLAB 模式预测最不利气象条件（F类稳定度，1.5m/s风速）和最常见气象条件（D类稳定度，2.03m/s风速）下环氧乙烷泄漏的大气影响。预测模型主要参数见表5.7-1。

表5.7-1    环氧乙烷泄漏大气风险预测模型主要参数

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度 | 115.207549 |
|  | 事故源纬度 | 35.759218 |
|  | 事故源类型 | 环氧乙烷泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最常见气象 |
|  | 风速/(m/s) | 1.5 | 2.03 |
|  | 环境温度/℃ | 25 | 32.85 |
|  | 相对湿度/% | 50 | 61.27 |
|  | 稳定度 | F | D |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 3.0 | 3.0 |
|  | 是否考虑地形 | 考虑 | 考虑 |
|  | 地形数据精度/m | / | / |

一、最不利气象条件

最不利气象条件（F类稳定度，1.5m/s风速）下，环氧乙烷泄漏事故源项及事故后果基本信息见表5.7-2 。

表5.7-2   最不利气象条件（F类稳定度，1.5m/s风速）下环氧乙烷泄漏事故源项及事故后果基本信息表

| 代表性风险事故情形描述 | 环氧乙烷泄漏 |
| --- | --- |
| 环境风险类型 | 泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 50 | 操作压力/MPa | 0.8 |
| 泄漏危险物质 | 环氧乙烷 | 最大存在量/kg | 34800 | 泄漏孔径/mm | 5 |
| 泄漏速率/(kg/s) | 0.6956 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 417.36 |
| 泄漏高度/m | 2.24 | 泄漏液体蒸发量/kg | / | 泄漏频率/（m·a） | 5×10-6 |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 环氧乙烷（风 | 指标 | 浓度值/(mg/m3) | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 360 | 50 | 2.0929 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 81 | 240 | 6.5129 |
|  |  | 下风向最大浓度点 | 792.33 | 30 | 1.43 |

二、常见气象条件

常见气象条件（D类稳定度，2.03m/s风速）下，环氧乙烷泄漏事故源项及事故后果基本信息见表5.7-3。

表5.7-3   常见气象条件（D类稳定度，2.03m/s风速）下环氧乙烷泄漏事故源项及事故后果基本信息表

| 代表性风险事故情形描述 | 环氧乙烷泄漏 |
| --- | --- |
| 环境风险类型 | 泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 50 | 操作压力/MPa | 0.8 |
| 泄漏危险物质 | 环氧乙烷 | 最大存在量/kg | 34800 | 泄漏孔径/mm | 5 |
| 泄漏速率/(kg/s) | 0.6956 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 417.36 |
| 泄漏高度/m | 2.24 | 泄漏液体蒸发量/kg | / | 泄漏频率/（m·a） | 5×10-6 |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 环氧乙烷（风 | 指标 | 浓度值/(mg/m3) | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 360 | 20 | 0.655 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 81 | 70 | 1.333 |
|  |  | 下风向最大浓度点 | 1636.4 | 10 | 4.589 |

（2）甲醇预测结果

采用AFTOX模式预测最不利气象条件（F类稳定度，1.5m/s风速）和最常见气象条件（D类稳定度，2.03m/s风速）下甲醇泄漏的大气影响。预测模型主要参数见表5.7-4。

表5.7-4  甲醇泄漏大气风险预测模型主要参数

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度 | 115.207384 |
|  | 事故源纬度 | 35.759144 |
|  | 事故源类型 | 甲醇泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最常见气象 |
|  | 风速/(m/s) | 1.5 | 2.03 |
|  | 环境温度/℃ | 25 | 32.85 |
|  | 相对湿度/% | 50 | 61.27 |
|  | 稳定度 | F | D |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 3.0 | 3.0 |
|  | 是否考虑地形 | 考虑 | 考虑 |
|  | 地形数据精度/m | / | / |

一、最不利气象条件

最不利气象条件（F类稳定度，1.5m/s风速）下，甲醇泄漏事故源项及事故后果基本信息见表5.7-5。

表5.7-5   最不利气象条件（F类稳定度，1.5m/s风速）下甲醇泄漏事故源项及事故后果基本信息表

| 代表性风险事故情形描述 | 甲醇泄漏 |
| --- | --- |
| 环境风险类型 | 泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 常温 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 甲醇 | 最大存在量/kg | 31600 | 泄漏孔径/mm | 6.5 |
| 泄漏速率/(kg/s) | 1.5468 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 928.08 |
| 泄漏高度/m | 0.5 | 泄漏液体蒸发量/kg | 49.7664 | 泄漏频率/（m·a） | 5×10-6 |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 甲醇 | 指标 | 浓度值/(mg/m3) | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 9400 | 10 | 0.08 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 2700 | 30 | 0.25 |
|  |  | 下风向最大浓度点 | 12394.00 | 10 | 0.08 |

二、常见气象条件

常见气象条件（D类稳定度，2.03m/s风速）下，甲醇泄漏事故源项及事故后果基本信息见表5.7-6。

表5.7-6   常见气象条件（D类稳定度，2.03m/s风速）下甲醇泄漏事故源项及事故后果基本信息表

| 代表性风险事故情形描述 | 甲醇泄漏 |
| --- | --- |
| 环境风险类型 | 泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 常温 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 甲醇 | 最大存在量/kg | 31600 | 泄漏孔径/mm | 6.5 |
| 泄漏速率/(kg/s) | 1.5468 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 928.08 |
| 泄漏高度/m | 0.5 | 泄漏液体蒸发量/kg | 49.7664 | 泄漏频率/（m·a） | 5×10-6 |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 甲醇 | 指标 | 浓度值/(mg/m3) | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 9400 | / | / |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 2700 | / | / |
|  |  | 下风向最大浓度点 | 1924.8 | 20 | 0.17 |

（3）二甲苯预测结果

采用AFTOX模式预测最不利气象条件（F类稳定度，1.5m/s风速）和最常见气象条件（D类稳定度，2.03m/s风速）下二甲苯桶泄漏的大气影响。预测模型主要参数见表5.7-7。

表5.7-7   二甲苯桶泄漏大气风险预测模型主要参数

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度 | 115.207368 |
|  | 事故源纬度 | 35.758711 |
|  | 事故源类型 | 二甲苯桶泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最常见气象 |
|  | 风速/(m/s) | 1.5 | 2.03 |
|  | 环境温度/℃ | 25 | 32.85 |
|  | 相对湿度/% | 50 | 61.27 |
|  | 稳定度 | F | D |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 3.0 | 3.0 |
|  | 是否考虑地形 | 考虑 | 考虑 |
|  | 地形数据精度/m | / | / |

一、最不利气象条件

最不利气象条件（F类稳定度，1.5m/s风速）下，二甲苯泄漏事故源项及事故后果基本信息见表5.7-8 。

表5.7-8   最不利气象条件（F类稳定度，1.5m/s风速）下二甲苯桶泄漏事故源项及事故后果基本信息表

| 代表性风险事故情形描述 | 二甲苯桶泄漏 |
| --- | --- |
| 环境风险类型 | 泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 桶 | 操作温度/℃ | 常温 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 二甲苯 | 最大存在量/kg | 180 | 泄漏孔径/mm | / |
| 泄漏速率/(kg/s) | / | 泄漏时间/min | / | 泄漏量/kg | 180 |
| 泄漏高度/m | 0.1 | 泄漏液体蒸发量/kg | 8.8073 | 泄漏频率/（m·a） | 5×10-6 |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 二甲苯 | 指标 | 浓度值/(mg/m3) | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 11000 | / | / |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 4000 | / | / |
|  |  | 下风向最大浓度点 | 61.1380 | 110 | 0.9167 |

二、常见气象条件

常见气象条件（D类稳定度，2.03m/s风速）下，二甲苯桶泄漏事故源项及事故后果基本信息见表5.7-9。

表5.7-9   常见气象条件（D类稳定度，2.03m/s风速）下二甲苯桶泄漏事故源项及事故后果基本信息表

| 代表性风险事故情形描述 | 二甲苯桶泄漏 |
| --- | --- |
| 环境风险类型 | 泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 桶 | 操作温度/℃ | 常温 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 二甲苯 | 最大存在量/kg | 180 | 泄漏孔径/mm | / |
| 泄漏速率/(kg/s) | / | 泄漏时间/min | / | 泄漏量/kg | 180 |
| 泄漏高度/m | 0.1 | 泄漏液体蒸发量/kg | 8.8073 | 泄漏频率/（m·a） | 5×10-6 |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 二甲苯 | 指标 | 浓度值/(mg/m3) | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 11000 | / | / |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 4000 | / | / |
|  |  | 下风向最大浓度点 | 434.79 | 20 | 0.1587 |

（3）关心点预测浓度

最不利气象条件、常见气象条件下各关心点环氧乙烷、甲醇、二甲苯浓度随时间变化情况详见下表。

表5.7-10  最不利气象条件下各关心点环氧乙烷浓度随时间变化情况一览表

| 序号 | 名称 | 最大浓度¦时间(min) | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min | 35min | 40min | 45min | 50min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岳村集村 | 4.13E-01¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.66E-01 | 4.13E-01 | 3.44E-01 | 1.91E-01 | 9.23E-02 | 0.00E+00 |
| 2 | 西寨村 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 3 | 牛村 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 4 | 荣村 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 5 | 吴拐村 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 6 | 高庄村 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 7 | 马头村 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 8 | 许家庄村 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 9 | 大口寨村 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 10 | 李信村 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 11 | 西没岸村 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 12 | 新成寨村 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 13 | 石佛店村 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 14 | 韩昌湖村 | 0.00E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 15 | 大河寨村 | 1.98E-02¦10 | 3.16E-03 | 1.98E-02 | 2.31E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

表5.7-11  常见气象条件下各关心点环氧乙烷浓度随时间变化情况一览表

| 序号 | 名称 | 最大浓度¦时间(min) | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min | 35min | 40min | 45min | 50min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岳村集村 | 4.02E-01¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.02E-01 | 1.43E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2 | 西寨村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 3 | 牛村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 4 | 荣村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 5 | 吴拐村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 6 | 高庄村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 7 | 马头村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 8 | 许家庄村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 9 | 大口寨村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 10 | 李信村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 11 | 西没岸村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 12 | 新成寨村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 13 | 石佛店村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 14 | 韩昌湖村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 15 | 大河寨村 | 1.95E+00¦5 | 1.95E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

表5.7-12  最不利气象条件下各关心点甲醇浓度随时间变化情况一览表

| 序号 | 名称 | 最大浓度¦时间(min) | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min | 35min | 40min | 45min | 50min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岳村集村 | 1.03E-01¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.03E-01 | 1.03E-01 | 1.03E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2 | 西寨村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 3 | 牛村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 4 | 荣村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 5 | 吴拐村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 6 | 高庄村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 7 | 马头村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 8 | 许家庄村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 9 | 大口寨村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 10 | 李信村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 11 | 西没岸村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 12 | 新成寨村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 13 | 石佛店村 | 2.78E-40¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.78E-40 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 14 | 韩昌湖村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 15 | 大河寨村 | 5.61E-06¦5 | 5.61E-06 | 5.61E-06 | 5.61E-06 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

表5.7-13  常见气象条件下各关心点甲醇浓度随时间变化情况一览表

| 序号 | 名称 | 最大浓度¦时间(min) | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min | 35min | 40min | 45min | 50min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岳村集村 | 6.54E-01¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.42E-01 | 6.54E-01 | 6.23E-01 | 1.25E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2 | 西寨村 | 1.61E-15¦10 | 0.00E+00 | 1.61E-15 | 1.61E-15 | 1.61E-15 | 6.10E-19 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 3 | 牛村 | 9.97E-24¦10 | 0.00E+00 | 9.97E-24 | 9.97E-24 | 9.97E-24 | 3.34E-24 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 4 | 荣村 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 5 | 吴拐村 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 6 | 高庄村 | 1.96E-44¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.96E-44 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 7 | 马头村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 8 | 许家庄村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 9 | 大口寨村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 10 | 李信村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 11 | 西没岸村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 12 | 新成寨村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 13 | 石佛店村 | 2.96E-10¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.96E-10 | 2.96E-10 | 2.96E-10 | 1.87E-10 | 1.17E-14 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 14 | 韩昌湖村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 15 | 大河寨村 | 2.48E-01¦5 | 2.48E-01 | 2.48E-01 | 2.48E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

表5.7-14  最不利气象条件下各关心点二甲苯浓度随时间变化情况一览表

| 序号 | 名称 | 最大浓度¦时间(min) | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min | 35min | 40min | 45min | 50min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岳村集村 | 2.08E-02¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.08E-02 | 2.08E-02 | 2.08E-02 | 9.30E-06 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2 | 西寨村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 3 | 牛村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 4 | 荣村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 5 | 吴拐村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 6 | 高庄村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 7 | 马头村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 8 | 许家庄村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 9 | 大口寨村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 10 | 李信村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 11 | 西没岸村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 12 | 新成寨村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 13 | 石佛店村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 14 | 韩昌湖村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 15 | 大河寨村 | 3.14E-04¦5 | 3.14E-04 | 3.14E-04 | 3.14E-04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

表5.7-15  常见气象条件下各关心点二甲苯浓度随时间变化情况一览表

| 序号 | 名称 | 最大浓度¦时间(min) | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min | 35min | 40min | 45min | 50min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岳村集村 | 1.97E-01¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.96E-01 | 1.97E-01 | 1.87E-01 | 2.81E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2 | 西寨村 | 5.70E-13¦10 | 0.00E+00 | 5.70E-13 | 5.70E-13 | 5.70E-13 | 2.00E-15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 3 | 牛村 | 1.25E-20¦10 | 0.00E+00 | 1.25E-20 | 1.25E-20 | 1.25E-20 | 5.95E-21 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 4 | 荣村 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 5 | 吴拐村 | 0.00E+00¦10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 6 | 高庄村 | 4.62E-40¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.62E-40 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 7 | 马头村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 8 | 许家庄村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 9 | 大口寨村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 10 | 李信村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 11 | 西没岸村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 12 | 新成寨村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 13 | 石佛店村 | 6.04E-11¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.04E-11 | 6.04E-11 | 6.04E-11 | 3.78E-11 | 1.70E-15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 14 | 韩昌湖村 | 0.00E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 15 | 大河寨村 | 1.09E+00¦5 | 1.09E+00 | 1.09E+00 | 1.09E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

由以上预测结果可见：

在最不利气象条件下和常见气象条件下，评价范围内各关心点的环氧乙烷预测浓度最大值分别出现在岳村集村和大河寨村，最大值到达时间分别为30min和5min，最大浓度分别为0.413mg/m3和1.95mg/m3，均未达到环氧乙烷的大气毒性终点浓度。

在最不利气象条件下和常见气象条件下，评价范围内各关心点的甲醇预测浓度最大值均出现在岳村集村，最大值到达时间分别为20min和25min，最大浓度分别为0.103mg/m3和0.654mg/m3，均未达到甲醇的大气毒性终点浓度。

在最不利气象条件下和常见气象条件下，评价范围内各关心点的二甲苯预测浓度最大值分别出现在岳村集村和大河寨村，最大值到达时间分别为20min和5min，最大浓度分别为0.0208mg/m3和1.09mg/m3，均未达到二甲苯的大气毒性终点浓度。

## 5.8 水体环境风险分析

### 5.8.1 地表水环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中4.4.4.2及9.1.2分析，本项目地表水环境风险评价等级为二级，涉及甲醇、环氧乙烷、环氧丙烷、二甲苯等有毒有害物质，甲醇、环氧乙烷、环氧丙烷为储罐储存，二甲苯为桶装，当发生储罐泄漏时可能会对水体环境造成污染，地表水预测模型及参数参照HJ2.3中其他事故类型。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的5.2.2.2，本次地表水环境评价等级为三级B，评价范围为濮阳市第三污水处理厂排水口至金堤河宋海桥省控断面，共18.6km河段，根据地表水环境影响预测要求，仅对水污染控制和水环境影响减缓措施以及依托水处理设施的环境可行性进行分析即可。

物料发生大量泄漏时，极有可能引发火灾爆炸事故。为防止引发火灾爆炸和环境空气污染事故，一般采用消防水对泄漏区进行喷淋冷却，采用此法直接导致泄漏的部分物料转移至消防水。水环境风险主要来自二方面：一是，大量受到污染的消防水从雨水排放口排放，直接引起地表水体污染和附近区域地下水污染。本工程生产中所用原料，部分为有毒有害物质，如甲醇、环氧乙烷、环氧丙烷、二甲苯等，一旦发生火灾、爆炸事故时，有毒有害物料和消防水混合产生大量事故废水，如果不对其加以收集、处置，必然会对地表水和地下水造成一定污染，对水环境影响交大；二是，事故状态下，可能导致泄漏的物料、污染的事故冲洗水和消防尾水通过雨水排水系统排放，进入金堤河，造成金堤河水体污染。

### 5.8.2 地下水环境风险分析

5.8.2.1 预测模型

（1）根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中等级判定方法，本项目地下水环境风险评价等级为二级，地下水风险预测模型及参数参照HJ2.3。

（2）根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本次地下水环境影响评价等级为二级，评价范围为：以厂址为边界，地下水流向两侧719m，下游1438m范围内浅层地下水。

采用数值法对地下水环境进行预测。根据项目特点及各类污染物的严重性及超标程度，本次模拟预测选择耗氧量作为影响因子进行预测。根据分析，选取污水管道发生渗漏的情景进行预测评价。

5.8.2.2 地下水环境风险评价

结合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），选取泄漏后污染物浓度最大时间、100d、1000d、厂界、厂址下游的大河寨村进行预测，预测结果如下：

耗氧量第1天、第100天、第1000天最大预测值分别为103.7mg/L、75.67mg/L、24.54mg/L，均不能能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，耗氧量开始达标的距离分别为1m、0m、0m，均未超出厂界。

厂界处耗氧量的浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小。厂界耗氧量到达时间为72d，厂界最大预测值为43.38mg/L、出现时间为319d，厂界耗氧量于211d开始超标，于478d开始达标；大河寨村耗氧量到达时间为2620d，最大预测值为12.23mg/L、出现时间为4014d，大河寨村耗氧量于3689d开始超标，于4369d开始达标。本项目废水泄漏后厂界及敏感点贡献值均不能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

## 5.9 环境风险管理

为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找造成事故的原因，指定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。

### 5.9.1 选址、总图布置和建筑安全防范措施

企业的设计将直接影响在生产中发生事故的概率，设计上的失误可能导致一些不可预见的事故发生。为减小生产过程中事故的发生概率，评价建议工程在设计过程中应采取以下措施：

（1）严格格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定。设计中坚持生产必须认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的规定。

（2）本项目总图布置按照防火防爆规范要求保证各厂房之间、建构筑物之间的防火安全距离满足《石油化设计防火规范》的要求。高温和有明火的设备尽量远离可燃气体的场所。各厂房之间都有消防通道相通，以形成全厂消防通道网。根据《建筑设计防火规范》的要求，划分不同的生产火灾危险类别，以正确选择各类厂房的耐火等级结构类型，采取相应的防火、防爆措施，如主厂房采取钢筋砼框架的结构形式，以增强抗爆性。

（3）建筑设计上尽量露天化，在布置上改善自然通风条件，减少有害易燃物质的集聚；对有腐蚀介质的场所按防腐蚀设计规范设计；各厂房要考虑设置安全出口，安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》的要求；按照《建筑灭火器配置设计规范》和《火灾自动报警系统设计规范》设置消防系统，配备必要的消防器材。

（4）各建筑物根据《建筑物防雷设计规范》的要求采取相应的防雷设施。工作人员配备必要的个人防火用品，如防毒面具、防护手套、防护鞋、防护服等。

严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区域划分；按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

（5）流程设计力求先进可靠，采用封闭式工艺流程，设备的选材、设计、制造、安装、试压等符合国家现行标准和规范要求，杜绝泄漏事故的发生。

（6）对生产过程中带压设备和系统均设置安全阀，泄压排出的气体回收或高空排放，避免易燃、易爆气体在装置内的积累。设置可燃气体浓度检测系统、液位高低投警；为了防止触电，传动部分设置防护罩；为了防止雷电和静电，均按规范设置安全接地装置。

（7）生产车间、仓库、罐区部分均含有易燃性物质。为了保证生产用电的安全，工程设计中严格执行《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范(GB50058-2014)的规定，在爆炸危险环境中选用防爆电气设备，其设备的防爆等级不低于所在环境的防爆等级。

（8）控制系统电源要求采用不间断电源(µPS)，双机冗余，备用电池的正常工作时间不低于30分钟，以保证系统在停电时，能保证生产技术人员能有足够的时间对整个装置系统进行停止操作，

（9）工程生产设备以及管道连接处应选用抗腐蚀装置，并定期检查、防止泄漏事故的发生。对主要物料，装置内反应器等主要设备的温度、压力、流量等进行自动检测，一旦发生异常立即自动报警。

（10）设备、管道设计须有安全系统，关键设备均应考虑备用，并对安全关键设备设有保安电源。

（11）对原料、产品以及各种溶剂的贮运及管理过程实施严格管理，所有储存工具(各类桶)及运输设备要符合安全，并设有安全保护、防静电、防爆等措施。

（12）在容易引起火灾的生产区、罐区，设置灭火器，用于扑救小型初始火灾。厂区道路旁设置消火栓，要求24h不同断供水。

（13）本次项目的生产车间、仓库的耐火等级应符合《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)（2018年修订）和《建设设计防火规范》(GB50016-2014)（2018年修订）的要求，按照所使用的物料不同的火灾危险类别确定要求。.

### 5.9.2 危险化学品运输过程防范措施

本项目运输过程涉及甲醇、环氧丙烷、环氧乙烷、二甲苯等易燃有害物质，厂区外运输主要采用汽车运输。其中液态有机原料为罐车运输，罐车运输过程中应采取以下安全防范措施：

（1）依据国务院发布的《化学危险物品安全管理条例》有关要求，运输危险品须持有关部门颁发的三张证书，即运输许可证、驾驶员执照及保安员证书。所有从事化学危险货物运输的车辆，必须在车前醒目位置悬挂黄底黑字“危险品”字样的三角旗；危险物品运输车辆配备必要的事故急救设备和器材，如手提式灭火器、防毒面具、急救箱等；加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆车况良好；严格禁止车辆超载。

（2）具有危险品运输资质的企业必须严格按照危险品运输的相关规定，如必须配备固定装运危险品的车辆和驾驶员，运输危险品车辆的驾驶员一定要经过专业的培训，运输危险品的车辆必须在运输道路上保持安全车速，严禁外来明火，同时还必须有随车人员负责押送，随车人员必须经过专业的培训。

（3）危险品运输途中，道路管理部门应予以严密监控，以便发生情况能及时采取措施。

（4）运输车辆应保持安全的车速，保持车距，避免因交通事故引起物料泄漏，从而造成公路沿线的污染事故。

（5）在装卸运输时间上合理安排，避开人流高峰期，尽量减轻事故泄漏对人群的影响。司机应经培训有资格后，方可驾驶，严防客货混运，并尽可能缩短运货路程，避开人烟稠密的城镇，减少交通事故发生。

（6）被装运的化学品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-90）规定的危险物品标志，包装标签要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生危险问题，可以进行多种防护。

（7）在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门并疏散人群，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的相关人员抢救伤者和物资，使损失降至最小范围。

（8）要建立健全安全管理规章制度，非直接操作人员不得擅自进入危险品存放地点，严禁明火，进入与使用化学品要有严格的操作程序，以免发生意外。

（9）严禁驾驶员酒后驾车及疲劳驾驶。

### 5.9.3 危险化学品贮存安全防范措施

危险场所按规范要求设立安全标志和警示牌，防止意外事故发生。

根据各物料性质配备不同材质的管道、反应釜、接受设备和储罐，并严格按《化工工艺设计手册》及相关规定设计和施工、安装，外涂隔热、防腐涂料；项目罐区有机物储罐全部采用固定顶罐+氮封；各储罐均设安全接地装置，防止雷击、防静电。

储罐设备布置露天化，保证易燃易爆和有毒物质迅速稀释和扩散。同时要求在装置检修时，必须严格执行安全防护规程和有害气体检测规程，经安全部门同意后才能进入设备和进行检修工作。

储存的化学品按其危险特性、类别，确定罐区、仓库的火灾危险性类别，按规定划分危险区，按照《建筑设计防火规范》的要求保证防火防爆距离，避免装置间联锁反应。对贮存易燃易爆物料的罐区设置防火堤、围堰、下面设沟槽，以收集回收可能泄露的液体；罐区地面进行防渗、防腐处理，避免泄漏物污染地下水、土壤。在设备管道材料选型上（包括管道、阀门、法兰、泵类）采用耐腐蚀材料，防止锈蚀泄露，并标志鲜明的颜色，以进行防护，避免碰撞等外力损伤，减少泄露事故发生的可能。加强进出料管理，在满足正常生产需求的前提下尽可能减少贮存量。罐区内的建筑抗震结构按当地的地震基本烈度设计。

1、罐区应采取的安全对策措施

1）环氧乙烷的安全阀入口应连续充氮，安全阀的排空管应有充氮接管。环氧乙烷储罐的气相空间应充氮，罐外应设水喷淋设施。环氧乙烷储罐的安全阀出口排气管口应高出8m 范围内储罐罐顶平台3m 以上。

2）环氧乙烷、环氧丙烷储罐的承重钢支柱应覆盖耐火层，其耐火极限不应低于1.5h。

3）环氧乙烷、环氧丙烷的储罐，应设液位计、温度计、压力表、安全阀；以及高液位报警装置或高液位自动联锁切断进料装置。

4）储罐的进出口管道应采用柔性连接。

5）环氧乙烷、环氧丙烷储罐必须设防雷接地，避雷针、线的保护范围，应包括整个储罐。

6）气态环氧乙烷只应在装置内用管道短距离输送。液态环氧乙烷在相邻装置间用管道输送时，应用冷冻盐水伴管保冷，管道不得存在气相空间。

7）环氧乙烷是一种易燃易爆、易发生聚合反应的化学物质，在空气中1 个大气压条件下爆炸极限为3%～100%容积百分浓度，因此对环氧乙烷的储存和运输要严格要求，一般采用氮气密封，固定式环氧乙烷储罐应符合以下要求：

（1）充装系数不大于0.79 公斤/升；

（2）外保冷材料应采用发泡玻璃，厚度应根据保冷要求确定，保温外皮不得使用铝皮；

（3）置换用氮气纯度应不低于99.9%，氮封中的氧含量不得大于0.5%；

（4）密封垫片应采用聚四氟乙烯材料，禁止使用石棉、橡胶材料；

（5）不应在装置的设备区内或其附近灌装环氧乙烷。灌装场所应设有向罐车或钢瓶充氮、喷水防护，以及冲洗地面的设施；

（6）环氧乙烷的安全阀入口应连续充氮，安全阀的排空管应有充氮接管。 （7）环氧乙烷储罐的气相空间应充氮，罐外应设水喷淋设施。

环氧乙烷储罐应根据《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036—2010）的要求设置压力自动报警系统和相应的压力控制设施。罐区安全阀设置、液位检测报警设置、可燃有毒气体报警设置、音频监控的设置均应满足《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036—2010）的要求。建议设计单位根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2019）的规定详细设计可燃气体检测报警仪的安装数量和详细位置。可燃气体和有毒气体检测报警系统宜为相对独立的仪表系统。建议环氧乙烷毒物危害程度分级为高度，建议在环氧乙烷罐区及生产车间设置有毒气体报警器。

2、仓库

1）应当设置醒目的防火标志。

2）禁忌物不应混储。

3）氢氧化钾储存于阴凉、干燥、通风良好处。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放， 切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

3、装卸区的安全对策措施

1）汽车罐车和装卸栈台应设静电专用接地线，在装卸物料前必须将罐车进行静电接地。

2）每组专设的静电接地体的接地电阻值宜小于100欧姆。

3）进入装卸区的槽车应按照要求配备阻火帽。

4）汽车装卸车鹤位之间的距离不应小于4m；双侧装卸车栈台相邻鹤位之间或同一鹤位相邻鹤管之间的距离应满足鹤管正常操作和检修的要求。

### 5.9.4 工艺技术设计安全防范措施

工艺技术设计安全防范措施包括自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统；防火、防爆、防中毒等事故处理系统；应急救援设施及救援通道；应急疏散通道及避难所等。其安全设计规定要求按照《化工企业安全卫生设计规定》的标准规定进行。

（1）工程采用先进、成熟、安全、可靠的工艺技术。在设计中严格遵循相关规范的要求。严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产，减少泄漏、火灾、爆炸和中毒的可能性。本项目装置采用自动化生产控制，重要生产过程监控仪表的信号送至控制室。

（2）设备设计严格执行压力容器设计规定，装设安全阀等以防超压后发生爆炸。按规定，选择合适的设备和管道密封型及密封材质，避免泄漏事故发生。

（3）工程在设计阶段应充分考虑到防止物料泄漏、设备压力、温度等因素，工程等级要严格执行国家及行业标准，严格执行相关标准，满足防火防爆要求。

（4）选择质量好的阀门和管件，保证长期安全运行。压力容器、压力管道的设计及制造分别符合《钢制压力容器》、《工业金属管道设计规范》及其它有关的标准规范。项目重点危险设备均设置必要的安全附件。

（5）调节阀的频繁动作易导致阀杆填料函密封失效，进而导致泄漏，因此设计中应注意调节阀及其密封系统的选型，保证其可靠性。

（6）在阀门、法兰、管道连接等于发生泄漏处、储存区，安装自动报警和紧急切断及紧急停车自动控制系统。

为防止环氧乙烷、环氧丙烷、甲醇等物料泄漏，本项目工艺设计采用了严格 的控制措施，主要为：

1、装置内部生产装置区域属于甲类火灾危险性装置，严格控制明火的产生。采取的措施为：

（1）设备、管道在材质和设计上避免物料输送管线上出现急转弯头，采用耐腐蚀的不锈钢材料；选择合适的耐腐蚀材料、涂料和耐磨衬里；采取阳极保护和阴极保护工艺防腐措施。在装置区设置固定式可燃气体泄漏监测报警器以便及时发现险情提前处理；装置内设有泡沫灭火系统，其控制阀应设在便于操作的地方， 保证装置一旦出现火情能迅速、及时的控制其蔓延扩大。

（2）控制阀选择上使用调节阀和切断阀，以便及时的控制流量和切断泄漏， 通过DCS 操作系统操作，以减少人为操作的失误。

2、装置外环境控制措施

（1）合理的总图布置 总平面布置设计时严格按照《化工企业安全卫生设计规范》第3.1.1条的规定， 其防火、防爆设计均符合《建筑设计防火规范》等规范的规定，以防止火灾爆炸事故发生时对厂址周边环境造成不良影响。

（2）在材质和设计上避免物料输送管线上出现急转弯头，防治静电起火，采用耐腐蚀的不锈钢材料；

（3）罐区设置防火堤，满足安全规范要求；

（4）罐区设事故废水导排系统，及时将事故废液排入事故池；

（5）设置固定式有毒气体泄漏监测报警器以便及时发现险情提前处理；罐区内设有泡沫灭火系统，保证装置一旦出现火情能迅速、及时的控制其蔓延扩大；

（6）在罐区设置监控系统，并上传至控制室以便随时进行监控。

### 5.9.5 生产运营安全防范措施

（1）严格按照生产工艺规程、安全技术规程进行生产运行与安全管理，并据此编制常见故障和处理方法的岗位操作方法；生产设备的安全附件和连锁装置不得随便拆弃和解除；现场检查时，不准踩踏管道、阀门、电线电缆架及各种仪表管线等设施；进入危险部位检查，必须有人监护。建立健全严格的危险要害区域（岗位）的管理制度；企业应加强设备管理和人员安全培训教育，职工应培训后上岗，配发全套个人防护用品，定期检查设备；加强容器的维护、检测，对破损的容器及时更换，确保设备完好；工作现场禁止吸烟、进食。

（2）编制开停车方案，开车过程中要加强有关岗位之间的联络，严格按开停车方案中的步骤进行，严格遵守升（降）温、升（降）压和加（减）负荷的幅度（速率）要求，开车时发现异常现象应及时处理，情况紧急时应终止开车，严禁强行开车；设备（容器）缷压时，应对周围环境进行检查确认，要注意易燃易爆、强腐蚀、易中毒等危险化学品的排放和扩散，防止造成污染事故。

（3）配套泄压、防爆、防火等安全设施和必要的检测、报警设施，包括工艺系统和设备皆设有必要的安全释放阀，避免系统和设备超压；对具有易燃易爆、有毒介质的生产及贮存场所均设置可燃气体、有毒气体浓度报警器。

（4）严格控制设备质量及其安装质量，泵阀、管线等设备及其配套仪表要选用合格产品，并把好安装质量关，投入运行后对设备、管线、泵、阀、仪表等要定期检查、保养、维修，保持其完好状态。

（5）厂区存在较多易燃物质，生产区应配套消防水管及消火栓；根据各生产岗位的特点配置相应的灭火器，如手提、推车式干粉灭火器等。

### 5.9.6 自动控制设计安全防范措施

（1）尽量采取 DCS 系统集中控制，对装置生产过程中采取集中检测、显示、连锁、控制和报警；

（2）设置连锁和紧急停车系统，并独立于 DCS 监视和控制系统；

（3）设置火灾自动报警系统，每时每刻处于良好的工作状态；

（4）设置有毒气体检测仪或可燃气体检测仪，随时检测操作环境中有害气体的浓度，以便采取必要的处理措施；

（5）物料贮罐安装泄露监控报警装置；

（6）设置烟感探测器，监测易燃易爆品仓库事故爆炸或火灾发生；

（7）设置防爆震鸣器，一旦发生爆炸即发出警报鸣声。

### 5.9.7 电气、电讯安全防范措施

为了防止静电及二次雷击，对原料贮存区，生产装置的金属以及工艺管道等设施按规定采取接地措施。

危险区内的各类电气设备均选用相应防爆等级的产品，设计防雷、防静电措施。电缆敷设及配电间的设计均考虑防火、防爆的要求。电器构架、设备、储存容器、管道的防静电接地应满足《石油化工静电接地设计规范》的要求，单独接地或与接地干线网相连。各装置中应设有事故供电电源和事故照明。

装置的防静电、防雷击设计应严格执行《石油与石油设施雷电安全规范》、《建筑物防雷设计规范》、《石油化工仪表接地设计规范》及《工业与民用电力装置接地设计规范》。

电器和仪表严格执行防爆设计规定，尽可能选择本质安全型电器和仪表。引进设备采用国外标准规范设计、制造的设备，其安全等级应不低于国内同类标准、规范的要求。

### 5.9.8 消防及火灾报警系统

（1）本项目消防依托当地消防中队，项目消防设计应根据《石油化工企业防火规范》有关规定进行设计；

（2）根据本项目生产特点，装置内设有感烟探测器、手动报警按钮组成的火灾自动报警系统，一旦出现火灾现象或者火，会立即发出信号至中央控制室或直接传递到当地消防中队；

（3）本项目应根据《建筑灭火器配置设计规范》的规定，在本项目各建筑物内均配置一定数量的灭火器，能够及时扑灭初起火灾。

### 5.9.9 火灾爆炸事故风险防范措施

A、控制与消除火源

（1）工作时严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入易燃易爆区；

（2）动火必须按动火手续办理动火证，采取有效的防范措施；

（3）使用防爆型电器；

（4）严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷；

（5）安装避雷装置；

（6）转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；

（7）物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输。

B、严格控制设备质量与安装质量

（1）罐、器、泵、管线等设备及其配套仪表选用合格产品；

（2）管道等有关设施应按要求进行试压；

（3）对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；

（4）电器线路定期进行检查、保养、维修。

C、加强管理、严格纪律

（1）遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制；

（2）坚持巡回检查，发现问题及时处理，如通风、管线是否泄漏，消防通道、地沟是否通畅等；

（3）检修时，做好隔离、清洗干净，分析合格后，要有现场监护在通风良好的条件下方能动火；

（4）加强培训、教育和考核工作。

D、安全措施

（1）消防设施要保持完好；

（2）易燃易爆场所安装可燃气体检测报警装置等；

（3）要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒过滤器等防护用具；

（4）搬运时轻装轻卸，防止包装破损；

（5）厂区要有卫生冲洗设施；

（6）采取必要的防静电措施。

E、压力容器、压力管道防范措施

项目生产中如涉及到压力容器、压力管道，应采取相应的防范措施。

a、压力容器防范措施

（1）压力容器在使用前必须按照国家有关标准规范进行探伤、试压验收。对制造质量低劣、存在安全隐患的压力容器，要采取措施进行处理，缺陷严重的要坚决停用。

（2）压力容器不得自行制作，使用过程中经加强管理和维护，按有关规范定期检测，建立健全设备档案。

（3）压力容量内部有压力时，不得进行任何修理。对特殊的生产工艺过程，需要带温带压紧固螺栓时或出现紧急泄漏，进行带压堵漏时，必须按设计规定制定有效的操作要求和防护措施，作用人员应经专业培训并持证操作，并经使用单位技术负责人批准。在实际操作时，使用单位安全部门应派人进行现场监督。

b、压力管道防范措施

（1）管道、阀门、分岔头、法兰等必须是经技术监督部门检验合格产品；

（2）管道安装完毕应进行强度试验及严密性和泄漏率试验；

（3）管道在安装检修后或长期停用再投用前，应用干燥空气或氮气进行彻底吹扫，吹扫流速不应小于20m/s（严禁用氧气吹扫管道，以免燃爆事故发生）；

（4）管道必须架设在非燃烧体支架上，并按规定涂色，应经常检查维护；

（5）管道的弯头、分岔头不应与阀门出口直接相连；

（6）管道宜架空敷设，有利于维修、保养与管理；

（7）管路在配制时，不要有过多的弯曲，尤其是在下弯处；

（8）管道根据材质及工作压力限定最高流速；严格控制流速，以减少静电的产生，管道静电接地装置必须完整可靠，阀门、法兰应有跨接线，静电接地或跨接线应符合规范要求；

（9）管道应设置放净阀，以便检修时排放残液；露天管道应加保温层，防止夏天暴晒、冬天冻裂，并安装安全阀；

（10）动火前应制定动火方案，管道或阀门着火时应立即切断物料来源。

### 5.9.10 罐区安全防范措施

（1）严格把好储罐的设计、制造、安装关，确保储罐的材质、焊接、安装质量符合设计要求；

（2）应对压力、温度、液位等参数进行监控，超标报警；罐上安装传感器控制设备时，必须按爆炸危险场所电气设置的规定办理；

（3）储罐各种检查仪器的安装应定位准确、装置牢固、耐腐蚀、耐压、拆装方便；如有微点传动、传感时，罐内应为本安型电路，整全防爆；有导线和罐体相连，应形成等电位体，不准悬吊和孤立突出；严禁将不接地金属引入储罐；

（4）承压储罐应符合国家有关压力容器的规定；

（5）储罐区防火堤的排水管应相应设置水封井，并在出口管上设置切断阀，或不排水时堵死出口；

（6）储罐上设置消防洒水管路，保证消防冷却用水；大容器储罐应设置固定式泡沫灭火系统；并设置备用消防泵，要确保备用泵处于良好状态；

（7）储罐应设置监测设施和仪表，如储罐液面检测和高低液位报警，物料温度检测及显示，物料静电位及接地电阻自动检测及显示，储罐气体空间压检测及显示，罐区水封可燃蒸汽浓度检测及显示等；

（8）罐车只有得到有关罐装操作人员同意后方可进入储罐区充装，操作人员必须坚守岗位，严格按规程操作；

（9）罐车连接充装前，应接好静电接地线，采用控制流速等有效的消除静电措施，罐车必须处于止动状态，应熄灭发动机；

（10）雷雨期间宜暂停装卸作业；在装卸作业过程中，严禁擦洗罐车物品、按喇叭、修车等，对器具要轻拿轻放，夜间照明使用防爆灯具；

（11）贮罐的建设要严格按照防火规范，确保防火间距、消防通道、消防设施等满足规定要求。贮罐间距要充分考虑罐呼吸阀、量液孔、检修人孔等的气体扩散距离；贮罐一旦发生火灾，其火焰热辐射对邻近罐有影响。因此，罐区要有足够的防火距离；针对不同罐区消防设备要达到规定配备。

（12）罐区四周应设防火堤、围堰等，按规定满足防火堤内有效容积，防火堤距离、高度等要求，地面按要求做好防渗、防腐蚀措施。

### 5.9.11 职业危害安全防范措施

（1）对于毒性危害严重的生产过程和设备，应设计可靠的事故处理装置及应急防护措施。在有毒性危害的作用环境中，应设置必要的洗眼器、淋洗器等卫生防护设施，其服务半径应小于15m。并根据作业特点和防护要求，设置更衣室以及事故柜、个人防护用品。

（2）各类生产设备都必须在产品标准中规定噪声（必要时加振动）的允许指标，并在设计中采取有效的防治措施，使噪声和振动指标低于产品标准的规定。

（3）防化学灼伤

①设计具有化学灼伤危害物质的生产过程时，应合理选择流程、设备和管道结构及材料，防止物料外泄或喷溅；

②具有化学灼伤危害作业应尽量采用机械化、管道化和自动化，并安装必要的信号报警、安全联锁和保险装置，禁止使用玻璃管道、管件、阀门、流量计、压力计等仪表；

③具有化学灼伤危险的生产装置，其设备布置应保证作业场所有足够空间，并保证作业场所畅通，危险作业点装设防护措施；

④具有酸碱性腐蚀的作业区中的建构筑物地面、墙壁、设备基础，应进行防腐处理。

（4）对作业人员应采取个人防护措施，配备专用的劳动防护用品。易燃易爆场所作业人员应配用棉布工作服、防静电鞋、防毒口罩、工作手套等。不同岗位作业人员配用劳动防护用品及劳动防护用品质量性能应符合GB/T11651-1989 的要求。

（5）作业场所应正确穿戴劳动防护用品，工作结束后应更换工作服，清洗后方可离开作业场所。不应在生产作业场所饮食。

（6）生产作业场所应配备呼吸防护器以及其他应急防护用品。呼吸防护器配备应符合GB/T18664-2002的要求。

（7）生产作业场所职业卫生应严格执行GBZ2.1-2007和GBZ2.2-2007 《工作场所有害因素职业接触限值》的标准要求。

### 5.9.12 废气环境污染事故防范措施

（1）泄漏事故的防范措施

①在原料及产品的运输、储存、使用过程中必须严格执行《危险化学品安全管理条例》有关规定，严格按操作规程控制工艺指标。

②厂区内储罐区安装有有毒有害气体泄漏报警装置。

③加强管道、阀门、垫片等的巡检，发现问题及时处理；定期对储罐、管道进行控测，壁厚达不到要求或有隐患及时更新。

④生产车间安装有毒有害气体泄漏自动报警装置。

⑤泄漏、中毒等事故发生后，应严格按照有关规定及时处理，防止事故扩大。

（2）爆炸事故处理措施

生产、包装过程中易发生物料泄漏，特别是储罐区更易发生泄漏，因静电摩擦产生火花应可能引起火灾，如不能及时切断可燃物料源，附近储罐受热超压可能引起爆炸和火灾。

一旦发生爆炸和火灾时要迅速撤离火灾、爆炸区人员至安全区，并进行隔离，严格限制人员出入。切断火源和相关电源，如发生泄漏现场无法切断，应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服，从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。

事故发生后，迅速起动消防灭火机制119、120火灾急救报警。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风处灭火。对储罐区个别储罐发生爆炸和火灾时，消防人员必须用消防水冷却与之相邻的储罐，以防再次引起爆炸及火灾。

消防废水严禁外排，评价要求应储存于事故废水池中，须无害化处理达到排放标准。

### 5.9.13 水环境污染事故预防措施

（1）所有物料、产品储存区，要完善地面防渗、防腐措施，防止洒落物料随地面冲洗水或雨水排入地表水体而造成污染。

（2）厂区内建设完善的排水管网，实现雨污分流，并在园区总排口设置隔水挡板，将消防废水和厂区前期雨水收集进入事故收集池内。

根据《关于印发“水体污染防控紧急措施设计导则”的通知》（中国石化建标[2006]43 号）中相关要求，事故储存设施总有效容积计算公式如下：

注：（V1+V2-V3）max 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算 V1+V2-V3，取其中最大值。

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量(储存相同物料的罐组按一个最大贮罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间贮罐计)，本项目按40m3计；

V2—发生事故的贮罐或装置的消防水量，m3；

V3—发生事故时可以转输到其他贮存设施的物料量，m3，按储罐体积的1/2计，即为25m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，取0m3；

V5—发生事故时可能进入该系统的降雨量，m3。

① 消防废水量

事故消防水量按下式计算：

式中：Q消——发生事故时消防设施给水流量，取35L/s；

t消——消防设施对应的设计消防历时，取3h；

根据计算，本项目可能进入事故水池的最大消防水量为378m3。

②初期雨水

在雨季，散落在厂区内的物料将随雨水流入外环境，本项目涉及的有毒化学品较多，为保证前期雨水对周围环境的影响降低至最低程度，评价将根据项目所在区域初期雨水计算公式计算暴雨强度。

式中：Q——初期雨水排放量，

F——汇水面积，公顷，项目罐区、生产装置区占地面积 969.38m2；

Ψ——为径流系数（0.4～0.9，取0.6），

T——为收水时间，取15min。

根据计算，本项目的初期雨水量为13.1m3。

综上所述，事故过程中废水的总产生量为456.1m3，本项目依托河南中原助剂有限公司化工分公司事故水池，池容为550m3，根据《河南中原助剂有限公司化工分公司年产5000 吨油田化工助剂项目环境影响评价报告表》，河南中原助剂有限公司化工分公司初期雨水量为93.45m3，完全可满足本项目前期雨水和消防废水收集需求。根据久盛园区出具的证明，现园区内工业废水未进入园区污水处理站进行处理，现园区污水处理站工业废水处理规模余量较大，故本项目初期雨水可以进园区污水处理站进行处理。根据久盛园区雨水、污水管网分布图，园区污水、雨水管网设置在园区中部道路两边，在厂区南侧大门口处，雨水管网向西流入集聚区雨水管网，污水管网向东进入园区污水处理站。

经采取以上水环境风险预防措施，评价认为工程事故状态下废水可被有效收集。

（3）事故废水的去向及三级环境安全防控

本次工程厂区设置事故废水池。一级防控措施为原料及产品罐区设置围堰，围堰的排水控制阀在平时保持关闭状态，当出现火情后，消防灭火过程中所产生的消防污水及泄漏物料被控制在围堰内；二级防控措施为利用导流槽将污水送至事故池中；三级防控措施为逐步送入园区废水处理站进行处理后通过管网输送至污水处理厂。

（4）事故废水对地表水的影响分析

对于泄漏到企业外的污水，在排污口附近立即设置沙袋进行拦截，减小污染和危害。同时启动相应的园区突发环境事件应急预案的建议要求。

### 5.9.14地下水环境风险防范、监控措施

本项目地下水污染防治按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则， 防止本项目营运期对地下水环境造成污染。

为了能监控本项目对地下水的影响情况。评价建议在本项目厂址区域设置地下水监控监测点，监测地下水中的pH、氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量等，一年监测一次。一旦发生地下水污染，应立即停止生产，查明污染来源。

评价认为采取上述防渗、防泄漏措施符合有关设计规范要求，生产中加强对防治区的检查，发现问题及时处理，可使工程渗漏环节得到有效控制。

### 5.9.15土壤环境风险防范、监控措施

正常运行时，由于采取了相关防渗措施，不会对项目区的土壤造成污染，仅在防渗措施损坏且装置出现泄漏的情况下，才会对项目区的土壤造成污染。据此本次评价提出如下防治措施：

（1）对风险事故易发部位、易泄漏地点，除本岗位工人及时检查外，设安全员巡检，如发现事故隐患，应立即处理。

（2）如果出现土壤污染事故，应立即停产，拆除泄漏装置，收集污染土壤，送有资质的土壤修复处理中心，污染区域回填新土壤，重新修建防渗措施、安装生产装置。

（3）根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）等规范标准，本项目运行后，应加强土壤的监测与管理，建立土壤环境监测管理体系，制定跟踪监测计划，同时建立项目档案，定期向相关部门汇报。

评价建议在本项目生产装置区设置土壤监测点，监测本项目特征因子二甲苯等，每五年开展一次。

## 5.10 突发环境事件应急预案编制要求

根据国家相关要求，企业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的设施及突发性事故应急处理办法等。有重大环境污染事故隐患的单位还应建立紧急救援组织，确定重大事故管理方案和应急计划，一旦发生重大事故，能有效地组织救援。

### 5.10.1 应急预案总体要求

（1）总体要求

应急组织要坚持“主动预防、积极抢救”的原则，应能够处理火灾、爆炸、有毒、有害气体泄漏等突发事故。

（2）快速的反应

迅速查清事故发生的位置、环境、规模及可能产生的危害；迅速沟通应急领导机构、应急队伍、辅助人员以及灾害区内部人员之间的联络；迅速启动各类应急设施、调动应急人员奔赴灾区；迅速组织医疗、后勤、保卫等队伍各司其责；迅速通报灾情，通知相关方做好各项必要的准备。

（3）正确的措施

采取必要的自救措施，力争迅速消灭灾害，并注意采取隔离灾区的措施，转移灾区附近易引起灾害蔓延的设备和物品，撤离或保护好贵重设备，尽量减少损失，对灾区进行普遍安全检查，防止死灰复燃及二次事故发生。

根据导则要求，结合本项目特点，其应急管理机构和组织可参考其他化工企业已有的相关装置的应急预案进行设置。环境风险突发事故应急预案纲要见下表。

表5.10-1   环境风险突发事故应急预案纲要

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 2 | 应急计划区 | 生产车间、储存区、环境保护目标。 |
| 3 | 应急组织 | 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 地区：地区指挥部——负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏散专业救援队伍——负责对厂专业救援队伍支援 |
| 4 | 应急状态分类应急响应程序 | 根据发生事故的情况及对环境的影响程度，规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 |
| 5 | 应急设施 设备与材料 | 生产装置和储存区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；化工生产原料贮储存区应设置事故应急池，以防液体化工原料的进一步扩散；配备必要的防毒面具。 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。 |
| 6 | 应急通讯 通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评价 | 由公司委托有资质监测单位对事故现场进行应急监测，并提供监测数据，由安评单位对事故性质、严重程度及所造成的环境危害后果进行后评估，以便吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急防护措施、消除泄漏措施及需使用器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；根据泄漏物性质采取相应的处理措施，配备相应的设施器材，清除现场泄漏物，降低危害； 临近地区：由地区指挥部及公司应急指挥小组制订控制和消除环境污染的措施，并配置相应的处理设施。 |
| 9 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与保护公众健康 | 事故现场：由公司应急指挥小组及事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。 临近地区：由地区指挥部制订受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。 |
| 10 | 应急状态中止、恢复措施 | 事故现场：由公司应急指挥小组规定应急状态终止秩序；进行事故现场善后处理，制订恢复生产措施； 临近地区：由地区指挥部解除事故警戒，并制订公众返回及善后恢复措施。 |
| 11 | 人员培训 与演习 | 平时安排事故易出现区域人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。 |
| 12 | 公众教育 信息发布 | 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 |
| 13 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 |
| 14 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。 |

### 5.10.2 应急机构

（1）机构组成

企业成立环境风险事故应急救援“指挥领导小组”，由厂长、有关副厂长及生产、安全、环保、保卫等部门领导组成，下设应急救援办公室，日常工作由安全和环保部门兼管。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，立即成立风险事故应急救援指挥部，厂长任总指挥，有关副厂长任副总指挥，负责全厂应急救援工作的组织和指挥，指挥部可设在生产调度室。如若厂长和分管副厂长不在企业时，由安全、环保部门负责人为临时总指挥，全权负责应急救援工作。

（2）机构职责

指挥领导小组：负责单位“预案”的制定、修订；组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

指挥部：发生重大事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号；组织指挥救援队伍实施救援行动；向上级汇报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；组织事故调查，总结应急救援经验教训。

（3）人员分工

总指挥组织指挥全厂的应急救援；副总指挥协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。安全科长协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；环保科长负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消、监测工作，必要时代表指挥部对外发布有关信息；保卫科长负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作；生产科长（或调度长）负责事故处置时生产系统、开停车调度工作；事故现场通讯联络和对外联系。

（4）专业救援队伍

企业内设不脱产的专业救援队伍，由各部门职工经培训后组成，分为抢险抢修队、医疗救护队、义务消防队、通讯保障队、环境监测队，负责事故控制、救援和善后处理工作。

### 5.10.3 应急程序

当企业发生环境事故或紧急情况后，事故的当事人或发现人采取应急措施防止事故扩大并立即向指挥领导小组报告。指挥领导小组指挥专业救援队伍对环境事故或紧急情况按本单位应急措施进行处理。

发现突发环境事件后，责任人应在1小时内向所在地县级以上人民政府环境应急领导机构报告，同时向上一级相关主管部门报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报。

### 5.10.4 应急设施

生产区：防火灾、爆炸事故的应急设施，设备与材料，主要为消防器材、消防服等；烧伤、中毒人员急救所用的一些药品，器材。

临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。

此外，还应配备应急通信系统，应急电源、照明。

所有应急设施平时要专人维护、保管、检验，确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。

对各种通讯工具、警报及事故信号，平时必须做出明确规定；报警方法、联络号码和信号使用规定要置于明显位置，使每一位值班人员熟练掌握。

### 5.10.5 事故应急处理、防护及急救措施

A 罐区泄露应急处理方案：

（1）防护：根据泄漏液体的特性及划定的危险区域，确定相应的防护等级。

（2）切断泄漏源：罐区操作人员切断泄漏源前后的阀门，关闭泄漏储罐的加热装置。

（3）堵漏

①根据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施。

②若易燃液体泄漏，所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全。

③关闭前置阀门，切断泄漏源。

（4）输转：利用工艺措施导流或倒罐，将泄漏罐内的物料导出。

（5）回收：工作人员利用回收泵、回收桶对泄漏的物料进行回收，同时用沙袋对泄漏的物料进行封堵，防止事故扩大。

（6）清理

①少量残液，用干沙土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附，收集后作技术处理或视情况倒至空旷地方掩埋；也可视情况直接使用大量水稀释，污水排入废水系统。

②在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液。清点人员、车辆及器材。撤除警戒，做好移交，安全撤离。

（7）警示和疏散

①进入现场必须正确选择行车路线、停车位置、作战阵地。

②严密监视液体流淌情况，防止灾情扩大。注意风向变换，适时调整部署。

③化验分析人员应立即组织无关人员向上风项疏散。

B 火灾爆炸事故应急措施

（1）甲醇及其他化学品储罐着火后，应立即启动消防系统，同时根据情况上报有关部门，协调组织内外部力量投入灭火救援工作。

（2）及时关闭厂区雨水外排闸阀，将产生的泄漏物料和事故废水等防控在事故应急池内。

（3）采取防泄漏、防扩散控制措施，防止火势蔓延。

（4）根据火势大小及风向及时与相关政府部门进行汇报沟通有序疏散附近居民，防止燃烧释放的有毒气体导致人员伤亡事故的发生。

（5）设立现场医疗急救点对伤员进行必要的处理，并迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救。

C 防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服(防腐材料制作)。

手防护：戴橡皮手套。

其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

### 5.10.6 应急终止

（1）应急终止的条件

①事件现场得到控制，事件条件已经消除；

②污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

③事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

④事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

⑤采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

（2）应急终止的程序

①现场救援指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

②现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

（3）应急终止后的行动

①有关部门及突发环境事件单位查找事件原因，防止类似问题的重复出现；

②对应急事故进行记录、建立档案。并根据实践经验，一级应急机构组织有关类别环境事件专业部门对应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案；

③参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

### 5.10.7 风险事故应急设施及投资费用估算

本项目风险事故拟采取的应急物资、防范措施及投资费用估算见表5.10-2。

表5.10-2   本项目风险事故应急设施及投资费用估算

| 序号 | 名称 | 规模 | 数量 | 投资/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃及有毒气体检测和报警设施 | 催化燃烧型气体探测器 | 8套 | 6 |
| 2 | 火灾自动报警系统 | 设置可燃、有毒气体报警设施 | 若干 | 10 |
| 3 | 消防防护器材及药剂等 | DCS系统集中控制系统1套、若干正压呼吸器、防毒工作服、防化学品手套、防腐蚀液护目镜、消火栓、消防水炮、若干干粉灭火器等消防器材等等 | 若干 | 20 |
| 4 | 危险标识、防毒面具等 | / | 若干 | 2 |
| 5 | 围堰 | 环氧乙烷、环氧丙烷罐区设有 0.6m高的不燃烧材料的防火堤，储罐间设0.3m高的不燃烧材料的隔堤，甲醇罐区设有1m高的不燃烧材料的防火堤 | 若干 | 10 |
| 6 | 消防废水收集池 | 依托河南中原助剂有限公司化工分公司事故水池，池容为550m3 | 1座 | / |
| 合计 | 50 |

## 5.11环境风险评价结论

### 5.11.1项目危险因素

本项目涉及到的危险物质主要为甲醇、环氧乙烷、环氧丙烷，主要存在于储罐区和生产车间以及连接罐区和生产车间的输料管道，主要危险单元为储罐区和生产车间。

### 5.11.2环境敏感性及事故环境影响

经风险预测可知：在最不利气象条件下和常见气象条件下，评价范围内各关心点的环氧乙烷预测浓度最大值分别出现在岳村集村和大河寨村，最大值到达时间分别为30min和5min，最大浓度分别为0.413mg/m3和1.95mg/m3，均未达到环氧乙烷的大气毒性终点浓度。

在最不利气象条件下和常见气象条件下，评价范围内各关心点的甲醇预测浓度最大值均出现在岳村集村，最大值到达时间分别为20min和25min，最大浓度分别为0.103mg/m3和0.654mg/m3，均未达到甲醇的大气毒性终点浓度。

在最不利气象条件下和常见气象条件下，评价范围内各关心点的二甲苯预测浓度最大值分别出现在岳村集村和大河寨村，最大值到达时间分别为20min和5min，最大浓度分别为0.0208mg/m3和1.09mg/m3，均未达到二甲苯的大气毒性终点浓度。

评价建议企业需在做好风险防范措施的基础上，应做好事故应急预案，日常加强人员培训和事故演练，避免对人群造成伤害。

### 5.11.3环境风险防范措施和应急预案

本项目针对环境风险事故拟采取多种防范措施，可将风险事故的概率降至较低的水平，但概率不会降为零，一旦发生事故仍需采取应急措施，控制和减少事故危害，根据环境保护部发布的《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令34号）和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》（环发[2015]4号）要求，建设单位应根据工程生产过程存在的风险事故类型，制定适用于本项目的事故应急预案。

### 5.11.4环境风险结论和建议

企业必须认真落实各项预防和应急措施，在采取了有效的风险防范措施后，从环境风险上讲，工程在认真落实安全评价及本评价提出的风险防范和事故减缓措施的基础上，本项目的环境风险是可以接受的。

# 第六章  环境保护措施及其可行性论证

## 6.1 施工期污染防治措施分析

本评价针对工程施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施。

### 6.1.1 施工期水污染防治措施

施工期对环境空气的污染主要包括施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气。

#### 6.1.1.1 施工扬尘

施工扬尘主要来自土方开挖、回填、堆放、清运及建筑材料的运输、堆放和使用过程，对周围环境造成不良影响。本项目应严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T-2007）的要求，结合《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》（豫政〔2018〕30号）、《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）、《濮阳市人民政府关于印发濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018—2020年）的通知》（濮政〔2018〕17号）的要求，建设方应采取以下控制措施，减小扬尘对周围环境的影响：

（1）建设单位要强化工地扬尘污染防治。严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，裸露黄土及易起尘物料堆放百分之百覆盖，施工现场主要道路百分之百硬化，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方工程百分之百湿法作业，渣土运输车辆百分之百封闭）、“两个禁止”（禁止施工现场搅拌混凝土、禁止施工现场配置砂浆）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度。

（2）建设单位要将防治扬尘费用列入工程造价，在加装视频监控、监管人员到位、经报备批准后方可施工，严格落实有关扬尘防治的要求，建筑面积在1万平方米及以上的建筑施工工地主要扬尘产生点须安装视频监控装置，实施施工全过程监控。

（3）避免大风天气作业，项目施工过程中避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，对水泥类物料尽可能不要露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘；

（4）设置围挡：施工期间设置不低于2m高围挡，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失，任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显的漏洞，采取该措施后，可降低10%左右的扬尘排放量；

（5）持续洒水降尘措施。施工期现场定期喷洒，保证地面湿润不起尘，采取该措施后，可减少2.5%的扬尘排放量；施工中使用商品混凝土，可降低5%左右的扬尘排放量；

（6）限制施工场地内车辆车速：施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。根据有关分析，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于5km/h；

（7）设置运输车辆冲洗装置：运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路，施工场所车辆入口和出口30m 内部分的路面上不应有明显的泥印、砂石、灰土等易扬尘物料，采取该措施后可降低10%左右的扬尘排放量。

#### 6.1.1.2 施工机械及运输车辆尾气

评价要求运输车辆和施工机械产生的废气采取以下防治措施：尽量使用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置；应尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料；要加强机械、车辆的管理和维修保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。

### 6.1.2 施工期水污染防治措施分析

施工期废水主要有施工废水，包括砖块喷淋、混凝土喷洒、车辆冲洗等，以及施工人员的生活污水。施工单位应积极采取有效的防治措施，尽可能减轻施工期废水对周围环境的影响。

本次评价针对环境特点提出工程施工期水环境保护措施，详见表6.1-1。

表6.1-1    施工期水环境保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工机械及运输车辆清洗废水对环境污染影响 | 施工现场设置沉淀池，排放的清洗废水先进入沉淀池内，经沉淀处理后循环再利用于施工机械及运输车辆清洗 | 节约用水，减少清洗废水对环境影响 |
| 2 | 工程施工废水对水环境产生影响及造成水土流失 | 施工场地四周设置集水沟，施工用水尽量做到节约用水，重复利用，可用于拌和水泥，简单沉淀后可用于浇灌施工现场周围树木和绿地，严禁排入地表水体 | 节约用水，减少水土流失，减轻施工废水对环境污染影响 |
| 3 | 生活污水、粪便随便排放对环境污染影响 | 施工期修建旱厕，施工区生活污水及粪便经旱厕化粪池处理用于浇灌周边绿地 | 保护施工人员居住处的环境卫生 |

采取以上措施后，本项目施工期对地表水的影响很小。

### 6.1.3 施工期噪声污染防治措施分析

本项目施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，噪声主要来自各种施工机械设备的运转及各种车辆的运行噪声，污染主要是机械噪声，本次评价根据工程特点提出施工期噪声污染防治措施见表6.1-2。

表6.1-2    施工期噪声污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对施工生活区影响 | 合理规划各种施工机械设备布局，采用科学的施工方法，严格控制施工作业范围和作业时间 | 减轻噪声对施工生活区影响 |
| 2 | 对高噪声源设备操作人员影响 | 尽量选用低噪声设备，给高噪声设备安装隔声罩，打桩机、推土机、铲平机等强噪声源设备的操作人员配戴耳塞，加强身体防护 | 减轻噪声对施工人员身体健康的影响 |

本次评价认为采取上述措施能有效的减小施工噪声，噪声污染能降低到可接受的水平。

### 6.1.4 施工期固废污染防治措施分析

本项目施工期固体废弃物主要包括开挖土方弃土、项目施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾，评价根据各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施见表6.1-3。

表6.1-3    施工期固废污染防治措施一览表

| 序号 | 污染物名称 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开挖土方弃土 | 用于工程填方、道路建设和绿地等，多余部分及时送至当地建筑垃圾堆存场处理，以免因长期堆积而产生二次污染。在场内堆存时要加盖防风抑尘网 | 避免工程弃土对环境造成的影响 |
| 2 | 车辆运输散体物料和废弃物 | 运输车辆必须做到装载适量，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏散 | 减少散落物对环境造成的影响 |
| 3 | 建筑施工垃圾 | 加强施工现场的管理和对施工人员的环保教育，设置建筑施工物料、建筑垃圾、生活垃圾临时堆放点，严禁随意乱倒、乱丢垃圾 | 减少建筑垃圾对环境造成的影响 |
| 4 | 装修垃圾 | 装修垃圾应按金属类、木质类、砖石类、有害垃圾等分类装袋后放在项目区指定的装修垃圾堆放处，不得混放、乱堆；有害垃圾主要为装修阶段的废油漆桶，为危险废物，按照相关技术要求，需设置专门的危废贮存设施，废油漆桶经收集后集中贮存，并设置危险废物标志 | 减少装修垃圾对环境造成的影响 |
| 5 | 施工人员生活垃圾 | 及时清运出场，以免孳生蚊蝇 | 减少生活垃圾对环境造成的影响 |
| 6 | 建筑垃圾遇风、雨、雪等恶劣天气材料流失，对环境产生的影响 | 建筑垃圾集中堆存，堆场加防尘网覆盖，并及时清运 | 避免建筑垃圾流失对环境造成的影响 |
| 7 | 施工废弃物堆放占地 | 施工废弃物及时清除，就近拉至城市垃圾卫生填埋场处置 | 减少废弃物占地对生态环境造成的影响 |

### 6.1.5 施工期水土流失防治措施分析

表6.1-4    施工期水土流失防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目的建设开挖，植被受到破坏，造成水土流失 | 对于土质较好的地段，建议采用深挖、表土回覆的方式；对于砾石土，建议将石土分离，土层覆于地表，易与植被恢复。尽量避开农作物生长季节施工，最大限度减少农作物产量。应避开风季、暴雨季施工，减少水土流失 | 能够有效减轻项目施工造成的水土流失影响 |

综上所述，通过加强管理、切实落实好上述污染防治措施，本项目施工期不会对周围环境产生较大的影响，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

## 6.2 营运期污染防治措施分析

### 6.2.1 废气污染防治措施分析

根据工程分析，本项目废气主要为反应废气、真空尾气、搅拌废气、冷凝不凝气、罐区无组织废气、生产车间、原料库无组织排放废气等。废气治理设施情况见表6.2-1。

表6.2-1    本项目废气治理设施基本情况一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂 | 聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气 | 非甲烷总烃 | 预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m排气筒 |
|  |  | 甲醇 |  |
| 烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂 | 加成聚合反应废气 | 非甲烷总烃 |  |
| 咪唑啉类季铵盐缓蚀剂 | 酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气 | 非甲烷总烃 | 二级冷凝+两级活性炭吸附处理+15m高排气筒 |
|  |  | 二甲苯 |  |
|  |  | 甲醇 |  |
| 烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂 | 季铵化反应废气、搅拌废气 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | 甲醇 |  |
| 十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂 | 季铵化反应废气、搅拌废气 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | 甲醇 |  |
| 甲醇罐区呼吸废气 | 甲醇 |  |
| 环氧乙烷、环氧丙烷罐区放空废气 | 非甲烷总烃 | 氮封+（环氧乙烷储罐夏季降温系统） |
| 原料库 | 非甲烷总烃、二甲苯、甲醇 | / |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | / |

本项目丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂产生的聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气、烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂产生的加成聚合反应废气经收集后进入预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧进行处理，处理后通过15m高排气筒排放。

甲醇储罐呼吸废气经收集后与经过二级冷凝后的咪唑啉类季铵盐缓蚀剂产生的酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气一起经两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒排放。

#### 6.2.1.1有组织废气污染防治措施

（1）技术可行性分析

①有机废气防治措施可行性分析

本项目反应废气、真空尾气、搅拌废气、冷凝不凝气会产生有机废气，目前，有机废气的处理措施主要有活性炭吸附法、直接燃烧法、催化燃烧法、物理吸收法、UV光氧催化法等，主要工艺特点对比情况如下：

活性炭吸附法：适用范围广、吸附效率高、技术成熟、设备简单、投资小，但活性炭更换频繁，增加了装卸、运输、更换等工作程序，导致运行费用增加。

直接燃烧法：利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧，将混合气体加热，使有害物质在高温作用下分解为无害物质；本法工艺简单、投资小，适用于高浓度、小风量的废气，但对安全技术、操作要求较高。

催化燃烧法：把废气加热经催化燃烧转化成无害无臭的二氧化碳和水；本法起燃温度低、节能、净化率高、操作方便、占地面积少、投资较大，适用于高温或高浓度的有机废气。

物理吸收法：将废气引入吸收液进行净化，待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收；本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气，但需配备加热解析回收装置，设备体积大、投资较高。

UV光氧催化法：利用特种紫外线波段（C波段），在特种催化剂的作用下，将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式。废气分子先经过特殊波段高能紫外光波破碎，打断其分子链；同时，通过分解空气中的氧和水，得到高浓度臭氧，臭氧进一步吸收能量，形成氧化性能更高的自由羟基，氧化废气分子。同时根据不同的废气成分配置多种复合惰性催化剂，大大提高废气处理的速度和效率，从而达到对废气进行净化的目的。

根据本项目污染物特性，综合考虑处理效果、投资、安全性等方面因素，本项目丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂产生的聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气、烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂产生的加成聚合反应废气通过收集后采用“预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”进行处理，处理后通过15m高排气筒排放。

甲醇储罐呼吸废气经收集后与经过二级冷凝后的咪唑啉类季铵盐缓蚀剂产生的酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气一起经两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒排放。

预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧工作原理

工作原理：挥发性有机混合废气经引风机作用，先经过滤袋把化工废气中的油性物质去除，其废气中的油性物质经预处理过滤装置去除废气中的少量杂质部分，否则直接吸附会堵塞活性炭的微缩孔，从而影响吸附效果甚至失效，经过初步过滤后“相对纯净的有机废气”进入活性炭吸附装置进行吸附净化处理，有机物质被活性炭特有的作用力截留在其内部，洁净气体排出，经过一段时间吸附后，活性炭达到饱和状态，活性炭待进入高温脱附区域。

活性炭脱附出来的高浓度废气直接进入CO催化燃烧炉进行催化净化处理，废气催化后的氧化室高温气体与脱附废气通过热交换器进行热交换，使脱附废气换热后温度控制在 80-110℃左右进入活性炭脱附区进行脱附，活性炭中的有机物受到热空气加热后从活性炭中挥发出来，此时、脱附出来的废气属于浓度高、风量小的有机废气直接进入CO催化炉后释放出大量能量，有机物利用自身氧化燃烧释放出的热量维持自燃，当脱附废气浓度足够高时，CO正常使用需要很少的加热甚至不需要加热，做到真正的节能、环保。

二级冷凝+两级活性炭吸附装置工作原理：

咪唑啉类季铵盐缓蚀剂、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂生产中原料含有氯化苄，考虑到废气中会有含氯物质，企业考虑在工艺上使用“一级循环冷却水+一级深冷”冷凝措施对废气进行回收，冷箱导热介质换热器将热量传递给换热介质后得以降温，利用物质的不同温度下的饱和蒸气压的差异，通过降温使有机气体达到饱和状态冷凝成液态直接回收，未冷凝气体进入尾气处理系统二级活性炭吸附系统内，综合考虑对有机废气的处理效率可达 90%。

本项目产品分批次进行生产，根据设计单位提供资料，环保措施设置的随时停车功能，可随时根据生产时间运行或者停机，不会引起环保措施发生故障；企业考虑到生产设备存在共用的情况，废气处理措施在管道处设置阀门，根据实际生产产品类别打开相应阀门进入相应废气处理措施。

综上，项目有机废气处理装置技术上可行。

（2）治理效果分析

本项目有组织废气治理效果见表6.2-2。

表6.2-2    本项目有组织废气治理效果

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 风量 m3/h | 治理 措施 | 去除 效率 | 排放情况 | 排放特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | kg/h |  |  |  | mg/m3 | kg/h | 高度/内径 温度/时间 |
| 1#排气筒 | 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂 | 聚合反应废气G1-1、真空尾气G1-2、 聚合反应废气G1-3、真空尾气G1-4 | 非甲烷总烃 | 47 | 0.9356 | 20000 | 预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧 | 95% | 非甲烷总烃 | 3.6 | 0.0719 | 15m/0.7m /2400h |
|  |  | 搅拌废气G1-5 | 甲醇 | 119 | 2.3756 |  |  |  | 甲醇 | 6 | 0.119 |  |
|  | 烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂 | 加成聚合反应废气G2-1 | 非甲烷总烃 | 25 | 0.495 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#排气筒 | 咪唑啉类季铵盐缓蚀剂 | 酰胺化反应废气G3-1、环化反应废气G3-2、冷凝不凝气G3-3、季铵化反应废气G3-4、冷凝不凝气G3-2 | 二甲苯 | 129 | 0.3881 | 3000 | 二级冷凝+两级活性炭吸附装置处理 | 90% | 非甲烷总烃 | 55 | 0.1635 | 15m/0.3m 常温/2400h |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 96 | 0.2881 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 搅拌废气G3-5 | 甲醇 | 165 | 0.495 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂 | 季铵化反应废气G4-1 | 非甲烷总烃 | 73 | 0.2178 |  |  |  | 二甲苯 | 13 | 0.0388 |  |
|  |  | 搅拌废气G4-2 | 甲醇 | 54 | 0.1609 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂 | 季铵化反应废气G5-1、搅拌废气G4-2 | 非甲烷总烃 | 376 | 1.1286 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲醇 | 23 | 0.0693 |  |
|  | 甲醇罐区 | 呼吸废气 | 甲醇 | 3.2 | 0.0095 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本项目废气经上述措施处理后，非甲烷总烃、甲醇、二甲苯的排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚[2017]162号）、《濮阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于转发<关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知>的通知》（濮环攻坚办[2017]203号）中有机化工业排放限值要求。

（3）经济可行性分析

本项目废气治理设施运行费用见表6.2-3。

表6.2-3    废气治理运行费用

| 项目名称 | 费用名称 | 费用金额（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有机废气处理设施 | 设备折旧及维修费用 | 7.5 | 投资75万元，按10年折旧 |
|  | 电费 | 7.5 | 15万度/年，电的单价0.5元/度 |
|  | 合计 | 15 | / |

本项目废气治理设施总投资75万元，占总投资的1.06%，年运行费用15万元，占年利润的2.5%，运行费用较合理，企业可以承受，经济上可行。

因此，本项目废气治理措施从技术、经济上是可行的。

（4）措施稳定运行及达标排放的可靠性

本项目采用“预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”对丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂、烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂生产过程中产生的非甲烷总烃、甲醇进行处理，评价保守确定其对非甲烷总烃、甲醇的去除效率为95%，本项目采用“二级冷凝+两级活性炭吸附装置”对咪唑啉类季铵盐缓蚀剂、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂生产过程和甲醇罐区储罐中产生的非甲烷总烃、二甲苯、甲醇进行处理，评价保守确定其对非甲烷总烃、二甲苯、甲醇的去除效率为90%，为保证去除效率，评价要求企业定期对设备进行维护。

综上，评价认为项目所采取废气治理措施能够实现稳定运行、达标排放。

#### 6.2.1.2 无组织废气污染防治措施

本项目无组织废气主要为罐区无组织废气、生产车间无组织废气、原料库无组织废气。

环氧乙烷、环氧丙烷罐区：环氧乙烷、环氧丙烷采用压力储罐，对罐区采用氮封+（环氧乙烷储罐夏季降温系统）。

甲醇罐区：对甲醇储罐安装顶空联通回收装置进入工艺废气“两级活性炭吸附装置+15m排气筒，罐区无组织挥发废气量极少。

生产区：车间：生产所用设备反应釜、计量槽、接收罐等设备均位于密闭生产，以尽可能减少设备生产过程中的无组织排放量；桶装液体物料放置于在密闭备料间，通过利用管道泵入各产品反应釜和复配釜；产品灌装采用全自动密闭灌装机。采取以上措施后，物料输送、卸料过程中的无组织散失量极少。

对于生产中管道、阀门等处，由于连接不好或设备腐蚀，不可避免地会产生“跑、冒、滴、漏”现象，泄漏物料对环境产生影响。要最大限度减少这部分无组织排放的发生，本项目采取以下防治措施：对设备、物料输送管道及泵的密封处采用耐腐蚀密封环，减少跑、冒、滴、漏现象发生；同时经常检查设备腐蚀情况，对腐蚀严重设备及时进行更换。

管理：

①加强生产运行期的设备管理，减少物料流出量，严格控制装置动、静密封点物料泄漏；同时建立必要的各项管理制度，加强操作工人的岗位巡查制度，按照气体自动报警装置，发现泄漏及时报警并消除；

②定期对装置及设备进行检修和维护，发现问题及时检修，严防跑冒滴漏。

③定期对储罐进行安全检查，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生，既可降低原材料的损耗，又可避免污染环境。

综上， 本次工程采取上述措施后，厂界均能达标，无组织排放对周围环境影响较小。

### 6.2.2 废水污染防治措施分析

#### 6.2.2.1本项目废水产生情况

根据工程分析，本项目产生的废水包括生活污水、设备冲洗废水、地面清洁废水、水环真空泵排放废水、分析化验废水、循环冷却水排污水、夏季罐区喷淋降温废水。

工艺废水回用于可行性分析：

A、废水水质特点：

废水中含有极少量溶于水的有机物。

B、回用可行性分析：

①设备冲洗废水、水环真空泵排放废水回用于产品。缓蚀剂、破乳剂、杀菌剂作为油田开采使用助剂，成分主要有：缓蚀剂、表面活性剂、混合苯，故废水中含微量的有机物不影响产品规格，符合使用要求；

②循环冷却水排污水、夏季罐区喷淋降温废水回用于制备PH调节剂。PH调节剂用于油田集输系统，能和多种添加剂配伍，故废水中含微量的有机物不影响产品规格，符合使用要求。

综上分析，油田助剂制备完成后，客户按照油井状况进行实用性实验以验证其实用性，如配伍性，适当加入所需物质，再经分析化验符合相应检测标准后方可投入使用，因此使用本次工程的含有极少量有机物的工艺废水回用于生产油田助剂，对产品的指标无影响，因此采用该工艺水回用是完全可行的 。

本项目设备冲洗废水（0.1431m3/d）、水环真空泵排放废水（0.016m³/d）作为原料水回用于生产（缓蚀剂、破乳剂、杀菌剂作为油田开采使用助剂，成分主要有：缓蚀剂、表面活性剂、混合苯，故废水中含微量的有机物不影响产品规格，符合使用要求），夏季罐区喷淋降温废水（13.44m3/d）、循环冷却水排污水（1.2m3/d）作为现有工程原料水回用不外排（循环冷却水排污水、夏季罐区喷淋降温废水回用于制备PH调节剂。PH调节剂用于油田集输系统，能和多种添加剂配伍，故废水中含微量的有机物不影响产品规格，符合使用要求），生活污水（0.656m3/d）、地面清洁废水（0.056m3/d）、分析化验废水（0.33m3/d）依托濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站（处理规模为35m3/d，处理工艺为“混凝气浮+水解酸化+HBF工艺”）处理后由总排口经园区污水管网排入濮阳市第三污水处理厂处理。

表6.2-4    本项目废水产排情况一览表

| 污染源名称 | 污染物名称 | 污染物产生情况 | 污染治理措施 | 污染物排放情况 | 排放方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/L） | 产生量t/a |  | 浓度（mg/L） | 排放量t/a |  |  |
| 设备冲洗废水 | 废水量 | 0.1431m3/d、42.93m3/a | / | 0.1431m3/d、42.93m3/a | 间歇 | 作为原料水回用于生产 |
|  | pH | 6-9 | / |  | 6-9 | / |  |  |
|  | COD | 800 | 0.0343 |  | 800 | 0.0343 |  |  |
|  | BOD5 | 100 | 0.0043 |  | 100 | 0.0043 |  |  |
|  | SS | 200 | 0.0086 |  | 200 | 0.0086 |  |  |
| 水环真空泵排放废水 | 废水量 | 0.016m3/d、4.8m3/a | / | 0.016m3/d、4.8m3/a |  |  |
|  | pH | 6-9 |  |  | 6-9 |  |  |  |
|  | COD | 1500 | 0.0072 |  | 1500 | 0.0072 |  |  |
|  | SS | 100 | 0.0005 |  | 100 | 0.0005 |  |  |
| 地面清洁废水 | 废水量 | 0.056m3/d、16.8m3/a | / | 0.056m3/d、16.8m3/a | 间歇 | 去濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站 |
|  | pH | 6-9 | / |  | 6-9 | / |  |  |
|  | COD | 400 | 0.0067 |  | 400 | 0.0067 |  |  |
|  | BOD5 | 120 | 0.0020 |  | 120 | 0.0020 |  |  |
|  | SS | 800 | 0.0134 |  | 800 | 0.0134 |  |  |
| 分析化验废水 | 废水量 | 0.33m3/d、99m3/a | / | 0.33m3/d、99m3/a | 间歇 |  |
|  | COD | 134 | 0.0133 |  | 134 | 0.0133 |  |  |
|  | BOD5 | 41.5 | 0.0041 |  | 41.5 | 0.0041 |  |  |
|  | SS | 10 | 0.0010 |  | 10 | 0.0010 |  |  |
|  | 氨氮 | 12 | 0.0012 |  | 12 | 0.0012 |  |  |
| 生活污水 | 废水量 | 0.656m3/d、196.8m3/a | 化粪池 | 0.656m3/d、196.8m3/a | 连续 |  |
|  | pH | 6-9 | / |  | 6-9 | / |  |  |
|  | COD | 280 | 0.0551 |  | 280 | 0.0551 |  |  |
|  | BOD5 | 180 | 0.0354 |  | 180 | 0.0354 |  |  |
|  | SS | 250 | 0.0492 |  | 250 | 0.0492 |  |  |
|  | 氨氮 | 25 | 0.0049 |  | 25 | 0.0049 |  |  |
| 厂区总排口 | 废水量 | 1.042m3/d、312.6m3/a | 依托濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站处理 | 1.042m3/d、312.6m3/a | 连续 | 濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园总排口 |
|  | pH | 6-9 | / |  | 7.82 | / |  |  |
|  | COD | 240 | 0.0750 |  | 77 | 0.0241 |  |  |
|  | BOD5 | 133 | 0.0416 |  | 42.6 | 0.0133 |  |  |
|  | SS | 203 | 0.0635 |  | 72 | 0.0225 |  |  |
|  | 氨氮 | 20 | 0.0063 |  | 18.8 | 0.0059 |  |  |
| 循环冷却水排污水 | 废水量 | 1.2m3/d、360m3/a | / | 1.2m3/d、360m3/a | 间歇 | 作为现有工程原料水回用 |
|  | COD | 50 | 0.0180 |  | 50 | 0.0180 |  |  |
|  | SS | 30 | 0.0108 |  | 30 | 0.0108 |  |  |
| 夏季罐区喷淋降温废水 | 废水量 | 13.44m3/d、1209.6m3/a | / | 13.44m3/d、1209.6m3/a | 间歇 |  |
|  | COD | 50 | 0.0605 |  | 50 | 0.0605 |  |  |
|  | SS | 40 | 0.0484 |  | 40 | 0.0484 |  |  |
| 濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园总排口 | 废水量 | 1.042m3/d、312.6m3/a | / | 1.042m3/d、312.6m3/a | 连续 | 濮阳市第三污水处理厂 |
|  | pH | 7.82 | / |  | 7.82 | / |  |  |
|  | COD | 77 | 0.0241 |  | 77 | 0.0241 |  |  |
|  | BOD5 | 42.6 | 0.0133 |  | 42.6 | 0.0133 |  |  |
|  | SS | 72 | 0.0225 |  | 72 | 0.0225 |  |  |
|  | 氨氮 | 18.8 | 0.0059 |  | 18.8 | 0.0059 |  |  |

#### 6.2.2.2本项目废水处理措施分析

（1）依托濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水站可行性分析

濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站承担着濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园内入驻企业的废水处理。目前已入驻企业产生的废水总量约为2m3/d，经厂区预处理后统一由园区污水处理站处理，处理工艺为 “混凝气浮+水解酸化+HBF工艺”。工艺流程图见图6.2-1。

图6.2-1    园区污水处理站工艺流程示意图

各处理单元简介：

集水井1：生产污水进入集水井1，起到均衡水质水量作用，污水经泵提升至混凝气浮；

集水井2：生活污水进入集水井2，起到均衡水质水量作用，污水经泵提升至HBF系统；

混凝气浮：投加熟石灰，调节PH为9.0，再投加絮凝剂PAC和助凝剂PAM，去除部分悬浮物和部分COD，污水进入UC配水池；

UC配水池：对UC反应器进行配水，提升UC上升流速，然后经污水泵提升至UV反应器；

UC反应器：由布水器均匀补水，通过水解酸化将大部分难降解大分子物质转化为小分子物质，提高微生物的可生化性；

HBF系统：由好氧段和沉淀池组成，污水进入好氧池后，有机物被微生物氧化成水和二氧化碳，然后进入沉淀池经生化处理后，污水达标排放。

目前已入驻企业产生的废水总量约为2m3/d，根据企业提供的资料，园区污水处理站目前已建设完成，处理能力为35m3/d。该污水处理站由濮阳中原久盛石化有限公司建设并负责运行。

濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站“HBF系统”单元处理能力（35m3/d）可满足园区废水处理总量。因此，本项目生活污水、地面清洁废水、分析化验废水可通过该污水处理站处理。

根据《濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园建设项目环境影响变更分析报告》，污水处理站采用“混凝气浮+水解酸化+HBF工艺”，同时根据濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园年度自行监测数据（监测时间为2020.4.22—2020.4.23，污水处理站出水浓度最大值分别为PH7.82，COD：77mg/L，BOD542.6mg/L，SS72mg/L，氨氮18.8mg/L）和濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园收水水量证明（现产业园区内收集的废水为生活污水，不涉及工业废水，生活污水水量为2t/d），因本项目进污水处理站的水质、水量与现已进入污水处理站的废水水量和水质基本类似，故本项目出濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站的出水浓度按濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站自行监测数据，即PH7.82，COD：77mg/L，BOD542.6mg/L，SS72mg/L，氨氮18.8mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准（COD：150mg/L、氨氮：25mg/L）、《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）表1 间接排放限值（COD：300mg/L、氨氮：30mg/L）及濮阳第三污水处理厂收水指标（COD：500mg/L、氨氮：30mg/L），然后通过集聚区污水管网进入濮阳第三污水处理厂，最终排入金堤河，对地表水环境影响不大。

（2）污水处理站废水进入濮阳市第三污水处理厂可行性分析

濮阳市第三污水处理厂设计规模为（一期）5万m3/d，已建设完成。收水范围为濮阳市产业集聚区规划范围，北起规划路，南抵濮范公路，西起东刘官寨和沙河寨一线，东至209省道，规划范围面积约35.95平方公里。濮阳市第三污水处理厂是濮阳市产业集聚区配套工程，主要收集濮阳市产业集聚区的生活污水和工业废水，设计处理工艺为“改良型氧化沟+混凝沉淀过滤”处理工艺，设计进水水质指标为：COD≤500mg/L，NH3-N≤30mg/L，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理达标后排入金堤河。本项目位于污水处理厂收水范围内，所排废水中主要污染物为COD、氨氮，不会对濮阳市第三污水处理厂的正常运营造成影响，因此，本项目废水进入濮阳市第三污水处理厂处理是可行的。

### 6.2.3 噪声治理措施分析

本项目的噪声污染源主要有泵类、制氮机组、冷冻机组等。

本项目在工程设计上采取以下措施：

（1）合理布置噪声源，避免设备之间产生共振。

（2）设备选用满足国家标准的低噪声、低振动设备，设备采取减振基础和消声措施。

（3）建筑采取隔声措施，设备与管道之间的连接采用柔性连接，以减少噪声和振动的传递。

本项目高噪声设备噪声治理措施如下：

泵类、制氮机组、冷冻机组等设备均布置在密闭的车间内，通过采取基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

从本项目所在区域情况来看，工程厂址距最近的居民点为项目北侧201m处的大河寨村，项目的建设不会对周围居民点声环境产生明显影响。

本项目拟采取的噪声治理措施目前普遍采用且比较成熟，可以达到较好的降噪效果。

### 6.2.4 固体废物处置措施分析

本项目产生的固体废物包括一般固废和危险固废。一般固废为厂区不合格品、生活垃圾、废分子筛；危险废物主要包括废活性炭、废催化剂、废包装材料。本项目固废产生量及性质、处置情况见表6.2-5。

表6.2-5    本项目固体废物产排状况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 危废鉴别 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不合格品 | 10 | 一般固废 | 回用于生产 |
| 2 | 废分子筛 | 0.2t/5a | 一般固废 | 厂家回收 |
| 3 | 生活垃圾 | 2.4 | 一般固废 | 定期由环卫部门收运 |
| 4 | 废包装材料 | 0.05 | 危险废物类别为HW49，废物代码为：900-041-49 | 定期交由资质单位处置 |
| 5 | 废活性炭 | 16.5295 | 危险废物类别为HW49，废物代码为：900-041-49 |  |
| 6 | 废催化剂 | 0.001 | 危险废物类别为HW50，废物代码为：772-007-50 |  |

本项目依托河南中原助剂有限公司化工分公司一般固废暂存间和危废暂存间。

1、一般固体废物暂存

生活垃圾投入厂内设置的垃圾箱，由工业园区环卫部门清运处理。

一般固废分类暂存于一般固废暂存间，现有工程已建1个80m2的全密闭一般固废暂存间，位于车间外氢氧化钠罐区北侧，河南中原助剂有限公司化工分公司，生活垃圾产生量为4.5t/a（生活垃圾不存放在一般固废暂存间），石灰乳废渣1336.5t/a，废渣在厂区存渣池内晾晒后外售不暂存在一般固废暂存间，本项目废分子筛产生量为0.2t/5a，故本项目可以依托现有工程一般固废暂存间。

现有工程一般固废暂存间已采取地面硬化、设置围墙、防雨棚等措施，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中有关要求进行建设；生活垃圾由环卫部门及时清运、统一处理。

2、危险废物暂存

（1）贮存场所（设施）污染防治措施

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告2017年第43号，自2017年10月1日起施行)，项目危险废物汇总情况详见表6.2-6。

表6.2-6    危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

| 序号 | 产生单元 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产过程 | 危废暂存间 | 废包装材料 | 危险废物类别为HW49 | 900-041-49 | 依托河南中原助剂有限公司化工分公司危废暂存间，位于车间中部靠南侧 / | 36m2 | 堆放 | / | ≤3个月 |
| 2 | 废气处理过程 |  | 废活性炭 | 危险废物类别为HW49 | 900-041-49 |  |  | 暂存桶 | / | ≤3个月 |
| 3 | 废气处理过程 |  | 废催化剂 | 危险废物类别为HW50 | 772-007-50 |  |  | 不在厂内暂存 | / | / |

现有工程已建1个36m2的全密闭危废暂存间，位于生产车间中部靠南侧，危险固废放入密闭容器分类暂存，明确危险废物标识，专人负责，采取“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施。危险废物在委托有危险废物处置资质的单位处置前暂存于危废暂存间。危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关规定妥善处理。

（2）危险废物运输过程的污染防治措施

1）危险废物内部转运应采取的措施

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025）要求，危险废物内部转运应采取的措施：

①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废品库，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落、泄漏。

②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

2）外部转移运输环节应采取的措施

对危险废物的转移运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好外运处置废弃物的运输等级登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余联交付运输单位，随危险废物转移运行，将第四联交接收单位，第五联交接收地环保局。

3）危险废物的运输要求

①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

②运输危险公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]年第9号）、JT617以及JT618执行。

③运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。

④危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。

⑤危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：

a.卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护设备。

b.卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

c.危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。

（3）其他要求

建设单位必须遵照以下危险废物管理要求进行危险废物的贮存、处置：

①认真落实申报登记制度

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十二条、第五十三条的规定，产生危险废物、工业固体废物的单位必须向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门如实、及时申报固体废物和危险废物的种类、数量、流向，以及贮存、处置等情况。

②建设单位必须建立健全台帐登记制度，如实记录危险废物产生、贮存、利用和处置等环节的情况。

③建设单位必须做好相应的防护措施（防渗漏、防雨淋等），达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。

④建设单位必须在盛装危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，设置危险废物标识。产生、贮存危险废物的单位及盛装危险废物的容器和包装物要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A的规定设置危险废物标签；收集、运输、处置危险废物的设施、场所要按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求，设置危险废物警告标志。

⑤危险废物的转移、运输，必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和国家环境保护总局《危险废物转移联单管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度；任何单位和个人不得接受无转移联单的危险废物。危险废物转移必须到环保部门办理交换转移审批手续，批准后方可实施，转进转出危险废物均应按照国家环保总局的《危险废物转移联单管理办法》要求填写转移联单。

⑥选择具有专业处置利用能力和《危险废物经营许可证》的单位，确保不造成新的环境污染。对危险废物必须分类收集处置，禁止将危险废物混入一般废物收集、贮存、运输和处置。

综上所述，本项目产生的一般固废和危险废物均得到合理处置，企业严格按照环评提出的污染治理措施后，本项目产生的固体废物不会造成二次污染，对区域环境影响较小。

### 6.2.5 地下水污染防治措施分析

6.2.5.1源头控制措施

加强厂区、道路的硬化，提高污水管道的质量，保证各种废水不直接与包气带接触，避免废水通过包气带污染地下水；生产中加强管理，定期检修维护，生产车间应加强地面硬化并铺设防渗层，防止因跑、冒、滴、漏原因引起地下水及区域土壤污染。

6.2.5.2分区防控措施

本项目建成后，设备冲洗废水和水环真空泵排放废水作为作为原料水回用于生产，夏季罐区喷淋降温废水、循环冷却水排污水作为现有工程原料水回用不外排，分析化验废水、地面清洁废水、生活污水依托濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站处理后经园区污水管网排入濮阳市第三污水处理厂处理，因此，本项目可能出现的地下水污染环节主要为污水管道破裂及液态物料存放区域地面因防渗措施不到位，造成事故状态下废水或物料通过裂缝下渗污染周围浅层地下水。

针对上述可能出现的污染环节，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水环境保护原则，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区内划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，其中重点防渗区主要为车间、罐区、仓库，其防渗技术按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行；一般防渗区包括循环水池、空压制氮间、控制室、循环水泵房、配电室等，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；简单防渗区包括办公楼，防渗技术要求为一般地面硬化。

表6.2-7    地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制 难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 易-难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

本项目拟采取防渗措施如下：

（1）一般防渗区

一般防渗区主要为循环水池、空压制氮间、控制室、循环水泵房、配电室等。

对该区域铺设水泥防腐地面，抗渗等级不低于P8，厚度不小于100mm；地面整体防漏，通过采用基础整板，设施配筋防止混凝土开裂渗透；水泥防腐地面上铺设地砖，并以环氧树脂对缝隙进行防渗处理；相关构筑物做相关防腐防渗处理。

通过上述措施可使一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

（2）重点防渗区

重点防渗区包括生产车间、储罐区、仓库等。

①生产车间、仓库区域地面防渗措施

地面防渗总体采用防渗混凝土防渗，抗渗混凝土所用的水泥应采用普通硅酸盐水泥，其强度等级应不小于42.5；碎石应采用花岗岩或石英石，严禁使用松散多孔和吸水率大的石子，粒径为5mm~25mm，其最大粒径不应大于30mm，含泥量不应大于1%；砂应为中砂，坚硬，洁净无杂物，其细度模数应为2.3~2.6；掺入的外加剂和钢纤维应符合产品质量标准。嵌缝板和嵌缝密封料应符合产品质量标准。

混凝土防渗层厚度不小于100mm，混凝土防渗层的强度等级不小于C20，水灰比不大于0.5；车间地面在防渗层上铺设地砖，并以环氧树脂对缝隙进行防渗处理；汽车装卸及生产设备检修工作区地面采用抗渗钢筋（钢纤维）混凝土，其厚度不小于200mm。抗渗混凝土终凝后应进行养护，养护时间不得少于14d。

②储罐区防渗措施

储罐四周设围堰，围堰底部用铺设200mm粘土层及100mm的耐碱水泥，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并铺设沥青卷材防渗。

企业建设过程中严格按照《石油化工防渗工程技术规范》(GB/T50934-2013)进行施工，本项目完成后对区域地下水质量影响较小，地下水质量可维持现有水平。

### 6.2.6 绿化美化方案

绿化美化也是一项主要的环保措施，包括植树、种草等，是改善厂区环境的主要途径之一， 绿化在防止污染、保护和改善环境方面起着特殊作用，具有较好地调温、调湿、改善气候、绿化空气、减弱噪声等功能。因此，工程应把绿化作为一项主要的环保工作来对待，选择能吸收污染物、防尘、防火、降噪、监测污染物、调节及改善气候的绿化植物。

对于树种的配置应根据装置区各生产车间性质和要求的不同而定。如对于散发有害气体的车间附近，遇有“跑、冒、滴、漏”等无组织排放的污染物所造成的局部污染，为使其尽快扩散、稀释，在其周围不宜种植成片、过密、过高的林木，尽可能多种植抗有机废气的草皮等低矮植物；在有噪声车间的周围宜选择降噪能力强、树冠矮、分枝低、枝叶茂密的乔、灌木，高低搭配，形成隔声林带；办公楼前的绿化主要为净化空气、美化环境，故树形、色彩的选择应与环境协调，在配置树种时还应兼顾采光和通风要求。项目绿化依托前期全厂整体绿化设计。

## 6.3 环保投资估算

本项目环保投资见表6.3-1，本项目总投资7088万元，环保投资164.5万元，约占总投资的2.32%。

表6.3-1    环保投资估算一览表

| 项目 | 污染源 | 环保措施 | 数量 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气治理 | 扬尘 | 地面保湿、车辆清洁，密闭运输等 | / | 3 |
|  | 废水治理 | 施工废水 | 经沉淀池沉淀处理后，用于施工场地及道路洒水和抑尘 | / | 1 |
|  |  | 生活污水 | 依托久盛园区污水处理站 | / | / |
|  | 噪声治理 | 施工噪声 | 选用低噪声设备，合理安排施工计划，施工机械设在远离保护目标的位置等 | / | 6 |
|  | 固废治理 | 施工固废 | 弃土和建筑垃圾送往建筑垃圾堆放场，生活垃圾由环卫部门定期清运处理 | / | 2 |
| 营运期 | 废气治理 | 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂 | 聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气 | 预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m排气筒 | 1套 | 60 |
|  |  | 烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂 | 加成聚合反应废气 |  |  |  |
|  |  | 咪唑啉类季铵盐缓蚀剂 | 酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气 | 二级冷凝+两级活性炭吸附装置处理+15m高排气筒 | 1套 | 15 |
|  |  | 烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂 | 季铵化反应废气、搅拌废气 |  |  |  |
|  |  | 十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂 | 季铵化反应废气、搅拌废气 |  |  |  |
|  |  | 甲醇罐区 | 呼吸废气 |  |  |  |
|  |  | 环氧乙烷、环氧丙烷罐区放空废气 | 氮封+（环氧乙烷储罐夏季降温系统） | 2套 | 5 |
|  |  | 厂界监控设备 | 厂区北侧、东侧厂界处分别设置1套 VOCs在线监控系统 | 20 |
|  | 废水治理 | 地面清洁废水、分析化验废水、生活污水 | 依托濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站（处理规模为35m3/d，处理工艺为“混凝气浮+水解酸化+HBF工艺”）处理后排入濮阳市第三污水处理厂 | / | / |
|  |  | 设备冲洗废水、水环真空泵排放废水 | 作为原料水回用于生产 | / | / |
|  |  | 循环冷却水排污水、夏季罐区喷淋降温废水 | 作为现有工程原料水回用 | / | / |
|  | 噪声治理 | 设备噪声 | 减振、隔声等、消声等措施 | 若干 | 5 |
|  | 固废治理 | 危险废物 | 依托河南中原助剂有限公司化工分公司危废暂存间，占地面积为1座36m2，位于生产车间中部靠南侧 | / | / |
|  |  | 一般废物 | 依托河南中原助剂有限公司化工分公司危废暂存间，占地面积为1座80m2，位于车间外氢氧化钠罐区北侧 | / | / |
|  |  | 生活垃圾 | 若干垃圾箱 | 若干 | 0.5 |
|  | 风险防范与应急设施 | 设置可燃气体探测器及有毒气体探测器；火灾自动报警系统； 储罐区设置围堰，消防废水依托河南中原助剂有限公司化工分公司550m3事故水池（兼初期雨水、消防废水收集池）；消防设施及器材等 | / | 50 |
|  | 地下水污染防治措施 | 分区防渗 | / | 20 |
| 合 计 | 164.5 |

## 6.4 环保设施竣工验收内容

按照国家有关要求，建设项目必须严格执行“三同时”制度，环保竣工验收也有相应的“三同时”验收内容。本项目环保设施竣工验收内容见表6.4-1。

表6.4-1    本项目环保设施竣工验收一览表

| 项目 | 环保措施验收内容 | 治理效果 |
| --- | --- | --- |
| 废气 治理 设施 | 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂 | 聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气 | 预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m排气筒 | 非甲烷总烃、二甲苯、甲醇满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，非甲烷总烃、二甲苯、甲醇同时满《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚[2017]162号）和《濮阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于转发<关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知>的通知》（濮环攻坚办[2017]203号） |
|  | 烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂 | 加成聚合反应废气 |  |  |
|  | 咪唑啉类季铵盐缓蚀剂 烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂 | 酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气 | 二级冷凝+两级活性炭吸附装置处理+15m高排气筒 |  |
|  |  | 季铵化反应废气、搅拌废气 |  |  |
|  | 十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂 | 季铵化反应废气、搅拌废气 |  |  |
|  | 甲醇罐区 | 呼吸废气 |  |  |
|  | 环氧乙烷、环氧丙烷罐区放空废气 | 氮封+（环氧乙烷储罐夏季降温系统） |  |
|  | 厂界无组织废气 | 厂区北侧、东侧厂界处分别设置1套 VOCs在线监控系统，共2套 |  |
| 废水治理设施 | 地面清洁废水、分析化验废水、生活污水、 | 依托濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站（处理规模为35m3/d，处理工艺为“混凝气浮+水解酸化+HBF工艺”）处理后排入濮阳市第三污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准、《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）表1 间接排放限值，且满足濮阳市第三污水处理厂收水要求 |
|  | 设备冲洗废水、水环真空泵排放废水 | 作为原料水回用于生产 |  |
|  | 循环冷却水排污水、夏季罐区喷淋降温废水 | 作为现有工程原料水回用 |  |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 垃圾桶若干 | 《一般工业固体废物废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求 |
|  | 危险废物 | 依托河南中原助剂有限公司化工分公司危废暂存间，占地面积为1座36m2，位于生产车间中部靠南侧 |  |
|  | 一般固废 | 依托河南中原助剂有限公司化工分公司危废暂存间，占地面积为1座80m2，位于车间外氢氧化钠罐区北侧 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 |
| 噪声治理 | 高噪声设备置于设备间内，采取减震、隔声、消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 风险防范与应急设施 | 设置可燃气体探测器及有毒气体探测器；火灾自动报警系统； 储罐区设置围堰，消防废水依托河南中原助剂有限公司化工分公司550m3事故水池（兼初期雨水、消防废水收集池）；消防设施及器材等 |
| 地下水污染防治措施 | 分区防渗 |

## 6.5 本项目VOCs专篇

### 6.5.1 VOCS污染因子产、排情况分析

VOCs排放总量包含无组织排放量及收集处理未去除的排放量。根据工程分析可 知，本次工程有组织废气未去除的VOCS排放量为0.4004t/a、无组织VOCS排放量为0.2451t/a，本次工程VOCs的排放总量为0.6455t/a。

## 6.5.2 VOCS污染因子环境影响预测

根据第四章环境质量影响预测与评价章节可以看出， 在基准年气象条件下，各网格点以及环境保护目标处的VOCS污染因子1小时平均质量浓度贡献值、叠加现状后的预测值均未超标。

6.5.3 VOCS污染因子污染防治措施

（1）各单元有组织废气：本项目对丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂产生的聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气、烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂产生的加成聚合反应废气通过收集后采用“预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”进行处理；甲醇储罐呼吸废气经收集后与经过二级冷凝后的咪唑啉类季铵盐缓蚀剂产生的酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气一起经两级活性炭吸附装置处理，废气排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号 ）文件要求。

（2）物料输送环节及反应过程：本项目生产所用设备反应釜、计量罐等设备均为密闭生产，以尽可能减少设备生产过程中的无组织排放量。反应、搅拌过程废气等废气均进行了收集处理 ，以减少输送环节的无组织散失；

（3）产品投料与产品灌装环节：由于涉及液态桶装物料较多，直接将物料利用管道泵入各产品反应釜；产品灌装使用全自动密闭灌装机，避免了卸料过程无组织废气的产生反应 。

（4）对于生产中管道、阀门等处，由于连接不好或设备腐蚀，不可避免地会产生 “跑、冒、滴、漏”现象，泄漏物料对环境产生影响。要最大限度减少这部分无组织排放的发生，本次工程采取以下防治措施：对设备、物料输送管道及泵的密封处采用耐腐蚀密封环，建议参考《石化企业泄漏检测与修复工作指南》的要求，制定LDAR制度等，减少跑、冒、滴、漏现象发生；同时经常检查设备腐蚀情况，对腐蚀严重设备及时进行更换 。

采取以上措施后，本次工程VOCS排放量为0.6455t/a。

6.5.4 VOCs在线监控计划

根据《 河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》 开展VOCs排放监控要求 ： 构建工业企业VOCs排放监控体系，依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统 技术要求及检测方法（HJ 1013-2018）》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技术规范；12月底前，安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网，实 现石化、现代煤化工等行业LDAR相关无组织排放数据与环保监管部门共享，基本实 现重点涉VOCs企业排放监控全覆盖 。

同时，根据《濮阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于全市重点行业挥发性 有机物（VOCs）在线监控试点工作实施方案》 （濮环攻坚办〔2018〕86号 ）对监控因子和监控点位的要求。本企业响应以上两个方案的要求，结合厂区实际情况及当地环境状况等，制订相应监控计划。具体监控计划见表6.5-1。

表6.5-1  本项目完成后VOCs在线监控计划表

| 排放方式 | 监控点位 | 监测设施 | 监控因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 厂区北侧、东侧厂界处 | 2套 VOCs在线监控系统 | VOCs | 与环保局监 控系统联网 |

### 6.5.5VOCs污染防治措施环保投资

本项目VOCs污染防治措施环保投资100万元，占本项目总投资7088万元的1.4%，环保投资在可控范围之内，本次评价要求企业做到专款专用，落实资金。详见表6.5-2。

表6.5-2  本项目VOCs 污染防治措施环保投资一览表

| 类别 | 污染源 | 环保措施 | 数量 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气 | 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气 | 预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m排气筒 | 1套 | 60 |
|  |  | 烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂 |  |  |  |
|  |  | 咪唑啉类季铵盐缓蚀剂酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气 | 二级冷凝+两级活性炭吸附装置处理+15m高排气筒 | 1套 | 15 |
|  |  | 烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂季铵化反应废气、搅拌废气 |  |  |  |
|  |  | 十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂季铵化反应废气、搅拌废气 |  |  |  |
|  |  | 甲醇罐区呼吸废气 |  |  |  |
|  |  | 环氧乙烷、环氧丙烷罐区放空废气 | 氮封+（环氧乙烷储罐夏季降温系统） | 2套 | 5 |
|  |  | 厂界监控设备 | 厂区北侧、东侧厂界处分别设置1套 VOCs在线监控系统 | 2套 | 20 |
| 合 计 | 100 |

### 6.5.6与河南省2019年挥发性有机物治理方案相符性分析

表6.5-3   与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》相符性分析一览表

| 类别 | 《方案》要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二）推进化工、医药行业综合治理 | 强化源头控制，严格过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。深化末端治理，在涉及VOCs排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置，采取回收或焚烧等方式进行治理。参照石化行业VOCs治理要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。现代煤化工行业全面实施LDAR（泄漏检测与修复）治理，制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广LDAR（泄漏检测与修复）治理工作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 | 项目从源头加强控制，使用低VOCs含量的原辅材料；产品使用全自动密闭灌装机灌装；工艺废气、不凝气等均进行收集。本项目对丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂产生的聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气、烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂产生的加成聚合反应废气通过收集后采用“预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”进行处理；甲醇储罐呼吸废气经收集后与经过二级冷凝后的咪唑啉类季铵盐缓蚀剂产生的酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气一起经两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒排放。 | 符合 |

### 6.5.7 与《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》 相符性分析

表6.5-4   与《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》相符性分析一览表

| 类别 | 《计划》要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格环境 准入 | 各地要加强区域、规划环境影响评价,按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单“三线一单”编制工作,明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。 新改扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等涉气项目的环境影响评价,应满足区域、规划环评要求。原则上禁止钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业,对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施省内产能置换 | 本项目有机液体物料均储存于密闭容器或储罐内。 本次工程位于濮阳产业集聚区精细化工园区，不属于该集聚区禁止和限制发展行业，本次工程属于化工项目，满足区域、规划环评要求 | 符合 |
| 持续推进工业污染源全面达 标行动 | 将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020 年年底前完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发 | 本项目不涉及锅炉 | 符合 |
| 大力开展重点行业清洁生产 | 依据《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、环境保护部令第38 号),实现钢铁、有色、建材、化工等行业重点企业强制性清洁生产审核全覆盖。推动规模以上企业按照国家鼓励发展的清洁生产技术、工艺、设备和产品导向目录，开展自愿性清洁生产审核 | 本项目设计均采用符合清洁生产要求 |  |
| 开展秋冬大气污染防治攻坚 行动 | 以减少重污染天气为着力点，制定实施方案，持续开展秋冬季大气污染防治攻坚行动。 在采暖季，实施钢铁、焦化、铸造、建材、有色、化工行业错峰生产(水泥行业实行“开二停一”)，其中，对2018 年10 月底前稳定达到超低排放的企业，当年给予错峰生产豁免政策激励 | 本项目设计污染物排放严格执行特别排放限值要求 |  |
| 严格施工扬尘污染管控 | 强化施工扬尘污染防治,将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴,严格执行开复工验收、“三员”(监督员、网络员、管理员)管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度,做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”,禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆,将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系,情节严重的,列入建筑市场主体“黑名单” | 本项目施工期，严格做到工地 周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百” |  |
| 强化污染源自动监控能力 | 完善重点涉气工业企业全覆盖的监控体系。在实现对全省1841 家涉气企业污染物排放自动监控基础上，进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全省12000 余家应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，2018 年9 月底前,全省满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；2019 年对全省第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查(含排气口高度超过45 米的高架源)，2019 年9 月底前，满足自动监控设施建设标准(含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业)的企业全部完成自动监控设施建设；2020 年9 月底前，实现对全省满足自动监控设施建设标准的涉气企业自动监控全覆盖。开展全省VOCs 排放企业排查,摸清VOCs 排放企业清单，将石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs 排放重点企业纳入重点排污单位名录，安装VOCs 排放自动监控设备并与环保部门联网，实现石化、现代煤化工等行业泄漏检测与修复(LDAR)相关无组织排放数据与环保监管部门共享。2018 年年底前,建立VOCs 排放企业清单，发布重点排污单位名录；2019 年年底前，按规定要求完成VOCs 自动监控设施建设；2020 年年底前,重点排污单位名录中全部企业完成VOCs 自动监控设施建设，基本实现工业企业VOCs 排放监控全覆盖 | 要求本项目无组织厂区北侧、东侧厂界处安装VOCs 在线监测装置，并与环保部门联网 |  |

### 6.5.8 与《濮阳市2020 年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析

表6.5-5   与《濮阳市2020 年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析一览表

| 类别 | 《通知》要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强化挥发性有机物 （VOCs）污染防治 | 加强废气收集和处理。推进企业治污设施升级改造，减少工艺过程无组织排放，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持徽负压状态， 并合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 车间或生设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于2 千克/小时的，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80% | 本次工程生产所用设备反应釜、计量罐等设备均为密闭生产，以尽可能减少设备生产过程中的无组织排放量；项目液态桶装物料要求利用管道输送物料，反应、搅拌过程废气等废气均进行了收集处理；以尽可能减少卸料过程中的无组织散失。要求局部集气罩距集气罩开口面最远处VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于0.3 米/秒，进入尾气处理系统的有机废气初始排放速率≥2 kg/h，处理效率高于80%，尾气设备内含“预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”、“ 二级冷凝+两级活性炭吸附装置处理”，以减少VOCs 挥发污染，排气筒高度15m | 符合 |

### 6.5.9 与《挥发性有机物无组织排放污染控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析

表6.5-6   与《挥发性有机物无组织排放污染控制标准》相符性分析一览表

| 类别 | 要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOCs 物料储存无组 织排放控制要求 | 基本要求： 1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 3、VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合储罐控制规定。 4、VOCs物料储库、料仓应满足对密闭空间的要求。 | 本项目VOCs物料均储存于密闭的容器、包装袋、储罐中，设置有专门的密闭存放仓库。仓库除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的通风口外，门窗及其他开口（孔）部位随时保持关闭状态。 | 符合 |
|  | 挥发性有机液体储罐： 2、储罐特别控制要求 （1）储存真实蒸气压≥76.6 kPa的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。（2）储存真实蒸气压≥27.6kPa但＜76.6 kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且储罐容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一：a）采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。b）采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB 16297的要求），或者处理效率不低于90%。c）采用气相平衡系统。d） 采取其他等效措施。 3、储罐运行维护要求 固定顶罐：a）固定顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙。b）储罐附件开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭。c）定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求。 维护与记录：挥发性有机液体储罐若不符合浮顶罐和固定顶罐维护规定的，应记录并在90d内修复或排空储罐停止使用。如延迟修复或排空储罐，应将相关方案报生态环境主管部门确定。 | 本项目甲醇储罐采用常压立式罐，环氧丙烷、环氧乙烷采用压力卧式罐，环氧丙烷、环氧乙烷均用氮气密封，环氧乙烷储罐夏季采用水喷淋降温，甲醇储罐呼吸气经收集后与经过二级冷凝后的工艺废气一起经两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒排放 | 符合 |
| VOCs 物料转移和输 送无组织排放 控制要求 | 1、基本要求 （1）液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。（2）粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 （3）对挥发性有机液体进行装载时，应符合装载规定。 | 本项目液态VOCs物料均采用密闭管道输送 | 符合 |
|  | 2、挥发性有机液体装载 （1）装载方式：挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm。 （2）装载特别控制要求：装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程应符合下列规定之一：a）排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB 16297的要求），或者处理效率不低于90%；b）排放的废气连接至气相平衡系统。 | 本项目挥发性有机液体采用底部装载方式；环氧丙烷、环氧乙烷均用氮气密封，环氧乙烷储罐夏季采用水喷淋降温，甲醇储罐呼吸气经收集后与经过二级冷凝后的工艺废气一起经两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒排放 | 符合 |
| 工艺过程 VOCs 无组织排放控制要求 | 涉VOCs物料的化工生产过程 | 1、物料投加和卸放 液态 VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统； 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 本项目罐区液态VOCs物料均采用密闭管道、输送泵等输送方式。废气经收集后排至VOCs废气收集处理系统。 | 符合 |
|  |  | 2、化学反应 反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等应排至VOCs废气收集处理系统。 在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时应保持密闭。 | 本项目工艺有机废气均收集后排至VOCs废气收集处理系统。在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时均保持密闭。 | 符合 |
|  |  | 3、真空系统 真空系统应采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs废气收集处理系统。若使用液环（水环）真空泵、水（水蒸气）喷射真空泵等，工作介质的循环槽（罐）应密闭，真空排气、循环槽（罐）排气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 本项目采用水环式真空泵，真空排气排至VOCs废气收集处理系统。 | 符合 |
|  |  | 4、配料加工和含VOCs产品的包装 VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作， 废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 本项目配料加工过程、产品包装过程等均采用密闭设备操作；废气排至VOCs废气收集处理系统。 | 符合 |
|  | 其他要求 | 1、企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 2、通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 3、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。 4、工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照VOCs物料储存、转移和输送无组织排放控制要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。 | 本项目工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液） 桶装密闭储存和转移。盛装过VOCs物料的废包装容器加盖密闭，能循环利用的循环利用，不能循环利用的交给有资质的单位进行处置。 | 符合 |
| 设备与管线组件VOCs泄漏控制要求 | 泄漏检测 | 1、企业应按下列频次对设备与管线组件的密封点进行VOCs泄漏检测： a）对设备与管线组件的密封点每周进行目视观察，检查其密封处是否出现可见泄漏现象。 b）泵、压缩机、搅拌器（机）、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统至少每6个月检测一次。 c）法兰及其他连接件、其他密封设备至少每12个月检测一次。 d）对于直接排放的泄压设备，在非泄压状态下进行泄漏检测。直接排放的泄压设备泄压后，应在泄压之日起5个工作日之内，对泄压设备进行泄漏检测。 e）设备与管线组件初次启用或检维修后，应在90d内进行泄漏检测。 2、设备与管线组件符合下列条件之一，可免予泄漏检测： a）正常工作状态，系统处于负压状态； b）采用屏蔽泵、磁力泵、隔膜泵、波纹管泵、密封隔离液所受压力高于工艺压力的双端面机械密封泵或具有同等效能的泵； c）采用屏蔽压缩机、磁力压缩机、隔膜压缩机、密封隔离液所受压力高于工艺压力的双端面机械密封压缩机或具有同等效能的压缩机； d）采用屏蔽搅拌机、磁力搅拌机、密封隔离液所受压力高于工艺压力的双端面机械密封搅拌机或具有同等效能的搅拌机； e）采用屏蔽阀、隔膜阀、波纹管阀或具有同等效能的阀，以及上游配有爆破片的泄压阀； f）配备密封失效检测和报警系统的设备与管线组件； g）浸入式（半浸入式）泵等因浸入或埋于地下以及管道保温等原因无法测量的设备与管线组件； h）安装了VOCs废气收集处理系统，可捕集、输送泄漏的VOCs至处理设施； i）采取了其他等效措施。 | 本项目按照相关要求对设备与管线组件的密封点进行VOCs泄漏检测 | 符合 |
|  | 泄漏源修 复 | 1、当检测到泄漏时，对泄漏源应予以标识并及时修复。发现泄漏之日起5d内应进行首次修复。除2、规定外，应在发现泄漏之日起15d内完成修复。 2、符合下列条件之一的设备与管线组件可延迟修复。企业应将延迟修复方案报生态环境主管部门备案，并于下次停车（工）检修期间完成修复。a）装置停车（工）条件下才能修复；b）立即修复存在安全风险；c）其他特殊情况。 | 本项目按照要求对泄漏源进行修复。 | 符合 |
|  | 记录要求 | 泄漏检测应建立台账，记录检测时间、检测仪器读数、修复时间、采取的修复措施、修复后检测仪器读数等。台账保存期限不少于3年。 | 本项目按照记录要求建立相关台账，且保存期限不少于3年。 | 符合 |
|  | 其他要求 | 1、在工艺和安全许可的条件下，泄压设备泄放的气体应接入VOCs废气收集处理系统。 2、开口阀或开口管线应满足下列要求： a）配备合适尺寸的盲法兰、盖子、塞子或二次阀； b）采用二次阀，应在关闭二次阀之前关闭管线上游的阀门。 3、气态VOCs物料和挥发性有机液体取样连接系统应符合下列规定之一： a）采用在线取样分析系统； b）采用密闭回路式取样连接系统； c）取样连接系统接入VOCs废气收集处理系统； d）采用密闭容器盛装，并记录样品回收量。 | 本项目运营阶段将按照上述要求进行操作。 | 符合 |
| 敞开液面 VOCs 无组织排放控制要求 | 废水液面特别控制要求 | 1、循环冷却水系统要求 对开式循环冷却水系统，每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳（TOC）浓度进行检测，若出口浓度大于进口浓度10%，则认定发生了泄漏，应按照VOCs泄漏控制规定进行泄漏源修复与记录。 | 本项目循环冷却水不与原料相接触，为闭式循环冷却水系统。 | 符合 |
| VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求 | 基本要求 | VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 | 本项目VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 | 符合 |
|  | 废气收集系统要求 | 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274—2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3 m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500 µmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照规定执行。 | 本项目对丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂产生的聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气、烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂产生的加成聚合反应废气通过收集后采用“预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”进行处理，处理后通过15m高排气筒排放；甲醇储罐呼吸废气经收集后与经过二级冷凝后的咪唑啉类季铵盐缓蚀剂产生的酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气一起经两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒排放； 环氧丙烷、环氧乙烷储罐经氮封（环氧乙烷储罐夏季降温系统）处理；甲醇储罐呼吸气经收集后与经过二级冷凝后的工艺废气一起经两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒排放 | 符合 |
|  | VOCs 排放控制要求 | VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定。 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的，排气筒中实测大气污染物排放浓度，应按式（1）换算为基准含氧量为3%的大气污染物基准排放浓度。利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉焚烧处理有机废气的，烟气基准含氧量按其排放标准规定执行。 进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置中废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要，不需另外补充空气的（燃烧器需要补充空气助燃的除外），以实测质量浓度作为达标判定依据，但装置出口烟气含氧量不得高于装置进口废气含氧量。 吸附、吸收、冷凝、生物、 膜分离等其他VOCs处理设施，以实测质量浓度作为达标判定依据，不得稀释排放。 排气筒高度不低于15 m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。 | 本项目所在区域为重点地区。VOCs废气收集处理系统污染物排放均满足GB 16297、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）等文件要求。 本项目对丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂产生的聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气、烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂产生的加成聚合反应废气通过收集后采用“预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”进行处理；甲醇储罐呼吸废气经收集后与经过二级冷凝后的咪唑啉类季铵盐缓蚀剂产生的酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气一起经两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒排放，以减少VOCs 挥发污染。 本项目排气筒高度均不低于15m。 | 符合 |
|  | 记录要求 | 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 | 本项目应按照要求建立VOCs废气收集处理台账，台账保存期限不少于3年。 | 符合 |
| 企业厂区内及周边污染监控要求 | 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。 地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控，具体实施方式由各地自行确定。 | 本项目VOCs排放均满足GB 16297、豫环攻坚办[2017]162号、濮环攻坚办[2017]203号等文件要求。 | 符合 |
| 污染物监测要求 | 1、企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ 819等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 2、新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》等规定执行。 3、对于挥发性有机液体储罐、挥发性有机液体装载设施以及废气收集处理系统的VOCs排放，监测采样和测定方法按GB/T16157、HJ/T397、HJ732以及HJ38、HJ1012、HJ1013的规定执行。对于储罐呼吸排气等排放强度周期性波动的污染源，污染物排放监测时段应涵盖其排放强度大的时段。 4、对于设备与管线组件泄露、敞开液面逸散的VOCs排放，监测采样和测定方法按HJ733的规定执行，采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校准气体）。对于循环冷却水中总有机碳（TOC），测定方法按HJ501的规定执行。 5、企业边界及周边VOCs监测按HJ/T55的规定执行。 | 本项目污染物监测按照有关法律、文件规定执行。 | 符合 |

### 6.5.10 与《濮阳市2020年挥发性有机物治理攻坚工作方案》（濮环攻坚办【2020】29 号）的的相符性分析

表6.5-7   与《濮阳市2020 年挥发性有机物治理攻坚工作方案》相符性分析一览表

| 类别 | 要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推进源头代，从源头减少VOCs 产生 | 严格落实产品 VOCs含量限值标准 | 本次工程不涉及生产、销售或使用船舶涂料和地坪涂料，以及油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料 | 符合 |
| 重点控制的VOCs 物质 | 推进低（无）VOCs 含量原辅材料替代 | 本次工程涉及的有机物料主要有二甲苯、氯化苄、十二叔胺等，均为低VOCs含量、密闭包装的的原辅材料 | 符合 |
| 推进工业企业治理，实现 减排降污增效 | 严格落实无组织排放标准 | 本项目主要产品为油田助剂产品，生产过程涉及多种有机溶剂，均为密闭包装桶或储罐保存；生产过程涉及VOCs物料在密闭管道输送，含VOCs产品使用全自动密闭灌装机灌装；工艺废气、不凝气等均进行收集。评建议企业参考《石化企业泄漏检测与修复工作指南》的要求，制定LDAR制度等，减少“跑、冒、滴、漏”现象发生 | 符合 |
|  | 提升废气综合治理效率 | 本项目对丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂产生的聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气、烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂产生的加成聚合反应废气通过收集后采用“预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”进行处理，处理后通过15m高排气筒排放；甲醇储罐呼吸废气经收集后与经过二级冷凝后的咪唑啉类季铵盐缓蚀剂产生的酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气一起经两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒排放。 | 符合 |

# 第七章   环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测建设项目的环境损益效益，应体现经济效益、社会效益和环境效益对立统一的辩证关系，环境经济损益分析的工作内容是确定环保措施的项目内容，通过统计分析环保措施投入的资金及环保投资占工程总投资的比例，环保设施的运转费用，削减污染物量的情况，综合利用的效益等，说明建设项目环保投资比例的合理性，环保措施的可行性，经济效益以及建设项目生产活动对社会环境的影响等。进而判断项目是否做到了既发展经济又保护环境的双重目标，为项目决策提供依据。但目前的技术水平而言，要将环境的损益具体定量化是十分困难的，因此本章节采用定性与定量相结合的方法对项目的环境影响经济损益进行简要分析。

## 7.1 社会效益分析

社会效益主要体现在以下方面：

（1）本项目具有较好的社会效益，主要表现在，本项目在建设期间，将有大量建筑、安装工人参与工程建设，从而为当地居民提供了就业机会，对提高当地的消费水平，改善消费结构具有积极影响。

（2）本项目建成后，将带动原料供应企业、物流运输等相关行业的发展，从而可直接或间接解决相关行业人员的就业问题，对增加当地或外地居民的收入，提高居民的生活水平具有积极的影响。同时，项目运行可带动相关产业的发展，促进周边地区的经济发展，为地方经济带来新的契机。

综上所述，本项目建成后具有较好的社会效益。

## 7.2 经济效益分析

本项目总投资7088万元，主要经济指标见表7.2-1。

表7.2-1      本项目主要经济指标

| 序号 | 名称 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 7088 |
| 2 | 年销售收入 | 万元 | 2500 |
| 3 | 年均利润总额 | 万元 | 600 |
| 4 | 投资回收期 | 年 | 10 |

由表7.2-1可以看出，工程建成后年均销售收入可达2500万元，年均利润总额为600万元，投资回收期为10年，处于较好水平，项目具有良好的经济效益，因此，从经济角度考虑本项目的建设是可行的。

## 7.3 环境效益分析

### 7.3.1 本项目环保投资估算

本项目环保投资约为164.5万元，占总投资7088万元的2.2%。本项目污染防治措施及其投资见表7.3-1。

表7.3-1   本项目环保投资估算

| 项目 | 污染源 | 环保措施 | 数量 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气治理 | 扬尘 | 地面保湿、车辆清洁，密闭运输等 | / | 3 |
|  | 废水治理 | 施工废水 | 经沉淀池沉淀处理后，用于施工场地及道路洒水和抑尘 | / | 1 |
|  |  | 生活污水 | 依托久盛园区污水处理站 | / | / |
|  | 噪声治理 | 施工噪声 | 选用低噪声设备，合理安排施工计划，施工机械设在远离保护目标的位置等 | / | 6 |
|  | 固废治理 | 施工固废 | 弃土和建筑垃圾送往建筑垃圾堆放场，生活垃圾由环卫部门定期清运处理 | / | 2 |
| 营运期 | 废气治理 | 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂 | 聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气 | 预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m排气筒 | 1套 | 60 |
|  |  | 烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂 | 加成聚合反应废气 |  |  |  |
|  |  | 咪唑啉类季铵盐缓蚀剂 | 酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气 | 二级冷凝+两级活性炭吸附装置处理+15m高排气筒 | 1套 | 15 |
|  |  | 烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂 | 季铵化反应废气、搅拌废气 |  |  |  |
|  |  | 十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂 | 季铵化反应废气、搅拌废气 |  |  |  |
|  |  | 甲醇罐区 | 呼吸废气 |  |  |  |
|  |  | 环氧乙烷、环氧丙烷罐区放空废气 | 氮封+（环氧乙烷储罐夏季降温系统） | 2套 | 5 |
|  |  | 厂界监控设备 | 厂区北侧、东侧厂界处分别设置1套 VOCs在线监控系统 | 20 |
|  | 废水治理 | 地面清洁废水、分析化验废水、生活污水 | 依托濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站（处理规模为35m3/d，处理工艺为“混凝气浮+水解酸化+HBF工艺”）处理后排入濮阳市第三污水处理厂 | / | / |
|  |  | 设备冲洗废水、水环真空泵排放废水 | 作为原料水回用于生产 | / | / |
|  |  | 循环冷却水排污水、夏季罐区喷淋降温废水 | 作为现有工程原料水回用 | / | / |
|  | 噪声治理 | 设备噪声 | 减振、隔声等、消声等措施 | 若干 | 5 |
|  | 固废治理 | 危险废物 | 依托河南中原助剂有限公司化工分公司危废暂存间，占地面积为1座36m2，位于生产车间中部靠南侧 | / | / |
|  |  | 一般废物 | 依托河南中原助剂有限公司化工分公司危废暂存间，占地面积为1座80m2，位于车间外氢氧化钠罐区北侧 | / | / |
|  |  | 生活垃圾 | 若干垃圾箱 | 若干 | 0.5 |
|  | 风险防范与应急设施 | 设置可燃气体探测器及有毒气体探测器；火灾自动报警系统； 储罐区设置围堰，消防废水依托河南中原助剂有限公司化工分公司550m3事故水池（兼初期雨水、消防废水收集池）；消防设施及器材等 | / | 50 |
|  | 地下水污染防治措施 | 分区防渗 | / | 20 |
| 合 计 | 164.5 |

### 7.3.2 本项目环保运行费用估算

本项目环保运行费用主要包括环保设备的维修费、折旧费、运行费（包括环保管理，原辅材料消耗费，动力消耗费及人员工资，福利等及其他费用）。为使本项目环保治理设施正常运行，并达到预期的治理效果，本项目环保运行费用估算：总计费用为15万元/年，占年利润的2.5%。

### 7.3.3 环境收益估算

本项目环境收益主要循环冷却水重复利用减少水资源费和减少污染源超标排放费用的收益等，本项目环保工程主要收益见表7.3-2。

表7.3-2   本项目环保工程主要收益一览表

| 序号 | 项目 | 环保收益（万元/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 循环水回用减少水资源费 | 2.88 |
| 2 | 总计 | 2.88 |

### 7.3.4 项目建设的环境代价分析

环境代价是项目对环境污染和破坏所造成环境损失折算的经济价值，是项目环境影响损益分析的核心内容。由于对环境污染和破坏的程度、激励不同，评价从以下几个方面进行环境代价分析。

（1）未落实污染防治措施时的环境代价分析

假若本项目未落实污染防治措施，废气、废水中污染物直接排放进入环境，会对当地环境空气和地表水水质造成较大的影响，同时也会间接对地下水水质造成一定的影响。从环保角度而言，这种情况下对大气环境、土壤环境、地表水环境、地下水环境、声环境等造成损失的环境代价是无法用经济价值估算的，因此从环保审批和环境日常监管的方面应严格禁止该情况的发生。

（2）完全落实污染防治措施时的环境代价分析

根据本项目分析及防污减污章节，本项目废水主要污染因子为COD、氨氮，经濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站处理后，达标排入濮阳市第三污水处理厂进一步处理，对环境影响较小；废气主要污染因子为甲醇、二甲苯、非甲烷总烃等，采取妥善处理措施后，污染物均可达标排放，对环境影响较小；本项目固体废物均采取妥善的处置措施，不会直接向外环境排放，经采取以上处理措施后，项目污染物对环境影响较小。

（3）隐性环境代价分析

a．无组织排放废气、转运污染物漏洒等均属于隐性污染，可能存在累积效应，所以企业要加强生产管理，定期检修生产设备，配备必要的防护装备，并制定污染物转运制度，确保污染物转运过程的卫生、安全等，避免对环境造成危害。

b．事故状态和无污染防治措施时对环境的影响因素基本相同，但事故状态造成的后果却更为严重，因此评价在环境风险专章中也提出了一系列的防范措施，建设单位应按照评价建议逐项落实，同时应进行项目建设的安全评价。

### 7.3.5 环境效益与经济效益的数据分析

（1）环保建设费用占建设投资比例

环保建设费用/总投资=（164.5/7088）×100%=2.32%

（2）环境成本率

环境成本率是指项目单位经济效益所需的环保运行管理费用：环境成本率=环保运行管理费用/项目总经济效益×100%=（15/600）×100%=2.5%

综上所述，项目采取的环保措施能够取得良好的治理效果，能较好的保护周围环境，在环保措施正常运行的前提下，项目具有良好的社会效益、经济效益及环境效益，能够实现三者之间的协调发展。

# 第八章   环境管理与监测计划

项目环境管理是指项目在运行期遵守执行国家和地方的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境规划和目标，协调同其它有关部门的关系，以及一切与改善环境有关的管理活动。环境监测是指在工程运行期对工程主要污染对象进行环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动。环境监测为环境管理提供依据，环境管理指导环境监测。制定严格的环境管理与环境监测计划，并以扎实的工作保证各项环保措施以及环境管理与环境监测计划在项目施工期和建成后的运行期得以认真落实，才能有效地控制和减轻污染，保护环境；只有通过规范和约束企业的环境行为，才能使企业真正实现社会、经济和环境效益的协调发展，走可持续发展的道路。

## 8.1环境管理

环境管理是企业管理中一项重要的专业管理，在企业环境保护工作中起着举足轻重的作用，是监督企业环保设施正常运行、确保污染物达标排放的机构保证。加强环境监督、管理力度，是实现环境效益、社会效益、经济效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施。因此制定严格的环境管理和环境监测计划，确保建设项目在工程施工和运行期间各项环保治理措施能得到认真落实，做到最大限度的减少污染。

本项目进入运营期后，要将环境管理纳入企业管理的体系中。环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对建设项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。通过环境管理，才能严格执行环评中提出的各项环保措施，真正达到保护环境的目的。

### 8.1.1 环境管理的基本任务

环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境的危害。为了控制污染物的排放，应把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境管理与企业管理融合在一起，以减少各个环节产生的污染物。

### 8.1.2 环境管理机构设置

为有效地保护环境和防止污染突发事故的发生，企业设立安全环保部，并配备专职环保管理人员。主要负责运行期环境保护方面的监测、日常监督、突发性环境污染事故以及协调和解决与环保部门及周围公众关系的环境管理工作。同时负责贯彻、落实有关环境保护的政策、法规。为满足项目环境管理要求和企业长远规划发展，评价建议该部门设置环境管理人员1-2名，机构领导可由厂内生产经理负责担任。

### 8.1.3 环境管理人员的具备能力

（1）具有丰富的环境管理经验，具有一定环保专业知识熟悉国家及地方相关法律、法规及有关标准。

（2）具有一定的化工知识，了解项目聚氨酯防水涂料生产过程各个生产产污环节，便于发现问题及时处理。

（3）具有过硬的管理技能及一定的管理沟通协调能力。

### 8.1.4 环境管理人员的主要职责

主管负责人应掌握生产和环保工作的全面动态情况，负责审批环保岗位制度、指挥环保工作的实施、协调厂内外各有关部分和组织间的关系。

（1）贯彻执行环保法规、制度及环保标准。

（2）组织制定和完善环境保护管理规章制度，污染事故的防止和应急措施以及安全生产条例，并监督检查这些制度和措施的执行情况。

（3）检查环保设施的运行情况，负责环保设备的正常运转和维护工作。

（4）领导并组织环境监测工作的开展，分析污染物排放和环境质量现状。

（5）推广应用环保先进技术和经验，开展环保宣传，组织环境保护专业技术培训，提高环保工作人员素质。

（6）负责协助解决环境污染和扰民的投诉，负责环境污染事故的调查、处理及上报工作。

（7）定期编制企业的环境保护报表和年度环境保护工作，提交给当地环境保护主管部门，接受地方环境保护部门的监督，完成交给的其它环保工作。

### 8.1.5 环境管理制度

企业应建立健全环境管理制度体系，将环保工作纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。

（1）“三同时”制度

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。

（2）排污许可证制度

建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。

（3）环保台账制度

厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台帐包括设施运行和维护记录、危险废物进出台帐、废水、废气污染物监测台帐、所有化学品使用台帐、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。

（4）污染治理设施管理制度

本项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。

（5）报告制度

执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。厂内环境保护相关的所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等应妥善保存并定期上报，发现污染因子超标，要在监测数据出来后以书面形式上报公司管理层，快速果断采取应对措施。建设单位应定期向园区及属地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于政府部门及时了解污染动态，以利于采取相应的对策措施。本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生变动的，必须向环保部门报告，并履行相关手续，如发生重大变动并且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环评。

（6）环保奖惩制度

企业应加强宣传教育，提高员工的污染隐患意识和环境风险意识；制定员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术素质水平；设立岗位实责制，制定严格的奖、罚制度。建议企业设置环境保护奖励条例，纳入人员考核体系。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄、不按环保管理要求，造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律处以重罚。

（7）信息公开制度

建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开本项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。

### 8.1.6 环境管理要求

8.1.6.1 环境管理总体规划

环境管理应贯穿于建设项目从立项到运行的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的工作职责，本项目环境管理总体规划见表8.1-1。

表8.1-1   本项目环境管理总体规划表

| 实施阶段 | 环境管理主要内容 |
| --- | --- |
| 可研阶段 | 委托评价单位进行环境影响评价工作。 |
|  | 配合环评单位的工作，进行环境现状监测。 |
| 设计阶段 | 配合设计单位工作，为建立企业内部环境管理制度作好前期准备工作。 |
|  | 工程环保设计内容应报濮阳市环保局备案。 |
| 施工阶段 | 保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏，防止和减轻粉尘、噪声、震动等对居民区的污染和危害，项目竣工后，施工单位应该修整和复原在建设过程中受到破坏的环境，此阶段应进行施工环境监理。 |
|  | 按照环评报告书的要求，制定出施工期的各项污染防治措施，并在合同中体现相关内容。 |
|  | 建设单位与监理单位监督施工过程的污染防治措施的落实情况，发现问题及时纠正，保证污染防治措施得到落实。 |
|  | 严格执行“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同步实施。 |
|  | 严格执行建设项目环保工程监理制度。 |
|  | 制定培训计划，对聘用的技术和生产人员进行岗前培训。 |
|  | 制定出全厂的环境管理规章制度。 |
| 验收阶段 | 项目建成后向环保管理部门提交工程竣工验收监测报告。 |
| 规模生产阶段 | 严格执行各项环境管理制度，保证环境管理工作的正常运行。 |
|  | 根据环境监测计划，定期对厂内污染源和环境状况监测，发现问题，及时解决。 |
|  | 设立环保设施档案卡，对环保设施定期检查和维护，保证环保设施能正常运行。 |
|  | 整理监测数据，技术部门据此研究并改进工艺的先进性，减少污染物排放。 |
|  | 收集有关的产业政策和环保政策，及时对有关人员进行培训和教育，保证企业能适应新的形势和新的要求。 |

8.1.6.2 环境风险管理

（1）建立、健全原辅材料的采购、储存保管、使用、废弃处置等环节的环境风险管理制度和操作规程，明确各岗位人员的岗位职责。

（2）定期检查、维护保养系统设备、管道、阀门及污水管网，发现腐蚀及时更换，确保设备、管件的完好率，保证其有效运行。

（3）制订事故应急预案，建立应急抢险救助队伍，配备防护、求助设施，加强对职工进行事故应急救援教育，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，定期组织演练。

### 8.1.7 环境保护管理台账

环境管理应贯穿于建设项目全过程，深入到生产过程的各个环节，建设单位应编制并实施环境管理手册和程序文件，完善环境管理台账。

项目建设及投产运行后，应建立各主要污染种类、数量、浓度、排放方式、排放去向，达标情况的台账，并按环保部门要求及时上报，具体按照《环境保护档案管理规范-建设项目环境管理》（HJ8.3-94）执行。

本项目环境管理程序及台账应包括以下方面：

- 废气及其污染治理设施管理程序及台账；

- 固体废弃物及其污染治理设施管理程序及台账；

- 环境噪声及其污染治理设施管理程序及台账；

- 突发性环境污染事故程序及台账；

- 危险化学品管理程序及台账；

- 环境保护档案及公共环保意见反馈管理程序及台账；

- 环保工作自检及持续改进管理程序及台账；

- 污染源及环境质量监控管理程序及台账。

### 8.1.8 环境保护设施相关费用保障计划

本项目各项环保设备及措施费用由建设单位自筹解决，设施运行及维护费用从上年建设单位利润中支出，设立专项资金，由建设单位环境管理机构负责管理，确保专款专用。同时环境管理机构负责专项资金支出预算的编制和执行。

## 8.2 污染物排放管理要求

### 8.2.1 产品方案及原辅材料

（1）产品方案

本项目主要产品及生产规模见表8.2-1。

表8.2-1   本项目主要产品及生产规模表

| 序号 | 产品名称 | 主要成分 | 规格 | 产品规格 | 生产规模（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破乳剂A | 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚 | 无色或淡黄色粘稠液体 | 25L/桶、200L/桶 | 1100 |
| 2 | 破乳剂B | 烷基酚-聚氧乙烯醚 | 无色至淡黄色液体 | 25L/桶、200L/桶 | 200 |
| 3 | 缓蚀剂A | 咪唑啉类季胺盐 | 棕红色粘稠液体 | 25L/桶、200L/桶 | 700 |
| 4 | 缓蚀剂B | 烷基吡啶类季胺盐 | 油状液体 | 25L/桶、200L/桶 | 800 |
| 5 | 杀菌剂 | 十二烷基二甲基苄基氯化胺 | 液体 | 25L/桶、200L/桶 | 1200 |

（2）原辅材料

本项目原辅材料及能源消耗见下表8.2-2。

表8.2-2    本项目主要原辅料消耗

| 产品名称 | 名称 | 物态 | 规格 | 年耗量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂 | 丙二醇 | 液态 | 99.9% | 466.6833 |
|  | 环氧乙烷 | 液态 | 98% | 204982.4 |
|  | 环氧丙烷 | 液态 | 99.9% | 343023.8 |
|  | 甲醇 | 液态 | 99.9% | 384207.3 |
|  | 氢氧化钾 | 固态 | / | 949.4788 |
|  | 30%氢氧化钠溶液 | 液态 | 30% | 2199.96 |
| 烷基酚聚氧乙烯醚破乳剂 | 烷基酚 | 液态 | 98% | 66799.33 |
|  | 环氧乙烷 | 液态 | 98% | 133165.3 |
|  | 氢氧化钾 | 固态 | / | 133.332 |
| 咪唑啉类季胺盐缓蚀剂 | 二甲苯 | 液态 | 99% | 548.8 |
|  | 氯化苄 | 液态 | 99% | 83160 |
|  | 油酸 | 液态 | 99% | 185665.2 |
|  | 二乙烯三胺 | 液态 | 99.5% | 81340 |
|  | 甲醇 | 液态 | 99.9% | 200200 |
|  | 氧化铝 | 固态 | / | 242.2 |
| 烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂 | 烷基吡啶 | 液态 | 99.5% | 170772 |
|  | 氯化苄 | 液态 | 99% | 148638.67 |
|  | 硫脲 | 固态 | / | 8000 |
|  | 烷基酚醚 | 液态 | 99% | 32024 |
|  | 甲醇 | 液态 | 99.9% | 100240 |
| 十二烷基二甲基苄基氯化胺杀菌剂 | 十二叔胺 | 液态 | 97% | 364800 |
|  | 氯化苄 | 液态 | 99% | 189734.4 |
|  | 氢氧化钠 | 液态 | 99% | 11654.4 |

### 8.2.2 污染物产排及环保措施

本项目污染物产排情况及治理措施见下表。

表8.2-3     本项目有组织废气产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 风量 m3/h | 治理 措施 | 去除 效率 | 排放情况 | 排放特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | kg/h |  |  |  | mg/m3 | kg/h | 高度/内径 温度/时间 |
| 1#排气筒 | 丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂 | 聚合反应废气G1-1、真空尾气G1-2、 聚合反应废气G1-3、真空尾气G1-4 | 非甲烷总烃 | 47 | 0.9356 | 20000 | 预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧 | 95% | 非甲烷总烃 | 3.6 | 0.0719 | 15m/0.7m /2400h |
|  |  | 搅拌废气G1-5 | 甲醇 | 119 | 2.3756 |  |  |  | 甲醇 | 6 | 0.119 |  |
|  | 烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂 | 加成聚合反应废气G2-1 | 非甲烷总烃 | 25 | 0.495 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#排气筒 | 咪唑啉类季铵盐缓蚀剂 | 酰胺化反应废气G3-1、环化反应废气G3-2、冷凝不凝气G3-3、季铵化反应废气G3-4、冷凝不凝气G3-2 | 二甲苯 | 129 | 0.3881 | 3000 | 二级冷凝+两级活性炭吸附装置处理 | 90% | 非甲烷总烃 | 55 | 0.1635 | 15m/0.3m 常温/2400h |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 96 | 0.2881 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 搅拌废气G3-5 | 甲醇 | 165 | 0.495 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂 | 季铵化反应废气G4-1 | 非甲烷总烃 | 73 | 0.2178 |  |  |  | 二甲苯 | 13 | 0.0388 |  |
|  |  | 搅拌废气G4-2 | 甲醇 | 54 | 0.1609 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂 | 季铵化反应废气G5-1、搅拌废气G4-2 | 非甲烷总烃 | 376 | 1.1286 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲醇 | 23 | 0.0693 |  |
|  | 甲醇罐区 | 呼吸废气 | 甲醇 | 3.2 | 0.0095 |  |  |  |  |  |  |  |

表8.2-4    本项目无组织废气产排情况

| 污染源 | 污染物名称 | 无组织排放量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | kg/h | t/a |
| 甲醇罐区 | 甲醇 | 0.0001 | 0.0002 |
| 环氧乙烷、环氧丙烷罐区 | 非甲烷总烃 | 0.107 | 0.0681 |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.0305 | 0.0327 |
|  | 二甲苯 | 0.0039 | 0.0055 |
|  | 甲醇 | 0.0307 | 0.0062 |
| 原料库 | 非甲烷总烃 | 0.0552 | 0.1324 |

表8.2-5    本项目废水污染物产排情况一览表

| 污染源名称 | 污染物名称 | 污染物产生情况 | 污染治理措施 | 污染物排放情况 | 排放方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/L） | 产生量t/a |  | 浓度（mg/L） | 排放量t/a |  |  |
| 设备冲洗废水 | 废水量 | 0.1431m3/d、42.93m3/a | / | 0.1431m3/d、42.93m3/a | 间歇 | 作为原料水回用于生产 |
|  | pH | 6-9 | / |  | 6-9 | / |  |  |
|  | COD | 800 | 0.0343 |  | 800 | 0.0343 |  |  |
|  | BOD5 | 100 | 0.0043 |  | 100 | 0.0043 |  |  |
|  | SS | 200 | 0.0086 |  | 200 | 0.0086 |  |  |
| 水环真空泵排放废水 | 废水量 | 0.016m3/d、4.8m3/a | / | 0.016m3/d、4.8m3/a |  |  |
|  | pH | 6-9 |  |  | 6-9 |  |  |  |
|  | COD | 1500 | 0.0072 |  | 1500 | 0.0072 |  |  |
|  | SS | 100 | 0.0005 |  | 100 | 0.0005 |  |  |
| 地面清洁废水 | 废水量 | 0.056m3/d、16.8m3/a | / | 0.056m3/d、16.8m3/a | 间歇 | 去濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站 |
|  | pH | 6-9 | / |  | 6-9 | / |  |  |
|  | COD | 400 | 0.0067 |  | 400 | 0.0067 |  |  |
|  | BOD5 | 120 | 0.0020 |  | 120 | 0.0020 |  |  |
|  | SS | 800 | 0.0134 |  | 800 | 0.0134 |  |  |
| 分析化验废水 | 废水量 | 0.33m3/d、99m3/a | / | 0.33m3/d、99m3/a | 间歇 |  |
|  | COD | 134 | 0.0133 |  | 134 | 0.0133 |  |  |
|  | BOD5 | 41.5 | 0.0041 |  | 41.5 | 0.0041 |  |  |
|  | SS | 10 | 0.0010 |  | 10 | 0.0010 |  |  |
|  | 氨氮 | 12 | 0.0012 |  | 12 | 0.0012 |  |  |
| 生活污水 | 废水量 | 0.656m3/d、196.8m3/a | 化粪池 | 0.656m3/d、196.8m3/a | 连续 |  |
|  | pH | 6-9 | / |  | 6-9 | / |  |  |
|  | COD | 280 | 0.0551 |  | 280 | 0.0551 |  |  |
|  | BOD5 | 180 | 0.0354 |  | 180 | 0.0354 |  |  |
|  | SS | 250 | 0.0492 |  | 250 | 0.0492 |  |  |
|  | 氨氮 | 25 | 0.0049 |  | 25 | 0.0049 |  |  |
| 厂区总排口 | 废水量 | 1.042m3/d、312.6m3/a | 依托濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站处理 | 1.042m3/d、312.6m3/a | 连续 | 濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园总排口 |
|  | pH | 6-9 | / |  | 7.82 | / |  |  |
|  | COD | 240 | 0.0750 |  | 77 | 0.0241 |  |  |
|  | BOD5 | 133 | 0.0416 |  | 42.6 | 0.0133 |  |  |
|  | SS | 203 | 0.0635 |  | 72 | 0.0225 |  |  |
|  | 氨氮 | 20 | 0.0063 |  | 18.8 | 0.0059 |  |  |
| 循环冷却水排污水 | 废水量 | 1.2m3/d、360m3/a | / | 1.2m3/d、360m3/a | 间歇 | 作为现有工程原料水回用 |
|  | COD | 50 | 0.0180 |  | 50 | 0.0180 |  |  |
|  | SS | 30 | 0.0108 |  | 30 | 0.0108 |  |  |
| 夏季罐区喷淋降温废水 | 废水量 | 13.44m3/d、1209.6m3/a | / | 13.44m3/d、1209.6m3/a | 间歇 |  |
|  | COD | 50 | 0.0605 |  | 50 | 0.0605 |  |  |
|  | SS | 40 | 0.0484 |  | 40 | 0.0484 |  |  |
| 濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园总排口 | 废水量 | 1.042m3/d、312.6m3/a | / | 1.042m3/d、312.6m3/a | 连续 | 濮阳市第三污水处理厂 |
|  | pH | 7.82 | / |  | 7.82 | / |  |  |
|  | COD | 77 | 0.0241 |  | 77 | 0.0241 |  |  |
|  | BOD5 | 42.6 | 0.0133 |  | 42.6 | 0.0133 |  |  |
|  | SS | 72 | 0.0225 |  | 72 | 0.0225 |  |  |
|  | 氨氮 | 18.8 | 0.0059 |  | 18.8 | 0.0059 |  |  |

表8.2-6    本项目主要噪声源强一览表

| 污染源 | 设备名称 | 数量 （台） | 设备源强值[dB(A)] | 车间外1m[dB(A)] | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 真空泵 | 3 | 90 | 75 | 减振、隔声 |
| 制氮间 | 制氮机组 | 1 | 85 | 85 | 减振、隔声 |
|  | 空压机组 | 1 | 100 |  |  |
| 冷冻机组间 | 冷冻水循环泵 | 2 | 90 | 75 | 减振、隔声 |

表8.2-7    本项目固体废物产生量及处置措施表

| 序号 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 危废鉴别 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不合格品 | 10 | 一般固废 | 回用于生产 |
| 2 | 废分子筛 | 0.2t/5a | 一般固废 | 厂家回收 |
| 3 | 生活垃圾 | 2.4 | 一般固废 | 定期由环卫部门收运 |
| 4 | 废包装材料 | 0.05 | 危险废物类别为HW49，废物代码为：900-041-49 | 定期交由资质单位处置 |
| 5 | 废活性炭 | 16.5295 | 危险废物类别为HW49，废物代码为：900-041-49 |  |
| 6 | 废催化剂 | 0.001 | 危险废物类别为HW50，废物代码为：772-007-50 |  |

本项目有组织废气排气口信息见下表8.2-8。

表8.2-8    本项目排气口信息一览表

| 排气筒编号 | 高度/内径/温度/频次 | 污染物种类 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 15m/0.7m/2400h | 非甲烷总烃、甲醇 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚[2017]162号） |
| 2#排气筒 | 15m/0.3m 常温/2400h | 非甲烷总烃、甲醇、二甲苯 |  |

### 8.2.3 环境风险及防范措施

本项目应急设施及投资费一览表见表8.2-9。

表8.2-9   事故风险应急措施及投资一览表

| 序号 | 名称 | 规模 | 数量 | 投资/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃及有毒气体检测和报警设施 | 催化燃烧型气体探测器 | 8套 | 6 |
| 2 | 火灾自动报警系统 | 设置可燃、有毒气体报警设施 | 若干 | 10 |
| 3 | 消防防护器材及药剂等 | DCS系统集中控制系统1套、若干正压呼吸器、防毒工作服、防化学品手套、防腐蚀液护目镜、消火栓、消防水炮、若干干粉灭火器等消防器材等等 | 若干 | 20 |
| 4 | 危险标识、防毒面具等 | / | 若干 | 2 |
| 5 | 围堰 | 环氧乙烷、环氧丙烷罐区设有 0.6m高的不燃烧材料的防火堤，储罐间设0.3m高的不燃烧材料的隔堤，甲醇罐区设有1m高的不燃烧材料的防火堤 | 若干 | 10 |
| 6 | 消防废水收集池 | 依托河南中原助剂有限公司化工分公司事故水池，池容为550m3 | 1座 | / |
| 合计 | 50 |

### 8.2.4 向社会公开的内容

表8.2-10   信息公开表

| 序号 | 公 开 方 式 | 时间节点 | 公开内容 | 公开主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司宣传栏 | 两周一次 | 环保设施运行情况 | 建设单位 |
| 2 | 公司宣传栏、公司网站 | 每季度一次 | 污染源监测及环境质量监测情况 | 建设单位 |

## 8.3 环境监测及环保台账

### 8.3.1 环境监测

环境监测是衡量环境管理成果的一把尺子，工业污染防治的依据和环境管理的耳目。加强污染监控工作，是了解和掌握企业排污特征，研究污染发展趋势，开展环保技术研究和综合利用能源的有效途径。因而本项目应制订监测制度，定期对污染源、“三废”治理设施进行监测，同时做好监测数据的归档工作。对于企业暂无监测能力的事项建议委托其他环保监测单位实施。监测和分析都应按国家的有关规范要求进行。

（1）监测计划

本项目环境保护工作的关键是废气的处理。为检查落实国家和地方的各项环保法规、标准的执行情况，公司应组织人员，负责对废气和噪声等常规检测项目的监测和对环保设施的运行情况进行监控，将监测结果与生产情况作对照分析；对工厂的废气、噪声排放情况委托当地具有资质的环境监测单位定期监测，为环境管理提供依据。

根据《排污许可证申请与核发技术规范  专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）中“7.3.2废气监测点位、监测因子及监测频次”，本项目环境监测计划见表8.3-1。

表8.3-1    环境监测工作计划表

| 类别 | 监测点位 | 监测点数 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产设施车间排气筒 | 1#排气筒 | 1 | 非甲烷总烃、其他废气污染物 （甲醇） | 1次/半年 |
|  |  | 2#排气筒 | 1 | 非甲烷总烃、其他废气污染物 （甲醇、二甲苯） | 1次/半年 |
|  | 企业边界 | 4 | PM10、非甲烷总烃、二甲苯、甲醇（现有工程无组织废气会产生PM10） | 1次/半年 |
| 噪声 | 厂界四周 | 4 | 等效声级 Leq(A) | 1次/季度 |
| 地下水 | 厂区上游 | 1 | pH、氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量等 | 1次/年 |
|  | 厂区内 | 1 |  |  |
|  | 厂区下游 | 1 |  |  |
| 空气 质量 | 厂址上风向敏感点、厂界、厂区下风向敏感点 | 3 | 二甲苯、甲醇、非甲烷总烃 | 1次/年 |
| 土壤 | 生产装置区 | 1 | 二甲苯 | 1次/5年 |

（2）验收监测质量保证与质量控制

控制验收监测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第二版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程质量控制。

具体质控要求如下：

a、生产处于正常。监测期间生产在大于75%额定生产负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施运行基本正常。

b、合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）监测分析方法及使用仪器

样品采集及分析采用国标（或推荐）方法，对目前尚无国标方法的项目，则采用《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的分析方法。

### 8.3.2 排污口规范化

（1）本项目建成后应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。

### 8.3.3 环境监测人员职责

（1）根据国家环境质量标准，污染物排放标准等制定监测方案。

（2）对本公司排放的污染物进行日常监测，统计、整理监测数据，建立污染源档案，并及时上报。

（3）分析监测结果，了解污染现状，一旦发现问题，应及时上报，防止污染事故的发生。

### 8.3.4 应急监测

当出现环境风险事故时，建设单位应立即组织应急监测，监测对象和地点分别为事故特征污染因子，厂内办公区、各厂界、事故发生时近距离下风向空气环境敏感点、纳污水体沿岸及沿岸地下水和土壤，监测数据应一式两份，一份建设单位存档，一份上交相关管理部门，联合采取相应措施，严防污染事故恶性后果的扩大。

当出现事故时，环氧乙烷、环氧丙烷的泄漏可能造成环境空气和地表水污染，因此公司应进行应急监测，监测项目及布占位置见表8.3-2。

表8.3-2   风险事故应急监测计划一览表

| 监测项目及因子 | 布点位置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 非甲烷总烃、二甲苯、甲醇 | 栾昌湖村、大河寨村李信村、新成寨村 | 4个 | 必要时事故当时下风向最近的环境敏感点可多设一个点位 |
| 地表水 | COD | 濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园处理站总排口、金堤河宋海桥断面 | 总排口1个、 金堤河宋海桥断面1个 | / |

## 8.4 信息公开

为了使该工程的建设顺利实施，按照社会发展与环境保护并重的原则，达到社会效益、经济效益和环境效益的统一和谐，进行信息公开，使广大群众参与建设工程的讨论是非常必要的。因此，根据国家环境保护总局《环境影响评价公众参与办法（部令 第4号）》（2019年1月1日起施行）号文的要求，建设单位应在确定了环评单位后对建设项目信息进行公告，并在环评单位报告书基本编制完成后对环评内容进行公告。

本项目投入运行后，应制定地下水信息公开计划，信息公开计划至少应包括建设项目特征因子的地下水环境监测值，并定期向公众公开地下水信息。

# 第九章   环境影响评价结论

河南中原石油助剂有限公司年产4000t离子表面活性剂建设项目位于濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）久盛化工园区内。项目总投资7088万元，本项目占地面积15480m2，建筑面积5025.76m2，建设内容包车间、仓库、罐区、办公楼及辅助工程等。本项目建成后，可年产4000t离子表面活性剂。

## 9.1 评价结论

### 9.1.1 本项目产业政策相符性

本项目已在河南濮阳工业园区经济发展局备案，项目代码为：2018-410953-26-03-077075。

经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品为表面活性剂，不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类建设项目；也不属《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（ 2010 年本）》中规定的淘汰落后产品、生产设备及工艺，因此本项目符合国家与地方现行相关产业政策。

### 9.1.2 厂址位置可行性

本项目位于濮阳市产业集聚区久盛化工园区内，北侧201m为大河寨村、西北侧1052m西寨村，西南1074m许家庄村，南侧为河南中原助剂有限公司化工分公司，西侧为濮阳中原三力龙源化工有限公司，东侧为龙都石化。距离项目最近的村庄为项目北侧201m处的大河寨村。项目距中原油田基地地下水饮用水源准保护区最近距离约8km，距彭楼饮用水输水管道2.2km。本项目厂址所在地为工业用地，厂址地质条件良好，不在城市主导风向的上风向，园区公用基础设施可靠，交通运输便利；各污染物经治理后对周围环境影响不大，本项目防护距离之内无村庄、学校、医院等环境敏感点，厂址周围无名胜古迹和重点文物保护单位，不在濮阳市饮用水源保护区范围内，与周围企业相容，因此，评价认为该项目厂址可行。

### 9.1.3 污染物达标排放结论

（1）废气

本项目废气包括反应废气、真空尾气、搅拌废气、冷凝不凝气、罐区无组织废气、车间、原料库无组织排放废气等。

本项目丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂产生的聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气、烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂产生的加成聚合反应废气经收集后进入预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧，处理后通过15m高排气筒排放。

甲醇储罐呼吸废气经收集后与经过二级冷凝后的咪唑啉类季铵盐缓蚀剂产生的酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气一起经两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒排放。各废气经处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚[2017]162号）、《濮阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于转发<关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知>的通知》（濮环攻坚办[2017]203号）中有机化工业排放限值要求。

（2）废水

本项目产生的废水包括生活污水、设备冲洗废水、地面清洁废水、水环真空泵排放废水、分析化验废水、循环冷却水排污水、夏季罐区喷淋降温废水。本项目设备冲洗废水、水环真空泵排放废水作为作为原料水回用于生产，循环冷却水排污水、夏季罐区喷淋降温废水作为现有工程原料水回用，生活污水、地面清洁废水、分析化验废水依托濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站处理，处理后由总排口经园区污水管网排入濮阳市第三污水处理厂处理，外排废水污染物浓度满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）表1 间接排放限值及濮阳第三污水处理厂收水指标，且本项目没有特殊污染因子排放，不会对濮阳市第三污水处理厂的正常运营造成影响。

（3）噪声

本项目产噪声设备主要有泵类、制氮机组、冷冻机组等，噪声值在85~100dB(A)之间。项目设备选型时采用低噪声设备，所有噪声设备均安置在车间内，并安装基础减振设施，同时对门窗密闭隔音。通过采取措施，各厂界贡献值均满足《工业企业噪声卫生标准》3类标准要求。

（4）固废

项目营运期产生的固体废物包括一般固废和危险固废。一般固废为不合格产品、厂区员工生活垃圾、废分子筛；危险废物主要包括废活性炭、废催化剂、废包装材料；不合格品回用于生产，生活垃圾定期环卫运走，废分子筛厂家回收，废包装材料、废活性炭、废催化剂委托有资质单位处理，固体废物均得到妥善处置或综合利用，固废处置率100%。

### 9.1.4 区域环境质量现状评价结论

（1）环境空气：①根据《2019年河南省环境状况公报》中的濮阳市2019年环境空气质量基本污染物环境质量现状情况可知，濮阳市2019年PM2.5和PM10浓度年均值、O3年90百分位数8小时平均浓度超标，因此，濮阳市为非达标区。②根据收集的消防中队的监测数据统计结果，消防中队环境空气中SO2、NO2年评价指标达标，PM10、PM2.5年评价指标均未达标。环境空气中24小时平均的特定百分位数浓度SO2、NO2、CO均达标，PM10、PM2.5、O3均不达标，其中NO2有个别天数有超标现象。③其他污染物：项目非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》；二甲苯、甲醇均未检出。

（2）地表水：根据濮阳市生态环境局发布的《濮阳市环境质量月报》（2018年6月至2019年5月）中的数据分析，金堤河宋海断面主要污染物COD、氨氮、总磷均有超标现象。

（3）地下水：通过对引用地下水现状监测评价结果分析，李信村监测点除总硬度、锰超标外，其他因子均达标。各因子超标原因有地质原因和区域浅层地下水受不同程度污染。另外，本项目区域村民饮水为濮阳市第二自来水厂供给，水源为深层地下水，区域浅层地下水超标对居民身体健康影响较小。

根据包气带监测数据显示，厂区内采取的包气带样品中氢氧化钠罐区20cm处溶解性总固体超标外，其他均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求，根据溶解性总固体生成机理，溶解性总固体是溶解在水里的无机盐和有机物的总称，溶解性总固体主要成分有钙、镁、钠、钾离子和碳酸离子、碳酸氢离子、氯离子、硫酸离子和硝酸离子，现场调查，氢氧化钠罐区处施工期间有石灰埋入，溶解性总固体超标可能是钙离子和其他因子共同导致，建议在本项目投产前采取严格的防渗措施，防止对包气带土壤产生进一步的影响。

（4）声环境：通过对声环境现状监测评价结果分析，项目各厂界昼夜噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，区域声环境质量现状良好。

（5）土壤：根据土壤现状监测结果，项目厂址各监测因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值，评价区域土壤环境质量良好。

### 9.1.5 环境影响预测结论

9.1.5.1 环境空气

（1）在基准年气象条件下，各网格点以及环境保护目标处的甲醇、二甲苯、非甲烷总烃污染因子的1小时平均质量浓度贡献值均未超标；各网格点以及环境保护目标处的甲醇污染因子的日平均质量浓度贡献值均未超标。

本项目污染因子甲醇、二甲苯、非甲烷总烃在环境保护目标及网格最大浓度点处叠加现状环境质量浓度及其他在建污染源预测值后，小时值浓度均能达标。

非正常工况下，二甲苯、甲醇、非甲烷总烃在环境保护目标及网格最大浓度点处1小时质量浓度贡献值均可达标，但与正常排放情况下的预测结果相比有明显增大。因此，必须要加强对生产设施和环保设施的检修，尽量避免非正常工况的出现。

（2）无组织面源排放的污染物在厂界小时浓度贡献值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值的要求；甲醇、二甲苯、非甲烷总烃在各厂界均满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162 号相关要求。

（3）大气环境防护距离

大气环境防护距离：由预测结果可知，本次工程大气环境防护距离为0m。

9.1.5.2 地表水

本项目产生的废水包括生活污水、设备冲洗废水、地面清洁废水、水环真空泵排放废水、分析化验废水、循环冷却水排污水、夏季罐区喷淋降温废水。本项目设备冲洗废水、水环真空泵排放废水作为原料水回用于生产，循环冷却水排污水、夏季罐区喷淋降温废水作为现有工程原料水回用，生活污水、地面清洁废水、分析化验废水依托濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站处理，处理后由总排口经园区污水管网排入濮阳市第三污水处理厂处理，外排废水污染物浓度满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）表1 间接排放限值及濮阳第三污水处理厂收水指标，且本项目没有特殊污染因子排放，不会对濮阳市第三污水处理厂的正常运营造成影响。

9.1.5.3 地下水环境

本项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目基本不会对区域地下水环境产生明显影响。

9.1.5.4 声环境

在采取相应隔声、降噪措施后，项目各厂界噪声昼夜间均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

9.1.5.5 固体废物

评价认为项目拟采取的固体废物处理处置措施可行，在认真落实评价提出的安全存放、合理处置、综合利用等各项措施的基础上对区域环境影响较小。

9.1.5.6土壤

本项目使用原辅材料、产品和“三废”均不含有重金属等有害成分，且本项目针对可能发生的土壤污染，按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制；进行污染防治分区，按照要求进行分区防渗处理。

综上，在严格落实环评提出的分区防渗等环保措施、加强管理的前提下，本次工程实施后不会对项目区域土壤环境的造成影响。

### 9.1.6 污染防治措施有效可行

（1）废气：本项目丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚破乳剂产生的聚合反应废气、真空尾气、搅拌废气；烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂产生的加成聚合反应废气经收集后进入预处理过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧，处理后通过15m高排气筒排放。

甲醇储罐呼吸废气经收集后与经过二级冷凝后的咪唑啉类季铵盐缓蚀剂产生的酰胺化反应废气、环化反应废气、冷凝不凝气、季铵化反应废气、搅拌废气、烷基吡啶类季胺盐缓蚀剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气、十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂产生的季铵化反应废气、搅拌废气一起经两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒排放。各废气经处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚[2017]162号）、《濮阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于转发<关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知>的通知》（濮环攻坚办[2017]203号）中有机化工业排放限值要求。因此，项目污染防治措施有效可行。

环氧乙烷、环氧丙烷罐区：环氧乙烷、环氧丙烷采用压力储罐，对罐区采用氮封（环氧乙烷储罐夏季降温系统）。

甲醇罐区：甲醇储罐呼吸废气经收集后与经过二级冷凝后的工艺废气一起经两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒排放

生产区：①车间：生产所用设备反应釜、计量槽、接收罐等设备均位于密闭生产，以尽可能减少设备生产过程中的无组织排放量；桶装液体物料放置于在密闭备料间，通过利用管道泵入各产品反应釜和复配釜；产品灌装采用全自动密闭灌装机。采取以上措施后，物料输送、卸料过程中的无组织散失量极少，可有效减少无组织排放废气对周围环境的影响。

（2）废水：本项目产生的废水包括生活污水、设备冲洗废水、地面清洁废水、水环真空泵排放废水、分析化验废水、循环冷却水排污水、夏季罐区喷淋降温废水。本项目设备冲洗废水、水环真空泵排放废水作为原料水回用于生产，循环冷却水排污水、夏季罐区喷淋降温废水作为现有工程原料水回用，生活污水、地面清洁废水、分析化验废水依托濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园污水处理站处理，处理后由总排口经园区污水管网排入濮阳市第三污水处理厂处理，措施可行。

（3）本项目产生的固废处置率100%，措施可行。

（4）噪声：采用设备加装减振基础、隔音、加装消声器，加强厂区绿化等措施，噪声可得到有效控制，措施可行。

（5）储罐四周设围堰，设置事故废水收集管网和消防废水收集管网；消防废水收集池1座（依托河南中原助剂有限公司化工分公司），有效容积：550m3。

（6）本项目环保投资164.5万元，占项目总投资的2.32%。

9.1.7 环境风险

本次工程涉及的主要危害物质为环氧丙烷、环氧乙烷、甲醇、二甲苯等，存在一定的环境风险隐患，企业应严格按照环境影响评价风险防范措施要求进行建设，降低厂区及周围村庄的环境风险，预防突发环境污染事件的发生。同时企业还应做好环境管理，尽可能的减少无组织废气的排放量。在此基础上评价认为该项目的环境风险是可以接受的。

### 9.1.8 公众参与调查分析

本项目位于濮阳市产业集聚区，《濮阳市产业集聚区总体发展规划（2016-2020 年）环境影响评价报告书》于2018年10月得到河南省环境保护厅批复，批复文号（豫环函[2018]237号）；濮阳市产业集聚区已依法开展了规划环境影响评价公众参与，且本项目的性质、规模等符合经生态环境主管部门组织审查通过的规划环境影响报告书和审查意见。根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）第三十一条，可简化项目环境影响评价公众参与内容。因此，建设单位在本项目环境影响报告书征求意见稿形成后，分别采取了以下2种方式开展公众参与调查，征求与该建设项目环境影响有关的意见。

（1）网上公示

考虑到本项目对周围距离较近的村庄可能产生影响，因此，本项目环境影响报告书初稿编制完成后，在环评爱好者（http://www.eiafans.com/thread-1288910-1-1.html）发布了本项目的网上征求意见稿公示公告，内容包括本项目环评报告书初稿、公众意见表的网络链接及公众意见反馈方式等，征求公众意见的时间2020年3月17日到2020年3月30日，公示日期为10个工作日。

（2）当地报纸公示

在濮阳日报上进行公示公告（2020年3月19~20日），两天共两次。濮阳日报为建设项目所在地公众易于接触的报纸，载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）中的相关要求。

公示期间，建设单位和环评单位均未接到公众来访电话和信函及相关反馈问题。

建设单位承诺，在项目建设、运行过程中做好各项污染防治措施，落实报告书所提出的各项环境保护措施，确保环保工程与主体工程同步设计、同步进行、同时投入使用，加强“三废”治理措施，防止污染事故的发生，在达标的前提下尽量减少污染物排放量，将本项目建设所带来的各项环境影响和风险降低到最低程度。

### 9.1.9 环境影响经济损益分析

本项目建成后，采取的环保措施能够取得良好的治理效果，能较好的保护周围环境，在环保措施正常运行的前提下，项目具有良好的社会效益、经济效益及环境效益，能够实现三者之间的协调发展。因此，本项目的建设从环境影响经济损益的角度分析是可行的。

### 9.1.10 环境管理与监测计划

企业环境管理机构应对厂内环保实行统一管理，并对厂区的环境质量全面进行监测；做好日常环保设施与生产主体设备的统一管理，加强维护、定期检查，确保污染治理设施与主体设备正常运行；应对主要污染源进行定期监测，建立污染源档案；当风险事故发生时，应启动应急预案。发现污染物非正常排放时，应分析原因，并及时采取相应措施，以控制污染，使污染物满足达标排放要求；应接受上级环保部门的检查、指导，参加有关会议及经验交流活动。

9.1.11 总量控制分析

9.1.11.1本项目总量控制建议指标

（1）现有工程污染物排放总量：

COD0.0216t/a、氨氮0.0022t/a，均满足现有工程环评批复总量，不新增；

（2）本次工程污染物排放总量：

废气：非甲烷总烃污染物量为0.5341t/a，二甲苯0.0598t/a，甲醇0.0516t/a；

废水： COD0.0156t/a 、氨氮0.0015t/a。

（3）本次工程完成后全厂总量控制污染物：

废气：非甲烷总烃污染物量为0.5341t/a，二甲苯0.0598t/a，甲醇0.0516t/a；

废水： COD0.0372t/a 、氨氮0.0037t/a。

9.1.11.2 本项目总量指标替代情况

依据河南省及濮阳市总量控制相关要求，项目总量实行倍量替代。

根据濮阳市环境保护局工业园区分局出具的主要污染物总量替代初审意见，本项目非甲烷总烃排放总量1.291t/a（双倍替代）拟从河南省佳化能源有限公司年产5万吨溶剂油、10万吨炼油助剂项目消减量”中替代；本项目COD0.0156t/a 、氨氮0.0015t/a拟从濮阳工业园区濮阳市天润食业有限公司关停拆除消减量中替代。

## 9.2 评价建议

（1）企业应切实落实环保投资，按照环评报告和批复落实“三同时”制度，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保废水、废气达标排放。

（2）企业应充分重视公众意见，严格生产管理，保证环保措施的正常稳定运行，严格防范环境风险。

（3）严格岗位责任制，加强生产管理，避免不必要的停车和失控造成的污染和损失。

（4）项目设计中应严格按照安全评价中的布局要求布置，加强职工安全防范教育。

（5）在满足正常生产的前提下，尽量减少危险化学品的贮存量，确保化学品仓库的安全管理，严禁烟火。

## 9.3 评价总结论

河南中原石油助剂有限公司年产4000t离子表面活性剂建设项目符合国家产业政策，厂址占地性质为工业用地，符合濮阳市土地利用规划要求；项目采取的污染防治措施成熟可靠，各污染物均能实现达标排放或综合利用；全厂污染物排放对周围环境影响较小；当地政府及公众支持项目建设；项目建设在认真落实工程设计及环评提出的各项污染防治措施和建议的基础上，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

本项目

图1.7-1   周围环境保护目标分布图

图2.1-2    絮凝剂生产工艺及产污环节示意图

图2.1-3    pH调整剂生产工艺及产污环节示意图

图2.1-4    破乳剂生产工艺及产污环节示意图

图2.1-5    缓蚀剂生产工艺及产污环节示意图

KOH

+

环氧乙烷

水

丙二醇-聚氧丙烯聚氧乙烯醚

丙二醇

环氧丙烷

低分子烷基酚聚氧乙烯醚

环氧乙烷

烷基酚

烷基酚-聚氧乙烯醚破乳剂

低分子烷基酚聚氧乙烯醚

环氧乙烷

二乙烯三胺

酰胺化反应物

环化反应物

氯化苄

环化反应物

咪唑啉类季铵盐缓蚀剂

吡啶类季胺盐中间体

氯化苄

烷基吡啶

氯化苄

十二烷基二甲基叔胺

十二烷基二甲基苄基氯化铵杀菌剂

图4.2-4  濮阳月平均气温（单位：℃）

图4.2-5 濮阳（2000-2019）年平均气温（单位：℃，虚线为趋势线）

图4.2-8  濮阳月日照时数（单位：小时）

图4.2-10  濮阳月平均相对湿度（纵轴为百分比）

图4.2-11  濮阳（2000-2019）年平均相对湿度（纵轴为百分比，虚线为趋势线）

图4.2-12  甲醇区域小时平均贡献浓度等值线图（mg/m3）

图4.2-13  甲醇区域日均平均贡献浓度等值线图（mg/m3）

图4.2-14  非甲烷总烃区域小时贡献浓度等值线图（mg/m3）

图4.2-15  二甲苯区域小时平均贡献浓度等值线图（mg/m3）

图4.2-16  甲醇区域小时平均贡献+背景浓度等值线图（mg/m3）

图4.2-17  非甲烷总烃区域小时贡献+背景浓度等值线图（mg/m3）

图4.2-18  二甲苯区域小时平均贡献+背景浓度等值线图（mg/m3）

北

调查评价范围

719m

1438m

项目

地下水流向

719m

图4.4-7  下游地下水耗氧量第100d预测值随距离变化趋势

图4.4-6  下游地下水耗氧量第1d预测值随距离变化趋势

图4.4-9  厂界耗氧量预测值随时间变化趋势示意图

图4.4-8  下游地下水耗氧量第1000d预测值随距离变化趋势

图4.4-10  大河寨村耗氧量预测值随时间变化趋势示意图

图5.1-1   环境风险评价工作程序图

5km

图例：

厂界

5.2-1  本项目5km范围内环境敏感点分布图

图5.4-1　　事故状况伴生和次生危险性分析

图5.5-1    生产系统事件树示意图

图5.7-1  最不利气象条件环氧乙烷最大影响区域图

图5.7-2   最不利气象条件环氧乙烷下风向最大浓度-距离曲线图

图5.7-3  常见气象条件环氧乙烷最大影响区域图

图5.7-4      常见气象条件环氧乙烷下风向最大浓度-距离曲线图

图5.7-6   最不利气象条件甲醇轴线最大浓度-距离曲线图

图5.7-5  最不利气象条件甲醇最大影响区域图

图5.7-7  常见气象条件甲醇轴线最大浓度-距离曲线图

图5.7-8   最不利气象条件二甲苯轴线最大浓度-距离曲线图

图5.7-9  最不利气象条件二甲苯轴线最大浓度-距离曲线图