建设项目环境影响报告表

# （报批版）

项  目  名  称 ：濮阳市华鼎新型建材有限公司年产

1.2亿块蒸压粉煤灰砖生产线扩建项目

建设单位（盖章）：濮阳市华鼎新型建材有限公司

编制日期：二〇二一年一月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 濮阳市华鼎新型建材有限公司年产1.2亿块蒸压粉煤灰砖生产线扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 濮阳市华鼎新型建材有限公司 |
| 法人代表 | 马亮 | 联系人 | 王锦 |
| 通讯地址 | 濮阳经济技术产业集聚区科技大道南段路西 |
| 联系电话 | 13903939388 | 传真 |  | 邮政编码 | 457000 |
| 建设地点 | 濮阳市华鼎新型建材有限公司院内 |
| 立项审批 部门 | 濮阳经济技术开发区经济发展局 | 项目代码 | 2020-410972-30-03-059783 |
| 建设性质 | 新建□扩建技改□ | 行业类别 及代码 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造（C3031） |
| 占地面积 (亩) | 700 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 1500 | 其中：环保投资(万元) | 25 | 环保投资占总投资比例 | 1.67% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | / |
| 工程内容及规模 1、项目由来 濮阳市华鼎新型建材有限公司位于濮阳经济技术开发区王助镇北约1.2km，成立于2010年，为濮阳市建材类重点企业。厂区内现有项目情况如下： 《濮阳市华鼎新型建材有限公司15万m³蒸压粉煤灰加气混凝土砌块项目环境影响报告表》于2011年2月29日经濮阳市环境保护局批复（濮环发[2011]24号），2015年4月17日通过濮阳市环保局环保验收（濮环验[2015]6号）。 《濮阳市华鼎新型建材有限公司年产6000万块蒸压粉煤灰砖生产线的生产线项目环境影响报告表》于2013年11月13日经濮阳市环境保护局批复（濮环发[2013]59号），2015年10月12日通过濮阳市环保局环保验收（濮环验[2015]09号）。 《濮阳市华鼎新型建材有限公司锅炉改造项目环境影响报告表》（即1台15t/h燃煤蒸汽锅炉）于2017年1月3日经濮阳经济技术开发区环境保护局批复（濮开环审[2017]01号），2017年10月12日通过经濮阳经济技术开发区环境保护局濮开环验（濮环验[2017]10号）。15t/h燃煤蒸汽锅炉现已拆除。 《濮阳市华鼎新型建材有限公司10吨燃气锅炉改造项目环境影响报告表》（即1台10t/h燃气蒸汽锅炉）于2017年11月13日经濮阳经济技术开发区环境保护局批复（濮开环审[2017]62号），2018年3月通过了自行组织竣工验收。 《濮阳市华鼎新型建材有限公司年产1.2亿块水泥砖项目及年产30万m3蒸压加气混凝土砌块技扩项目环境影响报告表》于2019年9月24日经濮阳经济技术开发区环境保护局批复（濮开环审[2019]61号），其中，年产30万m3蒸压加气混凝土砌块技扩项目是对15万m³蒸压粉煤灰加气混凝土砌块项目的技术升级改造及扩建，于2020年8月通过了自行组织竣工验收，年产1.2亿块水泥砖项目处于在建阶段。 鉴于建材行业市场的需求，企业决定对其现有年产6000万块蒸压粉煤灰砖生产线进行技改扩建，即生产规模由年产6000万块蒸压粉煤灰砖扩至年产1.2亿块蒸压粉煤灰砖，同时，对生产线进行升级改造，生产原料由粉煤灰、电石渣、米石、水泥变为粉煤灰、电石渣、米石、砂子、加气块废料，项目位于濮阳经济技术产业集聚区科技大道南段路西。 2、产业政策和用地规划的相符性 本项目属于粘土砖瓦及建筑砌块制造（C3031），根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目属于允许类，符合国家产业政策。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“二十七、非金属矿物制品业”中“第56条中砖瓦制造”，应编制环境影响报告表。根据国家及河南省有关环保法规，濮阳市华鼎新型建材有限公司委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，环评单位组织有关技术人员，对项目建设场地进行了现场踏勘，收集了相关基础资料，根据厂址周围环境状况，结合本项目的排污特征，编制了“建设项目环境影响报告表”。 3、项目建设地址 本项目位于濮阳市华鼎新型建材有限公司厂区内，占地面积为10亩，厂区占地属二类工业用地。厂区西侧为农田，北侧100m为王助镇敬老院，东侧濮阳市绿环装饰技术有限公司，南侧为养猪场。地理位置图详见附图1，平面布置图见附图2，周边关系图见附图3。 4、工程概况 （1）本项目基本情况见表1。 表1 项目基本情况一览表 项目 内容 项目名称 年产1.2亿块蒸压粉煤灰砖生产线扩建项目 性质 性质 扩建 总投资 1500万元 建设地点 位于濮阳市华鼎新型建材有限公司厂区内西南部 用地性质 工业用地，无需新征用地 规模 年产1.2亿块蒸压粉煤灰砖 项目组成 搅拌、破碎及筛分车间（21m*12.4m），料场（32.4m*40m），生产车间（17.5m*15.8m，压机2台）、蒸养区（55m*54m），成品堆放区（65m*71m） 工作制度、劳动定员 本项目为扩建项目，劳动定员18人，自厂区现有员工中调剂，不新增劳动定员；工作制度（300d/a，24h/d，两班运转）. 公用工程 供水 依托厂区现有工程，水源由厂区自备井供给 供电 依托厂区现有供电设施，厂区供电由当地系统网提供 排水 与现有工程相比，本项目排放量无变化， 燃料 燃料为天然气，管道输送。 （2）扩建（技改扩）内容 1）生产规模 在原蒸压粉煤灰砖生产线基础上技术改造并扩建，由年产6000万块蒸压粉煤灰砖扩至年产1.2亿块蒸压粉煤灰砖。 2）工艺及原料 ①生产工艺由配料、搅拌、复合破、成型及蒸养工序改造为配料、搅拌、破碎、筛分、成型及蒸养 ②原料由粉煤灰、电石渣、米石、水泥变为粉煤灰、电石渣、米石、砂子、加气块废料 ③新增设备包括输送带6套、滚筒筛1套、压砖机1套、蒸压釜2套、提升机1台、摆渡车1台。 5、工程主要产品方案 表2 项目产品方案一览表 产品名称 型号 产量（万块/a） 蒸压粉煤灰砖 240mm*115mm*53mm 12000 6、主要设施设备 表3 项目主要生产设备 序号 名称 规格或型号 数量 备注 1 配料仓 / 1座 利旧 2 输送带 平皮带 9套 新增6套 利旧3套 3 搅拌机 CHS3000 1台 利旧 4 物料计量系统 / 1套 利旧 5 破碎机 / 1台 利旧 6 滚筒筛 1.2m*1.2m 1台 新增 7 压砖机 HF1100C 2套 新增1套 利旧1套 8 蒸养釜 2.25m*31.5m 4套 新增2套 利旧2套 9 提升机 500 1台 新增 10 叉车 35t 1台 利旧 11 铲车 50 1台 利旧 12 摆渡车 / 2台 新增1台 设备与备案一致性分析：备案中新增设备为：破碎机1台、搅拌机1台、提升机2台、滚筒筛1台、压砖机1套、蒸压釜2套；后经企业核定，新增设备主要为输送带6套、筛分机1套、压砖机1套、蒸压釜2套、提升机1台、摆渡车1台，与备案不一致。 7、工程组成 项目工程组成见表4。 表4 项目构筑物一览表 序号 名称 面积m2 功能 备注 1 搅拌、破碎及筛分区 260.4 搅拌、破碎及筛分 依托现有 2 压制成型区 276.5 压制成型 燃煤锅炉房改造 3 蒸压釜区 2970 蒸压养护 依托现有 4 料场（含配料区） 1296 储存粉煤灰、电石渣、米石、废料 依托现有 5 成品堆放区 4615 成品暂存区 依托现有 6 仓库 98.8 工具存放 依托现有 7 燃气锅炉房 220 提供蒸汽 依托现有 8 办公区 226.16 办公 依托现有 9 宿舍（3F） 970.2 住宿 依托现有 10 门卫 20.68 门卫 依托现有 7、主要原辅材料、资源及能源消耗 本项目主要原辅材料、资源及能源消耗见表5。 表5 主要原辅材料、资源及能源消耗 序号 名 组分比% 年消耗量（t/a） 主要原辅材料 1 粉煤灰 23.53 45200 2 电石渣 20.59 39500 3 米石 18.23 35000 4 砂子 1 .06 32000 5 加气块废料 20.59 39500 资源及能源消耗情况 1 电 90万Kwh/a 2 蒸汽 13800t/a 4 天然气 103.5万Nm3/a 注：废料由蒸压粉煤灰加气混凝土砌块及本项目不合格产品破碎制取 8、公用工程 （1）给排水 给水 给水由厂区内供水管网供应，水源来自自备井，可以满足生产要求。项目用水包括软水制备、抑尘喷雾用水、洗车用水。 软水制备用水：厂区现有软水制备系统软水制备能力为20t/h，软水制备方式为反渗透膜，（产水率约为75%），年产30万m3蒸压加气混凝土砌块技扩项目软水需求量为5.8t/h，蒸压粉煤灰砖改建后即1.2亿块蒸压粉煤灰砖软水消耗量为2.0t/h，软水消耗总量为7.8t/h，可满足生产需要。项目软水生产新鲜水消耗量为64 t/d（折合19200t/a），生产软水48t/d(折合14400t/a)。 制备废水（浓盐水）产生量为16t/d(折合4800t/a)，用于加气块项目配料用水。 抑尘喷雾用水：项目转运、料库区喷雾抑尘用水量为1t/d(折合300t/a)。 洗车用水：根据项目运输量（物料及产品）估算，运输车辆出厂车辆需冲洗水量为1274.8t/a(折合4.25t/d)，依托厂区现有沉淀、循环设施处理后再利用，因消耗补充水量按照使用量的10%计，新鲜水消耗量为127.48(0.425 t/d)t/a。 排水 项目产生废水主要为蒸汽冷凝水、软水制备废水及车辆冲洗废水。 软水制备废水：制备废水（浓盐水）产生量为16t/d(折合4800t/a)，用于加气块项目配料用水。 蒸汽冷凝水：蒸养环节蒸汽冷凝水产生量为43.2t/d，蒸汽泠凝水中含有悬浮颗粒物，经两级沉淀及隔膜过滤后，作为加气块项目生产用水。 车辆冲洗废水：车辆冲洗废水产生量为2550t/a，经沉淀池沉淀后回用，不外排。 项目给排水见表6。 表6 项目用排水情况一览表 入方 出方（t/d） 序号 名称 水量（t/d） 序号 名称 水量（t/d） 1 软水制备 64（新鲜水） 1 软水 48 2 废水 16 2 蒸养 48（蒸汽） 3 冷凝水 43.2 4 产品带走水 4.8 3 抑尘喷雾 1 5 蒸发 1 4 洗车 0.425（补新鲜水） 8 蒸发 0.425 小计 113.425 小计 113.425 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电 本项目用电依托厂区内现有供电系统，厂区现有630KVA变电站，供电电源可靠，能够满足全厂生产生活需要。 （3）蒸汽 厂区所需蒸汽，由现有10t/h燃气蒸汽锅炉提供，加气块项目技改扩完成后蒸汽消耗量为5.8t/h，现有项目粉煤灰砖蒸汽消耗量为2.0t/h，蒸汽消耗总量为7.8t/h，可满足生产需要。 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员18人，自公司厂区内现有职工中调剂。工作制度为300天/a（7200h/a），两班运转制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、现有项目概况 《濮阳市华鼎新型建材有限公司15万m³蒸压粉煤灰加气混凝土砌块项目环境影响报告表》于2011年2月29日经濮阳市环境保护局批复（濮环发[2011]24号），2015年4月17日通过濮阳市环保局环保验收（濮环验[2015]6号）。 《濮阳市华鼎新型建材有限公司年产6000万块蒸压粉煤灰砖生产线的生产线项目环境影响报告表》于2013年11月13日经濮阳市环境保护局批复（濮环发[2013]59号），2015年10月12日通过濮阳市环保局环保验收（濮环验[2015]09号）。 《濮阳市华鼎新型建材有限公司锅炉改造项目环境影响报告表》（即1台15t/h燃煤蒸汽锅炉）于2017年1月3日经濮阳经济技术开发区环境保护局批复（濮开环审[2017]01号），2017年10月12日通过经濮阳经济技术开发区环境保护局濮开环验（濮环验[2017]10号），目前该锅炉已拆除。 《濮阳市华鼎新型建材有限公司10吨燃气锅炉改造项目环境影响报告表》（即1台10t/h燃气蒸汽锅炉）于2017年11月13日经濮阳经济技术开发区环境保护局批复（濮开环审[2017]62号），2018年3月通过了自行组织竣工验收。 濮阳市华鼎新型建材有限公司年产1.2亿块水泥砖项目及年产30万m3蒸压加气混凝土砌块技扩项目环境影响报告表》于2019年9月24日经濮阳经济技术开发区环境保护局批复（濮开环审[2019]61号），其中，年产30万m3蒸压加气混凝土砌块技扩项目于2020年8月通过了自行组织竣工验收，年产1.2亿块水泥砖项目处于在建阶段。 二、厂区建设概况 濮阳市华鼎新型建材有限公司总建筑面积约32934.05m2，详情见表7。 表7 厂区建设情况 序号 名称 面积m2 功能 备注 1 办公区 226.16 办公 公用 2 宿舍（3F） 970.2 住宿 公用 3 门卫 20.68 门卫 公用 4 粉煤灰砖区 1802 加料、搅拌 调整 5 加气块 2320 加料、搅拌 - 6 水泥砖区 500 加料、搅拌 保留 7 仓库 98.8 工具存放 公用 8 1号货场 2254.2 成品暂存 公用（封闭） 9 2号货场 2597.4 成品暂存 公用（封闭） 10 3号货场 1123.2 成品暂存 公用 11 制浆间 300 配料浇筑 加气块专用 12 包装车间 1462.34 产品包装 公用 13 蒸压釜区 339.7 蒸压 加气块、蒸压粉煤灰砖共有 14 白灰水泥罐区 350 白灰水泥贮存 加气块专用 16 加气块粉煤灰场 3600 存储粉煤灰 加气块专用 17 米石场 130 存储石屑（米石） 水泥砖专用 18 颚破球磨车间 661.02 粉碎、粉磨 加气块专用 19 球磨车间 595 球磨 加气块专用 20 燃气锅炉房 220 提供蒸汽 公用 三、工程设备情况 现有工程主要设备情况见表8。 表8 现有项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 年产30万m3蒸压加气混凝土砌块技扩项目 1 球磨机 1830mmx7000mm 1 台 2200mmx7500mm 1 台 2 切割机 4.2米 台 3 蒸压釜 2*31米 10 台 4 投浆罐 300m 台 5 颚式破碎机 PEX-250*10 2 台 6 浇注搅拌机 4.2m³ 1 台 7 行车 - 3 台 8 叉车 - 4 台 9 打包机 - 1 台 10 脱皮行车 - 1 台 11 定量给料机 TG-5QZ-650 2 台 12 粉煤灰打浆机 6m3 1 台 13 脱硫石膏打浆机 8m3 1 台 14 废水搅拌装置 8m3 1 台 15 水泥筒仓 100m3 2 台 16 石灰筒仓 100m3 2 台 17 粗石灰筒仓 200m3 1 台 18 燃气蒸汽锅炉 1 t h 1 台 年产6000万块蒸压粉煤灰砖生产线的生产线项目 序号 名称 规格或型号 数量 单位 1 配料仓 4斗 1 座 2 输送带 平皮带 6 幅 3 搅拌机 CHS3000 1 台 4 物料计量系统 - 1 套 5 立式复合破 破碎及筛分一体机 1 台 7 压砖机 HF1100C 1 台 8 蒸养釜 2.25m*31.5m 2 台 9 叉车 35t 1 台 10 铲车 50 1 台 在建工程主要设备情况见表9。 表9 在建工程主要设备一览表 年产1.2亿块水泥砖生产线 序号 名称 规格或型号 数量 备注 1 配料仓（底料） 3*4m3 1 未建 2 行星式搅拌主机 MP-750 1 未建 3 搅拌平台 P-750 2 未建 4 水泥计量系统 350Kg±1% 2 未建 5 水计量系统 200kg±1% 2 未建 6 皮带输送机 平皮带 2 未建 7 配料站 1x6m³ 1 未建 8 行星式搅拌机 MP-330 1 未建 9 水泥筒仓 100m3 2 未建 10 砌块成型机 ZP00C 1 未建 四、原辅材料、资源及能源消耗情况 现有工程原辅材料消耗情况见表10。 表10 现有工程原辅材料消耗情况 序号 名称 年消耗量（t/a） 年产30万m3蒸压加气混凝土砌块技扩项目 1 粉煤灰 237800 2 生石灰 47160 3 水泥 18300 4 铝粉膏 135 5 石膏 1800 6 6 稳定剂 90 年产6000万块蒸压粉煤灰砖生产线项目 1 干粉煤灰 51840 2 电石渣 17280 3 4 米石 12960 4 水泥 4320 在建工程原辅材料消耗情况见表11。 表11 在建工程原辅材料消耗情况 年产1.2亿块水泥砖生产线 1 石屑 270000 2 水泥 35000 五、生产工艺流程及产污环节分析 （一）现有工程生产工艺流程及产污环节分析 1、年产30万m3蒸压加气混凝土砌块技扩项目 （1）生产工艺 1）原料制备 ①生石灰粉料制备 生石灰石由颚式破碎机粗碎后，粒料粒度在20—80㎜之间，粗碎后经斗式提升机送入粗石灰仓中储存，然后落入双仓球磨机粉磨，细度为80微米孔筛筛余9-14%，筛上粗石灰返回到球磨机前，再次球磨。球磨、筛分均为密闭方式。 ②料浆的制备 粉煤灰经变频调速螺旋给料机送入制浆罐计量，随后脱硫湿质石膏经计量后加入到制浆罐中一起加水搅拌制成比重为1.42-1.45的浆体，然后送入料将储存罐中储存备用。 2）配料、浇注 此工段是将制备好的原料，按照工艺配方，通过自动控制系统进行准确配合，将备用的细石灰粉与水泥分别计量、混合后加入混料装置，混合均匀后转入料浆浇注罐，煤灰粉、石膏制备料浆加入料浆浇注罐，湿质铝粉膏和稳定剂计量、加水搅拌后加入料浆浇注罐。料浆浇注罐混合物料经搅拌5-7分钟制成符合工艺要求的料浆进行浇注定型。 3）静停 浇注完成后，由摆渡车和牵引机将模具车拉入静停室内进行1.5-2小时的静停，要求室内温度在50℃左右，使坯内水化反应充分，恰当发泡，稳定硬化，达到一定的切割强度。 4）脱模、切割 从静停室内出来的坯体，先通过定点吊车吊起模框进行脱模，然后吊起模底板放在切割机切割台上，按照要求规格用纵横钢丝进行切割。切割尺寸偏差在1.5㎜以内。 5）编组、蒸压养护 切割后，将料块编组，进入相应蒸压釜养护，蒸压养护工艺采用直径2.0m，长31.0m的蒸压釜六台进行蒸压养护，蒸养温度约120°C。采用的蒸压制度为：进出釜0.5小时，抽真空0.5小时，升压1.5小时，恒压7小时，降压1.5小时，养护周期为11小时，每天循环2次。蒸压蒸汽来源于锅炉生产的蒸汽。 6）出釜、侧板 蒸养结束后出釜，卸去蒸汽块的托板返回到脱模环节，用吸尘器除去托板上表面上的颗粒物。工艺流程图见图2。 图2 年产30万m3蒸压加气混凝土砌块技扩项目生产工艺流程图 （2）产污环节分析 1）废水 项目生产过程中不产生生产废水，仅产生车辆冲洗废水及职工办公生活污水。 2）废气 废气主要包括原料入库、破碎、磨粉和配料过程中产生的粉尘以及锅炉废气。 ①原料采用地下防渗结构的坑式储灰方式，四周设置围堰，采用地下混凝土硬化、铺设厚塑料布防渗措施，灰堆四周采取自动喷雾并在灰堆上覆盖塑料布防尘措施。 ②生产过程中产生粉尘的原料主要是粉煤灰、水泥及生石灰，主要成分是SiO2和CaO，主要排放点排放情况如下： A、水泥库顶库顶上料产生粉尘通过设置2台HMC-32A脉冲单机袋收尘器处理。 B、生石灰库顶上料产生粉尘通过设置2台HMC-32A脉冲单机袋收尘器处理。 C、颚式破碎机给料口、出料口产生的粉尘通过1台HMC-32A脉冲单机袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（5#）排放；配料斗产生的粉尘通过加装集气罩并入鄂式破碎机除尘器处理。 D、球磨机首喂料口产生的粉尘通过1台脉冲袋式除尘器处理后经15m高排气筒（6#）排放；磨尾出料产生的粉尘通过1台脉冲袋式除尘器处理后经15m高排气筒（7#）排放。 E、侧板废气 侧板环节产生的粉尘通过1台HMC-32A脉冲单机袋收尘器处理后经15m高排气筒（10#）排放。 上述收尘器收下的粉尘全部进入生产线回收利用，不造成二次污染。 ③锅炉烟气 项目依托厂区现有锅炉提供蒸压养护蒸汽，锅炉产生的烟气中主要污染物为烟尘、SO2、NOx。 3)噪声 项目运营期噪声污染主要是生产过程中的破碎机、磨球机、搅拌机、空压机、风机及运输原料和产品的机动车辆等。 4)固废 本项目完成后，产生的固废包括不合格产品及碎料、除尘回收的粉尘及办公生活垃圾。 2、年产6000万块蒸压粉煤灰砖生产线项目 （1）工艺流程 本项目所生产的粉煤灰砖是由粉煤灰（湿灰）、电石渣、米石以及少量水泥按一定比例，经过配料、搅拌、破碎、成型、蒸养等工序制成的新型墙体材料。 1）原料配料机混合 该系统主要有原料的配料及混合搅拌。原料配料部分设有一台PCL电脑配料系统，电石渣、湿灰、米石由装载机入原料堆场分别运入各自的配料仓计量斗称量，干粉煤灰、水泥经仓下的微机控制自动配料系统按设定的配方计量，各原料经微机控制自动配料系统按设定的配方计量后，通过皮带进入搅拌机内，各物料充分搅拌后，通过布料输送机进入立式复合破。整个配料过程由计算机系统集中控制，准确配料。 2）成型 该工序是本生产线的关键，主要设备是HF1100C蒸压砖自动液压机，MD64C蒸压砖自动码垛机，而成型制品、养护制品、成品的转运由BC650B摆渡车来完成。 3）养护车间及成品堆场 此工艺采用直径2.0m，长31.0的蒸压釜两台进行蒸压养护。养护所需的蒸汽由厂区燃气蒸汽锅炉供给，养护周期为12小时。 码垛后的成品继续在成品堆场养护，然后检验合格的产品外售。 工艺流程图见图3。 图3 年产6000万块蒸压粉煤灰砖生产线项目 （2）产污环节分析 1）废气 废气主要来自原料入库、配料、搅拌、破碎、成型、运输及转运过程中产生的粉尘以及锅炉废气。 废气主要包括原料入库、配料过程中产生的粉尘以及锅炉废气。 ①原料装卸：原料在生产区装卸过程中会产生粉尘。 ②配料过程：原料在经装载机入配料斗过程及皮带输送过程中产生的粉尘，配料过程产生的送入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放（8#）。 ③水泥仓顶：水泥筒仓上料产生的粉尘通过仓顶除尘器处理后排放。 ④搅拌：搅拌机进料、搅拌及出料环节产生粉尘。 ⑤破碎粉尘：破碎机进料、破碎及出料环节产生粉尘。 ⑥成型粉尘 压制成型机物料进料、压制及出料环节会产生粉尘。 ⑧运输粉尘 物料运输在车间内运行及装载机自储料区至配料区的转运过程产生一定扬尘。 ⑨转运粉尘 物料在输送过程（包括皮带输送、提升机输送）中产生粉尘。 ⑩锅炉烟气 项目依托厂区锅炉提供蒸压养护蒸汽，锅炉产生的烟气中主要污染物为烟尘、SO2、NOx。 2）废水 项目产生蒸汽冷凝水、软水制备废水及生活污水。 其中，蒸汽泠凝水中含有悬浮颗粒物，经两级沉淀及隔膜过滤后，用作加气块项目生产用水，软水制备废水收集后用作加气块项目生产用水。 3）噪声 项目运营期主要噪声为生产过程中的空压机、搅拌机、压制成型机、立式复合破以及运输原料和产品的机动车辆等。噪声源强在75-110dB(A)之间。 4）固体废弃物 项目运营期固废包括不合格产品、筛分固废、除尘回收的粉尘及办公生活垃圾。其中，不合格产品收集后送至加气混凝土砌块项目破碎工序破碎，作为废料回用。筛分固废收集后暂存于废料库，作为原料回用于生产。除尘回收的粉尘收集后用于生产。办公生活垃圾收集后后由环卫部门统一进行处理。 3、年产1.2亿块水泥砖项目 （1）年产1.2亿块水泥砖项目生产工艺及产污环节见图4。 图4 年产1.2亿块水泥砖项目生产工艺及产污环节 （2）工艺流程及产污环节 ①石屑（米石）经装载机输送至配料仓，该工序产生的污染物为石屑装卸的颗粒物，机械设备产生的噪声。 ②水泥经气力输送进入配料仓，该工序产生的污染物为水泥装卸的颗粒物，机械设备产生的噪声。 ③搅拌：石屑、水泥和水进入搅拌机搅拌，该工序产生的污染物为石屑、水泥搅拌过程中产生的颗粒物及搅拌机产生的噪声。 ④成型：搅拌好的混凝土进入砌块主机、挤压成型，该工序产生的污染物为砌块成型机的噪声。 ⑤检验：成型的砌块人工检验是否合格，该工序产生的污染物为检验产生的不合格半成品，不合格品全部返回搅拌工序。 ⑥自然养护：经检验合格水泥砖由叉车运至养护场，定期洒水养护，一天养护两次，养护28天即为成品砖，该工序废水经水沟进入沉淀池沉淀后用于搅拌工序；冬季温度较低时，在车间进行养护。 六、厂区污染物排放情况及达标分析 评价所需数据来自年产6000万块蒸压粉煤灰砖生产线项目项目竣工环境保护验收监测报告竣工环境保护验收监测报告、10吨燃气锅炉改造项目竣工环境保护验收监测报告及年产1.2亿块水泥砖项目及年产30万m3蒸压加气混凝土砌块技扩项目验收监测报告。 1、废气污染物排放情况及达标分析 厂区现有项目废气污染物排放情况及达标分析情况见表12。 表12 厂区现有项目废气污染物排放情况及达标分析 污染源 主要治理措施 污染物 排放浓度及排放量 标准 备注 mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h 年产30万m3蒸压加气混凝土砌块技扩项目 侧板工序粉尘 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 颗粒物 14.5 2.98×10-2 60 1.75 / 石灰球磨粉尘 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 颗粒物 18.6 6.49×10-2 60 1.75 / 粉煤灰上料粉尘 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 颗粒物 6.2 2.61×10-2 60 1.75 / 石灰破碎粉尘 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 颗粒物 .2 4.29×10-2 60 1.75 / 无组织排放粉尘 水泥筒仓、石灰筒仓配备仓顶除尘器 颗粒物 （粉尘）* 0.297 - 1.0 / 年产30万m3蒸压加气混凝土砌块技扩项目验收时，年产6000万块蒸压粉煤灰砖生产线项目也正常生产 地下坑式储灰，储灰池设置围堰，原料表面设喷雾抑尘装置，上料、破碎、球磨粉、侧板粉尘加装粉尘收集设施、封闭围护结构 年产6000万块蒸压粉煤灰砖生产线项目 无组织排放粉尘 在车间内原料堆场采用半封闭式棚架结构、场地防渗、配料斗加集气罩，皮带输送机采取慢速密闭式结构 配料粉尘 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 颗粒物 6.1 2.60×10-2 60 1.75 / 锅炉烟气 有组织 低氮燃烧+烟气循环 烟尘 3.2 4.99×10-2 5.0 / 年产30万m3蒸压加气混凝土砌块技扩项目验收时，年产6000万块蒸压粉煤灰砖生产线项目也正常生产 SO2 ND 2.33×10-2 10 / NOX 23 0.360 50 / 注 验收执行标准：①锅炉烟气，执行《濮阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（濮环攻坚办〔2019〕82号）②粉尘：有组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级标准严格执行50%，无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2厂界无组织排放浓度 濮阳市华鼎新型建材有限公司侧板工序袋式除尘器排气筒出口颗粒物最大排放浓度为15.8mg/m3,最大排放速率为3.35×10-2kg/h，石灰球磨机袋式除尘器排气筒出口颗粒物最大排放浓度为19.7mg/m3，最大排放速率为6.67×10-2kg/h，废料破碎下料口、粉煤灰投料口袋式除尘器排气筒出口颗粒物最大排放浓度为6.7mg/m3，最大排放速率为2.89×10-2kg/h，石灰破碎机下料口袋式除尘器排气筒出口颗粒物最大排放浓度为7.1mg/m3，最大排放速率为4.98×10-2kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准严格执行50%限值要求。 濮阳市华鼎新型建材有限公司锅炉排气筒出口颗粒物最大排放浓度为4.2mg/m3、二氧化硫最大排放浓度未检出、氮氧化物最大排放浓度为26mg/m3，满足《濮阳市2019年度锅炉综合整治方案》相关要求（颗粒物：5mg/m3、二氧化硫：10mg/m3、氮氧化物：50mg/m3）要求。 濮阳市华鼎新型建材有限公司厂区无组织颗粒物最大排放浓度为0.297mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2无组织排放标准限值（1.0 mg/m3）要求。 2、废水污染物排放情况及达标分析 （1）年产30万m³蒸压粉煤灰加气混凝土砌块项目。 该项目废水主要为办公生活污水。 办公、生活污水产生量约3.36m³/d，办公生活污水经化粪池处理后废水排入8m³一体化地埋式污水处理设施处理，处理后回收、用于加气混凝土砌块项目配浆，主要污染因子浓度为：CODcr＜140mg/L；氨氮＜15mg/L。 （2）年产6000万块蒸压粉煤灰砖生产线项目 该项目主要废水为员工办公、生活污水。 生活污水产生量约0.8m³/d，生活污水经化粪池处理后，排入现有工程建设的8m³地埋式生活污水处理系统，处理后回收、用于加气混凝土砌块项目配浆。 （3）锅炉改造项目（10t/h燃气蒸汽锅炉） 软水主要处理工艺为砂虑+活性炭吸附+RO反渗透+离子交换，浓盐水、定期反洗废水和树脂再生废水约54m³/d收集后用于加气混凝土砌块项目配浆。 厂区现有项目废水污染物排放情况及达标分析见表13。 表13 厂区废水污染物排放情况及达标分析 污染源 主要治理措 污染物 去向 年产30万m3蒸压加气混凝土砌块技扩项目 办公生活污水 一体化处理设施 COD 回收利用 NH3-N 年产6000万块蒸压粉煤灰砖生产线项目 办公生活污水 一体化处理设施 COD 回收利用 NH3-N 锅炉项目（10t/h燃煤蒸汽锅炉） 浓盐水 - pH、盐分 回收利用 厂区实现了生产废水和生活废水处理后均得到了综合利用，实现污水零排放。 3、噪声排放情况及达标分析 （1）年产30万m³蒸压粉煤灰加气混凝土砌块项目 运营期噪声污染主要是生产过程中的破碎机、磨球机、搅拌机、空压机、风机以及运输原料和产品的机动车辆等。噪声源强在75-110dB(A)之间。工程中分别采取设置减振基础、置于室内或安装消声器等降噪措施，可有效降低噪声源强。 （2）年产6000万块蒸压粉煤灰砖生产线项目 项目运营期主要噪声为生产过程中的空压机、搅拌机、蒸压砖自动液压机、立式复合破以及运输原料和产品的机动车辆等。噪声源强在75-110dB(A)之间。 项目主要噪声设备水泵、燃烧器、风机，其噪声源强约为60~85dB（A）。 （3）10吨燃气锅炉项目 项目主要噪声设备为水泵、燃烧器，其噪声源强约为80~85dB（A）。 上述项目工程中分别采取设置减振基础、置于室内或安装消声器等降噪措施，可有效降低噪声源强。由表10可知，产区厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 表14 厂界噪声达标分析 污染源 厂界 昼间d(BA) 夜间d(BA) 年产30万m3蒸压加气混凝土砌块技扩项目竣工环境保护验收监测报告（验收时间2020年7月） 54 44 标准值 60 50 达标情况 达标 达标 4、固体废物产生及处置情况 （1）年产30万m3蒸压加气混凝土砌块技扩项目 工程固体废物主要为生产中产生的碎料、回收粉尘及生活垃圾。其中碎料、粉尘收集后回用于生产；生活垃圾由当环卫部门统一处理。 （2）年产6000万块蒸压粉煤灰砖生产线项目 工程固体废物主要为生产中产生的回收粉尘及生活垃圾。其中回收粉尘收集后回用于生产；生活垃圾由当环卫部门统一处理。 由表15可知，厂区仅产生一般固废和生活垃圾，且均得到了妥善处置。 表15 厂区固体废物产生及处置情况 排放源 固废名称 产生量t/a 固废类别 处理措施 年产15万m³蒸压粉煤灰加气混凝土砌块项目 粉尘 303.1178 一般固废 收集后回收利用 废品及碎料 181 一般固废 收集后回收利用 生活垃圾 6.75 一般固废 由当环卫部门清运 年产6000万块蒸压粉煤灰砖生产线项目 粉尘 1.05 一般固废 收集后回收利用 废品 900 一般固废 收集后回收利用 生活垃圾 1.5 一般固废 由当环卫部门清运 合计 - 1393.4178 一般固废 - 5、厂区污染物治理措施汇总 厂区现有项目污染物治理措施汇总见表16。 表16 厂区现有项目污染物治理措施 类别 污染源 主要污染物 主要治理措施 废气 年产30万m³蒸压粉煤灰加气混凝土砌块技扩项目 破碎、球磨工序 、侧板、上料 颗粒物（粉尘） 袋式除尘 水泥筒仓、石灰筒仓 颗粒物（粉尘） 袋式除尘 生车间 颗粒物（粉尘） 车间密闭，喷雾抑尘 粉煤料场 颗粒物（粉尘） 地下坑式储灰，储灰池设置围档，喷雾抑尘 年产6000万 蒸压粉煤灰砖生产线项目 原料堆场 颗粒物（粉尘） 车间密闭 配料 颗粒物（粉尘） 袋式除尘 水泥筒仓 颗粒物（粉尘） 仓顶除尘器 10t/h燃气锅炉项目 烟气 烟尘（PM10）、SO2、NOx 低氮燃烧+烟气循环技术 废水 生活污水 COD、NH3-N 经一体化处理后回收、用于加气块项目配浆，不外排 噪声 风机、空压机 噪声 装消声器，室内 其它高噪声设备 噪声 设置减振基础，隔声 固废 废品、碎料、收集粉尘 一般固废 收集后回收利用 生活垃圾 一般固废 由环卫部门统一处置 七、现有工程存在环保问题及整改建议 项目区现有项目为年产30万m3蒸压加气混凝土砌块技扩项目、年产6000万块蒸压粉煤灰砖生产线项目及10吨燃气锅炉改造项目。厂区现有项目存在环保问题及整改建议见表17。 表17 厂区现有项目存在环保问题及整改建议 序号 工程 存在问 整改建议 备注 1 年产6000万块蒸压粉煤灰砖生产线项目 提升、压制成型工序无组织粉尘未收集处理 集气罩、袋式除尘器+15m高排气筒 依据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中“混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准”要求 2 物料堆放、装卸等 干雾抑尘 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 、文物保护及相关规划等： 1、地理位置 濮阳市位于河南省东北部，黄河下游北岸，冀、鲁、豫三省交界处。东北部和河南省的新乡市相依，西部与河南省的安阳市，北部与河北省的邯郸市相连。地处北纬35°20′0″~36°12′23″，东经114°52′0″~116°5′4″之间，东西长125km，南北宽100km。全市土地面积4188km2，约占全省土地面积的2.57%，其中耕地面积24.62km²。 项目位于濮阳经济技术开发区王助镇西郭寨村东北，项目地理位置见附图1，项目周边关系图见附图3。 2、地形地貌 濮阳市地处黄河中下游冲积平原，位于内黄隆起和鲁西隆起的东（明）濮（阳）地堑带，系我国地貌第三阶梯的中后部，是中、新生代的沉积盆地。地势南高北低，西高东低，由西南向东北倾斜，自然坡度南北约为1/4000，东西约为1/8000，地面海拔50～58m。全市地貌较相似，由于历史上河水入海和黄河沉积、淤塞、改道等作用，形成了濮阳市平地、岗洼、沙丘、沟河相间的地貌特征。 濮阳是地处黄河下游冲击平原上，地形平坦开阔，地势自西南向东北略有倾斜，南北坡降为1/5000～1/6000，东西坡降为1/6000～1/8000，海拔高度为48～57m。 濮阳城区地貌类型比较简单，地表下15m范围内均为新近冲击的松散沉积物。根据地貌形态和成因，城区范围又分为三种工程地质单元，即黄河故道、古黄河漫滩、古黄河泛流平原工程地质区。 项目濮阳经济技术开发区王助镇，系我国地貌第三级阶梯的中后部，海拔高度52-57m。大地构造属华北地台，位于东濮凹陷之上。东濮凹陷形成过程中，在古生界基岩上，沉积了一套古生界以下第三系为主的中、新生界陆相沙泥岩地层。 3、地质状况 该区域地形平坦，地貌为第四纪黄河冲堆积平原；地层结构简单，第1层为粉质粘土，压缩性高，强度较低；第2层为粉砂，强度较高，工程性能较好，地基属稳定地基，适合工程建设。 该区北靠华北拗陷带，南有古老秦岭巨型纬向构造带，位于东濮拗陷带之中和浚县起以东的大斜坡上。市区范围内次级构造发育，北东向构造起着主要控制作用，北西和近东西向构造交错迭加，构成了一个相对隆起的凹陷，区内主要的地质构造有浚县断块，东濮地堑，安阳断裂，外围西有汤阴地堑，东为鲁西隆起，北与临清凹陷相通，组成了豫北特有的构造格架。 豫北地区属邢台--河间地震带的一部分，是华北平原地震区中活动性较高的一个地震区，豫北曾有多次地震记载。近几年来，该地区一直是全国地震点监视区之一，震区烈度区划为6～8度。 4、气候与气象特征 濮阳市所在地属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，春季风沙较大，降雨量少，气候干燥；夏季炎热，雨水集中；秋季降水减少；冬季少雪，多大风。主要气象特征如下： 风向： 常年主导风向 南北风 夏季主导风向 南风 冬季主导风向 北风 风速： 年平均风速 2.36M/S (10M高处） 瞬时最大风速 24M/S（10M高处） 气温： 历年平均气温 13.4℃ 绝对最高气温 42.3℃ 绝对最低气温 -20.7℃ 最热月平均气温 27℃ 低于零度寒冷期 100天左右 湿度： 历年平均相对湿度 69.8% 最大月平均相对湿度 89% 最小月平均湿度 41% 降水量: 年平均降水量 612.9MM 年最大降水量 1007.6MM 年最小降水量 264.5MM 蒸发量： 年平均蒸发量 1663.3MM 年最大蒸发量 1924MM 日照： 年平均日照 2585.2小时 其它： 最大积雪厚度 20CM 最大冻土厚度 41CM 5、水文资源 濮阳市地表径流靠天然降水补给，平均径流量为1.85亿m3，径流深为432mm，境内有河流97条，多为中小河流，分属于黄河、海河两大水系。 主要河流中，卫河、马颊河和濮水河属于海河流域，黄河干流、金堤河属于黄河流域。全市水资源总量约7.53亿m3，居河南省第14位。 马颊河发源于濮阳县城关金堤闸首，向北经濮阳市区、清丰县、南乐县，与山东入渤海湾。沿途有支流留固店沟、城管一支渠、西沟、引潴入马沟等14条支流，在濮阳市境内全长62.3km，市区境内全长17.2km，多年平均流量2.47m3/s，枯水期平均流量0.23m3/s。该河流为濮阳市的主要排污河流，沿途接纳濮阳县、清丰县及濮阳市的工业及生活污水。 濮水河原名赵北沟，为马颊河的支流，1953年开挖，源于王助乡赵庄东地，流经皇甫、韩庄到胡村乡戚城屯入马颊河，全长20km，流域面积92.67km2，平时流量很小，约0.1～0.3m3/s。濮水河目前为濮阳市区的景观河。 第三濮清南干渠（也称引黄入冀补淀工程）原为濮阳市农业引黄灌溉渠，水体流向为从南往北，接纳沿途部分工业企业工业废水及村民生活污水。第三濮清南干渠现改为引黄入冀补淀（白洋淀）重要引水渠道，禁止将沿途污水排入第三濮清南干渠，目前正在进行河道疏浚及整治，水体功能为Ⅳ类调整为Ⅲ类。疏浚及整治竣工结束后，直接引入黄河水。 6、地下水资源 濮阳市境内浅层地下水总量为6.73亿m3，其中可供开采的6.24亿m3，分为浅层地下水、中层地下水和深层地下水。地下水位埋深一般大于10m，流向为由南向北。濮阳市西部地下水一般大于10m，东部埋深较浅为2～4m。该区域水资源十分匮乏，平原区浅层地下水开采率达87.8%。由于过量开采地下水，已出现一个浅层地下水漏斗区—濮阳—清丰—南乐漏斗区。 7、土地资源 濮阳市的土壤类型有潮土、风砂土和碱土3个土类，9个亚类，15个土属，62个土种。潮土为主要土壤，占全市土地面积的97.2％，分布在除西北部黄河故道区以外的大部分地区。潮土表层呈灰黄色，土层深厚，熟化程度较高，土体疏松，沙黏适中，耕性良好，保水保肥，酸碱适度，肥力较高，适合栽种多种作物，是农业生产的理想土壤。风砂土有半固定风砂土和固定风砂土两个亚类，共占全市土地总面积的2.6％，主要分布在西北部黄河故道，华龙区、清丰县和南乐县的西部。风砂土养分含量少，理化性状差，漏水漏肥，不利耕作，但适宜植树造林，发展园艺业。碱土只有草甸碱土一个亚类，占全市土地面积的0.2％，主要分布在黄河背河洼地。碱土因碱性太强，一般农作物难以生长。 濮阳市土地面积约41800公顷，其中耕地占土地总面积的64.5%，园地占1.41%，林地占3.03%，居住用地占15.33%，工况用地占2.53%，交通用地占0.75%，水域用地占0.68%，其它及未利用土地占11.76%。其基本特点是：地势平坦、土壤深厚、便于开发利用，垦殖率较高，但人均占有量小。土壤类型以潮土为主，占全市土地面积的97.2%，潮土耕地性良好，是农业生产的理想土壤。 8、矿产资源 濮阳地质因湖泊沉积发育广泛，第三系沉积很厚，对油气生成及储存极为有利。已知的主要矿藏有石油、天然气、煤炭，另外还有铁、铅等。石油、天然气储量较为丰富，且油气质量好。经调查，项目建设厂址未发现矿产资源。 9、生物资源 （1）植物资源 濮阳地处冲积平原，是农业开发最早的地区之一，主要栽培植物，如小麦、玉米、水稻、红薯、大豆，种植面积达4万公顷。经济作物中棉花、花生、芝麻、油菜、麻类种植较多。蔬菜品种现有12大类100多个，种植较多的是白菜、萝卜、黄瓜、西红柿、葱、蒜、包菜、菜花、韭菜、辣椒、芹菜、茄子、马铃薯、豆角、姜、藕、冬瓜、南瓜等，近年又引进蔬菜新品种20多个。 濮阳生存植物除农作物外，全县植被由禾本科、豆科、菊科、蔷薇科、茄科、十字花科、百合科、杨柳科、伞形科、锦葵科、石蒜科、玄参科等多属暖温带的植被组成。濮阳天然林木甚少，基本为人造林，主要分布在黄河故道及背河洼地。优质用材林树种主要有毛白杨、加拿大杨、枫杨、榆、柳、泡桐、椿、槐等。经济林树种主要有红枣、苹果、桃、杏、梨、葡萄、柿、山楂、核桃、花椒等。 （2）动物资源 由于人类长期对自然环境的干预，濮阳野生脊椎动物赖以生存的原始植被已不复存在。在季节性农作植被环境中生存的野生动物，随着生境条件的改变和人为捕杀，其数量大大减少，不少动物种类已近绝迹。除哺乳类中的家鼠、田鼠，鸟类中的麻雀，爬行类中的壁虎、蜥蜴，两栖类中的蛙、蟾和一些鱼类数量较多，分布较广泛外，其它野生脊椎动物数量已经很少。昆虫类在全市野生动物中数量占绝对优势。麻雀、家鼠及多种昆虫是区内野生动物的优势种。家畜家禽等人工驯养动物是濮阳区内的主要经济动物，分布遍及全区，数量较多。 根据调查，目前，项目所在区域尚未发现有列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物种类。 10、文物保护 濮阳市高新区内古文化遗址有铁丘遗址、马庄遗址；革命遗址及革命纪念建筑物有杜家庄烈士墓地、安庄烈士墓地；古墓葬6处。据调查，评价区域内没有发现文物古迹。 11、濮阳市城市总体规划 濮阳市城市总体规划（2005-2020）的基本情况如下： 城市定位：将濮阳发展为以化工工业为基础，新兴产业为先导的综合城市，豫东北地区区域中心城市，国家级历史文化名城。 城市发展方向：主城区城市规划用地范围北至马庄桥，东至106国道，南至金堤河，西至大广高速和皇甫。 给水规划：近期城市总用水量为32万t/d，远期46万t/d。保留现有第一水厂，近、远规模为10万t/d，水源为黄河水；在老城区西北侧新建第二水厂，近、远规模为8万t/d，在中心城区西北侧新建第三水厂，近期规模10万t/d，远期规模21万t/d，水源为南水北调配水。 排水规划：排水采用雨污分流制，保留现状污水处理厂规模新建5万t/d的污水厂，扩建中心城区西部工业区污水处理厂，在老城区新建5万t/d的污水厂。市区和开发区工业园区二类工业区污水进入濮阳市污水处理厂，开发区工业园区三类工业区污水进入工业区污水处理厂。 项目位于濮阳市经济技术开发区，符合《濮阳市城市总体规划》（2005-2020）相关要求。 12、濮阳开发区规划 濮阳开发区成立于1992年9月。1994年被省政府命名为省级高新技术产业开发区。1998年被科技部命名为全国首家国家火炬计划生物化工产业发展基地”。1997年9月成立农业园区，从而形成了濮阳开发区“一区两园”的发展格局。2005年9月,经国家发改委审核,命名为河南濮阳经济开发区。目前，新技术产业开发区现辖2个乡（包括新习乡、胡村乡）、3个街道办事处、1个社区管理中心，146个行政村，管辖总面积 307.58平方公里。战略定位：把濮阳高新技术产业开发区发展成为中原经济区与环渤海经济区连接纽带的主要战略支点、濮阳市打造中原经济区东北区域重要增长极的主力板块、濮阳市建设豫鲁冀交界区域性中心城市的核心区，濮阳及周边地区的研发与创新中心。 总体环保目标：坚持预防为主、综合治理，以解决饮用水不安全和空气、地表水污染等损害群众健康的突出环境问题为重点，加快实施水、大气、固体污染治理工程和生 态环境保护工程、农村环境综合整治工程等一批重大环境保护和生态建设项目，切实提高开发区环境承载能力。为实现既定总体环保目标，需采取如下措施： ①大力发展循环经济 按照减量化、再利用、资源化的原则，从企业、产业、园区各个层面，建立有开发区特色的循环经济发展体系和发展模式。 ②全面推行清洁生产 大力开展创建清洁生产先进企业、环境友好企业活动，创建一批清洁生产示范企业，推进企业废物“零排放”。健全企业清洁生产审核制度，建立和完善清洁生产奖惩机制。稳步推进农业清洁生产。加快再生水利用设施建设以及城市垃圾、污泥减量化和资源化利用，降低废物最终处置量。 ③实施工业污染全防全治 进一步完善工业企业防控体系，重点加强化工、造纸、食品等行业的强制性清洁生产审核，加大废水、废气污染防治的力度。严格禁止新上高耗能、高污染企业，依法关停超标排放企业，杜绝工业污染向农村地区转移。鼓励企业淘汰落后生产工艺和设备，推广新型环保工艺，减轻环境压力。到2015年，二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量及氨氮排放总量在2010年的基础上削减10%，工业烟粉尘排放总量消减15%，化工、造纸、食品等行业的废水、废气污染物排放量达标率达到90%以上。 ④强化城区污染治理 加快生活污水处理能力和配套管网建设，强化现有污水处理设施运营管理、升级改造。试点开征城乡生活垃圾处理费，提高生活垃圾处置水平。提高公交和出租车中清洁燃料使用率，推动机动车尾气达标排放。力争到2015年，城区污水处理率达到100%以上，中水回用率达到50%，生活垃圾无害化处理率95%以上。 项目位于位于濮阳经济技术产业集聚区科技大道南段路西(注：不在产业集聚区规划范围内)在濮阳经济技术开发区管辖范围内。 13、与当地相关规划的相符性分析 由濮阳市国土资源局高新区分局（现为开发区分局）的土地性质证明，濮阳市华鼎新型建材有限公司占地性质为规划建设用地，符合王助乡土地利用总体规划。详情见附件3。 由王助乡（现为王助镇）出具的规划符合性证明，濮阳市华鼎新型建材有限公司符合王助乡总体规划。详情见附件4。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 本次评价中环境空气质量现状部分数据（SO2、NO2、PM10）、地表水环境质量现状数据主要引用项目附近区域已有的现状监测资料。声环境质量现状的监测委托河南光远环保科技有限公司进行现状监测。 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。本次评价选取2019年作为评价基准年，根据濮阳市环境保护局公布的2019年濮阳市环境质量概况，濮阳市基本污染物统计数据见表18。 表18 空气质量现状评价表 评价因子 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 超标倍数 达标情况 PM2.5 年均值 61.46 35 0.756 不达标 PM10 年均值 98.46 70 0.407 不达标 SO2 年均值 11.23 60 0 达标 NO2 年均值 32.89 40 0 达标 O3 8小时平均值 105.7 160 0 达标 CO 24小时平均 0.99mg/m3 4mg/m3 0 达标 2019年环境空气中二氧化硫年均值、二氧化氮年均值、一氧化碳24小时平均值、O38小时平均值均达到环境空气质量二级标准；PM2.5年均值、PM10年均值，均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.756、0.407，因此判定为非达标区。 为持续改善环境空气质量，打赢大气污染防治攻坚战，根据《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）、《河南省 2020 年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办（2020）7号）、《濮阳市人民政府关于印发濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（濮政〔2018〕17号）。围绕大气污染防治目标，要求着力打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车治理、城乡扬尘全面清洁、环境质量监控全覆盖五个标志性攻坚战役。其中，工业企业绿色升级攻坚战役要求：强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展。具体措施有：（1）持续推进工业污染源全面达标行动；（2）强化挥发性有机物（VOCs）污染防治；（3）实施重点企业深度治理专项行动；（4）加强餐饮油烟排放治理；（5）大力开展重点行业清洁生产；（6）推动绿色示范工厂建设；（7）开展秋冬季攻坚行动。待以上大气污染防治计划逐步实施后，濮阳市环境空气质量将得到较大的改善，区域PM10、PM2.5、SO2、NO2等污染物浓度将逐步降低。 2、地表水环境质量现状 项目所在厂区产生的生活污水处理后综合利用，不外排。项目所在区最近的河流为项目西1000m处第三濮清南干渠。第三濮清南干渠（也称引黄入冀补淀工程）原为濮阳市农业引黄灌溉渠，水体流向为从南往北，接纳沿途部分工业企业工业废水及村民生活污水。水体功能为Ⅲ类。依据《濮阳市环境质量月报》（2020年3月），中原路桥监测断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质良好。 3、声环境质量现状 项目委托河南光远环保科技有限公司对项目厂界四周及敏感点敬老院噪声进行了监测，检测结果见表19。 表19 噪声监测结果表（单位：dB（A）） 监测点位 监测时间 监测结果 执行标准 昼间Leq 夜间Leq 昼间 夜间 东厂界 2020.08.19 57 47 60 50 2020.08.20 58 46 南厂界 2020.08.19 56 45 2020.08.20 54 45 西厂界 2020.08.19 54 43 2020.08.20 55 44 北厂界 2020.08.19 53 42 2020.08.20 52 43 敬老院 2020.08.19 50 39 55 45 2020.08.20 51 41 由表19可知：本项目东、西、南、北四厂界环境噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，敏感点环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，项目所在区域声环境质量良好。 4、生态环境现状 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，主要为农田、林地、果木，植物种类主要以农作物、经济作物及林木为主，区域内已无珍稀动植物存在，厂址附近无划定的自然生态保护区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目主要环境保护目标见表20。 表20 项目主要环境保护目标 保护目标 环境要素 距厂界的距离（m） 方位 保护 对象 保护级别 敬老院住房 环境空气 100 N 村民 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 丁寨村 环境空气 1000 NE 西油坊村 环境空气 1150 N 乜村 环境空气 1050 SE 西郭寨村 环境空气 550 NW 康呼村 环境空气 1350 NE 王助镇 环境空气 1200 SW 崔寨村 环境空气 1700 SE 第三濮清南干渠 地表水环境 1000 W 生态用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 王助镇敬老院住房 声环境 100 N 居民 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。 2、地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ标准。 3、地下水：《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。 4、声环境：《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准，敏感点执行1类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：粉尘执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620－2013）表2及表3标准；锅炉烟气执行《濮阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（濮环攻坚办〔2019〕82号）污染物排放要求。 2、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 3、固废：《一般工业固体废弃物贮存、处置污染控制标准》（GB18599—2001）及其2013年修改单标准。 |
| 总量控制指标 | 结合现有工程实际生产情况，本项目完成后总量控制指标见表21。 表21 项目完成后全厂污染物总量控制指标一览表 总量控制指标 废水（t/a） SO2 NOX 全厂现有工程 0.168 2.59 本项目建成后新增 0.041 0.349 项目建成后全厂 0.209 2.939 环评批复 18.05 11.6 仍需向环保局申请 0 0 根据企业现有项目环评批复：企业污染物排放总量指标为：SO2：18.05t/a，NOx：11.6t/a，现有项目SO2、NOx排放量分别为0.168t/a、2.59t/a；项目建成后，SO2、NOx新增排放量分别为0.041t/a、0.349t/a，项目建成后全厂SO2、NOx排放量分别为：0.209t/a、2.939t/a，满足现有环评批复总量控制指标要求，故无需再次申请SO2、NOx总量指标。故无需再次申请SO2、NOx总量指标。 扩建项目建成运营后，无废水排放，因此，本项目完成后，不需要申请废水总量控制指标。 |

建设项目工程分析 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目主要依托厂区现有构筑物及设施，仅需进行设备安装，施工期环境影响较小。 二、运营期 （一）年产1.2亿块蒸压粉煤灰砖生产线扩建项目生产工艺及产污环节 1、工艺流程图 年产1.2亿块蒸压粉煤灰砖生产线扩建项目生产工艺及产污环节见图5。 图5 年产1.2亿块粉煤灰砖项目生产工艺及产污环节 2、生产工艺流程及产污环节 本项目所生产的粉煤灰砖是由粉煤灰、电石渣、米石、砂子以及废料按一定比例，经过配料、搅拌、破碎、筛分、成型、蒸养等工序制成。 （1）生产工艺流程 ①配料 原料配料部分设有套电脑配料系统，电石渣、粉煤灰、米石、砂子及废料由装载机自储料区转运至相应的配料斗计量。 ②搅拌 各原料经微机控制自动配料系统按设定的配方计量后，通过皮带输送机进入搅拌机内，各物料充分搅拌混合。 ③破碎 物料充分搅拌后通过布料输送机送入破碎机破碎。 ④筛分 物料经破碎后通过布料输送机送入筛分机筛选，筛下物料经皮带输送机送入提升机，筛上大粒径物料收集后暂存于废料储仓、回用于生产。 ⑤提升粉尘 筛下物料经皮带输送机送入提升机，提升机受料后提升至压制成型机。 ⑥成型 物料通过提升机送入液压成型机压制成型，而后转入转入蒸养釜蒸养。 ⑦蒸养 蒸压养护养护周期为12小时，所需的蒸汽由厂区燃气蒸汽锅炉供给。 （2）产污环节 ①废气 废气主要包括物料装卸、配料、搅拌、破碎、筛分、提升及压制成型环节产生的粉尘以及锅炉废气。 1）装卸粉尘 物料入库环节卸料过程中产生粉尘。 2）配料粉尘 物料（电石渣、粉煤灰、米石、砂子及废料）由装载机自储料区转运至配料斗受料、物料计量系统出料环节产生粉尘。 3）搅拌粉尘 搅拌机进料、搅拌及出料环节产生粉尘。 4）破碎粉尘 破碎机进料、破碎及出料环节产生粉尘。 5）筛分粉尘 筛分机进料、筛分及出料环节产生粉尘。 6）提升粉尘 提升机进料、提升及出料环节产生粉尘。 7）成型粉尘 压制成型机物料进料、压制及出料环节会产生粉尘。 8）运输粉尘 物料运输在车间内运行及装载机自储料区至配料区的转运过程产生一定扬尘。 9）转运粉尘 物料在输送过程（包括皮带输送、提升机输送）中产生粉尘。 10）锅炉烟气 项目依托厂区锅炉提供蒸压养护蒸汽，锅炉产生的烟气中主要污染物为烟尘、SO2、NOx。 ②废水 项目产生蒸汽冷凝水、软水制备废水、车辆冲洗废水。其中，蒸汽泠凝水中含有悬浮颗粒物，经两级沉淀及隔膜过滤后，用作加气块项目生产用水，软水制备废水收集后用作加气块项目生产用水，车辆冲洗水沉淀后回用，不外排。 （3）噪声 项目运营期噪声主要来自筛分机、压砖机等高噪声设备。 （4）固废 项目运营期固废包括不合格产品、筛分固废、除尘回收的粉尘及。 项目主要产物环节及污染防治措施汇总见表22。 表22 项目污染物主要治理措施汇总 类别 产物环节 主要污染物 治理措施 废气 卸料 颗粒物（粉尘） 车间密闭，喷雾抑尘 配料 颗粒物（粉尘） 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒（8#排气筒） 搅拌 颗粒物（粉尘） 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒（8#排气筒） 粉碎 颗粒物（粉尘） 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒（8#排气筒） 筛分 颗粒物（粉尘） 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒（8#排气筒） 提升 颗粒物（粉尘） 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒（14#排气筒） 成型 颗粒物（粉尘） 粉尘收集+脉冲袋式除尘器+15m排气筒（14#排气筒） 锅炉烟气 SO2、NOx、烟尘 低氮燃烧 废水 蒸汽冷凝水 SS 作为加气块项目生产用水 软水制备废水 SS、盐分 用于加气块项目配料用水 车辆冲洗废水 SS 沉淀后回用 噪声 设备噪声 噪声 隔声、减振、消声等 固废 筛分固废 一般固废 收集后暂存于废料库，作为原料回用于生产。 不合格产品 一般固废 收集后暂存，破碎后作为废料回用 收集粉尘 一般固废 收集后暂存于废料库，作为原料回用于生产。 3、运营期源强分析 （1）卸料粉尘 物料入库卸料过程中产生粉尘，主要来自将物料铲装入料库，铲装过程中产生粉尘，采用秦皇岛码头装卸起尘量计算公式： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28w 式中： Q—起尘量，mg/s； U—堆场年平均风速，取2.0m/s（实际物料落料产生的相对平均风速）； H—物料落差，取2.0m； W—物料含水率，%。 卸料粉尘计算参数及结果见表23。 表23 卸料粉尘计算参数及结果 物料 U（m/s） H(m) W(%) 起尘量（mg/s） 装卸量（t/a） 累计时间（h） 起尘量（t/a） 粉煤灰 2.0 1.5 5.0 1395 45200 108 0.54 电石渣 2.0 1.5 5.0 1395 39500 94 0.47 米石 2.0 1.5 8.0 602 35000 83 0.18 砂子 2.0 1.5 8.0 602 32000 76 0.16 废料 2.0 1.5 5.0 1395 39500 94 0.47 合计 - - - - - 455 1.83 注：装载机装载量3.5t/次，入库卸料时间0.5mints/次 针对物料入库卸料过程中产生粉尘，在卸车区上部安装喷雾抑尘装置，降尘效率可达80%，起尘量降为0.366t/a。 （2）配料粉尘 物料（电石渣、粉煤灰、米石、砂子及废料）由装载机自储料区转运至配料斗受料、物料计量系统出料环节产生粉尘，类比该项目现有工程分析可知，配料过程中粉尘产污系数为0.25kg/t物料，粉尘产生总量为47.8t/a，为了抑制粉尘在车间的逸散，在配料斗上部、计量系统卸料口安装集气罩，收集效率以90%计，未收集粉尘量为4.78t/a，逸散于车间内，收集粉尘量为43.02t/a通过抽送风系统送入袋式除尘器集中处理后，经15m高排气筒排放。 （3）搅拌粉尘 搅拌机进料、搅拌及出料环节产生粉尘，可在进料、出料口逸出粉尘。类比该项目现有工程分析可知，搅拌过程中粉尘产污系数为0.20kg/t产品，粉尘产生总量为38.24t/a，为了抑制粉尘在车间的逸散，在搅拌机进、出料口加装集气罩，收集效率以90%计，未收集粉尘量为3.824t/a，逸散于车间内，收集粉尘量为34.416t/a通过抽送风系统送入袋式除尘器集中处理后，经15m高排气筒排放。 （4）破碎粉尘 破碎机进料、破碎及出料环节产生粉尘，可在进料口、出料口逸出粉尘。类比该项目现有工程分析可知，破碎工序粉尘产生系数按0.15kg/t物料计算，项目需破碎物料为粉煤灰及废料中夹杂着大块物料，粉尘产生总量为12.705t/a，为了抑制粉尘在车间的逸散，收集效率以90%计，未收集粉尘量为1.2705t/a，逸散于车间内，收集粉尘量为11.4345t/a，通过抽送风系统送入袋式除尘器集中处理后，经15m高排气筒排放。 （5）筛分粉尘 筛分机进料、筛分及出料环节产生粉尘，可在进料口、出料口逸出粉尘。类比该项目现有工程分析可知，搅拌过程中粉尘产污系数为0.25kg/t产品，粉尘产生总量为47.8t/a，为了抑制粉尘在车间的逸散，在筛分机进、出料口加装集气罩，收集效率以90%计，未收集粉尘量为4.78t/a，逸散于车间内，收集粉尘量为43.02t/a，通过抽送风系统送入袋式除尘器集中处理后，经15m高排气筒排放。 （6）提升粉尘 提升机进料、提升及出料环节产生粉尘，可在进料口、出料口逸出粉尘。参考《乡镇工业污染物排放系数表》及《工业污染核算》中数据，筛选工序粉尘产生量按0.23kg/t物料计算，则提升粉尘产生量为43.976t/a。为了抑制粉尘在车间的逸散，收集效率以90%计，未收集粉尘量为4.3976t/a，逸散于车间内，收集粉尘量为39.5784t/a，通过抽送风系统送入袋式除尘器集中处理后，经15m高排气筒排放。 （7）成型粉尘 压制成型机物料进料、压制及出料环节会产生粉尘，可在进料口、出料口逸出粉尘。类比该项目现有工程分析可知，成型过程中粉尘产污系数为0.125kg/t产品，粉尘产生总量为23.9t/a。为了抑制粉尘在车间的逸散，收集效率以90%计，未收集粉尘量为2.39t/a，逸散于车间内，收集粉尘量为21.51t/a，通过抽送风系统送入袋式除尘器集中处理后，经15m高排气筒排放。 （8）运输粉尘 物料运输在车间内运行及装载机自储料区至配料区的转运过程产生一定扬尘。车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算扬尘： Q=0.123×（V/5）（W/6.8）0.85×(P/0.5)0.72 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W:汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 运输车辆情况在不同负载情况下的扬尘量见表24。 表24 不同车辆负载情况下的扬尘量（kg/d） 路况车况 0.1 （kg/m2） 0.2 （kg/m2） 0.3 （kg/m2） 0.4 （kg/m2） 0.5 （kg/m2） 0.6 （kg/m2） 空车 0.429 0.706 0.945 1.163 1.366 1.557 重车 1.393 2.294 3.072 3.779 4.437 5.06 根据项目的车间实际情况，即车间内道路地面进行硬化，对车间内车辆行驶起尘量以0.2kg/m2 计，扬尘产生量总计1.62/a。 表25 物料运输情况及扬尘产生情况 车型 行驶距离(m) 载重 （t/辆） 空载 （t/辆） 行驶速度(km/h) 空载次数（次） 重载次数（次） 尘产生量（t/a） 物料运输车辆 150 40 10 10 6374 6374 0.72 装载机 20 18.5 15 15 54629 54629 0.9 合计 - - - - - - 1.62 针对装载机转运物料区产生的粉尘，转运区上部安装喷雾抑尘装置，降尘效率可达80%，起尘量降为0.324t/a。 （9）转运粉尘 物料在输送过程（包括皮带输送、提升机输送）中产生粉尘，类比该项目现有工程分析可知，物料转运过程中粉尘产污系数为0.01kg/t物料，粉尘产生总量为0.1912t/a。 为了抑制粉尘在车间的逸散，皮带输送机或物料提升机在密闭廊道内运行，抑尘效率可达90%，起尘量降为0.01912t/a。 （10）粉尘有组织排放量 配料、搅拌、破碎、筛分环节产生的粉尘收集后通过抽送风系统送入袋式除尘器集中处理除尘效率以99.0%计，排放量为1.32 t/a，经15m排气筒排放（8#）。 提升、成型环节产生的粉尘收集后通过抽送风系统送入袋式除尘器集中处理除尘效率以99.0%计，排放量为0.61t/a，经15m排气筒排放（14#）。 （11）粉尘无组织排放量 针对卸料、配料、搅拌、破碎、筛分、提升、成型、运输及转运环节采取收集或喷雾措施后，未被收集或抑制粉尘逸散在车间内。针对此部分粉尘采取车间密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，抑尘效率可达95%，粉尘逸出车间量降为1.107561t/a。 （12）厂区所需蒸汽均由现有10t/h燃气蒸汽锅炉提供。蒸汽锅炉，以天然气为燃料，由建设单位提供数据可知，按照75Nm3天然气/t•蒸汽计，本次技扩后燃气消耗量103.5万Nm3/d。产生的烟气经15m高排气筒排入大气环境。烟气主要污染物为烟尘、SO2、NOX。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，参照燃气工业锅炉（天然气）的产排污系数计算：工业废气排放量以136259.17Nm3/万m3计，SO2产生量以0.4kg/万m3(0.02S，S天然气含硫量为20mg/m3)计，NOx产生量以18.71kg/万m3计，低氮燃烧+烟气再循环技术减排率以82%，18.71kg/万m3×（1-82%）=3.3678kg/万m3；类比同类燃气锅炉烟气中烟尘产排情况，烟尘排放量以0.5kg/万m3燃气计。 本次技改扩工程完工后锅炉烟气、烟尘、SO2、NOX产生情况分别为1410.28万Nm3/a、烟尘、SO2、NOx产生量分别为0.052t/a、0.041t/a、0.349t/a。锅炉烟气、烟尘、SO2、NOX产生情况分别为1410.28万Nm3/a、烟尘、SO2、NOX排放量分别为0.052t/a、0.041t/a、0.349t/a。排放浓度分别为3.67mg/m3、2.91mg/m3、24.75mg/m3。 （2）废水 项目产生蒸汽冷凝水、软水制备废水、车辆冲洗废水。 制备废水：制备废水（浓盐水）产生量为16t/d(折合4800t/a)，用于加气块项目配料用水。 蒸汽冷凝水：蒸养环节蒸汽冷凝水产生量为43.2t/d，蒸汽泠凝水中含有悬浮颗粒物，经两级沉淀及隔膜过滤后，作为加气块项目生产用水。 车辆冲洗废水：车辆冲洗废水产生量为2550t/a，沉淀后循环使用，不外排。 （3）固废 项目产生的固废主要为不合格产品、筛分固废、回收粉尘。 ①不合格产品 项目产生的不合格产品，以总物料量的1%计，不合格产品产生量为1912t/d，收集暂存后，送至加气混凝土砌块项目破碎工序破碎，作为废料回用。 ②筛分固废 项目筛分工序产生的筛上固废产生量为191.2t/d，收集后暂存于废料库，作为原料回用于生产。 ③回收粉尘 项目除尘装置定期清理回收的粉尘，产生量为191.05t/d，收集后回用于生产。 （4）噪声 项目主要噪声设备为筛分机、压砖机等，其噪声源强约为在70～105dB(A)之间。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生量及产生浓度 | 处理后排放排放量及浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 8#排气筒 | 颗粒物（PM10） | 132t/a；1830mg/m3 | 1.32t/a；18.3mg/m3 |
|  | 14#排气筒 | 颗粒物（PM10） | 61t/a；1700mg/m3 | 0.61t/a；17mg/m3 |
|  | 无组织排放 | 颗粒物 | 21.99t/a | 1.1076t/a |
|  | 燃气锅炉(11#排气筒) | 颗粒物 （PM10） | 0.052t/a；3.67mg/m3 | 0.052t/a；3.67mg/m3 |
|  |  | SO2 | 0.041t/a；2.91mg/m3 | 0.041t/a；2.91mg/m3 |
|  |  | NOX | 0.349t/a；24.71mg/m3 | 0.349t/a；24.71mg/m3 |
| 水污染物 | 软水制备废水 | SS、盐分 | 4800/a | 回用于生产 |
|  | 蒸汽冷凝水 | SS | 12960t/a | 用于加气块项目生产 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 2550t/d | 回用 |
| 固体废物 | 不合格产品 | - | 1912t/a | 0t/a，收集后回用于搅拌工序 |
|  | 筛分固废 | 固废 | 191.2t/a | 0t/a，收集后回用于搅拌工序 |
|  | 除尘器收集尘 | 收集尘 | 191.05t/a | 0t/a，收集后送至蒸压加气混凝土砌块项目破碎工序破碎，作为废料回用 |
| 噪声 | 营运期噪声源主要为生产设备运行过程产生的噪声，噪声源强在70～105dB(A)之间，经采取基础减振、隔声等措施后，厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 主要生态影响 本次工程主要是在其现有厂区内进行建设。项目影响区域内没有森林、珍稀或濒危物种和自然保护区等生态敏感点，工程施工及运行期对周围及厂区生态环境影响不大。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 本项目主要依托厂区现有构筑物及设施，仅需进行设备安装，施工期环境影响较小，项目主要环境影响为营运期环境影响。

二、营运期环境影响分析 （一）大气环境影响分析 （1)预测模式 本次大气初步预测采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的估算模式ARESCREEN进行估算，预测正常工况下污染物最大落 地浓度和出现距离。 （2）评价因子和评价标准 表26 评价因子和评价标准一览表 评价因子 平均时段 标准值/（mg/m3） 标准来源 TSP 1小时平均 0.9 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） PM10 1小时平均 0.45 烟尘（PM10） 1小时平均 0.45 SO2 1小时平均 0.5 NOX 1小时平均 0.25 （3）预测因子和源强参数 根据本项目排放特点，选取的影响预测因子为颗粒物、烟尘、SO2、NOX，具体见表27。 表27 本项目点源参数表 点源名称 排气筒高度 排气筒出口内径/m 烟气流量m3/h 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率kg/h 备注 粉尘 烟尘 SO2 NOX 8#水泥筒仓 15 0.4 10000 25 7200 正常 排放 0.183 -- -- 粉尘排气筒 14#水泥筒仓 15 0.4 5000 25 7200 正常 排放 0.085 -- -- 粉尘排气筒 11#排气筒 15 0.4 1959 60 7200 正常 排放 -- 0.0072 0.0057 0.0485 锅炉排气筒 表28 本项目面源参数表 名称 面源长度/m 面源宽度/m 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） 备注 粉尘 生产区 184 178 12 7200 正常排放 0.1538 表29 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 42.3 最低环境温度/℃ -20.7 土地利用类型 农用地 区域湿度条件 干燥气候 是否考虑地形 考虑地形 (是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 (是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （4）预测结果 根据HJ2.2-2018推荐的大气估算模式计算下风向各点预测浓度，污染物估算模式浓度预测结果见表30。 表30 项目废气污染物影响预测结果（粉尘PM10） 下风向距离D（m） 8#排气筒 14#排气筒 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 10 1.28E-04 2.84E-02 5.93E-05 1.32E-02 25 6.64E-03 1.48E+00 3.08E-03 6.84E-01 50 1.77E-02 3.93E+00 8.23E-03 1.83E+00 75 3.18E-02 7.07E+00 1.48E-02 3.29E+00 100 3.22E-02 7.16E+00 1.50E-02 3.33E+00 200 2.18E-02 4.84E+00 1.01E-02 2.24E+00 300 1.62E-02 3.60E+00 7.54E-03 1.68E+00 400 1.31E-02 2.91E+00 6.10E-03 1.36E+00 500 1.12E-02 2.49E+00 5.18E-03 1.15E+00 600 9.76E-03 2.17E+00 4.53E-03 1.01E+00 1000 6.95E-03 1.54E+00 3.23E-03 7.18E-01 1500 5.05E-03 1.12E+00 2.35E-03 5.22E-01 2000 4.00E-03 8.89E-01 1.86E-03 4.13E-01 2500 3.37E-03 7.49E-01 1.57E-03 3.49E-01 下风向最大质量浓度(距离m)及占标率 3.29E-02（88m） 7.31E+00 1.57E-03（88m） 3.49E-01 表31 项目废气污染物影响预测结果（烟尘PM10、SO2、NOx） 下风向距离D（m） 11排气筒 PM10 SO2 NOx 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 10 3.87E-06 8.60E-04 3.06E-06 6.12E-04 6.03E-05 2.41E-02 25 1.59E-04 3.53E-02 1.26E-04 2.52E-02 2.47E-03 9.88E-01 50 2.16E-04 4.80E-02 1.71E-04 3.42E-02 3.37E-03 1.35E+00 75 2.59E-04 5.76E-02 2.05E-04 4.10E-02 4.03E-03 1.61E+00 100 2.52E-04 5.60E-02 2.00E-04 4.00E-02 3.93E-03 1.57E+00 200 1.83E-04 4.07E-02 1.45E-04 2.90E-02 2.86E-03 1.14E+00 300 2.08E-04 4.62E-02 1.65E-04 3.30E-02 3.24E-03 1.30E+00 400 2.16E-04 4.80E-02 1.71E-04 3.42E-02 3.37E-03 1.35E+00 500 2.01E-04 4.47E-02 1.59E-04 3.18E-02 3.13E-03 1.25E+00 600 1.79E-04 3.98E-02 1.42E-04 2.84E-02 2.79E-03 1.12E+00 1000 1.12E-04 2.49E-02 8.83E-05 1.77E-02 1.74E-03 6.96E-01 1500 1.01E-04 2.24E-02 8.06E-05 1.61E-02 1.59E-03 6.36E-01 2000 8.71E-05 1.94E-02 6.90E-05 1.38E-02 1.36E-03 5.44E-01 2500 7.38E-05 1.64E-02 5.84E-05 1.17E-02 1.15E-03 4.60E-01 下风向最大质量浓度(距离m)及占标率（85m） 2.61E-04（85m） 5.80E-02 2.07E-04（85m） 4.14E-02 4.07E-03（85m） 1.63E+00 表32 项目废气污染物影响预测结果（粉尘TSP） 下风向距离D（m） 生产区（面源） 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 10 1.53E-02 1.70E+00 25 1.81E-02 2.01E+00 50 2.25E-02 2.50E+00 75 2.65E-02 2.94E+00 100 2.99E-02 3.32E+00 200 2.58E-02 2.87E+00 300 1.99E-02 2.21E+00 400 1.66E-02 1.84E+00 500 1.43E-02 1.59E+00 600 1.30E-02 1.44E+00 1000 9.05E-03 1.01E+00 1500 7.24E-03 8.04E-01 2000 6.52E-03 7.24E-01 2500 5.95E-03 6.61E-01 下风向最大质量浓度(距离m)及占标率 3.09E-02（125m） 3.43E+00 根据计算结果，本项目有组织、无组织排放的各污染物占标率较小，对环境空气影响不大。 本项目最大占标率PMax=7.31%，大于1%且小于10%，故本项目的评价等级为二级评价，结合《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)有关规定，二级评价项目不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 3、污染物排放量核算 本项目污染物排放量核算详见表33至表35。 表33 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 （mg/m3） 核算排放速率 （kg/h） 核算年排放量 （t/a） 主要排放口 1 11#锅炉烟囱 颗粒物（烟尘） 3.67 0.0072 0.052 SO2 2.91 0.0057 0.041 NOx 24.71 0.112 0.349 主要排放口合计 颗粒物（烟尘） 0.052 SO2 0.041 NOx 0.349 一般排放口 1 8#水泥筒仓 颗粒物(粉尘) 18.3 0.183 1.32 2 14#水泥筒仓 颗粒物(粉尘) 17.0 0.085 0.61 一般排放口合计 颗粒物(粉尘) 1.93 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物（粉尘） 1.93 颗粒物（烟尘） 0.052 SO2 0.041 NOx 0.349 表34 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放 口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 （mg/m3） 1 A 生产区 颗粒物 （粉尘） 集气罩收集、喷雾、生产区密闭 符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB-29620-2013)表3企业边界大气污染物浓度限值 1.0 1.1076 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物（粉尘） 1.1076 表35 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物(粉尘) 3.0376 2 颗粒物（烟尘） 0.052 3 SO2 0.041 4 NOx 0.349 4、监测计划及自查表 项目废气自行监测计划见表36。 表36 项目废气监测计划表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 锅炉排气筒 颗粒物（烟尘）、SO2、NOx 每年监测两次 《濮阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（濮环攻坚办〔2019〕82号）污染物排放浓度要求(烟尘5mg/m3、SO2 10mg/m3、NOX 50mg/m3) 粉尘排气筒 颗粒物（粉尘） 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB-29620-2013)表2及表3标准 厂界 颗粒物 表37 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级☑ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5km☑ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500t/a☑ 评价因子 基本污染物（PM10、烟尘、SO2、NOx） 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准□ 附录D□ 其他标准☑ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源☑本项目非正常排放源□现有污染源☑ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他☑ 预测范围 边长≥50km□ 边长5～50km□ 边长=5km☑ 预测因子 预测因子(TSP、PM10、SO2、NOx) 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C本项目占标率≤100%□ C本项目占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、SO2、NOx） 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受☑ 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 颗粒物（粉尘+烟尘）：（3.0896）t/a；SO2：（0.041）t/a；NOx：（0.349）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 6、无组织排放治理方案 为减少企业无组织粉尘排放，企业严格落实了《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中“混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准”其符合性分析见表38。 表38 与“混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准”相符性分析 环节 治理方案中无组织排放要求 本项目采取措施情况 相符性 料场密闭治理 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。 所有物料（包括原辅料、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。 相符 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 密闭料场覆盖堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 相符 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 相符 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 相符 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 不涉及 不涉及 库内安装固定的喷干雾抑尘装置 车间内（库在车间内）安装固定喷干雾抑尘装置 相符 物料输送环节治理 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点设置密闭罩，并配备除尘设施。 相符 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 皮带输送机及提升机在密闭车间及密闭廊道内运行。 相符 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 物料运输车车辆全封闭式 相符 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘 物料除尘器收尘作为原料回用于生产。 相符 生产环节治理 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。 物料上料、混料、破碎、筛分等生产过程中的产尘点均在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施，其中筛分在密闭设备内进行 相符 禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。 生产区内无散放原料物料，车间为密闭式，生产环节在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。 相符 厂区、车辆治理 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 厂区道路全硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，并对闲置裸露空地进行绿化。 相符 对厂区道路定期洒水清扫。 厂区道路定期洒水清扫。 相符 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置车辆冲洗废水收集防治设施。 企业料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置车辆冲洗废水收集防治设施。 相符 建设完善监测系统 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施 门禁系统 相符 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 安装锅炉在线监测、监控等综合监控信息平台，主要排放数据等在企业显眼位置随时公开。 相符 （二）水环境影响分析 根据项目水平衡，项目产生的废水包括软水制备废水（浓盐水）、蒸汽冷凝水处理废水（沉淀、隔膜过滤）及车辆冲洗废水。软水制备废水（浓盐水）及蒸汽冷凝水处理废水收集后全部用回用加气块项目的生产，不外排；车辆冲洗废水沉淀后循环使用，不外排。总之，项目无外排废水，对周边水环境无影响。 （三）声环境影响分析 1、预测范围及预测点 据现场调查，厂址周围近距离范围内没有环境敏感点，本次声环境影响预测点为建设项目的四周厂界。 2、预测计算方法 根据本项目各主要噪声设备在厂区的分布状况和源强声级值，并依据四周厂界的距离，按照高噪声声源衰减公式计算其衰减量，并算出各声源强对厂界的贡献值，然后与各预测点的现状值进行叠加，预测项目完成后各预测点噪声值。 （1）高噪声源衰减公式 式中： Lr——据噪声源距离为r处的噪声值，[dB(A)]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]； r——关心点距噪声源的距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 （2）各预测点的等效声级公式 式中： Li——声源对预测点的等效声级，dB(A)； LAeq总——预测点总声效声级，dB(A)； n——预测点受声源数量。 计算出预测点的总等效声级后，对照评价标准，得出项目完成后噪声源对厂址周围声环境影响评价结论。 3、评价方法 将预测点的等效声级与评价标准相对照，对厂址四周厂界、敏感点达标情况进行评价。 4、评价标准 项目厂界声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感点执行1类标准。 5、噪声源 年产1.2亿块蒸压粉煤灰砖生产线扩建项目在利用原有设备基础上，新增筛分机1台、压砖机1台，采取基础减振、隔声等降噪措施，噪声源强见表39。 表39 主要设备噪声一览表 设备名称 噪声源（dB(A)） 数量（台） 治理措施 治理后源强dB(A)） 筛分机 75-80 1 基础减振+隔声 55-60 压砖机 75-80 1 基础减振+隔声 55-60 6、预测结果及影响分析 评价根据项目噪声源产排情况分析，结合设备布置情况，预测高噪声源对厂界的贡献值。厂界噪声贡献值预测结果见表40。 表40 厂界噪声预测值 单位：dB(A) 点位 昼间 夜间 贡献值 现状值 预测值 标准值 贡献值 现状值 预测值 标准值 东厂界 25.50 58 58 60 25.50 47 47.03 50 南厂界 35.04 56 56.03 60 35.04 45 45.42 50 西厂界 44.94 55 55.41 60 44.94 44 47.51 50 北厂界 23.82 53 53.01 60 23.82 43 43.05 50 敬老院 16.12 51 51 55 16.12 41 41.01 45 由表40可以看出，项目厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)），敏感点环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要。总之，项目运营期间产生的噪声对附近声环境影响较小。 （四）固体废物分析 本项目产生的固体废物主要是一般工业固废，包括不合格产品、筛分固废、回收粉尘。 ①不合格产品 项目产生的不合格产品产生量为1912t/d，收集后暂存，经加气混凝土砌块项目破碎工序破碎，作为废料回用。 ②筛分固废 项目筛分工序产生的筛上固废产生量为191.2t/d，收集后暂存于废料库，作为原料回用于生产。 ③回收粉尘 项目除尘装置定期清理回收的粉尘，产生量为191.05t/d，收集后暂存于废料库，作为原料回用于生产。 （五）环境风险影响分析 1、评级依据 （1）风险调查 经对项目工程分析可知，项目蒸汽锅炉燃气为管道天然气，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），天然气为重点关注的危险物质。无储存设施，天然气仅分布于调压设施及厂区输送管道内，在线量为0.05t/a。天然气物质理化性质及危害特性见表41。 表41 天然气物质理化性质及危害特性 标识 中文名：天然气[含甲烷，压缩] 危险货物编号：21007 英文名： natural gas，NG UN 编号：1971 分子式：CH4，分子量：16 CAS 号：8006-14-2 理 化 性 质 外观与性状 无色无臭气体。 熔点（℃) / 相对密度(水=1) 0.415 相对密度(空气=1) 0.55 沸点（℃) -161.5 饱和蒸气压（kPa) / 溶解性 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 毒性 及 健 康 危 害 侵入途径 吸入。 毒性 LD50：/ LC50：/ 健康危害 天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。空气中甲烷浓度达到25%～30%时，出现头昏、呼吸加速、运动失调。 急救方法 应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救。 燃 烧 爆 炸 危 险 性 燃烧性 易燃 燃烧分解物 / 闪点(℃> / 爆炸上限(v%) 15 (室温时） 引燃温度fC} 537 爆炸下限（v%) 5 .3(室温时） 危险特性 蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应。 储运条件 与泄漏处理 储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。 泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。 灭火方法 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。 （2）风险潜势初判 （1）Q值结算 计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质量最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种风险物质时，则按（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn 式中：q1，q2,…,qn-----每种危险物质的最大存在量，t Q1，Q2,…,Qn-----每种危险物质的临界量，t 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ 项目仅涉及一种危险物质为天然气，查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质临界量可知，天然气临界量为10t/a，在线量为0.05t/a，0.05/10=0.005＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。项目风险分析内容为简单分析。 （2）评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表42 风险评价工作级别判定 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 本次评价工作等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 项目周围环境敏感保护目标分布情况见表43。 表43 项目主要环境保护目标 保护目标 环境要素 距厂界的距离（m） 方位 保护 对象 保护级别 敬老院住房 环境空气 100 N 村民 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 丁寨村 环境空气 1000 NE 西油坊村 环境空气 1150 N 乜村 环境空气 1050 SE 西郭寨村 环境空气 550 NW 康呼村 环境空气 1350 NE 王助镇 环境空气 1200 SW 崔寨村 环境空气 1700 SE 第三濮清南干渠(引黄入冀补淀工程) 地表水环境 1000 W 生态用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水 地下水环境 项目厂区及其附近地下水环境 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 3、环境风险识别 无储存设施，天然气仅分布于调压设施及厂区输送管道内，在线量为0.05t/a。天然气泄漏后对环境的影响途径仅为大气影响途径，其影响方式如下：天然气泄漏后进入大气环境，云团在大气环境扩散，易引发火灾爆炸恶性事故，并产生局部大气环境污染，威胁附近敏感保护目标人群的健康、甚至生命。 4、环境风险分析 天然气泄漏后进入大气环境，云团在大气环境扩散，易引发火灾爆炸恶性事故，并产生局部大气环境污染，威胁附近敏感保护目标人群的健康、甚至生命。 5、风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施： ①公司加强设备管理维护，严防天然气泄漏的发生，定期对管线外部检查，及时发现破损和泄漏处，及时处理，设置天然气气体浓度报警装置及其他安全措施。 ②移动式灭火设备，按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005），锅炉房内配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 ③项目内的燃气管线可能存在一定的风险隐患，因此锅炉房内设置可燃气体报警系统，房内照明灯具及其它电器设备均要求采用防爆型设备。 ④本项目锅炉房内严禁烟火。要求在技术和工艺等方面加强日常管理，预防意外泄漏事故。如发生天然气泄漏时，按照火灾防范和应急措施，严格控制可能引起火灾的因素，如明火、静电等不利因素。 ⑤严把检修质量关，定期对厂区设施进行检验，加强对安全附件的管理，定期进行校验，达到完好备用。 ⑥加强岗位操作管理，严格执行操作规程和工艺指标，严禁误操作，防止超温、加压。加强岗位人员的技术培训和安全知识培训工作的业务素质。 （2）风险事故的应急措施 根据本项目的特性，对发生泄漏、火灾、中毒等风险事故的应急措施如下： （1）一旦发生天然气泄漏事故，应迅速切断天然气阀门，撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，周围设置警告标志，严格限制出入。 （2）当发生火灾及燃爆事故时，现场人员或其他人员应该立刻拨打火警电话119并立即通知有关人员停止作业，尽快切断所有电源，组织人员和其他易燃物品的疏散，并利用就近的消防器材将火苗扑灭，但不可用水救火。当火灾进入发展阶段、猛烈阶段，应由消防队来组织灭火，现场人员在确保安全的情况下不可逃离现场，应和消防人员配合，做好灭火工作。 （3）中毒事故发生后，应该立即拨打120急救电话，并应该停止生产，疏散职工。 6、风险分析结论 项目使用的天然气未构成重大危险源，主要风险是天然气泄漏后进入大气环境，云团在大气环境扩散，易引发火灾爆炸恶性事故，并产生局部大气环境污染，威胁附近敏感保护目标人群的健康、甚至生命。公司在认真落实本报告提出的各项风险防范措施后，项目风险处于可接受的水平。 （六）主要污染物“三笔账” 项目完成后厂区主要污染物“三笔账”表44。 表44 项目完成后厂区主要污染物 “三笔账” 类别 污染物 现有工程排放量t/a 拟建项目排放量t/a “以新带老”削减量t/a 技扩工程完成后总排放量t/a 增减量变化t/a 现有工程批复总量t/a 废气 颗粒物 (粉尘） 1.17 3.0376 0 4.2076 3.0376 - 颗粒物（烟尘） 0.359 0.052 0 0.411 0.052 - SO2 0.168 0.041 0 0.209 0.041 18.5 NOx 2.59 0.349 0 2.939 0.349 11.6 废水 污水 0 0 0 0 0 0 固体 废物 一般固废 1393.4178 1148.325 0 2541.743 1148.325 0 （六）总量控制分析 根据企业现有项目环评批复：企业污染物排放总量指标为：SO2：18.05t/a，NOx：11.6t/a，现有项目SO2、NOx排放量分别为0.168t/a、2.59t/a；项目建成后，SO2、NOx新增排放量分别为0.041t/a、0.349t/a，项目建成后全厂SO2、NOx排放量分别为：0.209t/a、2.939t/a，满足现有环评批复总量控制指标要求，故无需再次申请SO2、NOx总量指标。故无需再次申请SO2、NOx总量指标。 扩建项目建成运营后，无废水排放，因此，本项目完成后，不需要申请废水总量控制指标。 （七）项目“三同时”验收一览表 本项目为技扩工程，工程竣工验收的内容见表45。 表45 环保设施及投资估算一览表 序号 名称 数量 投资估算(万元) 废气 治理 粉尘 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（8#高排气筒） 1套 0(依托现有) 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（14#高排气筒） 1套 15 料场（含卸车区）干雾抑尘设施 1套 4 压制成型区围护结构密封 1套 5 锅炉烟气 低氮燃烧+烟气循环 1套 0(依托现有) 噪声治理 减振垫 若干 1 固废治理 临时固废堆放处（依托现有） 3处 0 垃圾箱（依托现有） 若干 0 合计(万元) 25 备注:环保投资占总投资比例1.67%（25/1500×100%=1.67%） 表46 建设项目“三同时”验收一览表 项目 污染源 治理措施 监测 点位 验收内容 监测频次 执行标准 废气 有组织粉尘 上料、搅拌、破碎、筛分 集气罩+脉冲除尘器+15m高排气筒 8#排气筒 颗粒物浓度 至少3次/每周期， 2~3个周期 符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620－2013）表2标准 提升、压制成型 集气罩+脉冲除尘器+15m高排气筒 14#排气筒 颗粒物浓度 至少3次/每周期， 2~3个周期 无组织粉尘 物料堆放、装卸等 成型区围护结构密封、料场干雾抑尘 厂界 颗粒物浓度 作业高峰期连续3次，每次10min 符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620－2013）表3标准 锅炉 烟气 低氮燃烧+烟气循环 11#排气筒 烟尘、SO2、NOx 至少3次/每周期， 2~3个周期 符合《濮阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（濮环攻坚办〔2019〕82号）污染物排放要求。 废水 软水制备 收集 / 用作生产配料水 / / 蒸汽冷凝水 收集 / 用于加气块项目生产 / / 车辆冲洗废水 沉淀、循环使用 / 循环使用 / / 噪声 生产设备 噪声 减振垫、隔音、距离衰减 厂区 周界 等效连续A声级 昼夜各1次/天，连续2天 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 不合格产品 经加气混凝土砌块项目破碎工序破碎，作为废料回用 / 临时固废堆场（依托现有） - 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的标准 筛分固废 收集后暂存于废料库，作为原料回用于生产 废料库 - 收集粉 收集后暂存于废料库，作为原料回用于生产。 废料库 - 其他 排污口规范化 排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。 - - - - （八）环境监测计划 依照国家及河南省的有关环境保护法规，本项目建成后应执行监测计划。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及项目自身情况，建议本项目项目监测计划如表47。 表47 本项目自行监测计划 类别 监测位置 监测项目 监测频率 实施单位 污染 源监测 废气 8#、14#排气口 颗粒物（粉尘） 每年一次 委托有资质监测单位 11#锅炉 颗粒物（烟尘）、SO2、NOx 每年一次 厂区上风向一个点，下风向三个点 颗粒物（粉尘） 每季度一次 噪声 四周厂界 等效A声级 每季度一次 （九）排污许可制要求 根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部部令第48号）和《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），本项目应按照规定的时限申请并取得排污许可证。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017年版）（环境保护部部令第45号），本项目属于“十七、非金属矿物制品业，50、砖瓦、石材等建筑材料制造303-其他”，实施期限为2020年。2020年本项目应依据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）及批复的环评文件向当地环保部门申请排污许可证。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 | 上料、搅拌、破碎、筛分 | 粉尘（PM10） | 集气罩+脉冲除尘器+15m高排气筒（8#） | 符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620－2013）表2标准 |
|  | 提升、压制成型 | 粉尘（PM10） | 集气罩+脉冲除尘器+15m高排气筒（14#） | 符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620－2013）表2标准 |
|  | 生产区无组织粉尘 | 颗粒物(TSP) | 成型区围护结构密封、料场干雾抑尘 | 符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620－2013）表3标准 |
|  | 燃气锅炉 （依托现有） | 烟尘(（PM10）、SO2、NOx | 低氮燃烧+烟气再循环+15m排气筒 | 《濮阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（濮环攻坚办〔2019〕82号）污染物排放要求 |
| 水污染物 | 软水制备废水 | 盐分、SS | 回用于生产 | - |
|  | 蒸汽冷凝水 | SS | 用于加气块项目生产 | - |
|  | 车辆冲洗水 | SS | 沉淀、循环使用 | - |
| 固体废物 | 不合格产品 | 经加气混凝土砌块项目破碎工序破碎，作为废料回用 | 合理处置 |
|  | 筛分固废 | 收集后暂存于废料库，作为原料回用于生产 | 合理处置 |
|  | 收集粉尘、 | 收集后暂存于废料库，作为原料回用于生产。 | 合理处置 |
| 噪声 | 生产设备 | 设备噪声 | 减振、隔声 | 满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 其他 | - |
| 生态 | 生态保护措施及预期效果 本项目技改扩项目，布置于在现有厂区内的现有车间内，不新增建设用地，不会产生的新的生态影响。 |

结论与建议

一、评价结论 1、项目建设符合城市规划和产业政策 （1）规划符合性 濮阳市华鼎新型建材有限公司位于濮阳经济技术开发区王助镇北约1.2km，占地性质为独立工矿用地。 濮阳市国土资源局高新区分局（现为开发区分局）的土地性质证明，濮阳市华鼎新型建材有限公司占地性质为规划建设用地，符合王助乡土地利用总体规划。 由王助乡（现为王助镇）出具的规划符合性证明，濮阳市华鼎新型建材有限公司符合王助乡总体规划。该项目符合相关规划要求。 （2）产业政策符合性 本项目属于粘土砖瓦及建筑砌块制造（C3031），根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目属于允许类，符合国家产业政策。 2、环境质量状况评价结论 根据2019年濮阳市环境空气质量现状数据分析可知，环境空气中二氧化硫年均值、二氧化氮年均值、一氧化碳24小时平均值、O38小时平均值均达到环境空气质量二级标准；PM2.5年均值、PM10年均值，均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.756、0.407，因此判定为非达标区。 项目所在区域地表水环境质量达到地表水Ⅲ类水质标准；项目东、西、南、北四厂界环境噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，敏感点环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。区域内已无珍稀动植物存在，厂址附近无划定的自然生态保护区。 3、环境影响分析结论 （1）施工期 本项目主要依托厂区现有构筑物及设施，仅需进行设备安装，施工期环境影响较小。 （2）营运期 ①废气 项目运营过程中配料、搅拌、粉碎、筛分、提升、成型等生产工序产生的粉尘采取集气罩收集、脉冲袋式除尘器除尘措施后，经15m高排气筒排放；卸料过程产生的粉尘采取车间密闭，喷雾抑尘措施后，无组织排放；项目运营过程中排放的颗粒物（粉尘），满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620－2013）表2及表3标准要求。 燃气锅炉采取低氮燃烧+烟气循环后，锅炉烟气经15m高排气筒排放，锅炉烟气中颗粒物（烟尘）、SO2、NOx排放浓度满足《濮阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（濮环攻坚办〔2019〕82号）污染物排放要求。 ②废水 项目产生的废水包括软水制备废水（浓盐水）、蒸汽冷凝水处理废水（沉淀、隔膜过滤）及车辆冲洗废水。软水制备废水（浓盐水）及蒸汽冷凝水处理废水已计收集后全部用回用加气块项目的生产，不外排；车辆冲洗废水沉淀后循环使用，不外排。总之，项目无外排废水产生，对环境无影响。 ③噪声 采取设置减振基础、置于室内等降噪措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要。总之，项目运营期间产生的噪声对附近声环境影响较小。 ④固体废弃物 本项目产生的固体废物主要是一般工业固废，包括不合格产品、筛分固废、回收粉尘，均得到合理处置。 4、环境风险分析 项目使用的天然气未构成重大危险源，主要风险是天然气泄漏后进入大气环境，云团在大气环境扩散，易引发火灾爆炸恶性事故，并产生局部大气环境污染，威胁附近敏感保护目标人群的健康、甚至生命。公司在认真落实本报告提出的各项风险防范措施后，项目风险处于可接受的水平。 5、总量控制指标 根据企业现有项目环评批复：企业污染物排放总量指标为：SO2：18.05t/a，NOx：11.6t/a，现有项目SO2、NOx排放量分别为0.168t/a、2.59t/a；项目建成后，SO2、NOx新增排放量分别为0.041t/a、0.349t/a，项目建成后全厂SO2、NOx排放量分别为：0.209t/a、2.939t/a，满足现有环评批复总量控制指标要求，故无需再次申请SO2、NOx总量指标。故无需再次申请SO2、NOx总量指标。 扩建项目建成运营后，无废水排放，因此，本项目完成后，不需要申请废水总量控制指标。 二、建议 （1）针对厂区现有项目存在环保问题，切实落实本评价提出的整改措施及建议 （2）加强各类环保设施的日常管理和维护，确保环保设施稳定运行，做到污染物稳定达标排放。 （3）企业应规范环境管理，建议设立厂内部的环境管理机构，配备专职环保人员，明确职责。根据企业自身生产特点及环境要求，建立一套完善的环境管理制度。 综上所述，濮阳市华鼎新型建材有限公司年产1.2亿块蒸压粉煤灰砖生产线扩建项目，符合国家产业政策和相关规划。在认真落实评价提出的各项污染防治措施的基础上，各项污染物可达标排放或得到有效处置。因此，从环保角度分析，评价认为该项目建设可行。

# Text boxes

新鲜水

软水制备

64

蒸汽冷凝水

43.2

48

软水

48

锅炉

16

蒸汽

进入产品

蒸压养护

废水

16

抑尘喷雾

1.0

蒸发损耗

1.0

冲洗车辆

0.425

0.425

蒸发损耗

43.2

4.8

48

沉淀过滤

43.2

加气块生产

65.425

水泥

水泥仓

计量

下料

混合料仓

生石灰

破碎

粗石灰仓

细石灰仓

计量

铝粉膏+稳定剂

计量称

铝粉搅拌

粉煤灰

上料

计量

搅拌

总计量

石膏

计量

上料

料浆搅拌罐

水

废浆储罐

浇注、静停

编组

废料

废气

脱模

蒸养

水

球磨机

切割

出釜

产品

侧板

废气

废气

废气

废气

废气

废气

水

水泥

电石渣

粉煤灰

米石

受料斗

受料斗

受料斗

皮带传输机

立式搅拌机

布料输送机

压砖机

静停编组入釜

蒸压养护

成品出釜

合格品入库

蒸汽

计量

下料

粉尘

粉尘

复合破

布料输送机

粉尘

粉尘

粉尘

蒸汽冷凝水

固废

石屑

水泥

配料

配料

搅拌

水

成型

检验

成品

不合格产品

废气、噪声

自然养护

废气、噪声

噪声

砂子

电石渣

粉煤灰+米石

废料

受料斗

受料斗

受料斗

皮传输机

立式搅拌机

输送带

破碎机

压砖机

合格品

粉尘

受料斗

粉尘

输送带

粉尘

蒸汽

蒸压养护

出釜

粉尘

筛分机

袋式除尘器

袋式除尘器

输送带

提升机

8#排气筒

14#排气筒

粉尘

固废、噪声

粉尘

蒸汽冷凝水

废品

计量

计量

计量

计量

噪声

噪声

噪声

噪声