目  录

1 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 项目的特点	2

1.3 环境影响评价工作过程	3

1.4 分析判定相关情况	5

1.5 项目关注的主要环境问题及环境影响	6

1.6 环境影响评价的主要结论	8

2 总则	9

2.1 编制依据	9

2.2 评价对象、评价目的	14

2.3 项目、区域环境特点	15

2.4 环境影响因素识别与评价因子筛选	16

2.5 评价标准	18

2.6 评价工作等级与评价范围	22

2.7 区域相关规划	27

2.8 主要环境保护目标	38

3 工程分析	41

3.1 现有工程	41

3.2 本次技术改造工程概况	55

3.3 工艺流程及产污环节	66

3.4 污染源强分析	71

3.5 地面硬化及防渗处理	90

3.6 非正常工况下污染物排放情况	91

3.7 清洁生产	93

3.8 工程分析小结	96

4 环境质量现状调查与评价	100

4.1 自然环境概况	100

4.2 环境功能区划	104

4.3 环境质量现状评价监测与评价	104

5 环境影响预测与评价	121

5.1 施工期环境影响预测与评价	121

5.2 运营期环境影响预测与评价	121

6  环境风险评价	160

6.1 概述	160

6.2 评价原则	160

6.3 评价工作程序	161

6.4 风险调查	161

6.5 风险潜势初判	164

6.6 风险等级判定	169

6.7 风险识别	170

6.8 风险事故情形分析	174

6.9 风险预测分析	178

6.10 环境风险管理	187

6.11 项目生产系统制冷方案环境风险影响分析	205

6.12 环境风险评价结论	207

7  环境保护措施及其可行性论证	209

7.1 废水污染防治措施	209

7.2 废气污染防治措施	223

7.3 噪声污染防治措施	228

7.4 固体废物污染防治措施	229

7.5 环保投资估算	233

8  环境经济损益分析	238

8.1 社会效益分析	238

8.2 经济效益分析	239

8.3 环境效益分析	239

8.4 小结	240

9  环境管理与监测计划	246

9.1 环境管理	246

9.2 排污口规范化要求	248

9.3 环境监测	250

9.4 污染物排放管理	252

10  环境影响评价结论	257

10.1 评价结论	257

10.2 环境质量现状评价结论	258

10.3 工程分析及污染防治措施	259

10.4 环境影响预测与评价	260

10.5 项目环保投资及竣工验收内容	262

10.6 环境风险分析结论	266

10.7 公众参与	266

10.8 环境管理与监测计划	266

10.9 建议与要求	266

10.10 综合评价结论	267

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边环境示意图

附图3 项目厂区平面布置图

附图4 生产车间平面布置图

附图5 厂区防渗分布图

附图6 机房制冷设备平面布置图

附图7 南乐县产业集聚区布局规划图

附图8 南乐县产业集聚区土地利用规划图

附图9 南乐县产业集聚区排水工程规划图

附图10 评价范围及监测点位图

附图11 卫生防护距离图

附件：

附件1 委托书

附件2 项目备案证明

附件3 土地证

附件4 企业名称变更核准通知书

附件5 肉鸡鸡毛承包合同协议

附件6 鸡血购销协议

附件7 污水处理厂收水证明

附件8生活垃圾和污水处理站污泥接收证明

附件9 河南省环境保护厅关于《五得利集团南乐食品有限公司年屠宰加工1亿只肉禽项目环境影响报告书》的批复（濮环审〔2010〕95号）

附件10 验收批复

附件11 关于五得利集团南乐食品有限公司年屠宰加工1亿只肉禽项目单位名称变更的意见

附件12 监测报告

# 概述

## 1.1 项目由来

濮阳禾丰食品有限公司前身为五得利集团南乐食品有限公司，五得利集团南乐食品有限公司于2008年成立，公司位于河南省濮阳市南乐县产业集聚区东环路西侧安济路北侧，公司总占地面积5.6万m2，《五得利集团南乐食品有限公司年屠宰1亿只肉禽加工项目环境影响报告书》于2010年5月13日取得河南省环境保护厅批复，批复文号为豫环审[2010]95号（见附件9），企业于2011年5月27日进行投产，并于2012年2月16日通过濮阳市环境保护局验收（一期工程），审批文号为濮环验[2012]6号（见附件10），二期工程由于经济原因及市场需求并未建设，故项目年产能为屠宰肉禽3000万只。五得利集团南乐食品有限公司于2014年变更为濮阳禾丰食品有限公司（见附件4），2014年4月28日，濮阳市环境保护局以濮环评函[2014]61号通过五得利集团南乐食品有限公司年屠宰1亿只肉禽加工项目单位名称（一期工程）（见附件11）。濮阳禾丰食品有限公司于2018年9月27日取得濮阳市环境保护局颁发的排污许可证，许可证编号为：9141092367412881xt001P。

近年来，随着城市建设、国家环保、消防、卫生防疫等标准的提高，设备设施陈旧且长期超负荷运行，自动化、信息化程度低，和现代企业发展新要求不协调，存在诸多局限性。为打造自动化、信息化、智能化标杆工厂，濮阳禾丰食品有限公司拟对现有屠宰生产线、 分割生产线等进行技术升级改造，项目主要更换先进的生产链条及自动化程度高的生产设备；增加2套“碱洗塔+活性炭吸附”除臭设施；对锅炉进行升级改造，安装低氮燃烧+烟气再循环；改造制冷系统等。

本项目属于“屠宰及肉类加工（C135）”行业，目前项目已在南乐县发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410923-13-03-042177（见附件2）。因此，本项目的建设符合国家相关产业政策。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境保护分类管理名录》（生态环境部部令第1号），2020年9月，濮阳禾丰食品有限公司委托河南慧之扬环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1），接受委托后我单位组织有关技术人员对该项目建设地点及周边环境情况进行了现场踏勘，收集了相关资料，进行项目环境影响因素识别和污染因子的筛选，确定重点评价项目及各单项评价工作等级，按照《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制了《濮阳禾丰肉鸡加工自动化改造提升项目环境影响报告书》。

## 1.2 项目的特点

1、本项目为肉鸡屠宰项目，厂址位于河南省濮阳市南乐县产业集聚区东环路西侧安济路北侧，在厂区原厂址内进行技术改造，占地类型为二类工业用地。

2、项目为技术改造项目，现有屠宰生产线、分割生产线等进行技术升级改造，项目主要更换先进的生产链条及自动化程度高的生产设备；增加2套“碱洗塔+活性炭吸附”除臭设施；对锅炉进行升级改造，安装低氮燃烧+烟气再循环；改造制冷系统等。属于屠宰及肉类加工（C135）行业。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类建设项目。

3、项目对周围环境影响为污染型。项目生产期间主要产生的废气为待宰棚、挂鸡台、屠宰车间、污水处理站产生的恶臭气体、锅炉燃烧产生的废气。锅炉废气采用低氮燃烧器+烟气再循环技术通过15m高排气筒进行排放，待宰棚、挂鸡台、屠宰车间、污水处理站产生的恶臭气体经“碱洗塔+活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒进行排放；生产过程产生的生产废水、员工生活废水、锅炉废水，其中员工生活废水通过化粪池处理后与生产废水一同进入到厂区内污水处理站，处理后排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，锅炉废水属于净排水，直接排放进入污水管网；本项目产生的固体废物主要为鸡粪、病死鸡及不合格胴体、鸡血、鸡毛、屠宰废弃物、污水处理站格栅渣、废油脂、污泥、废弃包装材料、废离子交换树脂、废活性炭、生活垃圾等，其中鸡粪经收集后由周围居民拉走作肥料；病死鸡及不合格胴体经收集后暂存于病死鸡暂存间冰柜，交由有资质单位进行无害化处理；屠宰工序所产生的鸡毛、鸡血、屠宰废弃物经收集后暂存，定期外售；污水处理站所产生的格栅渣作为有机肥生产原料外售；废油脂采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售；污泥经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后运送至填埋场填埋；废弃包装材料、废离子交换树脂经收集后暂存固废间，定期外售回收利用；废机油、废活性炭收集于危废间交由有资质单位处理；生活垃圾经收集后交由当地环卫部门定期清运。

4、本项目工艺流程做到清洁区与非清洁区严格分开，非清洁区设有待宰、放血、预烫、脱毛、清洗等工序；清洁区包括冷却、包装等工序，然后再进行冻结冷藏。

5、本项目生产设备选用国内先进的屠宰生产线，设备加工能力大，生产规模大；设备机械化、自动化程度高。流水线实行密闭化、无菌化，流水线由许多封闭的单元有机组成，所有传输系统实现悬空作业，避免了宰后的二次污染。流水线采用高压喷淋淋浴、低压高频点击晕、真空采血系统等一系类先进工艺和技术，确保最终产品的高质量、高标准、高附加值。

## 1.3 环境影响评价工作过程

受濮阳禾丰食品有限公司委托，河南慧之扬环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）要求，本次评价工作分为三个阶段进行。

一、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）内容“十、农副食品加工业-18，年屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只以上的”，本项目是为屠宰项目技术改造，年屠宰肉鸡3000万只，因此需要编制环境影响报告书。

首先，在研究国家和地方的法律法规、发展规划等其他有关技术资料基础上，开展项目的初步工程分析，进行项目环境影响区域的现状调查，明确评价重点、范围及评价工作等级；其次，对项目做进一步工程分析、环境现状调查与监测，结合项目实际情况提出环境管理和工程措施；最后通过汇总、分析收集调查的各种资料、数据，从环境保护角度确定项目建设的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响建议，编制完成项目环境影响报告书。

根据河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知（豫环办【2020】22号），濮阳禾丰食品有限公司在评价期间采用网络公示和报纸公示的方式开展了公众参与活动。项目环境影响报告书征求意见稿形成后，濮阳禾丰食品有限公司于2020年11月9日至11月13日，在南乐政府网和河南科技报进行项目环评信息公示，公示期间未收到公众反馈意见；最终，濮阳禾丰食品有限公司根据项目公众参与情况编制完成《濮阳禾丰肉鸡加工自动化改造提升项目环境影响评价公众参与说明》，并在向环境保护主管部门报批环境影响评价文件前，通过向社会公开了环境影响报告书全本和公众参与情况说明。

本项目环评工作程序流程图如下：

## 1.4 分析判定相关情况

（1）根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目年屠宰肉禽3000万只，不属于限制类第十二项“轻工”第24条“年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外） ”；同时，本项目不涉及淘汰类第十二项“轻工”第29条“猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺”中淘汰的生产工艺及设备。项目属于允许类，符合国家当前产业政策要求。

（2）项目位于南乐县产业集聚区，符合《关于深化改革建设项目环境影响评价审批制度及建设项目竣工环保验收管理等工作的实施细则》 （濮环[2016]3 号）中工业准入优先区环境准入政策相关要求。

（3）项目符合《河南省屠宰建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）》（豫环文[2016]220 号）相关要求。

（4）项目位于南乐县产业集聚区，符合产业集聚区产业编制环境影响报告书定位。项目符合南乐县产业集聚区环境准入条件要求，不属于负面清单所列项目，符合南乐县产业集聚区发展规划要求。

（5）项目用地范围内不涉及南乐县集中式饮用水水源保护区。

（6）项目卫生防护距离为：待宰棚和屠宰车间外 500m，该范围内现状为工业企业和耕地，无村庄等敏感点分布。

（7）经分析，项目大气环境影响评价工作等级为二级，地表水环境影响评价工作等级为三级 B，地下水环境影响评价工作等级为三级，声环境影响评价工作等级为三级，环境风险评价工作等级为二级。土壤项目类别属于Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。

## 1.5 项目关注的主要环境问题及环境影响

本项目为肉鸡规模化屠宰及分割技术改造项目，结合项目排污特点及所处区域的环境特征，确定本次主要环境影响及关注重点为废水、废气、噪声以及固体废物。

（1）废气

屠宰厂现有工程产生的废气主要包括待宰棚、挂鸡台、屠宰车间、污水处理站产生的恶臭气体以及锅炉燃烧产生的废气等。待宰棚、挂鸡台、屠宰车间恶臭气体设置绿化带，无组织排放；项目原有污水处理厂恶臭气体为无组织排放，为响应国家环保政策相关要求，现厂区污水处理站恶臭气体改为生物除臭设施处理后有组织排放；燃烧废气经水膜脱硫除尘后有组织排放。

本次为技术改造项目，废气处理增加2套“碱洗塔+活性炭吸附”除臭设施；对锅炉进行升级改造，安装低氮燃烧+烟气再循环。待宰棚、挂鸡台、屠宰车间、污水处理站产生恶臭采用密闭措施收集后采用“碱洗塔+活性炭吸附”设备，处理后经15m高排气筒排放；锅炉燃烧废气经“低氮燃烧+烟气再循环”处理后有组织排放。技改后全厂废气排放量将会减少，对环境影响是向有利方向变化的。

- 废水

屠宰厂现有工程及技改之后产生的废水主要为生产废水及职工生活污水，不新增废水量，本工程配套建设污水处理站采用“隔油池+格栅+调节池+A2O +消毒”处理工艺，出水检测结果满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 二级标准要求，并满足南乐县产业集聚区污水处理厂进水标准。污水处理站已安装在线监测装置，处理后的出水通过市政管网进入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理后排入徒骇河。南乐县产业集聚区污水处理厂出水COD、BOD5、氨氮和TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准，其余污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，届时可大大减少水污染物排放量。

（3）噪声

本项目噪声污染源主要包括鸡叫声、脱毛机、制冷系统、锅炉、空压机、风机、水泵、运输噪声等，产生空气动力学噪声或机械振动噪声，各噪声源的声压级在70～85dB(A)之间。经选用低噪声设备、基础减振等进行降噪处理，经采取上述处理措施后，对周围声环境影响较小。

（4）固体废物

本项目现有工程产生的固废主要为屠宰车间沥血、脱毛、掏脏、碎肉、嗉中未消化食物及粪便等，另外还有病死禽、污水处理站产生的剩余污泥和办公生活垃圾等。屠宰车间产生的固废集中收集后定期出售，病死鸡委托有资质单位处理，生活垃圾集中收集后交由环卫部门定期清运，脱水污泥交由有资质单位处理。

项目技改后主要污染物为待宰棚产生的鸡粪、检验及屠宰产生的病死鸡及不合格胴体、屠宰工序所产生的鸡毛、鸡血、屠宰废弃物，污水处理站产生的格栅渣、废油脂、污泥、废弃包装材料、废离子交换树脂、废活性炭、废机油以及员工生活垃圾等。鸡粪根据环保和卫生要求采用干清粪工艺，日产日清，在鸡粪储存间暂存后由周围居民拉走做肥料；病死鸡及不合格胴体经收集后暂存于病死鸡暂存间冰柜，交由无害化处置资质公司进行无害化处理；屠宰工序所产生的鸡毛、鸡血经收集后定期外售、屠宰废弃物经收集后定期作为有机肥生产原料外售；污水处理站格栅渣作为有机肥生产原料外售；废油脂采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售；污泥经污泥脱水机脱水处理后交由环卫部门运送至填埋场填埋；废弃包装材料、废离子交换树脂经收集后暂存固废间，定期外售回收利用；废活性炭、废机油经收集后暂存危废间，交有资质的单位进行处理。职工生活垃圾经收集后由当地环卫部门定期清运。

综上所述，项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。

## 1.6 环境影响评价的主要结论

本技改项目建设符合国家产业政策要求、符合地区发展的要求。在评价范围内不涉及生态红线区域；项目位于南乐县产业集聚区，用地现状为二类工业用地，符合南乐县产业集聚区发展规划要求；项目的环境影响主要在运营期，建设单位应加强运营期的环境管理工作。综合环境空气、地表水、地下水、噪声、固体废物等对环境影响的评价、分析，在认真贯彻落实报告书所提出的治理措施并确保其正常运行的前提下，项目排放的各类污染物可达标排放，对环境的影响可被环境所接受。根据公众参与调查结果，公众对项目的建设持支持态度，针对本项目在拟选厂址内建设无反对意见。因此，评价认为本项目建设从环保角度是可行的。

# 2  总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 法律、法规及规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修订）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月修订）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月修订）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，（2019年1月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日施行）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月修订）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月修订）；

（11）《中华人民共和国土地管理法》（2019年修订）；

（12）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

（13）《中华人民共和国城乡规划法》 （2019年4月23日第二次修正）；

（14）《中华人民共和国行政许可法》 （2019年4月23日修正）。

### 2.1.2 环境保护部法规、规章

（1）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号）；

（2）《关于进一步规范环境影响评价工作的通知》（国家环境保护总局办公厅[2002]88号文）；

（3）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号令，2002年1月26日）；

（4）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

（5）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（2009年01月16日）；

（6）《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》（国办发[2010]33号）；

（7）《国务院关于加强环境保护重点工作的通知》（国发[2011]35号文）；

（8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（9）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（10）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012年7月3日），国家环境保护部环发【2012】77号文；

（12）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012年8月7日），国家环境保护部环发【2012】98号文；

（13）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发〔2013〕37号；

（14）《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部公告2013年 第14号）；

（15）《畜禽规模养殖污染防治条例》（2013年11月11日）；

（16）《农业部关于印发＜病死动物无害化处理技术规范＞的通知（农医发【2013】34号）》；

（17）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（18）《关于推进环境保护公众参与的指导意见》（环办[2014]48号）；

（19）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197 号）；

（20）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发〔2015〕17号；

（21）《国家危险废物名录》（环境保护部令2016年第39号）；

（22）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发【2016】65号）；

（23）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，（环环评[2016]150号）；

（24）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31 号）；

（25）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）（国务院令682号）；

（26）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）；

（27）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）。

（28）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号，自2019年1月1日起施行）；

（29）《产业结构调整指导目录(2019年本)》，国家发展和改革委员会2019第29号令；

（30）《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部部令第4号，自2019年1月1日起施行）；

（31）《突发公共卫生事件应急条例》（国务院令第376号）；

（32）《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（2019年12月20日生态环境部部令第11号）；

（33）《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部公告2018年第9号）。

### 2.1.3地方法规、文件

（1）《河南省建设项目环境保护条例》（2016 年 3 月）；

（2）《河南省建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2016年本）》（河南省环境保护厅公告[2016]23 号）；

（3）《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环[2015]33号，2015 年 1 月 28 日起施行）；

（4）《河南省环境保护局关于贯彻实施<环境影响评价公众参与暂行办法>的通知》（豫环文[2006]2 号）；

（5）《河南省水环境功能区划》（河南省环境保护局，2006 年 7 月）；

（6）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125 号）；

（7）《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办 [2013]107号）；

（8）《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办 [2016]23号）；

（9）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）；

（10）《河南省环境保护厅关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159 号）；

（11）《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审评正面清单的通知》（豫环办[2020]22号；

（12）《河南省屠宰建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）》（豫环文[2016]220号）；

（13）《河南省排污许可证管理实施细则》（豫环文[2017]302号）；

（14）《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（豫政[2018]30号）；

（15） 《关于加强建设项目危险废物环境管理工作的通知》（豫环办[2012]5号）

（16）《河南省减少污染物排放条例》（2014年1月）；

（17）《河南省水污染防治条例》（2009年11月）；

（18）《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）；

（19）《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）；

（20） 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中燃气锅炉污染治理要求；

（21）《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）》（濮政[2018]17号）；

（22）《濮阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（濮政办〔2018〕8号）；

（23）《濮阳市2019年水污染防治攻坚战实施方案》；

（24） 《濮阳市环保局关于进一步规范建设项目环评审批制度的通知》（濮环[2018]166号）。

（25）《濮阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（濮环攻坚办[2019]82号）；

（26）《南乐县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

### 2.1.4 环境保护技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（9）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）；

（10）《固体废物鉴别导则（试行）》（国家环保总局公告2006年11号）；

（11）《城镇污水处理厂污泥处理技术规程》（CJJ131-2009）；

（12） 《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行)》（HJ-BAT-002）；

（13）环境影响评价公众参与办法（生态环境部部令第4号，2019年1月1日起实行）；

（14）《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）；

（15）《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）；

（16） 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）；

（17）《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工业工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）。

### 2.1.5 相关文件

（1）环评委托书；

（2）项目备案证明；

（3）项目土地证；

（4）建设单位提供的项目其他相关资料。

## 2.2 评价对象、评价目的

### 2.2.1 评价对象

本次评价对象为濮阳禾丰肉鸡加工自动化改造提升项目。

### 2.2.2 评价目的

（1）通过项目地区自然环境调查及现状监测，了解区域环境现状，掌握当地环境质量现状水平。

（2）根据工程概况，明确本次工程技改内容及依托现有工程内容。根据运营现状和所采取的污染防治措施，对项目产污情况进行分析，确定污染物产排源强。

（3）分析项目技改前后，排放的污染物对周边环境的影响范围和影响程度。

（4）寻求切实有效的环境保护和污染防治措施，为项目可行性提供有利支撑。

（5）从环境影响、产业政策、法规相符性、环保工程可行性等方面进行综合评价，对项目是否可行做出明确的结论，为环境保护主管部门的决策提供科学依据。

### 2.2.3 评价重点

根据项目特点及所在区域环境实际情况，重点对以下内容进行评价：

（1）工程分析：针对肉鸡屠宰行业特点，调查分析废气、废水、固废等污染物特性，重点核实项目污染物的排放源强和排放特征。

（2）环境影响预测与评价：根据污染物产排情况分析结果，重点对废水、废气、噪声、固废对周围环境的影响进行评价分析，量化分析项目污染物排放对水环境、环境空气、声环境影响的程度。

（3）污染防治措施及可行性分析：对工程采取的环保措施的可行性、可靠性进行论证，结合工程特点，重点对废水依托厂区污水处理站的可行性，并对恶臭治理措施进行分析论证，针对可能存在的问题，提出可行的对策建议。

## 2.3 项目、区域环境特点

### 2.3.1 项目特点

（1）本次针对现有屠宰厂进行技术改造，技改前后肉禽屠宰规模不发生变化，年屠宰3000万只肉鸡。

（2）本次技改工程特点

屠宰厂原有污染因素以屠宰废水、废气、噪声和固体废物为主，本次技改提高自动化水平，并增加除臭设施及锅炉废气处理设施，减少污染物的排放，对环境影响是向有利方向变化的。

### 2.3.2 区域环境特点

- 本项目河南省濮阳市南乐县产业集聚区东环路西侧安济路北侧，在厂区原厂址内进行技术改造，项目在严格落实各项环保措施的基础上对环境敏感目标影响小。

本项目生产过程产生的废水为生产废水、员工生活废水、锅炉废水，其中生产废水、员工生活废水依托现有污水处理站，污水处理站工艺为“隔油池+格栅+调节池+A2O+消毒池”，出水检测结果满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 二级标准要求，并满足南乐县产业集聚区污水处理厂进水标准。污水处理站已安装在线监测装置，处理后的出水通过市政管网进入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理后排入徒骇河。南乐县产业集聚区污水处理厂出水COD、BOD5、氨氮和TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准，其余污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，届时可大大减少水污染物排放量。

- 距离本项目最近的环境敏感点为西南侧508m处的东关村，项目周围无自然保护区、风景名胜区和文物保护单位等其他敏感目标。

- 项目选址区域生态物种比较单一，主要树种由杨树、刺槐、桐树、榆树等；农作物以小麦，玉米为主，部分农田种植花生等经济作物。

## 2.4 环境影响因素识别与评价因子筛选

### 2.4.1 环境影响因素识别

在工程污染分析的基础上，分析项目施工期和营运期对自然环境、社会环境等因素可能造成的影响，建立主要环境影响因素识别矩阵，见表2.4-1。

表2.4-1 环境影响矩阵一览表

| 项目阶段 | 自然环境 | 生态环境 | 社会环境 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地表水 | 地下水 | 环境 空气 | 声环境 | 土壤环境 | 植被 | 景观 | 水土 流失 | 工业 发展 | 劳动 就业 | 交通 运输 |
| 施 工 期 | 场地平整 |  |  | -1D | -1D | -1D | -1D |  | -1D |  | +1D | -1D |
|  | 基建施工 |  |  | -1D | -1D | -1D | -1D |  | -1D | +1D | +1D | -1D |
|  | 设备安装 |  |  |  | -1D |  |  |  |  | +1D | +1D |  |
|  | 车辆运输 |  |  | -1D | -1D |  |  |  |  | +1D | +1D |  |
|  | 路管工程 |  |  | -1D | -1D | -1D | -1D |  | -1D | +1D | +1D | -1D |
| 运 营 期 | 废水排放 | -2C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气排放 |  |  | -1C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪 声 |  |  |  | -1C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固废排放 |  |  |  |  | -1D |  |  |  |  |  |  |
|  | 车辆运输 |  |  | -1C | -1C |  |  |  |  | +1D | +1D |  |
|  | 防渗措施 不到位 |  | -2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响 |

由表2.4-1可知，施工期主要表现在对自然环境和生态环境要素产生一定程度的负影响，其中自然环境主要表现在对环境空气、声环境的短期影响，对社会环境则表现为短期内正影响。项目施工期采取措施后对环境影响较小，影响时间较短，随着施工的结束而结束。营运期对环境的影响是长期存在的，主要表现在对环境空气、声环境、地表水、地下水、土壤五个方面的长期不利影响，对社会环境则表现为短期内正影响，在项目严格环保措施的情况下，对周围环境的影响较小。

### 2.4.2 评价因子筛选

根据环境影响要素识别结果，结合建设项目工程特征、排污种类、排污去向及周边环境概况，确定本项目评价因子包括污染源评价因子、环境质量评价因子和影响分析因子，评价因子见表2.4-2。

表2.4-2 评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NH3、H2S 、臭气浓度 |
|  | 污染源评价 | SO2、NOX、NH3、H2S、PM10 |
|  | 影响评价 | SO2、NOX、NH3、H2S、PM10 |
| 水环境 | 现状评价 | 地表水 | pH、CODcr 、BOD5 、氨氮、悬浮物、总氮、总磷、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、挥发酚 |
|  |  | 地下水 | （1）K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等八大离子； （2）pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、硫酸盐、氟化物、氯化物、氰化物、铅、砷、汞、铬(六价)、镉、铁、锰、总大肠菌群、菌落总数等21项水质因子 |
|  | 污染源评价 | 地表水 | COD、氨氮、总磷、总氮 |
|  |  | 地下水 | / |
|  | 影响 评价 | 地表水 | COD、氨氮、总磷、总氮 |
|  |  | 地下水 | / |
| 声环境 | 现状评价 | 等效A声级 |
|  | 污染源评价 |  |
|  | 影响分析 |  |
| 固废环境 | 污染源评价 | 工程排放的各类固体废物 |
|  | 影响分析 | 鸡粪、病死鸡及不合格胴体、鸡毛、鸡血、屠宰废弃物、污水处理站格栅渣、废油脂、污泥、废弃包装物、废离子交换树脂、废活性炭、废机油以及职工生活垃圾等 |

## 2.5 评价标准

本次环境影响评价执行如下标准。

### 2.5.1 环境质量标准

（1）环境空气执行执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考浓度限值和《大气污染物综合排放标准详解》相关规定，臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准；

（2）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准和地方管理要求；

（3）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水标准；

（4）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3、4a类标准；

各环境质量标准的标准值见表2.5-1至表2.5-4。

表2.5-1  大气环境质量评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 浓度单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | mg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |  |
|  | 1小时平均 | 0.2 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4 |  |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| O3 | 8小时平均 | 0.16 |  |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |  |
| PM10 | 24小时平均 | 0.15 |  |  |
|  | 年平均 | 0.07 |  |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 0.075 |  |  |
|  | 年平均 | 0.035 |  |  |
| NH3 | 1小时平均 | 0.20 |  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考浓度限值 |
| H2S | 1小时平均 | 0.01 |  |  |
| 臭气浓度 | 1小时平均 | 20 | 无量纲 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准 |

表2.5-2  地表水环境质量标准

| 污染物名称 | 浓度限值(mg/L) | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6-9（无量纲） | 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的IV类标准 |
| COD | 30 |  |
| BOD5 | 6 |  |
| 氨氮 | 1.5 |  |
| 总磷 | 0.3 |  |
| 总氮 | 1.5 |  |
| 粪大肠菌群 | 20000 |  |
| 氯化物 | 250 |  |
| SS | 60 | 《地表水水资源质量标准》（SL63－94）中的四级标准 |

表2.5-3  地下水环境质量标准

| 污染物名称 | 污染物排放浓度(mg/L) | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.5-8.5（无量纲） | 《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中的Ⅲ类标准 |
| 总硬度 | 450 |  |
| 溶解性总固体 | 1000 |  |
| 耗氧量 | 3.0 |  |
| 硝酸盐 | 20.0 |  |
| 挥发酚 | 0.002 |  |
| 氟化物 | 1.0 |  |
| 氯化物 | 250 |  |
| 氰化物 | 0.05 |  |
| 硫酸盐 | 250 |  |
| 氨氮 | 0.50 |  |
| 亚硝酸盐 | 1.00 |  |
| 砷 | 0.01 |  |
| 铅 | 0.01 |  |
| 汞 | 0.001 |  |
| 镉 | 0.005 |  |
| 六价铬 | 0.05 |  |
| 铁 | 0.3 |  |
| 锰 | 0.10 |  |
| 总大肠菌群 | 3.0（MPN/100mL） |  |
| 菌落总数 | 100（CFU/mL） |  |

表2.5-4  环境噪声标准

| 环境要素 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 声环境 Leq[dB(A)] | 昼间65dB（A）、夜间55dB（A） | 《声环境质量标准》 (GB3096-2008) | 3类 |
|  | 昼间70dB（A）、夜间55dB（A） |  | 4a类 |

### 2.5.2 污染物排放标准

（1）废气：运营期恶臭气体 NH3、H2S 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准值及表2标准值，锅炉废气SO2、NOX、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中燃气锅炉污染治理要求要求；食堂油烟执行河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB/1604-2018）。

表2.5-5  污染物废气排放标准

| 污染物 | 标准名称 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中燃气锅炉污染治理要求 | 颗粒物 | 排放浓度5mg/m3 |
|  |  | SO2 | 排放浓度10mg/m3 |
|  |  | NOx | 排放浓度30mg/m3 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准及厂界无组织 | 15m 排气筒有组织 | NH3 | 排放速率4.9kg/h |
|  |  |  | H2S | 排放速率0.33kg/h |
|  |  | 无组织 | NH3 | 排放浓度1.5mg/m3 |
|  |  |  | H2S | 排放浓度0.06mg/m3 |
|  | 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 表1标准，小型 | 油烟 | 排放限值1.5mg/m3 去除效率≥90 % |

- 废水：运营期废水排放执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3肉制品加工（禽类屠宰加工）三级标准，同时满足南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求；

表2.5-6  污染物废水排放标准

| 污染物 | 标准名称及级(类)别 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992） 表3三级标准 | pH | 6.0～8.5 |
|  |  | SS | 300mg/L |
|  |  | COD | 500mg/L |
|  |  | BOD5 | 250mg/L |
|  |  | 动植物油 | 50mg/L |
|  | 南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求 | SS | 220mg/L |
|  |  | COD | 400mg/L |
|  |  | BOD5 | 160mg/L |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L |
|  |  | TN | 40mg/L |
|  |  | TP | 4.5mg/L |

- 运营期北、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)），东侧和南侧执行4类标准（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）；

- 固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（原环境保护部公告 2013年第36号）相关要求。

## 2.6 评价工作等级与评价范围

### 2.6.1 大气环境影响评价工作等级与范围

依据工程分析以及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响的评价工作级别的划分依据，选择推荐模式中的估算模式对本项目的大气评价工作进行分级。估算模式中第i种污染物的最大地面浓度占标率Pi的定义见下列公式：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用HJ2.2-2018中5.2确定的各评价因子1 h平均质量浓度限值。对仅有8 h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级按表2.6-1的分级判据进行划分，本次采用AERSCREEN估算模式计算出的等级结果见表2.6-2。

表2.6-1    评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10％ |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10％ |
| 三级 | Pmax<1% |

表2.6-2     环境空气评价等级计算结果

| 污染源名称 | 污染物名称 | 最大地面浓度出现距离（m） | 最大地面浓度（mg/m3） | Pmax（%） | D10% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | 排气筒P1 | NH3 | 184 | 0.000145 | 0.07 | / | 三级 |
|  |  | H2S |  | 0.000075 | 0.75 | / | 三级 |
|  | 排气筒P2 | NH3 | 175 | 0.000771 | 0.39 | / | 三级 |
|  |  | H2S |  | 0.000013 | 0.13 | / | 三级 |
|  | 排气筒P3 | 烟尘 | 75 | 0.000348 | 0.04 | / | 三级 |
|  |  | SO2 |  | 0.000279 | 0.06 | / | 三级 |
|  |  | NOx |  | 0.002608 | 1.30 | / | 二级 |
| 面源 | 厂区恶臭 | NH3 | 198 | 0.000454 | 0.23 | / | 三级 |
|  |  | H2S |  | 0.000017 | 0.17 | / | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气评价等级判定结果，确定本次环境空气评价等级为二级，大气环境影响评级范围为以厂区地块为中心，边长为5km的矩形区域范围。

### 2.6.2 声环境影响评价工作等级与范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中规定的声环境影响评价工作等级划分的基本原则，本项目为技术改造项目，所在区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的3类、4a类区，周边200m范围内无居住区，无噪声敏感点，本项目实施后区域噪声不会有明显增加，受影响的人口数量不变。因此，本项目声环境评价工作等级确定为三级，评价范围为厂界和厂界外200m以内区域。

### 2.6.3 地表水环境影响评价工作等级与范围

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018）对地面水环境评价工作等级划分依据，评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，水污染影响型建设项目评价等级见表2.6-3。

表 2.6-3  地下水环境敏感程度分级表

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染当量W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |
| 注1：水污染当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当值量（见附录A），计算排放污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计简介冷却水循环水一级其他含污染物较少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍惜水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等包含目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准的，评价工作等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，单作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |

本项目生产废水、生活废水经““隔油池+格栅+调节池+A2O+消毒池””处理后通过污水管网进入南乐县产业集聚区污水处理厂进行处理，锅炉废水直接通过污水管网进入南乐县产业集聚区污水处理厂进行处理，本项目废水为间接排放，评价等级为三级B，评价范围包括：a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b）涉及地表水环境风险的，应涵盖环境风险评价影响范围所涉及的水环境保护目标水域。对于水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。

### 2.6.4 地下水环境影响评价工作等级与范围

《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中根据建设项目对地下水环境影响的程度，将建设项目分为四类（Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类），根据HJ610-2016附录A，本项目属于N轻工类别中第98项中屠宰项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，地下水评价等级判定依据见表2.6-4、表2.6-5。

表 2.6-4  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中工饮用水，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

表 2.6-5  地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目属于Ⅲ类项目，位于南乐县产业集聚区，本项目区域不存在集中式饮用水水源，经现场勘查，项目区域范围内没有分散式饮用水井，因此本项目地下水环境敏感程度为不敏感，对照表2.6-4和表2.6-5确定本项目地下水评价等级为三级。

### 2.6.5 土壤环境影响评价与范围

本项目为 C1352 禽类屠宰，项目土壤环境影响类型为污染影响型。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》附录A，项目属于其他行业，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。

因此，本项目不再进行土壤环境影响评价。

### 2.6.6 环境风险评价工作等级与范围

1、环境风险潜势初判

①按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作级别确定见表2.6-6。

表2.6-6  评价工作级别确定

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

表2.6-7  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感度（E） | 危险物质及工艺系统危害性（P） |
| --- | --- |
|  | 极度危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

经分析，项目危险物质及工艺系统危险性等级为 P4，大气环境敏感程度为 E1，地表水环境敏感程度为 E3，地下水环境敏感程度为 E3。分别判定各要素环境风险潜势，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，具体见下表。

本项目大气、地表水和地下水的环境风险潜势初判结果如表2.6-8所示。

表2.6-8  建设项目环境风险划分结果

| 环境要素 | 危险物质及工艺系统危险性（P） | 环境敏感程度（E） | 各要素环境风险潜势 | 建设项目环境风险潜势综合等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P4 | E1 | Ⅲ | Ⅲ |
| 地表水环境 |  | E3 | Ⅰ |  |
| 地下水环境 |  | E3 | Ⅰ |  |

2、 风险等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）评价工作等级划分要求，对本项目环境风险工作等级进行划分，见下表2.6-9。

表2.6-9  评价工作等级划分一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ+Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，见附录A |

本项目大气、地表水和地下水的环境风险潜势初判结果如表2.6-10所示。

表2.6-10  建设项目环境风险评价等级

| 环境风险趋势 | Ⅰ | Ⅲ |
| --- | --- | --- |
| 大气环境评价等级 | / | 二 |
| 地表水环境评价等级 | 简单分析a | / |
| 地下水环境评价等级 | 简单分析a | / |

### 2.6.7 评价范围汇总

本项目的环境影响评价范围汇总见表2.6-11。

表2.6-11 环境影响评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价范围 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 大气环境影响评级范围为以厂区地块为中心，边长为5km的矩形区域范围 | 二级 |
| 2 | 声环境 | 厂界和厂界外200m范围内区域 | 三级 |
| 3 | 地表水环境 | 依托南乐县产业集聚区污水处理厂处理的可行性 | 三级B |
| 4 | 地下水环境 | 项目所在区域地下水 | 三级 |
| 5 | 土壤环境 | - | Ⅳ类 |
| 6 | 环境风险 | 以储存单元和生产车间为中心，半径5km圆形区域范围内 | 二级 |

## 2.7 区域相关规划

### 2.7.1与《关于深化改革建设项目环境影响评价审批制度及建设项目竣工环保验收管理等工作的实施细则》（濮环[2016]3号）相符性分析

根据《关于深化改革建设项目环境影响评价审批制度及建设项目竣工环保验收管理等工作的实施细则》（濮环[2016]3号），濮阳市以重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域的不同功能定位为基础，结合环境保护规划和环境功能区划的有关要求，将全市划分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区等5个区域，实施不同的环境准入政策，引导工业项目向园区集聚，实现产业集聚发展，实施污染集中控制，保障人居环境和粮食生产安全，构筑良好生态屏障。本项目位于南乐县产业集聚区，属于工业准入优先区。本项目与濮阳市工业准入优先区环境准入政策相符性分析结果见表2.7-1。

表2.7-1  项目与濮阳市工业准入优先区环境准入政策相符性分析结果一览表

| 序号 | 具体要求 | 本项目 | 对比分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，属于填报环境影响登记表的项目（核与辐射类项目除外），环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结；属于编制环境影响报告表的项目（核与辐射类项目除外），简化审批程序，即报即受理。 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于应编制环境影响报告书的项目 | 不属于备案制和简化审批程序项目 |
| 2 | 对规划环评已经过审查的产业集聚区或园区，入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准 | 项目位于南乐县产业集聚区，产业集聚区规划环评已通过原河南省环境保护厅审查；项目废水排入南乐县产业集聚区污水处理厂，排放废水执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3三级标准和南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求 | 符合要求 |
| 3 | 在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染及染料中间体等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金、化学原料药及生物发酵制药、农药或医药中间体项目等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。在属于《重金属污染防控单元》的区域内，不予审批新增铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相应项目。（符合我省、市重大产业布局的项目除外） | 项目所在区域属于濮阳市划定的《水污染防治重点单元》、《大气污染防治重点单元》和《重金属污染防控单元》中规定的区域，但不属于该区域内不予审批的项目 | 符合要求 |

综上所述，本项目位于南乐县产业集聚区，属于濮阳市工业准入优先区，南乐县产业集聚区规划环评已通过河南省环境保护厅审查；项目废水排入南乐县产业集聚区污水处理厂，排放废水执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3肉制品加工（禽类屠宰加工）三级标准和南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求；项目所在区域属于濮阳市划定的《水污染防治重点单元》、《大气污染防治重点单元》和《重金属污染防控单元》中规定的区域，但不属于该区域内不予审批的项目。综上，项目符合《关于深化改革建设项目环境影响评价审批制度及建设项目竣工环保验收管理等工作的实施细则》（濮环[2016]3号）中工业准入优先区环境准入政策相关要求。

### 2.7.2 《河南省屠宰建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求(试行)》（豫环文[2016]220号）

项目与《河南省屠宰建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求(试行)》（豫环文[2016]220号）相关要求符合性分析结果见表2.7-2。

表2.7-2 项目与豫环文[2016]220号文相关要求符合性对比表

| 相关要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 | 屠宰项目应严格执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）及各项污染物排放标准的相关要求 | 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范（HJ2004-2010）及各项污染物排放标准的相关要求 | 符合 |
| 环境质量要求 | 环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍应满足功能区要求；环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，应通过强化项目污染防治措施，并提出有效的区域削减措施，改善区域环境质量 | 根据现状监测结果，项目所在区域环境空气质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，其中PM10、PM2.5年均值浓度超标，本项目涉及恶臭气体NH3、H2S以及燃气锅炉废气颗粒物、SO2、NOX排放，且排放量很小，对周围环境影响很小。目前，濮阳市正在逐步实施《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）》，区域环境空气质量将逐步改善。项目区域地下水质量、声环境质量可以满足相关标准要求。项目废水最终排放水体徒骇河，因接纳沿途乡镇生活污水和工业废水，水质较差，不能满足IV类水体标准要求，目前濮阳市正在实施水污染防治攻坚战，徒骇河水质将得到逐步改善 | 符合 |
| 建设布局要求 | 新建、改扩建屠宰项目选址应当符合环境功能区规划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划。鼓励新建屠宰项目优先选址于集中供热、集中供水、污水集中处理等环保基础设施齐全的产业集聚区及专业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。鼓励园区外现有屠宰生产企业搬迁至产业园区。 自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区不允许新建、改扩建屠宰项目，城市建成区不允许新建、扩建屠宰项目 | 项目位于南乐县产业集聚区，用地类型为二类工业用地，符合南乐县产业集聚区发展规划要求，属于南乐县产业集聚区环境准入条件中鼓励类项目。南乐县产业集聚区供水、供电、污水集中处理等环保基础设施较完善，可以满足项目需求。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区 | 符合 |
| 防护距离要求 | 屠宰项目建设应满足《农副食品加工业卫生防护距离第1部分：屠宰及肉类加工业》（GB18078.1-2012）要求，涉及搬迁的，应妥善解决后方可审批 | 根据《农副食品加工业卫生防护距离第1 部分：屠宰及肉类加工业》（GB 18078.1-2012）及其2015年修改单，项目卫生防护距离为：待宰棚和屠宰车间外500m，该范围内现状为工业企业和耕地，无村庄等敏感点分布 | 符合 |
| 工艺装备要求 | 屠宰项目应采用先进的全自动流水生产线，清洁生产水平达到国内同行业先进水平。畜类屠宰应选用电击晕、真空采血、机械剥皮、圆盘劈半锯或带式劈半锯、高压自动清洗等先进的工艺装备，其中猪屠宰应选用蒸汽隧道烫毛、螺旋式刮毛机或自动燎毛机等先进装备。禽类屠宰应选用机械脱羽、全自动掏膛等先进设备，鼓励配套羽毛回收设施。浸烫设备应配备自动线性控温装置，保障浸烫效果 | 项目应采用先进的全自动流水生产线，清洁生产水平可以达到国内同行业先进水平。项目选用机械脱羽、全自动掏膛等先进的工艺装备，浸烫设备配备有自动线性控温装置，保障浸烫效果 | 符合 |
| 大气污染防治要求 | 屠宰项目供热原则上采用区域集中供热，自备锅炉应采用天然气等清洁能源，锅炉废气排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求及我省大气污染防治的管理要求。待宰棚应采取封闭、及时清扫、日产日清等措施控制恶臭，污水处理站的调节池、污泥浓缩池、污泥脱水间及固废暂存间等产生恶臭气体的单元应进行全封闭并收集处理后达标排放。鼓励屠宰肠胃内容物由压缩空气通过风送管道输送，避免与外环境直接接触，减少恶臭气体产生 | 项目采用自备燃气蒸汽锅炉供热，燃气锅炉废气排放可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中燃气锅炉污染治理要求。待宰棚、挂鸡台采取封闭、及时清扫、日产日清、喷洒除臭剂等措施控制恶臭，恶臭废气经收集集中处理后达标排放；污水处理站格栅间、隔油沉砂池、调节池、A池（厌氧池）、O池、沉淀池、污泥脱水间（综合机房内）等易产生恶臭物质的单元进行全封闭并收集处理后达标排放。项目屠宰肠胃内容物采用压缩空气管道吹送的方法送至暂存区，避免与外环境直接接触，减少恶臭气体产生 | 符合 |
| 水污染防治要求 | 新建项目废水经厂内预处理满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）及相应污水处理厂接管标准要求后，应进入区域集中污水处理厂进一步处理。现有企业改扩建且废水确不具备排入区域集中污水处理厂条件的，废水排放应满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）、相关流域标准及纳污水体环境管理要求。屠宰企业应设置标准化排污口，安装流量、COD、氨氮在线监测监控设施并与环保部门联网。屠宰企业应加强生产管理，做好血污收集，避免跑、冒、滴、漏，减少冲洗用水量 | 项目为技改项目，外排废水经厂区污水处理站处理后，可以满足《肉类加工工业水污染物排放标准（GB13457-1992）表3肉制品加工（禽类屠宰加工）三级标准和南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理。项目设置标准化排污口，安装流量、COD、氨氮在线监测监控设施并与当地环保部门联网。项目营运期将加强生产管理，做好血污收集，避免跑、冒、滴、漏，减少冲洗用水量 | 符合 |
| 固体废物污染防治要求 | 根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废弃物进行分类收集和规范处置，明确最终去向；病死胴体应参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求进行无害化处理 | 项目根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废弃物进行分类收集和规范处置，明确最终去向；病死胴体参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），进行无害化处理 | 符合 |
| 公众参与要求 | 严格按照国家和河南省相关规定开展信息公开和公众参与；对于选址敏感、公众参与意见异议较大的项目，环保部门认为有必要时，应进一步加大信息公开和公众参与力度 | 企业按照国家和河南省相关规定，在评价期间采用网络公示和报纸公示的方式开展了信息公开和公众参与。项目位于南乐县产业集聚区，选址符合规划要求，距离周边居民区较远，公众参与期间未收到公众反馈意见，不属于选址敏感、公众参与意见异议较大的项目 | 符合 |

由表2.7-2分析结果可知，项目符合《河南省屠宰建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求(试行)》（豫环文[2016]220号）相关要求。

### 2.7.3  与《南乐县产业集聚区发展规划》的相符性

（一）规划范围

产业集聚区范围：东至东外环路，南至南外环路，西至谷阳路-仓颉路-产业大道-昌州路-谷阳路-产业大道一线，北至马颊河南岸北外环路，规划总面积为12.8km2。

（二）发展定位和主导产业

南乐县产业集聚区发展定位为：豫东北地区重要的食品加工业、装备制造、生物基产业；主导产业为：食品加工产业、装备制造业、生物制造产业。

（三）空间规划结构

南乐县产业集聚区空间规划结构为“一心、三轴、三片区”。

“一心”：集聚区综合服务中心。

“三轴”：仓颉路发展轴、产业大道发展轴、兴工路发展轴。

“三片区”：即工业区、配套生产服务区和现代物流区。工业区：以各种工业用地为主，辅以适量的市政设施用地。配套生活区：主要布置与产业配套的相关服务产业、居住用地、商业用地等。现代物流区：布置为产业集聚区服务为主的较大型的仓储设施和各种批发市场和物流企业。

本项目所在区域属于工业区。

（四）产业布局

南乐县产业集聚区划分为生物基产业区、装备制造区、食品加工区、混合产业区、配套生产服务区、现代物流区。

南乐县产业集聚区产业布局规划图见附图7。

（五）土地利用规划

南乐县产业集聚区规划用地由二类居住用地、公共管理与公共服务设施用地、工业用地、仓储用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地及广场用地、水域等组成，项目用地属于二类工业用地。

南乐县产业集聚区土地利用规划图见附图8。

（六）相关基础设施规划

（1）供水工程规划

规划期末总用水量为10.01万吨/日，远期考虑1.07万吨/天的中水回用量，则需自来水量8.94万吨/日；供水依托县城一水厂（兴华路西段路北，规划供水能力4万吨/日）、二水厂（睢庄村以南、马颊河东106国道以北，近期建设规模2.0万吨，远期4万吨/日）、三水厂（南水北调为水源，设计规模为5万吨/日）联合供水。

本项目生产生活用水采用市政供水，从厂区西北侧引一根DN300的给水管作为总引入管，水压0.3MPa，目前现状实际供水管网已经铺设。

（2）排水工程规划

采用雨污分流的排水体制。雨水根据地形及地面天然坡度，就近排入水体。其中工业路以南雨水排入永顺沟；工业路以北雨水就近排入永顺沟或城关沟。

南乐县城污水处理厂位于南乐县产业集聚区仓颉路与三里沟交叉口西南角，占地面积 73.2 亩，收水范围为：西至西环路，东至东环路及兴乐大道，南至南环路及永顺路，北至北环路，服务面积约 15.8km2。南乐县城污水处理厂现状设计处理规模为5万m3/d，分两期建设，一期工程设计处理规模为2万m3/d，采用卡鲁塞尔氧化沟工艺，于 2008 年建成运行，主要收集处理南乐县城生活污水；二期工程为南乐县城污水处理厂升级改造及扩建工程，采用“改良型氧化沟+深度处理”工艺，新增3万m3/d 污水处理规模（主要收集处理南乐县产业集聚区及周边企业生产废水），建设生化处理规模为3万m3/d 的污水扩建工程和5万m3/d 深度处理工程，并对现有一期工程污水处理工程进行升级改造，建设2万m3/d 的预处理工程。二期工程新建一套进水装置，但和一期工程共同一套出水装置，于 2014年建成并投入运行。南乐县城污水处理厂现状进水水质要求为 SS≤220mg/L、COD≤400mg/L、BOD5≤160mg/L、氨氮≤30mg/L、TN≤40mg/L、TP≤4.5mg/L，处理厂设计出水 COD、BOD5、氨氮、TP 等执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准，pH、SS、动植物油、总氮、类大肠菌群数等其余污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，处理后废水由永顺沟排入徒骇河。南乐县城污水处理厂现状污水处理工艺流程图见下图。

为了改善徒骇河水质，2020年3月南乐县产业集聚区污水处理厂实施了“二期技术改造工程 ”，对二期工程现状二沉池进行改造，拆除现状二沉池内部设备，改造为膜池，使现状生物处理工艺由“预处理+水解酸化池+AAO（氧化沟型）+二沉池+深度处理+接触消毒池”调整为“预处理+水解酸化池+AAO（氧化沟型）+MBR 池+接触消毒池”，改造后污水处理规模不变，出水指标提升至：COD、BOD5、氨氮和 TP 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准，其余污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。经咨询南乐县产业集聚区污水处理厂管理部门，该技术改造工程正在加紧推进建设，已于 2020 年 10 月建成并正式投入运行。南乐县城污水处理厂二期工程改造后污水处理工艺流程见图2.7-2.

项目厂区位于南乐县东环路、发展大道东侧，位于南乐县产业集聚区污水处理厂收水范围内。项目厂区附近污水管网已经建设完毕，可以满足项目排水需求。在南乐县产业集聚区污水处理厂二期技术改造工程正式投入运行之后，项目外排废水经厂区污水处理站处理，满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表 3 三级标准和南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求后，可排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，处理后废水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准要求后，由永顺沟排入徒骇河。

（3）供电工程规划

目前，现有110千伏变电站一座，为敬贤站，位于厂区东南角，远期主变容量为3×50MVA。110KV电源线路由城区220KV的南乐站引入。项目用电由南乐县产业集聚区供应。

（4）燃气工程规划

以“西气东输”天然气为气源，集聚区用气由产业大道主管线从天然气门站引来，并在民生路和兴业大道交叉口设置一处天然气储配站。

项目使用天然气由南乐县产业集聚区天然气管网供应。

（5）供热工程规划

燃气锅炉房 1 座，建设 2 台 2t/h 的燃气蒸汽锅炉（1 用 1 备），供应屠宰浸烫等生产工序用蒸汽，待远期热源充足时生产用蒸汽可改用集中供热。

（7）环境准入条件和负面清单

根据《南乐县产业集聚区发展规划调整方案（2014-2020）环境影响报告书》，南乐县产业集聚区环境准入条件和负面清单见表2.7-3和表2.7-4。

表2.7-3  南乐县产业集聚区工业项目环境准入条件一览表

| 项目类别 | 环境准入条件 |
| --- | --- |
| 基本条件 | 1、应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求； 2、在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； 3、建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； 4、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度； 5、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案 |
| 总量控制 | 1、入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进； 2、针对无大气环境容量的污染物，新建项目的该项污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷消减量或城市污染负荷消减量中调剂； 3、生物基产业前端产品 L-乳酸最大允许规模为 13.65 万吨/年；如集聚区限制屠宰企业入驻，L-乳酸最大允许规模可为 23.27 万吨/年 |
| 投资强度 | 满足国土资发[2008]24号文《关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知》的要求及濮阳市相关要求 |
| 鼓励项目 | 一般要求： 1、符合集聚区主导产业要求； 2、有利于延伸集聚区产业链条； 3、高新技术产业、废物综合利用、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目 |
|  | 主要发展： 1、装备制造业项目 1）依托现有龙头企业，以大力发展高端智能装备制造产业为目标，重点培育一批规模较大、技术领先、研制能力较强的装备制造企业，推动装备制造产业由低端的设备制造向精密、高端产业发展； 2）《产业结构调整指导目录（2011 本）（修正）》等国家产业政策中符合规划调整方案中装备制造产业发展方向的鼓励类项目。 2、食品加工业项目 1）依托现有龙头企业，拉长产业链产品； 2）《产业结构调整指导目录（2011 本）（修正）》等国家产业政策中符合规划调整方案中食品加工业发展方向的鼓励类项目。 3、生物制造产业 1）依托现有龙头企业，鼓励发展淀粉/秸秆-L-乳酸-聚乳酸-聚乳酸制品； 2）《产业结构调整指导目录（2011 本）（修正）》等国家产业政策中符合规划调整方案中生物制造产业发展方向的鼓励类项目。 4、其他 1）现有企业利用先进适用技术进行循环经济改造的项目； 2）有利于区内企业间循环经济的项目 |
| 限制发展 | 1、装备制造业限制类项目：《产业结构调整指导目录（2011 本）（修正）》等国家产业政策中属于装备制造业的限制类项目； 2、食品加工业限制类项目：《产业结构调整指导目录（2011 本）（修正）》等国家产业政策中属于食品加工业的限制类项目； 3、生物制造产业限制类项目：结合水资源承载力分析，限制生物制造产业前端产品L-乳酸规模；2020年南乐县中心城区（包括产业集聚区）需水量预测为10.34万m3/d＜2020年南乐县中心城区可利用水资源量11.2万m3/d，富余0.86万m3/d；如果富余水量用来发展玉米淀粉制L-乳酸，集聚区L-乳酸最大允许规模为17.5万吨/年（14.5万吨玉米淀粉制L-乳酸，3万吨玉米秸秆制L-乳酸）；如果富余水量用来发展玉米秸秆制L-乳酸，集聚区L-乳酸最大允许规模为24.3万吨/年（10万吨玉米淀粉制L-乳酸，14.3万吨玉米秸秆制L-乳酸）； 4、属于《产业结构调整指导目录（2011 本）（修正）》等国家产业政策鼓励类和允许类，但不符合功能组团产业定位且用排水量较大的项目； 5、属于《产业结构调整指导目录（2011 本）（修正）》等国家产业政策鼓励类和允许类，但单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等未达到国内同行业先进水平的项目； 6、结合濮阳市环境保护局印发《关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革及优化建设项目“三同时”管理工作的实施细则（试行）》的通知（濮环[2015]34号）及《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环【2014】149号）：严格发展燃煤火电项目，发展时应结合南乐县、濮阳市及河南省环保等相关部门意见 |
| 禁止项目 | 1、《产业结构调整指导目录（2011 本）（修正）》等国家产业政策的淘汰类项目； 2、《产业结构调整指导目录（2011 本）（修正）》等国家产业政策中不属于装备制造业、食品加工业、生物制造产业的其他产业的限制类项目； 3、濮阳市环境保护局印发《关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革及优化建设项目“三同时”管理工作的实施细则（试行）》的通知（濮环[2015]34号）中大气污染防治重点单元禁止审批类项目； 4、属于《产业结构调整指导目录（2011 本）（修正）》等国家产业政策鼓励类和允许类，但不符合功能组团产业定位且污染较大的项目； 5、废水经预处理达不到污水处理厂收水水质标准的项目； 6、工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目； 7、达不到规模经济的项目； 禁止项目详见负面清单 |

表2.7-4  南乐县产业集聚区负面清单一览表

| 序号 | 负面清单 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 禁止发展煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目 | 濮阳市环境保护局印发《关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革及优化建设项目“三同时”管理工作的实施细则（试行）》的通知（濮环[2015]34号）：南乐县产业集聚区属于工业准入优先区，属于大气污染防治重点单元区域；不属于水污染防治重点单元区域，不属于重金属污染防控单元 |
| 2 | 禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉 | 《河南省2017年加快产业集聚区集中供热实施方案》：产业集聚区内20蒸吨以下分散燃煤小锅炉在2017年10月底前由环保部门依法依规全部关停 |
| 3 | 禁止在城关沟、永顺沟河道两侧取土挖沙 | 空间管制与引导措施要求 |
| 4 | 禁止在城关沟、永顺沟两侧随意砍伐树木 |  |
| 5 | 禁止在城关沟、永顺沟沿岸防护范围内从事可能造成污染水体水质的活动 |  |
| 6 | 禁止新建《产业结构调整指导目录（2011 本）（修正）》等国家产业政策中不属于装备制造业、食品加工业、生物制造产业的其他产业的淘汰类和限制类项目 |
| 7 | 禁止新建属于《产业结构调整指导目录（2011 本）（修正）》等国家产业政策鼓励类和允许类，但不符合功能组团产业定位且污染排放较大的项目 |
| 8 | 禁止新建废水经预处理达不到污水处理厂收水水质标准的项目 |
| 9 | 禁止新建工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目 |
| 10 | 禁止新建达不到规模经济的项目 |
| 11 | 《产业结构调整指导目录（2011 本）（修正）》中属于装备制造业的淘汰类项目 |
| 12 | 《产业结构调整指导目录（2011 本）（修正）》中属于食品加工业的淘汰类项目 |
| 13 | 《产业结构调整指导目录（2011 本）（修正）》中属于生物制造产业的淘汰类项目 |

本项目为肉鸡屠宰项目，采用国内先进的自动屠宰生产线，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。项目位于南乐县产业集聚区，符合《南乐县产业集聚区发展规划调整方案（2014-2020）》规划调整方案的产业布局。

根据南乐县产业集聚区环境准入条件，本项目不属于南乐县产业集聚区禁止发展的项目。

### 2.7.4 南乐县城区集中饮用水源保护区

南乐县集中式饮用水水源地共有一个水源地，为南乐县自来水公司地下水井群水源地，位于南乐县城西，安济公路北侧、马颊河东侧，南乐县中心城区目前供水采用自来水公司统一供水，水源井13眼，饮用水源保护区划及范围见下：一级保护区（面积约0.043km2），编号16-20号井连线外围30m的区域；自来水公司西站的东、西、北长界外围30m，南厂界外围90m的区域，2号取水井外围30m 的区域为一级保护区。二级保护区（面积约0.63km2）：马颊河沿岸，2-7号、9-10号取水井一级保护区外围300m的区域为二级保护区。

本项目选址在饮用水源保护区之外。

## 2.8 主要环境保护目标

1、项目周边环境概况

本项目位于河南省濮阳市南乐县产业集聚区东环路西侧安济路北侧，项目南侧紧邻安济路，项目北侧为天仁生物科技有限公司，项目东侧为东环路，项目西侧为空地及门市，距离本项目最近的环境敏感点为西南侧508m处的东关村。

在评价范围区域内未发现文物、名胜古迹，也未发现有价值的自然景观和珍稀动植物等需要特殊保护的对象，本次评价确定的项目环境保护目标见表2.8-1。

表2.8-1 环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 环境敏感目标 | 方位 | 与本项目最近距离（m） | 人数 | 环境质量目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 东关村 | SSW | 508 | 680 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级;《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1 |
|  | 东街关小学 | SSW | 544 | 320 |  |
|  | 北关村 | NWW | 510 | 3025 |  |
|  | 南乐县精神病院 | NW | 614 | 202 |  |
|  | 杨井 | NNW | 728 | 800 |  |
|  | 东街村 | SW | 913 | 310 |  |
|  | 北街村 | W | 893 | 521 |  |
|  | 西街村 | W | 1040 | 653 |  |
|  | 北坟村 | NNW | 1001 | 560 |  |
|  | 南乐县中医院 | W | 1084 | 680 |  |
|  | 东赵庄 | SW | 1141 | 569 |  |
|  | 高屯 | NE | 1258 | 320 |  |
|  | 中央新城一期 | SW | 1400 | 667 |  |
|  | 中央新城二期 | SW | 1402 | 1012 |  |
|  | 徐屯 | NE | 1512 | 280 |  |
|  | 不夜城小区 | NWW | 1580 | 2400 |  |
|  | 东方中学 | SW | 1581 | 1680 |  |
|  | 霍屯 | NE | 1604 | 270 |  |
|  | 吉祥花园 | SW | 1675 | 5800 |  |
|  | 龙昌苑 | NW | 1718 | 4500 |  |
|  | 蒋屯 | NEE | 1732 | 240 |  |
|  | 六屯村 | NE | 1751 | 340 |  |
|  | 南关村 | SW | 1756 | 540 |  |
|  | 东辛庄村 | SW | 1765 | 650 |  |
|  | 南乐县眼科医院 | SWW | 1805 | 400 |  |
|  | 梦想家园 | SW | 1813 | 4000 |  |
|  | 安然小区 | NWW | 1836 | 5000 |  |
|  | 南乐康复医院 | NWW | 1885 | 650 |  |
|  | 李家屯 | SEE | 1934 | 640 |  |
|  | 书香名门 | NWW | 2010 | 4800 |  |
|  | 南乐昌盛园 | SW | 2042 | 6500 |  |
|  | 三里庄村 | SSW | 2082 | 600 |  |
|  | 迎瑞苑 | SWW | 2096 | 5400 |  |
|  | 南乐和馨苑 | SW | 2137 | 8700 |  |
|  | 金鑫苑 | SWW | 2159 | 5200 |  |
|  | 兴乐花园 | W | 2228 | 6750 |  |
|  | 城关镇希望小学 | NW | 2262 | 450 |  |
|  | 八维学院 | NWW | 2295 | 5600 |  |
|  | 南乐县人民医院 | SWW | 2297 | 1800 |  |
|  | 南乐一中 | NWW | 2300 | 3200 |  |
|  | 锦鹰苑小区 | SW | 2309 | 6500 |  |
|  | 华明小区 | SW | 2319 | 8700 |  |
|  | 崔方山固村 | NW | 2332 | 1790 |  |
|  | 怡东小区 | SW | 2354 | 8400 |  |
|  | 姚庄村 | NW | 2365 | 450 |  |
|  | 郭庄村 | NWW | 2410 | 780 |  |
|  | 后平邑村 | NE | 2417 | 2580 |  |
|  | 岳固村 | NWW | 2426 | 2560 |  |
|  | 煤建小区 | SWW | 2428 | 6500 |  |
|  | 兴贸小区 | SWW | 2456 | 6500 |  |
| 地表水环境 | 永顺沟 | SE | 180 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |
| 地下水环境 | 上游1km，下游2km | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 项目区周围200m范围内 | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类及4a类标准 |

# 3  工程分析

本次为濮阳禾丰食品有限公司屠宰厂技改项目，根据项目实际建设情况及环评性质，工程分析的思路主要为对现有工程进行现状调查和分析，并在技改工程建成及落实各项环保措施的基础上，进一步分析技改工程建成运营后的污染物产排情况，并对比分析技改前后项目污染物产排情况。

## 3.1 现有工程

### 3.1.1 现有工程基本概况

濮阳禾丰食品有限公司前身为五得利集团南乐食品有限公司，五得利集团南乐食品有限公司于2008年成立，公司位于河南省濮阳市南乐县产业集聚区东环路西侧安济路北侧，公司总占地面积5.6万m2，《五得利集团南乐食品有限公司年屠宰1亿只肉禽加工项目环境影响报告书》于2010年5月13日取得河南省环境保护厅批复，批复文号为豫环审[2010]95号，企业于2011年5月27日进行投产，并于2012年2月16日通过濮阳市环境保护局验收（一期工程），审批文号为濮环验[2012]6号，二期工程由于经济原因及市场需求并未建设，故项目年产能为屠宰肉禽3000万只。五得利集团南乐食品有限公司于2014年变更为濮阳禾丰食品有限公司，2014年4月28日，濮阳市环境保护局以濮环评函[2014]61号通过五得利集团南乐食品有限公司年屠宰1亿只肉禽加工项目单位名称（一期工程），五得利集团南乐食品有限公司单位名称变更为濮阳禾丰食品有限公司。濮阳禾丰食品有限公司于2018年9月27日取得濮阳市环境保护局颁发的排污许可证，许可证编号为：9141092367412881xt001P。

企业主要以肉鸡为原料，通过毛鸡收购-上挂（电麻）-侵烫/脱毛/喷淋/摘毛-人工去爪-开嗉囔-开膛掏脏-去内脏-胴体冷却消毒-解体-细加工-成品包装生产各种清真鸡肉，年屠宰肉禽3000万只。企业现有工程基本情况见表3.1-1。

表3.1-1    项目基本情况一览表

| 序号 | 项目 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 濮阳禾丰食品有限公司 |
| 2 | 建设地点 | 河南省濮阳市南乐县产业集聚区东环路西侧安济路北侧 |
| 3 | 项目名称 | 年屠宰1亿只肉禽加工项目单位名称（一期工程） |
| 4 | 总投资 | 8000万元 |
| 5 | 工程内容 | 总建筑面积5.6万m2，包括生产车间、原料库、成品库、办公室 |
| 6 | 产品方案 | 分割肉、鸡血、鸡毛、鸡头鸡爪、鸡内脏 |
| 7 | 工作制度及定员 | 年工作300天，一班工作制，劳动定员650人 |
| 8 | 公用 工程 | 供水 | 由厂区内自备水井进行供给 |
|  |  | 供电 | 由南乐县产业集聚区供电系统提供 |
| 9 | 环保工程 | 废气处理 | 锅炉废气经水膜脱硫除尘后通过15m高排气筒进行排放；待宰棚、屠宰车间恶臭气体无组织排放；项目原有污水处理厂恶臭气体为无组织排放，为响应国家环保政策相关要求，现厂区污水处理站恶臭气体改为生物除臭设施处理后有组织排放 |
|  |  | 废水处理 | 生活废水经化粪池处理后与生产废水经“隔油池+格栅+调节池+A2O+消毒池”处理后，部分出水进一步处理后进行回用，其他出水通过污水管网进入项目南乐县产业集聚区污水处理厂进行处理；锅炉废水直接外排污水管网进入项目南乐县产业集聚区污水处理厂进行处理 |
|  |  | 噪声 | 对于产生噪声的机械设备，采用基础减震、隔声等降噪措施 |
|  |  | 固废处理设施 | 屠宰废弃物定期收集后外售；一般固体废物收集后外售或运至固废处理厂进行处理；污泥经脱水后运送至填埋场填埋；生活垃圾委托环卫部门进行处置 |

### 3.1.2 现有产品方案

濮阳禾丰食品有限公司现有工程年屠宰3000万只肉禽加工项目，产品规模主要为分割肉、鸡血、鸡毛、鸡头鸡爪、鸡内脏，产品方案见表3.1-2。

表3.1-2    现有工程产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分割肉 | 吨 | 50000 |
| 2 | 鸡头鸡爪 | 吨 | 1000 |
| 3 | 鸡内脏 | 吨 | 610 |

产品理化指标、微生物指标及感官要求

表3.1-3    理化指标一览表

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 冻禽产品解冻失水率（%）≤ | 6 |
| 挥发性氨基酸（mg/100g）≤ | 15 |
| 汞（mg/kg）≤ | 0.05 |
| 铅（mg/kg）≤ | 0.2 |
| 砷（mg/kg）≤ | 0.5 |
| 六六六（mg/kg） | 脂肪含量低于10%时，以全样计≤ | 0.1 |
|  | 脂肪含量低于10%时，以脂肪计≤ | 01 |
| 滴滴涕（mg/kg） | 脂肪含量低于10%时，以全样计≤ | 0.2 |
|  | 脂肪含量低于10%时，以脂肪计≤ | 2 |
| 敌敌畏（mg/kg）≤ | 0.05 |
| 四环素（mg/kg） | 肌肉≤ | 0.25 |
|  | 肝≤ | 0.3 |
|  | 肾≤ | 0.6 |
| 金霉素（mg/kg）≤ | 1 |
| 土霉素（mg/kg） | 肌肉≤ | 0.1 |
|  | 肝≤ | 0.3 |
|  | 肾≤ | 0.6 |
| 磺胺二甲咪啶（mg/kg）≤ | 0.3 |
| 二氯二甲吡啶酚（mg/kg）≤ | 0.01 |
| 乙烯雌酚（mg/kg）≤ | 不得检出 |

表3.1-4    微生物指标一览表

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 鲜禽产品 | 冻禽产品 |
| 菌落总数（cfu/g） | 1×104 | 5×105 |
| 大肠菌群（MPN/100g） | 1×104 | 5×103 |
| 沙门氏菌 | 0/25ga |
| 出血性大肠埃希氏菌（O157：H7） | 0/25ga |
| a 取样个数为5 |

表3.1-5   感官要求一览表

| 项目 | 鲜禽产品 | 冻禽产品 |
| --- | --- | --- |
| 组织状态 | 肌肉富有弹性，指压后凹陷部位立即恢复原状 | 肌肉经指压后凹陷部分恢复较慢，不易完全恢复原状 |
| 色泽 | 表皮和肌肉切片有光泽，具有禽类品种应有色泽 |
| 气味 | 具有禽类品种应有的气味，无异味 |
| 加热后肉汤 | 透明澄清，脂肪团聚于液面，具有禽类品种应有的滋味 |
| 淤血（以淤血面积S计）/cm2 S＞1 0.5＜S＜1 S≤0.5 | 不得检出 片数不得超过抽样的2% 忽略不计 |
| 硬杆毛（长度超过12mm的羽毛，或直径超过2mm的羽毛根）/（根/10kg） ≤ | 1 |
| 异物 | 不得检出 |
| 注：淤血面积以单一整禽或单一分割禽的一片淤血面积 |

### 3.1.3 现有工程主要原辅材料消耗及设备情况

现有工程主要原辅材料消耗见表3.1-6。

表3.1-6    现有工程原辅材料消耗一览表

| 序号 | 原料名称 | 单位 | 产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美国白羽双A肉鸡 | 万只 | 3000 |
| 2 | 包装袋 | 个 | 2500 |
| 3 | 水 | m3 | 421800 |
| 4 | 电 | 万度 | 180 |

表3.1-7  现有工程主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宰鸡流水线 | 270m | 2条 | 山东泰安链条厂生产的节距为25.4mm的锰钢镀锌链条，每1.02米5个Φ7mm不锈钢 |
| 2 | 自动脱钩机 | / | 8台 | / |
| 3 | 烫头器 | / | 1台 | / |
| 4 | 浸烫池 | 主体厚2.2mm | 1座 | / |
| 5 | 电麻器 | 5mm | 2台 | 绝缘材料板 |
| 6 | 卧式粗脱毛机 | / | 2台 | / |
| 7 | 卧式精脱毛机 | / | 2台 | / |
| 8 | 掏脏流水线 | 120m | 2条 | 山东泰安链条厂生产的节距为25.4mm的锰钢镀锌链条，每1.02米5个Φ7mm不锈钢 |
| 9 | 螺旋预冷机 | 13.2m，5.5kw | 2台 | 箱体板厚2.7mm、叶片1.7mm |
| 10 | 剥胗机 | / | 4台 | / |
| 11 | 打油机 | / | 4台 | / |
| 12 | 切割机 | / | 1台 | / |
| 13 | 高压喷淋 | / | 1台 | / |
| 14 | 打脖机 | / | 1套 | / |
| 15 | 挂蜡流水线 | 85m | 1条 | 山东泰安链条厂生产的节距为25.4mm的锰钢镀锌链条，每1.02米5个Φ7mm不锈钢 |
| 16 | 腊池 | 内厚2.7mm，外厚镀锌板0.8mm | 4台 | 内厚2.7mm，外厚镀锌板0.8mm |
| 17 | 小皮毛机 |  | 2台 | / |
| 18 | 蒸发冷凝器 | SPL-2245 | 2台 | / |
| 19 | LG螺杆制冷压缩机 | LG20BMZ2 | 3台 |  |
| 20 | 轴流风幕机 | SSG-2000 | 4台 | / |
|  |  | DSG#/2.2kw | 6台 | / |
| 21 | 空气分离器 | KFA32 | 1台 | / |
| 22 | 集油器 | JYA300 | 1台 | / |
| 23 | 油氨分离器 | YFA300 | 1台 | / |
|  |  | YFA200 | 1台 |  |
| 24 | 贮氨器 | 2A5.0 | 2台 | / |
| 25 | 低压循环桶 | CDCA5.0 | 1台 | / |
|  |  | CDCA6.0 | 2台 | / |
| 26 | 蒸汽锅炉 | 2t/h | 2台 | 一用一备 |
| 27 | 变频器 | 3kw | 1台 | / |

### 3.1.4 现有工程主要构筑物

现有工程主要构筑物见表3.1-8。

表3.1-8    现有工程主要构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 建筑面积（m2） | 建筑结构 | 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产加工车间 | 5046 | 框架 | 1 |  |
| 2 | 制冷机房 | 150 | 框架 | 1 |  |
| 3 | 冷库 | 1124 | 框架 | 1 |  |
| 4 | 职工餐厅 | 800 | 砖混 | 1 |  |
| 5 | 污水处理站 | 800 | 框剪 | 1 | 半地下 |
| 6 | 职工宿舍1 | 780 | 砖混 | 1 |  |
| 7 | 职工宿舍2 | 780 | 砖混 | 1 |  |
| 8 | 辅料库 | 400 | 框架 | 1 |  |
| 9 | 仓库 | 150 | 框架 | 1 |  |
| 10 | 餐厅 | 1653.7 | 框架 | 1 |  |
| 11 | 车棚 | 600 | 框架 | 1 |  |
| 12 | 锅炉房 | 180 | 框架 | 1 |  |
| 13 | 门卫一 | 60 | 砖混 | 1 |  |
| 14 | 门卫二 | 80 | 砖混 | 1 |  |

### 3.1.5 现有公用工程情况

### 3.1.5.1 供水设施

本项目用水主要为锅炉用水、生产用水和生活用水，新鲜水用量为1406m3/d。用水由厂区内自备水井提供。现有工程水平衡图如下所示。

### 3.1.5.2 供电设施

现有工程供电电源引自附近变电站，由产业集聚区集中供给，满足现有工程用电需求。

### 3.1.5.3 污水处理设施

现有工程废水生活废水经化粪池处理后与生产废水经“隔油池+格栅+调节池+A2O+消毒池”处理后，通过污水管网进入项目南乐县产业集聚区污水处理厂进行处理；锅炉废水直接外排污水管网进入项目南乐县产业集聚区污水处理厂进行处理。

### 3.1.6 现有工程生产工艺及产污环节

现有工程工艺为毛鸡收购-上挂（电麻）-侵烫/脱毛/喷淋/摘毛-人工去爪-开嗉囔-开膛掏脏-去内脏-胴体冷却消毒-解体-细加工-成品包装。

### 3.1.6.1 工艺流程简述

（1）宰前管理

宰前管理在屠宰车间的待宰区进行，肉鸡屠宰前的管理工作是十分重要的，因为它直接影响肉鸡屠宰后的产品质量。

宰前管理主要在收购前进行（养殖场），肉鸡在进场前要进行两项证件检查，分别是《动物检疫合格证明》、《动物及动物产品运载工具消毒证明》。

证件检查合格后，接着就要对肉鸡进行感官检查。观察肉鸡的体表有无外伤，如果有外伤，则感染病菌的几率会成倍地增加，不能接收。然后，察看肉鸡的眼睛是否明亮，眼角有没有过多的黏膜分泌物，如果过多，表明该鸡健康状况不好，属于不合格鸡，屠宰场拒绝接收。最后检查鸡的头、四肢及全身有无病变。经检验合格的肉鸡准予屠宰，并开具《准宰/待宰通知单》。然后进入沐浴间进行沐浴将活体清洗干净。接下来就可以进入屠宰阶段了。

（2）吊挂：从待宰区提取肉鸡，双手握住肉鸡的跗关节倒挂在鸡挂上。

（3）电麻致昏：致昏就是要将待宰肉鸡通过各种方法，使其昏迷，从而有利于下一步的屠宰工作。目前，使用最多的致昏方法是电麻法。所谓电麻法就是利用电流刺激使肉鸡昏迷。使用电压通常为36伏。

（4）宰杀、沥血：给肉鸡放血最常用的方法是口腔放血。一般采用细长型的屠宰刀。屠宰刀要经过氯水消毒以后才能使用。具体方法是：把刀深入肉鸡的口腔内，割断肉鸡上颌的静脉血管，头部向下放低来排净血液，整个沥血时间为6min。

（5）浸烫/脱毛/喷淋/摘毛：给肉鸡放完血后要进行烫毛。首先要通过预烫池。预烫池的水温在50℃～60℃之间，通过强力喷淋后进入浸烫池，预烫池和浸烫池配备自动线性控温装置，保障温度以满足浸烫效果。整个浸烫过程需要2min～5min。浸烫完成后对鸡进行摘毛，主要通过机械打毛机对肉鸡进行脱毛处置。

（6）人工去爪：浸烫/脱毛/喷淋/摘毛处理后肉鸡通过人工进行去爪，主要是通过人工用分割刀将肉鸡的爪进行去除。

（7）开嗉囔：将人工去爪后的肉鸡进行开嗉囔工艺，嗉囔主要为鸡进食后暂时储存食物的膨大部分，开嗉囔主要是为了将嗉囔内保存物质进行去除，以免影

响肉质。

（8）开膛掏脏：等鸡子到位停稳后，工作人员要用消毒后的刀开鸡膛，然后利用全自动掏膛机掏膛，掏出来的内脏再由人工分拣出鸡肠、鸡胗、食管、鸡心肝、板油、肺、气管等内脏，分门别类装入容器来存放，作为副产品预加工处理。剩余部分如肠胃内容物等，由管道输送至污物储存容器中暂存，日产日清。。

（9）开膛后处理：掏膛完成后，鸡的体表以及腹内会存在一些血污，所以还要对鸡进行内外清洗工作。用水将它内外清洗干净，最终使胴体表面无可见污物。洗完后随着链条进入预冷消毒池。

（10）预冷消毒：预冷是屠宰工艺的最后一道工序。预冷池内水温不得超过4℃，一般在2℃左右就可以。在预冷过程中，要不定期地往池内添加次氯酸钠，预冷池的有效次氯酸钠浓度始终保持在200ppm～300ppm。通过这个步骤，可以将掏膛期间的细菌感染率减少到最低，起到消毒的目的。冷却后的肉鸡胴体中心温度保持在10℃以下，整个预冷时间为40min。预冷完毕后，进入沥水以便进入胴体分割阶段。

（11）分割：鸡屠宰后的分割，主要包括胴体分割和副产品加工两大部分。对鸡胴体分割主要是按照分割后的加工顺序对肉鸡胴体进行分割去骨，通常分为鸡头、鸡脖、鸡翅、鸡爪等；副产品加工主要是对掏出的心、肝、胗、肠等内脏及爪、舌等副产品按照加工要求，分别进行预加工。

胴体分割完以后，要进行称重、包装。包装袋要经检验，合格、无菌的才可使用。包装后的产品要及时入-35℃库进行速冻，冰鲜的产品则放入-8℃库存放。

（12）包装：产品经过称重、包装、分级、冷藏、保鲜后就可以出厂了。鸡肉食品的安全是一个系统工程，环节众多，控制过程复杂，这就要求工作人员有认真负责的工作态度，熟练掌握基本操作技能，才能生产出安全、绿色的鸡肉。

### 3.1.6.2 现有工程产污环节分析

表3.1-9    现有工程产污环节一览表

| 类别 | 产生工段 | 污染物名称 | 主要污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 屠宰废水、地面 冲洗废水、锅炉废水 | 生产废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 厂区内污水处理站处理后进入南乐县产业集聚区污水处理厂进行处理，处理完成后进行排放 |
|  | 生活废水 | 生活废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 |  |
| 废气 | 锅炉废气 | 锅炉废气 | 二氧化硫、颗粒物、氮氧化物 | 水膜脱硫除尘+13m高排气筒 |
|  | 待宰棚、屠宰车间废气 | 生产过程中产生的恶臭气体 | H2S、NH3 | 无组织排放 |
|  | 污水处理站废气 | 污水处理过程中产生的恶臭气体 | H2S、NH3 | 经生物除臭设施处理后经15m高排气筒排放 |
| 噪声 | 生产过程 | 生产设备及污水处理站废气等 | 噪声 | 基础减震，隔声等 |
| 固废 | 脱毛工序 | 鸡毛 | 一般工业废物 | 外售 |
|  | 宰杀、沥血 | 鸡血 |  | 外售 |
|  | 开嗉囔 | 胃内容物、粪便 |  | 外售 |
|  | 污水处理 | 污泥 |  | 交垃圾填埋场填埋处置 |
|  | 员工生活 | 员工生活垃圾 |  | 交环卫部门进行处置 |
|  | 病死禽、不合格胴体 | 病死禽、不合格胴体 | -- | 交由濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司进行处置 |
|  | 锅炉软水制备 | 离子交换树脂 | 危险废物 | 交有资质单位进行处置 |

### 3.1.6.3 污染源调查和环保措施分析

1、废气

现有工程废气主要为屠宰车间、挂鸡台、待宰棚、污水处理站产生的恶臭、燃气锅炉产生的废气和食堂油烟。

（1）恶臭

现有工程待宰棚、挂鸡台、屠宰车间、污水站产生恶臭气体，待宰棚、挂鸡台、屠宰车间加强管理，清洁区和非清洁区分离，车间密闭，喷洒除臭剂后无组织排放；污水处理站恶臭气体原为无组织排放，因国家环保政策要求，污水处理站恶臭气体收集后经生物除臭设施处理后由15m高排气筒排放。

（2）燃气锅炉废气

燃气锅炉燃料为天然气，产生的废气主要污染物为SO2、NOX和烟尘，经水膜脱硫除尘后13米高排气筒排放。

（3）食堂油烟

食堂油烟经油烟净化器处理后排放。

2、废水

现有工程废水主要包括生产废水、锅炉强排水和生活污水。生活污水经化粪池处理后与生产废水、锅炉强排水一起进入污水处理站处理，处理合格后排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，处理达标后排入徒骇河。

3、噪声

主要来自于屠宰车间、污水站运行等产生的噪声。本项目主要噪声源的源强及控制措施的效果，详见表3.1-10。

表3.1-10  主要噪声源、控制措施及效果

| 序号 | 噪声源 | 位置 | 源强 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屠宰设备 | 屠宰车间 | 85-90dB(A) | 基础减震、厂房隔声 |
| 2 | 冷却塔 | 制冷系统 | 70-85dB(A) |  |
| 3 | 机组 |  | 65-75dB(A) |  |
| 4 | 风机 | 污水处理站 | 80-85dB(A) |  |
| 5 | 泵房 |  | 65-75dB(A) |  |

4、固体废物

根据厂区现有工程实际生产情况，厂区固废产生及处置情况如下：

表3.1-11  项目产生固体废物一览表

| 序号 | 名 称 | 来源 | 废物类别 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病、死鸡 | 运输 | 一般工业固废 | 无害化处理 |
| 2 | 鸡粪 | 屠宰车间 | 一般工业固废 | 由周围居民拉走做肥料 |
| 3 | 鸡血、鸡内脏等废弃物 | 屠宰车间 | 一般工业固废 | 外售作饲料 |
| 4 | 鸡毛 | 屠宰车间 | 一般工业固废 | 定期收集外售 |
| 5 | 污泥 | 污水站 | 一般工业固废 | 运送至填埋场填埋 |
| 6 | 生活垃圾 | 员工办公 | 一般固废 | 当地环卫部门处理 |

### 3.1.6.4 污染源排放情况分析

（1）废气

根据2019年3月7日河南政院检测研究院有限公司对本项目现有工程废气排放情况进行监测（编号：ZYTHJB2019-0215），检测结果见下表：

表3.1-12  有组织大气污染源监测结果一览表

| 污染源 | 污染物 | 检测结果 | 执行标准及限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（×10-3kg/h） |  |  |
| 锅炉 | 颗粒物 | 4.6~5.6 | 6.34~7.11 | GB13271-2014 （≤20mg/m3） | 达标 |
|  | SO2 | 1.27~1.32 | 6.45~8.89 | GB13271-2014 （≤50mg/m3） | 达标 |
|  | NOX | 142`146 | 184~188 | GB13271-2014 （≤150mg/m3） | 达标 |
|  | 烟气黑度 | <1级 | / | ≤1级 | 达标 |
| 污水废气排放口 | 氨 | 16.5~19.6 | 0.526~0.625 | 恶臭污染区排放标准GB14554-93（≤4.9kg/h） | 达标 |
|  | 硫化氢 | 7.33~7.70 | 0.237~0.246 | 恶臭污染区排放标准GB14554-93（0.33kg/h） | 达标 |
|  | 臭气浓度 | 309~417 | / | 恶臭污染区排放标准GB14554-93（1000） | 达标 |

项目厂界无组织排放情况见下表。

表3.1-13  无组织废气厂界监测结果一览表

| 监测点位 | 检测项目 | 监时段 | 监测结果 （mg/m3） | 执行标准及限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下风向1# | 氨 | 09：00:10:00 | 0.37 | GB14554-93 （≤1.5mg/m3） | 达标 |
|  |  | 11:00-12:00 | 0.36 |  | 达标 |
|  |  | 13:00-14:00 | 0.38 |  | 达标 |
|  | 硫化氢 | 09：00:10:00 | 0.014 | GB14554-93 （≤0.06mg/m3） | 达标 |
|  |  | 11:00-12:00 | 0.014 |  | 达标 |
|  |  | 13:00-14:00 | 0.011 |  | 达标 |
|  | 臭气浓度 | 09：00:10:00 | <10 | GB14554-93（≤20） | 达标 |
|  |  | 11:00-12:00 | <10 |  | 达标 |
|  |  | 13:00-14:00 | <10 |  | 达标 |
| 下风向2# | 氨 | 09：00:10:00 | 0.34 | GB14554-93 （≤1.5mg/m3） | 达标 |
|  |  | 11:00-12:00 | 0.34 |  | 达标 |
|  |  | 13:00-14:00 | 0.43 |  | 达标 |
|  | 硫化氢 | 09：00:10:00 | 0.013 | GB14554-93 （≤0.06mg/m3） | 达标 |
|  |  | 11:00-12:00 | 0.011 |  | 达标 |
|  |  | 13:00-14:00 | 0.012 |  | 达标 |
|  | 臭气浓度 | 09：00:10:00 | 16 | GB14554-93（≤20） | 达标 |
|  |  | 11:00-12:00 | 16 |  | 达标 |
|  |  | 13:00-14:00 | 15 |  | 达标 |
| 下风向3# | 氨 | 09：00:10:00 | 0.34 | GB14554-93 （≤1.5mg/m3） | 达标 |
|  |  | 11:00-12:00 | 0.30 |  | 达标 |
|  |  | 13:00-14:00 | 0.37 |  | 达标 |
|  | 硫化氢 | 09：00:10:00 | 0.011 | GB14554-93 （≤0.06mg/m3） | 达标 |
|  |  | 11:00-12:00 | 0.015 |  | 达标 |
|  |  | 13:00-14:00 | 0.012 |  | 达标 |
|  | 臭气浓度 | 09：00:10:00 | <10 | GB14554-93（≤20） | 达标 |
|  |  | 11:00-12:00 | <10 |  | 达标 |
|  |  | 13:00-14:00 | <10 |  | 达标 |

根据上表可知，排气筒有组织排放颗粒物、SO2、NOX、NH3、H2S、臭气浓度排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值；厂界无组织NH3、H2S、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2恶臭污染物厂界标准要求。

企业现有工程有组织废气污染源均达标排放，无组织废气厂界监控浓度满足相应标准要求。

（2）废水

根据2019年3月7日河南政院检测研究院有限公司对本项目现有工程废水排放情况进行监测（编号：ZYTHJB2019-0215），检测结果见下表：

表3.1-13  废水监测结果一览表   单位mg/ Nm3

| 检测点位 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总排口 | pH | 无量纲 | 7.35~7.36 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 42~55 |
|  | 氨氮 | mg/L | 6.4~10.6 |
|  | COD | mg/L | 207~217 |
|  | BOD5 | mg/L | 86.4~89.2 |
|  | TN | mg/L | 26.3~27.8 |
|  | TP | mg/L | 0.610~0.678 |
|  | 动植物油 | mg/L | 0.25~0.31 |
|  | 总大肠菌群 | 个/L | 90~130 |

（3）噪声

根据2019年3月7日河南政院检测研究院有限公司对本项目现有工程噪声排放情况进行监测（编号：ZYTHJB2019-0215），检测结果见下表：

表3.1-14   厂界噪声监测结果汇总表

| 监测点位及时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西厂界 | 连续等效A声级 | dB(A) | 昼间 | 58.9 | 60 | 达标 |
|  |  | dB(A) | 夜间 | 45.9 | 50 | 达标 |
| 北厂界 | 连续等效A声级 | dB(A) | 昼间 | 58.5 | 60 | 达标 |
|  |  | dB(A) | 夜间 | 43.7 | 50 | 达标 |

根据上表可知，项目西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求，不会对周围环境产生明显不利影响。

### 3.1.6.3 现有工程三废排放情况

根据项目现有排污许可证，《农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018），企业已取得排污许可证，许可证编号为：9141092367412881xt001P，其中排污许可证仅对化学需氧量及氨氮进行排放量要求，其他污染物按照排放浓度进行折算，折算结果如下表。

表3.1-10    现有工程污染物排放量一览表

| 项目 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 屠宰废水 生活废水 | 废水量（t/a） | “隔油池+格栅+调节池+A2O+消毒”处理后进入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理 | 375600 |
|  |  | COD（t/a） |  | 15.58 |
|  |  | BOD5（t/a） |  | 7.79 |
|  |  | SS（t/a） |  | 9.384 |
|  |  | 动植物油 |  | 1.558 |
|  |  | 氨氮（t/a） |  | 2.95 |
| 废气 | 待宰棚 | NH3（t/a） | 喷洒除臭，无组织排放 | NH3：0.202 H2S：0.068 |
|  |  | H2S（t/a） |  |  |
|  | 屠宰车间 | NH3（t/a） |  |  |
|  |  | H2S（t/a） |  |  |
|  | 污水处理站 | NH3（t/a） | 收集后经生物除臭设施处理后经15m高排气筒排放 | NH3：0.138 H2S：0.058 |
|  |  | H2S（t/a） |  |  |
|  | 锅炉燃烧 | 二氧化硫（t/a） | 水膜脱硫除尘后经排气筒排放 | 0.0176 |
|  |  | 氮氧化物（t/a） |  | 0.447 |
|  |  | 颗粒物（t/a） |  | 0.016 |
| 固体废物 | 屠宰工序 | 鸡毛 | 收集暂存 | 外售处理 |
|  |  | 鸡血 |  |  |
|  |  | 胃内容物 |  |  |
|  |  | 粪便 | 日产日清 | 交由资质单位堆肥处理 |
|  |  | 病死禽、不合格胴体 | 收集暂存 | 无害化处理 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 定期清掏 | 综合处置 |
|  |  | 离子交换树脂 | 暂存于危废暂存间 | 交由有资质单位处理 |
|  | 生活固废 | 员工生活垃圾 | 设垃圾桶收集 | 交由环卫部门处置 |

### 3.1.6.4 现有工程存在的主要环境问题

根据对现有工程的实际调查，企业基本落实了各项环保措施，但仍然存在一定的问题，具体整改建议见表3.1-11。

表3.1-11    现有工程存在问题及整改建议

| 序号 | 现有工程存在问题 | 整改建议 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有工程设备运行多年，磨损严重，自动化程度不高，能源消耗量大 | 更换为更先进的屠宰生产链条、分割设备以及制冷系统 | 与本项目改造同时进行 |
| 2 | 锅炉废气现状不能满足新的标准要求 | 对厂区内锅炉进行改造，加装低氮燃烧器+烟气循环技术 | 与本项目改造同时进行 |
| 3 | 锅炉排气筒不能满足需求 | 将锅炉排气筒加高至15m | 与本项目改造同时进行 |
| 4 | 厂区内未设置危废间 | 设置50m2危废间一座 | 与本项目改造同时进行 |
| 5 | 厂区屠宰车间、污水处理站恶臭未进行处理 | 新增“碱洗塔+活性炭吸附”进行处理后有组织排放 | 与本项目改造同时进行 |
| 6 | 污水处理站厌氧池区域未进行密封 | 进行密闭，并安装抽风机引至“碱洗塔+活性炭吸附”进行处理后有组织排放 | 与本项目改造同时进行 |

## 3.2本次技术改造工程概况

### 3.2.1 技术改造项目组成与建设内容

项目名称：濮阳禾丰肉鸡加工自动化改造提升项目

建设地点：河南省濮阳市南乐县产业集聚区东环路西侧安济路北侧

建设性质：技术改造

建设单位：濮阳禾丰食品有限公司

总投资：1000万元

建设内容及规模：为打造自动化、信息化、智能化标杆工厂，濮阳禾丰食品有限公司拟对现有屠宰生产线、分割生产线等进行技术升级改造，主要包括更换先进的生产链条及自动化程度高的生产设备；增加除臭设施；对锅炉进行升级改造，安装低氮燃烧+烟气再循环；改造制冷系统等。

技改后全厂工程组成及主要建设内容见表 3.2-1。

表3.2-1 技改后工程主要建设内容

| 序号 | 项目 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 濮阳禾丰食品有限公司 |
| 2 | 建设地点 | 河南省濮阳市南乐县产业集聚区东环路西侧安济路北侧 |
| 3 | 项目名称 | 濮阳禾丰肉鸡加工自动化改造提升项目 |
| 4 | 总投资 | 1000万元 |
| 5 | 工程内容 | 更换先进的生产链条及自动化程度高的生产设备；增加除臭设施；对锅炉进行升级改造，安装低氮燃烧+烟气再循环；改造制冷系统等 |
| 6 | 产品方案 | 年屠宰肉鸡3000万只 |
| 7 | 工作制度及定员 | 年工作300天，劳动定员650人（无须新增劳动定员） |
| 8 | 公用 工程 | 供水 | 依托厂区内已建成污水管网，由厂区内自备水井进行供给 |
|  |  | 供电 | 依托厂区内已建成供电管网，由南乐县产业集聚区供电管网提供 |
|  |  | 供热 | 天然气管网供给，锅炉安装低氮燃烧+烟气再循环 |
| 9 | 环保工程 | 废气处理 | 燃烧废气采用低氮燃烧+烟气再循环技术技术通过15m高排气筒进行排放；待宰棚、挂鸡台、屠宰车间、污水处理站恶臭气体集中收集经2套“碱洗塔+活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒进行排放；车间密闭，集气抽风，粪便采用干清粪工艺，日产日清，地面定期冲洗，喷洒除臭剂；车间地面定期清洗并及时清运车间产生的固废，车间地面及通风出口附近喷洒生物除臭剂，加强通风；加强厂区绿化 |
|  |  | 废水处理 | 生活废水经化粪池处理后与生产废水一同进入“隔油池+格栅+调节池+A2O+消毒”处理后，通过出水管网进入项目南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理；锅炉废水直接外排污水管网进入项目南乐县产业集聚区污水处理厂进行处理 |
|  |  | 噪声 | 对于产生噪声的机械设备，采用基础减震、隔声等降噪措施 |
|  |  | 固废处理设施 | 鸡粪经暂存后由周围居民拉走作肥料；病死鸡进行无害化处理；屠宰过程中产生鸡血、屠宰废弃物等收集后外售饲料厂；屠宰过程中羽毛收集后作为相关原料外售；污水处理站运行过程中产生的污泥送垃圾填埋场处理；栅渣外售做有机肥料；废油脂经专业油桶收集后作为工业油脂外售；废树脂外售回收利用；废机油、废活性炭等危险废物交有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门定期清运 |
|  |  | 地下水防渗措施 | 1、污水处理站污水收集及处理池、污泥池、危废暂存间等重点防渗区采用钢筋混凝土+HDPE高密度聚乙烯膜防渗，确保渗透系数≤1×10-10cm/s。 2、待宰棚、屠宰车间、冷却车间、冻结车间、冷库、制冷机房、一般固废暂存间、初期雨水、生产用水池及事故废水收集池等一般防渗区采用钢筋混凝土防渗，确保渗透系数≤1×10-7cm/s。 3、污水处理站风机房等其它区域、变配电间、卫生间、维修间、五金库、蒸汽锅炉房、生产生活水池、消防水池、泵房、综合楼等简单防渗区采用一般混凝土地面硬化处理 |
|  |  | 环境风险防范 | 1、锅炉房：设置可燃气体自动报警装置、自给式正压呼吸器、高倍数固定泡沫 灭火器等消防设施。 2、制冷机房：液氨储罐区四周设 0.5m 高围堰，安装液氨泄露在线监测报警装置，设置自动水喷淋装置；安装火灾报警系统，配置有效的防毒面具、耳罩、 防尘口罩、护目镜等防护器具，手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等消防设施；建议设置液氨应急收集储罐。 3、设置 1 个 1200m3初期雨水及事故废水收集池。 4、在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、胶皮手套、耳塞、灭火器等防护、急救用具 |

### 3.2.2 技术改造主要生产设备

本次技术改造工程主要包括更换先进的生产链条及自动化程度高的生产设备；增加除臭设施；对锅炉进行升级改造，安装低氮燃烧+烟气再循环；改造制冷系统等，本项目技术改造主要生产设备见下表。

表3.2-2 技改后全厂主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宰鸡流水线 | 270m | 2条 | 原有 |
| 2 | 自动脱钩机 | / | 8台 | 原有 |
| 3 | 烫头器 | / | 1台 | 原有 |
| 4 | 浸烫池 | 主体厚2.2mm | 1座 | 原有 |
| 5 | 电麻器 | 5mm | 2台 | 原有 |
| 6 | 卧式粗脱毛机 | / | 2台 | 原有 |
| 7 | 卧式精脱毛机 | / | 2台 | 原有 |
| 8 | 掏脏流水线 | 120m | 2条 | 原有 |
| 9 | 螺旋预冷机 | 13.2m，5.5kw | 2台 | 原有 |
| 10 | 剥胗机 | / | 4台 | 原有 |
| 11 | 打油机 | / | 4台 | 原有 |
| 12 | 切割机 | / | 1台 | 原有 |
| 13 | 高压喷淋 | / | 1台 | 原有 |
| 14 | 打脖机 | / | 1套 | 原有 |
| 15 | 挂蜡流水线 | 85m | 1条 | 原有 |
| 16 | 腊池 | 内厚2.7mm，外厚镀锌板0.8mm | 4台 | 原有 |
| 17 | 小皮毛机 |  | 2台 | 原有 |
| 18 | 蒸发冷凝器 | SPL-2245 | 2台 | 原有 |
| 19 | LG螺杆制冷压缩机 | LG20BMZ2 | 3台 | 原有 |
| 20 | 轴流风幕机 | SSG-2000 | 4台 | 原有 |
|  |  | DSG#/2.2kw | 6台 | 原有 |
| 21 | 空气分离器 | KFA32 | 1台 | 原有 |
| 22 | 集油器 | JYA300 | 1台 | 原有 |
| 23 | 油氨分离器 | YFA300 | 1台 | 原有 原有 |
|  |  | YFA200 | 1台 |  |
| 24 | 贮氨器 | 2A5.0 | 2台 | 原有 |
| 25 | 低压循环桶 | CDCA5.0 | 1台 | 原有 |
|  |  | CDCA6.0 | 2台 | 原有 |
| 26 | 蒸汽锅炉 | 2t/h | 2台（1用1备） | 原有 |
| 27 | 变频器 | 3kw | 1台 | 原有 |
| 28 | 翅尖毛机 | 600mm*500mm*800mm | 1台 | 新增 |
| 29 | 刷盘机 | / | 1台 | 新增 |
| 30 | 打胗机 | / | 1台 | 新增 |
| 31 | 变压器 | 630FH1250KVA | 1台 | 新增 |
| 32 | 切头机 | GJT-300 | 1台 | 新增 |
| 33 | 副产品运输泵 | / | 1台 | 新增 |
| 34 | 蒸发式冷凝器 | DAC-3000 | 2台 | 新增 |
| 35 | 低压循环桶 | / | 1台 | 新增 |
| 36 | 板式换热器 | / | 1台 | 新增 |
| 37 | 吊顶冷风机 | / | 18台 | 新增 |
| 38 | 吊顶冷风机 | / | 8台 | 新增 |
| 39 | 吊顶冷风机 | / | 4台 | 新增 |
| 40 | 螺杆式制冷压缩机组 | LG20LYJB | 1台 | 新增 |
|  |  | LG20BMZ2 | 3台 | 新增 |
| 41 | 新制冷系统 | / | 1套 | 新增 |
| 42 | 速冻（库）系统 | / | 1套 | 新增 |
| 43 | 制冰机 | MIFE-25TR7 | 3套 | 新增 |
| 44 | 脱水机 | / | 1台 | 新增 |
| 45 | 汤爪机 | / | 1台 | 新增 |
| 46 | 凤爪机 | / | 1台 | 新增 |
| 47 | 污水处理设备 | / | 1台 | 新增 |
| 48 | 罗茨风机 | YGSR-175B | 1台 | 新增 |
|  |  | YGSR-150B | 1台 | 新增 |
|  |  | YGSR-200B | 1台 | 新增 |
| 49 | 变频器 | 罗茨风机用 | 1台 | 新增 |
| 50 | 车间生产链条 | 64A粗 | 1套 | 新增 |
| 51 | 脱羽机 | / | 1台 | 新增 |
| 52 | 分级机 | 25 | 1台 | 新增 |
| 53 | 管冰机 | MIT35T-R2WB | 1台 | 新增 |
| 54 | 冻干空压机 | / | 1台 | 新增 |
| 55 | 平输机 | / | 1台 | 新增 |
| 56 | 平输机 | / | 1台 | 新增 |
| 57 | 垂直提升机 | / | 1台 | 新增 |
| 58 | 提升机 | / | 1台 | 新增 |
| 59 | 制冷控温系统 | / | 1台 | 新增 |
| 60 | 真空包装机 | / | 1台 | 新增 |
| 61 | 洗筐机 | 64A粗 | 1台 | 新增 |
| 62 | 除臭设备 | / | 1台 | 新增 |
| 63 | 冰衣机 | / | 1台 | 新增 |
| 64 | 清洗罐 | / | 4套 | 新增 |
| 65 | 空气压缩机 | / | 1台 | 新增 |
| 66 | 冷库门 | / | 1付 | 新增 |
| 67 | 自动切尾机 | / | 1台 | 新增 |
| 68 | 污水处理设备 | / | 1台 | 新增 |
| 69 | 多头组合称 | *青岛锐智 | 1台 | 新增 |
| 70 | 分级机、提升机传送带 | *青岛锐智 | 1台 | 新增 |
| 71 | 电力变压器 | 500KVA | 1台 | 新增 |
| 72 | 滚笼式螺旋预冷机 | 长9米 直径3.2米 | 2台 | 新增 |
| 73 | 制冷机组 | SP4HF-2000 | 3套 | 新增 |
|  |  | SP4HF-3000 | 1套 | 新增 |

表3.2-3 本次技改工程建设内容及依托现有工程情况一览表

| 内容 | 现有工程 | 本项目 | 依托情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 建筑面积5056m2，钢架结构建筑，包括挂鸡台、浸烫池、分割包装间、内脏处理间、更衣室、消毒间、待宰棚等，主要用于肉鸡屠宰线的生产 | 建筑面积5056m2，钢架结构建筑，包括挂鸡台、浸烫池、分割包装间、内脏处理间、更衣室、消毒间、待宰棚等，主要用于肉鸡屠宰线的生产 | 依托现有 |
|  |  |  | 更换先进的生产链条及增加翅尖毛机、脱羽机、打胗机、切头机自动化程度高的屠宰设备 | 技术改造 |
|  | 冷库 | 占地面积1124m2，钢筋混凝土框架结构，主要用于储藏冷冻包装后的鸡肉等 | 占地面积1124m2，钢筋混凝土框架结构，主要用于储藏冷冻包装后的鸡肉等 | 依托现有 |
| 储运工程 | 制冷机房 | 建筑面积150m2，钢架结构建筑，主要负责冷库车间供冷，设置制冷压缩机组 | 建筑面积150m2，钢架结构建筑，改进新的制冷系统，负责冷库车间供冷 | 技术改造 |
|  | 液氨贮存区 | 设置5m3液氨贮存罐3个 | 设置5m3液氨贮存罐3个 | 依托现有 |
| 辅助工程 | 办公室及宿舍 | 占地面积3060m2，钢架混凝土框架结构 | 占地面积3060m2，钢架混凝土框架结构 | 依托现有 |
|  | 餐厅 | 占地面积800m2，钢架混凝土框架结构 | 占地面积800m2，钢架混凝土框架结构 | 依托现有 |
|  | 锅炉房 | 占地面积180m2，钢架混凝土框架结构 | 占地面积180m2，钢架混凝土框架结构 | 依托现有 |
|  | 污水处理站 | 占地面积800m2，用于污水处理系统的操作，单层砖混结构，处理能力2000m3/d | 占地面积800m2，用于污水处理系统的操作，单层砖混结构，处理能力2000m3/d | 依托现有 |
|  | 车棚 | 占地面积600m2，框架结构 | 占地面积600m2，框架结构 | 依托现有 |
| 公用工程 | 供水系统 | 利用厂区内自备水井 | 利用厂区内自备水井，依托厂区内已建成供水管网 | 依托厂区内已建成供水管网 |
|  | 供电系统 | 由产业集聚区供电系统提供 | 由产业集聚区供电系统提供，依托厂区内已建成供电管网 | 依托厂区内已建成供电管网 |
|  | 供热系统 | 燃气锅炉，天然气管网 | 依托现有 |
| 环保系统 | 废水处理系统 | 生产废水、生活废水经““隔油池+格栅+调节池+A2O+消毒””处理后，通过污水管网进入项目南乐县产业集聚区污水处理厂进行处理；锅炉废水直接外排污水管网进入项目南乐县产业集聚区污水处理厂进行处理 | 生产废水、生活废水经““隔油池+格栅+调节池+A2O+消毒””处理后，通过污水管网进入项目南乐县产业集聚区污水处理厂进行处理；锅炉废水直接外排污水管网进入项目南乐县产业集聚区污水处理厂进行处理 | 依托已建成2000t/d污水处理站 |
|  | 废气处理系统 | 恶臭气体 | 未进行处理，无组织排放 | 待宰棚、挂鸡台、屠宰车间、污水处理站产生的恶臭一起通过负压收集至2套“碱洗塔+活性炭吸附”进行处理后由2根15m高排气筒排放 | 技术改造 |
|  |  | 燃烧废气 | 经水膜脱硫除尘后有组织排放 | 低氮燃烧器+烟气循环装置+15m排气筒 | 技术改造 |
|  | 一般固废 | 收集后暂存于70m3一般固体废物暂存间 | 收集后暂存于70m2一般固体废物暂存间 | 依托现有 |
|  | 危险固废 | / | 新建50m2危废间一座 | 新增 |

### 3.2.3 主要原辅材料及理化特性

1、主要原辅材料

项目改造完成后主要原辅材料见下表。

表3.2-4  原辅材料消耗表

| 类别 | 单位 | 耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美国白羽双A肉鸡 | 万只 | 3000 | 外购 |
| 包装袋 | 个 | 2500 | 外购 |
| 水 | 吨 | 519984 | 厂区内水井 |
| 电 | kW·h/a | 7380000 | 产业集聚区供电管网供给 |
| 天然气 | 立方米 | 384000 | 供气管网进行供给 |

### 3.2.4 项目改造完成后产品方案

项目技术改造完成后产品方案见下表。

表3.2-5  产品方案表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分割肉 | 吨 | 50000 |
| 2 | 鸡头鸡爪 | 吨 | 1000 |
| 3 | 鸡内脏 | 吨 | 610 |

### 3.2.5 公用工程

1、供水设施

本次工程依托厂区内现有新鲜水系统，现有工程新鲜水系统由厂区水井进行供给，本项目建成后新鲜水用量为1436.68m3/d，厂区水井可满足项目用水需求。

2、排水

本项目采用雨污分流制排水，建设雨水阀门井，以减少雨季的污水处理量，减轻污水站的负担。厂区车间区域雨水前15分钟泵入厂区污水处理站进行处理后排放，后期雨水排入厂区雨水管网，流出厂界外。

（1）冷凝循环补充水：本项目冷库和制冷机运行过程中冷凝器需要用冷却循环水，项目设有蒸发式冷凝器2台，单台蒸发式冷凝器冷却循环用水量约为20m3/h，运行时间为7200h/a，则冷库冷却循环用水量为28.8万m3/a，根据《建筑给水排水设计规范》和《水处理工程师手册》，冷凝器的补水量占冷却循环水量的1%～2%（本次评价取1.5%）。则项目冷凝器补充水量为4320m3/a。

（2）地面冲洗水：项目需要进行地面清洗区域为待宰棚、屠宰车间、冷却车间、分割车间等，需清洁车间地面面积约为12000m2，按每天冲洗1次，冲洗用水定额为 15L/m2·次计算，则地面冲洗用水量约为180m3/d，54000m3/a。产污系数按90%计算，废水产生量为162m3/d、48600m3/a。

（3）锅炉用水：本项目锅炉蒸汽主要用于浸烫脱毛等加热工序等，采用直接通入蒸汽加热，蒸汽锅炉用水使用软水，由厂区内软水制备系统制备。蒸汽锅炉产生蒸汽量为20t/d（6000t/a)。锅炉产生的冷凝水循环使用，定期补充。根据企业提供数据，循环水量为30m3/d，锅炉补水按照循量的4%-6%计算，本项目取5%，则补水量为450m3/a。软水制备率约为80%，则项目软水补充量为562.5m3/a。软水制备过程中产生的废水约占20%，则废水产生量为112.5m3/a。

（4）设备清洗废水：清洗本项目生产设备切头机、切爪机、鸡爪分级机等每天都要进行清洗，根据企业提供生产数据，设备清洗用水量约10m3/d，则设备清洗年用水量约为3000m3/a，废水排放系数按0.8计，则项目改造设备清洗废水排放量为8m3/d（2400m3/a）。

（5）屠宰用水：本项目屠宰用水主要为鸡喂水、鸡待宰前清洗、浸烫用水、胴体清洗用水、预冷用水、内脏清理用水等。本项目引进自动化屠宰流水生产线，设备较先进且规模化，根据现有项目的运行经验，本项目废水产生量为1.0m3/100只鸡，产污系数按90%计算，由此推算屠鸡用水量约为1.149m3/100只，本项目年屠宰肉鸡3000万只，年工作时间为300天，即屠宰用水量为：1149m3/d、344670m3/a。根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）：“按全厂用水量估算总废水排放量时，废水量宜取全厂用水量的80～90%”，本项目按90%计，可推出屠宰废水产生量为1034m3/d、310200m3/a。

（6）吊挂电麻循环水

根据企业提供资料，本项目吊挂电麻工序洗笼循坏水量为5m3/d，日耗量为20%，即为1.0m3/d，年工作300天，则循环补充水量为300m3/a。

- 员工生活用水：本项目劳动定员650人，工作日为300天，其中50人在厂区内长期住宿，住宿员工用水定额以120L/人·d计算，非住宿员工用水定额以50L/人·d计算，则员工生活用水量为36m3/d（10800m3/a），排水量按用水量的80%计算，项目生活废水排放量为28.8m3/d（8640m3/a），生活废水水质为COD：280mg/L，BOD5：180mg/L，SS：220mg/L，氨氮：25mg/L，动植物油：160mg/L。生活废水经厂区内污水处理站处理后通过污水管网进入南乐县产业集聚区污水处理厂进行处理。

- 车辆冲洗用水

按1辆车一次拉5000只鸡计算，本项目活鸡运输车辆每天约20辆，按照要求，运输车辆进厂前对轮胎进行冲洗，鸡卸完后，需对车辆进行冲洗，平均每辆

车冲洗用水量为1m3，则项目用水量20m3 /d（6000m3 /a）。废水排放系数按0.8计，则项目车辆冲洗废水排放量为16m3/d（4800m3/a）。

- 绿化及道路用水：根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009 年版），绿化用水定额为 1.0~3.0L/m2·d，根据项目实际情况选用2.0L/m2·d。项目绿化面积12200m2，绿化天数按 210d 计，则项目绿化用水量 5124m3/a。

表3.2-6    项目技术改造完成后水平衡表    单位：m3/d

| 序号 | 用水单元 | 总用水量 | 补充水量 | 重复用水 | 散失水量 | 排放水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屠宰车间用水 | 1149 | 1149 | 0 | 115 | 1034 |
| 2 | 冷凝循环补充水 | 960 | 14.4 | 945.6 | 14.4 | 0 |
| 3 | 软水制备用水 | 30 | 1.88 | 28.12 | 0.33 | 1.5 |
| 4 | 员工生活用水 | 36 | 36 | 0 | 7.2 | 28.8 |
| 5 | 绿化用水 | 24.4 | 0 | 0 | 24.4 | 0 |
| 6 | 地面冲洗水 | 180 | 0 | 0 | 18 | 162 |
| 7 | 设备清洗水 | 10 | 10 | 0 | 2.0 | 8.0 |
| 8 | 吊挂电麻循环水补水 | 5 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0 |
| 9 | 车辆冲洗用水 | 20 | 0 | 0 | 4.0 | 16 |
| 合计 | 2414.4 | 1436.68 | 991.82 | 186.13 | 1252 |

- 雨污分流

本项目采用雨污分流制，厂区建设雨水管网和污水管网，拟在厂区内建设1座1200m3事故初期雨水及废水收集池，通过雨水管网收集生产区内前15分钟的初期雨水，初期雨水经管网收集后至厂区污水处理厂进行处理，另建设雨水阀门井，以减少雨季的污水处理量，减少污水站的负担，后期净雨水通过厂区雨水管网排入集聚区雨水管网。项目外排废水经厂区污水处理站处理后，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，处理后排入徒骇河。

4、供电

本项目用电由依托厂区内已建成供电管网，由南乐县产业集聚区统一供给，电源稳定、可靠，满足项目建设需求。

5、消防

各生产及办公场所按规定配置消防器材，厂内建筑物防火间距符合防火规范要求，建筑物均有道路可达，可供消防使用。

6、制冷系统

项目冷冻机组为冷藏和冷冻车间提供制冷，采用液氨为制冷剂，冷凝器采用蒸发式冷凝器，制冷设备采用吊顶式空气制冷器。分割车间、包装车间采用空调制冷。冷冻机组和液氨罐区设置于制冷机房西侧，液氨采用3个5m3卧罐储存。

制冷系统工作原理是制冷剂在流经循环系统的各相关部位时将发生由液态变为气态，再由气态变为液态的重复性的不断变化。制冷剂在制冷机中循环流动，在蒸发器内吸取被冷却物体或空间的热量而蒸发，在冷凝器内将热量传递给周围介质而被冷凝成液体，制冷系统借助于制冷剂状态的变化，从而实现制冷的目的。载冷剂在蒸发器中被制冷剂冷却后，送到冷却设备中，吸收被冷却物体或空间的热量，再返回蒸发器重新被冷却，如此循环不止，以达到传递制冷量的目的制冷机启用前，需要注入什定量的液态氨即可投入正常运行行过程中，由于不可避免的损耗，需要每年补充0.5t液态氨。

7、供热系统

本项目厂区内设置两台2t/h燃气锅炉（一用一备），所产蒸汽主要用于浸烫脱毛工序。以及职工宿舍和食堂冬季采用空调采暖。根据企业提供以及同行业的数据可知本项目年用天然气量约为38.4万方。可满足厂区内生产供热需求。

### 3.2.5 劳动定员及工作制度

本项目劳动定员650人，实行8小时工作制，年生产300天。

### 3.2.6 贮运工程

根据生产工序布局，本项目各车间设置各工序产品储存间；在屠宰车间设置集毛间、集血间和胃容物暂存间；待宰棚设置鸡粪储存间、鸡粪日产日清，不在厂区长期储存；污水处理站设置污泥池，污泥脱水处理后直接外运；另厂区设置固废暂存间和危废暂存间。

## 3.3 工艺流程及产污环节

### 3.3.1 工艺流程

本项目生产工艺通过毛鸡收购-上挂（电麻）-侵烫/脱毛/喷淋/摘毛-人工去爪-开嗉囔-开膛掏脏-去内脏-胴体冷却消毒-解体-细加工-成品包装生产各种清真鸡肉。运营期工艺流程及产排污环节图见图3.3-1。

工艺流程及产生排污环节简述：

（1）宰前管理

宰前管理在屠宰车间的待宰区进行，肉鸡屠宰前的管理工作是十分重要的，因为它直接影响肉鸡屠宰后的产品质量。

宰前管理主要在收购前进行（养殖场），肉鸡在进场前要进行两项证件检查，分别是《动物检疫合格证明》、《动物及动物产品运载工具消毒证明》。

证件检查合格后，接着就要对肉鸡进行感官检查。观察肉鸡的体表有无外伤，如果有外伤，则感染病菌的几率会成倍地增加，不能接收。然后，察看肉鸡的眼睛是否明亮，眼角有没有过多的黏膜分泌物，如果过多，表明该鸡健康状况不好，属于不合格鸡，屠宰场拒绝接收。最后检查鸡的头、四肢及全身有无病变。经检验合格的肉鸡准予屠宰，并开具《准宰/待宰通知单》。然后进入沐浴间进行沐浴将活体清洗干净。接下来就可以进入屠宰阶段了。

（2）吊挂：从待宰区提取肉鸡，双手握住肉鸡的跗关节通过电动葫芦倒挂在鸡挂上，用牵引机将活体牵至翻板。

（3）电麻致昏：致昏就是要将待宰肉鸡通过各种方法，使其昏迷，从而有利于下一步的屠宰工作。目前，使用最多的致昏方法是电麻法。所谓电麻法就是利用电流刺激使肉鸡昏迷。使用电压通常为36伏。

（4）宰杀、沥血：给肉鸡放血最常用的方法是口腔放血。一般采用细长型的屠宰刀。屠宰刀要经过氯水消毒以后才能使用。具体方法是：把刀深入肉鸡的口腔内，割断肉鸡上颌的静脉血管，头部向下放低来排净血液。环形吊轨沿放血槽连续运输，运行速度为1.5/分，放血时间约6分钟，血槽长9米。

（5）浸烫/脱毛/喷淋/摘毛：给肉鸡放完血后要进行烫毛。首先要通过预烫池。预烫池的水温在50℃～60℃之间，通过强力喷淋后进入浸烫池，预烫池和浸烫池配备自动线性控温装置，保障温度以满足浸烫效果。整个浸烫过程需要2min～5min。浸烫完成后对鸡进行摘毛，主要通过机械打毛机对肉鸡进行脱毛处置。

（6）人工去爪去头：浸烫/脱毛/喷淋/摘毛处理后肉鸡通过人工进行去爪去头，主要是通过人工用分割刀将肉鸡的爪及头进行去除。

（7）开嗉囔：将人工去爪后的肉鸡进行开嗉囔工艺，嗉囔主要为鸡进食后暂

时储存食物的膨大部分，开嗉囔主要是为了将嗉囔内保存物质进行去除，以免影响肉质。

（8）开膛掏脏：等鸡子到位停稳后，工作人员要用消毒后的刀开鸡膛，然后利用全自动掏膛机掏膛，掏出来的内脏再由人工分拣出鸡肠、鸡胗、食管、鸡心肝、板油、肺、气管等内脏，分门别类装入容器来存放，作为副产品预加工处理。剩余部分如肠胃内容物等，由管道输送至污物储存容器中暂存，日产日清。

（9）开膛后处理：掏膛完成后，鸡的体表以及腹内会存在一些血污，所以还要对鸡进行内外清洗工作。用水将它内外清洗干净，最终使胴体表面无可见污物。洗完后随着链条进入预冷消毒池。

（10）预冷消毒：预冷是屠宰工艺的最后一道工序。预冷池内水温不得超过4℃，一般在2℃左右就可以。在预冷过程中，要不定期地往池内添加次氯酸钠，预冷池的有效次氯酸钠浓度始终保持在200ppm～300ppm。通过这个步骤，可以将掏膛期间的细菌感染率减少到最低，起到消毒的目的。冷却后的肉鸡胴体中心温度保持在10℃以下，整个预冷时间为40min。预冷完毕后，进入沥水以便进入胴体分割阶段。消毒完成后人工推到予准间排酸，排酸时间为36小时-48小时，空间温度为-4℃，肉体温度为1-4℃

（11）分割：鸡屠宰后的分割，首先通过电动劈半机对鸡进行劈半处理，胴体分割和副产品加工两大部分。对鸡胴体分割主要是按照分割后的加工顺序对肉鸡胴体进行分割去骨，通常分为鸡头、鸡脖、鸡翅、鸡爪等；副产品加工主要是对掏出的心、肝、胗、肠等内脏及爪、舌等副产品按照加工要求，分别进行预加工。

胴体分割完以后，要进行称重、包装。包装袋要经检验，合格、无菌的才可使用。包装后的产品要及时入-35℃库进行速冻，冰鲜的产品则放入-8℃库存放。

（12）包装：产品经过称重、包装、分级、冷藏、保鲜后就可以出厂了。鸡肉食品的安全是一个系统工程，环节众多，控制过程复杂，这就要求工作人员有认真负责的工作态度，熟练掌握基本操作技能，才能生产出安全、绿色的鸡肉。

### 3.3.2 物料平衡分析

根据建设单位提供资料，本项目年屠宰肉鸡3000万只，根据建设单位提供资料，鸡的活屠重按 2.0kg/只计，则年屠宰活鸡60000t/a。

屠宰加工工物料平衡图见下图：

## 3.4 污染源强分析

### 3.4.1 施工期污染源强分析

本次是针对禾丰现有屠宰厂进行技术改造，主要施工内容包括设备升级改造、增加除臭设施、改造制冷系统等。施工均在屠宰厂厂区内进行。不新增用地，不新建厂房，施工期主要污染物为设备安装产生的噪声、固废。噪声主要为瞬时噪声，其产生的噪声声级约为70-85dB（A），经过距离衰减、墙体隔声后，不存在明显的施工期环境影响；固体废弃物主要为设备安装时少量的边角料，为一般固废，运送至指定的垃圾地点堆放并分类回收。

### 3.4.2 运营期污染源强核算

### 3.4.2.1 运营期废水

本项目生产过程中产生废水的环节包括：屠宰废水、冷却系统废水、锅炉废水、车间地面冲洗废水、车辆冲洗废水、设备冲洗废水、吊挂电麻循环水补水和生活污水。

（1）屠宰废水

本项目屠宰用水主要为鸡喂水、鸡待宰前清洗、浸烫用水、胴体清洗用水、预冷用水、内脏清理用水等。屠宰车间排放的废水中含有血污、油脂、鸡毛、未消化的食物及粪便、尿液、消化液等污染物，这部分废水属于高浓度、高悬浮物有机废水，参考《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业（HJ 860.3—2018）》中表2确定本工序污染物控制项目为PH值、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、大肠菌群数。

本项目引进自动化屠宰流水生产线，设备较先进且规模化，根据现有项目的运行经验，本项目废水产生量为1.0m3/100只鸡，产污系数按90%计算，由此推算屠鸡用水量约为1.149m3/100只，本项目年屠宰肉鸡3000万只，年工作时间为300天，即屠宰用水量为：1149m3/d、344670m3/a。根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）：“按全厂用水量估算总废水排放量时，废水量宜取全厂用水量的80～90%”，本项目按90%计，可推出屠宰废水产生量为1034m3/d、310200m3/a。根据项目设计资料和《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）表3屠宰场产生的废水水质设计取值，确定本项目屠宰废水水质为：pH 6.2～7.2、SS 1000mg/L、COD 2000mg/L、BOD5 1000mg/L、氨氮150mg/L、动植物油200mg/L、总氮400mg/L、总磷22mg/L、类大肠菌群数30000个/L，（取浓度范围最大值）。屠宰废水经厂区污水处理站处理后，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，处理后废水最终排入徒骇河。

（2）设备清洗废水

清洗本项目生产设备切头机、切爪机、鸡爪分级机等每天都要进行清洗，根据企业提供生产数据，设备清洗用水量约10m3/d，则设备清洗年用水量约为3000m3/a。废水排放系数按0.8计，则项目改造设备清洗废水排放量为8m3/d（2400m3/a）。设备清洗废水主要污染物及其浓度为pH 6.2～7.2、SS 500mg/L、COD 1000mg/L、BOD5 500mg/L、氨氮40mg/L、动植物油80mg/L、总氮80mg/L、总磷15mg/L、类大肠菌群数20000个/L。设备清洗废水经厂区污水处理站处理后，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，处理后废水最终排入徒骇河。

（3）车间地面清洗废水

地面冲洗产生废水区域主要为待宰棚、屠宰车间等地面每天冲洗废水，地面冲洗排放的废水中含有血污、油脂、鸡毛、未消化的食物及粪便、尿液、消化液等污染物，参考《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业（HJ 860.3—2018）》中表2确定本工序污染物控制项目为PH值、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、大肠菌群数。

项目屠宰车间需要冲洗，屠宰车间屠宰区总面积约12000m2，按每天冲洗1次，冲洗用水定额为 15L/m2·次计算，则地面冲洗用水量约为180m3/d，54000m3/a。产污系数按90%计算，废水产生量为162m3/d、48600m3/a。废水中主要污染物浓度为：pH 6～8、SS 300mg/L、COD 500mg/L、BOD5 300mg/L、氨氮20mg/L、动植物油50mg/L、总氮40mg/L、总磷10mg/L、类大肠菌群数10000个/L。待宰圈、屠宰车间冲洗废水经格栅处理后，再通过干湿分离器分理出固体残余物，可以去除废水中的部分悬浮物，对后续生物处理单元的负荷冲击较小。地面清洗废水经厂区污水处理站处理后，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，处理后废水最终排入徒骇河。

（4）锅炉废水

本项目燃气锅炉运行过程中需定期排污，排污水量为0.33m3/d，属于清净下水，主要污染物浓度为：pH 6～8、SS 40mg/L、COD 40mg/L、氨氮0.3mg/L，软水制备以及离子交换树脂再生过程产生废水属于清净下水，直接通过污水总排口排入南乐县产业集聚区污水处理厂进行处理。

（5）车辆冲洗用水

按1辆车一次拉5000只鸡计算，本项目活鸡运输车辆每天约20辆，按照要求，运输车辆进厂前对轮胎进行冲洗，鸡卸完后，需对车辆进行冲洗，平均每辆

车冲洗用水量为1m3，则项目用水量20m3 /d（6000m3 /a）。废水排放系数按0.8计，则项目车辆冲洗废水排放量为16m3/d（4800m3/a）。废水中主要污染物浓度为：pH 6.2～7.2、SS 600mg/L、COD 500mg/L、BOD5 300mg/L、氨氮30mg/L、总氮50mg/L、总磷10mg/L、类大肠菌群数10000个/L。车辆冲洗废水经厂区污水处理站处理后，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，处理后废水最终排入徒骇河。

（6）吊挂电麻循环水

根据企业提供资料，本项目吊挂电麻工序洗笼循坏水量为5m3/d，日耗量为20%，即为1.0m3/d，年工作300天，则循环补充水量为300m3/a。

- 员工生活废水

本项目劳动定员650人，工作日为300天，其中50人在厂区内长期住宿，住宿员工用水定额以120L/人·d计算，非住宿员工用水定额以50L/人·d计算，则员工生活用水量为36m3/d（10800m3/a），排水量按用水量的80%计算，项目生活废水排放量为28.8m3/d（8640m3/a），主要污染物浓度为：pH 6～8、SS 200mg/L、COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、氨氮25mg/L、动植物油20mg/L、总氮40mg/L、总磷5mg/L。生活废水经厂区内污水处理站处理后通过污水管网进入南乐县产业集聚区污水处理厂进行处理。

项目技术改造完成后全厂水污染物如下表所示。

表3.4-2 水污染物产生及处理情况一览表

| 序号 | 种类 | 水量 m3/d | 污染物浓度（单位：mg/L） | 排放 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PH(无量纲） | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | TP | TN | 动植物油 | 类大肠菌群数（个/L） |  |
| 生产废水 | 屠宰废水 | 1034 | 6.2~7.2 | 2000 | 1000 | 1000 | 150 | 22 | 400 | 200 | 30000 | 连续 |
|  | 设备清洗水 | 8.0 | 6.2~7.2 | 1000 | 500 | 500 | 40 | 15 | 80 | 80 | 20000 | 间歇 |
|  | 地面 冲洗水 | 162 | 6.2~7.2 | 1000 | 500 | 500 | 40 | 15 | 80 | 80 | 20000 | 间歇 |
|  | 车辆冲洗废水 | 16 | 6.2~7.2 | 500 | 300 | 600 | 30 | 10 | 50 | - | 10000 | 间歇 |
| 生活废水 | 生活污水 | 28.8 | 6~8 | 350 | 200 | 200 | 25 | 5 | 40 | 20 | - | 连续 |
| 清净 下水 | 软水制备 | 0.33 | 6~8 | 40 | - | 40 | 0.3 | - | - | - | - | 间歇 |

（2）治理措施及排放情况

厂区已建设一座污水处理站，处理项目的屠宰废水、生活污水、设备冲洗水、设备冲洗水及地面冲洗废水，污水处理站规模2000m3/d，污水处理站采用“隔油+格栅+调节池+A2O+沉淀池+消毒”处理工艺，设计出水水质按《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中的三级排放标准及南乐县产业集聚区污水处理厂收纳水质标准。

经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业（HJ 860.3—2018）》，本项目现有污水处理站“隔油+格栅+调节池+A2O+沉淀池+消毒”处理工艺为可行性技术，可满足项目废水处置要求。

污水处理构筑物及设备见下表：

表3.4-3 污水处理设施构筑物及设备一览表

| 设备名称 | 型号 | 尺寸(mm) | 数量/台 | 运行状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耙齿格栅除污机 | DYGS-550 | / | 1 | 正常 |
| 水泵 | / | / | 10 | 正常 |
| 自吸泵 | 150ZB14-11D | / | 3 | 正常 |
| 隔油池 | / | 16500×8000×1900 | 1 | 正常 |
| 调节池 | / | 5500×21000×2000 | 1 | 正常 |
| 厌氧池 | / | 5500×38000×4500 | 1 | 正常 |
| 缺氧池 | / | 5500×21000×4500 | 1 | 正常 |
| 好氧池 | / | 5500×58000×4500 | 1 | 正常 |
| 沉淀池 | / | 5500×21000×3500 | 1 | 正常 |
| 污泥浓缩池 | / | 45000×9000 | 1 | 正常 |
| 污泥脱水机 | JS0L-402 | / | 1 | 正常 |

本项目污水处理工艺流程图如下图所示：

根据污水处理站的设计，并预留一定的余量，厂区污水处理站规模2000m3/d，设计进出水水质及工艺去除率见下表。

表3.4-4    厂区污水处理站各工艺去除率一览表

| 项 目 | pH（无量纲） | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | TP | TN | 动植物油 | 类大肠菌群数 （个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合废水浓度 | 6～8 | 789.6 | 1583.8 | 774.6 | 112.3 | 21.02 | 371.60 | 183.96 | 27653.21 |
| 污水处理站 | 6～8 | 98% | 96% | 99% | 96.5% | 85% | 97% | 95% | 96% |
| 出水浓度 | 6～8 | 15.79 | 63.4 | 7.746 | 3.93 | 3.153 | 11.148 | 9.918 | 1106.12 |
| 南乐县产业集聚区污水处理厂接管要求 | - | 220 | 400 | 160 | 30 | 40 | 4.5 | - | - |
| GB13457-92三级 | 6.0-8.5 | 400 | 500 | 300 | - | - | - | 60 | - |
| GB18920-2020水质要求 | 6～9 | 1000 | - | 10 | 8 | - | - | - | - |
| GB3838-2002 Ⅳ类水体标准 | - | - | 30 | 6 | 1.5 | 0.3 | - | - | - |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

（3）污水主要污染物产排情况汇总

表3.4-5  项目污水产排情况汇总一览表

| 污染物 名称 | 废水排放量（万t/a） | 产生 | 厂区处理后（厂区污水处理站） | 南乐产业集聚区污水处理厂处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
| 生产、生活废水 | COD | 37.56 | 1583.8 | 594.9 | 63.4 | 23.81 | 30 | 11.27 |
|  | NH3-N |  | 48.97 | 18.39 | 3.93 | 1.48 | 1.5 | 0.563 |
|  | BOD5 |  | 774.6 | 290.9 | 7.746 | 2.91 | 6.0 | 1.89 |

由以上表可知，项目外排废水主要污染物浓度为：pH 6～8、SS 15.79mg/L、COD63.4mg/L、BOD5 7.746mg/L、氨氮3.93mg/L、动植物油9.918mg/L、总氮11.148mg/L、总磷3.153mg/L、类大肠菌群数1106.12个/L，可以满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3肉制品加工（禽类屠宰加工）三级标准和南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理。南乐县产业集聚区污水处理厂设计出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准，SS、动植物油、总氮、类大肠菌群数等该标准未涉及污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后废水最终排入徒骇河。另全厂废水总排口安装流量、COD、NH3-N在线监测装置、并与环保部门联网。

另外，根据物料衡算结果，项目年屠宰活禽重量为60000t/a（鸡的活屠重按2kg/只计)，年工作时间为300d，每天屠宰活禽重量为200t。项目外排废水量为1252m3/d，则屠宰单位重量活禽废水排放量为6.25m3/t禽类，禽类及肉类加工小于《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3标准要求（18.0m3/t活屠重）。

本项目外排废水能满足南乐县产业集聚区污水处理厂收水标准和《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级标准。

### 3.4.2.2 运营期废气

本项目废气主要包括待宰棚、挂鸡台、屠宰车间、污水处理站产生的恶臭气体、燃气锅炉废气。

1、恶臭气体

（1）待宰棚、挂鸡台废气

待宰棚、挂鸡台恶臭主要来自粪便，这些粪便会产生NH3、H2S等恶臭气体。NH3、H2S的排放强度受到许多因素的影响，若产生的粪便未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，并会产生大量蚊蝇，影响环境卫生。

根据类比相关资料（类比濮阳禾丰牧业有限公司白羽肉鸡养殖及粪污处理项目、山东太和食品有限公司年屠宰5000万只肉鸡及深加工项目环评报告书，本项目与及产物环节及污染物相同）以及鸡养殖场相关统计资料：确定以下参数：NH3产生量约为0.005g/只·天、H2S平均产生量为0.0002g/只·天，项目待宰棚设计活鸡日存栏量为100000只，每天运行时间为8h。根据以上参数及存栏情况计算恶臭气体产排情况，待宰棚、挂鸡台恶臭废气污染物产生量为：NH3 0.5kg/d，150kg/a；H2S 0.02kg/d，6.0kg/a。

本项目要求建设单位将根据实际情况对待宰棚产生的粪便做到日产日清，对待宰棚进行硬化，粪便清理干净后对地面进行冲洗。根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》，及时清除粪便可减少42%的NH3和25%的H2S。

因此，经及时清除粪便和地面冲洗后，待宰棚NH3和H2S产生强度分别为0.29kg/d（87kg/a）和0.015kg/d（4.5kg/a）。项目待宰棚为密闭车间，恶臭气体拟通过引风机收集后（集气效率为95%），采用“碱洗塔+活性炭吸附”净化处理，NH3 去除效率为90%，H2S去除效率为95% ，处理后废气中有组织NH3排放量为8.265kg/a，0.00359kg/h；H2S排放量为0.214kg/a，0.000089kg/h，然后通过15m高排气筒P1排放。无组织恶臭废气污染物产生量为：NH3 4.344kg/a，0.00181kg/h，H2S0.225kg/a， 0.000094kg/h。待宰棚、挂鸡台排气量为21000m3/h，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

（2）屠宰车间废气

屠宰加工车间内许多作业都要使用热水或冷水，地面上容易积有大量冷热水，所以空气湿度较高。室温各处相差悬殊，屠宰房和装有热水锅的工作场所温度最高，而冷却间、分割间、剔骨间等的温度又很低。由于工作场所很大，而且通常又无隔墙，因而空气流动量相当大。鸡毛、血、胃内容物和粪尿等的臭气混杂在一起，产生刺鼻的腥臭味，并扩散至整个厂区及周围地区。如果有血、肉、骨或脂肪残留而不及时处理，便会迅速腐烂，腥臭气更为严重。本环评采取臭气强度评价法并引用相关文献的经验数值进行估算。在国际上，通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度划分为6级，见表3.4-5。本环评引用大连理工大学李易发表的环境工程硕士论文《养殖屠宰项目环境影响评价技术方法研究》中总结的经验计算数值，根据臭气强度可估算出对应的污染物浓度值，见表3.4-6。

表3.4-5 臭气强度分级表

| 强度等级 | 嗅觉判别标准 |
| --- | --- |
| 0 | 无臭 |
| 1 | 勉强可以感到轻微臭味（检知阈值浓度） |
| 2 | 容易感到轻微臭味（认知阈值浓度） |
| 3 | 明显感到臭味（可嗅出臭气种类） |
| 4 | 强烈臭味 |
| 5 | 无法忍受的强烈臭味 |

表3.4-6 恶臭物质浓度与臭气强度的关系

| 臭气强度（级） | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嗅觉感受 | 无臭 | 勉强感到臭 | 易感到微弱臭味 | 感到明显臭味 | 较强臭 | 强烈臭 |
| 臭气名称 | 浓度（×10-6） |
| 氨 | <0.1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 2 | 5 | 1×10 | 4×10 |
| 甲硫醇 | <0.0001 | 0.0001 | 0.0007 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.03 | 0.2 |
| 硫化氢 | <0.0005 | 0.0005 | 0.003 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0 | 8 |
| 甲硫醚 | <0.0001 | 0.0001 | 0.002 | 0.01 | 0.04 | 0.2 | 0.8 | 2 |
| 二甲二硫醚 | <0.0003 | 0.0003 | 0.003 | 0.009 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 3 |
| 三甲胺 | <0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.005 | 0.02 | 0.07 | 0.2 | 3 |
| 乙醛 | <0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1×10 |
| 苯乙烯 | <0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 | 2×1 |

屠宰场主要的恶臭气体为NH3和H2S，根据现场情况可确定屠宰车间只能勉强闻到轻微臭气，因此屠宰车间大气污染物源强为：NH3 浓度为 0.6mg/m3，H2S 浓度为 0.0007mg/m3。项目屠宰车间换气量为21000m3/h；则屠宰车间大气污染物产生情况如下：

表3.4-7 屠宰车间恶臭污染物排放情况一览表（文献法）

| 污染因子 | 文献源强（mg/m3） | 排风量（m3/h） | 污染物产生速率（kg/h） | 污染物产生量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 0.6 | 21000 | 0.0126 | 30.24 |
| H2S | 0.0007 |  | 0.000015 | 0.036 |

项目屠宰车间为密闭车间，恶臭气体拟通过引风机收集后（集气效率为95%），采用“碱洗塔+活性炭吸附”净化处理，NH3 去除效率为90%，H2S去除效率为95% ，处理后废气中有组织NH3排放量为3.183kg/a，0.00133kg/h；H2S排放量为0.00171kg/a，0.00000071kg/h，然后通过15m高排气筒P2排放。无组织恶臭废气污染物产生量为：NH3 1.512kg/a，0.00063kg/h；H2S0.0018kg/a， 0.00000075kg/h。屠宰车间排气产生量为21000m3/h，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

（3）污水处理站废气

本项目污水处理站有恶臭源的废水处理单元主要有：格栅、调节池、厌氧、污泥储存、污泥脱水等，根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》要求产生恶臭区域加罩或加盖，宜设计为密闭式，定期投放除臭剂，并配备恶臭集中处理设施，将各工艺过程中产生的臭气集中收集处理，减少恶臭对周围环境的污染。根据企业提供资料项目污水处理站设计资料和规范要求，本项目拟将格栅间、隔油池、调节池、提升井、水解酸化池、A池（厌氧池）、污泥池、污泥脱水间等易产生恶臭物质的单元设计为密闭式进行加罩或加盖，臭气集中收集后进行净化处理。

根据美国EPA对城市污水处理站的恶臭污染物产生情况研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。根据工程污水产排分析内容可知，本项目污水处理站BOD5去除量为328.12t/a，则NH3产生量为0.2103t/a，H2S产生量为0.0081t/a。

污水处理站恶臭气体拟通过引风机收集后（集气效率为95%），采用“碱洗塔+活性炭吸附”净化处理，NH3 去除效率为90%，H2S去除效率为95% ，处理后废气中有组织NH3排放量为19.98kg/a，0.00833kg/h；H2S排放量为0.385kg/a，0.00016kg/h，然后通过15m高排气筒P2排放。无组织恶臭废气污染物产生量为：NH3 10.515kg/a，0.00438kg/h；H2S 0.405kg/a，0.000169kg/h。污水处理站排气量为21000m3/h，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

- 恶臭处理设施

根据项目设计资料，对项目待宰圈、挂鸡台、屠宰车间进行分区密闭，同时设置负压抽风系统对废气进行收集后经“碱洗塔+活性炭”处理后经15高排气简排放，污水处理站有恶臭源的废水处理单元（格栅、隔油池、调节池、厌氧池等入进行密闭，废气收集后经“碱洗塔+活性炭”处理后经15高排气简排放。

本项目对各区域恶臭处理措施如下：

①待宰圈、挂鸡台恶臭

a、将待宰车间、挂鸡台进行封闭，并设置送排风系统，风量为21000m3/h，经负压抽风抽出的废气经“碱洗塔+活性炭”处理后经15m高排气筒进行排放；

b、控制待宰圈的储存量，即每日运往本项目待宰车间内的鸡全部宰杀（除

需要隔离观察的鸡除外），均不在待宰圈内长时间静养。

c、待宰圈鸡粪进行干清粪，粪便日产日清，粪便经收集后由周围居民拉走作肥料；

d、并在每日屠宰完毕后对待宰圈进行地坪冲洗。

②屠宰车间恶臭

a、将屠宰线、内脏处理间进行封闭，并设置送排风系统，风量为21000m3/h，经负压抽风抽出的废气经“碱洗塔+活性炭”处理后经15m高排气筒进行排放。

b、每日屠宰完毕后及时采用高压水枪及时冲洗，减少胃内容物、血水等在车间停留，从而减小恶臭强度。

c、及时清理待宰场以及屠宰车间内的粪便、胃内容物、碎肉和碎骨等废弃物：运输过程中采用桶装密闭措施，减少废气排放量。

③污水处理站恶臭

- 对污水处理站产生的污泥及时清运，减少污泥在厂区内的堆存量和堆存时间；污水处理站格栅、沉淀池等采用加密封盖及其它消臭隔离措施，减小臭气对周围环境的影响。

- 将污水处理站有恶臭的处理单元密闭，并采取负压抽风系统，凤来给你为21000m3/h，抽出的恶臭气体经管道输送至“碱洗塔+活性炭”处理后经15m高排气筒进行排放。

2、燃气锅炉废气

项目配备有2台2t/h的天然气锅炉（一用一备），年运行时间约2400小时，锅炉采用天然气为燃料，天然气用量约38.4万m3/a天然气燃烧主要污染物为SO2、NOX、颗粒物，根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中以天然气为原料的锅炉产排污系数见下表并结合《天然气》（GB17820-2012）二类技术指标中的含硫量。根据北京市环境保护局编制的《建设项目环境保护审批登记表填表说明》和《北京环境总体规划研究》中确定的排放因子，即每燃烧1000m3天然气，将产生颗粒物0.050kg。

表3.4-8  项目锅炉废气产生情况一览表

| 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 室燃炉 | 所有规模 | 工业废气量 | 标立方米/万立方米原料 | 136500.75 |
|  |  |  | 烟尘 | 千克/万立方米原料 | 1.20 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 千克/万立方米原料 | 0.02S |
|  |  |  | 氮氧化物 | 千克/万立方米原料 | 18.71 |
| 注：产排污系数表中的二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气中收到基的硫分含量，单位为毫克/立方米，取值200。 |

由此可知，燃烧1万m3天然气，废气产生量为136259.17m3/ m3，SO2产生量为0.02Skg（其中S为含硫量，单位为mg/m3，天然气的含硫量一般在20mg/m3以下），即0.4kg，NOX产生量为18.71kg。

根据环境保护部《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部公告 2018年 第9号），本项目所在的濮阳市属于“2+26”城市，因此锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）燃气锅炉大气污染物特别排放限值，且根据《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《河南省2019年度锅炉综合整治方案》、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）、《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）等文，燃气锅炉须进行低氮燃烧技术，进一步降低烟尘、SO2、NOx的排放浓度，NOx排放浓度不高于30mg/m3。

评价建议：建设单位在各燃气锅炉配套安装一套低氮燃烧装置，根据设备厂家提供的资料可知，低氮燃烧器对氮氧化物的去除效率达到80%以上，燃气锅炉废气经处理后通过15m排气筒P2排放。

低氮燃烧器是通过调节燃烧空气和燃料，降低空气过剩系数，通过分级燃烧、再燃烧法、低氧燃烧、浓淡偏差燃烧和烟气再循环等燃烧技术减少NOx的形成和排放，获得最佳的燃烧参数，最终实现减少或抑制NOx的产生。

目前我国国产化的低氮燃烧器已应用较广泛，效果很好。本次评价建议建设单位采取窑炉低氮燃烧+烟气再循环技术，进一步降低氮氧化物的排放浓度和排放量。本项目采取低氮燃烧技术+烟气再循环技术后，氮氧化物排放浓度预计低于30mg/m3。

表3.4-9  项目燃气锅炉废气产排情况表

| 污染源 | 天然气 （万m3/a） | 废气量 （万m3/a） | 污染物产生量kg/a | 产生浓度mg/m3 | 污染物排放量kg/a | 排放浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NOx | 烟尘 | SO2 | NOx | 烟尘 | SO2 | NOx | 烟尘 | SO2 | NOx | 烟尘 |
| 锅炉 | 38.4 | 524.1 | 15.36 | 718.5 | 19.2 | 2.94 | 137.32 | 3.7 | 15.36 | 143.7 | 19.2 | 2.94 | 27.46 | 3.7 |
| 排放浓度限值mg/m3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | 30 | 5 |

（3）食堂油烟废气

本项目设置1座职工餐厅，为全厂职工提供全天就餐服务。餐厅采用天然气为燃料，餐厅厨房拟设2个基准灶头，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）及河南省地方标准《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018），属于小型餐饮服务单位。

食堂每天就餐人次为650人次，年工作300天。据调查，一般的饮食食用油耗油系数为20g/（人·餐）计算，则项目总耗油量为7.8t/a。烹饪过程中的挥发损失为2%左右，风量为12000m3/h，烹饪时间按每天5h计，因此油烟的产生量为0.156t/a（0.104kg/h）。油烟经静电式油烟净化器设备进行处理，油烟去除效率为90%，则处理后油烟排放量为0.0156t/a（0.0104kg/h），排放浓度为0.87mg/m3，满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中表1标准要求（小型油烟浓度低于1.5mg/m3的限值要求），因此，本报告要求食堂油烟须通过专用烟道引至楼顶排放，在采取此措施后，食堂油烟对周围环境影响较小。

表3.4-10      技改项目废气污染物排放统计

| 编号 | 污染源 | 排气量 m3/h | 污染物 | 治理前产生状况 | 治理措施 | 治理后排放状况 | 执行标准 | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 kg/a |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 kg/a | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 高度 m | 直径 m | 烟温 ℃ |
| 1 | 待宰棚、挂鸡台恶臭 | 21000 | NH3 | -- | 0.0059 | 14.25 | 待宰棚、屠宰车间、污水处理站废气经2套“碱洗塔+活性炭吸附”处理后经2根15m高排气筒排放 | -- | 0.00359 | 8.265 | -- | 4.9 | 15 | 0.7 | 20 |
|  |  |  | H2S | -- | 0.00186 | 4.5 |  | -- | 0.000089 | 0.214 | -- | 0.33 |  |  |  |
| 2 | 屠宰车间恶臭 | 21000 | NH3 | -- | 0.0126 | 30.24 |  | -- | 0.00133 | 3.183 | -- | 4.9 | 15 | 0.7 | 20 |
|  |  |  | H2S | -- | 0.000015 | 0.036 |  | -- | 0.71×10-6 | 0.00171 | -- | 0.33 |  |  |  |
| 3 | 污水处理站恶臭 |  | NH3 | -- | 0.0876 | 210.3 |  | -- | 0.00833 | 19.98 | -- | 4.9 |  |  |  |
|  |  |  | H2S | -- | 0.00338 | 8.1 |  | -- | 0.00016 | 0.385 | -- | 0.33 |  |  |  |
| 4 | 燃气锅炉废气 | 2184 | 烟尘 | 3.7 | 0.008 | 19.2 | 锅炉采用低氮燃烧+烟气循环技术，经1根15m高排气筒排放 | 3.7 | 0.008 | 19.2 | 5 | -- | 15 | 0.4 | 80 |
|  |  |  | SO2 | 2.94 | 0.0064 | 15.36 |  | 2.94 | 0.0064 | 15.36 | 10 | -- |  |  |  |
|  |  |  | NOx | 137.32 | 0.299 | 718.5 |  | 27.46 | 0.0598 | 143.7 | 30 | -- |  |  |  |
| 5 | 食堂油烟废气 | 12000 | 油烟 | - | 0.104 | 156 | 经静电式油烟净化器设备处理后，高空排放 | 0.87 | 0.0104 | 15.6 | 1.5 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 无组织恶臭 | / | NH3 | -- | 0.0067 | 16.011 | 车间密闭，集气抽风，粪便日产日清，地面定期冲洗，喷洒除臭剂；车间地面定期清洗并及时清运车 间产生的固废，车间地面及通风出口附近喷洒生物 除臭剂，加强通风；加强厂区绿化 | -- | 0.0067 | 16.011 | 1.5 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | H2S | -- | 0.000263 | 0.6318 |  | -- | 0.000263 | 0.6318 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |

### 3.4.2.3 运营期噪声

本项目噪声污染源主要包括鸡叫声、脱毛机、制冷系统、油水分离器、锅炉、空压机、风机、水泵、运输噪声等，产生空气动力学噪声或机械振动噪声，各噪声源的声压级在70～85dB(A)之间。各主要噪声源源强、治理措施及治理效果见表3.4-11。

表3.4-11 主要噪声源强

| 序号 | 噪声源名称 | 产生方式 | 噪声源强（dB(A)） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理前 | 治理后 |  |
| 1 | 待宰棚 | 鸡叫声 | 间断 | 70 | 55 | 厂房隔声 |
| 2 | 生产车间 | 输送机 | 连续 | 70 | 50 | 基础减振、装消音隔声装置、厂房隔声 |
| 3 |  | 提升机 | 连续 | 75 | 55 |  |
| 4 |  | 清洗机 | 连续 | 75 | 55 |  |
| 5 |  | 脱毛机 | 连续 | 80 | 60 |  |
| 7 | 制冷系统 | 预冷机 | 连续 | 75 | 55 | 基础减振、装消音隔声装置、厂房隔声 |
| 8 |  | 压缩机 | 连续 | 85 | 60 |  |
| 9 | 锅炉房 | 锅炉 | 连续 | 80 | 60 | 基础减振、加装消声隔声装置、厂房隔声 |
| 10 |  | 风机 | 连续 | 85 | 60 |  |
| 11 | 污水处理站 | 风机 | 连续 | 85 | 60 | 基础减振、加装消声隔声装置、厂房隔声 |
| 12 |  | 水泵 | 连续 | 75 | 55 |  |

本项目对噪声的控制主要是从设备选型上尽量选用低噪声设备，同时对生产设备采取基础减振和建筑密闭等措施。如本项目在风机的出风口加装消声器，以降低这些设备的噪声；电机等在设备与基础之间安装减振装置；车间采用封闭式厂房等，以其屏蔽作用减小噪声对周围环境的影响。

对各主要噪声设备采取设备基础减振、建筑隔声、安装消声器等降噪措施，可降低噪声25~30dB(A)，各主要产噪设备源强均小于等于60dB(A)。

### 3.4.2.4 运营期固体废物

本项目生产过程中产生的固废主要为：鸡粪、不合格产品、废油、鸡毛、鸡血、屠宰废弃物、污水处理站污泥、废弃包装材料、废活性炭、废机油、废离子交换树脂以及员工办公生活产生的生活垃圾。本项目固体废物的产生分为两种情况，即正常情况和非正常情况。

1、正常情况下

本项目正常情况下产生的固体废物由两部分组成，一部分是工业固体废物，另一部分是生活垃圾。

① 固体废物

a. 鸡粪

本项目鸡粪产生量类比同行业规模项目以及根据《农业环境影响评价技术手册》（P58页表4-5健康家禽排放量）可知：每只鸡的日排粪量为0.09～0.17kg。由于本项目活禽屠宰前12～24h不进行喂食，本评价每只鸡排粪量按0.09kg计算，项目年屠宰活鸡3000万只，则项目待宰棚活鸡产鸡粪量为2700t/a，其主要成分为水分、有机质、氮、磷、钾等，为一般工业固体废物。项目采用干清粪工艺，对待宰圈冲洗废水经格栅处理后，再通过干湿分离器分理出固体残余物，待宰棚设置有鸡粪储存间，鸡粪日产日清，鸡粪储存间暂存后由周围居民拉走作肥料。

b. 病死鸡

正常情况下检验工序产生的病死鸡，一般是运输过程挤压致死鸡。通过调查南乐县及周边县市多家鸡屠宰企业，发现一般情况下，在运输过程中挤压致死鸡的产生量一般占运输量的千分之一左右，本项目鸡的活屠重为6万t/a，因此结合物料平衡项目产生的不合格产品及病死鸡的总重量为60t/a。

一旦发现检疫不合格或病死鸡，应按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006)和《畜禽养殖业污染防治技术政策》（HJ/T81-2001)要求进行无害化处理。本项目产生的病死鸡经收集后暂存于病死鸡暂存间冰柜中，定期交由有资质单位处理，签订无害化处理协议。根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789号），病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》，由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，不属于危险废物。

c. 废油脂

本项目污水处理站产生的废油脂主要为隔油设施处理后回收的废油。本项目废水中动植物油含量为24.17t/a。依据《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3要求，做到油脂回收率75%以上。废油收集暂存后作为工业油脂外售给饲料厂处理利用。

d. 鸡毛

活鸡在屠宰烫脱工序产生鸡毛，根据公司现运行工厂以及类比同屠宰行业本工序鸡毛产生情况，结合物料平衡项目产生的鸡毛总重量为3001.7t/a。根据企业提供资料，产生的鸡毛不进行深加工处理，鸡毛属于一般工业固体废物，收集暂存集毛间后外售给专业羽毛加工厂处理，依据《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3要求，做到毛羽回收率90%以上。

e. 鸡血

活鸡在屠宰过程中会产生鸡血，根据公司现运行工厂以及类比同屠宰行业本工序鸡血产生情况，本项目产生的鸡血总重量为2241.7t/a。鸡血属于一般工业废物，经收集暂存集血间后外售，依据《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3要求，做到血液回收率80%以上。

f. 屠宰废弃物

本项目屠宰废弃物主要为屠宰车间产生内脏冲洗产生的食物及粪便、不可食内脏、鸡肠、碎肉、骨渣等，据公司现运行工厂以及类比同屠宰行业本工序废弃物产生情况，产生量为387t/a。 屠宰过程中产生的废弃物，主要含有未消化食物、不可食内脏、鸡肠、碎肉、骨渣等，属于一般工业固体废物，经收集后在屠宰车间内胃容物暂存间暂存，定期作为有机肥生产原料外售，依据《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3要求，做到肠胃内容物回收率50%以上。

g. 格栅渣

污水在进行格栅预处理时，会产生一定量的残渣，约为6t/a，主要成分包括鸡毛、鸡肠胃及粪便中未消化纤维素、少量油脂等，为一般工业固体废物，经收集后作为有机肥生产原料外售。

f. 污水处理站污泥

本项目污水处理站处理废水时会产生一定量的污泥，污泥产生量按照每去除1kgCOD产生0.3kg干污泥计，本项目去除COD约571.09t/a，则产泥量约为171.33t/a。污泥由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体及絮凝剂等组成，属于一般工业固体废物，经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后运送至填埋场填埋。

i. 废弃包装材料

项目包装过程中会产生少量的废包装袋和纸箱。按照本公司已建厂区生产经验，估算本项目按每天产生量为2.2kg计，则本项目废包装材料产生量为0.66t/a，为一般工业固废，经收集后暂存固废间，定期外售回收利用。

j. 废离子交换树脂

本项目锅炉用水采用离子交换器进行水质软化处理，运行过程中会定期产生一定量的废离子交换树脂，产生量约为0.12t/a，为一般工业固废，经收集后暂存固废间，定期外售回收利用。

② 危险固废

a. 废机油

在生产设备维修、维护及制冷压缩机等工序生产过程中会产生废机油，按照本公司已建厂区生产经验，估算本项目废机油产生量约为1.2t/a，根据《国家危险废物名录》 （2021 版），废机油属于 HW08 废矿物油与含矿物油废物，危废代码为 900-249-08。收集后委托有资质的危废处置单位定期处置。

b. 废活性炭

本项目各个工序所产生的的恶臭气体采用“碱洗塔+活性炭吸附”进行处理，根据恶臭气体产生量可知所需活性炭量为1.7t/a，废活性炭属于《国家危险废物名录》 （2021 版）HW49 危险废物（废物代码：900-041-49）。废活性炭经危废间收集后交危险废物资质单位处理。

③ 生活垃圾

本项目劳动定员650人，排放垃圾量按0.5kg/d·人计，则该项目建成后日排放生活垃圾产生量约为0.325t/d，年排放量为97.5t/a.经收集后由当地环卫部门定期清运。

2、非正常情况下

非正常情况一般是指发现毛鸡染有传染病和寄生虫病的情况。本项目采用进场检疫，用户鸡进场前进行检疫，如有发现病死禽类，参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），进行畜禽无害化处理。

综上所述，本项目固废按照要求全部妥善处理，不得随意处置，不外排。固废产生情况及治理见表3.4-12

表3.4-12  固废产生情况及治理表

| 编号 | 产生工序及装置 | 固废名称 | 产生量 （t/a） | 性质 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 待宰棚 | 鸡粪 | 2700 | 一般固废 | 根据环保和卫生要求，日产日清，在鸡粪储存间暂存后由周围居民拉走作肥料 |
| 2 | 检验及屠宰 | 病死鸡 | 60 | 一般固废 | 经收集后暂存于病死鸡暂存间冰柜，交由有资质单位进行处理 |
| 3 | 屠宰工序 | 鸡毛 | 3001.7 | 一般固废 | 经收集后暂存，定期外售 |
| 4 |  | 鸡血 | 2241.7 | 一般固废 | 经收集后暂存，定期外售 |
| 5 |  | 屠宰废弃物 | 387 | 一般固废 | 经收集后暂存，定期作为有机肥生产原料外售 |
| 6 | 污水 处理站 | 格栅渣 | 6 | 一般固废 | 作为有机肥生产原料外售 |
| 7 |  | 废油脂 | 24.17 | 一般固废 | 采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售 |
| 8 |  | 污泥 | 171.33 | 一般固废 | 经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后运送至填埋场填埋 |
| 9 | 产品包装工序 | 废弃包装材料 | 0.66 | 一般固废 | 经收集后暂存固废间，定期外售回收利用 |
| 10 | 软水制备系统 | 废离子交树树脂 | 0.12 | 一般固废 |  |
| 11 | 生产设备检修、维护 | 废机油 | 1.2 | 危险废物HW08 900-249-08 | 采用专用密闭桶收集后暂存危废间，交有资质的单位进行处理 |
| 12 | 废气处理系统 | 废活性炭 | 1.7 | 危险废物HW49 900-041-49 | 经收集后暂存危废间，交有资质的单位进行处理 |
| 13 | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 97.5 | 一般固废 | 经收集后由当地环卫部门定期清运 |

## 3.5 地面硬化及防渗处理

为防止厂区周边地下水污染，拟建项目对厂区内地面进行硬化和必要的防渗处理，防渗措施如下：

（1）生产装置区防渗处理措施

对装置生产区的地面要进行全面的防渗处理，建议生产车间采用混凝土厚度 20cm以上防渗处理，并在主要生产区地面及裙脚涂刷具有防腐、防渗、耐磨、防水耐油等功能的环氧树脂地坪漆。

（2）污水处理站、池体等的防渗措施

严格按照建筑防渗设计规范，采取厚 300mm 钢筋混凝土，中间内衬 2~3mm 边缘上翻的防水塑料层结构。污水处理站处理构筑物的内壁涂防水涂料。严格按照施工规范施工，保证施工质量，确保废水无渗漏。

（3）管道、阀门防渗措施

对于地上管道、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后由厂区污水处理站统一处理。

（4）固废临时堆放场地防渗措施

固废临时堆放场地必须做到避雨、防渗，如四周做砖砌围墙。固废做好分类堆放工作，保持厂区整洁卫生。

（5）生活垃圾临时堆放场地的防渗措施厂区内生活垃圾应有序收集管理，杜绝随意堆放，生活垃圾堆放场地应作必要的防渗措施，由当地环卫部门统一清运、处理。

（6）废水收集管网防渗措施

在防渗漏区，设置合理的排水坡度，使雨水与地面冲洗水在集水井汇集。

## 3.6 非正常工况下污染物排放情况

非正常排污主要是指工艺设备或环保设施达不到设计规定指标时的非正常排污及设备检修、开停等情况下的排污。

### 3.6.1 临时开停

在生产过程中，停电、停水或某一设备发生故障，可导致整套装置临时停工，待故障排除后，恢复正常生产。

### 3.6.2 设备检修

生产装置每年检修一次，年检时，装置首先要停工，生产线、容器及换热设备等进行检查、维修和保养后，再开工生产。

### 3.6.3 废气处理系统故障

废气的非正常排放主要为环保设备产生故障、设备失效。本项目废气主要为燃气锅炉废气、待宰棚废气、屠宰车间、污水处理站恶臭废气。其中燃气锅炉废气采用“低氮燃烧器+烟气外循环装置”进行脱氮处理，并安装在线监控装置，可以确保稳定达标排放，废气排放非正常工况主要是待宰棚废气、屠宰车间、污水处理站恶臭废气在废气净化效率为0的最不利条件下的排放。各废气污染物排放情况见下表。

表3.6-1  项目废气非正常排放情况一览表

| 序号 | 污染源 | 污染因子 | 废气量（m3/h） | 排气筒 | 污染物产生情况 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 产生量（kg/a） | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） |
| 1 | 待宰棚、挂鸡台恶臭气体 | NH3 | 21000 | 15/0.7 | 0.28 | 0.0059 | 14.25 | - | 4.9 |
|  |  | H2S |  |  | 0.09 | 0.00186 | 4.5 | - | 0.33 |
| 2 | 屠宰车间、污水处理站恶臭气体 | NH3 | 21000 | 15/0.7 | 4.8 | 0.1002 | 30.276 | - | 4.9 |
|  |  | H2S |  |  | 0.16 | 0.0034 | 218.4 | - | 0.33 |
| 3 | 锅炉燃烧废气 | 烟尘 | 2184 | 15/0.4 | 3.7 | 0.008 | 19.2 | 5 | - |
|  |  | SO2 |  |  | 2.94 | 0.0064 | 15.36 | 10 | - |
|  |  | NOX |  |  | 137.32 | 0.299 | 718.5 | 30 | - |

由上表可知，待宰棚、挂鸡台废气、屠宰车间废气、污水处理站恶臭废气在废气净化效率为0的情况下，废气污染物产生量很少，非正常工况下仍可以达标排放。锅炉燃烧废气排放NOX不满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中燃气锅炉污染治理要求（NOx≤30mg/m3）”。

建设单位为防止环保设备发生故障，平时要加强管理与设备维护，确保整个设施正常运行。事故发生时，在最短的时间内进行修复。如不能及时修复，停止生产处理。

项目环保设施均属常规设施，且项目投产后，并非全年生产，有设备维修期，只要建设单位重视环保设施的正常检修，加强设备的运行管理，出现事故的概率较小，可避免非正常排放对环境的影响。

加强各种气体处理设备的管理，加强检修频率，要确保设备在良好状态下投入运行。在运行过程中一旦发现异常立即通知相关部门启动车间紧急停车程序，并查明事故工段，派专业维修人员进行维修，缩短非正常工况的运行时间。

### 3.6.4 废水处理系统故障

废水的非正常运行工况主要是指污水处理设施运行不正常，水处理设施处理效果达不到设计要求，外排废水水质不能满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3三级标准。

本项目污水处理站《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）推荐的成熟处理工艺，运行稳定，由专人维护管理，并在排污口安装有在线监控装置，一般不会出现非正常排放。项目设置有事故水池，若出现监控发现超标排放以及废水输送装置的设备非正常运行时，可立即启动应急预案，将事故废水导入事故水池，待污水处理站正常运营后排入污水处理站处理，可有效避免不达标废水直接排入周围地表水环境对其水质造成明显的不利影响，然后及时排查事故原因。必要时，可暂存生产，减少废水排放。

因此，本项目对废水无论正常或者非正常状态下，均有妥善的措施处置，且技术经济可行。

## 3.7 清洁生产

由于国家尚未颁布屠宰行业的清洁生产标准，本次评价依据《肉类加工行业清洁生产技术推行方案》以及清洁生产基本原则，结合国内外实际情况，采用类比调查的方式，经调查已建成运行类似禽类屠宰厂，台前县荡宇惠民食业有限公司年屠宰12万只禽类项目，项目主体工程为：屠宰车间、集毛车间、集血车间、待宰棚等；工艺为待宰区、吊挂、电晕、沥血、浸烫、脱羽、整理、浸蜡、掏膛、预冷分割、包装入库；污染物治理：待宰棚设为全封闭式，并设置抽风装置，恶臭气体经收集后引至一套生物喷淋除臭设施处理后排放；污水处理站的调节池、污泥浓缩池、污泥脱水间以及项目固废暂存间等产生恶臭的单元进行全封闭，并设置风机，恶臭气体经收集后引至一套生物喷淋除臭设施处理后排放；屠宰车间设通风系统，车间掏膛等工序增加通风换风次数，设置风机集气，恶臭气体经收集后引至一套生物喷淋除臭设施处理后排放；对待宰棚、固废暂存间等处理进行定期冲洗，定期喷洒生物除臭剂，对粪便、胃内容物等固废及时清运、日产日清。餐厅建设一套静电式高效油烟净化器，天然气锅炉采用低氮燃烧+烟气循环技术。废水经厂区污水处理站处理，采用厌氧+生物接触氧化处理；粪便、胃内容物及污水处理站污泥等由附近村民运走，废弃碎肉渣及不可利用的残余由附近养殖农户清运，废包装材料外手给废品站，废活性炭由原厂家回收。生活垃圾集中收集送垃圾填埋场处理。根据企业运行情况，项目采取以上措施后均达标排放，做到清洁生产水平。根据以上项目，本项目从原辅材料使用、生产工艺、末端治理及废物利用，对比分析评价工程的“清洁生产”水平。

（1）原材料及主副产品本项目采用的原料为当地正规养鸡厂的毛鸡，保证了肉鸡的质量，进而保证了产品的质量，属清洁原料。肉产品按《鲜、冻禽产品》（GB16869-2005）执行，严格保证产品质量。

本项目使用电和天然气，不使用煤和重油等燃料，属于清洁能源，在使用过程中，不会对环境造成不良影响。

（2）生产工艺、设备先进性分析

生产工艺先进性：本项目引进先进的屠宰加工生产线，其先进性体现在：

①屠宰工艺。本项目屠宰采用先进自动化屠宰设备及流水线，生产工艺采用全封式生产线，生产过程中严格执行宰前检疫、宰后成品检验；各生产区生产人员均配备二次更衣、风淋浴、消毒；车间地面采用耐磨地平，设置防蝇、防鼠和紫外灯消毒设备，以保障生产要求及所必需的卫生条件：工艺路线严格分区，避免食品交叉感染。同时，项目采用先进的冷却工艺可抑制生物的生长繁殖，最大限度的降低微生物生长繁殖过程中对肉品的影响。项目选用电击晕、蒸汽隧道烫毛、连续式打毛机、真空采血、机械开膛、高压自动清洗等先进的工艺装备，浸烫设备配备有自动线性控温装置，保障浸烫效果。项目屠宰肠胃内容物和鸡毛采用压缩空气管道吹送的方法送至暂存区，避免与外环境直接接触，减少恶臭气体产生。整个原料输送、产品箱清洗和输送全部为自动化生产线。

②肉冷却工艺。肉冷却终温在 24 小时之内达到其肌肉深度中心温度不高于 7℃，冷冻肉冻结终温其肌肉深度中心温度不高于-15℃，实现符合国际标准的冷加工要求；实现原料输送、产品箱清洗和输送的自动化，极大地降低了人工劳动强度。

③屠宰工艺流程做到清洁区与非清洁区严格分开，非清洁区设有待宰、放血、预烫、脱毛、清洗等工序；清洁区包括冷却、包装等工序，然后再进行冻结冷藏，胴体加工线内脏同步检验等。

生产设备先进性：项目屠宰车间生产设备选用的是先进的屠宰生产线，该生产线的主要特点概括如下：

①设备加工能力大，生产规模大，日处理 10万只肉鸡，年处理 3000 万只。由于生产规模大，因此规模经营效益高。

②设备机械化、自动化程度高。项目采用一系列的机械化、自动化措施，取代传统的手工作业，尤其是采用计算机自动检疫、检验系统，采用了多道气动传输系统，肠胃内容物等采用风送系统，使工人完全从繁重的体力劳动中解放出来。

③流水线实行密闭化、无菌化，流水线由许多封闭的单元有机组成，所有的传输系统实现悬空作业，避免了宰后的二次污染。

④流水线采用高压喷淋淋浴、低压高频电击晕、真空采血系统等一系列先进工艺和技术，确保最终产品的高质量、高标准、高附加值。

末端治理及废物利用：

①废气：待宰棚、挂鸡台为封闭式车间，待宰棚产生的粪便日产日清，地面定期冲洗，在地面及通风出口附近喷洒生物除臭剂，废气经集气收集后采用“1套抽风装置+碱洗塔+活性炭吸附+15m排气筒（1#）”净化处理；屠宰车间为封闭式车间，污水处理站产生恶臭区域加罩或加盖；投放除臭剂；加强厂区绿化，臭气经“1套抽风装置+碱洗塔+活性炭吸附+15m排气筒（2#）”净化处理；燃气锅炉安装低氮燃烧器和烟气外循环装置+15m排气筒（3#）；食堂油烟废气经静电式油烟净化器进行处理后引至楼顶排放。

本项目废气经处理后，待宰棚、挂鸡台、屠宰车间、污水处理站产生废气中的NH3、H2S排放速率可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求；食堂产生废气中的油烟排放浓度及净化效率可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准要求，引至楼顶达标排放；燃气锅炉产生废气中的烟尘、SO2、NOx排放浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中燃气锅炉污染治理要求。

②废水：本项目废水主要为清净下水、生活污水和生产废水，清净下水包括锅炉废水、软水制备废水、循环冷却废水；生产废水包括屠宰废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、车辆冲洗废水、吊挂电麻循环水。生活废水经化粪池处理后与生产废水一起排入厂区污水处理站进行处理，处理后排放至南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理。根据《南乐县产业集聚区污水处理厂环境影响报告》可知南乐县产业集聚区污水处理厂设计出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准，SS、动植物油、总氮、类大肠菌群数等该标准未涉及污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后废水最终排入徒骇河。屠宰单位重量活禽废水排放量为6.25m3/t禽类，禽类及肉类加工小于《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3标准要求（18.0m3/t活屠重）。

③噪声：本项目使用先进生产设备，采用隔声、消声、降噪的噪声防治措施，可有效减少对周围环境噪声的影响。

④项目产生固体废物有一般工业固体废物、危险废物和职工生活垃圾。本项目鸡粪有周围居民拉走做肥料；屠宰废弃物、格栅渣等作为有机肥生产原料外售；病死鸡及不合格胴体经收集后暂存于病死鸡暂存间冰柜，交由无害化处置资质公司进行无害化处理；污水处理站污泥运送至填埋场进行填埋；鸡毛、鸡血暂存收集后每日外售；废弃包装材料、废离子交换树脂收集后暂存固废间，定期外售回收利用；废机油、废活性炭暂存危废间，交有资质单位进行处理；生活垃圾收集后经当地环卫部门定期清运。

综上分析以及建成运行项目对比，本项目清洁生产处于国内先进水平。

清洁生产是一个动态的、相对的概念，是一个连续的过程，建议企业在实际生产过程中不断改进企业管理、加强管理及从源头上控制污染、改革优化生产工艺、合理规划优化平面布局、保证设备正常运行、降低生产成本、提高产品质量和减少对环境污染，进一步降低水耗、电耗等综合能耗，降低成本，提高自动化水平。

## 3.8 工程分析小结

3.8.1 技改后污染物产污环节及治理措施汇总

表3.8-1 技改后污染物产污环节及治理措施汇总一览表

| 名称 | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/m3） | 治理措施 | 消减量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 南乐县产业集聚区污水处理厂消减量（t/a） | 排放外环境量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 375600 | - | 采用“隔油池+格栅+调节池+A2O+二沉池+消毒池”处理工艺，处理后废水排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理 | - | - | 375600 | - | 375600 |
|  | COD | 594.9 | 1583.8 |  | 571.09 | 63.4 | 23.81 | 12.54 | 11.27 |
|  | BOD5 | 290.9 | 774.6 |  | 287.99 | 7.746 | 2.91 | - | - |
|  | SS | 296.6 | 789.6 |  | 290.67 | 15.79 | 5.93 | - | - |
|  | 氨氮 | 18.39 | 112.3 |  | 17.81 | 3.93 | 1.48 | 0.917 | 0.563 |
|  | 总氮 | 139.6 | 371.6 |  | 135.41 | 11.148 | 4.19 | - | - |
|  | 总磷 | 7.90 | 21.02 |  | 6.72 | 3.153 | 1.18 | - | - |
|  | 动植物油 | 69.1 | 183.96 |  | 65.37 | 9.918 | 3.73 | - | - |
| 废气 | 锅炉废气 | 废气量（万m3/a） | 524.1 | - | 采用“低氮燃烧+烟气再循环”技术进行处理后由15m高排气筒排放 | - | - | 524.1 | - | - |
|  |  | 颗粒物 | 0.0192 | 3.7 |  | 0 | 2.679 | 0.0192 | - | - |
|  |  | SO2 | 0.01536 | 2.94 |  | 0 | 2.94 | 0.01536 | - | - |
|  |  | NOX | 0.7185 | 137.32 |  | 0.5478 | 27.46 | 0.1437 | - | - |
|  | 恶臭（有组织） | 废气量（万m3/a） | 10080 | - | 待宰棚、屠宰车间、污水处理站废气经2套“碱洗塔+活性炭吸附”处理后经2根15m高排气筒排放 | - | - | 10080 | - | - |
|  |  | NH3 | 0.245 | 2.43 |  | 0.2136 | 0.31 | 0.0314 | - | - |
|  |  | H2S | 0.0126 | 0.12 |  | 0.0092 | 0.0038 | 0.0034 | - | - |
|  | 恶臭（无组织） | NH3 | 0.0161 | - | 车间密闭，集气抽风，粪便日产日清，地面定期冲洗，喷洒除臭剂；车间地面定期清洗并及时清运车 间产生的固废，车间地面及通风出口附近喷洒生物 除臭剂，加强通风；加强厂区绿化 | - | - | 0.0161 | - | - |
|  |  | H2S | 0.000632 | - |  | - | - | 0.000632 | - | - |
|  | 食堂废气 | 油烟 | 0.156 | 8.7 | 经静电式油烟净化器设备处理后，高空排放 | 0.1404 | 0.87 | 0.0156 | - | - |
| 固体废物 | 病死鸡 | 60 | - | 收集后暂存于病死鸡暂存间冰柜，交由资质单位处理 | 60 | - | 0 | - | - |
|  | 鸡粪 | 2700 | - | 日产日清，暂存后，由周围居民拉走作肥料 | 2700 | - | 0 | - | - |
|  | 鸡血 | 2241.7 | - | 经收集后暂存，定期作为有机肥生产原料外售 | 2241.7 | - | 0 | - | - |
|  | 鸡毛 | 3001.7 | - |  | 3001.7 | - |  | - | - |
|  | 屠宰废弃物 | 387 | - |  | 387 | - | 0 | - | - |
|  | 格栅渣 | 6.0 | - |  | 6.0 | - | 0 | - | - |
|  | 废油脂 | 24.17 | - | 采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售 | 24.17 | - | 0 | - | - |
|  | 污水处理站污泥 | 171.33 | - | 经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后运送至填埋场填埋 | 191.4 | - | 0 | - | - |
|  | 厂区生活垃圾 | 97.5 | - | 经收集后由当地环卫部门定期清运 | 97.5 | - | 0 | - | - |
|  | 废弃包装材料 | 0.66 | - | 经收集后外售回收利用 | 0.66 | - | 0 | - | - |
|  | 废离子交换树脂 | 0.12 | - |  | 0.12 | - | 0 | - | - |
|  | 废机油 | 1.2 |  | 经收集后暂存危废间，交有资质的单位进行处理 | 1.2 | - | 0 | - | - |
|  | 废活性炭 | 1.7 | - |  | 1.7 | - | 0 | - | - |

### 3.8.2 技改后全厂“三笔帐”分析汇总一览表

表3.8-2 技改后全厂“三笔帐”分析汇总一览表     单位：t/a

| 污染因素 | 现有工程排放量 | 技改后排放量 | “以新代老”排放量 | 区域平衡替代量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭 | NH3 | 0.84 | 0.0475 | 0.7925 | 0 | -0.7925 |
|  |  | H2S | 0.216 | 0.00403 | 0.2117 | 0 | -0.2117 |
|  | 锅炉燃烧废气 | 颗粒物 | 0.016 | 0.0192 | 0.0032 | 0 | -0.0032 |
|  |  | SO2 | 0.0176 | 0.01536 | 0.00224 | 0 | -0.00224 |
|  |  | NOX | 0.447 | 0.1437 | 0.3033 | 0 | -0.3033 |
|  | 食堂废气 | 油烟 | 0.0156 | 0.0156 | 0 | 0 | -0 |
| 废水 | 废水量 | 375600 | 375600 | 375600 | 0 | -0 |
|  | COD | 15.58 | 11.27 | 4.31 | 0 | -4.31 |
|  | 氨氮 | 2.95 | 0.563 | 2.387 | 0 | -2.387 |

# 4  环境质量现状调查与评价

## 4.1 自然环境概况

### 4.1.1 地理位置

本项目位于濮阳市南乐县产业集聚区东环路西侧安济路北侧。南乐县地处华北平原中部，河南省东北边陲，冀鲁豫三省交界处。地理座标：东径115°0′42″～115°28′40″；北纬35°58′55″～36°22′6″。有大广高速、南林高速、106国道、341国道。县城西去古都安阳82公里；东到鲁西重镇聊城90公里；南距龙乡濮阳40公里，省城郑州266公里；北达首都北京480公里。

南乐县东西长40公里，南北宽21公里，版图略呈长方形，总面积624平方公里。四方顶端位置：东起福堪镇刘吕村东0.5公里，西至元村镇涨汪村西1公里，南至杨村乡东侯村南1公里，北到梁村乡吴家庄村北0.6公里。

### 4.1.2 地质地貌

南乐县境第三纪底板埋深在1500～3500米之间。第三纪以后至今一般为陆象沉积，整个地表由约1000米厚的黄土覆盖，处在渤海凹陷的西南部。县境东部是东（平）濮（阳）凹陷西北部的仰起端，西部为内黄隆起。据《濮阳市及邻区地震地质图说明书》载：南乐县境内有元村断裂。它是大名、南乐凸起与元村集拗陷的分界断裂，长44公里，走向北北东，倾向北北西，为正断层。

南乐县属黄河洪积冲积平原，境内除西北、东南两黄河故道区有沙丘起伏外，地质坦荡，海拔在42米至50米之间，自西南略向东北倾斜，比降为1/4000。由于历史上大河曾多次过境泛滥，形成大小10处坡洼。面积较大者有西南境的西西坡，东南境的王窑坡及北中部马颊河北岸的小楼坡等。境内有海河水系的卫河、马颊河、徒骇河3条河流通过。

### 4.1.3 气候气象

南乐县属于暖温带半湿润大陆性季风气候，受季风环流影响，四季分明。春季干旱多风沙，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，冬季寒冷少雨雪。若用干湿季划分，每年的10月至下年的5月为干季，7月和8月为湿季，6月和9月为干湿过渡月份。年平均气温13.8℃，极端最高气温43.1℃，极端最低气温－21℃。无霜期205天左右。年平均日照时数2526小时，平均日照百分率为52%，是河南省日照高值区。年平均风速为2.7米/秒，常年主导风向是南风、北风。夏季多南风，冬季多北风，春秋两季风向风速多变。年平均降水量599.7毫米，最大降水量836.4毫米，降水量少的年份，仅306毫米。

### 4.1.4 水文水系

南乐县属海河水系，主要河流有卫河、马颊河、徒骇河。

卫河亦名御河，俗称运粮河。属海河水系五大河流之一。发源于河南省辉县苏门山百泉湖和博爱县皂南，东北流经辉县、卫辉、浚县、汤阴、内黄、清丰、南乐、河北省大名，由山东省临清注入大运河。卫河于清嘉庆二十一年（1816年）始入南乐县境，流经涨汪、百尺西，过元村镇北，宋庄、梁村东，又北流经张浮丘西、邵庄东，经小翟西由西崇疃东出境。境内流长21.5公里，流域面积174平方公里。卫河入南乐后，长期是水路运输要道；1964年后，水位逐年下降，航运终止；1980年后，河道近于干涸。

马颊河相传为禹疏九河之一。源于濮阳县澶州坡，因河势上宽下狭，形如马颊而得名。由清丰县大流乡王里固村北入南乐境，经东、西吉七两村之间北去，自近德固村东，杏园、岳固村西，流至姚庄村北，折向东流，过后陈家村南、崔方山固村北，梁方山固和王方山固村南，后平邑村北，至西小楼村南入大名县。境内全长22.5公里，流域面积171平方公里。两岸有9条支沟汇入，是南乐县主要排水河道之一。

徒骇河相传为禹疏九河之一。源于山东莘县同智营。得名有两说，一是“禹疏九河以众徒起，故云徒骇”；一说“禹疏九河用功虽广，众惧不成，故云徒骇”。徒骇河南乐段为南北走向，系南乐与莘县的界河。入境后，经千口镇阎村、西节村东北流，至大清村东与西来永顺沟汇流，再东北出县境入山东界。境内全长14.5公里，流域面积264平方公里（含永顺沟流域面积230平方公里）。两岸有11条沟汇入。徒骇河南乐段历史绵远，变化较大。大清村以上曾因缺修

治淤为沙河坡，俗呼为东沙河，而大清以下名徒骇河，至龙卧村一带曾名龙窝河（或龙卧河、龙巢河）。1954年开挖子沟，东沙河与徒骇河上下疏通，通称徒骇河。此后，经常治理，河形始成。该河为季节性河流，夏秋多水，冬春干枯。

### 4.1.5 地下水

南乐县属河南省比较干旱地区之一，水资源不多。水资源总量约为1.4395亿立方米，其中，浅层地下水总量为0.7918亿立方米，年平均径流量为0.2808亿立方米，引黄河水年均0.3669亿立方米。南乐县人均占有水资源290立方米，低于全国人均占有2324立方米和全省人均占有530立方米的水平。

南乐县地下水属漏斗区。主要分布在4.5米以下至40米以上的地层之间，靠降水入渗、河流侧渗和灌溉回归综合补给。丰水年可利用量8409.4万立方米。枯水年可利用量3846万立方米。中华人民共和国成立初期，境内地下水埋深只有2米左右，随着地下水资源的不断开发利用，水位逐年下降。1966年至1975年的10年间，地下水位由3.8米降至5.17米；到1982年，水位埋深达6至12米，个别地区达13米左右；2009年地下水位达6至25米；2011年地下水位达6至27米。

### 4.1.6 土地土壤

南乐县地势平坦，土层深厚，便于开发利用；垦殖率较高，但人均占有量少，后备资源匮乏。除生产建设和生活用地外，宜农而尚未开垦的荒地所剩无几。

据2012年土地变更调整统计，南乐县土地面积6.228万公顷。其中，农用地：水浇地4.327万公顷、园地1255公顷、林地2427公顷、其他林地294.5公顷、农村道路853.6公顷、坑塘水面140.3公顷、沟渠523.1公顷、设施农业地139.3公顷；建设用地：建制镇1030公顷、村庄8563公顷、采矿用地216.6公顷、风景名胜及特殊用地16.77公顷、公路用地669.9公顷、水工建设用地111.1公顷；未利用地：河流水面338.5公顷、内陆滩涂515.7公顷、盐碱地1175公顷、沙地741.8公顷。

据1985年土壤普查资料，南乐县土壤共划分为潮土、风砂土2个土类，黄潮土、褐土化潮土、冲积性风砂土3个亚类，8个土属，24个土种。南乐县有潮土土类793743.6亩，占全县总土壤面积的97.5%，遍布全县各乡镇；风砂土土类面积20649.9亩，占全县总土壤面积的2.5%，零星分布于近德固、元村、西邵、张果屯5个乡镇。据化验分析，全县土壤钾丰富、磷不足，有机质和氮偏低。

### 4.1.7 植被、生物多样性

南乐县属落叶阔叶林带。由于耕作历史悠久，原有的自然植被已不复存在，主要是栽培植被。境内生长的植物可分为农作物、人工种植的木本草本植物和野生杂草三部分。

粮食作物主要有小麦、玉米、谷子、绿豆、红薯等，经济作物主要有棉花、花生、芝麻、油菜等，蔬菜主要有白萝卜、红萝卜、大白菜、小白菜、白头白菜、菠菜、芹菜、韭菜、大葱、土豆、蒜、辣椒、生椒、芫荽、藕、丝瓜、苦瓜、芸豆、豆角、木耳、蘑菇、茄子等。

乔木有杨、槐、榆、柳、松、椿、桐，灌木有笸箩柳、柽柳、酸枣棵等，果木有苹果、杏、枣、柿、石榴、葡萄等，药材有苍耳子、香附、寸冬、金银花、枸杞、红花、地黄、杏仁等，花卉有牡丹、芍药、月季、夹竹桃、菊、玫瑰、木槿、文竹、茉莉、仙人掌、仙人球、裙子兰、鸡冠花等。

野生杂草有蒲公英、蒺藜、马齿苋、鱼醒草、猪毛菜、狼尾巴蒿、灰灰菜、茅草、米米蒿、扫帚菜、抓地秧、小雀卧单、三棱草、勾勾秧、水杂草等。

动物可分为饲养动物、野生动物两部分。

传统的饲养家畜有牛、马、驴、骡、猪、羊、兔、狗、猫等，引进饲养的有肉牛、奶牛、长毛兔等。传统的饲养家禽有鸡、鸭、鹅、鸽等，以鸡为主，引进饲养的有肉食鸡、乌鸡等。

## 4.2 环境功能区划

（1）环境空气：根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本评价范围内环境空气质量功能均为二类区。

（2）地表水：项目所在区域地表水体为徒骇河，徒骇河地表水环境属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类区域。

（3）地下水：项目所在区域地下水为《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中Ⅲ类区域。

（4）声环境：项目区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、4a类声环境功能区标准。

## 4.3 环境质量现状评价监测与评价

### 4.3.1 环境空气质量现状监测与评价

### 4.3.1.1 达标区判定

（一）达标情况分析

本项目位于濮阳市南乐县产业集聚区，所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区。根据《2019 年河南省生态环境质量年报》，濮阳市 2019 年环境空气质量级别为轻污染。根据《濮阳市环境质量月报》2019 年第 12 期中濮阳市环境空气质量统计数据，濮阳市2019 年 PM10 年平均浓度为 99μg/m3，PM2.5 年平均浓度为 63μg/m3，SO2 年平均浓度为 12μg/m3，NO2 年平均浓度为 34μg/m3，CO 年平均浓度为1.0μg/m3，O3年平均浓度为 109μg/m3，其中 PM10、PM2.5 年平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域属于不达标区。

（二）区域大气污染防治措施

根据《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，河南省总体目标为：到2020年，全省主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，全省生态文明水平与全面建成小康社会目标相适应，为2035年生态环境根本好转、美丽河南目标基本实现打下坚实基础。2020年度大气污染控制目标为：全省PM2.5年均浓度达到58微克/立方米以下，PM10年均浓度达到95微克/立方米以下，全年优良天数比例力争达到70%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；京津冀大气污染传输通道和汾渭平原城市达到国家规定目标要求。

《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》要求认真落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级柴油货车治理、城乡扬尘全面清洁、环境质量监控全覆盖五个标志性攻坚战役。其中，针对濮阳市的大气污染防治要求主要有以下几个方面：

（1）逐步削减煤炭消费总量。①严控煤炭消费目标。严格落实《河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十三五”煤炭消费总量控制工作方案的通知》(豫政办[2017]82号)，强化电力、煤炭、钢铁、化工、有色、建材等重点行业煤炭消费减量措施，淘汰一批能耗高于全国平均水平的低效产能，提高煤炭清洁利用水平。到2020年，全省煤炭消费总量较2015年下降10%，其中，京津冀传输通道郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、济源8市和汾渭平原洛阳、三门峡2市及平顶山市，以及信阳、南阳、周口、驻马店4个达标城市煤炭消费总量下降15%。②提高燃煤项目准入门槛。从严执行国家、省重点耗煤行业准入规定，原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的煤炭、煤电、钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工、焦化等8大类产能过剩的传统产业项目，全省禁止新增化工园区。③实施煤炭减量替代。严格落实《河南省耗煤项目煤炭消费替代管理(暂行)办法》，所有新建、改建、扩建耗煤项目一律实施煤炭减量或等量替代。

（2）构建全省清洁取暖体系。基本实现城区集中供暖全覆盖。2018年10月底前，郑州、安阳、焦作、濮阳4市集中供热普及率达到85%以上。

（3）推动运输结构优化调整。增加铁路货运比例。拓展区域铁路网覆盖面，规划研究濮阳经开封至潢川铁路、月山至随州铁路、南阳至驻马店至阜阳铁路、驻马店至周口至商丘铁路等项目。

（4）推进固体废物处理处置及综合利用。按照“减量化、资源化、无害化”原则，推进一般固体废物、废旧产品资源化利用，以及尾矿（共伴生矿）综合利用和协同利用，开展大宗工业固体废物资源化利用，在濮阳、宝丰、镇平开展静脉产业园试点工作，在焦作、濮阳、灵宝等地建设尾矿（共伴生矿）综合利用示范工程；完善危险废物经营许可、转移审批等管理制度，建立信息化监管平台，提升危险废物处理处置能力，实施全过程监管。

濮阳市根据《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，制定了《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）》，濮阳市总体目标为：到2020年，全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，全市生态环境水平与全面建成小康社会目标相适应，为实现2035年生态环境根本好转的目标打下坚实基础。2020年度大气污染控制目标为：PM2.5年均浓度达到52微克/立方米以下，PM10年均浓度达到98微克/立方米以下，全年优良天数达到244天以上。

围绕大气污染防治目标，濮阳市要求着力打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车治理、城乡扬尘全面清洁、环境质量监控全覆盖五个标志性攻坚战役。其中，工业企业绿色升级攻坚战役要求：强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展。具体措施有：（1）持续推进工业污染源全面达标行动；（2）强化挥发性有机物（VOCs）污染防治；（3）实施重点企业深度治理专项行动；（4）加强餐饮油烟排放治理；（5）大力开展重点行业清洁生产；（6）推动绿色示范工厂建设；（7）开展秋冬季攻坚行动。

待以上大气污染防治计划逐步实施后，濮阳市环境空气质量将得到较大的改善，区域PM10、PM2.5、SO2、NO2等污染物浓度将逐步降低。

### 4.3.1.2 评价范围内环境空气质量现状调查与评价

（1）监测与评价因子

SO2、NO2、CO、O3、PM10；

（2）监测布点

本次评价SO2、NO2、CO、O3、PM10等基本污染物监测利用《南乐县产业集聚区污水处理厂项目环境影响报告书》中河南松筠检测技术有限公司于2019年03月25日至31日对项目评价范围内高屯村及三里庄村的环境空气质量现状监测结果。环境空气常规因子监测点情况见表4.3-1。

表4.3-1  环境空气常规因子现状监测点

| 序号 | 监测点名称 | 与本项目相对方位 | 与本项目相对距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高屯 | NE | 1258 |
| 2 | 三里庄村 | SW | 2082 |

（3）监测时间及频次

环境空气质量现状监测时间为2019年03月25日-03月31日，连续监测7天。

SO2、NO2、CO、O3日平均浓度每天采样18小时， PM10日平均浓度每天采样12小时；SO2、NO2、CO、O31小时平均浓度每日监测8次，每次至少45分钟，采样时间为2:00、8:00、14:00、20:00。监测同时观测风向、风速、干球温度、总云量、低云量等地面气象资料。

（4）监测分析方法

按照《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》执行。

（5）评价方法

采用单因子污染指数法进行评价。计算公式如下：

式中：Pi—某种评价因子污染指数；

Ci－某种评价因子监测浓度，mg/m3；

Coi- 某种评价因子标准值，mg/m3。

（6）评价标准

SO2、NO2、CO、O3、PM10环境质量现状评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。具体标准详见表4.3-2。

表4.3-2  环境空气质量现状评价标准

| 评价因子 | 取值时间 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时平均 | 0.028 mg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 1小时平均 | 0.027 mg/m3 |  |
| NO2 | 24小时平均 | 0.052mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 0. 041mg/m3 |  |
| CO | 24小时平均 | 1.305mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 1.314mg/m3 |  |
| O3 | 8小时平均 | 0.059 mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 0.032mg/m3 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 0.124mg/m3 |  |

（7）监测及评价结果

本项目位于南乐县产业集聚区范围内，根据《南乐县产业集聚区污水处理厂项目环境影响报告书》中河南松筠检测技术有限公司对项目评价范围内高屯村及三里庄村的检测数据（监测报告见附件），项目所在区域NO2日均浓度值为0.028～0.034mg/m3、SO2日均浓度值为0.022～0.029mg/m3，PM10日均浓度值为0.087～0.095mg/m3，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，O38小时均值为0.072～0.088mg/m3，不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。建议通过区域整改措施改善环境空气质量。

### 4.3.1.3特征因子现状监测与评价

（1）监测与评价因子

H2S、NH3、臭气浓度，监测期间同时观测风向、风速、总云量、低云量、气温、气压等气象条件。

（2）监测布点

本次评价H2S、NH3、臭气浓度等特征因子污染物，H2S、NH3、臭气浓度监测数据引用《唐顺兴食品（河南）有限公司年屠宰7000万只羽毛鸡加工项目》中河南鼎晟检测技术有限公司于2020年8月7日至13日对项目评价范围内本项目所在地的环境空气质量现状监测结果。

表4.3-3  环境空气常规因子现状监测点

| 序号 | 监测点名称 | 与本项目相对方位 | 与本项目相对距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昌州东路101号 | NW | 1464 |

- 监测时间与频次

H2S、NH3、臭气浓度监测时间和频次根据河南鼎晟检测技术有限公司于2020年8月7日至13日对项目评价范围内《唐顺兴食品（河南）有限公司年屠宰7000万只羽毛鸡加工项目》所在地监测报告可知，连续监测7d，每天4次，每次采样1小时，具体时间为2：00、8：00、14：00、20：00。

（4）监测分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》(大气部分)进行； NH3、H2S监测分析方法按卫生部批准的现行《大气监测检验方法》的规定执行。其具体监测方法见表4.3-4。

表4.3-4  大气污染物监测分析方法

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 | 紫外可见分光光度计 TU-1810 | 0.004mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法（B） 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇 第四章 十（三）国家环境保护总局（2003年） | 紫外可见分光光度计 TU-1810 | 0.001mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | 聚酯无臭袋 | 10（无量纲） |

（5）评价方法

评价方法采用单项标准指数法，计算模式如下：

Pi＝Ci/C0i

式中：Pi——i污染物标准指数；

Ci——i污染物实测浓度，mg/m3；

C0i——i污染物评价标准值，mg/m3。

（6）评价标准

具体标准详见表4.3-5。

表4.3-5  环境空气质量现状评价标准

| 执行标准 | 监测因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考浓度限值 | NH3 | 1小时平均 | 200µg/m3 |
|  | H2S | 1小时平均 | 10µg/m3 |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准 | 臭气浓度 | 1小时平均 | 20（无量钢） |

（7）监测及评价结果

根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行了统计分析，并对评价结果进行分析。监测及评价结果见表4.3-6。

表4.3-6  环境空气特征因子现状监测及评价结果一览表

| 监测项目 | 监测点 名称 | 浓度范围(mg/m3) | 标准值(mg/m3) | 污染指数 | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1小时平均 | 项目地 | 0.022~0.042 | 0.20 | 0.11~0.21 | 0 |
| H2S | 1小时平均 | 项目地 | 未检出 | 0.01 | 0 | 0 |
| 臭气浓度 | 1小时平均 | 项目地 | ＜10（无量纲） | 20（无量纲） | ＜0.5 | 0 |

由上表可知，NH3和H2S 1小时平均浓度均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考浓度限值要求；臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求。

### 4.3.2 地表水环境质量现状监测与评价

（1）评价因子

本次环评确定以pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总氮、总磷、粪大肠菌群、氯化物等作为评价因子。

- 监测点位

本项目外排废水经厂区污水处理站处理后，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，处理后废水由永顺沟排入徒骇河。本次评价引用《南乐县产业集聚区污水处理厂项目环境影响报告书》中河南松筠检测技术有限公司2019年3月25日至26日对永顺沟地表水的监测数据和《濮阳市环境质量月报》 2019年第1

期~2020年第3期公布的的徒骇河寨肖家村断面监测数据说明地表水质量现状，监测断面设置及监测因子见表4.3-7。

表4.3-7  地表水环境质量现状监测断面一览表

| 编号 | 监测断面位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 污水处理厂排口上游500m | pH、COD、BOD5、氨氮、TN、TP、SS、粪大肠菌群、氯化物 |
| 2# | 污水处理厂排口下游1000m |  |
| 3# | 徒骇河寨肖家村断面 | COD、氨氮、TP |

（3）评价标准

该评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准和地方管理要求（氨氮≤3.0mg/L），SS执行《地表水水资源质量标准》(SL63-94)中四级标准。

（4）评价方法

为了能直观反映水质现状，科学的评判水体中污染物是否超标，评价采用单项水质指数评价方法。

单项指数法数学模式如下：

①对于一般污染物：

式中：Sij —单项水质参数 i 在第 j 点的标准指数；

Cij —污染物 i 在监测点 j 的浓度(mg/L)；

Csi —水质参数 i 的地面水水质标准(mg/L)。

②对具有上、下限标准的项目 pH，计算式为：

式中：pHj——为监测占 j 的 pH 值；

pHsd——为水质标准 pH 的下限值；

pHsu——为水质标准 pH 的上限值。

③DO 计算式为：

DOf ≥DOs

DOf＜DOs

式中：DOf—某水温、气压下河水中的溶解氧饱和值（mg/L）；

DOj——监测点 j 的溶解浓度（mg/L）；

DOs—溶解氧的地表水水质标准（mg/L）；

T——水温（℃）。

当 Sij 值大于 1.0 时，表明地表水水体已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，S ij值越大，水体受污染的程度就越严重，否则反之。

（5）评价结果分析

本次地表水环境质量监测及评价结果见表4.3-8。

表4.3-8  地表水检测结果表

| 序号 | 检测项目 | 单位 | （永顺沟）污水处理厂排口上游500m | （永顺沟）污水处理厂排口下游1000m | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类及《地表水水资源质量标准》(SL63-94)中四级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样时间 |  |
|  |  |  | 2019.03.25 | 2019.03.26 | 2019.03.27 | 2019.03.25 | 2019.03.26 | 2019.03.27 |  |
| 1 | pH值 | / | 7.16 | 7.13 | 7.14 | 7.12 | 7.11 | 7.17 | 6-9 |
| 2 | 化学需氧量 | mg/L | 40 | 48 | 53 | 79 | 82 | 74 | 30 |
| 3 | 五日生化需氧量 | mg/L | 8.0 | 9.6 | 10.6 | 15.8 | 16.4 | 14.8 | 6 |
| 4 | 氨氮 | mg/L | 3.74 | 3.55 | 3.61 | 3.85 | 3.77 | 3.81 | 1.5 |
| 5 | 悬浮物 | mg/L | 85 | 81 | 73 | 97 | 92 | 98 | 60 |
| 6 | 总氮 | mg/L | 12.4 | 11.7 | 12.0 | 13.0 | 13.5 | 13.2 | 1.5 |
| 7 | 总磷 | mg/L | 0.87 | 0.81 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.3 |
| 8 | 粪大肠菌群 | 个/L | 74 | 62 | 70 | 64 | 66 | 60 | 20000 |
| 9 | 氯化物 | mg/L | 410 | 428 | 435 | 435 | 424 | 411 | 250 |

表4.3-9 地表水徒骇河寨肖家村断面监测数据结果表     单位：mg/L

| 序号 | 监测时间 | 主要污染物监测值 | 超标因子及倍数 | 是否达标 | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |  |  |  |
| 1 | 2019年1月 | 12 | 1.03 | 0.25 | / | 是 | IV类 |
| 2 | 2019年2月 | 17 | 0.22 | 0.13 | / | 是 | III类 |
| 3 | 2019年3月 | 31 | 0.16 | 0.17 | COD(0.03) | 否 | V类 |
| 4 | 2019年4月 | 24 | 0.06 | 0.12 | / | 是 | IV类 |
| 5 | 2019年5月 | 14 | 0.12 | 0.21 | / | 是 | IV类 |
| 6 | 2019年6月 | 31 | 0.28 | 0.22 | COD(0.03) | 否 | V类 |
| 7 | 2019年7月 | 28 | 0.10 | 0.31 | TP(0.03) | 否 | V类 |
| 8 | 2019年8月 | 36 | 0.96 | 0.17 | COD(0.2) | 否 | V类 |
| 9 | 2019年9月 | 12 | 0.29 | 0.10 | / | 是 | II类 |
| 10 | 2019年10月 | 9 | 0.09 | 0.15 | / | 是 | III类 |
| 11 | 2019年11月 | 17 | 0.03 | 0.24 | / | 是 | IV类 |
| 12 | 2019年12月 | 22 | 1.14 | 0.19 | / | 是 | IV类 |
| 13 | 2020年1月 | 17 | 1.60 | 0.24 | / | 是 | V类 |
| 14 | 2020年2月 | 16 | 0.88 | 0.17 | / | 是 | III类 |
| 15 | 2020年3月 | 17 | 0.06 | 0.14 | / | 是 | III类 |

对比《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准和《地表水水资源质量标准》(SL63-94)中四级标准。永顺沟2个监测断面除PH值、粪大肠菌群外，其它监测因子均出现不同程度超标，评价认为永顺沟主要是南乐县生活污水排污沟，南乐县城和沿途生活工业污水进入永顺沟是造成2个监测断面超标的主要原因。根据《濮阳市环境质量月报》 2019年第1期~2020年第3期公布的的徒骇河寨肖家村断面监测数据，徒骇河寨肖家村断面 2019 年 3 月、6 月和 8月COD超标，2019年7月TP超标 ，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准和地方管理要求（氨氮≤3.0mg/L）。水质类别为V类；其余监测时段均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准和地方管理要求（氨氮≤3.0mg/L），部分时段可以达到II类和III类水体标准要求。

徒骇河源于山东省莘县同智营，南乐区段为南北走向，系南乐与莘县的界河。入境后，经千口乡阎村、西节村东北，至大溥村东与西来永顺沟 汇流，在东北处，出县境入山东界。因接纳沿途乡镇生活污水和工业废水， 徒骇河水质较差。根据《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）》中的实施要求，重点打好城市黑臭水体治理、饮用水源地保护、全域清洁河流、农业农村污染治理四个标志性攻坚战役，统筹推进各项水污染防治工作。其中方案提出：加强沿河环湖生态保护，修复湿地等水生态系统。建设人工湿地，在卫河、金堤河、马颊河、徒骇河等4条主要出境河流上，因地制宜，规划建设人工湿地，逐步恢复水生态。随着水污染防治攻坚战实施方案的逐步实施，永顺沟和徒骇河地表水水质将得到逐步改善。

### 4.3.3 地下水环境质量现状评价

为查明项目区所在地附近地下水环境质量现状，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）对评价区范围内地下水水位、水质的动态进行监测。

### 4.3.3.1 地下水水位现状监测

（1）监测布点

本项目根据所在区域的地下水流向，设置三里庄村、高屯村等2个水位监测点和吴家屯、北关村、东苗庄等3个水位监测点，其中三里屯村、高屯村地下水监测点水质监测数据利用《南乐县产业集聚区污水处理厂项目环境影响报告书》中河南松筠检测技术有限公司2019年3月25日至27日的监测数据，监测布点情况详见表 4.3-10。

表 4.3-10  项目地下水监测布点情况

| 点号 | 监测点 | 相对位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三里庄村 | 西南2082m |
| 2 | 高屯村 | 东北1258m |
| 3 | 吴家屯 | 东31.3m |
| 4 | 北关村 | 东南510m |
| 5 | 东苗庄 | 东南3361m |

（2）监测项目

按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）的要求，本项目地下水监测项目选取：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐、挥发酚、氰化物、氟化物、氯化物、汞、砷、六价铬、铅、铬、铁、锰、镉、细菌总数、粪大肠菌群。

（3）监测分析方法

各水质监测项目的分析方法见表4.3-11。

表4.3-11  水质监测项目分析方法表

| 序号 | 项目 名称 | 检测方法名称及国标代号 | 检出限 | 仪器名称、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.1 | 便携式PH计、pHB-4、30 |
| 2 | 耗氧量 | 水质 酸性高锰酸钾法 GB/T11892-1989 | 0.5 mg/L | 滴定管、50.0ml |
| 3 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验法感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006（8.1）称量法 | 4 mg/L | 电子天平、BS224S、06 |
| 4 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 1.0 mg/L | 滴定管、50.0ml |
| 5 | 硝酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法HJ/T 84-2016 | 0.04mg/L | 离子色谱仪、PIC -10、27 |
| 6 | 亚硝酸盐 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB/T 7493-1987 | 0.003mg/L | 可见分光光度计、722E、02 |
| 7 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）HJ/T342-2007 | 8mg/L | 紫外可见分光光度计、 TU-1901 |
| 8 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 0.025 mg/L | 可见分光光度计、722E、02 |
| 9 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 HJ503-2009 4-氨基安替比林分光光度法 | 0.0003mg/L | 紫外可见分光光度计、 T6新世纪、20 |
| 10 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 | 0.05mg/L | 酸度计、PHS-25、12 |
| 11 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 非金属指标（2.1氯化物硝酸银容量法）（GB/T 5750.5-2006） | 1.0mg/L | 滴定管 |
| 12 | 六价铬 | 生活饮用水标准检验法 金属指标GB/T 5750.6-2006（10.1）二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004 mg/L | 可见分光光度计、722E、02 |
| 13 | 铁 | 生活饮用水标准检验法 金属指标GB/T 5750.6-2006（2.1）原子吸收分光光度法 | 0.03mg/L | 原子吸收分光光度计、 TAS-990AFG、31 |
| 14 | 锰 | 生活饮用水标准检验法 金属指标GB/T 5750.6-2006（3.1）原子吸收分光光度法 | 0.01mg/L | 原子吸收分光光度计、 TAS-990AFG、31 |
| 15 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 | 0.3μg/L | 原子荧光光度计PF3-2、32 |
| 16 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 | 0.04μg/L | 原子荧光光度计PF3-2、32 |
| 17 | 铅 | 石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》第四版（3.4.16.5） | 1.0μg/L | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG、31 |
| 18 | 镉 | 石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》（第四版）（3.4.7.4） | 0.10μg/L | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG、31 |
| 19 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006（4.1）异烟酸-吡唑酮分光光度法 | 0.002mg/L | 可见分光光度计、722E、02 |
| 20 | 总大肠菌群 | 水质 总大肠菌群的测定 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006（2.1）多管发酵法 | —— | 电热恒温培养箱 DHP-9052B、39-01 |
| 21 | 细菌总数 | 水质细菌总数的测定 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006（1.1）平皿计数法 | —— | 生化培养箱 LRH-150B、08 |

（4）评价方法

根据导则，本次地下水现状评价以评价区域地下水水体各监测点位的水质单项指标测定值作为水质评价参数，对照《地下水质量标准》Ⅲ类标准进行，采用标准指数法进行水质参数评价。

1）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

式中：

Pi —第 i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第 i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第 i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

式中：

PpH —pH的标准指数，无量纲；

pH —pH监测值；

pH su —标准中pH的上限值；

pH sd —标准中 pH的下限值。

标准指数P>1时，即表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，且指数越大，超标越严重。

（5）评价标准

本项目地下水现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（6）监测结果

各个监测点的地下水水质现状监测结果见表4.3-12、表4.3-13和表4.3-14。

表4.3-12   地下水水位监测结果

| 采样点位 | 井深m | 水位埋深m |
| --- | --- | --- |
| 三里庄村 | 24 | 12 |
| 高屯村 | 182 | 34 |
| 吴家屯 | 19 | 10 |
| 北关村 | 21 | 12 |
| 东苗庄 | 20 | 11 |

表4.3-13   地下水水质八大离子监测结果     单位：mg/L

| 监测点位 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | SO42- | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三里庄村 | 0.98 | 166 | 101 | 36.9 | 未检出 | 377 | 239 | 176 |

表4.3-14   地下水环境质量监测结果表  单位：mg/L(pH无量纲)

| 检测项目 | 单位 | 三里庄村 | 高屯 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采样时间 |
|  |  | 2019.03.25 | 2019.03.26 | 2019.03.27 | 2019.03.25 | 2019.03.26 | 2019.03.27 |
| pH值 | / | 7.25 | 7.22 | 7.27 | 7.20 | 7.28 | 7.24 |
| 氨氮 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| 硝酸盐 | mg/L | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.8 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.005 |
| 挥发酚 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氰化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | mg/L | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.004 |
| 汞 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 六价铬 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总硬度 | mg/L | 260 | 241 | 255 | 260 | 281 | 302 |
| 铅 | mg/L | 0.0123 | 0.0138 | 0.0130 | 0.0117 | 0.0124 | 0.0129 |
| 镉 | mg/L | 0.0021 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0027 |
| 铁 | mg/L | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| 锰 | mg/L | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 646 | 618 | 627 | 651 | 638 | 607 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.87 | 0.81 | 0.77 | 0.87 | 0.82 | 0.93 |
| 硫酸盐 | mg/L | 134 | 122 | 127 | 131 | 148 | 150 |
| 氯化物 | mg/L | 207 | 188 | 211 | 168 | 151 | 162 |
| 细菌总数 | CPU/mL | 56 | 43 | 55 | 39 | 42 | 47 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

评价区域的各个地下水监测点监测指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准要求。可见，本项目所在区域的地下水环境质量良好。

### 4.3.5 土壤环境质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为IV级评价，建设项目可不开展土壤环境影响评价。

### 4.3.6 声环境质量现状评价

（1）监测因子

等效连续A声级（Leq）

（2）监测布点

厂界共设4个厂界噪声监测点。

（3）监测方法及仪器

表4.3-15  检测方法及检测仪器

| 序号 | 项目名称 | 检测方法名称及国标代号 | 检出限 | 仪器名称、型号、编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 声环境质量标准 GB 3096-2008 | —— | 噪声分析仪 AWA5688、37-02 |
|  |  |  |  | 声校准器 AWA6221B、38 |

（4）监测时间及频次

声环境质量现状监测由河南中裕检测技术有限公司于2020年11月01日至02日进行监测，连续监测2天，昼、夜各一次。

（5）监测结果

声环境质量现状监测结果见表4.3-16。

表4.3-16  噪声检测结果表  单位dB(A)

| 监测点位 | 2020.11.01 | 2020.11.02 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 56 | 46 | 56 | 46 |
| 南厂界 | 54 | 45 | 55 | 44 |
| 西厂界 | 54 | 45 | 56 | 45 |
| 北厂界 | 56 | 47 | 57 | 47 |

### 4.3.2.2 声环境质量现状评价

（1）评价因子

等效连续A声级

（2）评价方法

采用现状监测结果与相应标准值比较的方法进行。

（3）评价标准

评价标准北厂界采用《声环境质量标准》（GB3096－2008）4a类标准，其他厂界采用《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类及4a类标准。具体标准值见表4.3-18。

表4.3-18  声环境质量现状监测评价标准

| 评价因子 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 等效连续A声级 | 昼间：65dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类标准 |
|  | 夜间：55dB（A） |  |
|  | 昼间：70dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 4a类标准 |
|  | 夜间：55dB（A） |  |

（4）评价结果

北厂界监测点昼间噪声监测值在56~57dB（A）之间，夜间噪声监测值为47dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，其它厂界监测点昼间噪声监测值在54~56dB（A）之间，夜间噪声监测值在44~46dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，区域声环境质量良好。

# 5  环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响预测与评价

本次是针对禾丰现有屠宰厂进行技术改造，主要施工内容包括现有屠宰生产线、 分割生产线等进行技术升级改造，项目主要更换先进的生产链条及自动化程度高的生产设备；增加除臭设施；对锅炉进行升级改造，安装低氮燃烧+烟气再循环；改造制冷系统等。施工均在禾丰食品厂内进行，因此无土建及主体建筑建设阶段，施工期仅为设备安装及调试阶段，施工过程中无扬尘、施工废水及建筑垃圾等产生。

设备安装阶段声源数量少，强噪声源更少。主要噪声源包括电钻、吊车、切割机等。由于大多数声源的声功率级较低，噪声源强在70-90dB(A)，且多数作业均在室内进行。以建筑隔声15dB(A)计，采用点声源距离衰减模式计算其厂界噪声贡献值满足《建筑施工场界环境噪声标准限值》（GB12523－2011）要求。

施工噪声影响为短期影响，施工结束后，声环境基本可以恢复至现状水平。

## 5.2 运营期环境影响预测与评价

### 5.2.1 环境空气影响预测与评价

### 5.2.1.1 常规气象观测资料分析

本工程厂址位于河南省濮阳市南乐县产业集聚区。濮阳市南乐县位于黄河中下游冲积平原，属温带季风性半干旱气候区，全年四季分明，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季晴和日照长，冬季干旱少雨雪，主导风向为南风，次主导风向为北风。

南乐县1981～2010年近30年历史气象资料统计结果表明，该地年平均气温13.5℃，1月份气温最低，平均值为-1.6℃；7月份平均气温最高，为 26.8℃。极端最高气温 41.0℃，极端最低气温-20.7℃。年平均气压 1010.8hPa，冬季是一年中气压最高的时期，平均值为1020.9hPa；夏季是最低的时期，平均值为 999.1hPa。年平均相对湿度为71%，在全年中，7～8月份的湿度最大，2～4 月份空气较为干燥。

南乐县平均年降水量 571.8mm，属全省降水量偏少的地区之一。较少的降水量在全年内分布还很不均匀，主要集中在 6～9 月，该时期的降水量占全年降水量的69.3%，其中 7～8 月的降水量为 274.6mm，占全年降水量的 48.0%  ，表明降水量最为集中的时期在 7～8 月份。年蒸发量 1530.2mm，为年降水量的 2.7 倍。降水量少、蒸发量大，容易引起干旱，是该地常发生干旱的主要原因，不利于空气污染物的吸附和清洗，尤其重污染季节冬季更易加重空气的污染程度。常规气象要素统计见表5.2-1。

表5.2-1常规气象要素统计一览表

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温（℃） | 平均 | -1.6 | 1.5 | 7.3 | 14.8 | 20.2 | 25.3 | 26.8 | 25.5 | 20.7 | 14.5 | 6.7 | 0.6 | 13.5 |
|  | 最高 | 17.7 | 24.6 | 27.6 | 33.2 | 38.4 | 41.0 | 41.0 | 37.3 | 36.4 | 34.7 | 26.8 | 22.9 | 41.0 |
|  | 最低 | -20.0 | -16.7 | -8.5 | -2.9 | 3.8 | 10.4 | 15.8 | 13.7 | 4.1 | -1.9 | -18.4 | -20.7 | -20.7 |
| 气压（hPa） | 1021.7 | 1019.4 | 1015.1 | 1008.4 | 1004.2 | 999.1 | 997.3 | 1001.0 | 1008.4 | 1014.7 | 1019.1 | 1021.6 | 1010.8 |
| 相对湿度（%） | 66 | 63 | 64 | 64 | 67 | 65 | 81 | 83 | 78 | 74 | 73 | 69 | 71 |
| 降水量（mm） | 5.8 | 8.6 | 23.3 | 27.0 | 50.0 | 70.1 | 161.6 | 113.0 | 51.7 | 37.6 | 16.3 | 6.9 | 47.4 |
| 蒸发量（mm） | 38.1 | 60.1 | 115.0 | 175.1 | 214.0 | 244.1 | 187.4 | 162.5 | 134.6 | 103.0 | 58.0 | 38.3 | 127.5 |

### 5.2.1.2 地面风场特征

根据濮阳市南乐县气象观测站近 30 年地面风向的观测资料统计，当地全年及各季风向频率见表5.2-2，全年及各季风向玫瑰图见图5.2-1。

表5.2-2  濮阳市南乐县多年及各季风向频率（%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 10.7 | 6.9 | 6.2 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 5.3 | 8.4 | 19.0 | 10.3 | 7.3 | 3.2 | 0.9 | 0.8 | 2 | 2.7 | 10.0 |
| 夏季 | 10.8 | 7.3 | 6.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.4 | 7.4 | 16.6 | 7.1 | 4.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 3.0 | 18.4 |
| 秋季 | 11.4 | 7.5 | 4.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 3.7 | 8.2 | 13.3 | 5.2 | 5.2 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 2.6 | 4.1 | 26.1 |
| 冬季 | 14.8 | 11.0 | 8.3 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 4.0 | 7.7 | 11.6 | 6.0 | 3.9 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 2.5 | 4.2 | 16.7 |
| 全年 | 11.9 | 8.2 | 6.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 4.6 | 7.9 | 15.1 | 7.2 | 5.2 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 17.8 |

由图5.2-1 表明，濮阳市南乐县最多风向为S风，频率15.1%；次多风向为N风，频率11.9%，全年静风频率 17.8%。若将主导风向、次主导风向及其相邻风向一并统计，SSE－SSW 扇形方位风向频率之和为 30.2%；NNW－NNE 扇形方位风向频率之和为 23.6%。由此可见，偏S风最多，偏N风次多构成了该地风向的基本格局。

就各季节来说，主导风向和次主导风向之频率有所不同。受大气环流形势影响的结果，冬季偏北气流的势力相对增强，偏南气流的势力削弱，北风多于南风；夏季与此相反，偏南气流势力较强，偏北气流势力衰弱，南风多于北风。

就地面风向而言，污染源主要影响的是偏S和偏N方向上的环境敏感点。

### 5.2.1.3近年地面气象要素

（1）温度

各月平均气温统计结果分别见表5.2-3，年平均温度月变化曲线图见图5.2-2。

表5.2-3	濮阳市南乐县年均气温月变化（℃）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | -1.79 | 1.37 | 10.5 | 15.34 | 21.41 | 24.44 | 25.78 | 25.45 | 20.78 | 16.22 | 8.36 | 1.89 |

由图表可见：该地平均气温14.14℃。其中11月至3月份的平均气温在年均值以下，以 1 月份最低，为-1.79℃。4月至10月份的平均气温在年均值以上，以7月份最高，为 25.78℃。

（2）风速

将全年及各月平均风速、各风向平均风速、不同季节平均风速、不同时次平均风速、全年及各季节风速级别频率分别进行统计。统计结果分别列在表5.2-4 至5.2-8。

表5.2-4	全年及各月平均风速（m/s）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |

表5.2-5	各季节平均风速（m/s）

| 季节 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 2.1 |

表5.2-6	各风向平均风速（m/s）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.4 |

表5.2-7	不同时次平均风速（m/s）

| 季节 时次 | 02 | 08 | 14 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 2.3 |
| 夏季 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | 1.5 |
| 秋季 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 1.2 |
| 冬季 | 1.6 | 1.8 | 3.0 | 1.8 |
| 全年 | 1.6 | 1.9 | 3.1 | 1.7 |

表5.2-8	不同时次平均风速（m/s）

| 季节 时次 | ≤1.9 | 2.0-2.9 | 3.0-3.9 | 4.0-5.9 | ≥6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 28.6 | 22.7 | 21.1 | 20.0 | 7.6 |
| 夏季 | 43.8 | 28.0 | 15.6 | 11.2 | 1.4 |
| 秋季 | 53.8 | 25.1 | 11.5 | 7.2 | 2.4 |
| 冬季 | 40.9 | 26.8 | 16.1 | 13.7 | 2.5 |
| 全年 | 41.8 | 25.6 | 16.1 | 13.0 | 3.5 |

由表5.2-4～表5.2-8 可以看出：该地全年平均风速2.1m/s，以4 月份平均风速最大，为2.9m/s；以10 月份平均风速最小，为1.5m/s。

全年中，以春季平均风速最大，为2.7m/s；以秋季平均风速最小，为1.6m/s。就平均风速条件而言，春季是大气污染扩散的最好季节，秋季为 扩散的最不利季节。各风向平均风速，以N 和SSW 为最大，其次为NNE，平均风速大，可以减轻高风频下风向的污染程度。

在全天，以午间14 时的平均风速最大，为3.1m/s，说明中午前后为有利于扩散的时段。平均风速最小的时刻在夜间，20 时和02 时的平均风 速分别只有 1.7m/s 和 1.6m/s，表明夜间对污染物的扩散不利，容易加重污染。

全年小于2.0m/s 的小风占 41.8%，其中静风频率占 17.8%。风速≥6.0m/s 的频率仅占 3.5%。从小风多、大风很少的特点可以说明该地风速扩散能力不强。

### 5.2.1.4  大气污染物源强

根据工程分析章节，本项目有组织污染源参数见表5.2-9，无组织排放源参数见表5.2-10。

表 5.2-9  有组织废气污染源排放参数一览表

| 编号 | 名称 | 排气筒高度/m | 排气筒内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S | 颗粒物 | SO2 | NOX |
| 1 | 排气筒P1 | 15 | 0.7 | 15.16 | 20 | 2400 | 正常工况 | 0.00181 | 0.00094 | / | / | / |
| 2 | 排气筒P2 | 15 | 0.7 | 15.16 | 20 |  |  | 0.00966 | 0.00016 |  |  |  |
| 2 | 排气筒P3 | 15 | 0.4 | 4.83 | 80 | 2400 |  | / | / | 0.008 | 0.0064 | 0.0599 |

表5.2-10  无组织废气（面源）排放参数一览表

| 编号 | 名称 | 面源长度/m | 面源宽度度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨 | 硫化氢 |
| 1 | 厂界 | 150 | 270 | 0 | 5 | 7200 | 正常工况 | 0.0022 | 0.00008 |

### 5.2.1.5 评价工作等级与评价范围确定

1、评价因子

根据项目大气污染物产排特征，本次项目环境影响预测因子选取：燃气锅炉排放的烟尘、SO2、NOx，待宰棚、挂鸡台、屠宰车间过程中产生的NH3、H2S等恶臭气体，污水处理站产生的NH3、H2S等恶臭气体。

- 评价标准

表5.2-11  评价采用的环境质量标准

| 评价因子 | 评价指标 | 参考标准 |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 450μg/m3（以24小时均值150计算） | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| H2S | 1h平均浓度值10μg/m3 | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1浓度参考限制 |
| NH3 | 1h平均浓度值200μg/m3 | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1浓度参考限 |
| SO2 | 1h平均浓度值0.5mg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| NOX | 1h平均浓度值0.25mg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |

- 评价工作等级

根据HJ2.2-2018，环境空气影响评价等级判据见表5.2-12。

表5.2-12   环境空气影响评价等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10％ |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax<1％ |

4、估算模式参数

表5.2-13  估算模式参数选取一览表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | —— |
| 最高环境温度/℃ | 40 |
| 最低环境温度/℃ | -10 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ☑否 |
|  | 岸线距离/km | —— |
|  | 岸线方向/° | —— |

5.2.1.6 环境空气影响预测与评价

表5.2-14  点源估算模式计算结果表（1）

| 距源中心下风向距离D（m） | 排气筒P1 | 排气筒P2 |
| --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
|  | 预测浓度C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） | 预测浓度 C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） | 距离m | 预测浓度 C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） | 预测浓度 C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） |
| 50 | 0.000033 | 0.02 | 0.000017 | 0.17 | 50 | 0.000174 | 0.09 | 0.00003 | 0.03 |
| 100 | 0.000075 | 0.04 | 0.000039 | 0.39 | 100 | 0.000398 | 0.20 | 0.00007 | 0.07 |
| 175 | 0.000144 | 0.07 | 0.000075 | 0.75 | 175 | 0.0007768 | 0.38 | 0.000013 | 0.13 |
| 184 | 0.000145 | 0.07 | 0.000075 | 0.75 | 184 | 0.000771 | 0.39 | 0.000013 | 0.13 |
| 200 | 0.000143 | 0.07 | 0.000074 | 0.74 | 200 | 0.000764 | 0.38 | 0.000013 | 0.13 |
| 300 | 0.000126 | 0.06 | 0.000066 | 0.66 | 300 | 0.000675 | 0.34 | 0.000011 | 0.11 |
| 400 | 0.000117 | 0.06 | 0.000061 | 0.61 | 400 | 0.000627 | 0.31 | 0.00001 | 0.10 |
| 500 | 0.000105 | 0.05 | 0.000054 | 0.54 | 500 | 0.000559 | 0.28 | 0.000009 | 0.09 |
| 600 | 0.000092 | 0.05 | 0.000048 | 0.48 | 600 | 0.00049 | 0.25 | 0.000008 | 0.08 |
| 700 | 0.000085 | 0.04 | 0.000044 | 0.44 | 700 | 0.000453 | 0.23 | 0.000008 | 0.08 |
| 800 | 0.000079 | 0.04 | 0.000041 | 0.41 | 800 | 0.000424 | 0.21 | 0.000007 | 0.07 |
| 900 | 0.000074 | 0.04 | 0.000038 | 0.38 | 900 | 0.000394 | 0.20 | 0.000007 | 0.07 |
| 1000 | 0.000068 | 0.03 | 0.000036 | 0.36 | 1000 | 0.000365 | 0.18 | 0.000006 | 0.06 |
| 1100 | 0.000064 | 0.03 | 0.000033 | 0.33 | 1100 | 0.000339 | 0.17 | 0.000006 | 0.06 |
| 1200 | 0.000059 | 0.03 | 0.000031 | 0.31 | 1200 | 0.000315 | 0.16 | 0.000005 | 0.05 |
| 1300 | 0.000055 | 0.03 | 0.000028 | 0.28 | 1300 | 0.000293 | 0.15 | 0.000005 | 0.05 |
| 1400 | 0.000051 | 0.03 | 0.000027 | 0.27 | 1400 | 0.000273 | 0.14 | 0.000005 | 0.05 |
| 1500 | 0.000048 | 0.02 | 0.000025 | 0.25 | 1500 | 0.000255 | 0.13 | 0.000004 | 0.04 |
| 1600 | 0.000046 | 0.02 | 0.000024 | 0.24 | 1600 | 0.000243 | 0.12 | 0.000004 | 0.04 |
| 1700 | 0.000044 | 0.02 | 0.000023 | 0.23 | 1700 | 0.000236 | 0.12 | 0.000004 | 0.04 |
| 1800 | 0.000043 | 0.02 | 0.000022 | 0.22 | 1800 | 0.000228 | 0.11 | 0.000004 | 0.04 |
| 1900 | 0.000041 | 0.02 | 0.000021 | 0.21 | 1900 | 0.000221 | 0.11 | 0.000004 | 0.04 |
| 2000 | 0.00004 | 0.02 | 0.000021 | 0.21 | 2000 | 0.000213 | 0.11 | 0.000004 | 0.04 |
| 2100 | 0.000039 | 0.02 | 0.00002 | 0.20 | 2100 | 0.000206 | 0.10 | 0.000003 | 0.03 |
| 2200 | 0.000037 | 0.02 | 0.000019 | 0.19 | 2200 | 0.000199 | 0.10 | 0.000003 | 0.03 |
| 2300 | 0.000036 | 0.02 | 0.000019 | 0.19 | 2300 | 0.000193 | 0.10 | 0.000003 | 0.03 |
| 2400 | 0.000035 | 0.02 | 0.000018 | 0.18 | 2400 | 0.000186 | 0.09 | 0.000003 | 0.03 |
| 2500 | 0.000034 | 0.02 | 0.000018 | 0.18 | 2500 | 0.000183 | 0.09 | 0.000003 | 0.03 |
| 下风向 最大浓度及占标率/% | 0.000145 | 0.07 | 0.000075 | 0.75 | 0.000771 | 0.39 | 0.000013 | 0.13 |
| D10%最远距 离/m | / | / | / | / |

表5.2-14  点源估算模式计算结果表（2）

| 距源中心下风向距离D（m） | 排气筒P3 |
| --- | --- |
|  | PM10 | SO2 | NOX |
|  | 预测浓度C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） | 预测浓度 C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） | 预测浓度 C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） |
| 50 | 0.000314 | 0.03 | 0.000251 | 0.05 | 0.002349 | 1.17 |
| 75 | 0.000348 | 0.04 | 0.000279 | 0.06 | 0.002607 | 1.30 |
| 100 | 0.00034 | 0.04 | 0.000272 | 0.05 | 0.002542 | 1.27 |
| 200 | 0.0003 | 0.03 | 0.00024 | 0.05 | 0.002244 | 1.12 |
| 300 | 0.000328 | 0.04 | 0.000262 | 0.05 | 0.002453 | 1.23 |
| 400 | 0.000295 | 0.03 | 0.000236 | 0.05 | 0.002208 | 1.10 |
| 500 | 0.000274 | 0.03 | 0.000219 | 0.04 | 0.002049 | 1.02 |
| 600 | 0.000244 | 0.03 | 0.000196 | 0.04 | 0.00183 | 0.92 |
| 700 | 0.000216 | 0.02 | 0.000173 | 0.03 | 0.00162 | 0.81 |
| 800 | 0.000197 | 0.02 | 0.000157 | 0.03 | 0.001471 | 0.74 |
| 900 | 0.000187 | 0.02 | 0.00015 | 0.03 | 0.001403 | 0.70 |
| 1000 | 0.000177 | 0.02 | 0.000142 | 0.03 | 0.001328 | 0.66 |
| 1100 | 0.000167 | 0.02 | 0.000134 | 0.03 | 0.001252 | 0.63 |
| 1200 | 0.000157 | 0.02 | 0.000126 | 0.03 | 0.001178 | 0.59 |
| 1300 | 0.000149 | 0.02 | 0.000119 | 0.02 | 0.001115 | 0.56 |
| 1400 | 0.000141 | 0.02 | 0.000113 | 0.02 | 0.001056 | 0.53 |
| 1500 | 0.000135 | 0.01 | 0.000108 | 0.02 | 0.00101 | 0.51 |
| 1600 | 0.000131 | 0.01 | 0.000105 | 0.02 | 0.000984 | 0.49 |
| 1700 | 0.000128 | 0.01 | 0.000102 | 0.02 | 0.000957 | 0.48 |
| 1800 | 0.000124 | 0.01 | 0.000099 | 0.02 | 0.000929 | 0.46 |
| 1900 | 0.00012 | 0.01 | 0.000096 | 0.02 | 0.0009 | 0.45 |
| 2000 | 0.000116 | 0.01 | 0.000093 | 0.02 | 0.000872 | 0.44 |
| 2100 | 0.000113 | 0.01 | 0.00009 | 0.02 | 0.000845 | 0.42 |
| 2200 | 0.000109 | 0.01 | 0.000087 | 0.02 | 0.000818 | 0.41 |
| 2300 | 0.000106 | 0.01 | 0.000085 | 0.02 | 0.000792 | 0.40 |
| 2400 | 0.000102 | 0.01 | 0.000082 | 0.02 | 0.000767 | 0.38 |
| 2500 | 0.000099 | 0.01 | 0.000079 | 0.02 | 0.000743 | 0.37 |
| 下风向 最大浓度及占标率/% | 0.000348 | 0.04 | 0.000279 | 0.06 | 0.002607 | 1.30 |
| D10%最远距 离/m | / | / | / |

表5.2-15  面源估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | NH3（无组织） | H2S（无组织） |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） | 距离m | 预测浓度 C(mg/m3 ) | 浓度占标率P（％） |
| 50 | 0.000267 | 0.13 | 50 | 0.00001 | 0.10 |
| 100 | 0.000352 | 0.18 | 100 | 0.000013 | 0.13 |
| 198 | 0.000454 | 0.23 | 198 | 0.000017 | 0.17 |
| 200 | 0.000454 | 0.23 | 200 | 0.000017 | 0.17 |
| 300 | 0.000412 | 0.21 | 300 | 0.000015 | 0.15 |
| 400 | 0.000366 | 0.18 | 400 | 0.000013 | 0.13 |
| 500 | 0.000328 | 0.16 | 500 | 0.000012 | 0.12 |
| 600 | 0.000297 | 0.15 | 600 | 0.000011 | 0.11 |
| 700 | 0.000272 | 0.14 | 700 | 0.00001 | 0.10 |
| 800 | 0.000251 | 0.13 | 800 | 0.000009 | 0.09 |
| 900 | 0.000233 | 0.12 | 900 | 0.000008 | 0.08 |
| 1000 | 0.00023 | 0.12 | 1000 | 0.000008 | 0.08 |
| 1100 | 0.000215 | 0.11 | 1100 | 0.000008 | 0.08 |
| 1200 | 0.000202 | 0.10 | 1200 | 0.000007 | 0.07 |
| 1300 | 0.000191 | 0.10 | 1300 | 0.000007 | 0.07 |
| 1400 | 0.000182 | 0.09 | 1400 | 0.000007 | 0.07 |
| 1500 | 0.000173 | 0.09 | 1500 | 0.000006 | 0.06 |
| 1600 | 0.000165 | 0.08 | 1600 | 0.000006 | 0.06 |
| 1700 | 0.000158 | 0.08 | 1700 | 0.000006 | 0.06 |
| 1800 | 0.000152 | 0.08 | 1800 | 0.000006 | 0.06 |
| 1900 | 0.000147 | 0.07 | 1900 | 0.000005 | 0.05 |
| 2000 | 0.000141 | 0.07 | 2000 | 0.000005 | 0.05 |
| 2100 | 0.000137 | 0.07 | 2100 | 0.000005 | 0.05 |
| 2200 | 0.000132 | 0.07 | 2200 | 0.000005 | 0.05 |
| 2300 | 0.000128 | 0.06 | 2300 | 0.000005 | 0.05 |
| 2400 | 0.000124 | 0.06 | 2400 | 0.000005 | 0.05 |
| 2500 | 0.000121 | 0.06 | 2500 | 0.000004 | 0.05 |
| 下风向 最大浓度及占标率/% | 0.000454 | 0.23 | 0.000017 | 0.17 |
| D10%最远距 离/m | / | / |

各污染物预测结果见表5.2-16。

表5.2-16  评价工作等级判别结果

| 污染源名称 | 污染物名称 | 最大地面浓度出现距离（m） | 最大地面浓度（mg/m3） | Pmax（%） | D10% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | 排气筒P1 | NH3 | 184 | 0.000145 | 0.07 | / | 三级 |
|  |  | H2S |  | 0.000075 | 0.75 | / | 三级 |
|  | 排气筒P2 | NH3 | 175 | 0.000771 | 0.39 | / | 三级 |
|  |  | H2S |  | 0.000013 | 0.13 | / | 三级 |
|  | 排气筒P3 | 烟尘 | 75 | 0.000348 | 0.04 | / | 三级 |
|  |  | SO2 |  | 0.000279 | 0.06 | / | 三级 |
|  |  | NOx |  | 0.002608 | 1.30 | / | 二级 |
| 面源 | 厂区恶臭 | NH3 | 198 | 0.000454 | 0.23 | / | 三级 |
|  |  | H2S |  | 0.000017 | 0.17 | / | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）要求，当项目有多个污染源时，则按照各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。由上表可知本项目环境影响评价等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

### 5.2.1.7 污染物排放量核算

- 有组织排放量核算

表5.2-17  有组织排放量核算结果表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 年排放量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | NH3 | 0.17 | 0.00359 | 8.265 |
|  |  | H2S | 0.00423 | 0.000089 | 0.214 |
| 2 | P2 | NH3 | 0.46 | 0.00966 | 23.163 |
|  |  | H2S | 0.00767 | 0.000161 | 0.387 |
| 3 | P3 | SO2 | 2.94 | 0.0064 | 15.36 |
|  |  | NOX | 27.46 | 0.0598 | 143.7 |
|  |  | 烟尘 | 2.679 | 0.008 | 19.2 |
| 有组织排放总计 | NH3 | 31.43 |
|  | H2S | 0.601 |
|  | SO2 | 15.36 |
|  | NOX | 143.7 |
|  | 烟尘 | 19.2 |

- 无组织排放量核算

表5.2-18  无组织排放量核算结果表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准（kg/h） | 年排放量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 全厂 | NH3 | 定期喷洒生物除臭剂；厂区绿化带吸收 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改二级标准 | 氨：1.5 硫化氢：0.06 | 16.011 |
|  |  | H2S |  |  |  | 0.6318 |
| 无组织排放总计 | NH3 | 16.011 |
|  | H2S | 0.6318 |

- 大气污染物年排放量核算

表5.2-19 大气污染物年排放量核算

| 序号 | 污染物 | 年排放量（kg/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 47.441 |
| 2 | H2S | 1.2328 |
| 3 | SO2 | 15.36 |
| 4 | NOX | 143.7 |
| 5 | 烟尘 | 19.2 |

### 5.2.1.8 无组织排放厂界浓度预测

根据技改工程生产过程中污染物的无组织排放，将各自无组织排放废气对厂界的地面浓度影响的最大值叠加，分析技改工程排放的H2S、NH3对厂界的影响。计算结果H2S厂界浓度见表5.2-20，NH3厂界浓度见表5.2-21。

表5.2-20  H2S厂界最大浓度结果

| 厂界 | 贡献浓度（mg/m3） | 标准限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 东厂界 | 0.000012 | 0.06 |
| 南厂界 | 0.000012 |  |
| 西厂界 | 0.000007 |  |
| 北厂界 | 0.000007 |  |

由上表可知，各厂界、各气象条件下H2S厂界排放浓度范围在0.000007～0.000012mg/m3之间，臭气强度为1级，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中二级标准。

表5.2-21  NH3厂界最大浓度结果

| 厂界 | 贡献浓度（mg/m3） | 标准限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 东厂界 | 0.000332 | 1.5 |
| 南厂界 | 0.000344 |  |
| 西厂界 | 0.000196 |  |
| 北厂界 | 0.000197 |  |

由上表可知，各厂界、各气象条件下NH3厂界排放浓度范围在0.000196～0.000344mg/m3之间，臭气强度为1级，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中二级标准。

### 5.2.1.9 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据预测结果，本项目无超标点，大气环境防护距离为0m。

### 5.2.1.10 卫生防护距离的确定

本项目所属行业无国家明确规定的卫生防护距离标准要求，为此，本环评根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定的各类工业企业卫生防护距离计算公式，计算本项目卫生防护距离。计算公式如下：

式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半经，m；

A、B 、C、D——卫生防护距离计算参数。A=470、B=0.021、C＝1.85、D=0.84

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达的控制水平，kg/h。

结合技改项目生产区污染物无组织排放特征，本项目的卫生防护距离计算结果见表5.2-22。

表5.2-22   卫生防护距离计算结果

| 无组织排放 有害气体 | Cm （mg/m3） | Qc （kg/h） | 占地面积 （m2） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计算值 | 取值 |
| 厂界 | NH3 | 0.02 | 0.0022 | 10531 | 1.709 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.01 | 0.00008 |  | 0.286 | 50 |  |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m，但当两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。因此，项目待宰棚、屠宰车间和污水处理站卫生防护距离均为100m。

根据《农副食品加工业卫生防护距离第1 部分：屠宰及肉类加工业》（GB 18078.1-2012）及其2015年修改单：禽类年生产规模大于4万只，所在地区近五年平均风速小于2.0m/s，卫生防护距离700m，所在地区近五年平均风速大于等于2.0m/s，卫生防护距离500m。本项目年屠宰加工活禽3000万只，项目区域近五年平均风速为2.1m/s，可知项目待宰棚和屠宰车间卫生防护距离为500m。根据项目厂区平面布置，该范围包含了污水处理站卫生防护距离。

综上，确定项目卫生防护距离为：待宰棚和屠宰车间外500m，该范围内现状为工业企业和耕地，无村庄等敏感点分布。本评价建议，该范围内不再规划新建居民点、学校、医院等环境敏感点。

本项目卫生防护距离包络线图见附图11。

表5.2-23 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级√ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km√ |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | ﹤500t/a√ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、SO2、NO2） 其他污染物（H2S、NH3） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 国家标准√ | 地方标准□ | 附录D√ | 其他标准□ |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据√ | 现状补充监测√ |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区√ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD √ | ADMS □ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF □ | 网络模型 □ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km√ |
|  | 预测因子 | 预测因子（PM10、SO2、NOX、NH3、H2S） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%√ | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标√ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、SO2、NOX、H2S、NH3） | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ TSP、H2S、NH3 ） | 监测点位数（ 2 ） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可接受√ | 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0.01536）t/a | NOX：（0.1437）t/a | 颗粒物：（0.0192）t/a | VOCs：（）t/a |

### 5.2.2.6 大气环境影响评价结论与建议

（1）项目实施后，各污染物的贡献浓度均较低，不会对周围环境空气质量产生明显影响。

（2）废气排气筒高度和内径均符合相关标准要求。

（3）项目卫生防护距离为：待宰棚、屠宰车间和污水处理站外500m，该范围内现状为工业企业和耕地，无村庄等敏感点分布。本评价建议，该范围内不再规划新建居民点、学校、医院等环境敏感点。大气环境影响评价总结论：从工程对大气环境影响的情况来看，选址及总平面布置较好，污染源排放方式合理，对周围大气环境影响较小；项目技改完成后，对周围环境空气质量有一定的影响，但不会改变当地的环境功能要求，本项目排放的废气污染物对环境空气的影响在可接受范围内，从大气环境影响角度考虑，本项目建设是可行的。

### 5.2.3 运营期地表水环境影响分析

### 5.2.3.1 废水排放与处理

项目产生废水主要为车辆冲洗废水、屠宰车间废水、屠宰设备清洗废水、车间地面清洗废水、锅炉排污水、 软水制备排污水、循环冷却排污水和职工生活污水。其中，锅炉排污水、软水制备排污水和循环冷却排污水水质较好，直接通过厂区总排口排放；职工生活污水与生产废水一起排入厂区污水处理站进行处理。项目外排废水经厂区总排口排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，处理后废水由永顺沟排入徒骇河。

本项目废水为间接排放，评价等级为三级B，评价范围包括：a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b）涉及地表水环境风险的，应涵盖环境风险评价影响范围所涉及的水环境保护目标水域。对于水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。

依托可行性分析：

南乐县产业集聚区污水处理厂现状采用“卡鲁塞尔氧化沟/改良型氧化沟+深度处理”工艺，设计出水 COD、BOD5、氨氮、TP 等执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水体标准，pH、SS、动植物油、总氮、类大肠菌群数等其余污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，处理后废水由永顺沟排入徒骇河。根据徒骇河寨肖家村断面水质监测数据分析结果（见表4.3-9），徒骇河寨肖家村断面部分时段仍不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准和地方管理要求（氨氮≤3.0mg/L），水质类别为 V 类。

目前，南乐县根据《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）》要求，已实施了徒骇河人工湿地建设工程，并对徒骇河河道进行了整治，恢复生态环境。为了进一步改善徒骇河水质，2020 年 3 月南乐县产业集聚区污水处理厂实施了“二期技术改造工程 ”，对二期工程现状二沉池进行改造，拟拆除现状二沉池内部设备，改造为膜池，使现状生物处理工艺由“预处理+水解酸化池+AAO（氧化沟型）+二沉池+深度处理+接触消毒池”调整为“预处理+水解酸化池+AAO（氧化沟型）+MBR 池+接触消毒池”，改造后污水处理规模不变，出水指标提升至：COD、BOD5、氨氮和 TP 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准，其余污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。 经咨询南乐县产业集聚区污水处理厂管理部门，该技术改造工程正在加紧推进建设，预计 2020 年 10 月建成并正式投入运行，位于项目建成时间之前，届时项目排水经过南乐县产业集聚区污水处理厂处理后，可进一步减少废水污染物排放量。根据《南乐县城污水处理厂二期技术改造工程环境影响报告表》中地表水环境影响分析结果，该项目实施后可大大减少废水污染物排放量，对地表水环境有改善作用。因此，项目外排废水经南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理后达标排放，不会对地表水环境产生明显影响。

项目厂区实行雨污分流，根据场区所在区域地势并结合项目平面布置铺设雨水管网，雨水沟为明渠，设计在雨水系统排口设置 1 个三通阀门，通过控制阀门前 15 分钟内初期雨水流向厂区污水处理站进行处理。

综上所述，濮阳禾丰食品有限公司对生产和生活污水采用分类分质处理，处理后废水排放浓度可以满足南乐县产业集聚区污水处理厂收水标准和《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级标准。根据企业实际运行效果，厂区内污水处理设施均可稳定、有效运行，未发生过超标排放情况，目前均已通过竣工环保验收，措施可行。另外，企业设置有专人对污水处理设施运行进行维护，可以根据进水水质情况调整加药量、运行时间等工况调整去除效率，污水处理设施运行费用在企业可接受范围内，具有经济技术可行性。

### 5.2.3.2 事故废水排放

鉴于工程行业特征，出现非正常工况排水时，将排水暂存于事故池中，经厂内污水站处理后达到南乐县产业集聚区污水处理厂收水标准后再排入污水厂，对污水厂的日常运行不会造成冲击。事故水经污水处理厂进一步处理后，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准，同时 COD、氨氮、总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质要求后再排入徒骇河，因此对地表水环境影响较小。

综上所述，本项目废水经厂内预处理达标后进入污水处理厂的方案可行。根据《南乐县产业集聚区污水处理厂项目环境影响报告书》中地表水预测结论，南乐县产业集聚区污水处理厂排水对徒骇河水质状况影响较小，不影响徒骇河水质目标任务。

表5.2-24   地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他√ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放√；其他□ | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；pH值√；热污染□；富营养化□；其他□ | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A□；三级B√ | 一级□；二级□；三级□ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建(；在建□；拟建□；其他□ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期√；枯水期□；冰封期□ 春季√；夏季（；秋季□；冬季□ | 生态环境保护主管部门√；补充监测□；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下√；开发量40%以上□ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总悬浮物） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口；Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类√；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类口；第二类口；第三类口；第四类口 规划年评价标准（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类） |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期√；枯水期□；冰封期□ 春季√；夏季□；秋季□；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况√：达标√；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况√：达标√；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况√：达标√；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ | 达标区√ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷） |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |
|  | 预测情景 | 建设期□：生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案√ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |
|  | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□：替代消减源□ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |
| 影响评价 | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放浓度（mg/L） | 年排放量（t/a） |
|  |  | COD | 30 | 11.27 |
|  |  | BOD5 | 6.0 | 1.89 |
|  |  | SS | / | / |
|  |  | 氨氮 | 1.5 | 0.563 |
|  |  | 总磷 | 0.3 | 0.945 |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施√；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域消减□；依托其他工程措施□；其他□ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测√ | 手动√；自动□；无监测□ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （污水处理站排放口 ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷） |
|  | 污染物排放清单 | √ |
| 评价结论 | 可以接受√；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |

### 5.2.4 运营期地下水环境影响预测与评价

### 5.2.4.1 调查评价区水文地质特征

（1）地下水类型

南乐县地下水流向总体上为自西南向东北，地下水类型为松散岩类孔 隙水。根据含水层的埋藏条件和水动力特征，将其划分为浅层、中层、深 层三个含水层组。各含水层组的水文地质特征如下：

①浅层含水岩组

浅层地下水埋藏于地表下100m以浅，多具有上细下粗典型的“二元结构”和粗细相间的“多元结构”的地质特征，含水层岩性为上更新统 （Qp2）和全新统（Qh）细砂、粉细砂。

浅层地下水的水位埋深6~25m，属于濮阳—清丰—南乐地下水降落漏斗区的中心区，漏斗中心位于寺庄乡，地下水流向总体上从西南流向东北。 浅层地下水水化学类型主要为HCO3·SO4-Na·Mg型，溶解性总固体一般0.4～2.0g/L，在卫河两岸和县城西分布有呈带状的微咸水区，形成原因主要是位于古河道带间或近期泛流区地势较低洼地带，地下水埋藏浅，蒸发强烈，径流缓慢所致。

②中层含水层组

本含水层组顶板埋深110~130m，底板埋深一般280m左右，含水层岩性为中更新统（Qp2) 粉细砂、中细砂和中砂，总厚度60～90m。根据后什固水厂钻孔揭露，在130～280m深度范围内，有8层砂层，总厚度达 63.05m。

中层含水层组与上覆浅层含水层组之间分布有一层厚度20m左右的粉质黏土或黏土，形成良好的隔水层，导致上下含水层之间水力联系较差，因此中层水具有承压性。现状条件下静水位埋深18～26m，地下水流向自西南流向东北，由于南乐自来水厂的开采，现在杏园北自来水厂水源地已经形成了地下水降落漏斗。

该区中层含水层组的富水性中等，水位降深15m时的单井涌水量为500～1000m3/d。

中层含水层组岩性主要以粉细砂、中细砂和中砂为主，根据南乐木糖厂2#（井深281m）抽水试验资料，本组地下水位略低于浅层水位，水位降深10.01m时的涌水量为43m3/h，导水系数（T）261.6m2/d。

中层地下水溶解性总固体0.4~1.7g/L，属于淡水—微咸水。水化学类型为Cl·SO4-Na·Mg型和HCO3·Cl·SO4-Na·Mg。总硬度279.5～583.5 mg/L，F-离子含量0.44～1.56 mg/L，pH值为7.5～7.9，属低溶解性总固体弱碱性水。

③深层含水层组

本含水层组顶板埋深290～300 m，底板埋深一般600m左右，含水层岩性为下更新统（Qp1) 和新近系（N）的细砂和粉细砂，总厚度80～100m。根据南乐木糖厂STC2号井揭露，在308.2～608.1m深度范围内，有11层砂，总厚度达94.0m。

深层含水层组与上覆中层含水层组之间分布有一层厚度21m左右的黏土，形成良好的隔水层，导致二者水力联系较差，深层水也具承压性。 现状条件下静水位埋深34～38m，低于中层水6～15m，地下水流向自西南流向东北。

该区深层地下水属于较丰富区，水位降深15m时的单井涌水量为1000～3000m3/d。含水层岩性主要以细砂和粉细砂为主，根据自来水公司供水井（井深500m）和东寺庄供水井（井深500m）抽水试验资料，单井涌水量为1192~1466m3/d，水位降深14m左右，导水系数271.1～285.2m2/d。

深层地下水溶解性总固体1.3～1.4g/L，属于微咸水。水化学类型为 Cl·SO4-Na。总硬度145.0～305.5mg/L，F-离子含量0.78～1.00mg/L，pH值为7.9～8.1，属低溶解性总固体弱碱性水。

（2）含水层富水性及埋藏规律

南乐县可供开发的浅层地下水，主要分布在4.5m以下至40m以上的地层之间，靠降水入渗，河流侧渗和灌溉回归综合补给。平均浅层水年资源量为8723万m3。丰水年可利用量8409.4万m3。枯水年可利用量3846万m3。

根据地下水贮量及水文地质情况，南乐县境内可分为贫水区、富水区、中等水区和咸水区。

贫水区：含水层厚度在15m以下，面积219.8km2，占全县总积的36.4%。

贫水区主要有两处：一是县西贫水区，自元村镇操守村起，沿卫河两岸， 东北向，以梁村乡的宋庄、邵庄至孙村，长10km，宽300至500m，面积5万亩。二是县东贫水区，自韩张镇的傅陈庄起，沿陆塔河故道，东北向， 经韩张镇至福堪乡的南汉村、牛村一带，长8km，宽200至400m，面积3万亩。

富水区：含沙层厚度在20m以上，面积35.4km2，占全县总面积的5.9%。主要分布在千口乡的东半部和张果屯乡南部的部分地区。

中等水区：含沙层厚度在10至20m之问，面积348km2，占全县总面积的57.7％，分布在除贫水区、富水区以外的南乐其他地区。

碱水区：境内碱水区有二：一为潴龙河咸水区，沿潴龙河西南东北走向，包括杨村乡的西半部，城关镇的东南部，谷金楼乡南部和韩张镇西部的个别村庄。该区地下水矿化度在1.0至6克之间，平均在2克以上(每升大于2克的为咸水，硬度大于250毫克/升为极硬水)。二是县西碱水区，沿卫 河两岸，南起千佛，北到西崇疃，西南东北向，略呈带状，面积2万亩。

近几年来，由于连年干旱，地下水超量开采，水位下降较严重。

（3）地下水径流、补给和排泄

浅层地下水的补给以大气降水入渗为主，其次为河流，农田灌溉，池塘水入渗及地下径流补给。大气降雨补给与地形地貌，地表岩性植被，包气带岩性，水位埋深，降雨量大小，降雨强度等因素有关。浅层地下水的排泄形式主要是人工开采、蒸发排泄和径流排泄。浅层地下水埋藏浅、宜开采，故以农业灌溉和部分居民生活用水开采为主。

中、深层地下水的补给主要来自西南部的径流补给。由于黏土层的阻隔，浅层水对中层水、中层水对深层水的补给作用微弱。径流方向为由西 南向东北径流，排泄方式主要是人工开采和侧向径流。

### 5.2.4.2地下水环境影响评价工作分级

按《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)附录A，本项目所属行业类别为“N轻工 98、屠宰”，环评类别为报告书，地下水环境影响评价项目类别为“III类”。

本项目位于南乐县产业集聚区，项目区域内无集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。故本项目地下水环境敏感程度为不敏感。

表5.2-25 项目评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级分级表，结合项目类别、地下水环境敏感程度，确定本项目地下水环境影响评价工作等级确定为三级。

### 5.2.4.3 地下水污染途径分析

本项目为建设项目，根据项目工程分析可知，项目对地下水的影响主要体现在建设项目运营或建设对地下水水质的影响，根据项目污染源实际情况，分析项目在运营期地下水污染途径。

据资料显示，地下水污染途径是多种多样的，大致可归为四类：

①间歇入渗型。大气降水使污染物随水通过非饱水带，周期性的渗入含水层，主要是污染潜水，淋滤固体废物堆引起的污染，即属此类。

②连续入渗型。污染物随水不断地渗入含水层，主要也是污染潜水，如废水聚集地段（如废水渠、废水池等）和受污染的地表水体连续渗漏造成地下水污染。

③越流型。污染物是通过越流的方式从已受污染的含水层转移到未受污染的含水层。污染物或者是通过整个层间，或者是通过地层尖灭的天窗，或者是通过破损的井管，污染潜水和承压水。地下水的开采改变了越流方向，使已受污染的潜水进入未受污染的承压水，即属此类。

④径流型。污染物通过地下径流进入含水层，污染潜水或承压水。污染物通过地下岩溶孔道进入含水层，即属此类。

根据导则的要求及以上关于污染途径的描述，对建设项目在不同状况下的地下水污染入侵途径进行分析。本项目场地下赋存第四系松散岩类孔隙水，根据水文地质条件，该地区深层地下水与潜水水力联系较弱，越流型污染的现象较难发生。

项目为屠宰技改项目，项目运营期存在多处地下及半地下式的工业污水等废水的水建构筑物，污水在输送处理等过程中可能产生跑冒滴漏等现象，在没有防渗的情况下，可能产生连续或间歇性入渗污染，并通过径流污染流场下游的地下水。因此本项目地下水的污染途径主要以连续或间歇性入渗和径流污染为主。

### 5.2.4.4 地下水环境影响分析及评价

本项目运营期的环境影响应同时考虑正常工况和事故状态两种情况，主要影响因素一是废水收集、处理以及排放过程中的下渗对地下水的影响，二是由于固体废物收集处经雨水淋溶污染地下水。

本项目可能产生渗漏的主要环节见表5.2-26。

表5.2-26  本项目可能产生渗漏的环节一览表

| 序号 | 主要环节 | 位置 | 污染途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故应急池 污水处理设施及收集管道 | 厂区内 | 废水下渗、雨污混流外排 |
| 2 | 循环制冷 | 制冷区 | 发生火灾、破裂造成渗漏 |
| 3 | 雨水排水系统 | 厂区内外 | 雨污混流外排 |
| 4 | 固废暂存 | 固废暂存区 | 固废渗漏 |

1、运营期正常工况下对地下水的影响

项目废水的收集与排放全部通过管道，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而导致地下水水质变化。正常工况下，污水管道防渗措施到位，对地下水影响很小。根据的地质条件可知，项目附近区域地下水质会受地表水水质的影响。由于排放废水水质能满足南乐县产业集聚区污水处理厂的收水标准，废水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低。即使有微量废水渗入地下水，由于土壤的自净作用，对区域内地下水的水质影响也很微弱，不会改变区域地下水的现状使用功能。

本项目固废危废收集后，暂存于固废间危废间。但厂区可能露天堆积的固体废物主要是生活垃圾和隔油池栅渣及污泥。据有关资料，垃圾和污泥如不及时合理的处理，经降水的淋溶可导致地下水中的溶解性总固体、总硬度、氯化物和硝酸盐等含量增加。同时垃圾分解出来的各种酸、无机物和有机物长期与黄土状土发生作用，还会使土的性质发生变化，如强度降低，土的结构改变，渗透性增强等，这将加速对深部地下水的污染。

对于本项目而言，产生固体及危废弃物是否对当地地下水构成影响，关键在于对固体废物和生活垃圾的管理措施是否到位，本项目固体及危废物由桶装或袋装后暂存厂区固废间危废间，定期由委托处理单位回收安全处置；生活垃圾由小型垃圾桶收集，并由当地环卫部门及时有效地运走。所有固废危废均可以做到及时有效运走。厂区固废间、危废间及临时堆场做好防雨、防渗处理等基本解决固废污染当地地下水问题。

综上所述，项目在落实制冷剂存储区、污水处理设施、排污管线、事故池、固废、危废暂存间等场所的防渗措施前提下对地下水水质影响不大。

2、运营期事故状态下对地下水的影响：

本项目事故状态下造成地下水污染环节主要包括：①污水管道破裂直接渗入地下，污泥等受水淋溶溢出渗入地下：这些废水溢到裸露地面上对地下水构成威胁。②火灾等事故用到的消防废水收集导排不及时，散落到地面上，下渗污染地下水。事故状态下，在无保护措施的情况下，地下水将受到污染。

由以上分析可知，事故状态下，废水对地下水影响不大，因此，需要加强预防措施及管理，定期巡检，及时发现问题，并加强导排系统建设，在废水外溢后及时收集外溢废水。只要采取有力的防护措施，将事故发生概率降到最低，并在事故发生后的第一时间采取措施，事故状态下，废水对地下水的影响可以接受。

3、地下水环境影响小结

本项目所有固废、危废均可以做到及时有效运走。厂区固废间、危废间及临时堆放处做好防雨、防渗处理等措施基本解决固废污染当地地下水问题，项目在落实制冷剂存储区、污水处理设施、排污管线、事故池、固废暂存间等场所的防渗措施前提下对地下水水质影响不大。

当出现事故性排放时，事故排放的废水接入事故应急池，待污水处理设施恢复正常后，重新处理达标。因此，事故排放时本项目排放的废水对地下水的影响可以接受。

4、地下水防治措施及建议

本项目地下水与土壤污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。根据项目生产工艺特点以及污染物排放性质，将厂区划分为一般防治区域与重点防治区域，非污染区为一般防治区，不进行防渗处理，重点防治区为参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)制定防渗设计方案。本项目重点防治区域为屠宰地面车间、熟食加工地面车间、待宰棚、制冷装置区、隔油池化粪池、污水处理站以及固废暂存处、危废暂存间，其它区域为一般防治区。

本项目应采取的地下水的防治措施：

①源头控制措施

a、积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；

b、项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；

c、对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低限度。

② 分区防治措施

项目建筑物按物料或者污染物泄露的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及非防渗区三类地下水污染防治区域。

为防止物料、废物等跑、冒、滴、漏以及产生渗漏水污染地下水，本次环评要求企业采取以下地下水防治措施：

表5.2-27  本项目采取的防渗措施一览表

| 主要环节 | 采取的防渗处理方案 | 防渗级别 |
| --- | --- | --- |
| 屠宰、待宰棚、冷库等 | 严格按照建筑防渗设计规范，采用严格的防渗措施，防渗地坪自上而下建设方案：①40mm厚细石砼；②水泥砂浆结合层一道；③100mm厚C15混凝土随打随抹光；④50mm厚级配砂石垫层；⑤3：7水泥夯实：接触酸碱部分使用PVC或耐酸碱树脂进行防腐防渗漏处理 | 一般防渗 |
| 管道、阀门等 | ①阀门等采用优质产品，要严格检查，有质量问题及时更换；②在工艺条件允许的情况下，管道置于地上，并派专人负责时刻观察，如出现渗漏问题及时解决；对工艺要求必须走地下的管道、阀门设防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便随时观察，出现问题及时解决。管道够沟要与污水集水井相连，设计合理坡度，便于废水排放，然后由污水处理站统一处理。 | 重点防渗 |
| 固废危废暂存 | ①设专门容器贮存，容器安装在各个操作区的防渗纸槽内；②固废危废及时处理，避免厂区内长期存放；③固废间、危废间进行防渗处理。 | 重点防渗 |
| 事故池 | 严格按照建筑防渗设计规范，采用严格的防渗措施，防渗地坪自上而下建设方案：①花岗岩面层；②100mm厚C15混凝土；③80mm厚级配沙石垫层；④3：7水泥夯实；侧面采用玻璃钢防腐防渗。 | 重点防渗 |
| 污水处理站及输送管道 | 地下污水输送管道及渠全部采用高防渗排水渠道或管网，地上架空管加强检修，防止滴漏。 | 重点防渗 |
| 办公区、生活用房及辅助用房 | 抗渗混凝土≥100mm，防渗结构层渗透系数不应>1×10-8cm/s | 简单防渗 |

### 5.2.4 运营期声环境影响预测与评价

### 5.2.4.1 主要噪声声源源强

本项目噪声污染源主要包括鸡叫声、脱毛机、制冷系统、锅炉、空压机、风机、水泵、运输噪声等，产生空气动力学噪声或机械振动噪声，各噪声源的声压级在70～85dB(A)之间。针对室外风机设隔声罩并对其围护结构进行隔声处理；针对室内生产设备及污水处理水泵进行基础减振，在其基座与地面间加装弹性元件，并且生产设备置于封闭厂房之内，产生噪声的设备布置尽可能远离厂界和噪声敏感点。这些措施是非常有针对性，也是非常有效的，只要经过专业设计、合理的设备选型、技术上是成熟可靠的。

总体来看，本项目产生噪声的设备属于常见噪声源，采取的控制措施是成熟的，可有效降低噪声排放。

主要噪声源及治理情况见下表。

表5.2-28  主要噪声源强及治理措施

| 序号 | 噪声源名称 | 产生方式 | 噪声源强（dB(A)） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理前 | 治理后 |  |
| 1 | 待宰棚 | 鸡叫声 | 间断 | 70 | 55 | 厂房隔声 |
| 2 | 生产车间 | 输送机 | 连续 | 70 | 50 | 基础减振、装消音隔声装置、厂房隔声 |
| 3 |  | 提升机 | 连续 | 75 | 55 |  |
| 4 |  | 清洗机 | 连续 | 75 | 55 |  |
| 5 |  | 脱毛机 | 连续 | 80 | 60 |  |
| 6 | 制冷系统 | 预冷机 | 连续 | 75 | 55 | 基础减振、装消音隔声装置、厂房隔声 |
| 7 |  | 压缩机 | 连续 | 85 | 60 |  |
| 8 | 锅炉房 | 锅炉 | 连续 | 80 | 60 | 基础减振、加装消声隔声装置、厂房隔声 |
| 9 |  | 风机 | 连续 | 85 | 60 |  |
| 10 | 污水处理站 | 风机 | 连续 | 85 | 60 | 基础减振、加装消声隔声装置、厂房隔声 |
| 11 |  | 水泵 | 连续 | 75 | 55 |  |

### 5.2.4.2 预测模式

预测模式选用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的模式，其数学表达式如下：

单个噪声源预测公式：

Lp(r)=Lp(r0)-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc）

式中：Lp(r)——距噪声源距离为r处等效A声级值，dB（A）；

Lp(r0)——距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB（A）；

Adiv——几何发散衰减，dB（A）；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB（A）；

Abar——屏障引起的衰减，dB（A）；

Agr——地面效应衰减，dB（A）；

Amisc——其他方面引起的衰减，dB（A）；

r——评价点到噪声源距离，m；

r0——测点与噪声源的距离，m。

距离衰减Adiv、遮档物衰减Abar、空气吸收衰减Aatm、附加衰减Aexc均按《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的公式计算。

（1）几何发散

对于室外点声源，不考虑其指向性，其几何发散计算式为：L(r)=L(r0)-20Lg(r/r0)

对于室内声源，计算室内k个声源在室内靠近围护结构处的声级L1：

然后计算室外靠近围护结构处的声级L2：L2=L1－（TL+6）

式中：TL—围护结构的传声损失。把围护结构当作等效室外声源处理。

（2）遮挡物引起的衰减

遮挡物引起的衰减只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应，(1)中已计算，其他忽略不计。

（3）空气吸收引起的衰减

空气吸收引起的衰减按下式计算：

式中：r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m；α—每100米空气吸收系数。

（4）附加衰减

附加衰减包括声波传播过程中由于云雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。

将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的新增声级值L1：

### 5.2.4.3 预测结果及评价

噪声源对厂界及敏感点影响预测结果见表5.2-29。

表5.2-29  噪声预测结果表（dB(A)）

| 预测点 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
|  | 噪声贡献值 | 标准值 | 达标分析 | 噪声贡献值 | 标准值 | 达标分析 |
| 东厂界 | 31.2～48.8 | 70 | 达标 | 30.2～46.8 | 55 | 达标 |
| 西厂界 | 28.5～39.6 | 65 |  | 28.5～39.6 | 55 |  |
| 南厂界 | 18.2～32.8 | 70 |  | 26.9～37.5 | 55 |  |
| 北厂界 | 26.9～37.5 | 65 |  | 18.2～32.8 | 55 |  |

由上表预测结果可以看出，项目运营期间东厂界、南厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类区标准限值要求；西厂界、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

### 5.2.5 运营期固体废物影响分析

### 5.2.5.1 项目固体废物产生情况及处置措施

本项目生产过程中产生的固废主要为病死鸡、鸡粪、鸡毛、鸡血、屠宰废弃物、废油脂、格栅渣、污水处理站污泥、废弃包装材料、废离子交换树脂、废机油、废活性炭以及员工生活垃圾员工生活垃圾等。

① 固体废物

a. 鸡粪

本项目鸡粪产生量类比同行业规模项目以及根据《农业环境影响评价技术手册》（P58页表4-5健康家禽排放量）可知：每只鸡的日排粪量为0.09～0.17kg。由于本项目活禽屠宰前12～24h不进行喂食，本评价每只鸡排粪量按0.09kg计算，项目年屠宰活鸡3000万只，则项目待宰棚活鸡产鸡粪量为2700t/a，其主要成分为水分、有机质、氮、磷、钾等，为一般工业固体废物。项目采用干清粪工艺，待宰棚设置有鸡粪储存间，鸡粪日产日清，根据环保和卫生要求，鸡粪需进行无害化处理，鸡粪储存间暂存后由周围居民拉走作肥料。

b. 病死鸡

正常情况下检验工序产生的病死鸡，一般是运输过程挤压致死鸡。通过调查南乐县及周边县市多家鸡屠宰企业，发现一般情况下，在运输过程中挤压致死鸡的产生量一般占运输量的千分之一左右，本项目鸡的活屠重为6万t/a，因此结合物料平衡项目产生的不合格产品及病死鸡的总重量为60t/a。

一旦发现检疫不合格或病死鸡，应按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006)和《畜禽养殖业污染防治技术政策》（HJ/T81-2001)要求进行无害化处理。本项目产生的病死鸡经收集后暂存于病死鸡暂存间冰柜中，定期交由有资质单位处理，签订无害化处理协议。根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789号），病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》，由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，不属于危险废物。

c. 废油脂

本项目污水处理站产生的废油脂主要为隔油设施处理后回收的废油。本项目废水中动植物油含量为24.17t/a。依据《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3要求，做到油脂回收率75%以上。废油收集暂存后作为工业油脂外售给饲料厂处理利用。

d. 鸡毛

活鸡在屠宰烫脱工序产生鸡毛，根据公司现运行工厂以及类比同屠宰行业本工序鸡毛产生情况，结合物料平衡项目产生的鸡毛总重量为3001.7t/a。根据企业提供资料，产生的鸡毛不进行深加工处理，鸡毛属于一般工业固体废物，收集暂存集毛间后外售给专业羽毛加工厂处理，依据《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3要求，做到毛羽回收率90%以上。

e. 鸡血

活鸡在屠宰过程中会产生鸡血，根据公司现运行工厂以及类比同屠宰行业本工序鸡血产生情况，本项目产生的鸡血总重量为2241.7t/a。鸡血属于一般工业废物，经收集暂存集血间后外售，依据《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3要求，做到血液回收率80%以上。

f. 屠宰废弃物

本项目屠宰废弃物主要为屠宰车间产生内脏冲洗产生的食物及粪便、不可食内脏、鸡肠、碎肉、骨渣等，据公司现运行工厂以及类比同屠宰行业本工序废弃物产生情况，产生量为387t/a。 屠宰过程中产生的废弃物，主要含有未消化食物、不可食内脏、鸡肠、碎肉、骨渣等，属于一般工业固体废物，经收集后在屠宰车间内胃容物暂存间暂存，定期作为有机肥生产原料外售，依据《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3要求，做到肠胃内容物回收率50%以上。

g. 格栅渣

污水在进行格栅预处理时，会产生一定量的残渣，约为6t/a，主要成分包括鸡毛、鸡肠胃及粪便中未消化纤维素、少量油脂等，为一般工业固体废物，经收集后作为有机肥生产原料外售。

f. 污水处理站污泥

本项目污水处理站处理废水时会产生一定量的污泥，污泥产生量按照每去除1kgCOD产生0.3kg干污泥计，本项目去除COD约571.09t/a，则产泥量约为171.33t/a。污泥由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体及絮凝剂等组成，属于一般工业固体废物，经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后运送至填埋场填埋。

i. 废弃包装材料

项目包装过程中会产生少量的废包装袋和纸箱。按照本公司已建厂区生产经验，估算本项目按每天产生量为2.2kg计，则本项目废包装材料产生量为0.66t/a，为一般工业固废，经收集后暂存固废间，定期外售回收利用。

j. 废离子交换树脂

本项目锅炉用水采用离子交换器进行水质软化处理，运行过程中会定期产生一定量的废离子交换树脂，产生量约为0.12t/a，根据《国家危险废物名录》（2016 版），废树脂属于 HW13有机树脂类废物，危废代码为 900-015-13，收集后委托有资质的危废处置单位定期处置。

② 危险固废

a. 废机油

在生产设备维修、维护及制冷压缩机等工序生产过程中会产生废机油，按照本公司已建厂区生产经验，估算本项目废机油产生量约为1.2t/a，根据《国家危险废物名录》 （2021 版），废机油属于 HW08 废矿物油与含矿物油废物，危废代码为 900-249-08。收集后委托有资质的危废处置单位定期处置。

b. 废活性炭

本项目各个工序所产生的的恶臭气体采用“碱洗塔+活性炭吸附”进行处理，根据恶臭气体产生量可知所需活性炭量为1.7t/a，废活性炭属于《国家危险废物名录》 （2021 版）HW49 危险废物（废物代码：900-041-49）。废活性炭经危废间收集后交危险废物资质单位处理。

③ 生活垃圾

本项目劳动定员650人，排放垃圾量按0.5kg/d·人计，则该项目建成后日排放生活垃圾产生量约为0.325t/d，年排放量为97.5t/a.经收集后由当地环卫部门定期清运。

2、非正常情况下

非正常情况一般是指发现毛鸡染有传染病和寄生虫病的情况。本项目采用进场检疫，用户鸡进场前进行检疫，如有发现病死禽类，参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），进行畜禽无害化处理。

综上所述，本项目固废按照要求全部妥善处理，不得随意处置，不外排。固废产生情况及治理见表5.2-30。

表5.2-30  固废产生情况及治理表

| 编号 | 产生工序及装置 | 固废名称 | 产生量 （t/a） | 性质 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 待宰棚 | 鸡粪 | 2700 | 一般固废 | 根据环保和卫生要求，日产日清，在鸡粪储存间暂存后由周围居民拉走作肥料 |
| 2 | 检验及屠宰 | 病死鸡 | 60 | 一般固废 | 经收集后暂存于病死鸡暂存间冰柜，交由有资质单位进行处理 |
| 3 | 屠宰工序 | 鸡毛 | 3001.7 | 一般固废 | 经收集后暂存，定期外售 |
| 4 |  | 鸡血 | 2241.7 | 一般固废 | 经收集后暂存，定期外售 |
| 5 |  | 屠宰废弃物 | 387 | 一般固废 | 经收集后暂存，定期作为有机肥生产原料外售 |
| 6 | 污水 处理站 | 格栅渣 | 6 | 一般固废 | 作为有机肥生产原料外售 |
| 7 |  | 废油脂 | 24.17 | 一般固废 | 采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售 |
| 8 |  | 污泥 | 171.33 | 一般固废 | 经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后运送至填埋场填埋 |
| 9 | 产品包装工序 | 废弃包装材料 | 0.66 | 一般固废 | 经收集后暂存固废间，定期外售回收利用 |
| 10 | 软水制备系统 | 废离子交换 树脂 | 0.12 | 一般固废 |  |
| 11 | 生产设备检修、维护 | 废机油 | 1.2 | 危险废物HW08 900-249-08 | 采用专用密闭桶收集后暂存危废间，交有资质的单位进行处理 |
| 12 | 废气处理系统 | 废活性炭 | 1.7 | 危险废物HW49 900-041-49 | 经收集后暂存危废间，交有资质的单位进行处理 |
| 13 | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 97.5 | 一般固废 | 经收集后由当地环卫部门定期清运 |

### 5.2.5.2 固体废物环境影响分析

项目营运过程中产生的各类一般固体废物应严格按照《一般工业固体废物贮 存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关固体废物处置方法进行处理，分类收集，充分回收利用，做到减量化、无害化。

项目生产过程中产生的危险废物根据《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）规定要求设置专门危险废物贮存仓库由专用容器贮存，容器上应当有明确标示以区分废物种类，危险废物贮存仓库应有防风、防雨、防晒功能，危险废物收集后送往有资质的单位进行处理处置。经采取以上措施后，预计对环境影响不大。

根据上表中的分析，项目各生产单元产生的各种固体废物均能够得到有效的处理处置，处置率达到 100%，各类固废均不得未经处理直接排入环境。因此，环评认为项目营运期产生的固体废物对周边区域环境的影响很小。

### 5.2.6 土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为IV级评价，建设项目可不开展土壤环境影响评价。

### 5.2.7 社会环境影响评价

### 5.2.7.1 社会影响分析

1、正面影响

本项目将增加南乐县的劳动力就业及财政税收收入，提高人民生活水平，促进当地经济的健康发展，同时激活南乐县资本市场，壮大综合实力，促进产业结构优化升级，巩固南乐县产业集聚区建设，带动相关行业发展。

2、负面影响

项目运营过程中产生的废气、废水、固体废物等都严格按照环保标准进行达标处理，但仍会产生一定程度的环境影响，如生产过程中产生的臭味及其他废气会对周边环境和当地居民带来一定的影响，但本项目周围500m范围内并没有自然村和居民住宅楼分布，因此，本项目在这方面的影响基本可以忽略不计。

### 5.2.7.2 社会互适性分析

1、利益群体对项目的态度及参与程度

本项目的建设涉及的当地的利益群体主要为项目周边群众、南乐县整体环境质量，因此群众对本项目抱有积极参与的态度。

2、各级组织对本项目的态度

由于项目的建设对当地经济所产生的积极影响，建设项目所在地南乐县各级地方组织对本项目的建设和运营抱着积极支持的态度。各有关部门都抱着积极支持配合态度，涉及的部门主要为：国土、交通、环保、电力、水务、金融、工商、税务、消防等。本项目的建设能够带来较为可观的经济效益，能够提升南乐县的整体质量。各相关组织和部门在南乐县政府统一协调下，在配套设施、后勤保障等方面将提供优质服务。

3、社会风险及对策分析

项目附近的团体、个人以及政府对项目运行产生的环境影响较为关注，主要表现为对运行期的废水、固废、空气环境影响。因此建设单位应以保护项目周围环境为出发点，切实落实各项污染防治措施，按国家法律法规的要求，保证污染物达标排放与妥善处置，使项目的建设和运行对当地环境的影响降到最低，建设单位应对本项目进一步进作宣传，以取得公众的更多理解和支持，同时在项目建设实施过程中，要认真落实环评报告中所提出的各项环保措施和遵守国家有关政策，以实现环境效益、社会效益、经济 效益的统一。

### 5.2.7.3 社会环境影响评价结论

本项目能激活南乐县资本市场，壮大综合实力，促进产业结构优化升级，巩固南乐县食品工业园区建设，带动相关行业发展，同时带来劳动力就业及财政税收收入，项目的建设得到当地相关群体和政府部门的高度重视。

建设单位应以保护项目周围环境为出发点，切实落实各项污染防治措施，按国家法律法规的要求，保证污染物达标排放与妥善处置，使项目的建设和运行对当地环境的影响降到最低，建设单位应对本项目进一步进作宣传，以取得公众的更多理解和支持，同时在项目建设实施过程中，要认真落实环评报告中所提出的各项环保措施和遵守国家有关政策，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

# 6  环境风险评价

环境风险评价主要考虑与项目关联在一起的突发性事故，包括易燃易爆和有害物质、放射性物质失控状态下的泄露，大型技术系统的故障。发生这种灾难性事故的概率虽然很小，但影响程度往往是巨大的。对于项目环境风险评价而言，项目所涉及的原料、辅料等化学品具有易腐蚀、有毒有害等特点，这些物质通过运输、贮存、使用乃至废物处置等多种途径进入环境，在转移和积累过程中对自然环境和人体健康具有潜在危害，本行业具有潜在的事故隐患和环境风险，本次环评按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求通过风险识别、风险分析和对事故影响等进行简要分析方法进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出防范、减缓事故风险以及应急措施，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低环境风险危害的目的。以下为本项目环境风险评价内容：

## 6.1 概述

环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

## 6.2 评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

## 6.3 评价工作程序

评价工作程序见图6.3-1。

## 6.4 风险调查

### 6.4.1 风险源

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1可知，本项目涉及危险物质主要有甲烷（天然气主要成分）、NH3、H2S、SO2、NO2等，危险物质数量及分布情况见表6.4-1。

项目制冷机房配有 3 个5m3的液氨高压贮液器，最高储液量为53.3%，液氨密度为 0.62t/m3（10℃），液氨储存量约为10t，压缩机中液氨循环量约为2t，合计液氨的储存量为10t。

表6.4-1     项目主要危险物质数量及分布情况一览表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 形态 | 最大存在总量（t） | 临界量（t） | 分布情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | 74-82-8 | 气态 | 0.5 | 10 | 天然气管网、锅炉房 |
| 2 | NH3 | 7664-41-7 | 液态、气态 | — | 5 | 待宰棚、屠宰车间、污水处理站 |
| 3 | H2S | 7783-06-4 | 气态 | — | 2.5 |  |
| 4 | SO2 | 7446-09-5 | 气态 | — | 2.5 | 锅炉燃烧废气 |
| 5 | NO2 | 10102-44-0 | 气态 | — | 1 |  |
| 6 | 废润滑油 | — | 液态 | 5 | 2500 | 危废暂存间 |

备注：生产车间及污水处理站恶臭废气、锅炉燃烧废气污染物为瞬时存在，量很少，故不在统计。

### 6.4.2 环境敏感目标

以厂区中心为圆心，周边5km范围为本次环境敏感目标调查范围，环境敏感目标分布情况见下表6.4-2

表6.4-2     环境敏感目标分布情况一览表

| 环境 要素 | 环境敏感目标 | 方位 | 与本项目最近距离（m） | 人数 | 环境质量目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 东关村 | SSW | 508 | 680 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级;《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1 |
|  | 东街关小学 | SSW | 544 | 320 |  |
|  | 南乐民康医院 | W | 655 | 450 |  |
|  | 北关村 | NWW | 510 | 800 |  |
|  | 杨井 | NNW | 766 | 310 |  |
|  | 东街村 | SW | 913 | 680 |  |
|  | 北坟村 | NNW | 1032 | 560 |  |
|  | 高屯 | NE | 1258 | 320 |  |
|  | 徐屯 | NE | 1512 | 280 |  |
|  | 不夜城小区 | NWW | 1580 | 2400 |  |
|  | 东方中学 | SW | 1581 | 1680 |  |
|  | 霍屯 | NE | 1604 | 270 |  |
|  | 吉祥花园 | SW | 1675 | 5800 |  |
|  | 龙昌苑 | NW | 1718 | 4500 |  |
|  | 蒋屯 | NEE | 1732 | 240 |  |
|  | 六屯村 | NE | 1751 | 340 |  |
|  | 南关村 | SW | 1756 | 540 |  |
|  | 东辛庄村 | SW | 1765 | 650 |  |
|  | 南乐县眼科医院 | SWW | 1805 | 400 |  |
|  | 梦想家园 | SW | 1813 | 4000 |  |
|  | 安然小区 | NWW | 1836 | 5000 |  |
|  | 南乐康复医院 | NWW | 1885 | 650 |  |
|  | 李家屯 | SEE | 1934 | 640 |  |
|  | 书香名门 | NWW | 2010 | 4800 |  |
|  | 南乐昌盛园 | SW | 2042 | 6500 |  |
|  | 三里庄村 | SSW | 2082 | 600 |  |
|  | 迎瑞苑 | SWW | 2096 | 5400 |  |
|  | 南乐和馨苑 | SW | 2137 | 8700 |  |
|  | 金鑫苑 | SWW | 2159 | 5200 |  |
|  | 兴乐花园 | W | 2228 | 6750 |  |
|  | 城关镇希望小学 | NW | 2262 | 450 |  |
|  | 八维学院 | NWW | 2295 | 5600 |  |
|  | 南乐县人民医院 | SWW | 2297 | 1800 |  |
|  | 南乐一中 | NWW | 2300 | 3200 |  |
|  | 锦鹰苑小区 | SW | 2309 | 6500 |  |
|  | 华明小区 | SW | 2319 | 8700 |  |
|  | 崔方山固村 | NW | 2332 | 1790 |  |
|  | 怡东小区 | SW | 2354 | 8400 |  |
|  | 姚庄村 | NW | 2365 | 450 |  |
|  | 郭庄村 | NWW | 2410 | 780 |  |
|  | 后平邑村 | NE | 2417 | 2580 |  |
|  | 岳固村 | NWW | 2426 | 2560 |  |
|  | 煤建小区 | SWW | 2428 | 6500 |  |
|  | 兴贸小区 | SWW | 2456 | 6500 |  |
| 地表水环境 | 永顺沟 | SE | 180 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |
| 地下水环境 | 上游1km，下游2km | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 项目区周围200m范围内 | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |

## 6.5 风险潜势初判

### 6.5.1 危险物质及工艺系统危害性（P）的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

### 6.5.1.1 危险物质数量与临界量比值 Q

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录C，Q按下式进行计算：

式中：q1，q2……qn—每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2……Qn—各危险物质贮存区的临界量，t。

当 Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当 Q≥1时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表6.5-1   Q值判定表

| 危险化学品名称 | CAS | 最大存在量qn（T） | 临界量Qn（T） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 74-82-8 | 0.5 | 10 | 0.05 |
| 废润滑油 | - | 5 | 2500 | 0.002 |
| 液氨 | 7664-41-7 | 10 | 5 | 2 |
| 本项目Q值 | 2.052 |

经计算，本项目1≤Q＜10。

### 6.5.1.2生产工艺M值确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录C，本项目行业为液氨使用，分值为5分，则项目M=5，建设项目M值确定表见下表。

表6.5-2  建设项目M值确定表

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | / |
|  | 无机酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | / |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程、危险物质储存罐区 | 5/套（罐区） | / |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | / |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开发（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 | 10 | / |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 本项目涉及液氨 |
| 本项目M值 | 5 |

将M划分为（1）M>20；（2）10< M≤20；（3）5< M≤10；（4）M=5；分别以M1、M2、M3、M4表示。故本项目的M值为M4。

### 6.5.1.3 危险物质与工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界值比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表C.2确定危险物质与工艺系统等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表6.5-3  危险物质及工艺系统危害性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量的 | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4※ |
| 注：“※”为本项目所属级别 |

由上表可知，本项目危险物质及工艺系统危害性的等级为P4。

### 6.5.2 环境敏感程度的确定

1、大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表6.5-4。

表6.5-4  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目周边5km范围内人口总数大于5万人，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）分级原则，项目大气环境敏感程度为环境低度敏感区（E1）。

2、地表水环境

本项目事故情况下，危险物质泄漏到水体的排放点水质类别为Ⅳ类，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录D，地表水功能敏感性分区见下表。

表6.5-5 地表水功能敏感性分区

| 分级 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

本项目地表水功能敏感性为低敏感（F3）。环境敏感目标分级见下表。

表6.5-6  环境敏感目标分级

| 分级 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内，不存在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录D.4中S1和S2中的敏感保护目标，因此本项目环境敏感目标分级为S3。地表水环境敏感程度分级见下表。

表6.5-7  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3※ |
| 注：“※”为本项目所属级别 |

本项目地表水环境敏感程度为E3。

3、地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。地下水功能敏感性分区见下表。

表6.5-8  地下水功能敏感性分区

| 分级 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |

结合项目周围地下水情况，本项目不涉及饮用水源保护区，地下水环境敏感特征为不敏感G3。包气带防污性能分级见下表。

表6.5-9  包气带防污性能分级

| 分级 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |

本项目包气带防污性能分级为D2。地下水环境敏感程度分级见下表。

表6.5-10  地下水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3※ |
| D3 | E2 | E3 | E3 |
| 注：“※”为本项目所属级别 |

分析可知，本项目地下水环境敏感程度分级为E3。

综上所述，项目区域大气环境敏感程度为E1，地表水、地下水环境敏感程度分级均为E3。

### 6.5.3 风险潜势判断

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）划分依据，环境风险潜势划分依据见表6.5-11。

表6.5-11  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感度（E） | 危险物质及工艺系统危害性（P） |
| --- | --- |
|  | 极度危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

本项目大气、地表水和地下水的环境风险潜势初判结果如表6.5-12所示。

表6.5-12  建设项目环境风险划分结果

| 环境要素 | 危险物质及工艺系统危险性（P） | 环境敏感程度（E） | 各要素环境风险潜势 | 建设项目环境风险潜势综合等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P4 | E1 | Ⅲ | Ⅲ |
| 地表水环境 |  | E3 | Ⅰ |  |
| 地下水环境 |  | E3 | Ⅰ |  |

## 6.6 风险等级判定

### 6.6.1 评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）评价工作等级划分要求，对本项目环境风险工作等级进行划分，见下表6.6-1。

表6.6-1  评价工作等级划分一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ+Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，见附录A |

本项目大气、地表水和地下水的环境风险潜势初判结果如表6.6-2所示。

表6.6-2 建设项目环境风险评价等级

| 环境风险趋势 | Ⅰ | Ⅲ |
| --- | --- | --- |
| 大气环境评价等级 | / | 二 |
| 地表水环境评价等级 | 简单分析a | / |
| 地下水环境评价等级 | 简单分析a | / |

### 6.6.2 评价范围

根据前述内容分析可知，本项目风险评价工作等级为二级评价，评价范围为风险源为中心，半径为5km范围，评价范围图见附图。地表水和地下水环境风险评价范围依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，参考 HJ2.3 和 HJ610，因此本项目地表水环境风险评价范围为南乐县产业集聚区污水处理厂排水口至徒骇河肖家村断面，共28km；地下水环境风险评价范围为6km2，即厂区西侧、东侧、南侧1km和北侧2km处的合围矩形范围内。

由于本项目生产废水和生活污水经厂内污水处理站处理后进入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理后排入永顺沟，最终汇入徒骇河；地面采用防渗、导排沟引流和事故池收集等措施，可有效防止泄漏的液体对地表水体和地下水环境的污染；事故状态下废液对地下水环境的影响见“5.5 地下水环境影响预测与评价”。因此本次环境风险评价重点为大气环境风险预测与评价。

## 6.7 风险识别

环境风险识别内容包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别：

（1）物质危险性识别：包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

（2）生产系统危险性识别：包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

（3）危险物质向环境转移的途径识别：包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

### 6.7.1  风险物质识别

物质危险性识别范围包括：主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。经分析，本项目涉及的危险物质主要为甲烷（天然气主要成分）、液氨和废润滑油，其理化性质和危险特性见表 6.6-3～表 6.6-5。

表6.6-3 液氨的理化性质和危险特性

| 第一部分 危险性概述 |
| --- |
| 危险性类别： | 乙类第2项 | 爆炸危险： | 气味 |
| 侵入途径： | 对眼、粘膜或皮肤有刺激性，有烧伤危险 | 不燃烧，受热后压力增大可爆炸 | 有特殊的刺激性气味 |
| 健康危害 | 氨气能侵袭湿皮肤、粘膜和眼睛，可引起严重咳嗽、支气管痉挛、急性肺水肿，甚至会造成失明和窒息死亡 |
| 环境危害 | 该物质对环境有危害，极易溶于水，水溶液呈碱性，易液化，应特别注意对地表水和饮用水的污染 |
| 第二部分 理化特性 |
| 外观及形状： | 有刺激臭味的无色有毒气体 |
| 熔点（℃） | <-77 | 相对密度（水=1） | 0.82 |
| 闪点（℃） | 28℃≦闪点<60℃ | 相对密度（空气=1） | 0.5791 |
| 蒸发温度（℃） | -33 | 爆炸上限%（V/V） | 27.4 |
| 沸点（℃） | -33.5 | 爆炸下限%（V/V） | 15.7 |
| 溶解性： | 易溶于水、乙醇、乙醚，易被压缩，加压可形成清澈无色的液体 |
| 主要用途： | 作制冷剂及制取铵盐和氮肥 |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |
| 稳定性： | 稳定 | 避免接触的条件： | 明火、高热 |
| 禁配物： | 空气和氧气 | 聚合危害： | 不聚合 |
| 分解产物： | 氨气 |

表6.6-4  甲烷（天然气）的理化性质及毒理性质

| 中文名称 | 甲烷 | 英文名称 | methane |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状 | 无色无臭气体 | 侵入途径 | 吸入 |
| 分子式 | CH4 | 分子量 | 16.04 | 引燃温度 | 538℃ | 闪点 | -188℃ |
| 熔点 | -182.5℃ | 沸点 | -161.5℃ | 蒸汽压 | 53.32(-168.8℃) |
| 相对密度 | 水=1 | 0.42(-164℃) | 燃烧热 | 889.5kJ/mol |
|  | 空气=1 | 0.55 | 临界温度 | －82.6℃ |
| 爆炸极限(vol%) | 5.3%～15% | 燃烧性 | 本品易燃，具窒息性 | 灭火剂 | 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 |
| 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |
| 禁忌物 | 强氧化剂、氟、氯 | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、乙醚 |
| 急性毒性 | LD50：无资料 LC50：无资料 | 废弃处理 | 建议用焚烧法处置。 |
| 燃烧分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳 | UN编号 | 1971 | CAS NO. | 74-82-8 |
| 危险货物编号 | 21007 | 包装类别 | 052 | 包装标志 | 无资料 |
| 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸汽遇明火会引起回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处，灭火器灭火 |
| 健康危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤 |
| 急救措施 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 |
| 防护措施 | 工程措施：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护 |
| 泄漏应急措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用 |

表6.6-5  润滑油的理化性质及毒理性质

| 一、化学品标识 |
| --- |
| 化学品中文名称 | 润滑油 |
| 化学品英文名称 | lubricating oil |
| 二、危险性概述 |
| 危险性类别 | 可燃液体 |
| 健康危害 | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位 |
| 燃爆危险 | 本品可燃， 具刺激性 |
| 三、急救措施 |
| 皮肤接触 | 脱去污染的衣着， 用大量流动清水冲洗 |
| 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗 |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。 保持呼吸道通畅。 如呼吸困难， 给输氧。 如呼吸停止，立即进行人工呼吸 |
| 食入 | 饮足量温水， 催吐 |
| 四、燃爆特性与消防 |
| 危险特性 | 遇明火、高热可燃 |
| 有害燃烧产物 | 一氧化碳、 二氧化碳 |
| 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、 穿全身消防服， 在上风向灭火。 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却， 直至灭火结束。 处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音， 必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |
| 五、泄漏应急处理 |
| 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。 防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |
| 六、储运注意事项 |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 |
| 七、防护措施 |
| 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器 |
| 身体防护 | 穿防毒物渗透工作服 |
| 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜 |
| 手防护 | 戴橡胶耐油手套 |
| 其他防护 | 工作现场严禁吸烟。 避免长期反复接触 |
| 八、 理化性质 |
| 外观与性状 | 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味 |
| 闪点（℃） | 76 |
| 引燃温度 | 248 |
| 主要用途 | 用于机械的摩擦部分， 起润滑、 冷却和密封作用 |
| 九、稳定性和化学反应特性 |
| 稳定性 | 稳定 |
| 禁配物 | 强氧化剂 |
| 聚合危害 | 不会发生 |

### 6.7.2 生产系统危险性识别

本项目生产系统中危险因素主要有：天然气输送管道及锅炉房使用设施中甲烷泄漏以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放；恶臭废气处理设施以及污水处理站发生故障，废气废水非正常排放造成的事故；危废暂存间废润滑油泄漏，遇明火发生火灾或爆炸。根据本项目特点以及结合同行业、同类型典型事故案例资料分析，确定本项目重点风险源为制冷机房液氨管道泄露事故。

### 6.7.3 环境风险类型及危害分析

根据本项目危险物质分布情况和区域环境特点，项目危险物质的扩散途径主要包括以下几个方面：

（1）大气污染：制冷机房液氨、天然气在输运过程、生产过程中出现泄漏、压力管道异常及因此而造成的天然气中毒、窒息和火灾爆炸或污染事故，恶臭废气处理装置等环保措施发生故障，废气通过排气筒超标排放，经大气环境扩散，对周边群众（特别是事故源下风向）的生命健康造成危害，同时也会造成近距离环境空气的污染；天然气、废润滑油遇明火燃烧或爆炸引发的伴生和次生污染物排放，燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等。

（2）地表水污染：生产废水及生活污水发生泄漏，火灾事故状态下使用消防水产生消防废水，上述有毒有害废液、废水，在无有效应急措施的情况下，将沿厂区地面逸散，部分将通过地表漫流进入地表水体，对地表水体永顺沟及区域浅层地下水造成严重污染。

（3）地下水污染：污水处理站、初期雨水及事故废水收集池等含水构筑物防渗措施不到位导致的废水下渗对地下水的影响；危废暂存间管理或防风、防雨、防渗等防护措施不当，因废润滑油泄露下渗影响到附近居民及地下水环境。

## 6.8 风险事故情形分析

### 6.8.1  风险事故情形设定内容

本评价在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形，具体见下表：

6.8-1 风险事故情形设定内容一览表

| 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 主要环境影像途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气输送及 使用设施 | 天然气输送管道 及锅炉房 | 甲烷 | 天然气管道发生泄露，遇明火发生火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放 | 大气 |
| 制冷机房 | 液氨高压贮液 器、压缩机等 | 液氨 | 液氨管道泄露，遇明火发生火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放 | 大气 |
| 污水处理设施 | 污水处理站 | 生活废水及生活污水 | 废水超标排放，未经收集造成地表漫流，防渗措施不到位造成废水下渗污染地下水 | 地表水、地下水 |

### 6.8.2 最大可信事故

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），最大可信事故是指是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。项目不设天然气储罐，天然气在厂区内存在量很少，风险较小。项目污水处理站设置有调节池，可有效调节废水处理量，不会造成地表漫流；厂区内设有事故废水收集池，一旦污水处理站发生事故，可将废水暂时收集至事故废水收集池，避免超标排放；污水处理站将根据评价要求采用相应防渗措施，并列入验收，在做好日常管理和维护的情况下，废水通过土壤渗入地下水造成污染的概率较小。制冷机房制冷原理为制冷机由蒸发器、分离器、压缩机、冷凝器、贮氨器等组成，其中蒸发器是输送冷量的设备。贮氨器内的液氨经过节流阀节流降压、降温后进入氨液分离器中，与从氨蒸发器中吸热后出来的氨气混合，温度进一步降低，然后进入氨蒸发器中，吸收通过氨蒸发器的水热量，液氨由液态变成气态，转化后的氨气再次进入氨液分离器中，把上升过程中携带的液氨分离出去，与节流阀来的氨液一起再进入到氨蒸发器中，从氨液分离器出来的氨气被压缩机压缩后进入冷凝器中，氨气由气态变成液态再进入贮氨器。由制冷原理可知，制冷机蒸发器、分离器及冷凝器中的液氨均是在常压下，贮氨器中的液氨贮存是在加压条件下。项目高压贮液器与管道连接部位发生破裂，致使液氨泄露，液氨毒性较大，泄漏后会对周围大气环境产生较大影响。制冷机房内严禁烟火，液氨设施液氨泄露的报警系统，四周设立消防喷淋系统，一般不会发生火灾、爆炸事故。

根据以上分析结果，本项目液氨高压贮液器存在较大的环境风险，液氨泄露后散发到空气中的氨气会对周围环境造成污染影响。因此，本项目最大可信事故确定为液氨高压贮液器液氨泄露事故。风险事故概率援引《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 E 中数据，见表 6.8-2。

表6.8-2  风险事故的概率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10 mm孔径10 min内储罐泄漏完储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10 mm孔径10 min内储罐泄漏完储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10 mm孔径10 min内储罐泄漏完储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 1.25×10-6/a 1.25×10-6/a |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径全管径泄漏 | 5.00×10-6/（m●a） 1.00×10-6/（m●a） |
| 75mm<内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径全管径泄漏 | 2.00×10-6/（m●a） 3.00×10-7/（m●a） |
| 内径>150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径（最大50 mm）全管径泄漏 | 2.40×10-6/（m●a） 1.00×10-7/（m●a） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50 mm）泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 5.00×10-4/a 1.00×10-4/a |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50 mm）装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-7/h 3.00×10-8/h |
| 装卸软管 | 装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）装卸软管全管径泄漏 | 4.00×10-5/h 4.00×10-6/h |

危险源发生事故均属于不可预见性，引发事故的因素较多且由于污染物排放的差异，对风险事故概率及事故危害的量化难度较大。

根据以上分析及项目特点，筛选出最大可信事故为液氨钢瓶泄露，本次评价风险事故情形设定为液氨储罐泄漏。最大可信事故确定为储罐泄漏，其中液氨储罐泄漏孔径为10mm，发生概率为1×10-4/年。

### 6.8.3 泄漏源强分析

本项目液氨最大储存量10t，通过对液氨储罐的结构分析及常见液氨储罐事故调查，确定液氯储罐与储罐连接丝扣、瓶体焊缝处是易发生泄漏的地方。氨气泄漏速率采用《建设项目环境风险评价技术导则》中气体泄漏速率进行计算，液氯泄漏两相流计算公式：

式中：QLG-----两相流泄漏速度，kg/s；

Cd-------两相流泄漏系数，可取0.8；

A-------裂口面积，m2；

P--------操作压力或容器压力，Pa；

Pc-------临界压力，Pa，可取Pc=0.55Pa；

ρm-------两相混合物的平均密度，kg/m3；

ρ1-------液体蒸发的蒸汽密度，kg/m3；

ρ2-------液体密度，kg/m3；

Fv-------蒸发的液体占液体总量的比例；

Cp------两相混合物的定压比热，J/(kg·K)；

TLG-----两相混合物的温度，K；

Tc-------液体在临界压力下的沸点，K；

H------液体的汽化热，J/kg。

表6.8-3  事故泄漏源强

| 危险目标 | 泄漏速率Kg/s | 泄漏时间/min | 泄漏量/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 液氨储罐 | 0.123 | 10 | 73.8 |

本项目液氨高压贮液器为加压容器，阀门泄漏孔径按 10mm 计算，裂口面积为 0.0000785m2，氨水泄漏速率为 0.123kg/s。泄露时间按 10min计算，则液氨泄漏量为73.8kg。项目单个液氨高压贮液器液氨最大储存量为30kg，因此按全泄露考虑泄露时间约为4.06min。

## 6.9 风险预测分析

### 6.9.1 大气环境风险预测评价

### 6.9.1.1 风险模型筛选

预测计算时，应区分重质气体与轻质气体排放选择合适的大气风险预测模型。其中重质气体和轻质气体的判断依据采用导则推荐的理查德森数（Ri）进行判定。根据不同的排放性质，理查德森数的计算公式不同。一般地，依据排放类型，理查德森数（Ri）的计算分连续排放、瞬时排放两种形式：

连续排放：

瞬时排放：

式中：

ρrel ——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

ρa——环境空气密度，kg/m3；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Qt——瞬时排放的物质质量，kg；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur——10m 高处风速，m/s。

判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间 Td 和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间 T 确定。

T=2X/Ur

式中：

X ——事故发生地与计算点的距离，本次选取液氨高压贮液器与北关村距离 508m；

Ur——10m 高处风速，本次取 2.1m/s。假设风速和风向在 T 时间段内保持不变。

当 Td＞T 时，可被认为是连续排放的；当 Td≤T 时，可被认为是瞬时排放。

经计算，本项目 T=4.06min<Td（10min），可被认为是瞬时排放。采用瞬时排放计算得到的理查德森数（Ri）为 0.6501，小于 0.04，为重质气体。因此，项目预测模型采用 SLAB 模式。

### 6.9.1.2 预测参数

（1）大气毒性终点浓度值选取

大气毒性终点浓度即预测评价标准，根据导则附录 H 选取，分为 1、2 级。其中 1 级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露 1 h 不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2 级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露 1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。氨气大气毒性终点浓度值见下表。

6.9-1  大气毒性终点浓度值

| 评价因子 | 毒性重点浓度-1/（mg/m3） | 毒性重点浓度-1/（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 液氨储罐 | 770 | 110 |

（2）气象参数的选取

本项目大气环境风险评价工作等级为二级，需选取最不利气象条件进行后果预测。最不利气象条件取 F 类稳定度，1.5m/s 风速，温度 25 ℃，相对湿度 50%。

（3）其他参数的选取

①地表粗糙度：一般由事故发生地周围 1 km 范围内占地面积最大的土地利用类型来确定。项目液氨高压贮液器周围 1 km 范围内为城市规划区，地表粗糙度取值 40cm。

②地形：本项目位于平原区，不考虑地形。

（4）预测计算点

计算点分特殊计算点和一般计算点。特殊计算点指大气环境敏感目标等关心点，一般计算点指下风向不同距离点。一般计算点的设置应具有一定分辨率，距离风险源 500m 范围内可设置 50m 间距，大于 500m 范围内可设置 100m 间距。

### 6.9.1.3 预测结果与分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），二级评价，选取最不利气象条件进行后果预测，本次预测气象条件见下表。

表6.9-2  大气风险预测模型主要参数一览表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 115.227517 |
|  | 事故源纬度/（°） | 36.079098 |
|  | 事故源类型 | 物料泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度 | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
|  | 风向 | SW |

### 6.9.1.4  预测结果

（1）事故源项及事故后果基础信息表

本项目具有代表性的风险事故源项及事故后果基本信息表见表 6.9-3

表6.9-3  事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析a |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 液氨储罐管线由于风蚀、化学物质腐蚀或其他原因造成的管线泄露 |
| 环境风险类型 | 有毒有害气体泄露风险 |
| 泄漏设备类型 | 压力储罐 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/MPa | 1.96 |
| 泄漏危险物质 | 液氨 | 最大存在量/kg | 30 | 泄漏孔径/mm | 10 |
| 泄漏速率/（kg/s） | 0.123 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 73.8 |
| 泄漏高度/m | / | 泄漏液体蒸发量/kg | / | 泄漏频率 | 10-4/a |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 氨气 | 指标 | 浓度值/（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 770 | 110 | 10.38 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 110 | 370 | 8.38 |

其中大气稳定度为F时，氨气预测浓度在预测过程在110m处达到大气毒性终点浓度-1值，在370m处达到大气毒性终点浓度-2值。各关心点浓度均未达到大气终点浓度值。

- 稳定度F条件下预测结果

大气稳定度为F 时，其下风向不同距离处液氨气体的最大浓度见下表，预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围见图。

表6.9-4  液氨下风向不同距离处有毒有害气体的最大浓度

| 距离m | 浓度出现时间/min | 高峰浓度/mg/m3 | 质心高度/m | 出现时间/min | 质心浓度/mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7.57 | 23756.00 | 0.00 | 7.57 | 34440.00 |
| 60 | 7.97 | 2197.20 | 0.00 | 7.97 | 2232.10 |
| 110 | 8.38 | 853.14 | 0.00 | 8.38 | 859.83 |
| 160 | 8.78 | 465.25 | 0.00 | 8.78 | 466.58 |
| 210 | 9.18 | 295.48 | 0.00 | 9.18 | 295.93 |
| 260 | 9.58 | 205.60 | 0.00 | 9.58 | 205.74 |
| 310 | 9.98 | 152.05 | 0.00 | 9.98 | 152.05 |
| 360 | 10.39 | 117.43 | 0.00 | 10.39 | 117.43 |
| 410 | 10.79 | 93.39 | 0.00 | 10.79 | 93.40 |
| 460 | 11.19 | 76.13 | 0.00 | 11.19 | 76.28 |
| 510 | 11.59 | 63.51 | 0.00 | 11.59 | 63.65 |
| 610 | 12.39 | 46.32 | 0.00 | 12.39 | 46.32 |
| 710 | 13.20 | 35.34 | 0.00 | 13.20 | 35.34 |
| 810 | 14.00 | 27.99 | 0.00 | 14.00 | 27.99 |
| 910 | 14.81 | 22.72 | 0.00 | 14.81 | 22.72 |
| 1010 | 15.59 | 18.45 | 0.00 | 15.59 | 18.45 |
| 1110 | 16.36 | 15.01 | 0.00 | 16.36 | 15.01 |
| 1210 | 17.11 | 12.48 | 0.00 | 17.11 | 12.48 |
| 1310 | 17.86 | 10.66 | 0.00 | 17.86 | 10.66 |
| 1410 | 18.60 | 9.31 | 0.00 | 18.60 | 9.31 |
| 1510 | 19.34 | 8.13 | 0.00 | 19.34 | 8.13 |
| 1610 | 20.06 | 7.19 | 0.00 | 20.06 | 7.19 |
| 1710 | 20.79 | 6.44 | 0.00 | 20.79 | 6.44 |
| 1810 | 21.50 | 5.76 | 0.00 | 21.50 | 5.76 |
| 1910 | 22.21 | 5.19 | 0.00 | 22.21 | 5.19 |
| 2010 | 22.92 | 4.72 | 0.00 | 22.92 | 4.72 |
| 2110 | 23.62 | 4.33 | 0.00 | 23.62 | 4.33 |
| 2210 | 24.32 | 3.96 | 0.00 | 24.32 | 3.96 |
| 2310 | 25.02 | 3.63 | 0.00 | 25.02 | 3.63 |
| 2410 | 25.71 | 3.36 | 0.00 | 25.71 | 3.36 |
| 2510 | 26.40 | 3.12 | 0.00 | 26.40 | 3.12 |
| 2610 | 27.08 | 2.91 | 0.00 | 27.08 | 2.91 |
| 2710 | 27.77 | 2.71 | 0.00 | 27.77 | 2.71 |
| 2810 | 28.45 | 2.53 | 0.00 | 28.45 | 2.53 |
| 2910 | 29.12 | 2.37 | 0.00 | 29.12 | 2.37 |
| 3010 | 29.80 | 2.22 | 0.00 | 29.80 | 2.22 |
| 3110 | 30.47 | 2.10 | 0.00 | 30.47 | 2.10 |
| 3210 | 31.14 | 1.98 | 0.00 | 31.14 | 1.98 |
| 3310 | 31.81 | 1.87 | 0.00 | 31.81 | 1.87 |
| 3410 | 32.48 | 1.77 | 0.00 | 32.48 | 1.77 |
| 3510 | 33.14 | 1.68 | 0.00 | 33.14 | 1.68 |
| 3610 | 33.80 | 1.59 | 0.00 | 33.80 | 1.59 |
| 3710 | 34.46 | 1.51 | 0.00 | 34.46 | 1.51 |
| 3810 | 35.12 | 1.44 | 0.00 | 35.12 | 1.44 |
| 3910 | 35.77 | 1.38 | 0.00 | 35.77 | 1.38 |
| 4010 | 36.43 | 1.32 | 0.00 | 36.43 | 1.32 |
| 4110 | 37.08 | 1.26 | 0.00 | 37.08 | 1.26 |
| 4210 | 37.73 | 1.20 | 0.00 | 37.73 | 1.20 |
| 4310 | 38.38 | 1.15 | 0.00 | 38.38 | 1.15 |
| 4410 | 39.03 | 1.10 | 0.00 | 39.03 | 1.10 |
| 4510 | 39.68 | 1.06 | 0.00 | 39.68 | 1.06 |
| 4610 | 40.32 | 1.02 | 0.00 | 40.32 | 1.02 |
| 4710 | 40.96 | 0.98 | 0.00 | 40.96 | 0.98 |
| 4810 | 41.61 | 0.94 | 0.00 | 41.61 | 0.94 |
| 4910 | 42.25 | 0.91 | 0.00 | 42.25 | 0.91 |
| 5010 | 42.89 | 0.88 | 0.00 | 42.89 | 0.88 |
| 5110 | 43.53 | 0.84 | 0.00 | 43.53 | 0.84 |

预测浓度达到 NH3毒性终点浓度-1 时最大距离为110m，预测浓度达到 NH3毒性终点浓度-2 时最大距离为370m。经调查，液氨高压贮液器周边 120m 范围内为项目厂区、发展大道和昌州路道路及两侧绿化带用地，无村庄等敏感点分布。超过阈值的最大轮廓线见图 6.9-2。

表6.9-6       氨气各个关心点的有毒有害物质浓度随时间变化情况（稳定度D）

| 名称 | 距离/m | 最大浓度¦时间(min) | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min | 35min | 40min | 45min | 50min | 55min | 60min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东关村 | 508 | 59.8229¦5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东街关小学 | 544 | 56.7149¦5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 1.41 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南乐民康医院 | 655 | 40.8507¦10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北关村 | 726 | 33.9760¦10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.78 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杨井 | 766 | 30.9554¦10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.27 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 东街村 | 913 | 22.5819¦10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 1.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北坟村 | 1032 | 17.6169¦15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.66 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高屯 | 1258 | 11.5314¦15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 徐屯 | 1512 | 8.1050¦15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.21 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 不夜城小区 | 1580 | 7.4452¦15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方中学 | 1581 | 7.4363¦15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.69 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 霍屯 | 1604 | 7.2362¦15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.17 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 吉祥花园 | 1675 | 6.6813¦15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 龙昌苑 | 1718 | 6.3786¦15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.69 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 蒋屯 | 1732 | 6.2775¦15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 六屯村 | 1751 | 6.1442¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 南关村 | 1756 | 6.1099¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
| 东辛庄村 | 1765 | 6.0489¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.60 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南乐县眼科医院 | 1805 | 5.7894¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.97 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 梦想家园 | 1813 | 5.7398¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| 安然小区 | 1836 | 5.6010¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南乐康复医院 | 1885 | 5.3241¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 1.41 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 李家屯 | 1934 | 5.0713¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 书香名门 | 2010 | 4.7217¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.78 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南乐昌盛园 | 2042 | 4.5883¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.27 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 三里庄村 | 2082 | 4.4319¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 1.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 迎瑞苑 | 2096 | 4.3796¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.66 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南乐和馨苑 | 2137 | 4.2209¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金鑫苑 | 2159 | 4.1379¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.21 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 兴乐花园 | 2228 | 3.8939¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城关镇希望小学 | 2262 | 3.7824¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.69 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八维学院 | 2295 | 3.6794¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.17 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 南乐县人民医院 | 2297 | 3.6734¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南乐一中 | 2300 | 3.6643¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.69 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 锦鹰苑小区 | 2309 | 3.6372¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 华明小区 | 2319 | 3.6076¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 崔方山固村 | 2332 | 3.5698¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
| 怡东小区 | 2354 | 3.5074¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.60 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 姚庄村 | 2365 | 3.4769¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.97 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 郭庄村 | 2410 | 3.3574¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| 后平邑村 | 2417 | 3.3395¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 岳固村 | 2426 | 3.3168¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 1.41 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 煤建小区 | 2428 | 3.3118¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴贸小区 | 2456 | 3.2431¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.78 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒昌花园 | 2588 | 2.9542¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.27 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 南乐县第二实验中学 | 2612 | 2.9040¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 1.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南乐县第二实验小学 | 2636 | 2.8534¦20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.66 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 温馨花园 | 2709 | 2.7078¦25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盛世经典 | 2738 | 2.6533¦25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.21 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 后陈村 | 3142 | 2.0595¦25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 王方山顾村 | 3003 | 2.2329¦25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.69 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 梁方山顾村 | 3317 | 1.8638¦25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.17 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 前岳连村 | 4036 | 1.3012¦30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三坡村 | 3044 | 2.1788¦25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.69 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吴家屯村 | 3258 | 1.9286¦25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 唐王庄村 | 3454 | 1.7265¦30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 朱庄村 | 3994 | 1.3272¦30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
| 北香七固村 | 3404 | 1.7746¦25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.60 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 后烟里村 | 3275 | 1.9096¦25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.97 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 前烟里村 | 3969 | 1.3431¦30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| 苗庄村 | 3376 | 1.8025¦25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黄庄村 | 3275 | 1.9096¦25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 1.41 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 烟固屯村 | 4064 | 1.2843¦30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 程庄村 | 4233 | 1.1892¦35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.78 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 许庄村 | 4355 | 1.1277¦35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.27 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 张璨固村 | 3233 | 1.9571¦25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 1.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丁璨固村 | 3825 | 1.4326¦30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.66 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赵璨固村 | 4245 | 1.1829¦35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

6.9.2 地表水环境风险分析

项目污水处理设施设计采用双电源设计，电力有保障。机械设备采用先进产品，其自控水平很高，因此由于电力机械故障造成的事故几率很低。污水处理设施出现故障时，必须停车检修。此时项目废水进入事故废水收集池暂存，待污水处理设施正常运行后，再进入污水处理设施进行处理，其对周围地表水环境的风险水平较低。

### 6.9.3 地下水环境风险分析

项目污水处理站污水收集及处理池、污泥池等含水构筑物拟采用钢筋混凝土+HDPE 高密度聚乙烯膜防渗，确保渗透系数≤10-10cm/s，在加强日常管理、定期维护的情况下，污水收集及处理池、污泥池等产生裂缝发生渗漏对地下水环境污染的风险较低。

危废暂存间暂存有废润滑油，为防止废润滑油泄露污染地下水，评价要求危 废暂存间严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设：（1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料制造，建筑材料必须与危险废物相容。基础必须防渗，采用钢筋混凝土+HDPE 高密度聚乙烯膜防渗，确保渗透系数≤1×10-10cm/s。（2）建造径流疏导系统，做好防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。（3）应采取符合标准的容器盛装危险废物，盛装危险废物的容器必须完好无损，且容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。（4）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。采取以上地下水污染物防治措施后，可将危废暂存间废润滑油泄露的地下水风险水平降至最低。

## 6.10 环境风险管理

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则（as low as reasonablepracticable，ALARP）管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。评价从环境风险防范措施和突发环境事件应急预案两方面对本项目的环境风险管理提出要求和建议。

### 6.10.1 环境风险事故防范及处理措施分析

为了加强对危险化学品的安全管理，保障人民生命、财产安全，保护环境，防范风险事故发生，依据国务院第344号令《危险化学品安全管理条例》要求，企业对生产中使用具有毒有害物质事故性排放应具备风险防范意识，并根据不同的事故风险制定相应的预防措施和突发事故的对策与应急方案。

### 6.10.1.1 总图布置、工艺安全及消防、防毒防范措施

1、总图布置和建筑安全防范措施

（1）本项目总图布置上各建、构筑物间的防火间距均按要求设置，各主要通道宽度满足消防、安全卫生、地下管线及管架布置、绿化工程等方面的要求。

（2）生产车间、污水处理站及周边均应为硬化地面，并采取相应的防渗措施。确保发生事故时，泄漏的污染物可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。

（3）建筑上遵守国家现行的技术规范和规定，结合厂区生产特点，建、构筑物的平面布置、空间处理、结构选型、构造措施及材料选用等方面满足防火、防爆、防水、防潮、防震、隔热等要求。

2、工艺技术设计安全防范措施

（1）生产系统设备、阀门、管道、仪表、管道密封点，以及压缩机、泵密封环设计可靠的密封措施；设置隔离区域避免由于受撞击、人为破坏或自然灾害等造成设备、管道破裂。

（2）加强安全管理，建立完善的安全制度，设立工艺设备的巡检路线和巡检记录。

3、消防、防毒防范措施

（1）厂区按规范设置消防系统、安全通道，配备消防泵、消防栓和自动喷水灭火系统。并按要求配备相应的灭火器材和其他消防设施。时刻保持消防通道、安全疏散通道通畅，消防器材可随时启用。

（2）设备、管道、电器、仪表、电缆桥架做好防静电、防雷、漏电保护接地或跨接。在生产装置区设置可燃气体监测报警。

（3）加强维护与管理，严禁跑、冒、滴、露现象的发生。

（4）生产区域加强通风，减少有毒有害物质的积聚；使工作场所空气中有害物质的浓度在规定容许的范围之内。

### 6.10.1.2 生产装置事故风险防范措施

（1）设置双回路供电电源。本次工程设置了二路供电电源，由市政电网供给，当任一回路电源故障或检修时，另一回电源可带全部用电负荷。可确保在突发停电事故时及时切换，避免造成生产系统停转现象。

（2）天然气是易燃易爆物料，是防火防爆的重点，要着重关注可能引起的火灾爆炸事故。工程设计中充分考虑安全因素，关键岗位建议通过设备安全控制连锁措施降低风险性。

（3）生产厂区设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道；

（4）泵类采用机械密封，对于有强腐蚀性的介质考虑采用特殊泵型，如屏蔽泵；

（5）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使反应、储存和输送过程都在密闭的情况下进行，防止易燃易爆及有毒有害物料泄漏；压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀或缓冲罐，防止超压后的危害；

（6）按区域分类有关规范在生产区划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆型电气、自控和通讯设备；所有的电气设备均应接地，接地电阻不大于 10 欧姆；

（7）在生产区可能有可燃气体泄漏或聚集危险的关键地点装设可燃气体检测器，信号引至控制室指示报警；

（8）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施；

（9）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品；

（10）在装置易发生毒物污染的部位，设置急救冲洗设备，洗眼器和安全淋浴喷头等设施；

（11）对大型厂房设置可靠的防雷保护装置，在有火灾危险的部分以及露天设备、电气设施设立防雷击装置。在生产、储运过程中，对有可能产生静电积累的金属设备、管道、储罐须设计可靠的电接地，不允许此类设备以及内部部件与地之间有绝缘的金属体存在。

6.10.1.3 天然气泄露、爆炸事故防范措施

（1）加强管理，提高防范意识。在天然气使用过程中，我们要运用先进的安全管理技术，制定完善的管理制度，全面落实岗位职责，对预防泄漏十分必要。

（2）设计可靠，工艺先进。在工程设计时要充分考虑以下几方面的问题：工艺过程合理；正确选择生产设备和材料；正确选择密封装置；设计留有余地或降额使用，装置结构形式要合理和方便使用和维修。

（3）安全防护，设施齐全。在燃气工程中，安全防护装置有：安全附件；防爆泄压装置；检测报警监控装置以及安全隔离装置等。燃气锅炉房可燃气体浓度报警装置，应与燃气供气母管总切断阀和排风扇联动。

（4）规范操作。防止出现操作失误和违章作业，控制正常的生产条件，减少或杜绝人为操作所致的泄漏事故。加强检查和维修。发现泄漏要及时进行处理，以保证系统处于良好的工作状态。

（5）装备先进的泄漏检测设备和仪器，加强预测预防。在燃气行业，生产装置或系统中应优先考虑装备先进的自动化监测和检测仪器和设备。

### 6.10.1.2 运输过程中防范措施

项目中液氨的运输主要以公路运输为主，厂区内主要以管道输送为主。危险化学品的运输由具有危险化学品运输资质的运输单位承担运输，均采用专用车辆，按照物料的不同化学性质采用适当的装运措施。一般情况下，在运输途中不会产生物料的散落或泄漏，不会对沿途环境造成不利影响。但发生交通事故从而引起危险物料外泄的可能性是存在的。

交通事故引发的环境污染属于突发环境污染事故，其没有固定的排放方式和排放途径，事故发生的时间、地点、环境具有很大的不确定性，发生突然，在瞬时或短时间内大量的排出污染物质，易对环境造成污染。

对于因交通事故引发的水环境污染事故，坚持“预防为主，防治结合”的原则，首先做好预防工作，然后完善控制污染事故危害的措施。由于交通事故发生地点一般不在厂区内，因此，交通事故的预防工作需要化学品运输单位和交通道路、桥梁等设施的管理单位共同采取措施。本环评仅对化学品运输单位需采取的防范措施进行分析。

（1）远离火种、热源。防止阳光直射，运输要灌装适量，不可超压超量运输，搬运时要轻装轻卸。

（2）成立专门的责任机构

由于污染事故发生突然，偶然性强，不确定因素多，一旦发生事故，需多部门协调处理，因此，建设单位应成立污染事故应急处理指挥中心。由指挥中心负责协调事故发生地的交通、公安、环保、消防、医护等部门，实施重点路段的污染监控、污染事故报警、污染事故的现场监测、污染事故应急处理等工作，保证事故发生时组织相关力量及时控制事故的危害，在第一时间，有序有效地控制事故污染，把污染事故危害减小到最少。

（3）制定应急预案

应急预案的内容主要包括：① 调查分析潜在事故重点路段；② 建立交通污染事故应急处理信息网络系统；③ 明确可能的不同类型污染事故发生时应采取的处理措施；④ 与运输车辆经过的城市的应急预案联动。

（4）加强宣传教育

加强对驾驶员的安全意识和职业道德教育，提高有毒有害物质运输车辆司机的责任感，防止突发事故的发生。

此外，建设单位应严格按照《危险化学品安全管理条例》、《铁路危险货物运输管理规则》的规定执行。建设单位应选择有资质、记录良好的运输单位作为物料运输的承运单位，并制定定期考察制度，对承运单位的车辆、人员、防护措施等进行全方位的考察，以确保承运单位具备安全运输所有物料的能力。严格执行危险品运输各项规定。运输车辆需挂有明显的标志，以便引起其它车辆的重视。同时，应配备必要的资金、人员和器材，并对人员进行必要的培训和演练，运输人员应熟悉运输路线所经过地区应急处置单位的电话。

### 6.10.1.3 危险化学品储存防范措施

1、事故防范措施

“安全第一，预防为主”是我国的安全生产方针，加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度。本项目应选择安全的技术路线，采用安全的设备和仪表，增加装置的自动化水平，认真执行环境保护“三同时”原则，要求设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范，在设计时须对风险事故采取以下主要预防措施：

（1）液氨整套制冷系统需要严格按照相关要求进行设计、安装、并配套相应的预报系统、消防系统等，并在项目运营期间加强制冷系统机组的安全管理，安全工作等，运营期定期检查设备的安全性能，并对操作人员加强培训和管理，确保操作人员熟练操作，避免操作失误等。

（2）按《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-2014）的要求合理布置总图，综合考虑风向、安全防护、消防等因素，建构筑物尽量留足安全间距，设计遵循防火规范。制冷车间尽量采取开敞式，避免氨气积聚。

（3）为防止液氨泄漏事故，项目3个5m3液氨高压贮液器安置在制冷机房内单独储存，并与其他制冷设施保留一定的安全距离。评价要求，液氨储罐区四周设 0.5m 高围堰，围堰内有效容积为 10m3，可以满足单个最大液氨高压贮液器液氨泄露收集量，围堰底部和池体采用钢筋混凝土防渗，确保防渗系数≤1×10-7cm/s。液氨储罐区安装液氨泄露在线监测报警装置，设置自动水喷淋装置，在事故状态下，自动开启，喷淋废水通过底部防渗收集后排入事故废水收集池。

（4）建议设置液氨应急收集储罐，做到发生事故的及时处置和有效防护。

（5）液氨设施区配套安装相应的消防系统，确保事故状态下消防废水能够排入厂区事故水池，项目设置一个 1200m3的初期雨水及事故废水收集池，作为初期雨水和消防废水的收集池，共同使用，并且设立相应管径的事故废水排放管，确保消防堤围堰区域事故废水能够进入事故池，并且能够确保事故状态下废水的收集。

（6）必须认真制定液氨出现泄漏事故状态时的控制措施及紧急疏散措施，并且定期加强厂区内环境风险事故的应急演练和应急处置。

（7）输送液氨的系统管道必须完好，连接紧密，无泄漏，并且在运营期定期加强制冷系统设备的维护和管理，定期检查安全运营，对设备加强管理及操作人员的培训教育，以避免因密封故障而造成的液氨泄漏。

（8）制冷机房内设计火灾报警系统，以便对可燃气体自动检测和报警。厂区内应按照规范的要求配置手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。

（9）制冷机房配置有效的防毒面具、耳罩、防尘口罩、护目镜等防护器具。若发生液氨泄露，立即启动厂区内应急预案，立即组织可能受影响附近人群撤离，并及时报告有关部门。

（10）厂区内应设置低压消防水系统，消火栓的间距不应大于 120m。 各厂房、建筑物内应根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的有关要求设置室内消火栓系统。

（11）项目在前期设计和运营阶段对液氨设备机组进行有效的论证，设备机组能力匹配，确保液氨设备机组的正常运营，减少液氨泄露事故的发生。

6.10-1 液氨泄露事故应急处置方法一览表

| 物料名称 | 应急处置方法 |
| --- | --- |
|  | 泄露应急处理 | 防护措施 | 急救措施 |
| 液氨 | 1、迅速撤离泄漏污染区人员至上风向 处，并立即进行隔离150m，严格限制 出入，切断火源。建议应急处理人员 戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽 可能切断泄漏源。 2、合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。 3、构筑围堤或挖坑收容产生的大量废 水。如有可能，将残余气或漏出气用 排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。 4、制冷机房最好设稀酸喷洒设施。漏 气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 5、废弃物处置方法：建议废料液用水 稀释，加盐酸中和后，排入事故水池 | 1、呼吸系统防护：空气 中浓度超标时，建议佩 戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。 2、眼睛防护：戴化学安 全防护眼镜。 3、身体防护：穿防静电工作服。 4、手防护：戴橡胶手套。 5、其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯 | 1、皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应 用 2%硼酸液或大量 流动清水彻底冲洗、 就医。 2、眼睛接触：立即提起眼睑， 用大量流动清水或生理盐水彻底 冲洗至少 15 分钟、就医。 3、吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保 持呼吸道通畅。如呼 吸困难，给输氧。如 呼吸停止， 立即进行人工呼吸、就医。 4、灭火方法：消防人 员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。 若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却 容器，可能的话将容器从火场移至空旷。 5、灭火剂：雾状水、抗溶性泡 沫、二氧化碳、砂土 |

### 6.10.1.4 泄漏时应急措施

当发生氨泄漏时，应立即采取应急措施，同时，由于库房为密闭空间，一般不为重视。实际上库内不便喷水和无法排风，最易形成燃爆浓度。

（1）① 最早发现者应立即向企业报警，并在保证自身安全的情况下，立即切断系统的供液电源；② 开启该系统压缩机抽真空，待压力归零后保持运转；③ 排气通过机头放空阀直接排至水中（真空度不必大，降至零即可，防水倒吸），从而制止管道或设备继续泄漏；④ 以配好的稀盐酸溶液用喷雾器向库房空间喷雾，有条件者以高压氮气或二氧化碳向库中罐注，以破坏可燃性气体分子的结构，同时形成偏高压，有利于库内气体的排出；⑤ 最后，待一切正常后再处理泄漏点。⑥ 发生泄漏事故，个人不可控后，现场操作人员应根据风向迅速撤离现场，安全主管根据当班出勤情况负责清点人数，非事故现场人员也应根据具体情况和风向迅速撤离现场；如事故非常严重，应及时通知附近村庄的村委会，组织村民利用一切便利的方式迅速撤离事故现场。⑦ 对事故现场适用黄色警戒线进行隔离，并派专人对事故现场周边道路进行隔离和疏导。

（2）本企业接到报警后，① 立即通知有关部门、车间查明泄漏部位和原因，下达应急救援指令，通知指挥部成员及各专业救援队伍迅速赶往事故现场。② 凡能通过切断物料或倒槽（罐）处理而消除事故的应以自救为主，若泄漏部位自己不能控制的，应向指挥部报告并提出堵漏或抢修的具体措施。③ 指挥部成员到达事故现场后，会同事故单位查看现场，根据事故状况和危害程度作出相应的决定，并命令各救援专业队伍立即开展救援，若事态扩大时应请求社会支援，并通知友邻单位。④ 治安消防队到达现场后，消防队员穿戴好防护用品，首先查明有无人员受伤、中毒，以最快速度将中毒、窒息人员救离现场，严重者尽快送医院抢救。到达现场后，担负事故现场治安、交通指挥、划分禁区、设立警戒线并加强警戒，当毒物扩散危及厂内、厂外人员安全时，应迅速组织有关人员指导他们向上、侧风向的安全地带转移。⑤ 运送救护队到达现场后，与其它分队配合，立即救护伤员和中毒人员，对伤员进行清洗、包扎或输氧急救，对中毒人员根据中毒症状及时采取相应的急救措施，重伤员及时送医院抢救。⑥ 如事故较为严重，依靠企业自身力量和周边可借助力量仍无法消除危害时，应立即向当地镇政府、县政府及公安消防的部门报告，请求政府救援。⑦ 事故得到初步处理后，应对事故现场进行善后洗消处理。如果发生的是小量泄漏，可用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。如果发生的是大量泄漏，则应挖坑收容，用泡沫覆盖，以降低蒸气危害。⑧ 当事故得到控制后，组织有关人员进行事故调查、分析、研究制定防范措施，同时组织有关人员进行抢修，尽快恢复生产。⑨ 向上级主管领导机关报告事故情况（包括事故发生时间、地点、经济损失、事故原因、防范措施等）。

### 6.10.1.5 中毒时的急救方法

氨对人体有很大的毒性和刺激性，它所造成的伤害大致可分为三类：

（1）液氨溅到皮肤上引起烧伤；

（2）液氨或氨气对眼睛有刺激性或烧伤；

（3）氨气被人体吸入，轻则刺激呼吸器官，重则导致昏迷甚至死亡。

当发生氨泄漏事故时，为了抢救氨中毒患者，在制冷装置现场，除应具备一般的急救用品和药品外，还应备有防毒面具、硼酸、醋酸、食用醋和喷雾器等用品。

当氨液触到衣服和皮肤时，应马上把被氨液弄湿的衣服脱去，用水或2％硼酸水冲洗皮肤，再涂上消毒凡士林植物油脂。

当呼吸道受氨气刺激引起较厉害的咳嗽时，可用湿毛巾或用水弄湿的衣服捂住鼻子和嘴。由于氨易溶于水，因此，可显著减轻氨的刺激作用。比较有效的方法是用稀食醋把毛巾弄湿，捂住鼻子和嘴，由于食醋蒸汽可与氨发生中和作用使氨气变成中性盐，可以显著减轻咳嗽。这样也可减轻氨对呼吸道的刺激和中毒程度。当呼吸道受氨刺激较大而且中毒比较严重时，可用硼酸水滴鼻嗽口，有条件时饮0.5％的柠檬酸水或柠檬汁，但切勿饮白开水，因氨易溶于水会助长氨的扩散。当氨中毒较深以至呼吸微弱时，应将患者转移至新鲜空气处，有条件时施以纯氧呼吸。如氧气尚未到达前可给患者吸入食醋蒸汽或饮用稀食醋。如果漏氨现场氨浓度很高，中毒者不仅会出现昏迷而且会停止呼吸，此时应立即转移至新鲜空气处并行人工呼吸。也可使患者饮用较浓的食醋然后再给一剂橄榄油，并应立即请医生或送医院抢救。

### 6.10.1.6 污水处理设施事故防范措施

（1）配备足够的备用设备和应急零部件。加强对污水处理设施设备维修与保养，要求设施管理人员规范化操作，对泵、阀门等定期检修维护，防治突发事件发生；

（2）制定污水处理设施事故应急预案，实施事故应急处理分级责任制，落实责任人，并建立应对事故的机制和措施。

（3）项目污水总排口设置有在线监控装置，运行期通过监测设备发现项目污水故障排放时，应立即关闭污水总排放处闸门防止污水超标排放，将污水排入与污水处理站通过管线连接的事故废水收集池暂存，待污水处理设施检修完毕后再行处理。

（4）加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的废水严禁外排。

### 6.10.1.7 废气处理设施事故防范措施

（1）建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环保设施的正常运行。

（2）对废气处理设施定期监测、维护，以确保废气处理设施正常运行。

（3）废气处理设施设置标准，并注明注意事项，防治错误操作引起的事故排放。

（4）加强对职工的安全教育，制定严格的的工作制度，所有操作人员必须了解接触的化学品的有害作用及对患者的急救措施，保证生产的正常运行和员工的身体健康。

### 6.10.1.8禽类疫情防范措施

预防总的原则是“预防为主、防重于治、无病先防，采取综合措施防患于未然”。鸡病的预防措施主要包括加强饲养管理以提高机体抵抗力；

利用药或预防措施阻止致病因素危害。加强饲养管理应做到以下几点：

（1）满足禽类群机体需要，保证充足清洁的饮水，定时提供充足的饲料。

（2）搞好各待宰圈内外的环境卫生，及时清除待宰圈的粪便。消灭老鼠及蚊蝇。饲料用具及饮水用具要保持清洁并定期消毒。

禽流感防疫是控制禽流感及消灭禽流感的重要手段，具体做法是：

（1）提高员工专业素质，增强疫病防范观念

提供员工的专业素质，定期进行思想教育和技术培训，逐步提高他们对传染病的警惕意识，并自觉遵守防疫制度，厂区设专人负责防疫工作。

（2）加强卫生管理和环境消毒

坚持做好日常的环境清洁和消毒工作，定期进行全厂消毒，减少或消灭环境中的病毒和其他有害因素。员工进入生产车间要换上消毒的服装鞋帽，外来人员及车辆等必须严格消毒后进场。待宰圈要定期清扫、消毒，并定期监测。

（3）建立疫病报告制度

实施规范化管理，待宰圈内鸡只的数量、精神状况、发病死亡情况、 粪便情况均需记载，发现有病死鸡及时无害化的同时，尽快向当地兽医部门报告，以便及早确诊，采取适当措施，减少损失。

### 6.10.1.9事故废水的风险和防范措施

（1）事故废水收集及截留系统

沿生产车间、附设用房等构筑物外墙砌筑环形集水沟与事故池相连，车间及集水沟地面采取防渗防漏措施，用于收集事故废水；各储罐区设围堰截留系统，在发生液体物料泄漏时，可立即关闭堰闸，并时启动防爆泵，将泄露物料泵入备用罐或将废液泵入应急事故池中。

（2）废水截断系统

在厂区雨水排放管网末端设事故自动控制水阀，一旦厂区有事故废水进入雨水排放系统，应立即关闭水阀（即关闭雨水排放口），将事故废水引入应急池暂存，避免废水外排进入雨水系统。

（3）消防废水量

本项目消防废水主要来源于制冷机房、锅炉房等发生火灾爆炸事故产生的消防废水，根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008），制冷机房、锅炉房等属于辅助生产设施，其最大消防用水量按50L/s 计，供给时间保守按3h 计，消防水用量均为540m3。

（4）雨水及事故水池

本项目在污水处理站附近设置1个1200m3初期雨水及事故废水收集池，能够满足单次消防水（540m3）的要求和满足初期雨水（480.6m3）盛装要求。一旦厂区有事故废水产生，则立即关闭雨水管网阀门，将废水导入事故水池。

（5）项目事故水池容积合理性分析

事故水池有效容积参考中国石化建标[2006]43 号《关于印发<水体污染防控紧急措施设计导则>的通知》中计算公式确定，具体公式如下：

V 总=（V1+V2-V3）max+V4。

式中：

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计），m3。

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3。

V3—发生事故时可以转输到其他设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3。

因此，本项目事故池有效容积计算表见表 6.10-3。

表6.10-3    项目事故池最小容积计算表

| 序号 | 项目 | 本工程（m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大储存量V1 | 80 | 项目液氨单个储罐最大容积均为 80m3 |
| 2 | 最大消防水量V2 | 540 | 最大消防用水量按50L/s 计，供给时间保守按3h 计 |
| 3 | 转输物料量V3 | 0 | 按不转输物料考虑 |
| 4 | 事故状态下生产废水量V4 | 0 |  |
| 5 | V总 | 620 |  |

由上表可知，项目计算事故水池有效容积均为 620m3，本项目设置1 个1200m3 事故水池，可以满足事故废水量收集要求，故建设事故池是必要的。

### 6.10.1.10 建立健全安全环境管理制度

（1）人员选择和培训：生产工人必须经过考核录用，认真培训。认真学习工艺生产技术、安全生产要点和岗位安全操作规程，熟悉生产原辅料及产品日常防护、急救措施以及泄漏处理和灭火方法，考试合格后，持证上岗。

（2）制定安全管理制度、安全操作规程和工艺操作规程。

（3）制定巡检和维修方案：设备腐蚀和振动检查规定；机械设备检修计划，防止超期服役。

（4）按不同性质分别建立事故预防系统，监测和检验系统，公共报警系统。设置应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。

（5）加强管理工作对预防事故起重要作用，工厂设计、工艺设计和工艺控制监测等必须纳入预防事故的工作中。

（6）从技术、工艺和管理方法三方面入手，采取综合措施，预防有毒化学品的意外泄漏事故。

（7）提高操作管理水平，严防操作事故的发生，尤其是在开停车时，应严格遵守操作规程。

（8）对本工程具有较大危险因素的重点部位进行必须的安全监督。

（9）加强个人防护措施，从事有毒有害介质作业的工人应配备橡皮手套、工作服、围裙、眼镜等防护用品。进入高浓度作业区应戴防毒面具，车间配备常用救护药品。生产厂房内不设置办公室、休息室。除少数岗位外，工人除短时在生产现场巡回检查外，大多数时间在操作室停留，减少操作人员接触有毒化学物质的机会，改善工人的劳动条件。

### 6.10.2 风险事故应急预案

1、配备相应的应急设施（备）

突发环境污染事故应急救援设施（备）包括医疗救护仪器药品、个人防护装备器材、 消防设施、堵漏器材、废水收集池、应急监测仪器设备和应急交通工具等。应急救援队员应熟悉应急设施（备）的操作程序。发生突发环境事件后，应急救援队员应在第一时间启用相应的应急设施（备），以及一些处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资，能快速、准确的对事故进行处置。

2、应急组织机构、人员

突发环境事件应急组织机构有应急领导小组和事故应急处置抢险办公室，事故应急 处置抢险办公室包括（通信联络组、应急处置组、现场救护组、后勤保障组、环境监测组）等构成。

应急领导小组的职责：

1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

2）组织制定、修改本厂突发环境事件应急救援预案，组建突发环境事件应急救援队伍，有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训和演习。

3）审批并落实突发环境事件应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

4）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促企业及时消除有毒有害介质的跑、冒、滴、漏。

5）批准突发环境事件应急救援的启动和终止。

6）及时向上级报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

7）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

8）协调事故现场有关工作。协助政府有关部门进行环境恢复、事故调查、经验教训总结。

9）负责对项目员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向建设单位周边内各建设单位、村落提供本厂有关救援知识等的宣传材料。

3、应急预案分级响应

针对突发环境事故危害程度、影响范围和控制事态能力的差别，将响应级别分为三级：一级、二级、三级，响应级别与事件分级对应。

（1）重大环境事件事故的有害影响超出本厂控制范围，对周边环境或居民已造成影响或可能造成影响，启动一级应急响应。发生本级事故，应立即启动应急预案，并根据严重程度报告县相关部门，由相关部门决定启动相关预案、并采取相应的应急措施。上级相关部门成立现场应急指挥部时，应急指挥工作应移交政府指挥部人员并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。

（2）较大环境事件 适用于事故影响超过单个设施范围，但可以控制在厂界范围内。发生本级事故，应立即启动应急预案，由应急领导小组、事故应急抢险办公室，组织相关应急 响应工作组开展应急工作。

（3）一般环境事件 适用于发生污水处理设施短时间无法正常运行，恶臭气体少量泄漏，或发生小规模的火灾、爆炸事故等，事故危害可以控制在一个部门范围、由事发部门即可完全控制的事故。发生本级事故，部门应立即启动应急预案。由该部门领导负责应急指挥，组织相 关人员进行应急处置。

4、应急措施

4.1废水污染事件应急处置

（1）污水处理系统超标排放，应立即关闭污水排放口。

（2）应急处置组会同环境监测工作组人员对各套处理系统各处理工序水质监测结果进行分析，结合历史监测数据，分析查找出水水质超标原因。

（3）找到水质超标原因后，根据实际情况启动相应应急措施。主要分源头和工艺两种情况着手处理。

A. 若水质超标原因为源头，即因进水水质、水量超标，则相应启动措施。

B. 若水质超标原因为工艺问题，则需要及时调整工艺的问题环节，使整个系统能正常运转达标排放。

4.2废气污染事件应急处置

（1）事故发生后，车间/装置人员要紧急进行污染源控制工作。查明泄漏部位，关闭附近开关，用应急工具堵塞，以防止泄漏继续扩大，在上述方法无法处置或泄漏量很多时，应立即停止生产，并关闭紧急切断阀、储槽主阀。立即向指挥领导小组报告，听候调遣处置。发生泄漏后应确保消防设备待命和消防队员及时赶赴现场。

（2）废气发生非正常排放时，应立即查找事故原因及时补救（修理设备更换配件等）。企业应指定专人每日检查环保设施。

4.3污水处理构筑物事件应急处置

（1）污水处理构筑物出现裂缝或渗漏，应立即关闭渗漏水池所在处理系统进水管道，相应调节其他污水处理系统进水量。

（2）应急处置组进入事故现场时，穿化学防护服（防酸服）。如仍有大量废水在泄漏，应用沙袋筑起临时围堰，拦截废水，并用水泵将废水抽往临近污水处理构筑物。

（3）对已溢流出的废水应尽量想办法拦截。

（4）应急处置组会同应急领导小组商讨水池抢险维修方案，立即着手对渗漏水池进行加固维修。

4.4污水收集管道破裂事件应急处置

（1）污水收集管道破裂，应急处置组根据破损管道所在管网情况，及时关闭破裂管道所在管网进水阀门。

（2）应用沙袋筑起临时围堰，拦截废水，并用水泵将废水抽往临近污水接纳口。

（3）对已溢流出的废水应尽量想办法拦截。

（4）应急处置组会同应急领导小组商讨管道抢险维修方案，立即着手对破损管道进行替换或修补。

4.5出水水质超标事件应急处置

当事故污水进入外环境，不能控制在厂区内时，在应急领导小组指令下应急办公室向县政府部门报告，应急处置组在当地政府的指挥和支援下进行响应，减小水污染可能影响的范围。

利用现有调节池作为废水超标排放时的事故应急池，一旦发现废水超标排放，立即关闭污水排放口，利用污水管道回流至现有调节池。

4.6进水水质超标事件应急处置

（1）进水水质、水量超标，应立即调节提升泵房水泵，减少污水处理水池进水量。

（2）应急办公室应在第一时间联系环境监测工作组对均衡池进行取样、化验、分析。

（3）根据环境监测工作组及化验室化验分析结果，可采取加药或调节处理工艺等措施。

（4）如废水超标情况严重无法经加药及处理工艺调节处理后解决，应调查垃圾填埋场的运行情况和渗滤液收集系统的运行情况，减少或停止由调节池向处理系统泵入废水，减少或停止废水排放。

4.7突发暴雨事件应急处置

（1）当接到气象台发布 24 小时内有暴雨（降雨量达到 50~100mm 时）：

①应急办公室与通讯联络小组立即把有关气象信息的明传电报、传真、电话通知传达给各部门、班组。

②应急处置组按照明传电报的精神，认真检查落实防汛方案的应急准备工作。

③安排24小时值班人员，领导亲自带班并密切注意气象信息。

（2）当接到气象台发布24小时内有大暴雨或特大暴雨时（降雨量超过100mm 时）：

①应急办公室与通讯联络小组立即把气象局有关气象信息的明传电报、传真、电话通知传达给各部门、班组。

② 应急处置组按照明传电报的精神，认真检查落实防汛方案的应急准备工作。

③ 安排24时值班人员，明确职责，领导亲自带领应急处置组，密切注意气象信息。与气象局、防汛领导小组保持联络。

④ 救灾物资、车辆、人员时刻待命。一旦出现灾情时，按照职责分工迅速投入救灾工作。

4.8非计划停电事件应急处置

（1）确认停电原因。

（2）由于本厂为双回路供电，若为供电方故障，如有一条供电线路停电，马上切换到另外一条恢复供电，如果两条线路均无法供电则现场救护组应立即启动自备发电设备，确保污水处理供电正常。

（3）若为厂区内配电故障，现场救护组应立即进行检修或通知电力局抢险部门检修，若检修时间过长，根据应急抢险办公室指令通知各排污方尽量减少或不排放污水。

4.9火灾、爆炸事件应急处置

火灾、爆炸、危险化学品泄漏等事故处理过程可能会产生洗消水、消防废水或部分受危化品沾染的危险废物等次生污染。

（1）一旦突发事故产生消防废水、事故废水等，现场救护组应立即关闭雨污外排系统，将污水排入厂区污水管道，通过污水管道进入污水处理系统处理，最大限度杜绝 对外环境带来的危害。

（2）现有工艺不能处理达标的污水则由专家确定处理方式，报环保部门审批后进行处理。

（3）危险废物由现场救护组从事故现场剥离、收集后，交有资质的单位处置。

## 6.11 项目生产系统制冷方案环境风险影响分析

根据项目设计方案，屠宰车间、冷却车间、分割车间、冻结车间及冷库所需制冷负荷较大，采用氨制冷系统；急宰间所需制冷负荷较小，冷库采用氟利昂（R717）制冷系统。

氨制冷系统是使用历史最长的制冷剂，它具有良好的热力性质，循环过程中高、低压力适中，与氟利昂制冷系统相比，具有较大的单位容积制冷量和较高的制冷系数，在我国应用广泛。但是，氨属于易爆、有毒和强烈的刺激气味，其毒性和危险性是我们不得不考虑的问题。氟利昂制冷具有较好的安全性和简洁性，在中小型冷库中应用较为广泛，但氟利昂对水的溶解度小，制冷装置中进入水分后会产生酸性物质，并容易造成低温系统的“冰堵”，堵塞节流阀或管道，造成安全隐患。虽然氨制冷系统具有一定的安全隐患，但考虑到氨制冷系统制冷效果好，可提供制冷量大，国内大型屠宰加工厂仍采用氨制冷系统。随着科技的发展，氨制冷系统自动化水平也在逐步提高，在做好相应安全防范措施的情况下，发生事故的概率也较低。

根据本次环境风险预测结果，项目氨制冷系统发生氨泄漏事故对周围环境的影响范围较小，预测浓度达到 NH3毒性终点浓度-1 时最大距离为110m，预测浓度达到 NH3毒性终点浓度-2 时最大距离为370m。经调查，液氨高压贮液器周边 范围内为项目厂区、东环路和金颉东路道路及两侧绿化带用地，无村庄等敏感点分布。

本评价针对液氨泄漏事故风险提出了液氨储罐区四周设置围堰，安装液氨泄露在线监测报警装置、自动水喷淋装置、安装火灾报警系统，配置有效的防毒面具、耳罩、防尘口罩、护目镜等防护器具，手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等消防设施，建议设置液氨应急收集储罐等环境风险防范措施，可有效降低事故发生的可能性，减少液氨泄露事故对周围环境的影响。在严格执行评价提出的环境风险防范措施的情况下，加强管理，液氨泄露事故带来的环境风险可控，项目生产系统制冷方案可行。

6.11-1 环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 甲烷 | NH3 | H2S | SO2 | NOX | 废润滑油 | 液氨 |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.5 | / | / | / | / | 5 | 10 |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 | 5km范围内人口数 19.2万 人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | / 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 □ | F2 □ | F3 ( |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1 □ | S2 □ | S3 ( |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 □ | G2 □ | G3 ( |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 □ | D2 ( | D3 ( |
| 物质及工艺系统 危险性 | Q值 | Q＜1 ( | 1≤Q＜10 ( | 10≤Q＜100 □ | Q＞100 □ |
|  | M值 | M1 ( | M2 □ | M3 □ | M4 ( |
|  | P值 | P1 ( | P2 □ | P3 □ | P4 ( |
| 环境敏感 程度 | 大气 | E1 ( | E2 □ | E3 ( |
|  | 地表水 | E1 □ | E2 □ | E3 ( |
|  | 地下水 | E1 □ | E2 □ | E3 ( |
| 环境风险 潜势 | Ⅳ+ □ | Ⅳ □ | Ⅲ ( | Ⅱ □ | I ( |
| 评价等级 | 一级 □ | 二级 ( | 三级 □ | 简单分析 ( |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 ( | 易燃易爆 ( |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 ( | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ( |
|  | 影响途径 | 大气 ( | 地表水 ( | 地下水 ( |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法 ( | 经验估算法 □ | 其他估算法 □ |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB ( | AFTOX □ | 其他 □ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 110 m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 370 m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |
| 重点风险防范措施 | 1、锅炉房：设置可燃气体自动报警装置、自给式正压呼吸器、高倍数固定泡沫灭火器等消防设施。 2、制冷机房：液氨储罐区四周设 0.5m 高围堰，安装液氨泄露在线监测报警装置，设置自动水喷淋装置；安装火灾报警系统，配置有效的防毒面具、耳罩、防尘口罩、护目镜等防护器具，手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等消防设施；建议设置液氨应急收集储罐。 3、设置 1 个 1200m3初期雨水及事故废水收集池。 4、在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、胶皮手套、耳塞、灭火器等防护、急救用具。 5、安全教育培训、事故应急演练。 |
| 评价结论与建议 | 1、经分析，项目危险物质及工艺系统危险性等级为 P4，大气环境敏感程度为 E1，地表水环境敏感程度为 E3，地下水环境敏感程度为 E3。经分析，本项目大气环境风险潜势为Ⅲ，评级工作等级为二级；地表水环境风险潜势为Ⅰ，评级工作等级为简要分析；环境风险潜势为Ⅰ，评级工作等级为简要分析；项目环境风险潜势综合等级为Ⅲ，环境风险评价工作等级为二级。 2、本项目涉及的危险物质主要为甲烷（天然气主要成分）、液氨和废润滑油，最大可信事故确定为液氨高压贮液器液氨泄露事故。 3、经预测，预测浓度达到 NH3 毒性终点浓度-1 时最大距离为 110m，预测浓度达到 NH3毒性终点浓度-2 时最大距离为 370m。经调查，液氨高压贮液器周边范围内为项目厂区、东环路和金颉东路道路及两侧绿化带用地，无村庄等敏感点分布。 4、为了防范事故和减少危害，企业应当按照评价要求落实环评风险防范措施，制定环境风险事故应急预案，提高项目的安全水平。项目在采取相应环境风险防范措施，制定环境风险应急预案并加强管理后，环境风险水平可以接受。 |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |

6.12 环境风险评价结论

（1）经分析，项目危险物质及工艺系统危险性等级为 P4，大气环境敏感程度为 E1，地表水环境敏感程度为 E3，地下水环境敏感程度为 E3。经分析，本项目大气环境风险潜势为Ⅲ，评级工作等级为二级；地表水环境风险潜势为Ⅰ，评级工作等级为简要分析；环境风险潜势为Ⅰ，评级工作等级为简要分析；项目环境风险潜势综合等级为Ⅲ，环境风险评价工作等级为二级。

（2）本项目涉及的危险物质主要为甲烷（天然气主要成分）、液氨和废润滑油，最大可信事故确定为液氨高压贮液器液氨泄露事故。

（3）经预测，预测浓度达到 NH3毒性终点浓度-1 时最大距离为110m，预测浓度达到 NH3毒性终点浓度-2 时最大距离为 370m。经调查，液氨高压贮液器周边范围内为项目厂区、东环路和金颉东路道路及两侧绿化带用地，无村庄等敏感点分布。

（4）为了防范事故和减少危害，企业应当按照评价要求落实环评风险防范措施，制定环境风险事故应急预案，提高项目的安全水平。项目在采取相应环境风险防范措施，制定环境风险应急预案并加强管理后，环境风险水平可以接受。

# 7  环境保护措施及其可行性论证

## 7.1 废水污染防治措施

### 7.1.1 废水污染处理措施分析

厂区已建设一座污水处理站，处理项目的生产废水及生活污水，污水处理站规模2000m3/d，污水处理站采用“隔油+格栅+调节池+A2O+沉淀池+消毒”处理工艺，设计出水水质按《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中的三级排放标准及南乐县产业集聚区污水处理厂收纳水质标准。经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业（HJ 860.3—2018）》，本项目现有污水处理站隔油+格栅+调节池+A2O+沉淀池+消毒处理工艺为可行性技术，可满足项目废水处置要求。

本污水处理站工艺：

（1）预处理工艺

①格栅的作用是截留废水中较大的污染物及惰性物质，如毛发、内脏等容易堵塞水泵和曝气装置的物质，以防止其进入废水处理系统，影响废水处理设备的正常运行；

②隔油池的作用是去除废水中含有的油脂、碎肉和粪便等物质。这些物质在水中能长时间地保持分散悬浮状态，有很强的稳定性，前期设置隔油池，通过池内隔板以及一定的停留时间，可先去除部分油脂；

③调节池的目的是使废水的水质、水量得到一定程度的缓冲和均衡，并可去除部分油脂，为后续处理工艺创造相对稳定的工作环境。为防止溶解性有机物的沉积造成腐化，在调节池内设置曝气穿孔管，间歇对废水进行曝气搅拌，使废水混合均匀，同时可提供一定溶解氧，防止水质酸化。

- 生化处理工艺

①A20工艺

原水与从沉淀池回流的污泥首先进入厌氧池，在此污泥中的聚磷菌利用原污水中的溶解态有机物进行厌氧释磷；然后与好氧末端回流的混合液一起进入缺氧池，在此污泥中的反硝化菌利用剩余的有机物和回流的硝酸盐进行反硝化作用脱氮；脱氮反应完成后，进入好氧池，在此污泥中的硝化菌进行硝化作用将废水中的氨氮转化为硝酸盐同时聚磷菌进行好氧吸磷，剩余的有机物也在此被好氧细菌氧化，最后经沉淀池进行泥水分离，出水排放，沉淀的污泥部分返回厌氧池，部分以富磷剩余污泥排出。
    厌氧 厌氧释磷
    缺氧 反硝化细菌反硝化脱氮
    好氧 硝化细菌硝化作用生成硝酸盐；聚磷菌好氧吸磷

本工艺特点：
    (1)本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱N除P工艺，总的水力停留时间少于其他同类工艺；
    (2)在厌氧（缺氧）、好氧交替运行条件下，丝状菌不能大量增殖，无污泥膨胀之虞，SVI值一般均小于100；
    (3)污泥中含P浓度高，一般为2.5%以上，具有很高的肥效；
    (4)运行中勿需投药，两个A段只用轻缓搅拌，以不增加溶解氧为度，运行费用低；
    (5)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合，能同时具有去除有机物、脱N除P的功能；
    (6)脱N效果受混合液回流比大小的影响，除P效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响，因而脱N除P效率不可能很高。

②二沉池

由于 A2/O 系统沉淀池主要为 A 段提供回流污泥，在A2/O 系统沉淀池内，由于污泥含有大量硝酸盐，在沉淀池底部易形成反硝化，导致氮气附着在污泥表面而上浮。这部分上浮污泥质轻会随水流排出，影响出水水质。因此设置终沉池可解反硝化造成的污泥上浮问题，通过加入除磷药剂，确保废水中各项指标都能达到排放要求。

（3）深度处理工艺

①砂滤池：主要去除污水中残留的污染物及水中的异味等，确保系统出水符合要求。滤池内滤料选用石英砂滤料，具有机械耐磨性能好、滤料 寿命长等特点。

滤池闲置期，石英砂在自身重力作用下，处于压实状态。运行初期，废水首先从进水阀进入配水渠，然后沿配水槽跌落经石英砂过滤后由滤池底部的清水管引至清水池。随着运行时间的延长，石英砂截留杂质越来越多，滤层阻力不断增大，滤池水位逐渐上升，当滤池水位上升到一定高度后，滤池过滤效果明显下降，此时需对滤池进行反冲洗。反冲洗时，开反冲洗水泵和滤池底部的反冲洗水阀，反洗水逆流而上，待石英砂充分膨化后，开鼓风机，待风机工作稳定后，打开进气阀反冲洗水排水阀门，对滤料进行气、水反冲，5～8min 后，关闭进气阀和鼓风机，仅对滤料进行水反冲，2～4min 后，冲洗结束，关闭冲洗水泵、反冲洗水阀，打开原水进水阀，进行表面扫洗，1～4min 后，扫洗结束，关闭反冲洗水排水阀门，打开清水阀，滤池进入下一周期的工作。

反冲洗时，石英砂滤料在重力和水流作用下处于膨化状态，反洗下来的泥水进入曝气调节池重新处理。反冲洗结束后，石英砂滤料在重力作用下沉降压实，形成上稀下密的过滤层，更有利于杂质的截留。

②消毒池：采用次氯酸钠进行消毒，同时作为砂滤池的反冲洗用水。

- 污泥脱水及处置方式

本项目污泥产生量较大，含水率较高，易脱水，宜将污泥先进行浓缩，减少后续处理过程的负担，再进行后续处理，设计选择重力浓缩法将水解、好氧混合污泥含水率 99.2%浓缩至含水率 95%-97%。浓缩后污泥虽然含水率降低，但还是呈液态状，不利于外运和最终处置，因此应将浓缩污泥进行脱水，使含水率降到 80%以下，脱水后的污泥呈固体状，体积大为减小，可以方便运输和进行后续处置。浓缩采用重力浓缩池，该方法储存污泥的能力高，操作要求简单，运行费用低。浓缩后污泥采用叠螺式污泥脱水机进一步处理，脱水处理后污泥外运填埋。

①碟片式污泥脱水机结构和脱水原理

碟片式污泥脱水机的碟螺主体是由固定环和游动环相互层叠，螺旋轴贯穿其中形成的过滤装置，集浓缩和脱水为一体，前段为浓缩部，后段为脱水部。每个游动环都镶嵌在两个固定环中间，之间形成的滤缝以及螺旋轴的螺距从浓缩部到脱水部逐渐变小。固定环的内径和螺旋轴的螺旋直径一样，游动环的内径小于固定环的内径和螺旋轴的螺旋直径，脱水部的终端有一个背压板。

碟螺主体采用倾斜安装，脱水部处于高位，整个浓缩脱水过程都会有重力的作用。螺旋轴旋转带动游动环做圆周运动，由固定环和游动环组成的过滤结构便处于运动的状态，不容易堵塞。水从滤缝中流出，起到了自我清洗的功能，污泥则被螺旋轴不停向前推进。污泥在浓缩部经过重力浓缩和较小压力挤压后，被运输到脱水部，在前进的过程中随着滤缝、螺距的减小，污泥的浓度不断变大，在背压板的阻挡作用下，产生极大的内压，污泥中含有的少量水分被挤出，最后变成泥饼。

②碟片式污泥脱水机优势

a）不使用滤布，避免了带机因堵塞问题而不断进行冲洗，不需要配备反冲洗泵和空压机，不会因为冲洗而使得脱水机房里面到处都是水，也不会增加内循环（冲洗用水不能直接排放，需要回流到原水池重新处理）， 节省了大量冲洗用水；

b）螺旋轴转速很低，仅为 2-3r/min，节能高效，这不仅避免了离心机因高速旋转而产生能源的大量消耗，而且没有震动，正常运行状态下，噪音较低，能够大大改善操作人员的工作环境；

c）对进泥浓度要求不高，最低可以实现浓度为 2g/L 的污泥直接脱水，节省了浓缩池和贮存池，缩小建设费用；

d）碟螺主体分别以单独的电机作为动力，相互之间没有影响，可以根据当天的产泥量来确定叠螺主体的工作状态，通过电控柜来实现一根、两根或者三根主体工作。这样不仅可以及时处理每天产生的污泥，避免了臭气的产生，而且可以最大限度的节省能源消耗；

e）操作简单，通过控柜与泡药机、进泥泵、加药泵等进行连动，实现 24 小时连续无人运行；日常维护时间短，维护作业简单；

f）设计紧凑，脱水机包含了电控柜、计量槽、絮凝混合槽和脱水主体；占地空间小，便于维修及更换，重量小，便于搬运；

g）经久耐用，机体几乎全部采用不锈钢材质，能够最大限度延长使用寿命；更换部件只有螺旋轴和游动环，使用周期长。

（5）污水处理效率及达标排放情况

根据厂区污水处理站的设计，厂区污水处理站规模为2000m3/d，设计去除效率为：SS 98%、COD 95%、BOD5 99%、氨氮96.5%、动植物油95%、总氮97%、总磷85%、类大肠菌群数96%。本项目外排废水量为1567.4m3/d，设计处理规模满足要求。

本项目废水治理工艺技术先进、经济合理、运行可靠，运用此组合工艺处理后，项目外排废水主要污染物浓度为：pH 6～8、SS 15.79mg/L、CO79.91mg/L、BOD5 7.746mg/L、氨氮3.93mg/L、动植物油9.918mg/L、总氮11.148mg/L、总磷3.153mg/L、类大肠菌群数1106.12个/L，可以满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3肉制品加工（禽类屠宰加工）三级标准和南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理。

项目废水处理工艺已经在多个屠宰加工企业用来处理屠宰废水，属成熟可靠的治理方案，污水处理方案可行。

7.1.2  废水进入南乐县产业集聚区污水处理厂可行性分析

南乐县产业集聚区污水处理厂位于南乐县产业集聚区内，仓颉路以南，南乐县产业集聚区污水处理厂南侧 ，根据中德华建（北京）国际工程技术有限公司编制的《南乐县产业集聚区污水处理厂项目可行性研究报告》及《南乐县污水处理有限公司南乐县产业集聚区污水处理厂项目环评报告书》，可知南乐县产业集聚区污水处理厂现状设计处理规模为20000 m3/d，采用“改良 A2O+MBR 工艺（传统 A2O+MBR 的升级工艺，提高系统脱氮除磷功能）”，现状产业集聚区管网已经铺设完成，产业集聚区污水处理厂已经建设完成，在本项目建设完成后产业集聚区污水处理厂已运行。

南乐县产业集聚区污水处理厂处理工艺：

南乐县产业集聚区污水处理厂服务范围：南乐县产业集聚区，收水范围东至谷金楼乡李家屯，南至安济公路南侧500m，西至县城规划谷杨路，北至马颊河南岸。设计处理规模为20000 m3/d，本项目位于南乐县产业集聚区，在南乐县产业集聚区污水处理厂收水范围内，项目外排废水经厂区污水处理站处理后经管网至南乐县产业集聚区污水处理厂处理后由永顺沟排入徒骇河。

厂区废水总排放口汇总一览表

项目各工序废水污染物产生浓度见表7.1-1。

表7.1-1 厂区废水排放口排放情况一览表

| 项 目 | pH（无量纲） | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | TP | TN | 动植物油 | 类大肠菌群数 （个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合废水浓度 | 6～8 | 789.6 | 1583.8 | 774.6 | 112.3 | 21.02 | 371.60 | 183.96 | 27653.21 |
| 污水处理站 | 6～8 | 98% | 96% | 99% | 96.5% | 85% | 97% | 95% | 96% |
| 出水浓度 | 6～8 | 15.79 | 63.4 | 7.746 | 3.93 | 3.153 | 11.148 | 9.918 | 1106.12 |
| GB13457-92三级 | 6.0-8.5 | 400 | 500 | 300 | - | - | - | 60 | - |
| GB18920-2020 水质要求 | 6～9 | 1000 | - | 10 | 8 | - | - | - | - |
| GB3838-2002 Ⅳ类水体标准 | - | - | 30 | 6 | 1.5 | 0.3 | - | - | - |
| 污水厂接管要求 | - | 350 | 400 | 200 | 35 | - | - | - | - |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由以上表可知，项目外排废水主要污染物浓度为：pH 6～8、SS 15.79mg/L、CO79.91mg/L、BOD5 7.746mg/L、氨氮3.93mg/L、动植物油9.918mg/L、总氮11.148mg/L、总磷3.153mg/L、类大肠菌群数1106.12个/L，可以满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3肉制品加工（禽类屠宰加工）三级标准和南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理。南乐县产业集聚区污水处理厂设计出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准，SS、动植物油、总氮、类大肠菌群数等该标准未涉及污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后废水最终排入徒骇河。项目废水排入南乐县产业集聚区污水处理厂处理措施可行。另全厂废水总排口安装流量、COD、NH3-N在线监测装置、并与环保部门联网。

评价认为，本项目废水处理措施可行。

### 7.1.3 污水收集及污水处理站运行环保要求

为了确保项目产生废水有效收集，污水处理站稳定运行，废水达标排放，本评价提出以下环保要求和建议：

（1）建议企业根据“清污分流、分质处理、综合利用”的原则，进一步优化废水收集及处理措施，减少废水排放。

（2）加强管理，及时收集污水处理站产生的格栅渣、废油脂、污泥等固体废物，并按评价要求对其进行妥善处理或处置，确保污水处理设施运行稳定。

（3）定期对石英砂滤料进行反冲洗，确保出水水质稳定。

（4）污水处理站出口设置流量、pH、COD、氨氮、总氮、总磷在线监控装置，确保污水长期稳定达标排放。

### 7.1.4 雨水处理可行性分析

本项目采取雨污分流制，厂区内铺设雨水管网，并设置控制阀门，当降雨开始前，打开初期雨水管阀门，关闭净雨水管阀门，使初期雨水通过初期雨水管进入初期雨水收集池；一段时间后，再打开净雨水管阀门，关闭初期雨水管阀门，使之后干净雨水通过雨水管排入集聚区雨水管网。本项目设置有初期雨水及事故废水收集池，用于收集生产区内初期雨水。企业应配备专门人员加强对雨水管道的管理并定期维护，避免出现管道渗漏，堵塞等情况，保证雨水能实现其合理排放去向。

根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016 年版），雨水流量计算公式：

Q=qΨF

式中：Q——雨水设计流量（L/s）；

q——设计暴雨强度，L/(s·hm2)；

Ψ——径流系数，本评价取0.9；

F——汇水面积（hm2），即生产厂房屋面和生产区地面面积之和。

根据中国市政工程中南设计院提供的暴雨强度计算公式：

式中：q—暴雨强度，L/(s·hm2)；

P—暴雨重现期，年；

t—暴雨历时，min。

本评价取P=1年，t=15min，则q=197.93L/s·hm2。经核算，项目生产区域污染面积约为3.0hm2，雨水设计流量Q为534L/s，收集15min的初期雨水量约为480.6m3。本评价建议设置1个1200m3初期雨水及事故废水收集池，用于收集生产区内初期雨水。企业应配备专门人员加强对雨水管道的管理并定期维护，避免出现管道渗漏，堵塞等情况，保证雨水能实现其合理排放去向。

### 7.1.5 地下水污染防治措施可行性分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则确定。

1、污染源控制措施

本项目加强厂区用水管理，节约用水，选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物、污水地沟采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；项目产生的废水经混凝沉淀后回用，管线敷设采用“可视化”原则，架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少管道泄漏而可能造成的地下水污染。

2、分区防控措施

《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）将地下水污染防渗分区分为三个级别：重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，防渗分区按表7.1-2~表7.1-5确定。

表7.1-2 污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 污染物类型 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表7.1-3 天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1X10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

表7.1-4 地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行 | 污水处理站污水收集及处理池、污泥池、危废暂存间 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行 | 待宰棚、屠宰车间、冷却车间、冻结车间、冷库、制冷机房、一般固废暂存间、初期雨水及事故废水收集池 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |  |
|  | 强 | 易 |  |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 | 污水处理站风机房等其它区域、变配电间、卫生间、维修间、更衣房、蒸汽锅炉房、消防水池、泵房、综合楼 |

由表 7.1-4 分析结果可知，本项目不涉及重金属污染物和持久性有机污染物，接合表 7.1-3和表 7.1-4 分析判定结果，并考虑项目实际情况，本评价要求将污水处理站污水收集及处理池、污泥池、危废暂存间等划为重点防渗区，将待宰棚、屠宰车间、冷却车间、冻结车间、冷库、制冷机房、一般固废暂存间、初期雨水及事故废水收集池等划为一般防渗区，将污水处理站风机房等其它区域、变配电间、卫生间、维修间、蒸汽锅炉房、生产生活水池、消防水池、泵房、综合楼等其它区域划为简单防渗区。 根据不同防渗分区防渗技术要求，提出以下地下水污染防治措施：

①重点防渗区：

污水处理站污水收集及处理池、污泥池、危废暂存间等重点防渗区均由专业机构设计并建设，采用钢筋混凝土+HDPE 高密度聚乙烯膜防渗，确保渗透系数≤10-10cm/s。其中，危废暂存间地下水防渗工程应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行设计，具体要求如下：

a、危险废物应分类、分开储存，禁止混合储存，并采取防风、防雨、防晒等措施，设置危险废物识别标志。

b、地面必须防渗，采用钢筋混凝土+HDPE高密度聚乙烯膜防渗，确保渗透系数≤10-10cm/s。

c.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料制造，建筑材料必须与危险废物相容。

d.危险废物不能超范围堆放，存放区域设置明显警示标识，设专人对危废临时贮存设施进行日常管理。

②一般防渗区：

待宰棚、屠宰车间、冷却车间、冻结车间、冷库、制冷机房、一般固废暂存间、初期雨水及事故废水收集池等一般防渗区采用钢筋混凝土防渗，确保渗透系数≤10-7cm/s。

③简单防渗区

污水处理站风机房等其它区域、变配电间、卫生间、维修间、更衣房、蒸汽锅炉房、消防水池、泵房、综合楼等简单防渗区，采用一般混凝土地面硬化处理。

（3）污染监控

①地下水污染监测原则

为了及时准确地掌握厂址周围地下水环境污染控制状况，本项目地下水污染监控要求建立地下水监控体系，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

通过地下水监测井监测数据及反馈启动应急处置方案，及时发现地下水污染事故及其影响范围和程度，为启动地下水应急措施提供信息保障。根据建设项目的污染源分布特征、当地的水文地质条件以及地下水主要敏感目标，设置地下水监测井，由地下水监测井构成项目及周边区域的地下水监测系统。

地下水监测井的设置原则：

（a）充分利用现有水文地质钻孔及现有井孔原则；

（b）以浅层地下水监测为主的原则，充分结合建设项目场地地下水污染源分布特征，重点关注主要污染源，重点污染防治区加密监测原则；

（c）综合考虑当地水文地质条件，重点根据地下水流场进行监测点布置，在考虑污染源及其他条件的基础上，对地下水监测井进行优化，实现监测井布置位置最优原则；

（d）结合区域地下水主要敏感目标，兼顾场区边界，以保护主要敏感目标为原则；

（e）将地下水监测井与事故应急处置井相结合的原则。

根据以上地下水监测井布置原则设置地下水长期监测井，建立地下水长期监测系统。厂区安全环保部门设立地下水动态监测小组，专人负责监测或者委托具有资质的监测单位实施，并且要严格按照国家地下水监测的相关技术规范进行，要保证监测的结果真实可信。

②地下水污染监测计划

根据项目地下水污染影响因素和区域环境水文地质条件，评价建议在污水处理站下游（污水处理站东北侧）布设了 1 个地下水监测井，监测层位为潜水含水层，监测频率为每半年 1 次，监测因子为：pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、菌落总数等。

③地下水监测结果报告制度

建立地下水环境监测系统，委托具有相关资质的监测单位，定期和不定期对地下水进行监测。建设项目特征因子的地下水环境监测值应定期向周围群众公开，监测报告至少应包括以下内容：

（a）建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。

（b）生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

如果发生地下水污染事故，应及时对地下水进行监测，委托专业机构对地下水污染进行治理，并将事故情况、监测结果及治理效果及时汇报给当地环保部门。

（4）应急响应

①应急管理措施

在突发地下水污染事故情况下，建议采取以下应急管理措施，以保护地下水环境：

（a）立即启动应急预案；

（b）查明并切断污染源；

（c）查明地下水污染深度、范围和程度；

（d）依据查明的地下水污染情况，合理布置浅井，并进行试抽水工作；

（e）依据抽水设计方案进行施工，抽出被污染的地下水体；

（f）将抽出的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析；

（g）监测孔中的特征污染物浓度满足《地下水质量标准》相关级别标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

②应急管理建议

（a）地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此地下水污染防控应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测和事故应急处理的主动和被动防渗相结合的原则进行。

（b）地下水污染状况勘察是一项专业性很强的工作，一旦发生污染事故，应委托具有水文地质勘察资质的单位进行地下水污染勘察工作。

③风险事故应急响应

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水的影响。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序，见图 7.1-3。

综合上述分析，本项目拟采取“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的地下水污染防治措施，可有效消除或降低对区域地下水的影响。

## 7.2 废气污染防治措施

### 7.2.1 有组织废气污染防治措施分析

（1）恶臭废气处理措施及其效果

根据工程分析结果，本项目产生有组织废气主要为燃气锅炉废气、待宰棚、挂鸡台及屠宰车间废气、污水处理站恶臭废气和食堂油烟废气。其中，燃气锅炉拟安装低氮燃烧器和烟气外循环装置，烟尘、SO2、NOx排放浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中燃气锅炉污染治理要求（颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOx≤30mg/m3），通过 15m 高排放筒排放。待宰棚、挂鸡台恶臭废气采用1套废气处理设施（碱洗塔+活性炭吸附，并联）净化处理，处理后废气中 NH3、H2S 排放速率可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准要求，通过 15m 高排气筒排放。项目拟将格栅间、隔油池、调节池、初沉池、A 池（厌、缺氧池）、O池、污泥池、污泥脱水间（综合机房内）等易产生恶臭物质的单元设计为密闭式，屠宰车间恶臭臭气经负压收集后与污水处理站恶臭废气及经集气收集后采用“碱洗塔+活性炭吸附”净化处理，处理后废气中NH3、H2S排放速率可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准要求，通过 15m 高排气筒排放。食堂油烟废气采用静电式油烟净化器处理后，油烟排放浓度及净化效率可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表 1 标准要求，从屋顶达标排放。

恶臭污染物治理措施 ：

目前，治理恶臭气体的主要方法有物理法、化学法和生物法三类。其中物理法主要包括稀释法、吸附法等；化学法包括吸收法、燃烧法等；生物法包括生物制剂法、生物过滤法、填充塔式生物脱臭法等。

①化学除臭法

化学除臭法是利用化学介质（NaOH、H2SO4 等）与 H2S、NH3 等无机类致臭成分进行反应，从而达到除臭的目的。该法对 H2S、NH3等的吸收比较彻底，速度快，但对硫醇、挥发性脂肪酸或其他挥发性有机化合物的去除比较困难，不能保证完全消除异味。

②活性炭吸附除臭法

活性炭吸附除臭法是利用活性炭能吸附臭气中致臭物质的特点，在吸附塔内设置各种不同性质的活性炭，致臭物质和各种活性炭接触后，排出吸附塔，达到脱臭的目的。活性炭达到饱和后，需通过热空气、蒸汽或NaOH 浸没进行再生或替换。活性炭的再生与替换价格较昂贵、劳动强度大且再生后的活性炭吸附能力降低。

③氧离子基团除臭法

氧离子基团除臭法是利用高压静电装置，在新风补给空气中产生氧离子基团，在常温常压下将恶臭物质分解成 CO2、H2O 和 H2SO4 或是部分氧化的化合物的方法。

④燃烧除臭法

燃烧除臭法有直接燃烧法和触煤燃烧法。根据恶臭物质的特点，在控制一定的温度和接触时间的条件下，臭气直接燃烧，达到脱臭的目的。

⑤纯天然植物提取液喷洒除臭法该除臭法的原理是将一些特殊的植物提取液雾化，让雾化后的分子均匀地分散在空气中，吸附空气中的异味分子，与异味分子发生分散、聚合、取代、置换和合成等化学反应或催化与空气中的氧气反应，使异味分子发生变化，改变原有的分子结构，使之失去臭味。反应的最后产物为 H2O、氧和氮等无害的分子。

⑥天然植物液洗涤除臭法

天然植物液除臭剂是一种有机酸缓冲液，同时能够增加臭气分子在除臭剂中的溶解度，因此，它能够同时作用于酸性、碱性、中性气体，也可以消除苯、甲苯、苯乙烯等难降解气体。植物液与臭气物质接触，通过吸收和吸附作用与臭气分子充分接触，同时增加臭气分子在植物液除臭剂的溶解度，然后充分与臭气分子发生一些列反应，生成无毒、无害的有机盐，达到彻底消除异味的目的。

⑦生物除臭法

生物脱臭法是通过附着在固体过滤材料表面的微生物降解恶臭成分来实现脱臭的目的，其主要原理是恶臭物质由气相转移到水和微生物组成的混合相，通过附着与填料上微生物的代谢作用而被分解。为了使微生物保持高活性，必须为之创造一个良好的生存环境，比如：适宜的湿度、pH值、氧气含量、温度和营养成分等。代表性的生物除臭设施主要有生物除臭塔、生物滤池等。

待宰棚、挂鸡台、屠宰车间、污水处理站废气中恶臭气体主要成分是氨、H2S、硫醇类、硫醚类等含氮含硫类恶臭物质，废气产生量较大，但浓度较低。综合考虑项目情况，待宰棚、挂鸡台、屠宰车间、污水处理站恶臭废气处理设施拟采用化学除臭法（碱洗喷淋塔）和活性炭吸附相结合的除臭工艺，该处理工艺设计恶臭污染物去除效率较高，可达90%以上（NH3 90%、H2S 95%），且可长期稳定运行，碱洗喷淋塔采用氢氧化钠溶液。根据工程分析核算结果，待宰棚、挂鸡台、屠宰车间、污水处理站废气中恶臭污染物经处理后NH3、H2S排放速率可以满足《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2标准要求，措施可行。

（2）燃气锅炉废气治理措施可行性分析

根据环境保护部《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部公告 2018年 第9号），本项目所在的濮阳市属于“2+26”城市，因此锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）燃气锅炉大气污染物特别排放限值。且根据《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）等文，燃气锅炉须进行低氮燃烧技术，进一步降低烟尘、SO2、NOx的排放浓度，NOx排放浓度不高于30mg/m3。

低氮燃烧器是通过调节燃烧空气和燃料，降低空气过剩系数，通过分级燃烧、再燃烧法、低氧燃烧、浓淡偏差燃烧和烟气再循环等燃烧技术减少NOx的形成和排放，获得最佳的燃烧参数，最终实现减少或抑制NOx的产生。

目前我国国产化的低氮燃烧器已应用较广泛，效果很好。本次评价建议建设单位采取窑炉低氮燃烧技术，进一步降低氮氧化物的排放浓度和排放量。本项目采取低氮燃烧技术后，氮氧化物排放浓度预计低于30mg/m3。

本项目2台2t/h天然气锅炉（一用一备），采用低氮燃烧技术，燃烧废气通过1根15m高烟囱排放，预计燃烧废气中烟尘、SO2、NOx的排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准要求以及《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中要求的“颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOx≤30mg/m3”。因此，本项目燃气锅炉采用低氮燃烧及烟气循环技术可行。

### 7.2.2 无组织废气污染防治措施分析

为减轻恶臭对外环境的不利影响，同时也为了防止厂区内恶臭气体积聚过多对操作工人及禽类的健康带来危害，根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》以及《屠宰与肉制品加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中废气治理措施，建议该项目采取如下措施：

①厂区内合理布局

在满足生产工艺流程的前提下，厂区内功能分区要明确。根据项目所在地常年主导风向，将清洁区设置在非清洁区的上风向，还应考虑将非清洁区设置在尽量远离厂界外环境敏感目标的位置，从而可以有效地防止恶臭对清洁区和厂界外居民区的影响。

②恶臭污染治理

待宰棚应定期喷洒生物除臭剂，适当增加通风次数；屠宰车间地面定期清洗并及时清运车间产生的固废，车间地面及通风出口附近喷洒生物除臭剂，加强通风。

③从源头减少恶臭污染物

本着清洁生产和循环经济的要求，从源头减少恶臭污染物的产生量和源强，可以采取以下措施：待宰棚、挂鸡台设为封闭式，集气抽风，粪便日产日清，地面定期冲洗，定期喷洒生物除臭剂，设置风机，恶臭气体经收集后经“碱洗塔+活性炭吸附”设施净化处理设施处理后通过15m高排气筒排放；屠宰车间采用全封闭、机械化和流水线屠宰工艺，车间内卫生条件要求较高，车间地面定期清洗并及时清运车间产生的固废，同时在车间地面及通风出口附近喷洒生物除臭剂，增加通风次数，可有效降低恶臭污染物的产生和排放；污水处理站的格栅、隔油池、调节池、初沉池、O池、A池（厌、缺氧池）、污泥浓缩池、污泥脱水间以及项目固废暂存间等产生恶臭气体的单元进行全封闭，并设置风机，恶臭气体经收集后经碱洗塔+活性炭吸附设施净化处理设施处理后通过15m高排气筒排放且污水处理站产生恶臭区域加罩或加盖，设置成密闭式；投放除臭剂；对待宰棚、固废暂存间等处进行定期冲洗，定期喷洒生物除臭剂，对粪便、胃内容物等固废及时清运、日产日清，避免其进入屠宰废水，加大废水污染负荷，产生恶臭。

④厂区绿化

厂区周围进行植树绿化，尤其是东厂界外种植不少于10m宽的乔、灌木类植物绿化隔离带，可吸收部分恶臭气体向远处扩散。

该项目在采取以上环保措施后，恶臭气体对周围环境的影响将大大降低。

## 7.3 噪声污染防治措施

该项目噪声源主要包括制冷系统、空压机、给水泵房、污水处理站内的泵房和鼓风机房的噪声、运输噪声和待宰棚内动物的鸣叫声等，技改项目拟采用以下噪声防治措施：

（1）对该项目运行噪声较高的设备应选用低噪声设备，并在运行过程中采取减振、消音、隔音等措施；

（2）该项目制冷机房、泵房和鼓风机房内应采取吸声措施，并设隔声门窗；

（3）压缩机、空压机、鼓风机设隔声罩，罩内做吸声，罩体做减振，并设进、排气消声器，以阻止噪声向外传播；

（4）该项目冷库进风口等应采取消声和吸声等降噪措施，以减小对项目内部环境造成的影响；

（5）待宰棚周围应尽可能增加绿化面积，在厂区内种植绿化带，起到隔声和衰减噪声的作用。场界内的绿化，一般选用灌木、乔木与草本的立体绿化，并适当多种高大乔木。绿化全部选用乡土品种，经济实惠、安全，且噪声防治效果更佳。以减轻鸡叫对厂外环境影响；

（6）在场区大门口等突出位置，设置减速带与减速、限速、禁鸣等标识，同时，加强运输车辆的保养与管理，禁止超载、超速；厂区内外运输道路应无明显的坡度，保持道路情况良好，不影响车辆运输；

禁止夜间（22:00~6:00）进行一切生产作业，以确保厂界夜间声环境达到相应标准。

噪声防治措施合理性分析：

一般隔声门窗隔声可在 30dB（A）以上，普通单层窗隔声效果也可达 22dB

（A）左右，普通门可达 18~20dB（A）。本项目厂房隔声量按照 20dB（A）计算。根据对本项目主要设备和构筑物噪声的治理情况，计算得出各构筑物室内、室外噪声源强，主厂房内混响源强 93~95dB（A），室外混响源强≤75dB（A），经绿化带、围墙隔声及距离衰减后，厂界噪声≤60dB（A）。

以上设计采用的噪声治理技术都是成熟可靠的，并在同类企业有着广泛、成功的应用，工程实施后，能够有效的降低噪声的传播影响，达到设计要求。

目前，同类企业存在的问题主要是建设单位容易忽视噪声治理工程，往往造成工作场所噪声超标，对工人劳动保护不够，影响身心健康，而且厂界噪声超标，容易引起纠纷。因此，要求项目建设时，一定要同步落实噪声治理措施。

通过采取以上措施后，噪声环境影响预测评价表明，厂界噪声可达标。因此，

本项目噪声污染防治措施可行的。

## 7.4 固体废物污染防治措施

（1）一般固废

本项目生产过程中产生的一般固废为：鸡粪、病死鸡及不合格产品、鸡毛、鸡血、屠宰废弃物、污水处理站、废弃包装材料、废活性炭、废机油、废离子交换树脂以及员工办公生活产生的生活垃圾。其中，项目待宰棚产生的鸡粪，其主要成分为水分、有机质、氮、磷、钾等，为一般工业固体废物。项目采用干清粪工艺，待宰棚设置有鸡粪储存间，鸡粪日产日清，在鸡粪储存间暂存后由周围居民拉走作肥料；本项目产生的病死鸡及不合格产品，为一般工业固体废物，经收集后暂存于病死鸡暂存间冰柜，交由有无害化处置资质单位处置，并签订无害化处置协议；项目产生的鸡毛、鸡血属于一般工业固体废物，收集暂存后定期外售；项目产生的屠宰废弃物，主要含有未消化食物、碎肉、骨渣、纤维素等，属于一般工业固体废物，经收集后在屠宰车间内暂存间暂存，定期作为有机肥生产原料外售；本项目污水处理站固废主要为污水在进行格栅预处理时，会产生一定量的残渣、隔油池产生的废油脂以及项目污水处理站在运行过程中沉淀池、调节池等将产生污泥。格栅残渣主要包括鸡毛、鸡肠胃及粪便中未消化纤维素、少量油脂等为一般工业固体废物，作为有机肥生产原料外售；废油脂属于一般工业固体废物，采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售；污泥由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体及絮凝剂等组成，属于一般工业固体废物，经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后外运填埋；本项目废包装材料、废离子交换树脂为一般工业固废，经收集后暂存固废间，定期外售回收利用；废活性炭、废机油经收集暂存于危废间，交有资质单位定期处理；生活垃圾经收集后由当地环卫部门定期清运。

本项目产生固体废物全部妥善处置，上述固体废物处置措施，在国内各屠宰企业运用多年且为普遍采用的措施，被证明为行之有效的固废综合处置措施，均具有可操作性，经实践证明，措施可行。

项目固体废物处置情况见表7.4-1

7.4-1  本项目固体废物处置情况一览表

| 编号 | 产生工序及装置 | 固废名称 | 产生量 （t/a） | 性质 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 待宰棚 | 鸡粪 | 2700 | 一般固废 | 根据环保和卫生要求，日产日清，在鸡粪储存间暂存后由周围居民拉走作肥料 |
| 2 | 检验及屠宰 | 病死鸡 | 60 | 一般固废 | 经收集后暂存于病死鸡暂存间冰柜，交由有资质单位进行处理 |
| 3 | 屠宰工序 | 鸡毛 | 3001.7 | 一般固废 | 经收集后暂存，定期外售 |
| 4 |  | 鸡血 | 2241.7 | 一般固废 | 经收集后暂存，定期外售 |
| 5 |  | 屠宰废弃物 | 387 | 一般固废 | 经收集后暂存，定期作为有机肥生产原料外售 |
| 6 | 污水 处理站 | 格栅渣 | 6 | 一般固废 | 经收集后，作为有机肥生产原料外售 |
| 7 |  | 废油脂 | 24.17 | 一般固废 | 经收集后，采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售 |
| 8 |  | 污泥 | 223.4 | 一般固废 | 经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后运送至填埋场填埋 |
| 9 | 产品包装工序 | 废弃包装材料 | 0.66 | 一般固废 | 经收集后暂存固废间，定期外售回收利用 |
| 10 | 软水制备系统 | 废离子交换 树脂 | 0.12 | 一般固废 |  |
| 11 | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 97.5 | 一般固废 | 经收集后由当地环卫部门定期清运 |

本次环评设置1座70m2一般固废间，用于暂存废油脂、废弃包装材料、废离子交换树脂等一般固体废物；屠宰车间内设置暂存间，用于暂存鸡血、鸡毛、屠宰废弃物；病死鸡及不合格胴体经收集后暂存于病死鸡暂存间冰柜，交由有资质单位进行处理；待宰棚设置有鸡粪储存间，用于暂存脱水处理后的鸡粪；污水处理站设置有污泥池，污泥经脱水处理后直接外运。

根据《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（原环境保护部公告 2013年第36号）相关要求，结合项目情况，本评价对一般固废贮存场所（设施）提出以下要求：

（1）应采取全密闭设计，确保防风、防雨、防晒，周边应设置雨水导流渠。

（2）禁止其他固废废物或生活垃圾混入。

（3）做好基础防渗，一般固废暂存间、鸡毛暂存间、胃容物暂存间、鸡粪储存间等用钢筋混凝土防渗，确保渗透系数≤1×10-7cm/s；污泥池采用钢筋混凝土+HDPE高密度聚乙烯膜防渗，确保渗透系数≤10-10cm/s。

（4）加强管理，按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）规定设置环境保护图形标志。

（2）危险固废

本项目生产过程中产生的危险固废为：废机油、废活性炭。本项目废润滑油属于危险废物，采用专用密闭桶收集后暂存危废间，并委托有资质单位处理，不得随意处置；本项目恶臭废气处理装置中所产生的的废活性炭收集后暂存危废间，并委托有资质单位处理，不得随意处置。

项目固体废物处置情况见表7.4-2

7.4-2  本项目危险废物处置情况一览表

| 编号 | 产生工序及装置 | 固废名称 | 产生量 （t/a） | 性质 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设备检修、维护 | 废机油 | 1.2 | 危险废物HW08 900-249-08 | 采用专用密闭桶收集后暂存危废间，交有资质的单位进行处理 |
| 2 | 废气处理系统 | 废活性炭 | 1.7 | 危险废物HW49 900-041-49 | 经收集后暂存危废间，交有资质的单位进行处理 |

本次环评设置1座50m2危废暂存间，用于存放废润滑油和废离子交换树脂。危废在厂区暂存后委托有资质单位定期运输和处置。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，危废暂存间应满足如下要求：

①必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位；

②危险废物贮存设施应满足“三防”要求；贮存设施地面须作硬化处理，场所应有雨棚、围堰或围墙；

③危险废物贮存场所必须设置危险废物警告标志，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。标志标签必须保持清晰、完整，如有损坏、退色等不符合标准的情况，应当及时修复或更换；

④按《环境保护图形标识-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。

⑤危险废物贮存时间不得超过 1 年，定期交由有资质单位合理处置。

⑥危险废物贮存场地不得放置其它物品，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等。

危废管理要求：

（1）建立危险废物的管理制度，配备专职人员，设立危险废物的产生、收集、贮存、处置台帐，记录反映整个危废物品的产生量、收集量、处置去向和处置数量，做到记录详细、完整。记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

（2）危险废物交由资质的单位处置或回收、利用，在转运过程中应按环保规定向主管的环保部门提出申请办理转移联单，杜绝非法转移。

（3）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，杜绝跑、冒、滴、漏现象的产生。

综上所述，工程产生的固体废物均得到合理的处理处置，对周围环境影响较小，固废污染防治措施可行。

## 7.5 环保投资估算

本技改项目总投资1000万元，其中环保投资约110万元，占总投资的11%，详见表7.5-1。

表7.5-1    技改前后污染防治措施及环保投资一览表

|  | 技改前 | 技改后 |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 产污环节 | 污染因子 | 污染防治措施 | 投资（万元） | 污染防治措施 | 投资（万元） | 处理效果 |
| 废气 | 待宰棚、挂鸡台、屠宰车间及污水处理站（有组织） | NH3 H2S | 车间密闭，集气抽风，粪便日产日清，地面定期冲洗，喷洒除臭剂；设置绿化带 | 2 | 2套“碱洗塔+活性炭吸附”+2根15m高排气筒 | 30 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改二级标准 |
|  | 待宰棚、屠宰车间及污水处理站（无组织） | NH3 H2S |  |  | 车间密闭，集气抽风，粪便日产日清，地面定期冲洗，喷洒除臭剂；污水处理站产生恶臭区域加罩或加盖，设置成密闭式，增加通风次数 |  |  |
|  | 锅炉房 | 烟尘、SO2 NOx | 锅炉采用水膜脱硫除尘技术 经1根13m高排气筒排放 | 16 | 低氮燃烧器+烟气再循环+1根15m排气筒 | 20 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中燃气锅炉污染治理要求 |
|  | 食堂油烟废气 | 油烟 | 经静电式油烟净化器处理后引至楼顶排放 | 5 | 经静电式油烟净化器处理后引至楼顶排放 | / | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中表1标准要求 |
| 废水 | 生产废水 生活污水 | COD、NH3-N等 | 厂区内一座2000m3/d的污水处理站，生活污水经化粪池处理后同生产废水经“隔油池+格栅+调节池+A2O+消毒”处理后排入南乐县产业集聚区污水处理厂，回用水经“曝气生物滤池+高效过滤器+消毒”处理后回用；污水处理站出口设置流量、PH、COD、氨氮、总氮、总磷在线监控装置 | 300 | 厂区内一座2000m3/d的污水处理站，生活污水经化粪池处理后同生产废水经“隔油池+格栅+调节池+A2O+消毒”处理后排入南乐县产业集聚区污水处理厂，污水处理站出口设置流量、PH、COD、氨氮、总氮、总磷在线监控装置 | / | 满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）三级标准及污水处理厂进水水质要求 |
| 噪声 | 生产过程 | 设备噪声 | 室内布置、减振基础 消声措施 | 12 | 设备减振基础、隔音罩，厂房隔声 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 固废 | 办公生活 | 生活垃圾 | 经收集后由当地环卫部门定期清运 | 0.5 | 经收集后由当地环卫部门定期清运 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
|  | 生产过程 | 鸡粪 | 车间内收集、暂存，日产日清，由附近村民运走做肥料 | 0.5 | 车间内收集、暂存，日产日清，由附近村民运走做肥料 | 20 |  |
|  |  | 鸡毛 | 经收集后暂存，定期外售 |  | 经收集后暂存，定期外售 |  |  |
|  |  | 鸡血 | 经收集后暂存，定期外售 |  | 经收集后暂存，定期外售 |  |  |
|  |  | 屠宰废弃物 | 经收集后暂存，定期作为有机肥生产原料外售 |  | 经收集后暂存，定期作为有机肥生产原料外售 |  |  |
|  |  | 格栅渣 | 作为有机肥生产原料外售 |  | 作为有机肥生产原料外售 |  |  |
|  |  | 废油脂 | 采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售 |  | 采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售 |  |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后运送至填埋场填埋 |  | 经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后运送至填埋场填埋 |  |  |
|  |  | 废弃包装材料 | / |  | 收集后暂存固废间，定期外售回收利用 |  |  |
|  |  | 废离子交换树脂 | / |  |  |  |  |
|  |  | 废机油 | / | / | 采用专用密闭桶收集后暂存危废间，交有资质的单位进行处理 | 20 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  |  | 废活性炭 | / | / | 经收集后暂存危废间，交有资质的单位进行处理 |  |  |
| 风险防范 | 锅炉房 | 环境风险 | 消防器材 | 18 | 可燃气体自动报警装置、自给式正压呼吸器、高倍数固定泡沫灭火器等消防设施 | 20 | 将风险水平降至最低 |
|  | 制冷机房 | 环境风险 | 液氨储罐区四周设 0.5m 高围堰，安装液氨泄露在线监测报警装置，设置自动水喷淋装置；安装火灾报警系统，配置有效的防毒面具、耳罩、防尘口罩、护目镜等防护器具，手提式干 粉灭火器、二氧化碳灭火器等消防设施；建议 设置液氨应急收集储罐 |  | 液氨储罐区四周设 0.5m 高围堰，安装液氨泄露在线监测报警装置，设置自动水喷淋装置；安装火灾报警系统，配置有效的防毒面具、耳罩、防尘口罩、护目镜等防护器具，手提式干 粉灭火器、二氧化碳灭火器等消防设施；建议 设置液氨应急收集储罐 |  |  |
|  | 其它 | 其它 | 1200m3初期雨水及事故废水收集池；在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、胶皮手套、耳塞、灭火器等防护、急救用具；安全教育培训、事故应急演练 | 32 | 1200m3初期雨水及事故废水收集池；在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、胶皮手套、耳塞、灭火器等防护、急救用具；安全教育培训、事故应急演练 | / |  |
| 地下水污染防渗措施 | 简单防渗区 | 污水处理站风机房等其它区域、 变配电间、卫生间、维修间、蒸汽锅炉房、消防水池、泵房、综合楼等。采用一般混凝土地面硬化处理 | 100 | 污水处理站风机房等其它区域、 变配电间、卫生间、维修间、蒸汽锅炉房、消防水池、泵房、综合楼等。采用一般混凝土地面硬化处理 | / | 按要求落实 |
|  | 一般防渗区 | 待宰棚、屠宰车间冷却车间、冻结车间、冷库、制冷机房、一般固废暂存间、初期雨水及事故废水收集池等。采用钢筋混凝土防渗，确保渗透系数≤ 1×10-7cm/s |  | 待宰棚、屠宰车间冷却车间、冻结车间、冷库、制冷机房、一般固废暂存间、初期雨水及事故废水收集池等。采用钢筋混凝土防渗，确保渗透系数≤ 1×10-7cm/s |  |  |
|  | 重点防渗区 | 污水处理站污水收集及处理池、污泥池、危废暂存间等。采用钢筋混凝土+HDPE 高密度聚乙烯膜防渗， 确保渗透系数≤1×10-10cm/s |  | 污水处理站污水收集及处理池、污泥池、危废暂存间等。采用钢筋混凝土+HDPE 高密度聚乙烯膜防渗， 确保渗透系数≤1×10-10cm/s |  |  |
| 厂区绿化 | 厂区内绿化面积不低于5000m2，且在东厂界外建设不少于10m宽高大乔、灌木立体绿化隔离带，选择对恶臭气体吸附能力强的植被 | 3 | 厂区内绿化面积不低于5000m2，且在东厂界外建设不少于10m宽高大乔、灌木立体绿化隔离带，选择对恶臭气体吸附能力强的植被 | / |  |
| 其他要求 | 《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业(HJ 986-2018)》中要求的废水自动在线监控设备，并与环保部门联网 | 46 | 《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业(HJ 986-2018)》中要求的废水自动在线监控设备，并与环保部门联网 | / |  |
| 合计 | / | 535 | / | 110 | / |

# 8  环境经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它是综合评价判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿了由此可能造成的环境损失的重要依据。本次评价对项目建设产生的社会效益、经济效益和环境效益进行分析，重点对项目环保设施费用效益进行分析论证，从而评价项目实施后对环境的总体影响及环保措施方案的经济合理性，为项目决策提供依据。

濮阳禾丰肉鸡加工自动化改造提升项的建设不仅能够解决原有的社会、环境问题，提高公司生产设备自动化要求，而且能够满足市场需要，为公司带来经济效益，对促进地方经济发展具有重要意义。本次评价对工程建设的经济效益、社会效益、环境经济效益逐一分析。符合国家产业政策和行业发展需要，具有较好的社会、经济和环境效益。

## 8.1 社会效益分析

（1）项目的建设适应屠宰行业及市场发展的要求

鸡肉是我国绝大多数居民的主要肉品来源，生猪屠宰是我国实行严格市场准入的行业之一，承担着服务“三农”、满足居民鸡肉消费需求、保障肉品卫生和质量安全的产业功能和社会责任，是民生的基础和最重要的保障。随着人口的增长、生活水平的提高，中国的鸡肉消费需求呈刚性增长。

本项目的建设把眼光放在未来市场标准，采取无公害标准进行建设和生产。因此，项目的建设是适应了国家产业政策和市场发展要求，将为改善河南鸡肉市场及其制品的供给结构发挥积极的作用。

（2）增加就业机会，改善当地居民的生活水平

项目劳动定员650 人，就地解决劳动力需求关系，接纳本地劳动力将是优选方案，从生产成本考虑，当地劳动力成本要比来自外部劳动力成本低，可解决部分下岗职工、待毕业大学生就业，降低失业率，以促进社会安定。

南乐县居民收入处于低档水平，项目的实施在一定程度上可改善部分当地居民的收入水平，为减少或降低贫富收入差距起到一定的效果。部分地区就业人员的收入增加，能够引导提高当地居民的消费意识，改变传统消费结构。

（3）促进经济发展

项目的投产运营可以带动相关产业的发展，对当地的经济起到积极的推动作用；项目投产运营后，每年上缴的利税，可以增加地方的财政收入，促进当地经济的发展，有利于维护社会治安的稳定和发展。

因此，项目的实施具有良好的社会效益。

## 8.2 经济效益分析

从经济指标看，本次技改项目总投资1000万元，净利润780万元/年。该项目财务分析的各项指标均好，其内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率等都优于基准值，投资回收较快。项目有一定的抗风险能力，项目在运营中项目获利能力强。本项目满足经济要求，因此从经济上分析是可行的。

## 8.3 环境效益分析

### 8.3.1 水环境损益分析

项目废水经厂区污水处理站处理后，出水各污染物的排放浓度均能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）畜类屠宰加工及肉制品加工表 3二级标准值（其中地方管理要求 COD≤300mg/L）及南乐县产业集聚区污水处理厂进水指标的要求，经污水处理厂再处理后排入徒骇河。

### 8.3.2 大气环境损益分析

项目技改前，待宰棚、挂鸡台、屠宰车间、污水处理站等单元产生的恶臭未收集处理，以无组织形式排放，为进一步降低恶臭对周边环境的影响，本次技改工程拟采取以下废气治理措施：

（1）新增2套“碱洗塔+活性炭吸附”除臭设备，将待宰棚、挂鸡台、屠宰车间、污水处理站产生的恶臭废气负压收集，管道输送至“碱洗塔+活性炭吸附”进行处理后由 15m 高排气筒排放，NH3、H2S 排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准的要求；

（2）锅炉新增一套“低氮燃烧+烟气再循环” 设备，锅炉燃烧废气经处理后满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中燃气锅炉污染治理要求。

### 8.3.3 声环境损益分析

项目四厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准的要求，最近环境敏感点东关村声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类及4A类标准的要求，对周围声环境影响不大。

### 8.3.4 固体废物环境损益分析

本项目生产过程中产生的一般固废为：鸡粪、病死鸡及不合格产品、鸡毛、鸡血、屠宰废弃物、污水处理站、废弃包装材料、废活性炭、废机油、废离子交换树脂以及员工办公生活产生的生活垃圾。其中，项目待宰棚产生的鸡粪采用干清粪工艺，待宰棚设置有鸡粪储存间，鸡粪日产日清，在鸡粪储存间暂存后由周围居民拉走作肥料；本项目产生的病死鸡及不合格产品，为一般工业固体废物，经收集后暂存于病死鸡暂存间冰柜，交由有无害化处置资质单位处置，并签订无害化处置协议；项目产生的鸡毛、鸡血属于一般工业固体废物，收集暂存后定期外售；项目产生的屠宰废弃物经收集后在屠宰车间内暂存间暂存，定期作为有机肥生产原料外售；本项目污水处理站固废主要为污水在进行格栅预处理时，会产生一定量的残渣、隔油池产生的废油脂以及项目污水处理站在运行过程中沉淀池、调节池等将产生污泥。格栅残渣主要包括鸡毛、鸡肠胃及粪便中未消化纤维素、少量油脂等为一般工业固体废物，作为有机肥生产原料外售；废油脂属于一般工业固体废物，采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售；污泥由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体及絮凝剂等组成，属于一般工业固体废物，经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后外运填埋；本项目废包装材料、废离子交换树脂为一般工业固废，经收集后暂存固废间，定期外售回收利用；废活性炭、废机油经收集暂存于危废间，交有资质单位定期处理；生活垃圾经收集后由当地环卫部门定期清运。

## 8.4 小结

综上所述，项目具有良好的社会效益和经济效益。同时，工程在采取完善的环保治理措施后，亦不会对当地环境产生明显影响，具有良好的环境效益。因此，项目可以做到环境效益、经济效益和社会效益的协调发展。

本项目技改前后环保治理措施产生的环境效益见表8.4-1

表8.4-1       技改前后环境效益分析一览表

| 类别 | 产污环节 | 污染因子 | 技改前环境效益 | 技改后环境效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治措施 | 处理效果 | 污染防治措施 | 处理效果 |
| 废气 | 待宰棚、挂鸡台、屠宰车间及污水处理站（有组织） | NH3 H2S | 车间密闭，集气抽风，粪便日产日清，地面定期冲洗，喷洒除臭剂；设置绿化带 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级标准要求 | 2套“碱洗塔+活性炭吸附”+2根15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改二级标准 |
|  | 待宰棚、屠宰车间及污水处理站（无组织） | NH3 H2S |  |  | 车间密闭，集气抽风，粪便日产日清，地面定期冲洗，喷洒除臭剂；污水处理站产生恶臭区域加罩或加盖，设置成密闭式，增加通风次数 |  |
|  | 锅炉房 | 烟尘、SO2 NOx | 锅炉采用水膜脱硫除尘技术 经1根13m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类标准 | 低氮燃烧器+烟气再循环+1根15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中燃气锅炉污染治理要求 |
|  | 食堂油烟废气 | 油烟 | 经静电式油烟净化器处理后引至楼顶排放 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中表1标准要求 | 经静电式油烟净化器处理后引至楼顶排放 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中表1标准要求 |
| 废水 | 生产废水 生活污水 | COD、NH3-N等 | 厂区内一座2000m3/d的污水处理站，生活污水经化粪池处理后同生产废水经“隔油池+格栅+调节池+A2O+消毒”处理后排入南乐县产业集聚区污水处理厂，回用水经“曝气生物滤池+高效过滤器+消毒”处理后回用；污水处理站出口设置流量、PH、COD、氨氮、总氮、总磷在线监控装置 | 满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）三级标准及污水处理厂进水水质要求 | 厂区内一座2000m3/d的污水处理站，生活污水经化粪池处理后同生产废水经“隔油池+格栅+调节池+A2O+消毒”处理后排入南乐县产业集聚区污水处理厂，污水处理站出口设置流量、PH、COD、氨氮、总氮、总磷在线监控装置 | 满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）三级标准及污水处理厂进水水质要求 |
| 噪声 | 生产过程 | 设备噪声 | 室内布置、减振基础 消声措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 | 设备减振基础、隔音罩，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 固废 | 办公生活 | 生活垃圾 | 经收集后由当地环卫部门定期清运 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 | 经收集后由当地环卫部门定期清运 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
|  | 生产过程 | 鸡粪 | 车间内收集、暂存，日产日清，由附近村民运走做肥料 |  | 车间内收集、暂存，日产日清，由附近村民运走做肥料 |  |
|  |  | 鸡毛 | 经收集后暂存，定期外售 |  | 经收集后暂存，定期外售 |  |
|  |  | 鸡血 | 经收集后暂存，定期外售 |  | 经收集后暂存，定期外售 |  |
|  |  | 屠宰废弃物 | 经收集后暂存，定期作为有机肥生产原料外售 |  | 经收集后暂存，定期作为有机肥生产原料外售 |  |
|  |  | 格栅渣 | 作为有机肥生产原料外售 |  | 作为有机肥生产原料外售 |  |
|  |  | 废油脂 | 采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售 |  | 采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售 |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后运送至填埋场填埋 |  | 经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后运送至填埋场填埋 |  |
|  |  | 废弃包装材料 | / |  | 收集后暂存固废间，定期外售回收利用 |  |
|  |  | 废离子交换树脂 | / |  |  |  |
|  |  | 废机油 | / |  | 采用专用密闭桶收集后暂存危废间，交有资质的单位进行处理 |  |
|  |  | 废活性炭 | / |  | 经收集后暂存危废间，交有资质的单位进行处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 风险防范 | 锅炉房 | 环境风险 | 消防器材 |  | 可燃气体自动报警装置、自给式正压呼吸器、高倍数固定泡沫灭火器等消防设施 | 将风险水平降至最低 |
|  | 制冷机房 | 环境风险 | 液氨储罐区四周设 0.5m 高围堰，安装液氨泄露在线监测报警装置，设置自动水喷淋装置；安装火灾报警系统，配置有效的防毒面具、耳罩、防尘口罩、护目镜等防护器具，手提式干 粉灭火器、二氧化碳灭火器等消防设施；建议 设置液氨应急收集储罐 |  | 液氨储罐区四周设 0.5m 高围堰，安装液氨泄露在线监测报警装置，设置自动水喷淋装置；安装火灾报警系统，配置有效的防毒面具、耳罩、防尘口罩、护目镜等防护器具，手提式干 粉灭火器、二氧化碳灭火器等消防设施；建议 设置液氨应急收集储罐 |  |
|  | 其它 | 其它 | 1200m3初期雨水及事故废水收集池；在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、胶皮手套、耳塞、灭火器等防护、急救用具；安全教育培训、事故应急演练 |  | 1200m3初期雨水及事故废水收集池；在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、胶皮手套、耳塞、灭火器等防护、急救用具；安全教育培训、事故应急演练 |  |
| 地下水污染防渗措施 | 简单防渗区 | 污水处理站风机房等其它区域、 变配电间、卫生间、维修间、蒸汽锅炉房、消防水池、泵房、综合楼等。采用一般混凝土地面硬化处理 |  | 污水处理站风机房等其它区域、 变配电间、卫生间、维修间、蒸汽锅炉房、消防水池、泵房、综合楼等。采用一般混凝土地面硬化处理 | 按要求落实 |
|  | 一般防渗区 | 待宰棚、屠宰车间冷却车间、冻结车间、冷库、制冷机房、一般固废暂存间、初期雨水及事故废水收集池等。采用钢筋混凝土防渗，确保渗透系数≤ 1×10-7cm/s |  | 待宰棚、屠宰车间冷却车间、冻结车间、冷库、制冷机房、一般固废暂存间、初期雨水及事故废水收集池等。采用钢筋混凝土防渗，确保渗透系数≤ 1×10-7cm/s |  |
|  | 重点防渗区 | 污水处理站污水收集及处理池、污泥池、危废暂存间等。采用钢筋混凝土+HDPE 高密度聚乙烯膜防渗， 确保渗透系数≤1×10-10cm/s |  | 污水处理站污水收集及处理池、污泥池、危废暂存间等。采用钢筋混凝土+HDPE 高密度聚乙烯膜防渗， 确保渗透系数≤1×10-10cm/s |  |
| 厂区绿化 | 厂区内绿化面积不低于5000m2，且在东厂界外建设不少于10m宽高大乔、灌木立体绿化隔离带，选择对恶臭气体吸附能力强的植被 |  | 厂区内绿化面积不低于5000m2，且在东厂界外建设不少于10m宽高大乔、灌木立体绿化隔离带，选择对恶臭气体吸附能力强的植被 |  |
| 其他要求 | 《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业(HJ 986-2018)》中要求的废水自动在线监控设备，并与环保部门联网 |  | 《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业(HJ 986-2018)》中要求的废水自动在线监控设备，并与环保部门联网 |  |

# 9  环境管理与监测计划

随着人民生活水平的不断提高和环保意识的不断增强，建设项目所引起的环境破坏受到普遍关注。这就要求企业的领导必须加强环境管理和监督的力度，加强污染的控制工作，及时了解和掌握本企业的生产和排污状况，确保建设项目在施工和营运过程中各项环保措施的认真落实，最大限度的减少污染。环境管理是企业管理中一项重要的专业管理，加强环境监督管理力度是实现环境效益、社会效益、经济效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施。环境监测是工业污染防治和环境管理的依据，加强污染源的监控工作，是了解和掌握企业的污染特征、研究污染发展趋势、开展环保技术研究和能源综合利用的有效途径。

## 9.1 环境管理

### 9.1.1 环境管理的意义

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。对生产单位来说，通过加强环境管理，建立相应的环境管理计划与监测计划，可以促进污染预防和治理，确保环境设施正常运行、排污达标；可促进生产工艺的持续改进，降低原材料、能源的消耗；可以与工厂管理相结合，调动广大员工防治污染、保护环境的积极性；可以避免许多因管理不善而产生的环境风险和对人群健康造成的危害，使建设项目对环境的危害控制在最小范围内。技术改造工程将环境管理工作纳入濮阳禾丰食品有限公司的管理体系，实行统一管理。

### 9.1.2 环境管理机构的设置

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为生产单位的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，建设单位应设置环境管理机构，并履行相应的职责。目前濮阳禾丰食品有限公司已设立环境管理机构，人员配置3人，企业具备完善的环境管理机构。

### 9.1.3 环境管理机构的职责

项目运行期的环境管理机构，负责场内的环境管理和监测工作，对照国家环保法律、法规和标准，及时监督和掌握污染情况。环境管理机构的基本职责为：

1、宣传、贯彻、执行国家的环保方针、政策和法律法规，制定、修订和组织实施本公司的环保管理制度及责任制、事故防范措施及应急计划；

2、监督检查本项目环保设施和设备的安装、调试和运行，执行“三同时”制度，保证“三同时”验收合格；

3、建立污染源档案、环保设施运行记录等环境管理台账，制定环境保护设施和措施的建设、运行和维护费用保障计划；

4、负责环保设施的日常运行管理工作，定期检查环保设施运行、维修和保养情况，确保环保设施长期、稳定、达标运转，定期向当地环境保护部门汇报环境管理检查结果及环保措施的运行情况，对发现的潜在环境问题提出解决意见；

5、领导并组织项目运行期的环境监测工作，建立档案；

6、调查、处理项目产生的污染事故和污染纠纷；

7、负责对企业员工的环境保护教育，不断提高企业员工的素质。

### 9.1.4 环境管理手段

建议本项目采取以下手段进行环境保护管理：

（1）经济手段：在企业内部把环境保护列入统一评分计奖的指标。

（2）技术手段：在制定产品标准、工艺等文件和操作规程工作中，把环境保护的要求统一考虑在内。

（3）教育手段：开展环境教育，提高干部和广大职工的环保意识，使干部和职工自觉的为环境保护进行不懈的努力。

（4）行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产调度，以行政手段督促、检查、表扬、奖励或惩罚，使各部门更好的完成环保任务。

### 9.1.5 环境管理台账要求

环境管理应贯穿于建设项目全过程，深入到生产过程的各个环节，建设单位应编制并实施环境管理手册和程序文件，完善环境管理台账。

项目建设及投产运行后，应建立各主要污染种类、数量、浓度、排放方式、排放去向、达标情况的台帐，并按环保部门要求及时上报，具体按照《环境保护档案管理规范-建设项目环境保护管理》（HJ8.3-94）执行。

本项目环境管理程序及台账应包含以下方面：

（1）废水及其污染治理设施管理程序及台账；

（2）废气及其污染治理设施管理程序及台账；

（3）固体废弃物及其污染治理设施管理程序及台账；

（4）环境噪声污染防治管理程序及台账；

（5）危险化学品管理程序及台账；

（6）突发性环境污染事故管理程序及台账；

（7）环境保护档案及公众环保意见反馈管理程序及台账；

（8）环保工作自检及持续改进管理程序及台账；

（9）污染源及环境质量监控管理程序及台账。

本项目环保管理应按各自职责和 ISO14001 管理程序进行运作，保障项目环境管理的有效实行。

## 9.2 排污口规范化要求

### 9.2.1 排污口信息

### 9.2.1.1 废气治理设施

废气排放口必须符合规定的高度和《污染源监测技术规范》中便于采样、监测的要求，设置直径不小于 75mm 的采样口。

### 9.2.1.2 废水治理设施

本项目废水只设一个排污口，排污口的位置根据实际地形位置和排放污染物的种类情况确定。排污口必须具备方便采样和流量测定的条件，一般排放口视排污水流量的大小参照《适应排污水口尺寸表》的有关规格要求设置，并安装流量计，污水面低于地面或高于地面超过1m的，应加建采样台或楼梯（宽度不小于800m）。并在排口附近醒目处设置标志牌。

### 9.2.1.3  噪声治理设施

拟建项目设备需合理布局，经厂房隔音和距离衰减后，产生的噪声对周围环境影响较小，按规定对固定噪声源进行治理，并在企业边界噪声敏感点且对外影响最大处设置标志牌。三同时验收监测厂界声环境。

### 9.2.1.4  固废治理设施

本项目产生的固废暂存于固体废物临时贮存场内，固废贮存场所要求：

① 固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；

② 固体废物贮存场所在醒目处设置标志牌。固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》（GB15562.1–1995，GB15562.2–1995）规定制作。

### 9.2.1.5 排污口管理

一般污染物排放口设置提示标志牌，排放有毒有害等污染物的排放口设置警告式标志牌。

标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m，排污口附近1m 范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。排污口的有关设置（如方形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更须报当地环境监理部门同意并办理变更手续。

### 9.2.1.6 排污口标志及管理

① 污水排放口、废气排放口和噪声排放源图形标志污水排放口、废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995 执行。

② 固体废物贮存（处置）场图形标志

固体废物贮存（处置）场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.2-1995 执行。

### 9.2.1.7 排污口立标

① 污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，并设在醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m。

② 重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

### 9.2.1.8  排污口管理

（1）管理原则

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下：

- 向环境排放的污染物的排放口必须规范化。

②列入总量控制的污染物（主要有 COD、氨氮）污染源列为管理的重点。

③如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数

量、浓度、排放去向等情况。

④废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污

染源监测技术规范》。

⑤ 工程固废堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏措施。

（2）排放源建档

① 应使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

② 根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 9.3 环境监测

（1）竣工验收监测

本项目技改后肉鸡屠宰规模前后不发生变化，公司应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，及时对本项目环保“三同时”设施组织竣工验收监测，并编制自主验收报告。

表9.3-1  验收监测一览表

| 污染源 | 处理设施 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 燃气锅炉 废气 | 低氮燃烧器+烟气外循环装置 | 监测因子：烟尘、SO2、NOx 监测项目：出口排放浓度、烟气量 |
|  | 待宰棚、挂鸡台废气 | 碱洗塔+活性炭吸附设施净化处理 | 监测因子：NH3、H2S 监测项目：出口排放速率、烟气量 |
|  | 屠宰车间、污水处理站恶臭废气 | 碱洗塔+活性炭吸附设施净化处理 | 监测因子：NH3、H2S 监测项目：出口排放速率、烟气量 |
|  | 厂界无组织废气 | 加强绿化面积等 | 监测因子：NH3、H2S、臭气浓度 监测项目：浓度 |
| 废水 | 污水处理站，采用““隔油池+格栅+调节池+A2O+二沉池+消毒”处理工艺，处理后废水排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理设计处理能力2000m3/d。 | 监测因子：流量、pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油、总氮、总磷、类大肠菌群数 监测项目：进、出口浓度，处理效率 |
| 噪声 | — | 厂界四周Leq |

（2）营运期常规监测

根据 《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中有关规定、按照现行国家、部颁布的标准及《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》HJ 986-2018 中有关规定及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）和当地管理要求，结合本项目污染物排放情况，本评价制定营运期监测计划见下表，具体监测方法执行国家有关技术标准和规范执行。

营运期环境监测计划一览表见表9.3-2。

表9.3-2  营运期环境监测计划

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间及频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 燃气锅炉废气排气筒出口 | 烟气量，烟尘、SO2、NOx排放浓度 | 自动监测 |
|  | 待宰棚废气处理设施出口 | 烟气量，NH3、H2S排放速率 | 每半年监测1次 |
|  | 挂鸡台、待宰棚恶臭废气处理设施出口 | 烟气量，NH3、H2S排放速率 |  |
|  | 屠宰车间、污水处理站恶臭废气处理设施出口 | 烟气量，NH3、H2S排放速率 |  |
|  | 厂界无组织废气 | NH3、H2S、臭气浓度 |  |
| 废水 | 污水处理站进、出口 | 流量、pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油、总氮、总磷、类大肠菌群数 | 流量、pH、COD、氨氮、总氮、总磷自动监测，安装在线，其它因子每季度1次 |
| 噪声 | 厂界 | 等效声级 | 每年监测1次 |
| 地下水 | 在污水处理站下游监测井 | pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、细菌总数等 | 每半年监测1次 |

## 9.4 污染物排放管理

### 9.4.1 污染物排放总量管理

### 9.4.1.1 总量控制的主要污染物

根据项目所在地环境特征和工程特征，结合项目污染物排放特征，评价建议实施总量控制的污染物如下：

废气污染物：SO2、NOx。

废水污染物：COD、氨氮

### 9.4.1.2 总量控制建议指标

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197 号），严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。

现有工程屠宰工序产生的天然气燃烧废气经水膜脱硫除尘之后处理有组织排放，本次技改将产生的燃烧废气新增 1 套低氮燃烧+烟气循环+排气筒有组织排放，技改后全厂废气污染物排放量减少。

现有工程产生废水375600m3/a，技改后全厂废水排放量不变，废水依托厂区污水处理站处理后，出水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）畜类屠宰加工及肉制品加工表 3 二级标准值（其中地方管理要求 COD≤300mg/L）及南乐县产业集聚区污水处理厂进水指标的要求后，再排入污水处理厂进行处理，最终排入徒骇河。

由于本次技改后全厂废气、废水污染物排放总量均减少，因此本次技改不新增总量控制指标。

### 9.4.2 污染物排放清单

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）中“严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向”等相关要求，结合本项目污染物排放情况，确定污染物排放清单见表9.4-2~9.4-5

表9.4-2  废水污染物排放清单

| 项 目 | 废水量（m3/d） | 水质（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH（无量纲） | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | TP | TN | 动植物油 | 类大肠菌群数 （个/L） |
| 项目外排水 | 1252 | 6～8 | 15.79 | 79.19 | 7.746 | 3.93 | 3.153 | 11.148 | 9.918 | 1106.12 |
| 南乐县产业集聚区污水处理厂接管要求 | - | - | 350 | 400 | 200 | 35 | - | - | - | - |
| GB13457-92三级 | - | 6.0-8.5 | 400 | 500 | 300 | - | - | - | 60 | - |
| GB18920-2020 水质要求 | - | 6～9 | 1000 | - | 10 | 8 | - | - | - | - |
| 南乐县产业集聚区污水处理厂出水水质要求 | GB3838-2002 Ⅳ类水体标准 | - | - | - | 30 | 6 | 1.5 | 0.3 | - | - | - |
|  | GB18918-2002 一级 A 标准 | - | 6~9 | 10 | - | - | - | - | 15 | 1 | 1000 |
| 项目重点废水污染物排放总量为：COD 11.27t/a、氨氮0.563t/a |

表9.4-3  主要噪声源排放清单

| 序号 | 噪声源名称 | 产生方式 | 噪声源强（dB(A)） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理前 | 治理后 |  |
| 1 | 待宰棚 | 鸡叫声 | 间断 | 70 | 55 | 厂房隔声 |
| 2 | 生产车间 | 输送机 | 连续 | 70 | 50 | 基础减振、装消音隔声装置、厂房隔声 |
| 3 |  | 提升机 | 连续 | 75 | 55 |  |
| 4 |  | 清洗机 | 连续 | 75 | 55 |  |
| 5 |  | 脱毛机 | 连续 | 80 | 60 |  |
| 7 | 制冷系统 | 预冷机 | 连续 | 75 | 55 | 基础减振、装消音隔声装置、厂房隔声 |
| 8 |  | 压缩机 | 连续 | 85 | 60 |  |
| 9 | 锅炉房 | 锅炉 | 连续 | 80 | 60 | 基础减振、加装消声隔声装置、厂房隔声 |
| 10 |  | 风机 | 连续 | 85 | 60 |  |
| 11 | 污水处理站 | 风机 | 连续 | 85 | 60 | 基础减振、加装消声隔声装置、厂房隔声 |
| 12 |  | 水泵 | 连续 | 75 | 55 |  |

表9.4-4  固体废物产生及处理清单

| 编号 | 产生工序及装置 | 固废名称 | 产生量 （t/a） | 性质 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 待宰棚 | 鸡粪 | 2700 | 一般固废 | 根据环保和卫生要求，日产日清，在鸡粪储存间暂存后由周围居民拉走作肥料 |
| 2 | 检验及屠宰 | 病死鸡 | 60 | 一般固废 | 经收集后暂存于病死鸡暂存间冰柜，交由有资质单位进行处理 |
| 3 | 屠宰工序 | 鸡毛 | 3001.7 | 一般固废 | 经收集后暂存，定期外售 |
| 4 |  | 鸡血 | 2241.7 | 一般固废 | 经收集后暂存，定期外售 |
| 5 |  | 屠宰废弃物 | 387 | 一般固废 | 经收集后暂存，定期作为有机肥生产原料外售 |
| 6 | 污水 处理站 | 格栅渣 | 6 | 一般固废 | 作为有机肥生产原料外售 |
| 7 |  | 废油脂 | 24.17 | 一般固废 | 采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售 |
| 8 |  | 污泥 | 223.4 | 一般固废 | 经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后运送至填埋场填埋 |
| 9 | 产品包装工序 | 废弃包装材料 | 0.66 | 一般固废 | 经收集后暂存固废间，定期外售回收利用 |
| 10 | 软水制备系统 | 废离子交换 树脂 | 0.12 | 一般固废 |  |
| 11 | 生产设备检修、维护 | 废机油 | 1.2 | 危险废物HW08 900-249-08 | 采用专用密闭桶收集后暂存危废间，交有资质的单位进行处理 |
| 12 | 废气处理系统 | 废活性炭 | 1.7 | 危险废物HW49 900-041-49 | 经收集后暂存危废间，交有资质的单位进行处理 |
| 13 | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 97.5 | 一般固废 | 经收集后由当地环卫部门定期清运 |

表8.1-1 技改项目污染物排放清单

| 编号 | 污染源 | 排气量 m3/h | 污染物 | 治理前产生状况 | 治理措施 | 治理后排放状况 | 执行标准 | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 kg/a |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 kg/a | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 高度 m | 直径 m | 烟温 ℃ |
| 1 | 待宰棚、挂鸡台恶臭 | 21000 | NH3 | -- | 0.0059 | 14.25 | 待宰棚、屠宰车间、污水处理站废气经2套“碱洗塔+活性炭吸附”处理后经2根15m高排气筒排放 | -- | 0.00359 | 8.265 | -- | 4.9 | 15 | 0.4 | 20 |
|  |  |  | H2S | -- | 0.00186 | 4.5 |  | -- | 0.000089 | 0.214 | -- | 0.33 |  |  |  |
| 2 | 屠宰车间恶臭 | 21000 | NH3 | -- | 0.0126 | 30.24 |  | -- | 0.00133 | 3.183 | -- | 4.9 | 15 | 0.4 | 20 |
|  |  |  | H2S | -- | 0.000015 | 0.036 |  | -- | 0.71×10-6 | 0.00171 | -- | 0.33 |  |  |  |
| 3 | 污水处理站恶臭 |  | NH3 | -- | 0.0876 | 210.3 |  | -- | 0.00833 | 19.98 | -- | 4.9 |  |  |  |
|  |  |  | H2S | -- | 0.00338 | 8.1 |  | -- | 0.00016 | 0.385 | -- | 0.33 |  |  |  |
| 4 | 燃气锅炉废气 | 2184 | 烟尘 | 2.679 | 0.008 | 19.2 | 锅炉采用低氮燃烧+烟气循环技术，经1根15m高排气筒排放 | 2.679 | 0.008 | 19.2 | 5 | -- | 15 | 0.4 | 80 |
|  |  |  | SO2 | 2.94 | 0.0064 | 15.36 |  | 2.94 | 0.0064 | 15.36 | 10 | -- |  |  |  |
|  |  |  | NOx | 137.32 | 0.299 | 718.5 |  | 27.46 | 0.0598 | 143.7 | 30 | -- |  |  |  |
| 5 | 食堂油烟废气 | 12000 | 油烟 | - | 0.104 | 156 | 经静电式油烟净化器设备处理后，高空排放 | 0.87 | 0.0104 | 15.6 | 1.5 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 无组织恶臭 | / | NH3 | -- | 0.0067 | 16.011 | 车间密闭，集气抽风，粪便日产日清，地面定期冲洗，喷洒除臭剂；车间地面定期清洗并及时清运车 间产生的固废，车间地面及通风出口附近喷洒生物 除臭剂，加强通风；加强厂区绿化 | -- | 0.0067 | 16.011 | 1.5 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | H2S | -- | 0.000263 | 0.6318 |  | -- | 0.000263 | 0.6318 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |

# 10  环境影响评价结论

## 10.1 评价结论

### 10.1.1 建设项目概况

濮阳禾丰食品有限公司濮阳禾丰肉鸡加工自动化改造提升项目，项目主要更换先进的生产链条及自动化程度高的生产设备；增加除臭设施；对锅炉进行升级改造，安装低氮燃烧+烟气再循环；改造制冷系统等。改造完成后生产工艺为毛鸡收购-上挂（电麻）-侵烫/脱毛/喷淋/摘毛-人工去爪-开嗉囔-开膛掏脏-去内脏-胴体冷却消毒-解体-细加工-成品包装生产各种清真鸡肉，年屠宰肉禽3000万只。本次技改工程总投资1000万元，其中环保投资110万元，占总投资的11%。

### 10.1.2 产业政策相符性分析

### 10.1.2.1 产业政策

本项目为技改项目，项目已在南乐县发展和改革委员会备案（2018-410923-13-03-042177），根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目无限制、 淘汰的生产工艺及设备，项目属于允许类，符合国家当前产业政策要求。

### 10.1.2.2 项目建设与地方规划的相符性

项目位于南乐县产业集聚区，符合《关于深化改革建设项目环境影响评价审批制度及建设项目竣工环保验收管理等工作的实施细则》（濮环[2016]3 号）中工业准入优先区环境准入政策相关要求。

项目符合《河南省屠宰建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）》（豫环文[2016]220 号）相关要求。

项目位于南乐县产业集聚区，符合产业集聚区产业定位。 项目符合南乐县产业集聚区环境准入条件要求，不属于负面清单所列项目，符合南乐县产业集聚区发展规划要求。

项目用地范围内不涉及南乐县集中式饮用水水源保护区。

## 10.2 环境质量现状评价结论

1、 环境空气

根据《2019 年河南省生态环境质量年报》，濮阳市 2019 年环境空气质量级别为轻污染。根据《濮阳市环境质量月报》2019 年第 12 期中濮阳市环境空气质量统计数据，濮阳市 2019 年 PM10、PM2.5年平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。SO2、NO2 1 小时平均浓度和日平均浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；NH3 和H2S 1 小时平均浓度均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 参考浓度限值要求；臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域属于不达标区。

2、地表水环境质量现状评价结论

徒骇河寨肖家村断面 2019 年 3 月、6 月和 8 月 COD 超标，2019 年7月 TP 超标，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准和地方管理要求（氨氮≤3.0mg/L），水质类别为 V 类；其余监测时段均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准和地方管理要求（氨氮≤3.0mg/L），部分时段甚至可以达到Ⅱ类或Ⅲ类水体标准要求。

目前，濮阳市正在实施《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020 年）》，重点打好城市黑臭水体治理、饮用水源地保护、全域清洁河流、农业农村污染治理四个标志性攻坚战役，统筹推进各项水污染防治工作。南乐县已实施徒骇河人工湿地建设工程，并对徒骇河河道进行了整治，恢复生态环境。随着濮阳市水污染防治攻坚战实施方案的逐步实施，徒骇河地表水水质将进一步得到改善。

3、地下水环境质量现状

地下水环境质量现状评价结果表明：各监测点各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

本技改项目在采取完善、有效的地面硬化、防渗措施和落实严格的生产组织管理后，污染物均能得到有效处理，力争厂区内无跑、冒、滴、漏现象发生的情况下，对厂址周围地下水环境影响较小。

4、声环境质量现状

本项目所在区域东、南厂界噪声昼间、夜间均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准要求，其它厂界噪声昼间、夜间均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。因此，项目所在区域声环境质量良好。

## 10.3 工程分析及污染防治措施

10.3.1 废气

（1）现有工程废气

现有工程废气主要来自于待宰棚、挂鸡台、屠宰车间、污水处理站产生的恶臭气体以及燃烧锅炉废气等，待宰棚、挂鸡台、屠宰车间、污水处理站产生的恶臭气体无组织排放，锅炉燃烧废气经水膜脱硫除尘之后经13m高排气筒排放。根据现状监测，项目四厂界恶臭均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二类标准。

（2）技改后废气

①恶臭：本次技改工程拟新增2套“碱洗塔+活性炭吸附”设备，将待宰棚、挂鸡台、屠宰车间以及污水处理站产生的恶臭废气通过负压收集后，管道输送至“碱洗塔+活性炭吸附”进行处理后由 15m 高排气筒排放，NH3排放速率为0.01147kg/h、H2S排放速率为0.0011kg/h，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准的要求。

②锅炉燃烧废气：本项目屠宰工序中会产生天然气燃烧废气，本次技改工程拟新增 1台“低氮燃烧+烟气再循环”处理装置，对燃烧废气进行收集和处理，处理后的燃烧废气经 1 根 15m 高排气筒排放，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中燃气锅炉污染治理要求。

### 10.3.2 废水

屠宰厂现有工程产生的废水经屠宰厂西侧污水处理站后经管道排至南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理。本次技改项目运行后，综合废水产生量1252m3/d，继续依托厂区现有污水处理站进行处理，处理后出水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457－92）表3肉制品加工（禽类屠宰加工）三级标准和南乐县产业集聚区污水处理厂进水水质要求，排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理。南乐县产业集聚区污水处理厂设计出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准，SS、动植物油、总氮、类大肠菌群数等该标准，未涉及污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后废水最终排入徒骇河。厂区废水总排放口安装流量、pH、COD、NH3-N、总氮、总磷在线监测装置、并与环保部门联网。

### 10.3.3 噪声

本项目噪声源主要包括制冷系统、空压机、给水泵房、污水处理站内的泵房和鼓风机房的噪声、运输噪声和待宰棚内动物的鸣叫声等。在设备选型时应优先选用低噪动力设备以及电气设备；在噪声级较高的设备底座加设减振垫、装消音、隔声装置等。经预测可知，在采取上述措施后，经厂界距离的衰减，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准的要求，能够实现达标排放。

### 10.3.4 固废

本项目产生的固体废物全部妥善处置，不外排，不会对周围环境产生明显影响。

## 10.4 环境影响预测与评价

### 10.4.1 废气

（1）项目实施后，各污染物的贡献浓度均较低，不会对周围环境空气质量产生明显影响。

（2）废气排气筒高度和内径均符合相关标准要求。

（3）项目卫生防护距离为：待宰棚、屠宰车间外500m，该范围内现状为工业企业和耕地，无村庄等敏感点分布。本评价建议，该范围内不再规划新建居民点、学校、医院等环境敏感点。

### 10.4.2 地表水环境影响分析

项目外排废水经厂区总排口排入南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理，处理后废水由永顺沟排入徒骇河。目前，南乐县产业集聚区污水处理厂已进行提升改造。届时南乐县产业集聚区污水处理厂出水指标将提升至：COD、BOD5、氨氮和 TP 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准，其余污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，可大大减少废水污染物排放量。项目外排废水经南乐县产业集聚区污水处理厂进一步处理后达标排放，不会对地表水环境产生明显影响。

项目厂区实行雨污分流，根据场区所在区域地势并结合项目平面布置铺设雨水管网，雨水沟为明渠，设计在雨水系统排口设置 1 个三通阀门，通过控制阀门前 15 分钟内初期雨水流向污水处理站进行处理。

### 10.4.3 地下水环境影响分析

项目地下水污染途径主要为间歇入渗型和连续入渗型，可能对区域地下水的影响主要为：污水处理站、粪污储存池、初期雨水及事故废水收集池等含水构筑物防渗措施不到位导致的废水下渗对地下水的影响；一般固废暂存间、危废暂存间等固废暂存场所管理或防风、防雨、防渗等防护措施不当，因固废泄露导致自身含有少量废水或雨水淋湿废水下渗影响到地下水环境。

本项目拟采取“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的地下水污染防治措施，可有效消除或降低对区域地下水的影响。

### 10.4.4 声环境影响预测

本项目噪声源主要包括制冷系统、空压机、给水泵房、污水处理站内的泵房和鼓风机房的噪声、运输噪声和待宰棚内动物的鸣叫声等。在设备选型时应优先选用低噪动力设备以及电气设备；在噪声级较高的设备底座加设减振垫、装消音、隔声装置等。经预测可知，在采取上述措施后，经厂界距离的衰减，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准的要求，能够实现达标排放。

### 10.4.5 固废

本项目产生的固体废物全部妥善处置，不外排，不会对周围环境产生明显影响。

## 10.5 项目环保投资及竣工验收内容

项目总投资 1000万元，估算环保投资共110 万元，占投资额的11%。项目环保投资及竣工验收内容见表 10.5-1。

表10.5-1  项目环保投资及竣工验收内容一览表

| 类别 | 产污环节 | 污染因子 | 污染防治措施 | 投资（万元） | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 待宰棚、挂鸡台、屠宰车间及污水处理站（有组织） | NH3 H2S | 2套“碱洗塔+活性炭吸附”+2根15m高排气筒 | 30 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改二级标准 |
|  | 待宰棚、屠宰车间及污水处理站（无组织） | NH3 H2S | 车间密闭，集气抽风，粪便日产日清，地面定期冲洗，喷洒除臭剂；污水处理站产生恶臭区域加罩或加盖，设置成密闭式，增加通风次数 |  |  |
|  | 锅炉房 | 烟尘、SO2 NOx | 低氮燃烧器+烟气再循环+1根15m排气筒 | 20 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中燃气锅炉污染治理要求 |
|  | 食堂油烟废气 | 油烟 | 经静电式油烟净化器处理后引至楼顶排放 | / | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中表1标准要求 |
| 废水 | 生产废水 生活污水 | COD、NH3-N等 | 厂区内一座2000m3/d的污水处理站，生活污水经化粪池处理后同生产废水经“隔油池+格栅+调节池+A2O+消毒”处理后排入南乐县产业集聚区污水处理厂，污水处理站出口设置流量、PH、COD、氨氮、总氮、总磷在线监控装置 | / | 满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）三级标准及污水处理厂进水水质要求 |
| 噪声 | 生产过程 | 设备噪声 | 设备减振基础、隔音罩，厂房隔声 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 固废 | 办公生活 | 生活垃圾 | 经收集后由当地环卫部门定期清运 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
|  | 生产过程 | 鸡粪 | 车间内收集、暂存，日产日清，由附近村民运走做肥料 | 20 |  |
|  |  | 鸡毛 | 经收集后暂存，定期外售 |  |  |
|  |  | 鸡血 | 经收集后暂存，定期外售 |  |  |
|  |  | 屠宰废弃物 | 经收集后暂存，定期作为有机肥生产原料外售 |  |  |
|  |  | 格栅渣 | 作为有机肥生产原料外售 |  |  |
|  |  | 废油脂 | 采用专用密闭桶收集后作为工业油脂外售 |  |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 经污泥池收集，采用污泥脱水机脱水处理后运送至填埋场填埋 |  |  |
|  |  | 废弃包装材料 | 收集后暂存固废间，定期外售回收利用 |  |  |
|  |  | 废离子交换树脂 |  |  |  |
|  |  | 废机油 | 采用专用密闭桶收集后暂存危废间，交有资质的单位进行处理 | 20 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  |  | 废活性炭 | 经收集后暂存危废间，交有资质的单位进行处理 |  |  |
| 风险防范 | 锅炉房 | 环境风险 | 可燃气体自动报警装置、自给式正压呼吸器、高倍数固定泡沫灭火器等消防设施 | 20 | 将风险水平降至最低 |
|  | 制冷机房 | 环境风险 | 液氨储罐区四周设 0.5m 高围堰，安装液氨泄露在线监测报警装置，设置自动水喷淋装置；安装火灾报警系统，配置有效的防毒面具、耳罩、防尘口罩、护目镜等防护器具，手提式干 粉灭火器、二氧化碳灭火器等消防设施；建议 设置液氨应急收集储罐 |  |  |
|  | 其它 | 其它 | 1200m3初期雨水及事故废水收集池；在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、胶皮手套、耳塞、灭火器等防护、急救用具；安全教育培训、事故应急演练 | / |  |
| 地下水污染防渗措施 | 简单防渗区 | 污水处理站风机房等其它区域、 变配电间、卫生间、维修间、蒸汽锅炉房、消防水池、泵房、综合楼等。采用一般混凝土地面硬化处理 | / | 按要求落实 |
|  | 一般防渗区 | 待宰棚、屠宰车间冷却车间、冻结车间、冷库、制冷机房、一般固废暂存间、初期雨水及事故废水收集池等。采用钢筋混凝土防渗，确保渗透系数≤ 1×10-7cm/s |  |  |
|  | 重点防渗区 | 污水处理站污水收集及处理池、污泥池、危废暂存间等。采用钢筋混凝土+HDPE 高密度聚乙烯膜防渗， 确保渗透系数≤1×10-10cm/s |  |  |
| 厂区绿化 | 厂区内绿化面积不低于5000m2，且在东厂界外建设不少于10m宽高大乔、灌木立体绿化隔离带，选择对恶臭气体吸附能力强的植被 | / |  |
| 其他要求 | 《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业(HJ 986-2018)》中要求的废水自动在线监控设备，并与环保部门联网 | / |  |
| 合计 | / | 110 | / |

## 10.6 环境风险分析结论

本项目涉及的危险物质主要为甲烷（天然气主要成分）、液氨和废润滑油，最大可信事故确定为液氨高压贮液器液氨泄露事故。经预测，浓度达到 NH3 毒性终点浓度-1 时最大距离为110m，预测浓度达到 NH3毒性终点浓度-2 时最大距离为 370m。经调查，液氨高压贮液器周边范围内为项目厂区、东环路和金颉东路及两侧绿化带用地，无村庄等敏感点分布。

项目在采取相应环境风险防范措施，制定环境风险应急预案并加强管理后，环境风险水平可以接受。

## 10.7 公众参与

根据河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知（豫环办【2020】22号），濮阳禾丰食品有限公司在评价期间采用网络公示和报纸公示的方式开展了公众参与活动。项目环境影响报告书征求意见稿形成后，濮阳禾丰食品有限公司于2020年11月9日至13日，在南乐政府网和濮阳广播电视报进行项目环评信息公示，公示期间未收到公众反馈意见；最终，濮阳禾丰食品有限公司根据项目公众参与情况编制完成《濮阳禾丰肉鸡自动化改造提升项目环境影响评价公众参与说明》，并在向环境保护主管部门报批环境影响评价文件前，通过环评互联网论坛向社会公开了环境影响报告书全本和公众参与情况说明。

## 10.8 环境管理与监测计划

该项目在运营期会对周围环境产生一定影响，因此，必须采取一定措施将不利影响减轻或消除，建设单位为此需加强环境保护机构的建设和管理，根据本项目的污染特点和生产布局，按照提出的环境管理及环境监测计划，及时掌握本项目的运行所造成的环境影响程度。

## 10.9 建议与要求

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。

（2）建立健全持续清洁生产规章制度，并严格按规程实施清洁生产。

（3）制定和完善突发事件的应急预案，加强安全生产管理，防止重大风险事故的发生。

（4）建立和完善环境管理机构，明确管理机构职责和任务，确保项目建设过程和运行过程中的环境管理和环境监测能按计划进行。

（5）制定严格的固废收集、存放、外运规定，由专人负责，采用封闭的存放和外运措施，防止运输过程中的遗洒，造成固废对周边产生二次污染。

（6）关心并积极听取可能受项目环境影响的周边的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。

## 10.10 综合评价结论

项目属于允许类项目，符合国家当前产业政策和环保政策要求；项目位于南乐县产业集聚区，用地现状为二类工业用地，符合南乐县产业集聚区发展规划要求；在实施了本环评提出的污染治理措施后，各种污染物均可以做到稳定、达标排放，满足区域总量控制要求，措施可行；因突发事故引起的环境风险在可接受范围内；项目卫生防护距离范围内现状为工业企业和耕地，无村庄等敏感点分布；厂区平面布置可行；公众参与期间没有公众提出反对意见。在认真执行“三同时”制度，落实评价提出的污染物防治措施及建议的前提下，从环保的角度考虑，本项目建设可行。

# Text boxes

图1.3-1 建设项目环境影响评价工作程序流程图

图2.7-1 南乐县产业集聚区污水处理厂现状污水处理工艺流程图

图2.7-2 南乐县产业集聚区污水处理厂二期工程改造后污水处理工艺流程图

7

145

0.8

图3.1-1   现有工程水平衡图

新鲜水1406

生产工艺用水

锅炉

20

蒸汽18

1350

生活用水

36

1223

29

污水处理站

南乐县产业集聚区污水处理厂

1252

1.2

图3.1-2 生产工艺流程图及产污环节

新鲜水1436.68

12.615

44.4

蒸汽16.0

1.5

945.6

0.33

4.0

14.4

冷凝循环补充水

28.8

绿化用水

屠宰用水

1034

设备清洗用水

厂区污水处理站

162

1149

8.0

2.0

南乐县产业集聚区污水处理厂

36

1.88

14.4

10

24.4

燃气锅炉

18

1.0

180

软水制备用水

吊挂电麻循环水补水

1.2

生活用水

地面冲洗用水

1.0

车辆冲洗水

4.0

16

20

24.4

115

图3.2-1  全厂水平衡图    单位：m3/d

图3.3-1 本项目工艺流程及产排污节点图

图3.3-2  项目物料平衡图    单位：t/a

好氧池

二沉池

缺氧池

厌氧池

调节池

格栅

隔油池

泥饼外运填埋

污泥浓缩池

脱水机房

内部回流

活性污泥回流

高效过滤器

曝气生物滤池

进入南乐县污水处厂进一步处理

图3.3-3污水处理工艺流程图

进水

图5.2-1 	濮阳市南乐县近 30 年风玫瑰图

图5.2-2  年均气温月变化曲线

图5.2-1  南乐县产业集聚区污水处理厂污水处理工艺流程图

图6.3-1  环境风险评价工作程序图

图6.9-1   氨气最大影响范围图

图6.9-2   氨气最大影响范围图

好氧池

二沉池

缺氧池

厌氧池

调节池

格栅

隔油池

泥饼外运填埋

污泥浓缩池

脱水机房

内部回流

活性污泥回流

高效过滤器

曝气生物滤池

进入南乐县污水处厂进一步处理

进水

图7.1-1  项目污水处理工艺流程图

7.1-2   南乐县产业集聚区污水处理厂处理工艺

7.1-3   地下水事故应急处理程序框图