# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称: 龙演石油装备

建设单位(盖章): 濮阳市龙演石油装备有限公司

编制日期： 2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况 1 二、建设项目工程分析 22 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 30 四、主要环境影响和保护措施 35 五、环境保护措施监督检查清单 52 六、结论 55 附表： 建设项目污染物排放量汇总表 56 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区周边环境图 附图3 项目平面布置图 附图4 园区产业布局图 附图5 园区土地利用规划图 附图6 污水工程管线图 附件： 附件1 委托书 项目2 项目备案证明 附件3 营业执照 附件4 项目租赁合同 附件5 园区证明 附件6 项目确认书

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 龙演石油装备 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2312-410902-04-05-796483 |
| 建设单位联系人 | 张钊 | 联系方式 | 13939390397 |
| 建设地点 | 濮阳市华龙区卫都路与惠西路交叉口向北20米路东1号 |
| 地理坐标 | 经度：115°07'36.615"，纬度：35°47'53.807" |
| 国民经济 行业类别 | C3512石油钻采专用设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业-70采矿、冶金、建筑专用设备制造351 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 濮阳高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 47 |
| 环保投资占比（%） | 4.7 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 576 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划情况 规划文件名称 濮阳市濮东产业集聚区总体发展规划 审批机关 / 审批文号 / 审批时间 / 规划调整情况 规划文件名称 濮东产业集聚区发展规划调整方案 审批机关 河南省发展和改革委员会 审批文号 豫发改工业〔2012〕1603号 审批时间 2012年10月 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价情况 规划环境影响评价文件名称 濮阳市濮东产业集聚区总体发展规划环境影响报告书 审查机关 河南省环境保护厅 审批文号 豫环审〔2010〕12号 审批时间 2012年1月12日 规划调整环境影响评价情况 规划环境影响评价文件名称 濮阳市濮东产业集聚区发展规划（调整）环境影响报告书 审查机关 河南省环境保护厅 审批文号 豫环审〔2014〕26号 审批时间 2014年1月13日 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、濮阳市濮东产业集聚区空间发展规划（调整）的相符性分析 概况 濮东产业集聚区是河南省首批180个产业集聚区之一，于2009年10月26日挂牌成立，位于濮阳市区东部，规划范围：濮东产业集聚区位于濮阳市东部，规划区建设用地总面积为19.25平方公里。 ①规划范围：包括西区、中区及东区。西区为西至文化路、南至绿城大道、东至东濮路、北至开阳路围成的区域；中区为西至林荫路、南至黄河路和任丘路、东至龙乡路北至开阳路围成的区域；东区为西至经一路、南至纬一路、东至经四路、北至开阳路南200m围城的区域。 ②华龙区确定该地区的发展定位：把濮东产业集聚区建设成冀鲁豫山省交界重要的现代商贸流通和中小企业总部服务基地，河南省先进装备制造业基地，濮阳市城市发展的新兴增长极，以先进装备制造业、现代商贸流通业为主导的产业综合区。 ③产业集聚区的结构布局：“一心、两轴、两廊、多组团”。 “一心”：以中央生态公园及其周边商业用地、行政办公用地和文化娱乐用地等公共空间组成的综合服务休闲区为核心的区域。规划商务办公中心、行政办公中心、休闲娱乐中心、中央生态公园等功能于其中，强调多功能复合，最大程度地发挥其区位优势，打造濮东产业集聚区的核心。“两轴”：规划区布局结构强调“一横一纵”的轴向关系。“一横”是指贯穿规划区中部核心区域与中心城区相连的东西向城市空间发展轴；“一纵”是指以新东路为依托、纵贯南北的产业发展轴，两轴相交于濮东产业集聚区的综合服务中心。濮东产业集聚区功能结构顺应总体规划发展的要求，强化与主城区的联系。通过规划的综合服务中心，将濮东产业集聚区纳入到城市东西发展轴内，实现功能上的东西贯通。产业发展轴呈现“十字形”功能结构，贯穿整个规划区。“两廊”：东环路（106国道）两侧绿化带与龙乡路以东的市政绿廊贯穿整个规划区，将整个濮东产业集聚区分割为西、中、东三大片区，形成防护绿廊，同时也是规划区内贯穿南北的自然景观廊道。 “多组团”：结合规划区内的功能布局和总体规划结构，规划区内形成四类主要功能组团，分别为：工业组团、仓储物流组团、综合服务3心组团的生活服务组团。 2、集聚区公共设施规划与建设概况 ①供水规划 集聚区规划用水量10.43万m3，近期采用第二水厂作为饮用和工业水源，由黄河路南部配水站，位于规划区以外，配水规模为3.0万吨/日。 远期规划新建中原配水厂，位于绿城路与东濮路交叉口西北角，供水规模为10万吨/日，水源为南水北调，为集聚区提供生活用水。 ②排水规划 集聚区采用雨污分流排水体制。集聚区污水采用分区采集，西区及中区污水排入市区污水管道、送至濮阳市污水处理厂；东区污水排入濮阳市产业集聚区污水管道，送至濮阳市产业集聚区污水处理厂处理（也称濮阳市第三污水处理厂，一期处理规模5万吨/d，已建成）。污水管道沿规划道路敷设。污水干管一般布设在道路西侧及北侧机动车道下。西区和中区的污水管网以绿城路为主敷设。本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水进入污水管网，通过管网排入濮阳市第三污水处理厂，污水处理厂尾水排入金堤河。 ③供电工程规划 根据集聚区供电工程规划，在绿城路与新东路附近新建110千伏变电站，容量为4×50MVA，主要满足中区北部工业区用电，中区南部电源为孟轲220千伏变电站；规划在经二路与绿城路交叉口西南角新建110kv变电站，容量为4×50MVA，主要满足东区工业及生活用电。 3、本工程与集聚区规划及其环评相符性分析 本项目与集聚区规划及环评建议相符性分析一览表 序号 项目 集聚区规划内容及环评建议 项目情况 相符性 1 产业定位 以石油机械装备制造和商贸物流为主导产业，以电子仪器仪表制造、高新技术产业为支撑，濮阳市生态良好、功能齐全、适宜居住、又具有创业环境的与濮阳中心城区密切联系的现代化和生态化产业集聚区。在城市空间上，承东启西，链接华龙区与濮阳工业园，是濮阳市城市向东发展的重要交接点。 本项目为专用设备制造业 符合 2 布局与功能分区 “一心、两轴、两廊、多组团”的规划结构，西北部为商贸物流区，中北部及东北部位机械加工区及电子轻工加工区，综合服务区位于整个产业集聚区的中部，生活服务区主要分布于绿城路以南区域。 本项目位于濮阳市华龙区卫都路与惠西路交叉口向北20米路东，位于机械加工区 符合 3 土地利用规划 濮阳高新技术产业开发区内规划有居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务用业设施用地、工业用地、物流仓储用地、道路交通设施用地、公共设施用地、绿地与广场用地。其中工业用地包括一类工业用地和二类工业用地，一类工业沿绿城路两侧布置，二类工业位于卫都路以北，以机械加工制造为主导产业。 本项目占地为规划的二类工业用地 符合 4 供水规划 近期采用第二水厂作为饮用和工业水源，远期用水来自濮阳市第三水厂。 本项目采用集聚区集中供水 符合 5 排水规划 集聚区污水采用分区采集，两区和中区、东区的污水分别进入市区污水管道及濮阳高新技术产业开发区污水管道，分别送至濮阳市污水处理厂及濮阳市第三污水处理厂处理。 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池预处理后进濮阳市第三污水厂 符合 6 供热规划 产业集聚区总采暖热负荷为360.15MW。规划区内供热来自柳屯电厂。规划热水、蒸汽两套供热管网。民用供暖采用热水管网，工业供暖采用蒸汽管网。 采用分体空调供暖 符合 由上表可知，本项目与濮阳市濮东产业集聚区规划相符合，项目建设合理可行。 4、与《濮阳市濮东产业集聚区发展规划（调整）环境影响报告书》的相符性分析 根据调整后的集聚区规划和规划环评提出的负面清单，分析对比见下表。 项目与集聚区产业负面清单对比分析 类别 负面清单 本项目情况 限制及禁止类 生产工艺或生产设备不符合国家产业政策或命令禁止淘汰的工业项目 不属于限制禁止类项目 投资强度不能满足国土资发【2008】24号文《关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知》要求的项目 项目租赁车间，不新增用地 不符合国家清洁生产标准要求的建设项目，限制高耗能、高排放的工业项目 本项目不属于高耗能、高排放的工业项目 不符合集聚区功能定位的项目，其中包括：污染重的化工项目，含氰、含铬电镀以及其他污染重的建设项目（例如，含酸洗等表面处理可能产生难处理废水类项目、使用含磷洗涤剂产生含磷废水排放和清洗过程产生重金属排放的表面清洗项目） 本项目符合集聚区的功能定位 生产过程中涉及到危险品大量储存或运输以及产生大量危险固废的项目 本项目不涉及危险品大量存储及运输，且不产生大量危险固废 因集聚区石油机械装备制造区位于居住服务区次主导风向的上风向，限制集聚区入驻高废气产生量的项目，禁止入驻工艺废气中含有难处理的项目 不属于限制禁止类项目 控制入驻高耗水、高排水建设项目和污水处理后达不到集聚区集中污水处理厂收水水质标准的建设项目 本项目无生产废水外排，员工生活污水经化粪池处理后进濮阳市第三污水处理厂 由上表可知，本项目不属于濮阳市濮东产业集聚区负面准入清单内的项目。 5、与《河南省环境保护厅关于濮阳市濮东产业集聚区发展规划（调整）环境影响报告书的审查意见》的相符性分析 本项目与《河南省环境保护厅关于濮阳市濮东产业集聚区发展规划（调整）环境影响报告书的审查意见》（豫环审〔2014〕26号）相符性见下表。 项目和审查意见的相符性分析 审查意见 项目情况 相符性 （一）合理用地布局：进一步加强与濮阳市城市总体规划的衔接，保证各规划的一致性；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地。充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减小各功能区之间的不利影响，工业区与生活居住区之间应设置绿化隔离带。加强对中原油田基地水源地准保护区的保护，禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。位于106国道规划绿化带的企业以及与集聚区主导产业不相符的企业，逐步转产或搬迁。在区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 严格根据功能区使用功能进行开发，工业区生活居住区之间已设置绿化隔离带，区内建设项目的大气环境防护范围内，无规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标，本项目选址不在规划绿化带 相符 （二）优化产业结构：入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链。鼓励符合集聚区功能定位，国家产业政策鼓励的项目入驻；禁止化工、制革、焦化、含氰、含铬电镀、排水量大的淀粉、酿造、屠宰等项目入驻；禁止生产或运输中涉及大量危险品的项目入驻。 本项目为专用设备制造业，符合园区定位，不属于所列禁止项目 不冲突 （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设污水集中处理及中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，实现集聚区集中供热，逐步拆除区内企业自备锅炉。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，外排固废应统一运至专用处置场安全处置，严禁企业随意弃置；设置生活垃圾中转站及收集系统，生活垃圾统一运至生活垃圾填埋场处置；危险废物要做到安全处置，确保危险废物100%安全处置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 园区配套建设有污水管网，雨污管道均已建设完毕，本项目生活污水经化粪池预处理后进濮阳市第三污水处理厂，未设置单独废水排放口。项目不涉及锅炉使用，运行过程产生固体废物合理处置，危险废物交由资质单位收集处置 相符 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取集中供热、调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制大气污染物的排放。抓紧实施污水集中处理及中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。 本项目工艺过程焊接烟尘经袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放，注塑废气采用“两级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放；无生产废水产生，生活污水经预处理后进濮阳市第三污水处理厂，污染物可满足相应排放标准要求。 相符 （五）建立事故风险防范和应急处置体系 加强集聚区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，建立集聚区风险防范体系以及风险防范应急预案，在基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。 项目投入运营后，严格落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故 相符 （六）注重生态环境建设 加强生态环境建设，落实规划和报告书提出的生态建设方案。在园区边界、集聚区各组团之间、园区道路两侧应适当建设绿化（隔离）带，将集聚区建设对集聚区周边的不利影响降至最低程度。 园区根据规划，在园区边界、集聚区各组团之间、园区道路两侧建设有绿化（隔离）带 相符 （七）妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时拆迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。 不涉及 相符 根据项目与濮阳市濮东产业集聚区发展规划环境影响报告书审查意见相符性分析，项目满足选址及建设要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于目录中鼓励类及淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策。目前该项目已经濮阳高新技术产业开发区管理委员会备案（项目代码：2312-410902-04-05-796483），本工程的建设符合国家当前的相关产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 项目选址位于濮阳市华龙区卫都路与惠西路交叉口向北20米路东1号，属于濮阳高新技术产业开发区，不涉及生态保护红线。 资源利用上线 土地资源：本工程不占用基本农田，土地资源消耗符合要求。故项目未涉及土地资源利用上线。 水资源：本项目无生产废水排放，员工生活污水经化粪池预处理后经管网进濮阳市第三污水处理厂。 能源资源：本项目不使用煤炭和天然气，不设锅炉。项目设备用电依托国家电网，不会达到供电量使用上线。项目原料为圆钢、钢板等，不会超出资源利用上限。 环境质量底线 根据2022年濮阳市环境空气中SO2、NO2、CO、O3现状值能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012及2018年修改单)二级标准的要求，PM10、PM2.5现状值不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012及2018年修改单)二级标准的要求。故判定项目所在评价区域为不达标区。 为改善区域环境空气质量，濮阳市正在实施《濮阳市2023年蓝天保卫战实施方案》，持续改善环境空气质量。工作目标：完成省下达濮阳市的2023年度环境空气质量改善目标，各县（区）完成市下达的2023年度环境空气质量改善目标，着力推进“十四五”时期空气质量目标任务，主要任务如下：①持续推进产业结构优化调整；②深入推进能源结构调整；③持续加强交通运输结构调整；④强化面源污染治理；⑤推行工业企业综合治理；⑥加快挥发性有机物治理；⑦强化区域联防联控；⑧强化大气环境治理能力建设。 本项目区域主要地表水体为金堤河。选取距离本项目最近的金堤河宋海桥断面（位于本项目下游）水质进行评价，由常规监测数据统计分析可知，金堤河宋海桥断面满足Ⅳ类水体功能目标（高锰酸盐：10mg/L，氨氮：1.5mg/L，总磷：0.3mg/L）要求。 项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 本项目废气、废水、噪声、固废在采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准，因此对周边环境质量影响较小。 综上，本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此项目符合环境质量底线标准。 （4）生态环境准入清单 本项目位于濮阳市华龙区卫都路与惠西路交叉口向北20米路东1号，经查阅河南省三线一单综合信息信用平台，项目建设地属于河南省“三线一单”生态环境分区管控中的重点管控单元—濮阳高新技术产业开发区，环境管控单元编码：ZH41090220002。项目与管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 本建设项目与“濮阳市生态环境总体准入要求”和“濮阳高新技术产业开发区环境管控单元生态环境准入清单”相符性分析见下表。 与濮阳市生态环境总体准入要求相符性分析 管控因素 管控要求 本建设项目情况 相符性 空间布局约束 1.禁止新建严重污染水环境和破坏生态的建设项目，淘汰污染水环境的落后工艺、技术和设备，推进涉及污染水环境的工业企业清洁生产。对于需取得排污许可证的企业，禁止无排污许可证或者违反排污许可证的规定排放废水、废气。马颊河保护重点区域内，禁止建设畜禽养殖场、养殖小区、水产养殖场，禁止倾倒、抛撒、堆放、填埋生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、工业固体废物、医疗固体废物、放射性物质等废弃物，禁止擅自从事占用、围垦、取土、取水、砍伐林木等行为。 本项目位于濮阳高新技术产业开发区，不属于所列项目类别，且项目运行前需按照相关排污许可规范取得排污许可证 符合 2.禁止在地质环境脆弱区开发矿产资源，禁止开采已有土壤覆盖层的古河道埋藏沙，禁止开挖耕地烧制实心砖瓦。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的、以国家战略性矿产地储备为矿产资源勘查项目外，一律不得新设探、采矿权，严厉打击和取缔违法采矿活动。已经设立的矿业权，在维护矿业权人合法权益的前提下，依法有序退出。在限制开采区内，要严格控制开采矿种矿业权设置，确实需要设置矿业权时，要严格规划审查，进行规划论证。 本项目属于专用设备制造业，不属于采矿业 符合 3.严格控制新建、扩建钢铁、石油、化工、电力、有色金属冶炼、水泥、建筑陶瓷等重点行业高排放、高污染工业项目。禁止在人口集中区域从事经营性露天喷漆、喷涂、喷砂等产生含挥发性有机物废气的作业；禁止露天焚烧落叶、树枝、枯草等产生烟尘污染的物质，以及非法焚烧电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。市、县人民政府划定并公布高污染燃料禁燃区，在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 本项目属于专用设备制造业，不属于所列禁止行业类别，且不涉及喷漆、喷涂作业 符合 4.除热电联产外，严格控制新建燃煤发电项目。原则上禁止新建、扩建钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业单纯新增产能项目。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。 本项目不涉及燃煤锅炉，不属于所列高排放、高污染项目 符合 5.调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，对禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业进行关停淘汰。关停退出热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化水平低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑。 本项目符合产业政策，不涉及工业炉窑 符合 6.坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。新建、改建、扩建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。按照相关文件要求，沿黄重点地区严格“高污染、高耗水、高耗能”项目准入。 本项目不属于“两高”项目 符合 7.切实加快市城区工业企业退城入园步伐，推动经济高质量发展，按照相关要求完成市城区工业企业退城入园任务。 本项目位于濮阳高新技术产业开发区 符合 污染物排放管控 1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求 本项目排放污染物严格落实总量消减措施 符合 2.持续调整优化产业结构：加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，加大过剩和落后产能压减力度，开展传统产业集群升级改造；持续调整优化能源结构：严控煤炭消费总量，推动集中供暖建设、清洁取暖建设，提高天然气供应保障能力，发展可再生能源；持续调整优化交通运输结构：大力发展铁路运输，提高晋豫鲁铁路等现有铁路资源利用效率，加大公路网建设力度，加快推进机动车结构升级。 本项目符合产业集聚区规划要求，生产过程不涉及煤炭使用 符合 3.全面推进源头替代，在技术成熟的家具、工业涂装等行业，大力推广使用低挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂；加强废气收集和处理，推进石油、化工、电力等排污单位治污设施升级改造，加强大气污染物排放精细化管理，严格控制无组织排放。 本项目增强尼龙属于低挥发性原料，通过两级活性炭吸附处理后排放，对周围环境影响较小 符合 4.加快城镇污水收集和处理设施建设，推进城市建成区黑臭水体治理，促进城镇污水再生利用，加快城镇污水处理厂污泥安全处置；加快河道综合治理与水生态修复，推动入河排污口综合整治，持续推进农村环境综合整治，强化畜禽养殖粪污综合治理。 无生产废水外排，生活废水经厂区化粪池处理后排入濮阳市第三污水处理厂 符合 环境风险防控 1.强化空气质量预测预报能力建设，提升预测预报精准程度。实施“一厂一策”清单化管理，做到减排措施全覆盖。 建成后需按要求建立“一厂一策” 符合 2.黄河、金堤河、马颊河、卫河、徒骇河等重要河流，建立与上下游城市的联防联控机制，市域上下游县、区强化信息共享、实行共河共治，完善闸坝调度机制，避免发生重、特大跨界水污染事故。 / / 3.加强重金属污染防治监管；推进固体废物堆存场所排查整治；强化生活污染源管控，开展城乡生活垃圾分类；推进固体废物处理处置及综合利用。 本项目不涉及重金属，固体废物全部得到合理处置 符合 资源开发效率要求 1.十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。 本项目不使用煤炭 符合 2.十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。各行业节水取得突出成效，水资源利用效率显著提升，实施计划用水管理、价格管理和节水“三同时”管理。 本项目采用市政集中供水建设及运行时需满足“三同时”管理 符合 3.实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率，实现从扩张型发展向内涵式发展的转变。新增建设用地土壤环境安全保障率100%。 项目用地为工业用地 符合 综上所述，本项目与濮阳市生态环境总体准入要求相符。 与濮阳高新技术产业开发区管控要求相符性分析 管控要求 本项目情况 相符性 空间布局约束 入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求;禁止化工、制革，焦化、含氰、含铬电镀、淀粉、酿造、屠宰等项目入驻;禁止生产或运输中涉及大量危险品的项目入驻。 不属于所列禁止入驻项目。 符合 污染物排放管控 1、大气:严格执行污染物排放总量控制制度，采取集中供热、调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制大气污染物的排放。2、水:实施污水集中处理及中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》(DB41/2087-2021)及濮阳市地方水污染物排放标准。尽快实现开发区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂，园区入驻企业外排废水，不得超过国家或省规定的水污染物排放标准以及重点水污染物排放总量控制指标，向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到污水处理厂收水标准要求后方可排放。3、推进工业涂装、包装印刷、家具制造等重点行业源头,过程和未端全过程综合控制，实施VOCs排放总量控制;全面推广使用低VOCs含量涂料、油里、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。 本项目大气严格执行污染物总量控制制度，运行过程无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后排入濮阳市第三污水处理厂，用水采用集中供水，不涉及含重金属废水，项目有机废气收集后经活性炭吸附装置处理后排放，实行排放总量控制 符合 环境风险防控 1、加强园区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，建立园区风险防范体系以及风险防范应急预案，在其础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。2、在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地。充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减小各功能区之间的不利影响，工业区与生活居住区之间应设置绿化隔离带。 1、内部运行管理过程认真落实风险防范措施；2、项目租赁园区已建成厂房，不改变用地功能区使用功能，园区现状工业与居民区设置有绿化隔离带。 符合 资源开发效率要求 地下水超采地区，控制采用地下水的高耗水新建、改建、扩建项目。 本项目使用园区供水，不涉及地下水开采。 符合 综上所述，本项目与濮阳高新技术产业开发区生态环境总体准入要求相符。 3、与濮阳市生态环境保护委员会办公室关于印发濮阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知相符性分析 与濮阳市2023蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知相符性分析 文件名称 相关要求 本项目建设情况 相符性 濮环委办【2023】7号《2023年蓝天保卫战实施方案》 实施重点行业深度治理。以水泥、砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施；取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。10月底前，对无法稳定达标排放的企业，通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。 本项目焊接烟尘采用袋式除尘器处理后排放，有机废气采用两级活性炭处理后排放。 相符 开展锅炉综合治理“回头看”。巩固燃煤锅炉治理成效，全面排查淘汰并禁止新增35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉(含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施)；鼓励淘汰4蒸 吨/小时以下生物质锅炉，保留及现有生物质锅炉应采用专用炉具，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。推进燃气锅炉低氮燃烧改造，取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，通过设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强监管。加强燃煤锅炉、生物质锅炉的除尘、脱硫、脱硝设施运行管理，强化全过程排放控制和监管力度，对于污染物无法稳定达标排放的，依法依规实施整治。12月底前，完成7家企业天然气锅炉低氮燃烧改造。将燃煤锅炉、10蒸吨/小时及以上燃气锅炉、4蒸吨/小时及以上生物质锅炉实施自动监控载入排污许可证，督促排污单位安装自动监控设施，并与生态环境部门联网。 项目不涉锅炉 相符 推进低VOCs含量原辅材料源头替代。按照“可替尽替、应代尽代"的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。汽车整车制造行业大力推进底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料使用比例；房屋建筑和市政工程全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。 原料增强尼龙树脂为低挥发性原料，不涉及涂料、油墨、胶黏剂等使用 相符 持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理。对气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业开 展泄漏检测与修复工作。产生含挥发性有机物废水的企业，采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少挥发性有机物无组织排放。 项目有机废气采用两级活性炭吸附后排放，车间密闭，减少无组织废气排放 相符 大力提升治理设施去除效率。强化涉VOCs企业活性炭设施日常管理，对设计风量、设备质量、气体流速、活性炭质量及填充量不符合规范化基本要求的，督促企业全面落实整改。4月底前，按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水(尘)率等，综合分析治理技术与VOCs废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO和RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。6月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理，完成2家企业VOCs治理提标改造项目，逾期未完成治理的实施停产整治。 吸附活性炭定期更换，确保去除效率 相符 濮环委办【2023】8号《2023年碧水保卫战实施方案》 推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实"三线一单"生态环境分区管控体系，构建以"三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。 项目不属于高耗水、高排放工业项目。 相符 加强水环境风险防控。以涉危涉重企业、工业园区等为重点，加强水环境风险日常监管，强化应急设施建设。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，完善“一河一策一图”应急预案，强化重点区域污染监控预警，提高水环境风险防控和应急处置能力。 项目不涉及重金属，废水不外排。 相符 濮环委办【2023】13号《2023年净土保卫战实施方案》 深入推进农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。加强土壤重金属污染源头防控，动态更新涉镉等重金属行业企业清单。 项目不涉及重金属排放。 相符 全面加强固体废物监管。全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。 项目产生的固废均能有效处理。 相符 强化“一废一库一品一重”环境风险防控。开展全市危险废物非法堆放、贮存、倾倒和填埋问题排查，严厉打击非法转移、倾倒、处置等违法行为。加强废弃危险化学品等危险废物环境管理，完善危险废物申报登记制度，压实涉废弃危险化学品企业主体责任，强化废弃危险化学品等危险废物全过程管理。推动涉重金属企业绿色发展，动态更新全口径涉重金属重点行业企业清单，推动实施一批重金属减排工程。 运行产生固体废物不外排环境 相符 加强生态环境执法。强化土壤、地下水和农业农村生态环境保护日常监督执法，重点检查土壤重点监管单位法定义务落实情况、企业拆除活动污染防治措施落实情况、污染地块违规开发利用、农村环境突出问题等。落实生态环境损害赔偿制度，对符合条件的土壤、地下水生态环境损害事件启动生态环境损害赔偿。提升突发环境事件土壤生态环境保护应急处置能力，制定突发环境事件应急预案应包括防止土壤和地下水环境污染内容。 评价要求企业应推动厂区绿色升级，实施管道化、密闭化改造。本项目不存在地下水和土壤的污染途径。 相符 综上所述，本项目与濮阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案相符。 4、与饮用水源保护区规划相符性分析 4.1与濮阳市集中式饮用水源相符性 根据《河南省城市集中式饮用水源保护区划》（豫政办[2007]125号）、河南省环境保护厅及河南省水利厅批复（豫环函[2014]61号）的《河南省濮阳市地下饮用水源地调整及保护区核定技术报告》、《河南省人民政府关于调整部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2019]19号）、《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2021]72号），濮阳市目前有2个地表水饮用水源保护区、1个地下水饮用水源保护区。濮阳市集中式饮用水源地及保护范围情况如下： （1）地表水饮用水源保护区 ①中原油田彭楼地表水饮用水源保护区 一级保护区：黄河干流彭楼引水口下游100米至上游10号坝河道濮阳市界内至黄河左岸连坝坡角线外50米的区域，彭楼引水口至彭楼闸之间输水渠两侧生产堤内的区域，彭楼闸至水源取水口下游100m之间输水渠及两侧50米的区域。 二级保护区：一级保护区外，黄河干流彭楼引水口至上游范县界河道、濮阳市界内至黄河左岸生产堤内的区域，彭楼闸至彭楼取水口下游300m的输水渠及两侧1000米至黄河大堤外侧的区域。 ②西水坡地表水饮用水源保护区 一级保护区：黄河干流渠村引水口下游100米至上游青庄1号坝河道濮阳市界内至黄河左岸连坝坡角线外50米的区域，渠村引水口至渠首闸输水渠两侧连坝路之内的区域，渠村沉砂池外200米至黄河大堤外侧及濮清南干渠东侧的区域，西水坡调节池围墙以内的区域。 二级保护区：一级保护区外，黄河干流渠村引水口至上游8号坝河道濮阳市界内至黄河左岸生产堤以内的区域，渠村沉砂池一级保护区外1000米至黄河大堤外侧的区域。 （2）地下水饮用水源保护区 ①李子园地下水饮用水源保护区 一级保护区：取水井外围50米的区域。 二级保护区：一级保护区外，取水井外围550米所包含的区域。 准保护区：二级保护区外，北至北线4号水井以北1000米、西至西线6号井以西1000米、南至高铺干渠—濮清南干渠—016县道、东至五星沟西侧范围内的区域。 本项目位于濮阳高新技术产业开发区，距离最近水源保护区为西水坡地表水水源保护区，约15.2km，不在其保护区范围内，符合保护规划。 4.2与乡镇集中式饮用水源保护区相符性 根据河南省人民政府办公厅印发《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）和《濮阳市华龙区岳村镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，距离本次扩建项目厂址较近的乡镇集中饮用水源有濮阳市华龙区孟轲乡地下水井、清丰县柳格镇水厂地下水井群、岳村镇东田村集中供水厂（“千吨万人”饮用水水源地）。具体保护范围如下： （1）濮阳市华龙区孟轲乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 （2）清丰县柳格镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围30米、北至015县道的区域。 （3）岳村镇东田村集中供水厂位于华龙区岳村镇澶东社区南侧，四周现状均为农田，水厂中心地理坐标为：东经115°10′48.05″，北纬35°47′13.36″。5#水井地理坐标为：东经115°10′54.78″，北纬35°47′13.75″，7#水井地理坐标为：东经115°10′27.74″，北纬35°47′19.97″。5#、7#水井一级保护区域分别以取水井为为圆心，以半径为30m的圆形区域内，作为一级保护区。饮用水水源地一级保护区面积为5652m2。 本次扩建项目拟建厂址距濮阳市华龙区孟轲乡地下水井2.5km，距清丰县柳格镇水厂地下水井群4.7km，距离岳村镇东田村集中供水厂7#水井3.7km，本次扩建项目拟建厂址不在上述乡镇集中式饮用水源保护区及“千吨万人”饮用水水源地保护区范围内。 5、本项目与《濮阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（试行）》相符性分析 本项目属于专用设备制造业，根据技术指南行业分类，项目参照通用行业中B级企业相关要求进行建设，对比性分析如下： 项目与通用行业绩效分级标准中B级指标相符性分析 差异化指标 B级指标 本项目控制措施 符合性 能源类型 不满足A级要求（使用天然气、电、管道蒸汽等清洁能源）的。 本项目使用能源主要为电能 相符 装备水平 不满足B级要求（颗粒物料输送采用气力输送，物料输送管道化(VOCs），生产设备和辅助设备密闭化）的。 项目涉VOCs物料采用管道输送，生产设备和辅助设备均密闭化，满足B级指标 相符 无组织管控 一、涉颗粒物类 1、物料卸载 (1)粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置；或采取有效抑尘措施。 2、物料储存 (1）粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中，或吨包袋（有涂布、内衬塑料袋）中； (2）粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施； (3）袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中； (4）封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化； (5）料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态； (6）不产尘物料〔如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 (7）危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）(2013年修订）的要求建设。 3、物料转移和输送 (1）各环节粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送； (2）各环节块状和粘湿粉状物料采用封闭输送； (3）无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 4、成品包装 (1）卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施； (2)卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 5、工艺过程 (1）各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施； (2）破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施； (3）切割、打磨、抛光等过程在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施； (4)烘干、造粒等过程应在密闭空间进行，并集气治理措施； (5）各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象； (6）生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 6、其他 (1）除尘器应封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面； (2)车间内部工作区分类清晰，地面干净无可见积尘；设备无“跑冒滴漏”，车间内部无异味； (3）企业厂区内道路、堆场等路面应硬化，保持清洁，路面无明显可见积尘；厂区内无异味。 二、涉 VOCs 类 1、物料储存 (1）涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储； (2）盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液)、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存； (3）生产车间内涉 VOCs 物料应密闭储存； (4）盛放挥发性有机液体的中间缓存容器（中间罐、储槽、高位槽）等采用密闭集气治理； (5）挥发性有机物储罐，管控参考《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822—2019）储罐特别控制要求。 (6）危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2001)(2013年修订）的要求建设。 2、物料转移和输送 (1）采用密闭管道或密闭容器等输送； (2）工艺原因无法管道或密闭容器输送的，应对操作空间局部密闭或其他等效措施措施集气治理； (3）真空泵排气有效集气治理； (4）对真实蒸气压≥2.8kPa但<76.6kPa的挥发性有机液体采用底部装载或顶部浸没式装载（出料管口距离槽(罐）底部高度<200mm)﹔若采用顶部装载作业，排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离、低温等离子、光催化氧化等组合处理工艺，处理效率不低于80%。 3、工艺过程 (1)原辅材料调配、使用(施胶、喷涂、干燥、染色、印刷等)、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气收集处理； (2)VOCs物料的反应、洗涤、过滤、蒸馏、精馏、卸料等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作或局部集气收集处理； (3)其他涉VOCs工序过程密闭收集或集气罩收集处理。 4、其他 (1)满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》 ( GB37822- 2019)要求： (2)车间内设备和地面无明显油渍，车间内部工作区分类清晰，地面干净无可见积尘；：设备无“跑冒滴漏”，车间内部无异味； (3)企业厂区内道路、堆场等路面应硬化，保持清洁，路面无明显可见积尘；厂区内无异味。 三、其他类 1、异味气体管控要求，可参考VOCs类管控要求控制异味气体挥发； 2、无机化工物料管控要求，可参考VOCs类管控要求控制有害物质挥发； 3、车间内部工作区分类清晰，地面干净无可见积尘；设备无“跑冒滴漏”，车间内部无异味； 4、企业厂区内道路、堆场等路面应硬化，保持清洁，路面无明显可见积尘。 项目属于涉VOCs类。 无挥发性有机物储罐；3、工艺过程本项目产生VOCs的工序主要为注塑过程产生少量非甲烷总烃，经两级活性炭吸附”后由15m高排气筒排放。。 4、（1）项目建成后，严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求建设；（2）企业厂区内道路、堆场等路面应硬化，保持清洁，路面无明显可见积尘；厂区内无异味 相符 污染治理技术 1、PM治理采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等；2、VOCs治理采用吸附、UV光氧、吸收等两种及以上组合工艺，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》的最严要求； 3、异味气体采用吸附、UV光氧、吸收等两种及两种以上组合工艺； 4、其他污染物采用合理工艺进行治理； 非甲烷总烃采用“两级活性炭吸附”处理。 相符 工业废水集输处理系统 1、含VOCs或恶臭物质的废水集输系统采用封闭管道输送； 2、废水储存、处理设施产生的恶臭气体,在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施,密闭排气至废气治理设施； 3、污水站废气废气治理采用低温等离子、光催化氧化、活性炭、洗涤塔等两种及两种以上组合工艺； 4、厂区内无露天堆放污泥，污水站附近无异味； 本项目不涉及生产废水 相符 排放限值 1.全厂有组织PM有组织排放浓度限值≤10mg/m³； 2.NMHC有组织排放限值≤40mg/m³； 3.臭气浓度限值≤2000； 4.其他污染物浓度满足河南省排放标准；若省级无对应标准的，参考国标排放限值的80%。 项目颗粒物排放浓度低于10mg/m³，非甲烷总烃排放浓度≤40mg/m³ 相符 监测监控水平 1、有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS)，并按要求联网； 2、有组织排口按照排污许可证要求开展自行监测； 3、涉气生产线、生产工序、生产装置及污染治理设施安装有用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4、厂内未安装在线监控的涉气设施主要投料口、卸料口等位置安装高清视频监控系统，数据可保存三个月以上。 1、项目不属于重点排污单位，不需要安装烟气排放自动监控设施；2、本项目按照排污许可规范要求制定监测计划；3涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备。4、厂区涉气设施安装高清视频监控系统，数据可保存三个月以上。 相符 环境管理水平 1、环保档案：①环评批复文件或环境现状评估备案证明；②排污许可证；③竣工环保验收文件：④一年内废气监测报告； 项目运营后配备环保人员，负责环保档案、环境管理、危废等台账记录等 相符 2、台账记录：①生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等)；②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录等)；④主要原辅材料消耗记录： 3、人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 运输方式 1、公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于50%，其他车辆达到国四排放标准（不含燃气车辆）； 2、厂区运输车辆达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆比例不低于50%，其他车辆达到国四排放标准（不含燃气车辆）﹔ 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上标准或使用新能源机械不低于50%。 项目运营后，物料公路运输、厂区运输车辆、厂内非道路移动机械均使用满足所列车辆排放标准要求的车辆机械。 相符 运输监管 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。 项目按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账 相符 经对比分析，本项目建设过程中严格落实通用行业中B级企业要求，能有效减少废气对环境影响。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设项目概况 濮阳市龙演石油装备有限公司位于濮阳市华龙区卫都路与惠西路交叉口向北20米路东1号，项目租赁河南诚品宅装智能科技有限公司闲置厂房进行建设，生产车间建筑面积576m2。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的规定，本项目属于“三十二、专用设备制造业-70采矿、冶金、建筑专用设备制造351”，需编制环境影响报告表。 本项目为新建项目，根据用地规划图可知项目占地土地为二类工业用地，项目已在濮阳高新技术产业开发区管理委员会备案（项目代码：2312-410902-04-05-796483），经对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目不属于限制、淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策。 根据河南省生态环境厅办公室关于印发根据河南省生态环境厅办公室关于印发《关于进一步优化环评审批推进重大投资项目建设的通知》（豫环办〔2022〕44号）可知本项目属于“河南省建设项目环评告知承诺制审批正面清单（2022）”中“三十二、专用设备制造业--采矿、冶金、建筑专用设备制造351”，故该项目以告知承诺制办理程序开展工作。 2、建设地址 本项目位于濮阳市华龙区卫都路与惠西路交叉口向北20米路东1号（经度：115°07'36.615"，纬度：35°47'53.807"），项目北侧为河南诚品宅装智能科技有限公司预留车间建设用地，西侧为空地，东侧为家具加工，南侧为卫都路，隔路为魏小寨村，距离本项目最近的敏感点为项目南侧172m魏小寨村。项目周边环境示意图见附图2。 3、建设内容 3.1、主要建设内容 本项目为新建项目，项目组成及工程内容见下表。 本工程组成及工程内容表 项目组成 项目 工程内容 备注 主体工程 生产车间 钢结构，尺寸：24m×24m×9m，1F 总建筑面积576m2，用于生产加工 租赁，用于机械加工及物料存放 辅助工程 办公 车间内西北角 用于办公 依托工程 / 依托园区雨污管网 / 公用工程 供水 自来水供给 -- 排水 本项目员工5人，生活污水化粪池处理后进濮阳市第三污水处理厂，无生产废水产生。 -- 供电 集聚区电网 -- 环保设施 废气 主要为焊接烟尘和注塑挥发有机废气。焊接烟尘经袋式除尘器处理后15m排气筒（DA001）排放。注塑有机废气经集气罩收集后经两级活性炭吸附后15m排气筒（DA002）排放。 -- 废水 生活污水经化粪池处理后进濮阳市第三污水处理厂，无生产废水产生。 -- 固废 一般工业固废主要为切割下料产生废边角料、车床加工产生钢屑及成品检验产生不合格品。一般固废废物收集后，定期外售。 危险废物主要为废切削液、废包装桶和废活性炭。收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。 生活垃圾收集后运至垃圾中转站，交当地环卫部门统一处理。 -- 噪声 设备通过加装减振垫和墙体隔音降噪，车辆采取降低车速、禁止鸣笛等措施 -- 项目产品方案一览表 产品名称 规格 单位（以年计） 数量 备注用途 KZL扶正器 Φ19/Φ22 套 30000 井下工具 抽油机 五型 台 50 采油设备 抽油杆接箍 Φ19/Φ22/Φ25 件 60000 井下工具 油管接箍 Φ73 件 20000 井下工具 油管变扣 Φ73 件 10000 井下工具 绕丝筛管 Φ73 套 2000 井下工具 水力喷射装置 Φ73 套 100 井下工具 本项目设备一览表 设备名称 规格型号 数量 所属工序及功能 数控铣床 VH-856 2 铣平面 数控车床 CK6150C 2 铣平面 数控车床 CK616 2 粗车、精车 带锯床 GZK4232C 1 下料 普通车床 CW6150 1 粗车 立钻 Z5163 1 钻孔 摇臂钻 Z3040 1 钻孔 二保焊机 NBC-500 4 焊接 注塑机 SZ500 1 注塑 禁止建设单位使用《产业结构调整指导目录(2024年本)》中淘汰类设备，且禁止使用《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中“第一批、第二批、第三批、第四批”淘汰设备。 3.2配套工程 3.2.1供电 本工程用电由濮阳高新技术产业开发区电网统一供给，可满足项目用电需求。 3.2.2给排水 给水：项目采用自来水管网供水。 排水：项目注塑冷却水循环使用，定期添加新鲜水，不排放废水。本项目员工5人，生活污水化粪池处理后进濮阳市第三污水处理厂。 图1 项目水平衡 主要原料和能源消耗 项目主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号 原料名称 单位 年用量 原料状态 加工产品 1 圆钢35CrMo t/a 65 固态 井下工具 2 圆钢42CrMo t/a 52 固态 井下工具 3 圆钢40Cr t/a 20 固态 井下工具 4 圆钢45# t/a 30 固态 井下工具 5 精轧管40Cr t/a 20 固态 井下工具 6 油管 t/a 10 固态 井下工具 7 钢板 t/a 30 固态 抽油机 8 工字钢 t/a 10 固态 抽油机 9 槽钢 t/a 5 固态 抽油机 10 增强尼龙30% t/a 5 颗粒 扶正器配件 11 焊条 t/a 2 固态 / 12 切削液 t/a 0.1 液态 / 能源消耗 1 电 万kW·h/a 50 / 电网供给 2 水 t/a 113.1 液态 自来水 原料理化性质： 原料理化性质 序号 化学名称 理化性质 1 增强尼龙30% 在尼龙中添加30%玻璃纤维，随玻纤含量的增加，材料的拉伸强度、弯曲强度有大幅度的提高，冲击强度则较为复杂，增韧剂加入，材料的韧性大幅度的提高。密度1.18g/cm3，拉伸强度100Mpa，弯曲强度135Mpa，熔点179-183℃，分解温度大于350℃ 2 切削液 外观:透明，液体颜色:淡黄色，气味:无，pH值:8.5-9.5，相对密度:1.05-1.15 g/cm3闪点:200℃。本产品稳定，不会分解。反应性:与强氧化剂和强酸反应，产生可燃气体。急性毒性:口服 LD50:。2000mg/kg 皮肤接触: 无刺激性；眼睛接触: 无刺激性；吸入: 无刺激性；皮肤刺激性:无。是一种用在金属切、削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体。具有一定润滑性可提高刀具寿命20%。提高工效60%。作机床操作时刀具、工件的冷却液。车铣、磨、钻床均可使用。无毒无味，对皮肤无不良反应 因本项目为专用设备制造业，无化学反应过程，不再开展元素平衡计算。 5、劳动定员及工作制度 本项目员工5人，单班工作8小时，年工作日300天。 6、厂区平面布置 本项目租赁生产车间，生产设备主要布置于车间北侧，焊接区布置于车床加工南侧，生产线全部布置于密闭车间内，能够减少无组织废气及高噪声设备对于项目四周的影响。项目设备按照生产线紧邻布置，各个工序相互衔接，原料及成品暂存于生产车间北侧，减少了物料运输距离，可有效提高工作效率。车间西侧布置危废间。综上项目平面布局合理。项目平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述 施工期 本项目租赁已建成闲置厂房，施工期主要为设备安装，无土建工程，不再对施工期进行分析。 营运期 工艺流程及产污环节： 铆焊件（抽油机）产品： 图2 铆焊件工艺流程示意图及产污节点图 工艺流程简述： 1、下料：外购圆钢等原料，在通过锯床切割成合适尺寸。此过程主要产生噪声及废边角料。 2、粗机加工：根据客户要求及各产品需求，采用数控车床钢件进行成型、打孔、钻槽等加工。此过程主要产生噪声及废边角料。 3、组焊：精数控加工后工件进行组对焊接，采用二氧化碳保护焊。此过程主要产生焊接烟尘和噪声。 4、精机加工：进一步对工件进行精加工，达到产品精密需要。此过程主要产生噪声及废边角料。 5、检验成品：人工检验产品外观性能，合格品打包待售，不合格品收集后定期外售。 井下工具产品： 图3 井下工具工艺流程示意图及产污节点图 工艺流程简述： 1、下料：外购圆钢等原料，在通过锯床切割成合适尺寸。此过程主要产生噪声及废边角料。 2、粗机加工：根据客户要求及各产品需求，采用数控车床钢件进行成型、打孔、钻槽等加工。此过程主要产生噪声及废边角料。 3、电加热（外协）：对粗加工后工件进行热处理调质。 4、精机加工：进一步对工件进行精加工，达到产品精密需要。此过程主要产生噪声及废边角料。 5、检验成品：人工检验产品外观性能，合格品打包待售，不合格品收集后定期外售。 扶正器产品： 图4 扶正器工艺流程示意图及产污节点图 工艺流程简述： 1、下料：外购圆钢等原料，在通过锯床切割成合适尺寸。此过程主要产生噪声及废边角料。 2、粗机加工：根据客户要求及各产品需求，采用数控车床钢件进行成型、打孔、钻槽等加工。此过程主要产生噪声及废边角料。 3、电加热（外协）：对粗加工后工件进行热处理调质。 4、精机加工：进一步对工件进行精加工，达到产品精密需要。此过程主要产生噪声及废边角料。 5、注塑成型：外购增强尼龙颗粒投入注塑机，在注塑机内先后经熔融软化（温度160~180℃）、加压成型、循环水冷却环节后，便可得到尼龙扶正器。此过程主要产生注塑挥发非甲烷总烃和噪声。 6、组装成品：注塑后增强尼龙与金属件进行组装，成品入库待售。 本工程废气产污汇总情况表 污染物类别 产污环节 主要污染物 备注 废气 焊接烟尘 组焊工序 颗粒物 袋式除尘器+15m排气筒排放（DA001） 注塑废气 注塑工序 非甲烷总烃 两级活性炭吸附+15m排气筒排放（DA002） 废水 生活污水 办公生活 COD、NH3-N 化粪池处理后进濮阳市第三污水处理厂 固废 废边角料 切割下料 废边角料 收集后外售 废钢屑 车床加工 钢屑 收集后外售 不合格品 检验工序 钢材 收集后外售 废切削液 设备运转 石油烃 暂存危废间，定期交由资质单位处置 废包装桶 切削液存放 石油烃 废活性炭 环保设备 吸附有机废气 生活垃圾 办公生活 / 收集后交环卫部门处理 主要污染工序： 营运期： 1、废气 主要为焊接烟尘及注塑工序产生非甲烷总烃。 2、废水 项目注塑后工件冷却用水，循环使用，定期补充新鲜水，不外排。员工办公生活产生的生活污水经化粪池处理后排入濮阳市第三污水处理厂。 3、噪声 本项目噪声主要来源于数控车床、锯床、注塑机等机械设备产生。 4、固体废物 本项目固体废物主要有一般固废、危险废物和职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建性质，租赁河南诚品宅装智能科技有限公司闲置厂房进行建设，不存在与本项目有关的原有污染及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 环境质量现状： 1、环境空气 （1）环境质量达标区判定 本项目所在地区域为环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。本次评价选取取2022年作为评价基准年，根据濮阳市生态环境局公布的2022年濮阳市环境质量月报数据，统计结果见下表。 基本污染物环境质量现状评价表 单位：μg/m3 评价因子 年评价指标 浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM2.5 年平均浓度 52 35 148.6 不达标 PM10 年平均浓度 76 70 108.6 不达标 SO2 年平均浓度 10 60 16.7 达标 NO2 年平均浓度 25 40 62.5 达标 CO 日平均质量浓度 600 4000 15 达标 O3 日最大8小时平均质量浓度 105 160 65.6 达标 由上表可知，2022年濮阳市环境空气中SO2、NO2年平均浓度、CO日平均质量浓度以及O3日最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求。2022年PM10年平均浓度超标0.486倍，PM2.5年平均浓度超标0.086倍；为不达标区。 改善计划： 为改善区域环境空气质量，濮阳市正在实施《濮阳市2023年蓝天保卫战实施方案》，工作目标：完成省下达濮阳市的2023年度环境空气质量改善目标，各县（区）完成市下达的2023年度环境空气质量改善目标，着力推进“十四五”时期空气质量目标任务，主要任务如下： ①持续推进产业结构优化调整；②深入推进能源结构调整；③持续加强交通运输结构调整；④强化面源污染治理；⑤推行工业企业综合治理；⑥加快挥发性有机物治理；⑦强化区域联防联控；⑧强化大气环境治理能力建设。 待以上大气污染防治计划逐步实施后，濮阳市环境空气质量将得到持续改善。 （2）其他污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求，结合本项目废气排放特征、项目选址周围环境特点，本评价环境空气质量现状评价因子为：非甲烷总烃。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 本次评价特征因子非甲烷总烃无适用的国家、地方环境质量标准，故本次不进行特征污染物环境质量现状检测。 2、地表水环境现状 本项目废水经处理后排入濮阳市第三污水处理厂。距离本项目最近的地表水体为金堤河，地表水环境质量现状数据引用《濮阳生态环境质量报告书》中金堤河宋海桥断面（位于本项目下游）监测结果，监测数据统计见下表。 地表水环境质量现状统计（金堤河宋海桥断面） 单位：mg/L 断面 监测因子 监测时间 监测 结果 标准 标准 指数 超标 倍数 达标 金堤河宋海桥断面 高锰酸盐指数 2022年均值 5.2 ≤10 0.336 0 达标 NH3-N 0.33 ≤1.5 0.165 0 达标 总磷 0.17 ≤0.3 0.425 0 达标 由上表可知，金堤河宋海桥断面2022年均值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 根据《濮阳市2023年碧水保卫战实施方案》，为完成国家、省下达的和市定的地表水环境质量年度目标任务及主要水污染物总量减排的目标，主要任务： （1）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战；（2）巩固提升饮用水水源地安全保障水平；（3）持续推动河流生态保护治理与修复；（4）加快入河排污口排查整治；（5）开展污水资源化利用；（6）统筹做好其他水生态环境保护工作。通过一系列污染防治管控措施的落实，区域地表水环境质量将得到持续改善。 3、声环境质量现状 根据本项目所在区域环境特征，本项目所在区域为声环境3类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB（A））。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，故无需监测。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）可知“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目运营期废气主要为颗粒物和非甲烷总烃，废水主要为职工生活污水经厂区化粪池处理后经污水管网排入濮阳市第三污水处理厂，无持久性有机物和重金属，故本项目无地下水、土壤污染源及污染途径。因此，本项目地下水、土壤环境不开展环境监测。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于濮阳市濮东产业集聚区内，因此无需进行生态现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气保护目标 项目厂界外500米范围内自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境保护目标 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水保护目标 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本工程不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。 项目环境敏感保护目标一览表 类别 区域 名称 相对方位 相对距离/m 大气环境 ≤500m 魏小寨村 S 172 龙馨苑 NE 291 北寨村 NE 473 声环境 ≤50m / / / 地下水环境 ≤500m / 生态环境 产业园区内 / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准排放限值要求，非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 大气污染物排放标准 污染物 排放浓度 （mg/m3） 二级标准最高允许排放速率 无组织排放监控点 排气筒高度（m） 二级（kg/h） 监控点 浓度限值（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 GB31572-2015及豫环攻坚办〔2017〕162号排放标准 污染物 有组织排放浓度（mg/m3） 无组织排放监控点 标准来源 监控点 浓度限值（mg/m3） 非甲烷总烃 60 工业企业边界 4.0 GB31572-2015 80 2.0 豫环攻坚办〔2017〕162号 废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及濮阳市第三污水处理厂收纳水质标准。 废水排放标准一览表 污染类型 污染因子 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准标准限值 濮阳市第三污水处理厂收水质标准 进水水质 出水水质 废水 COD ≤500mg/L ≤500mg/L ≤40mg/L BOD5 ≤300mg/L ≤230mg/L ≤10mg/L SS ≤400mg/L ≤350mg/L ≤10mg/L NH3-N / ≤30mg/L ≤2mg/L 营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别 时 段 昼间 夜间 3类 65 55 4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本工程废气主要为颗粒物、非甲烷总烃，不涉及二氧化硫、氮氧化物。项目生活污水经厂区化粪池处理后，排入濮阳市第三污水处理厂处理后排入外环境。厂区排放总量：COD：0.024t/a，NH3-N：0.002t/a；颗粒物：0.0017t/a、非甲烷总烃：0.0028t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁已建成闲置厂房，施工期主要为设备安装，无土建工程，不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气源强 主要为焊接烟尘及注塑工序产生非甲烷总烃。废气产排情况见下表。 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污环节 污染物种类 排放形式 污染物产生量和浓度 治理设施 污染物排放浓度及速率 污染物排放量 治理工艺 处理能力（m3/h） 收集效率（%） 去除效率（%） 是否为可行性技术 焊接烟尘 颗粒物 有组织 0.014t/a，5.85mg/m3 袋式除尘 2000 90 99 是 0.05mg/m3，0.0001kg/h 0.0001t/a 无组织 0.0013kg/h，0.0016t/a 0.0013kg/h 0.0016t/a 注塑废气 非甲烷总烃 有组织 0.0122t/a，2mg/m3 两级活性炭吸附 2500 90 90 是 0.24mg/m3，0.0006kg/h 0.0014t/a 无组织 0.0006kg/h，0.0014t/a 0.0006kg/h 0.0014t/a 项目废气排放情况及排气筒信息表 排放口编号及名称 污染物种类 地理坐标 高度/m 排气筒内径/m 温度/℃ 类型 备注 经度 纬度 DA001 颗粒物 115.12679458 35.79821005 15 0.4 20 一般排放口 焊接烟尘 DA002 非甲烷总烃 115.12678921 35.79814913 15 0.4 20 一般排放口 注塑废气 1.1焊接烟尘 项目采用CO2保护实芯焊接，焊接过程中产生少量烟尘，焊接烟尘主要成分为MnO2、FeO3等。项目生产过程使用焊条量为2t/a，项目有效焊接时间为4h/d。项目焊接工序起尘量见下表： 本项目焊接烟尘产生情况表 项目焊接方式 标准发尘量（g/kg） 发尘量取值（g/kg） 焊条使用量（kg/a） 烟尘产生量（t/a） CO2气体保护焊 5~8 8 2000 0.016 注：本表摘自《焊接工作的劳动保护》。 经计算，焊接工序烟尘产生量0.0156t/a，产生速率为0.013kg/h。项目焊接机为间断工作，本次评价要求建设单位焊接工序固定于专门区域，固定焊接区域安装固定集气罩，焊接烟尘经集气罩收集后，通过袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 除尘废气收集方式及废气量 焊接废气采用集气罩收集，收集效率按90%计。本项目采用集气罩类型为上吸罩，风量参考《简明通风设计手册》（孙一坚主编）上吸式排风罩，为避免横向气流影响，H尽可能小于或等于0.3a（a--罩口长边尺寸），风量计算公式如下： 式中：p-排风罩敞开面的周长，m； H-罩口至有害物源的距离，m； Vx-边缘控制点的控制风速，m/s，取值范围0.25~0.5m/s，本项目取0.3m/s。 K-考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取1.4。 焊接工序上方设置1个集气罩（1m×1m、H为0.3m），经计算生产线风量0.504m3/s，则风机风量1814.4m3/h，风量取整后以2000m3/h计。 焊接烟尘收集后引至袋式除尘器+15m排气筒排放，集气罩收集效率90%，处理系统配套风机风量为2000m3/h，去除效率为99%。即有组织产生0.014t/a（0.0117kg/h），处理后有组织排放0.0001t/a（0.0001kg/h），排放浓度0.05mg/m3，无组织排放量0.0016t/a（0.0013kg/h）。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准排放限值要求。 1.2注塑挥发有机废气 本项目尼龙扶正器所用原料增强尼龙在加热过程挥发部分有机废气，增强尼龙用量5t/a，注塑过程温度160~180℃，未达到尼龙分解温度，主要为熔化过程挥发有机废气，以非甲烷总烃计。评价参照《工业源产排污核算方法和系数手册》中“2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表”的产污系数（2.7kg/吨-产品），经计算，非甲烷总烃产生量0.0135t/a，产生速率为0.0056kg/h。项目注塑工序上方设置固定集气罩，挥发废气经集气罩收集后，通过两级活性炭吸附后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。 注塑废气收集方式及废气量 焊接废气采用集气罩收集，收集效率按90%计。本项目采用集气罩类型为上吸罩，风量参考《简明通风设计手册》（孙一坚主编）上吸式排风罩，为避免横向气流影响，H尽可能小于或等于0.3a（a--罩口长边尺寸），风量计算公式如下： 式中：p-排风罩敞开面的周长，m； H-罩口至有害物源的距离，m； Vx-边缘控制点的控制风速，m/s，取值范围0.25~0.5m/s，本项目取0.3m/s。 K-考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取1.4。 焊接工序上方设置1个集气罩（1.5m×1m、H为0.3m），经计算生产线风量0.63m3/s，则风机风量2268m3/h，风量取整后以2500m3/h计。 注塑废气集气罩收集效率90%，处理系统配套风机风量为2500m3/h，两级活性炭吸附去除效率为90%。即有组织产生0.0122t/a（0.005kg/h），处理后有组织排放0.0014t/a（0.0006kg/h），排放浓度0.24mg/m3，无组织排放量0.0014t/a（0.0006kg/h）。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求。 措施可行性分析： 本工程除尘工序采用袋式除尘，其工作原理：含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的，清除下来的粉尘由排灰装置排走。 注塑有机废气采用两级活性炭吸附，其工作原理：活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力的特点。根据活性炭的这个特点，在废气处理设备中，当有机废气进入活性炭装置中时，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力，当气体通过活性炭时，就能吸引废气内污染分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质就会被吸附住，废气经过滤器后，进入设备排气系统，净化后的气体高空达标排放。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定，本项目废气例行监测要求如下： 废气监测要求一览表 监测点位 监测因子 监测频次 排放标准 DA001 颗粒物 1次/年 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准排放限值要求 DA002 非甲烷总烃 1次/年 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 无组织排放厂界监控点 颗粒物 1次/年 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准排放限值要求 非甲烷总烃 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 1.4达标排放情况 根据源强分析，焊接烟尘经集气罩收集进袋式除尘器处理+15m排气筒（DA001）排放，注塑挥发废气经集气罩收集引至两级活性炭吸附+15m排气筒（DA002）排放。 焊接工序处理后有组织排放0.0001t/a（0.0001kg/h），排放浓度0.05mg/m3，无组织排放量0.0016t/a（0.0013kg/h）。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准排放限值要求。注塑废气处理后有组织排放0.0014t/a（0.0006kg/h），排放浓度0.24mg/m3，无组织排放量0.0014t/a（0.0006kg/h）。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求。 1.4非正常工况 由于设备开停机或者治理措施故障会导致废气非正常排放，本项目非正常工况设定为环保设备活性炭及分子筛吸附接近饱和未及时更换，去除效率降低至20%。非正常工况下排放的污染浓度较高，因此，本评价要求一旦出现非正常工况，企业应立即停产检修，待故障修复后方可继续生产，本项目非正常工况污染源排放情况见下表。 非正常工况排放情况 非正常排放源 非正常排放原因 去除效率 污染物 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 持续 时间 年发生频次/次 DA002 设备运转异常，去除效率降低 20% 非甲烷总烃 0.004 1.6 1h 1 1.5废气排放影响分析 根据濮阳市2022年连续一年的环境空气基本污染物监测数据，项目所在区域PM10、PM2.5年均值均存在超标情况。本项目颗粒物及非甲烷总烃经处理后，废气均可以实现达标排放，不会对所在区域大气环境质量造成影响，因此本项目对大气环境影响较小，环境影响可接受。 二、水环境影响分析 废水产生情况一览表 产排污环节 废水类别 污染物种类 污染物产生情况 污染治理设施 产生浓度mg/L 产生量（t/a） 处理能力 治理工艺 治理效率 是否为可行技术 办公生活 生活污水 COD 300 0.026 3m3/d 化粪池 10% 是 NH3-N 30 0.003 8% 是 废水排放情况一览表 污染物种类 废水排放量（t/a） 污染物排放情况 排放方式 排放去向 排放规律 污水处理厂外排标准mg/L 经污水处理厂外排量t/a 排放浓度mg/L 排放量（t/a） COD 88 270 0.024 间接排放 濮阳市第三污水处理厂 间歇排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律 40 0.004 NH3-N 27.6 0.002 2 0.0002 废水排放口基本情况表 排放口编号 名称 类型 排放口地理坐标 排放标准 经度 纬度 DW001 废水总排放口 一般排放口 115.12659609 35.79831447 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准要求和濮阳市第三污水处理厂收纳水质标准 2.1废水产生源强 生产过程注塑加热后冷却水循环使用，定期添加新鲜水，无废水外排，主要为员工生活污水。 2.1.1冷却用水 生产过程注塑加热后进行冷却成型，注塑机旁配备容积2m3水箱进行冷却，循环水每天损耗率按照0.5%计算，即损耗0.01m3/d。 2.1.2生活污水 本项目新增劳动定员5人，年工作日300天，参照河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）：“机关单位（无食堂）生活用水定额通用值为22m3/（人·a）”，用水量约为0.367m3/d（110m3/a）；废水排放量按用水量的80%计，则废水排放量约为0.294m3/d（88m3/a）。生活污水经化粪池预处理后进入濮阳市第三污水处理厂处理达标后，排入金堤河。 2.2排入濮阳市第三污水处理厂处理可行性 项目生活废水经化粪池处理后，排入濮阳市第三污水处理厂处理，处理后排入金堤河。濮阳市第三污水处理厂设计规模为（一期）5万m3/d，已建设完成。收水范围为濮阳市产业集聚区规划范围，北起规划路，南抵濮范公路，西起东刘官寨和沙河寨一线，东至209省道，规划范围面积约35.95平方公里。濮阳市第三污水处理厂主要收集濮阳工业园区、濮东产业集聚区、濮阳县产业集聚区等3个产业集聚区的工业废水及濮阳市文明路以东部分城区生活污水，设计处理工艺为“改良型氧化沟+混凝沉淀过滤”处理工艺，设计进水水质指标为：COD≤500mg/L，NH3-N≤30mg/L，出水水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD：40mg/L、NH3-N：2mg/L）。 濮阳市第三污水处理厂收水范围为濮阳工业园区、濮东产业集聚区、濮阳县产业集聚区等3个产业集聚区的工业废水及濮阳市文明路以东部分城区生活污水。已建成处理规模5万m3/d，远期规模为15万m3/d。根据现场调查，目前濮阳市第三污水处理厂已建成的处理规模5万m3/d正常运行，现状处理水量约3万m3/d，剩余2万m3/d。 项目位于濮阳市第三污水处理厂服务范围内，项目生活污水经经厂内化粪池预处理后，厂区总排口废水水质可以满足濮阳市第三污水处理厂进水水质标准要求，且目前濮阳市第三污水处理厂有剩余余量接纳本项目废水量，因此，本项目废水进入濮阳市第三污水处理厂处理是可行的。 综上分析，本项目废水均得到合理有效处置，处理措施合理可行。 企业应认真做好规范化排污口工作，一个企业只允许有一个排污口，要在排污口旁设立明显标志（标志有环保部门统一制定），排污口的设置要便于采样和测流。因此，本项目在落实各项污水处理措施后，项目运营期废水可做到达标排放，对区域水环境影响较小。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）要求，针对单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明排放去向，不再列举废水污染源监测计划。 三、声环境影响分析 3.1噪声污染源源强核算 项目噪声源主要为数控车床、磨床等设备在运行过程中产生的噪声，噪声源强在75dB(A)～85dB(A)之间。经治理后主要高噪声设备源强及与厂界距离见下表。 本项目噪声源强（室内） 序号 建筑物名称 声源名称 型号 源强(dB(A)) 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界 声级 /dB(A) 运行时段h/a 建筑物插入损失/(dB(A)) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级 /dB(A) 建筑物外距离 1 生产车间 数控铣床 VH-856 85 隔声、基础减振 15 15 1 2 79 2400 15 64 1m 2 数控铣床 VH-856 85 18 10 1 2 79 2400 15 64 1m 3 数控车床 CK6150C 85 12 9 1 2 79 2400 15 64 1m 4 数控车床 CK6150C 85 13 8 1 2 79 2400 15 64 1m 5 数控车床 CK616 85 8 10 1 2 79 2400 15 64 1m 6 数控车床 CK616 85 23 14 1 2 79 2400 15 64 1m 7 带锯床 GZK4232C 85 21 13 1 2 79 2400 15 64 1m 8 普通车床 CW6150 85 10 16 1 2 79 2400 15 64 1m 9 立钻 Z5163 85 12 4 1 2 79 2400 15 64 1m 10 摇臂钻 Z3040 85 7 5 1 2 79 2400 15 64 1m 11 二保焊机 NBC-500 80 17 5 1 3 70.5 1200 15 55.5 1m 12 二保焊机 NBC-500 80 19 7 1 3 70.5 1200 15 55.5 1m 13 二保焊机 NBC-500 80 24 5 1 3 70.5 1200 15 55.5 1m 14 二保焊机 NBC-500 80 15 5 1 3 70.5 1200 15 55.5 1m 15 注塑机 SZ500 75 20 11 1 3 65.5 2400 15 50.5 1m 本项目室外噪声源强 序号 声源名称 数量 空间相对位置/m 源强(dB(A)) 声源控制措施 运行时段 X Y Z 除尘器风机 1 7 -2 1 70 基础减振、消声器 1200h/a 活性炭吸附风机 1 15 -3 1 70 基础减振、隔声罩壳 2400h/a 注：坐标原点为厂址西南角。 3.2噪声达标排放分析 以厂区内各厂房为噪声源，根据其距离四周厂界的距离按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 ※结果及评价 本项目实行单倒8h工作制，选择受噪声影响最大的点位作为预测点，厂界噪声预测结果见下表。 厂界噪声预测结果一览表 厂界 预测值dB（A） 标准值dB(A) 达标状况 昼间 昼间 东厂界 54.39 65 达标 南厂界 61.54 65 达标 西厂界 56.59 65 达标 北厂界 57.66 65 达标 由上表可知，项目运营期四周厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 3.3 自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目自行监测计划见下表。 噪声监测要求一览表 监测点位 监测因子 监测频次 排放标准 项目四周厂界 等效声级 1次/季度，昼夜各监测1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 四、固体废物环境影响分析 固体废物污染源源强核算结果一览表 序号 产生环节 名称 属性 废物类别及代码 物理性状 有毒有害物质名称 环境危险特性 年产生量（t/a） 利用或处置量（t/a） 储存方式 利用处置方式及去向 1 生产线 废边角料 一般固废 213-001-09 固态 / / 2.24 2.24 一般固废间 收集后定期外售 2 钢屑 213-001-09 固态 / / 1.21 1.21 3 不合格品 213-001-09 固态 / / 2.24 2.24 4 切割工序 废切削液 危险废物 HW09/900-006-09 液态 烃类 T，I 0.1 0.1 危废暂存间 暂存危废间，定期交有资质单位处理 5 切削液包装桶 废包装桶 HW08/900-249-08 固态 烃类 T，I 0.005 0.005 6 环保设备 废活性炭 HW49/900-039-49 固态 烃类 T 0.01 0.01 7 办公生活 生活垃圾 生活垃圾 / 固态 / / 0.75 0.75 垃圾桶存放 收集后交环卫部门处理 4.1生活垃圾 本项目劳动定员5人，生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）计算，产生量为0.75t/a，收集后交由环卫部门处理。 4.2一般生产固废 主要为切割下料产生废边角料、车床加工产生废钢屑及成品检验产生不合格品。 4.2.1废边角料 原料切割下料过程中，产生部分废边角料，根据企业提供加工经验数据边角料为产生量1%计，产生量为2.42t/a，收集后定期外售。 4.2.2废钢屑 项目车床加工过程产生部分钢屑，直接沉降车间地面，根据企业提供加工经验数据边角料为产生量0.5%计，产生量为1.21t/a，收集后定期外售。 4.2.3不合格品 成品检验过程产生部分不合格品，根据企业提供加工经验数据边角料为产生量1%计，产生量为2.42t/a，收集后定期外售。 4.3危险废物 主要为废切削液、废包装桶和废活性炭。 4.3.1废切削液 原料切割和数控车床运行过程添加部分切削液，切削液循环使用，长时间使用会老化润滑性能下降，每半年更换一次，一次产生0.05t/a，即废切削液产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废切削液属于危险废物，危废类别为：HW09，危废代码为：900-006-09。收集后暂存于危废间，定期交有资质单位进行处置。 4.3.2废包装桶 项目使用切削液为桶装存放，以单桶存放20kg液体物料，单桶重1kg计，根据其用量，废包装桶产生0.005t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物，危废类别为：HW08，危废代码为：900-249-08。收集后暂存于危废间，定期交有资质单位进行处置。 4.3.3废活性炭 根据《挥发性有机物治理 实用手册（第二版）》中内容，吸附剂使用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；活性炭更换周期（T，单位：d）计算方法如下： 式中：M——活性炭质量，kg； S——平衡保持量，%，非甲烷总烃保持量S取15%）； Q——风量，m3/h； C——进口VOCs浓度，mg/m3； t——吸附设备每日运行时间，8h/d。 活性炭吸附装装载量以0.1t计，经计算，更换周期为375d，即1年更换一次，即废活性炭产生量为0.01t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，废活性炭危废类别为：HW49，危废代码为：900-039-49。上述危险废物在危废暂存间暂存后，委托有资质的单位处理。 危废间建设建设情况及管理要求： （1）危险废物暂存区做好防渗、消防等防范措施，存储区必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设和维护使用，具体如下： ①将危险废物装入容器内，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装； ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，同时必须完好无损，盛容器材质和衬里要与危险废物兼容（不相互反应）； ③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ④建设单位应做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留。 4.4环境管理要求 a）加强固体废物收集、输送、贮存、利用、处置等各环节的运行管理，确保固体废物管理全过程可控。 b）生产过程中产生的各类固体废物应尽可能进行综合利用，自行综合利用时应采取有效措施防治二次污染。 c）规范固体废物产生环节、产生量、特性、去向（贮存、综合利用、自行处置、委托处置）及相应数量记录。 d）一般固废和危险废物暂存应严格落实GB18599、GB18597要求，采取措施有效防止有毒有害物质渗漏、流失和扬散。 e）危险废物产生、收集、贮存、利用、处置过程应满足危险废物有关法律法规、标准规范相关规定要求，并通过全国固体废物管理信息系统报送危险废物产生、贮存、转移、利用和处置等情况。危险废物转移过程应执行《危险废物转移联单管理办法》。 五、地下水、土壤环境影响分析 本项目无生产废水产生，办公生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，危险废物暂存于危废间，危险废物暂存间严格落实防渗措施，正常工况下，无土壤和地下水环境污染途径，不再进行地下水、土壤环境影响分析。 六、生态环境影响分析 本项目位于濮阳高新技术产业开发区，且不涉及生态环境保护目标，不进行生态环境影响分析。 七、环境风险分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），应明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 1、主要危险物质识别及分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169—2018)附录B，对照生产过程中所涉及的原料及成品，废切削液为表列环境事件风险物质，理化性质见表9。 本项目核算厂区车间及危废暂存间内最大储存量，风险物质数量、临界量及其比值（Q）见下表。 厂界风险物质数量、临界量及其比值（Q） 序号 危险物质 最大储存量(t) 临界量（t） 该种物质Q值 1 切削液 0.1 2500 0.00004 危险物质与临界量比值 0.00004 本项目危险物质与危险物质与临界量比值远远小于1，仅需对环境风险进行简单分析。 2、可能影响环境的途径 1）泄漏 本项目切削液存放于厂区危废暂存间及车间内，正常情况下不会发生泄漏，若由于容器破损或倾洒，可能导致油类物质泄漏，一经发现，立即切断泄漏源并进行维修，本项目厂区存储的油类物质量很小，泄露的油类物质流不出危废暂存间，不存在油类物质泄漏到厂区随雨水或消防废水流入地表水体污染地表水及渗入土壤污染地下水的可能。 3、环境风险防范措施及应急要求 （1）公司安全环保管理机构应根据项目的特点进一步健全安全管理方面的各项制度，应进一步健全公司的安全管理制度。 （2）实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 （3）提高员工的操作技术能力，熟悉生产设施操作规范，定期对从业人员进行培训，提高员工管理操作水平及防范意识。 采取环境风险防范措施及应急要求后，本建设项目环境风险可防控。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 九、环保投资 环保设施及投资估算情况如下： 本项目环保设施及投资估算一览表 编号 项目 治理内容 环保设备（设施）名称 投资额（万元） 1 废气 焊接烟尘 1套“袋式除尘器+15m排气筒” 10 2 注塑挥发废气 1套“两级活性炭吸附+15m排气筒” 15 4 废水 生活污水 3m3/d化粪池 5 5 噪声 高噪声设备 减振基础、隔声 2 6 固废 一般固废 1×5m2一般固废间 5 危险废物 1×5m2危废间 10 7 合计 47 备注:环保投资占总投资比例%（47/1000×100%=4.7%） 十、环境监测计划与竣工环保验收 10.1 环境管理 环境管理机构负主要职责： （1）编制、提出该项目营运期的长远环境保护规划； （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； （3）落实项目的“三同时”制度； （4）监督项目各排污口污染物排放达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准。 10.2环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目监测计划详见下表。 本项目自行监测一览表 类别 监测点位 监测因子 监测频次 排放标准 废气 DA001 颗粒物 1次/年 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准排放限值要求 DA002 非甲烷总烃 1次/年 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 无组织排放厂界监控点 颗粒物 1次/年 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准排放限值要求 非甲烷总烃 1次/年 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 噪声 项目四周厂界 等效声级 1次/季度，昼夜各监测1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 注：根据排污许可规范要求，对于水污染物，单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明排放去向。 10.3环境保护“三同时”验收一览表 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。建设项目竣工后，建设单位自行开展项目竣工环境保护验收。本项目环境保护竣工验收方案详见下表。本项目污染防治措施及“三同时”验收内容汇总见下表。 本项目环境保护“三同时”验收一览表 序号 项目 治理内容 治理及处置措施 工程验收内容 验收标准 1 废气 有组织 焊接烟尘 1套“袋式除尘器+15m排气筒（DA001）” 颗粒物速率及浓度 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准排放限值要求 注塑挥发废气 1套“两级活性炭吸附+15m排气筒（DA002）” 非甲烷总烃速率及浓度 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求 无组织 未收集焊接烟尘 车间密闭 颗粒物浓度 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准排放限值要求 未收集注塑挥发废气 车间密闭 非甲烷总烃浓度 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 2 废水 生活污水 化粪池 3m3/d 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准要求和濮阳市第三污水处理厂收纳水质标准 3 噪声 设备噪声 购置低噪声设备，合理布局，集中在车间中部，安装减振垫，厂房隔声 等效连续A声级 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 4 固废 生活垃圾 垃圾箱收集 生活区设垃圾箱 / 切割下料产生废边角料、车床加工产生废钢屑及成品检验产生不合格品 暂存于一般固废间（1×5m2） 一般固废间 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 废切削液、废包装桶和废活性炭 暂存于危废暂存间（1×5m2） 危险废物 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 1套“袋式除尘器+15m排气筒” | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准排放限值要求 |
|  | DA002 | 非甲烷总烃 | 1套“两级活性炭吸附+15m排气筒” | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 厂房密闭、地面硬化 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准排放限值要求 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 厂房密闭 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准要求和濮阳市第三污水处理厂收纳水质标准 |
| 声环境 | 厂界 | 设备噪声 | 合理布局，集中在车间中部，安装减振垫，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 一般工业固废主要为切割下料产生废边角料、车床加工产生钢屑及成品检验产生不合格品。一般固废废物收集后，定期外售。 危险废物主要为废切削液、废包装桶和废活性炭。收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。 生活垃圾收集后运至垃圾中转站，交当地环卫部门统一处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目化粪池、危废间均采取相应的防渗措施，车间地面硬化，避免了各类废物和土壤的直接接触，减少了各类废物进入土壤环境的机率。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | （1）车间注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。 （2）切削液桶装液体物料搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 （3）制定环境风险应急预案，并定期演练。 （4）配置足够数量的灭火器、消防铲、消防沙等。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理制度 加强环境管理是贯彻执行环境保护法规，实现建设项目的社会、经济和环境效益的协调统一，以及企业可持续发展的重要保证。为加强环境管理，有效控制环境污染，根据本项目具体情况，建设单位应设置环保管理机构和管理人员并建立相应的环境管理体系。 2、排污许可制度 根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部部令第48 号）和《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号），本项目应按照规定的时限申请并取得排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目属于“三十、专用设备制造业35中采矿、冶金、建筑专用设备制造 3518”，不涉及通用工序重点管理和简化管理，为登记管理，建议按照规定在环境保护竣工验收工作前申领排污许可证。 3、竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）要求：建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |

# 六、结论

本项目符合国家当前产业政策，选址合理，项目营运期的各项污染物，在认真落实本项目提出的各项污染防治措施治理后可达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本工程建设具备环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0017t/a | / | 0.0017t/a | +0.0017t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / |  |  | 0.0028t/a |  | 0.0028t/a | +0.0028t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.024t/a | / | 0.024t/a | +0.024t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 2.24t/a | / | 2.24t/a | +2.24t/a |
|  | 废钢屑 | / | / | / | 1.21t/a | / | 1.21t/a | +1.21t/a |
|  | 不合格品 | / | / | / | 2.24t/a | / | 2.24t/a | +2.24t/a |
| 危险废物 | 废切削液 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

本项目位置

附图1  项目地理位置图

473m

图例：

周边情况

本项目位置

卫都路

北寨村

龙馨苑

魏小寨村

172m

291m

本项目位置

附图2  厂区周边环境图

附图3  项目平面布置图

附图4  园区产业布局图

本项目位置

附图5  园区土地利用规划图

本项目位置

附图6  污水工程管线图

本项目位置

附件1 委托书

附件2 项目备案证明

附件3 营业执照

附件4 项目租赁合同

附件5 园区证明

附件6 确认书